В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование потенциально опасных объектов газоснабжения и газораспределения и технических устройств на этих объектах, в дополнение к вопросам из настоящего перечня, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Л1 ПРАВИЛА по обеспечнию промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь

(утв. пост МЧС РБ от 2 февраля 2009 г. № 6 в ред. пост МЧС РБ от 30 мая 2017 г. № 22)

Л2  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

(утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7)

|  | Л1 п.3 | При каком избыточном давлении газов на объектах газораспределительной системы и газопотребления действуют требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3 | На какие из перечисленных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Какие газопроводы газораспределительной системы относится к межпоселковым? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоопасное место" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "групповая баллонная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "зона дыхания" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "рабочая зона" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "резервуарная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "опасная концентрация газа" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что из указанного в вариантах ответа не входит в задачи технического диагностирования объекта (технического устройства) в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "система газоснабжения"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "наружный газопровод"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "расчетный ресурс эксплуатации" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоопасные работы" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "неразрушающий контроль сварных соединений" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газифицированная производственная котельная"? | И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "охранная зона газораспределительной системы"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоснабжающая организация"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "противоаварийная защита" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.5 | Что такое "теплый ящик" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.6 | В каких случаях разрешается отступление от "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.13 | Кто допускается к выполнению газоопасных работ? | Р, И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.13 | Допускаются ли к выполнению газоопасных работ стажеры и практиканты? | Р, И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.14 | Где при выполнении рабочими работ по обслуживанию потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления должны находиться удостоверения на право обслуживания этих объектов? | Р, И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.23 | Является ли основанием для привлечения к ответственности выдача должностным лицом организации указания о возобновлении работы, остановленной Госпромнадзором вследствие нарушения Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ, производственных инструкций и инструкций по охране труда? | Р, И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.26 | Что должны сделать до прибытия представителя Госпромнадзора и членов комиссии юридические и физические лица, на объектах которых произошли авария или инцидент, работники специализированных аварийных подразделений газоснабжающих организаций? | Р, И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.51 | Допускается ли принимать в эксплуатацию подземные стальные газопроводы и резервуары, не обеспеченные (согласно проекту) электрохимической защитой? | Р, И, Э, М, Н, Д |
|  | Л1 п.62 | Нумерация каких из указанных ниже устройств и изделий должна соответствовать их нумерации на технологических схемах, прилагаемых к технологической инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (технических устройств) ГРП, ГРУ, ГНС, ГНП, ШРП, АГЗС, котельных и других газоиспользующих установок? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.65 | Куда должны заноситься сведения о ремонтах, замене оборудования, техническом перевооружении внутренних газопроводов объектов газопотребления? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.66 | Что должно быть обозначено на маховиках или корпусе арматуры на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.67 | С какой целью на наружные и внутренние газопроводы промышленных и сельскохозяйственных организаций, котельных, ГНС, ГНП, АГЗС, ГРП, ГРУ, ШРП наносят опознавательную окрасу? | И, Э, М, Н, Д |
|  | Л1 п.67 | В общем случае наружные и внутренние газопроводы должны иметь опознавательную окраску желтого цвета. На какие газопроводы это требование не распространяется? | И, Э, П, М, Д |
|  | Л1 п.82 | Куда должны заноситься сведения о техническом обслуживании, капитальном ремонте (замене) запорной арматуры и компенсаторов, установленных на газопроводах? | И, Э, Н, Д |
|  | Л1 п.83 | Какие из указанных ниже работ должны выполняться на газопроводах, находящихся в эксплуатации? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.98 | Какой минимальной длины должен быть контрольный шурф, вскрытый на стальном газопроводе с целью определения состояния защитного покрытия металла трубы? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.98 | В каком количестве должны вскрываться контрольные шурфы для определения состояния защитного покрытия металла трубы газопровода? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.110 | С какой целью осуществляется техническое диагностирование газопроводов? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.110 | Через сколько лет с момента ввода стального газопровода в эксплуатацию должно проводиться его техническое диагностирование? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.110 | Через сколько лет с момента ввода полиэтиленового газопровода в эксплуатацию должно проводиться его техническое диагностирование? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.110 | В каких случаях назначается досрочное техническое диагностирование газопроводов? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.110 | Кем должны производиться работы по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния газопроводов? | Р, И, Э, Д |
|  | Л1 п.119 | С какой периодичностью должно проводиться техническое диагностирование оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) при условии использования диагностического оборудования, соответствующего требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.119 | Какие давления должно позволять контролировать диагностическое оборудование, применяемое для технического диагностирования оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев? | И, Д |
|  | Л1 п.119 | Герметичность каких технических устройств должно позволять контролировать диагностическое оборудование, применяемое для технического диагностирования оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев? | И, Д |
|  | Л1 п.119 | Что из указанного ниже должно выполнять диагностическое оборудование, применяемое для технического диагностирования оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев? | И, Д |
|  | Л1 п.139 | Что должно быть обозначено на маховиках запорной арматуры газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автомобильных газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.230 | Разрешается ли занимать под склады и мастерские помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие установки и арматура? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.232 | В каких случаях разрешается использовать газопроводы в качестве заземления? | И, Э, П, М, Н, Д |
|  | Л1 п.257 | При каком сроке эксплуатации должны подвергаться техническому диагностированию с целью определения остаточного ресурса внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.266 | При каком сроке эксплуатации должны подвергаться техническому диагностированию внутренние газопроводы организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.266 | С какой целью в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, в административных и общественных зданиях внутренние газопроводы, находящиеся в эксплуатации более 30 лет, должны подвергаться техническому диагностированию? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.266 | Что должна предпринять газоснабжающая организация при выявлении непригодности газового оборудования и внутренних газопроводов к эксплуатации при проведении технического диагностирования в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, в административных и общественных зданиях? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.289 | Сколько слоев краски, лака или эмали должно быть нанесено на газопровод при его окраске? | И, Э, П, М, Д |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых отсутствует пломба или клеймо? | И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых просрочен срок поверки? | И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых имеются повреждения? | И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению (или уходит за нулевое деление) шкалы на величину, превышающую предел допускаемой основной абсолютной погрешности для данного прибора? | И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.311 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления показывающие манометры и напорометры, у которых на циферблате или корпусе не обозначено краской значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению? | И, Э, М, Н, Т, Д |
|  | Л1 п.329 | Какие организации могут проводить техническое диагностирование газового оборудования (потенциально опасных объектов, технических устройств)? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.329 | В соответствии с каким документом проводится техническое диагностирование газового оборудования (потенциально опасных объектов, технических устройств)? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.329 | Кто утверждает и кто согласовывает индивидуальную программу технического диагностирования газового оборудования (потенциально опасных объектов, технических устройств)? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.380 | На основании чего назначается капитальный ремонт газопровода и газового оборудования на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, Д |
|  | Л1 п.625 | Какие требования предъявляются к инструменту при проведении ремонтных работ в загазованной среде или в местах, где возможен выход газа? | И, Э, М, Н, Д |
|  | Л1 п.625 | Разрешается ли при выполнении работ в загазованной среде пользоваться мобильными телефонами? | И, Э, М, Н, Д |
|  | Л1 п.627 | С каким напряжением допускается применять переносные светильники во взрывозащищенном исполнении при выполнении газоопасных работ? | И, Э, М, Н, Д |
|  | Л2 п.3 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), более ... | И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л2 п.148 | Какие методы контроля основного металла и сварных соединений элементов оборудования, работающего под избыточным давлением должны предшествовать другим методам? | И, Э, М, Д |
|  | Л2 п.154 | Какие сварные соединения у оборудования, работающего под избыточным давлением, обязательно подлежат визуальному осмотру? | И, Э, П, М, Т, Д |
|  | Л2 п.156 | Когда должны быть исправлены поверхностные дефекты, выявленные при визуальном осмотре и измерениях сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, М, Т, Д |
|  | Л2 п.157 | С какой целью проводится ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль сварных соединений оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т, Д |
|  | Л2 п.162 | В каких целях проводится контроль стилоскопированием сварных соединений оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т, Д |
|  | Л2 п.163 | В каких целях проводится измерение твердости металла сварного соединения элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т, Д |
|  | Л2 п.164 | В каких целях проводятся механические испытания контрольных стыковых сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т, Д |
|  | Л2 п.166 | В каких целях проводятся металлографические исследования сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т, Д |
|  | Л2 п.246 | Из какого условия выбирается шкала манометра у оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Н, Т, Д |
|  | Л2 п.353 | В каком из указанные ниже случаев до проведения технического освидетельствования требуется провести техническое диагностирование оборудования под давлением? | И, Э, Д |
|  | Л2 п.410 | Продление срока дальнейшей эксплуатации оборудования под давлением сверх расчетного срока службы должно быть обосновано результатами проведенного ... | И, Э, Д |