Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 ПРАВИЛА по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь (утв. пост МЧС РБ от 08.12.2010 № 61,  в ред. пост. МЧС от 23.02.2018 N 6)

Л2 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ

и Министерства транспорта и коммуникаций РБ 04.12.2008 г. № 180/128 в ред. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерства транспорта и коммуникаций РБ

от 03.12.2014 г. № 103/40)

Л3 Технический регламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" TP ТС 018/2011 (в ред. Решения Совета ЕЭК от 30.01.2013 №6)

Л4 Положение о страховой деятельности (утв. Указом Президента РБ 25.08.2006 N 530,  в ред. Указа Президента РБ от 20.01.2017 г. №20)

Л5 Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов (утв. пост. МЧС РБ от 16.12.2013 N 67)

Л8 Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-З "О перевозке опасных грузов"  (в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 62-З)

Л20  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7)

Л21 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 2016 г.

Л31 Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. N 122-З "О радиационной безопасности населения" (в ред. Законов Республики Беларусь от 21.12.2005 N 72-З,

от 06.11.2008 N 440-З, от 04.01.2014 N 106-З)

Л32 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)"

Л33 ГОСТ 15484-81  Излучения ионизирующие и их измерения Термины и определения

Л34 Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного  воздействия" (утв. пост. Министерства здравоохранения РБ от 28 декабря  2012г. № 213)

Л35 Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 78-2005 Государственная система обеспечения  единства измерений.  Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения (Приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.)

Л36 Санитарные нормы и правила "Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения" (утв. пост Министерства здравоохранения РБ от 31.12.2013г. N 137)

Л38 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на комплексах систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом утв. пост. МЧС РБ от 30 декабря 2006 г. № 72 (НРПА 8/16738)

Л39 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики утв. пост МЧС РБ от 30 декабря 2006 г. № 72 (НРПА 8/16738)

Л41 Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов (утв. пост. МЧС РБ от 30.09.2004 №31)

Л50 Межотраслевые общие правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 12)

Л90 Типовая инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 10)

Л60 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 (утв. пост. МЧС РБ от 14 марта 2014 г, в ред пост МЧС РБ от 14 февраля 2017 г. № 5 )

Л61 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации.

Л62  Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7)

Л63 Огнетушители переносные углекислотные ОУ-1-ВСЕ, ОУ-2-ВСЕ, ОУ-3-ВСЕ, ОУ-5-ВСЕ Руководство по эксплуатации («СИБТЕКСТИЛЬМАШ. СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС»

г. Новосибирск)

Л64 Огнетушители углекислотные "Иней"  Руководство по эксплуатации ПБАК.634234.013 РЭ (ЗАО "Пожтехника" г. Витебск)

Л65 Огнетушители углекислотные "Иней"  Руководство по эксплуатации ПБАК.634234.005 РЭ (ЗАО "Пожтехника" г. Витебск)

Л66 Огнетушители порошковые закачные МИГ  Руководство по эксплуатации ПБАК.634233.016 РЭ (ЗАО "Пожтехника" г. Витебск)

Л67 Огнетушитель порошковый передвижной закачной МИГ  Руководство по эксплуатации ПБАК.634233.021 РЭ (ЗАО "Пожтехника" г. Витебск)

Л68 Огнетушители воздушно-пенные закачные МИГ  Руководство по эксплуатации ПБАК.634232.010 РЭ (ЗАО "Пожтехника" г. Витебск)

Л69 Огнетушитель воздушно-пенный передвижной закачной МИГ  Руководство по эксплуатации ПБАК.634232.011 РЭ (ЗАО "Пожтехника" г. Витебск)

Л92 Межотраслевые общие правила по охране труда (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 03.06.2003 N 70, в ред. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.09.2011 N 96)

Л94 Правила дорожного движения (Введены Указом Президента РБ от 28 ноября 2005 г. № 551, в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 526, от 04.12.2008

N 663, от 23.01.2009 N 52, от 17.12.2009 N 634, от 25.11.2010 N 611, от 30.12.2011 N 621, от 27.09.2012 N 426, от 08.01.2013 N 8, от 13.06.2013, N 268, от 31.12.2013 N 589,

от 20.02.2014 N 71, от 14.04.2014 N 165, от 13.10.2014 N 483, от 10.08.2015 N 349)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

С1 - Специалисты, ответственные по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 1

С2 - Специалисты, ответственные по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 2

С7 - Специалисты, ответственные по вопросам безопасности перевозки опасных грузов класса 7

С9 - Специалисты, ответственные по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1;  5.2; 6.1; 6.2; 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863

СТ - Специалисты, ответственные по вопросам безопасности перевозки опасных грузов № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационное топливо, отнесенное к № ООН 1268 или 1863

ВБ - Водители (базовый курс)

В1 - Водители (перевозка опасных грузов класса 1)

В7 - Водители (перевозка опасных грузов класса 7)

ВЦ - Водители (перевозка опасных грузов в цистернах)

Э - Инспекторы, эксперты

ПО - Преподаватели  (общие вопросы)

П1 - Преподаватели  (дополнительные вопросы по классу 1)

П7 - Преподаватели  (дополнительные вопросы по классу 7)

ИО - Изготовители, разработчики контейнеров, тары и других средств транспортировки опасных грузов  (общие вопросы)

И7  - Изготовители, разработчики контейнеров, тары и других средств транспортировки опасных грузов  (дополнительные вопросы по классу 7)

ИЦ - Изготовители, разработчики контейнеров, тары и других средств транспортировки опасных грузов  (дополнительные вопросы по цистернам)

Р - Руководители, члены экзаменационных комиссий

|  | Л1 п.3 | Какой документ определяет общие требования и основные условия обеспечения безопасности международных перевозок автомобильным транспортом опасных грузов по территории Республики Беларусь? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3 | Перевозка опасных грузов, входящих в перечень взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера, допускается при наличии разрешения ... | С1, П1, Э |
|  | Л1 п.4 | Какой документ определяет перечень опасных грузов, допущенных к перевозке автомобильным транспортом в Республике Беларусь, их номера ООН, наименования и написания, классы, классификационные коды, группы упаковки, знаки опасности, специальные положения, ограниченные и освобожденные количества, требования, предъявляемые к таре и некоторые другие требования? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.5.1 | Распространяется ли действие Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь на технологические перемещения опасных грузов автомобильным транспортом внутри территории организации, на которых осуществляются их производство, переработка, хранение, применение или уничтожение? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.5.2 | Распространяется ли действие Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь на перевозку машин или механизмов, содержащих опасные грузы в их внутреннем или эксплуатационном оборудовании? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.5.3.1 | Распространяется ли действие Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь на перевозку опасных грузов аварийными службами или под их надзором, осуществляемую с целью локализации и сбора опасных грузов в случае инцидента или аварии и перемещения их в безопасное место? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.5.4 | Распространяется ли действие Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь на перевозки, осуществляемые с целью спасения людей или защиты окружающей среды? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.5.6 | Распространяется ли действие Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь на перевозку газов, содержащихся в топливных баках перевозимых транспортных средств? | С2, С7, С9, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.5.12 | Могут ли находиться в открытом состоянии краны между двигателем или оборудованием и топливным баком транспортного или перевозочного средства во время его перевозки в качестве груза на другом транспортном средстве? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.5.15 | Действие Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в РБ не распространяется на перевозки порожней неочищенной тары, содержавшей вещества классов 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9, если приняты надлежащие меры для устранения всякой опасности. В каком случае опасность считается устраненной? | С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.5.15 | К какой транспортной категории опасных грузов относится порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к транспортной категории «0»? | С1, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.5.15 | К какой транспортной категории опасных грузов относится порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к транспортным категориям «1», «2», «3» или «4»? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.6, п.176 | Кто должен разрабатывать условия безопасности перевозки конкретного опасного груза или группы опасных грузов (правила, руководящие документы, технические условия, паспорта безопасности вещества)? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.8 | Какой документ регламентирует минимальный объем информации, которую должны содержать условия безопасности перевозки конкретного опасного груза? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.9 | Требуется ли размещать информационные таблицы и маркировку на контейнерах и транспортных средствах при перевозке опасных грузов в ограниченных количествах? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.9 | Необходимо ли соблюдать требования Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь в отношении конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке при перевозке опасных грузов в ограниченных количествах? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.9 | Требуется ли на упаковках, в которых перевозятся опасные грузы в ограниченных количествах, наносить маркировку? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.9 | Требуется ли на упаковках, в которых перевозятся опасные грузы в ограниченных количествах, наносить знаки опасности? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.9 | Необходимо ли соблюдать требования Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь в отношении изготовления и испытания тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритной тары и контейнеров для массовых грузов в случае перевозки опасных грузов в ограниченных количествах? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.11 | Несет ли грузоотправитель или уполномоченное им лицо ответственность за техническое состояние опасных грузов, предъявляемых для перевозки автомобильным транспортом? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.11 | Кто из участников процесса перевозки опасных грузов отвечает за правильное отнесение опасных грузов к тому или иному классу; правильное составление условий безопасности перевозки конкретного опасного груза? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.11 | Несет ли грузоотправитель или уполномоченное им лицо ответственность за нарушение требований по охране труда? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.15 | Должностные лица, ответственные за перевозку опасных грузов, обязаны проинструктировать работников, осуществляющих перевозку таких грузов, о ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л21 п.1.2.1 | Что понимается под термином "Аварийная температура" при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом? | С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Что понимается под термином "Автоцистерна? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Кто считается грузоотправителем в соответствии с Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л21 п.1.2.1 | Кто является грузополучателем, если транспортная операция осуществляется без договора перевозки? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Что понимается под "давлением наполнения" цистерны? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Что понимается под "давлением опорожнения " цистерны? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л21 п.1.2.1 | Что понимается под термином "Исключительное использование" при перевозке опасных грузов класса 7? | С7, П7, Э, И7 |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Какая тара относится к канистре? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Какой минимальный внутренний объем имеет контейнер, кроме контейнеров для перевозки радиоактивных материалов? | С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Какую максимальную вместимость может иметь КСГМГ? | С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л21 п.1.2.1 | Подлежат ли ремонту корпуса жестких пластмассовых КСГМГ и внутренние емкости составных КСГМГ, в случае, когда по причине ударного воздействия или любой иной причине (например, коррозии, охрупчивания или др.) имеются признаки уменьшения прочности по сравнению с типом конструкции? | С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Что понимается под термином "Номер ООН" при обозначении опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Что означает термин "переносная цистерна"? | С2, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л21 п.1.2.1 | Что означает термин "связка баллонов" в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь? | С2, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Какая тара попадает под определение "тара аварийная"? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.16, Л21 п.1.2.1 | Что такое "температура вспышки" легковоспламеняющейся жидкости? | С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.16, Л21 п.9.1.1.2 | Для каких целей предназначены транспортные средства типов EX/II, EX/III? | С1, П1, Э |
|  | Л1 п.16, Л21 п.9.1.1.2 | Какому типу соответствует транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкостей с температурой вспышки не выше 60 °С во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3, либо в контейнерах-цистернах, переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 3 м3? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.16 | Какой тип имеет транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3, либо в контейнерах-цистернах, переносных цистернах или МЭГК индивидуальной вместимостью более 3 м3, если это транспортное средство не относится к типам ЕХ/III или FL? | С9, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л21 п.1.2.2.1 | Какие единицы измерения объема применяются в соответствии с требованиями ДОПОГ? | С2, С7, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИО |
|  | Л21 п.1.2.2.1 | Сколько литров в кубическом метре? | ВЦ |
|  | Л1 п.17 Приложение 2, Л21 п.1.2.2.1 | Какие единицы измерения массы применяются в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь и ДОПОГ? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.17 Приложение 2, Л21 п.1.2.2.1 | Какие единицы измерения давления применяются в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь и ДОПОГ? | С2, С7, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.18, Л21 п.1.2.2.4 | При какой температуре установлена степень наполнения сосудов, в Правилах по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь и в ДОПОГ, если не указана какая-либо другая температура? | С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 1? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 2? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, , ИО |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 3? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р, ИО |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 4.1? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 4.2? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 4.3? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 5.1? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 5.2? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 6.1? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 6.2? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 7? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.19, Л21 п.2.1.1.1 | Какие опасные грузы относятся к классу 8? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.22, Л21 п.2.1.3.5.3 | Если в силу своих опасных свойств вещество, раствор или смесь могут быть включены в более чем один класс или в более чем одну группу веществ, то данное вещество, данный раствор или данную смесь следует отнести к классу или группе веществ, соответствующим наибольшей опасности, в порядке приоритетов. Каков порядок приоритетов от наиболее опасных до наименее опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.23, Л21 п.2.1.1.3 | Какая группа упаковки назначается веществам с высокой степенью опасности (кроме веществ классов 1, 2, 5.2, 6.2, 7 и самореактивных веществ класса 4.1)? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.23, Л21 п.2.1.1.3 | Какая группа упаковки назначается веществам со средней степенью опасности (кроме веществ классов 1, 2, 5.2, 6.2, 7 и самореактивных веществ класса 4.1)? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.23, Л21 п.2.1.1.3 | Какая группа упаковки назначается веществам с низкой степенью опасности (кроме веществ классов 1, 2, 5.2, 6.2, 7 и самореактивных веществ класса 4.1)? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.23, Л21 п.2.1.1.3 | Каким классам опасных грузов не установлены группы упаковки? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 п.3.4.1 | В Таблице А "Перечень опасных грузов" соглашения ДОПОГ имеется колонка 7a "Ограниченные количества". Что означает "0" в вышеуказанной колонке для данного опасного вещества? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 п.3.2.1 | В Таблице А "Перечень опасных грузов" соглашения ДОПОГ имеется колонка 7b "Освобожденные количества". Что можно сказать в отношении опасного груза, для которого в данной колонке указано обозначение "Е0"? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 п.3.2.1 | Что отражает каждая строка Таблицы А "Перечень опасных грузов" соглашения ДОПОГ? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 Таблица А "Перечень опасных грузов" | В какой последовательности перечислены опасные грузы в Таблице А "Перечень опасных грузов" соглашения ДОПОГ? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.25.1, Л21 п.2.2.1.1.1а | Дайте определение взрывчатым веществам, которые относятся к опасным грузам класса 1: | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.25.1, Л21 п.2.2.1.1.1а | Дайте определение пиротехническим веществам и смесям веществ, которые относятся к опасным грузам класса 1: | С1, В1, П1, Э |
|  | Л21 п.2.2.1.1.1 | К каким видам воздействия становится нечувствительным или менее чувствительным взрывчатое вещество в результате добавления флегматизатора? | С1, П1, Э |
|  | Л1 п.29, Л21 п.2.2.1.1.4 | Что включает в себя классификационный код опасных веществ или изделий класса 1? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.32, Л21 п.2.2.1.1.6 | На какие группы подразделяются опасные грузы 1-го класса по возможности совместной погрузки? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.33 и 34, Л21 Примечания 2 и 3 к п.2.2.1.1.6 | Изделия групп совместимости D или E, относящиеся к опасным грузам класса 1, могут снабжаться собственными инициирующими частями или упаковываться вместе с ними. При каком условии это разрешается делать? | С1, П1, Э |
|  | Л1 п.44, Приложение 5 | От чего зависит общая масса нетто определенного взрывчатого вещества, содержащегося в грузах класса 1, перевозимого одним транспортным средством? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.45 | Какой порядок от наиболее опасного к наименее опасному установлен для подклассов класса 1, если совместимые вещества и изделия различных подклассов загружаются в одно транспортное средство? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.46, Приложение 5 | Какое общее количество по массе нетто взрывчатых веществ класса 1.4 с группой совместимости S может быть загружено на одно транспортное средство, если это позволяет сделать его грузоподъемность? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.49 | Какой группы совместимости изделия класса 1 не допускаются к перевозке автомобильным транспортом? | С1, П1, Э |
|  | Л21 п.2.2.2.1.1 | Какое вещество является газом в соответствии с Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом РБ? | С2, ПО, Э, |
|  | Л1 п.55.1, Л21 п.2.2.2.1.2 | Какой газ по определению является сжатым газом? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.55.2, Л21 п.2.2.2.1.2 | Какой газ по определению является сжиженным газом? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.55.8, Л21 п.2.2.2.1.2 | Относятся ли к опасным грузам класса 2 химические продукты: жидкости, пасты или порошки, находящиеся под давлением газа-вытеснителя? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какой буквой латинского алфавита обозначается группа вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2, характеризующая их удушающие свойства? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какой буквой латинского алфавита обозначается группа вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2, характеризующая окисляющие свойства? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе F? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе T? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе TF? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе TС? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе TО? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе TFС? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какие вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к группе TOС? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.56, Л21 п.2.2.2.1.3 | Какая группа газа в составе газов или в смеси газов превалирует по степени опасности над всеми другими группами опасных грузов класса 2? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.57.1, Л21 п.2.2.2.1.5 | Какие газы относятся к удушающим? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.57.3, Л21 п.2.2.2.1.5 | Какие газы относятся к окисляющим? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.57.4, Л21 п.2.2.2.1.5 | Какие газы относятся к токсичным? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.59, Л21 п.2.2.2.1.5 | По содержанию, каких газов по опасным свойствам, используемых в качестве газов-вытеснителей, аэрозоли не допускаются к перевозке автомобильным транспортом? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.61, Л21 п.2.2.3.1.1 | Какие легковоспламеняющиеся жидкости относятся к классу 3? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.3.1.2 | Каким классификационным кодом обозначаются легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности, относящиеся к классу 3 опасных грузов? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.3.1.2 | Каким классификационным кодом обозначаются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не выше 60 °C? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.3.1.2 | Каким классификационным кодом обозначаются легковоспламеняющиеся жидкости коррозионные, относящиеся к классу 3 опасных грузов? | С9, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.3.1.2 | Какими дополнительными опасными свойствами обладают легковоспламеняющиеся жидкости, имеющие классификационный код FTC? | С9, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.3.1.2 | Каким классификационным кодом обозначаются жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества, относящиеся к опасным грузам класса 3? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.69, Л21 п.2.2.3.1.3 | Какие легковоспламеняющиеся жидкости отнесены к группе упаковки I - веществам с высокой степенью опасности? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.69, Л21 п.2.2.3.1.3 | Какие легковоспламеняющиеся жидкости отнесены к группе упаковки II - к веществам со средней степенью опасности? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.69, Л21 п.2.2.3.1.3 | Какие легковоспламеняющиеся жидкости отнесены к группе упаковки III - к веществам с низкой степенью опасности? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.78, Л21 п.2.2.41.1.3 | Какие вещества являются легковоспламеняющимися твердыми веществами? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.41.1.3 | Почему порошки металлов, относящиеся к легковоспламеняющимся твердым веществам, при горении представляют особую опасность при тушении обычными огнетушащими средствами? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.79, Л21 п.2.2.41.1.9 | Какими основными свойствами характеризуются самореактивные вещества? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.79.4, Л21 п.2.2.41.1.9 | К каким нежелательным последствиям может привести разложение самореактивных веществ, особенно если не происходит возгорания? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.79.4, Л21 п.2.2.41.1.9 | Некоторые самореактивные вещества могут разлагаться со взрывом. Что способствует этому явлению? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.79.4, Л21 п.2.2.41.1.9 | Некоторые самореактивные вещества могут разлагаться со взрывом, особенно если они помещены в закрытую емкость. Каким образом может быть изменено это свойство? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.80, Л21 п.2.2.41.1.18 | Какой обработке подвергаются твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества для подавления их взрывчатых свойств? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.97, Л21 п.2.2.43.1.1 | Какие вещества относятся к опасным грузам класса 4.3? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.102, Л21 п.2.2.43.1.8c | Какая группа упаковки назначается веществам, относящимся к опасным грузам класса 4.3, которые медленно реагируют с водой? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.104, Л21 п.2.2.51.1.1 | Какие вещества относятся к опасным грузам класса 5.1? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.111, Л21 п.2.2.52.1.1 | Какие вещества относятся к опасным грузам класса 5.2? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л21 п.2.2.52.1.4 | Под воздействием каких факторов может начаться разложение органических пероксидов? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.124, Л21 п.2.2.61.1.1 | Какие вещества относятся к опасным грузам класса 6.1? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.133, Л21 п.2.2.621.1.1 | Какие вещества относятся к опасным грузам класса 6.2? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.138 | Какая группа опасности инфекционных веществ сопряжена с наибольшим риском для человека? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.144 | Какие материалы считаются опасными грузами класса 7? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.145 | Какие из указанных ниже радиоактивных материалов не является опасным грузом класса 7? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.146.1 | Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью входят в одну из групп. Какие это группы? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.149 | Что означает термин "Транспортный индекс" при перевозке опасных грузов класса 7? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.150 | Какой максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета допускается при перевозке радиоактивных веществ, за исключением упаковок или транспортных пакетов, перевозимых в условиях исключительного использования? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.151 | Каким должен быть уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки радиоактивного материала в условиях исключительного использования в соответствии с Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в РБ? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.152.1 | Упаковки и транспортные пакеты с опасными грузами класса 7 должны быть отнесены к одной из следующих категорий: I-БЕЛАЯ (I-WHITE), II-ЖЕЛТАЯ (II-YELLOW) или III-ЖЕЛТАЯ (III-YELLOW) . К какой категории должна быть отнесена упаковка (транспортный пакет), если транспортный индекс удовлетворяет условию одной категории, а уровень излучения на поверхности удовлетворяет условию другой категории? | С7, П7, И7, Э |
|  | Л1 п.152.2 | Какое требование должно соблюдаться при перевозке в исключительных условиях использования опасного груза класса 7, у которого уровень излучения на поверхности упаковки превышает 2 мЗв/ч? | С7, П7, Э |
|  | Л1 п.153, Л21 п.2.2.8.1.1 | Какие вещества относятся к опасным грузам класса 8? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.158, Л21 п.2.2.8.1.3 | Какая группа упаковки назначается веществам класса 8, представляющим собой сильнокоррозионные вещества (которые вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения до 60 минут, отсчитываемого после трехминутного или менее продолжительного воздействия)? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.158, Л21 п.2.2.8.1.3 | Какая группа упаковки назначается веществам класса 8, представляющим собой коррозионные вещества, не являющиеся сильнокоррозионными или слабокоррозионными (которые вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения до 14 суток, отсчитываемого после воздействия, длившегося более 3 минут, но не более 60 минут)? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.158, Л21 п.2.2.8.1.3 | Какая группа упаковки назначается веществам класса 8, представляющим собой слабокоррозионные вещества? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.165.10 | К какому классу относятся твердые аммиачные соединения с температурой вспышки в закрытом тигле ниже 60 °С, а также вещества, содержащие аллергены? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.166 | Какая группа упаковки назначается веществам и изделиям класса 9 со средней степенью опасности? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.166 | Какая группа упаковки назначается веществам и изделиям класса 9 с низкой степенью опасности? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.173 | Какой документ необходимо разработать в организации-изготовителе, грузоотправителе, грузополучателе опасного вещества для допуска транспортных средств на свою территорию под погрузку (разгрузку) опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.173 | Какое требование в отношении инструкции о допуске транспортного средства на территорию организации под погрузку (разгрузку) должно выполняться в организации-изготовителе, грузоотправителе, грузополучателе опасного вещества? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.174 | Разрешается ли допускать на территорию грузоотправителя для погрузки опасных грузов транспортные средства, которые не соответствуют требованиям Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь и не укомплектованным в соответствии с требованиями этих Правил? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.174 | Разрешается ли допускать на территорию грузоотправителя для погрузки опасных грузов транспортные средства в случае отсутствия у водителя необходимых документов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.174, п.318 | Разрешается ли въезд на территорию грузоотправителя для погрузки опасных грузов транспортному средству неукомплектованному огнетушителями? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.175 | Когда грузоотправитель или уполномоченное им лицо обязаны предоставить в распоряжение перевозчика все необходимые для перевозки документы и сообщить сведения об опасном грузе? (Укажите самый поздний этап, когда это можно сделать.) | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.176 | Кто утверждает разработанные организацией-изготовителем или грузоотправителем условия безопасности перевозки конкретного опасного груза или группы опасных грузов (правила, руководящие документы, технические условия, паспорта безопасности вещества)? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.177 | Допускаются ли к перевозке автомобильным транспортом опасные грузы при отсутствии для них утвержденных условий безопасности перевозки? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.178 | Что должен проверить на таре водитель (сопровождающее лицо) при принятии опасных грузов к перевозке? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.180 | Что необходимо сделать, если в процессе принятия опасного груза к транспортировке участниками перевозки обнаружены нарушения требований Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.180 | Что обязан сделать перевозчик, если при принятии к перевозке опасного груза класса 7 он обнаружил нарушения требований Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь? | С7, В7 |
|  | Л1 п.181 | Какие документы регламентируют основные требования к погрузочно-разгрузочным работам с опасными грузами? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.183 | Что должен проверить погрузчик при передаче к перевозке порожней тары, не очищенной от перевозимого в ней ранее опасного груза? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.183 | Должен ли погрузчик при передаче к перевозке упакованных опасных грузов проверять отсутствие повреждений тары? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.184 | Погрузчик не должен передавать к перевозке упаковку опасного груза с поврежденной тарой, до тех пор, пока ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.185, п.214 | Упаковки, содержащие опасные вещества, и неупакованные опасные изделия должны закрепляться с помощью соответствующих средств, способных удерживать грузы в транспортном средстве или контейнере таким образом, чтобы ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ВБ, В7 |
|  | Л1 п.185 | Если для закрепления упаковок опасных грузов в кузове или контейнере используются крепежные приспособления, такие как бандажные ленты или ремни, то их не следует затягивать слишком туго, чтобы ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ВБ |
|  | Л1 п.185 | Упаковки с опасными грузами при погрузке не должны штабелироваться, если ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ВБ |
|  | Л1 п.186 | После загрузки опасных грузов в контейнер погрузчик должен выполнить требования по ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.188 | Большой контейнер может предъявляться к перевозке опасных грузов только в том случае, если он является конструктивно пригодным. Что подразумевается под термином "конструктивно пригодный"? | С1, С2, С7, С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.189 | Большой контейнер может предъявляться к перевозке опасных грузов только в том случае, если он является конструктивно пригодным и не имеет "крупных дефектов" в конструкционных компонентах. Что допускается не относить к "крупным дефектам" в конструкционных компонентах большого контейнера? | С1, С2, С7, С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.189 | Большой контейнер может предъявляться к перевозке опасных грузов только в том случае, если он является конструктивно пригодным. Какое максимальное количество соединений допускается в верхней или нижней боковой балке контейнера? | С1, С2, С7, С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.189 | Большой контейнер может предъявляться к перевозке опасных грузов только в том случае, если он является конструктивно пригодным. Какое максимальное количество соединений допускается в дверном пороге или угловых стойках контейнера? | С1, С2, С7, С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.194 | Допускается ли к перевозке опасных грузов большой контейнер, у которого негерметичны прокладки, изоляционные материалы и уплотнители? | С1, С2, С7, С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.190 | Как должна укладываться в наружную тару внутренняя тара, предназначенная для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в обычных условиях? | С1, С2, С7, С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.191 | Какое положение запорных устройств криогенных сосудов, предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов, одиночной и внутренней тары комбинированной тары должно быть при упаковывании их для перевозки? | С2, С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.191 | Какое требование предъявляется к нанесению стрелок, указывающих правильное вертикальное положение упаковки с опасным грузом? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.192 | Хрупкая или легко пробиваемая внутренняя тара с опасными грузами, изготовленная из стекла, фарфора, керамики или некоторых пластмассовых материалов должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного материала. Какое требование предъявляется к этому прокладочному материалу? | С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения запрещены к совместной перевозке с легковоспламеняющимися газами, относящимися к опасным грузам класса 2? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения не допускается грузить совместно с невоспламеняющимися, нетоксичными газами, относящимися к опасным грузам класса 2? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения запрещены к совместной перевозке с токсичными газами, относящимися к опасным грузам класса 2? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения разрешается грузить совместно с опасными грузами класса 3? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения запрещены к совместной перевозке с опасными грузами классов 4.1 и 4.2? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения разрешены к совместной перевозке c опасными грузами классов 6.1 и 6.2? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.194, Приложение 13 | Какие грузы общего назначения запрещается грузить совместно с опасными грузами класса 7? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.195 | Какой максимальный срок эксплуатации могут иметь пластмассовые барабаны и канистры, жесткие пластмассовые КСГМГ и составные КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью, подаваемые под загрузку опасными грузами, если изготовителем не предписан более короткий период их эксплуатации ввиду характера перевозимого вещества? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.196 | Что необходимо проверить перед загрузкой контейнера, ранее перевозившего опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.197 | Разрешается ли загрузка опасными грузами транспортных средств или контейнеров с поврежденными грузовыми отделениями? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В7, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.198 | Допускается ли налипание остатков опасного вещества на наружную поверхность тары, КСГМГ и крупногабаритной тары при перевозке опасных грузов? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.202 | В каком положении должна быть запорная арматура цистерны перед началом всех операций по наливу опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ВЦ |
|  | Л1 п.206 | Что должен сделать грузоотправитель опасных грузов перед погрузкой транспортного средства, если результаты проверки документов, осмотра транспортного средства и его оборудования свидетельствуют о том, что транспортное средство и (или) водитель не удовлетворяют(ет) требованиям, предъявляемым при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.209 | Разрешается ли водителю принимать к перевозке опасные грузы с поврежденной упаковкой? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.211 | Какие требования предъявляются к погрузке упаковок с опасными грузами, включающих тару, изготовленную из чувствительных к влаге материалов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.213 | Какие требования предъявляются к режиму работы двигателя автомобиля при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.213 | Может ли водитель участвовать в погрузке опасных грузов на транспортное средство, если не требуется приведение в действие грузоподъемных механизмов, установленных на транспортном средстве? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, В1, В7, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.216 | Загрузка транспортного средства опасными грузами допускается до использования его полной грузоподъемности, за исключением случаев, оговоренных в ... | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.218 | При наливе и сливе легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, а также других жидкостей и газов, если это определено условиями безопасности перевозки конкретных опасных грузов или руководством по эксплуатации цистерны, корпус цистерны присоединяется к контуру заземления гибким заземляющим проводником сечением не менее ... | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.219 | Представители каких субъектов перевозки опасных грузов должны вести контроль за погрузочно-разгрузочными работами с опасными грузами на транспортном средстве? | С1, С2, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.220 | Как осуществляется назначение лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами? | С1, С2, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.221 | Где должны быть изложены функции лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами? | С1, С2, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.223 | Что обязано сделать лицо, назначенное ответственным за выполнение погрузочно-разгрузочных работ (сливо-наливных операций), каждый раз до начала работ с опасными грузами? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.226 | На каком самом раннем этапе работник, осуществляющий наполнение цистерны опасным грузом, должен удостовериться в том, что сами цистерны и их оборудование находятся в технически исправном состоянии? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.227 | Кто при подготовке опасных грузов для перевозки должен обеспечить, чтобы информационные таблицы и знаки опасности были размещены на цистернах, транспортных средствах и больших и малых контейнерах для массовых грузов в соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь? | С1, С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.228 | Должно ли лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, убедиться в том, что дата следующего испытания (проверки, освидетельствования, технического диагностирования) цистерн, встроенных цистерн, транспортных средств-батарей, съемных цистерн, контейнеров-цистерн и резервуаров не просрочена? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.232 | Кто должен обеспечить, чтобы после наполнения на наружных поверхностях цистерн не оставалось следов загружаемого опасного груза в виде подтеков, пятен? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.233 | Имеет ли право грузополучатель отказаться от приема прибывшего в его адрес опасного груза? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.234 | Кто после окончания разгрузки опасных грузов должен очистить кузов автомобиля (контейнер), цистерну от остатков этого груза и при необходимости произвести нейтрализацию, дегазацию, дезактивацию или дезинфекцию транспортного средства (контейнера), цистерны? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.236 | Кто обязан обеспечить, чтобы на контейнерах после их полной разгрузки от опасного груза, очистки и обеззараживания больше не имелось указывающей на опасность маркировки и манипуляционных знаков? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.239 | Разрешается ли курение при проведении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.240 | Куда необходимо сообщить о случившемся при возникновении чрезвычайной ситуации при погрузке-разгрузке опасного груза и невозможности ликвидировать чрезвычайную ситуацию? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.242 | С подразделениями какого государственного органа должен быть согласован маршрут перевозки автомобильным транспортом опасных грузов класса 1? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.243 | Какими основными требованиями должен руководствоваться перевозчик при разработке маршрутов перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.245 | Маршрут перевозки автотранспортом опасного груза не выходит за пределы одной области. С кем должен быть согласован этот маршрут? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.248 | Где должны храниться экземпляры маршрута перевозки опасных грузов, не требующих согласования с подразделениями ГАИ МВД? | С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.250 | Каким документом устанавливается возможность перевозки опасных грузов в темное время суток? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.252 | Когда следует включать фары ближнего света в дневное время суток на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.253 | Какое расстояние должно быть между транспортными средствами при перевозке опасных грузов колонной автомобилей по ровной дороге? | С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.253 | Какое расстояние должно быть между транспортными средствами при перевозке опасных грузов колонной автомобилей в условиях холмистой местности при подъемах и спусках? | С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.253 | При какой минимальной видимости, ограниченной из-за тумана, дождя, снегопада, допускается перевозка опасных грузов колонной автомобилей? | С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.253 | Где должен находиться сопровождающий опасный груз при перевозке грузов колонной автомобилей? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.253 | Где должен обязательно находиться один из представителей охраны при перевозке опасных грузов колонной автомобилей, если охрана предусмотрена условиями безопасной перевозки конкретного опасного груза? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.254 | Что необходимо обязательно сделать при остановке или стоянке на уклоне транспортного средства с опасным грузом кроме включения стояночного тормоза? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.255 | Водитель, перевозящий опасный груз планирует остановиться на отдых. В каком документе указывается перечень стоянок, на которых ему разрешается остановка для отдыха? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.257 | Разрешается ли заправка транспортных средств, перевозящих опасные грузы класса 1, 7, на автозаправочных станциях общего пользования? | С1, С7, В1, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.258 | В каких случаях при перевозке опасных грузов обязательно выделяется автомобиль прикрытия? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.258 | В каких случаях при перевозке опасных грузов выделяется резервное порожнее транспортное средство, приспособленное для перевозки данного вида груза и какое его место в колонне? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.259 | Разрешается автомобилю в составе колонны перевозить опасные грузы в светлое время суток с выключенными фарами ближнего света? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.260 | Где и как должен двигаться автомобиль прикрытия при движении колонны, перевозящей опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.261 | Кого разрешается перевозить на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.262 | Кто несет ответственность за подбор лиц для сопровождения опасных грузов и их инструктаж в организации, которая выделяет этих лиц? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.264 | Для каких целей служит информационная карточка системы информации об опасности? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.265 | Какие данные об опасном грузе наносятся на информационную таблицу, устанавливаемую на транспортное средство? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.268 | Идентификационные номера не указываются на информационных таблицах системы информации об опасности, установленных на ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.269 | Что означает, если буква "Х" стоит перед идентификационным номером опасности в информационной таблице? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.272 | Какой должна быть минимальная высота букв и надписей, наносимых на транспортные средства (цистерны), перевозящие опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.277 | Какие информационные таблицы размещаются спереди и сзади транспортного средства при перевозке нескольких опасных грузов в цистерне, имеющей две и более секции? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.278 | Какие знаки опасности наносятся на боковой поверхности цистерны, имеющей две и более секции, если для одного отсека требуется более одного знака опасности? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.282 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны отвечать определенным требованиям, касающимся подлежащего использованию транспортного средства. Какие это требования? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.283 | Какие транспортные средства могут быть использованы для перевозки опасных грузов в случае, когда предписано использование транспортного средства FL? | С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.288 | Какие опасные грузы запрещается перемещать транспортными средствами с двигателем, работающим на газе? | С1, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.289 | Допускается ли перевозка опасных грузов на тракторах, тракторных прицепах и полуприцепах? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.289 | Допускается ли перевозка опасных грузов на автомобилями с опрокидывающимся кузовом? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.290 | Куда должна быть вынесена выхлопная труба двигателя транспортного средства для перевозки нефтепродуктов (если это позволяет расположение двигателя)? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.293 | Допускается ли расположение топливного бака и аккумуляторных батарей в одном отсеке транспортного средства, предназначенного для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.294, Л3 Приложение 8 п.20.3. | Разрешается ли установка на транспортном средстве для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков, не предусмотренных изготовителем транспортного средства? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.296 | Какие транспортные средства для перевозки опасных грузов, изготовленные после 1999 года, должны оборудоваться антиблокировочной тормозной системой? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.297 | Каким должно быть номинальное напряжение электрического оборудования автомобильного транспортного средства, перевозящего опасные грузы классов 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 и 5.2? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.297 | Какое требование предъявляется к присоединению проводов к аппаратам и оборудованию, осветительным устройствам на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы класса 1 - 3, 4.1 - 4.3, 5.1 и 5.2? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7,ПО, Э |
|  | Л1 п.298 | Как должна быть проложена электропроводка у транспортных средств, перевозящих опасные грузы? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, ПО, Э |
|  | Л1 п.300 | Электропроводка транспортных средств, перевозящих взрывопожароопасные грузы в цистернах, контейнерах, баллонах и клетях, расположенная в зоне опасного груза, должна находиться в металлических трубах или быть выполнена в соответствии с требованиями ДОПОГ. На какую электропроводку это требование не распространяется? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.301 | Цепь какого провода должен размыкать однополюсный переключатель аккумуляторной батареи на транспортной единице, перевозящей опасные грузы, изготовленном после 01.01.2011? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.305 | Какое требование предъявляется к выводам аккумуляторных батарей транспортного средства для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, ВЦ, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.309, Л3 Приложение 8 п.20.14.17 | Лампы, с каким цоколем не допускается применять на транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.311, Л3 Приложение 8 п.20.4. | Разрешается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов применять в кабине водителя или в грузовом отделении топливные обогревательные приборы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.315 | Какие требования предъявляются к деревянным материалам внутренней обивки кузова типа фургон у транспортного средства, перевозящего опасные грузы? | С1, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.316, Л3 Приложение 8 п.20.5. | Какими свойствами должен обладать материал тента на транспортном средстве для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.317, Л3 Приложение 8 п.20.5. | Какие требования предъявляются к накрытию тентом кузова на транспортном средстве для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.318 | Каким минимальным количеством огнетушителей должны комплектоваться транспортные средства для перевозки опасных грузов (кроме транспортных средств для перевозки ограниченного количества опасных грузов в упаковках и транспортных средств, оборудованных системой автоматического пожаротушения двигателя)? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.319 | Какие требования предъявляются к переносным огнетушителям, которыми комплектуется каждое транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.321, Л3 Приложение 8 п.20.8.1. | Какое минимальное количество противооткатных упоров должно находиться на автопоезде, перевозящем опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.321, Л3 Приложение 8 п.20.8.2. | Какое минимальное количество знаков аварийной остановки должно находиться на транспортной единице для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, ВЦ, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.321, Л3 Приложение 8 п.20.8.7. | Какое минимальное количество аварийных жилетов должно находиться на транспортной единице для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.321, Л3 Приложение 8 п.20.8.8. | Какое минимальное количество карманных фонарей должно находиться на транспортной единице для перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.321 | При перевозке каких опасных грузов транспортная единица должна комплектоваться противопожарным полотнищем? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.321 | При перевозке каких опасных грузов транспортная единица должна комплектоваться лопатой, дренажной ловушкой и ящиком с сухим песком? | С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.323 | Какие из указанных ниже средств должны входить в комплектацию транспортного средства для перевозки опасных грузов в случаях, предусмотренных в условиях безопасности перевозки конкретного опасного груза, письменных инструкциях, паспорте безопасности на перевозимый опасный груз? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.324 | С какой целью на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, устанавливается проблесковый маячок оранжевого цвета? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, ВЦ, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.325, Л3 Приложение 8 п.20.14.1 | Сколько прицепов или полуприцепов может включать транспортная единица, перевозящая опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.328 | Какие требования предъявляются к размещению информационных таблиц спереди и сзади транспортного средства, перевозящего опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.329 | Какие требования предъявляются к информационным таблицам, установленным на транспортном средстве, в случае, когда эти таблицы не относятся к перевозимым опасным грузам? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.334 | Каким должно быть расстояние в гараже (на стоянках) от транспортных средств, перевозящих опасные грузы, до стен в гараже (ограждений стоянок)? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.337 | Разрешается ли эксплуатация транспортного средства для перевозки опасных грузов, не прошедшее государственный технический осмотр? | С2, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.337 | Разрешается ли эксплуатация транспортного средства для перевозки опасных грузов, не зарегистрированного в Госпромнадзоре или иных государственных органах? | С2, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.337 | Разрешается ли эксплуатация транспортного средства для перевозки опасных грузов, если у него истек срок действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, ВЦ, Э, Р |
|  | Л1 п.337 | Разрешается ли эксплуатация транспортного средства для перевозки опасных грузов, если его водитель не имеет свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя? | С2, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.337 | С какими из указанных ниже неисправностей и дефектов не допускается эксплуатация транспортного средства для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э, В1 ВБ, В7 |
|  | Л1 п.337 | В каком случае допускается перевозка опасных грузов в цистерне, у которой истек установленный организацией-изготовителем срок эксплуатации? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.337 | Разрешается ли перевозка опасных грузов в цистерне, в конструкцию которой были внесены изменения без согласования с организацией-изготовителем? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.343 | Изменения в проектах, необходимость внесения которых может возникнуть при изготовлении, ремонте и эксплуатации цистерн, должны быть согласованы с ... | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.345 | Какие виды контроля качества должны обеспечиваться на разных стадиях производственного цикла изготовления и ремонта цистерн для перевозки опасных грузов и их оборудования? | Э, ИЦ |
|  | Л1 п.351 | Какой документ кроме паспорта должна выдавать организация-изготовитель на каждый новый тип автоцистерны (встроенной цистерны), съемной цистерны, контейнера цистерны, съемного кузова цистерны, транспортного средства-батареи или МЭГК для перевозки опасных грузов? | Э, ИЦ |
|  | Л1 п.354 | Может ли осуществляться эксплуатация цистерны для перевозки опасных грузов при отсутствии эксплуатационных документов? | С2, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.355 | Кем может выполняться разработка дубликатов эксплуатационных документов на цистерны для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.357 | Корпуса цистерн и их сервисное конструкционное оборудование должны при обычных условиях перевозки выдерживать статические и динамические нагрузки без потери содержимого, за исключением ... | Э, ИЦ |
|  | Л1 п.361 | Укажите периодичность проверки дыхательных (предохранительных, вакуумных) устройств цистерны для перевозки опасных грузов (кроме цистерн для перевозки опасных грузов класса 2): | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.361 | Кем может проводиться ежегодная проверка дыхательных (предохранительных, вакуумных) устройств цистерны для перевозки опасных грузов (кроме цистерн для перевозки опасных грузов класса 2)? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.362, Л3 Приложение 8 п.21.1 | В каком положении должно фиксироваться запорное устройство загрузочного люка цистерны, в том числе цистерны для перевозки опасных грузов? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.361 | Что из указанного ниже должно обеспечивать оборудование, устанавливаемое на цистерны для перевозки опасных грузов в случае проведения модернизации цистерны? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.363 | Какими документами регламентируются сроки замены уплотняющих прокладок в оборудовании цистерн для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.366 | Цистерны для перевозки опасных грузов снабжаются табличкой с указанием серийного номера, года изготовления, вместимости корпуса и другой информацией согласно Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Кто кроме изготовителя цистерны может производить установку такой таблички, а также производить маркировку цистерны в соответствии с требованиями глав 6.8-6.10, 6.12 приложения А соглашения ДОПОГ? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.367, Л3 Приложение 6 п.1.18.12 и Приложение 8 п.22.5 | Какая из указанных ниже предупреждающих надписей должна обязательно быть на табличке, которой снабжается цистерна для перевозки и заправки нефтепродуктов? | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.368 | У цистерн для перевозки опасных грузов проверка устройств для защиты от статического электричества и измерение сопротивления отдельных участков цепи выполняется не реже ... | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.369, Л3 Приложение 6 п.1.18.4.3, п.22.2 | Какое электрическое сопротивление в соответствии с TP ТС 018/2011 должны иметь отдельные участки непрерывной электрической цепи, объединяющей относительно болта заземления все металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы автоцистерны, прицепа (полуприцепа) – цистерны для перевозки нефтепродуктов? | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.370 | У цистерны для перевозки и (или) заправки легковоспламеняющихся жидкостей и газов сопротивление каждого из звеньев электрических цепей “рама шасси – штырь”, “цистерна-рама шасси”, “рама шасси - струбцина или наконечник под болт” не должно превышать ... | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.371 | Цистерны, контейнеры для массовых грузов и специальные отделения для упаковок взрывчатых веществ и изделий, изготовленные из металла или армированных волокном пластмасс, смесительно-зарядной машины MEMU должны быть соединены прочным электрическим кабелем с шасси транспортного средства с указанием знаков ... | С1, С2, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.373 | Испытание на герметичность сливо-наливных рукавов автоцистерн для перевозки опасных грузов выполняется в соответствии со сроками, указанными в инструкции организации-изготовителя, но не реже ... | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.374 | Какое электрооборудование может быть установлено во взрывопожароопасной зоне цистерны (внутреннее пространство отсеков цистерн, фитинги для наполнения и опорожнения и паросборные трубы, а также внутреннее пространство шкафов с запорной арматурой и зона, расположенная в пределах 0,5 м от вентиляционных устройств и предохранительных клапанов)? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.376 | Каким должно быть расстояние между задней стенкой цистерны для перевозки опасных грузов и задней частью защитного устройства (бампера)? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.379 | Какое требование предъявляется к крепежным и съемным деталям, применяемым в пожароопасных и взрывоопасных зонах цистерн для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.381 | Кто имеет право выполнять периодические и промежуточные проверки цистерн для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.385 | Какой документ выдает специализированная организация по результатам проверки цистерны для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.387 | Организация, эксплуатирующая цистерну для перевозки опасных грузов обязана представлять в надзорный орган по месту регистрации цистерны информацию о результатах проверки, технического диагностирования и испытаний. Какой срок отводится на представление этой информации после завершения проверки, технического диагностирования? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.388 | Для цистерн, отработавших расчетный (нормативный) срок службы, установленный изготовителем, а также цистерн, корпус которых подвергался ремонту, решение о дальнейшей эксплуатации может быть принято по результатам ... | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.389 | Какие участки цистерн для перевозки опасных грузов при техническом диагностировании подлежат проверке капиллярным методом неразрушающего контроля? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.389 | В каком случае применяется магнитопорошковый метод неразрушающего контроля при техническом диагностировании цистерн для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.389 | В каком случае применяется ультразвуковой метод неразрушающего контроля при техническом диагностировании цистерн для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.389 | На каких цистернах для перевозки опасных грузов при техническом диагностировании применяется ультразвуковой метод неразрушающего контроля? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.389 | В каком случае проводится измерение твердости материала цистерн для перевозки опасных грузов класса 2 при техническом диагностировании? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.389 | В каком случае проводится химический или спектральный анализ на образцах основного металла и сварных соединений цистерн для перевозки опасных грузов при техническом диагностировании (при условии технической возможности вырезки указанных образцов из цистерн)? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.390 | Какое количество предусмотренных конструкцией крепежных деталей может отсутствовать в специальном оборудовании цистерны для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.390 | Какая величина подтеканий опасного груза допускается во фланцевых соединениях и через сливные пробки цистерн? | С2, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.390, Л3 Приложение 8 п.22.4 | У цистерны для перевозки опасных грузов штуцеры резинотканевых рукавов должны быть соединены между собой припаянной металлической перемычкой, обеспечивающей ... | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.390, Л3 Приложение 8 п.22.9.1 | Допускается ли на автоцистерне для перевозки опасных грузов демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны от статического электричества, предусмотренных изготовителем транспортного средства? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.390, Л3 Приложение 8 п.22.9.3., п.22.9.4 | Допускается ли на автоцистерне для перевозки опасных грузов удаление или разрушение защитной оболочки электропроводки, соприкасающейся или находящейся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием, а также демонтаж или разрушения элементов защиты мест подсоединения и контактов электрических проводов? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.390, Л3 Приложение 8 п.22.9.5 | Допускается ли на автоцистерне для перевозки и заправки нефтепродуктов отсутствие у раздаточных рукавов заглушек для предотвращения вытекания топлива? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.393 | Где требуется получить разрешение на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом? | ПО, Э |
|  | Л1 п.400 | Должен ли водитель при перевозке опасных грузов иметь при себе свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов и регистрационную карточку транспортного средства? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.400 | Должен ли водитель при перевозке опасных грузов иметь при себе информационную карточку, письменные инструкции, а также адреса и номера телефонов должностных лиц перевозчика, ответственных за перевозку? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.400 | Должен ли водитель при перевозке опасных грузов иметь при себе паспорт безопасности на перевозимый опасный груз? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.400 | Должен ли водитель при перевозке опасных грузов иметь при себе условия безопасности перевозки на конкретный опасный груз? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.400 | Должен ли водитель при перевозке опасных грузов иметь при себе копии документов, подтверждающих проведение периодических или промежуточных испытаний (проверок), а также технического диагностирования (если они проводились)? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.403 | Разрешается ли водителю при перевозке опасных грузов отклоняться от установленного маршрута, мест стоянок? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.403 | Разрешается ли водителю, перевозящему опасные грузы, оставлять транспортное средство без присмотра? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.403 | Разрешается ли водителю при перевозке опасных грузов двигаться с выключенным сцеплением и двигателем? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.403 | На каком минимальном расстоянии от транспортного средства с опасными грузами разрешается курить табачные изделия? | С1, С2, С7, С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.403 | На каком минимальном расстоянии от стоянки транспортного средства, перевозящего легковоспламеняющиеся жидкости и воспламеняющиеся газы, разрешается разводить огонь? | С2, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.403 | Один из автомобилей колонны, перевозящей опасные грузы класса 7, не может самостоятельно продолжать движение по причине технической неисправности. Допускается ли буксировать этот автомобиль другим автомобилем колонны, груженым опасным грузом класса 7? | С7, В7 |
|  | Л1 п.403 | Разрешается ли при перевозке опасных грузов производить буксировку других транспортных средств? | С1, С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.404 | Разрешается ли водителю при перевозке опасных грузов перевозить груз, не указанный в товарно-транспортной накладной? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.405 | В процессе перевозки опасных грузов водитель сделал вынужденную остановку. Какой документ определяет требования к обозначению места остановки транспортного средства? | ВБ, ВЦ, В1, В7 |
|  | Л1 п.381 | Должен ли водитель в случае вынужденной остановки транспортного средства, перевозящего опасные грузы, принять меры к эвакуации транспортного средства за пределы проезжей части? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.406 | В течение какого времени водитель транспортного средства, перевозящего опасные грузы, должен вызвать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о месте своей вынужденной стоянки в ближайший орган (подразделение) по чрезвычайным ситуациям при невозможности устранения технической неисправности транспортного средства своими силами? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.406 | Что в обязательном порядке должен сделать водитель автоцистерны с опасным грузом в случае поломки двигателя автомобиля в пути и невозможности устранить поломку своими силами в течение 2 часов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.406 | В каком случае водитель обязан вызвать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о месте своей вынужденной стоянки в ближайший орган (подразделение) по чрезвычайным ситуациям при перевозке взрывчатых веществ? | В1 |
|  | Л1 п.407 | Входит ли в обязанность водителя не допускать посторонних лиц в зону аварии или инцидента, возникших при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.407 | Куда должен незамедлительно сообщить водитель о случившемся в случае возникновения аварии или инцидента при перевозке опасных грузов при отсутствии необходимости вызывать скорую медицинскую помощь? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.407 | Что из указанного ниже обязан сделать водитель в случае возникновения аварии или инцидента при перевозке опасных грузов по прибытии на место аварии или инцидента представителей органов внутренних дел, местных исполнительных и распорядительных органов, местных органов здравоохранения и других служб? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 п.408 | Каким документом назначается специалисты, по вопросам безопасности перевозки опасных грузов? | ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.409 | В каком случае у субъекта хозяйствования, осуществляющего перевозку опасных грузов, не требуется наличие специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов? | ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.413 | Обязанности специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, должны быть изложены в ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.413 | В чьи обязанности входит организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства в области перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.413 | Кто перед выездом на дороги общего пользования для перевозки опасных грузов обязан осуществлять проверку наличия требуемых документов и оборудования на транспортных средствах, их соответствия обязательным для соблюдения требованиям ТНПА? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.413 | Может ли быть выпущено на линию транспортное средство для перевозки опасных грузов, если в процессе проверки его технического состояния и специального оборудования было обнаружено, что какое-либо устройство, приспособление, оборудование неисправно или отсутствует? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.413 | Кто обязан обеспечивать установленные сроки проверки цистерн, тары и другого оборудования, используемого для перевозки опасных грузов или для погрузочно-разгрузочных операций? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.413 | Кто обязан обеспечивать надлежащую подготовку работников организации, занимающихся перевозкой опасных грузов, включая ознакомление с изменениями в Правилах по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, ведение учета такой подготовки? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.417 | В течение какого срока должен храниться в организации ежегодный отчет в области безопасности перевозки опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л1 п.418 | При каком условии функции специалиста, ответственного по вопросам, касающимся безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом могут выполняться руководителем организации, работником организации, выполняющим иные обязанности, или лицом, не работающим непосредственно в данной организации? | ПО, Э, Р |
|  | Л1 п.423 | Какие требования предъявляется к оборудованию кабины водителя и к самой кабине транспортного средства типа EX/II? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.423 | Какое тормозное устройство должно быть у транспортного средства типа EX/II? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.424 | Какие требования предъявляются к кузову транспортного средства типа EX/III в дополнение к требованиям, предъявляемым к транспортному средству типа EX/II? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.426 | Чем должны быть оборудованы на полу металлические кузова у всех типов транспортных средств для перевозки опасных грузов класса 1? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.427 | Могут ли прицепы, отвечающие требованиям транспортных средств типов EX/II и EX/III буксироваться транспортными средствами, не отвечающими требованиям таких типов? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.432 | На транспортном средстве, перевозящем грузы различных подклассов класса 1, должен быть укреплен знак опасности наиболее опасного подкласса. Укажите порядок от наиболее опасного к наименее опасному подклассу: | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.436 | Какие опасные грузы класса 1 допускается перевозить без сопровождения вооруженной охраны и (или) ответственного лица, выделяемым грузоотправителем (грузополучателем), имеющего право на охрану или производство работ с указанными взрывчатыми веществами? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.438, п.514 | При перевозке каких опасных грузов транспортные средства должны быть обеспечены навигационным оборудованием и внедрена система слежения (контроля) за их передвижением? | С1, П1, С7, П7, Э |
|  | Л1 п.438 | Каким оборудованием должны быть обеспечены автомобили, перевозящие опасные грузы класса 1 по маршруту движения? | С1, П1, Э |
|  | Л1 п.440 | Разрешается ли при перевозке взрывчатых веществ перевозить пассажиров? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.442 | Какие требования предъявляются к перевозке ящиков с порохом или снарядами? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.446 | В каких случаях разрешается стоянка транспортных средств со взрывчатыми материалами в гаражах? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.447 | Какие требования предъявляются при перевозке взрывчатых материалов к размещению мест остановок в пути для отдыха? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.447 | В каких случаях при остановке в пути для отдыха двигатель транспортного средства, перевозящего взрывчатые материалы, должен быть выключен? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 п.449, Приложение 25 | В какой цвет должны быть окрашены баллоны для азота и углекислоты и какого цвета на них наносятся надписи? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.449, Приложение 25 | Какая окраска корпуса должна быть у баллона для перевозки аргона? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.449, Приложение 25 | В какой цвет должны быть окрашены баллоны для кислорода и какого цвета на них наносятся надписи? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 п.449 | Допускается ли перевозить автомобильным транспортом баллоны со сжатыми и сжиженными газами без предохранительных колпаков? | ПО, Э, С2, ВБ |
|  | Л1 п.451 | Допускается ли перевозить на бортовых автомобилях баллоны со сжатым и сжиженным газом в горизонтальном положении? | С2, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.451 | Допускается ли перевозить на бортовых автомобилях баллоны со сжатым и сжиженным газом в вертикальном положении без специального контейнера? | С2, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.452 | Какие дополнительные требования предъявляются к перевозке на бортовых автомобилях любого количества баллонов с газом в летнее время? | С2, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.454 | Какое требование предъявляется к нанесению двух отличительных полос на обеих сторонах цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов? | С2, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.454 | Допускается ли отсутствие заглушек на штуцерах цистерн при транспортировании и хранении в них сжиженных углеводородных газов? | С2, ПО, Э, ИЦ, ВЦ |
|  | Л1 п.454 | Допускается ли у цистерн для сжиженных углеводородных газов отсутствие или неработоспособное состояние защитных кожухов, обеспечивающих возможность пломбирования запорной арматуры на время транспортирования и хранения газа? | С2, ПО, Э, ИЦ, ВЦ |
|  | Л1 п.455 | Какой тип предохранительных устройств от повышения давления устанавливается на цистернах для перевозки опасных грузов класса 2? | С2, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.456 | Где (кроме рамы) на цистернах для перевозки сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов с изоляцией на основе вакуума должны быть нанесены клейма, относящиеся к сосуду? | С2, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.458 | Каждый наливной и спускной вентиль цистерны для сжиженного газа должен быть снабжен заглушкой, плотно навертывающейся на боковой штуцер. Какой должна быть у нее резьба? | С2, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.465 | Каким способом должно выполняться измерение температуры газа внутри цистерны? | С2, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л1 п.469 | Какое требование предъявляется к работе двигателя автоцистерны во время проведения газосброса? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.469 | Какое требование предъявляется заземлению автоцистерны во время проведения газосброса? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.470 | Разрешается ли наполнять газом цистерны или бочки, у которых истек срок проверки? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.470 | Разрешается ли наполнять газом цистерны или бочки, у которых отсутствуют или неисправны арматура и контрольно-измерительные приборы? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.470 | Разрешается ли наполнять газом цистерны или бочки, у которых отсутствуют надлежащие окраска или надписи? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.470 | Разрешается ли наполнять газом цистерны или бочки, в которых находится не тот газ, для которого они предназначены? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.470 | Разрешается ли наполнять газом цистерны или бочки, у которых выработан расчетный (нормативный) срок эксплуатации? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.475 | Какие действия необходимо выполнить в отношении штуцеров вентилей и запорной арматуры после наполнения газами цистерн или бочек? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.478 | Разрешается ли наполнение цистерн, сосудов, емкостей легковоспламеняющимися жидкостями, которые при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки, сервисное оборудование и любая защитная облицовка, способны вступать с ними в опасную реакцию, в результате которой могут образоваться опасные продукты или может значительно снизиться прочность материала цистерны, сосуда, емкости? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.480 | Разрешается ли движение порожней неочищенной от опасных грузов класса 3 автоцистерны с не убранными в пеналы (ящики) сливными рукавами? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.480 | Должен ли быть включен ближний свет фар автомобиля во время движения порожней неочищенной от опасных грузов класса 3 автоцистерны в светлое время суток в условиях хорошей видимости? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.480 | Должен ли работать проблесковый маячок во время движения порожней неочищенной от опасных грузов класса 3 автоцистерны? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.480 | В каком состоянии должна находиться заземляющая цепочка или лента из электропроводной резины во время движения порожней неочищенной от опасных грузов класса 3 автоцистерны? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л1 п.482 | В какой таре, и транспортном средстве должны перевозиться вещества, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.483 | В какой среде, в какой таре и упаковке перевозится белый и желтый фосфор? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.488 | В каких случаях допускается к перевозке порожняя тара, на внешней поверхности которой, имеются остатки содержащихся в ней ранее окисляющих веществ? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.495 | Какие требования предъявляются при погрузке (разгрузке), перевозке окисляющих веществ и органических пероксидов, во избежание самовозгорания, пожара или взрыва? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.497 | Что необходимо сделать с кузовами транспортных средств перед их загрузкой окисляющими веществами и органическими пероксидами? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.498 | Какую информацию грузоотправитель опасных грузов классов 6.1 и 6.2 должен заблаговременно сообщить грузополучателю кроме наименования и количества опасного груза, даты и времени предполагаемого прибытия груза в пункт назначения? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.502 | В каких транспортных средствах должны перевозиться упаковки, содержащие инфекционные вещества? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 п.509 | После принятия каких мер можно вновь использовать транспортные средства, загрязненные ядовитыми и (или) инфекционными веществами? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.514 | Какое требование предъявляется к сопровождению перевозки автомобильным транспортом радионуклидных источников 1-3 категории по степени радиационной опасности? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.514 | Какое требование предъявляется к сопровождению перевозки автомобильным транспортом ядерных материалов и изделий (1-я и 2-я категория)? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 п.514 | Какие из указанных ниже радиоэлектронных средств должны быть в наличии на транспортном средстве, допускаемом к перевозке опасных грузов класса 7? | С7, П7, Э |
|  | Л1 п.515 | Какие требования предъявляются к конструкции упаковки, предназначенной для перевозки радиоактивных материалов? | И7, Э |
|  | Л1 п.523.2 | Какое сочетание букв в кодах типов тары используется для обозначения комбинированной тары? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.523.5 | Какой материал тары обозначается прописными буквами F и G, соответственно? | ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.523.5 | Какой материал тары обозначается прописными буквами H и L, соответственно? | ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.523.6, Приложение 26 | Что означают символы 4A и 4B в обозначении тары? | ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.524 | На рисунке показано обозначение тары. По какому из элементов обозначения можно определить, что это ящик? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.524 | На рисунке показано обозначение тары. По какому из элементов обозначения можно определить, что она сделана из фибрового картона? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.524 | На рисунке показано обозначение тары. В каком году была изготовлена эта тара? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 п.526 | Какое документ составляется после испытаний тары для перевозки опасных грузов в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями ТНПА? | ИО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какой знак опасности правильно используется для обозначения взрывчатых веществ и изделий? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Каким знаком опасности обозначаются легковоспламеняющиеся газы? | С2, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какие опасные грузы обозначаются знаком опасности, изображенным на рисунке? | С2, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Каким знаком опасности обозначаются легковоспламеняющиеся жидкости? | С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какие опасные грузы обозначаются знаком опасности, изображенным на рисунке? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какие опасные грузы обозначаются знаком опасности, изображенным на рисунке? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какие опасные грузы обозначаются знаком опасности, изображенным на рисунке? Фон знака синий. | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Каким знаком опасности обозначаются органические пероксиды? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Каким знаком опасности обозначаются инфекционные вещества? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какие опасные грузы обозначаются знаком опасности, изображенным на рисунке? | С9, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Каким знаком опасности обозначаются коррозионные вещества? | С9, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Что может указываться вместо двух звездочек (**) на знаке (№ 1) изображенном на рисунке? | С1, В1, П1, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какие грузы маркируется таким знаком? | С1, С2, С9, СТ, С7, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Какой знак указывает на вещества, опасные для окружающей среды?. | С1, С2, С9, СТ, С7, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение № 3 | Что указывается вместо символа "?" в прямоугольнике в нижней части знака опасности, изображенного на рисунке? | С7, В7, П7, Э |
|  | Л1 Приложение 19 | Что из указанного ниже необходимо выполнить членам экипажа транспортного средства в отношении оборудования транспортного средства в случае аварии или чрезвычайной ситуации при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С9, СТ, С7, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение 19 | Что из указанного ниже необходимо обязательно надеть членам экипажа транспортного средства в случае аварии или чрезвычайной ситуации при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С9, СТ, С7, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение 19 | Разрешается ли членам экипажа транспортного средства в случае аварии или чрезвычайной ситуации при перевозке опасных грузов наступать на разлившиеся или просыпавшиеся вещества? | С1, С9, СТ, С7, ВБ, ВЦ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л1 Приложение 16 | Что обозначает этот манипуляционный знак на таре? | С1, С9, СТ, С7, ВБ, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 Приложение 16 | Что обозначает этот манипуляционный знак на таре? | С1, С9, СТ, С7, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 Приложение 16 | Что обозначает этот манипуляционный знак на таре? | С1, С2, С9, СТ, С7, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 Приложение 16 | Что обозначает этот манипуляционный знак на таре? | С9, С7, ПО, Э, ИО |
|  | Л1 Приложение 16 | Что обозначает этот манипуляционный знак на таре? | С9, ПО, Э, ИО |
|  | Л2 п.9 | О чем должен быть ознакомлен водитель перед выездом в рейс? | С1, С2, С7, С9, СТ, Р, ПО, Э |
|  | Л2 п.63 | Допускается ли в зимнее время подогревать двигатель открытым пламенем? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л2 п.63 | Допускается ли использовать в кабине транспортного средства не предусмотренные конструкцией средства для обогрева? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л2 п.206 | Каким способом должно быть зафиксировано от перемещения транспортное средство, поставленное на место хранения (стоянки)? | ВБ, ПО, Э |
|  | Л3 п.6 | Какой термин в TP ТС 018/2011 объединяет все колесные транспортные средства, перевозящие нефтепродукты, пищевые жидкости, сжиженные углеводородные газы, пищевые продукты? | С2, С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 п.100 | Какие колесные транспортные средства (шасси) маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.1 | Какое требование устанавливает TP ТС 018/2011 к колесным транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов в отношении двигателей, работающих на газе? | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.4.2. | Какое требование устанавливает TP ТС 018/2011 к длине заземляющей цепочки, электропроводно соединенной с сосудом автоцистерны для нефтепродуктов? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.5. | Какое минимальное количество огнетушителей должно входить в комплектацию автоцистерны для перевозки нефтепродуктов? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.7, Приложение 8 п.22.7 | В соответствии с TP ТС 018/2011 на автоцистерне, прицепе (полуприцепе) – цистерне для нефтепродуктов должны быть предусмотрены места для размещения емкости для песка массой не менее ... | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.8, Приложение 8 п.22.6 | На каком языке выполняется надпись «ОГНЕОПАСНО» на боковых сторонах и сзади автоцистерны, прицепа (полуприцепа) – цистерны для нефтепродуктов, выпускаемых в обращения на рынке государств – членов Таможенного союза в соответствии с TP ТС 018/2011? | С9, СТ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.9. | Какими дополнительными световыми приборами обязательно оборудуются автоцистерны для перевозки нефтепродуктов в соответствии с TP ТС 018/2011? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.11. | Как в соответствии с TP ТС 018/2011 должна быть проложена электропроводка автоцистерны для нефтепродуктов в отсеке технологического оборудования и органов управления этим оборудованием? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.18.12. | На каком языке в соответствии с TP ТС 018/2011 должна выполняться надпись, наносимая на автоцистерну для нефтепродуктов, требующая заземлять цистерну при заполнении нефтепродуктом и опорожнении от него? | С9, СТ,, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.20.13. | Почему TP ТС 018/2011 требует окрашивать эмалью серебристого цвета наружную поверхность сосуда автоцистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа? | С2, ПО, Э, ИЦ |
|  | Л3 Приложение 6 п.1.20.15, Приложение 8 п.23.2 | На каком языке в соответствии с TP ТС 018/2011 должны выполняться надписи «ПРОПАН – ОГНЕОПАСНО» и «ОГНЕОПАСНО» на боковых сторонах и заднем днище сосуда автоцистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа? | С2, ПО, Э, ИО |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.3 | Разрешается ли на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, наличие таких дефектов, как разрушение панелей и досок кузова, щели и проломы в закрытых и крытых тентом кузовах? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.5 | Допускается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов изменять предусмотренное конструкцией транспортного средства место выведения выпускной трубы с глушителем? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.7 | Допускается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов производить изменение размещения топливного бака, сокращающее его удаление от аккумуляторной батареи, двигателя, электрических проводов или выпускной трубы с глушителем? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.9 | Допускается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов изменять размещения топливного бака и других узлов системы питания, создавая возможность попадания топлива не на землю, а на перевозимый груз, детали электрооборудования или системы выпуска двигателя? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.12 | На транспортном средстве для перевозки опасных грузов не допускается установка деревянных деталей и элементов внутренней обшивки кузова без ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.13 | Допускается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов отсутствие или неработоспособное состояние замков дверей и тентов на бортовых кузовах? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В7, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.18 | На транспортных средствах для перевозки опасных грузов не допускается применение электрических разъемов между автомобилем-тягачом и прицепом (полуприцепом) не снабженных ... | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.22 | Разрешается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов нагрев электрических проводов, нарушение их изоляции, крепления, повреждение или удаление деталей защиты? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.23 | Разрешается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов демонтаж оградительных сеток и решеток вокруг ламп накаливания внутри кузова транспортного средства? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.23 | Разрешается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов прокладывать наружные электропроводки внутри кузова? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В1, В7, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.24 | Допускается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов нарушение электропроводности соединенной с шасси (сосудом, рамой) заземляющей цепочки или заземляющего троса со штырем-струбциной? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.20.14.26 | Допускается ли на транспортном средстве для перевозки опасных грузов отсутствие или повреждения кронштейнов для крепления таблиц системы информации об опасности, расположенных спереди (на бампере) и сзади транспортного средства? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.21.2 | Какие из указанных ниже дефектов и неисправностей не допускаются у цистерн, в том числе цистерн для перевозки опасных грузов? | С2, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л3 Приложение 8 п.23.4.2 | Допускается ли отсутствие или неработоспособное состояние защитных кожухов, обеспечивающих возможность пломбирования запорной арматуры на время транспортирования и хранения сжиженного углеводородного газа в автоцистернах? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л4 п.465 | На каком этапе перевозки осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л4 п.468 | На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л4 п.469 | На какой территории действует договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов, заключенный в соответствии с "Положением о страховой деятельности", утвержденным указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л4 п.477 | Какой срок отводится перевозчику на письменное извещение страховщика о наступлении события, которое может быть признано страховым случаем по условиям договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л5 п.3 | Как субъект перевозки опасных грузов должен фиксировать обстановку на месте аварии (инцидента), произошедших при перевозке опасных грузов, в случае невозможности ее сохранения по причине необходимости срочного проведения работ по ликвидации ее последствий с целью сохранения жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л5 п.5 | Кто возглавляет комиссию, проводящую техническое расследование причин аварии, произошедшей при перевозке опасных грузов, кроме случаев, когда авария произошла при перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Министерству обороны, МВД, КГБ, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л8 статья 1 | В каком случае событие, происшедшее с опасным грузом при его перевозке (взрыв, возгорание, утечка, просыпание), определяется как "авария"? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО, Р |
|  | Л8 статья 1 | В каком случае событие, происшедшее с опасным грузом при его перевозке (взрыв, возгорание, утечка, просыпание), определяется как "инцидент"? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, ИО, Р |
|  | Л8 статья 1 | Какие вещества, материалы и изделия, подпадают под определение термина «опасные грузы» в соответствии с Законом Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов»? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э, Р, ИО |
|  | Л20 п.500 | Где могут храниться баллоны с газами? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.500 | В каком случае допускается складское хранение баллонов с кислородом и горючими газами? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.501 | На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.501 | На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом от источника тепла с открытым огнем? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.503 | Какое устройство необходимо использовать при выпуске газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.503 | Что необходимо выполнить при невозможности выпустить на месте потребления газ из баллонов из-за неисправности вентилей? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.512 | Как должны храниться наполненные баллоны с насаженными на них башмаками? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.520 | Как должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов? | ПО, Э, С2 |
|  | Л20 п.474 | Что необходимо выполнить в случае, если при наполнении цистерн и бочек сжиженными газами будет обнаружен пропуск газа? | ПО, Э, С2, ВЦ |
|  | Л31 Статья 19 | Как часто (сколько раз и за какой период времени) допускается повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий радиационных аварий? | П7, Э, С7 |
|  | Л31 Статья 19 | При каком условии допускается повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий радиационных аварий? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.2, п.20 | Для чего нужны транспортные упаковочные комплекты при перевозке опасных грузов класса 7? | П7, Э, С7, И7 |
|  | Л32 п.11 | Какие мероприятия направлены на обеспечение радиационной безопасности персонала и населения при перевозках грузов радиоактивных материалов? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л32 п.14 | В каком случае радиоактивный материал перевозится как неопасный груз? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.14 | В тех случаях, когда мощность дозы излучения на поверхности груза, состоящего только из природных радионуклидов, превышает 1 мкЗв/ч, они должны помещаться в тару. Какая максимальная мощность дозы излучения допускается на поверхности этой тары? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л32 п.14 | В тех случаях, когда мощность дозы излучения на поверхности груза, состоящего только из природных радионуклидов, превышает 1 мкЗв/ч, они должны помещаться в тару. Какая максимальная мощность дозы излучения допускается в этом случае на поверхности перевозящего их транспортного средства? | П7, Э, С7 |
|  | Л32 п.17 | В каком случае порожние транспортные упаковочные комплекты, не содержащие радиоактивные материалы и предметы, загрязненные радиоактивными материалами (в том числе и в элементах конструкции защитных контейнеров), могут перевозятся всеми видами транспорта без ограничений? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.18 | Кто пломбирует защитный контейнер и наружную упаковку после их загрузки радиоактивными материалами? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.23 | На сколько транспортных категорий подразделяются радиационные упаковки? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л32 п.29 | Что должен обязательно проверить грузоотправитель перед отправкой радиационных упаковок? | П7, Э, С7 |
|  | Л32 п.33 | В процессе разгрузки опасного груза класса 7 было обнаружено повреждение упаковки. Кто в данном случае обязан провести измерения мощности эквивалентной дозы излучения и уровней радиоактивного загрязнения? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.35 | Допускается ли перевозить на одном автомобиле, одном полуприцепе, в одном контейнере радиационные упаковки вместе с другими опасными грузами, а также с взрывчатыми, легковоспламеняющимися или самовоспламеняющимися на воздухе радиоактивными материалами, которые в аварийной ситуации могут нарушить целостность радиационных упаковок? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.36 | Какое требование предъявляется к закреплению радиационных упаковок на транспортном средстве при перевозке? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.39 | Имеет ли право перевозчик произвести радиационный контроль принимаемых к перевозке радиационных упаковок? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.40 | Для постоянных перевозок радиационных упаковок используются специально оборудованное транспортное средство. Допускается ли использовать это транспортное средство для перевозки других грузов в период, когда оно не используется для перевозки опасных грузов? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.49 | Как предпочтительно располагать опасные грузы класса 7 для перевозки в кузове транспортного средства? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.49 | Какой кузов должен быть у специально оборудованных автомобилей, выделяемых для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок? | П7, Э, С7 В7 |
|  | Л32 п.49 | Какой документ дополнительно оформляются на специально оборудованные автомобили, выделяемые для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок? | П7, Э, С7 В7 |
|  | Л32 п.52 | Как часто организация, осуществляющая перевозки радиационных упаковок, должна осуществлять радиометрический контроль за уровнем радиоактивного загрязнения автомобилей? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.54 | Может ли кто-нибудь находиться во время движения в грузовом отсеке кузова автомобиля, перевозящего радиоактивные упаковки? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.55 | Допускается ли стоянка автомобиля с грузом радиоактивных материалов в местах постоянного пребывания людей? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.66 | Какие последствия могут возникнуть в случае аварии транспортного средства с опасным грузом класса 7 в результате полного или частичного разрушения защитного контейнера и выпадения из него первичной емкости? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л32 п.66 | Какой минимальный радиус от места аварии с опасным грузом класса 7 должно иметь ограждение, выполненное подручными средствами с целью исключения возможности доступа в опасную зону посторонних лиц? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л32 п.67 | Что необходимо сделать с лицами, которые в результате аварии с опасным грузом класса 7 не получили большой дозы облучения, но имеют загрязнение радиоактивными веществами? | П7, Э, С7, В7 |
|  | Л33 п.1, Л35 п.2.1 | Что такое "Ионизирующее излучение"? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л33 п.21, Л35 п.2.16 | Что такое "Альфа-излучение"? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л33 п.23, Л35 п.2.17 | Что такое "Бета-излучение"? | П7, Э, С7, В7, И7 |
|  | Л36 п.256 | По какому документу должны проводиться работы по ликвидации последствий радиационной аварии, связанные с возможным переоблучением персонала? | П7, Э, С7 |
|  | Л50 п.26 | Какие требования предъявляются в зимнее время к площадкам для погрузочно-разгрузочных работ и подходам к ним? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ |
|  | Л50 п.17 | На площадках для укладки грузов обозначаются границы штабелей, проходов и проездов между ними. Допускается ли размещать грузы в этих проходах и проездах? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ |
|  | Л50 п.57 | В какой последовательности должна производиться загрузка-разгрузка кузова автомобиля (прицепа)? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ |
|  | Л60 п.16, Л62 п.6а | Какие действия должны выполнить работники при возникновении пожара в процессе погрузочно-разгрузочных и складских работ? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ |
|  | Л50 п.36 | Разрешается ли переносить вручную грузы в таре с торчащими гвоздями и окантовкой? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ |
|  | Л50 п.189 | Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение автомобиля во время его погрузки (разгрузки)? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, В7 |
|  | Л41 п.428 | Допускается ли открывание люков автомобильных цистерн и погружение в них шлангов до присоединения заземляющих проводников к заземляющему устройству? | ПО, Э, С9, СТ, ВЦ |
|  | Л41 п.429 | Из какого металла необходимо изготавливать наконечники рукавов, при их использовании, для налива нефтепродуктов? | ПО, Э, С9, СТ, ВЦ |
|  | Л60 п.77, Л62 п.34 | Каким способом необходимо убирать пролитые ЛВЖ и ГЖ? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.80 | Какую спецодежду не допускается использовать при работе с ЛВЖ, ГЖ и ГГ? | С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.81 | Допускается ли въезд тракторов, автомобилей, тепловозов и другого механизированного транспорта с двигателями внутреннего сгорания на территорию складов ЛВЖ, ГЖ, ГГ, а также эстакады данных складов при отсутствии у этих транспортных средств искрогасителей на системах удаления отработанных газов? | С2, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.82 | Какие фонари должны применяться для местного освещения во время сливоналивных операций и ЛВЖ, ГЖ и ГГ, при осмотре резервуаров, отборе проб или замере уровня жидкости? | С2, С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л60 п.89.1 | Что из указанного ниже необходимо выполнить при утечке ЛВЖ, ГЖ, ГГ, если возгорание не произошло? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.104 | В процессе эксплуатации резервуаров, емкостей с ЛВЖ, ГЖ и ГГ проводится систематический контроль за их герметичностью, состоянием сифонных кранов, прокладок фланцевых соединений, сальниковых уплотнений. Насколько быстро должны устраняться неисправности, выявленные в процессе этого контроля? | С2, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л60 п.110 | Чем необходимо продувать резервуары перед первым заполнением горючим газом? | С2, ПО, Э |
|  | Л60 п.198 | Какое из указанных ниже требований предъявляются к запорной арматуре огнетушителей? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э, Р |
|  | Л60 п.479 | Как поступать с топливом в цистерне при постановке автоцистерны или топливозаправщика на стоянку на территории объекта? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л60 п.479 | На каком минимальном расстоянии от зданий (сооружений) допускается организовывать на территории объекта стоянки автоцистерн для перевозки топлива? | С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л60 п.481.3 | Допускается ли производить заправку автотранспортного средства топливом при работающие двигателе? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.628 | Допускается ли использование автопогрузчиков для перемещения баллонов с горючими газами внутри складских помещений? | С2, ПО, Э |
|  | Л60 п.629, п.630, п.636 | Что запрещается при хранении и транспортировке баллонов с кислородом? | С2, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.632 | Какое требование предъявляется к режиму работы двигателя автомобиля при погрузке и выгрузке баллонов с горючим газом? | С2, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.728 | Допускается ли с использованием зубил и молотков открывать крышки и пробки цистерн АЦТ, ПАЗС, автотопливозаправщиков для нефтепродуктов? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л60 п.730 | Как заземляются цистерны автопоезда при сливо-наливных операциях на АЗС? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л60 п.732.3 | Какие ограничения существуют при приеме нефтепродуктов в резервуары АЗС и выдаче топлива во время грозы и во время опасности проявления атмосферных разрядов? | С9, СТ, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л60 п.744.1 | В каком из указанных ниже случаев при возникновении аварийных ситуаций на АЗС допускается не производить освобождение ее территории от транспортных средств? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л60 п.747 | При каком условии допускается на АЗС слив сжиженного газа из автоцистерны в темное время суток? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л60 п.749 | Какое требование предъявляется к работе двигателя автоцистерны во время слива из нее сжиженного газа в резервуар АЗС? | С2, ВЦ, ПО, Э |
|  | Л61 п.4.1.5. | Для защиты какого оборудования не следует использовать порошковые огнетушители? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л61 п.4.1.17. | Какому огнетушителю должно отдаваться предпочтение, если на объекте возможны комбинированные очаги пожара? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л61 п.4.7.2. | В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л61 п.4.7.5. | Что следует учитывать при тушении пожара в помещении с помощью порошковых огнетушителей? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л63 п.5.3 Л64 п.6.1 Л65 п.6.1 Л66 п.6.1 Л67 п.6.1, Л68 п.6.1 Л69 п.6.1 | С какой стороны необходимо тушить углекислотным, порошковым и возушно-пенным огнетушителями очаг пожара на открытой площадке? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л63 п.5.3 Л64 п.6.2 Л65 п.6.2 | Куда необходимо нацелить струю двуокиси углерода из углекислотного огнетушителя в начальный момент тушения возгорания перед тем, как нажать рычаг запорно-пускового устройства? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л63 п.5.7 Л64 п.7.3 Л65 п.7.3 | Что необходимо немедленно сделать после применения углекислотного огнетушителя в закрытом помещении? | С1, С2, С7, С9, СТ, ПО, Э |
|  | Л68 п.6.2 Л69 п.6.2 | Как необходимо направлять струю из воздушно-пенного огнетушителя на горящую поверхность? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л92 п.294 | Что должен сделать работник, обнаруживший неисправность средств индивидуальной защиты? | ПО, Э, С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, Р |
|  | Л94 п.51.2, п.53.2 | Водитель в светлое время суток сделал вынужденную остановку в месте, где остановка запрещена. Как правильно предупредить об этом других участников движения? | ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 п.89.7 | С какой максимальной скоростью разрешается вне населенных пунктов двигаться транспортным средствам, перевозящим опасные грузы? | С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 п.91.3 | На задней стороне кузова транспортного средства установлен знак "Ограничение скорости". Допускается ли водителю данного транспортного средства превышать указанную на этом знаке скорость? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 п.166.5 | Когда при перевозке опасных грузов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар в светлое время суток? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 п.169 | Когда при перевозке опасных грузов необходимо включать задние противотуманные фонари (при их наличии)? | ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 п.201.11 | Какие опознавательные знаки в соответствии с "Правилами дорожного движения" используется на транспортном средстве для информации о том, что оно перевозит опасный груз? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 Приложение 2 п.23, описание знака 4.9.1 | Что означает это знак? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л94 Приложение 2 п.35, описание знака 7.19 | Какая из табличек, закрепленных под дорожным знаком, распространяют его действие на транспортные средства, перевозящие опасные грузы? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ, ПО, Э |
|  | Л1 п.239 | Разрешается ли использование открытого огня при проведении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами? | С1, С2, С7, С9, СТ, ВБ |
|  | Л60 п.730 | Допускается ли слив нефтепродукта в резервуар АЗС из незаземленной автоцистерны? | С9, СТ, ВЦ |
|  | Л60 п.730 | На каком этапе сливо-наливной операции на АЗС производится заземление автоцистерны? | С9, СТ, ВЦ |
|  | Л60 п.730 | На каком этапе сливо-наливной операции на АЗС производится отсоединение заземления автоцистерны? | С9, СТ, ВЦ |