## ПРАВИЛА  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

## ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила распространяются на пиротехнические изделия и устанавливают общие требования безопасности, обязательные при их разработке, изготовлении, хранении, использовании и уничтожении.

2. Настоящие Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разработкой, изготовлением, хранением, использованием и уничтожением пиротехнических изделий.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на пиротехнические изделия, принятые на вооружение и использующиеся для выполнения боевых, оперативно-служебных задач и проведение тактико-специальных занятий и учений в Вооруженных Силах Республики Беларусь, органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органах государственной безопасности Республики Беларусь, органах Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органах пограничной службы Республики Беларусь, в таможенных органах Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также на пиротехнические изделия, применяемых Министерством обороны Республики Беларусь, при проведении фейерверочных показов.

## 4. В настоящих Правилах принимаются следующие термины и их определения:

безопасная зона - зона, в пределах которой действующие факторы пиротехнических изделий не достигают опасных уровней;

взрывчатые материалы – (далее – ВМ) термин, относящийся к веществам 1 класса опасных грузов, установленных Типовыми правилами ООН, к которым относятся пиротехнические изделия с группой совместимости при хранении G;

корпусная деталь - часть изделия в виде чехла, патрона, кожуха, в которую заключен пиротехнический заряд (состав), предохраняющая его от трения, удара, источников зажигания малой мощности и препятствующая полностью или частично выходу пламени из изделия наружу при штатном его использовании;

мортира – элемент пускового оборудования, предназначенный для метания фейерверочный изделий или пиротехнических элементов в заданном направлении с заданной начальной скоростью;

## обращение пиротехнических изделий – реализация, хранение, эксплуатация, перевозка, ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и вывоз с таможенной территории ЕАЭС пиротехнических изделий;

огнепроводный шнур (далее – ОШ) – специальное изделие, имеющее влагоизолирующее матерчатое, пластикатовое или другое покрытие, изнутри наполненное дымным порохом  и предназначенное для инициирования при огневом взрывании или запуске пиротехнических изделий;

опасная зона - часть пространства, которая окружает работающий пиротехнический состав и содержащее его изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

опасный фактор - создаваемый пиротехническими составами и содержащими их изделиями специфический эффект, который при достижении им опасного уровня создает угрозу здоровью людей и наносит ущерб имуществу и окружающей среде;

пиротехническое изделие (далее – ПИ) - изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

пиротехническая продукция (далее – ПП) - собирательное обозначение пиротехнических изделий, элементов, составов самостоятельного применения;

пиротехнический состав (далее – ПС) - смесь компонентов, обладающая способностью к самостоятельному горению или горению с участием окружающей среды, генерирующая в процессе горения газообразные и конденсированные продукты, тепловую световую и механическую энергию, создающая различные акустические, электрические, барические и иные специальные эффекты;

пиротехнический элемент - составная часть пиротехнического изделия, содержащая пиротехнический состав;

применение по назначению (эксплуатация) – использование пиротехнических изделий в соответствии с назначением, указанным изготовителем на этих изделиях и (или) в эксплуатационных документах;

проведение фейерверочных показов (далее - ФП) – массовое зрелищное мероприятие с применением ПИ технического назначения,  составленных в художественную композицию для праздничного оформления культурно-массовых мероприятий, съемок теле-, кино-, видеопродукции;

радиус опасной зоны ПИ, создающего эффект на высоте – расстояние от пусковой установки до проекции на горизонтальную плоскость  наиболее удаленной светящейся точки работающего ПИ;

руководитель фейерверочного показа – специалист организации, непосредственно руководящий организацией фейерверочного показа и(или) работами с ВМ (ПИ);

склад ВМ(ПИ) – комплекс зданий и сооружений основного производственного и вспомогательного назначения, расположенных на общей территории с оформленным в установленном порядке земельным отводом, а для подземных складов – камеры и ячейки для хранения ВМ(ПИ) и вспомогательные камеры с подводящими к складу горными выработками;

специализированные организации – организации разрабатывающие составы взрыво-пожароопасных веществ, применяемых в фейерверочных показах, технологических процессов и оборудования по изготовлению и испытанию этих веществ, в зависимости от их свойств, взрыво- и пожароопасности, условий развития пожара, имеющими соответствующую лицензию Министерства по чрезвычайным ситуациям  Республики Беларусь согласно п.10.3 приложения 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 212, 1/11914);

стопин – быстрогорящий ОШ, используемый для передачи огня в ПИ;

технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 57 
(далее – ТР ТС 028/2012);

технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 (далее - ТР ТС 006/2011);

упаковка ПИ – средство или комплекс средств, предназначенных для защиты ПИ и изделий на их основе от повреждений и исключения воздействия атмосферных явлений, исключения попадания ПИ и изделий на их основе в окружающую среду, а также обеспечивающих безопасные условия их хранения, перевозки (транспортирования), применения;

фейерверочное изделие – ПИ технического назначения, предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий;

хранение ПИ – размещение ПИ на специальных складах, специализированных транспортных средствах, в течение срока их годности, обеспечивающее сохранность свойств и безопасность ПИ;

эксплуатация ПИ – стадия жизненного цикла ПИ по подготовке к применению и использованию по назначению;

## электрическое взрывание – способ взрывания(запуска) с помощью электрических средств инициирования, включённых в электровзрывную сеть;

## электровзрывная сеть – совокупность электродетонаторов (электровоспламенителей), распределительной и магистральной сетей, соединённых между собой и источником тока. Магистральная сеть представляет собой участок кабельной или проводной сети от источника тока до проводов распределительной сети. Распределительная сеть состоит из концевых, участковых и соединительных проводов.

5. При работе с ПИ должны быть приняты меры по эвакуации и защите людей и имущества, находящихся в опасных зонах.

## ГЛАВА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИ

6. По назначению и условиям применения ПИ подразделяют на две группы:

ПИ бытового назначения - ПИ, которое предназначено для применения населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды;

ПИ технического назначения, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, соответствующей подготовки исполнителей (пользователей) и обеспечения определенных условий технического оснащения согласно требованиям ТР ТС 006/2011.

В зависимости от свойств ПС и характера процессов, протекающих при их химических превращениях, ПИ подразделяются на пожароопасные и взрывоопасные.

ПИ не требуют проведения технического обслуживания в процессе хранения согласно требованиям ТР ТС 006/2011.

7. По степени потенциальной опасности при применении ПИ подразделяют на пять классов согласно требованиям ТР ТС 006/2011:

а) I класс – ПИ, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м;

б) II класс – ПИ, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от ПИ не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м;

в) III класс – ПИ, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении – не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределами опасной осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от ПИ не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м для III класса и не более 20 м для подкласса IIIа;

г) IV класс – ПИ, у которых отсутствует ударная волна и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м;

д) V класс – прочие ПИ, не вошедшие в I – IV классы.

## ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПИ

8. В процессе разработки ПИ номенклатура опасных факторов и размеры опасных зон должны быть сведены к минимуму.

9. ПИ выпускаемые в обращение на территории Республики Беларусь должны изготавливаться по техническим условиям (далее - ТУ) и отвечать требованиям ТР ТС 006/2011.

Производство ПИ осуществляется изготовителем:

а) по технологической документации, разработанной с учетом требований, предъявляемых при выполнении пожароопасных и взрывоопасных работ, и утвержденной в установленном порядке;

б) на производственных площадях с применением оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающих процесс производства ПИ в соответствии с установленными правилами эксплуатации и устройства производств, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса.

Не допускаются разборка и доработка (переснаряжение) ПИ, а также использование ПИ не по назначению или в условиях, не предусмотренных эксплуатационной документацией на ПИ. Установка электровоспламенителя в стопин не является изменением конструкции ПИ.

10. Маркировка на ПИ, потребительской таре и транспортной таре должна обеспечивать проведение идентификации ПИ на русском или белорусском языках, за исключением информации на иностранном языке. На упаковке всех ПИ обязательно указывается:  наименование (условное обозначение) ПИ, предупреждение об опасности ПИ и класс опасности, наименование и место нахождения организации-изготовителя ПИ (поставщика и импортера), даты изготовления, даты окончания срока годности и номера партии, перечень опасных факторов и размеры опасной зоны, требования по безопасному хранению и утилизации ПИ, информацию о подтверждении соответствия ПИ требованиям ТР ТС 006/2011, назначение или область применения ПИ.

11. ПИ бытового назначения (далее – ПИБН) не должны иметь класс опасности выше III, т.е. I, II, IIIа, III.

12. К каждому ПИ в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению, содержащая информацию о сроке годности, опасности и ограничении по области применения. Инструкция может быть нанесена на корпусе ПИ. Текст инструкции по применению должен быть четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!». Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% от площади большой стороны ПИ и их упаковки (тары). ПИ бытового назначения рассматриваются в качестве опасных грузов, отнесенных к подклассам 1.4 и 4.1, а технического назначения – к подклассам 1.1 - 1.4 и 4.1 по ТР ТС 028/2012.

13. Все ПИ подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 в форме сертификации и должны иметь сертификаты соответствия выданные, аккредитованными в установленном порядке в соответствии с законодательством государств - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), органами по сертификации, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС.

В отношении ПИ, изготавливаемых для собственных нужд производителя и не предназначенных для оказания услуг, или по контракту (договору) для комплектации конечной пиротехнической продукции, а также выставочных (демонстрационных) образцов пиротехнических изделий подтверждение соответствия не требуется.

14. Ввоз и (или) вывоз ПИ через Государственную границу Республики Беларусь осуществляется на основании разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), выданного в соответствии с подпунктом 20.6.1 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411).

Перевозка ПИ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по безопасности перевозки опасных грузов.

## ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФП

15. Организация и проведение ФП при проведении массовых мероприятий осуществляются на основании решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя о разрешении массового мероприятия в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года 
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 2, ст. 6).

В случаях, не связанных с массовыми мероприятиями, организация и проведение зрелищных мероприятий с использованием ПИ технического назначения (далее – ПИТН) должно осуществляться на основании письменного разрешения руководителя организации (объекта), на территории которой проводится мероприятие, по согласованию со всеми заинтересованными, чьи объекты, попадают в опасную зону.

16. К проведению ФП и иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, допускаются юридические лица (далее – организация исполнитель), имеющие разрешение Госпромнадзора на право проведения ФП с использованием ПИ IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011, выданное в соответствии с подпунктом 20.1.16 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

17. Для проведения ФП между организацией исполнителем и заказчиком ФП, заключается договор (контракт), в котором должны содержаться обязательства сторон по обеспечению требований безопасности.

При организации ФП организацией исполнителем разрабатывается с учетом требований настоящих Правил, других нормативных правовых актов (далее – НПА), ТНПА и утверждается заказчиком ФП план мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты согласно приложению 1.

Выкопировка (план-схема) местности может быть выполнена на основе архитектурной выкопировки (масштабная съемка), компьютерного варианта электронной карты или схематично с обязательной привязкой к статическим объектам. Условные обозначения, которые должны использоваться при выполнении выкопировки (план-схемы), согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Утвержденный план мероприятий должен находиться у заказчика и организации исполнителя ФП.

Запрещается проведение ФП без наличия плана мероприятий на месте проведения подготовительных работ, а также при его невыполнении либо при наличии в нем отступлений от требований настоящих Правил.

О проведении ФП - организация исполнитель не позднее, чем за 5 календарных дней до намеченной даты, письменно уведомляет Госпромнадзор по форме согласно приложению 2.

## В службу безопасности Президента Республики Беларусь исполнитель фейерверка представляет (по согласованию) копию плана мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты.

При проведении ФП с высотой срабатывания (разрыва) ПИ 50 м и более, исполнитель ФП организует представление заявки на использование воздушного пространства в центр Единой системы организации воздушного движения Республики Беларусь (далее – ЦЕС ОрВД) в сроки, указанные в пункте 18 Инструкции по использованию воздушного пространства Минского района полетной информации, утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 10 сентября 2007 г. № 62 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 20.09.2007 г. № 8/17108).

Заявка на использование воздушного пространства Республики Беларусь подается по форме 3 приложения 1 к Авиационным правилам составления формализованных заявок на использование воздушного пространства Республики Беларусь, составления и представления сообщений об использовании воздушного пространства Республики Беларусь, утвержденным постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 3 марта 2014 г. № 5/4 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2014, 8/28413), с указанием номера удостоверения на право проведения массовых (культурно-зрелищных) мероприятий, выданного главным управлением (управлением) идеологической работы, культуры и по делам молодежи областного исполнительного комитета, Минского городского исполнительного комитета, согласно пункту 12.12 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Не позднее чем за 1 час 30 минут до начала проведения ФП организация исполнитель ФП обязан запросить в ЦЕС ОрВД разрешение на использование воздушного пространства и получить условия на выполнение деятельности по использованию воздушного пространства.

18. Применяемые при ФП пульты управления и другое пусковое оборудование должны иметь эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 июля 2015 г. № 34 обязательными для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

При проведении ФП, фейерверков допускается использование только исправного и испытанного пускового оборудования и сертифицированных ПИ. Все работы с ПИ и оборудованием проводятся в соответствии с требованиями нормативной документации на данное ПИ и применяемое оборудование.

Исправность пусковых мортир проверяется «отстрелом» эталонными зарядами дымного пороха, величина которых определяется в соответствии с калибром, на полигоне специализированной организации или непосредственным нагружением давлением по установленным методикам, с выдачей протокола о результатах испытаний. На все батареи пусковых установок (мортир) оформляются паспорта, в которые вносятся результаты испытаний и даты применения в ФП. Мортиры из стеклопластика допускаются к применению не более трех лет с момента их изготовления или после 100 выстрелов из каждого ствола, при условии их ежегодной аттестации после зимнего сезона. Мортиры из стеклопластика калибра более 150 мм к запуску ФП не допускаются.

Приборы для проверки исправности электрической сети инициирования должны выдавать в сеть ток величиной менее гарантировано безопасной для применяемого типа электровоспламенителей. Эти приборы должны проходить метрологические испытания на величину тока, подаваемого в сеть инициирования, в сроки, установленные в технической документации на приборы. Результаты метрологических испытаний отмечаются клеймом (пломбой) испытательной организации на приборе и проставляется отметка в паспорте прибора.

19. Работы по подготовке к ФП (разгрузка и расстановка ПИ по схеме, установка и заряжание мортир, монтаж и проверка коммутационной сети инициирования ПИ), как работы повышенной опасности, проводятся по наряд-допуску, оформленному исполнителем ФП и должны выполняться не менее чем двумя взрывниками (пиротехниками) при непосредственном руководстве лицом, имеющим право руководства показами фейерверков или взрывных работ и прошедшими проверку знаний в комиссии по вопросам промышленной безопасности в установленные сроки.

20. Охрана мест проведения ФП в соответствии с письменным договором на его проведение (п.17 настоящих Правил) возлагается на организацию, проводящую ФП или на организацию - Заказчика, которые должны обеспечить охрану территории пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность ПИ.

21. Допускается доставка ПИ от места остановки транспортного средства к месту проведения ФП в заводской упаковке или в любой пригодной для этого таре.

22. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны проводимого ФП, скорректированной с учетом метеорологических условий в день проведения ФП. Граница опасной зоны должна иметь ограждение или предупредительные знаки (надписи), за исключением размещения ПИ на сцене. Опасная зона устанавливается до начала установки пускового оборудования и ПИ.

23. Площадки, с которых проводится ФП, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. При необходимости, а также по требованию территориальных органов МЧС и МВД в местах проведения ФП организуется дежурство боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы и нарядов органов внутренних дел согласно Закону Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. N 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (статья 5, статья 6). (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.03.2001, 2/650).

24. После окончания ФП территория площадки, на которой установлено пусковое оборудование, должна быть тщательно осмотрена с целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов. Охрана опасной зоны снимается только после проверки всех изделий на полноту срабатывания. При наличии отказавших и/или непригодных ПИ они проверяются на неспособность самопроизвольно инициироваться. Уничтожение собранных изделий и элементов, а также непригодных и неиспользованных ПИ проводится в установленных для этих целей безопасных местах вне черты населенного пункта.

25. Приводить в действие ПИ следует в соответствии с требованиями ТУ, инструкций по применению и настоящих Правил. ПИ следует использовать только по прямому назначению.

26. Запрещается:

бросать ПИ, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнепроводный шнур;

переносить ПИ в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, бросать, кантовать ящики с изделиями;

изменять конструкцию ПИ;

оставлять ПИ без присмотра.

27. На расстоянии ближе 50 м от места нахождения ПИ запрещается применение открытого огня, а в пределах пусковой площадки - и курение. Для работы с ПИ разрешается применять оборудование и инструменты, не образующие искр при любых условиях эксплуатации. Открытый огонь на местах нахождения ПП разрешается только на момент огневого инициирования, если такой способ установлен сценарием ФП.

28. При проведении ФП должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в инструкциях по применению ПИ, но не менее значений радиусов опасных зон, определенных методами испытаний по техническим нормативным правовым актам.

29. Работы по монтажу ПИ должны осуществляться в соответствии с планом мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты.

30. Место для проведения ФП должно размещаться на безопасном расстоянии от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов) сгораемых грубых кормов, полей с созревающими зерновыми культурами, пожнивными остатками и стерней, хвойного леса, линий электропередач.

31. Место для проведения ФП, как правило, размещают на берегу водоема. Площадку для установки пусковых устройств необходимо выбирать таким образом, чтобы зрители находились с наветренной стороны на безопасном расстоянии от пусковой площадки.

32. Проведение ФП не допускается:

в местах, использование которых для этих целей запрещено решениями соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов;

на объектах метрополитена, железнодорожного, водного и воздушного транспорта;

на расстоянии менее 200 метров от зданий официальных резиденций Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, подземных пешеходных переходов, станций метрополитена;

на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов государственного управления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, территорий организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения (общественный транспорт, предприятия водо-, тепло- и энергообеспечения, учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования);

на расстоянии менее 100 метров от зданий организаций здравоохранения;

на расстоянии менее 300 метров от территорий ядерных установок, объектов, предназначенных для производства или хранения радиоактивных веществ и материалов, в том числе хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, на территориях этих объектов и в их санитарно-защитных зонах;

на расстоянии менее 100 метров от зданий, сооружений, в которых осуществляются производство, хранение или реализация оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, производство и(или) хранение ПИ;

на расстоянии менее 200 метров от зданий, сооружений, в которых находятся организации, на которые возложены функции редакций телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, а также радиотелевизионных передающих станций и радиопередающих станций;

на расстоянии менее 100 метров от территорий опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов, указанных в приложениях 1 и 2 к Закону Республики Беларусь от 05 января 2016 года «О промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2352);

на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений), кроме случаев наличия письменных разрешений на размещение ПИ, выданных владельцами данных сооружений;

в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения.

Конкретные условия проведения ФП могут уточняться решениями соответствующих местных и распорядительных органов, на территории которых проводится ФП.

ПИ, оставшиеся после фейерверков, должны быть возвращены на склады в укупоренном и опломбированном виде и храниться в упаковке, соответствующей нормативной документации.

После окончания фейерверка составляется акт о его проведении согласно приложению 3 (с указанием последствий) который подписывается организатором фейерверка и исполнителем фейерверка и в течение 10 рабочих дней представляется в Госпромнадзор.

ГЛАВА 5

СКЛАДЫ ПИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

33. Все склады и другие места хранения ПИ должны сооружаться в соответствии с требованиями настоящих Правил по проектной документации.

35. По месту расположения относительно земной поверхности склады ПИ разделяются на: поверхностные, полууглубленные и углубленные.

К поверхностным относятся склады, основания хранилищ которых расположены на уровне поверхности земли; к полууглубленным - склады, здания  хранилищ которых углублены в грунте ниже земной поверхности не более чем на карниз; к углубленным - у которых толща грунта над хранилищем составляет менее 15 м.

36. В зависимости от срока эксплуатации склады разделяются на постоянные – 5 лет, временные - до пяти лет и кратковременные - до одного года,  считая эти сроки с момента завоза ПИ.

37. В эксплуатацию склады ПИ принимаются комиссией, состоящей из представителей собственника, Госпромнадзора и Департамента охраны МВД Республики Беларусь с составлением акта. Эксплуатация склада  может быть продлена на следующий срок при условии повторной приемки комиссией и оформления нового свидетельства на эксплуатацию места хранения в соответствии с подпунктом 20.1.17 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

38. Общая вместимость всех хранилищ постоянного расходного склада ПИ не должна превышать: 240 т (по опасному веществу).

39. Общая вместимость всех хранилищ временного расходного склада ПИ не должна превышать: 100 т (по опасному веществу).

40. Общая вместимость всех хранилищ кратковременного расходного склада ПИ не должна превышать: 2000 кг (по опасному веществу).

41. Хранить ПИ в контейнерах необходимо на специальных открытых площадках. Площадки для контейнеров с ПИ могут сооружаться на территории складов ПИ и как самостоятельные склады с контейнерными площадками. Вместимость контейнерных площадок должна приниматься аналогично установленной для складов ПИ.

42. Общую вместимость углубленного расходного склада и вместимость отдельных камер необходимо определять проектной документацией, но не более 400 кг (по опасному веществу) в одной камере.

43. В организации должны обеспечиваться условия для испытаний и уничтожения ПИ. В этих целях по проектам необходимо оборудовать полигоны и лаборатории.

44. В постоянных и временных расходных складах ПИБН  выдаются для транспортирования и реализации в транспортной таре без ее вскрытия или нарушения целостности упаковки, раскупорку тары и выдачу ПИТН пиротехникам следует осуществлять в отдельных помещениях или в тамбурах хранилищ.. При этом для выдачи электровоспламенителей необходимо устанавливать стол с закраинами, обитый брезентом по войлоку или резиновой пластиной толщиной не менее 3 мм. Для устранения опасного влияния на электровоспламенители зарядов статического электричества стол должен быть заземлен.

45. В хранилищах складов ПИ полы должны быть без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены. Запрещается использование полов из асфальта.

Каждое хранилище ПИ должно проветриваться, защищаться от проникновения воды (влаги в летнее время года) и снега.

46. Хранилища ПИ должны обеспечиваться приточно-вытяжным естественным проветриванием.

Внутри зданий следует устанавливать термометры.

47. Постоянные и временные склады ПИ должны иметь два вида освещения - рабочее и резервное (аварийное).

Освещенность полов на рабочих местах на всех местах хранения ПИ должна обеспечивать нормальные условия работы и составлять не менее 30 люкс.

48. Склады ПИ должны иметь молниезащиту.

49. В хранилищах складов ПИ стеллажи и штабели для ПИ должны отстоять от стен не менее чем на 20 см, а от пола – не менее чем на 10 см. Упаковки и ящики с ПИ необходимо размещать на настилах. Высота штабеля не должна превышать 2 м. По ширине штабеля можно располагать не более трех упаковок (ящиков) так, чтобы свободно обеспечивался подсчет мест.

Между штабелями и стеллажами следует оставлять проходы шириной не менее 1,3 м.

50. На стеллажах ящики, мешки и другие места с ПИ должны размещаться не более чем по два в высоту. Высота верхних полок стеллажей для ПИ не должна превышать  2 м.

Расстояние между каждыми двумя полками должно быть таким, чтобы между ящиками (упаковками) с ПИ и полками над ними оставались зазоры не менее 4 см. По ширине полки запрещается ставить ящики более чем в два ряда, а при размещении возле стен при отсутствии прохода – более чем в один ряд.

Доски полок стеллажей должны настилаться с промежутками до 3 см. Нижняя полка должна быть сплошной.

51. Возле камер, стеллажей и штабелей на складе ПИ должны быть вывешены таблички с указанием наименований ПИ, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийного срока хранения.

52. Электровоспламенители на складах и в других местах хранения ПИ должны находиться только в заводской или специально предназначенной упаковке (таре).

53. Температура в хранилищах складов и контейнерах с ПИ на основе хлоратов и перхлоратов не должна превышать 30°С.

54. Погрузочно-разгрузочные операции с ПИ на складах могут выполняться только предназначенными для этой цели механизмами, грузоподъемность которых должна быть не менее номинальной массы брутто упакованных ПИ, а также вручную. Лебедки подъема груза грузоподъемных машин (а у стреловых кранов и лебедки подъема стрелы) должны быть оборудованы двумя тормозами.

При работе внутри хранилищ склада ПИ грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны оснащаться системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителями, а электрооборудование (электропогрузчики, тельферы и др.) отвечать требованиям ПУЭ для помещений класса В-IIа.

55. При ремонте мест хранения ПИ они должны освобождаться от изделий, которые необходимо временно размещать в других хранилищах (на площадках). Если хранилище разделено на части капитальной стеной, на время ремонта одной части допускается хранить ПИ в другой.

56. Для постоянных складов ПИ должен разрабатываться план ликвидации аварий, определяющий порядок действий в аварийных ситуациях. Такие планы для складов подлежат утверждению руководителем организации.

ГЛАВА 6

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОЛУУГЛУБЛЕННЫЕ СКЛАДЫ ВМ

57. Поверхностные постоянные склады должны отвечать следующим условиям:

дороги и подъездные пути к складу необходимо содержать в исправности и чистоте;

хранилища следует располагать так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них;

расстояния между отдельными хранилищами, а также между хранилищами и различными зданиями и сооружениями на территории склада и вне ее должны быть не менее установленных требованиями технических нормативных правовых актов противопожарных разрывов;

иметь водоотводные канавы;

склады должны ограждаться и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 м. Границы запретной зоны и порядок ее использования определяются администрацией организации с участием органов внутренних дел. На границах запретной зоны устанавливаются ограждения и предупредительные знаки.

58. На территории склада запрещается располагать здания и сооружения, не предусмотренные  проектной документацией.

59. За запретной зоной склада в пределах опасной зоны, определяемой согласно расстояниям, установленным в инструкциях (руководствах) по применению ПИ, хранимых на складе, разрешается размещать: полигон для уничтожения ПИ, сжигания тары; караульное помещение; административно-бытовое помещение для персонала, обслуживающего склад; пункты  обслуживания и заправки средств механизации; котельные, склады топлива; водопроводные и канализационные насосные станции; трансформаторные подстанции; уборные.

Сарай или навес для хранения тары допускается размещать в пределах запретной зоны не ближе 25 м от ограды склада.

Организация караульной службы должна осуществляться в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 1/9048).

60. Расстояние от ограды до ближайшего хранилища должно быть не менее 20 м при хранении ПИБН и не менее 40 м при хранении ПИТН.

Ограду необходимо выполнять из колючей проволоки, дерева, кирпича, камня, металла. Высота ограды должна быть не менее 2 м. По верху ограды из дерева, кирпича, камня, металла на металлические стержни высотой не менее 0,5 м должна натягиваться колючая проволока в четыре нитки.

В ограде должны быть устроены ворота и калитка, запирающиеся на замки.

61. На территории склада и запретной зоны вокруг него деревья и кустарник должны быть вырублены, сухая трава, заросли, хворост и другие легковоспламеняющиеся предметы убраны.

62. Хранилища ПИ постоянных складов должны устраиваться из несгораемых материалов.

Крыши хранилищ должны быть сооружены из несгораемых материалов или покрыты несгораемым составом изнутри и снаружи.

Хранилища необходимо устраивать так, чтобы температура воздуха в них не могла подниматься выше 30 °С. Каждое из хранилищ должно иметь чердачное помещение (при железобетонных перекрытиях устройство чердачных помещений не обязательно).

63. Полы в хранилищах должны быть бетонные. В хранилищах для порохов полы необходимо покрывать мягкими матами. Запрещается использование полов из асфальта.

64. В хранилищах, предназначенных для выдачи ПИ мелкими партиями, необходимо оборудовать не менее одного тамбура. Тамбур должен иметь размер 2x2 м и сооружаться из несгораемых материалов. Вход через тамбур следует оборудовать не менее чем двумя двустворчатыми дверями: одна из них ведет снаружи в тамбур, вторая - из тамбура в хранилище. Наружная дверь должна быть сплошной, обитой кровельной сталью. Вторая дверь должна быть решетчатой, деревянной.

В хранилищах, имеющих рампы и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ (электропогрузчики и др.), устройство тамбуров не обязательно, но обе двери подлежат установке.

65. Число входов в хранилище ПИ следует определять исходя из того, чтобы максимальное расстояние от входа в хранилище до наиболее удаленной точки одного помещения по проходам было не более 15 м, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ - 25 м.

66. Окна хранилищ необходимо оборудовать стальными решетками. Решетки следует покрывать светлой краской. Стекла окон, выходящие на солнечную сторону, должны быть матовыми или покрываться белой краской. Отношение световой поверхности окон к площади пола должно составлять от 1:25  до 1:30.

67. В чердачных помещениях запрещается хранить какие-либо предметы или материалы. Для входа на чердак необходимо предусматривать лестницу, установленную снаружи здания.

68. Входы в хранилище должны запираться на замок и пломбироваться или опечатываться.

69. Электроустановки складов ПИ должно отвечать требованиям Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР в 1985 году (далее - ПУЭ), при условии их непротиворечия требованиям настоящих Правил.

70. Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям, аварийным источникам питания), категорийности электроприемников, обеспечению надежности и т.д. должны определяться проектной документацией с учетом требований ПУЭ. При этом необходимо применять электроустановки с изолированной нейтралью.

71. Электроустановки складов ПИ, в том числе силовые и осветительные сети, должны быть оснащены защитой от утечек тока и поражения работников электрическим током. Заземление электроустановок складов ВМ необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, ТКП 339-2011 (02230) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 
от 23 августа 2011 г. № 44.

72. Склад ПИ, подступы к нему и хранилища ПИ должны быть освещены. Освещение допускается выполнять по периметру ограждения.

73. Рабочее освещение склада ПИ должно осуществляться лампами (светильниками) напряжением до 220 В. Вид аварийного освещения надлежит определять в проекте.

В качестве аварийного освещения для хранилищ склада разрешается применять рудничные аккумуляторные светильники или фонари с сухими батареями (аккумуляторами) (при металлических корпусах - в резиновых чехлах). Применение переносных электрических светильников, питаемых от электросети, запрещается во всех помещениях склада.

Если выдача ПИ проводится только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не обязательно.

74. Выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели и т.п. необходимо устанавливать снаружи здания в закрытых ящиках или в изолированном помещении.

75. Для осветительной сети внутри хранилищ должны применяться кабели с оболочкой, не распространяющей горения.

76. Крепление кабелей к стенам и потолку помещений должно проводиться не реже чем через 0,8 м при горизонтальной и через 2 м при вертикальной прокладке.

Для соединений и присоединений кабелей должны применяться специальные муфты.

77. Все склады, в том числе караульные помещения на складах, должны оборудоваться телефонной связью с организацией, пожарным аварийно-спасательным подразделением и органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать телефонную связь, по согласованию руководителя организации с местным органом внутренних дел, склад может обеспечиваться радиосвязью.

Средства связи необходимо размещать вне взрывопожароопасных помещений.

Склады и хранилища могут оборудоваться средствами охранной  сигнализации только в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке.

78. Все склады должны оборудоваться первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектной документацией.

79. В каждом складе должна быть вывешена инструкция о порядке содержания противопожарных средств и пользования ими. Персонал склада следует ознакомить с ней.

80. Для предохранения от лесных и напольных пожаров дерн на расстоянии не менее 5 м вокруг каждого здания должен быть снят; вокруг территории склада на расстоянии 10 м от ограды необходимо оборудовать канавы шириной по верху не менее 1,5 м и глубиной не менее 0,5 м или систематически вспахивать полосу шириной 5 м для уничтожения растительности.

81. При устройстве объектов с печным отоплением на дымовых трубах должны устанавливаться искроуловительные сетки.

82. Под хранилища складов разрешается приспосабливать неиспользуемые строения, сараи и другие помещения. Эти помещения должны проветриваться и защищаться от попадания в них дождя и снега.

83. Во временных складах:

полы могут быть деревянные, бетонные или глинобитные;

деревянные стены и крыши должны покрываться огнезащитным составом;

ограждение разрешается устраивать из досок и других подобных материалов, причем высота ограды должна быть не менее 2 м;

устройство водоемов не обязательно;

устройство тамбуров не обязательно, двери могут быть одинарными;

рабочее освещение внутри хранилищ может осуществляться рудничными аккумуляторными светильниками или фонарями с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах);

в приспосабливаемых помещениях могут быть сохранены существующие размеры дверей и окон.

В остальном к временным складам предъявляются такие же требования, как и к постоянным складам.

84. На кратковременных складах ПИ должны выполняться требования пункта 83 настоящих Правил. При этом не обязательны устройство молниезащиты, освещения, телефонной связи, канавы вокруг ограды склада и очистка зоны вокруг склада ПИ от деревьев. Во всем остальном должны быть выполнены соответствующие требования, предусмотренные настоящими Правилами.

Ограду кратковременных складов разрешается делать высотой не менее 1,5 м не ближе 20 м от ближайшей стены хранилища. Расстояние от ограды до караульного помещения должно быть не менее 15 м.

Деревянные стены хранилищ кратковременных складов снаружи и внутри необходимо покрывать в качестве огнезащитного состава известково-соляным раствором в три слоя. Крыша, потолок и конструкции чердачных перекрытий склада должны быть несгораемыми или также покрыты огнезащитным составом.

ГЛАВА 7

УГЛУБЛЕННЫЕ СКЛАДЫ ПИ

85. В углубленных условиях ПИ должны храниться в особо оборудованных выработках - камерах, которые необходимо располагать так, чтобы инициирование изделий в одной из них не могло вызвать их срабатывание в соседних.

Углубленный склад должен состоять из выработок, представляющих собой собственно склад, в которых расположены камеры для хранения ПИ, а также подводящих выработок и вспомогательных камер.

Взрывные, контрольные и измерительные приборы и устройства, а также кассеты и сумки в углубленных складах ПИ должны храниться на специальных стеллажах или в шкафах.

В углубленных складах разрешается использовать аккумуляторные погрузчики или другие средства механизации погрузочно-разгрузочных работ только во взрывобезопасном исполнении.

86. Хранилища углубленных складов ПИ при толщине покрывающего слоя более 10 м молниезащитой не оборудуются.

87. На поверхности территория углубленных складов ПИ должна ограждаться с таким расчетом, чтобы выходы находились внутри ограды.

88. Посты охраны должны располагаться как у входа в склад, так и у устья вентиляционных выработок и у запасного выхода, если они не просматриваются постом, расположенным у входа в склад.

89. Другие требования к устройству углубленных складов должны соответствовать предъявляемым к поверхностным постоянным складам.

ГЛАВА 8

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ СКЛАДОВ ВМ

Общие положения

90. Молниезащиту складов ПИ необходимо выполнять в соответствии с проектом.

91. Для хранилищ постоянных и временных поверхностных, полууглубленных и углубленных (при толщине покрывающего слоя менее 10 м) складов ПИ, расположенных на земной поверхности зданий подготовки ПИ, обязательна защита, как от прямых ударов, так и от вторичных воздействий молний.

92. Площадки для хранения ПИ в контейнерах и пункты отстоя транспортных средств с ПИ должны защищаться только от прямого удара молнии.

93. Во время грозы перемещение работников в зоне расположения заземляющих устройств молниезащиты не должно допускаться.

В целях снижения опасности шаговых напряжений следует применять углубленные и рассредоточенные заземлители в виде колец и расходящихся лучей.

Глава 9

МОЛНИЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

94. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений склада ПИ должна выполняться в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов.

95. Подводка воздушных проводов к зданиям и сооружениям, защищаемым от прямых ударов молнии, запрещается.

96. Расстояние между молниеотводами и хранилищами должно обеспечивать свободный проезд транспортных средств.

97. Импульсное сопротивление заземлителя для каждого отдельного стержневого молниеотвода и для каждого токоотвода тросового молниеотвода должно быть не более 10 Ом.

98. При наличии в хранилищах и зданиях металлических коммуникаций большой протяженности, для защиты от электростатической индукции необходимо обеспечивать наложение металлической сетки по крыше здания с соответствующим заземлением и заземление всех металлических конструкций, находящихся в здании.

Заземлитель защиты от вторичных воздействий должен выполняться в виде контура, прокладываемого в земле снаружи хранилища по его периметру на расстоянии 1 м от фундамента на глубине 0,5 м. Сопротивление контура растеканию тока промышленной частоты должно быть не более 10 Ом. Для снижения этого сопротивления допускается присоединять к заземлителю все трубопроводы, расположенные в земле (водопровод, трубы отопления и так далее).

При наличии металлической кровли защиту необходимо осуществлять присоединением кровли к заземлителю защиты от вторичных воздействий путем прокладки вертикальных токоотводов по наружным сторонам зданий.

Верхние концы токоотводов подлежат соединению с металлом крыши, а нижние - с заземлителем.

Если кровля выполнена из непроводящего материала, то по верху крыши необходимо накладывать металлическую сетку с размером ячеек до 5(5 м, выполненную из стальной проволоки диаметром не менее 8 мм, и присоединять ее токоотводами из того же материала к заземлителю. Среднее значение расстояния между токоотводами, проложенными от металлической сетки до заземляющего контура, должно составлять 5 м.

99. Для защиты от электромагнитной индукции все проложенные по территории склада трубопроводы, бронированные кабели и пр. необходимо надежно соединять друг с другом в местах их сближения менее чем на 10 см, а также через 15-20 м их длины при параллельном расположении, для того чтобы не допустить образования незамкнутых контуров. Такие же соединения должны быть сделаны и во всех других случаях сближения металлических протяженных предметов с каркасами стальных конструкций зданий, оборудованием, оболочками кабелей и пр. При этом нужно обеспечить контакты в местах соединения трубопроводов, во фланцах, муфтах и так далее.

В местах соединения переходное электрическое сопротивление не должно превышать 0,05 Ом на один контакт, в том числе при необходимости путем устройства дополнительных металлических перемычек из стальной проволоки площадью сечения не менее 16 мм2 или других проводников соответствующей площади сечения.

100. Защита хранилищ от заноса высоких потенциалов при вводе в них электрических сетей освещения обеспечивается:

при бронированных кабелях, проложенных в земле, - присоединением металлической брони и оболочки кабеля к заземлителю защиты от вторичных воздействий, а при его отсутствии - к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 Ом.

при кабелях, присоединенных к воздушной линии (для складов ПИ, находящихся в эксплуатации), - подключением в месте перехода воздушной линии в кабель металлической брони и оболочки, а также штырей (крючьев) к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением Rи1 не более 10 Ом.

101. Использование деревьев в качестве опор для молниеприемников не допускается.

102. Молниеприемники тросовых молниеотводов необходимо выполнять из стального многопроводного оцинкованного троса площадью сечения не менее 35 мм2.

103. Соединение молниеприемников с токоотводами должно выполняться сваркой, а при невозможности применения сварки - болтовым соединением с переходным электрическим сопротивлением не более 0,05 Ом.

Соединение стальной кровли с токоотводами может выполняться зажимами, обеспечивающими надежный контакт. Площадь контактной поверхности в соединении должна быть не менее удвоенной площади сечения токоотводов.

104. Токоотводы, перемычки и заземлители необходимо выполнять из фигурной стали с размерами элементов, согласно проекту и в соответствии с ТНПА.

105. Заземляющие устройства выполняются в соответствии с проектом и ТНПА.

106. Все соединения электродов заземлителей между собой и с токоотводами должны проводиться сваркой. Длина сварочного шва должна быть не менее двойной ширины свариваемых полос и не менее 6 диаметров свариваемых круглых проводников.

Болтовой контакт допускается только при устройстве временных заземлителей и в местах соединения между собой отдельных контуров, выполненных в соответствии с ТНПА.

107. Конструкция заземлителей выбирается в зависимости от требуемого импульсного сопротивления с учетом структуры и электрического удельного сопротивления грунта, а также удобства ведения работ по их укладке.

ГЛАВА 10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИЕМКА МОЛНИЕЗАЩИТЫ СКЛАДОВ ПИ

108. Проект должен содержать:

план склада со всеми прилегающими к нему сооружениями и коммуникациями;

расчет зон защиты от прямых ударов с обоснованием и размерами всех молниезащитных элементов;

оценку рисков от прямых ударов молнии (при необходимости);

рабочие чертежи всех конструкций;

спецификацию материалов;

паспорт на заземляющее устройство.

109. Смонтированные молниезащитные устройства могут быть введены в эксплуатацию только после приемки их комиссией в установленном порядке, согласно требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 г. № 16.

ГЛАВА 11

ПРОВЕРКА МОЛНИЕЗАЩИТЫ

110. Молниезащита должна проверяться в предгрозовой период, но не реже одного раза в год, а также после выявления комиссией повреждений (наклонов, падений, частичных разрушений и так далее), назначенной руководителем организации (карьера, ООО и так далее), в составе: энергетика (электромеханика) или лица, выполняющего  его обязанности, заведующего складом ПИ, руководителя ФП, в ведении которого находится склад.

В проверку молниезащиты входит:

наружный осмотр молниезащитных устройств;

измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;

проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

Наружный осмотр молниезащиты периодически, но не реже одного раза в месяц проводится заведующим складом.

111. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта. В тех районах, где в период грозовой деятельности существует промерзший слой, измерение проводится при его оттаивании.

112. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в паспорт заземляющего устройства.

113. Наружным осмотром молниезащитных устройств 
(с обязательным применением бинокля) должно определяться состояние молниеприемников, токоотводов, мест пайки и соединений, опорных мачт и надземных частей защиты от вторичных воздействий молнии.

114. При осмотре молниеприемников необходимо установить целостность конического наконечника, состояние его полуды, надежность и плотность соединения с токоотводом, наличие ржавчины, чистоту поверхностей в соединениях на болтах.

Молниеотвод со сплавившимся или поврежденным коническим наконечником и поврежденный ржавчиной более чем на 1/3 площади поперечного сечения должен быть заменен новым.

Поврежденные полуда, оцинковка должны быть восстановлены, ржавчина с контактных поверхностей удалена и слабые соединения закреплены.

115. При осмотре токоотводов определяются отсутствие перегибов и петель, целостность и плотность соединений, отсутствие ржавчины и повреждений.

Токоотводы, поврежденные ржавчиной, если их площадь сечения остается менее 50 мм2, должны быть заменены новыми.

116. Осмотром деревянных опорных мачт определяется степень поражения гнилостными грибками, если она достигает 1/3 площади сечения, мачты должны быть заменены новыми.

117. При осмотре наземных частей защиты от вторичных воздействий молнии, вызываемых электростатической индукцией, проверяются целостность сетки и токоотводов, плотность и надежность их соединений, степень повреждения ржавчиной.

При повреждении ржавчиной сетки и токоотводов до площади сечения более 16 мм2 поврежденные участки должны быть заменены.

118. При проверке устройств защиты от вторичных воздействий определяются общее состояние (индикация), целостность перемычек, их состояние и измеряется переходное сопротивление контактов, которое должно быть не более 0.05 Ома. При этом следует проверять связь всех заземляемых элементов с заземлителями защиты от вторичных воздействий.

119. Измерение сопротивления заземлителей молниезащиты должно проводиться специализированной организацией по утвержденной методике, согласно требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 г. № 16. Измеренные сопротивления необходимо занести в ведомость состояния заземлителей молниезащиты на складе ВМ по установленной форме.

## ГЛАВА 12

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

120. Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 8/9818), Межотраслевыми правилами по охране труда при проведении погрузо-разгрузочных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 10, 8/13658), содержащих требования по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

121. Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей с ПИ устанавливаются действующим законодательством.

122. Для руководства погрузочно-разгрузочными работами назначается лицо, ответственное за безопасное проведение работ, из числа специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил и других нормативных правовых актов, обеспечивающих их безопасность.

123. К месту погрузки и разгрузки допускается только одно транспортное средство. Подъезд к хранилищу осуществляется на расстояние не ближе 5 метров, а остальные транспортные средства, ожидающие погрузки и разгрузки, должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от хранилища, где осуществляются погрузка и разгрузка.

124. Места погрузки и разгрузки упаковок с изделиями должны быть оборудованы:

специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные в пожарном отношении условия работы. Ширина мостков должна быть не менее 1 метра, трапов - 1 - 1,5 метра при толщине досок 80 мм;

средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций (обязательно наличие не менее 2 порошковых огнетушителей типа ОП-5);

исправным стационарным или временным освещением, соответствующим зоне класса  В-IIа.

125. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечить проходы, по которым осуществляется перемещение ПИ, шириной не менее 5 метров. Проходы для погрузки-выгрузки, а также мостки и трапы во избежание скольжения, особенно в зимнее время, следует посыпать песком или шлаком.

126. Тележки и носилки, применяемые для перемещения тары с ПИ, должны иметь приспособления, исключающие падение тары (упаковок).

127. Используемые погрузочно-разгрузочные механизмы должны быть в исправном состоянии и удовлетворять требованиям, исключающим:

воздействие электрических и механических искр на окружающее оборудование и ПИ;

воздействие изделий и их снаряжений на смазочные материалы и рабочие жидкости гидросистем, если такое взаимодействие приводит к воспламенению;

использование стальных строп, сеток и других грузозахватных приспособлений.

128. При перевозке продукции, подлежащей частичной разгрузке на пути следования, каждая партия должна быть укреплена отдельно от других так, чтобы оставшиеся грузы при дальнейшем следовании не сдвигались со своих мест.

## ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИ

129. Помещения производственных зданий по изготовлению ПИ оборудуются автоматической системой пожаротушения, согласно технологическому регламенту на изготовление, автоматической пожарной и охранной сигнализацией.

130. Полы в помещениях производственных зданий по изготовлению ПИ должны выполняться в соответствии с требованиями пожарной безопасности к устройству полов промышленных зданий из несгораемых материалов, исключающих искрообразование.

131. Двери, ведущие в помещения производственных зданий по изготовлению ПИ, должны открываться наружу.

132. Помещения производственных зданий, в которых изготавливаются ПИ, должны иметь несгораемые стены и перекрытия. Двери в указанных помещениях необходимо изготавливать с пределом огнестойкости не менее 45 минут.

В смежных комнатах не должно быть рабочих мест с постоянным пребыванием людей. От соседних помещений их следует отгораживать капитальной кирпичной или бетонной стеной толщиной не менее 25 см.

В помещениях, где возможно выделение взрыво- или огнеопасной пыли, не допускается применение ограждающих конструкций с неконтролируемыми пустотами (слоистые стены, многопустотные настилы и тому подобное), устройство подвесных потолков и фальшполов.

Стены и потолки этих помещений должны быть гладкими, окрашенными водостойкими красками таких тонов, на фоне которых видна пыль, а углы должны быть закруглены штукатуркой.

Коммуникационные подпольные каналы и приямки в этих помещениях должны выполняться глухими, исключающими скопление в них взрыво- и огнеопасных продуктов, или должны на всю высоту заполняться песком. В местах прохода коммуникаций в смежные помещения должны устраиваться преграды, препятствующие проникновению взрыво- и огнеопасных продуктов в эти помещения.

133. Требования по устройству систем пожарной автоматики в помещениях для изготовления взрыво-пожароопасных веществ, технологических процессов и оборудования выдаются специализированными организациями.

134. При хранении должны быть обеспечены сохранность, учет и возможность проверки наличия учитываемой продукции. Формы учета - согласно настоящим Правилам.

## ГЛАВА 14

## ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПИ

135. Организации должны иметь на каждый склад ПИ паспорта, согласно приложению 4. Один экземпляр паспорта должен храниться на рабочем месте заведующего складом ПИ.

136. Доставленные на места хранения ПИ должны быть без промедления помещены в хранилища, на площадки и оприходованы на основании заводских (транспортных) документов, наряд-накладной или наряд-путевки.

137. Организация, осуществляющая хранение ПИ обязана вести учет прихода и расхода ПИ на складах ПИ в книге учета прихода и расхода пиротехнических изделий (форма 1) согласно приложению 5.

138. Формы учета:

Книга учета прихода и расхода ПИ (форма 1) должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью областных управлений или управления надзора за безопасностью горных и взрывных работ, металлургических производств и утилизации боеприпасов Госпромнадзора.

Книгу учета прихода и расхода ПИ должны вести заведующие или раздатчики базисных и расходных складов ПИ.

ПИ каждого наименования должны учитываться раздельно.

Остаток ПИ по каждому наименованию должен быть подсчитан и занесен в книгу учета прихода и расхода ПИ на конец текущих суток. Записи в книге учета прихода и расхода ПИ необходимо делать только по тем ПИ, количество которых изменилось за сутки.

139. В приходно-расходных документах не допускаются записи карандашом, помарки и подчистки записей, а всякого рода исправления должны выполняться проставлением новых цифр. Каждое исправление должно быть объяснено и подписано работником, внесшим его.

140. На складе ПИ должны быть образцы подписей работников, имеющих право подписывать наряд-накладные на отпуск ПИ, а также образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход ПИ. Образцы подписей должны быть заверены руководителем организации. Отпуск ПИ по указанным документам, подписанными другими лицами, запрещается.

## ГЛАВА 15

УНИЧТОЖЕНИЕ ПИТН

141. Уничтожению подлежат ПИ, непригодные для дальнейшего использования по следующим причинам:

неполное срабатывание ПИ;

невоспламенение составов;

несрабатывание электровоспламенителей;

обрыв проводов электровоспламенителей;

отсутствия (утрата) идентификационных признаков;

контрафактные ПИ;

не отвечающие техническим условиям или с явно выраженными повреждениями оболочки или пиротехнического состава, следов порчи;

окончание гарантийного срока годности.

142. Уничтожение ПИ должно проводиться в соответствии с требованиями настоящих Правил и руководства по эксплуатации конкретного изделия организации-изготовителя.

143. Уничтожение непригодных ПИ должно проводиться по письменному распоряжению руководителя организации сжиганием или растворением согласно требованиям ТУ на специальной площадке, имеющей, по возможности, специальные сооружения, естественные преграды (овраги, балки и так далее), ограничивающие разлет горящих элементов пиротехнических изделий.

144. Радиус опасной зоны при уничтожении непригодных пиротехнических изделий устанавливается в соответствии с техническими условиями на изделие.

145. Уничтожение непригодных пиротехнических изделий должно проводиться под руководством руководителя работ и персонала, имеющего единую книжку взрывника и стаж работы пиротехником не менее 2 лет. Запрещается нахождение на территории площадки посторонних лиц во время уничтожения ПИ. Персонал должен находиться на безопасном расстоянии или в укрытии.

146. Уничтожение сжиганием осуществляется путем инициирования термитной шашки, жестко соединенной с уничтожаемыми изделиями (при ее наличии) или на костре, поджигаемом дистанционно. Подход к месту горения изделий разрешается не ранее чем через 15 минут после полного затухания очага огня. При неполном сгорании указанное действие повторяется.

## ГЛАВА 16

## РЕАЛИЗАЦИЯ ПИ

147. Реализация ПИБН осуществляется в соответствии с требованиями Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и положения о порядке разработке и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2014, 5/39169).

## 148. Реализация ПИТН осуществляется со склада ПИ при наличии:

## у Продавца – разрешения Госпромнадзора на реализацию ПИ IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011, выданного в соответствии с подпунктом 20.1.10 пункта 20.1 единого перечня административных процедур; осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

## у Покупателя – разрешения на право проведения фейерверочных показов с использованием ПИ IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011, выданного в соответствии с подпунктом 20.1.16 пункта 20.1  единого перечня административных процедур; осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приложение 1

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

при обращении с

пиротехническими изделиями

| СОГЛАСОВАНО ______________________ (организатор) «____»_____________20__ г | УТВЕРЖДАЮ ______________________ (исполнитель) «____»_____________201__ г |
| --- | --- |

План мероприятий по обеспечению безопасности при использовании ПИ

____________________________________________________________________

указывается  дата, место проведения, ориентировочное время начала и окончания фейерверочного показа, наименование мероприятия

| № п.п. | Наименование мероприятий по выполнению требований безопасности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель  фейерверочного показа   __________      __________________

(подпись)                        (инициалы, фамилия)

(оборотная сторона)

Примечание. Условные обозначения, применяемые при разработке Плана обеспечения безопасности при использовании ПИ:

-  место нахождения зрителей

- граница опасной зоны

- посты охраны опасной зоны (оцепление)

- место нахождения пиротехников, инициирующих ПИ

- специальный автомобиль для перевозки и временного хранения ПИ

- пусковая площадка для размещения ПИ, мортир и салютных установок

- средства пожаротушения.

# Приложение 2

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

при обращении с

пиротехническими

изделиями

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕЙЕРВЕРОЧНОГО ПОКАЗА*

Настоящим _________________________________________________

(полное наименование и место нахождения юридического лица или фамилия,

______________________________________________________________

собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального  предпринимателя  и адрес его места

______________________________________________________________

жительства (места пребывания), проводящего фейерверочное представление)

уведомляет о том,  что___________________________________________________________

(указать место и время проведения ФП, список организаций, согласовавших проведение ФП)

Руководитель ФП ______________________________________________

(указать инициалы и фамилию, номер удостоверения, дата последней

______________________________________________________________

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности);

Ассортимент пиротехнических изделий, заявленных для проведения ФП ________________________________________________________________.

(указать виды, количество, класс опасности по ТР ТС 006/2011)

Сведения о механическом транспортном средстве, прицепе или полуприцепе к нему, используемых при перевозке ПИ ______________________________________________________________

(указать марку автомобиля, его государственный номер, регистрационный номер в Госпромнадзоре (при наличии)

Сведения о водителе, перевозящем ПИ ______________________________________________________________
(указать инициалы и фамилию, номер свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства

______________________________________________________________

для выполнения перевозки опасных грузов)

| ________________________________ | ________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) М.П. | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

*Уведомления о проведении фейерверочного показа оформляется на бланке организации, проводящей ФП (при наличии такого бланка).

Приложение 3

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

при обращении с пиротехническими

изделиями

АКТ

о проведении фейерверочного показа

(дата)						     	   (место подписания)

Исполнитель _____________ в лице _______________________________________________________________

(наименование организации) 	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

с одной стороны и (Организатор) _________________________ 
           	 								(наименование организации)

в лице_______________________________ с другой стороны, составили 
           	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

настоящий акт о том, что выполненные работы по подготовке и проведению фейерверочного показа ____________________________ 
								(дата и место проведения)

удовлетворяют условиям договора № _____ от «_____» __________ 20__г.

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Отказов в работе пиротехнических изделий ______________________________________________________________

(произошло*/не произошло).

Повреждений имущества и нанесения ущерба здоровью людей и окружающей среде не произошло (если произошли, то какие и в какой сумме).

Организатор на момент приемки претензий к качеству услуг ______________________________________________________________

(имеет**/не имеет)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________ М.П. (подпись) «____»_____________20 г. | ОРГАНИЗАТОР ______________________ (подпись) «____»_____________20 г |
| --- | --- |

# ______________________________

# *Указать количество отказов.

# **Указать причины.

Приложение  4

к Правилам промышленной

безопасности при обращении с

пиротехническими изделиями

Форма паспорта склада пиротехнических изделий

(наименование организации)

ПАСПОРТ

склада пиротехнических изделий

1. Склад ПИ _________________________________________________________

(наименование и местонахождение склада)

2. Тип склада _________________________________________________________

(базисный, расходный, постоянный, временный,

_____________________________________________________________________

поверхностный, полууглубленный, углубленный)

3. Хранилища, расположенные на территории склада:

для хранения  ПИ _____________________________________________________

(число и номера хранилищ)

____________________________________________________________________

4. Из какого материала построены здания: ________________________________

а) для хранения ПИ __________________________________________________

хранилище № ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

хранилище № ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

хранилище № ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

|  | Единица измерения | Номер хранилища, Показатель |
| --- | --- | --- |
| 5. Характеристика стеллажей: высота от уровня пола до верхней полки расстояние от нижней полки до пола (почвы) расстояние от верхней полки до потолка (кровли) расстояние от стены до стеллажа ширина прохода между стеллажами число полок | м » » » » шт. |  |
| 6. Характеристика помостов для штабельного хранения: высота помостов (поддонов) над полом (почвы) расстояние от стены до помостов (поддонов) ширина прохода между помостами (поддонами) | м » » |  |
| 7. Характеристика площадок: длина ширина высота над уровнем грунта вид покрытия | м » » |  |
| 8. стеной здания хранилища сопротивление заземления (расчетное) число молниеотводов от вторичных воздействий молнии минимальное расстояние между контуром заземления защиты от вторичных воздействий молнии и стеной здания | м Ом шт. м |  |
| 9. Противопожарные мероприятия: на какое расстояние вокруг здания снят дерн (ширина минерализованной полосы) число огнетушителей число бочек с водой число ящиков с песком | м шт. » » |  |

Противопожарная канава: ширина (по верху), м

глубина, м ___________ ; расстояние от ограждения, м

запретная зона вокруг склада: ширина, м

очистка от хвойного леса, м

водоемы: число и вместимость (искусственных, естественных)

__________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

пожарные насосы (тип, производительность)

_____________________________________________________________________________

прочее оборудование (ведра, багры, ломы и др.)

10. Ограждение:

материал

высота и длина (каждой стороны), м

расстояние до стен ближайшего хранилища, м

ворота, калитки (число, конструкция, материал)

__________________________________________________________________

11. Освещение склада:

напряжение сети, В

тип светильников

число осветительных точек

источник тока

наличие резервного освещения

12. Сигнализация и связь (какая):

а) с охраной

б) с пожарной частью

в) с организацией собственником

13. Охрана склада:

вид охраны

(ведомственная, вневедомственная)

общее количество персонала

число постов днем

ночью

количество блокпостов сторожевых собак

14. Наименование приборов (какие, сколько)

для измерения температуры воздуха

прочие (для проверки молниезащиты и др.)

15. Подсобные помещения на территории склада (перечислить):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Доставка ПИ от автомобильной дороги республиканского значения к складу:

тип дороги

__________________________________________________________________

расстояние ________________________________________________________

17. Дата приемки в эксплуатацию

18. Приложения к паспорту поверхностного склада:

а) план расположения склада и прилегающей местности в радиусе, соответствующем безопасному расстоянию, рассчитанному по разлету горящих ПИ, от наибольшего по вместимости хранилища ПИ (масштаб не менее 1 : 10 000), с нанесением всех зданий, дорог, естественных преград движению воздушной волны и пр. с указанием расстояний;

б) план территории склада (масштаб не менее 1 : 500) с нанесением на него всех зданий, оград, ворот, калиток и пр. с указанием расстояний;

в) схема расположения заземлителей молниезащиты.

19. Дата заполнения паспорта ___________________________________________

Подписи:

Руководитель организации  ____________________

(фамилия)

Составлен в ________ экз.

Один экземпляр хранится на складе ПИ.

Приложение 5

к Правилам промышленной

безопасности при обращении с

пиротехническими  изделиями

.

Форма Книги учета прихода и расхода пиротехнических изделий.

Форма 1

Наименование организации,

которой принадлежит склад

### КНИГА

#### учета прихода и расхода

пиротехнических изделий

Начата______________________________

Форма 1 (продолжение)

Наименование ПИ______________________________________________________________

| Приход | Расход | Подпись проверя-ющего |
| --- | --- | --- |
| Число, месяц | Остаток на каждое число | Откуда, по каким докуме-нтам получе-но | Дата изго-тов-ления | Номер партии | Приход за сутки | Всего с начала месяца | Число, месяц | Куда, по каким доку-ментам отпущено | Номер партии | Расход за сутки | Всего с начала месяца |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

# Text boxes

ВЫКОПИРОВКА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г.ЛОГОЙСК УЛ.ХАРЧЕНКО(СКВЕР)3 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

ПИ