В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование пассажирских подвесных и  буксировочных канатных дорог, в дополнение к вопросам из настоящего перечня по пассажирским подвесным и буксировочным канатным дорогам, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и  буксировочных канатных дорог  (Утв. Постановлением МЧС от 03.12.2004 г. № 5)

|  | Л1 п.3 | На какие канатные дороги распространяются ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3,4 | На какие канатные дороги не распространяются ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог? |
|  | Л1 п.6 | Что понимается под определением "скорость номинальная" для пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.18 | Допускаются ли к применению на пассажирских канатных дорогах канаты, не имеющие сертификата? |
|  | Л1 п.19 | Допускается ли повторно использовать несуще-тяговые канаты при сооружении пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.26 | Допускается ли эксплуатировать в пассажирской канатной дороге несущие, несуще-тяговые, тяговые и натяжные канаты, срок хранения которых превысил гарантийный срок? |
|  | Л1 п.31 | В каком из указанных в вариантах ответа случаев канат пассажирской канатной дороги подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок? |
|  | Л1 п.32 | При какой величине уменьшения диаметра каната двойной свивки в результате повреждения сердечника, внутреннего износа, обмятия, разрыва, допускается эксплуатация каната на пассажирских канатных дорогах? |
|  | Л1 п.34 | При каком граничном значении величины уменьшения первоначального диаметра наружных проводок в результате износа несуще-тяговый (тяговый или натяжной) канат двойной свивки для пассажирской канатной дороги бракуется, если их количество равно, либо превышает браковочные показатели по обрывам? |
|  | Л1 п.35 | При каком граничном значении износа высоты наружной фасонной проволоки замка несущего каната закрытой конструкции для пассажирской канатной дороги, он бракуется? |
|  | Л1 п.37 | Можно ли при обнаружении в канате пассажирской подвесной канатной дороги одной или нескольких оборванных прядей допускать его к дальнейшей работе? |
|  | Л1 п.39 | В каком из указанных в вариантах ответа случаев канаты пассажирских канатных дорог могут допускаться к дальнейшей работе? |
|  | Л1 п.42 | При достижении какого предельного увеличения первоначальной длины участка, равной 6d, несущие, несуще-тяговые канаты пассажирских канатных дорог бракуются? |
|  | Л1 п.43 | При каком минимальном значении остаточного удлинения несуще-тяговые и тяговые канаты канатных дорог бракуются? |
|  | Л1 п.46 | Как на пассажирских канатных дорогах должен крепиться в муфте несущий канат закрытой конструкции? |
|  | Л1 п.47 | Как должны крепиться в муфте многопрядные канаты, применяемые в качестве несущих, тяговых и натяжных канатов для пассажирских канатных дорог? |
|  | Л1 п.48 | В каких случаях допускается применение зажимов для крепления канатов пассажирских канатных дорог? |
|  | Л1 п.48 | В каких случаях допускается применение стальных коушей или клиновых втулок (с зажимами) для крепления канатов пассажирских канатных дорог? |
|  | Л1 п.48 | Сколько зажимов необходимо для крепления натяжного каната к противовесу или натяжной тележке на пассажирских канатных дорогах? |
|  | Л1 п.49 | Какие муфты, указанные в вариантах ответа, могут быть допущены к повторному использованию на пассажирских канатных дорогах, если при демонтаже они не были подвергнуты нагреванию, а также не имеют видимых повреждений? |
|  | Л1 п.50 | Сколько витков несущего каната должно оставаться на барабане при закреплении его конца с помощью барабана в пассажирских подвесных канатных дорогах? |
|  | Л1 п.50 | Как должны располагаться витки несущего каната на барабане при закреплении его конца с помощью барабана в пассажирских подвесных канатных дорогах? |
|  | Л1 п.50 | Как должен крепиться конец несущего каната, сходящий с барабана, в пассажирских подвесных канатных дорогах? |
|  | Л1 п.53 | Допускается ли сращивание несущего каната на участке движения подвижного состава, а также сращивание натяжных канатов подвесных пассажирских канатных дорог? |
|  | Л1 п.55 | Может ли быть допущен для изготовления металлоконструкций и оборудования пассажирской канатной дороги материал, у которого поставщик не представил сертификат? |
|  | Л1 п.56 | Какой должна быть минимальная толщина металла закрытого профиля и труб в металлических конструкциях подвесной канатной дороги? |
|  | Л1 п.69 | Противовесы пассажирских канатных дорог должны быть изготовлены в виде бетонных или железобетонных плит, а также каркасных ящиков, заполненных бетонными или металлическими блоками. Какой должна быть максимальная масса одного блока при ручной загрузке в противовес? |
|  | Л1 п.74 | Приводные, обводные и отклоняющие шкивы, а также ролики (блоки) для несуще-тягового и тягового канатов пассажирских канатных дорог, должны быть футерованы. Обязательно ли данное требование для шкивов, блоков и роликов на которых канат лежит неподвижно? |
|  | Л1 п.79 | Какие требования предъявляются к дверям вагонов и кабин пассажирских канатных дорог? |
|  | Л1 п.94 | Что должно быть обязательно указано на табличке, установленной в вагоне пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.103 | Привод подвесных пассажирских канатных дорог должен быть снабжен двумя автоматически действующими тормозами рабочим и аварийным. Какого типа должны быть эти тормоза? |
|  | Л1 п.104 | Привод подвесных пассажирских канатных дорог должен быть снабжен двумя автоматически действующими тормозами рабочим и аварийным. Допускается ли совмещение функций рабочего и аварийного тормозов в одной конструкции? |
|  | Л1 п.113 | Опоры кольцевых подвесных пассажирских канатных дорог должны иметь лестницы. При какой высоте опор, лестницы должны иметь ограждающие дуги? |
|  | Л1 п.121 | При какой высоте расположения вращающихся частей оборудования подвесных пассажирских канатных дорог, а также двигающихся канатов, они должны быть ограждены? |
|  | Л1 п.125 | Каким устройством оповещения пассажиров должна быть обязательно обеспечена подвесная пассажирская канатная дорога? |
|  | Л1 п.126 | Какой вид связи должен быть обязательно предусмотрен между станциями на подвесной пассажирской канатной дороге? |
|  | Л1 п.127 | Что должно быть установлено на подвесной пассажирской канатной дороге на станции, либо опоре, подверженной наибольшему воздействию ветра? |
|  | Л1 п.128 | Что должны иметь приводы подвесной пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.129 | Какое требование предъявляется к приводам подвесной пассажирской канатной дороги, оснащенным гидродвигателями? |
|  | Л1 п.145 | Какие требования должны выполняться при пересечениях буксировочной канатной дороги с лыжными трассами и зимними дорогами? |
|  | Л1 п.147 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до земли, в тех местах, где возможно присутствие людей? |
|  | Л1 п.147 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до земли, в тех местах, где исключается присутствие людей? |
|  | Л1 п.148 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до верха деревьев? |
|  | Л1 п.148 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до высшей точки здания или сооружения, находящегося под ее трассой, а также до верха железнодорожного, автодорожного или судоходного габарита. |
|  | Л1 п.151 | Каким должно быть расстояние от сиденья порожнего кресла до пола на станциях одноканатной ППКД с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате, подвижным составом, в пределах площадки посадки-высадки? |
|  | Л1 п.151 | На каком уровне, пол порожней кабины должен возвышаться над уровнем площадки посадки-высадки на станциях одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? |
|  | Л1 п.151 | На какое расстояние допускается проседание уровня пола кабины под весом пассажиров от уровня пустой кабины, при посадке на станциях одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? |
|  | Л1 п.151 | Каким должно быть расстояние от сиденья кресла до пола под воздействием веса пассажиров на станциях одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом, в пределах площадки посадки-высадки? |
|  | Л1 п.153 | Каким должно быть максимальное расстояние по вертикали от низа открытых и полуоткрытых кресел и кабин до земли или водной поверхности на одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? |
|  | Л1 п.153 | Каким должно быть максимальное расстояние по вертикали от низа закрытых кабин до земли или водной поверхности на одноканатной ППКД с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? |
|  | Л1 п.153 | Допускается ли для закрытых кабин неограниченное увеличение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности, на одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? |
|  | Л1 п.159, 186 | Соединение подвижного состава подвесной пассажирской канатной дороги с несуще-тяговым канатом на одно - и двухканатной дороге с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате и отцепляемым на станциях подвижным составом, должно производиться пружинно-винтовым или винтовым зажимом. Какой должна быть величина момента затяжки зажима? |
|  | Л1 п.162 | Укажите максимальное допустимое значение замедления на приводном шкиве при остановке ППКД в нормальном (рабочем) режиме: |
|  | Л1 п.162 | Укажите максимальное допустимое значение замедления на приводном шкиве при аварийной остановке ППКД: |
|  | Л1 п.162 | На приводе ППКД должна быть предусмотрена блокировка против обратного хода ППКД. На что она должна воздействовать? |
|  | Л1 п.168 | Укажите минимальное допустимое значение ширины площадки посадки-высадки канатной дороги, замеренное от края кресла до ограждения: |
|  | Л1 п.169 | Укажите максимальное допустимое значение угла наклона площадки канатной дороги для посадки и высадки пешеходов: |
|  | Л1 п.171 | На каком минимальном расстоянии от обводного (приводного) шкива канатной дороги должны заканчиваться площадки для высадки пешеходов? |
|  | Л1 п.176 | Укажите максимальное допустимое значение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности для открытых и полуоткрытых кресел и кабин канатной дороги: |
|  | Л1 п.176 | Укажите максимальное допустимое значение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности для закрытых кабин канатной дороги: |
|  | Л1 п.188 | При каком остатке запаса хода губок от его номинального диаметра, после зажатия каната, не допускается эксплуатация зажимного аппарата, подвижного состава подвесной пассажирской канатной дороги с несуще-тяговым канатом на одно - и двухканатной дороге с кольцевым движением и отцепляемым на станциях подвижным составом? |
|  | Л1 п.231 | На станциях МППКД должны быть установлены направляющие, ограничивающие раскачивание вагонов при входе и выходе пассажиров. Какие требования предъявляются к зазору между направляющими и вагоном? |
|  | Л1 п.233 | Чем должны быть оборудованы вагоны маятниковых пассажирских подвесных канатных дорог, обслуживаемые проводниками? |
|  | Л1 п.235 | На роликовых балансирах и отдельно стоящих блоках и роликах буксировочных канатных дорог для лыжников должны быть устройства, ограничивающие раскачивание подвесок буксировочных устройств. Какие требования предъявляются работе этих ограничителей раскачивания? |
|  | Л1 п.243 | Укажите минимальное допустимое расстояние между буксировочными устройствами буксировочных канатных дорог для лыжников: |
|  | Л1 п.246 | Какой должна быть минимальная ширина лыжной дорожки на буксировочной канатной дороге с одноместным буксировочным устройством? |
|  | Л1 п.246 | Какой должна быть минимальная ширина лыжной дорожки на буксировочной канатной дороге с двухместным буксировочным устройством? |
|  | Л1 п.246 | Какой должна быть минимальная ширина лыжной дорожки буксировочной канатной дороги на мостах? |
|  | Л1 п.248 | Что необходимо сделать на лыжной дорожке вблизи опор буксировочной канатной дороги? |
|  | Л1 п.249 | Допускается ли поперечный уклон лыжной дорожки на буксировочной канатной дороге? |
|  | Л1 п.250 | Допускаются ли контруклоны (спуски) для буксировочных канатных дорог? |
|  | Л1 п.252 | Какой должна высота прохождения тягового каната буксировочной канатной дороги над рельефом местности (с учетом снегового покрова)? |
|  | Л1 п.256 | Вдоль всей лыжной дорожки, включая пространство линейных опор и других неподвижных элементов сооружений буксировочной канатной дороги, должен сохраняться свободный габарит для проезда лыжников. Какой должна быть минимальная высота этого габарита при всех условиях снежного покрова? |
|  | Л1 п.266 | Станции буксировочной канатной дороги для лыжников должны быть оборудованы устройствами для автоматической остановки. В каком из ответов указан случай, когда эти устройства должны сработать? |
|  | Л1 п.266 | Станции буксировочной канатной дороги для лыжников должны быть оборудованы устройствами для автоматической остановки. В каком из ответов указан случай, когда эти устройства должны сработать? |
|  | Л1 п.272 | Организация, выполняющая монтаж, реконструкцию и ремонт пассажирских канатных дорог должна по данному виду работ иметь сведения о ремонтных и сварочных материалах, способах контроля и нормам браковки сварных соединений, а также о порядке приемки готовых изделий и оформления документации. В каком документе собраны все эти сведения? |
|  | Л1 п.290 | В каком из указанных в вариантах ответов случаев, эксплуатация канатной дороги не допускается? |
|  | Л1 п.311 | Какое количество зажимов пассажирской канатной дороги проверяются с полной разборкой при ежегодных ревизиях? |
|  | Л1 п.311 | Какое количество зажимов проверяются усилием стягивания против соскальзывания, при ежегодных проверках пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.311 | В каких случаях при ежегодных ревизиях пассажирской канатной дороги полной разборке подвергаются 100% зажимов? |
|  | Л1 п.315 | Сколько лет дефектограммы канатов пассажирской канатной дороги должны храниться в ее паспорте? |
|  | Л1 п.318 | Что должно быть выполнено при техническом освидетельствовании пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.320 | Как проводятся статические испытания подвижного состава пассажирской канатной дороги? |
|  | Л1 п.320 | Как проводятся статические испытания буксировочной канатной дороги? |