Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов

и конвейеров пассажирских (утв. Пост. МЧС РБ от 21.10.2014 № 28)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - члены экзаменационных комиссий

Э - преподаватели, инспектора

Б - специалисты, отв. за безопасную эксплуатацию,  лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

П - специалисты организаций, осуществляющих проектирование (конструирование)

И - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по  изготовлению (реконструкции, модернизации)

М - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу и наладке.

|  | Л1 п.2 | Для каких субъектов хозяйствования являются обязательными "Правила по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских"? | Р Э Б П И М |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.4 | На какие эскалаторы и конвейеры пассажирские не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских"? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.6 | Какой орган осуществляет государственный надзор за эскалаторами и конвейерами пассажирскими, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских"? | Р Э Б П И М |
|  | Л1 п.7 | Какое событие считается аварией на эскалаторе, конвейере пассажирском? | Э Б П И |
|  | Л1 п.7 | Какое событие считается вводом в эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э Б П И М |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "конвейер пассажирский": | Э Б П И М |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "максимальная эксплуатационная нагрузка эскалатора, конвейера пассажирского": | Э Б П |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "модернизация эскалатора, конвейера пассажирского": | Э Б П И |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "назначенный срок службы эскалатора, конвейера пассажирского": | Р Э Б П И |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "несчастный случай на эскалаторе, конвейере пассажирском": | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Каким условиям работы эскалатора и конвейера пассажирского соответствует определение "номинальная скорость эскалатора, конвейера пассажирского"? | Э П |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "остаточный ресурс эскалатора, конвейера пассажирского": | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Какая продолжительность прекращения эксплуатации эскалатора, конвейера пассажирского для непланового вывода его в ремонт характеризует повреждение I степени? | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Какая продолжительность прекращения эксплуатации эскалатора, конвейера пассажирского для непланового вывода его в ремонт характеризует повреждение II степени? | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Относится ли к повреждениям II степени эскалатора, конвейера пассажирского внезапная остановка его работы причине срабатывания самовозвратных блокировочных устройств или воздействия на устройство "стоп"? | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "предельное состояние эскалатора, конвейера пассажирского": | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "провозная способность эскалатора, конвейера пассажирского": | Э П |
|  | Л1 п.7 | Реконструкция эскалатора, конвейера пассажирского - это совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением ... | Э Б П И |
|  | Л1 п.7 | С какой целью проводится техническое диагностирование эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.7 | Какие периоды времени включает в себя эксплуатация эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б П |
|  | Л1 п.7 | Дайте определение термину "эскалатор": | Э Б П И М |
|  | Л1 п.8 | Отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских" могут быть допущены только в исключительных случаях по письменному согласованию с ... | Р Э Б П И М |
|  | Л1 п.9 | Каким требованиям должны отвечать эскалаторы, конвейеры пассажирские, в том числе их строительная часть, спроектированные и изготовленные до введения в действие в 2015 году "Правил по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских"? | Э Б |
|  | Л1 п.12 | Допускается ли использование материалов и изделий, на которые отсутствуют сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании эскалаторов и конвейеров пассажирских? | Э Б И М |
|  | Л1 п.12 | Если монтаж, ремонт, реконструкция или модернизация эскалатора (конвейера пассажирского) выполняются с применением сварки, то для выполнения работ по неразрушающему контролю металлоконструкций, специализированная организация должна иметь или привлекать на договорной основе лабораторию. Какое требование предъявляется к такой лаборатории? | Э Б И М |
|  | Л1 п.16 | Каким количеством экземпляров паспортов (формуляров) должны быть укомплектованы эскалаторы (конвейеры пассажирские) при одновременной поставке заказчику партии одинаковых (одной модели) эскалаторов (конвейеров пассажирских)? | Э Б И |
|  | Л1 п.17 | Кем в случае утраты (приведения в негодность) могут быть восстановлены паспорта (формуляра), руководства по эксплуатации и иных эксплуатационные документы на эскалатор, конвейер пассажирский, эксплуатируемые в Республике Беларусь? | Э Б |
|  | Л1 п.17 | На основании чего могут быть восстановлены утраченные паспорта (формуляра), руководства по эксплуатации и иных эксплуатационные документы на эскалатор, конвейер пассажирский, эксплуатируемые в Республике Беларусь? | Э Б П |
|  | Л1 п.18 | В случае если при монтаже, модернизации или реконструкции эскалаторов, конвейеров пассажирских возникла необходимость внесения изменений в их конструкторскую документацию, они могут быть внесены после их согласования с ... | Э Б П И М |
|  | Л1 п.18 | Где должен находиться документ о согласовании изменений в конструкторскую документацию эскалаторов, конвейеров пассажирских в случае, когда при их монтаже, модернизации или реконструкции возникла необходимость внесения таких изменений? | Э Б И М |
|  | Л1 п.18 | Как должны быть заверены изменения в конструкторскую документацию, эскалатора (конвейера пассажирского), внесенные на этапе его монтажа, модернизации или реконструкции? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.19 | В случае выявления при монтаже или эксплуатации эскалатора, конвейера пассажирского недостатков в его конструкции или изготовлении, а также несоответствий требованиям НПА, изготовителю (поставщику) направляется рекламация (претензия). Куда направляется копия этой рекламации (претензии)? | Э Б М |
|  | Л1 п.20 | Изготовитель должен вести учет поступивших рекламаций (претензий) и других извещений о недостатках конструкции и изготовления эскалатора, конвейера пассажирского. Какие сведения о рекламациях должны обязательно содержаться в этом учете? | Э И |
|  | Л1 п.28 | Испытания изготовленных эскалаторов, конвейеров пассажирских должны проводиться по программам и методикам, составленным и утвержденным ... | Э П И |
|  | Л1 п.28 | Что из указанного в вариантах ответа должно обязательно предусматриваться программой и методикой приемочных испытаний эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Э П И |
|  | Л1 п.28 | Каждый вновь изготовленный эскалатор, конвейер пассажирский, изготовленный в собранном виде, должен на заводе изготовителя подвергаться опробованию (обкатке) от главного привода без нагрузки в течение ... | Э П И |
|  | Л1 п.28 | Вновь изготовленный эскалатор, конвейер пассажирский, изготовленный в собранном виде, на заводе изготовителя подвергается опробованию (обкатке). При обкатке производятся остановки для наладки и регулировки. При какой общей продолжительности таких остановок обкатку не требуется повторять вновь? | Э П И |
|  | Л1 п.28 | Эскалаторы, конвейеры пассажирские, монтаж которых осуществляется по средствам сборки отдельно поставляемых узлов, частей и механизмов, подвергаются обкатке на месте установки. Какова продолжительность такой обкатки? | Э П И М |
|  | Л1 п.28 | Эскалаторы, конвейеры пассажирские, монтаж которых осуществляется по средствам сборки отдельно поставляемых узлов, частей и механизмов, подвергаются обкатке на месте установки. При обкатке производятся остановки для наладки и регулировки. При какой общей продолжительности таких остановок обкатку не требуется повторять вновь? | Э П И М |
|  | Л1 п.28 | Является ли обязательным участие должностного лица Госпромнадзора в приемочных и периодических испытаниях эскалаторов, конвейеров пассажирских, изготовленных в Республике Беларусь? | Э И М |
|  | Л1 п.30 | Кто отвечает за качество изготовления эскалатора, конвейера пассажирского в целом, соответствие его техническим условиям при изготовлении эскалатора, конвейера пассажирского из составных частей, поставляемых несколькими изготовителями? | Э И |
|  | Л1 п.31 | На каком языке должна быть обязательно составлена эксплуатационная документация на поставляемые в Республику Беларусь эскалаторы, конвейеры пассажирские, их узлы и механизмы, оборудование диспетчерского контроля? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.32 | Что из указанного в вариантах ответа является неотъемлемой частью паспорта (формуляра) эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.32 | Паспорт эскалатора, конвейера пассажирского составляется по данным документов на отдельные составные части, изготовленные другими организациями. Документы этих организаций изготовитель сохраняет на протяжении ... | Э И |
|  | Л1 п.36 | Кто уполномочен разрабатывать проектную (конструкторскую) документацию на реконструкцию, модернизацию эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б П И М |
|  | Л1 п.37 | Кто уполномочен осуществлять реконструкцию, модернизацию эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б И М |
|  | Л1 п.38 | Что из указанного ниже следует считать реконструкцией эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.40 | Если при модернизации эскалатора, конвейера пассажирского изменяются его электромеханические характеристики (скорость, ускорения при пуске, замедления при торможении), момент инерции вращающихся частей или конструкция узлов, влияющих на безопасность пассажиров, то должны быть проведены ... | Э Б П И М |
|  | Л1 п.44 | Перед началом работ по монтажу, реконструкции, модернизации эскалаторов или конвейеров пассажирских владелец (заказчик) должен ... | Э Б |
|  | Л1 п.44 | В процессе выполнения работ по монтажу, реконструкции, модернизации эскалаторов или конвейеров пассажирских Госпромнадзор должен осуществлять контроль за полнотой и правильностью их выполнения. В какой форме в период проведения работ субъект хозяйствования приглашает представителя Госпромнадзора для осуществления контроля? | Э Р Б |
|  | Л1 п.44 | В случае выявления нарушений при монтаже, реконструкции, модернизации эскалаторов или конвейеров пассажирских представитель Госпромнадзора приостанавливает монтажные работы. В каком случае возможно возобновление монтажных работ после устранения нарушений? | Э Б И М |
|  | Л1 п.47 | Права и обязанности сторон по организации и обеспечению безопасности работ в зоне монтажа эскалаторов и конвейеров пассажирских, должны быть указаны в ... | Р Э Б И М |
|  | Л1 п.60 | Укажите этап, на котором новый эскалатор, конвейер пассажирский должен быть зарегистрирован в Госпромнадзоре: | Э Б |
|  | Л1 п.63 | Правилами по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских установлен срок, в течение которого они должны быть перерегистрированы в Госпромнадзоре при наступлении определенных обстоятельств (после модернизации, реконструкции, монтажа на новом месте и др.). Укажите этот срок: | Э Б |
|  | Л1 п.63 | Подлежат ли перерегистрации в Госпромнадзоре эскалаторы и конвейеры пассажирские после модернизации, реконструкции, монтажа на новом месте? | Р Э Б |
|  | Л1 п.63 | Подлежат ли перерегистрации в Госпромнадзоре эскалаторы и конвейеры пассажирские в случае изменения наименования и (или) юридического адреса владельца? | Р Э Б |
|  | Л1 п.63 | Подлежат ли перерегистрации в Госпромнадзоре эскалаторы и конвейеры пассажирские в случае изготовления дубликата паспорта (формуляра) после утраты оригинала? | Р Э Б |
|  | Л1 п.64 | Укажите случаи, в которых эскалатор, конвейер пассажирский подлежат снятию с учета в Госпромнадзоре: | Р Э Б |
|  | Л1 п.66 | Когда владелец эскалатора, конвейера пассажирского уведомляет организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке в эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского, о дате работы комиссии? | Р Э Б |
|  | Л1 п.69 | Кто на основании акта приемки эскалатора, конвейера пассажирского в эксплуатацию, результатов технического освидетельствования и другой документации делает в его паспорте запись о допуске на ввод эксплуатацию? | Э Б |
|  | Л1 п.70 | Что из указанного ниже входит в обязанности владельца эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э Б |
|  | Л1 п.70 | Какие из указанных ниже журналов должны обязательно быть в наличии у владельца эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.75 | Какое образование должны иметь специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э |
|  | Л1 п.76 | Какие из указанных ниже сведений о специалисте, ответственном за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского, должны содержаться в паспорте (формуляре) эскалатора, конвейера пассажирского? | Э |
|  | Л1 п.76 | Сведения о назначении специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского, должны заноситься в паспорт (формуляр) до ... | Э |
|  | Л1 п.77 | На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского, выполнение их обязанностей возлагается на работника, заменяющего его и ... | Р Э Б |
|  | Л1 п.77 | Как оформляется назначение работника, замещающего специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского, на время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия последнего? | Р Э Б |
|  | Л1 п.79 | Каким документом устанавливаются обязанности специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э Б |
|  | Л1 п.79 | Что из указанного ниже обязан контролировать специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.79 | На кого возлагается обязанность по обеспечению наличия средств индивидуальной защиты, предупредительных плакатов, инструкций и инструкций по охране труда у обслуживающего персонала эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э Б |
|  | Л1 п.79 | На кого возлагается обязанность по обеспечению наличия исправного инструмента и приспособлений, у обслуживающего персонала эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э Б |
|  | Л1 п.79 | Кто составляет графики периодических осмотров и планово-предупредительных ремонтов эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б |
|  | Л1 п.79 | С какой периодичностью специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского, обязан организовывать проведение электрофизических измерений оборудования эскалаторов и конвейеров пассажирских? | Э Б |
|  | Л1 п.79 | Что из указанного ниже относится к обязанностям специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.80 | Начиная с какого возраста лица допускаются к управлению и обслуживанию эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б |
|  | Л1 п.80 п.140 | Где во время работы должны находиться удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, выданные персоналу, управляющему эскалаторами, конвейерами пассажирскими или обслуживающему их? | Р Э Б |
|  | Л1 п.81 | Для управления, проведения технического обслуживания и осмотра эскалатора, конвейера пассажирского, а также наблюдения за работой эскалаторов должен быть назначен обслуживающий персонал, прошедший соответствующее обучение и аттестацию. Какие из указанных ниже профессий включает такой персонал? | Э Б |
|  | Л1 п.82 | Как оформляется допуск персонала к обслуживанию эскалатора, конвейера пассажирского? | Р Э Б |
|  | Л1 п.83 | Для обслуживающего персонала эскалаторов, конвейеров пассажирских разрабатываются инструкции и инструкции по охране труда. Какое из указанных ниже обязательных требований предъявляется к изучению этих инструкций? | Э Б |
|  | Л1 п.84 | Что из указанного ниже относится к обязанностям персонала, обслуживающего эскалаторы и конвейеры пассажирские? | Э Б |
|  | Л1 п.84 | Какие неисправности эскалатора, конвейера пассажирского обслуживающий персонал обязан фиксировать в эксплуатационной документации или журналах ежесменного осмотра? | Э Б |
|  | Л1 п.84 | Какое требование предъявляется к журналам ежесменного осмотра эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Э Б |
|  | Л1 п.84 | Разрешается ли персоналу допускать к управлению эскалатора, конвейера пассажирского и контролю над его работой посторонних лиц? | Р Э Б |
|  | Л1 п.85 | Результаты технического обслуживания эскалаторов, конвейеров пассажирских машинист эскалатора, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов должен заносить в ... | Э Б |
|  | Л1 п.85 | Какое требование предъявляется к журналам технического обслуживания эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Э Б |
|  | Л1 п.86 | На подходах к эскалатору, конвейеру пассажирскому в доступном для пассажиров видимом месте должны вывешиваться правила пользования эскалатором, конвейером пассажирским или ... | Э Б |
|  | Л1 п.87 | Что из указанного ниже должно быть предусмотрено в правилах пользования эскалатором, конвейером пассажирским? | Э Б П |
|  | Л1 п.87 | Правила пользования эскалатором, конвейером пассажирским составляются на основании требований, изложенных изготовителем в эксплуатационной документации, а также дополнительных требований безопасности, предъявляемых его владельцем. Какое утверждение справедливо в отношении дополнительных требований, предъявляемых владельцем? | Э Б |
|  | Л1 п.89 | Кем определяется необходимость оснащения эскалатора, конвейера пассажирского системами диспетчерского контроля и телемеханики? | Э Б |
|  | Л1 п.91 | Оборудование диспетчерского контроля за работой эскалатора, конвейера пассажирского должно содержать устройство для ... | Э Б П |
|  | Л1 п.91 | Что из указанного ниже должен обеспечивать диспетчерский контроль за работой эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б П |
|  | Л1 п.94 | Какое согласование требуется для размещения рекламной информации, декоративных элементов, ламп освещения и других элементов оформления на балюстраде эскалатора, конвейера пассажирского и в непосредственной близости от него? | Э Б |
|  | Л1 п.95 | Когда проводится техническое освидетельствование эскалаторов, конвейеров пассажирских (кроме периодического технического освидетельствования)? | Р Э Б |
|  | Л1 п.95 | С какой периодичностью проводится техническое освидетельствование эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Э Б |
|  | Л1 п.96 | Кто проводит техническое освидетельствование эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б |
|  | Л1 п.97 | Что является целью технического освидетельствования эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Э Б |
|  | Л1 п.100 | Эскалатор, конвейер пассажирский в процессе эксплуатации должен быть подвергнут техническому освидетельствованию в случаях замены некоторых узлов и механизмов. Укажите такие узлы и механизмы: | Э Б |
|  | Л1 п.100 | Подлежит ли находящийся в эксплуатации эскалатор, конвейер пассажирский техническому освидетельствованию в случаях изменения принципиальной электрической схемы, системы управления? | Э Б |
|  | Л1 п.100 | Подлежит ли находящийся в эксплуатации эскалатор, конвейер пассажирский техническому освидетельствованию в случаях ремонта несущих (ответственных) металлоконструкций? | Э Б |
|  | Л1 п.102 | Кто обеспечивает подготовку эскалатора, конвейера пассажирского к техническому освидетельствованию и привлечение необходимого персонала для его проведения? | Р Э Б |
|  | Л1 п.103 | Какое требование должно быть выполнено в отношении лакокрасочных покрытий металлических конструкций эскалатора, конвейера пассажирского перед началом технического освидетельствования? | Э Б |
|  | Л1 п.106 | В ходе технического освидетельствования эскалатора, конвейера пассажирского были выявлены несоответствия, которые впоследствии были устранены. Кто определяет объем проверки эскалатора, конвейера пассажирского после устранения выявленных несоответствий? | Э Б |
|  | Л1 п.107 | Какой документ оформляется по результатам технического освидетельствования эскалатора, конвейера пассажирского, кроме паспорта (формуляра)? | Э Б |
|  | Л1 п.107 | Кто своей подписью и (или) штампом заверяет в формуляре (паспорте) сведения о проведении технического освидетельствования эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.108 | По достижении назначенного срока службы (ресурса), установленного в эксплуатационной документации, дальнейшая эксплуатация эскалатора, конвейера пассажирского не допускается без ... | Р Э Б |
|  | Л1 п.108 | В случае отсутствия в эксплуатационных документах эскалатора, конвейера пассажирского сведений о назначенном сроке службы техническое диагностирование эскалатора, конвейера пассажирского проводится не позднее чем через ... | Э Б |
|  | Л1 п.109 | Кем должны осуществляться работы по техническому диагностированию эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б |
|  | Л1 п.114 | Где должны храниться экспертное заключение о продлении назначенного срока службы и отчетная техническая документация по техническому диагностированию эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.115 | Кто после проведения технического диагностирования эскалатора, конвейера пассажирского представляет в Госпромнадзор сведения (донесение) о его проведении с указанием выводов экспертного заключения о продлении назначенного срока службы? | Э Б |
|  | Л1 п.115 | В течение какого срока организация, выполнившая техническое диагностирование эскалатора, конвейера, пассажирского должна представить в Госпромнадзор сведения (донесение) о его проведении? | Э |
|  | Л1 п.119, п.125 | Допускается ли при проведении ремонта эскалатора, конвейера пассажирского выполнять работы, ведущие к изменению их технических характеристик, указанных в паспорте (формуляре) и технической документации? | Э Б |
|  | Л1 п.120 | Что включает в себя система планово-предупредительных осмотров и ремонта эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.121 | Что должна содержать система планово-предупредительных осмотров и ремонтов эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.122 | Что из указанного ниже должен включать в себя осмотр эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.122 | Что из указанного ниже подлежит осмотру в процессе осмотра эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.122 | Что из указанного ниже подлежит проверке в процессе осмотра эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.123 | После проведения осмотра эскалатора, конвейера пассажирского персоналу необходимо ... | Э Б |
|  | Л1 п.124 | В каком случае эскалатор, конвейер пассажирский после срабатывания блокировочных устройств перед его последующим пуском может не подвергаться осмотру? | Э Б |
|  | Л1 п.126 | Где должны находиться документы и их копии, подтверждающие качество материалов и сварки, применяемых при ремонте эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.126 | В течение какого периода времени должны сохраняться документы и их копии, подтверждающие качество материалов и сварки, применяемых при ремонте эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 п.139 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов, конвейеров пассажирских? | Р Э Б |
|  | Л1 п.139 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь машинист эскалатора, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов, слесарь-ремонтник оборудования метрополитена? | Э Б |
|  | Л1 п.139 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь лица, осуществляющие управление и наблюдение за работой эскалаторов, конвейеров пассажирских, а также дежурный по подъемно-транспортным средствам, дежурный по станции метрополитена, контролер автоматических пропускных пунктов, дежурный по станции (поста централизации) метрополитена? | Р Э Б |
|  | Л1 п.142 | Насколько быстро необходимо сообщить в Госпромнадзор об аварии, несчастном случае или инциденте, происшедших при эксплуатации эскалатора, конвейера пассажирского, зарегистрированных в Госпромнадзоре? | Р Э Б |
|  | Л1 п.142 | Какое требование должно быть выполнено при аварии, несчастном случае или инциденте, происшедших при эксплуатации эскалатора, конвейера пассажирского, зарегистрированных в Госпромнадзоре, в период времени после возникновения этого чрезвычайного происшествия до прибытия представителя Госпромнадзора? | Р Э Б |
|  | Л1 п.145 | Какие инциденты с эскалаторами, конвейерами пассажирскими должны быть зафиксированы актом и в специальном журнале? | Э Б |
|  | Л1 п.146 | Укажите случаи, когда эксплуатация эскалатора, конвейера пассажирского не допускается: | Р Э Б |
|  | Л1 п.146 | Допускается ли эксплуатация эскалатора, конвейера пассажирского без проведения технического освидетельствования, диагностирования в установленные сроки? | Р Э Б |
|  | Л1 п.146 | Допускается ли эксплуатация эскалатора, конвейера пассажирского без проведения регламентных работ по техническому обслуживанию? | Р Э Б |
|  | Л1 п.146 | Допускается ли эксплуатация эскалатора, конвейера пассажирского при невыполнении требований (предписаний), выданных в установленном порядке Госпромнадзором? | Р Э Б |
|  | Л1 п.147 | Что из указанного ниже относится к неисправностям и несоответствиям, влияющим на безопасную эксплуатацию эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.147 | Относится ли заниженный уровень смазки в редукторах привода эскалатора (конвейера пассажирского) к несоответствиям, влияющим на его безопасную эксплуатацию? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.147 | Отсутствие какого количества зубьев у секции гребенки входной площадки эскалатора (конвейера пассажирского) квалифицируется как неисправность, влияющая на его безопасную эксплуатацию? | Э Б П И М |
|  | Л1 п.147 и Приложение 1 п.5.2.1.2 | Какая разность скоростей движения поручня и лестничного полотна эскалатора (конвейера пассажирского) квалифицируется как несоответствие, влияющее на его безопасную эксплуатацию? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.2.1.1 | Какое максимальное отклонение фактической скорости от номинальной допускается у несущего полотна эскалатора (конвейера пассажирского) при работе без нагрузки в установившемся режиме при номинальной частоте и номинальном напряжении питающей сети? | Э П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.2.5.1 | Какие эскалаторы и конвейеры пассажирские классифицируются как эскалаторы или конвейеры пассажирские тяжелого Т режима работы? | Э П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.4.1.2 | Рабочая поверхность настила ступеней, пластин, ленты эскалатора (конвейера пассажирского) имеет впадины в направлении движения, в которые входят зубья гребенок входных площадок. Какое требование предъявляется наличию впадин на краю настила у балюстрады? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.4.1.3 | Подступенки ступеней эскалатора имеют выступы. Впадины на конце настила ступени совпадают с выступами подступенка следующей ступени. Какое требование в отношении выступов и впадин предъявляется к краю подступенка у балюстрады? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.4.1.3 | У эскалатора край настила или съемный гребень настила, примыкающий к подступенку, должен быть ... | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.4.3.2 | Разность уровней двух смежных ступеней или пластин эскалатора у входных площадок должна быть не более ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.4.3.4 | Зазор между двумя следующими друг за другом ступенями эскалаторов или пластинами конвейера пассажирского в любом положении на рабочей ветви, измеренный у поверхности настила не должен превышать ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.6.9 | Что из указанного ниже не допускается использовать в конструкции ручного привода эскалатора или конвейера пассажирского? (штурвал в виде гладкого диска без выступов и впадин; штурвал со спицами; кривошипную рукоятку) | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.8.4 | Части балюстрады эскалатора (конвейера пассажирского), обращенные в сторону ступеней, пластин или ленты, должны быть гладкими и ровными. Стыковые накладки, ориентированные не в направлении движения, не должны выступать более чем на ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.8.4 | Зазоры между щитами балюстрады эскалатора (конвейера пассажирского), со стороны ступеней, пластин или ленты, должны быть не более ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.8.4 | Края щитов балюстрады эскалатора (конвейера пассажирского), со стороны ступеней, пластин или ленты, должны быть ... | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.8.11.1 | Какое требование должно быть выполнено на эскалаторе и конвейере пассажирском, если в пространства за смотровым люком или подъемной плитой могут проникать люди? | Э Б П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.9.2 | В конструкции эскалатора (конвейера пассажирского) должно быть предусмотрено устройство контроля скорости поручня. При каком условии должно срабатывать это устройство? | Э Б П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.10.2 | Какое требование предъявляется к замку двери для входа в машинное помещение эскалатора (конвейера пассажирского)? | Э Б П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.11.6.1 | Что из указанного ниже не должен отключать главный выключатель эскалатора (конвейера пассажирского)? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.11.7.7 | Какая минимальная площадь сечения допускается у проводников в цепях безопасности эскалатора (конвейера пассажирского)? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.11.8.2 | Если после размыкания главного выключателя или выключателей эскалатора или конвейера пассажирского некоторые клеммы остаются под напряжением, они должны быть ... | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.11.8.4 | На какое напряжение должна быть рассчитана изоляция проводов (жил) в цепях эскалатора (конвейера пассажирского), если в одном рукаве или кабеле находятся провода или жилы цепей с различным напряжением? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.11.10 | У эскалатора (конвейера пассажирского) соединительные клеммы, случайное неверное соединение которых между собой может привести к возникновению опасной ситуации, должны иметь ... | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.2.4 | Ниже приведены случаи, когда эскалатор или конвейер пассажирский должен останавливаться автоматически: В каком из этих случаев восстановление работоспособности должно обеспечиваться принудительным приведением выключателя в исходное положение вручную? | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.4.2 | Параллельное подключение электрооборудования к электрическим устройствам безопасности эскалатора (конвейера пассажирского) не допускается, за исключением ... | Э Б П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.4.6.1 | Срабатывание выключателя безопасности эскалатора (конвейера пассажирского) должно приводить к ... | Э П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.5 | При каком условии может осуществляться автоматический пуск эскалатора, конвейера пассажирского? | Э Б П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.6.1 | При каком условии персоналом может осуществляться пуск эскалатора, конвейера пассажирского с пассажирами? | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.6.3 | Перед остановкой привода эскалатора (конвейера пассажирского) обслуживающий персонал должен ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.6.7 | Преднамеренное изменение направления движения эскалатора или конвейера пассажирского допускается только после ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.6.9 | Эскалаторы и наклонные (а > 6°) конвейеры пассажирские должны быть оборудованы устройствами контроля скорости, выключающими эскалатор или конвейер пассажирский до того, как скорость несущего полотна превысит ... | Э Б П |
|  | Л1 Приложение 1 п.5.12.6.9 | Эскалаторы и наклонные (а > 6°) конвейеры пассажирские должны быть оборудованы устройствами контроля скорости, выключающими эскалатор или конвейер пассажирский к моменту, когда ступени и пластины или лента, движущиеся на подъем, самопроизвольно ... | Э Б П |
|  | Л1 Приложение 1 п.7.3.1.3 | Какое требование предъявляется к внешнему виду выключателей "стоп", на эскалаторе и конвейере пассажирском? | Э Б П И |
|  | Л1 Приложение 1 п.7.3.1.4 | Какое требование предъявляется ко входу на эскалатор, конвейер пассажирский во время технического обслуживания, ремонта, контроля или аналогичных работ? | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.7.3.1.5 | Если у эскалатора или конвейера пассажирского предусмотрен ручной привод, то указания по его использованию должны находиться ... | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.7.3.1.6 | С надписью какого содержания должна быть прикреплена табличка на дверях машинного помещения эскалатора, конвейера пассажирского снаружи несущей конструкции, приводных и натяжных станций? | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.7.5.1 | Какой из указанных ниже знаков устанавливается на входе не у каждого эскалатора или конвейера пассажирского? | Э Б |
|  | Л1 Приложение 1 п.8.3 | В каком случае после сварки ответственных узлов эскалатора (конвейера пассажирского) необходимо обязательно производить термообработку? | Э П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.8.5 | При применении в одном соединении несущих металлоконструкций эскалатора (конвейера пассажирского) сталей разных марок механические свойства наплавленного металла должны соответствовать свойствам ... | Э П И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.8.7 | Какое требование предъявляется к прихваткам при сборке на сварке несущих металлоконструкций эскалатора (конвейера пассажирского)? | Э И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.8.8 | Сварные соединения ответственных конструкций эскалатора (конвейера пассажирского) должны иметь клеймо, позволяющее установить фамилию сварщика. Как поступать в случае, когда в сварке шва принимало участие несколько сварщиков? | Э И М |
|  | Л1 Приложение 1 п.8.17 | Кто сваривает контрольные образцы для проверки механических свойств сварных соединений эскалатора (конвейера пассажирского)? | Э И М |