Проект

| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ С(ТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

Об утверждении Правил 
по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Лист согласования

прилагается

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

2018 №

ПРАВИЛА

по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила обязательны для субъектов промышленной безопасности, являющихся владельцами грузоподъемных кранов, и (или) выполняющих отдельные виды работ и (или) услуг (проектирование, изготовление, реконструкцию, модернизацию, ввод в эксплуатацию, монтаж, наладку, обслуживание, ремонт, техническое диагностирование, техническое освидетельствование, испытания, эксплуатацию, техническое переоснащение, консервацию, временную приостановку, вывод 
из эксплуатации), связанных с грузоподъемными кранами, техническими устройствами в их составе.

2. Для целей настоящих Правил применяются термины 
и их определения в значениях, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам.

3. Настоящие Правила распространяются на:

3.1. грузоподъемные краны мостового типа грузоподъемностью 
20 т и более, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, включая здания, цехи, участки, площадки;

3.2. грузоподъемные краны:

краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций;

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые 
с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного 
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;

краны кабельного типа;

краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, 
за исключением кранов с постоянным вылетом или не снабженных механизмом поворота, переставных кранов для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемых на монтируемом сооружении, башенных кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учебных центров организаций;

краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением кранов-манипуляторов, устанавливаемых на фундаменте;

грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления;

краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом;

3.3. технические устройства, эксплуатируемые на грузоподъемных кранах, указанных в подпунктах 3.1 – 3.2 пункта 3 настоящих Правил (далее, если не указано иное, – технические устройства):

расчетные металлоконструкции;

приборы и устройства безопасности;

грузозахватные органы;

грузозахватные приспособления;

тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (далее – тара).

4. Отступления от требований настоящих Правил могут быть допущены в исключительных случаях в соответствии с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) 
(далее – единый перечень административных процедур).

5. Грузоподъемные краны и технические устройства, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил, должны соответствовать требованиям настоящих Правил, технических регламентов Таможенного союза 
(далее – ТР ТС), технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – ТР ЕАЭС), действие которых на них распространяется.

Перед выпуском в обращение грузоподъемные краны, приспособления для грузоподъемных операций, тали электрические канатные и цепные должны в порядке, установленном ТР ТС 010/2011, 
а также иными ТР ТС и ТР ЕАЭС, действие которых 
на них распространяется, пройти процедуры подтверждения соответствия и иметь документы установленного образца.

6. Изготовление не подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС грузоподъемных кранов и технических устройств, включенных в перечень потенциально опасных объектов 
и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614 
«О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.08.2016, 5/42451) (далее – перечень объектов экспертизы промышленной безопасности), осуществляется организацией-изготовителем при наличии разрешения Департамента по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
(далее – Госпромнадзор), полученного в соответствии с подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

7. Эксплуатационные документы на грузоподъемные краны, в том числе изготовленные за рубежом, должны соответствовать требованиям статей 4, 5, приложений 1, 2 ТР ТС 010/2011 и настоящих Правил.

Паспорта грузоподъемных кранов, электрических талей должны быть составлены по формам согласно приложениям 2 – 6 к настоящим Правилам.

8. Организация-изготовитель, поставщик, продавец грузоподъемного крана должна обеспечить комплектность, соответствие эксплуатационной документации на грузоподъемный кран, технические устройства в его составе требованиям настоящих Правил.

9. В случае утраты (приведения в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иных эксплуатационных документов 
на грузоподъемный кран и технические устройства, эксплуатируемые 
в Республике Беларусь, указанные документы могут быть восстановлены организацией-изготовителем грузоподъемного крана либо специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг 
по проектированию грузоподъемных кранов, технических устройств соответствующего типа.

Для грузоподъемных кранов, изготовленных и приобретенных 
за рубежом, не бывших в эксплуатации на территории Республики Беларусь, приведение (при необходимости) эксплуатационной документации в соответствие с требованиями настоящих Правил осуществляется организацией-изготовителем грузоподъемного крана 
или специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг 
по проектированию грузоподъемных кранов данного типа.

10. При восстановлении или приведении паспорта 
на грузоподъемный кран в соответствие с требованиями настоящих Правил специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и услуг 
по проектированию грузоподъемных кранов данного типа должно быть учтено следующее:

результаты технического диагностирования (технического освидетельствования) грузоподъемного крана;

заключение указанной организации о соответствии конструкции грузоподъемного крана, его узлов и механизмов, в том числе приборов 
и устройств безопасности, требованиям настоящих Правил;

заключение аккредитованной в установленном порядке лаборатории о химическом составе и механических свойствах материала металлоконструкций грузоподъемного крана при отсутствии сведений 
о них.

11. К грузоподъемным кранам, эксплуатируемым в Республике Беларусь, спроектированным и изготовленным до введения в действие 
ТР ТС 010/2011, а также иных ТР ТС и ТР ЕАЭС, действие которых на них распространяется, в части их устройства применяются требования технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), согласно которым они спроектированы и изготовлены, а также указанные 
в эксплуатационной документации организации-изготовителя.

При проведении капитального ремонта (реконструкции, модернизации) грузоподъемных кранов, указанных в части первой настоящего пункта, их приборы и устройства безопасности должны быть приведены в соответствие с требованиями пункта 28 и главы 12 настоящих Правил.

Если при проведении капитального ремонта, реконструкции, модернизации грузоподъемный кран не может быть приведен 
в соответствие с требованиями промышленной безопасности, 
грузоподъемный кран должен быть выведен из эксплуатации 
и утилизирован.

12. Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъектов промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2016, 8/31191) (далее – Инструкция о порядке проверки знаний).

13. Подготовка работников субъекта промышленной безопасности, осуществляющего эксплуатацию грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящих Правил, являющихся в соответствии с требованиями настоящих Правил лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящих Правил (далее – лица, ответственные за безопасную эксплуатацию), осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в пять лет.

Лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию, являются:

специалист, ответственный за содержание грузоподъемного крана 
в исправном состоянии;

специалист, ответственный за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию, должны иметь среднее специальное или высшее образование технического профиля.

14. Руководитель субъекта промышленной безопасности при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности по изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту, техническому диагностированию, техническому освидетельствованию грузоподъемных кранов и технических устройств назначает локальным правовым актом лиц, ответственных за ведение указанных работ.

15. В случае возникновения аварии или инцидента 
на принадлежащих субъекту промышленной безопасности опасном производственном объекте, на котором эксплуатируются грузоподъемные краны, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящих Правил, 
и (или) грузоподъемных кранах, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящих Правил, субъект промышленной безопасности направляет информацию о возникновении аварии или инцидента в соответствии 
с Инструкцией о порядке, сроках направления и сбора информации 
о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 6 июля 2016 г. № 33 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/31183).

16. Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В случае когда необходимо вести работы по ликвидации последствий аварии или инцидента, по сохранению жизни и здоровья людей необходимо зафиксировать обстановку на момент аварии 
с использованием средств фото и видеофиксации, составления схем и т.д.

17. Техническое расследование причин аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией грузоподъемных кранов, проводится в соответствии с Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 июля 2016 г. № 36 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2016, 8/31230).

18. Субъект промышленной безопасности сообщает о происшедших при эксплуатации грузоподъемных кранов групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, несчастном случае, приведшем к тяжелым производственным травмам, в территориальный уполномоченный орган Госпромнадзора по форме согласно приложению 9 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 14 августа 2015 г. № 51/94 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.11.2015, 8/30346) 
в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 10 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 
«О расследовании и учете несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691).

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

19. При проектировании грузоподъемных кранов (в том числе 
их узлов, механизмов, галерей, площадок, лестниц), технических устройств, включенных в перечень объектов экспертизы промышленной безопасности, должны учитываться требования, указанные в разделе II настоящих Правил.

20. Проектная (конструкторская) документация на изготовление грузоподъемного крана, отдельно изготавливаемой сборочной единицы, технического устройства должна включать:

техническое задание;

технические условия (при постановке на серийное производство);

руководство по эксплуатации;

комплект чертежей, расчетов и эксплуатационных документов;

программы и методики испытаний;

обоснование безопасности, в случаях, предусмотренных ТР ТС и ТР ЕАЭС.

21. Грузоподъемность, габариты и другие параметры грузоподъемных кранов, технических устройств должны устанавливаться техническим заданием на проектирование.

22. Проектирование грузоподъемных кранов, технических устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных средах, узлов 
и механизмов таких грузоподъемных кранов должно осуществляться 
с учетом требований технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
(ТР ТС 012/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 825.

23. Климатическое исполнение проектируемых грузоподъемных кранов, технических устройств должно соответствовать климатическим районам, в которых планируется применение грузоподъемного крана, технического устройства.

Выбор материалов при проектировании расчетных металлоконструкций должен производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояния крана, степеней нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды

24. Прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность расчетных металлоконструкции, а также соответствующие показатели безопасности механизмов грузоподъемного крана с учетом установленных режимов работы должны быть подтверждены расчетом и результатами испытаний.

25. При проектировании грузоподъемных кранов, работающих 
на открытом воздухе, должны быть предусмотрены конструктивные решения против скопления влаги в замкнутых полостях, металлоконструкции и металлические детали кранов должны быть защищены от коррозии.

26. При проектировании свободно стоящих грузоподъемных кранов стрелового типа они должны быть проверены расчетом на устойчивость против опрокидывания при действии испытательной нагрузки, действии груза (грузовая устойчивость), отсутствии груза (собственная устойчивость), внезапном снятии нагрузки и монтаже (демонтаже).

У грузоподъемных кранов, по условиям эксплуатации которых требуется опускание ненагруженной стрелы в горизонтальное положение, должна быть обеспечена устойчивость при таком положении стрелы.

27. К применению в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых, несущих, монтажных допускаются стальные канаты, имеющие свидетельство по форме, которая утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 81 
«Об утверждении формы свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент 
и правил его оформления» (далее – свидетельство об испытании). При отсутствии указанного документа применение канатов не допускается.

28. На грузоподъемных кранах могут применяться грузовые пластинчатые и сварные цепи.

Цепи должны иметь свидетельство об испытании, при 
его отсутствии применение цепей не допускается.

29. Грузоподъемные краны мостового типа грузоподъемностью 
более 10 т и группы классификации (режима) не менее А6, башенные грузоподъемные краны грузоподъемностью более 5 т, грузоподъемные портальные, железнодорожные и стреловые самоходные краны должны быть оборудованы регистраторами параметров их работы, которые должны соответствовать техническим требованиям приложения 7 
к настоящим Правилам.

30. Конструкция и расположение галерей, площадок и лестниц 
на грузоподъемном кране и в местах установки грузоподъемных кранов определяются проектами на изготовление или на установку грузоподъемного крана.

31. Грузовые цепи, стальные канаты, текстильные канаты 
и ленты, применяемые для изготовления приспособлений 
для грузоподъемных операций, должны иметь свидетельство 
об испытаниях. При отсутствии указанного свидетельства применение грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент 
не допускается.

32. Съемные грузозахватные приспособления должны быть снабжены паспортом по форме согласно приложению 8.

33. Грузовые стропы на текстильной основе должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также конструкторской документации.

Основные технические требования к конструкции и материалам стропов из текстильных лент указаны в приложении 9.

Каждый строп из текстильных лент должен иметь маркировочную бирку по форме согласно приложению 10.

34. Предельные величины отклонений кранового пути грузоподъемного крана должен соответствовать требованиям согласно приложению 11.

35. Устройство кранового пути (кроме пути железнодорожных кранов), фундамента для установки стационарных башенных кранов, привязки башенного крана к строящемуся зданию с помощью стальных связей должно производиться по проекту, разработанному организацией - изготовителем крана или проектной организацией, имеющей аттестат соответствия на право осуществления данного вида деятельности, выданный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в соответствии с Положением об аттестации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности 
(их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий 
и сооружений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.03.2014, 5/38601).

При установке крана на эксплуатирующийся крановый путь последний должен быть проверен вышеуказанной организацией расчетом на допустимость такой нагрузки.

Готовность кранового пути к эксплуатации должна быть подтверждена актом сдачи земляного полотна под устройство верхнего строения кранового пути и актом сдачи-приемки кранового пути согласно приложению 12, к которому должны быть приложены результаты планово-высотной съемки.

36. Крановые пути башенных строительных кранов выполняются 
в соответствии с инструкцией организации-изготовителя башенных строительных кранов.

37. Тупиковые упоры крановых путей башенных, козловых, портальных и мостового типа грузоподъемных кранов должны 
соответствовать крановым нагрузкам и иметь паспорт. Паспорт 
на тупиковые упоры разрабатывается их изготовителем.

При отсутствии (утрате) паспорта на тупиковые упоры, паспорт разрабатывается организацией-изготовителем или владельцем грузоподъемного крана с привлечением специализированной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
в части выполнения работ и услуг по проектированию грузоподъемных кранов соответствующего типа.

38. Паспорт на тупиковые упоры должен содержать наименование организации-изготовителя (в случае разработки паспорта специализированной организацией – данные специализированной организации), заводской номер (в случае разработки паспорта специализированной организацией – инвентарный (е) номер (а), технические характеристики, тип и размерную группу кранов, 
для которых предназначен упор, комплект поставки, общие требования 
по эксплуатации, меры безопасности, свидетельство о приемке (в случае разработки паспорта – номер и дата утверждения акта обследования тупиковых упоров грузоподъемных кранов, наименование организации, проводившей обследование тупиковых упоров), гарантийные обязательства (в случае разработки паспорта – не указываются).

ГЛАВА 3

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕМОНТУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

39. При изготовлении, реконструкции, модернизации, ремонте, монтаже, наладке и обслуживании грузоподъемных кранов, технических устройств должны выполняться требования ТР ТС, в том числе 
ТР ТС 010/2011, ТР ЕАЭС, настоящих Правил.

Монтаж, наладка, ремонт, обслуживание грузоподъемных кранов, технических устройств должны выполняться в соответствии 
с требованиями, изложенными в эксплуатационных документах организации-изготовителя.

40. Технические условия, техническое задание на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт грузоподъемных кранов, технических устройств должны содержать требования, показатели 
и нормы, которым должны соответствовать грузоподъемные краны, технические устройства, требования по контролю качества сварки 
и браковочные показатели, требования безопасности, перечень испытаний, порядок приемки составных частей и готового изделия в целом, а также сведения о металлах и сварочных материалах, которые должны применяться при изготовлении, модернизации, реконструкции, ремонте.

41. Применение в расчетных металлоконструкциях комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть – болтами, не допускается.

42. К производству работ по сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приспособлений для грузоподъемных операций и тары, приварке площадок, перил и лестниц на грузоподъемном кране допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии 
с Правилами аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утвержденными протоколом Госпроматомнадзора от 27 июня 1994 г. № 6 (далее – Правила аттестации сварщиков), и имеющие аттестационное свидетельство сварщика.

43. Методы и нормы контроля качества сварки пробного (контрольного) сварного соединения должны отвечать требованиям настоящих Правил и технологической документации.

44. Организация и руководство работами по сборке, сварке расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций и тары должны быть возложены 
на специалиста в области сварочного производства (руководителя сварочных работ) соответствующего уровня компетентности.

45. Сварочные работы должны выполняться в соответствии 
с технологическими документами, технологическими инструкциями 
по сварке (WPS), разработанными организацией-изготовителем 
или специализированной организацией.

46. Технология изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта грузоподъемных кранов, технических устройств 
с применением сварки и технологические инструкции по сварке (WPS) должны быть утверждены. Технологический процесс сварки, применяемый при изготовлении, реконструкции, модернизации, монтаже и ремонте расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций и тары должен быть квалифицирован (аттестован).

Согласование результатов и области распространения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки 
и установление срока действия результатов области распространения аттестации (квалификации) технологии сварки осуществляется в соответствии с пунктом 20.23 единого перечня административных процедур.

47. Для изготовления элементов расчетных металлоконструкций, приспособлений для грузоподъемных операций, тары из листов, профильного проката, труб допускается применение всех способов резки, обеспечивающее качественное получение форм и размеров этих элементов в соответствии с рабочими чертежами. Резка материалов 
и полуфабрикатов из стали должна производиться по технологии, исключающей возможность образования трещин или ухудшения качества металла на кромках и в зоне термического влияния.

48. Сварка должна производиться в помещениях (местах), исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий 
на качество сварных соединений. Выполнение сварочных работ 
на открытом воздухе допускается по специальной технологии при условии защиты мест сварки от атмосферных осадков и ветра.

49. Возможность и порядок производства сварочных работ 
при температуре ниже 0 °C устанавливаются требованиями, изложенными 
в технологической документации.

50. Прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции, могут не удаляться, если при сварке они будут полностью переплавлены. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

51. Сварные соединения расчетных металлоконструкций должны иметь клеймо или другое обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку. Метод маркировки, применяемый 
для сварных соединений, не должен ухудшать качество изделий. Маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими 
ее сохранность в процессе эксплуатации грузоподъемного крана.

52. Качество сварочных материалов, применяемых для сварки металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений 
для грузоподъемных операций, тары должны подтверждаться сертификатом завода-изготовителя и проверкой сварочных свойств непосредственно перед применением.

Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений 
для грузоподъемных операций, тары должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельного показателя перечисленных свойств металла основных элементов металлоконструкций, установленного для данной марки стали.

53. В сварных соединениях не допускаются следующие дефекты:

трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, 
в том числе микротрещины, выявляемые при микроскопическом исследовании;

нарушение формы шва;

непровары (несплавления), расположенные на поверхности 
по сечению сварного соединения;

непровары в вершине (корне) угловых и тавровых соединений, выполненных без разделки кромок;

местные наплывы общей длиной более 100 мм на участке шва 
1000 мм, подрезы глубиной более 0,5 мм на металле толщиной до 20 мм, но не более 3 процентов от толщины металла;

поры диаметром более 1 мм при толщине металла до 20 мм и более 1,5 мм при толщине металла свыше 20 мм в количестве более 4-х штук 
на длине шва 400 мм с расстоянием между дефектами менее 50 мм;

поры, расположенные в виде сплошной сетки;

шлаковые и твердые включения;

незаваренные кратеры;

свищи;

незаваренные прожоги в металле шва;

прожоги и подплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб);

брызги и места зажигания дуги на основном металле;

смещения кромок выше нормы, предусмотренной чертежами.

54. Организация-изготовитель, специализированная организация, имеющая специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу, ремонту грузоподъемных кранов, технических устройств соответствующего типа, должны применять такие виды и объемы контроля качества сварки и сварных соединений, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов. При этом объем контроля должен соответствовать требованиям настоящих Правил.

Контроль качества сварки и сварных соединений включает:

проверку уровня квалификации и аттестации работников;

проверку сборочно-сварочного, контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;

контроль качества основных материалов;

контроль качества сварочных материалов и материалов 
для дефектоскопии;

операционный контроль технологии сварки;

неразрушающий контроль качества сварных соединений;

разрушающий контроль;

контроль исправления дефектов.

55. Виды неразрушающего и (или) разрушающего контроля определяются организацией-изготовителем, специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу, ремонту грузоподъемных кранов, технических устройств соответствующего типа, 
в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 63 настоящих Правил, и указываются в конструкторской (эксплуатационной документации) документации.

При этом визуальный контроль в объеме 100 % сварных соединений должен предшествовать всем остальным методам контроля.

Контроль сварных соединений элементов расчетных металлоконструкций, приспособлений для грузоподъемных операций 
и тары другими неразрушающими методами проводят только после устранения дефектов, выявленных при визуальном контроле. Другими методами неразрушающего контроля обязательно подвергают начало 
и окончание сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн, стрел, приспособлений для грузоподъемных операций.

При любом методе контроля суммарная длина контролируемых участков сварных соединений должна составлять не менее:

50 % от длины стыка – на каждом стыке растянутого пояса коробчатой или решетчатой металлоконструкции;

25 % от длины стыка или сжатого участка стенки – на каждом стыке сжатого пояса или сжатых участках стенок;

75 % от длины стыка – на каждом стыке конструкций стрел, гуськов 
и реечных коробок портальных кранов;

25 % от длины шва – для других видов сварных соединений, 
не указанных ранее, а также для других сварных соединений, контролируемых ультразвуковым методом.

При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролю должно быть подвергнуто 
все соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные 
при контроле, должны быть удалены механическим способом 
и переварены.

Контроль качества сварных соединений грузовых цепей должен осуществляться внешним осмотром и измерениями, а также неразрушающими, разрушающими методами контроля, которые должны быть установлены в технических условиях на изготовление.

Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения грузовых цепей. Количество стыков сварных соединений грузовых цепей, подвергаемых радиографическому методу контроля, устанавливается 
в технических условиях на их изготовление.

Оценка качества сварных соединений по результатам внешнего осмотра и радиографического метода контроля производится 
в соответствии с техническими условиями на изготовление грузовых цепей, которые должны содержать нормы оценки качества сварных соединений, исключающие выпуск изделий с дефектами, снижающими 
их прочность и эксплуатационную надежность.

56. Выполнение неразрушающего и разрушающего методов контроля должна осуществлять организация, имеющая в своем составе подразделение (лабораторию), аккредитованное в установленном порядке. Методы и параметры контроля, контролируемые грузоподъемные краны, технические устройства, указанные в области аккредитации лаборатории, должны соответствовать методам и параметрам контроля, контролируемым техническим устройствам, предусмотренным конструкторской документацией.

Уровень компетентности специалистов, выполняющих неразрушающий контроль с расшифровкой и оценкой результатов 
должен быть не ниже 2-го уровня.

Результаты по каждому виду и месту контроля, в том числе 
и операционного, должны фиксироваться в отчетной документации (журналах, формулярах, протоколах, маршрутных картах).

Средства контроля должны проходить поверку.

57. Качество сварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом виде контроля будут обнаружены внутренние 
или наружные дефекты, выходящие за пределы норм, установленных настоящими Правилами.

58. Качество материала и комплектующих изделий, применяемых для изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта 
и обслуживания грузоподъемных кранов, технических устройств должно быть подтверждено документом о качестве организации-изготовителя 
и входным контролем. При отсутствии документа о качестве 
организации-изготовителя допускается применение материала 
и комплектующих изделий на основании результатов проведения испытания аккредитованной лабораторией.

59. Для проверки соответствия изготовленных грузоподъемных кранов, технических устройств требованиям проектной, конструкторской документации организация-изготовитель должна проводить испытания, 
по программам и методикам, составленным и утвержденным организацией-изготовителем.

Результаты испытаний оформляются протоколами и актами. Результаты приемосдаточных испытаний должны быть записаны в паспорт изделия.

Приемосдаточные испытания грузоподъемных кранов (мостовые, козловые, башенные, портальные и др.), расчетных металлоконструкций, которые нельзя испытать нагрузкой в организации-изготовителе  проводятся после монтажа грузоподъемного крана на месте эксплуатации.

Приемочные и периодические испытаниях грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, 
и изготовленных в Республике Беларусь, проводимые 
организацией-изготовителем, осуществляются с участием должностного лица Госпромнадзора.

Приспособления для грузоподъемных операций и тара испытываются после изготовления в организации-изготовителе, а после ремонта – в организации, в которой они подвергались ремонту, нагрузкой, 
на 25 % превышающей их паспортную грузоподъемность.

60. Наличие испытательного стенда, иного испытательного оборудования, характеристики которого должны обеспечивать проведение испытаний всей номенклатуры приспособлений для грузоподъемных операций, изготавливаемых субъектом промышленной безопасности, является обязательным условием для изготовления грузоподъемных приспособлений и тары.

61. Каждый изготовленный грузоподъемный кран организация-изготовитель должна снабдить хорошо различимой четкой и нестираемой идентификационной надписью в соответствии с требованиями 
ТР ТС 010/2011 и настоящих Правил.

Идентификационная надпись, маркировка должны сохраняться 
в течение всего срока службы грузоподъемного крана, расчетных металлоконструкций.

Узлы и механизмы, расчетные металлоконструкции, устройства 
и приборы безопасности, изготавливаемые в качестве запасных частей 
или комплектующих, должны иметь идентификационную маркировку 
организации-изготовителя в соответствии с проектной документацией 
и документы, подтверждающие качество изготовления.

Приспособления для грузоподъемных операций и тара должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой 
с указанием заводского номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Крепление бирок должно обеспечить их сохранность до конца срока службы. При этом сведения, указанные в части первой настоящего пункта, должны указываться в прилагаемых эксплуатационных документах.

62. Каждый изготовленный грузоподъемный кран, устройства 
и приборы безопасности должны быть снабжены следующей эксплуатационной документацией:

паспортом;

руководством (инструкцией) по эксплуатации;

инструкцией по монтажу (если требуется монтаж крана);

другой документацией, предусмотренной технической документацией на изготовление.

Технические устройства, отдельные узлы, механизмы, детали, грузозахватные приспособления и тара должны иметь документы организации-изготовителя, подтверждающие качество изготовления, предусмотренные ТНПА в соответствии с которыми они изготовлены.

63. Паспорта грузоподъемных кранов, электрических талей, съемных грузозахватных приспособлений должны быть составлены по форме согласно приложениям 2 – 6, 8.

64. Руководство по эксплуатации грузоподъемного крана должно быть разработано в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011, ТР ТС или ТР ЕАЭС, на них распространяющихся, настоящих Правил.

65. Организация-изготовитель грузоподъемных кранов, технических устройств должна вести учет их изготовления.

Организация-изготовитель определяет порядок ведения учета изготовленных приспособлений для грузоподъемных операций и тары. Учетные данные должны содержать следующие сведения: наименование приспособления, паспортная грузоподъемность, номер нормативного документа (технологической карты), номер сертификата на примененный материал, результаты контроля качества сварки, результаты испытаний приспособлений для грузоподъемных операций и тары.

66. При комплектовании грузоподъемных кранов из составных частей, расчетных металлоконструкций, узлов, деталей, механизмов, 
приборов и устройств безопасности, изготовленных несколькими организациями, за качество изготовления грузоподъемного крана в целом, за соответствие его настоящим Правилам, оформление эксплуатационной документации на грузоподъемный кран выполняет организация, производящая грузоподъемный кран в собранном виде.

Паспорт крана составляется по документам организаций, изготовивших отдельные составные части. Документы, подтверждающие качество составных частей, должны храниться 
в организации-изготовителе, производящей грузоподъемные краны.

67. Владелец грузоподъемного крана, специализированная организация, обнаружив в процессе монтажа, наладки, эксплуатации недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие грузоподъемного крана требованиям настоящих Правил, обязан прекратить монтаж, наладку, эксплуатацию грузоподъемного крана 
и направить в организацию-изготовитель, Госпромнадзор сообщение.

68. Организация-изготовитель учитывает выявляемые в процессе эксплуатации недостатки конструкции и изготовления грузоподъемных кранов, технических устройств и принимает меры по их устранению. 
В тех случаях, когда выявленные недостатки могут отразиться 
на безопасности пользования грузоподъемными кранами, техническими устройствами организация-изготовитель уведомляет все организации, эксплуатирующие их, о необходимости и методах устранения таких недостатков, а также высылает техническую документацию 
и необходимые материалы, детали и узлы, подлежащие замене.

69. Организация-изготовитель, получив сообщение от владельца грузоподъемного крана о недостатках в его конструкции 
или изготовлении, устраняет недостатки, а также допущенные 
при изготовлении отступления от требований норм и правил в области промышленной безопасности, если на эти отступления отсутствует согласование Госпромнадзора в соответствии с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24 единого перечня административных процедур.

Организация-изготовитель ведет в специальном журнале учет поступивших сообщений, в который заносятся сведения о предъявителе сообщения, заводской номер грузоподъемного крана, краткое содержание сообщения.

70. Реконструкция, модернизация и ремонт грузоподъемных кранов (в том числе, с применением сварки), требующие внесения изменений 
в конструкцию грузоподъемных кранов, должны производиться 
по проекту и техническим условиям, разработанными 
организациями-изготовителями грузоподъемных кранов 
или специализированными организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области 
промышленной безопасности в части выполнения работ (оказания услуг) по проектированию грузоподъемных кранов.

В случае, если проектом на реконструкцию (модернизацию) грузоподъемного крана предусмотрено выполнение монтажных, наладочных, ремонтных работ, то такие работы должны осуществляться специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг 
по монтажу, наладке, ремонту грузоподъемных кранов соответствующего типа.

71. В паспорт грузоподъемного крана, подвергнутого реконструкции, организацией, производившей реконструкцию, должна быть внесена информация о проведенных работах со ссылкой на прилагаемую конструкторскую документацию, или проектной организацией может быть составлен новый паспорт.

К паспорту прилагается документация, подтверждающая информацию о проведенных работах и внесение изменений в конструкцию грузоподъемного крана (справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, разработавшей проект реконструкции, новая характеристика крана и чертежи общего вида крана 
с основными габаритными размерами (при их изменении), принципиальные электрическая и гидравлическая схемы 
(при их изменении), кинематические схемы механизмов и схемы запасовки канатов (при их изменении), копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при реконструкции крана, копии сертификатов (выписки из сертификатов) на применяемые сварочные материалы, сведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций, заключение экспертизы промышленной безопасности, акт о выполненной реконструкции, составленный комиссией, в состав которой должны входить представители организаций, разработавших проектную документацию на реконструкцию, производивших реконструкцию, организации, эксплуатирующей кран).

72. Организация, проводившая модернизацию, должна внести 
в паспорт грузоподъемного крана сведения о проведенной модернизации.

К паспорту грузоподъемного крана прилагается проектная 
и исполнительная документация по проведенным работам.

73. Монтаж, наладка грузоподъемных кранов, указанных 
в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, должны выполняться специализированной организацией в соответствии с требованиями организации-изготовителя и настоящих Правил.

74. По результатам монтажа, наладки грузоподъемных кранов специализированной организацией должен быть составлен акт монтажа (отчет о наладке) грузоподъемного крана.

75. После монтажа грузоподъемного крана кабельного типа 
к его паспорту прилагаются следующие документы:

акты приемки металлоконструкций (в организации-изготовителе 
и монтажной площадке);

акт испытания металлоконструкций, если такое испытание предусмотрено проектом;

проект кранового пути;

акт приемки фундаментов и крановых путей с инструментально проверенными отметками и привязками;

акт на анкеровку канатов в муфтах (при креплении канатов 
в муфтах);

акт замера провеса несущих канатов;

акт замера натяжения в оттяжках опор;

акт проверки канатов при помощи дефектоскопа;

акт проверки положения качающейся опоры.

76. Провес несущего каната грузоподъемного крана кабельного типа измеряют от воздействия груза, масса которого равна грузоподъемности крана, и массы грузовой тележки при ее расположении в середине пролета. Фактическая величина провеса не должна отличаться 
от проектной более, чем на установленный допуск. Проверка соответствия качающейся опоры проектному положению производится 
при расположении порожней тележки у некачающейся опоры.

77. При проверке крановых путей грузоподъемного крана кабельного типа измеряют угол наклона (для наклонных крановых путей), горизонтальность и прямолинейность путей, расстояния между путями одной опоры и между путями противоположных опор (только 
для передвижных параллельных кранов).

Проверка состояния крановых путей (только для передвижных кранов), анкеровки канатов в муфтах и замер натяжения в оттяжках опор, 
а также проверка соответствия проекту положения качающейся опоры (только для кранов с качающейся опорой) и провеса несущих канатов 
в процессе эксплуатации должны выполняться при каждом техническом освидетельствовании крана.

78. После монтажа мостового крана к его паспорту должен быть приложен чертеж установки крана с указанием расположения главных троллеев и посадочной площадки для входа на кран. На чертеже должны быть указаны фактические размеры, регламентированные настоящими Правилами.

79. Паспорт грузоподъемного крана, перемещающегося 
по надземному крановому пути, должен включать информацию о том, 
что крановый путь рассчитан на работу этого грузоподъемного крана. Информация о соответствии надземного пути нагрузкам 
от устанавливаемого крана предоставляется организацией, указанной в пункте 35 настоящих Правил, которая разрабатывала проект устройства кранового пути, или владельцем грузоподъемного крана со ссылкой на проект кранового пути, разработанный организацией-изготовителем грузоподъемного крана.

80. Паспорт грузоподъемного крана, указанного в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, устанавливаемого на причале, должен включать сведения о допустимости такой установки.

Если плиты противовеса и балласта для башенных и портальных кранов изготовлены владельцем крана, то должен быть представлен акт 
о приемке плит с указанием их фактической массы.

81. Документы, указанные в пунктах 71, 75, 78, 79 должны подшиваться в паспорт грузоподъемного крана и являться 
его приложением.

82. Ремонт грузоподъемных кранов (в том числе с применением сварки), указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, технических устройств, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящих Правил, не требующий внесения конструктивных изменений, может осуществляться по разработанной технологии специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
в части выполнения работ и (или) услуг по ремонту грузоподъемных кранов соответствующего типа.

Стропы, за исключением цепных, ремонту не подлежат.

83. О проведенном ремонте грузоподъемного крана, расчетных металлоконструкций, приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов, замене узлов, механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности 
без изменения параметров грузоподъемного крана делается запись 
в соответствующем разделе паспорта грузоподъемного крана с указанием даты проведения, сведений о характере ремонта и замененных элементов 
с указанием сертификатов применяемых материалов, замененных элементов (при необходимости), сведений о приеме грузоподъемного крана из ремонта с указанием даты и номера документа о приеме из ремонта, подписи специалиста, ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии.

84. Для обеспечения безопасности работ при монтаже, наладке 
и ремонте, обслуживании грузоподъемного крана и соблюдения требований проекта производства работ, инструкции по монтажу (инструкции и (или) руководства по эксплуатации (ремонту)) организации-изготовителя руководитель специализированной организации назначает локальным правовым актом:

ответственных за ведение работ, под руководством которых проводится монтаж, наладка и ремонт грузоподъемного крана.

работников, имеющих соответствующие выполняемой работе профессии (слесарей, наладчиков, электриков, сварщиков, рабочих других профессий (при необходимости)) для выполнения работ по монтажу, наладке, ремонту грузоподъемных кранов, технических устройств.

При проведении владельцем грузоподъемного крана работ 
по монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту грузоподъемных кранов вышеуказанные работы могут проводиться под руководством специалиста, ответственного за содержание грузоподъемного крана 
в исправном состоянии, назначаемого локальным правовым актом, издаваемым владельцем грузоподъемного крана.

85. Опасная зона, где проводится монтаж, наладка, реконструкция, модернизация, ремонт, обслуживание грузоподъемного крана, должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности 
и предупредительными надписями.

86. Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, устанавливаемых на отрытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу организации-изготовителя (паспорте грузоподъемного крана).

87. В случае замены каната на грузоподъемном кране, находящемся 
в эксплуатации, на канат, конструкция и характеристики которого отличаются от указанной в паспорте грузоподъемного крана необходимо получить информацию о возможности такой замены 
от организации-изготовителя грузоподъемного крана 
или специализированной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности 
в части проектирования грузоподъемных кранов.

Владелец грузоподъемного крана в ходе его эксплуатации обеспечивает комплектование его канатами соответствующими типу, конструкции и характеристикам, указанным в эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ II

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ИХ УЗЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ, ГАЛЕРЕЙ, ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, КАНАТОВ, СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К МЕХАНИЗМАМ

88. Механизмы подъема груза и стрелы должны быть выполнены так, чтобы опускание груза и стрелы осуществлялось только 
от работающего двигателя.

89. Применение сварных узлов и деталей в узлах, передающих вращающий (крутящий)  момент в механизмах грузоподъемного крана, 
не допускается.

90. Механизмы грузоподъемных кранов, оборудованные кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения диапазонов скоростей рабочих движений, должны быть устроены таким образом, чтобы самопроизвольное включение или расцепление механизма было невозможно. У лебедок подъема груза и стрелы, кроме того, должна быть исключена возможность отключения привода без наложения тормоза.

91. Применение фрикционных и кулачковых муфт включения 
в механизмах, предназначенных для подъема людей, расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, а также 
в механизмах с электроприводом не допускается, за исключением:

механизма передвижения и поворота, имеющего несколько диапазонов скоростей для переключения с одной скорости на другую;

механизма передвижения грузоподъемных кранов на гусеничном ходу с общим приводом двух гусениц для раздельного управления ими.

В последних двух случаях тормоз должен иметь неразмыкаемую кинематическую связь с поворотной частью крана, гусеницами 
или колесами.

92. В конструкциях соединений элементов грузоподъемных кранов должно быть исключено самопроизвольное развинчивание 
или разъединение.

93. Грузоподъемные краны, имеющие телескопические выдвижные стрелы и башни, должны быть обеспечены автоматической остановкой 
и надежной фиксацией выдвинутой конструкции.

94. У стреловых передвижных грузоподъемных кранов усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор 
или их частей, не должно превышать 200 Н. При большем усилии выносные опоры должны иметь гидравлический, механический 
или другой привод.

95. Стреловые самоходные грузоподъемные краны, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику, должны быть оборудованы устройствами, исключающими действие упругих подвесок, позволяющими передавать нагрузку, воспринимаемую грузоподъемным краном, непосредственно на ходовую часть 
или выносные опоры. Они должны быть оборудованы также стабилизатором упругих подвесок, позволяющим равномерно передавать нагрузку на все рессоры одной ходовой оси с тем, чтобы была обеспечена их равномерная просадка. На автомобильных грузоподъемных кранах 
и грузоподъемных кранах на специальном шасси автомобильного типа 
эти устройства на передних осях могут не устанавливаться.

96. Подъемные механизмы ковочных грузоподъемных кранов должны иметь амортизирующие устройства.

97. У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь между собой не размыкаемую кинематическую связь, исключающую самопроизвольное опускание груза при выходе из строя одного 
из приводов.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗАМ

98. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

У механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроприводом должно быть предусмотрено устройство (обратный клапан), исключающее опускание груза или стрелы 
при падении давления в гидросистеме.

99. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами.

В кинематических цепях механизмов подъема электроталей допускается установка муфты предельного момента.

100. У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом тормоз должен быть установлен на каждом приводе.

На приводе поддерживающего барабана допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе; при этом растормаживание должно быть возможным 
при непрерывном нажатии на педаль (кнопку).

При срабатывании электрической защиты или выключении электрического тока тормоз должен автоматически замыкаться даже 
в том случае, когда педаль (кнопка) нажата.

101. Тормоз механизма подъема груза и изменения вылета, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 104, 105 настоящих Правил, должен обеспечить тормозной момент с коэффициентом запаса торможения не менее 1,5.

102. Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы допускается установка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у одного из них не менее 1,1, у второго – не менее 1,25. 
При этом наложение тормозов должно производиться последовательно 
и автоматически.

103. У механизма подъема груза с двумя одновременно включаемыми приводами на каждом приводе должно быть установлено 
не менее одного тормоза с запасом торможения 1,25. При наличии 
у механизма подъема двух и более приводов и применении на каждом приводе двух тормозов коэффициент запаса торможения каждого тормоза должен быть не менее 1,1.

104. У грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые вещества, взрывчатые вещества и изделия 
их содержащие, механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг 
от друга. У специальных металлургических грузоподъемных кранов, предназначенных для транспортировки расплавленного металла, а также 
у грузоподъемных кранов, предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ, механизмы подъема также должны быть снабжены двумя тормозами. При наличии на приводе механизма подъема груза и механизма подъема стрелы двух и более 
тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них должен быть не менее 1,25.

105. При установке на механизме подъема двух тормозов 
они должны быть спроектированы так, чтобы при проверке надежности одного из тормозов можно было безопасно снять действие другого тормоза.

106. Тормоза механизмов передвижения и поворота кранов, 
за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 111, 112 настоящих Правил, должны быть нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

107. Тормоза на механизмах передвижения кранов (тележек) должны устанавливаться в тех случаях, если:

кран предназначен для работы на открытом воздухе;

кран предназначен для работы в помещении и передвигается 
по крановому пути, уложенному на полу;

кран предназначен для работы в помещении на надземном крановом пути и передвигается со скоростью более 32 м/мин.

108. Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех грузоподъемных кранах, работающих на открытом воздухе, а также 
на кранах, работающих в помещении (группа классификации (режима) механизма М 2 и более).

109. На стреловых самоходных грузоподъемных кранах, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа, должен устанавливаться стояночный тормоз.

Тормоза на механизмах передвижения железнодорожных грузоподъемных кранов должны соответствовать установленным нормам.

110. На механизмах поворота башенных, стреловых самоходных 
с башенно-стреловым оборудованием и портальных грузоподъемных кранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. В этом случае тормоз должен иметь устройство 
для фиксации его в закрытом положении. Такое устройство может быть установлено на рычагах или педалях управления тормозом.

111. Если системой управления грузоподъемного крана предусмотрено торможение электродвигателем, то допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения 
или поворота на нулевой позиции контроллера с задержкой по времени 
не более одной секунды или электрическое управление замыканием (размыканием) тормозов на нулевой позиции контроллера педалью (кнопкой).

112. Тормоза механизмов передвижения и поворота 
у грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе, должны обеспечивать удержание крана (тележки) при действии максимально допустимой скорости ветра, для рабочего состояния грузоподъемного крана, с учетом допустимого уклона.

113. У механизмов грузоподъемных кранов самотормозящаяся передача не может служить заменой тормоза.

114. Груз, замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге так, чтобы исключалась возможность его падения или произвольного смещения. В случае применения пружин замыкание тормоза должно производиться усилием сжатой пружины.

115. Колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения должны быть защищены от прямого попадания влаги или масла 
на тормозной шкив.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ХОДОВЫМ КОЛЕСАМ

116. Ходовые колеса могут выполняться коваными, штампованными, катаными и литыми.

117. Ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых грузоподъемных кранов и их грузовых тележек должны быть двухребордными, за исключением случаев указанных в пункте 118 настоящих Правил.

118. Одноребордные ходовые колеса могут применяться 
в следующих случаях:

если колея наземного кранового пути не превышает 4 м и обе нитки лежат на одном уровне;

если грузоподъемные краны передвигаются каждой стороной 
по двум рельсам при условии, что расположение реборды на одном колесе противоположно расположению реборды на другом колесе 
(при расположении колес на одной оси);

у опорных и подвесных тележек грузоподъемных кранов мостового типа;

у подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути;

у грузовых тележек башенных грузоподъемных кранов.

Ходовые колеса башенных грузоподъемных кранов должны быть двухребордными независимо от ширины колеи.

Безребордные ходовые колеса допускаются к применению 
при наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОЗАХВАТНЫМ ОРГАНАМ

119. К грузозахватным органам грузоподъемных кранов относятся устройства для подвешивания, захватывания или подхватывания груза (крюк, электромагнит, грейферы (в случае применения), вилы и др.).

120. Размеры и основные параметры кованых и штампованных крюков должны приниматься в зависимости от типа крюка и рода привода крана.

121. Крюки для грузоподъемных кранов грузоподъемностью 
свыше 3 т должны быть установлены на упорных подшипниках качения.

122. Крепление кованого и штампованного крюка грузоподъемностью более 5 т, а также вилки пластинчатого крюка 
в траверсе должны исключать самопроизвольное отвинчивание гайки, 
для чего она должна быть укреплена стопорной планкой.

Иные способы стопорения гайки допускаются в соответствии 
с документами организации-изготовителя.

123. Грузовые крюки грузоподъемных кранов и электрических талей должны быть снабжены предохранительным замком, предотвращающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления. Грузовые крюки грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл или жидкий шлак, могут не снабжаться предохранительными замками.

124. На грузовых крюках должны быть нанесены обозначения 
в соответствии с технической документацией на их изготовление.

В тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе 
с помощью вилки, маркировка на вилке должна быть такой 
же, как и на крюке.

125. Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом с указанием организации-изготовителя, заводского номера крюка, его грузоподъемности и материала, из которого он изготовлен.

126. Конструкция канатного грейфера для навалочных грузов грейфера должна исключать самопроизвольное раскрытие и возможность выхода канатов из ручьев блоков.

127. Грузоподъемность грейфера должна быть подтверждена расчетом после испытания грейфера на зачерпывающую способность.

128. Грейфер должен быть снабжен табличкой с указанием организации-изготовителя, номера, объема (вместимости), собственной массы, вида материала, для перевалки которого он предназначен, 
и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала. 
При повреждении заводской таблички она должна быть восстановлена владельцем грейфера.

Отдельно изготавливаемые от грузоподъемного крана грейферы должны снабжаться, помимо таблички, паспортом.

129. Требования к другим грузозахватным органам (траверсам, спредерам, управляемым захватам и другим) должны быть приведены 
в технических условиях на грузоподъемные краны, на которые 
они навешиваются.

ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ К КАНАТАМ И ЦЕПЯМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ 
НА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНАХ

130. Выбор стальных канатов, применяемых в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых и др., должен производиться в соответствии с настоящими Правилами.

При проектировании, а также перед установкой на кран канаты должны быть проверены расчетом по формуле

F0 ≥ S∙Zp,

где F0 – разрывное усилие каната в целом в ньютонах, принимаемое по свидетельству (сертификату) о его испытании, а при проектировании – по данным стандарта на конкретный тип каната;

S – наибольшее натяжение ветви каната в ньютонах, определенное при проектировании расчетом, а для кранов, находящихся 
в эксплуатации, – указанное в паспорте крана;

Zp – минимальный коэффициент использования каната, определяемый в зависимости от группы классификации механизма согласно таблицы 1 приложения 13 к настоящим Правилам.

Если в свидетельстве (сертификате) о его испытании приведено суммарное разрывное усилие всех проволок каната, значение F0 определяется умножением суммарного разрывного усилия 
на коэффициент 0,83.

131. Крепление и расположение канатов на грузоподъемном кране должны исключать спадание их с блоков и барабанов, трение канатов 
об элементы конструкции или о канаты других полиспастов.

132. Петля на конце каната при креплении его на грузоподъемном кране, должны выполняться с применением коуша.

Конец каната на грузоподъемном кране может крепиться в стальной кованой, штампованной или литой клиновой втулке с закреплением клином, в конусной втулке путем заливки легкоплавким сплавом, путем заплетки свободного конца каната, установки зажимов или другим способом в соответствии с техническими документами.

Длина свободного конца каната при его креплении 
к грузоподъемному крану клиновой втулкой должна быть не менее трех диаметров каната.

Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления конца каната во втулке электротали). Корпуса, втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о которые может перетираться канат.

133. Число проколов каждой прядью при заплетке свободного конца каната должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 2 приложения 13 к настоящим Правилам.

Последний прокол каждой прядью должен производиться половинным числом ее проволок (половинным сечением пряди). Допускается последний прокол делать половинным числом прядей каната.

134. Конструкция зажимов и усилие (момент) затяжки гаек зажимов,  количество зажимов определяется при проектировании, но должно быть не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом должны быть не менее шести диаметров каната. Скобы зажимов должны устанавливаться на свободный конец каната.

Установка зажимов горячим (кузнечным) способом не допускается.

135. Крепление канатов к барабану должно производиться надежным способом, допускающим возможность замены канатов. 
При использовании прижимных планок их количество должно быть 
не менее двух. Длина свободного конца каната от последнего зажима 
на барабане должна быть не менее двух диаметров каната. Запрещается изгибать свободный конец каната под прижимной планкой 
или на расстоянии от планки менее трех диаметров каната.

136. Канаты кранов, транспортирующих расплавленный 
или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены 
от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла установкой соответствующих ограждений.

137. Пластинчатые цепи могут работать на звездочках при числе зубьев не менее 8 со скоростью не более 0,25 м/с. Коэффициент запаса прочности на разрыв пластинчатых цепей должен быть для групп классификационного режима М 1 и М 2 не менее 3, для всех остальных – не менее 5. Как исключение, скорость цепи может быть увеличена 
до 1,5 м/с при соответствующем увеличении запаса прочности до 8.

138. Коэффициент запаса прочности сварных грузовых цепей 
по отношению к разрушающей нагрузке должен приниматься согласно таблицы 3 приложения 13 к настоящим Правилам.

139. Допускается сращивание цепей путем электросварки новых вставленных звеньев или с помощью специальных соединительных звеньев. После сращивания цепь должна быть испытана нагрузкой, 
в 1,25 раза превышающей ее расчетное тяговое усилие, в течение 
10 минут.

ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ К БАРАБАНАМ, БЛОКАМ, ЗВЕЗДОЧКАМ

140. Минимальные диаметры барабанов, блоков и уравнительных блоков, огибаемых стальными канатами, определяются по формулам

D1 ≥ h1∙d; D2 ≥ h2∙d; D3 ≥ h3∙d,

где d – диаметр каната, мм;

D1, D2, D3 – диаметры соответственно барабана, блока 
и уравнительного блока по средней линии навитого каната, мм;

h1, h2, h3 - коэффициенты выбора диаметров соответственно барабана, блока, уравнительного блока. Значение их принимается согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

Допускается изменение коэффициентов h1, но не более чем на два шага по группе классификации, в большую или меньшую сторону 
(по таблице согласно таблицы 4) с соответствующей компенсацией посредством величины Zp (согласно таблицы 1) на то же число шагов 
в меньшую или большую сторону.

141. Диаметр барабана или блока, огибаемого сварной цепью, должен быть: у механизмов с группами классификации М 1 и М 2 
не менее 20-кратного калибра цепи; у механизмов с группами классификации М 3... М 8 не менее 30-кратного калибра цепи.

142. Сварные калиброванные и пластинчатые цепи при работе 
на звездочке должны находиться одновременно в полном зацеплении 
не менее чем с двумя зубьями звездочки.

143. Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы 
при наинизшем возможном положении грузозахватного органа 
на барабане оставались навитыми не менее 1,5 витка каната или цепи, 
не считая витков, находящихся под зажимным устройством.

144. Барабаны под однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по винтовой линии канавки. У грейферных грузоподъемных кранов при однослойной навивке каната на барабан и у специальных грузоподъемных кранов, при работе которых возможны рывки 
и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку глубиной не менее половины диаметра каната или снабжаться устройством, обеспечивающим правильную укладку каната на барабане (канатоукладчиком).

Применение гладкого барабана допускается в тех случаях, когда 
по конструктивным причинам необходима многослойная навивка каната на барабан, а также при навивке на барабан цепи.

145. Гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана.

Барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната, ребордами могут не снабжаться, если ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке на барабан 
с канавками одной ветви каната реборда может не устанавливаться 
со стороны крепления каната на барабане. Барабаны электрических талей, снабженные устройством, исключающим сход каната с барабана (канатоукладчиком), могут изготовляться без реборд.

Реборды барабана для каната должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на два его диаметра, а для цепей – 
не менее чем на ширину звена цепи.

146. При многослойной навивке каната на барабан должна быть обеспечена правильная укладка каждого слоя каната.

147. Блоки должны иметь ограждающее устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Зазор между блоком по его внешнему диаметру и ограждающим устройством должен быть не более 20 % диаметра каната.

148. Применение чугунного литья для изготовления канатных блоков стреловых самоходных и башенных грузоподъемных кранов 
не допускается.

ГЛАВА 10

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

149. Подача напряжения на электрооборудование грузоподъемного крана от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или дистанционным приводом.

150. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых 
и консольных грузоподъемных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключ-марка), без которого 
не может быть подано напряжение на кран.

Вводное устройство и панель управления башенных грузоподъемных кранов должны быть оборудованы приспособлением 
для запирания их на замок.

151. Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания 
его в отключенном положении. На корпусе выключателя должен быть указан регистрационный номер грузоподъемного крана, на который подается напряжение.

При этом главные троллеи должны быть оборудованы световой сигнализацией наличия напряжения.

152. Кабина грузоподъемного крана и машинное помещение должны быть оборудованы электрическим освещением. При отключении электроприводов механизмов крана освещение должно оставаться подключенным.

Цепи освещения и сигнального прибора должны иметь собственный выключатель и включаться до вводного устройства.

153. Светильники (прожектора), установленные на башенных грузоподъемных кранах для освещения строительной площадки, должны включаться собственными выключателями, установленными в кабине 
и в нижней части крана.

154. Все грузоподъемные краны должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением напряжением не более 42 В.

Питание электрической цепи ремонтного освещения должно осуществляться от трансформатора или аккумулятора, установленного 
на кране.

Однобалочные грузоподъемные краны ремонтным освещением могут не оснащаться.

155. Кабина управления грузоподъемного крана, работающего 
на открытом воздухе, а также в помещении с температурой окружающей среды ниже плюс 10°C, должна оборудоваться отопительным прибором. Электрические отопительные приборы должны подсоединяться 
к электрической сети после вводного устройства и не должны отключаться при отключении механизмов крана.

156. Грузозахватный орган штыревого грузоподъемного крана 
и корпус электрооборудования, находящиеся по условиям технологического процесса под напряжением, заземляться не должны. 
В этом случае от заземленных частей они должны быть изолированы 
не менее чем тремя ступенями изоляции. Сопротивление каждой ступени изоляции после монтажа вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана должно быть не менее 10 МОм. Изоляция электрооборудования и электропроводки должна быть рассчитана 
на случай повреждения ступеней защитной изоляции.

ГЛАВА 11

ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРООБОРУДОВАНИЮ

157. Конструкция гидравлической системы должна исключать возможность:

самопроизвольного опускания груза в аварийных ситуациях, приводные механизмы должны останавливаться при нахождении элементов управления в любом из возможных положений;

повреждения элементов гидропривода (трубопроводов, рукавов, 
их соединений) при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

158. Гидропривод механизмов должен обеспечивать пуск с грузом 
на крюке из любого положения и опускание груза с установившейся скоростью. Допустимая величина просадки груза должна быть указана 
в технических условиях.

159. Гидравлическая система должна предусматривать полное 
и безопасное удаление рабочей жидкости (заполнение системы) 
при ремонте и техническом обслуживании без попадания жидкости 
на землю. Слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов должен производиться в гидробак.

160. Конструкция гидравлической системы должна обеспечивать:

замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров 
на грузоподъемном кране без слива рабочей жидкости из гидробака;

непрерывное фильтрование рабочей жидкости.

Степень фильтрации должна устанавливаться с учетом требований, указанных в эксплуатационной документации на гидравлическое оборудование. Фильтр, установленный на линии слива, должен иметь перепускной клапан.

161. Каждый гидравлический контур должен быть предохранен 
от превышения рабочего давления предохранительным клапаном, отрегулированным на работу с номинальным грузом и опломбированным. Гидравлические контуры, предохраняемые от одинакового недопустимого давления, могут иметь один общий предохранительный клапан.

162. Уровень рабочей жидкости должен контролироваться 
по минимальной и максимальной отметкам на масломерном стекле. Применение щупов не допускается. При использовании на кране нескольких баков для жидкости они должны иметь различную маркировку.

ГЛАВА 12

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ И УСТРОЙСТВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

163. Грузоподъемные краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки:

механизма подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) в его крайних верхнем 
и нижнем положениях. Ограничитель нижнего положения грузозахватного органа может не устанавливаться, если по условиям эксплуатации не требуется опускать груз ниже уровня, указанного в паспорте грузоподъемного крана;

механизма изменения вылета;

механизма передвижения рельсовых грузоподъемных кранов 
(за исключением железнодорожных) и их грузовых тележек, если скорость крана (тележки) при подходе к крайнему положению может превысить 
30 м/мин. Механизмы передвижения башенных, козловых грузоподъемных кранов и мостовых кранов-перегружателей должны быть оборудованы ограничителями независимо от скорости передвижения;

механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных, портальных грузоподъемных кранов или их грузовых тележек, работающих на одном пути.

Указанные устройства должны устанавливаться также 
при необходимости ограничения хода любого механизма, например механизма поворота, выдвижения секций башни при монтаже грузоподъемного крана, механизмов грузозахватного органа, подъема кабины и др.

164. Концевые выключатели ограничителей рабочих движений должны включаться в электрическую схему грузоподъемного крана 
так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же направлении допускается:

для механизма передвижения мостового грузоподъемного крана – при подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наименьшей скоростью, обеспечиваемой электроприводом;

для механизма опускания стрелы стрелового самоходного грузоподъемного крана в транспортное положение (без груза).

165. Ограничитель механизма подъема груза должен обеспечить остановку грузозахватного органа при подъеме без груза и зазор между грузозахватным органом и упором у электрических талей не менее 50 мм, у других грузоподъемных кранов – не менее 200 мм. При скорости подъема груза 40 м/мин механизм подъема должен быть оборудован дополнительным ограничителем, срабатывающим до основного ограничителя и переключающим электрическую схему на пониженную скорость подъема.

166. У грейферных грузоподъемных кранов с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок ограничитель (ограничители) должен (должны) отключать одновременно оба двигателя при достижении грейфером крайнего верхнего положения.

167. Ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей на следующем расстоянии до упора:

для башенных, портальных, козловых грузоподъемных кранов 
и мостовых перегружателей – не менее полного пути торможения;

для остальных грузоподъемных кранов – не менее половины пути торможения.

При установке взаимных ограничителей хода механизмов передвижения мостовых и консольных грузоподъемных кранов, работающих на одном крановом пути, указанное расстояние может быть уменьшено до 500 мм. Путь торможения механизма должен быть указан организацией-изготовителем в паспорте крана.

168. Стреловые самоходные грузоподъемные краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы 
на безопасном расстоянии от грузоподъемного крана до проводов линии электропередачи.

169. Стреловые самоходные краны для предотвращения 
их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы должны быть оснащены координатной защитой.

170. Грузоподъемные краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза 
и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на:

15 % – для башенных (с грузовым моментом до 20 т∙м включительно) и портальных кранов;

10 % – для остальных кранов.

У грузоподъемных кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель должен иметь устройство 
для переключения его на выбранную характеристику.

171. Грузоподъемные краны мостового типа должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (для каждой грузовой лебедки), если не исключается возможность их перегрузки по технологии производства. Грузоподъемные краны с переменной по длине моста грузоподъемностью также должны быть оборудованы такими ограничителями.

Ограничитель грузоподъемности грузоподъемных кранов мостового типа не должен допускать перегрузку более чем на 25 %.

172. После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно опускание груза или включение других механизмов 
для уменьшения грузового момента.

173. У грузоподъемных кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемности должна быть отчетливо видна с рабочего места машиниста крана (крановщика). Указатель грузоподъемности может входить в состав электронного ограничителя грузоподъемности.

При градуировании шкалы указателя грузоподъемности крана необходимо замер вылета производить на горизонтальной площадке 
с грузом на крюке, соответствующим данному вылету, а нанесение отметки на шкале производить после снятия груза.

174. Грузоподъемные краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. У грузоподъемных кранов, работающих 
в помещении, троллеи с напряжением не более 42 В при этом могут 
не отключаться.

У мостовых кранов, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкой должна быть оборудована дверь для входа 
на галерею.

175. Дверь для входа со стороны посадочной площадки в кабину управления, передвигающуюся вместе с грузоподъемным краном 
и (или) с грузовой тележкой, передвигающейся по надземному крановому пути, должна быть снабжена электрической блокировкой, запрещающей движение грузоподъемного крана и (или) грузовой тележки, передвигающейся по надземному крановому пути, при открытой двери кабины управления.

Если кабина имеет тамбур, то такой блокировкой снабжается дверь тамбура.

176. У магнитных грузоподъемных кранов электрическая схема должна быть выполнена так, чтобы в результате срабатывания приборов 
и устройств безопасности напряжение с грузоподъемного электромагнита не снималось.

177. У башенных грузоподъемных кранов с неповоротной башней 
и у других кранов при расположении кабины на поворотной части крана должно быть предусмотрено устройство, автоматически отключающее двигатель механизма поворота при открытом люке или двери.

178. Грузоподъемные краны, управляемые из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором, хорошо слышимым в местах перемещения груза, и отличаться по тональности от автомобильного сигнала.

179. Грузоподъемные козловые краны и мостовые краны-перегружатели должны быть рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении, или оборудованы ограничителем перекоса автоматического действия.

180. У грузоподъемных кранов с электроприводом, кроме грузоподъемных кранов с механизмами подъема, имеющими второй грузоупорный тормоз, должна быть предусмотрена защита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети.

181. В кабине стрелового самоходного грузоподъемного крана должен быть установлен указатель угла наклона грузоподъемного крана (креномер, сигнализатор). В случае, когда управление выносными опорами грузоподъемного крана осуществляется вне кабины, на неповоротной раме грузоподъемного крана должен быть установлен дополнительный указатель угла наклона грузоподъемного крана.

182. Башенные грузоподъемные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, стреловые самоходные грузоподъемные краны 
с башенно-стреловым рабочим оборудованием, козловые грузоподъемные краны с пролетом более 16 м, портальные грузоподъемные краны, мостовые грузоподъемные краны-перегружатели должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в паспорте грузоподъемного крана для рабочего состояния грузоподъемного крана.

183. Грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути 
на открытом воздухе, должны быть оборудованы противоугонными устройствами.

184. При использовании в качестве противоугонного устройства рельсовых захватов их конструкция должна позволять закрепление грузоподъемного крана на всем пути его перемещения.

185. Противоугонные устройства с машинным приводом должны быть оборудованы приспособлением для приведения их в действие вручную.

186. Грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути, 
и их тележки для смягчения возможного удара об упоры или друг о друга должны быть снабжены упругими буферными устройствами.

187. Грузоподъемные краны и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями 
на случай поломки колес и осей ходовых устройств.

У монорельсовых тележек с прицепной кабиной опорные детали должны быть установлены на ходовой тележке кабины. При подвеске кабины и механизма подъема к общей раме опорные детали устанавливаются на каждой ходовой тележке.

Опорные детали должны быть установлены на расстоянии не более 20 мм от рельсов (ездовых балок), по которым передвигается грузоподъемный кран (тележка), и должны быть рассчитаны 
на наибольшую возможную нагрузку на эти детали.

188. У стреловых самоходных грузоподъемных кранов 
с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы.

189. У башенных грузоподъемных кранов такие устройства должны быть установлены, если при минимальном вылете угол между горизонталью и стрелой превышает 70°.

ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТАМ УПРАВЛЕНИЯ  И КАБИНАМ УПРАВЛЕНИЯ

190. Аппараты управления должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы управление было удобным и не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом.

191. Направление перемещения рукояток и рычагов должно 
по возможности соответствовать направлению движений механизмов.

192. Условные обозначения направлений вызываемых движений должны быть указаны на аппаратах управления и сохраняться в течение срока их эксплуатации.

193. Отдельные положения рычагов рукояток должны фиксироваться; усилие фиксации в нулевом положении должно быть больше, чем в любом другом положении.

При бесступенчатом регулировании должна быть обеспечена фиксация рукояток только в нулевом положении.

194. Кнопочные аппараты, предназначенные для реверсивного пуска механизма, должны иметь электрическую блокировку, исключающую подачу напряжения на реверсивные аппараты при одновременном нажатии на обе кнопки.

195. Аппараты для управления с пола должны иметь устройство 
для самовозврата в нулевое положение, при этом работа механизма возможна только при непрерывном нажатии на кнопку или удержании рукоятки в рабочем положении.

196. Для грузоподъемных кранов с электрическим приводом включение линейного контактора должно быть возможно только 
в том случае, если все контроллеры находятся в нулевом положении.

Контакты нулевой блокировки магнитных контроллеров 
с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) могут не включаться. В этом случае в кабине управления должна быть установлена световая сигнализация, информирующая о включении или выключении магнитного контроллера.

197. При наличии нескольких постов управления грузоподъемным краном должна быть предусмотрена блокировка, исключающая возможность управления одновременно с разных постов.

198. Аппараты управления с пола должны быть подвешены 
на стальном тросике такой длины, которая позволяла бы лицу, управляющему механизмом, находиться на безопасном расстоянии 
от поднимаемого груза. Аппарат управления должен быть расположен 
на высоте от 1000 до 1500 мм от пола.

199. Башенные грузоподъемные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний должны быть снабжены выносным пультом управления.

200. Кабина управления и пульт управления должны быть расположены в таком месте, чтобы крановщик имел возможность наблюдать за грузозахватным органом с грузом в любом 
их расположении.

201. Кабина управления грузоподъемного крана стрелового типа должна быть расположена так, чтобы при нормальной работе грузоподъемного крана с минимальным вылетом исключалась возможность удара груза или грузозахватного органа о кабину. Располагать механизмы грузоподъемного крана непосредственно 
над кабиной не допускается.

202. Кабина мостового грузоподъемного крана и передвижного консольного грузоподъемного крана должна помещаться под галереей моста (консоли) и сообщаться с ней лестницей.

203. У грузоподъемных кранов мостового типа допускается подвешивать кабину к раме грузовой тележки. В этом случае выход 
из кабины на галерею моста должен осуществляться через настил тележки или по наружной огражденной лестнице.

204. Кабина грузоподъемного крана мостового типа должна быть подвешена со стороны, противоположной той, на которой расположены главные троллеи. Исключения допускаются в тех случаях, когда троллеи недоступны для случайного к ним прикосновения из кабины, из тамбура кабины, с посадочной площадки или лестницы.

205. Внутренние размеры кабины должны быть не менее:

высота – 2000 мм, ширина – 900 мм, длина – 1300 мм;

минимальный объем должен составлять 3 куб.м.

В кабинах с невертикальной передней частью в сечении, проходящем через центр сиденья крановщика, допускается уменьшение высоты до 1600 мм. Высота кабины грузовых тележек, передвигающихся по надземному крановому пути и предназначенных для работы сидя, 
может быть уменьшена до 1600 мм.

206. Кабина грузоподъемных кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе, должна иметь сплошное ограждение со всех сторон и сплошное верхнее перекрытие, защищающее от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов.

Световые проемы кабины должны быть выполнены 
из травмобезопасного (безосколочного) стекла.

У мостовых двухбалочных и передвижных консольных грузоподъемных кранов и подвесных тележек, работающих в помещении, допускается применение открытой кабины со сплошным ограждением 
на высоту не менее 1000 мм от пола. При этом верхнее перекрытие может не устраиваться.

У мостовых однобалочных и подвесных грузоподъемных кранов ограждение кабины, предназначенной для работы сидя, может быть выполнено на высоту 700 мм.

При ограждении кабины на высоту до 1000 мм травмобезопасным (безосколочным) стеклом необходимо применять дополнительное ограждение ее металлической решеткой.

207. Кабины мостовых и передвижных консольных грузоподъемных кранов в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины 
и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм, должны иметь сплошное ограждение задней стенки и боковых сторон на высоту не менее 1800 мм.

Ограждение задней стороны кабины должно производиться 
во всю ширину, а боковые стороны должны иметь ограждение шириной не менее 400 мм со стороны, примыкающей к задней стенке.

208. Остекление кабины должно быть выполнено так, чтобы имелась возможность производить очистку стекол как изнутри, 
так и снаружи, или должно быть предусмотрено устройство 
для их очистки. Нижние стекла, на которые может встать крановщик, должны быть защищены решетками, способными выдержать его массу.

209. В кабинах грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе, должны быть установлены солнцезащитные щитки.

210. Дверь для входа в кабину должна быть распашной 
или раздвижной и с внутренней стороны должна быть оборудована запором.

Распашная дверь должна открываться внутрь кабины, 
за исключением стреловых самоходных кранов, а также при наличии перед входом в кабину тамбура или площадки с соответствующим ограждением; в этих случаях дверь кабины может открываться наружу.

Грузоподъемные краны, работающие на открытом воздухе, должны быть оснащены устройством для запирания двери снаружи при уходе крановщика с грузоподъемного крана. Вход в кабину через люк 
не разрешается.

211. Пол в кабине грузоподъемного крана с электрическим приводом должен иметь настил из неметаллических материалов, исключающих скольжение, и покрыт диэлектрическим ковриком. В кабинах с большой площадью пола коврики размером не менее 500 x 700 мм могут быть уложены только в местах обслуживания электрооборудования.

212. Кабины грузоподъемных кранов должны быть оборудованы стационарным сиденьем для крановщика, устроенным так, чтобы можно было сидя управлять грузоподъемным краном и вести наблюдение 
за грузом. Должна быть предусмотрена возможность регулировки положения сиденья по высоте и в горизонтальном продольном направлении для удобства работы и обслуживания аппаратов управления.

213. Кабина грузоподъемного крана должна быть выполнена 
и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха.

ГЛАВА 14

ТРЕБОВАНИЯ К  ПРОТИВОВЕСУ И БАЛЛАСТУ

214. Составные части противовеса и балласта должны быть надежно закреплены или заключены в кожух для предохранения их от падения 
и для исключения возможности изменения установленной массы.

В случаях применения в качестве противовеса или балласта мелких штучных грузов они должны быть помещены в металлический ящик. Конструкция ящика должна исключать выпадение груза и попадание 
в него атмосферных осадков.

215. Применять для противовеса или балласта песок, гравий, щебень 
не разрешается. На грузоподъемных кранах в качестве противовеса 
или балласта должны применяться инвентарные маркированные грузы, изготовление и укладка которых должны производиться по чертежам организации - изготовителя грузоподъемного крана.

ГЛАВА 15

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ

216. Легкодоступные, находящиеся в движении части грузоподъемного крана, представляющие опасность при эксплуатации, должны быть закрыты прочно укрепленными металлическими ограждениями. Защитные ограждения частей, нуждающихся в постоянном контроле и обслуживании, должны быть съемными.

Обязательному защитному ограждению подлежат:

зубчатые, цепные и червячные передачи;

муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах прохода;

барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика 
или в проходах, при этом ограждение барабанов не должно затруднять наблюдение за навивкой каната на барабан;

вал механизма передвижения крана мостового типа при частоте вращения 50 об/мин и более (при частоте вращения менее 50 об/мин этот вал должен быть огражден в месте расположения люка для выхода 
на галерею);

валы других механизмов грузоподъемного крана, если 
они расположены в местах, предназначенных для прохода работников, обслуживающих грузоподъемный кран;

канатные блоки крюковой подвески.

217. Ходовые колеса грузоподъемных кранов, передвигающихся 
по крановому пути (за исключением железнодорожных грузоподъемных кранов), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Зазор между щитком и рельсом не должен превышать 10 мм.

218. Неизолированные токоведущие части электрооборудования кранов (в том числе выключателей, подающих питание на троллеи 
или на питающий кабель), расположенные в местах, не исключающих возможности прикосновения к ним, должны быть ограждены.

Контактные панели и ящики сопротивлений, с которых автоматически снимается напряжение при выходе в места 
их расположения, а также аппараты, установленные в аппаратных кабинах, запираемых на ключ, могут не ограждаться.

219. Главные троллеи, расположенные вдоль кранового пути, 
и их токоприемники должны быть недоступны для случайного к ним прикосновения с моста грузоподъемного крана, лестницы, посадочных площадок и других площадок, где могут находиться люди, что должно обеспечиваться соответствующим расположением проводов 
и токоприемников.

220. Троллеи, расположенные на грузоподъемном кране, 
не отключаемые контактом блокировки люка (троллеи грузоподъемного электромагнита, троллеи с напряжением более 42 В у грузоподъемных кранов с подвижной кабиной), должны быть ограждены или расположены между фермами моста грузоподъемного крана на расстоянии 1 м и более. Троллеи должны быть ограждены по всей длине и с торцов грузоподъемного крана.

221. В местах возможного соприкосновения грузовых канатов 
с главными или вспомогательными троллеями грузоподъемного крана должны быть установлены соответствующие защитные устройства.

ГЛАВА 16

ТРЕБОВАНИЯ К ГАЛЕРЕЯМ, ПЛОЩАДКАМ, ЛЕСТНИЦАМ

222. Грузоподъемный кран должен иметь удобный вход и доступ 
в кабину. У мостовых грузоподъемных кранов должен быть устроен 
и безопасный выход на тележку крана.

223. В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые грузоподъемные краны с группой классификации (режима) А6 и более, 
а также на эстакадах для грузоподъемных кранов (кроме однобалочных грузоподъемных кранов с электрическими талями) должны быть устроены галереи для прохода вдоль кранового пути с обеих сторон пролета.

Галереи для прохода вдоль кранового пути должны быть снабжены перилами со стороны пролета и с противоположной стороны 
при отсутствии стены. Галерея на открытой эстакаде может быть снабжена перилами только с наружной стороны (противоположной пролету).

Ширина прохода (в свету) по галерее должна быть не менее 500 мм, высота – не менее 1800 мм.

В местах расположения колонн должен быть обеспечен проход сбоку или в теле колонны шириной не менее 400 мм и высотой не менее 1800 мм. Оставлять у колонн не огражденный участок галереи 
не допускается.

При устройстве прохода внутри колонны за 1000 мм до подхода 
к ней ширина перехода по галерее должна быть уменьшена до ширины прохода в колонне. Каждая галерея должна иметь выходы на лестницы 
не реже чем через каждые 200 м.

224. У мостовых и передвижных консольных грузоподъемных кранов при наличии на грузоподъемном кране галереи, предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов, ширина свободного прохода по галерее должна быть:

у механизмов передвижения с центральным приводом –
не менее 500 мм;

у механизмов передвижения с раздельным приводом – 
не менее 400 мм.

У вышеуказанных грузоподъемных кранов на галерее, предназначенной для расположения троллеев, ширина прохода между перилами и поддерживающими троллеи устройствами, а также токосъемниками должна быть не менее 400 мм.

225. В случае отсутствия на грузоподъемном кране галерей 
и площадок, предназначенных для обслуживания механизмов, электрооборудования, приборов безопасности, должны быть предусмотрены ремонтные площадки, расположенные 
вне грузоподъемного крана.

У однобалочных мостовых грузоподъемных кранов и подвесных двухбалочных грузоподъемных кранов галереи или площадки 
на грузоподъемном кране не требуются, если имеется ремонтная площадка для грузоподъемного крана.

226. Ремонтные площадки должны обеспечивать удобный 
и безопасный доступ к механизмам и электрооборудованию.

При расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей грузоподъемного крана менее 1800 мм дверь входа на ремонтную площадку должна быть оборудована запором и автоматической электроблокировкой, снимающей напряжение с главных троллеев ремонтного участка.

227. Управляемые из кабины мостовые грузоподъемные краны (кроме однобалочных кранов с электрическими талями) должны быть оборудованы кабинами (площадками) для обслуживания главных троллеев и токоприемников, если они располагаются ниже настила галереи грузоподъемного крана.

Люк для входа с настила моста в кабину для обслуживания главных троллеев должен быть снабжен крышкой с устройством для запирания 
ее на замок.

Кабина для обслуживания главных троллеев должна быть ограждена перилами высотой не менее 1000 мм со сплошной зашивкой понизу 
на высоту 100 мм.

228. При устройстве в настилах галерей и площадок люков для входа их размер следует принимать не менее 500 x 500 мм; люк должен быть оборудован легко и удобно открывающейся крышкой.

Угол между подъемной крышкой люка в открытом положении 
и настилом должен быть не более 75°.

229. Для входа в кабину управления мостового, передвижного консольного грузоподъемного крана, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути, должна устраиваться посадочная площадка со стационарной лестницей.

Расстояние от пола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 
1800 мм. Пол посадочной площадки должен быть расположен на одном уровне с полом кабины или тамбура (при наличии перед кабиной тамбура). Зазор между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке грузоподъемного крана возле посадочной площадки должен быть не менее 60 мм и не более 150 мм.

Допускается устройство посадочной площадки ниже уровня пола кабины, но не более чем на 250 мм в тех случаях, когда при расположении посадочной площадки на одном уровне с полом кабины не может быть выдержан габарит по высоте (1800 мм), а также при расположении посадочной площадки в конце кранового пути в торце здания 
и невозможности соблюдения указанного зазора между порогом кабины 
и посадочной площадкой.

При устройстве посадочной площадки в конце кранового пути ниже уровня пола кабины допускается наезд кабины на посадочную площадку (но не более чем на 400 мм) при полностью сжатых буферах. При этом зазор между посадочной площадкой и нижней частью кабины 
(по вертикали) должен быть в пределах 100 – 250 мм, между кабиной 
и ограждением посадочной площадки - в пределах 400 – 450 мм, 
со стороны входа в кабину – в пределах 700 – 750 мм.

230. Вход в кабину управления мостового грузоподъемного крана через мост допускается лишь в тех случаях, когда непосредственная посадка в кабину невозможна по конструктивным или производственным причинам. В этом случае вход на грузоподъемный кран должен устраиваться в специально отведенном для этого месте через дверь 
в ограждении моста, оборудованную электрической блокировкой 
и звуковой сигнализацией.

У магнитных грузоподъемных кранов вход в кабину управления через мост не допускается, кроме тех случаев, когда троллеи, питающие грузоподъемный электромагнит, ограждены или расположены 
в недоступном для соприкосновения месте.

231. Настил галерей, площадок и проходов должен быть выполнен из металла или других прочных материалов, отвечающих требованиям настоящих Правил и технических условий на изготовление грузоподъемных кранов. Настил должен устраиваться по всей длине 
и ширине галереи или площадки.

Металлический настил должен быть выполнен так, чтобы исключить возможность скольжения ног (стальные просечно-вытяжные, рифленые листы). В случае применения настилов с отверстиями один из размеров отверстия не должен превышать 20 мм.

232. Галереи, площадки, проходы и лестницы, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся 
под напряжением, независимо от наличия блокировок входа должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к троллеям 
или неизолированным проводам.

233. Площадки и галереи, предназначенные для доступа 
и обслуживания грузоподъемных кранов, концевые балки кранов мостового типа должны быть ограждены перилами высотой не менее 
1000 мм с устройством сплошного ограждения понизу на высоту 100 мм 
и промежуточной связью, расположенной посередине проема.

Перила и ограждения понизу должны также устанавливаться 
с торцевых сторон тележки грузоподъемных кранов мостового типа, 
а при отсутствии галереи - вдоль моста грузоподъемного крана 
и с продольных сторон тележки.

Высота перил на концевой балке и тележке мостового 
или передвижного консольного грузоподъемного крана может быть уменьшена до 800 мм, если габариты здания не позволяют установить перила высотой 1000 мм.

Стойки на посадочной площадке, к которым крепятся перила 
или конструкции крепления посадочной площадки, расположенные 
на высоте более 1000 мм от ее настила, должны отстоять от кабины 
не менее чем на 400 мм.

Концевые балки и грузовые тележки грузоподъемных кранов мостового типа, у которых механизмом подъема является электрическая таль, перилами и ограждениями могут не оснащаться.

234. У портальных грузоподъемных кранов должен быть обеспечен безопасный вход с лестницы портала на площадку, расположенную вокруг оголовка портала, при любом положении поворотной части грузоподъемного крана.

Высота от настила этой площадки до нижних выступающих элементов поворотной части должна быть не менее 1800 мм. Вход 
с портала на поворотную часть грузоподъемного крана должен быть возможен при любом положении поворотной части.

235. Лестницы для доступа с пола на площадки и галереи грузоподъемных кранов мостового типа, башенных и портальных грузоподъемных кранов должны быть шириной не менее 600 мм. Ширина лестниц, расположенных на грузоподъемном кране, за исключением лестниц высотой не более 1500 мм, должна быть не менее 500 мм.

Лестницы высотой 1500 мм и менее, расположенные 
на грузоподъемном кране, а также лестницы для входа из кабины 
на галерею грузоподъемного крана мостового типа или передвижного консольного могут выполняться шириной не менее 350 мм.

236. Расстояние между ступенями должно составлять не более 
300 мм для крутонаклонных лестниц, 250 мм – для наклонных посадочных лестниц и 200 мм – для наклонных посадочных лестниц башенных грузоподъемных кранов.

Шаг ступеней должен быть выдержан по всей высоте лестницы. Ступени вертикальных и крутонаклонных лестниц должны находиться 
от металлоконструкций грузоподъемного крана на расстоянии не менее чем 150 мм.

237. Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки и галереи для прохода кранового пути должны быть расположены так, чтобы исключить возможность защемления находящихся на них людей движущимся грузоподъемным краном 
или его кабиной.

238. Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм относительно ступеней и иметь плоские металлические ступени шириной не менее 150 мм, исключающие возможность скольжения.

239. На вертикальных и крутонаклонных лестницах должны быть устроены, начиная с высоты 2500 мм от основания лестницы, ограждения в виде дуг. Дуги должны располагаться на расстоянии не более 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами.

Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 700 мм 
и не более 800 мм при радиусе дуги 350 – 400 мм. Ограждение в виде дуг не требуется, если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 900 x 900 мм или трубчатой башни диаметром не более 1000 мм.

Устройство крутонаклонных лестниц над люками не допускается. При высоте лестниц более 10 м через каждые 6 – 8 м должны быть устроены площадки. При расположении лестниц внутри трубчатой башни такие площадки могут не устраиваться.

240. Лестницы для входа на площадки для обслуживания стреловых самоходных грузоподъемных кранов должны быть стационарными, складными (выдвижными) с высотой поручней при входе на площадку 
не менее 750 мм.

Поручни должны быть покрыты малотеплопроводным материалом.

Ступени должны быть шириной не менее 320 мм с шагом 
от 250 до 400 мм. Высота от поверхности земли или площадки до первой ступеньки должна быть не более 400 мм.

241. Монтажные и эвакуационные лестницы грузоподъемных кранов должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Правилах.

ГЛАВА 17

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОЗАХВАТНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ И ТАРЕ

242. К грузозахватным приспособлениям относятся стропы, траверсы, захваты, грейферы (в случае навешивания на крюк грузоподъемного крана).

Стропы бывают следующих видов:

канатные, изготовляемые из стальных канатов;

цепные, изготовляемые из круглозвенных цепей;

текстильные, изготовляемые из синтетических канатов и лент.

243. Расчет стропов должен выполняться с учетом числа ветвей 
и угла их наклона к вертикали.

При расчете стропов общего назначения, имеющих несколько ветвей, расчетный угол между ними должен приниматься равным 90°, 
а при расчете стропов, предназначенных для подвешивания заранее известного груза, в качестве расчетных углов между ветвями стропов могут быть приняты фактические углы, отличные от 90°.

Расчетную нагрузку отдельной ветви назначают из условия равномерного натяжения каждой из ветвей.

244. При проектировании канатных стропов должны использоваться стальные канаты крестовой свивки, а при проектировании цепных 
стропов – круглозвенные цепи.

245. Расчет ветвей стропа производят на растяжение по формуле

F0 ≥ S ∙ K,

где F0 – разрывное усилие каната в целом, цепи, ленты в ньютонах, принимаемое по стандарту или техническому условию;

S – расчетное натяжение ветви стропа в ньютонах;

K – коэффициент запаса прочности, принимаемый для канатных строп, – не менее 6, для цепных строп – не менее 4, для строп 
из пеньковых, хлопчатобумажных или синтетических материалов – 
не менее 7.

246. Петля стропа, сопряженная с кольцами, крюками и другими деталями, должны выполняться с применением коуша путем заплетки свободного конца каната или установки зажимов. Корпуса втулок 
и клиньев, не должны иметь острых кромок, о которые может перетираться канат.

247. Выбор материалов при проектировании грузозахватных приспособлений должен производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего состояния крана, нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды.

248. При проектировании съемных моторных грейферов или других грузозахватных приспособлений для грузоподъемных кранов мостового типа, поворот которых в вертикальной плоскости в процессе эксплуатации недопустим, должна быть обеспечена фиксация грузозахватного приспособления относительно корпуса крюковой подвески.

249. Тара, используемая для механизированной погрузки и разгрузки с применением грузоподъемных кранов, должна соответствовать требованиям, изложенным в настоящих Правилах и техническим условиям на ее изготовление, разработанным 
организацией-изготовителем.

ГЛАВА 18

ТРЕБОВАНИЯ К КРАНОВОМУ ПУТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА

250. В проекте кранового пути должны содержаться следующие основные сведения:

тип рельсов и допустимая нагрузка на рельс от колеса грузоподъемного крана;

тип, сечение и длина шпал;

расстояние между шпалами;

способ крепления рельсов между собой и к шпалам;

наличие подкладок между рельсами и шпалами, конструкция подкладок и способ их установки;

зазор между рельсами в стыках;

материал и размер балластного слоя;

минимальный допустимый радиус кривой на криволинейных участках пути;

предельно допустимые величины общего продольного уклона, упругой просадки под колесами и допуски на ширину колеи и на разность отметок головок рельсов;

конструкция тупиковых упоров;

устройство заземления кранового пути.

Крановый путь (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути подвесных грузовых тележек и электрических талей, оборудованные стрелками или поворотными кругами, а также места перехода крана или его тележки с одного пути на другой должны отвечать следующим требованиям:

обеспечивать плавный, без заеданий проезд;

быть оборудованными замками с электрической блокировкой, исключающей переезд при незапертом замке;

иметь автоматически включаемую блокировку, исключающую сход тележки (электрической тали) с рельса при выезде ее на консоль расстыкованного участка пути;

обеспечить управление переводом стрелки или поворотного круга 
от сигнала системы управления тележкой (электрической талью);

быть оборудованными единым выключателем для подачи напряжения на троллеи тележки (электрической тали), на механизмы управления стрелок и электрические аппараты блокировочных устройств.

251. Рельсы грузоподъемных кранов и грузовых тележек должны быть закреплены так, чтобы при передвижении и работе грузоподъемного крана или тележки исключалось их поперечное и продольное смещение. При креплении рельсов посредством сварки должна быть исключена возможность их тепловой деформации.

252. Переезд подвижного транспорта через пути козловых 
и башенных кранов допускается в исключительных случаях, когда их объезд невозможен. В этом случае владелец грузоподъемного крана обязан разработать меры безопасности с учетом интенсивности работы грузоподъемных кранов и движения транспорта.

253. Пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов 
с рельсовыми путями заводского транспорта может быть допущено 
в отдельных обоснованных случаях после разработки мероприятий 
по предупреждению столкновений работающих кранов с подвижным составом.

Пересечение пути портального крана с железнодорожными путями должно выполняться по проекту, разработанному специализированной организацией.

254. Предельные величины отклонений кранового пути 
от проектного положения не должны превышать величин, указанных 
в приложении 12.

255. При наличии на месте устройства крановых путей проложенных ранее подземных коммуникаций, выполненных без учета последующего устройства над ними рельсового пути, должен быть произведен их расчет с целью предупреждения повреждения этих коммуникаций 
и при необходимости разработан проект их перекрытия.

256. В проекте кранового пути должен быть указан участок 
для стоянки грузоподъемного крана в нерабочем состоянии.

257. Владелец грузоподъемного крана обеспечивает проведение проверки состояния кранового пути и измерение сопротивления его заземления.

ГЛАВА 19

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРАНАМ-МАНИПУЛЯТОРАМ, КРАНАМ-ШТАБЕЛЕРАМ МОСТОВЫМ, КРАНАМ КАБЕЛЬНОГО ТИПА, ПОДЪЕМНИКАМ КРАНОВЫМ

258. Применение фрикционных и кулачковых муфт на грузовых лебедках кранов-манипуляторов не допускается.

259. Ручные удлинители стрелового оборудования кранов-манипуляторов должны иметь надежное устройство для их фиксации 
от самопроизвольного движения при работе и транспортировании 
кранов-манипуляторов.

260. В сдвоенных полиспастах механизмов подъема 
и телескопирования кранов-манипуляторов установка уравнительного блока или рычага обязательна.

Допускается применение в качестве уравнительного устройства неподвижного сектора с профилем, повторяющим ручей канатного блока, причем угол сектора и его установка должны обеспечивать сход с него каната без перегибов.

261. Комплектующие агрегаты гидрооборудования крана-манипулятора должны иметь паспорт или другой документ, подтверждающий их качество.

262. Сменные грузозахватные органы с гидроприводом крана-манипулятора должны иметь устройство (по техническим условиям) 
для подключения (отключения) их к гидромагистралям 
крана-манипулятора.

263. Допускается не устанавливать тормоза на реечные механизмы поворота крана-манипулятора. Червячные передачи не должны применяться в качестве тормоза. В обоснованных случаях допускается установка дополнительного тормоза для плавного торможения.

264. Ходовые колеса должны быть двухребордными. Применение безребордных или одноребордных колес допускается при наличии устройств, исключающих сход колеса с рельсов.

265. На кранах-манипуляторах с подъемной кабиной должно быть установлено устройство, предотвращающее рабочие движения и подъем (опускание) кабины при незакрытой на запор двери.

266. Краны-манипуляторы для предупреждения их разрушения 
и (или) опрокидывания должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (ограничителем грузового момента), автоматически отключающими механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 10 %.

267. Необходимость установки на кран-манипулятор кабины управления определяется техническим заданием.

Кабины и пульты управления должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

Для самоходных кранов-манипуляторов минимальные внутренние размеры кабины должны составлять: высота – 1800 мм, ширина – 920 мм, длина в зоне управления – 1500 мм. В обоснованных случаях допускается уменьшить высоту кабины до 1450 мм, ширину до 700 мм, длину в зоне рычагов управления до 1100 мм.

268. Все пульты управления крана-манипулятора независимо от типа привода должны быть оборудованы кнопкой звукового сигнала.

269. Кресло машиниста крана (крановщика) крана-манипулятора, расположенное на высоте (для кранов-манипуляторов без кабины), должно иметь умягченное, теплоизолирующее и непромокаемое (моющееся) покрытие как непосредственно на сиденье и спинке, 
так и на подлокотниках. В транспортном положении кресло должно быть установлено так, чтобы на его поверхности не скапливалась влага (атмосферные осадки). Несущие металлоконструкции кресла 
и его крепления к крану-манипулятору должны выдерживать вертикальную нагрузку 1600 Н, действующую на горизонтальную поверхность сиденья без образования остаточных деформаций. Регулировка сиденья по горизонтали должна осуществляться 
без применения какого-либо инструмента.

270. Грузовые тележки кранов-штабелеров должны быть оборудованы обратными подхватами, препятствующими отрыву колес тележки при наезде колонны или захвата на препятствие. Для кранов-штабелеров грузоподъемностью более 2 т и кранов-штабелеров, управляемых из кабины, подхваты должны включать устройства, обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки.

271. Краны-штабелеры должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности, слабины грузового каната, а также двумя срабатывающими последовательно ограничителями высоты подъема захвата.

272. Кабина управления крана-манипулятора должна быть закрытой с распашной дверью и оборудована ловителями, срабатывающими 
от ограничителя скорости опускания кабины. Канат ограничителя скорости опускания кабины должен быть снабжен блокировкой, 
не допускающей ослабления его натяжения.

273. Внутренние размеры кабины крана-манипулятора должны быть не менее: высота – 1800 мм, глубина – 800 мм, ширина – 800 мм. 
В рабочей зоне оператора в кабине не должно быть подъемных стекол 
и фрамуг.

274. Кабина крана-манипулятора должна перемещаться 
по специальным направляющим собственным механизмом подъема 
или механизмом подъема грузового захвата. Посадка в кабину и выход 
из нее должны осуществляться только в нижнем положении кабины. 
При этом расстояние по вертикали от пола кабины до пола помещения 
не должно превышать 250 мм.

275. У кранов-штабелеров должны быть предусмотрены блокировки, не допускающие включения механизмов при:

незапертой двери кабины;

ослаблении натяжения каната ограничителя скорости опускания кабины;

срабатывании любого из двух ограничителей высоты подъема захвата;

срабатывании ловителей кабины;

срабатывании ограничителя слабины грузового каната;

срабатывании ограничителя грузоподъемности;

отрыве колес тележки от рельсов, вызванном наездом 
на препятствие колонны, захвата или груза.

276. При управлении краном-штабелером с пола подвесной пульт должен крепиться на неповоротной части грузовой тележки.

277. При установке кранов-штабелеров должны быть выполнены следующие условия:

расстояние по вертикали от пола или от верха платформы транспортных средств до нижней точки не выдвижной части колонны должно быть не менее 100 мм;

расстояние по вертикали от нижней точки моста грузоподъемного крана до верха стеллажей, расположенных в зоне работы крана, должно быть не менее 100 мм;

при работе грузоподъемных кранов в проходах между стеллажами боковые зазоры между частями грузоподъемного крана, находящимися 
в проходе (грузом на захвате), должны быть не менее:

150 мм на каждую сторону – при работе с грузами на стандартных поддонах, а также при длине груза до 4 м (для кранов-штабелеров грузоподъемностью до 1 т и кранов-штабелеров, управляемых с пола 
при работе с грузами на стандартных поддонах, допускается 75 мм 
на каждую сторону);

200 мм на каждую сторону – при длине груза от 4 до 6 м;

300 мм на каждую сторону – при длине груза более 6 м.

278. В зоне работы крана-штабелера присутствие людей 
не допускается (кроме оператора при управлении с пола). Транспортные средства, въезжающие в зону работы крана-штабелера, должны располагаться на специально обозначенной площадке.

279. Коэффициент устойчивости передвижных не качающихся опор грузоподъемных кранов кабельного типа в любом направлении с учетом всех основных и дополнительных нагрузок (сил инерции, ветровой нагрузки, массы снега, усилий от забегания одной из опор) при наиболее неблагоприятной их комбинации должен быть не менее 1,3.

Коэффициент устойчивости качающихся опор в плоскости, перпендикулярной несущим канатам, должен быть не менее 1,3, 
а в других плоскостях – не менее величин, установленных 
в эксплуатационной документации.

280. Грузоподъемный кран кабельного типа должен быть оборудован устройством, автоматически останавливающим механизмы передвижения опор в случае забегания одной из них по отношению 
к другой на величину, превышающую установленный проектный показатель.

281. Грузоподъемный кран кабельного типа должен быть оснащен ограничителем грузоподъемности, срабатывающим при превышении грузоподъемности не более чем на 25 %. После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно только опускание груза.

282. Грузоподъемные краны кабельного типа с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром, подающим звуковой сигнал при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте.

283. Передвижной грузоподъемный кран кабельного типа при работе на одном месте должен быть укреплен ручными захватами. Грузоподъемные краны, при работе которых требуется частое 
их передвижение, могут во время работы на захваты не устанавливаться, но в случае прекращения работы они должны быть укреплены захватами.

284. В кабине грузоподъемного крана кабельного типа должны быть установлены указатели положения грузозахватного органа по высоте 
и вдоль пролета, а также указатель открытого или закрытого положения грейфера.

Эти указатели должны допускать возможность регулировки шкалы для снятия накапливающихся погрешностей.

285. Механизмы подъема, а также замыкания грейфера грейферных кранов должны иметь устройства (концевые выключатели), автоматически останавливающие их при:

подъеме, когда расстояние между буферами грейфера и грузовой тележкой достигнет 1 м;

опускании, когда на барабане останутся навитыми не менее 
трех витков каната.

286. Механизм передвижения грузовой тележки грузоподъемного крана кабельного типа должен быть оборудован устройством (концевым выключателем), автоматически останавливающим ее на расстоянии 
не менее 5 м от площадки опоры или полиспастной тележки. Допускается последующее передвижение грузовой тележки к площадкам опор 
или к полиспастной тележке на ревизионной (пониженной) скорости.

287. Грузовая тележка грузоподъемного крана кабельного типа должна быть устроена так, чтобы исключалось ее падение при поломке или сходе ходовых колес с несущего каната (канатов).

288. Грузозахватный орган (крюковая подвеска, грейфер) сверху 
и грузовая тележка снизу грузоподъемного крана кабельного типа должны иметь деревянные или другие упругие буфера, не позволяющие грузозахватному органу упереться в оборудование тележки.

289. Механизм передвижения грузовой тележки грузоподъемного крана кабельного типа должен обеспечить ревизионную (пониженную) скорость не более 0,5 м/с для осмотра и смазки канатов.

290. Тормоз механизма передвижения грузовой тележки грузоподъемного крана кабельного типа должен обеспечить тормозной момент с коэффициентом запаса торможения не менее 1,25.

291. Диаметр канатоведущего шкива механизма передвижения грузовой тележки грузоподъемного крана кабельного типа должен быть 
не менее 60 диаметров каната. Коэффициент сцепления каната 
с канатоведущим шкивом при расчете на статическую нагрузку должен быть не менее 1,5, а с учетом динамических нагрузок – не менее 1,25.

292. Проезд на грузовой тележке грузоподъемного крана кабельного типа разрешается только работникам, выполняющим ремонтные работы. Такая работа должна выполняться по наряду-допуску.

293. Машинное помещение грузоподъемных кранов кабельного типа должно отвечать следующим требованиям:

высота помещения должна устанавливаться с учетом размещения над основным оборудованием крана необходимых подъемных устройств;

расстояние от стен помещения до лебедок и между лебедками должно быть не менее 800 мм; для мостовых кабельных кранов допускается уменьшение расстояния между стеной помещения и лебедкой до 200 мм при условии обеспечения безопасного прохода к узлам лебедки при их обслуживании;

размеры дверей помещения должны позволять перемещение через них всех неразъемных элементов оборудования: высота дверей должна быть не менее 1800 мм.

294. Кабина управления, машинное помещение, головки башен грузоподъемного крана кабельного типа должны быть снабжены телефонной связью, позволяющей осуществлять одновременную связь 
со всеми пунктами.

295. В машинном помещении, в кабине управления и на опорах грузоподъемного крана кабельного типа должны быть вывешены таблички с указанием грузоподъемности грузоподъемного крана, регистрационного номера и даты следующего испытания.

296. Для осмотра несущих канатов и поддержек в пролете грузоподъемного крана кабельного типа грузовые тележки должны быть снабжены площадками.

Площадки должны быть шириной не менее 750 мм с перилами высотой 1200 мм, двумя промежуточными продольными связями (прутьями) и со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм. Места входа на площадку должны иметь жесткие ограждения с запором, 
не допускающим произвольного его открывания.

297. На опорах грузоподъемного крана кабельного типа должны быть устроены площадки для подтяжки несущих канатов, обслуживания оборудования и входа на грузовую тележку. Ширина площадки должна быть не менее 1000 мм, а ограждение должно соответствовать требованиям настоящих Правил.

298. Грузоподъемные краны кабельного типа с качающимися опорами должны быть оборудованы специальными площадками 
и монтажными блоками для посадки противовеса качающейся башни. Площадки должны быть рассчитаны на нагрузку от веса опоры 
при снятых несущих канатах.

299. Несущие канаты грузоподъемного крана кабельного типа должны быть закрытой конструкции. Сращивание концов несущих канатов не допускается. На крюковых кранах, предназначенных 
для монтажных работ, в качестве несущих канатов допускается применять многорядные канаты с металлическим сердечником.

300. Для подъемных и тяговых канатов грузоподъемного крана кабельного типа следует применять канаты двойной свивки с сердечником из волокнистого материала.

Подъемные канаты должны быть крестовой свивки. Допускается применение канатов односторонней свивки, если раскручивание каната или завивка ветвей полиспаста исключены.

Для тяговых канатов передвижения грузовой тележки, поддержек опор предпочтительно применение канатов односторонней свивки.

Минимальные значения коэффициентов использования канатов Zp при проектировании, а также перед установкой канатов на кран должны приниматься согласно таблице 1 приложения 13.

301. Устройство для крепления несущего каната на опорах грузоподъемного крана кабельного типа должно быть шарнирным, позволяющим регулировать натяжение каната. При применении нескольких несущих канатов должно быть обеспечено равномерное натяжение канатов.

302. Несущий канат грузоподъемного крана кабельного типа следует крепить в муфте клиньями или заливкой металлическим сплавом.

На грузоподъемных кранах с переменным пролетом допускается крепление несущего каната зажимами; при этом крепление должно быть рассчитано на усилие, равное разрывному усилию каната в целом.

303. Диаметр барабанов и направляющих блоков для грузовых, тяговых и грейферных (поддерживающих и замыкающих) канатов грузоподъемного крана кабельного типа должен определяться по формуле

D >= h x d,

где D – диаметр барабана или блока, измеренный по средней линии каната, мм;

d – диаметр каната, мм;

h – коэффициент выбора диаметра барабана, блока согласно 
таблицы 2 приложения 14 к настоящим Правилам.

304. Подъемные, тяговые канаты, канаты для подвески кулачковых поддержек и канаты для подвески электрических кабелей грузоподъемного крана кабельного типа должны быть цельными 
(без сращенных участков). В отдельных случаях по проекту и технологии, разработанным специализированной организацией, допускается 
сращивание канатов. Длина сращиваемых участков должна составлять 
не менее 1000 диаметров каната.

305. Несущие канаты закрытой конструкции, а также канаты двойной свивки грузоподъемного крана кабельного типа бракуют 
в соответствии с руководством по эксплуатации крана. Несущие канаты подлежат замене также в тех случаях, когда оборваны рядом две смежные проволоки наружного слоя.

При прекращении работы грузоподъемного крана с качающейся опорой из-за износа несущих канатов последняя должна быть установлена на монтажный фундамент.

306. Расчет канатов и блоков подъемника кранового должен производиться исходя из группы классификации (режима) М 8.

307. Лебедка подъемника кранового должна быть снабжена тормозом нормально закрытого типа. Коэффициент запаса торможения должен быть не менее 2.

308. На посадочных площадках подъемника кранового должно быть предусмотрено ограждение, исключающее попадание человека в зону работы подъемника.

309. На внутренней стенке кабины подъемника кранового и у двери шахты должны быть установлены таблички с изложением основных правил эксплуатации подъемника.

310. Управление подъемником крановым при монтаже грузоподъемного крана (если это предусмотрено эксплуатационными документами) и при испытаниях подъемника должно осуществляться 
с выносного пульта.

РАЗДЕЛ III

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

ГЛАВА 20

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

311. Установка грузоподъемных кранов должна производиться 
в соответствии требованиями, изложенными в эксплуатационной документации организации-изготовителя грузоподъемного крана, 
с проектами производства работ и настоящими Правилами.

312. Грузоподъемные краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения поднятого груза 
не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава и других препятствий.

313. В зданиях и других местах, где устанавливаются грузоподъемные краны, должна быть предусмотрена возможность испытания их грузом или специальным приспособлением.

314. При установке грузоподъемных кранов, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен свободный проход для работника, управляющего грузоподъемным краном и (или) сопровождающего перемещаемый грузоподъемным краном груз.

315. Установка грузоподъемных кранов, у которых грузозахватным органом является грузоподъемный электромагнит, над производственными или другими помещениями не разрешается.

316. Установка кранов, передвигающихся по надземному крановому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований:

расстояние от верхней точки грузоподъемного крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, должно быть не менее 100 мм;

расстояние от настила площадок и галереи крана мостового опорного, за исключением настила концевых балок и тележек, 
до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки грузоподъемного крана, работающего ярусом выше, должно быть 
не менее 1800 мм;

расстояние от выступающих частей торцов грузоподъемного крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние устанавливается при симметричном расположении колес грузоподъемного крана относительно рельса;

расстояние от нижней точки грузоподъемного крана (не считая грузозахватного органа) до пола или площадок, на которых во время работы грузоподъемного крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта грузоподъемного крана), должно быть не менее 2000 мм. Расстояние между нижней габаритной точкой кабины грузоподъемного крана и полом цеха должно быть не менее 
2000 мм;

расстояние от нижних выступающих частей грузоподъемного крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия грузоподъемного крана оборудования должно быть не менее 400 мм;

расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений 
и других предметов, относительно которых кабина передвигается, должно быть не менее 400 мм.

317. Установка грузоподъемных кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) 
в перекрытии допускается лишь при расположении одного помещения непосредственно над другим.

Люк в перекрытии должен иметь постоянное ограждение высотой 
не менее 1000 мм со сплошным ограждением понизу на высоту 100 мм 
с обязательным устройством световой сигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза над люком, 
так и об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающих нахождение людей под перемещаемым грузом.

318. Установка электрических талей и монорельсовых тележек 
с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором грузоподъемный кран не сопровождается машинистом крана  (крановщиком) или оператором механизированных и автоматизированных складов, должна исключить возможность задевания грузом элементов здания, оборудования, штабелей грузов.

На пути следования грузоподъемного крана должно быть исключено нахождение людей; над проезжей частью и над проходами для людей должны быть установлены предохранительные перекрытия, способные выдержать падающий груз.

319. Расстояние по горизонтали между выступающими частями грузоподъемного крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм – не менее 400 мм.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса 
или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, 
до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

320. Установка грузоподъемных кранов, передвигающихся 
по крановому пути в охранной зоне воздушных линий электропередачи, должна быть согласована с владельцем линии. Разрешение владельца воздушной линии электропередачи на такую установку для выполнения строительно-монтажных работ должно храниться вместе с проектом производства работ, а в других случаях – в паспорте грузоподъемного крана.

321. Установка стрелового самоходного грузоподъемного крана должна производиться на спланированной и подготовленной 
в соответствии с проектом производства работ (технологической документацией) площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать грузоподъемный кран для работы на свеженасыпанном 
не утрамбованном грунте, на бетонное основание, надежность которого 
не проверена, на крышке люков или коммуникациях, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разрешается.

322. Установка стрелового самоходного грузоподъемного крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью грузоподъемного крана при любом его положении 
и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло 
не менее 1000 мм.

323. При необходимости установки стрелового самоходного 
или железнодорожного грузоподъемного крана на выносные опоры 
он должен быть установлен на все имеющиеся выносные опоры. 
Под опоры должны быть подложены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под выносные опоры грузоподъемного крана для твердых покрытий и грунтов должны являться его инвентарной принадлежностью. Для других типов грунтов подкладки должны изготавливаться 
и находиться на месте производства работ. Наличие и тип подкладок должны устанавливаться проектом производства работ (технологической документацией).

324. Стреловые самоходные грузоподъемные краны на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний согласно приложению 15. При глубине котлована более 5 м 
и при невозможности соблюдения расстояний, указанных в приложении 15, откос должен быть укреплен в соответствии с проектом производства работ.

325. Установка грузоподъемных кранов для выполнения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе 
над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц 
или в стесненных условиях, на опасных производственных объектах, должна осуществляться в соответствии с проектом производства работ, 
в котором должны предусматриваться:

соответствие устанавливаемых грузоподъемных кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема 
и вылету стрелы;

обеспечение безопасных условий, расстояний от сетей и воздушных электрических линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам складирования строительных деталей 
и материалов;

условия установки и работы грузоподъемных кранов вблизи откосов котлованов;

способ укрепления котлована (при необходимости);

условия безопасной работы нескольких грузоподъемных кранов, зоны работы которых перекрываются и (или) устанавливаемых на одном объекте, одном пути и на параллельных путях;

перечень применяемых на данном объекте строительства, цеху, производственной площадке приспособлений для грузоподъемных операций и тары, графические изображения схем строповки грузов;

места и габариты складирования грузов, подъездные пути;

условия установки грузоподъемного крана в соответствии 
с характером покрытия (грунтов) на месте производства работ краном.

326. Правильность установки стрелового самоходного, железнодорожного, быстромонтируемого грузоподъемного крана на месте производства работ на соответствие условиям производства работ, требованиям проекта производства работ (технологической документации) и настоящим Правилам проверяет специалист, ответственный 
за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, либо работник службы промышленной безопасности (инженер 
по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) производителя работ.

Результаты проведенной проверки и решение на выполнение производства работ вышеуказанные специалисты заносят в вахтенный журнал, который ведется по форме согласно приложению 16.

ГЛАВА 21

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ.

327. В субъекте промышленной безопасности для организации 
и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, разрабатывается Положение о порядке организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности (далее – Положение о производственном контроле).

Положение о производственном контроле разрабатывается 
на основании Примерного положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 № 37.

328. Руководитель субъекта промышленной безопасности 
для организации эксплуатации грузоподъемных кранов, указанных 
в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, и содержания 
их в исправном состоянии назначает локальным правовым актом:

для обеспечения содержания в технически исправном состоянии грузоподъемных кранов, технических устройств – специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии;

для обеспечения безопасного производства работ грузоподъемными кранами – специалистов, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Специалист, ответственный за безопасное производство работ кранами назначается в каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ, в каждой смене из числа мастеров, производителей работ, начальников цехов, участков и других руководителей и специалистов. На складах материалов и других складских участках в качестве специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами, могут быть назначены заведующие складами;

для производства работ (использования по назначению), управления грузоподъемными кранами, строповки грузов – машиниста крана (крановщика), стропальщиков;

для выполнения работ по обслуживанию грузоподъемных кранов, технических устройств – работников, имеющих соответствующие выполняемой работе профессии (слесарей, наладчиков, электриков, рабочих других профессий (при необходимости));

для обеспечения проведения проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности – комиссию для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с Инструкцией о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 6 июля 2016 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2016, 8/31191).

329. Для обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в субъекте промышленной безопасности выполняются следующие мероприятия:

устанавливается порядок периодических осмотров, обслуживания 
и ремонта грузоподъемных кранов, крановых путей, приспособлений 
для грузоподъемных операций;

устанавливается порядок проведения в субъекте промышленной безопасности проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности, необходимость подготовки по вопросам промышленной безопасности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию;

разрабатываются в соответствии с настоящими Правилами 
и требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации организации-изготовителя грузоподъемных кранов, инструкции для ответственных специалистов и инструкции по ведению работ для работников, имеющих рабочую профессию, журналы, технологическая документация, проекты производства работ грузоподъемными кранами, технические условия 
на погрузку и разгрузку, схемы строповки, складирования грузов и другие регламенты по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

обеспечивается снабжение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, лиц, ответственных за ведение работ, работников настоящими Правилами, инструкциями, технологической документацией, техническими условиями на погрузку и разгрузку, схемами строповки, складирования грузов, проектами производства работ грузоподъемными кранами и другими регламентами по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

обеспечивается выполнение работниками субъекта промышленной безопасности требований настоящих Правил и инструкций (инструкций 
по ведению работ);

осуществляется информирование Госпромнадзора в соответствии 
с Инструкцией о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 33 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/31183).

330. Номер, дата приказа о назначении специалиста, ответственного 
за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, а также 
его должность, фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется) и подпись должны содержаться в паспорте грузоподъемного крана. Эти сведения должны заноситься в паспорт до регистрации грузоподъемного крана в Госпромнадзоре, а также каждый раз после назначения специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

331. Индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем грузоподъемного крана, вправе привлекать по договору и возложить обязанности специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами на работников других организаций, имеющих соответствующую подготовку и прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

332. Субъект промышленной безопасности, являющийся владельцем трех и менее грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, выполнение обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами, может возлагать на одного работника, имеющего соответствующую подготовку и прошедшего проверку знаний 
по вопросам промышленной безопасности.

333. На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия инженера по промышленной безопасности (ответственного лица, 
на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), специалиста, ответственного 
за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, 
и специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами, выполнение их обязанностей должно быть возложено локальным правовым актом руководителя субъекта промышленной безопасности 
на должностных лиц субъекта промышленной безопасности, исполняющих их обязанности, прошедших подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с пунктом 6 Инструкции о порядке проверки знаний (без занесения сведений в паспорт грузоподъемного крана).

334. Допуск к работе работников субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующих грузоподъемные краны, указанные 
в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, оформляется локальным правовым актом руководителя субъекта промышленной безопасности.

335. К управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов, строповке грузов допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую выполняемой работе профессию, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

336. Управление грузоподъемным краном на колесном ходу, 
краном-манипулятором на колесном ходу, а также грузоподъемным краном, установленным на ином шасси, должно быть поручено водителю транспортного средства, имеющему соответствующее удостоверение 
на управление транспортным средством, и после получения им профессии в установленном порядке.

Машинисты кранов (крановщики) при работе с грузоподъемными кранами, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, стропальщики должны иметь во время выполнения работ удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов, выданное 
в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2016, 8/31191).

337. Численность и квалификация машинистов крана (крановщиков), стропальщиков, рабочих других профессий, осуществляющих использование по назначению, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов и технических устройств, определяется исходя 
из количества грузоподъемных кранов, их конструкции, объема 
и характера выполняемых работ, предусмотренных руководством 
по эксплуатации, и с учетом обеспечения безопасных условий монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта.

338. Машинисты кранов (крановщики) кранов, переводимые 
с грузоподъемного крана одного типа на грузоподъемный кран другого типа, к управлению которым они ранее не допускались (например, 
с башенного на мостовой или гусеничный краны), должны иметь соответствующую профессию.

Для перевода машинистов крана (крановщиков) с одного крана 
на другой того же типа, но другой модели, другого индекса или с другим приводом они должны быть ознакомлены с особенностями устройства 
и обслуживания грузоподъемного крана, получить практические навыки по управлению грузоподъемным краном.

339. Для обеспечения при обслуживании грузоподъемных кранов требований эксплуатационной документации организации-изготовителя грузоподъемных кранов владелец грузоподъемного крана обязан обеспечить работников инструкциями по ведению работ, определяющими их обязанности, порядок безопасного выполнения работ по обслуживанию грузоподъемных кранов, их права и ответственность.

Инструкции по ведению работ должны выдаваться работникам перед допуском их к работе под роспись.

340. Владельцам грузоподъемных кранов, приспособлений 
для грузоподъемных операций и тары следует установить такой порядок, чтобы работник вел наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотра, проверки действия и поддерживал его в исправном состоянии.

Машинист крана (крановщик) должен производить осмотр 
и проверки состояния грузоподъемного крана, металлоконструкций, электрооборудования, механизмов, узлов, крановых путей, заземляющих устройств, приборов и устройств безопасности, мест установки кранов перед началом работы, для чего владельцем грузоподъемных кранов должно быть выделено соответствующее время.

Результаты осмотра и проверки грузоподъемных кранов машинисты крана (крановщики) должны записывать в вахтенный журнал по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам.

Стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары перед их применением.

341. Регистрация (внесение изменений в документы, связанные 
с регистрацией) опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются грузоподъемные краны, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящих Правил, осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке регистрации опасных производственных объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613.

342. Регистрация (внесение изменений в документы, связанные 
с регистрацией) грузоподъемных кранов осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.08.2016, 5/42455).

Съемные грузозахватные приспособления и тара снабжаются индивидуальным номером и под этим номером учитываются 
их владельцем в журнале учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары по форме согласно приложению 17.

343. Ввод в эксплуатацию грузоподъемных кранов, указанных 
в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, осуществляется локальным правовым актом владельца грузоподъемного крана.

344. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемных кранов требуется в следующих случаях:

перед вводом в эксплуатацию (пуском в работу) вновь зарегистрированного грузоподъемного крана;

после проведения технического освидетельствования, реконструкции, модернизации грузоподъемного крана, капитального ремонта и (или) ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций грузоподъемного крана с применением сварки);

после проведения ежегодного контроля технического состояния грузоподъемного крана;

после монтажа, вызванного установкой грузоподъемного крана 
на новом месте;

после приостановления (запрета) эксплуатации грузоподъемного крана.

345. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана 
в случаях, указанных в пункте 344 осуществляет инженер 
по промышленной безопасности (ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), назначенный владельцем грузоподъемного крана. Допуск 
к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана может быть осуществлен при выполнении следующих условий:

в субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующем грузоподъемный кран, разработано и утверждено в установленном порядке положение о производственном контроле, производственный контроль организован и осуществляется, приказом (распоряжением) руководителя субъекта промышленной безопасности назначен прошедший проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке инженер по промышленной безопасности (ответственное лицо, 
на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности);

выполняются требования по обеспечению и организации содержания в исправном состоянии грузоподъемных кранов, указанные в пунктах 328, 329 настоящих Правил;

имеются положительные результаты годового контроля технического состояния грузоподъемного крана, или технического освидетельствования.

Допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана 
не разрешается при наличии нарушений, препятствующих его безопасной эксплуатации и производству работ, указанных в пункте 419 настоящих Правил. Выявленные нарушения требований промышленной безопасности указываются в паспорте грузоподъемного крана.

346. При допуске к эксплуатации (пуске в работу) башенных кранов, представитель заказчика и (или) производителя работ грузоподъемных кранов подтверждает письменно владельцу грузоподъемного крана 
о выполнении требований проекта производства работ (другой технологической документации) и готовности к производству работ 
с применением грузоподъемных кранов.

347. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного владельцу грузоподъемного крана в собранном виде, осуществляется на основании результатов испытания крана в организации-изготовителе и годового контроля технического состояния грузоподъемного крана, проведенного владельцем грузоподъемного крана.

348. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) гусеничных 
и пневмоколесных грузоподъемных кранов после перестановки 
их на новый объект осуществляется с учетом требований, изложенных 
в пункте 345 настоящих Правил, инженером по промышленной безопасности (ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), назначенным владельцем грузоподъемного крана, после проведения им осмотра места установки грузоподъемного крана, оценки их технического состояния и обеспечения безопасных условий их работы.

349. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана оформляется записью в паспорте грузоподъемного крана инженером 
по промышленной безопасности (ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), назначенным владельцем грузоподъемного крана.

Запись в паспорте о допуске к эксплуатации (пуске в работу) грузоподъемного крана  должна содержать следующие сведения:

сведения о выполнении условий, указанных в пункте 345 настоящих Правил;

сроки проведения следующего годового контроля технического состояния грузоподъемного крана;

решение о возможности эксплуатации грузоподъемного крана 
с указанием технических характеристик (в том числе грузоподъемности), с которыми допускается его работа.

350. При отсутствии необходимости в период эксплуатации грузоподъемного крана применения по назначения выполняются мероприятия по консервации грузоподъемного крана. Консервация грузоподъемного крана проводится в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации. При отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуатации указаний по проведению консервации владелец грузоподъемного крана разрабатывает перечень организационных и технических мероприятий, позволяющий защитить грузоподъемный кран от атмосферных и других вредных воздействий, 
а так же несанкционированного использования.

Срок консервации, порядок выполнения работ по консервации грузоподъемного крана определяет владелец грузоподъемного крана локальным правовым актом.

ГЛАВА 22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

351. Грузоподъемные краны до ввода в эксплуатацию и в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому освидетельствованию, годовому контролю технического состояния в целях подтверждения 
их соответствия требованиям паспортных данных, эксплуатационной документации и настоящих Правил.

Периодичность, сроки и объем проведения технического освидетельствования устанавливается организацией-изготовителем грузоподъемных кранов.

352. В случае, если организацией-изготовителем грузоподъемных кранов не установлены периодичность, сроки и объем проведения технического освидетельствования, то подтверждение их соответствия требованиям паспортных данных, эксплуатационной документации 
и настоящим Правилам проводится со следующей периодичностью:

годовой контроль технического состояния – не реже одного раза 
в 12 месяцев;

техническое освидетельствование – не реже одного раза в 3 года, 
за исключением редко используемых грузоподъемных кранов.

К редко используемым грузоподъемным кранам относятся грузоподъемные краны для обслуживания машинных залов электрических и насосных станций, компрессорных установок, а также грузоподъемные краны, используемые только при ремонте оборудования. Отнесение грузоподъемных кранов к категории редко используемых производится локальным правовым актом субъекта промышленной безопасности. Техническое освидетельствование редко используемых грузоподъемных кранов проводится не реже одного раза в 5 лет.

353. Техническое освидетельствование проводится в случаях, предусмотренных в руководстве (инструкции) по эксплуатации, 
по решению владельца грузоподъемного крана, а также после:

монтажа, вызванного установкой грузоподъемного крана на новом месте (кроме стреловых самоходных, железнодорожных 
и быстромонтируемых башенных кранов, не требующих при установке монтажа расчетных металлоконструкций);

реконструкции, модернизации грузоподъемного крана;

капитального ремонта и (или) ремонта расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана с применением сварки;

изменения длины стрелы и (или) высоты башни (за исключением стреловых самоходных кранов);

установки сменного стрелового оборудования (за исключением стреловых самоходных кранов);

замены стрелы;

замены грузовой или стреловой лебедки;

замены грузового крюка (проводятся только статические испытания);

замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа;

восстановительного ремонта грузоподъемных кранов подвергавшихся аварии, инциденту;

технического диагностирования.

354. Грузоподъемные краны, не прошедшие техническое освидетельствование, годовой контроль технического состояния 
к эксплуатации не допускаются.

355. Для достижений цели технического освидетельствования, годового контроля технического состояния в ходе их проведения устанавливается, что:

грузоподъемный кран и его установка соответствуют его паспортным данным, настоящим Правилам и эксплуатационной документации;

грузоподъемный кран находится в состоянии, обеспечивающем 
его безопасную эксплуатацию (работу);

организация безопасной эксплуатации (работы) грузоподъемного крана соответствует требованиям промышленной безопасности.

356. Техническое освидетельствование, годовой контроль технического состояния должно проводиться согласно требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана. 
При отсутствии в руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана соответствующих указаний техническое освидетельствование, годовой контроль технического состояния грузоподъемных кранов проводится согласно требованиям, изложенным в настоящей главе.

357. После установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов, специалистом, ответственным за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, должна производиться проверка правильности запасовки 
и надежности крепления концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим грузом. Результаты проверки, а также расчет каната, указанный в пункте 130 настоящих Правил, должны быть внесены в паспорт грузоподъемного крана специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

358. Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, эксплуатируемых в пределах срока службы нормативного, проводится экспертами в области промышленной безопасности Госпромнадзора 
или организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, полученное в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, отработавших срок службы нормативный, проводится экспертом в области промышленной безопасности Госпромнадзора, за исключением случаев, указанных в части третьей настоящего пункта.

Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, отработавших нормативный срок службы, могут проводить эксперты 
в области промышленной безопасности организаций, имеющих разрешение Госпромнадзора, выданное в соответствии 
с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, после:

монтажа, вызванного установкой грузоподъемного крана на новом месте;

изменения длины стрелы и (или) высоты башни;

установки сменного стрелового оборудования;

замены стрелы;

замены грузовой или стреловой лебедки;

замены грузового крюка.

359. Порядок проведения годового контроля технического состояния грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, устанавливается их владельцем в соответствии 
с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации организации-изготовителя грузоподъемного крана.

По решению владельца грузоподъемного крана годовой контроль технического состояния грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, проводится инженером 
по промышленной безопасности (ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), или для его проведения владелец грузоподъемного крана вправе привлечь эксперта в области промышленной безопасности Госпромнадзора или организации, имеющей разрешение Госпромнадзора, полученное в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

360. Специалист, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, обязан участвовать в проведении технического освидетельствования, годового контроля технического состояния грузоподъемного крана.

361. После первичного монтажа грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, техническое освидетельствование грузоподъемного крана перед вводом 
в эксплуатацию проводится экспертом в области промышленной безопасности Госпромнадзора.

362. Владелец вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного ему в собранном виде и прошедшего приемо-сдаточные испытания в соответствии с пунктом 59 настоящих Правил, должен 
до пуска грузоподъемного крана в работу провести годовой контроль технического состояния грузоподъемного крана, результаты которого заносятся в паспорт.

363. При проведении технического освидетельствования грузоподъемный кран должен подвергаться:

проверке наличия и ведения эксплуатационной документации, организации эксплуатации грузоподъемного крана;

осмотру и проверке работоспособности;

статическим испытаниям;

динамическим испытаниям.

364. При проведении годового контроля технического состояния грузоподъемный кран должен подвергаться:

проверке наличия и ведения эксплуатационной документации, организации эксплуатации грузоподъемного крана;

осмотру и проверке работоспособности.

365. До начала проведения технического освидетельствования владелец грузоподъемного крана должен обеспечить снятие 
и расшифровку данных регистратора параметров грузоподъемного крана (при его наличии) за период, прошедший после последнего технического освидетельствования.

Эксперт в области промышленной безопасности обязан изучить данные регистратора параметров грузоподъемного крана до начала проведения технического освидетельствования.

366. При техническом освидетельствовании, годовом контроле технического состояния грузоподъемного крана должны быть осмотрены 
и проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- 
и электрооборудование, приборы и устройства безопасности. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности 
и (или) ограничителя грузового момента крана стрелового типа должна проводиться с учетом его грузовой характеристики.

Осмотр и проверка работоспособности приборов и устройств безопасности включает в себя проверки:

световых и звуковых указателей;

ограничителя грузоподъемности (ограничителя грузового момента, ограничителя предельного груза, в зависимости от типа грузоподъемного крана);

ограничителя перемещения груза в запрещенной зоне (например, 
над кабиной стрелового крана на автомобильном шасси);

регистратора параметров (в том числе входящих в его состав часов 
и календаря реального времени);

защиты (сигнализации) от опасного приближения к линии электропередачи;

координатной защиты;

блокировок;

ловителей;

других приборов и устройств безопасности, предусмотренных конструкцией грузоподъемного крана и указанных в эксплуатационной документации.

Кроме того, при техническом освидетельствовании, годовом контроле технического состояния грузоподъемного крана должны быть проверены:

состояние металлоконструкций грузоподъемного крана 
и его сварных (клепаных) соединений, а также кабины, лестниц, площадок и ограждений; состояние грузозахватных органов, блоков. 
У грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл 
и жидкий шлак, контроль состояния (ревизия) кованых (штампованных), пластинчатых крюков и деталей их подвески должен проводиться не реже одного раза в 12 месяцев с применением методов неразрушающего контроля лабораторией, аккредитованной в установленном порядке. При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин 
в нарезной части кованого (штампованного) крюка, вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Заключение лаборатории по результатам контроля (ревизии) должно храниться вместе с паспортом крана;

фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором 
при срабатывании концевого выключателя и остановке механизма подъема;

состояние изоляции проводов и заземления электрического крана 
с определением их сопротивления;

соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового типа значениям, указанным в паспорте;

состояние кранового пути, фундамента для башенных кранов, анкерных (якорных узлов) и соответствие их настоящим Правилам, проекту и руководству по эксплуатации грузоподъемного крана;

состояние канатов и их крепления;

состояние освещения и сигнализации.

Осмотр, проверки грузоподъемного крана, предусмотренные данным пунктом, могут быть выполнены отдельно, но не ранее чем за 10 дней 
до технического освидетельствования, годового контроля технического состояния с документальным подтверждением результатов неразрушающего контроля, электрофизических измерений, взвешивания 
и нивелировки.

Нормы браковки кранового пути, канатов и элементов грузоподъемного крана должны быть указаны в руководстве 
по эксплуатации. При отсутствии в руководстве (инструкции) 
по эксплуатации соответствующих норм браковка канатов и элементов кранов проводится в соответствии с техническими требованиями, указанными в приложениях 11, 18 – 19 к настоящим Правилам.

367. Статические испытания проводятся при положительных результатах осмотра и проверки работоспособности грузоподъемного крана нагрузкой, на 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

368. Статические испытания мостового крана проводятся следующим образом. Грузоподъемный кран устанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) – в положение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз поднимается грузоподъемным краном на высоту 100 – 200 мм и выдерживается в таком положении 
в течение 10 минут.

Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя проводятся так же, как испытания мостового крана; при этом 
у грузоподъемного крана с консолями каждая консоль испытывается отдельно.

По истечении 10 минут груз опускается, после чего проверяется отсутствие трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов грузоподъемного крана. При наличии повреждений, явившихся следствием испытания, грузоподъемный кран 
не должен допускаться к работе до выяснения специализированной организацией причин повреждений и определения возможности дальнейшей работы крана.

369. Статические испытания грузоподъемного крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при техническом освидетельствовании проводятся в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и (или) наибольшему грузовому моменту.

Испытания грузоподъемных кранов, имеющих сменное стреловое оборудование, могут проводиться с установленным на них для работы оборудованием. После установки на кран сменного стрелового оборудования испытание проводится в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана при установленном оборудовании.

Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета (стрела поддерживается растяжкой), проводятся 
при установленном значении вылета стрелы. При условии удовлетворительных результатов технического освидетельствования разрешается последующая работа крана с вылетом стрелы, установленном для испытаний.

370. При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и груз поднимается на высоту 100 – 200 мм.

Грузоподъемный кран считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 минут поднятый груз не опустился на землю, а также при осмотре, проведенном после статических испытаний, не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.

371. Динамические испытания проводятся при положительных результатах осмотра, проверки работоспособности и статических испытаний грузоподъемного крана грузом, масса которого на 10 % превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия механизмов и тормозов.

При динамических испытаниях грузоподъемных кранов (кроме грузоподъемных кранов кабельного типа) производятся многократные 
(не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством по эксплуатации грузоподъемного крана.

372. У грузоподъемного крана, оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен быть испытан каждый механизм.

373. Если грузоподъемный кран используется только для подъема 
и опускания груза (подъем затворов на гидроэлектростанции), динамические испытания могут быть проведены без передвижения самого крана или его тележки.

374. Статические испытания грузоподъемных кранов мостового типа, предназначенных для обслуживания гидро- и теплоэлектростанций, могут проводиться при помощи специальных приспособлений, позволяющих создать испытательную нагрузку без применения груза.

Необходимость проведения динамических испытаний определяется владельцем (заказчиком) грузоподъемного крана.

Для испытания грузоподъемных кранов при помощи специальных приспособлений владельцем крана или специализированной организацией должна быть разработана дополнительная инструкция.

375. Испытания крана, имеющего несколько сменных грузозахватных органов, должны быть проведены с тем грузозахватным органом, который установлен на момент испытаний.

376. Для проведения статических и динамических испытаний, 
а также проведения работ по наладке (настройке) и проверке исправности приборов безопасности владелец грузоподъемного крана должен обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов 
с указанием их фактической массы, подтвержденной документально, 
а также работников, имеющих допуск к наладке (настройке) приборов 
и устройств безопасности.

Испытание магнитных и грейферных кранов может быть проведено 
с навешенным соответственно магнитом или грейфером.

377. Результаты технического освидетельствования, годового контроля технического состояния грузоподъемного крана записываются 
в его паспорт лицом, проводившим техническое освидетельствование, годовой контроль технического состояния, с указанием срока следующего технического освидетельствования, годового контроля технического состояния.

Для грузоподъемных кранов стрелового типа, имеющих сменное стреловое оборудование и несколько грузовых характеристик, разрешенная максимальная грузоподъемность определяется исходя 
из конфигурации грузоподъемного крана, представленной 
для технического освидетельствования, годового контроля технического состояния.

При техническом освидетельствовании грузоподъемного крана после окончания монтажа запись в паспорте должна подтверждать, 
что грузоподъемный кран смонтирован и установлен в соответствии 
с настоящими Правилами, требованиями руководства по эксплуатации и (или) инструкции по монтажу организации-изготовителя грузоподъемного крана, проектной документации, проектом производства работ (при его наличии) и выдержал испытания.

Запись в паспорте грузоподъемного крана, подвергнутого техническому освидетельствованию, годовому контролю технического состояния, должна содержать сведения:

о соответствии (не соответствии) грузоподъемного крана требованиям паспортных данных, эксплуатационной документации 
и настоящих Правил;

об исправном (не исправном) состоянии грузоподъемного крана;

о результатах испытания при их проведении (испытания прошел 
(не прошел) с указанием массы грузов, примененных для испытаний, 
и грузо-высотных характеристик грузоподъемного крана, при которых проводились испытания (длина стрелы, вылет и другие параметры)).

Донесение о техническом освидетельствовании грузоподъемных кранов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящих Правил, 
в 10-дневный срок должно быть представлено организацией, 
его проводившим, в территориальное подразделение Госпромнадзора 
по месту регистрации грузоподъемного крана по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам.

378. Статические испытания грузоподъемного крана кабельного типа проводятся нагрузкой, на 25 % превышающей его грузоподъемность. 
При этом грузовая тележка устанавливается в середине пролета, груз поднимается на высоту 100 – 200 мм и выдерживается в таком положении в течение 30 минут. После этого проводится проверка состояния заделки несущих канатов в муфтах и общего состояния грузоподъемного крана.

379. Динамические испытания грузоподъемного крана кабельного типа проводятся нагрузкой, на 10 % превышающей его грузоподъемность. При динамических испытаниях грузоподъемного крана от 5 до 8 раз выполняют следующие действия:

повторяющиеся подъемы и опускания груза с остановкой на разных высотах;

повторное передвижение грузовой тележки с грузом с остановкой 
в разных точках пролета;

повторные передвижения грузоподъемного крана в разных направлениях на разное расстояние (кроме неподвижных кранов);

повторяющиеся подъемы и опускания груза с одновременным перемещением грузовой тележки.

380. При техническом освидетельствовании подъемника кранового необходимо проводить:

осмотр;

испытания на холостом ходу;

испытания при перемещении подъемника вручную (если 
это предусмотрено конструкцией подъемника);

статические испытания;

динамические испытания;

испытания на срабатывание ловителей.

При проведении годового контроля технического состояния подъемника кранового статические и динамические испытания 
не проводятся.

381. При статических испытаниях подъемника нагрузка должна превышать номинальную грузоподъемность на 100 %, а при динамических испытаниях – на 10 %.

382. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки:

траверсы, клещи, другие захваты и тара – каждый месяц;

стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;

редко используемые съемные грузозахватные приспособления – перед их применением.

383. Порядок осмотра приспособлений для грузоподъемных операций определяется их владельцем.

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся в журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений 
и тары по форме согласно приложению 17.

Для осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец грузоподъемного крана и (или) производитель работ должны назначить работника из числа специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и (или) специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по инструкции, разработанной с учетом требований приложения 21 
к настоящим Правилам и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления и тара должны изыматься 
из работы.

ГЛАВА 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

384. Техническое диагностирование грузоподъемных кранов проводят специализированные организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной 
безопасности в части технического диагностирования грузоподъемных кранов соответствующего типа.

385. До начала проведения технического диагностирования владелец грузоподъемного крана должен обеспечить снятие и расшифровку данных регистратора параметров грузоподъемного крана (при его наличии) 
за период, прошедший после последнего технического освидетельствования в объеме технического освидетельствования грузоподъемного крана.

Данные регистратора параметров грузоподъемного крана используются для определения фактического режима работы грузоподъемного крана.

386. Техническое диагностирование грузоподъемных кранов должно проводиться по программам, разработанным на основании паспорта, технического описания и руководства по эксплуатации 
организации–изготовителя с учетом конкретных условий эксплуатации грузоподъемного крана. Экземпляр указанной программы должен храниться у владельца грузоподъемного крана.

387. Программа технического диагностирования должна предусматривать прогнозирование интервала времени (ресурса), в течении которого сохранится работоспособное (исправное) состояние грузоподъемного крана. В качестве определяющих параметров технического состояния принимаются параметры, изменение которых 
(в отдельности или некоторой совокупности) может привести грузоподъемный кран в неработоспособное, неисправное или предельное состояние.

388. Результаты прогнозирования интервала времени (ресурса), 
в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние грузоподъемного крана, указываются в отчетной технической документации по техническому диагностированию.

389. В отчетную техническую документацию по техническому диагностированию включаются результаты оценки остаточного ресурса, которые оформляются в виде заключения к отчету о техническом диагностировании грузоподъемного крана. В заключении 
так же указывается вывод о возможности, сроке и условиях дальнейшей эксплуатации грузоподъемного крана (с указанием перечня необходимых ремонтно-восстановительных работ).

390. Отчетная техническая документация по техническому диагностированию с заключением об условиях и возможности продления срока службы прикладывается к паспорту грузоподъемного крана 
и является его неотъемлемой частью.

391. Сведения о результатах проведения технического диагностирования грузоподъемного крана с указанием выводов 
о возможности продления срока службы грузоподъемного крана организация, имеющая специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности в части технического диагностирования грузоподъемных кранов соответствующего типа, представляет в территориальное подразделение Госпромнадзора по месту регистрации крана в 10-дневный срок с момента выдачи отчета по техническому диагностированию грузоподъемного крана владельцу грузоподъемного крана.

392. По достижении назначенного ресурса (назначенного срока службы), установленных организацией-изготовителем, дальнейшая эксплуатация грузоподъемного крана без проведения работ 
по техническому диагностированию и продлению срока службы 
не допускается.

393. При проведении технического диагностирования металлоконструкций грузоподъемного крана в качестве обязательных методов неразрушающего контроля необходимо применять 
визуально-измерительный, ультразвуковой (толщинометрия), капиллярный или магнитопорошковый методы контроля.

По решению специализированной организации возможно применение дополнительных методов неразрушающего контроля, позволяющих с достаточной достоверностью выявлять недопустимые дефекты сварных соединений и основного металла металлоконструкций грузоподъемных кранов.

ГЛАВА 24

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ

394. Производство работ грузоподъемными кранами 
(далее – производство работ) должно  осуществляться владельцем грузоподъемных кранов или производителями работ.

395. Владелец грузоподъемного крана должен определять порядок выделения и направления кранов производителям работ (заказчикам) 
по заявкам по форме согласно приложению 22 к настоящим Правилам 
и (или) договорам. При этом в указанных документах распределяются обязанности между владельцем и заказчиком по обеспечению безопасности производства работ.

В случаях, когда грузоподъемный кран выделяется производителю работ (заказчику), не имеющему условий для организации работы 
в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также физическому лицу, безопасность производства работ должна обеспечиваться владельцем грузоподъемного крана.

396. Руководитель субъекта промышленной безопасности – владельца грузоподъемного крана (заказчик, производитель работ) должны обеспечить лично или возложить на специалиста, ответственного 
за безопасное производство работ кранами, выполнение следующих обязанностей:

организовать производство работ в соответствии с требованиями безопасности, проектом производства работ, техническими условиями 
и технологическими регламентами;

инструктировать машинистов кранов (крановщиков) 
и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая внимание на опасные факторы, особые условия на месте ведения работ, недопущение перегрузки крана, правильность строповки и зацепки грузов, правильность установки стреловых самоходных кранов, правильность выполнения работ при загрузке и разгрузке полувагонов, платформ и автомашин, соблюдение стропальщиками личной безопасности;

не допускать к обслуживанию грузоподъемных кранов работников, не имеющих соответствующей выполняемой работе профессии, удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, 
не прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности, определять необходимое число стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе крана;

не допускать использования немаркированных, неисправных 
или не соответствующих по грузоподъемности и характеру поднимаемого груза приспособлений для грузоподъемных операций;

указывать машинистам крана (крановщикам) и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов;

непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза над перекрытиями, 
под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди; при перемещении груза, на который 
не разработаны схемы строповки, а также в других случаях, предусмотренных проектами или технологическими регламентами;

указывать машинистам крана (крановщикам) место установки стреловых самоходных кранов для работы вблизи линии электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале;

контролировать соблюдение марочной системы при работе  грузоподъемных кранов мостового типа;

не допускать производства работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, проектом производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами;

обеспечивать работников необходимым инвентарем и средствами 
для безопасного производства работ;

контролировать выполнение машинистами крана (крановщиками) 
и стропальщиками инструкций по ведению работ, проекта производства работ и технологических регламентов.

397. Находящиеся в работе грузоподъемные краны должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности, даты следующего технического освидетельствования, годового контроля технического состояния.

Надписи на табличках должны быть хорошо видимы с уровня земли или пола цеха (размер букв: высота h ≥ 80 мм, ширина 
b ≥35 мм).

398. Грузоподъемные краны, приспособления для грузоподъемных операций и тара могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортной грузоподъемности.

На таре, за исключением специальной технологической, должны быть указаны ее назначение, номер, собственный вес и наибольший вес груза, для транспортировки которого она предназначена.

399. При эксплуатации грузоподъемных кранов мостового типа должна применяться марочная система, при которой управление краном разрешается машинисту крана (крановщику), получившему 
в установленном владельцем порядке ключ-марку, включающий электрическую цепь управления грузоподъемным краном.

400. При эксплуатации грузоподъемных кранов, управляемых с пола, должен быть обеспечен свободный проход для рабочего, управляющего краном.

401. Входы на крановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты на замок. Допуск работников, обслуживающих грузоподъемные краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых 
и передвижных консольных кранов для производства ремонтных 
или каких-либо других работ должен производиться по наряду-допуску согласно приложению 23 к настоящим Правилам, определяющему условия безопасного производства работ.

Порядок выдачи наряда-допуска определяется владельцем грузоподъемного крана. О предстоящей работе должны быть уведомлены записью в вахтенном журнале машинисты крана (крановщики) всех смен пролета, цеха, где производится работа, а при необходимости – 
и крановщики смежных пролетов.

402. Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны, должны быть разработаны мероприятия по безопасному спуску машиниста крана (крановщика) из кабины при вынужденной остановке крана 
не у посадочной площадки. Эти мероприятия должны быть указаны 
в рабочей инструкции для машиниста крана (крановщика).

403. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся 
на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, одновременное перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении 
с его моста указанных работ не допускается.

404. Грузоподъемные краны общего назначения, оснащенные грейфером или магнитом, могут быть допущены к работе только 
при выполнении специально разработанных для этих случаев указаний, изложенных в руководствах по эксплуатации крана и грузозахватного органа, внесенных в технологические регламенты по производству работ.

405. Неисправные приспособления для грузоподъемных операций, 
а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение 
в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

406. Владельцем грузоподъемного крана или производителем работ должны быть разработаны способы правильной строповки, зацепки 
и складирования грузов, которым должны быть обучены стропальщики.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки 
и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам 
и машинистам крана (крановщикам) или вывешены в местах производства работ. Владельцем крана или производителем работ должны быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых краном во время их монтажа, демонтажа и ремонта, 
с указанием применяемых при этом приспособлений для грузоподъемных операций, а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция производится с применением крана.

Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых приспособлений для грузоподъемных операций должны быть приведены 
в технологических регламентах. Количество ветвей применяемого съемного грузозахватного приспособления должно быть не менее количества строповочных петель поднимаемого груза.

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки 
не допускается.

407. При выполнении работ с применением текстильных ленточных съемных грузозахватных приспособлений следует руководствоваться требованиями:

при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов 
и перекруток;

под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) необходимо подкладывать подкладки. При этом необходимо учитывать расположение центра тяжести груза. Подводить строп под груз следует так, чтобы исключить возможность его выскальзывания во время подъема груза. Обвязать груз необходимо таким образом, чтобы во время 
его перемещения исключалось падение его отдельных частей 
и обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении. Строповка длинномерных грузов (столбов, труб) должна производиться 
не менее чем в двух местах;

не использованные для зацепки концы многоветвевого стропа должны быть укреплены так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность их задевания за встречающиеся на пути предметы;

на грузе, перегружаемом такими стропами, в местах соприкосновения не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить ленту стропа. Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждение стропа, 
не иметь острых кромок. Радиус кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой со стропом, должен быть не менее 0,75 несущей ширины стропа.

Запрещается:

использовать стропы для перемещения грузов, когда извлечение 
из-под груза происходит с трением, зажатых между грузом другими поверхностями, а также вытаскивать стропы из-под груза, лежащего 
на них;

размещать места сшивок лент на грузозахватном органе;

эксплуатировать стропы в средах, содержащих абразивные материалы – цемент, бетон и т.д., при концентрации пыли вещества 
в воздухе более 10 мг/м3;

контактировать с кислотами, щелочами, растворителями.

Стропы, ленты которых изготовлены из волокон капрона, допускается применять для транспортировки грузов, имеющих температуру не выше 80 °С, а стропы, ленты которых изготовлены 
из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и полиамида, – 
не выше 100 °С.

408. Субъекты промышленной безопасности, эксплуатирующие грузоподъемные краны, должны установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении 24 к настоящим Правилам.

При расположении кабины управления грузоподъемным краном 
на высоте более 36 м от уровня земли (пола) между стропальщиком 
и машинистом крана (крановщиком) должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при радиопереговорной связи должны быть внесены 
в инструкции по ведению работ для крановщиков и стропальщиков. 
При применении радиопереговорной связи владелец грузоподъемного крана или производитель работ должны установить порядок выдачи переговорных устройств, исключающий возможность подачи команды машинисту крана (крановщику) посторонними лицами.

В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью 
не просматривается из кабины крановщика и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи 
для передачи сигналов крановщику должен быть назначен сигнальщик 
из числа стропальщиков. Порядок назначения сигнальщиков устанавливается организацией, осуществляющей производство работ.

409. Место производства работ грузоподъемным краном должно быть освещено и ограждено в соответствии с проектом производства работ и (или) технологическими регламентами.

410. Владелец грузоподъемного крана или производитель работ должны:

разработать и выдать на места ведения работ проекты производства строительно-монтажных работ грузоподъемными кранами, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и подвижного состава и другие технологические регламенты;

ознакомить (под подпись) с проектами и другими технологическими регламентами специалистов, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, машинистов крана (крановщиков) 
и стропальщиков;

обеспечить стропальщиков сигнальным жилетом, хорошо видимым 
в темное время суток, средствами индивидуальной защиты (защитная каска установленного образца), испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам 
и стропальщикам, обслуживающим стреловые самоходные краны при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;

обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности;

определить порядок выделения и направления стреловых самоходных кранов на объекты по заявкам установленной формы 
и обеспечить его соблюдение;

установить порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломбирования ограничителей грузоподъемности грузоподъемных кранов;

определить площадки и места складирования грузов, оборудовать 
их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями 
и проинструктировать машинистов крана (крановщиков) и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования;

обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при производстве работ кранами;

обеспечить исправное состояние башенных кранов, стреловых самоходных кранов, находящихся на строительной площадке в нерабочем состоянии. После получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа) отсоединить башенный кран от источника питания и принять меры по обеспечению его устойчивости и предотвращению угона крана ветром;

обеспечить контроль за состоянием канатов путем проведения визуального и (или) инструментального контроля по всей длине канатов, 
в том числе в местах его крепления и заделки.

411. Для безопасного производства работ владелец грузоподъемного крана и производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

специалист, ответственный за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, разрешает работу крана с записью 
в вахтенном журнале и путевом листе (при его наличии);

на месте производства работ по перемещению грузов, а также 
на грузоподъемном кране не должно допускаться нахождение лиц, 
не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;

вход на мостовые краны и спуск с них должны производиться через посадочную площадку или в отдельных случаях через проходную галерею;

при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций должен отключаться рубильник вводного устройства. Это требование должно также выполняться при необходимости выхода на настил галереи мостового крана;

на мостовых кранах, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи, перед выходом работников, обслуживающих грузоподъемный кран, на галерею тележка должна устанавливаться в непосредственной близости от выхода из кабины 
на настил.

412. Строительно-монтажные и другие работы должны выполняться по проекту производства работ кранами, разработанному с учетом требований настоящих Правил и утвержденному в установленном порядке, в котором, в том числе, должны предусматриваться:

соответствие устанавливаемых кранов условиям 
строительно-монтажных работ и других работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовысотные характеристики грузоподъемного крана);

обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, 
а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям 
и местам складирования строительных деталей и материалов;

условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;

условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути, 
на параллельных путях, а также в случаях, когда зоны действия кранов пересекаются;

перечень применяемых приспособлений для грузоподъемных операций и тары;

графическое изображение (схемы) строповки грузов;

места и габариты складирования грузов, подъездные пути;

мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран (например, вблизи эксплуатируемых зданий и сооружений, транспортных и пешеходных дорог и других мест возможного нахождения людей и т.п.), а также другие меры безопасности.

413. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов 
на базах, складах, площадках должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом требований нормативных документов, определяющих порядок и требования безопасности при ведении работ, 
и утвержденным владельцем грузоподъемного крана (производителем работ), в котором должны быть учтены следующие требования:

не разрешается опускать груз в кузов транспортного средства, 
а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине транспортного средства. В местах постоянной погрузки и разгрузки транспортных средств и полувагонов должны быть установлены эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться 
под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, и по технологии, утвержденной производителем работ, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки. Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов краном 
не допускается;

перемещение груза не должно производиться при нахождении 
под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время 
его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки груза, предназначенного к подъему, должны применяться приспособления для грузоподъемных операций, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей стропа и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;

перемещение мелкоштучных грузов должно производиться 
в специально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича и других грузов на поддонах без ограждения разрешается производить 
при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных средств;

перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определения его фактической массы;

груз, приспособление для грузоподъемных операций, тара 
при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

при перемещении стрелового самоходного крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться 
в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации крана;

опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности 
для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены 
из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленных для складирования груза габаритов и не загромождая проходов. Укладка груза в полувагоны, 
на платформы должна производиться в соответствии с установленными нормами по согласованию с грузополучателем. Погрузка груза 
в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при разгрузке. Погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин и других транспортных средств должны выполняться 
без нарушения их равновесия;

не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ 
в пределах перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером 
или магнитом. Подсобные рабочие, обслуживающие такие грузоподъемные краны, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, 
как грейфер или магнит будут опущены на землю. Места производства работ грузоподъемными  кранами должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками;

не допускается использование грейфера для подъема людей 
или выполнение работ, для которых грейфер не предназначен;

по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться 
в подвешенном состоянии, а выключатель, подающий напряжение 
на главные троллеи или гибкий кабель, должен быть отключен и заперт 
на замок. По окончании работы и во время перерывов в работе башенного, портального, козлового кранов и мостового перегружателя кабина управления должна быть заперта, а кран укреплен всеми имеющимися 
на нем противоугонными устройствами с оформлением крановщиком соответствующей записи в вахтенном журнале;

кантовка грузов кранами должна производиться с использованием специальных приспособлений (кантователей) и в специально отведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранее составленной технологии, определяющей последовательность выполнения операции и указания по безопасному производству работ;

при работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без груза с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение;

при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 – 300 мм для проверки правильности строповки 
и надежности действия тормоза, устойчивости стреловых кранов 
и вертикального натяжения канатов;

при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей между поднимаемым грузом 
и указанными частями здания или оборудованием; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза.

414. При производстве работ не допускаются:

вход в кабину управления грузоподъемного  крана во время 
его движения;

нахождение людей возле работающего стрелового самоходного крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;

перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении 
или подвешенного за один рог двурогого крюка;

перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей грузоподъемными кранами может производиться 
в случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией на кран, только в кабине (люльке), поставленной организацией-изготовителем крана в комплекте с ним, и после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей;

подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или иным способом, залитого бетоном, а также металла и шлака, застывших в печи или приварившихся после слива;

перемещение, подтаскивание груза по земле, полу, рельсам 
и т.п. крюком крана при наклонном положении грузовых канатов 
без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;

освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов 
или цепей;

оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время 
их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;

выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;

подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии, а также другие конструктивные элементы здания, не предназначенные для этого, без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;

использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов грузоподъемного крана, 
за исключением случая, когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания;

работа при отключенных или неисправных приборах и устройствах  безопасности, регистраторах параметров и тормозах;

включение механизмов грузоподъемного крана при нахождении людей на кране вне его кабины управления. Исключение допускается 
для лиц, ведущих осмотр, наладку (регулировку) механизмов, электрооборудования, приборов и устройств безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего указанные работы;

подъем груза непосредственно с места его установки стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;

нахождение людей под грузом, перемещаемым грузоподъемным краном, под стрелой при ее подъеме и опускании;

нарушение проектов производства строительно-монтажных работ, технологических карт складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и других технологических регламентов.

415. Производство работ стреловыми самоходными кранами 
на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением более 42 В, должно осуществляться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, согласно приложению 25 к настоящим Правилам.

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться приказами владельца крана и производителя работ. Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работы. Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем делается запись 
в путевом листе. Также в путевом листе необходимо указать фамилию специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами, фамилии стропальщиков и номера их удостоверений.

Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного 
за безопасное производство работ кранами, который также должен указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале и путевом листе крановщика о разрешении работы.

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения на выполнение работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

При работе стреловых самоходных кранов на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы 
с применением кранов ведутся работниками, эксплуатирующими электроустановки, а крановщики находятся в штате энергоорганизации, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов 
и оборудования выдается в порядке, установленном локальными правовыми актами.

Работа стреловых самоходных кранов под не отключенными контактными проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяется владельцем линии.

416. Производство работ должно быть прекращено при скорости ветра, превышающей допустимую для данного грузоподъемного крана, при температуре ниже указанной в паспорте грузоподъемного крана, при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

417. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, 
где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, может производиться после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

418. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускаются в отдельных случаях. Такая работа должна производиться 
в соответствии с проектом или технологической документацией, 
в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также должны содержаться указания по безопасному перемещению груза.

При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана. Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.

419. Владелец грузоподъемного крана, производитель работ должны приостановить (запретить) его эксплуатацию и (или) производство работ грузоподъемными кранами:

при выявлении трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, приборов и устройств безопасности, регистраторов параметров, электрооборудования, а также при несоответствии электросхемы грузоподъемного крана технической документации;

при выявлении несоответствия кранового пути требованиям проектной и эксплуатационной документации, дефектов и повреждений кранового пути, превышающих браковочные показатели, указанные 
в приложении 11 к настоящим Правилам;

при истечении срока технического освидетельствования, годового контроля технического состояния;

в случае отрицательных результатов технического освидетельствования, годового контроля технического состояния;

при истечении срока технического диагностирования грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы;

без записи в паспорте, вахтенном журнале о допуске к эксплуатации (пуске в работу) грузоподъемного крана;

решение на выполнение производства работ грузоподъемным, внесенного в вахтенный журнал специалистом, ответственным за безопасное производство работ грузоподъемным краном;

при отсутствии у владельца грузоподъемного крана 
или производителя работ специалиста, ответственного за исправное состояние грузоподъемного крана, специалиста, ответственного 
за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, 
и (или) работников, имеющих соответствующие профессии (машинист крана (крановщик), стропальщик), прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности;

при отсутствии паспорта грузоподъемного крана;

без регистрации (внесения изменений в регистрационные данные) грузоподъемного крана в порядке, установленном Положением 
о регистрации;

при отсутствии приспособлений для грузоподъемных операций, тары, соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов, 
или их неисправности;

при неисправности защитного заземления, зануления;

при отсутствии или невыполнении требований технологических регламентов по производству работ (проекта производства работ, проекта организации строительства и т.п.).

420. При эксплуатации грузоподъемных машин не допускается нарушение требований, изложенных в их паспортах и руководствах (инструкциях) по эксплуатации.

О выявляемых в процессе эксплуатации грузоподъемных кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным владельцы грузоподъемных кранов обязаны информировать Госпромнадзор.

Приложение 1

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| № п/п | Термин | Определение | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Типы грузоподъемных кранов |
| 1. | Кран грузоподъемный | Машина грузоподъемная, предназначенная для подъема и перемещения в пространстве груза, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другим грузозахватным органом | – |
| Классификация грузоподъемных кранов по конструкции |
| 1.1. | Кран мостового типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту | – |
| 1.1.1. | Кран мостовой опорный | Кран, у которого мост опирается непосредственно на крановый путь, размещаемый на подкрановых строительных конструкциях |  |
| 1.1.2. | Кран мостовой подвесной | Кран, у которого мост подвешен к нижним полкам надземного кранового пути |  |
| 1.1.3. | Кран-штабелер мостовой | Кран мостовой, оборудованный колонной с грузоподъемником (устройством) для штабелирования груза |  |
| 1.1.4. | Кран козловой | Кран мостового типа, у которого мост опирается на крановый путь при помощи двух опорных стоек |  |
| 1.1.5 | Кран полукозловой | Кран мостового типа, у которого мост опирается на крановый путь с одной стороны непосредственно, а с другой стороны – при помощи опорной стойки |  |
| 1.2 | Кран кабельного типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам |  |
| 1.2.1 | Кран кабельный | Кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные в верхней части опорных мачт (башен) |  |
| 1.2.2 | Кран кабельный мостовой | Кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные на концах моста, установленного на опорных стойках |  |
| 1.3 | Кран стрелового типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле |  |
| 1.3.1 | Кран портальный | Кран передвижной поворотный на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |
| 1.3.2 | Кран полупортальный | Кран передвижной поворотный на полупортале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |
| 1.3.3 | Кран стреловой самоходный | Кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно-стреловым оборудованием и может перемещаться с грузом, без груза, не требуя специальных путей, и устойчивость которого обеспечивается за счет силы тяжести |  |
| 1.3.4 | Кран башенный | Кран поворотный со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни |  |
| 1.3.5 | Кран железнодорожный | Кран, смонтированный на платформе, передвигающейся по железнодорожному пути |  |
| 1.3.6 | Кран мачтовый | Кран поворотный со стрелой, закрепленной шарнирно на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры |  |
| 1.3.6.1 | Кран мачтовый вантовый | Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством канатных оттяжек - вантов |  |
| 1.3.6.2 | Кран мачтовый жестконогий | Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством жестких тяг |  |
| 1.3.7 | Кран консольный | Кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к жестко закрепленной консоли (стреле) или к тележке, перемещающейся по консоли (стреле) |  |
| 1.3.7.1 | Кран консольный на колонне | Кран консольный, имеющий возможность вращаться на колонне, основание которой прикрепленно к фундаменту, либо прикрепленный к колоне, которая может вращаться в подпятнике, размещенном в фундаменте |  |
| 1.3.7.2 | Кран настенный | Кран консольный, прикрепленный к стене либо перемещающийся по крановому пути, закрепленному на стене или несущей кострукции |  |
| 1.3.7.3 | Кран велосипедный | Кран консольный, перемещающийся по наземному крановому пути и удерживаемый верхней направляющей |  |
| 1.3.7.4 | Машина грузоподъемная | Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза |  |
| Классификация грузоподъемных кранов по виду грузозахватного органа |
| 1.4 | Кран крюковой | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде крюка |  |
| 1.5 | Кран грейферный | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера |  |
| 1.6 | Кран магнитный | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита |  |
| 1.7 | Кран мульдомагнитный | Кран мостовой, оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита и приспособлением для перемещения мульд |  |
| 1.8 | Кран мульдогрейферный | Кран мостовой, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера и приспособлением для перемещения мульд |  |
| 1.9 | Кран мульдозавалочный | Кран мостовой, оборудованный хоботом для захвата мульд |  |
| 1.10 | Кран штыревой | Кран мостовой, оборудованный захватом для извлечения штырей из электролизеров |  |
| 1.11 | Кран литейный | Кран мостовой, оборудованный механизмами подъема и опрокидывания литейного ковша |  |
| 1.12 | Кран посадочный | Кран мостовой, оборудованный вращающейся колонной с горизонтальными клещами в нижней ее части для захвата и посадки в печь заготовок |  |
| 1.13 | Кран ковочный | Кран мостовой, оборудованный приспособлением для подъема, перемещения и поворота поковок |  |
| 1.14 | Кран для раздевания слитков (стрипперный) | Кран мостовой, оборудованный клещевым захватом и предназначенный для выталкивания слитков из изложниц |  |
| 1.15 | Кран колодцевый | Кран мостовой, оборудованный клещевым захватом и предназначенный для обслуживания колодцевых печей |  |
| 1.16 | Кран с траверсой | Кран мостовой, оборудованный траверсой, предназначенной для транспортировки длинномерных грузов |  |
| Классификация грузоподъемных кранов по возможности перемещения |
| 1.17 | Кран стационарный | Кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании |  |
| 1.18 | Кран самоподъемный | Кран, установленный на конструкциях возводимого сооружения и перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере возведения сооружения |  |
| 1.19 | Кран переставной | Кран, установленный на основании, который может быть перемещаемым с места на место вручную или при помощи других грузоподъемных средств |  |
| 1.20 | Кран радиальный | Кран, имеющий возможность перемещения при работе относительно одной стационарной опоры |  |
| 1.21 | Кран передвижной | Кран, имеющий возможность передвижения при работе | – |
| 1.21.1 | Кран самоходный | Кран передвижной, оборудованный механизмом для передвижения при работе и транспортировке | – |
| 1.21.2 | Кран прицепной | Кран передвижной, не оборудованный механизмом для передвижения и перемещаемый в прицепе за тягачом (буксиром) |  |
| Классификация грузоподъемных кранов по виду ходового устройства |
| 1.22 | Кран на гусеничном ходу | Кран, снабженный для передвижения гусеницами | – |
| 1.23 | Кран на колесном ходу | Кран, снабженный для передвижения колесами | – |
| 1.23.1 | Кран автомобильный | Кран, установленный на автомобильном шасси | – |
| 1.23.2 | Кран на специальном шасси | Кран, установленный на специальном шасси автомобильного типа | – |
| 1.23.3 | Кран пневмоколесный | Кран, установленный на пневмоколесном шасси | – |
| 1.23.4 | Кран короткобазовый | Кран, установленный на короткобазовом шасси | – |
| 1.23.5 | Кран рельсовый | Кран, передвигающийся по рельсовому крановому пути | – |
| 1.24 | Кран катковый | Кран, установленный на стальных или литых резиновых катках | – |
| Классификация грузоподъемных кранов по виду привода |
| 1.25 | Кран электрический | Кран с электрическим приводом механизмов | – |
| 1.26 | Кран механический | Кран с механическим приводом механизмов | – |
| 1.27 | Кран гидравлический | Кран с гидравлическим приводом механизмов | – |
| Классификация грузоподъемных кранов по степени поворота |
| 1.28 | Кран поворотный | Кран, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с грузом относительно опорной части крана | – |
| 1.28.1 | Кран неполноповоротный | Кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол менее 360° |  |
| 1.28.2 | Кран полноповоротный | Кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол 360° и более |  |
| 1.28.3 | Кран неповоротный | Кран, не имеющий возможности вращения груза (в плане) относительно опорной части |  |
| 2. Типы грузоподъемных кранов-манипуляторов и их основные составные части |
| 2 | Кран-манипулятор грузоподъемный (кран погрузочный) | Грузоподъемная машина с силовым приводом, включающим в себя рабочее оборудование (крановую установку) и монтажную базу и предназначенная для подъема и перемещения груза в пространстве, в основном для загрузки и разгрузки монтажной базы. В качестве монтажной базы могут использоваться транспортные средства: грузовой автомобиль, прицеп, а также трактор, тягач и т.п. Крановая установка, как правило, включает в себя колонну, которая может вращаться относительно монтажной базы, и стреловую систему, прикрепленную к колонне |  |
| 2.1 | Краноманипуляторная установка (КМУ) | Подъемное устройство, включающее стреловое оборудование, грузозахватные органы, механизмы, систему управления и опорную раму |  |
| 2.2 | Транспортное средство | Автомашины, тракторы, тягачи, прицепы, специальные шасси |  |
| Классификация кранов-манипуляторов (кранов погрузочных) по типу ходового устройства |
| 2.3 | Кран-манипулятор автомобильный | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на автомобильном шасси |  |
| 2.4 | Кран-манипулятор пневмоколесный | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на пневмоколесном шасси | – |
| 2.5 | Кран-манипулятор на специальном шасси | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на специальном шасси автомобильного типа |  |
| 2.6 | Кран-манипулятор короткобазовый | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на короткобазовом шасси |  |
| 2.7 | Кран-манипулятор гусеничный | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на гусеничном шасси | – |
| 2.8 | Кран-манипулятор тракторный | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на колесном или гусеничном тракторе |  |
| 2.9 | Кран-манипулятор рельсовый | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на опорной платформе, перемещаемой на колесах по рельсам | – |
| 2.10 | Кран-манипулятор железнодорожный | Кран-манипулятор, КМУ которого смонтирована на железнодорожной платформе |  |
| Классификация кранов-манипуляторов (кранов погрузочных) по виду стрелового оборудования |
| 2.11 | Кран-манипулятор с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа | Гидравлический кран-манипулятор, грузозахватный орган которого шарнирно закреплен на оголовке стрелы |  |
| 2.12 | Кран-манипулятор с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа | Кран-манипулятор, оснащенный грузовой лебедкой |  |
| 3. Краны–манипуляторы и краноманипуляторные установки для обработки древесины и других работ |
| 3.1 | Машины для дорожностроительных работ | Краны-манипуляторы и КМУ общего назначения |  |
| 3.2 | Агрегаты ремонтнозаправочные | Краны-манипуляторы и КМУ общего назначения |  |
| 3.3 | Машины погрузочно-транспортные общехозяйственного назначения | Краны-манипуляторы и КМУ общего назначения |  |
| 3.4 | Манипуляторы навесные с крюком | Краны-манипуляторы и КМУ общего назначения |  |
| 3.5 | Кран портальный (лесопогрузчик) манипуляторного типа | Краны-манипуляторы и КМУ общего назначения |  |
| 4. Параметры |
| 4.1 | Грузоподъемность | Груз массой mп, поднимаемый краном и подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. Если краны применяются для подъема затворов на гидроэлектростанциях или грузов с поверхности воды, в полезную грузоподъемность могут быть включены усилия, вызванные всасыванием воды или сцеплением воды вследствие всасывания |
| 4.2 | Съемное грузозахватное приспособление, mсг | Устройство массой mсг, соединяющее груз с грузоподъемным краном. Съемное грузозахватное приспособление легко снимается с подъемного устройства и отсоединяется от груза | – |
| 4.3 | Грузоподъемность нетто, mн | Груз массой mн, поднимаемый грузоподъемным краном и подвешенный при помощи несъемных грузозахватных приспособлений. Масса тн представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности mп, и съемных грузозахватных приспособлений mсг: mн = mп + mсг | – |
| 4.4 | Несъемное грузозахватное приспособление, mнг | Устройство массой mнг, к которому можно подвешивать груз, соответствующий грузоподъемности нетто, и которое постоянно закреплено на нижней части подъемного устройства. Несъемные грузозахватные приспособления являются частью грузоподъемного крана | – |
| 4.5 | Грузоподъемность брутто, mб | Груз массой mб, подвешенный непосредственно к грузоподъемному крану, к грузовой тележке или к оголовку стрелы. Масса mб представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности mп, съемных и несъемных грузозахватных приспособлений mсг и mнг и подъемного средства mпс: mб = mп + mсг + mнг + mпс | – |
| 4.6 | Грузоподъемность миди, mм | Груз массой mм, поднимаемый краном и подвешенный к нижнему концу подъемного средства. Масса mм представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности mп, съемных грузозахватных приспособлений mсг и несъемных грузозахватных приспособлений mнг: mм = mп + mсг+ mнг | – |
| 4.7 | Подъемное средство, mпс | Канаты, цепи или любое другое оборудование массой mпс, свисающее с грузоподъемного крана, с грузовой тележки или с оголовка стрелы и приводимое в движение лебедкой для подъема или опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного средства. Подъемные средства являются частью грузоподъемного устройства | – |
| 4.8 | Момент грузовой M=Q × L | Произведение величин грузоподъемности Q и соответствующего ей вылета L |  |
| 4.9 | Момент грузовой опрокидывающий: МА=Q × А | Произведение величин грузоподъемности Q и соответствующего вылета от ребра опрокидывания А |  |
| 4.10 | Конструктивная масса, Gк | Масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. Для стреловых самоходных кранов принимается в сборе с основной стрелой и противовесом в незаправленном состоянии | – |
| 4.11 | Общая масса, Gо | Полная масса крана в заправленном состоянии с балластом и противовесом | – |
| 4.12 | Нагрузка на колесо, Р | Величина наибольшей вертикальной нагрузки, передаваемой одним ходовым колесом на крановый путь или на ось |  |
| Линейные параметры грузоподъемных кранов |
| 4.13 | Вылет, L | Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа при установке грузоподъемного крана на горизонтальной площадке |  |
| 4.13.1 | Вылет проектный | Вылет, определенный без нагрузки на крюке | – |
| 4.13.2 | Вылет рабочий | Вылет, определенный с грузом на крюке | – |
| 4.14 | Вылет от ребра опрокидывания, А | Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания до вертикальной оси грузозахватного органа при установке грузоподъемного крана на горизонтальной площадке |  |
| 4.14.1 | Вылет проектный от ребра опрокидывания | Вылет от ребра опрокидывания, определенный без нагрузки на крюке | – |
| 4.14.2 | Вылет рабочий от ребра опрокидывания | Вылет от ребра опрокидывания, определенный с грузом на крюке | – |
| 4.15 | Пролет, S | Расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового пути для кранов мостового типа |  |
| 4.16 | Вылет консоли, l | Наибольшее расстояние по горизонтали от оси ближайшей к консоли опоры грузоподъемного крана до оси расположенного на консоли грузозахватного органа |  |
| 4.17 | Подход, С | Минимальное расстояние по горизонтали от оси рельса кранового пути до вертикальной оси грузозахватного органа |  |
| 4.18 | Габарит задний, r | Наибольший радиус поворотной части грузоподъемного крана со стороны, противоположной стреле |  |
| 4.19 | Высота подъема, Н | Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении: для крюков и вил – до их опорной поверхности; для прочих грузозахватных органов – до их нижней точки (в замкнутом положении). Для мостовых кранов высота подъема принимается от уровня пола. Высота подъема определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке |  |
| 4.20 | Глубина опускания, h | Расстояние по вертикали от уровня стоянки грузоподъемного крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: для крюков и вил – до их опорной поверхности; для прочих грузозахватных органов – до их нижней точки (в замкнутом состоянии). Для мостовых кранов глубина опускания принимается от уровня пола. Глубина опускания определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке |  |
| 4.21 | Диапазон подъема, D | Расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочим положением грузозахватного органа (см. позиции 4.19 и 4.20) |  |
| 4.22 | Высота кранового пути, H0 | Расстояние по вертикали от уровня пола (земли) до уровня головок рельсов кранового пути |  |
| Скорости рабочих движений |
| 4.23 | Скорость подъема (опускания) груза, Vп | Скорость вертикального перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения |  |
| 4.24 | Скорость посадки, Vm | Наименьшая скорость опускания наибольшего рабочего груза при монтаже или укладке в установившемся режиме движения |  |
| 4.25 | Частота вращения, ω | Угловая скорость вращения поворотной части крана в установившемся режиме движения. Определяется при наибольшем вылете с рабочим грузом при установке крана на горизонтальной площадке и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |
| 4.26 | Скорость передвижения крана, Vк | Скорость передвижения крана в установившемся режиме движения. Определяется при передвижении крана по горизонтальному пути с рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |
| 4.27 | Скорость передвижения тележки, Vт | Скорость передвижения грузовой тележки в установившемся режиме движения. Определяется при движении тележки по горизонтальному пути с наибольшим рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |
| 4.28 | Скорость изменения вылета, Vг | Средняя скорость горизонтального перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения. Определяется при изменении вылета от наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном пути и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |
| 4.29 | Время изменения вылета | Время, необходимое для изменения вылета от наибольшего до наименьшего. Определяется при изменении вылета под нагрузкой, равной грузоподъемности для наибольшего вылета при установке крана на горизонтальном пути при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м | – |
| 4.30 | Скорость ревизионная | Малая скорость перемещения крана в установившемся режиме движения, служащая для ревизии (контроля) несущих канатов и узлов грузоподъемного крана | – |
| 4.31 | Скорость транспортная, Vо | Наибольшая скорость передвижения крана в транспортном положении, обеспечиваемая собственным приводом |  |
| 4.32 | Время рабочего цикла | Время, затрачиваемое на осуществление одного установленного цикла работы | – |
| Параметры, связанные с крановыми путями |
| 4.33 | Уровень стоянки крана | Горизонтальная поверхность основания или поверхность головок рельсов, на которую опирается неповоротная часть крана. Для кранов, у которых опоры расположены на разной высоте, уровень стоянки крана определяется по нижней опоре крана |  |
| 4.34 | Колея, К | Для кранов стрелового типа—расстояние по горизонтали между осями рельсов или колес ходовой части крана. Для грузовых тележек — расстояние между осями рельсов для передвижения тележки |  |
| 4.35 | База, В | Расстояние между осями опор (тележек) крана, измеренное вдоль пути |  |
| 4.36 | База выносных опор, Во | Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное по продольной оси крана |  |
| 4.37 | Расстояние между выносными опорами, Ко | Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное поперек продольной оси крана |  |
| 4.38 | Уклон пути | Уклон, на котором допускается работа крана, определяемый отношением i = h/B, соответствующим разности уровней h двух точек пути, находящихся на расстоянии В, равном базе крана. Величина разности уровней измеряется при отсутствии нагрузки на данный участок пути |  |
| 4.39 | Уклон преодолеваемый | Уклон пути i = h/В, преодолеваемый краном с постоянной транспортной скоростью |  |
| 4.40 | Контур опорный | Контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов крана (колес или выносных опор) |  |
| 4.41 | Радиус закругления, Rк | Наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса на криволинейном участке пути |  |
| 4.42 | Наименьший радиус, R | Радиус окружности, описываемой внешним передним колесом крана при изменении направления движения |  |
| Параметры общего характера |
| 4.43 | Группа классификации (режима) | Характеристика механизма или крана, учитывающая его использование по грузоподъемности, а также по времени или числу циклов работы | – |
| 4.44 | Габарит приближения | Пространство, определяемое условиями безопасности при работе крана вблизи сооружений, из пределов которого может выходить лишь грузозахватный орган при выполнении рабочих операций |  |
| 4.45 | Коэффициент запаса торможения | Отношение момента, создаваемого тормозом, к наибольшему моменту на тормозном валу от приложенных статических нагрузок | – |
| 5. Основные понятия |
| Движения |
| 5.1 | Подъем (опускание) груза | Вертикальное перемещение груза |  |
| 5.2 | Плавная посадка груза | Опускание груза с наименьшей скоростью при его монтаже или укладке |  |
| 5.3 | Подъем (опускание) стрелы | Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости |  |
| 5.4 | Изменение вылета | Перемещение грузозахватного органа путем подъема, опускания, телескопирования стрелы или передвижения грузовой тележки |  |
| 5.5 | Горизонтальный ход груза | Перемещение груза при изменении вылета (подъеме стрелы) по траектории, близкой к горизонтали |  |
| 5.6 | Передвижение крана | Перемещение всего крана в рабочем положении |  |
| 5.7 | Передвижение грузовой тележки | Перемещение грузовой тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли |  |
| 5.8 | Поворот | Угловое движение поворотной части крана мостового или стрелового типа в горизонтальной плоскости |  |
| 5.9 | Цикл работы | Совокупность операций, связанных с передвижением крана и (или) его узлов при работе, от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза | – |
| Устойчивость крана |
| 5.10 | Устойчивость крана | Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам | – |
| 5.10.1 | Устойчивость грузовая | Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым весом груза, силами инерции, ветровой нагрузкой в рабочем состоянии крана и другими факторами | – |
| 5.10.2 | Устойчивость собственная | Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым ветровой нагрузкой и другими факторами, при нахождении крана в рабочем (без груза) и нерабочем состояниях | – |
| Состояние грузоподъемных кранов |
| 5.11 | Исправное состояние | Состояние крана, при котором он соответствует всем требованиям нормативных и (или) конструкторских (проектных) документов | – |
| 5.12 | Работоспособное состояние | Состояние крана, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют всем требованиям нормативных и (или) конструкторских (проектных) документов | – |
| Испытания |
| 5.13 | Испытания статические | Испытание крана путем статического приложения нагрузки к грузозахватному органу, на X % превышающей грузоподъемность крана | – |
| 5.14 | Испытания динамические | Испытание крана путем выполнения рабочих движений под нагрузкой, на Y % превышающей грузоподъемность крана | – |
| 6. Узлы |
| 6.1 | Механизм подъема | Приводное устройство для подъема и опускания груза | – |
| 6.2 | Механизм передвижения крана | Приводное устройство для передвижения крана | – |
| 6.3 | Механизм передвижения тележки или тали | Приводное устройство для передвижения грузовой тележки или тали | – |
| 6.4 | Механизм изменения вылета | Приводное устройство для изменения вылета путем изменения угла наклона стрелы и (или) гуська либо передвижения грузовой тележки или тали |  |
| 6.5 | Механизм поворота | Приводное устройство для вращения поворотной части крана в горизонтальной плоскости | – |
| 6.6 | Механизм выдвижения стрелы | Приводное устройство для изменения длины стрелы крана | – |
| 6.7 | Механизм телескопирования | Приводное устройство для изменения длины стрелы, башни или балок выносных опор крана | – |
| 6.8 | Лебедка | Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана. Типы лебедок: барабанная; |  |
|  |  | с канатоведущими шкивами; |  |
|  |  | шпилевая |  |
| 6.9 | Таль | Грузоподъемный механизм, смонтированный или не смонтированный в одном корпусе с приводом |  |
| 6.10 | Ходовое устройство | Основание стрелового или башенного крана для установки поворотной платформы или башни крана, включающее приводное устройство для передвижения крана | – |
| 6.11 | Портал | Основание крана, предназначенное для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |
| 6.12 | Тележка ходовая балансирная | Опорная конструкция, оборудованная колесами или катками, имеющая шарнирное соединение для равномерной передачи нагрузок на колеса или катки | – |
| 6.13 | Мост | Несущая конструкция кранов мостового типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки, или конструкции между опорами козлового или полукозлового крана | – |
| 6.14 | Тележка грузовая | Конструкция, предназначенная для перемещения подвешенного груза по мосту, стреле, несущему канату | – |
| 6.15 | Опорно-поворотный круг (устройство) | Узел для передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной части крана на неповоротную и для вращения поворотной части, который также может включать механизм поворота крана | – |
| 6.16 | Платформа поворотная | Поворотная конструкция крана для размещения механизмов |  |
| 6.17 | Башня | Вертикальная конструкция крана, поддерживающая стрелу и (или) поворотную платформу и обеспечивающая необходимую высоту расположения опоры стрелы |  |
| 6.18 | Колонна | У консольных кранов – вертикальная конструкция, поддерживающая поворотную стрелу с рабочим грузом и обеспечивающая необходимую высоту подъема, у кранов-штабелеров – вертикальная конструкция для перемещения грузоподъемника и кабины |  |
| 6.19 | Стрела | Конструкция крана, обеспечивающая необходимый вылет и (или) высоту подъема грузозахватного органа |  |
| 6.20 | Оборудование башенно-стреловое | Сменное оборудование стрелового крана, состоящее из башни, стрелы с гуськом или без гуська и необходимых устройств |  |
| 6.21 | Опора качающаяся | Опора кабельного крана, имеющая возможность изменять угол наклона к горизонтали при изменении усилий в несущих канатах | – |
| 6.22 | Опора некачающаяся | Опора кабельного крана, не имеющая возможности изменять угол наклона к горизонтали при изменении усилий в несущих канатах | – |
| 6.23 | Грузоподъемник | Каретка мостового крана-штабелера, несущая грузозахватный орган и перемещающаяся по вертикальным направляющим колонны | – |
| 6.24 | Металлоконструкция | Расчетная конструкция грузоподъемного крана, передающая нагрузку, воспринимаемую грузоподъемным краном, на другие узлы грузоподъемного крана или его основание | – |
| 6.25 | Противовес | Грузы, прикрепляемые к противовесной консоли или к поворотной консоли или к поворотной платформе для уравновешивания массы рабочего груза и (или) отдельных частей грузоподъемного крана |  |
| 6.26 | Балласт | Груз, прикрепленный на ходовой раме или на портале для обеспечения устойчивости крана Груз, прикрепленный на ходовой раме или на портале для обеспечения устойчивости грузоподъемного крана |  |
| 6.27 | Тормоз | Устройство для остановки и (или) удержания механизмов в неподвижном состоянии или снижения скорости движения |  |
| 6.28 | Блок (канатный) | Вращающийся элемент с ручьем для направления каната |  |
| 6.29 | Блок уравнительный | Блок, служащий для выравнивания нагрузок в двух ветвях каната |  |
| 6.30 | Шкив канатоведущий | Вращающийся канатный шкив с канавками (канавкой), служащий для привода одной или нескольких ветвей каната за счет сил трения между шкивом и канатом |  |
| 6.31 | Полиспаст | Блочно-канатная система для изменения силы и скорости |  |
| 6.31.1 | Полиспаст сдвоенный | Полиспаст, оба конца каната которого закреплены на одном или двух барабанах |  |
| 6.32 | Подвеска крюковая | Устройство, снабженное крюком для подъема груза и системой блоков для подвески к крану |  |
| 6.33 | Орган грузозахватный | Устройство (крюк, грейфер, электромагнит, вилы и др.) для подвешивания, захватывания или подхватывания груза |  |
| 6.34 | Связь кинематическая неразмыкаемая | Механическая связь между двигателем и барабаном, осуществляемая: непосредственным соединением двигателя с редуктором и редуктора с барабаном; при помощи неразмыкаемых муфт; при помощи механизма переключения скоростей (в том случае, если самопроизвольное включение или расцепление механизма невозможно или если при этом автоматически не накладывается тормоз нормально закрытого типа) | – |
| 6.35 | Опора выносная | Устройство, предназначенное для увеличения опорного контура крана в рабочем положении |  |
| 6.36 | Лестница | Устройство для доступа обслуживающего персонала на кран в виде ряда ступеней | – |
| 6.36.1 | Лестница наклонная | Лестница с углом наклона к горизонтали до 75° включительно | – |
| 6.36.2 | Лестница посадочная | Наклонная лестница с углом наклона к горизонтали до 60° включительно | – |
| 6.36.3 | Лестница крутонаклонная | Лестница с углом наклона к горизонтали более 75° | – |
| 6.36.4 | Лестница вертикальная | Крутонаклонная лестница с углом наклона к горизонтали 90° | – |
| 6.36.5 | Лестница монтажная (эвакуационная) | Упрощенная лестница без ограждений для выполнения монтажных операций или использования в аварийных ситуациях | – |
| 6.37 | Галерея | Длинный узкий свободный проход с горизонтальным настилом |  |
| 6.38 | Мостки | Короткий проход с горизонтальным или наклонным настилом, предназначенный для доступа обслуживающего персонала при проведении технического обслуживания и (или) ремонта крана |  |
| 6.39 | Площадка | Горизонтальная поверхность, предназначенная для размещения человека при проведении технического обслуживания и (или) ремонта крана |  |
| 6.40 | Тамбур | Огражденная площадка перед входом в кабину крана |  |
| 6.41 | Грузовой (подъемный) канат | Канат, предназначенный для подъема груза |  |
| 6.42 | Стреловой канат | Канат, запасованный на блоках стрелового полиспаста, используемого для изменения вылета |  |
| 6.43 | Тележечный (тяговый) канат | Канат, предназначенный для перемещения грузовой тележки по стреле или мосту крана |  |
| 6.44 | Несущий канат | Канат, предназначенный для перемещения по нему грузовой тележки крана кабельного типа |  |
| 6.45 | Канат стрелового расчала | Канат, предназначенный для подвески (удержания) стрелы без запасовки в полиспаст, за исключением запасовки на уравнительном блоке |  |
| 6.46 | Вантовый канат | Неподвижный канат, предназначенный для удержания мачты мачтового крана или неподвижной башни кабельного крана |  |
| 6.47 | Замыкающий канат | Канат, предназначенный для замыкания грейфера при работе |  |
| 6.48 | Канат оттяжки | Канат, связывающий два (неподвижных друг относительно друга) элемента крана |  |
| 6.49 | Монтажный канат | Канат, запасованный на блоках монтажного полиспаста, используемого для монтажа крана или его элементов |  |
| 7. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ |
| Классификация по конструкции |
| 7.1 | Прибор безопасности | Техническое устройство электронного типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуациях или их предупреждения | – |
| 7.2 | Устройство безопасности | Техническое устройство механического, электрического, гидравлического или иного (неэлектронного) типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов или для предупреждения машиниста крана (крановщика) об аварийной ситуации | – |
| Классификация по назначению |
| 7.3 | Ограничитель | Устройство, автоматически отключающее и (или) переключающее на пониженную скорость привод механизма в аварийных ситуациях | – |
| 7.3.1 | Ограничитель рабочего движения | Ограничитель, который вызывает остановку и (или) ограничение рабочих движений грузоподъемного крана | – |
| 7.4 | Регистратор параметров работы крана | Прибор, осуществляющий регистрацию, первичную обработку, накопление и хранение оперативной и долговременной информации о параметрах работы крана в течение установленного срока | – |
| 7.4.1 | Автономный регистратор параметров работы крана | Регистратор параметров работы крана, выполненный в виде отдельного (автономного) прибора | – |
| 7.4.2 | Встроенный регистратор параметров работы крана | Регистратор параметров работы крана, входящий в состав другого прибора безопасности (системы безопасности) и являющийся его неотъемлемой частью | – |
| 7.5 | Указатель | Устройство, информирующее машиниста крана (крановщика) и обслуживающий персонал об условиях работы крана | – |
| 7.6 | Устройство предохранительное | Механическое устройство для защиты крана в аварийных ситуациях | – |
| 7.6.1 | Буфер | Устройство для смягчения удара |  |
| 7.6.2 | Захват противоугонный | Устройство для удержания крана от передвижения вдоль кранового (рельсового) пути в нерабочем состоянии под действием ветра |  |
| 8. Документы, работы, организации и лица, связанные с кранами |
| 8.1 | Заказчик грузоподъемного крана | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, по заказам, которых производятся работы грузоподъемным краном, владельцами которого они не являются | – |
| 8.2 | Модернизация | Совокупность работ по усовершенствованию грузоподъемного крана посредством замены конструктивных элементов и систем на более качественные в целях повышения его технического уровня и экономических характеристик | – |
| 8.3 | Наладка | Совокупность операций по подготовке, регулированию и настройке грузоподъемного крана и (или) приборов и устройств безопасности, направленных на обеспечение его (их) работы в заданных условиях с характеристиками, определенными эксплуатационной документацией, на протяжении определённого времени | – |
| 8.4 | Обследование | Комплекс работ по техническому диагностированию кранов с истекшим сроком службы с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации до очередного обследования | – |
| 8.5 | Обслуживание | Комплекс операций по техническому обслуживанию, определенных эксплуатационной документацией организации-изготовителя и (или) установленных владельцем грузоподъемного крана, в соответствии с принятой в субъекте промышленной безопасности системой обслуживания и ремонта по поддержанию грузоподъемного крана, технических устройств в его составе в работоспособном и исправном состоянии при использовании их по назначению, хранении и транспортировании | – |
| 8.6 | Приспособления для грузоподъемных операций | Грузозахватные органы грузоподъемных кранов, грузозахватные приспособления | – |
| 8.7 | Предельное состояние | Состояние крана, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно | – |
| 8.8 | Производитель работ | Организация, осуществляющая производство строительно- монтажных, погрузочно- разгрузочных и других видов работ по перемещению грузов с применением грузоподъемных кранов | – |
| 8.9 | Ремонт | Восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине узлов, приборов безопасности крана с доведением крана до работоспособного состояния | – |
| 8.10 | Ремонт текущий | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности крана и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей | – |
| 8.11 | Ремонт капитальный | Ремонт, выполняемый в пределах срока службы крана для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса крана с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые | – |
| 8.12 | Ремонт полнокомплектный | Ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый на кране, находящемся в рабочем (смонтированном) состоянии, с целью устранения дефектов, выявленных в результате технического диагностирования, для восстановления исправности и ресурса крана с продлением срока службы до очередного обследования | – |
| 8.13 | Ремонт капитально-восстановительный | Ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый после разборки крана с целью устранения дефектов, выявленных в результате технического диагностирования крана, для восстановления его ресурса | – |
| 8.14 | Реконструкция | Изменение конструкции грузоподъемного крана, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт (например, изменение типа привода, длины решетчатой стрелы, высоты башни, грузоподъемности, устойчивости), переоборудование кранов и другие изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок | – |
| 8.15 | Ресурс | Суммарная расчетная наработка крана от начала эксплуатации или от возобновления его эксплуатации после ремонта до перехода в предельное состояние | – |
| 8.16 | Ресурс остаточный | Расчетная величина наработки грузоподъемного крана (с момента проведения обследования) до достижения предельного состояния его базовых частей (несущих металлических конструкций) по критериям усталости | – |
| 8.17 | Срок службы нормативный | Календарная (или определенная по счетчику моточасов) продолжительность эксплуатации до достижения ресурса базовыми частями (несущими металлическими конструкциями) крана, записанная в его паспорте либо установленная в нормативных документах по расчету и проектированию. Срок службы нормативный начинается с момента пуска грузоподъемного крана в эксплуатацию, или со времени изготовления крана, если не соблюдались условия консервации грузоподъемного крана, установленные организацией – изготовителем | – |
| 8.18 | Специализированная организация | Организация, имеющая специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию, монтажу, наладке, ремонту, обслуживанию, техническому диагностированию грузоподъемных кранов и технических устройств, перечисленных в пункте 3 настоящих Правил (либо выборке из указанного перечня работ (услуг) | – |
| 8.19 | Эксплуатация | Стадия жизненного цикла грузоподъемного крана, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация грузоподъемного крана включает в себя в общем случае использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт | - |

Приложение 2

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

грузоподъемных кранов

Форма

Паспорт башенного крана

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в Госпромнадзоре до ввода в эксплуатацию 
(надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации).

________________________________________________________________

(наименование, логотип организации-изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому владельцу или сдаче в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) крана должен быть получен в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

3. Копии сертификатов соответствия, документы о согласовании Госпромнадзором отступлений от требований норм и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к паспорту.

4. Сведения о сертификации:  _________________________________

________________________________________________________________

5. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание владельца крана)

________________________________________________________________

Страница 1

Место для чертежа общего вида крана в рабочем положении с указанием основных размеров (указанных стрелками и буквами), грузовых и высотных (при необходимости) характеристик

Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

Страница 2

1. Общие сведения

| 1.1 Организация изготовитель, адрес, контактная информация |
| --- |
| 1.2 Поставщик, адрес, контактная информация |
| 1.3 Тип крана |  |
| 1.4 Индекс крана |  |
| 1.5 Заводской номер крана |  |
| 1.6 Год изготовления |  |
| 1.7 Назначение крана |  |
| 1.8 Группа классификации (режима) по ISO 4301/1 |
| крана |  |
| механизмов |  |
| главного подъема |  |
| вспомогательного подъема |  |
| подъема стрелы |  |
| передвижения тележки |  |
| поворота |  |
| передвижения крана |  |
| 1.9 Тип привода |  |
| 1.10 Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: |
| температура |
| рабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| нерабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| сейсмичность, баллы |  |
| относительная влажность воздуха, % |  |
| взрывоопасность |  |
| пожароопасность |  |
| 1.11 Другие характеристики среды при необходимости |
| 1.12 Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с |  |
| для рабочего состояния с двухминутным осреднением на высоте установки анемометра |  |
| для нерабочего состояния крана |  |
| Для кранов, основанных на модульном принципе, данные для конкретных исполнений приводятся в таблице |  |
| Исполнение крана | Допустимая скорость ветра | Ветровой район |
| 1.13 Допустимый уклон кранового пути, % или градусы |  |
| при устройстве |  |
| при эксплуатации |  |
| для стояночной площадки (при укладке и эксплуатации |  |
| 1.14 Ограничения по одновременной работе механизмов (выполнении рабочих операций крана) |  |
| при работе на прямолинейных путях |  |
| при работе на криволинейных путях |  |
| 1.15 Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз |  |
| цепь силовая |  |
| цепь управления |  |
| цепь рабочего освещения |  |
| цепь ремонтного освещения |  |
| 1.16 Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) |  |

2. Основные технические данные и характеристики крана

| 2.1 Основные характеристики крана |
| --- |
| максимальный грузовой момент, т·м |
| грузоподъемность максимальная, т |
| главного подъема |  |
| вспомогательного подъема |  |
| грузоподъемность при максимальном вылете, т |  |
| вылет максимальный (проектный), м |  |
| вылет при максимальной грузоподъемности (проектный), м |  |
| вылет минимальный (проектный), м |  |
| высота подъема при максимальном вылете, м |  |
| высота подъема максимальная, м |  |
| глубина опускания максимальная, м |  |
| вылет при максимальной грузоподъемности, м |  |
| 2.2 Грузовысотные характеристики (составляются для всех комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация)1 |
| 2.2.1 Грузовые характеристики (при необходимости) | Место для таблиц, графиков и диаграмм грузовых характеристик крана |

______________________________

1 Графики грузовых и высотных характеристик крана помещаются на чертеже общего вида крана. При большем количестве графиков и диаграмм допускается оформлять грузовысотные характеристики отдельным томом, который является неотъемлемой частью паспорта

| 2.2.2 Высотные характеристики (при необходимости) | Место для таблиц, графиков и диаграмм высотных характеристик крана |
| --- | --- |
| 2.3. Геометрические параметры крана |  |
| колея, м |  |
| база, м |  |
| задний габарит |  |
| наименьший радиус закругления криволинейного участка рельсового пути (внутреннего рельса), м |  |
| 2.4 Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей |
| Механизм | Скорость, м/с (м/мин) | Диапазон регулирования скорости (при наличии |
|  | номиналь- ная | увели-ченная | посадки |  |
| 2.4.1 Главного подъема |  |  |  |  |
| 2.4.2 Вспомогательного подъема |  |  |  |  |
| 2.4.3 Скорости передвижения,м/с |
| крана |  |
| грузовой тележки с грузом максимальной массы |  |
| 2.4.4 Скорость механизмов поворота (частота вращения) рад/с (об/мин) |  |
| 2.4.5 Угол поворота, рад (градусы) |  |
| 2.5 Время полного изменения вылета (для кранов с подъемной стрелой), сек (мин) |
| от максимального до минимального |  |
| от минимального до максимального |  |
| 2.6 Место управления: |  |
| при работе |  |
| при монтаже и испытаниях |  |
| 2.7 Способ управления |  |
| (электрический, гидравлический) |  |
| 2.8 способ токоподвода |  |
| к крану |  |
| к механизмам (при необходимости) |  |
| 2.9 Характеристики устойчивости |
| Момент, кН·м 2 | Грузовая устойчивость | Собственная устойчивость |
| Удерживающий (при вылете) |  |  |
| Опрокидывающий (при вылете) |  |  |
| 2.10 Масса крана и его основных частей, т |  |
| конструктивная масса крана (номинальная) |  |

______________________________

2 Указывается значения моментов, характеризующих грузовую и собственную устойчивость при положении стрелы (вылета), когда отношения моментов наиболее близко к единице.

| масса противовеса (с допусками) |  |
| --- | --- |
| масса балласта (с допусками) |  |
| масса основных сборочных частей крана, перевозимых отдельно |  |
| масса крана в транспортном положении |  |
| 2.11 Максимальная расчетная нагрузка на рельс, кН (тс) |  |
| в вертикальной плоскости |  |
| в горизонтальной плоскости |  |
| 2.12 Тип основания кранового пути |  |
| 2.13 Ширина головки кранового рельса, мм |  |
| 2.14 Прочие показатели, характерные для данного крана (при необходимости) |  |

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

| 3.1. Двигатели силовых установок и механизмов |
| --- |
| 3.1.1 Генераторы и электродвигатели |
| Параметр | Механизм (устройство), на котором установлен двигатель3 |
|  | подъема (опускания) груза | передвижения крана | поворота | передвижения тележки (каретки) |
| Назначение |  |  |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения, (об/мин) |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |  |
| Вид соединения |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  |
| тип и обозначение |  |  |  |  |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт |  |
| 3.1.2 Гидронасосы и гидромоторы4 |
| Назначение | Гидронасосы | Гидромоторы |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Количество |  |  |
| Предельный крутящий момент, Н·м | – |  |
| Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт |  |  |

______________________________

3 Указывается все двигатели, имеющиеся на кране.

4 Заполняется для каждого гидронасоса, установленного на кране.

| Номинальное давление рабочей жидкости на выходе, Па (кгс/кв.см) |  | – |
| --- | --- | --- |
| Номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) |  | – |
| Направление вращения |  |  |
| 3.13 Гидроцилиндры |
| Назначение |  |
| Тип и условное обозначение |  |
| Количество |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) |  |
| 3.1.4 Рабочая жидкость |
| Марка рабочей жидкости |  |
| Объем гидробака, л |  |
| 3.2 Схемы5 |
| 3.2.1 Схема электрическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.1.1 Перечень элементов электрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.2 Схема гидравлическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.2.1 Перечень элементов гидрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.3 Схема пневматическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.3.1 Перечень элементов пневматического оборудования крана приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.4 Схемы кинематические механизмов крана приведены на стр ___ настоящего паспорта (указывается схема установки подшипников) |
| 3.3 Характеристики открытых зубчатых передач |
| Номер позиции на схеме | Обозначе-ние по чертежу | Наименова-ние деталей | Модуль, мм | Коли-чество зубьев | Марка материала | Термообработка (твердость зубьев) |
| 3.3.1 Характеристики звездочек цепных передач |
| Номер позиции на схеме | Обозначе-ние по чертежу | Наименова-ние деталей | Шаг, мм | Коли-чество зубьев | Марка материала | Термообработка (твердость зубьев) |
| 3.4 Характеристика редукторов |
| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |

______________________________

5 Допускается ссылка на схемы, приведенные в других эксплуатационных документах, поставляемых с краном.

| 3.5 Характеристика опорно-поворотного устройства |
| --- |
| Изготовитель, адрес, контактная информация |  |
| Наименование, тип |  |
| Марка, индекс |  |
| Заводской номер (при наличии) |  |
| Число зубьев и модуль |  |
| Болты крепления |  |
| количество болтов |  |
| класс прочности |  |
| материал |  |
| момент затяжки, Н м |  |
| 3.6 Характеристики тормозов |  |
| Параметры | Наименование механизмов |
| Тип, система (нормально-открытый, нормально-закрытый, автоматический и т.п., колодочный, дисковый и т.п.) |  |
| Количество тормозов |  |
| Тормозной момент, Н м |  |
| Коэффициент запаса торможения (для каждого тормоза) |  |
| Путь торможения механизма, мм |  |
| 3.7 Схема запасовки канатов (цепей), а также принятых способов крепления каната (цепи) приведена на стр ___настоящего паспорта (указываются размеры барабанов и блоков)6 |
| 3.7.1 Характеристика канатов7 (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя канатов) |
| Параметры |  |
| Назначение (например, механизм главного подъема) |  |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |
| Диаметр, мм |  |
| Длина, м |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |
| Разрывное усилие каната в целом, Н |  |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) |  |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |

______________________________

6 Указывается все двигатели, имеющиеся на кране.

7 Заполняется для всех канатов, установленных на кране.

| 3.7.2 Характеристика цепей (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя цепей) |
| --- |
| Параметры |  |
| Назначение (например, механизм главного подъема) |  |
| Конструкция цепи и обозначение стандарта |  |
| Диаметр (калибр) звена и ли диаметр ролика |  |
| Шаг цепи, мм |  |
| Длина цепи |  |
| Разрывное усилие цепи, кН |  |
| Расчетное натяжение цепи, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности): |  |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности цепи |  |
| 3.8 Схема установки балласта и противовеса (с указанием о допуске по массе и отклонению центра тяжести плит, предупредительной окраске и надписях, наносимых на плиты) |
| 3.9 Характеристика грузозахватных органов(заполняется по сертификатам (паспортам) изготовителя грузозахватного органа) |
| 3.9.1 Крюки |
| Параметры | Механизмы |
| Тип |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |
| Количество крюков |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  |
| Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) |  |
| Изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) организации-изготовителя крюка |  |
| 3.9.2 Грейферы |
| Тип и обозначение по стандарту |  |
| Вместимость ковша, м3 |  |
| Вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 |  |
| Масса грейфера, т |  |
| Масса зачерпываемого материала, т |  |
| Заводской номер |  |
| Наименование и адрес изготовителя или ссылка на приложенный паспорт грейфера |  |
| Тип двигателя моторного грейфера |  |
| Мощность двигателя, кВт |  |
| 3.9.3 Грузовые электромагниты |
| тип: |  |
| магнита |  |
| шкафа управления |  |
| источник питающего тока: |  |
| тип |  |
| мощность, кВт |  |
| питающий ток: |  |
| род тока |  |
| напряжение, В |  |
| масса электромагнита, т |  |
| подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов |  |
| плит |  |
| скрапа |  |
| стружки |  |
| металлолома |  |
| шкафа управления |  |
| чугунных слитков |  |
| максимальная температура поднимаемого груза, °C |  |
| заводской номер |  |
| наименование и адрес изготовителя электромагнита |  |
| 3.9.4 Прочие грузозахватные органы (указываются характеристики всех поставленных с краном грузозахватных органов) |
| 3.10 Устройства безопасности |
| 3.10.1 ограничители рабочих движений |
| Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Количество | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.10.2 Ограничитель рабочей зоны (координатная защита) |
| наличие ограничителя |  |
| механизмы, отключаемые ограничителем |  |
| 3.10.3 Ограничитель грузоподъемности (грузового момента) |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % |  |
| наличие звуковой и/или световой сигнализации |  |
| перегрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация |  |
| обозначение на принципиальной электрической схеме |  |
| 3.10.4 Регистратор параметров работы крана |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| место установки |  |
| 3.10.5 Указатели |
|  | Тип, заводской номер | Назначение |
| указатель грузоподъемности и вылета |  |  |
| анемометр |  |  |
| другие указатели |  |  |
| 3.10.6 Контакты безопасности |
| Место установки | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.10.7 Упоры и буфера |
| Место установки | Назначение | Конструкция | Максимальный ход, мм (для пружинных или гидравлических буферов) |
| 3.10.8 Прочие предохранительные устройства |
| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| Противоугонные устройства8 |  |  |  |
| Другие устройства |  |  |  |
| 3.10.9 Сигнальные и переговорные устройства |
| Наименование | Тип, обозначение | Назначение, условия срабатывания |
| Переговорное устройство |  |  |
| Звуковой сигнал |  |  |
| Габаритная световая сигнализация |  |  |
| Другие устройства |  |  |
| 3.11 Кабина |
| место расположения |  |
| назначение |  |
| тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) |  |
| количество мест |  |
| тип, характеристика остекления |  |
| характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) |  |
| характеристики систем создания микроклимата (вентиляция, отопление и т.п.) |  |
| характеристика сиденья |  |
| другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) |  |
| 3.12 Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам изготовителя материала) |
| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс точности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |

______________________________

8 Указывается способ привода: ручной, автоматический и т.п.

4. Свидетельство о приемке

Кран ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Изготовлен в соответствии с нормативными документами: _____________

________________________________________________________________

Составные части крана проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.9

________________________________________________________________

Кран прошел приемо-сдаточные испытания и принят службой контроля продукции (ОТ) изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.10

________________________________________________________________

Гарантийный срок службы                                      ____________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме    ____________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта              ____________ моточасов

Технический директор

(главный инженер)

организации-изготовителя

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

организации-изготовителя _________________________

(подпись)

5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

копия сертификата соответствия крана;

принципиальная электрическая схема крана;

перечень элементов электрооборудования;

электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений);

принципиальная гидравлическая схема крана;

перечень элементов гидрооборудования;

принципиальная пневматическая схема крана;

______________________________

9 Для кранов, монтируемых на месте эксплуатации.

10 Для кранов, поставляемых в готовом для эксплуатации виде (в сборе).

перечень элементов пневмооборудования;

кинематические схемы механизмов со спецификацией подшипников (схемы должны содержать параметры привода, тормозов, зубчатых передач, передаточные числа и тип редукторов, места установки и номера подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме или приводится на самой схеме);

схемы запасовки канатов;

схема установки балласта и противовеса с указанием о допуске 
по массе и отклонению центра тяжести плит, предупредительной окраске и надписях, наносимых на плиты;

чертежи балласта и противовеса;

другие документы (при необходимости).

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крана;

инструкция по устройству кранового пути;

паспорта и инструкции на отдельные узлы крана, изготовленные на других предприятиях и поставляемые с данным краном (при их наличии);

паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;

паспорта и инструкции на устройства безопасности;

чертежи быстроизнашивающихся деталей (при необходимости);

каталог запасных частей;

другие документы (при необходимости).

6. Сведения о монтаже11 и сдаче (приемке) грузоподъемного крана 
в эксплуатацию

Кран ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Смонтирован в соответствии с _____________________________________

Монтаж выполнен

| (номер и дата акта монтажа, наименование, адрес, контактные данные организации, |
| --- |
| выполнявшей монтаж, место установки) |
| Проведено полное техническое освидетельствование крана в соответствии с |  |
| Проведены грузовые испытания крана |
| статические грузом, т |  |
| динамические грузом, т |  |
| Проведен осмотр крана после испытаний. Груз не опустился на основание, не возникло остаточной деформации металлоконструкции; на металлической конструкции, в креплениях механизмов и каната не обнаружено трещин, деформаций, отслаивания |

________________________

11 Заполняется в случае стационарной (без последующего перемонтажа установки крана на месте эксплуатации.

лакокрасочного покрытия, не появились следы течи масла, не произошло ослабления и повреждения соединений, все механизмы работали устойчиво, тормоза обеспечивали своевременную остановку соответствующих механизмов и заданные тормозные пути, не происходило перегрева приводов.

Кран признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами

Представитель организации, выполнившей монтаж

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Представитель владельца крана

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Сведения о местонахождении крана

(не менее 2 страниц)

| Владелец крана (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

(не менее 5 страниц)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и дата протокола проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов,   грузозахватных органов, приборов безопасности без изменения параметров крана, а также о произведенной реконструкции

(не менее 5 страниц)

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана (в случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный капитально-восстановительный, внеплановый), о произведенной реконструкции) | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), 
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования

(не менее 32 страниц)

| Дата технического освидетельствования | Вид технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № ___________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _________ листов, в том числе чертежей на _________ листах.

__________________________________        __________________________

(должность, подпись регистрирующего лица)                               (инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

Приложение 3

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Паспорт крана-манипулятора

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

Обложка паспорта

________________________________________________________________

(наименование крана-манипулятора)

________________________________________________________________

(индекс крана-манипулятора)

ПАСПОРТ

(Настоящий паспорт является образцом, на основании которого организация-изготовитель должна составить паспорт применительно к типу выпускаемых им кранов-манипуляторов. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого крана-манипулятора.)

________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

Титульный лист

Кран-манипулятор  подлежит  регистрации  в  Госпромнадзоре  до ввода в эксплуатацию

(надпись  делается  только  для  кранов-манипуляторов,  подлежащих регистрации).

Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

________________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование крана-манипулятора)

________________________________________________________________

(индекс крана-манипулятора)

ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому владельцу или сдаче крана-манипулятора в аренду с передачей функций владельца вместе с краном-манипулятором должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана-манипулятора.

2. Допуск к эксплуатации крана должен быть получен в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

3. Копии сертификатов соответствия, документы о согласовании Госпромнадзором отступлений от требований норм и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к паспорту.

4. Сведения о сертификации: _________________________________

________________________________________________________________

5. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить

________________________________________________________________

внимание владельца крана-манипулятора)

Страница 1

Место для чертежа общего вида крана-манипулятора в рабочем положении с указанием основных размеров

Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

Страница 2

1. Общие сведения

1.1. Организация-изготовитель и ее адрес:  ______________________

1.2. Тип крана-манипулятора  _________________________________

1.3. Индекс крана-манипулятора, исполнение ____________________

1.4. Заводской номер  ________________________________________

1.5. Год изготовления ________________________________________

1.6. Транспортное средство:

модель ____________________________________________________

заводской номер шасси/двигатель  _____________________________

1.7. Назначение крана-манипулятора ___________________________

1.8. Группа классификации (режима) по ISO 4301-1:1986:

крана-манипулятора _________________________________________

механизмов:

подъема ___________________________________________________

поворота ___________________________________________________

телескопирования ___________________________________________

1.9. Тип привода механизмов _________________________________

1.10. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться 
кран-манипулятор:

температура, °C:

рабочего состояния:

наибольшая ________________________________________________

наименьшая ________________________________________________

нерабочего состояния:

относительная влажность воздуха, % ___________________________

взрывоопасность ____________________________________________

пожароопасность ____________________________________________

1.11. Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния

с грузом, м/с  _______________________________________________

1.12. Допустимый  наклон крана-манипулятора при максимальном грузовом моменте, градусы ________________________________________

1.13. Ограничение одновременного выполнения рабочих операций _

________________________________________________________________

1.14. Род электрического тока, напряжение и число фаз (только для кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа):

| Назначение цепи | Род тока | Напряжение, В | Число фаз |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовая |  |  |  |
| Управления |  |  |  |
| Системы защиты |  |  |  |
| Рабочего освещения |  |  |  |
| Ремонтного освещения |  |  |  |

1.15. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран-манипулятор (обозначение, наименование):____________

________________________________________________________________

2. Основные технические данные и характеристики крана-манипулятора

2.1. Основные характеристики крана-манипулятора (приводятся данные для стрелового оборудования с гидравлически телескопируемыми секциями при отсутствии ручных удлинителей и другого сменного рабочего оборудования).

2.1.1. Грузовой момент, т·м ___________________________________

2.1.2. Грузоподъемность нетто, т:

основного подъема:

максимальная ______________________________________________

на максимальном вылете _____________________________________

вспомогательного подъема:

максимальная ______________________________________________

на максимальном вылете _____________________________________

2.1.3. Вылет, м:

основного подъема:

максимальный ______________________________________________

минимальный ______________________________________________

вспомогательного подъема:

максимальный ______________________________________________

минимальный ______________________________________________

2.1.4. Максимальная высота подъема, м _________________________

2.1.5. Максимальная глубина опускания, м ______________________

2.1.6. Допустимая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем состоянии, т _____________________________________________

2.2. Грузовые характеристики (приводятся для всех комбинаций условий работы и исполнений крана-манипулятора, при которых  предусмотрена его эксплуатация).

Место для таблиц, графиков и диаграмм грузовысотных характеристик крана-манипулятора

2.3. Допустимая масса груза, с которой разрешено телескопирование секций стрелового оборудования, т   ________________________________

2.4. Геометрические параметры крана-манипулятора (приводятся графическая информация и размеры, достаточные для представления конструкции крана, включая его габариты и координаты центра тяжести в транспортном положении).

Место для схемы крана-манипулятора и таблиц, отражающих его геометрические параметры

2.5. Максимальное (минимальное) время полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях (указывается для каждого механизма стрелового оборудования при движении из одного крайнего положения в другое), с (мин) ______________________________

2.6. Частота вращения, рад/с (об/мин) __________________________

2.7. Угол поворота, радианы (градусы):

без груза ___________________________________________________

с грузом ___________________________________________________

2.8. Место управления (с учетом количества пультов):

при работе _________________________________________________

при установке на выносные опоры _____________________________

2.9. Способ управления (механический, электрический, гидравлический) _________________________________________________

2.10. Способ токоподвода к крану ______________________________

2.11. Масса крано-манипуляторной установки (КМУ), т ___________

2.12. Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м:

длина _____________________________________________________

ширина ____________________________________________________

высота _____________________________________________________

2.13. Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м:

длина _____________________________________________________

ширина ____________________________________________________

2.14. Масса снаряженного крана-манипулятора, т ________________

2.15. Масса наибольшего перевозимого груза, т __________________

2.16. Наибольшая допустимая скорость передвижения, км/ч _______

2.17. Полная масса крана-манипулятора, т ______________________

2.18. Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т:

через шины передних колес ___________________________________

через шины задних колес (тележки) ____________________________

2.19. Привод гидронасоса:

частота вращения насоса, об/мин ______________________________

частота вращения двигателя шасси, об/мин ______________________

номер передачи (коробки передач/раздаточной коробки) __________

2.20. Напряжение электрической цепи, В _______________________

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

3.1. Силовые узлы гидрооборудования механизмов.

3.1.1. Гидронасос:

позиция на гидросхеме _______________________________________

назначение _________________________________________________

тип и условное обозначение __________________________________

количество _________________________________________________

номинальная потребляемая мощность, кВт ______________________

номинальная подача рабочей жидкости, л/мин ___________________

номинальное давление рабочей жидкости на выходе, МПа (кгс/кв.см) ______________________________________________________

номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) __________________

направление вращения _______________________________________

3.1.2. Гидромотор:

позиция на гидросхеме _______________________________________

назначение _________________________________________________

тип и условное обозначение __________________________________

номинальный крутящий момент, Н·м ___________________________

номинальное давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/кв.см) ______ номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) _________________

номинальный расход рабочей жидкости, л/мин __________________

3.1.3. Гидроцилиндры:

позиция на гидросхеме _______________________________________

назначение _________________________________________________

тип, условное обозначение ____________________________________

количество _________________________________________________

диаметр, мм:

поршня ____________________________________________________

штока _____________________________________________________

ход поршня, мм _____________________________________________

усилие, кН:

втягивания _________________________________________________

выдвижения ________________________________________________

номинальное давление рабочей жидкости, кгс/кв.см:

в поршневой полости ________________________________________

в штоковой полости  _________________________________________

3.2. Схемы.

3.2.1. Схема электрическая принципиальная, только для кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов.

Место для схемы

3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования:

| Позиция на гидросхеме | Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.1.2. Электромонтажные чертежи.

Место для чертежей

3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная.

Место для схемы

3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования:

| Позиция на гидросхеме | Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3. Схема  кинематическая (в кинематической схеме указываются установка подшипников и их спецификация и др.).

Место для схемы

3.2.3.1. Характеристика тормозов:

механизм, на котором установлен тормоз, _____________________

тип, система ______________________________________________

диаметр тормозного шкива, диска, мм ________________________

количество _______________________________________________

момент тормозной, Н·м ____________________________________

коэффициент запаса торможения ____________________________

привод тормоза: тип _______________________________________

усилие, Н ________________________________________________

ход исполнительного органа, мм _____________________________

путь торможения механизма ________________________________

3.2.4. Схемы запасовки и характеристики канатов и цепей (схемы запасовки грузовых полиспастов главного и вспомогательного подъемов, полиспастов  подъема  стрел и др.; на схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы крепления канатов и цепей) только для кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов.

Место для схем

3.2.4.1. Характеристика канатов (заполняется по данным документов организации - изготовителя канатов):

назначение каната ___________________________________________

механизм, на котором канат установлен  ________________________

конструкция каната и обозначение государственного стандарта ________________________________________________________________

диаметр, мм ________________________________________________

длина, мм __________________________________________________

временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв.мм  ____________

разрывное усилие каната в целом, Н  ___________________________

расчетное натяжение каната, Н  _______________________________

коэффициент запаса прочности:

расчетный  _________________________________________________

нормативный _______________________________________________

покрытие поверхности проволоки  _____________________________

3.2.4.2. Характеристика цепей (заполняется по сертификатам организации - изготовителя цепей):

назначение цепи и обозначение на схеме ________________________

конструкция цепи и обозначение государственного стандарта ________________________________________________________________

диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм __________________

шаг цепи, мм  _______________________________________________

длина цепи, мм  _____________________________________________

разрывное усилие цепи, кН  ___________________________________

расчетное натяжение, кН  _____________________________________

коэффициент запаса прочности:

расчетный _________________________________________________

нормативный _______________________________________________

3.3. Грузозахватные органы (заполняется по сертификату организации - изготовителя грузозахватного органа).

3.3.1. Крюки:

механизм __________________________________________________

тип ________________________________________________________

номер заготовки крюка по стандарту, обозначение по стандарту ________________________________________________________________

заводской номер (сертификат, год изготовления)  ________________

изображение клейма ОТК организации-изготовителя крюка _______

3.3.2. Грейферы:

тип ________________________________________________________

вместимость ковша, куб.м ____________________________________

виды материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, 
и их максимальная насыпная масса, (т/куб.м) _________________________

масса грейфера, т ___________________________________________

масса зачерпываемого материала, т ____________________________

заводской номер ____________________________________________

изображение клейма ОТК организации-изготовителя грейфера _____

3.3.3. Грузовые электромагниты (только для кранов-манипуляторов 
с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов):

тип ________________________________________________________

источник питающего тока (если от внешней сети):

тип ________________________________________________________

мощность, кВт ______________________________________________

питающий ток:

род тока ___________________________________________________

напряжение, В ______________________________________________

масса электромагнита, т ______________________________________

подъемная сила, кН (т·с) ______________________________________

при подъеме материалов:

стружки ___________________________________________________

металлолома _______________________________________________

чугунных слитков ___________________________________________

максимальная температура поднимаемого груза, °C

заводской номер ____________________________________________

изображение клейма ОТК организации-изготовителя цепи _________

3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.).

3.4. Приборы, устройства безопасности и сигнализаторы.

Предохранительные устройства.

3.4.1. Концевые выключатели:

тип ________________________________________________________

цепь размыкания (электрическая, гидравлическая) _______________

механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки) ______________________________________________________

расстояние от грузозахватного органа или другой движущейся части до упора при отключении механизма (м, градусы)  ____________________

блокировка _________________________________________________

количество _________________________________________________

номер позиции на принципиальной (электрической, гидравлической) схеме __________________________________________________________

3.4.2. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем, ______________________

обозначение (марка, тип, модификация)  _______________________

система ____________________________________________________

превышение массы груза над грузоподъемностью для данных вылета и высоты подъема при срабатывании ограничителя, % ________

тип предупредительной сигнализации (звуковой, световой) ______

масса груза, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация, % от грузоподъемности для данных вылета и высоты подъема ________________________________________________________

организация-изготовитель, заводской номер (если ограничитель является комплектующим изделием) ________________________________

3.4.3. Предохранительные клапаны:

обозначение на принципиальной гидравлической схеме ___________

место установки  ____________________________________________

назначение _________________________________________________

место установки (кабина, пульт управления)  ____________________

тип ________________________________________________________

назначение _______________________________________________

номер позиции на принципиальной электрической схеме __________

3.4.5. Упоры:

механизм __________________________________________________

конструкция (жесткий, гидравлический) ________________________

максимальный ход, мм _______________________________________

ограничиваемое перемещение _________________________________

3.4.6. Указатели:

3.4.6.1. указатели грузоподъемности (таблички грузоподъемности): ________________________________________________________________

3.4.6.2. другие указатели информационного назначения: __________

3.5. Кабина:

место расположения _________________________________________

назначение _________________________________________________

тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) ____________

количество мест ____________________________________________

тип, характеристика остекления _______________________________

характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция) ________________

характеристика систем создания микроклимата (вентиляция, отопление, кондиционирование) ___________________________________

характеристика кресла _______________________________________

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители) __________

3.6. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана-манипулятора (заполняется по сертификатам организации – изготовителя материала):

наименование и обозначение узлов КМУ _______________________

вид, толщина металлопроката, государственный стандарт _________

марка материала, категория, группа, класс прочности _____________

государственный стандарт на марку материала  __________________

номер сертификата  __________________________________________

электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт) ___________

4. Свидетельство о приемке

Кран-манипулятор _________________________________________

ТУ __________________________ заводской номер _________________

содержащий КМУ _______________ ТУ ____________ заводской номер ____________

(марка, модель)

установленную на шасси ________________ ТУ ____________________

(тип, марка, модель)

заводской номер __________________________________________ с двигателем ____________________________________________________

заводской номер _____________________________ изготовлен 
в соответствии с нормативными документами, действующими 
в Республике Беларусь.

Кран-манипулятор  прошел  испытания  и признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок службы ___ мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более __________ мес. со дня отгрузки потребителю.

Срок службы при 1,5-сменной  работе в паспортном режиме ___________ лет.

Главный инженер

(технический директор) ________________________

(подпись)

Начальник ОТК

организации-изготовителя ______________________

(подпись)

_________________

(дата)

5. Документация и принадлежности, поставляемые с 
краном-манипулятором

5.1. Руководство по эксплуатации.

5.2. Ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей.

5.3. Паспорт и руководство по эксплуатации транспортного средства.

5.4. Комплект запасных частей, инструментов и сменного оборудования определяется договором на поставку.

Сведения о местонахождении крана-манипулятора

(не менее 2 страниц)

| Владелец крана-манипулятора (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) | Местонахождение крана-манипулятора (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание

крана-манипулятора в исправном состоянии

(не менее 5 страниц)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и дата протокола проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватного органа

(не менее 5 страниц)

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана-манипулятора | Сведения о приемке крана-манипулятора из ремонта (дата, номер документа) | Подпись специалиста, ответственного за содержание крана-манипулятора в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных механизмов  и  других  элементов крана-манипулятора, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования

(не менее 32 страниц)

| Дата технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

Примечания: 1. В этот же раздел заносятся результаты специального обследования крана-манипулятора,  отработавшего срок службы (технический ресурс).

2. После записи результатов технического освидетельствования указываются должность, инициалы и фамилия лица, проводившего техническое освидетельствование, и ставится его подпись.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран-манипулятор зарегистрирован за № _______________________ в ______________________________________________________________

(наименование регистрируемого органа Госпромнадзора)

В паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано всего ______ листов, в том числе чертежей на _______ листах.

________________________________________________________________

(должность, подпись регистрирующего лица) (фамилия и инициалы)

_________________

(дата)

Приложение 4

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

грузоподъемных кранов

Форма

Паспорт крана мостового типа

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в Госпромнадзоре до ввода в эксплуатацию 
(надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации).

________________________________________________________________

(наименование, логотип организации-изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому владельцу или сдаче в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Копия сертификата соответствия крана требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 должна быть приложена к паспорту.

3. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) крана должен быть получен в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

4. Перечень разрешений на отступление от требований нормативных документов (копии) должен быть приложен к паспорту.

________________________________________________________________

5. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание владельца крана)

________________________________________________________________

Страница 1

Место для чертежа общего вида крана

Указываются основные габаритные и установочные размеры,

включая токоподвод к крану

Страница 2

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин 
и оборудования № __________________

срок действия с ______ по  ___________

1. Общие сведения

| 1.1 Организация изготовитель, адрес, контактная информация |
| --- |
| 1.2 Поставщик, адрес, контактная информация |
| 1.3 Тип крана |  |
| 1.4 Индекс крана |  |
| 1.5 Заводской номер крана |  |
| 1.6 Год изготовления |  |
| 1.7 Назначение крана |  |
| 1.8 Группа классификации (режима) по ISO 4301/1 |
| крана |  |
| механизмов |  |
| главного подъема |  |
| вспомогательного подъема |  |
| передвижения крана |  |
| передвижения тележки (тали) |  |
| 1.9 Тип привода (ручной, электрический и т.п.) |  |
| 1.10 Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: |
| температура, °C |
| рабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| нерабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| сейсмичность, баллы |  |
| относительная влажность воздуха, % |  |
| взрывоопасность |  |
| пожароопасность |  |
| 1.11 Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с |  |
| для рабочего состояния крана |  |
| для нерабочего состояния крана |  |
| 1.12 Другие характеристики среды при необходимости |
| 1.13 Ограничения по одновременной работе механизмов |  |
| 1.14 Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз |  |
| цепь силовая |  |
| цепь управления |  |
| цепь рабочего освещения |  |
| цепь ремонтного освещения |  |
| 1.15 Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) |  |

2. Общие сведения – тележка (таль)1 (при использовании покупной тележки (тали))

| 2.1 Изготовитель, адрес, контактная информация |
| --- |
| 2.2 Тип тали |  |
| 2.3 Грузоподъемность |  |
| 2.4 Индекс тали |  |
| 2.5 Заводской номер |  |
| 2.6 Год изготовления |  |
| 2.7 Назначение тали |  |
| 2.8 Тип привода |  |

3. Основные технические данные и характеристики крана

| 3.1 Основные характеристики крана |
| --- |
| грузоподъемность |
| главного подъема |  |
| вспомогательного подъема |  |
| высота подъема максимальная, м |  |
| глубина опускания максимальная, м |  |
| пролет крана, м |  |
| вылет консолей рабочий, м |  |
| база крана, мм |  |
| база грузовой тележки, мм |  |
| кратность полиспастов |  |
| 3.2 Массы испытательных грузов, т |  |
| при статических испытаниях |  |
| при динамических испытаниях |  |
| 3.3 Некоторые установочные размеры крана и тележки (тали), м |  |
| колея тележки |  |

______________________________

1 При использовании тали в качестве грузовой тележки или механизма подъема, данные из паспорта тали должны быть скопированы в соответствующие разделы паспорта крана. Ссылка на паспорт тали в паспорте крана не допускается

| база тележки |  |
| --- | --- |
| высота крана от уровня головки рельса |  |
| расстояние между крайними точками буферов в направлении движения |  |
| расстояние по вертикали от подкранового рельса до центра буфера |  |
| 3.4 Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей |
| Механизм | Скорость, м/с (м/мин) | Диапазон регулирования скорости (при наличии |
|  | номинальная | минимальная |  |
| Главного подъема |  |  |  |
| Вспомогательного подъема |  |  |  |
| Передвижения крана |  |  |  |
| Передвижения тележки |  |  |  |
| 3.5 Место управления |
| при работе |  |
| при монтаже и испытаниях |  |
| 3.6 Способ управления | (электрический, с пола, по радио) |
| 3.7 способ токоподвода |  |
| к крану |  |
| к тележке |  |
| 3.8 Масса крана, т |  |
| 3.9 Масса составных частей, т (при необходимости) |  |
| 3.10 Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН (тс) |  |
| в вертикальной плоскости |  |
| в горизонтальной плоскости |  |
| 3.11 Тип рельсового пути крана (подвесной или опорный) |  |
| 3.12 Тип кранового рельса |  |
| 3.13 Тип главной балки крана |  |
| 3.14 Тип тележечного рельса |  |

4. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

| 4.1. Двигатели силовых установок и механизмов |
| --- |
| 4.1.1 Электродвигатели |
| Параметры | Механизм |
|  | подъема | передвижения |
|  | главного | вспомогательного | крана | тележки |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения, (об/мин) |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |  |
| 4.1.1 Суммарная мощность электродвигателей, кВт |  |
| 4.2 Схема электрическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 4.3 Перечень элементов электрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 4.4 Схемы кинематические механизмов крана приведены на стр ___ настоящего паспорта |
| 4.4.1 Характеристики открытых зубчатых передач |
| Номер позиции на кинематической схеме | Модуль, мм | Передаточное число |
| 4.4.2 Характеристика редукторов |
| Номер позиции на кинематической схеме | Наименование, тип | Передаточное число | Изготовитель |
| 4.4.3 Характеристики тормозов |
| Параметры | Механизмы |
|  | подъема | передвижения |
|  | главного | вспомогательного | крана | тележки |
| Тип, система |  |  |  |  |
| Количество тормозов |  |  |  |  |
| Тормозной момент, Н м2 |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса торможения (для каждого тормоза) |  |  |  |  |
| Путь торможения механизма, мм | – | – |  |  |
| 4.5 Схема запасовки канатов (цепей), а также принятых способов крепления каната (цепи) приведена на стр ___настоящего паспорта (указываются размеры барабанов и блоков) |
| 4.5.1 Характеристика канатов7 (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя канатов) |
| Параметры | Механизм |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема |
| Конструкция каната и обозначение стандарта (наименование изготовителя – при необходимости) |  |  |

______________________________

2 Указывается значение тормозного момента, на который отрегулирован тормоз.

| Диаметр, мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |  |
| Разрывное усилие каната в целом, Н |  |  |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) |
| расчетный |  |  |
| нормативный |  |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |  |
| 4.5.2 Характеристика цепей (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя цепей) |
| Параметры | Механизм |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема |
| Конструкция цепи и обозначение стандарта |  |  |
| Диаметр (калибр) звена или диаметр ролика |  |  |
| Шаг цепи, мм |  |  |
| Длина цепи |  |  |
| Разрывное усилие цепи, кН |  |  |
| Расчетное натяжение цепи, Н |  |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности): |  |  |
| расчетный |  |  |
| нормативный |  |  |
| Покрытие поверхности цепи |  |  |
| 4.6 Характеристика грузозахватных органов(заполняется по сертификатам (паспортам) изготовителя грузозахватного органа) |
| 4.6.1 Крюки |
| Параметры | Механизмы |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема |
| Тип |  |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |  |
| Количество крюков |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  |  |
| Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) |  |  |
| Наименование изготовителя крюка |  |  |
| 4.6.2 Грейферы |
| Тип и обозначение по стандарту |  |
| Вместимость грейфера, м3 |  |
| Вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 |  |
| Масса грейфера, т |  |
| Максимальная грузоподъемность грейфера, т |  |
| Заводской номер |  |
| Наименование изготовителя |  |
| Тип двигателя моторного грейфера |  |
| Мощность двигателя, кВт |  |
| 4.6.3 Грузовые электромагниты |
| тип: |  |
| магнита |  |
| шкафа управления |  |
| источник питающего тока: |  |
| тип |  |
| мощность, кВт |  |
| питающий ток: |  |
| род тока |  |
| напряжение, В |  |
| масса электромагнита, т |  |
| подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов |  |
| плит |  |
| скрапа |  |
| стружки |  |
| металлолома |  |
| шкафа управления |  |
| чугунных слитков |  |
| максимальная температура поднимаемого груза, °C |  |
| заводской номер |  |
| наименование изготовителя электромагнита |  |
| 4.6.4 Прочие грузозахватные органы (указываются характеристики всех поставленных с краном грузозахватных органов) |
| 4.7 Устройства безопасности |
| 4.7.1 ограничители рабочих движений |
| Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блоки-ровка | Коли-чество | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 4.7.2 Ограничитель грузоподъемности (грузового момента) |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % |  |
| обозначение на принципиальной электрической схеме |  |
| 4.7.3 Регистратор параметров работы крана |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| Изготовитель, адрес, контактная информация |  |
| 4.7.4 Контакты безопасности |
| Место установки | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 4.7.5 Упоры и буфера |
| Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буфера |
|  | конструкция | место установки | конструкция | место установки |
| Перемещение крана по рельсовому пути |  |  |  |  |
| Перемещение тележки |  |  |  |  |
| 4.7.6 Прочие предохранительные устройства |
| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 4.7.7 Сигнальные и переговорные устройства |
| Наименование | Тип, обозначение | Назначение, условия срабатывания |
| 4.8 Кабина |
| место расположения |  |
| назначение |  |
| тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) |  |
| количество мест |  |
| тип, характеристика остекления |  |
| характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) |  |
| характеристики систем создания микроклимата (вентиляция, отопление и т.п.) |  |
| характеристика сиденья |  |
| другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) |  |
| 4.9 Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам изготовителя материала) |
| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс точности | Стандарт на марку материала | Изготовитель, номер сертификата и дата выдачи |

4. Свидетельство о приемке

Кран ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Изготовлен в соответствии с нормативными документами: _____________

________________________________________________________________

Составные части крана проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.3

________________________________________________________________

Кран прошел приемо-сдаточные испытания и принят службой контроля продукции (ОТ) изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.4

________________________________________________________________

Гарантийный срок службы                                      ____________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме    ____________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта              ____________ моточасов

Технический директор

(главный инженер)

организации-изготовителя

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

организации-изготовителя _________________________

(подпись)

6. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

6.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

копия сертификата соответствия крана;

принципиальная электрическая схема крана;

перечень элементов электрооборудования;

электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений);

кинематические схемы механизмов со спецификациями подшипников;

схемы запасовки канатов;

______________________________

3 Для кранов, монтируемых на месте эксплуатации.

4 Для кранов, поставляемых в готовом для эксплуатации виде (в сборе).

другие документы (при необходимости).

6.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крана;

инструкция по устройству кранового пути;

паспорта и инструкции на отдельные узлы крана, изготовленные на других предприятиях и поставляемые с данным краном (при их наличии);

паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;

паспорта и инструкции на устройства безопасности;

чертежи быстроизнашивающихся деталей (при необходимости);

каталог запасных частей;

другие документы (при необходимости).

7. Сведения о монтаже и сдаче (приемке) грузоподъемного крана 
в эксплуатацию

Кран ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Смонтирован в соответствии с _____________________________________

Монтаж выполнен

| (номер и дата акта монтажа, наименование, адрес, контактные данные организации, |
| --- |
| выполнявшей монтаж, место установки) |
| Проведено полное техническое освидетельствование крана в соответствии с |  |
| Проведены грузовые испытания крана |
| статические грузом, т |  |
| динамические грузом, т |  |
| Проведен осмотр крана после испытаний. Груз не опустился на основание, не возникло остаточной деформации металлоконструкции; на металлической конструкции, в креплениях механизмов и каната не обнаружено трещин, деформаций, отслаивания лакокрасочного покрытия, не появились следы течи масла, не произошло ослабления и повреждения соединений, все механизмы работали устойчиво, тормоза обеспечивали своевременную остановку соответствующих механизмов и заданные тормозные пути, не происходило перегрева приводов. |
| Кран признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами |

Представитель организации, выполнившей монтаж

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Представитель владельца крана

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Сведения о местонахождении крана

(не менее 2 страниц)

| Владелец крана (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

(не менее 5 страниц)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и дата протокола проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов,   грузозахватных органов, приборов безопасности без изменения параметров крана, а также о произведенной реконструкции

(не менее 5 страниц)

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана (в случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный капитально-восстановительный, внеплановый), о произведенной реконструкции) | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), 
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования

(не менее 32 страниц)

| Дата технического освидетельствования | Вид технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № ___________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _________ листов, в том числе чертежей на _________ листах.

__________________________________        __________________________

(должность, подпись регистрирующего лица)                               (инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

Приложение 5

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Паспорт крана стрелового типа (кроме башенных кранов)

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в Госпромнадзоре до ввода в эксплуатацию 
(надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации).

________________________________________________________________

(наименование, логотип организации-изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому владельцу или сдаче в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Допуск к эксплуатации (пуск в работу) крана должен быть получен в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

3. Копии сертификатов соответствия, документы о согласовании Госпромнадзором отступлений от требований норм и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к паспорту.

4. Сведения о сертификации:  _________________________________

________________________________________________________________

5. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание владельца крана)

________________________________________________________________

Страница 1

Место для общего вида крана

Общий вид крана в рабочем положении с грузом.

Общий вид крана в транспортном положении (дается вид сбоку с кабиной крановщика. а также, при необходимости. со сменным рабочим оборудованием).

Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди).

Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади).

Для крана в рабочем положении указываются предельные величины вылета и высоты подьема для любой длины стрелы и любого сменного рабочего оборудования.

Для крана в транспортном положении указываются габаритные размеры (длина, ширина, высота) крана, длина стрелы в транспортном положении, высота оси пяты стрелы относительно основания и привязка ее к оси вращения поворотной части крана, высота нижней части противовеса относительно основания, привязка выносных опор относительно колес шасси, база шасси, колея, а также углы въезда 
и съезда.

Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

Страница 2

1. Общие сведения

| 1.1 Организация изготовитель, адрес, контактная информация |
| --- |
| 1.2 Поставщик, адрес, контактная информация |
| 1.3 Тип крана |  |
| 1.4 Тип шасси |  |
| 1.5 Индекс крана |  |
| 1.6 Заводской номер крана |  |
| 1.7 Год изготовления, месяц изготовления |  |
| 1.8 Назначение крана |  |
| 1.9 Группа классификации (режима) по ISO 4301/1 |
| крана |  |
| механизмов |  |
| главного подъема |  |
| вспомогательного подъема |  |
| подъема стрелы |  |
| телескопирования тележки |  |
| поворота |  |
| передвижения крана (для кранов перемещающихся с грузом) |  |
| 1.10 Тип привода (указывается тип привода механизма передвижения, механизмов, расположенных на поворотной платформе и выносных опор) |  |
| 1.11 Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: |
| температура |
| рабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| нерабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| сейсмичность, баллы |  |
| относительная влажность воздуха, % |  |
| взрывоопасность |  |
| пожароопасность |  |
| 1.12 Другие характеристики среды при необходимости |
| 1.13 Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с |  |
| для рабочего состояния с двухминутным осреднением на высоте установки анемометра |  |
| для нерабочего состояния крана |  |
| 1.14 Допустимый уклон площадки для установки стрелового крана, % (градусы) |  |
| при работе на выносных опорах |  |
| при работе без выносных опор |  |
| 1.15 Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана с грузом: |  |
| давление на грунт (удельное), Па (кг/см2) |  |
| допустимый уклон, % (градусы) |  |
| 1.16 Ограничения по одновременной работе механизмов |  |
| 1.17 Род электрического тока, напряжение и число фаз |  |
| цепь силовая |  |
| цепь управления |  |
| цепь рабочего освещения |  |
| цепь ремонтного освещения |  |
| 1.18 Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) |  |

2. Основные технические данные и характеристики крана

2.1 Основные характеристики крана1

грузоподъемность2 максимальная, т

главного подъема

______________________________

1 Указываются характеристики с основной стрелой (стрела минимальной рабочей длины).

2Указывается грузоподъемность на подъемном средстве (канатах).

| вспомогательного подъема |  |
| --- | --- |
| максимальный грузовой момент, т м |  |
| высота подъема максимальная, м |  |
| высота подъема при максимальном вылете, м |  |
| глубина опускания максимальная, м |  |
| вылет при максимальной грузоподъемности, м |  |
| вылет максимальный, м |  |
| вылет3 минимальный, м |  |
| грузоподъемность при максимальном вылете, т |  |
| 2.2 Грузовысотные характеристики (приводятся для всех комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация)3 |
| 2.2.1 Грузовые характеристики (при необходимости) | Место для таблиц, графиков и диаграмм грузовых характеристик крана |
| 2.2.2 Высотные характеристики (при необходимости) | Место для таблиц, графиков и диаграмм высотных характеристик крана |
| 2.3 Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы |  |
| 2.4 Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т (указывается состояние площадки и положение стрелы относительно оси движения) |  |
| 2.3. Геометрические параметры крана, м |
| колея5 |  |
| база выносных опор, м |  |
| расстояние между выносными опорами, м |  |
| задний габарит |  |
| расстояние по вертикаль от подкранового рельса до центра буфера крана (для кранов, передвигающихся по рельсовому пути) |  |
| радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) |  |
| Место для схемы крана и таблиц со значениями основных размеров крана и параметров его маневренности |

______________________________

3 Указываются два значения вылета – «проектный» (без нагрузки) и рабочий (с грузом на крюке).

4При большом количестве графиков и диаграмм допускается оформлять грузовысотные характеристики отдельным томом, который является неотъемлимой частью паспорта.

5В случае, если у крана колея может изменяться, указываются все возможные значения размера колеи.

| 2.6 Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей |
| --- |
| Механизм | Скорость, м/с (м/мин) | Диапазон регулирования скорости (при наличии |
|  | номиналь- ная6 | увели-ченная7 | посадки |  |
| 2.6.1 Главного подъема |  |  |  |  |
| 2.6.2 Вспомогательного подъема |  |  |  |  |
| 2.6.3 Скорости механизма телескопирования секций стрелы, м/с (м/мин) |  |
| 2.6.4 Скорости механизма поворота8 (частота вращения), рад/с (об/мин) |  |
| 2.7 Угол поворота, рад (градусы) |  |
| 2.8 Время полного изменения вылета (для основной стрелы), сек (мин) |
| от максимального до минимального |  |
| от минимального до максимального |  |
| 2.9 Скорости передвижения, м/с (км/ч) |
| крана с грузом на крюке |  |
| крана транспортная своим ходом |  |
| крана транспортная на буксире |  |
| 2.10 Преодолеваемый уклон пути, % (град) |
| при движении в транспортном положении |  |
| при движении с грузом |  |
| 2.11 Место управления: |  |
| при работе |  |
| при монтаже и испытаниях |  |
| при передвижении |  |
| в рабочем положении |  |
| в транспортном положении |  |
| при установке на выносные опоры |  |
| 2.12 Способ управления |  |
| (механический, электрический, гидравлический) |  |
| 2.13 Способ токоподвода |  |
| к крану |  |
| к механизмам (при необходимости) |  |
| 2.14 Масса крана и его основных частей, т |  |
| конструктивная масса в транспортном положении9 |  |

______________________________

6 Указывается скорость с номинальным грузом. Если конструкцией предусматривается изменение кратности полиспаста главного подъема, следует указывать скорость ветви каната, навиваемой на барабан.

7 Указываются условия использования увеличенной скорости.

8 Указываются предельные значения частот вращения для всех возможных конфигураций крана в зависимости от поднимаемого груза и вылета.

9 Указываются масса с основной стрелой в полностью снаряженном состоянии.

| масса противовеса (перевозимого постоянно/полная) |  |
| --- | --- |
| масса основных сборочных частей крана10 |  |
| масса крана в транспортном положении |  |
| 2.15 Распределение нагрузки на оси крана в транспортном положении с основной стрелой |
| Исполнение крана | Расчетная нагрузка на оси, кН (тс) |
|  | общая | на передние оси | на задние оси |
| 2.16 Среднее удельно давление на грунт11, Па (кг/см2) |  |
| 2.17 Максимальная расчетная нагрузка на рельс12, кН (тс) |  |
| в вертикальной плоскости |  |
| в горизонтальной плоскости |  |
| 2.18 Тип подкранового пути |  |
| 2.13 Ширина головки кранового рельса, мм |  |
| 2.14 Прочие показатели, характерные для данного крана (при необходимости) |  |

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

| 3.1. Двигатели силовых установок и механизмов |
| --- |
| 3.1.1 Двигатели внутреннего сгорания (значения параметров на уровне моря)Ь. |
| назначение |  |
| тип и условное обозначение |  |
| номинальная мощность. кВт (л.с.) |  |
| частота вращения, рад/с (об/мин) |  |
| максимальный крутящий момент. Н м |  |
| частота вращения при максимальном крутящем моменте, рад/с (об/мин) |  |
| удельный расход топлива, г/кВт ч |  |
| пусковое устройство |  |
| тип и условное обозначение |  |
| мощность. кВт (л.с.) |  |
| аккумуляторные батареи: |  |
| тип и условное обозначение |  |
| напряжение. В |  |
| номинальная емкость, А ч |  |
| количество |  |
| вид соединения двигателя с трансмиссией: |  |
| тип |  |
| обозначение |  |
| заправочные емкости |  |
| топливный бак |  |
| картер двигателя |  |
| 3.1.2 Генераторы и электродвигатели13 |
| Параметры | Генераторы | Электродвигатели силовой установки | Электродвигатели механизмов |
| Назначение |  |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |
| Количество |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |
| Частота вращения, (об/мин) |  |  |  |
| Исполнение |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |
| Вид соединения |  |  |  |
| наименование |  |  |  |
| тип и обозначение |  |  |  |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт |  |
| 3.1.3 Гидронасосы и гидромоторы4 |
| Назначение | Гидронасосы | Гидромоторы |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Количество |  |  |
| Предельный крутящий момент, Н·м | – |  |
| Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт |  |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости на выходе, Па (кгс/кв.см) |  |  |
| Номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) |  |  |
| Направление вращения |  |  |
| 3.1.4 Гидроцилиндры |
| Назначение |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Количество |  |  |

- _________________________

13 Заполняется для каждого генератора и электродвигателя, установленного на кране.

14 Заполняется для каждого гидронасоса и гидромотора, установленного на кране.

| Номинальное давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) |  |
| --- | --- |
| 3.1.5 Рабочая жидкость |
| Марка рабочей жидкости |  |
| Объем гидробака, л |  |
| 3.2 Схемы15 |
| 3.2.1 Схема электрическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.1.1 Перечень элементов электрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.2 Схема гидравлическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.2.1 Перечень элементов гидрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.3 Схема пневматическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.3.1 Перечень элементов пневматического оборудования крана приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.2.4 Схемы кинематические механизмов крана приведены на стр ___ настоящего паспорта (указывается схема установки подшипников) |
| 3.3 Характеристики открытых зубчатых передач |
| Номер позиции на схеме | Обозначе-ние по чертежу | Наименова-ние деталей | Модуль, мм | Коли-чество зубьев | Марка материала | Термообработка (твердость зубьев) |
| 3.3.1 Характеристики звездочек цепных передач |
| Номер позиции на схеме | Обозначе-ние по чертежу | Наименова-ние деталей | Шаг, мм | Коли-чество зубьев | Марка материала | Термообработка (твердость зубьев) |
| 3.4 Характеристика редукторов |
| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| 3.5 Характеристика опорно-поворотного устройства |
| Наименование, тип |  |  |  |
| Марка, индекс |  |  |  |
| Количество болтов |  |  |  |
| 3.6 Характеристики тормозов |  |
| Параметры | Наименование механизмов |
| Тип, система (нормально-открытый, нормально-закрытый, автоматический и т.п., колодочный, дисковый и т.п.) |  |
| Количество тормозов |  |

______________________________

15 Допускается ссылка на схемы, приведенные в других эксплуатационных документах, поставляемых с краном.

| Тормозной момент, Н м |  |
| --- | --- |
| Коэффициент запаса торможения (для каждого тормоза) |  |
| Путь торможения механизма, мм |  |
| 3.7 Схема запасовки канатов (цепей), а также принятых способов крепления каната (цепи) приведена на стр ___настоящего паспорта (указываются размеры барабанов и блоков)16 |
| 3.7.1 Характеристика канатов (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя канатов) |
| Параметры |  |
| Назначение (например, механизм главного подъема) |  |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |
| Диаметр, мм |  |
| Длина, м |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |
| Разрывное усилие каната в целом, Н |  |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) |  |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |
| 3.7.2 Характеристика цепей (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя цепей) |
| Параметры |  |
| Назначение (например, механизм главного подъема) |  |
| Конструкция цепи и обозначение стандарта |  |
| Диаметр (калибр) звена и ли диаметр ролика |  |
| Шаг цепи, мм |  |
| Длина цепи |  |
| Разрывное усилие цепи, кН |  |
| Расчетное натяжение цепи, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности): |  |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности цепи |  |
| 3.8 Характеристика грузозахватных органов(заполняется по сертификатам (паспортам) изготовителя грузозахватного органа) |
| 3.8.1 Крюки |

______________________________

16 Указываются все возможные схемы запасовки канатов для всех разрешенных конфигураций крана (в том числе, для дополнительного стрелового оборудования).

| Параметры | Механизмы |
| --- | --- |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема |
| Тип |  |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |  |
| Количество крюков |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  |  |
| Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) |  |  |
| Изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) организации-изготовителя крюка |  |  |
| 3.8.2 Грейферы |
| Тип и обозначение по стандарту |  |
| Вместимость ковша, м3 |  |
| Вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 |  |
| Масса грейфера, т |  |
| Масса зачерпываемого материала, т |  |
| Заводской номер |  |
| Наименование и адрес изготовителя или ссылка на приложенный паспорт грейфера |  |
| Тип двигателя моторного грейфера |  |
| Мощность двигателя, кВт |  |
| 3.8.3 Грузовые электромагниты |
| тип: |  |
| магнита |  |
| шкафа управления |  |
| источник питающего тока: |  |
| тип |  |
| мощность, кВт |  |
| питающий ток: |  |
| род тока |  |
| напряжение, В |  |
| масса электромагнита, т |  |
| подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов |  |
| плит |  |
| скрапа |  |
| стружки |  |
| металлолома |  |
| шкафа управления |  |
| чугунных слитков |  |
| максимальная температура поднимаемого груза, °C |  |
| заводской номер |  |
| наименование и адрес изготовителя электромагнита |  |
| 3.8.4 Прочие грузозахватные органы (указываются характеристики всех поставленных с краном грузозахватных органов) |
| 3.9 Ходовое устройство (шасси) |
| 3.9.1 Общая характеристика шасси |
| Модель, марка шасси |  |
| Тип шасси |  |
| Заводской номер |  |
| Осевая формула |  |
| Колесная формула привода и управления |  |
| Тип трансмиссии |  |
| Система управления поворотом колес |  |
| Системы торможения |  |
| основная |  |
| стояночная |  |
| вспомогательная |  |
| Система подрессоривания мостов |  |
| Типоразмер шин |  |
| Тип двигателя |  |
| Запас хода, км |  |
| 3.10 Устройства безопасности |
| 3.10.1 ограничители рабочих движений |
| Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Количество | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.10.2 Ограничитель рабочей зоны (координатная защита) |
| наличие ограничителя |  |
| механизмы, отключаемые ограничителем |  |
| 3.10.3 Ограничитель опасного приближения к линиям электропередач |
| тип, марка |  |
| механизмы, отключаемые ограничителем |  |
| 3.10.4 Ограничитель грузоподъемности (грузового момента) |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % |  |
| наличие звуковой и/или световой сигнализации |  |
| обозначение на принципиальной электрической схеме |  |
| 3.10.5 Регистратор параметров работы крана |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| место установки |  |
| 3.10.6 Указатели |
|  | Тип, заводской номер | Назначение |
| указатель наклона крана |  |  |
| указатель грузоподъемности и вылета |  |  |
| другие указатели |  |  |
| 3.10.7 Контакты безопасности |
| Место установки | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.10.8 Упоры, буфера и стопоры |
| Наименование | Тип, марка, способ приведения в действие | Назначение |
| 3.10.9 Прочие предохранительные устройства |
| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.10.10 Сигнальные и переговорные устройства |
| Наименование | Тип, обозначение | Назначение, условия срабатывания |
| 3.11 Кабина |
| место расположения |  |
| назначение |  |
| тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) |  |
| количество мест |  |
| тип, характеристика остекления |  |
| характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) |  |
| характеристики систем создания микроклимата (вентиляция, отопление и т.п.) |  |
| характеристика сиденья |  |
| другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) |  |
| 3.12 Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам изготовителя материала) |
| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс точности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |

4. Свидетельство о приемке

Кран ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Изготовлен в соответствии с нормативными документами: _____________

________________________________________________________________

Составные части крана проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.17

________________________________________________________________

Кран прошел приемо-сдаточные испытания и принят службой контроля продукции (ОТ) изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.18

________________________________________________________________

Гарантийный срок службы                                      ____________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме    ____________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта              ____________ моточасов

Технический директор

(главный инженер)

организации-изготовителя

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

организации-изготовителя _________________________

(подпись)

5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

копия сертификата соответствия крана;

принципиальная электрическая схема крана;

перечень элементов электрооборудования;

электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений);

принципиальная гидравлическая схема крана;

перечень элементов гидрооборудования;

принципиальная пневматическая схема крана;

______________________________

17 Для кранов, монтируемых на месте эксплуатации.

18 Для кранов, поставляемых в готовом для эксплуатации виде (в сборе).

перечень элементов пневмооборудования;

кинематические схемы механизмов со спецификацией подшипников;

схемы запасовки канатов;

другие документы (при необходимости).

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крана;

инструкция по устройству кранового пути;

паспорта и инструкции на отдельные узлы крана, изготовленные 
на других предприятиях и поставляемые с данным краном 
(при их наличии);

паспорта и инструкции по эксплуатации на шасси крана 
(при их наличии)

паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;

паспорта и инструкции на устройства безопасности;

чертежи быстроизнашивающихся деталей (при необходимости);

каталог запасных частей;

другие документы (при необходимости).

6. Сведения о монтаже19 и сдаче (приемке) грузоподъемного крана 
в эксплуатацию

Кран ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Смонтирован в соответствии с _____________________________________

Монтаж выполнен

| (номер и дата акта монтажа, наименование, адрес, контактные данные организации, |
| --- |
| выполнявшей монтаж, место установки) |
| Проведено полное техническое освидетельствование крана в соответствии с |  |
| Проведены грузовые испытания крана |
| статические грузом, т |  |
| динамические грузом, т |  |
| Проведен осмотр крана после испытаний. Груз не опустился на основание, не возникло остаточной деформации металлоконструкции; на металлической конструкции, в креплениях механизмов и каната не обнаружено трещин, деформаций, отслаивания лакокрасочного покрытия, не появились следы течи масла, не произошло ослабления и повреждения соединений, все механизмы работали устойчиво, тормоза обеспечивали своевременную остановку соответствующих механизмов и заданные тормозные пути, не происходило перегрева приводов. |

________________________

19 При необходимости монтажа на месте эксплуатации.

Кран признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами

Представитель организации, выполнившей монтаж

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Представитель владельца крана

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Сведения о местонахождении крана

(не менее 2 страниц)

| Владелец крана (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

(не менее 5 страниц)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и дата протокола проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов,   грузозахватных органов, приборов безопасности без изменения параметров крана, а также о произведенной реконструкции

(не менее 5 страниц)

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана (в случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный капитально-восстановительный, внеплановый), о произведенной реконструкции) | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), 
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования

(не менее 32 страниц)

| Дата технического освидетельствования | Вид технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № ___________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _________ листов, в том числе чертежей на _________ листах.

__________________________________        __________________________

(должность, подпись регистрирующего лица)                               (инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

Приложение 6

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

грузоподъемных кранов

Форма

Паспорт электрической тали

(далее по тексту паспорта - таль)

Паспорт издается в обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Титульный лист

________________________________________________________________

(наименование, логотип организации-изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, тип тали)

________________________________________________________________

(индекс тали)

ПАСПОРТ

________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче тали другому владельцу или сдаче тали в аренду с передачей функций владельца вместе с талью должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ТАЛИ!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца тали.

2. Допуск к эксплуатации крана должен быть получен в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

3. Перечень разрешений на отступление от требований норм 
и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к паспорту.

4. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить особое внимание

________________________________________________________________

владельца тали)

________________________________________________________________

Страница 1

Место для чертежа общего вида тали

Указываются основные габаритные и установочные размеры,

включая токоподвод к тали

Страница 2

1. Общие сведения

| 1.1 Организация изготовитель, адрес, контактная информация |
| --- |
| 1.2 Поставщик, адрес, контактная информация |
| 1.3 Тип тали |  |
| 1.4 Индекс тали |  |
| 1.5 Заводской номер тали |  |
| 1.6 Год изготовления |  |
| 1.7 Назначение тали1 |  |
| 1.8 Группа классификации (режима) по ISO 4301/1 |
| тали |  |
| механизмов |  |
| подъема |  |
| передвижения |  |
| 1.9 Тип привода (ручной, электрический, гидравлический и т.п.) |
| 1.10 Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль: |
| температура, °C |
| рабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| нерабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| сейсмичность, баллы |  |
| относительная влажность воздуха, % |  |
| взрывоопасность |  |
| пожароопасность |  |
| другие характеристики среды при необходимости |  |

______________________________

1 В том числе указывается, является ли таль самостоятельным механизмом или предназначена для использования в составе крана.

| 1.11 Ограничения по одновременной работе механизмов |  |
| --- | --- |
| 1.12 Возможность движения по криволинейному участку пути |  |
| 1.13 Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз |  |
| цепь силовая |  |
| цепь управления |  |
| 1.14 Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) |  |

2. Основные технические данные и характеристики тали

| 2.1 Основные характеристики крана |
| --- |
| грузоподъемность, т |  |
| высота подъема максимальная, м |  |
| вертикальный подход, м |  |
| кратность полиспастов |  |
| 2.2 Установочные размеры тали: |  |
| база, м |  |
| расстояние по вертикали от нижней полки монорельса до центра буфера, мм |  |
| тип и профиль пути |  |
| максимальный радиус закругления пути (если предусмотрен) |  |
| 2.3 Массы испытательных грузов, т |  |
| при статических испытаниях |  |
| при динамических испытаниях |  |
| 2.4 Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей |
| Механизм | Скорость, м/с (м/мин) | Диапазон регулирования скорости (при наличии |
|  | номинальная | минимальная |  |
| Подъема |  |  |  |
| Передвижения |  |  |  |
| 2.5 Способ управления | (электрический, с пола, по радио) |
| 2.6 Способ токоподвода |  |
| 2.7 Масса тали, т |  |
| 2.9 Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН (тс) |  |

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

| 3.1 Электродвигатели |
| --- |
| Параметры | Механизм |
|  | подъема | передвижения |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Род тока |  |  |
| Напряжение, В |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Частота, Гц |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |
| Частота вращения, (об/мин) |  |  |
| Исполнение |  |  |
| Количество |  |  |
| Степень защиты |  |  |
| 3.1.1 Суммарная мощность электродвигателей, кВт |  |
| 3.2 Схема электрическая принципиальная крана приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.3 Перечень элементов электрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.4 Схемы кинематические механизмов крана приведены на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.4.1 Характеристики открытых зубчатых передач |
| Номер позиции на схеме | Обозна-чение по чертежу | Наимено-вание деталей | Модуль, мм | Коли-чество зубъев | Марка материала | Термо-обработка (твердость зубьев) |
| 3.4.2 Характеристика редукторов |
| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| 3.4.3 Характеристики тормозов |
| Параметры | Механизмы |
|  | подъема | передвижения |
| Тип, система |  |  |
| Количество тормозов |  |  |
| Тормозной момент, Н м |  |  |
| Коэффициент запаса торможения (для каждого тормоза) |  |  |
| Путь торможения механизма, мм |  |  |
| 3.5 Схема запасовки канатов (цепей), а также принятых способов крепления каната приведена на стр ___настоящего паспорта (указываются размеры барабанов и блоков) |
| 3.5.1 Характеристика канатов (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя канатов) |
| Параметры |  |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |
| Диаметр, мм |  |
| Длина, м |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |
| Разрывное усилие каната в целом, кН |  |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |
| 3.6 Характеристика грузозахватных органов(заполняется по сертификатам (паспортам) изготовителя грузозахватного органа) |
| 3.6.1 Крюки |
| Параметры |  |
| Тип |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  |
| Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) |  |
| Изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя крюка |  |
| 3.6.2 Прочие грузозахватные органы (указываются характеристики всех поставленных с краном грузозахватных органов) |
| 3.7 Устройства безопасности |
| 3.7.1 Ограничители |
| Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блоки-ровка | Коли-чество | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.7.2 Ограничитель грузоподъемности |
| тип, марка |  |
| заводской номер |  |
| максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % |  |
| обозначение на принципиальной электрической схеме |  |
| 3.7.3 Упоры и буфера |
| Конструкция (резиновый, пружинный, гидравлический) | Максимальный ход, мм (только для пружинных и гидравлических буферов) | Место установки |
| 3.7.4 Прочие предохранительные устройства |
| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.7.5 Сигнальные устройства |
| Наименование | Тип, обозначение | Назначение |
| 3.8 Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам изготовителя материала) |
| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс точности | Стандарт на марку материала | Изготовитель, номер сертификата и дата выдачи |

4. Свидетельство о приемке

Таль ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

прошла приемо-сдаточные испытания и принят службой контроля продукции (ОТ) изготовителя. Таль признана годной для эксплуатации 
с указанными в паспорте параметрами.2

Гарантийный срок службы                                      ____________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме    ____________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта              ____________ моточасов

Технический директор

(главный инженер)

организации-изготовителя

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

организации-изготовителя _________________________

(подпись)

5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт тали:

копия сертификата соответствия тали;

принципиальная электрическая схема тали;

перечень элементов электрооборудования;

электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений);

кинематические схемы механизмов со спецификациями подшипников;

схемы запасовки канатов;

другие документы (при необходимости).

6.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крана;

паспорта и инструкции на отдельные узлы тали, изготовленные на других предприятиях и поставляемые с данной талью (при их наличии);

паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности (при наличии);

паспорта и инструкции на устройства безопасности;

чертежи быстроизнашивающихся деталей (при необходимости);

______________________________

2 Для талей, поставляемых в готовом для эксплуатации виде (в сборе).

каталог запасных частей;

другие документы (при необходимости).

6. Сведения о монтаже и сдаче (приемке) талив эксплуатацию

(не менее трех страниц)

Таль ___________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

Смонтирована в соответствии с ____________________________________

Монтаж выполнен

| (номер и дата акта монтажа, наименование, адрес, контактные данные организации, |
| --- |
| выполнявшей монтаж, место установки) |
| Проведено полное техническое освидетельствование крана в соответствии с |  |
| Проведены грузовые испытания крана |
| статические грузом, т |  |
| динамические грузом, т |  |
| Проведен осмотр тали после испытаний. Груз не опустился на основание, не возникло остаточной деформации металлоконструкции; на металлической конструкции, в креплениях механизмов и каната не обнаружено трещин, деформаций, отслаивания лакокрасочного покрытия, не появились следы течи масла, не произошло ослабления и повреждения соединений, все механизмы работали устойчиво, тормоза обеспечивали своевременную остановку соответствующих механизмов и заданные тормозные пути, не происходило перегрева приводов. |
| Таль признана годной к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами |

Представитель организации, выполнившей монтаж

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Представитель владельца крана

(должность, фамилия, имя, отчество, если таковое имеется)

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Сведения о местонахождении тали

(не менее 2 страниц)

| Владелец крана (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

(не менее 5 страниц)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и дата протокола проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов,   грузозахватных органов, приборов безопасности без изменения параметров крана, а также о произведенной реконструкции

(не менее 10 страниц)

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана (в случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный капитально-восстановительный, внеплановый), о произведенной реконструкции) | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов тали, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), 
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования

(не менее 30 страниц)

| Дата технического освидетельствования | Вид технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Таль зарегистрирована за № __________________________________

В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _________ листов, в том числе чертежей на _________ листах.

__________________________________        __________________________

(должность, подпись регистрирующего лица)                               (инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

Приложение 7

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов

ТРЕБОВАНИЯ

к проектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации регистраторов параметров работы грузоподъемных кранов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регистратор параметров работы грузоподъемных кранов 
(далее – РП) выполняет функции регистрации, первичной обработки, накопления и хранения оперативной (обновляемой) и долговременной (длительного хранения) информации о параметрах работы крана в течение установленного срока.

2. Оперативная информация должна содержать основные сведения 
о работе крана в определенный промежуток времени (не менее 24 часов работы) с привязкой к текущему времени с точностью до секунд, 
в том числе:

время включения и выключения РП;

факт срабатывания и возвращения в исходное состояние датчиков, устройств, обеспечивающих защиту от опасного приближения к проводам линии электропередачи;

время включения и выключения координатной защиты, а также фиксацию события срабатывания и возвращения в исходное состояние включенной координатной защиты с записью фактических значений длины стрелы, угла наклона стрелы, угла поворота платформы;

момент начала подъема груза, вес поднятого груза, момент опускания груза, событие срабатывания ограничителя грузоподъемности 
с одновременной записью фактических значений длины стрелы, угла наклона стрелы, угла поворота платформы;

другие показатели, предусмотренные техническими условиями 
на конкретный тип РП.

3. Долговременная информация должна содержать основные сведения о работе грузоподъемного крана или его механизмов 
за определенный срок службы, в том числе:

общую наработку грузоподъемного крана или его механизмов 
в моточасах;

суммарное число рабочих циклов;

массы поднятых грузов;

другие показатели, предусмотренные техническими условиями 
на конкретный тип РП.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

4. Требования к конструкции РП (с указанием конкретного перечня регистрируемых параметров и алгоритмов их обработки для кранов мостового типа, стреловых, башенных, портальных, железнодорожных 
и других) определяются техническим заданием с учетом типов грузоподъемных кранов и их приборов безопасности.

5. РП должны проектироваться и изготовляться в виде отдельных приборов (автономных РП) или узлов, встроенных в приборы безопасности кранов (встроенных РП). Для встроенных РП допускается использование элементов (индикаторы, процессоры и тому подобные) прибора безопасности, в состав которого они входят. В качестве датчиков РП допускается использование датчиков других приборов безопасности, установленных на кране.

6. РП должен быть оснащен часами реального времени, календарем и счетчиком, фиксирующим время включенного состояния РП с момента установки (первоначальной настройки) на кране.

7. Запоминающее устройство РП должно быть оборудовано автономным источником питания. Запись параметров должна осуществляться РП постоянно в течение всего времени работы крана. 
При отключении питания записанные параметры должны сохраняться 
в РП.

8. РП должен содержать устройство для индикации следующих показателей:

календарная дата и время (часы, минуты);

общую наработку грузоподъемного крана или его механизмов 
в моточасах;

коды неисправностей;

другие показатели, предусмотренные техническим заданием 
на проектирование РП.

РП должен обеспечивать сохранность оперативной информации 
не менее 10 дней, а информации длительного хранения - не менее 3 лет 
с момента последнего отключения электропитания.

9. РП должен регистрировать параметры работы крана 
при проведении его испытаний и технических освидетельствований.

10. В конструкции РП должна быть предусмотрена возможность считывания информации с помощью прибора считывания без демонтажа РП. Прибор считывания (далее – ПС) и программный модуль 
для вторичной обработки информации поставляются по заявке специализированной организации или владельца крана.

11. Электронный блок РП должен быть защищен 
от несанкционированного доступа. Места защиты и опломбирования РП должны быть указаны в эксплуатационных документах.

12. При комплектовании РП из элементов и узлов, изготовленных несколькими организациями, за качество изготовления РП в целом, 
за соответствие его нормативным документам, а также за оформление эксплуатационных документов отвечает в установленном порядке организация, выпускающая РП в собранном (комплектном) виде.

13. Для проверки качества изготовления РП, соответствия 
его проекту, настоящим Правилам и другим нормативным правовым актам и техническим нормативным правовым актам организация-изготовитель должна проводить предварительные (заводские), приемочные, периодические и приемо-сдаточные испытания.

14. Предварительные (заводские) испытания опытного образца РП по программе и методике, составленным разработчиком проекта, проводит организация-изготовитель.

15. Приемочные испытания опытного образца РП должны проводиться по программе, составленной разработчиком проекта. Приемочные испытания РП должны проводиться комиссией с участием представителей проектной организации и Госпромнадзора.

16. Периодические испытания серийно изготавливаемых РП проводит организация-изготовитель по разработанной программе.

17. Каждый изготовленный РП должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в организации-изготовителе по разработанной 
ей программе.

18. Каждый изготовленный РП должен быть снабжен паспортом 
и руководством по эксплуатации. Организация - изготовитель РП должна поставлять изготовителям и владельцам кранов, а также специализированным организациям по их заявкам инструкцию 
по монтажу и наладке, инструкцию по ремонту РП, инструкцию 
по считыванию и оформлению информации РП и другую документацию, предусмотренную проектом на его изготовление.

19. В паспорте РП помимо других сведений должны содержаться номер и срок действия разрешения Госпромнадзора на право изготовления РП, свидетельство о приемке изделия, гарантии 
организации-изготовителя.

20. Руководство по эксплуатации РП должно быть разработано 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов. В руководстве 
по эксплуатации наряду с другими требованиями должны быть указаны:

периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию РП;

порядок проверки исправности РП при техническом освидетельствовании крана;

порядок проверки исправности РП в необходимых случаях, 
в том числе после ремонта РП, замены датчиков и др.;

порядок выдачи информации РП;

другие указания по обслуживанию РП с учетом его конструктивного исполнения и взаимодействия с приборами безопасности крана.

21. Инструкция по монтажу и наладке РП должна содержать:

порядок входного контроля РП;

порядок установки и наладки РП;

другие указания по монтажу и наладке РП, в том числе 
по оформлению документов.

22. Инструкция по ремонту РП должна содержать:

порядок проверки поступающих в ремонт РП и указания 
по необходимому оборудованию и инструменту для ремонта РП;

возможные неисправности и способы их устранения;

оформление результатов ремонта с указанием о гарантиях ремонтной организации;

другие указания по ремонту РП.

23. Инструкция по считыванию и оформлению информации РП должна содержать:

порядок подключения ПС и считывания информации РП;

указания по обработке информации РП с применением компьютерных и программных технических средств;

порядок оформления результатов обработки информации РП;

другие указания по считыванию и оформлению результатов обработки информации РП.

24. Руководство по эксплуатации РП и инструкции должны быть представлены приемочной комиссии при проведении приемочных испытаний РП.

25. Автономный РП должен снабжаться табличкой с указанием организации-изготовителя, типа, заводского номера и даты изготовления согласно техническим условиям. Размеры таблички должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов. Табличка должна сохраняться в течение всего срока службы РП.

МОНТАЖ, НАЛАДКА

26. Монтаж, наладка РП должен выполняться в соответствии 
с настоящими Правилами, инструкцией по монтажу и наладке РП, эксплуатационными документами крана. Работы по монтажу РП должны выполнять организации-изготовители грузоподъемных кранов, 
а в процессе эксплуатации специализированные организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности 
в области промышленной безопасности в части монтажа, наладки приборов и устройств безопасности.

27. Монтаж, наладку РП должен выполнять работник, имеющий соответствующую профессию и прошедший проверку знаний требований промышленной безопасности в порядке, установленном Инструкцией 
о проверке знаний.

28. Проверка правильности монтажа и работы РП должна осуществляться в соответствии с эксплуатационными документами крана и РП, инструкцией по монтажу и наладке РП, инструкцией по считыванию и оформлению информации РП. Результаты проверки оформляются протоколом (актом) и прикладываются к акту приемки-сдачи работ.

29. Сведения о произведенном монтаже и наладке должны быть занесены в паспорт РП специалистом специализированной организации, осуществившей указанные работы. Паспорт РП и другие документы 
о проведении монтажа и наладки РП должны храниться вместе 
с паспортом крана.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

30. РП кранов должны эксплуатироваться в соответствии 
с требованиями настоящих Правил, эксплуатационных документов кранов и приборов безопасности.

31. Периодичность считывания, объем необходимой информации, сроки и порядок хранения материалов расшифровки информации с РП устанавливаются владельцем крана.

Не допускается выполнение работ грузоподъемным краном 
с неисправным РП.

При проведении технического освидетельствования в объеме полного технического освидетельствования, технического диагностирования владельцем грузоподъемного крана проводится считывание информации с РП и ее расшифровка. Результаты считывания информации и ее расшифровки представляется для изучения эксперту 
в области промышленной безопасности перед проведением технического освидетельствования в объеме полного технического освидетельствования.

При проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера необходимость считывания информации 
и ее расшифровки определяется должностным лицом Госпромнадзора.

В случае аварии, инцидента и (или) несчастного случая, связанных 
с эксплуатацией грузоподъемного крана, при проведении расследования владелец крана обязан обеспечить считывание информации с РП 
и ее расшифровку.

32. Неисправности и другие дефекты РП, выявленные в процессе эксплуатации, должны отражаться в журнале ремонта крана специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов 
в исправном состоянии.

33. Работы по техническому обслуживанию и ремонту РП должен выполнять работник, имеющий соответствующую профессию 
и прошедший проверку знаний требований промышленной безопасности 
в порядке, установленном Инструкцией о проверке знаний.

34. Внеочередная проверка РП должна проводиться после 
его ремонта либо замены, а также в других случаях, предусмотренных эксплуатационными документами.

Приложение 8

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Паспорт съемного грузозахватного приспособления1

Паспорт издается в обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Титульный лист

________________________________________________________________

(наименование, логотип организации-изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, съемного грузозахватного приспособления)

________________________________________________________________

(индекс съемного грузозахватного приспособления)

ПАСПОРТ

________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________________________________________________________________

(регистрационный, инвентарный  номер)

При передаче съемного грузозахватного приспособления другому владельцу или сдаче съемного грузозахватного приспособления в аренду 
с передачей функций владельца вместе со съемным грузозахватным приспособлением должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА СЪЕМНОГО ГРУЗОЗАХВАТНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца съемного грузозахватного приспособления.

______________________________

1 Содержание паспорта может изменяться в зависимости от типа конструкции съемного грузозахватного приспособления.

Допускается изготавливать один паспорт на партию одинаковых съемных грузозахватных приспособлений, состоящих из 1 – 2 элементов (например, на грузовой строп), с указанием заводского номера каждого приспособления.

2. Разрешение на работу с применением съемного грузозахватного приспособления должно быть получено в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

3. Перечень разрешений на отступление от требований норм 
и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к паспорту.

4. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить особое внимание

________________________________________________________________

владельца съемного грузозахватного приспособления)

________________________________________________________________

Страница 1

Место для общего вида съемного грузозахватного приспособления

Указываются основные габаритные и установочные размеры,

включая токоподвод к механизмам (при наличии)

Страница 2

1. Общие сведения

| 1.1 Организация изготовитель, адрес, контактная информация |
| --- |
| 1.2 Поставщик, адрес, контактная информация |
| 1.3 Тип съемного грузозахватного приспособления |  |
| 1.4 Индекс съемного грузозахватного приспособления |  |
| 1.5 Заводской номер съемного грузозахватного приспособления |  |
| 1.6 Год изготовления |  |
| 1.7 Назначение съемного грузозахватного приспособления2 |  |
| 1.8 Группа классификации (режима) по ISO 4301/1 |
| механизмов3 |  |
| 1.9 Тип привода (ручной, электрический, гидравлический и т.п.)3 |
| 1.10 Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться съемное грузозахватное приспособление: |
| температура, °C |

______________________________

2 В том числе, при необходимости, указываются габариты или другие характеристики груза, для которого предназначено съемное грузозахватное приспособление.

3 При наличии.

| рабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| нерабочего состояния | наибольшая |  | °C | плюс |
|  | наименьшая |  |  | минус |
| сейсмичность, баллы |  |
| относительная влажность воздуха, % |  |
| взрывоопасность |  |
| пожароопасность |  |
| другие характеристики среды при необходимости |  |
| 1.11 Ограничения по одновременной работе механизмов3 |  |
| 1.12 Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз3 |  |
| цепь силовая |  |
| цепь управления |  |
| 1.13 Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) |  |

2. Основные технические данные и характеристики съемного грузозахватного приспособления

| 2.1 Основные характеристики крана съемного грузозахватного приспособления |
| --- |
| грузоподъемность, т4 |  |
| 2.2 Прочие грузовые и габаритные характеристики съемного грузозахватного приспособления3 |
| 2.3 Массы испытательных грузов, т |  |
| при статических испытаниях |  |
| при динамических испытаниях |  |
| 2.4 Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей3 |
| Механизм | Скорость, м/с (м/мин) | Диапазон регулирования скорости (при наличии |
|  | номинальная | минимальная |  |
| 2.5 Место управления |  |
| 2.6 Способ управления | (электрический, с пола, по радио) |
| 2.7 Способ токоподвода |  |
| 2.7 Масса съемного грузозахватного приспособления, т |  |
| 2.8 Прочие характеристики |  |

______________________________

4 Указывается грузоподъемность для всех разрешенных конфигураций съемного грузозахватного приспособления.

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей3

| 3.1 Электродвигатели |
| --- |
| Параметры | Механизм |
| Тип и условное обозначение |  |
| Род тока |  |
| Напряжение, В |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Частота, Гц |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Частота вращения, (об/мин) |  |
| Исполнение |  |
| Количество |  |
| Степень защиты |  |
| 3.1.1 Суммарная мощность электродвигателей, кВт |  |
| 3.2 Схема электрическая принципиальная приведена на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.3 Перечень элементов электрооборудования приведен на стр ___ настоящего паспорта |
| 3.4 Схемы кинематические механизмов приведены на стр ___ настоящего паспорта (указывается схема установки подшипников) |
| 3.4.1 Характеристики открытых зубчатых передач |
| Номер позиции на схеме | Обозна-чение по чертежу | Наимено-вание деталей | Модуль, мм | Коли-чество зубъев | Марка материала | Термо-обработка (твердость зубьев) |
| 3.4.2 Характеристика редукторов |
| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| 3.4.3 Характеристики тормозов |
| Параметры | Механизмы |
| Тип, система |  |
| Количество тормозов |  |
| Тормозной момент, Н м |  |
| Коэффициент запаса торможения (для каждого тормоза) |  |
| Путь торможения механизма, мм |  |
| 3.4.4 Схема запасовки канатов (цепей), а также принятых способов крепления каната приведена на стр ___настоящего паспорта (указываются размеры барабанов и блоков) |
| 3.4.5 Характеристика канатов (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя канатов) |
| Параметры | Механизм |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |
| Диаметр, мм |  |
| Длина, м |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |
| Разрывное усилие каната в целом, кН |  |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |
| 3.4.6 Характеристика цепей (заполняется по данным сертификатов организации-изготовителя канатов) |
| Параметры | Механизм |
| Назначение |  |
| Конструкция цепи и обозначение стандарта |  |
| Диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм |  |
| Шаг цепи, мм |  |
| Длина цепи, м |  |
| Разрывное усилие цепи, кН |  |
| Расчетное натяжение цепи, Н |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) |
| расчетный |  |
| нормативный |  |
| Покрытие поверхности цепи |  |
| 3.5 Характеристика элементов съемного грузозахватного приспособления (заполняется по сертификатам (паспортам) изготовителя элементов) |
| 3.5.1 Крюки |
| Параметры |  |
| Тип |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |
| Количество крюков |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  |
| Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) |  |
| Изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя крюка |  |
| 3.5.2 Грузовые электромагниты |
| тип: |  |
| магнита |  |
| шкафа управления |  |
| источник питающего тока: |  |
| тип |  |
| мощность, кВт |  |
| питающий ток: |  |
| род тока |  |
| напряжение, В |  |
| масса электромагнита, т |  |
| подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов |  |
| плит |  |
| скрапа |  |
| стружки |  |
| металлолома |  |
| шкафа управления |  |
| чугунных слитков |  |
| максимальная температура поднимаемого груза, °C |  |
| заводской номер |  |
| наименование и адрес изготовителя электромагнита |  |
| 3.5.3 Прочие грузозахватные органы (указываются характеристики всех поставленных с краном грузозахватных органов) |
| 3.6 Устройства безопасности |
| 3.6.1 Ограничители |
| Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блоки-ровка | Коли-чество | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.6.2 Контакты безопасности |
| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.6.3 Упоры и буфера |
| Ограничиваемое перемещение | Упоры | Буфера |
|  | конструкция | место установки | конструкция | место установки |
| 3.6.4 Прочие предохранительные устройства |
| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| 3.7 Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам изготовителя материала) |
| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс точности | Стандарт на марку материала | Изготовитель, номер сертификата и дата выдачи |

4. Свидетельство о приемке

Съемное грузозахватное приспособление ____________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер _________________________________________________

прошло приемо-сдаточные испытания и принято службой контроля продукции (ОТ) изготовителя. Съемное грузозахватное приспособление признано годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок службы                                      ____________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме    ____________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта              ____________ моточасов

Технический директор

(главный инженер)

организации-изготовителя

_________________________                          _________________________

(дата)                                                                                (подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

организации-изготовителя _________________________

(подпись)

5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт съемного грузозахватного приспособления:

копия декларации (сертификата) соответствия съемного грузозахватного приспособления;

принципиальная электрическая схема съемного грузозахватного приспособления;

перечень элементов электрооборудования;

электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений);

принципиальная гидравлическая схема съемного грузозахватного приспособления;

перечень элементов гидрооборудования;

принципиальная пневматическая схема съемного грузозахватного приспособления;

перечень элементов пневмооборудования;

кинематические схемы механизмов со спецификациями подшипников;

схемы запасовки канатов;

другие документы (при необходимости).

6.2. Документация, поставляемая с паспортом съемного грузозахватного приспособления:

руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию съемного грузозахватного приспособления;

паспорта и инструкции на отдельные узлы тали, изготовленные на других предприятиях и поставляемые с данной талью (при их наличии);

чертежи быстроизнашивающихся деталей (при необходимости);

каталог запасных частей;

другие документы (при необходимости).

Сведения о местонахождении съемного грузозахватного приспособления

(не менее 1 страницы)

| Владелец крана (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

(не менее 2 страниц)

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и дата протокола проверки знаний | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности,
а также о произведенной реконструкции

(не менее 10 страниц)

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана (в случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный капитально-восстановительный, внеплановый), о произведенной реконструкции) | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов тали, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), 
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования

(не менее 20 страниц)

| Дата освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Регистрация

(отдельная страница)

Съемное грузозахватное приспособление зарегистрировано за № ___

В паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _________ листов, в том числе чертежей на _________ листах.

__________________________________        __________________________

(должность, подпись регистрирующего лица)                               (инициалы, фамилия)

_________________

(дата)

Приложение 9

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к конструкции и материалам стропов из текстильных лент

1. Грузовые стропы на текстильной основе должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также конструкторской документации.

2. Расчет лент стропов, используемых как для непосредственной обвязки груза, так и для захвата последнего с помощью концевых звеньев, производят только на растяжение.

3. Определение усилий в лентах двух-, трех- и четырехветвевых стропов (при отсутствии дополнительных требований заказчика) производят исходя из условия, что угол между ветвями не превышает 120° (рисунок 1). Если заказчиком оговорено, что угол между ветвями стропов в эксплуатации не будет превышать 90°, то в качестве расчетного принимают угол 90°.

4. Расчет трех- и четырехветвевых стропов производят из условия, что груз удерживается тремя ветвями.

5.  При расчете на действие номинальной нагрузки коэффициент запаса прочности для каждой отдельной ветви стропа по отношению 
к ее разрушающей нагрузке, указанной в сертификате, должен быть 
не менее 7.

Рисунок 1

6. Допускаемое относительное удлинение стропа при максимальной нагрузке не должно превышать 6 %, независимо от коэффициента запаса прочности и величины разрушающей нагрузки.

7. Текстильные стропы, ленты которых изготовлены из волокон капрона, допускается применять для транспортировки грузов, имеющих температуру не выше 80 °С, а стропы, ленты которых изготовлены 
из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и полиамида, – не выше 100 °С.

Минимальная температура окружающего воздуха -80 °С для всех видов материалов лент.

8. Отклонение длины ветвей, используемых для комплектации 
двух-, трех- и четырехветвевых стропов, не должно превышать 1 % длины одной ветви, выбранной в качестве эталона для выполнения сравнения длин.

9. Строп сшивается нитями из идентичного с лентой материала. Двух-, трех-, четырехветвевые и составные стропы-полотенца изготавливаются из лент одного материала и сшиваются нитями 
из идентичного материала.

10. Лента для стропа может быть изготовлена из капрона, лавсана, полиамида, полиэфира или полипропилена.

Допускается использование ленты, соответствующей по своим свойствам ISO 4878.

Для лент, изготовленных согласно требованиям ISO 4878 и ЕС 1492, можно применять либо вышеуказанные нити, либо нити, удовлетворяющие требованиям ISO 4878 и ЕС 1492.

11. Лента должна быть соткана из пряжи со сплющенным волокном.

12. Лента должна быть однородно соткана, лишена какого-либо существенного дефекта (пореза, прожога, неоднородностей по ширине или толщине) и иметь размеры по ширине, предпочтительно выбранные из следующего ряда: 25; 30; 35; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 
300 мм и должны быть из одного материала. Края ленты должны иметь такое плетение, чтобы исключить распускание и последующий разрыв ленты в случае, когда хотя бы одна из нитей порвется.

Лента должна быть изготовлена так, чтобы ее сужение 
при воздействии усилия, равного максимальной грузоподъемности, было не более 10 %.

13. Лента может быть окрашенная или неокрашенная. Краситель 
или окрашенная лента не должны оказывать влияния на разрывное усилие ленты, а также не должны оказывать токсичного воздействия 
на окружающую среду при изменении температуры в диапазоне, оговоренном требованиями пункта 7 данного приложения.

14. Лента может быть подвергнута поверхностным обработкам типа пропитки для улучшения потребительских свойств, например уменьшения накопления статического электричества, а также для улучшения износоустойчивости ленты могут быть полностью покрыты гибкой оболочкой. Виды обработки и используемые для этого материалы 
не должны оказаться токсичными для окружающей среды и снижать разрывное усилие стропа.

15. Минимальные разрывные усилия лент, применяемых 
для изготовления стропов, перед применением должны быть проверены 
на соответствие разрушающей нагрузке, указанной в сертификате.

16. Для удобства навески ветвей стропа на грузовой крюк 
и повышения срока службы изнашиваемой части стропа применяются звенья в виде неразъемных или разъемных элементов. Подобные звенья 
в виде крюков, скоб и петель могут устанавливаться также и в нижней части стропа для повышения надежности и улучшения технологии строповки (захвата) груза.

17. При использовании концевого звена его диаметр d, опирающийся на петлю, не должен быть более 1/3,5 длины петли L и угол в петле должен быть не более 20° (рисунок 2).

Рисунок 2

18. Элемент крепления концевого звена с петлей стропа 
в перпендикулярной плоскости к ленте стропа должен быть прямой 
для петель стропа шириной более 75 мм. Для ленты со средней шириной петли менее или равной 75 мм допускается применять концевое звено 
с кривизной R или применять кольца с радиусом кривизны R не менее 0,75 ширины петли Н (рисунок 3).

Рисунок 3.

Назначение радиуса кривизны для стропов из лент с Н ≤ 75 мм.

Если концевое звено стропа выполнено в виде крюка с отверстием, радиус кривизны отверстия для петель с шириной менее или равной 75 мм должен также соответствовать требованиям данного пункта приложения.

Если петлю стропа надевают на зев грузового крюка, радиус кривизны зева должен также соответствовать требованиям данного пункта, а толщина зева – требованиям пункта 17 настоящего приложения.

19. Поверхности концевых звеньев, соприкасающиеся с элементами текстильных стропов, должны быть обработаны и не должны иметь острых кромок, чтобы не вызывать повреждения ленты.

Приложение 10

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

МАРКИРОВОЧНАЯ БИРКА СТРОПА ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ ЛЕНТ

Приложение 11

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов

КРИТЕРИИ

браковки кранового пути грузоподъемных кранов

Крановый путь опорных кранов подлежит браковке при наличии следующих дефектов и повреждений рельса:

трещин и сколов любых размеров;

вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина горизонтального) износа головки рельса более 15 % 
от соответствующего размера неизношенного профиля.

Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следующих дефектов и повреждений:

в железобетонных шпалах не должно быть сколов бетона 
до обнажения арматуры, а также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм;

в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих или продольных трещин длиной более 100 мм 
с раскрытием более 0,3 мм;

в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размерами более 20 мм под накладками и более 60 мм на остальных поверхностях.

Монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке при:

наличии трещин и выколов любых размеров;

уменьшении ширины пояса рельса вследствие износа В > 0,05В (смотри рисунок);

уменьшении толщины полки рельса вследствие износа  > 0,2 при одновременном отгибе полки f1 < 0,1 (смотри рисунок 1).

Рисунок 1

Схема проведения измерений величин износа и отгиба полки монорельса при проведении его дефектации: В — первоначальная ширина полки; 
ΔВ — износ полки; t — толщина стенки; f1—отгиб полки; δ — первоначальная толщина полки на расстоянии (В–t)/4 
от края; Δδ — уменьшение толщины полки вследствие износа.

Предельные величины отклонений кранового пути от проектного положения в плане и профиле

| Отклонение, мм | Графическое представление отклонения | Краны |
| --- | --- | --- |
|  |  | мосто-вой | башен-ный | козло-вой | порталь-ный | мостовой перегру-жатель |
| Разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении, Р1, мм S – размер колеи (пролет) |  | 40 | 45–60 | 40 | 40 | 50 |
| Разность отметок рельсов на соседних колоннах Р2, мм |  | 10 | – | – | – | – |
| Сужение или расширение колеи кранового пути (отклонение размера пролета S в плане), Р3 |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте, Р4 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Зазоры в стыках рельсов при температуре 0 °С и длине рельса 12,5 м, Р5 |  | 6 |
| Разность высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути (общая), Р6 |  | – | 40 | 30 | 20 | 30 |

Примечания:

1. Измерения отклонений Р1 и Р2 выполняют на всем участке возможного движения крана через интервалы не более 5 м.

2. При изменении температуры на каждые 10 °С устанавливаемый при устройстве зазор Р5 изменяют на 1,5 мм, например при температуре плюс 20 °С установленный зазор между рельсами должен быть равен 3 мм, а при температуре минус 10 °С – 7,5 мм.

3. Величины отклонений для козловых кранов пролетом 30 м и более принимают как для кранов-перегружателей.

Приложение 12

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

АКТ

сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию

________________________________________________________________

(наименование организации)

________________________________________________________________

__ ______________ 20__ г.

Адрес объекта: __________________________________________________

________________________________________________________________

Тип, заводской и регистрационный номер грузоподъемного крана _______

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Крановый путь

Длина пути, м ___________________________________________________

Наличие проектной документации __________________________________

(разработчик проекта)

________________________________________________________________

Соответствие конструкции кранового пути документации ______________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Наличие акта сдачи-приемки земляного полотна под устройство верхнего строения пути ___________________________________________________

________________________________________________________________

Произведена обкатка пути проходами крана:

без груза _____________________________________________________

с максимальным рабочим грузом ________________________________

Результаты измерений:

размер колеи, мм ______________________________________________

прямолинейность, мм __________________________________________

продольный уклон, % (градусы) _________________________________

поперечный уклон, % (градусы) _________________________________

упругая посадка, мм ___________________________________________

Наличие и исправность выключающих линеек ________________________

________________________________________________________________

Наличие и исправность тупиковых упоров ___________________________

________________________________________________________________

Заземление пути

Конструкция заземления __________________________________________

Место расположения и длина заземления ____________________________

Наименование,  тип  и  номер прибора для измерения сопротивления заземления ______________________________________________________

Место измерения ________________________________________________

Погода  в  течение  трех  предыдущих  дней  и в день производства измерений ______________________________________________________

Сопротивление заземления, Ом ____________________________________

Заземление пути:

соответствует нормам __________________________________________

не соответствует нормам _______________________________________

Заземление кранового пути выполнил _______________________________

(организация, должность,

________________________________________________________________

подпись, фамилия)

Измерение сопротивления заземления выполнил ______________________

(организация, должность,

________________________________________________________________

подпись, фамилия)

Работу по устройству кранового пути

выполнил и сдал __________________________

(организация,

__________________________________________

должность, подпись, фамилия)

Крановый путь принял в эксплуатацию

__________________________________________

(организация, должность, подпись, фамилия)

Приложение 13

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

ТРЕБОВАНИЯ

к канатам и цепям, устанавливаемым на грузоподъемных кранах

Таблица 1

Минимальные значения коэффициентов использования канатов, Zp

| Группа классификации (режима) механизма | Группа режима работы для кранов, изготовленных до 1994 г. | Подвижные канаты | Неподвижные канаты |
| --- | --- | --- | --- |
| по ИСО 4301/1 | по ГОСТ 25835 |  | Zр |
| M1 | 1М | ручной привод (Р) | 3,15 | 2,50 |
| М2 |  |  | 3,35 | 2,50 |
| М3 |  |  | 3,55 | 3,00 |
| М4 | 2М | легкий (Л) | 4,00 | 3,50 |
| М5 | 3М |  | 4,50 | 4,00 |
| М6 | 4М | средний (С) | 5,60 | 4,50 |
| М7 | 5М | тяжелый (Т) | 7,10 | 5,00 |
| М8 | 6М | весьма тяжелый (ВТ) | 9,00 | 5,00 |

Таблица 2

Число проколов каната прядями при заплетке

| Диаметр каната, мм | Минимальное число проколов каждой прядью |
| --- | --- |
| До 15 | 4 |
| От 15 до 28 | 5 |
| От 28 до 60 | 6 |

Таблица 3

Минимальные коэффициенты запаса прочности сварных цепей

| Назначение цепи | Группа классификации (режима) механизма |
| --- | --- |
|  | М 1, М 2 | М 3…М 8 |
| Грузовая, работающая на гладком барабане | 3 | 6 |
| Грузовая, работающая на звездочке (калиброванная) | 3 | 8 |

Приложение 14

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Таблица 1

Коэффициенты выбора диаметров барабана (h1), блока (h2) 
и уравнительного блока (h3)

| Группа классификации механизма | Коэффициент выбора диаметров |
| --- | --- |
|  | h1 | h2 | h3 |
| М 1 | 11,2 | 12,5 | 11,2 |
| М 2 | 12,5 | 14,0 | 12,5 |
| М 3 | 14,0 | 16,0 | 12,5 |
| М 4 | 16,0 | 18,0 | 14,0 |
| М 5 | 18,0 | 20,0 | 14,0 |
| М 6 | 20,0 | 22,4 | 16,0 |
| М 7 | 22,4 | 25,0 | 16,0 |
| М 8 | 25,0 | 28,0 | 18,0 |

Таблица 2

Минимальные коэффициенты Zp и h

| Назначение каната | h | Zp |
| --- | --- | --- |
| Несущий | – | 3,0 |
| Подъемный: |  |  |
| крюковой монтажный | 30 | 5,0 |
|  | 40 | 4,5 |
|  | 50 | 4,0 |
| крюковой перегрузочный | 30 | 5,5 |
|  | 40 | 5,0 |
|  | 50 | 4,5 |
| грейферный перегрузочный* | 30 | 6,0 |
|  | 40 | 5,5 |
|  | 50 | 5,0 |
| Тяговый: |  |  |
| передвижения грузовой тележки | 30 | 4,0 |
| передвижения приводных поддержек | 30 | 4,0 |
| передвижения крана (опоры) | 30 | 4,0 |
| удержания крана (опоры) от угона под действием ветра в нерабочем состоянии | 30 | 2,5 |
| Для полиспастов заякоривания несущих канатов | 30 | 6,0 |
| Для подвески кулачковых поддержек | – | 3,0 |
| Для оттяжки мачт и опор | – | 3,0 |
| Для подвески электрических кабелей | – | 3,0 |
| Монтажный: |  |  |
| при ручном приводе | 12 | 4,0 |
| при машинном приводе | 20 | 4,0 |

_________________

*Принимается, что масса грейфера с материалом равномерно распределена на все канаты.

Приложение 15

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Минимальное расстояние (м) от основания откоса котлована (канавы) 
до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте

| Глубина котлована (канавы), м | Грунт |
| --- | --- |
|  | песчаный и гравийный | супесчаный | суглинистый | лессовый сухой | глинистый |
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,0 | 1,00 |
| 2 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 2,0 | 1,50 |
| 3 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 2,5 | 1,75 |
| 4 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,0 | 3,00 |
| 5 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,5 | 3,50 |

Приложение 16

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Вахтенный журнал

Обложка

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Регистрационный № ______

Начат __ _________ 20__ г.

Страница 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Страница |
| --- | --- |
| 1. Правила ведения вахтенного журнала | 2 |
| 2. Раздел 1. Основные сведения | 3 |
| 3. Раздел 2. Сведения о местонахождении крана | 4 |
| 4. Раздел 3. Специалист, ответственный за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии | 5 |
| 5. Раздел 4. Перечень специалистов, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами (кроме стреловых самоходных) | 6 – 7 |
| 6. Раздел 5. Записи крановщиков и ответственных специалистов о результатах осмотра и проверки крана | 8 – 90 |
| 7. Раздел 6. Записи о проведенных технических обслуживаниях и текущих ремонтах крана, нивелировке, рихтовке и ремонте крановых путей, ремонте узлов, устройств и приборов безопасности | 91 – 94 |
| 8. Раздел 7. Записи результатов осмотра крана лично специалистом, ответственным за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии | 95 – 99 |
| 9. Раздел 8. Учет и результаты периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений, являющихся принадлежностью грузоподъемного крана. (Башенные и стреловые самоходные краны) | 100 – 105 |
| 10. Раздел 9. Сроки проверки ограничителя грузоподъемности | 106 – 110 |
| 11. Раздел 10. Сроки проведения технического обслуживания и текущих ремонтов грузоподъемного крана | 111 – 113 |

Страница 2

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА

Машинист крана (крановщик) обязан сделать запись в вахтенном журнале в следующих случаях:

1. перед началом работы после осмотра грузоподъемного крана 
и проверки исправности действия механизмов и приборов безопасности – о приемке грузоподъемного крана и его состоянии;

2. по окончании работы – после осмотра и проверки исправности  действия  механизмов и приборов безопасности грузоподъемного крана – о сдаче грузоподъемного крана и его состоянии;

3. в процессе работы – в случаях неисправности грузоподъемного крана.

Машинист крана (крановщик) после записи в вахтенном журнале 
о неисправности грузоподъемного крана обязан прекратить работу 
и доложить о выявленной неисправности лицу, которому он подчинен.

К дальнейшей работе машинист крана (крановщик) может приступить после устранения выявленной неисправности  и записи 
об этом в вахтенном журнале лица, устранившего неисправность 
или ответственного за исправное состояние крана.

Слесари и электромонтеры, обслуживающие грузоподъемные краны, обязаны при каждом осмотре крана ознакамливаться с записями 
в вахтенном журнале.

При устранении  неисправностей, выявленных машинистами кранов (крановщиками), они обязаны производить  запись  об устранении этих нарушений. Записи должны заверяться их подписями.

Записи  в  вахтенном  журнале должны производиться чернилами. Страницы журнала должны быть пронумерованы и скреплены печатью.

Специалист, ответственный за исправное состояние грузоподъемного крана, обязан проверять вахтенный  журнал  не  реже  одного  раза  в месяц и делать соответствующую запись о ведении журнала.

Журнал во время работы должен находиться в кабине грузоподъемного крана.

За нарушение правил ведения вахтенного журнала и за небрежное хранение его виновные наказываются в дисциплинарном 
или административном порядке.

В случаях, предусмотренных Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, ответственные специалисты делают записи в вахтенном журнале о проведенных проверках и разрешениях на производство работ краном.

Примечания: 1. Применительно к местным условиям эксплуатации кранов и их типу отдельные разделы вахтенного журнала могут быть изменены или дополнены. 2. В вахтенный журнал может быть внесена инструкция по ведению работ для  машинистов кранов (крановщиков), однако это не заменяет требования о выдаче инструкций на руки каждому машинисту крана (крановщику).

Страница 3

РАЗДЕЛ 1

Основные сведения

1. Грузоподъемный кран регистрационный № ____________

2. Грузоподъемный кран принадлежит __________________________

________________________________________________________________

(наименование организации - владельца крана)

2 Тип грузоподъемного крана и марка __________________________

3. Грузоподъемность _________________________________________

(основные данные из грузовой характеристики)

4. Организация-изготовитель __________________________________

________________________________________________________________

5. Заводской номер __________________________________________

6. Год изготовления _________________________________________

7. Установленная графиком периодичность профилактических  осмотров грузоподъемного крана ___________________________________

По состоянию на ____________ отработано ________ машино-часов.

Страница 4

РАЗДЕЛ 2

Сведения о местонахождении крана

| Наименование организации - владельца крана | Местонахождение крана (адрес установки крана) | Дата установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Страница 5

РАЗДЕЛ 3

Специалист, ответственный за содержание грузоподъемного крана

в исправном состоянии

| № п/п | Номер и дата приказа о назначении | Дата и номер протокола о прохождении проверки знаний Правил | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Страницы 6 – 7

РАЗДЕЛ 4

Перечень специалистов, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов грузоподъемными кранами

(кроме стреловых самоходных)

| Дата | Смена | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность | Номер и дата приказа о назначении | Номер и дата протокола о прохождении проверки знаний Правил | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Страницы 8 – 90

РАЗДЕЛ 5

Записи машиниста крана (крановщика) и ответственных специалистов 
о результатах осмотра и проверки грузоподъемного крана

| Дата | Смена (часы работы) | Результаты осмотра и проверки крана, металлоконструкций, электрооборудования, механизмов, узлов, крановых путей, заземляющих устройств, приборов и устройств безопасности и др. | Роспись крановщика в приеме крана и сдаче смены | Решение о на выполнение производства работ специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемным краном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | смену принял, фамилия (роспись) | смену сдал, фамилия (роспись) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Страницы 91 – 94

РАЗДЕЛ 6

Записи о проведенных технических обслуживаниях и текущих ремонтах крана, нивелировке, рихтовке и ремонте крановых путей, ремонте узлов, устройств и приборов безопасности

| Дата проведенного ремонта, технического обслуживания | Вид ремонта и описание произведенных работ | Ремонт производил, фамилия, собственное имя отчество (если таковое имеется) | Работу принял, разрешаю эксплуатацию крана, фамилия, собственное имя отчество (если таковое имеется) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Страницы 95 – 99

РАЗДЕЛ 7

Записи результатов осмотра крана лично специалистом, ответственным за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии

| Дата осмотра | Неисправности, выявленные при осмотре | Отметки об устранении выявленных неисправностей, роспись и должность устранившего неисправность | Роспись лица, ответственного за содержание крана в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Страницы 100 – 105

РАЗДЕЛ 8

Учет и результаты периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений, являющихся принадлежностью грузоподъемного крана. (Башенные и стреловые самоходные грузоподъемные краны)

| Учтенные данные | Дата осмотра | Результаты периодического осмотра или отметки об изъятии | Должность, роспись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование съемного грузозахватного приспособления | Инвентарный номер | Грузоподъемность | Дата испытания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Страницы 106 – 110

РАЗДЕЛ 9

Сроки проверки исправности ограничителя грузоподъемности (ограничителя нагрузки) грузоподъемного крана

| Год | Месяцы |
| --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Страницы 111 – 113

РАЗДЕЛ 10

Сроки проведения технического обслуживания и текущих ремонтов грузоподъемного крана

| Вид ремонта | Месяцы и дата |
| --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 17

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА И ОСМОТРА СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ

| Учетный номер | Подразделение (филиал) | Наименование съемного грузозахватного приспособления | Организация-изготовитель и дата изготовления | Грузоподъемность (кг) | Дата учета | Дата осмотра | Результат осмотра | Подпись должностного лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 18

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

НОРМЫ БРАКОВКИ

канатов грузоподъемных кранов

1. Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся 
в эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством 
по эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве по эксплуатации соответствующего раздела браковка производится согласно настоящему приложению. Канаты приспособлений для грузоподъемных операций бракуются в соответствии с данным приложением и приложением 19 настоящих Правил.

Для оценки безопасности использования канатов применяют следующие критерии:

характер и число обрывов проволок (рисунок 1–3), в том числе наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок;

Рисунок 1

Обрывы и смещения проволок каната крестовой свивки

а

б

Рисунок 2

Сочетание обрывов проволок с их износом: а – в канате крестовой свивки;

б – в канате односторонней свивки

а

б

Рисунок 3

Обрывы  проволок в  зоне  уравнительного блока: а – в нескольких прядях каната; б – в двух прядях в сочетании с местным износом

разрыв пряди;

поверхностный и внутренний износ;

поверхностная и внутренняя коррозия;

местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;

уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери внутреннего сечения);

деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.;

повреждение в результате температурного воздействия или электрического разряда.

2. Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с таблицей 1.

Канаты кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов проволок.

3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа (рис. 4) или коррозии (рис. 5) на 7 % и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.

а                б                    в                   г                 д

Рисунок 4

Износ наружных проволок каната крестовой свивки: а — небольшие лыски на проволоках; б — увеличенная длина лысок в отдельных проволоках; в — удлинение лысок в отдельных проволоках при заметном уменьшении диаметра проволок; г — лыски на всех проволоках, уменьшение диаметра каната; д — интенсивный износ всех наружных проволок каната (уменьшение диаметра проволок на 40 %)

Таблица 1

Число обрывов проволок, при наличии которых канаты двойной свивки, работающие со стальными и чугунными блоками, бракуются

| Число несущих проволок в наружных прядях | Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам | Тип свивки | ГОСТ на канат | Группа классификации (режима) механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М 1, М 2, М 3, М 4 | М 5, М 6, М 7, М 8 |
|  |  |  |  | крестовая свивка | односто- ронняя свивка | крестовая свивка | односто- ронняя свивка |
|  |  |  |  | на участке длиной |
|  |  |  |  | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d |
| n < 50 | 6x7(6/1) |  |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
|  | 6x7(1+6)+1x7(1+6) | ЛК-О | 3066-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x7(1+6)+1 о.с. | ЛК-О | 3069-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8x6(0+6)+9 о.с. | ЛК-О | 3097-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 < n < 75 | 6x19(9/9/1)* |  |  | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
|  | 6x19(1+9+9)+1 о.с. | ЛК-О | 3077-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x19(1+9+9)+7x7(1+6)* | ЛК-О | 3081-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 < n < 100 | 18x7(1+6)+1 о.с. | ЛК-О | 7681-80 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 |
| 101 < n < 120 | 8x19(9/9/1)* |  |  | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |
|  | 6x19(12/6/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x19(12/6+6F/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x25FS(12/12/1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6) | ЛК-Р | 14954-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x19(1+6+6/6)+1 о.с. | ЛК-Р | 2688-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x25(1+6; 6+12)+1 о.с. | ЛК-З | 7665-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x25(1+6; 6+12)+7x7(1+6) | ЛК-З | 7667-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 < n < 140 | 8x16(0+5+11)+9 о.с. | ТК | 3097-80 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 22 | 6 | 11 |
| 141 < n < 160 | 8x19(12/6+6F/1) |  |  | 6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 |
|  | 8x19(1+6+6/6)+1 о.с. | ЛК-Р | 7670-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 < n < 180 | 6x36(14/7+7/7/1)* |  |  | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 14 |
|  | 6x30(0+15+15)+7 о.с. | ЛК-О | 3083-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с. | ЛК-РО | 7668-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6)* | ЛК-РО | 7669-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 < n < 200 | 6x31(1+6+6/6+12)+1 о.с. |  |  | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
|  | 6x31(1+6+6/6+12)+7x7(1+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x37(1+6+15+15)+1 о.с. | ТЛК-О | 3079-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 < n < 220 | 6x41(6/18+8/8/1)* |  |  | 9 | 18 | 4 | 9 | 18 | 38 | 9 | 18 |
| 221 < n < 240 | 6x37(18/12/6/1) |  |  | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | 10 | 19 |
|  | 18x19(1+6+6/6)+1 о.с. | ЛК-Р | 3088-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 < n < 260 |  |  |  | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | 10 | 21 |
| 261 < n < 280 |  |  |  | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | 11 | 22 |
| 281 < n < 300 |  |  |  | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 |
| 300 < n |  |  |  | 0,04n | 0,08n | 0,02n | 0,04n | 0,08n | 0,16n | 0,04n | 0,08n |

Примечания: 1. n – число несущих проволок в наружных прядях каната: d – диаметр каната, мм.

2. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат учету. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволоки только видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний рассматривается как внутренняя прядь и не учитывается.

3. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов проволок, которых может быть в 2 раза больше.

4. Для канатов конструкции с диаметром наружных проволок во внешних прядях, превышающим диаметр проволок нижележащих слоев, класс конструкции понижен и отмечен звездочкой.

5. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой отмечается появление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появления видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной поверхности каната. Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннего сечения.

6. Незаполненные строки в графе «Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам» означают отсутствие конструкций канатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывов проволок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным в нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого в большую сторону.

а                  б                   в                    г                         д

Рисунок 5

Поверхностная коррозия проволок каната крестовой свивки: 
а – начальное окисление поверхности; б – общее окисление поверхности; в – заметное окисление; г – сильное окисление; д – интенсивная коррозия

Рисунок 6

Местное уменьшение диаметра каната на месте разрушения органического сердечника

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника – внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п. (на 3 % 
от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10 % у остальных канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок (рисунок 6).

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено 
в соответствии с данными таблицы 2.

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок 
в результате износа (смотри рисунок 4, д) или коррозии (смотри рисунок 5, д) на 40 % и более канат бракуется.

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.

При меньшем, чем указано в таблице 1, числе обрывов проволок, 
а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения 
за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов 
в журнал осмотра каната по достижении степени износа, указанной 
в таблице 2.

Таблица 2

Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа или
коррозии

| Уменьшение диаметра проволок в результате поверхностного износа или коррозии, % | Количество обрывов проволок, % от норм, указанных в табл. 1 |
| --- | --- |
| 10 | 85 |
| 15 | 75 |
| 20 | 70 |
| 25 | 60 |
| 30 и более | 50 |

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется 
в отдельности, причем допускается замена одного более изношенного каната.

4. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванной обрывами, механическим износом 
и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рисунок 6), канат необходимо подвергать дефектоскопии по всей его длине. 
При регистрации при помощи дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5 % и более, канат бракуется.

5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшей работе не допускается.

6. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением 
ее спирали (рисунок 7). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости Нв 
и свивки каната Нк канат бракуется при dв > 1,08dк, где dв – диаметр спирали волнистости, dк – номинальный диаметр каната.

Рисунок 7

Уменьшение площади поперечного сечения проволок (интенсивная внутренняя коррозия)

Рисунок 8

Волнистость каната (объяснение в тексте)

При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната 
или совпадении одного из параметров канат подлежит браковке 
при dв > 4/3dк. Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25dк.

7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе 
при обнаружении: корзинообразной деформации (рисунок 9); выдавливания сердечника (рисунок 10); выдавливания или расслоения прядей (рисунок 11); местного увеличения диаметра каната (рисунок 12); местного уменьшения диаметра каната (рисунок 6); раздавленных участков (рисунок 13); перекручиваний (рисунок 14); заломов (рисунок 15); перегибов (рисунок 16); повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

Рисунок 9

Корзинообразная деформация

Рисунок 10

Выдавливание сердечника

а

б

Рисунок 11

Выдавливание проволок прядей: а – в одной пряди; б – в нескольких 
прядях

Рисунок 12

Местное увеличение диаметра каната

Рисунок 13

Раздавливание каната

Рисунок 14

Перекручивание каната

Рисунок 15

Залом каната

Рисунок 16

Перегиб каната

Приложение 19

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

НОРМЫ БРАКОВКИ

элементов грузоподъемных кранов

| Элементы | Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается |
| --- | --- |
| Ходовые колеса кранов и тележек | 1. Трещины любых размеров |
|  | 2. Выработка поверхности реборды до 50 % от первоначальной толщины |
|  | 3. Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2 % |
|  | 4. Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5 %* |
| Блоки | 1. Износ ручья блока более 40 % от первоначального радиуса ручья |
| Барабаны | 1. Трещины любых размеров |
|  | 2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм |
| Крюки | 1. Трещины и надрывы на поверхности |
|  | 2. Износ зева более 10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка |
| Шкивы тормозные | 1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности |
|  | 2. Износ рабочей поверхности обода более 25 % от первоначальной толщины |
| Накладки тормозные | 1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки |
|  | 2. Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50 % от первоначальной толщины |

_________________

*Для механизмов с центральным приводом.

Приложение 20

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Донесение о техническом освидетельствовании

|  | Представляется в __________________ (наименование __________________________________ территориального подразделения Госпромнадзора) |
| --- | --- |

| ______________ 20 г. | г. __________________ |
| --- | --- |

О техническом освидетельствовании ___________________________

(наименование потенциально опасного

________________________________________________________________

объекта, год изготовления, регистрационный номер, наименование владельца

________________________________________________________________

потенциально опасного объекта)

Техническое освидетельствование проведено ____________________

(должность, место работы,

________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника, проводившего

________________________________________________________________

техническое освидетельствование)

в присутствии представителя владельца потенциально опасного объекта _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Вид технического освидетельствования _________________________

Дата проведения технического освидетельствования ______________

Дата следующего технического освидетельствования _____________

Дата следующего технического диагностирования  _______________

Содержание записи в паспорте потенциально опасного объекта _________________________________________________________

________________________________________________________________

Техническое освидетельствование провел:

| _________________ | _________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

При проведении технического освидетельствования присутствовал:

| _________________ | _________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Приложение 21

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

НОРМЫ БРАКОВКИ

грузозахватных приспособлений

Канатный строп подлежит браковке в соответствии с требованиями, указанными в приложении 15, и (или) если число видимых обрывов наружных проволок каната превышает указанное в таблице.

Стропы из канатов двойной свивки

| Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной |
| --- |
| 3d | 6d | 30d |
| 4 | 6 | 16 |

Примечание. d – диаметр каната, мм.

Стропы из текстильной ленты не должны допускаться к работе, если:

отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе;

имеются узлы на несущих лентах стропов;

имеются поперечные порезы или разрывы ленты независимо 
от их размеров;

продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10 % длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной более 50 мм;

местные расслоения лент стропа (кроме мест заделки краев лент) 
на суммарной длине более 0,5 м на одном крайнем шве или на двух 
и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва;

местные расслоения лент стропа в месте заделки краев ленты 
на длине более 0,2 м на одном из крайних швов или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва, 
а также отслоение края ленты или сшивки лент у петли на длине более 10 % длины заделки (сшивки) концов лент;

поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10 % ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) острых кромок груза;

повреждения лент от воздействия химических веществ (кислоты, щелочи, растворителя, нефтепродукты и т.п.) общей длиной более 10 % ширины ленты или длины стропа, а также единичные повреждения более 10 % ширины ленты и длиной более 50 м м;

выпучивание нитей из ленты стропа на расстояние более 10 % ширины ленты;

сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты 
от воздействия острых предметов;

прожженные сквозные отверстия диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия брызг расплавленного металла или наличие трех 
и более отверстий при расстоянии между ними менее 10 % ширины ленты независимо от диаметра отверстий;

загрязнение лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом и т.д.) более 50 % длины стропа;

совокупность всех вышеперечисленных дефектов на площади более 10 % ширины и длины стропа;

размочаливание или износ более 10 % ширины петель стропа.

Запрещается эксплуатация стропов из текстильной ленты 
со следующими дефектами и повреждениями металлических элементов (колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев и т.п.):

трещинами любых размеров и расположения;

износом поверхности элементов или наличием местных вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10 % 
и более;

наличием остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 3 % ;

повреждением резьбовых соединений и других креплений.

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3 % от первоначального размера (рисунок 1) и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10 % (рисунок 2).

| Рисунок 1 Увеличение звена цепи L1 ≤ L0 + 3% L0, где L0 — первоначальная длина звена; L1 — увеличенная длина звена. | Рисунок 2. Уменьшение диаметра сечения звена цепи |
| --- | --- |

Приложение 22

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Заявка на выделение грузоподъемного крана

Выделение крана разрешаю:

_________________       __________________

(должность)                 (инициалы. фамилия)

_________________________

(подпись)

_________________________

(дата)

ЗАЯВКА

на выделение грузоподъемных кранов

1. Место работы грузоподъемного крана ________________________

2. Объект  __________________________________________________

3. Характер (вид) работы _____________________________________

4. Дни работы  ______________________________________________

(число, месяц, год)

5. Тип грузоподъемного крана _________________________________

6. Наличие ЛЭП на месте работы ______________________________

(имеется, не имеется)

7.  Разрешение организации, эксплуатирующей ЛЭП, при работе в охранной зоне ___________________________________________________

(кем выдано, номер, дата)

8. Специалист, ответственный за безопасное производство грузоподъемными кранами ________________________________________

(должность, фамилия, инициалы,

________________________________________________________________

дата последней проверки знаний)

9. Стропальщики ____________________________________________

(фамилия, инициалы, номер удостоверения,

________________________________________________________________

дата последней проверки знаний)

10. Наличие проекта или технологии производства работ __________

11. Наличие приказа о назначении ответственных лиц ____________

________________________________________________________________

12. Наименование организации, заявляющей кран ________________

Руководитель организации ________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 23

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Наряд-допуск на право выхода на крановые пути и проходные галереи мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных и других работ

1. Выдан __ ________ 20__ г. в _____ ч _____ мин.

2. Ответственному исполнителю работ _______________________

(фамилия, инициалы)

поручается с бригадой в составе _______ человек провести следующие работы: ______________________________________________

________________________________________________________________

3. Место работы (цех, пролет) _________________________________

________________________________________________________________

4. Для обеспечения техники безопасности при подготовке и выполнении работ Вам предлагается выполнить следующие меры:

а) по предупреждению поражения электрическим током __________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

б) по предупреждению падения с высоты _______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

в) по предупреждению травмирования действующими кранами ____

________________________________________________________________

________________________________________________________________

г) по предупреждению выхода на крановые пути действующих кранов и кранов смежного пролета _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

д) предупреждены в вахтенном журнале крановщики всех смен пролета (цеха) кранов и крановщики смежных пролетов кранов _________

________________________________________________________________

5. Состав бригады:

| Состав бригады (фамилия, отчество, профессия) | Подпись членов бригады после ознакомления с условиями работы и мерами безопасности |
| --- | --- |
|  | __________________________________________ |
|  | (подпись начальника цеха или прораба, в подчинении которого находятся ремонтные рабочие) |

6. Работы начать в _____ ч _____ мин __ ___________ 20__ г.

7. Наряд-допуск выдал _______________________________________

(подпись начальника цеха или его заместителя по оборудованию)

8. С условиями работ и нарядом-допуском ознакомлен.

Ответственный исполнитель ________________

(подпись)

Примечание. Наряд-допуск на право выхода на рельсовые пути и проходные галереи мостовых кранов для производства ремонтных и других работ выдается согласно приказу по организации руководителю работ (начальнику цеха, участка, прорабу, в подчинении которого находятся производства ремонтных работ).

Приложение 24

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ

| Операция | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть кран (мост) |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть тележку |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

Приложение 25

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

Форма

Наряд-допуск на производство работ грузоподъемным краном вблизи воздушной линии электропередачи

______________________________

(наименование организации

______________________________

и ведомства)

Наряд-допуск № ________

Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В

1. Крановщику ______________________________________________

(фамилия, инициалы)

________________________________________________________________

(тип крана, регистрационный номер)

2. Выделенного для работы ___________________________________

(организация, выделившая кран)

3. На участке _______________________________________________

(организация, которой выдан кран, место

________________________________________________________________

производства работ, строительная площадка, склад, цех)

4. Напряжение линии электропередачи _________________________

5. Условия работы __________________________________________

(необходимость снятия напряжения с линии

________________________________________________________________

электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана расстояние

________________________________________________________________

по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей крана,

________________________________________________________________

способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана _______________________________

(положение стрелы

________________________________________________________________

и другие меры безопасности)

7. Начало работы ______ ч _______ мин __ ___________ 20__ г.

8. Конец работы ______ ч _______ мин __ ___________ 20__ г.

9. Ответственный за безопасное производство работ ______________

(должность,

________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

________________________________________________________________

(дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик ____________________________________________

(фамилия, инициалы)

________________________________________________________________

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне _________________

________________________________________________________________

(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) ___________________

,                             (организация, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, указанные в пункте 5, выполнены ______________________________________________________

Специалист, ответственный

за безопасное производство работ

грузоподъемным краном ________________

(подпись)

_______________

(дата)

14. Инструктаж получил крановщик ______________

(подпись)

_______________

(дата)

Примечания: 1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится в организации - производителе работ.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.

# Footnotes

10 Указывается массы основных сборочных частей крана, которые перевозятся отдельно от крана или монтируются на месте работы крана.

11 Для гусеничных кранов (приводятся данные для всех вариантов исполнения гусеничной ленты).

12 Для кранов, перемещающихся по рельсовому пути.

# Text boxes

№