В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование аттракционов, в дополнение к вопросам из настоящего перечня по аттракционам, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов (утв. пост. МЧС РБ от 13 октября 2009 г. № 52 в ред.пост. МЧС РБ от 16 июня 2015 г. № 29)

Л2 СТБ EN 13814-2008 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПАРКАХ Требования безопасности

|  | Л1 п.2. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на аттракционы немеханизированные (горки, качели, карусели, аттракционы с эластичными элементами)? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.2. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на автодромы и картинги? |
|  | Л1 п.2, п.3. | На какое оборудование, связанное с использованием воды, распространяются Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование детских игровых площадок, на которое распространяется действие СТБ ЕN 1176-2006 "Оборудование детских игровых площадок"? |
|  | Л1 п 3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на детское развлекательное оборудование, работающее от жетонов, магнитных карт и т.п.? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование игровое надувное, на которое распространяется действие СТБ ЕN 14960-2011 «Оборудование игровое надувное. Требования безопасности и методы испытаний»? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на электромобили аккумуляторные и автомобили педальные? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование для развлечений, позволяющее осуществлять полеты? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование для развлечений, в котором используются животные? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на аттракционы, демонстрируемые на выставках? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование интерактивное развлекательное (механизированные кресла кинотеатров, игровые автоматы, симуляторы и так далее)? |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на тиры и места для стрельб? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "авария" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Какие аттракционы относятся к автодромам и картингам? |
|  | Л1 п.6. | Что такое аттракцион? |
|  | Л1 п.6. | Какой аттракцион считается детским? |
|  | Л1 п.6. | Что такое аттракционный комплекс? |
|  | Л1 п.6. | Кто согласно "Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов" является владельцем аттракциона? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "горка водная" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "защитное устройство" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "инцидент" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "контур безопасности" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "критический компонент" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "модернизация аттракциона" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Что такое "назначенный ресурс аттракциона"? |
|  | Л1 п.6. | Что такое "назначенный срок службы аттракциона"? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "пассажир" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "посетитель аттракциона" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.6. | Что такое "реконструкция аттракциона"? |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "техническое освидетельствование периодическое" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.7. | Наличие какого документа обязательно для возможности выполнения работ и услуг по проектированию (конструированию), монтажу, наладке, обслуживанию, диагностированию, ремонту и эксплуатации аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.11. Приложение 1 п.1 | Что может являться причиной падения обслуживающего персонала, пассажиров и посетителей на аттракционе, с него (с одного уровня на другой) или в непосредственной близости от него? |
|  | Л1 п.11. Приложение 1 п.2.1. | Какие падающие объекты могут представлять опасность для обслуживающего персонала, пассажиров и посетителей аттракциона? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.2.2. | Что может являться причиной опасного воздействия движущихся механизмов аттракциона на обслуживающий персонал, пассажиров и посетителей? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.2.5. | Какие неблагоприятные условия окружающей среды представляют опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.3. | В каких случаях может возникать опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.3. | В результате чего может произойти нарушение состояния конструкций аттракциона? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.3. | Какие связанные с электричеством воздействия представляют опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.4. | С чем могут быть связаны опасности, подстерегающие пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающий персонал во время эксплуатации аттракционов? |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.4. | Какую опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала представляют аттракционы, связанные с использованием водной среды (водные аттракционы)? |
|  | Л1 п.12. | Вероятность каких событий должны спрогнозировать организации, занимающиеся проектированием, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом и эксплуатацией аттракциона, с внесением соответствующего комплекса предупреждающих мероприятий в проектную, конструкторскую, ремонтную и другую эксплуатационную документацию? |
|  | Л1 п.14. | Допускается ли на территории Республики Беларусь эксплуатация вновь ввозимых аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, если они отработали установленный организацией-изготовителем или ТНПА нормативный срок службы? |
|  | Л1 п.14. | Допускается ли на территории Республики Беларусь эксплуатация вновь ввозимых аттракционов, не имеющих эксплуатационных документов организации-изготовителя? |
|  | Л1 п.15. | Допускаются ли отступления от требований Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.18. | Кем в случае утраты (приведения в негодность) эксплуатационных документов на аттракцион, эксплуатируемый в Республике Беларусь, такие документы могут быть восстановлены? |
|  | Л1 п.19. | Каким требованиям должны отвечать аттракционы, находящиеся в эксплуатации на территории Республики Беларусь, сконструированные и изготовленные до введения в действие Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? |
|  | Л1 п.34. | Чем должно быть подтверждено качество материалов и комплектующих, применяемых при изготовлении (реконструкции, модернизации) аттракциона? |
|  | Л1 п.34. | В каких случаях допускается применять материалы и комплектующие для аттракционов при отсутствии документа изготовителя об их качестве? |
|  | Л1 п.36. | Кто отвечает за качество изготовления аттракциона в целом, за соответствие его техническим условиям, а также за оформление эксплуатационной документации при изготовлении аттракционов из составных частей, поставляемых несколькими изготовителями? |
|  | Л1 п.43. | Какие детали и составные части аттракциона необходимо отдельно указать в Руководстве по эксплуатации аттракциона? |
|  | Л1 п.44. | Что должно быть обязательно указано на монтажных схемах, включенных в инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке аттракционов? |
|  | Л1 п.47. | Какое требования предъявляется к информационной табличке, закрепляемой изготовителем на видном месте аттракциона или отдельной его части, предназначенной для самостоятельной поставки? |
|  | Л1 п.47. | На аттракционах и отдельных составных частях, предназначенных для самостоятельной поставки, изготовитель должен закреплять на видном месте таблички с информацией об изготовителе, дате изготовления и других сведениях. Какое требование предъявляется к установке таких табличек на аттракционах с передвижными тележками? |
|  | Л1 п.54. | Допускаются ли отклонения от требований изготовителя, изложенных в эксплуатационных документах, в ТНПА при выполнении монтажа (демонтажа) аттракциона? |
|  | Л1 п.57. | Допускается ли установка аттракциона на наклонной и (или) неровной поверхности? |
|  | Л1 п.57. | Безопасность каких пассажиров и посетителей аттракциона необходимо обеспечить при выборе места расположения аттракциона? |
|  | Л1 п.57. | Что должно обеспечивать свободное пространство, созданное в процессе размещения аттракционов на главных проходах между аттракционами? |
|  | Л1 п.57. | Допускается ли пересечение контуров безопасности аттракционов для пассажиров, безопасных зон для посетителей и обслуживающего персонала у аттракционов, расположенных рядом? |
|  | Л1 п.66. | На протяжении скольких рабочих циклов после устранения несоответствий, выявленных при проведении осмотра и проверки аттракциона, следует проводить испытания аттракциона без нагрузки (обкатку), если иные требования не установлены в эксплуатационной документации? |
|  | Л1 п.66. | Что следует проверять во время испытания аттракциона без нагрузки (обкатки)? |
|  | Л1 п.80. | На основании чего осуществляется допуск аттракционов к эксплуатации? |
|  | Л1 п.81. | Кем осуществляется допуск к эксплуатации аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.83. | Что указывается в формуляре (паспорте) аттракциона при оформлении его допуска к эксплуатации. |
|  | Л1 п.91. | Как оформляется ввод аттракциона в эксплуатацию? |
|  | Л1 п.93. | В каких случаях аттракцион не допускается к эксплуатации? |
|  | Л1 п.118. | У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный (инвентарный) номер и другую информацию. Что должно гарантировать исполнение этого стенда? |
|  | Л1 п.118. | У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный (инвентарный) номер и другую информацию. Какое требование предъявляется к читаемости текста информации на этом стенде? |
|  | Л1 п.120. | Могут ли правила поведения и пользования аттракционом содержать дополнительные требования безопасности, разработанные владельцем, которые противоречат требованиям изготовителя аттракциона? |
|  | Л1 п.133. | Каким видам технического освидетельствования подвергается аттракцион в течение всего срока эксплуатации? |
|  | Л1 п.135. | В каких случаях проводится полное техническое освидетельствование аттракционов? |
|  | Л1 п.138. | В каких случаях проводится частичное техническое освидетельствование аттракциона? |
|  | Л1 п.139. | Кем осуществляется полное техническое освидетельствование аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.142. | Что следует обязательно проверять при техническом освидетельствовании аттракционов? |
|  | Л1 п.142. | Что следует обязательно выполнить при техническом освидетельствовании аттракционов? |
|  | Л1 п.143. | В каком случае при проведении полного технического освидетельствования аттракциона необходимо выполнить дополнительные осмотры и проверки, обкатку и имитацию нештатных ситуаций (если это предусмотрено эксплуатационной документацией)? |
|  | Л1 п.144. | Что необходимо дополнительно проверить при проведении полного технического освидетельствования аттракциона после ремонта, реконструкции, модернизации? |
|  | Л1 п.145. | Как должны проводиться испытания аттракционов при отсутствии в руководстве по эксплуатации указаний по проведению испытаний? |
|  | Л1 п.146. | В ходе технического освидетельствования аттракциона были выявлены нарушения, которые впоследствии были устранены. Кто определяет объем проверки аттракциона после устранения выявленных нарушений? |
|  | Л1 п.150. | Допускается ли дальнейшая эксплуатация аттракциона без проведения работ по техническому диагностированию и продлению назначенного срока службы (ресурса) в случае достижения аттракционом назначенного срока службы (ресурса), установленного в эксплуатационной документации? |
|  | Л1 п.150. | Что следует предпринять, после того, как аттракцион отработал назначенный срок службы, установленный в эксплуатационной документации? |
|  | Л1 п.150. | Через какое время с момента изготовления аттракциона следует проводить его техническое диагностирование, если в эксплуатационных документах на аттракцион отсутствуют сведения о назначенном сроке его службы? |
|  | Л1 п.151. | Какие задачи входят в объем технического диагностирования аттракциона? |
|  | Л1 п.153. | Какие проверки проводят при диагностировании аттракциона в дополнение к проверкам, выполняемым при техническом освидетельствовании? |
|  | Л1 п.154. | Где должны находиться экспертное заключение о продлении назначенного срока службы аттракциона и отчетная техническая документация по его техническому диагностированию? |
|  | Л1 п.155. | В течение какого времени с момента выдачи экспертного заключения владельцу аттракциона, организация, выполнившая работы, представляет в территориальное подразделение Госпромнадзора сведения (донесение) о проведении технического диагностирования аттракциона с указанием выводов экспертного заключения о продлении назначенного срока службы? |
|  | Л1 п.158. | Какой документ должен разрабатываться на ремонт критических компонентов и несущих конструкций аттракционов? |
|  | Л1 п.159. | Какие работы не допускается выполнять при проведении ремонта аттракциона? |
|  | Л1 п.160. | Где должны храниться документы, подтверждающие качество материалов и комплектующих, используемых при ремонте аттракциона? |
|  | Л1 п.160. | Какие сведения о характере выполненных работ организация, индивидуальный предприниматель, выполнившие ремонт аттракциона должны указывать в формуляре (паспорте)? |
|  | Л2 п.1. | На какие конструкции распространяются требования безопасности Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ EN 13814-2008 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПАРКАХ? |
|  | Л2 п.1. | Какие требования безопасности устанавливает Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ EN 13814-2008 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПАРКАХ? |
|  | Л2 п.3.8 | Что такое модификация аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? |
|  | Л2 п.3.17 | Что такое ежедневная проверка аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? |
|  | Л2 п.3.18 | Что такое обкатка аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? |
|  | Л2 п.5.1.3 | На какие части аттракциона должна быть разработана конструкторская и технологическая документация? |
|  | Л2 п.5.3.2 | Что включают в себя постоянные нагрузки, действующие на аттракцион? |
|  | Л2 п.5.3.5.1 | Какие силы рассматриваются в качестве ударных нагрузок при проектировании аттракциона? |
|  | Л2 п.5.3.5.2 | Каким образом при проектировании аттракциона учитывается в общем случае воздействие вибрации конструктивных элементов, непосредственно воспринимающих нагрузки при движении, например рельсы катальных горок? |
|  | Л2 п.5.4.1 | При проектировании аттракциона и анализе его конструкции необходимо обеспечить, чтобы расчетное значение внутренних сил или моментов не превысило соответствующей прочности определенных элементов. Какое воздействие нагрузок должно приниматься за основу расчета? |
|  | Л2 п.5.4.2.3.1 | Какие силы должны быть обязательно учтены при проектировании каруселей, которые могут вращаться вокруг нескольких осей в различных плоскостях? |
|  | Л2 п.5.4.3.4 | Для катальных горок с транспортными модулями, движущимися по рельсам, для безопасного торможения следует обеспечить определенное минимальное расстояние между транспортными средствами. Каким путем должно обязательно обеспечиваться это минимальное расстояние? |
|  | Л2 п.5.6.5.2.1 | С каким диаметром канат не следует применять в конструкции силовых элементов аттракциона? |
|  | Л2 п.5.6.5.2.2 | Какие канаты и ремни нельзя использовать в конструкции аттракциона для восприятия нагрузки от пользователей, например, для подвески сиденья, гондолы, за исключением применения в блокирующих устройствах безопасности? |
|  | Л2 п.5.7.4 | Чего следует избегать в конструкции элементов аттракциона, находящихся под воздействием динамических нагрузок? |
|  | Л2 п.5.7.6 | Из какого материала не следует изготавливать центральные опоры аттракционов, подверженные динамическим воздействиям? |
|  | Л2 п.6.1.3.1 | Какие требования безопасности следует предусмотреть при эксплуатации платформ, проходов, рамп и лестниц общего пользования аттракционов? |
|  | Л2 п.6.1.3.1 | Допускается ли на конструкциях аттракциона, доступных для пользователей, наличие мест захвата, а также мест защемления? |
|  | Л2 п.6.1.3.1 | Какое требование предъявляется к максимальным размерам проемов на конструкциях аттракциона, доступных для пользователей? |
|  | Л2 п.6.1.3.4 | Какие требования безопасности предъявляются к движущейся дорожке аттракциона? |
|  | Л2 п.6.1.4.1.1 | При каком максимальном перепаде по высоте между соседними уровнями аттракциона допускается не устанавливать перила в местах, где может возникнуть вероятность падения с одного уровня на другой? |
|  | Л2 п.6.1.4.1.1 | Допускается ли на аттракционах в качестве ограждений от падения применять ненатянутые цепи, канаты и другие нежесткие материалы? |
|  | Л2 п.6.1.4.1.2 | Какие ограждения должны устанавливаться на аттракционах на краях платформ, проходов, рамп и лестниц общего пользования, которые расположены выше 0,40 м от земли? |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Как классифицируются системы ограничения доступа на аттракцион? |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Что включают в себя системы ограничения доступа на аттракцион, которые классифицируются символами J1? |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Что включают в себя системы ограничения доступа на аттракцион, которые классифицируются символами J2? |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Что включают в себя системы ограничения доступа на аттракцион, которые классифицируются символами J3? |
|  | Л2 п.6.1.4.4 | Какую максимальную ширину должен иметь входной проем в ограждениях и перилах аттракциона? |
|  | Л2 п.6.1.4.5 | Каким образом должно быть сконструировано ограждение аттракциона? |
|  | Л2 п.6.1.6.1.2 | С какой целью в конструкции аттракциона регламентируются безопасные расстояния от модулей пользователя? |
|  | Л2 п.6.1.6.2.1 | Какие требования предъявляются к конструкции блокирующих устройств аттракционов, предназначенных для ограничения перемещения пользователей в модуле? |
|  | Л2 п.6.1.6.2.2 | Какие риски должна снизить конструкция удерживающих устройств, которыми должны быть оснащены все элементы аттракциона, предназначенные для размещения пользователей (модули пользователей)? |
|  | Л2 п.6.1.6.2 | Какие требования предъявляются к дверям, которыми оснащены модули пользователей аттракционов? |
|  | Л2 п.6.1.7.3 | Как следует контролировать скорость ветра для определения недопустимых рисков, связанных с работой аттракциона при порывах ветра, превышающих установленную скорость? |
|  | Л2 п.6.2.1.1 | На каком минимальном расстоянии по горизонтали от неподвижных предметов должен находиться внешний контур качающихся сидений или гондол на аттракционах с вращающимися сиденьями по замкнутому кругу и аналогичных? |
|  | Л2 п.6.2.1.2 | Куда должны на аттракционах открываться входные двери ротора вращающегося барабана? |
|  | Л2 п.6.2.2.4 | Какие требования предъявляются к тормозам лодочек качелей? |
|  | Л2 п.6.3.1.2 | Как должны быть установлены поршни и цилиндры гидро- и пневмосистем аттракционов? |
|  | Л2 п.6.3.1.4 | Каким элементам трубопроводов гидро- и пневмосистем аттракционов следует при монтаже уделять повышенное внимание? |
|  | Л2 п.6.3.1.5 | Какие требования предъявляются к рукавам гидравлических и пневматических систем, которые применяются при эксплуатации аттракционов? |
|  | Л2 п.6.3.1.9 | Где следует устанавливать обратный клапан, клапан расхода или клапан разрыва трубопровода, если при эксплуатации аттракциона может возникнуть опасная ситуация вследствие выхода из строя системы трубопроводов или рукавов гидросистемы? |
|  | Л2 п.6.3.1.14 | Где должны быть установлены фильтры, если безопасное состояние гидравлической системы аттракциона зависит от свободного слива жидкости в резервуар? |
|  | Л2 п.6.3.2.1.1 | Что должно произойти с тормозами подъемных устройств аттракциона при выходе из строя источника питания? |
|  | Л2 п.6.3.2.1.5 | При подъеме на какую высоту аттракционные машины с подъемной платформой для перевозки пользователей должны быть оснащены системой безопасности? |
|  | Л2 п.6.3.2.1.5 | При каком превышении скорости подъема платформы с пользователями аттракциона должен сработать ограничитель скорости? |
|  | Л2 п.6.3.2.1.5 | Что должно произойти при ослаблении или обрыве каната (цепи) устройства ограничения скорости подъема платформы с пользователями аттракциона? |
|  | Л2 п.6.3.2.1.6 | Сколько витков каната должно оставаться на барабане подъемного устройства аттракциона, предназначенного для подъема пользователей, при положении подъемного устройства в самом низком положении? |
|  | Л2 п.6.3.2.1.8 | В конструкции винтового механизма подъема аттракциона имеется винт, несущая гайка и предохранительная гайка. Какой из этих элементов должен быть более износостойким, чем другие? |
|  | Л2 п.6.4.2.4.4 | Какую информацию должен предоставлять поставщик, если ответственные несущие конструкции аттракциона изготовлены из композитов (армированный стекловолокном пластик)? |
|  | Л2 п.7.4.5.3.4 | Могут ли устройства типа функциональных выключателей и электромагнитных контакторов и пускателей двигателей аттракциона использоваться в качестве разъединителей, обеспечивающих достаточную защиту от поражения электричеством? |
|  | Л2 п.7.4.8.1.6 | Что должно быть предусмотрено в каруселях стрелового типа, где вертикальное перемещение контролируется самим пользователем? |
|  | Л2 п.7.4.8.1.6 | Когда должен начинаться подъем или наклон в каруселях, где сиденья или стоячие места поднимаются или наклоняются и пользователи должны удерживаться центробежной силой? |
|  | Л2 п.7.7 | На что следует обратить внимание во время технического освидетельствования при проведении исследования деревянных конструкций аттракциона? |
|  | Л2 п.7.7.1.3 | Какие аттракционы должны проходить визуальный осмотр в процессе полного технического освидетельствования? |