Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при переработке соляных руд

(утв.пост. МЧС РБ от 30.06.2014 № 20

изм. пост. МЧС РБ от 20.12.2016 г. №76).

|  | Л1 п.19 | Кто в организации по переработке соляных руд должен разрабатывать планы ликвидации аварий для производственных объектов, где имеются шламохранилища и применяются опасные вещества? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.20 | Как часто должен пересматриваться план ликвидации аварий для шламохранилищ на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.20 | Через какой промежуток времени должен пересматриваться план ликвидации аварий для производственных объектов кроме шламохранилищ (реагентные отделения СОФ, объекты газораспределительной системы и газопотребления и других)? |
|  | Л1 п.22 | Какой срок отводится на внесение соответствующих корректив в план ликвидации аварий при изменениях, произошедших на производственном объекте по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.22 | В связи с произошедшими изменениями на производственном объекте по переработке соляных руд в план ликвидации аварий были внесены соответствующие коррективы. Каким способом и в какой срок эти коррективы должны быть доведены до сведения работников? |
|  | Л1 п.23 | Ознакомление всех работников производственного объекта с правилами поведения во время аварии в соответствии с вводимым в действие планом ликвидации аварий проводится руководителем (главным инженером) производственного объекта не позднее ... |
|  | Л1 п.30 | Какой угол наклона должны иметь лестницы к рабочим площадкам посещаемые 1-2 раза в смену на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.30 | Какой угол наклона должны иметь постоянно эксплуатируемые лестницы к рабочим площадкам на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.30 | Начиная с какой высоты должны быть устроены ограждения в виде металлических дуг на наружных вертикальных лестницах на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.30 | Перилами какой высоты должны быть снабжены все площадки обслуживания и переходные мостики на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.30 | Какой высоты должна быть обшивка по низу перил на вновь вводимых и реконструируемых объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.32 | Какое должно быть минимальное расстояние в рабочих проходах между стеной и машиной на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.32 | Какое должно быть минимальное расстояние в рабочих проходах между машинами на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.32 | Какое должно быть минимальное расстояние на проходах к бакам, чанам и резервуарам для обслуживания и ремонта на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.32 | Какое должно быть минимальное расстояние между габаритами машин и аппаратов на основных проходов на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.35 | В каких случаях допускается загромождение рабочих мест и проходов на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.43 | Какие ячейки должны иметь сетчатые ограждения, устанавливаемые на барабанах ленточных конвейеров на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.43 | Какие ячейки должны иметь сетчатые ограждения, устанавливаемые на вращающиеся части (валы, муфты, шкивы и т. д.), за исключением барабанов ленточных конвейеров на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.43 | При какой высоте расположения и скорости движения зубчатые и цепные передачи должны иметь сплошное ограждение на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.44 | Какова должна быть длительность предпускового звукового сигнала перед запуском оборудования на объектах по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.44 | На объектах по переработке соляных руд запуск оборудования в работу в общем случае должен быть сблокирован с подачей предпускового звукового сигнала. В каком из указанных ниже случаев такая предпусковая звуковая сигнализация может не предусматриваться? |
|  | Л1 п.47 | На объектах по переработке соляных руд в местах расположения пультов управления технологическим оборудованием находятся журналы приема и сдачи смены. Как часто должно проверяться ведение этих журналов мастером (старшим мастером) смены производственного объекта? |
|  | Л1 п.47 | На объектах по переработке соляных руд в местах расположения пультов управления технологическим оборудованием находятся журналы приема и сдачи смены. Как часто должно проверяться ведение этих журналов начальником отделения производственного объекта? |
|  | Л1 п.50 | В каких случаях на объектах по переработке соляных руд допускается работа на неисправном оборудовании, пользование неисправными приспособлениями и нструментом? |
|  | Л1 п.54 | Какие размеры ячеек должны иметь решетки, перекрывающие загрузочные отверстия бункеров на объектах по дроблению и грохочению соляных руд? |
|  | Л1 п.54 | Приемные бункера для соляной руды должны быть оборудованы автоматическими устройствами контроля ... |
|  | Л1 п.55 | Как осуществляется спуск работающих в бункера для устранения сводов, завалов или зависания соляной руды? |
|  | Л1 п.61 | При каких условиях во время работы питателей и грохотов допускается очищать выпускные отверстия вибропитателей, которые подают соляную руду на грохот, загрузочные и разгрузочные воронки, виброприводы? |
|  | Л1 п.63 | На объектах дробления и грохочения соляных руд очистка ленты магнитоуловителя от собранного металла допускается только после ... |
|  | Л1 п.64 | На объектах дробления соляных руд дробильное оборудование (роторные, горизонтальные и вертикальные молотковые дробилки) должно быть оборудовано блокировкой, исключающей возможность запуска оборудования при ... |
|  | Л1 п.67 | При каких условиях допускается работа оборудования измельчения соляной руды при отсутствии руды, подаваемой на измельчение? |
|  | Л1 п.67 | При каких условиях может осуществляться работа оборудования измельчения соляной руды при неисправности питающего трубопровода мельницы? |
|  | Л1 п.68 | При каком условии на объекте по измельчению соляной руды должна производиться обтяжка болтов крепления футеровки барабана мельницы? |
|  | Л1 п.69 | По какому документу должны проводиться работы внутри барабана мельницы, измельчающей соляную руду? |
|  | Л1 п.71 | Что кроме отключения электропривода мельницы входит в объем обязательных технических мероприятий, которые должны быть выполнены до начала работ по загрузке стержней в мельницу, измельчающую соляную руду? |
|  | Л1 п.74 | В каком из указанных ниже случаев не допускается работа гидроциклонов при флотационном методе обогащения калийных руд? |
|  | Л1 п.75 | На участках флотационного обогащения калийных руд устранение течей суспензии на гидроциклонах, питающих трубопроводах и подтягивание фланцевых соединений при протекании суспензии должны выполняться при ... |
|  | Л1 п.75 | Какие работы по устранению течей допускаются на работающих гидроциклонах на участках флотационного обогащения калийных руд? |
|  | Л1 п.77 | На участке флотационного обогащения калийной руды после зашламовки камеры производилось раскручивание шпинделя блока-импеллера флотационной машины вручную. Что входит в объем обязательных требований, которые должны быть выполнены для включения электродвигателя блок-импеллера флотомашины? |
|  | Л1 п.82 | На участке флотационного обогащения калийной руды остановку гребкового устройства сгустителя допускается производить ... |
|  | Л1 п.83 | В каких случаях не допускается работа сгустителей на участке флотационного обогащения калийной руды? |
|  | Л1 п.84 | Какие обязательные технические мероприятия кроме отключения электропривода необходимо выполнить на участке флотационного обогащения калийной руды перед размывкой соли внутри сгустителей и горизонтальных мешалок? |
|  | Л1 п.86 | На участке флотационного обогащения калийной руды перед запуском барабанных или ленточных вакуум-фильтров необходимо проверить ... |
|  | Л1 п.87 | Как может осуществляться работа вакуум-фильтра на участке флотационного обогащения калийной руды при отсутствии вакуума или отдувки в системе? |
|  | Л1 п.87 | При каком условии допускается работа вакуум-фильтра на участке флотационного обогащения калийной руды при перекосе или порыве ленты вакуум-фильтра? |
|  | Л1 п.88 | Какие требования должны быть выполнены на участке флотационного обогащения калийной руды при ремонте и замене стягивающей проволоки барабанного вакуум-фильтра и фильтровальной ткани? |
|  | Л1 п.89 | При каком условии на участке флотационного обогащения калийной руды допускается работа ленточного фильтр-пресса при неисправном тросовом аварийном выключателе? |
|  | Л1 п.95 | Кто при галургическом методе обогащения калийной руды дает разрешение на заполнение и разгрузку растворителей, запуск и остановку технологического оборудования отделения? |
|  | Л1 п.99 | В каких случаях не допускается работа технологического оборудования отделения растворения СОФ? |
|  | Л1 п.99 | Почему не допускается резко открывать и закрывать запорную арматуру на трубопроводах пара, горячей воды или щелока при галургическом методе обогащения калийной руды? |
|  | Л1 п.103 | Кто при галургическом методе обогащения калийной руды дает указание на пуск и остановку оборудования вакуум-кристаллизационной установки? |
|  | Л1 п.105 | Что из указанного ниже не допускается во время работы оборудования вакуум-кристаллизационной установки при галургическом методе обогащения калийной руды? |
|  | Л1 п.106 | Что допускается использовать в качестве рычага при закрытии и открытии запорной арматуры вакуум-кристаллизационной установки при галургическом методе обогащения калийной руды? |
|  | Л1 п.107 | Кто дает письменное распоряжение на проведение ремонтных работ на вакуум-кристаллизаторах при галургическом методе обогащения калийной руды? |
|  | Л1 п.108 | При галургическом методе обогащения калийной руды пуск оборудования вакуум-кристаллизаторов после ремонта должен производиться технологическим персоналом в присутствии ... |
|  | Л1 п.115 | В процессе обогащения калийных руд перед запуском грануляционной установки необходимо визуальным осмотром проверить исправность и техническое состояние входящего в нее оборудования и механизмов. Что из указанного ниже необходимо осмотреть и проверить? |
|  | Л1 п.117 | При каком условии в процессе обогащения калийных руд допускается работа грануляционной установки при неисправной системе аспирации? |
|  | Л1 п.118 | В процессе обогащения калийных руд перед запуском сушильной установки необходимо произвести осмотр технического состояния входящего в нее оборудования и механизмов. Что из указанного ниже необходимо осмотреть и проверить? |
|  | Л1 п.120 | Какие условия должны быть выполнены перед проведением ремонтно-наладочных работ на оборудовании сушильных установок, используемых в процессе обогащения калийных руд. |
|  | Л1 п.121 | Проливы мазута у сушильных установок должны быть немедленно ... |
|  | Л1 п.122 | Как в процессе обогащения калийных руд допускается эксплуатировать сушильные установки в случае неисправности контрольно-измерительных приборов и автоматики? |
|  | Л1 п.124 | При каком условии в процессе обогащения калийных руд допускается работа сушильной установки при отключении или неисправности тягодутьевого оборудования? |
|  | Л1 п.129 | Что должно быть выполнено при остановке вентилятора в помещении СОФ, где выполняются работы с кислотами? |
|  | Л1 п.135 | Все работники СОФ, соприкасающиеся во время работы с реагентами, должны после работы ... |
|  | Л1 п.138 | Реагентные отделения и склады реагентов СОФ оборудуются звуковой или световой сигнализацией, предупреждающей персонал отделения о ... |
|  | Л1 п.140 | Как должны располагаться работники при выполнении работ по открыванию люков, цистерн, резервуаров с реагентами, при отборе проб, при замерах уровня реагентов? |
|  | Л1 п.141 | Через какой промежуток времени после предварительной бесперебойной работы вытяжной вентиляции разрешается входить в помещение хранения кислоты? |
|  | Л1 п.151 | В случае попадания (обрушения) руды, готовой продукции на стрелу кратцер-крана работы по очистке стрелы должны производиться под руководством ... |
|  | Л1 п.152 | В каких случаях допускается работа кратцер-крана при отсутствии или неисправности ограждений вращающихся частей? |
|  | Л1 п.152 | При каком условии допускается работа кратцер-крана при неисправности предпускового сигнала? |
|  | Л1 п.152 | При каком условии допускается работа кратцер-крана при отсутствии освещения забоя соляной руды и готовой продукции. |
|  | Л1 п.153 | Что из указанного ниже не допускается в складах соляной руды и готовой продукции при эксплуатации кратцер-крана? |
|  | Л1 п.153 | При каком условии допускается в складах соляной руды и готовой продукции передвигаться по откосам складируемого материала? |
|  | Л1 п.154 | Какой длины оборудуется ремонтная зона на складах соляной руды и готовой продукции где применяются кратцер-краны? |
|  | Л1 п.154 | Какое требование должно соблюдаться в складах соляной руды и готовой продукции при переноске силового кабеля, питающего кратцер-кран? |
|  | Л1 п.156 | Высота штабеля соляной руды и готовой продукции в складе при разработке забоев одноцепными кратцер-кранами не должна быть выше ... |
|  | Л1 п.156 | Высота штабеля соляной руды и готовой продукции в складе при разработке забоев портальными кратцер-кранами не должна быть выше ... |
|  | Л1 п.159 | В каких случаях допускается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем на территории складов соляной руды и готовой продукции? |
|  | Л1 п.160 | В складах соляной руды и готовой продукции, загружаемых посредством ленточных конвейеров, продольные щели верхней галереи, через которые материал сбрасывается в склад, должны быть закрыты ... |
|  | Л1 п.164 | На какое расстояние необходимо отогнать кратцер-кран и разработать забой до пола склада при обнаружении заколов или отслоений в "груди" забоя в процессе разгрузки складов соляной руды и готовой продукции? |
|  | Л1 п.166 | На сколько выше рабочих стрел должна быть подгребающая стрела кратцер-крана во время выгрузки материала из склада соляной руды или склада готовой продукции? |
|  | Л1 п.167 | При каких условиях на складах соляной руды и готовой продукции допускается одновременная работа кратцер-крана и погрузка готовой продукции в автомашины автопогрузчиком в зоне работы кранцер-крана? |
|  | Л1 п.174 | Что из указанного ниже необходимо устанавливать в местах выхода из зданий и сооружений на железнодорожные пути организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.174 | Кто в организации по переработке соляных руд может находиться на разгрузочной стороне приемных устройств бункеров в момент подачи и разгрузки, загрузки железнодорожных вагонов? |
|  | Л1 п.175 | При каком условии на территории организации по переработке соляных руд допускается оставлять железнодорожный подвижный состав на переездах? |
|  | Л1 п.180 | Какое требование в организации по переработке соляных руд предъявляется к очистке железнодорожных путей от просыпей во время разгрузки? |
|  | Л1 п.192 | Что из указанного ниже необходимо выполнить в организации по переработке соляных руд перед тем, как начать производить уборку материала вручную из-под приводных, натяжных, сбрасывающих и отклоняющих барабанов конвейера? |
|  | Л1 п.195 | Что в организации по переработке соляных руд необходимо обязательно выполнить в местах прохода и проезда под ленточными конвейерами? |
|  | Л1 п.198 | При какой высоте расположения осей приводов барабанов конвейера над уровнем пола должны устраиваться площадки для их обслуживания, оборудованные перилами и лестницами в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.199 | Какая ширина прохода должна быть для обслуживания между конвейерами всех видов (кроме пластинчатых), расположенных в галереях и эстакадах в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.199 | Какая ширина прохода для обслуживания должна быть между параллельно установленными конвейерами, расположенными в галереях и эстакадах (кроме пластинчатых) в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.199 | Какая высота должна быть от уровня пола до низа конструкций галерей и эстакад в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.199 | Какая должна быть ширина проходов для обслуживания конвейеров в галереях между параллельно установленными конвейерами в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.202 | Через какое расстояние должны быть расположены эвакуационные выходы из галерей и эстакад и переходные мостики над конвейерами в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.203 | При каком наклоне конвейерной галереи в проходе должны быть устроены лестничные марши с перилами в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.203 | Какой высоты должны быть устроены перила в проходах конвейерных галерей с наклоном выше 12 ° в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.209 | Какое должно быть расстояние от пола до нижней ветви ленты конвейера по всей его длине в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.216 | Какая максимальная температура допускается на поверхности неизолированных трубопроводов и на поверхности теплоизоляции изолированных трубопроводов, расположенных в местах, доступных для обслуживающего персонала внутри помещений организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.216 | Какая максимальная температура допускается на поверхности теплоизоляции трубопроводов, расположенных в местах, доступных для обслуживающего персонала снаружи помещений организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.222 | В организации по переработке соляных руд перемещение оборудования при ремонте должно производиться подъемно-транспортными средствами в случае, когда масса оборудования на одного человека превышает ... |
|  | Л1 п.234 | В организации по переработке соляных руд выполнение ремонтных работ одновременно на двух и более ярусах по вертикали допускается только при ... |
|  | Л1 п.255 | Перемещение отвалообразователя по солеотвалу не допускается при скорости ветра выше допустимой в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, но не более ... |
|  | Л1 п.255 | Перемещение отвалообразователя по солеотвалу не допускается в туман и метель при видимости до ... |
|  | Л1 п.256 | При каком условии допускается находиться работникам солеотвала на свежеотсыпанных конусах, а также на ограждающей дамбе в зоне работы отвалообразователя? |
|  | Л1 п.257 | Как не допускается подавать бульдозер к бровке солеотвала? |
|  | Л1 п.257 | На каком расстоянии от бульдозера не допускается нахождение людей во время работы и движения бульдозера по солеотвалу? |
|  | Л1 п.261 | При каком поперечном уклоне не допускается работа бульдозера на солеотвале? |
|  | Л1 п.261 | При каком продольном уклоне солеотвалов не допускается работа бульдозера на спуске? |
|  | Л1 п.261 | При каком продольном уклоне солеотвалов не допускается работа бульдозера на подъеме? |
|  | Л1 п.282 | Какое сопротивление должно быть у заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока в любое время года в электроустановках напряжением до 1 кВ в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.294 | Какое напряжение должен иметь переносной светильник для выполнения работ в особо опасных условиях (колодцах, баках, отсеках КРУ, барабан котлов и др.) в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.294 | Какое должно применятся напряжение для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.300 | На какое расстояние запрещается приближаться к месту замыкания на землю открытых распределительных устройств напряжением выше 1000 В в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.300 | На какое расстояние запрещается приближаться к месту замыкания на землю в закрытых распределительных устройствах напряжением выше 1000 В в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.313 | На какой высоте допускается устанавливать светильники общего освещения, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных в организации по переработке соляных руд? |
|  | Л1 п.327 | В каком количестве разрешается хранить горючие вещества и материалы в герметичной металлической таре, используемые в технологическом процессе в организации по переработке соляных руд? |