# Несчастные случаи, происшедшие на поднадзорных

Госпромнадзору объектах и производствах за 2010 г.

| Дата | Предприятие | Профессия | Обстоятельства несчастного случая | Степень тяжести | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.12 | 1 РУ РУП «ПО «Беларуськалий» | Машинист горновые-мочных машин | При подготовке комбайна к выемке руды был несанкционированно были включены механизмы | Смертельный | Нарушение требований безопасности другими лицами, выразившееся в осуществлении включения комбайна при нахождении людей в опасной зоне режущих органов. Нарушение погибшим локальных НПА по охране труда |
| 05.02 | СУ № 5 ОАО «Стройтрест №1» | Каменщик | При перемещение щитов опалубки гусеничным краном РДК-25-2, один из щитов упал на пострадавшего | Тяжелый | Нарушение требований безопасности другими работниками: нарушение схемы строповки, допуск к строповке необученных рабочих, подъем груза без команды и предупредительного сигнала. Ненадлежащая организация работ руководителями |
| 07.02 | 3 РУ РУП «ПО «Беларуськалий» | Машинист горновые-мочных машин | При выполнении работ по подрубке почвы выработки комбайном ПКС-8 произошло обрушение кровли на комбайн | Смертельный | Некачественная разработка документации на производство технологического процесса выразившаяся в принятии технических решений без учета всех особенностей геологического пласта |
| 18.02 | ОАО «УМ-79» | Каменщик | При перемещении ящика каменщика с загруженными на раствор железобетонными перемычками башенным краном произошло падение перемычки | Смертельный | Невыполнение руководителями обязанностей по ОТ. Нарушение требований ОТ по строповке другими работниками. Нарушение требований ОТ пострадавшим (передвижение по стройплощадке без производственной необходимости) |
| 26.02 | ОП «Стройпрогресс» ОАО «Мапид» | Формовщик | При перемещение формы-вагонетки мостовым краном форма зацепилась за стойку затирочного стола, что привело к ее повороту и смертельному травмированию рабочего | Смертельный | Нарушение требований безопасности при эксплуатации мостового крана: крановщик не поднял груз на достаточную высоту; перед началом работы не было проверено наличие удостоверений стропальщиков у формовщиков, которые занимались строповкой. Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда |
| 26.02 | ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбереже-ния с ОП» | Стропальщик | При загрузке автомобильным краном КС 5579.22 в в кузов автомобиля секций элеватора произошло опрокидывание одной из них на находящегося в кузове рабочего | Тяжелый | Нарушение требований безопасности при эксплуатации автокрана: подъем неправильно застропленного груза. Нарушение потерпевшим производственной дисциплины: строповка груза за проволочные петли не предназначенные для строповки., нахождение в прицепе автомобиля рядом с поднимаемым грузом |
| 01.03 | ОАО «Бобруйский Мясокомбинат» | Рабочие | При проведении оттаивания ледяной шубы на циркуляционном ресивере произошло падение ее части на манометр с последующим его разрушением, что привело к утечке аммиака | Групповой (9 легких) | Неудовлетворительная организация производства работ по оттаиванию снеговой шубы: отсутствие технологического процесса по оттаиванию снеговой шубы на сосудах аммиачных холодильных установок; выполнение работ, не связанных с обслуживанием оборудования аммиачных холодильных установок без оформления наряда допуска |
| 10.03 | ОАО «Могилевжелезо- бетон» | Формовщик-стропальщик | При подъеме металлобетонного блока мостовым краном произошел излом блока по сварному шву, в результате чего часть блока сместилась и травмировала пострадавшего. | Тяжелый | Разрушение поднимаемого груза. Нарушение потерпевшим требований локальных нормативных правовых актов по охране труда выразившееся в его нахождении в опасной зоне. Выполнение крановщиком команд стропальщика при его нахождении стропальщика в опасной зоне. Недостаточный контроль за ведением работ |
| 15.03 | 1 РУ РУП «ПО «Беларуськалий» | горнорабочий | При подъеме перегружателя скребкового с помощью ручного реечного домкрата произошло смещение задней части перегружателя к стенке выработки и его падение на почву. При этом рабочая поверхность домкрата резко соскользнула и домкрат травмировал рабочего | Тяжелый | Нарушение пострадавшим локальных нормативных правовых актов по охране труда, выразившееся в поднятии груза реечным домкратом установленным в неустойчивое положение(под углом к поднимаемому грузу) с упором рабочей части домкрата в нижнюю часть перегружателя. При этом не обеспечивалась опора всей плоскости рабочей части домкрата. |
| 19.03 | ОАО «Стройтрест №3» | Машинист крана | При подъеме бункера автомобильным краном КС 55727-7 крановщик, несмотря на предупреждение приборов, продолжал перемещение груза, что привело к опрокидыва- нию крана и травмированию крановщика | Тяжелый | Нарушение пострадавшим требований безопасности при эксплуатации автокрана выразившееся в подъеме груза, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. |
| 20.03 | СУ- 278 ОАО «Стройтрест № 21» ОАО «Борисовский завод «Автогидро- усилитель» | Стропальщик | При подъеме груза башенным краном КБ-408 произошло падение груза, которым был смертельно травмирован погибший | Смертельный | Невыполнение специалистами должностных обязанностей по обеспечению безопасности работ. Подъем груза при нахождении людей под грузом. Нарушение погибшим инструкций по охране труда, выразившееся в том, что зацепка груза произведена не в соответствии со схемой строповки, перед подъемом груза погибший не вышел из опасной зоны и находился под грузом. |
| 21.03 | СУ «Строймонтаж» Стройтрест №8 | Каменщик | При подъеме поддона с газосиликатными блока- ми башенным краном КБ-403 произошло соскальзывание стропа с поддона. Упавшими блоками был тяжело травмирован пострадавший | Тяжелый | Не соблюдение требований проекта производства работ, выразившееся в применении поддона, использование которого не предусмотрено в схемах строповки груза. Не обеспечение главным инженером соблюдения требований проекта производства работ, требований проекта производства работ. Нарушение машинистом крана требований инструкции по охране труда, выразившееся в подъеме и перемещении блоков на поддоне не указанном в схемах строповки. |
| 24.03 | НП ООО «Энергожилпром- строй» | Грузчик | При подъеме груза гусеничным краном ДЭК-251 произошел разрыв стрелового каната, что приве- ло к падению стрелы крана и смертельному травмированию грузчика. | Смертельный | Нарушение требований проектной документации, выразившееся в установке стрелового каната, не соответствующего по типу и конструкции, указанному в паспорте на кран Эксплуатация крана с недопустимым износом стрелового каната. |
| 24.03 | Молодечнеская дист. пути Белорусской ж/д | Стропальщик | При подъеме самоходным краном СМК-14 плит ограждения вместе со стаканом фундамента под воздействием нагрузки произошло разрушение массива плиты в местах крепления петель. Упавшей плитой был смертельно травмирован стропальщик. | Смертельный | Невыполнение руководителями обязанностей по ОТ, выраженное в необеспечении безопасной организации и проведения работ, связанных с эксплуатацией крана. Нарушение требований безопасности труда другими работниками, выраженное в подъеме груза краном в условиях защемления груза и нахождения людей в опасной зоне работы крана. Нарушение потерпевшим требований нормативных правовых актов по охране труда, выраженное в применении не предусмотренных схем строповки. |
| 30.03 | ООО «Мозырский НПЗ» | Машинист технол. насосов И.о. мастера | Во время производства работ по закрытию шаровой запорной арматуры произошел пропуск из-под редуктора горячего висбрекинга, что привело к термическому ожогу двух рабочих. | Групповой (два тяжелых) | Разгерметизация арматуры в результате среза штифтов и болтов по фланцевому соединению редуктора с корпусом шарового крана. Разрушение крепежных деталей было вызвано потерей несущей способности данных элементов от приложения усилий, превышающих их допустимую величину. Планирование сроков и объемов ревизии арматуры без учета сложных условий работы арматуры. |
| 05.04 | ГПО «Белоозерский энергомехани-ческий завод» | Грузчик-стропальщик | При перемещении автокраном СМК-10 рельса (25 м) из-за смещения стропа произошло падение рельса и травмирование пострадавшего. | Тяжелый | Неудовлетворительная организация производства работ краном, выразившаяся в перемещении длинномерного груза без применения оттяжек соответствующей длины, нахождение стропальщиков в опасной зоне при перемещении груза, выбор неправильного способа обвязки груза. |
| 9.05 | ОАО «Гродненский комбинат стройматериалов» | Формовщик | При освобождении захвата после перемещения блоков из ячеистого бетона и поднятия его на высоту около 3 м при включении механизма передвижения крана проушина захвата вышла из зацепления с крюком и захват упал на находящегося в рабочей зоне формовщика | Смертельный | Эксплуатация неисправных механизмов выразившаяся в эксплуатации мостового крана с зазором между предохранительным замком и крюком, допускающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления. Нарушение требований безопасности при эксплуатации мостового крана с захватом в качестве съемного грузозахватного приспособления, выразившееся в нахождении лиц, не имеющих прямого отношения к работе в зоне работы захвата. Невыполнение руководителями обязанностей по охране труда. |
| 02.06 | КДСУП «Добрушская ПМК-95» | Бетонщик | При разгрузке автомобиля автокраном эксплуатация которого была запрещена, произошло падение плиты которой был смертельно травмирован рабочий. | Смертельный | Строповка груза за проволочные скрутки вместо штатных петель, что привело к падению груза и смертельному травмированию работника (пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения 1,3%о) Допуск к работе необученных профессии «стропальщик». Выполнение работ при нахождении людей в опасной зоне без проекта производства работ. Неудовлетворительная организация работ специалистами. |
| 14.06 | РУСП «Селекционно-гибридный центр» | Газоэлектро- сварщик | При подъеме автокраном КС-45719-5А колонны артезианской скважины произошло разрушение резьбового соединения оголовка и скважины и падающим оголовком был смертельно травмирован рабочий | Смертельный | Неудовлетворительная организация производства монтажных работ, выразившаяся в присутствии людей в зоне работ, привлечении к работам в опасной зоне лиц, не имеющих к ним прямого отношения. Не обеспечение пострадавшего необходимыми средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по демонтажу оборудования. |
| 28.06 | 3 РУ РУП «ПО «Беларуськалий» | Горнорабочий | При подборе руды с помощью самоходного вагона 5ВС-15М горнорабочий оказался между стенкой выработки и движущимся самоходным вагоном, получив смертельную травму | Смертельный | Нарушение пострадавшим нормативных правовых актов по охране труда: при обнаружении неисправности (обрыв пружины педали включения двигателей хода вагона) не вывел из эксплуатации в ремонт самоходный вагон. |
| 21.08 | ОАО «Гомельстрой-материалы» | Стропальщик | При перемещении мостовым краном решетки с пеногазосиликатными блоками произошло падение блоков , в результате чего рабочий был смертельно травмирован. | Смертельный | Неудовлетворительная организация производства монтажных работ, выразившаяся в присутствии людей в зоне работ, разрушение механизма грузовой лебедки мостового крана. |
| 02.09 | ОАО «Савушкин продукт» | Грузчик, грузчик-сдатчик | В результате разгерметизации аммиакопровода произошла утечка аммиака | Групповой (два легких) | Причиной выброса аммиака явился свищ диаметром до 3мм, возникший из-за внутренних (глубинных) объемных дефектов трубы, образовавшихся при производстве металла. |
| 06.09 | ОАО «Черметремонт» | Строгальщик | При перемещении детали-заготовки мостовым краном свободная ветвь 4-х ветвевого цепного стропа крюком зацепилась за металлоконструк- цию станка. Зацепившийся крюк сорвался и тяжело травмировал рабочего | Тяжелый | Нарушение потерпевшим трудовой дисциплины и инструкций по охране труда, выразившееся в том, что пострадавший находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,35) приступил к стропальным работам не получив задания от ответственного за безопасное производство работ кранами. Машинист крана не проконтролировал работу стропальщика, не убедился, что стропальщик находится в безопасном месте. Руководителями и специалистами не организован контроль за безопасным ведением работ краном, соблюдением трудовой дисциплины. |
| 16.09 | ОАО «ПМК-72» | Стропальщик (бетонщик) | Находившийся на неповоротной платформе крана КС-3577-3К рабочий был прижат поворотной платформой крана к стойке с запасным колесом | Тяжелый | Руководители и специалисты не обеспечили выполнения обслуживающим персоналом (крановщиком и стропальщиком) требований производственных инструкций. Нарушение потерпевшим инструкций по охране труда: не покинул опасной зоны. Крановщик при перемещении груза не убедился в отсутствии людей в опасной зоне |
| 19.09 | ОАО «Промтехмонтаж» | Монтажник | При проведении работ по перемонтажу съемных площадок гусеничным краном МГК-2501 А произошло зацепление соседних площадок в результате чего одна из них упала вместе с находившимся на ней пострадавшим | Смертельный | Грубая неосторожность пострадавшего. который находился в состоянии алкогольного опьянения (2,0) и поэтому был не в состоянии обнаружить сцепление площадок при их подъеме, отсутствие ответственных лиц на месте производства работ повышенной опасности, несовершенство проекта производства работ (крепление поясов в местах конструкции ненадежно закрепленной) |
| 27.09 | Гранитный карьер «Микашевичи» РУПП «Гранит» | Водитель карьерного самосвала БелАЗ-75471 | Двигаясь на погрузку горной массы, водитель автомобиля БелАЗ75471 превысил установлен- ную скорость движения. В результате этого автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. | Тяжелый | Несоблюдение водителем карьерного самосвала скоростного режима. |
| 12.10 | СОФ ОАО «Беларуськалий» | Сушильщик | При осмотре технологического оборудования, выходя с площадки обслуживания сушильного барабана, потерял равновесие, взмахнул рукой. В результате чего рука оказалась в опасной зоне и была тяжело травмирована | Тяжелый | Личная неосторожность потерпевшего |
| 11.12 | ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Проходчик | При зачистке приемного рудоспуска после проведения буровзрывных работ рабочий упал в камеру отгрузки | Тяжелый | Проводится специальное расследование |
| 12.12 | 4 РУ ОАО «Беларуськалий» | Машинист горновыемо-чных работ | При ударе о стенку выработки комбайна ПКС-8 при его перегоне произошел резкий сдвиг комбайна, что привело к смертельному травмированию рабочего | Смертельный | Перегон комбайна без контроля за работой маслонасосной станции агрегата. Не был выдвинут задний гидроцилиндр распора комбайна до касания лыжи со стенкой |
| 17.12 | ОАО «Трест Спецсельстрой» | Машинист крана | При подъеме груз автомобильным краном КС- 3577произошла потеря устойчивости машины, в результате чего крановщик получил тяжелую травму | Тяжелый | Установка крана на неспланированную и не подготовленную площадку без учета и характера грунта; эксплуатация крана не прошедшего полное тех. освидетельствование, с отключенными приборами безопасности; необеспечение специалистами безопасных условий работы крана: отсутствие ППР, необеспечение выполнения персоналом требований инструкций. Нарушение требований безопасности машинистом крана |
| 22.12 | ООО «Башкранснаб» | Электрик | При подъеме башенным краном КБ-474 щитов металлической опалубки произошло их падение, в результате чего погиб рабочий | Смертельный | Нарушение требований безопасности труда машинистом крана выразившееся в том, что: -допустил к строповке рабочих без удостоверения стропальщика; -осуществил подъем неправильно застропленного груза. Неудовлетворительная организация работ: недостаточный контроль за выполнением работ машинистом крана. Отсутствие в ППР работ по электропрогреву требований безопасности с учетом условий работы; допуск к работе по электропрогреву без средств индивидуальной защиты |
| 24.12 | РУП «МТЗ» | Слесарь- ремонтник | При подъеме мостовым краном узлов пресса произошло падение груза, в результате чего был тяжело травмирован рабочий . | Тяжелый | Разрушение рым-болта из-за перегрузки (строповка проведена за один рым-болт вместо двух) ;отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за выполнением работ стропальщиками; отсутствие контроля за соблюдением подчиненными требований инструкций и правил |