Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и  буксировочных канатных дорог  (Утв. Постановлением МЧС от 03.12.2004 г. № 5)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

И - инспекторы, преподаватели

Н - начальники ПКД (технические руководители), ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию ПКД, члены экзаменационных комиссий

|  | Л1 п.3 | На какие канатные дороги распространяются ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог? | И Н |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3,4 | На какие канатные дороги не распространяются ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.6 | Что понимается под определением "скорость номинальная" для пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.18 | Допускаются ли к применению на пассажирских канатных дорогах канаты, не имеющие сертификата? | И Н |
|  | Л1 п.19 | Допускается ли повторно использовать несуще-тяговые канаты при сооружении пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.26 | Допускается ли эксплуатировать в пассажирской канатной дороге несущие, несуще-тяговые, тяговые и натяжные канаты, срок хранения которых превысил гарантийный срок? | И Н |
|  | Л1 п.31 | В каком из указанных в вариантах ответа случаев канат пассажирской канатной дороги подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | И Н |
|  | Л1 п.32 | При какой величине уменьшения диаметра каната двойной свивки в результате повреждения сердечника, внутреннего износа, обмятия, разрыва, допускается эксплуатация каната на пассажирских канатных дорогах? | И Н |
|  | Л1 п.34 | При каком граничном значении величины уменьшения первоначального диаметра наружных проводок в результате износа несуще-тяговый (тяговый или натяжной) канат двойной свивки для пассажирской канатной дороги бракуется, если их количество равно, либо превышает браковочные показатели по обрывам? | И Н |
|  | Л1 п.35 | При каком граничном значении износа высоты наружной фасонной проволоки замка несущего каната закрытой конструкции для пассажирской канатной дороги, он бракуется? | И Н |
|  | Л1 п.37 | Можно ли при обнаружении в канате пассажирской подвесной канатной дороги одной или нескольких оборванных прядей допускать его к дальнейшей работе? | И Н |
|  | Л1 п.39 | В каком из указанных в вариантах ответа случаев канаты пассажирских канатных дорог могут допускаться к дальнейшей работе? | И Н |
|  | Л1 п.42 | При достижении какого предельного увеличения первоначальной длины участка, равной 6d, несущие, несуще-тяговые канаты пассажирских канатных дорог бракуются? | И Н |
|  | Л1 п.43 | При каком минимальном значении остаточного удлинения несуще-тяговые и тяговые канаты канатных дорог бракуются? | И Н |
|  | Л1 п.46 | Как на пассажирских канатных дорогах должен крепиться в муфте несущий канат закрытой конструкции? | И Н |
|  | Л1 п.47 | Как должны крепиться в муфте многопрядные канаты, применяемые в качестве несущих, тяговых и натяжных канатов для пассажирских канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.48 | В каких случаях допускается применение зажимов для крепления канатов пассажирских канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.48 | В каких случаях допускается применение стальных коушей или клиновых втулок (с зажимами) для крепления канатов пассажирских канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.48 | Сколько зажимов необходимо для крепления натяжного каната к противовесу или натяжной тележке на пассажирских канатных дорогах? | И Н |
|  | Л1 п.49 | Какие муфты, указанные в вариантах ответа, могут быть допущены к повторному использованию на пассажирских канатных дорогах, если при демонтаже они не были подвергнуты нагреванию, а также не имеют видимых повреждений? | И Н |
|  | Л1 п.50 | Сколько витков несущего каната должно оставаться на барабане при закреплении его конца с помощью барабана в пассажирских подвесных канатных дорогах? | И Н |
|  | Л1 п.50 | Как должны располагаться витки несущего каната на барабане при закреплении его конца с помощью барабана в пассажирских подвесных канатных дорогах? | И Н |
|  | Л1 п.50 | Как должен крепиться конец несущего каната, сходящий с барабана, в пассажирских подвесных канатных дорогах? | И Н |
|  | Л1 п.53 | Допускается ли сращивание несущего каната на участке движения подвижного состава, а также сращивание натяжных канатов подвесных пассажирских канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.55 | Может ли быть допущен для изготовления металлоконструкций и оборудования пассажирской канатной дороги материал, у которого поставщик не представил сертификат? | И Н |
|  | Л1 п.56 | Какой должна быть минимальная толщина металла закрытого профиля и труб в металлических конструкциях подвесной канатной дороги? | И |
|  | Л1 п.57 | Какие требования предъявляются к сварочным материалам, применяемым на пассажирских канатных дорогах? | И |
|  | Л1 п.69 | Противовесы пассажирских канатных дорог должны быть изготовлены в виде бетонных или железобетонных плит, а также каркасных ящиков, заполненных бетонными или металлическими блоками. Какой должна быть максимальная масса одного блока при ручной загрузке в противовес? | И Н |
|  | Л1 п.74 | Приводные, обводные и отклоняющие шкивы, а также ролики (блоки) для несуще-тягового и тягового канатов пассажирских канатных дорог, должны быть футерованы. Обязательно ли данное требование для шкивов, блоков и роликов на которых канат лежит неподвижно? | И |
|  | Л1 п.79 | Какие требования предъявляются к дверям вагонов и кабин пассажирских канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.94 | Что должно быть обязательно указано на табличке, установленной в вагоне пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.100 | Привод подвесных пассажирских канатных дорог должен иметь основной и резервный (аварийный) двигатели с независимыми источниками питания. Допускается ли использование резервного двигателя при отсутствии аварийных ситуаций? | И Н |
|  | Л1 п.103 | Привод подвесных пассажирских канатных дорог должен быть снабжен двумя автоматически действующими тормозами рабочим и аварийным. Какого типа должны быть эти тормоза? | И Н |
|  | Л1 п.104 | Привод подвесных пассажирских канатных дорог должен быть снабжен двумя автоматически действующими тормозами рабочим и аварийным. Допускается ли совмещение функций рабочего и аварийного тормозов в одной конструкции? | И |
|  | Л1 п.113 | Опоры кольцевых подвесных пассажирских канатных дорог должны иметь лестницы. При какой высоте опор, лестницы должны иметь ограждающие дуги? | И Н |
|  | Л1 п.121 | При какой высоте расположения вращающихся частей оборудования подвесных пассажирских канатных дорог, а также двигающихся канатов, они должны быть ограждены? | И Н |
|  | Л1 п.125 | Каким устройством оповещения пассажиров должна быть обязательно обеспечена подвесная пассажирская канатная дорога? | И Н |
|  | Л1 п.126 | Какой вид связи должен быть обязательно предусмотрен между станциями на подвесной пассажирской канатной дороге? | И Н |
|  | Л1 п.127 | Что должно быть установлено на подвесной пассажирской канатной дороге на станции, либо опоре, подверженной наибольшему воздействию ветра? | И Н |
|  | Л1 п.127 | Что необходимо делать при повышении скорости ветра до максимально допустимой, указанной в паспорте подвесной пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.128 | Что должны иметь приводы подвесной пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.129 | Какое требование предъявляется к приводам подвесной пассажирской канатной дороги, оснащенным гидродвигателями? | И Н |
|  | Л1 п.130 | Допускается ли на кольцевых подвесных пассажирских канатных дорогах и буксировочных канатных дорогах объезд пассажирами и лыжниками станционных шкивов? | И Н |
|  | Л1 п.144 | С каким органом должны быть согласованы все пересечения пассажирской канатной дороги или параллельное следование с ней железных дорог, линий электропередачи, рек, каналов и других водных препятствий, шоссе, прокладка дороги над сооружениями, а также установка опор и станций дороги вблизи аэродрома? | И Н |
|  | Л1 п.144 | Где не допускается прохождение трассы пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.145 | Какие требования должны выполняться при пересечениях буксировочной канатной дороги с лыжными трассами и зимними дорогами? | И Н |
|  | Л1 п.147 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до земли, в тех местах, где возможно присутствие людей? | И Н |
|  | Л1 п.147 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до земли, в тех местах, где исключается присутствие людей? | И Н |
|  | Л1 п.148 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до верха деревьев? | И Н |
|  | Л1 п.148 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната подвесной пассажирской канатной дороги до высшей точки здания или сооружения, находящегося под ее трассой, а также до верха железнодорожного, автодорожного или судоходного габарита. | И Н |
|  | Л1 п.151 | Каким должно быть расстояние от сиденья порожнего кресла до пола на станциях одноканатной ППКД с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате, подвижным составом, в пределах площадки посадки-высадки? | И Н |
|  | Л1 п.151 | На каком уровне, пол порожней кабины должен возвышаться над уровнем площадки посадки-высадки на станциях одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? | И Н |
|  | Л1 п.151 | На какое расстояние допускается проседание уровня пола кабины под весом пассажиров от уровня пустой кабины, при посадке на станциях одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? | И Н |
|  | Л1 п.151 | Каким должно быть расстояние от сиденья кресла до пола под воздействием веса пассажиров на станциях одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом, в пределах площадки посадки-высадки? | И Н |
|  | Л1 п.152 | Какой должна быть протяженность одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате открытым подвижным составом? | И Н |
|  | Л1 п.153 | Каким должно быть максимальное расстояние по вертикали от низа открытых и полуоткрытых кресел и кабин до земли или водной поверхности на одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? | И Н |
|  | Л1 п.153 | Каким должно быть максимальное расстояние по вертикали от низа закрытых кабин до земли или водной поверхности на одноканатной ППКД с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? | И Н |
|  | Л1 п.153 | Допускается ли для закрытых кабин неограниченное увеличение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности, на одноканатной подвесной пассажирской канатной дороги с кольцевым движением и постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? | И |
|  | Л1 п.156 | При какой максимальной скорости ветра допускается эксплуатация пассажирской подвесной одноканатной дороги с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава, если в паспорте канатной дороги отсутствуют соответствующие указания? | И Н |
|  | Л1 п.159, 186 | Соединение подвижного состава подвесной пассажирской канатной дороги с несуще-тяговым канатом на одно - и двухканатной дороге с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате и отцепляемым на станциях подвижным составом, должно производиться пружинно-винтовым или винтовым зажимом. Какой должна быть величина момента затяжки зажима? | И Н |
|  | Л1 п.162 | Укажите максимальное допустимое значение замедления на приводном шкиве при остановке ППКД в нормальном (рабочем) режиме: | И Н |
|  | Л1 п.162 | Укажите максимальное допустимое значение замедления на приводном шкиве при аварийной остановке ППКД: | И Н |
|  | Л1 п.162 | На приводе ППКД должна быть предусмотрена блокировка против обратного хода ППКД. На что она должна воздействовать? | И Н |
|  | Л1 п.168 | Укажите минимальное допустимое значение ширины площадки посадки-высадки канатной дороги, замеренное от края кресла до ограждения: | И Н |
|  | Л1 п.169 | Укажите максимальное допустимое значение угла наклона площадки канатной дороги для посадки и высадки пешеходов: | И Н |
|  | Л1 п.171 | На каком минимальном расстоянии от обводного (приводного) шкива канатной дороги должны заканчиваться площадки для высадки пешеходов? | И Н |
|  | Л1 п.172 | В каком из вариантов ответа нарушены требования безопасности при перевозке на канатной дороге лыжников с лыжами на ногах? | И Н |
|  | Л1 п.176 | Укажите максимальное допустимое значение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности для открытых и полуоткрытых кресел и кабин канатной дороги: | И Н |
|  | Л1 п.176 | Укажите максимальное допустимое значение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности для закрытых кабин канатной дороги: | И Н |
|  | Л1 п.181 | При какой максимальной скорости ветра допускается эксплуатация пассажирской подвесной одно- и двухканатной дороги с кольцевым движением, отцепляемого на станциях подвижного составам, если в паспорте канатной дороги отсутствуют соответствующие указания? | И Н |
|  | Л1 п.188 | При каком остатке запаса хода губок от его номинального диаметра, после зажатия каната, не допускается эксплуатация зажимного аппарата, подвижного состава подвесной пассажирской канатной дороги с несуще-тяговым канатом на одно - и двухканатной дороге с кольцевым движением и отцепляемым на станциях подвижным составом? | И Н |
|  | Л1 п.189 | Какой должна быть рабочая скорость движения подвижного состава на подвесной пассажирской канатной дороги с одним несуще-тяговым канатом, кольцевым движением и отцепляемыми на станциях креслами? | И Н |
|  | Л1 п.200 | Укажите максимальное допустимое значение скорости движения кабин канатной дороги, при которой допускается на ходу посадка и высадка пассажиров на станциях: | И Н |
|  | Л1 п.200 | Укажите максимальное допустимое значение скорости движения кресел канатной дороги, при которой допускается на ходу посадка и высадка пассажиров на станциях: | И Н |
|  | Л1 п.213 | Скорость ветра, при которой допускается работа канатной дороги, должна быть указана в ее паспорте. Какой должна быть максимальная скорость ветра при отсутствии таких указаний в паспорте, для двухканатных маятниковых пассажирских подвесных канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.213 | Скорость ветра, при которой допускается работа канатной дороги, должна быть указана в ее паспорте. Какой должна быть максимальная скорость ветра при отсутствии таких указаний в паспорте, для одноканатных маятниковых пассажирских подвесных канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.231 | На станциях МППКД должны быть установлены направляющие, ограничивающие раскачивание вагонов при входе и выходе пассажиров. Какие требования предъявляются к зазору между направляющими и вагоном? | И Н |
|  | Л1 п.233 | Чем должны быть оборудованы вагоны маятниковых пассажирских подвесных канатных дорог, обслуживаемые проводниками? | И Н |
|  | Л1 п.235 | На роликовых балансирах и отдельно стоящих блоках и роликах буксировочных канатных дорог для лыжников должны быть устройства, ограничивающие раскачивание подвесок буксировочных устройств. Какие требования предъявляются работе этих ограничителей раскачивания? | И Н |
|  | Л1 п.243 | Укажите минимальный допустимый интервал времени между движущимися буксировочными устройствами буксировочных канатных дорог для лыжников: | И Н |
|  | Л1 п.243 | Укажите минимальное допустимое расстояние между буксировочными устройствами буксировочных канатных дорог для лыжников: | И Н |
|  | Л1 п.244 | При какой максимальной скорости ветра допускается эксплуатация буксировочной канатной дороги для лыжников, если в паспорте канатной дороги отсутствуют соответствующие указания? | И Н |
|  | Л1 п.246 | Какой должна быть минимальная ширина лыжной дорожки на буксировочной канатной дороге с одноместным буксировочным устройством? | И Н |
|  | Л1 п.246 | Какой должна быть минимальная ширина лыжной дорожки на буксировочной канатной дороге с двухместным буксировочным устройством? | И Н |
|  | Л1 п.246 | Какой должна быть минимальная ширина лыжной дорожки буксировочной канатной дороги на мостах? | И Н |
|  | Л1 п.248 | Что необходимо сделать на лыжной дорожке вблизи опор буксировочной канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.249 | Допускается ли поперечный уклон лыжной дорожки на буксировочной канатной дороге? | И Н |
|  | Л1 п.250 | Допускаются ли контруклоны (спуски) для буксировочных канатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.252 | Какой должна высота прохождения тягового каната буксировочной канатной дороги над рельефом местности (с учетом снегового покрова)? | И Н |
|  | Л1 п.256 | Вдоль всей лыжной дорожки, включая пространство линейных опор и других неподвижных элементов сооружений буксировочной канатной дороги, должен сохраняться свободный габарит для проезда лыжников. Какой должна быть минимальная высота этого габарита при всех условиях снежного покрова? | И Н |
|  | Л1 п.266 | Станции буксировочной канатной дороги для лыжников должны быть оборудованы устройствами для автоматической остановки. В каком из ответов указан случай, когда эти устройства должны сработать? | И Н |
|  | Л1 п.266 | Станции буксировочной канатной дороги для лыжников должны быть оборудованы устройствами для автоматической остановки. В каком из ответов указан случай, когда эти устройства должны сработать? | И Н |
|  | Л1 п.270 | Какие требования предъявляются к системе качества у организации, осуществляющей изготовление, реконструкцию и ремонт пассажирских канатных дорог? | И |
|  | Л1 п.272 | Организация, выполняющая монтаж, реконструкцию и ремонт пассажирских канатных дорог должна по данному виду работ иметь сведения о ремонтных и сварочных материалах, способах контроля и нормам браковки сварных соединений, а также о порядке приемки готовых изделий и оформления документации. В каком документе собраны все эти сведения? | И |
|  | Л1 п.273 | Какие требования должны выполняться при реконструкции, повлекшей за собой изменение конструкции отдельных элементов или паспортных характеристик пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.274 | Допускается ли при монтаже пассажирской канатной дороги в качестве проекта производства работ использовать типовые схемы монтажа канатной дороги? | И |
|  | Л1 п.281 | В какой максимальный срок с даты начала эксплуатации пассажирской канатной дороги, она подлежит регистрации в технадзоре? | И Н |
|  | Л1 п.281 | Куда должна быть занесена пассажирская канатная дорога при ее регистрации в технадзоре? | И Н |
|  | Л1 п.284 | В каких случаях пассажирская канатная дорога подлежит перерегистрации? | И Н |
|  | Л1 п.286 | В каких случаях пассажирские канатные дороги подлежит снятию с регистрации в регистрационном органе технадзора? | И Н |
|  | Л1 п.288 | Владелец пассажирской канатной дороги должен получить разрешение на ее эксплуатацию в порядке, установленном технадзором. Что необходимо сделать при наличии положительного экспертного заключения? | И Н |
|  | Л1 п.289 | Какую документацию (из указанной в вариантах ответа) должен иметь владелец пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.289 | Что из указанного в вариантах ответа не обязан иметь владелец пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.290 | В каком из указанных в вариантах ответов случаев, эксплуатация канатной дороги не допускается? | И Н |
|  | Л1 п.291 | Что необходимо выполнять каждый день перед началом работы пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.293 | Что необходимо выполнить перед возобновлением работы при остановке пассажирской канатной дороги из-за возникновения чрезвычайных обстоятельств (буря, гроза, образование наледи, сход лавины, разряд молнии)? | И Н |
|  | Л1 п.293 | Куда заносятся результаты проведения ежедневного контроля и контрольного пуска пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.293 | Допускается ли перевозка пассажиров при контрольном пуске пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.296 | Что обязан сделать владелец для обеспечения содержания пассажирской канатной дороги в исправном состоянии и ее безопасной эксплуатации? | И Н |
|  | Л1 п.296 | Что обязан сделать владелец для обеспечения содержания пассажирской канатной дороги в исправном состоянии и ее безопасной эксплуатации? | И Н |
|  | Л1 п.297 | Кто может быть назначен на должность начальника или заместителя начальника пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.297 | Может ли быть назначен на должность начальника или заместителя начальника пассажирской канатной дороги специалист, не имеющий опыта работы на пассажирской канатной дороге? | И |
|  | Л1 п.300 | Какие обязательные требования предъявляются к лицам, допускаемым к обслуживанию пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.303 | Участие представителя технадзора обязательно в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации машинистов воздушно-канатной дороги, слесарей-ремонтников. За сколько дней технадзор должен быть уведомлен о дате проведения квалификационных экзаменов? | И Н |
|  | Л1 п.304 | С какой периодичностью должна проводиться повторная проверка знаний обслуживающего персонала пассажирской канатной дороги квалификационной комиссией организации? | И Н |
|  | Л1 п.304 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний обслуживающего персонала пассажирской канатной дороги квалификационной комиссией организации? | И Н |
|  | Л1 п.304 | Кто определяет необходимость участия представителя технадзора при повторной проверке знаний персонала пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.304 | За какой срок ответственные лица обязаны уведомить местный орган технадзора о дате повторной или внеочередной проверки знаний обслуживающего персонала пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.306 | Куда должны заноситься результаты регламентных работ на пассажирской канатной дороге? | И Н |
|  | Л1 п.306 | Под чьим контролем должны проводиться регламентные работы для приборов и устройств безопасности пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.309, 311 | Объем ежемесячных и ежегодных ревизий пассажирской канатной дороги отличается. В каком варианте ответа указаны работы, НЕ выполняемые при ежемесячной ревизии? | И Н |
|  | Л1 п.310 | При каком минимальном перерыве в эксплуатации, проводится ревизия после длительной остановки пассажирской канатной дороги в объеме ежемесячной ревизии? | И Н |
|  | Л1 п.310 | При каком минимальном перерыве в эксплуатации, проводится ревизия после длительной остановки пассажирской канатной дороги в объеме ежегодной ревизии? | И Н |
|  | Л1 п.311 | Какое количество зажимов пассажирской канатной дороги проверяются с полной разборкой при ежегодных ревизиях? | И Н |
|  | Л1 п.311 | Какое количество зажимов проверяются усилием стягивания против соскальзывания, при ежегодных проверках пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.311 | В каких случаях при ежегодных ревизиях пассажирской канатной дороги полной разборке подвергаются 100% зажимов? | И Н |
|  | Л1 п.312 | Специальная ревизия основных элементов пассажирской канатной дороги должна выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации. С какой периодичностью должна проводиться специальная ревизия, с полной разборкой приводов и тормозов канатной дороги если сроки в руководстве по эксплуатации не указаны? | И Н |
|  | Л1 п.312 | Специальная ревизия основных элементов пассажирской канатной дороги должна выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации. С какой периодичностью должна проводиться специальная ревизия, с полной разборкой отцепляемых зажимов? | И Н |
|  | Л1 п.312 | Специальная ревизия основных элементов пассажирской канатной дороги должна выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации. С какой периодичностью должна проводиться специальная ревизия, с полной разборкой не отцепляемых зажимов? | И Н |
|  | Л1 п.313 | С какой периодичностью зажимы пассажирской канатной дороги подвергаются контролю неразрушающими методами на наличие трещин? | И Н |
|  | Л1 п.314 | В какие сроки производятся испытания отцепляемых зажимов пассажирской канатной дороги по программе организации - изготовителя? | И Н |
|  | Л1 п.314 | В какие сроки производятся испытания не отцепляемых зажимов пассажирской канатной дороги по программе организации - изготовителя? | И Н |
|  | Л1 п.315 | В какие сроки проводится первичный дефектоскопический контроль канатов пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.315 | В какие сроки проводится повторный дефектоскопический контроль канатов пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.315 | Сколько лет дефектограммы канатов пассажирской канатной дороги должны храниться в ее паспорте? | И Н |
|  | Л1 п.316 | Что необходимо выполнить после ежегодной ревизии пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.318 | В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.318 | Что должно быть выполнено при техническом освидетельствовании пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.320 | Как проводятся статические испытания подвижного состава пассажирской канатной дороги? | И |
|  | Л1 п.320 | Как проводятся статические испытания буксировочной канатной дороги? | И |
|  | Л1 п.322 | С какой периодичностью должны проводится испытания ловителей кабин (вагонов) маятниковых пассажирских двухканатных дорог? | И Н |
|  | Л1 п.323 | Как должны быть зафиксированы результаты технического освидетельствования пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.324 | Когда должна проводиться первичная экспертиза промышленной безопасности пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.324 | Когда должна проводиться повторная экспертиза промышленной безопасности пассажирской канатной дороги? | И Н |
|  | Л1 п.324 | С какой периодичностью должны проводиться экспертизы промышленной безопасности пассажирской канатной дороги после проведения повторной экспертизы? | И Н |
|  | Л1 п.326 | В течение какого времени простоя канатной дороги начальник пассажирской канатной дороги должен проинформировать пассажиров о сложившейся ситуации? | И Н |
|  | Л1 п.326 | В течение какого максимального времени с начала простоя пассажирской канатной дороги ее начальник осуществить возобновление движения пассажирского состава? | И Н |
|  | Л1 п.327 | Кто отвечает за организацию и проведение спасательных работ на пассажирской канатной дороге и несет ответственность за их осуществление? | И Н |
|  | Л1 п.328 | Какая максимальная общая длительность проведения спасательных работ на пассажирской канатной дороге, может быть предусмотрена в плане эвакуации и спасения? | И Н |
|  | Л1 п.335 | Для каждой пассажирской канатной дороги должен быть разработан план и составлена инструкция по эвакуации и спасению пассажиров. Что должно быть указано в инструкции? | И Н |
|  | Л1 п.335 | Для каждой пассажирской канатной дороги должен быть разработан план и составлена инструкция по эвакуации и спасению пассажиров. Что должно быть указано в инструкции? | И Н |
|  | Л1 п.335 | Для каждой пассажирской канатной дороги должен быть разработан план и составлена инструкция по эвакуации и спасению пассажиров. Допускается ли предусматривать в плане эвакуации использование устройств и оборудования, не принадлежащих к оборудованию канатной дороги. | И Н |
|  | Л1 п.336 | Для эвакуации пассажиров канатной дороги в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения, должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. Каковы особенности хранения этого оборудования и приспособлений. | И Н |
|  | Л1 п.336 | Для эвакуации пассажиров канатной дороги в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения, должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. С какой периодичностью это оборудование и приспособления должны подвергаться контролю? | И Н |
|  | Л1 п.336 | Для эвакуации пассажиров канатной дороги в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения, должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. Для каких целей кроме спасения и эвакуации пассажиров могут использоваться эти оборудования и приспособления? | И Н |
|  | Л1 п.340 | Какова периодичность проведения учебных или тренировочных спасательных работ на пассажирской канатной дороге? | И Н |
|  | Л1 п.349 | Что должен сделать владелец пассажирской канатной дороги при авариях и несчастных случаях, происшедших в процессе ее эксплуатации? | И Н |