Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1  Правила  по обеспечению промышленной безопасности при  эксплуатации

лифтов и строительных грузопассажирских подъемников

(в ред. пост. МЧС РБ от 31.12.2013 № 80, изм. пост. МЧС РБ от 10.03.2015 № 3)

Л2 СТБ ЕН 81-1-2006 Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Лифты электрические.

Л3 СТБ EN 12159-2010 Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины.

Л4 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"

(Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

По лифтам:

ЛЭ - преподаватели

ЛИ - инспекторы

ЛН - специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию

ЛС - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту

ЛК - специалисты, обеспечивающие проектирование

ЛП - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению, монтажу наладке

ЛР - члены экзаменационных комиссий

По подъемникам:

ПЭ - преподаватели

ПИ - инспекторы

ПН - специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию

ПС - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту

ПК - специалисты, обеспечивающие проектирование

ПП - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению, монтажу наладке

ПР -  члены экзаменационных комиссий

|  | Л1 п.2. | Для каких юридических и физических лиц, являющихся владельцами лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, а также выполняющих отдельные виды работ и услуг, связанных с лифтами и строительными грузопассажирскими подъемниками, являются обязательными требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП, ПР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3. | На какие устройства распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП, ПР |
|  | Л1 п.4. | На какие лифты не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.4. | На какие подъемники не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.5. | К каким видам работ по лифтам, подъемникам, их узлам и механизмам устанавливают требования "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.5. | С целью обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья каких лиц разработаны "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.6. | За какими лифтами, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников", Госпромнадзор не осуществляет промышленный надзор? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "авария"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "блочное помещение"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "ввод в эксплуатацию"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "внутреннее управление"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Какой лифт считается "лифтом малым грузовым" в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Какой лифт считается гидравлическим согласно "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "групповое управление"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Дайте правильное определение термину "лифт": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Какой лифт согласно "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" считается электрическим? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "машинное помещение"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "модернизация лифта (подъемника)"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "наружное управление"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что подразумевается под термином "номинальная грузоподъемность" лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "номинальная нагрузка"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что подразумевается под термином "номинальная скорость" лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "обслуживающий персонал"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "одиночное управление"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "остаточный ресурс"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "отказ"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "отказ деградационный"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "отказ эксплуатационный"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Какое подъемное устройство называется "подъемник строительный грузопассажирский"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "предельное состояние"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Дайте правильное определение термину "рабочая скорость лифта, подъемника": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "реконструкция"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.7. | Как называется вид управления лифтом, подъемником, при котором команда управления подается как из кабины, так и с этажных площадок? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Как называется подвид смешанного управления лифтом, подъемником, при котором после регистрации одной команды управления могут быть зарегистрированы и последующие, при этом выполнение команд управления происходит в соответствии с заданной программой? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "шахта"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.8. | Допускаются ли эксплуатация лифтов, подъемников с отступлениями от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.9. | Какое требование предъявляется к лифтам и подъемникам, спроектированным и изготовленным до введения в действие в 2014 году "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.10, п.23 | Перед выпуском в обращение на территории Республики Беларусь лифтов, подъемников, поднадзорных Госпромнадзору, а также их узлов и механизмов, включая приборы и устройства безопасности, оборудование диспетчерского контроля, они должны в установленном порядке ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.11. | В организациях, осуществляющих проектирование (конструирование) и изготовление (реконструкцию, модернизацию) лифтов, подъемников и их компонентов, должна быть создана и применяться система ... | ЛЭ, ЛИ, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПК, ПП |
|  | Л1 п.14. | Каким должно быть число комплектов документации при поставке нескольких лифтов одной модели? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.15. | Какой организацией может быть изготовлен дубликат паспорта на лифт, подъемник? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.16. | Допускается ли вносить изменения в конструкторскую документацию лифтов, подъемников, необходимость которых возникает в процессе их монтажа, модернизации или реконструкции? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.16. | Куда прикладывается документ о согласовании изменений в конструкторской документации лифта, подъемника, выполненных в процессе их монтажа, модернизации или реконструкции? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.16. | Как заверяются изменения в конструкторскую документацию лифта, подъемника, выполненные в процессе их монтажа, модернизации или реконструкции? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.17. | Что должны предпринять организации или индивидуальные предприниматели, которые при монтаже или эксплуатации лифта, подъемника выявили недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие требованиям технических нормативных правовых актов, влияющие на обеспечение безопасной эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.23. | Изготовление и (или) применение в Республике Беларусь оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, дверей шахты, средств ограничения скорости движущейся вверх кабины, цепей безопасности с электронными компонентами, используемые не при изготовлении лифтов, должно осуществляться при наличии ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.27. | Что должна гарантировать организация-изготовитель лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛК, ЛП, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПК, ПП, ПР |
|  | Л1 п.27. | Перед выпуском в обращение каждый изготовленный лифт, подъемник должны быть приняты организацией-изготовителем. Соответствие изготовленного лифта, подъемника действующей на него технической документации оформляется ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПК, ПП |
|  | Л1 п.28. | В каких испытаниях лифтов и подъемников, изготовленных в Республике Беларусь, обязательно участие должностного лица Госпромнадзора? | ЛЭ, ЛИ, ЛП, ПЭ, ПИ, ПП |
|  | Л1 п.28. | Где фиксируются результаты испытаний составной части лифта, подъемника, предназначенной для самостоятельной поставки? | ЛЭ, ЛИ, ЛП, ПЭ, ПИ, ПП |
|  | Л1 п.30. | Кто отвечает за качество изготовления лифта, подъемника в целом, за соответствие его техническим условиям, а также за оформление технической документации, если эти лифты, подъемники изготавливаются из составных частей, поставляемых несколькими изготовителями? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.31. | На каком языке должна быть обязательно составлена эксплуатационная документация на поставляемые в Республику Беларусь лифты, подъемники, их узлы и механизмы, включая приборы и устройства безопасности, оборудование диспетчерского контроля? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.35. | В случае если проектом по реконструкции (модернизации) лифтов, подъемников предусмотрено проведение монтажных и наладочных работ, то такие работы должны осуществляться организациями, имеющими ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП, ПР |
|  | Л1 п.38, п.103 | Лифт, реконструированный (модернизированный) в процессе эксплуатации, подвергается ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.38, п.103 | Подъемник, реконструированный (модернизированный) в процессе эксплуатации, подвергается ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.40. | Что из указанного в вариантах ответа должны иметь организации, осуществляющие деятельность по монтажу лифтов, подъемников, изготовленных конкретной организацией-изготовителем, если это определено условиями поставки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП, ПР |
|  | Л1 п.42. | Работы по монтажу лифтов заказчик должен начать после ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛП |
|  | Л1 п.42. | Работы по монтажу лифтов заказчик должен начать после регистрации (перерегистрации) в Госпромнадзоре строительного проекта. В каком случае требуется перерегистрировать Госпромнадзоре строительный проект? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛП |
|  | Л1 п.42. | Какие процедуры должны быть выполнены в отношении проектной документации в случае внесения изменений в проектную документацию в части, касающейся лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛП |
|  | Л1 п.45. | Где должны быть указаны права и обязанности сторон по организации и обеспечению безопасности работ в зоне монтажа лифта, подъемника, в том числе в ночное время и в нерабочие дни? | ЛЭ, ЛК, ЛП, ЛР, ПЭ, ПК, ПП, ПР |
|  | Л1 п.47. | Какие меры безопасности должны быть предприняты в случае, когда при монтаже или демонтаже лифтов и подъемников возникают непредвиденные дополнительные нагрузки или состояние неустойчивости? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.49. | Какие требования безопасности следует соблюдать в процессе монтажа подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.52. | Что должны иметь при монтаже подъемника или лифта одинаковые по внешнему виду составные части оборудования, не являющиеся взаимозаменяемыми? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.52. | Каким требованиям должны удовлетворять составные части оборудования лифтов и подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.59. | Что требуется проверять после монтажа лифта, подъемника в процессе предварительных испытаний? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.59. | Что требуется проверять после монтажа подъемника в процессе предварительных испытаний? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.59. | Что требуется проверять после монтажа лифта в процессе предварительных испытаний? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.60. | Для чего после монтажа лифта при необходимости имитируют аварии? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.62. | Когда лифт (за исключением лифтов малых грузовых), подъемник должен быть зарегистрирован в Госпромнадзоре? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.62. | Как осуществляется учет малых грузовых лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР |
|  | Л1 п.63. | При направлении подъемника для работы в другую территориально-административную единицу (область) Республики Беларусь его владелец обязан ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.63. | Какие сведения обязан сообщить владелец подъемника в территориальное подразделение Госпромнадзора, в котором зарегистрирован подъемник, при направлении подъемника для работы в другую территориально-административную единицу (область) Республики Беларусь? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.63. | Что обязан выполнить владелец подъемника, направивший его для работы в другую территориально-административную единицу (область) Республики Беларусь, после прибытия подъемника к месту работы? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.63. | Снятие подъемника с временного учета после его демонтажа на месте временной эксплуатации производится с записью ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.66. | В каком случае лифт, подъемник подлежит перерегистрации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.66. | Подлежит ли лифт перерегистрации после его перестановки на другое место? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР |
|  | Л1 п.66. | Подлежит ли лифт, подъемник перерегистрации после изменения наименования и (или) юридического адреса владельца? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.66. | Подлежит ли лифт, подъемник перерегистрации после изготовления дубликата его паспорта (формуляра) в случае утраты оригинала? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.66. | Какой срок отводится на перерегистрацию лифта, подъемника в Госпромнадзоре в случаях его модернизации, (реконструкции), изменения наименования и адреса владельца, а также в других случаях, регламентированных "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.67. | Подлежит ли лифт, подъемник снятию с регистрации в территориальном подразделении Госпромнадзора в случае передачи его другому владельцу? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.68. | Лифты, подъемники, не поднадзорные Госпромнадзору, учитываются владельцем с присвоением им инвентарных номеров, которые ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.69. | Кто назначается председателем комиссии по приемке в эксплуатацию лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.69. | Кто кроме председателя комиссии должен обязательно входить в состав комиссии по приемке в эксплуатацию лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.74. | За сколько дней владелец лифта, подъемника уведомляет организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке лифта, подъемника в эксплуатацию, о дате работы комиссии? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.74. | Какими из указанных в вариантах ответа прав обладает комиссия по приемке в эксплуатацию лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.72. | Кто из членов комиссии по приемке лифта (подъемника) в эксплуатацию подписывает акт приемки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.73. | Каков порядок оформления в паспорте записи о допуске к эксплуатации лифтов и подъемников, регистрируемых в Госпромнадзоре? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.73. | Как оформляется ввод в эксплуатацию лифтов, подъемников, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.75. | Что необходимо выполнить владельцу лифта, подъемника в целях обеспечения содержания в исправном состоянии и безопасной эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.75. | Какие ответственные лица (специалисты) должны быть назначены у владельцев лифтов и подъемников в целях их обеспечения содержания в исправном состоянии и безопасной эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛР, ПЭ, ПИ, ПР |
|  | Л1 п.79. | Допускается ли специалиста, не имеющего высшего или среднего специального образования технического профиля, назначать ответственным за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛР, ПЭ, ПИ, ПР |
|  | Л1 п.80. | Куда должны заноситься сведения о назначении специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников, а также их должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.81. | На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников, выполнение его обязанностей возлагается приказом по организации на ... | ЛЭ, ЛИ, ЛР, ПЭ, ПИ, ПР |
|  | Л1 п.83. | Каким документом устанавливаются обязанности специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.83. | Какие обязанности должны быть предусмотрены в должностной инструкции специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | Что из указанного ниже должно входить в обязанности специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников, по окончанию ремонтных работ лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | Кто обязан обеспечить наличие у обслуживающего персонала лифтов и подъемников исправного инструмента и приспособлений, средств индивидуальной защиты, предупредительных плакатов, инструкций? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | С какой периодичностью специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников, обязан организовывать проведение электрофизических измерений в соответствии с требованиями НПА, ТНПА с оформлением результатов измерений соответствующими документами? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | Кто обязан осуществлять проверку соответствия закрепления лифтов, подъемников квалификации и численности обслуживающего персонала? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | Обязан ли специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников участвовать в комиссии по проверке знаний по охране труда у обслуживающего персонала лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.83. | Обязан ли специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников? обеспечивать проведение с обслуживающим персоналом необходимого обучения и инструктажей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.83. | Обязан ли специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников проводить с обслуживающим персоналом периодический инструктаж по охране труда? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | Кто обязан контролировать наличие инструкций и инструкций по охране труда у обслуживающего персонала лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.83. | Обязан ли специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников контролировать соблюдение установленного порядка допуска обслуживающего персонала к управлению и обслуживанию лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.84, п.144. | Где у персонала, обслуживающего лифты, подъемники, должны во время работы находиться выданные им удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.85. | Рабочие каких профессий назначаются для обслуживания лифтов и подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.85. | Какой обслуживающий персонал назначается только на лифты и подъемники, подключенные к системе диспетчерского контроля за работой лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.85. | На какие лифты и подъемники назначаются лифтеры? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.86. | Как оформляется допуск к работе электромехаников, лифтеров, операторов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.87. | Как с обслуживающим персоналом лифтов и подъемников производится изучение инструкций и инструкций по охране труда? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.87. | Как обслуживающий персонал лифтов и подъемников обеспечивается инструкциями и инструкциями по охране труда? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.88. | Чью безопасность обязан обеспечивать обслуживающий персонал лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.88. | Где обслуживающий персонал лифта, подъемника должен фиксировать результаты ежедневных проверок и все неисправности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.88, п.89 | Какое требование предъявляется к журналу ежесменного осмотра лифта, подъемника и журналу технического обслуживания лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.88, п.89 | Какой печатью должен быть скреплен прошнурованный журнал ежесменного осмотра лифта, подъемника и журнал технического обслуживания лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.88. | Что обязан сделать обслуживающий персонал лифта, подъемника случае возникновения повреждений или неисправностей, которые могут привести к возникновению опасной ситуации для пассажиров и пользователей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.88. | Входит ли в обязанности обслуживающего персонала лифта, подъемника не допускать к управлению лифтом, подъемником и контролю над его работой посторонних лиц? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.88. | Что из указанного в вариантах ответа входит в обязанности обслуживающего персонала лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.89. | Куда электромеханик по лифтам должен заносить результаты технического обслуживания лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.90. | Где вывешиваются правила пользования лифтом, подъемником, а также табличка с указанием номера телефона для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой при смешанном и внутреннем управлении? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.90. | Где вывешиваются правила пользования лифтом, подъемником, а также табличка с указанием номера телефона для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой при наружном управлении лифтом, подъемником? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.91. | Какие сведения должны содержать правила пользования лифтом, подъемником? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.91. | Какая дополнительная информация должна содержаться в правилах пользования пассажирским лифтом самостоятельного пользования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН |
|  | Л1 п.91. | В правила пользования лифтом, подъемником, помимо требований, изложенных организацией-изготовителем в эксплуатационной документации, могут включаться дополнительные требования безопасности, разработанные владельцем. Какое требование предъявляется к таким дополнительным требованиям безопасности? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.91. | Допускается ли одновременная транспортировка в лифте, подъемнике взрывоопасных, химически активных и радиоактивных грузов и пассажиров? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.92. | Что должно быть предусмотрено в правилах пользования грузовым лифтом с внутренним управлением? | ЛЭ, ЛИ, ЛН |
|  | Л1 п.93. | Что должно быть предусмотрено в правилах пользования грузовым лифтом с наружным управлением? | ЛЭ, ЛИ, ЛН |
|  | Л1 п.95. | Кто определяет необходимость оборудования лифтов, подъемников диспетчерским контролем? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.95. | Что должно быть обеспечено в случае отсутствия двусторонней переговорной связи в кабине лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.97. | Допускается ли дистанционное включение лифта, подъемника с диспетчерского пульта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН |
|  | Л1 п.98. | Какую звуковую и световую сигнализацию должен обеспечивать диспетчерский контроль за работой лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.98. | С какими помещениями и отсеками лифта должна осуществляться двухсторонняя переговорная связь из диспетчерского пункта при диспетчерском контроле за работой лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.98. | Что понимается под идентификацией звуковой и световой сигнализации, поступающей от лифтов на диспетчерский пункт при диспетчерском контроле за работой лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л1 п.100. | Какое требование предъявляется к энергоснабжению оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.100. | В течение какого времени должно быть обеспечено функционирование двусторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.101. | Кем принимается решение об установке щитов для размещения рекламной информации в кабинах лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.102. | С кем необходимо согласовывать способ и место крепления щитов для размещения рекламной информации на стенах кабин лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.102. | На какой стене кабины лифта, подъемника запрещается установка рекламных щитов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.102. | Какое требование предъявляется к материалам, из которых изготавливается рекламный щит, устанавливаемый на стене кабины лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.103. | Кто (какая организация) имеет право осуществлять техническое освидетельствование лифтов, подъемников перед вводом их в эксплуатацию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.104. | С какой максимальной периодичностью лифты, находящиеся в эксплуатации должны подвергается оценке соответствия, которая проводится в форме технического освидетельствования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.104. | С какой максимальной периодичностью подъемники, находящиеся в эксплуатации должны подвергается техническому освидетельствованию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.104. | Кто может проводить техническое освидетельствование в процессе эксплуатации лифтов, подъемников, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.104. | Организация имеет разрешение Госпромнадзора на право проведения технических освидетельствований лифтов, подъемников. Какое ограничение на право проведения технического освидетельствования у различных заказчиков существует для этой организации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.104. | Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт лифтов и подъемников имеет разрешение Госпромнадзора на право проведения технических освидетельствований лифтов и подъемников. Какое ограничение на право проведения технического освидетельствования у различных заказчиков существует для этой организации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.105. | С какой целью проводится техническое освидетельствование лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ПЭ, ПИ |
|  | Л1 п.108. | В случае замены в процессе эксплуатации каких узлов и механизмов лифт, подъемник должен быть подвергнут техническому освидетельствованию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.108. | В каких случаях лифт, подъемник должен быть подвергнут техническому освидетельствованию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.110. | Подготовку лифта, подъемника к техническому освидетельствованию и привлечение необходимого персонала для его проведения обеспечивает ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.110. | Техническое освидетельствование лифта, подъемника должно проводиться в присутствии ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.110. | Техническое освидетельствование лифта, подъемника осуществляется на основании ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.111. | Какое требование в отношении лакокрасочных покрытий металлических конструкций лифта, подъемника должно быть выполнено перед проведением технического освидетельствования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.113. | Кем устраняются выявленные в ходе технического освидетельствования несоответствия лифта, подъемника, а также комплекта технической документации требованиям эксплуатационной документации и "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.113. | В процессе технического освидетельствования лифта, подъемника были выявлены несоответствия лифта, подъемника, требованиям документации. Кто определяет объем проверки лифта, подъемника после устранения выявленных несоответствий? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.114. | Кто в паспорте (формуляре) лифта, подъемника заверяет подписью и (или) штампом запись о результатах технического освидетельствования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.115. | Кто и в течение какого срока обязан представить в Госпромнадзор донесение о результатах технического освидетельствования в случае, когда техническое освидетельствование лифта, подъемника, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, проводила организация, имеющая соответствующее разрешение Госпромнадзора? | ЛЭ, ЛИ, ПЭ, ПИ |
|  | Л1 п.117. | Что является целью технического диагностирования лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.119. | Кем определяется объем проверок, обследований и испытаний лифта, подъемника при техническом диагностировании? | ЛЭ, ЛИ, ПЭ, ПИ |
|  | Л1 п.120. | Требуется ли отражать в паспорте лифта, подъемника результаты обследования по техническому диагностированию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.120. | Где отражаются результаты обследования (технического диагностирования) лифта, подъемника отработавшего назначенный срок службы? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.120. | В какие сроки донесение с результатами обследования лифта, подъемника, отработавшего назначенный срок службы, после выдачи заключения представляется в Госпромнадзор? | ЛЭ, ПЭ |
|  | Л1 п.121. | Когда рекомендуется проводить работы по продлению назначенного срока службы лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.121. | Допускается ли в пределах одного года совмещать работу по обследованию (техническому диагностированию) лифта, подъемника с работами по техническому освидетельствованию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.123. | Кто определяет требования к организации, которая будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт лифтов, подъемников, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.124. | Допускается ли при проведении ремонта лифтов и подъемников выполнять работы, ведущие к изменению их технических характеристик, указанных в паспорте? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.125. | Что включает в себя система планово-предупредительных осмотров и ремонта лифтов и подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.126. | Должен ли осмотр лифта, подъемника обслуживающим персоналом включать в себя ознакомление с записями в журнале осмотра лифтов, подъемников о результатах работы лифтов, подъемников за прошедший период? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.126. | Какие проверки освещения проводятся при осмотре лифта обслуживающим персоналом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.126. | Какие проверки проводятся при осмотре лифта обслуживающим персоналом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.127. | Что следует сделать обслуживающему персоналу после проведения периодического осмотра лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.128. | Что должна содержать система планово-предупредительных ремонтов лифтов и подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.130. | В течение какого времени должны храниться документы, подтверждающие качество применяемых материалов и сварки при проведении ремонта поврежденных элементов металлических конструкций лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.130. | У кого должны храниться оригиналы документов, подтверждающих качество применяемых материалов и сварки при проведении ремонта поврежденных элементов металлических конструкций лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПК, ПП |
|  | Л1 п.130. | Где должны храниться копии документов, подтверждающих качество применяемых материалов и сварки при проведении ремонта поврежденных элементов металлических конструкций лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.131. | После проведения ремонта лифта, подъемника, организация, выполнившая соответствующие работы, указывают в паспорте сведения о выполненных работах. Что при этом указывается в отношении примененных материалов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л1 п.133. | Должно ли оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников подвергается проверке на функционирование? Если должно, то, в каких случаях? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.140. | При каком количестве членов комиссии, участвующих в работе, комиссия по проверке знаний Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников правомочна принимать решения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.140. | Какое требование предъявляется к количеству вопросов в билетах, используемых для проверки знаний Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН ПЭ, ПИ, ПН |
|  | Л1 п.140. | Кто должен обязательно участвовать в работе комиссии учреждения образования по проверке знаний Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ПЭ, ПИ |
|  | Л1 п.141. | За сколько дней должен быть уведомлен Госпромнадзор о времени и месте проведения проверки знаний "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.142. | С какой периодичностью должны проходить проверку знаний "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" технические руководители и специалисты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП, ПР |
|  | Л1 п.142. | С какой периодичностью должна проводиться периодическая проверка знаний промышленной безопасности у рабочих, связанных с лифтами и подъемниками? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.143. | Какой документ регламентирует случаи, в которых проводятся внеочередные проверки знаний у специалистов организаций и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность по проектированию, обслуживанию и эксплуатации лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПП |
|  | Л1 п.145. | С какой периодичностью специалисты организаций и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность по проектированию, обслуживанию и эксплуатации лифтов, подъемников, должны повышать свою квалификацию в области промышленной безопасности в учреждениях образования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.147. | Какую группу по электробезопасности должен иметь специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.147. | Какую группу по электробезопасности должны иметь электромеханики по лифтам, допущенные к самостоятельной работе? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.147. | Какую группу по электробезопасности должны иметь лифтеры, операторы пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.149. | Как быстро при аварии, несчастном случае и инциденте, происшедших при эксплуатации лифтов, подъемников зарегистрированных в Госпромнадзоре, необходимо сообщить об этом в Госпромнадзор? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.149. | Допускается ли не обеспечивать сохранность обстановки аварии, несчастного случая или инцидента, происшедших при эксплуатации лифтов, подъемников, зарегистрированных в Госпромнадзоре, до прибытия представителя Госпромнадзора? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПР |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника при отсутствии назначенного в установленном порядке специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛР, ПЭ, ПИ, ПН, ПР |
|  | Л1 п.153. | При каких неисправностях запрещена эксплуатация лифта, подъемника? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если дверь шахты (посадочной площадки) можно открыть при отсутствии кабины на данной посадочной (погрузочной) площадке без применения специального ключа? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если не работает двухсторонняя переговорная связь, звуковой (световой) сигнальный вызов обслуживающего персонала? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если при их работе появляются посторонний шум, резкие толчки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если при их работе ощущается запах горящей изоляции? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если при нажатии на кнопки "приказов" двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа - не открываются? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если кабина вместо движения вверх движется вниз, или наоборот? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Как поступить с лифтом, подъемником, у которого кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу или не выполняются отдельные приказы, поступающие с поста управления и вызывных аппаратов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подключенного к системе диспетчерского контроля, если с него не поступают сигналы на пульт оператора? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, у которого не освещены кабина и погрузочные площадки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если у него отсутствуют предохранительные крышки на кнопочных аппаратах и имеется доступ к оголенным токоведущим частям? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если его металлоконструкции или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если не заперты на замок двери машинного и блочного помещений? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л1 п.154. | К какому виду отказов лифтов и подъемников относятся: хищение оборудования и материалов, умышленный поджог, механические повреждения оборудования, вызванные хулиганскими действиями? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ПЭ, ПИ, ПН, ПС |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "буфер": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "выравнивание кабины лифта": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "комбинированный ловитель": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | На чем основан принцип работы приводного механизма лифта с канатоведущим шкивом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "лифт с позитивным приводом": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "ловитель": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "ограничитель скорости": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "предохранительный канат лифта": | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.1.2 | В какой шахте допускается размещать противовес лифта или уравновешивающий груз при наличии в здании нескольких шахт? | ЛЭ, ЛИ, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.1.2. | В каком случае допускается, чтобы шахта лифта была не полностью ограждена? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.1.2. | Какой должна быть высота ограждения шахты со стороны двери на этажной площадке в частично огражденной шахте лифта? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.1.2. | Какой должна быть высота ограждения шахты со всех сторон, кроме стороны двери на этажной площадке в частично огражденной шахте лифта, если расстояние до движущихся частей лифта не превышает 0,50 м? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.1.2. | Какой должна быть высота ограждения шахты со всех сторон, кроме стороны двери на этажной площадке в частично огражденной шахте лифта, если расстояние до движущихся частей лифта 2 м? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.1.2. | Каким должно быть максимальное расстояние между ограждением лифта и краем пола, лестницы или платформы? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п. 5.2.2.1.2. | Какое требование необходимо соблюсти, если расстояние между порогами дверей шахты лифта на смежных этажах превышает 11 м (кроме лифтов со смежными кабинами, каждая из которых снабжена аварийной дверью)? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.2.2. | Могут ли двери для технического обслуживания, аварийные двери и смотровые люки открываться внутрь шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.2.2.1. | Как должны открываться и закрываться замки дверей и смотровых люков шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.2.2.1. | Как должны отпираться замки дверей для технического обслуживания и замки аварийных дверей шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.2.2.2. | В каком случае допускается двери для доступа в приямок не оборудовать электрическими предохранительными устройствами, влияющими на работу лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.2.2.2. | Какую минимальную величину (при условии нормальной эксплуатации) должно составлять свободное вертикальное расстояние между нижними частями кабины, противовесом или уравновешивающим грузом лифта, включая направляющие башмаки, фартук и т.д. и дном приямка, чтобы зона, к которой ведут двери доступа к приямку не считалась опасной? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.3 | Может ли шахта лифта использоваться для обеспечения вентиляции других помещений? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.2.3 | Где, при отсутствии соответствующих правил и стандартов рекомендуется размещать вентиляционные отверстия шахты лифта? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.3.1.2 | Из какого материала должны быть выполнены стеклянные панели стен шахты лифта, размещенные в местах, доступных для людей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.3.2.1 | Какую нагрузку должен выдерживать пол приямка лифта под опорами буферов кабины? | ЛК |
|  | Л2 п.5.5 | Какое конструктивное решение должно быть использовано в приямке лифта, если существуют пространства (помещения), доступные для людей, под кабиной, противовесом или уравновешивающим грузом? | ЛК |
|  | Л2 п.5.6.1 | Следует ли ограждать область движения уравновешивающего груза или противовеса в шахте лифта? Если следует, то, каким образом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.7.2.1 | Какой минимальной величины должно быть перемещение кабины по направляющим вверх от отметки верхней остановки до удара о верхние буфера для лифтов с позитивным приводом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.7.2.3 | Кабина лифта с позитивным приводом находится на полностью сжатых буферах. Какое минимальное дальнейшее перемещение противовеса должно быть обеспечено длиной его направляющих? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.7.3.2 | В каком случае устанавливается дверь доступа к приямку, не являющаяся дверью шахты лифта на этажной площадке? | ЛК |
|  | Л2 п.5.7.3.4 | Что должно быть расположено в приямке лифта, который должен быть устроен в нижней части шахты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.8 | Может ли в шахте лифта находиться оборудование для обогрева лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.8 | Оборудование для обогрева лифта установлено в шахте лифта. Где должны быть расположены устройства контроля и регулировки этого оборудования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.5.9 | Какой должна быть минимальная интенсивность стационарного электрического освещения в шахте лифта на расстоянии 1 м над крышей кабины и дном приямка, при всех закрытых дверях шахты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л2 п.5.10 | Что следует предпринять, если для лиц, работающих в шахте, существует риск ограничения выхода через кабину или через шахту лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.6.1 | Какие общие требования предъявляются к специальным помещениям и соответствующим рабочим площадкам, в которых располагают оборудование и приводы лифтов? | ЛК |
|  | Л2 п.6.2.1 | Каким требованиям должны удовлетворять проходы ко всем дверям и люкам обеспечивающие доступ к машинным и блочным помещениям лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л2 п.6.2.2 | Высота расположения машинного и блочного помещений лифта не позволяет осуществить доступ в эти помещения непосредственно по лестничному маршу. Какой может быть максимальная высота подъема в эти помещения по дополнительной лестнице с площадки, на которую имеется доступ по лестничному маршу? | ЛК |
|  | Л2 п.6.2.2 | Высота расположения машинного и блочного помещений лифта не позволяет осуществить доступ в эти помещения непосредственно по лестничному маршу. Как должна быть закреплена дополнительная лестница для подъема в эти помещения с площадки, на которую имеется доступ по лестничному маршу? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.2.2 | Высота расположения машинного и блочного помещений лифта не позволяет осуществить доступ в эти помещения непосредственно по лестничному маршу. Под каким углом наклона по отношению к горизонту должна устанавливаться дополнительная лестница высотой более 1,5 м, которая используется обслуживающим персоналом для доступа в эти помещения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.2.2 | Высота расположения машинного и блочного помещений лифта не позволяет осуществить доступ в эти помещения непосредственно по лестничному маршу. Каким должно быть минимальное расстояние от ступенек до стены за вертикальной лестницей, которая используется обслуживающим персоналом для доступа в эти помещения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.1.1 | Какое оборудование и коммуникации не допускается размещать в машинном помещении лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.1.2 | При каких условиях канатоведущий шкив может размещаться в шахте лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.6.3.2.1 | Каким требованиям должны удовлетворять строительные материалы, из которых выполнены внутренние поверхности машинного помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п. 6.3.2.2 | Каким требованиям должен отвечать пол машинного помещения лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.1 | Какой допускается минимальная высота в свету рабочих зон обслуживания оборудования машинного помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.1 | Что должно быть предусмотрено в машинном помещении лифта для технического обслуживания и проверки движущихся частей, ручного перемещения кабины (при необходимости)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.2 | Какой должна быть минимальная высота в свету прохода к зонам обслуживания оборудования в машинном помещении лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.4 | Каким должно быть минимальное пространство над вращающимися частями привода оборудования в машинном помещении лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.4 | На какой минимальной высоте над уровнем основного пола должны располагаться зоны обслуживания в машинном помещении лифта, для того, чтобы были предусмотрены ступени или пандус? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.5 | При какой минимальной глубине углублений или каналов, находящихся в полу машинного отделения, они должны быть закрыты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.4 | Каким требованиям должны отвечать входные двери в машинное и блочное помещение лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.4.2 | Допускается ли открытие вниз у крышки люка машинного помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.4.3 | Какими замками должны быть оборудованы входные двери в машинное и блочное помещения лифта, (за исключением крышек люков, используемых только для подачи материалов)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.4.3 | В чем заключается отличие замков крышек люков, используемых только для подачи материалов, от замков входных дверей в машинное и блочное помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.5 | Какие меры должны быть приняты в отношении отверстий в машинном помещении лифта, через которые возможно падение предметов в шахту? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.3.3.5 | Что, в целях безопасной эксплуатации двигателей, устройства управления и системы электропроводки следует предусмотреть при проектировании системы вентиляции в машинном помещении лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.6.3.3.5 | Где должен быть установлен выключатель освещения машинного помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.4.3.1 | Какие требования должны выполняться, если в процессе технического обслуживания или испытаний, которые проводятся внутри кабины или на крыше кабины лифта, может возникнуть опасность непредусмотренного движения кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.4.3.2 | Каким образом должно располагаться необходимое оборудование для проведения аварийных работ и динамических испытаний в кабине и на крыше кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.6.4.3.3 | Каким требованиям должны соответствовать двери лифта или смотровые люки для технического обслуживания, расположенные в стенах кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.4.3.4 | Какие требования должны соблюдаться, если при техническом обслуживании необходимо перемещение кабины лифта с открытыми изнутри дверями или люками для технического обслуживания? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.4.4.1 | Какие условия следует выполнять, если техническое обслуживание и испытания оборудования проводятся из приямка шахты лифта и эти работы требуют перемещения кабины или могут привести к неконтролируемому и непредусмотренному перемещению кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.4.4.1 | Техническое обслуживание и испытания оборудования проводятся из приямка шахты лифта. Эти работы требуют перемещения кабины или могут привести к неконтролируемому и непредусмотренному перемещению кабины. Каким должно быть минимальное свободное расстояние между полом зоны обслуживания и наиболее выступающими частями кабины лифта, на котором при помощи стационарного механического устройства останавливается кабина, движущееся с любой скоростью и нагрузкой? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.4.5.2 | Техническое обслуживание и испытания оборудования лифта необходимо проводить в шахте с площадки, которая выступает на пути перемещения кабины или противовеса. Какие условия должны при этом соблюдаться? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.5.2.2 | Наличие каких отверстий допускается в шкафу, предназначенного для оборудования, располагаемого снаружи шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.5.2.3 | Какое требование предъявляется к замку шкафа с оборудованием для управления лифтом, установленного снаружи шахты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.6.2 | Какую информацию возможно получать при помощи индикаторного устройства, установленного на панелях, на которых размещается оборудование, используемое для проведения аварийных работ и динамических испытаний лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.6.3 | Где должно размещаться электрическое освещение, предназначенное для освещения панелей, на которых размещается оборудование, используемое для проведения аварийных работ и динамических испытаний? | ЛК |
|  | Л2 п.6.7.1.2.2 | Какой должна быть высота блочного помещения лифта в свету? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.7.1.2.3 | Какое минимальное пространство по высоте должно быть над блоками в блочном помещении лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.7.1.3.1 | Какое требование предъявляется к входной двери блочного помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.7.1.3.2 | Чем должен быть оборудован люк для входа в блочное помещение лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.7.1.3.2 | При каком условии может открываться вниз крышка люка для входа в блочное помещение лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.6.7.1.3.3 | Как должны отпираться замки входных дверей и люков блочного помещения лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.1 | Какой максимальной величины допускается зазор между дверными панелями или между дверными панелями и обвязкой дверного проема в стене шахты лифта или порогом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.2.3.5 | Какая маркировка должна быть на стеклянных панелях дверей шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.3.2 | Как связаны между собой ширина в свету проема дверей шахты лифта и ширина в свету проема дверей кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.4.1 | В каких целях рекомендуется перед каждым входным порогом шахты лифта делать небольшой уклон? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.5.1, п.8.7.1 | Какой максимальный размер неровностей может иметь наружная поверхность автоматических раздвижных дверей шахты лифта и поверхность автоматических раздвижных дверей кабины, обращенная в кабину лифта (за исключением дверей, имеющих вид сетки или решетки), во избежание риска пореза при работе двери? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.5.2.1.1.1, п.8.7.2.1.1.1 | Каким должно быть усилие, необходимое для предотвращения закрывания горизонтально-раздвижных автоматических дверей шахты и кабины лифта с механическим приводом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.5.2.1.1.3 | Что должно произойти в случае, когда человек задевает или может быть задет закрывающейся горизонтально-раздвижной автоматической дверью с механическим приводом при проходе им дверного проема лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.5.2.2 | Какие двери шахты не разрешается устанавливать в пассажирских лифтах? | ЛК |
|  | Л2 п.7.6.1 | Как должно быть выполнено естественное или искусственное освещение посадочной площадки вблизи дверей шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.7.6.2 | Каким образом пользователь должен получить информацию о наличии кабины за дверью в случае открытия дверей шахты вручную? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.7.7.1 | Какой должна быть максимальная протяженность зоны отпирания двери лифта как выше, так и ниже уровня этажа, кроме случаев одновременной работы механического открывания дверей кабины и шахты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.7.1 | Какой должна быть максимальная протяженность зоны отпирания двери лифта как выше, так и ниже уровня этажа, в случае одновременной работы механического открывания дверей кабины и шахты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.7.2.2 | В каких зонах в отдельных случаях допускается движение кабины с открытой дверью шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.7.7.3.1 | Когда, по отношению к моменту начала движения кабины лифта, должно произойти запирание двери шахты лифта в положении закрытия? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.7.3.1 | Каким устройством должно контролироваться запирание двери шахты лифта в положении закрытия? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.7.7.3.1.1 | При какой величине зацепления между собой запирающих элементов двери шахты становится возможным движение кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.7.3.1.2 | Какое требование предъявляется к кинематической связи электрического предохранительного устройства, подтверждающего закрытие дверных панелей шахты лифта, с элементом запирания? | ЛК |
|  | Л2 п.7.7.3.1.3 | Где должны располагаться запирающие устройства для распашных дверей лифта? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.7.3.2 | В каком состоянии должно оставаться запирающее устройство после аварийного отпирания дверей шахты, когда дверь шахты закрыта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.7.7.5.1 | Допускается ли возможность приведения в действие лифта с открытой или незапертой дверью шахты? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.1 | Какой должна быть минимальная высота в свету входа(ов) в кабину лифта и высота в свету кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.8.2.1 | Что следует предпринять, чтобы предотвратить перегрузку кабины лифта людьми? | ЛК |
|  | Л2 п.8.2.2 | Что кроме номинальной нагрузки необходимо дополнительно учитывать при расчете допустимой нагрузки кабины грузопассажирских лифтов? | ЛК |
|  | Л2 п.8.2.3 | По какой формуле рассчитывается количество пассажиров, одновременно перевозимых в кабине лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.8.3.2.2 | Какими должны быть стекла в стенах кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.3.2.2 | Стены кабины лифта, в которых стекло установлено ниже 1,10 м от уровня пола, должны иметь поручень. Допускается ли этот поручень крепить к стеклу? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.3.2.4 | Какую информацию должна содержать маркировка на стеклянной панели в стене кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.6.3 | Какой максимальной величины допускается зазор между дверными панелями или между дверными панелями и боковыми стойками, перемычкой или порогом кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.6.4 | Какую функцию выполняют ограничители хода, которые устанавливают у распашных дверей кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.7.2.1.1.3, Л3 п.5.6.1.4.2 | В случае, когда человек задевает дверь кабины лифта (подъемника) или может быть задет закрывающейся дверью при проходе дверного проема, защитное устройство должно осуществить автоматическое реверсирование закрытия дверей. В каком случае это защитное устройство может не действовать? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л2 п.8.7.2.2 | Какие двери допускается устанавливать в кабине только грузопассажирских лифтов? | ЛК |
|  | Л2 п.8.9.1 | Допускается ли возможность начала движения лифта или его движение, когда открыта дверь кабины или одна дверная створка многостворчатой двери? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.10.1 | На каких дверных панелях допускается устанавливать предохранительное устройство, которым контролируется положение закрытия двери кабины лифта, если раздвижная дверь кабины состоит из нескольких механически соединенных панелей? Укажите минимальные требования: | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.11.1 | Если кабина остановилась между этажами, то у пассажиров должна быть возможность покинуть кабину. Как при этом должно осуществляться открытие дверей кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.8.11.2 | При каком условии возможно открытие дверей кабины лифта для лифтов с горизонтальным расстоянием между внутренней поверхностью стены шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема или ближайшим краем раздвижных дверей более 0,15 мм? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.8.12.4.1 | Каким требованиям должны отвечать аварийные люки кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.8.12.1 | Каким требованиям должны отвечать аварийные двери кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.8.12.4.2 | Что должно вызывать предохранительное устройство при отпирании замка аварийного люка или двери лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.12.4.2 | После отпирания замка аварийного люка (аварийной двери) лифта произошел останов лифта. При каком условии может осуществляться повторный ввод лифта в эксплуатацию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.13.1 | В каком случае на крыше кабины лифта должны устанавливаться ограждения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.13.4 | На крыше кабины лифта установлено ограждение. На какую опасность в данном случае должен указывать предупреждающий знак или табличка, установленные в подходящем месте? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.13.5 | Какое стекло допускается применять на крыше кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.14 | Что следует предпринять, если существует зазор между крышей кабины и верхней частью двери шахты лифта при открытых дверях? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.15 | Какое оборудование должно быть установлено на крыше кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.16.1 | Где в кабине лифта со сплошными дверями должны располагаться вентиляционные отверстия? | ЛК |
|  | Л2 п.8.16.3 | Какие условия необходимо соблюсти при оборудовании системы вентиляции кабины лифта со сплошными дверями? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.17.1 | Какой должна быть минимальная освещенность на уровне пола и на управляющих устройствах кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.8.17.2 | Какое требование должно быть выполнено при использовании ламп накаливания для освещения кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.17.4 | При отключении сетевого напряжения освещение кабины лифта должно осуществляться от аварийного источника напряжения. Какие требования предъявляются к этому источнику напряжения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.8.17.4 | Как после отключения сетевого напряжения должно включаться аварийное освещение кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п. 8.18.1 | Если противовес или уравновешивающий груз лифта состоят из набора грузов, то должны быть приняты меры предосторожности против изменения их положения. В каком случае достаточно фиксировать грузы двумя стяжными болтами? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.1.3 | Каким должно быть минимальное число стальных канатов или цепей, на которых подвешиваются кабины, противовесы или уравновешивающие грузы лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.2.2 | Какую минимальную величину должен составлять коэффициент запаса прочности тяговых канатов лифта для привода с канатоведущим шкивом и тремя или более канатами и для барабанного привода? | ЛК |
|  | Л2 п.9.2.2 | Какую минимальную величину должен составлять коэффициент запаса прочности тяговых канатов лифта для привода с канатоведущим шкивом и двумя канатами? | ЛК |
|  | Л2 п.9.2.2 | Как рассчитывается коэффициент запаса прочности тяговых канатов и цепей лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.2.4 | Какую минимальную величину должен составлять коэффициент запаса прочности тяговых цепей лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.2.5 | Какую процент от минимального разрывного усилия цепи должно выдерживать крепление стальной цепи, на которой подвешиваются кабины, противовесы или уравновешивающие грузы лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.3 | Выполнение каких условий должно обеспечивать сцепление канатов с канатоведущим шкивом лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.4.2 | Какое минимальное число витков каната должно оставаться на барабане, когда кабина лифта посажена на полностью сжатые буфера? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.4.3 | Сколько слоев тягового каната может наматываться на барабан привода лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.5.3 | Какое действие должно выполнить электрическое предохранительное устройство при подвеске кабины лифта на двух канатах или цепях в случае, когда один канат или одна цепь имеет недопустимое удлинение? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.8.2.1 | Какие ловители кабины лифта должны применяться, если номинальная скорость лифта более 1 м/с? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.2.1 | В каком случае допускается применять комбинированные ловители кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.2.1 | В каком случае допускается применять ловители мгновенного торможения кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.2.2 | Какое условие необходимо соблюдать при использовании нескольких ловителей кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.2.3 | Какие ловители противовесов или уравновешивающих грузов лифта должны применяться, если номинальная скорость лифта более 1 м/с? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.2.3 | В каком случае допускается применять ловители мгновенного торможения противовесов или уравновешивающих грузов лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.3.1 | От какого устройства включаются ловители кабины лифта при номинальной скорости более 1 м/с? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.8.3.1 | От какого устройства кроме ограничителя скорости могут включаются ловители противовесов или уравновешивающих грузов лифта при номинальной скорости не более 1 м/с? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.8.3.2 | Какими типами устройств (по принципу действия) не допускается осуществлять включение ловителей кабины, противовесов или уравновешивающих грузов лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.9.8.5.1 | Что обязательно требуется для разъединения ловителя кабины, противовесов или уравновешивающих грузов лифта после его срабатывания? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.8.5.2 | При каком обязательном условии происходит разъединение и автоматический возврат в исходное положение ловителя на кабине, противовесе или уравновешивающем грузе лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.8.6.3 | Какое требование предъявляется к регулируемому ловителю лифта после его регулировки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.8.8 | Когда при увеличении скорости движения лифта сверх допустимой электрическое предохранительное устройство, установленное на кабине лифта, должно отключать привод? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители кабины лифта, должен срабатывать на скорости не менее ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители мгновенного торможения кабины лифта (кроме роликовых ловителей), должен срабатывать на скорости не более ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие роликовые ловители кабины лифта, должен срабатывать на скорости не более ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие комбинированные ловители или ловители плавного торможения кабины лифта, имеющего номинальную скорость не более 1 м/с, должен срабатывать на скорости не более ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.3 | Как связаны между собой скорость включения ловителей на противовесе или уравновешивающем грузе и скорость включения ловителей на кабине лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.6.3 | Номинальный диаметр каната ограничителя скорости должен быть ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.3 | В каких случаях допускается ограничитель скорости устанавливать в шахте без доступа снаружи шахты? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.10 | Какое требование предъявляется к регулируемому ограничителю скорости лифта после его регулировки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.11.1 | В общем случае, ограничитель скорости или другое устройство должны вызывать остановку лифта посредством электрического предохранительного устройства, прежде чем скорость кабины достигнет скорости срабатывания ограничителя скорости. В каком случае допускается включение электрического предохранительного устройства непосредственно в момент достижения ограничителем скорости срабатывания? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.9.11.3 | Что должно произойти при обрыве или ослаблении каната ограничителя скорости лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.9.10.6, п.9.10.7 | Как должно осуществляться отпускание сработавшего средства ограничения скорости движущейся вверх кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.3.2 | Какие лифты должны дополнительно оснащаться буферами на верху кабины, действующими на верхнем пределе перемещения? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.3.3 | При каких номинальных скоростях кабины лифта должны применяться буфера энергонакапливающего типа с линейными и нелинейными характеристиками? | ЛК |
|  | Л2 п.10.3.4 | При каких номинальных скоростях кабины лифта должны применяться буфера энергонакапливающего типа с амортизацией подскока? | ЛК |
|  | Л2 п.10.3.5 | При каких номинальных скоростях кабины лифта допускается применение буферов энергорассеивающего типа? | ЛК |
|  | Л2 п.10.4.1.2.2 | Что означает выражение "полностью сжатые" буфера лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.5.1 | Как связаны между собой срабатывание концевых выключателей и посадка кабины лифта на буфера? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.5.2 | Каким способом в лифтах с позитивным приводом должны приводиться в действие концевые выключатели? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.5.2 | Каким способом в лифтах с канатоведущим шкивом должны приводиться в действие концевые выключатели? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.5.2 | В лифте с канатоведущим шкивом концевые выключатели приводятся в действие с помощью средств, присоединенных к кабине (например, канат, ремень, цепь). Что должно произойти при разрыве или ослаблении этих средств? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.5.3.1 | Что должно происходить при срабатывании концевых выключателей в верхнем и нижнем положении кабины лифта с позитивным приводом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.10.5.3.2 | В процессе работы лифта сработал один из концевых выключателей верхнего или нижнего положения кабины лифта. Привод отключился. Может ли после этого привод включится автоматически? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.11.2.1 | Каким должно быть в общем случае контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью стены шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема или ближайшим краем горизонтально-раздвижных дверей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.11.2.1 | В каком случае контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью стены шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема или ближайшим краем дверей может составлять более 0,15 м? До какой величины может быть увеличено это расстояние? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.11.2.2 | Каким должно быть контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между порогом кабины и порогом дверей шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.11.2.3 | Каким должно быть контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между дверью кабины и закрытыми дверями шахты или доступное расстояние между дверьми в течение всей их нормальной эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.11.2.4 | При распашной двери шахты и складывающейся двери кабины лифта между закрытыми дверями не должно быть пространства, в которое помещается шар диаметром более ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.11.3 | Каким может быть минимальное расстояние от кабины лифта и соединенных с ней деталей до противовеса или уравновешивающего груза (при его наличии) и соединенных с ними деталей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.2 | Какое минимальное число приводных механизмов должен иметь каждый лифт? | ЛК |
|  | Л2 п.12.2.1 | Что используется при приведении лифта в движение методом трения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.1.1 | В каком случае должна автоматически срабатывать тормозная система лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.1.2 | Какой тормоз должен обязательно иметься в тормозной системе лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.1 | Каким должно быть ускорение замедления кабины лифта при ее остановке с помощью электромеханического тормоза? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.1 | Что в конструкции электромеханического тормоза привода лифта не считается механической частью? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.2 | Какая кинематическая связь допускается между тормозным барабаном (диском) электромеханического тормоза и ведущим шкивом привода лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.3 | Что необходимо для удержания электромеханического тормоза привода лифта в нормальном рабочем состоянии (при вращении привода)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.3.1 | Какое минимальное количество независимых друг от друга устройств должно прерывать подачу электрического тока к электромеханическому тормозу привода лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.3.2 | Какова особенность подключения электрических устройств, приводящие в действие тормоза лифта, если двигатель привода работает в режиме генератора? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.4 | Привод лифта, оснащенный аварийным устройством с ручным управлением должен иметь возможность отключать тормоз вручную. Как происходит ручное отключение тормоза? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.5 | Каким устройством должна приводится в движение в сторону прижима тормозная колодка или тормозная пластина электромеханического тормоза лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.4.2.6 | Допускается ли использовать ленточные тормоза в качестве конструктивного элемента электромеханического тормоза лифта? | ЛК |
|  | Л2 п.12.4.2.7 | Какое требование предъявляется к материалу тормозных накладок у электромеханического тормоза лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.5.1 | Привод лифта оборудован устройством с ручным управлением для перемещения кабины в аварийном режиме. Какой штурвал должен использоваться для перемещения кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.12.5.1.1 | Привод лифта оборудован съемным устройством ручного управления для перемещения кабины в аварийном режиме. Где должно находиться это устройство? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.12.5.1.1 | На штурвале ручного управления приводом лифта должна быть четкая маркировка ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК |
|  | Л2 п.12.5.1.2 | Привод лифта оборудован устройством ручного управления для перемещения кабины в аварийном режиме. Какое требование должно быть выполнено в целях обеспечения заданного перемещения кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.1.3 | Как производится измерение сопротивления изоляции фазового и нулевого проводов электрической цепи лифта, если в состав этой цепи входят электронные устройства? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП |
|  | Л2 п.13.1.5 | Допускается ли в электрических цепях лифта объединять в одном проводе функции нулевого и защитного провода? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.2.1.3, п.13.2.2.1 | Каким требованиям должны соответствовать главные контакторы лифта и релейные контакторы, используемые в качестве реле в цепи безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.2.2.3, п.14.1.2.2.3 | Какому требованию должны соответствовать электрические устройства, которые подключаются после электрических устройств безопасности лифта (за исключением главных и релейных контакторов) при степени защиты, равной или менее IP 4Х? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.2.2.3, п.14.1.2.2.3 | Какому требованию должны соответствовать электрические устройства, которые подключаются после электрических устройств безопасности лифта (за исключением главных и релейных контакторов) при степени защиты более IP 4Х? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.3.6 | Электродвигатель привода лифта оснащен устройством контроля температуры. Что должно произойти после срабатывания этого устройства из-за перегрева двигателя? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.3.6 | Электродвигатель привода лифта оснащен устройством контроля температуры. Возможно ли автоматическое возобновление работы лифта после того, как этот устройство сработает из-за перегрева двигателя? Если возможно, то, при каких обстоятельствах? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.4.1 | Какие электрические цепи не должен размыкать главный выключатель, который предусмотрен для отключения подачи питания к каждому лифту? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.5.2 | Каким должно быть минимальное поперечное сечение проводов к электрическим устройствам безопасности дверей лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.5.3.3 | Какое требование предъявляется к соединительным клеммам, которые после размыкания главного выключателя или выключателей лифта находятся под напряжением? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.5.3.4 | Соединительные клеммы, случайное замыкание которых может вызвать опасность при эксплуатации лифта, и их конструкция не позволяет избежать опасности, должны быть ... | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.5.3.6 | На какое напряжение должна быть рассчитана изоляция проводов электрических цепей лифта в случае, когда в одной кабельной трубе находятся проводники с различным напряжением? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.13.6.3.1 | Сколько кабин лифтов может обслуживать один выключатель цепи освещения кабин расположенный в общем машинном помещении для нескольких лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.1.1, п.14.1.2.4 | Что должно происходить при срабатывании одного из электрических устройств безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.5.2.2.2.2, п.9.6.1, п.9.8.8] | Что из указанного ниже входит в перечень электрических устройств безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.10.5.3.1, п.13.4.2, п.14.2.1.5] | Что из указанного ниже входит в перечень электрических устройств безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.6.4.3.1, п.6.4.4.1, п.6.4.5.4, п.6.4.5.5] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.6.4.3.3, п.6.4.4.1, п.6.4.5.5, п.6.4.7.1, п.6.4.7.2] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.7.7.3.1, п.7.7.4.1, п.7.7.6.2, п.8.9.2, п.8.12.4.2] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.9.5.3, п.9.6.2, п.9.9.11, п.10.4.3.4] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.9.10.5, п.10.5.2.3, п.11.2.1, п.12.5.1.1] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А [п.12.8.4, п.12.8.5, п.12.9, п.14.2.1.2] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение А | Какие устройства останова входят в перечень электрических устройств безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.1.3 | Какое электрическое оборудование допускается подключать параллельно к электрическим устройствам безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.1.6 | Какое требование предъявляется к получению информации в цепях безопасности лифта с двумя или несколькими параллельными каналами? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.2.1 | Как должно происходить срабатывание выключателей безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.2.2 | На какое номинальное напряжение должна быть рассчитана изоляция выключателей безопасности лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.2.4 | Какое минимальное расстояние допускается между контактами выключателей безопасности лифта после их разъединения (при многократных размыканиях)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.3.2.1 | В процессе работы лифта цепи безопасности зафиксировали неисправность, которая сама по себе не представляет опасности, но в сочетании с другой неисправностью может привести к опасности. На каком самом позднем этапе лифт должен остановиться? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.3.2.2 | В процессе работы лифта цепи безопасности зафиксировали две неисправности, которые в сочетании друг с другом не представляет опасности. Впоследствии возникла третья неисправность, которая в сочетании с первыми двумя может привести к опасности. На каком самом позднем этапе лифт должен остановиться? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.1.2.3.3 | Какие требования предъявляются к применению в конструкции лифта цепей безопасности, содержащих электронные компоненты? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1 | Каким по принципу действия должно быть управление лифтом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.2 | При каких условиях допускается движение кабины лифта с открытыми дверями шахты или кабины при выравнивании и повторном выравнивании? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | Лифт оборудован двумя устройствами управления в режиме проверки. В каком случае кабина лифта может прийти в движение, если по команде "ПРОВЕРКА" включаются оба устройства управления? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Какое требование предъявляется к конструкции выключателя, осуществляющего включение этой системы управления? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Что должно отключаться при переводе служебного выключателя в режим проверки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Как осуществляется возврат к нормальной работе лифта из режима проверки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Какие условия должны быть при этом выполнены? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.4a | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Какие требования предъявляются к кнопкам управления, приводящим кабину лифта в движение от аварийного электрического устройства? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.4b | Какие движения кабины лифта должны исключаться после срабатывания выключателя аварийного управления для перемещения кабины при неработающем приводе? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.4b | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Должно ли действие выключателя аварийного управления отменяться при включении контрольного управления? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.4c | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Какие электрические устройства безопасности должен отключать аварийный выключатель или другой электрический выключатель при аварийном управлении лифтом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.4d | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Какое требование предъявляется к расположению аварийного выключателя и кнопок аварийного управления? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.4e | С какой максимальной скоростью допускается движение кабины лифта аварийным электрическим устройством при неработающем приводе? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5a | В какой зоне по высоте над соответствующим уровнем этажа допускается движение кабины лифта при управлении в режиме работы на пандус? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5b | Чем ограничивается движение кабины лифта при управлении в режиме работы на пандус? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5c | Какой может быть максимальная скорость движения кабины лифта в режиме работы на пандус? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5d | Какое условие в отношении дверей кабины и шахты лифта должно быть выполнено для обеспечения режима работы на пандус? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5e | Может ли зона движения кабины лифта быть не видна с места управления работой на пандус? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5f | Работа лифта на пандус осуществляется после срабатывания выключателя безопасности. Какое требование предъявляется к этому выключателю безопасности? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.1.5h | Должен ли у лифта режим работы на пандус отменяться при включении режима проверки? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.2.1 | Где должно устанавливаться устройство остановки и удержания лифта в нерабочем состоянии, включая привод дверей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.2.3 | Где не должно устанавливаться устройство остановки лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.3 | В каких лифтах в кабине должно устанавливаться переговорное устройство или иное аналогичное устройство для обеспечения связи между кабиной лифта и местом, из которого в случае аварийной ситуации осуществляется управление? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.4.1 | В течение какого времени с момента остановки кабины лифтов с ручным открыванием и закрыванием дверей, предусмотренное в конструкции устройство должно препятствовать отправлению кабины с этажа? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.4.2 | Сколько времени должен иметь пользователь после входа в кабину лифта после закрытия двери для нажатия кнопки на панели управления, прежде чем система управления сможет принять сигнал вызова (кроме лифтов с собирательным управлением)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.5.1 | Лифт должен иметь устройство для предотвращения движения кабины при перегрузке кабины. Что считается перегрузкой кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.14.2.5.3 | Какие действия должны выполняться при перегрузке кабины лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.1 | Какие требования предъявляются к табличкам, надписям, маркировке и инструкциям по эксплуатации лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.2.1 | Какая информация должна быть указана в кабине лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.2.3.1 | Какого цвета должно быть устройство управления выключателем остановки лифта (там, где он имеется)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.2.3.1 | Какого цвета должна быть кнопка (при наличии) для аварийного вызова, установленная в кабине лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.2.3.1 | Какой цвет не допускается использовать для кнопок управления лифтом, за исключением кнопок "Стоп" и кнопки аварийного вызова? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.4 | Таблички с какими надписями должны находиться на люках машинного и блочного помещения лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.5.2 | Какую надпись должны иметь двери шахты лифта, открываемые вручную, если их можно перепутать с другими дверями? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.6 | Какую информацию должна содержать табличка, установленная на ограничителе скорости лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.15.11 | Какие инструкции должны прилагаться к ключу для отпирания дверей шахты лифта? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.1 | Что должны предусматривать осмотры, проводимые перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2 | Что подлежит испытанию и контролю перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2с | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации испытываются детали подвески и их крепления. В чем необходимо убедиться при этих испытаниях? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2d | Как проводятся испытания тормозной системы лифта перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2e | В процессе испытаний перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации замеряются значения тока, мощности и скорости. Какое требование к скорости должно при этом соблюдаться? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2с | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации испытывается электропроводка. Что входит в объем этих испытаний? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2h | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проверяется величина сцепления канатов с канатоведущими шкивами. Что входит в объем этого вида испытаний? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2h | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проверяется величина сцепления канатов с канатоведущими шкивами. Для этого проводятся многочисленные остановки лифта. В каждом случае кабина должна полностью останавливаться. При каких условиях проводится данное испытание? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2h | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проверяется соответствие балансировки системы кабина - противовес данным поставщика лифта. Как может проводиться данная проверка для лифтов с двигателями переменного тока? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2h | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проверяется соответствие балансировки системы кабина - противовес данным поставщика лифта. Как может проводиться данная проверка для лифтов с двигателями постоянного тока? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проверяется скорость срабатывания ограничителя скорости. В каком направлении движения лифта делается эта проверка? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится контроль управления системой торможения (электрического предохранительного устройства, вызывающего остановку лифта прежде, чем скорость кабины достигнет скорости срабатывания ограничителя скорости). В каком направлении движения лифта делается эта проверка? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2j | С какой целью проводится испытание ловителей кабины перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины. Как при этом испытании производится нагрузка кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Как перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины. При работающем приводе кабина движется вниз, пока канаты не начнут пробуксовывать или провисать. При каком условии делается эта проверка для ловителей мгновенного действия или комбинированных ловителей? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины. При работающем приводе кабина движется вниз, пока канаты не начнут пробуксовывать или провисать. При каком условии делается эта проверка для ловителей плавного торможения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i,k | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины, противовеса, уравновешивающего груза. Что должен представить изготовитель при испытании ловителей плавного торможения при скорости, не превышающей номинальную? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i,k | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины, противовеса, уравновешивающего груза. Допускаются ли повреждения элементов конструкции лифта после проведения таких испытаний? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i,k | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины, противовеса, уравновешивающего груза. После испытаний ловителей необходимо проверить отсутствие существенных повреждений лифта. Каким наименее затратным способом допускается выполнять такую проверку? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2i | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей кабины. Где должна находиться кабина при проведении таких испытаний? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2k | С какой целью проводится испытание ловителей противовеса или уравновешивающего груза перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2k | Как перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей противовеса или уравновешивающего груза? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2k | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей противовеса или уравновешивающего груза. С какой нагрузкой должна двигаться кабина при этих испытаниях? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2k | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей противовеса или уравновешивающего груза. С какой скоростью должна двигаться кабина при испытаниях ловителей мгновенного действия или комбинированных ловителей, которые приводятся в действие ограничителем скорости или предохранительным канатом? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2k | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание ловителей противовеса или уравновешивающего груза. С какой скоростью должна двигаться кабина при испытаниях ловителей плавного торможения? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2l | Как перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание буферов энергонакапливающего типа кроме буферов с амортизацией подскока? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2l | Как перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание буферов энергонакапливающего типа с амортизацией подскока и энергорассеивающего типа? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2m | Перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание лифта. Какие работы проводятся при этих испытаниях в отношении устройства аварийной сигнализации (устройства экстренного вызова, переговорного устройства)? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.2, Приложение D.2n | При каких условиях перед вводом лифта в эксплуатацию на месте эксплуатации проводится испытание устройств ограничения скорости движущейся вверх кабины? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.1.3 | Для каждого лифта должны быть представлены копии каждого заключения о проведении испытаний типа отдельных устройств, входящих в его состав. Что из указанного входит в перечень таких устройств? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.4.2 | Какую специфическую информацию для запирающих устройств дверей шахты лифта должен содержать сертификат испытаний типа? | ЛК |
|  | Л2 п.16.2 | Что входит в состав технического раздела паспорта или технического описания лифта? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.3 | Кто должен предоставить инструкцию по эксплуатации лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 п.16.3.1 | Какую информацию должно содержать руководство по эксплуатации лифтов в нормальном режиме и при аварийно-спасательных работах? | ЛК, ЛП |
|  | Л2 16.3.3.1 | С какой целью проводятся периодические осмотры и испытания лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 16.3.3.2 | С какой целью проводятся испытания лифта после существенных модификаций или аварий? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л2 Приложение С | Что в общем случае входит в состав документации, представляемой при предварительном разрешении на изготовление лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.1 | Что конкретно проверяется в процессе проверки работоспособности при испытаниях запирающего устройства дверей шахты лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2 | Какие виды механических испытаний должны проходить запирающие устройства дверей шахты лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2 | В каком положении должно проводиться испытание на долговечность запирающего устройства дверей шахты лифта в случае, когда имеется несколько возможных средств управления и вариантов рабочих положений? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2, Л3 п.6.2.2.2.2 | Как при испытании на долговечность запирающего устройства дверей шахты лифта, а также замков дверей кабины и погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника, должно контролироваться количество полных циклов и перемещений запирающего элемента? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2.1.1, Л3 п.6.2.2.2.2.1 | При испытании на долговечность запирающее устройство дверей шахты лифта, а также замков дверей кабины и погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника, должно выдержать установленное количество полных циклов работы. Что понимается под полным циклом? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2.1.1 | Какое напряжение и какой ток должны быть в цепи, размыкаемой электрическим контактом запирающего устройства дверей шахты лифта, при проведении испытании на долговечность запирающего устройства? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2.2, Л3 п.6.2.2.2.2.2 | Как должна прикладываться нагрузка при статических испытаниях запирающего устройства дверей шахты лифта, а также замков дверей кабины и погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.2.3 | В чем заключается динамическое испытание запирающего устройства дверей шахты лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.4 | Какие виды испытаний и проверок должны проходить электрические цепи запирающего устройства дверей шахты лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.4.2 | На каком этапе испытаний запирающего устройства дверей шахты лифта проводится испытание электрических контактов на размыкание? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.4.2 | Каким видом тока (постоянным или переменным) проводится испытание электрических контактов на размыкание в процессе испытаний запирающего устройства дверей шахты лифта, если в сопроводительной документации отсутствуют указания по данному вопросу? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.4.2.1 | Какие элементы должна включать нагрузка испытательной цепи переменного тока для испытания электрических контактов на размыкание в процессе испытаний запирающего устройства дверей шахты лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.1.2.4.2.2 | Какие элементы должна включать нагрузка испытательной цепи постоянного тока для испытания электрических контактов на размыкание в процессе испытаний запирающего устройства дверей шахты лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.1 | Какая информация должна указываться в заявке на проведение испытания ловителей лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.2.1 | Представленные для испытаний ловители лифта могут применяться с различными типами направляющих. При каком условии допускается проводить одно испытание для нескольких типов направляющих? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.2.2.1 | Как испытывается ловитель лифта мгновенного действия? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.2.2.1 | Что измеряется в процессе испытаний ловителей лифта мгновенного действия? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.2.2.2 | Как определяется деформация тормозной колодки ловителей лифта мгновенного действия в процессе испытаний ловителя? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.2.3.2 | Область работоспособности ловителя лифта мгновенного действия определяется на площади диаграммы расстояние - усилие, составленной по результатам испытаний. Что относится к области работоспособности ловителя при отсутствии остаточной деформации? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.2.3.2 | Область работоспособности ловителя лифта мгновенного действия определяется на площади диаграммы расстояние - усилие, составленной по результатам испытаний. Что относится к области работоспособности ловителя при наличии остаточной деформации? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.3.2.1 | Как испытывается ловитель лифта плавного торможения? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.3.2.1 | Какие параметры должны быть определены, как функции времени, при проведении испытаний ловителей лифта плавного торможения? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.3.2.1 | Какой параметр, характеризующий силу торможения, необходимо определить при проведении испытаний ловителей лифта плавного торможения? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.3.2.2.1 | Лаборатория должна провести четыре испытания ловителя плавного торможения. Какое условие должно быть обязательно выполнено в отношении тормозных колодок после каждого испытания перед проведением очередного испытания? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.3.2.2.1 | Как рассчитывается высота свободного падения при испытаниях ловителей плавного торможения? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.3.2.2.2 | Какое минимальное количество циклов испытаний должно быть проведено для ловителя плавного торможения, предназначенного для различных масс, и при каком значении заявленной массы проводится цикл испытания? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.5.2 | Какую специфическую информацию для всех типов ловителей лифта должен содержать сертификат испытаний типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.3.5.2 | Какую информацию для ловителей плавного торможения лифта должен содержать сертификат испытаний типа в дополнение к информации, содержащейся в сертификате испытаний других типов ловителей? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.4.1 | Какая информация должна указываться в заявке на проведение испытания ограничителя скорости лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.4.2.2.1 | Что необходимо проверить при испытаниях ограничителя скорости лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.4.2.2.2 Примечание 3 | Почему при испытаниях ограничителя скорости, увеличение скорости до момента его срабатывания должно быть минимальным? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.4.3.2 | Какую специфическую информацию для ограничителя скорости лифта должен содержать сертификат испытаний типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.5.1 | Какая информация должна указываться в заявке на проведение испытания буферов лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.1.1.2, Л3 п.6.2.4 | В какой момент времени должна регистрироваться скорость груза при испытаниях буферов лифта и подъемника энергонакапливающего типа с амортизацией подскока? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.1.5, Л3 п.6.2.4 | Какое требование предъявляется к состоянию частей буфера лифта и подъемника энергонакапливающего типа с амортизацией подскока после проведения двух испытаний с максимальной массой? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.2.1, Л3 п.6.2.4 | В какой момент времени должна регистрироваться скорость груза при испытаниях буферов лифта и подъемника энергорассеивающего типа? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.2.6.1, Л3 п.6.2.4 | С какой массой проводится первое и второе испытания для проверки замедления буферов лифта и подъемника энергорассеивающего типа? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.2.6.2, Л3 п.6.2.4 | Почему испытания на замедление буфера лифта и подъемника энергорассеивающего типа должны проводиться с интервалом в 30 мин? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.1.5, Л3 п.6.2.4 | Какое требование предъявляется к состоянию частей буфера лифта и подъемника энергорассеивающего типа после проведения двух испытаний на замедление? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.3.5, Л3 п.6.2.4 | Какое минимальное количество испытаний должно быть проведено для буфера лифта и подъемника с нелинейными характеристиками и при каком значении массы проводится испытание? | ЛК, ПК |
|  | Л2 Приложение F.5.3.3.6.2 | Какое требование предъявляется к состоянию частей буфера лифта с нелинейными характеристиками после проведения испытаний? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.5.4.2 | Какую специфическую информацию для буферов лифта должен содержать сертификат испытаний типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.6.6.1 | Какая информация должна указываться в заявке на проведение испытания системы блокировки лифта с электронными компонентами, не основанной на программируемых электронных системах? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.6.3 | Какие обязательные виды испытаний и проверок проходят системы блокировки лифта с электронными компонентами в соответствии с СТБ ЕН 81-1-2006? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.6.3.1 | Какие механические испытания проходят печатные платы, входящие в системы блокировки лифта с электронными компонентами? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.6.6.2 | Какая информация должна указываться в заявке на проведение испытания системы блокировки лифта, основанной на программируемых электронных системах, в дополнение к информации по системе, не содержащей программируемых электронных компонентов? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.6.4.2 | Какую специфическую информацию для системы блокировки лифта с электронными компонентами лифта должен содержать сертификат испытаний типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.7.1, F.7.2 | Какая информация должна указываться в заявке на проведение испытания средств ограничения скорости движущейся вверх кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.7.3.1 | Какие характеристики должны регистрироваться как функции времени при испытаниях средств ограничения скорости движущейся вверх кабины лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение F.7.6.2 | Какую специфическую информацию для средства ограничения скорости движущейся вверх кабины лифта должен содержать сертификат испытаний типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение H.1 п.1.1 | Возникновение какой неисправности постоянных пленочных резисторов с покрытой лаком или герметизованной резисторной пленкой и аксиальным соединением, а также постоянных проволочных резисторов, в которых проволока намотана в один слой и защищена эмалью или герметизирована можно не учитывать при проектировании электрооборудования лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение H.1 п.3.1 | Возникновение какой неисправности разъемов и штепсельных вилок можно при определенных условиях исключить и не учитывать при проектировании электрооборудования лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение H.1 п.3.3 | Возникновение какой неисправности трансформаторов можно при определенных условиях исключить и не учитывать при проектировании электрооборудования лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение H.1 п.3.4 | В каком случае при проектировании электрооборудования лифта можно исключить и не учитывать короткое замыкание в плавком предохранителе? | ЛК |
|  | Л2 Приложение H.1 п.3.5 | Возникновение какой неисправности электромагнитного реле можно при определенных условиях исключить и не учитывать при проектировании электрооборудования лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение H.1 п.3.6, п.3.7 | Возникновение какой неисправности печатных плат и электронных компонентов в сборе можно при определенных условиях не учитывать при проектировании электрооборудования лифта? | ЛК |
|  | Л2 Приложение J7 | При каком условии плоские стеклянные панели из многослойного безосколочного закаленного стекла, которые используются в стенах кабины лифта, могут не подвергаться испытаниям на удар устройством маятникового типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение J7 | При каком условии плоские стеклянные панели из многослойного безосколочного не закаленного стекла, которые используются в стенах кабины лифта, могут не подвергаться испытаниям на удар устройством маятникового типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение J7 | При какой минимальной толщине плоские стеклянные панели для использования в горизонтально-раздвижных дверях кабины лифта, выполненные из многослойного безосколочного закаленного стекла, при определенных условиях могут не подвергаться испытаниям на удар устройством маятникового типа? | ЛК |
|  | Л2 Приложение J7 | При какой минимальной толщине плоские стеклянные панели для использования в горизонтально-раздвижных дверях кабины лифта, выполненные из многослойного безосколочного не закаленного стекла, при определенных условиях могут не подвергаться испытаниям на удар устройством маятникового типа, если предусматривается их крепление со всех сторон? | ЛК |
|  | Л3 п.1.1 | На какие подъемники, по их предназначению, распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.1.1 | На какие подъемники, по способу перемещения их кабины, распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.1.1 | Какой способ удержания и привода кабины используется в подъемниках, на которые распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.1.1, п.1.4 | На какое из указанных ниже устройств, эксплуатируемых на строительной площадке, распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.1 | Дайте определение термину "строительный подъемник": | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.2 | Дайте определение термину "номинальная нагрузка (грузоподъемность)" строительного подъемника: | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.4 | Дайте определение термину "канатный подъемник": | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.5 | Дайте определение термину "привод с геометрическим замыканием" строительного подъемника: | ПК |
|  | Л3 п.3.6 | Дайте определение термину "гидравлический подъемник": | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.7 | Какой строительный грузо-пассажирский подъемник считается "реечным подъемником"? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.8 | Дайте определение термину "механизм пантографного типа": | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.10 | Дайте определение термину "направляющие" подъемника: | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.11 | Дайте определение термину "мачта" подъемника: | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.3.19 | Дайте определение термину "ловитель" подъемника: | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.4, таблица 1.1 | Какие механические опасности должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.4, таблица 1.1 | Какие электрические опасности должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.4, таблица 1.1 | Какие опасности, возникающие из-за несоблюдения эргономических принципов в конструкции оборудования (несоответствие параметров оборудования антропометрическим данным человека) должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.4, таблица 1.1 | Какие опасности, возникающие при нарушении энергоснабжения, поломке деталей оборудования и других функциональных нарушениях, должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.4, таблица 1.1 | Некоторые опасности, возникающие при отсутствии и/или неправильном расположении защитных средств, должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника. Что входит в перечень таких защитных средств? | ПК |
|  | Л3 п.4, таблица 1.2 | Какие особые опасности, связанные с передвижением подъемников и подъемом ими грузов должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.4, таблица 1.3 | Какие особые опасности, связанные с подъемом людей и грузов, должны быть учтены при проектировании и эксплуатации строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.1 | Какие требования безопасности должна обеспечивать конструкция строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.1 | Что следует учитывать при расчете массы отдельных элементов конструкций на этапе проектирования строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.1 | Что в целях безопасного монтажа следует обязательно указать в руководстве по эксплуатации подъемника в отношении деталей и узлов, масса которых превышает предельно допустимую массу груза при подъеме и перемещении тяжестей вручную? | ПК |
|  | Л3 п.5.2.1 | Конструирование подъемника и его составных частей осуществляется для всех случаев нагрузки, предусмотренных СТБ EN 12159-2010. Какое положение кабины и груза необходимо учитывать при каждом случае нагрузки? | ПК |
|  | Л3 п.5.2.1 | Как при проектировании подъемника следует рассматривать анкерное крепление между мачтой и строительным сооружением? | ПК |
|  | Л3 п.5.2.2.3 | В каком случае при проектировании строительного грузо-пассажирского подъемника в расчетах нагрузок на его конструкцию учитывают собственную массу платформы погрузочной площадки и дверей? | ПК |
|  | Л3 п.5.2.2.7 | Как учитываются динамические нагрузки при проектировании строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.2.2.12 | Какое направление ветра необходимо учитывать при проектировании строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.3.1, п.5.3.2 | Какие требования безопасности предъявляются к опорной раме строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.5.3.3 | В конструкции опорной рамы строительного грузо-пассажирского подъемника используются регулируемые устройства для отвода усилий на фундамент. Опорные элементы этих устройств не имеют возможности отклоняться от горизонтали во всех плоскостях на угол не менее 15°. Какое требование в данном случае должен выполнить проектировщик подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.4.1.1 | Какие требования предъявляются к конструкции направляющих строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.5.4.1.3 | Какое требование предъявляется к соединению между отдельными секциями мачты или рычагами пантографа строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.4.1.5 | Какое требование предъявляется к креплению элементов привода (например, зубчатых реек) на направляющих или на мачте строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.1 | Какие конструктивные решения, при эксплуатации строительных грузопассажирских подъемников, должны быть направлены на защиту обслуживающего персонала от травмирования движущимися частями, а также от падения в траекторию движения подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.2.1 | Какие требования предъявляются к ограждению строительного грузопассажирского подъемника на нижней погрузочной площадке? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.2.2 | Где должен находиться подвижный противовес строительного грузо-пассажирского подъемника по отношению к ограждению нижней погрузочной площадки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.2.3 | Какое требование предъявляется к двери в ограждении на нижней погрузочной площадке для прохода персонала, осуществляющего технического обслуживание строительного грузо-пассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.2 | Какое требование предъявляется к открытию дверей погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.2, п.5.5.3.3, п.5.5.3.7 | Какие требования предъявляются к конструкции дверей погрузочной площадки, на которой установлен строительный грузопассажирский подъемник? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.4, п.5.5.3.5 | Какие требования предъявляются к открывающимся вверх или вниз раздвижным дверям погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.5.3.5 | Какие требования предъявляются к гибким элементам подвески открывающимся вверх или вниз раздвижных дверей погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.5.3.5 | Какие требования предъявляются к противовесам открывающихся вверх или вниз раздвижных дверей погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.5.3.6 | Что должно дополнительно учитываться при эксплуатации дверей с механическим приводом погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника в дополнение к требованиям, предъявляемым к аналогичным дверям лифта? | ПК |
|  | Л3 п.5.5.3.8.1 | Какой должна быть минимальная высота в свету дверей погрузочной площадки подъемника от уровня пола? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.8.1 | В каком случае высота в свету дверей погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника от уровня пола может быть уменьшена до 1,8 м? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.8.2 | Доступ в зону между погрузочной площадкой и кабиной строительного грузопассажирского подъемника возможен в случае, если автоматическое защитное устройство ограничивает зазор между кабиной и боковым защитным ограждением погрузочной площадки до безопасной величины. Укажите максимальное значение этого зазора: | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.8.3 | Каким должно быть расстояние по горизонтали между порогом кабины и порогом погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника во время загрузки и разгрузки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.8.4 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между закрытыми дверями кабины строительного грузопассажирского подъемника и закрытыми дверями погрузочных площадок или расстояние доступа между дверями? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.8.5 | Как двери погрузочных площадок строительного грузопассажирского подъемника должны перекрывать доступ к траектории движения подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.8.6 | Какую величину не должен превышать зазор между дверями и полом строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Для каких погрузочных площадок допускается такая высота дверей? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.2 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Каким должно быть в этом случае расстояние между обращенной к погрузочной площадке верхней кромкой дверей и движущимися частями подъемника при нормальных условиях эксплуатации? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.2 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Каким должно быть в этом случае расстояние между обращенной к подъемнику верхней кромкой дверей и движущимися частями подъемника при нормальных условиях эксплуатации? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.3 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Какие требования предъявляются к таким дверям подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.4 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Каким должно быть в этом случае расстояние от порога погрузочной площадки до закрытых дверей со стороны подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.5 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Какое требование в этом случае предъявляется к боковому защитному ограждению погрузочной площадки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.6 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. При этом, автоматическое защитное устройство должно ограничивать расстояние по горизонтали между порогом кабины и порогом погрузочной площадки, а также расстояние в свету между кабиной и боковым защитным ограждением погрузочной площадки до безопасной величины. Укажите максимальное значение этого расстояния: | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.7 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. В этом случае, если боковое защитное ограждение является составной частью дверей погрузочной площадки, которая во время вертикального движения кабины находится на безопасном расстоянии от 50 до 85 см, то расстояние между кабиной и боковым ограждением должно составлять ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.3.9.7 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. В этом случае, должны быть предусмотрены устройства, уменьшающие расстояние по горизонтали между кабиной и порогом погрузочной площадки во время загрузки и разгрузки до значения не более ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.1 | В каком случае можно открыть двери погрузочной площадки при эксплуатации строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.1 | Какую величину должна составлять протяженность зоны отпирания дверей строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.1, п.5.5.5.2 | В каком случае допускается начинать и поддерживать движение кабины строительного грузопассажирского подъемника, если не все двери погрузочных площадок закрыты? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 5.5.5.3.1 | Какие требования предъявляются к электрическим контактам замков дверей строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.3.4 | Какое требование предъявляется к креплению замков дверей строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.3.5 | Какое усилие, прилагаемое на высоте замка в направлении открывания дверей, должны выдерживать замки дверей грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.3.7 | Какое требование предъявляется к крепежным элементам крышки замка двери строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.3.8 | Каким способом должны удерживаться в закрытом состоянии запирающие элементы замков дверей строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.5.5.3.9 | Электрическое предохранительное устройство не должно допускать движение кабины строительного грузопассажирского подъемника, если запирающие элементы дверей не зайдут в зацепление не менее чем на ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.3.10 | Что должно не допускать электрическое предохранительное устройство строительного грузопассажирского подъемника, если зазор у дверей погрузочной площадки между дверями и полом превышает 35 мм? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.5.5.3.11 | Какое требование предъявляется к задвижке, запирающей створчатые двери строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.5.6.2 | Какой минимальной высоты должно быть защитное пространство, расположенное под всей поверхностью кабины, предусмотренное для выполнения работ по техническому обслуживанию под кабиной строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1 | Что должно являться грузонесущим устройством строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1 | Кабина строительного грузопассажирского подъемника не должна выходить из направляющих в конце траектории движения. Каким способом это требование необходимо обеспечить как в режиме эксплуатации, так и в режиме монтажа, демонтажа и технического обслуживания? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1 | Механическими мерами необходимо обеспечить, чтобы кабина строительного грузопассажирского подъемника не смогла выйти из направляющих в конце траектории движения. В каком случае должно действовать вышеуказанное требование? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.1 | Каким требованиям должен удовлетворять пол кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.3.3 | Что следует предусмотреть для транспортирования грузов, выступающих за пределы кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.3.3 | Для транспортирования грузов, выступающих за пределы кабины строительного грузопассажирского подъемника, в крыше кабины может быть предусмотрено отверстие. Какие требования должны быть выполнены при наличии такого отверстия? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.3.4 | Какие требования предъявляются к ограждению на крыше кабины строительного грузопассажирского подъемника, если крыша используется для монтажа, демонтажа, технического обслуживания или в качестве аварийного выхода? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.3.6 | Какие требования предъявляются к прочности крыши кабины строительного грузопассажирского подъемника, если крыша используется для монтажа и демонтажа, технического обслуживания или в качестве аварийного выхода? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.3.6 | Какие требования предъявляются к прочности крыши кабины строительного грузопассажирского подъемника, если крыша не предназначена для нахождения на ней обслуживающего персонала? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.3.7 | Какое требование предъявляется к отверстиям на крыше строительного грузопассажирского подъемника, которые не закрываются в процессе эксплуатации? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.1 | Какие требования предъявляются к минимальным размерам проема дверей кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.1 | Как двери кабины строительного грузопассажирского подъемника должны перекрывать проем? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.1 | Начиная с какого минимального диаметра шар не должен проходить в отверстие в двери кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.2 | Что следует предусмотреть при использовании сплошных дверей кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.4 | В каком случае механические замки, которыми должны быть оснащены двери кабины строительного грузопассажирского подъемника, обеспечат невозможность открывания кабины в районе погрузочной площадки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.5 | В каком положении должны находиться двери кабины строительного грузопассажирского подъемника для того, чтобы начать и поддерживать движение кабины? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.6 | Какое усилие, приложенное в любом месте перпендикулярно к поверхности, должны выдержать без остаточной деформации и, не выходя из направляющих, двери кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.7 | До того момента, как двери кабины строительного грузопассажирского подъемника могут быть открыты, специально предусмотренное устройство должно ограничить расстояние по горизонтали между порогом кабины и порогом погрузочной площадки, а также расстояние в свету между кабиной и боковым защитным ограждением погрузочной площадки до безопасной величины. Какую максимальную величину может иметь это расстояние, если его обеспечение не производится в результате самого открывания дверей? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.9 | В каком случае замок дверей кабины строительного грузопассажирского подъемника и относящиеся к замку элементы включения и электрические контакты должны быть обязательно защищены от несанкционированного доступа, если они расположены в месте, доступном для пользователей? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.4.2, Л2 п.8.7.2.1.1.1 | Каким должно быть усилие, необходимое для предотвращения закрывания горизонтально-раздвижных автоматических дверей с механическим приводом у кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.5.1 | Как должен открываться аварийный выход кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.5.3 | Блокировка двери аварийного выхода кабины строительного грузопассажирского подъемника должна контролироваться электрическим предохранительным устройством. Что должно осуществлять это устройство при снятии блокировки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.5.3 | После снятия блокировки двери аварийного выхода кабины строительного грузопассажирского подъемника, подъемник остановился. При каком условии может осуществляться повторный пуск подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.5.4 | Как при помощи электрического предохранительного устройства должно контролироваться состояние аварийного люка на крыше кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.1.5.6 | Кабина строительного грузопассажирского подъемника имеет аварийный люк на крыше. Где должна находиться лестница позволяющая добраться до люка? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.2 | При какой нагрузке кабины строительного грузопассажирского подъемника устройство безопасности должно остановить и удержать кабину? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.4 | Электрическое предохранительное устройство строительного грузопассажирского подъемника автоматически предотвращает перемещение кабины в режиме эксплуатации, как только сработает ловитель. Что необходимо для приведения подъемника в исходное состояние после срабатывания ловителя? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.5 | Как должны проводиться испытания устройств безопасности строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.7 | Какое требование предъявляется к регулируемому ограничителю скорости строительного грузопассажирского подъемника после его регулировки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.9 | Допускается ли использование электрических или пневматических устройств для включения ловителей строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.2.11 | Скорость срабатывания ограничителя скорости строительных грузопассажирских подъемников должна превышать номинальную скорость подъемника не более чем на ... | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.13 | Какое устройство строительного грузопассажирского подъемника с гидравлическим приводом производит остановку кабины, не имеющую ловителей, в случае превышении скорости движения? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.13 | Строительный грузопассажирский подъемник с гидравлическим приводом оборудован отсечным клапаном, выполняющим остановку кабины в случае превышении скорости движения. Где находится этот клапан? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.2.16 | В устройстве безопасности строительного грузопассажирского подъемника, предотвращающего падение кабины, торможение производится с помощью пружин. Какое требование предъявляется к надежности данного устройства? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.3.1 | Строительный грузопассажирский подъемник оборудован устройством для обнаружения перегрузки. Как работает это устройство при перегрузке? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.3.1 | Что считается перегрузкой строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.3.4 | Должны ли сохраняться в случае отключения электропитания все данные и установочные значения индикатора перегрузки строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.6.3.6 | Строительный грузопассажирский подъемник с каким приводом допускается при определенных условиях не оборудовать устройством для обнаружения перегрузки? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.3.6 | Какое требование должно быть выполнено в отношении тормозной системы строительного грузопассажирского подъемника, чтобы при соблюдении других обязательных требований он не оснащался устройством для обнаружения перегрузки? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.3.6 | С какой нагрузкой кабины устройство безопасности, предохраняющее от падения кабину строительного грузопассажирского подъемника, должно быть способно остановить и удержать кабину для выполнения одного из условий, при котором допускается не оснащать подъемник устройством для определения перегрузки? | ПК |
|  | Л3 п.5.6.3.6 | Какое требование предъявляется к расчету мощности привода строительного грузопассажирского подъемника в случае, когда подъемник не оснащается устройством для определения перегрузки? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.1.1 | Какое минимальное число приводных механизмов должен иметь каждый строительный грузопассажирский подъемник? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.1.3 | Как у строительного грузопассажирского подъемника должен быть соединен приводной двигатель с канатным барабаном или приводным зубчатым колесом? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.1.4 | В общем случае в режиме эксплуатации кабина строительного грузопассажирского подъемника должна подниматься и опускаться только с помощью усилия двигателя. Для каких подъемников сделано исключение из этого требования и кабина может опускаться под силой тяжести? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.1.5 | Какую величину не должна превышать при обычных условиях эксплуатации любых строительных грузопассажирских подъемников скорость движения пустой кабины, движущейся вверх и скорость кабины с номинальной нагрузкой, движущейся вниз? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.1.1.1 | Каким способом можно закреплять на валах зубчатые колеса приводов и ловителей строительных грузопассажирских подъемников? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.1.1.2 | Как, по отношению к приводным зубчатым колесам, должно быть расположено зубчатое колесо ловителя у строительного грузопассажирского подъемника с реечным приводом? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.1.2.1 | Какой минимальные запас прочности по отношению к пределу усталости должны иметь зубчатые колеса реечного привода строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.2.1 | Какой минимальные запас прочности по отношению к питтингу должны иметь зубчатые колеса реечного привода строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.2.1 | Что необходимо учитывать при расчете запаса прочности по отношению к пределу усталости у зубчатых колес реечного привода строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.2.2 | Какой минимальные запас прочности по отношению к статической прочности зубьев должны иметь зубчатые рейки реечного привода строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.2.2 | Что необходимо учитывать при расчете запаса прочности по отношению к статической прочности зубьев у зубчатых реек реечного привода строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.2.3 | Какое требование должно быть выполнено, если в зацеплении с зубчатой рейкой реечного привода строительного грузопассажирского подъемника находится более одного зубчатого колеса? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.3 | Каким должен быть модуль зуба у зубчатой рейки и зубчатого колеса реечного привода строительного грузопассажирского подъемника в случае, когда опорный вал или другие обеспечивающие зацепление элементы воздействуют на зубчатую рейку непосредственно, без использования промежуточных деталей мачты? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.3 | Каким должен быть модуль зуба у зубчатой рейки и зубчатого колеса реечного привода строительного грузопассажирского подъемника в случае, когда усилие опоры вала или другого обеспечивающего зацепление элемента воздействует на деталь мачты, находящейся в прямом контакте с зубчатой рейкой? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.1.4.1 | При каком взаимном расположении зубчатого колеса и зубчатой рейки реечного привода строительного грузопассажирского подъемника зацепление является правильным? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.1.4.2 | Соответствующие устройства и приспособления строительного грузопассажирского подъемника с реечным приводом обеспечивают надежное зацепление зубчатой рейки и всех зубчатых колес привода и ловителя при всех нагрузках. На каком максимальном расстоянии от делительной прямой зубчатой рейки может располагаться делительный диаметр зубчатого колеса в случае отказа этих устройств и приспособлений? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.1.4.3 | Соответствующие устройства и приспособления строительного грузопассажирского подъемника с реечным приводом обеспечивают сохранение расчетной ширины зацепления зубчатой рейки с зубчатыми колесами в процессе его работы. Какое минимальное значение ширины зацепления должно обеспечиваться в случае отказа этих устройств и приспособлений? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.1 | Из какого материала должны быть выполнены канаты, применяемые для подвески кабины и противовеса строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.2 | Каким может быть минимальное количество канатов, применяемых для подвески кабины и противовеса строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.3 | Какую величину должен составлять номинальный диаметр каната, применяемый для подвески кабины и противовеса строительных грузопассажирских подъемников? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.5 | Какой минимальный коэффициент безопасности должны иметь несущие канаты строительного грузопассажирского подъемника с барабанным приводом и с гидравлическим приводом непрямого действия? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.5 | Какой минимальный коэффициент безопасности должны иметь канаты подвески противовесов строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.5 | Как вычисляется коэффициент безопасности канатов строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.6 | Какой должна быть прочность заделки концов канатов строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.6 | Какие способы заделки проволочных канатов допускаются у строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.7 | Какое покрытие должны иметь проволочные канаты строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.8 | Каким должно быть у строительного грузопассажирского подъемника отношение расчетного диаметра шкива или барабана к номинальному диаметру проволочного каната? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.3.2.3 | В сколько слоев должен быть намотан несущий канат на барабан привода строительного грузопассажирского подъемника, если не используется приспособление для намотки каната? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.2.3 | Сколько витков каната должно всегда оставаться на барабане привода строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.3.1 | Возможно ли движение вверх кабины гидравлического строительного грузопассажирского подъемника до того момента, пока насос не создаст в гидравлической системе нормальное рабочее давление? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.3.3.2 | Что должно быть предусмотрено в гидравлической системе строительного грузопассажирского подъемника между клапаном обратного хода и силовым цилиндром подъема кабины? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.4.1 | В каких случаях тормозное устройство, которым должен быть оснащен строительный грузопассажирский подъемник, должно срабатывать автоматически? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.4.3 | Какой тип фрикционного тормоза не допускается в тормозном устройстве строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.4.4 | Какой способ передачи крутящего момента не допускается между канатным барабаном или приводным зубчатым колесом строительного грузопассажирского подъемника и деталью, на которую воздействует тормоз? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.4.5 | К тормозному устройству строительного грузопассажирского подъемника предъявляется требование, согласно которому оно должно остановить движущуюся вниз кабину с определенной нагрузкой и скоростью и при этом, замедление не должно превышать 1,0 g. При каких нагрузке и скорости должно быть выполнено это требование для подъемников, оборудованных устройством определения перегрузки кабины? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.4.6 | Пружины тормозов строительного грузопассажирского подъемника, участвующие в создании тормозного усилия на тормозной диск или тормозной барабан, должны быть сконструированы и установлены так, чтобы в случае обнаружения дефекта в одной из них тормозное усилие было достаточным для остановки кабины. При какой нагрузке действует это требование? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.4.7 | Какими пружинами может создаваться усилие торможения в тормозном устройстве строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.4.7 | До какой величины могут быть нагружены пружины, создающие усилие торможения в тормозном устройстве строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.4.8 | Что необходимо для удержания электромеханического тормозного устройства в разомкнутом состоянии во время движения кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.4.8 | Что необходимо для удержания гидравлически управляемого тормозного устройства в разомкнутом состоянии во время движения кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.4.12 | Каждый тормоз строительного грузопассажирского подъемника должен иметь возможность ручного растормаживания. Как происходит ручное отключение тормоза? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.7.5.1 | Допускается ли использование кабины строительного грузопассажирского подъемника в качестве противовеса для другой кабины? | ПК |
|  | Л3 п.5.7.5.2 | Противовес строительного грузопассажирского подъемника состоит из нескольких частей. Какие требования предъявляются к размещаемой на противовесе информации о массе? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.8.3 | При каком условии происходит размыкание тормоза строительного грузопассажирского подъемника с гидравлическим приводом? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.8.5 | У гидравлического строительного грузопассажирского подъемника каждый насос или группа насосов должны быть оснащены предохранительным (редукционным) клапаном. Где устанавливается этот клапан? | ПК |
|  | Л3 п.5.8.5 | У гидравлического строительного грузопассажирского подъемника каждый насос или группа насосов должны быть оснащены предохранительным (редукционным) клапаном. На какое давление срабатывания должен быть отрегулирован это клапан? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.8.5 | Предохранительный клапан в гидросистеме строительного грузопассажирского подъемника оборудован наружным регулятором давления срабатывания. Какое требование предъявляется к регулятору после регулировки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.8.6 | Как определяется в отношении предела текучести толщина стенки жестких трубопроводов гидросистемы строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.8.7 | Какой минимальный коэффициент запаса прочности должны иметь гибкие рукава, включая их соединительные элементы, при использовании в гидросистеме строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.9.2.1 | Какие неисправности в электрической схеме строительного грузопассажирского подъемника следует принимать во внимание при проектировании во избежание возникновения опасности при его эксплуатации? | ПК |
|  | Л3 п.5.9.2.3 | Возможен ли пуск строительного грузопассажирского подъемника при неправильной последовательности чередования фаз или при пропадании одной из фаз питающего напряжения? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.2.4 | Что должно произойти, если в цепи управления направлением движения строительных грузопассажирских подъемников пропадает напряжение на одной из фаз? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.4 | Конструкция и размещение разъемов и других съемных электрических устройств строительного грузопассажирского подъемника должны исключать возможность ... | ПК |
|  | Л3 п.5.9.5 | Каким требованиям должны соответствовать главные контакторы и релейные контакторы строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.1 | Что должно происходить при срабатывании одного из электрических предохранительных устройств строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В | Закрытое (запертое) положение каких элементов строительного грузопассажирского подъемника контролируется электрическими предохранительными устройствами? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В | Что контролируется у канатов строительного грузопассажирского подъемника электрическими предохранительными устройствами? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В | Что из указанного ниже относится к электрическим предохранительным устройствам строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В, п.5.10.4 | В каком случае строительный грузопассажирский подъемник оснащается электрическим предохранительным устройством, контролирующим правильное расположение приспособлений для его монтажа, демонтажа при обычном режиме работы и техобслуживании? | ПК |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В, п.5.10.5 | Для каких выключателей строительного грузопассажирского подъемника, осуществляющих остановку и удержание кабины в нерабочем состоянии, включая привод дверей, должны применяться электрические предохранительные устройства? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В, п.5.10.5 | Какие из выключателей строительного грузопассажирского подъемника, осуществляющих остановку и удержание кабины в нерабочем состоянии, включая привод дверей, должны быть аварийными выключателями, соответствующими требованиям EN 418:1992, категория 0? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.6.2 | Какие электрические устройства могут подключаться параллельно к предохранительным контактам строительного грузопассажирского подъемника в режиме эксплуатации? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.7.2 | На какое номинальное напряжение должны быть рассчитаны предохранительные контакты строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.7.3 | Какую функцию должны выполнять при срабатывании предохранительные контакты строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.9.8 | Какой должна быть минимальная освещенность в кабине строительного грузопассажирского подъемника на устройствах управления? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.5.10.2.1 | Как связаны между собой срабатывание концевых выключателей и остановка движущейся с номинальной скоростью кабины строительного грузопассажирского подъемника на верхней и нижней погрузочной площадки? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.10.2.2.1 | Как связаны между собой срабатывание аварийных концевых выключателей и посадка кабины строительного грузопассажирского подъемника на буфера? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.10.2.2 | В процессе движений кабины строительного грузопассажирского подъемника к нижней погрузочной площадке сработал аварийный концевой выключатель. При каком обязательном условии допускается дальнейшее перемещение кабины? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.5.10.2.3 | Могут ли у строительного грузопассажирского подъемника приводится в действие от одного управляющего элемента концевые выключатели и аварийные концевые выключатели? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.10.2.3 | В процессе работы строительного грузопассажирского подъемника сработало устройство контроля провисания каната и кабина остановилась. При каком обязательном условии допускается дальнейшее перемещение кабины? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.5.10.7.1.4 | У строительного грузопассажирского подъемника должно иметься устройство, предотвращающее движение кабины после остановки в течение некоторого времени. Какая минимальная задержка времени должна быть после остановки перед началом движения? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.5.10.7.2.2 | С какой максимальной скоростью может двигаться кабина строительного грузопассажирского подъемника во время его монтажа, демонтажа и технического обслуживания? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.10.7.2.2 | В каком случае во время монтажа, демонтажа и технического обслуживания строительного грузопассажирского подъемника верхний аварийный концевой выключатель и верхний концевой выключатель могут не работать? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.10.7.2.2 | Во время монтажа, демонтажа и технического обслуживания строительного грузопассажирского подъемника перемещение кабины должно, как и в режиме эксплуатации, оставаться зависимым от предохранительных устройств. На какие предохранительные устройства, в качестве исключения, не распространяется это требование? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.10.7.2.3 | Какое требование предъявляется к служебному выключателю, включающему отдельную систему управления для режима монтажа, демонтажа и технического обслуживания строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.11.1 | В течение какого времени должно быть способно работать расположенное в кабине аварийное устройство вызова, применяемое при необходимости вызова помощи для пользователей строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.11.2 | Что из указанного ниже необходимо предусмотреть в кабине для освобождения персонала из кабины строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.11.3 | Какие требования предъявляются к устройству для опускания кабины вручную персоналом, оказавшимся запертым в кабине строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.5.11.4.2.2 | В подъемнике с гидравлическим приводом имеется ручной гидронасос для приподнятия кабины в целях освобождения сработавших ловителей. В какой точке гидравлической системы подключается выход этого насоса? | ПК |
|  | Л3 п.5.11.4.2.2 | В подъемнике с гидравлическим приводом имеется ручной гидронасос для приподнятия кабины в целях освобождения сработавших ловителей. Каким способом должно ограничиваться максимальное давление, развиваемое этим насосом? | ПК |
|  | Л3 п.5.11.4.2.2 | В подъемнике с гидравлическим приводом имеется ручной гидронасос для приподнятия кабины в целях освобождения сработавших ловителей. На какое давление должен быть отрегулирован редукционный клапан, которым оснащается этот насос? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.11.4.2.2 | При каком давлении в гидросистеме в строительных грузопассажирских подъемниках с гидравлическим приводом непрямого действия невозможно ручное включение клапана, который позволяет опустить кабину даже в случае отключения энергии? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.11.4.3 | Для устранения причин электрического аварийного режима у строительного грузопассажирского подъемника должен иметься переключатель возврата. Каким требованиям должен соответствовать этот переключатель? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.11.4.3 | Какие требования предъявляются к сенсорным переключателям, посредством которых перемещается кабина строительного грузопассажирского подъемника после включения переключателя возврата? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.5.11.4.3 | Для устранения причин электрического аварийного режима у строительного грузопассажирского подъемника должен иметься переключатель возврата. Какая максимальная скорость движения кабины допускается после включения переключателя возврата? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.2.1 | Для каких компонентов строительного грузопассажирского подъемника должны обязательно проводиться процедуры проверки соответствия стандарту? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.1.3 | Какие документы прилагаются к протоколу испытаний замков для дверей кабины и погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.1.3 | Что должен указать изготовитель при испытаниях ловителя и ограничителя скорости строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.2.2.1 | Что конкретно проверяется в процессе проверки работоспособности при испытаниях замков дверей кабины и погрузочной площадки строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.2.2.2 | Какие обязательные виды испытаний установлены для замков дверей кабины и погрузочной площадки строительных грузопассажирских подъемников? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.3.2.4 | Какие параметры должны быть измерены при испытаниях ловителя и ограничителя скорости строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.3.2.5 | Что должно быть проверено при испытаниях ловителя и ограничителя скорости строительного грузопассажирского подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.6.2.3.3 | Какую специфическую информацию должен содержать протокол испытаний ловителя и ограничителя скорости подъемника? | ПК |
|  | Л3 п.6.3 | Что должен сделать изготовитель для подтверждения, что строительный грузопассажирский подъемник изготовлен и смонтирован в соответствии с установленными требованиями, имеющиеся в наличии компоненты находятся в работоспособном состоянии? | ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.3 | Где проводится испытание строительного грузопассажирского подъемника перед вводом в эксплуатацию? | ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.3 | Функционирование каких систем и устройств строительного грузопассажирского подъемника проверяется в процессе испытаний перед вводом в эксплуатацию? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.3 | В каких пределах должно срабатывать устройство обнаружения перегрузки строительного грузопассажирского подъемника при проверке в процессе испытаний перед вводом подъемника в эксплуатацию? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.3 | Как оценивается работа тормозного устройства строительного грузопассажирского подъемника в процессе испытаний перед вводом подъемника в эксплуатацию? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.3 | При какой нагрузке оценивается динамическое состояние строительного грузопассажирского подъемника с устройством обнаружения перегрузки в процессе испытаний перед вводом подъемника в эксплуатацию? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.6.3 | При какой нагрузке оценивается динамическое состояние строительного грузопассажирского подъемника, не оборудованного устройством обнаружения перегрузки, в процессе испытаний перед вводом подъемника в эксплуатацию? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.7.1.2 | Кто должен предоставить пользователю руководство по эксплуатации строительного грузопассажирского подъемника? | ПК, ПП |
|  | Л3 п.7.1.2.1 | Какая информация должна быть приведена в руководстве по эксплуатации строительного грузопассажирского подъемника? | ПК, ПП |
|  | Л3 п.7.1.2.7 | Между кем должны быть согласованы не указанные в руководстве по эксплуатации конфигурации строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПК, ПП |
|  | Л3 п.7.1.2.7.1.1 | Какую минимальную высоту должно иметь защитное устройство, если безопасное расстояние между доступной зоной и находящейся в движении вверх или вниз частью строительного грузопассажирского подъемника составляет менее 0,85 м (0,5 м при номинальной скорости не более 0,7 м/с)? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п. 7.1.2.7.1.1 | Какую минимальную высоту должно иметь защитное устройство, если безопасное расстояние между доступной зоной и находящейся в движении вверх или вниз частью строительного грузопассажирского подъемника составляет 0,85 м и более (0,5 м и более при номинальной скорости не более 0,7 м/с)? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п. 7.1.2.7.1.2 | На верхнем конце траектории движения кабины строительного грузопассажирского подъемника направляющие должны иметь длину, достаточную, чтобы позволить кабине доехать до упора. Каким должен быть минимальный путь переезда кабины для подъемников с противовесом более тяжелым, чем пустая кабина? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п. 7.1.2.7.1.2 | На верхнем конце траектории движения кабины строительного грузопассажирского подъемника направляющие должны иметь длину, достаточную, чтобы позволить кабине доехать до упора. Каким должен быть минимальный путь переезда кабины для канатных подъемников или подъемников с противовесом массой меньше массы незагруженной кабины? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п. 7.1.2.7.1.2 | На верхнем конце траектории движения кабины строительного грузопассажирского подъемника направляющие должны иметь длину, достаточную, чтобы позволить кабине доехать до упора. Каким должен быть минимальный путь переезда для реечных подъемников и подъемников с гидравлическим приводом непрямого действия? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п. 7.1.2.7.1.2 | На верхнем конце траектории движения кабины строительного грузопассажирского подъемника направляющие должны иметь длину, достаточную, чтобы позволить кабине доехать до упора. Каким должен быть минимальный путь переезда для подъемников с гидравлическим приводом прямого действия? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК, ПП |
|  | Л3 п.7.1.2.8 | Кому разрешается загрузка, разгрузка и использование строительного грузопассажирского подъемника, если отсутствуют иные требования по данному вопросу? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.7.2.3 | Какие сведения должны быть приведены в информационной табличке для пользователя, которая должна быть установлена на строительном грузопассажирском подъемнике на видном месте? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.7.2.3 | Какую информацию должна содержать табличка, установленная в кабине строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л3 п.7.2.3 | Какую надпись должна содержать табличка, установленная на нижней погрузочной площадке строительного грузопассажирского подъемника? | ПЭ, ПИ, ПН, ПС, ПК |
|  | Л4 Статья 1, п.1 | На какие лифты не распространяется действие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ЛР |
|  | Л4 Статья 1, п.2 | В каких целях технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" устанавливает требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л4 Статья 2 | Что в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" понимается под термином "гидроаппарат безопасности"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л4 Статья 2 | Какие лифты считаются "лифтами одного типоразмерного ряда" согласно технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л4 Статья 3 п.4 | В каком месте на лифт, выпускающийся в обращение на рынок на территории государств-членов Таможенного союза, должна наноситься информация содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л4 Статья 4 п.5 | В паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" отсутствовала запись о назначенном сроке службы. Какой назначенный срок службы устанавливается такому лифту? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л4 Статья 6 п.1 | В какой форме осуществляется подтверждение соответствия лифта и некоторых устройств безопасности лифта требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" перед выпуском их в обращение на территории государств-членов Таможенного союза? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л4 Статья 6 п.1 | Организация - изготовитель имеет сертификат соответствия требованиям ТР ТС 011/2011 на серийно выпускаемые лифты и устройства безопасности лифтов. Сертификат выдан на 5 лет. В течение какого срока этот сертификат действителен для лифтов и устройств безопасности лифтов, выпущенных в обращение изготовителем в течение срока действия сертификата? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП |
|  | Л4 Статья 6 п.3.5 | Оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" осуществляется в форме декларирования. Где и в течение какого срока должна храниться декларация? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л4 Статья 6 п.3.6 | Допускается ли использовать лифт для транспортировки людей и (или) грузов до ввода его в эксплуатацию? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛП |
|  | Л4 Статья 6 п.5.5 | Лифт, введенный в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", отработал назначенный срок службы. При каком условии возможно продление назначенного срока службы этому лифту? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС |
|  | Л4 Статья 7 | Какие лифты и устройства безопасности имеют маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП, ЛР |
|  | Л4 Приложение 1 п.5 | Какие специальные требования должны выполняться для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для установки в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |
|  | Л4 Приложение 2 | Какие устройства безопасности лифта подлежат обязательной сертификации на соответствие ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? | ЛЭ, ЛИ, ЛН, ЛС, ЛК, ЛП |