Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1  Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных  производств и объектов хранения и переработки зерна (утв. пост. МЧС РБ от 31.07.2017г.)

Л2 Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З "О промышленной безопасности"

Л9 Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 N 228, от 30.08.2011 N 383, от 30.12.2011 N 621, Декрета Президента Республики Беларусь

от 13.02.2012 N 1, Указов Президента Республики Беларусь от 28.05.2012 N 242, от 14.06.2012 N 265, от 21.06.2012 N 284, от 13.12.2012 N 556, от 27.12.2012 N 567, от 08.01.2013 N 8,

от 16.04.2013 N 196, от 01.07.2013 N 292, от 07.10.2013 N 456, от 27.11.2013 N 523, от 29.11.2013 N 529, от 16.01.2014 N 39, от 14.04.2014 N 165, от 01.09.2014 N 425, от 20.02.2015 N 92,

от 06.10.2015 N 415, от 26.11.2015 N 475, от 03.06.2016 N 188, от 20.10.2016  N 379)

Л32 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации опасных производственных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л33 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации потенциально опасных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л52 Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (утв. пост. МЧС РБ от 6.07.2016г. N 31, изм. пост. МЧС РБ от 28.04.2018 №27)

Л53 Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (утв. пост. МЧС РБ от 6.07.2016г. N 31,

изм. пост. МЧС РБ от 28.04.2018 №27)

Л54 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л55 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения  в нее изменений и (или) дополнений

и учета таких деклараций (утв. пост. Совета Министров РБ от 10.08.2016 г № 627)

Л56 Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета (утв. пост. МЧС РБ от 12.08.2016г. N 36)

Л57 ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности (утв. пост. МЧС РБ от 15.07.2016г. N 37)

Л58 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении

деятельности в области промышленной безопасности (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л59 ИНСТРУКЦИЯ о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента (утв. пост. МЧС РБ от 06.07.2016 № 33)

Л61 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 28.11. 2008 № 175

в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 27.06.2011 № 50, от 24.12.2013 №131)

Л63 Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 614)

Л64  ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (изм. решением Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 г. №37)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - члены экзаменационной комиссии

С - специалисты организаций, осуществляющих эксплуатацию потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна

Н - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, наладке, ремонту технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна

П - специалисты организаций, осуществляющих проектирование технических устройств и потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна, а также изготовление вышеуказанных технических устройств

И -  инспектора, преподаватели

|  | Л1 п.3 | Дайте определение термину "Взрыв" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна": | Э И П Н С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3 | Дайте определение термину "Взрывобезопасность" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна": | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.3 | Дайте определение термину "Взрывозащита" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна": | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.3 | Дайте определение термину "Взрывоподавление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна": | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.3 | Дайте определение термину "Минимальное взрывоопасное содержание кислорода" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна": | Э И П С |
|  | Л1 п.3 | Дайте определение термину "нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения)" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна": | Э И П С |
|  | Л1 п.3 | В каком основном документе должны содержаться фактические данные о состоянии взрывобезопасности потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.5 | Какие документы разрабатываются (составляются) субъектом промышленной безопасности, эксплуатирующим потенциально опасный объект (ПОО) по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.7 | Какой документ в организации по хранению и переработке зерна является основным техническим документом, определяющим безопасные условия эксплуатации потенциально опасных объектов и регламентированный технологический режим процесса? | Э И С |
|  | Л1 п.7 | Что из указанного ниже отражается графически в технологической схеме производства по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.10 | Внесение изменений в технологические регламенты и технологические схемы, схемы размещения технических устройств, средств АСУТП, связи и сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна осуществляется на основании ... | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.12 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна проводить опытные работы по отработке новых технологических процессов или их отдельных стадий, испытанию образцов вновь разрабатываемых технических устройств, опытных средств КИП и А и систем автоматизации? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.14 | Возведение, эксплуатация, реконструкция, техническое переоснащение, модернизация, консервация и ликвидация потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна осуществляется на основании ... | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.15 | На какой стадии возведения, реконструкции, технического переоснащения и модернизации потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна осуществляется определение классов и размеров взрывоопасных зон в производственных помещениях и наружных установках, категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности? | Э И П С |
|  | Л1 п.20 | В проектной документации на консервацию или ликвидацию потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна предусматриваются мероприятия по предупреждению аварий, локализации и ликвидации их последствий. Какой интервал времени должны охватывать эти мероприятия? | Э И П С |
|  | Л1 п.22 | Какую процедуру должна пройти до ввода в эксплуатацию проектная документация вновь возведенных, реконструируемых и технически переоснащаемых потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.23 | Требуется ли своевременно уведомлять Госпромнадзор о начале возведения, реконструкции и технического переоснащения объектов строительства на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.23 | Какое заключение необходимо получить перед сдачей в эксплуатацию потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна? | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.24, п.166 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо производить блокировку электродвигателей машин или групп машин для исключения возможности завалов и подпоров? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.24 | Какое требование предъявляется стенам и днищам с внутренней стороны силосов и бункеров на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.24 | Какие покрытия следует предусматривать для внутренних поверхностей стен силосов (бункеров) при реконструкциях потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.24 | Какие меры направлены на обеспечение взрывобезопасности потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.25, п.390 | Какое не зерновое сырье разрешается хранить в элеваторах? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.26 | Разрешается ли в элеваторах, складах силосного типа сбор и хранение аспирационных относов и производственной пыли? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.28.1 | Организационные и организационно-технические мероприятия по взрывобезопасности на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна (ПОО) предусматривают издание приказов об ответственности за ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.28.1 | Организационные и организационно-технические мероприятия по взрывобезопасности на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна (ПОО) предусматривают издание приказов об ответственности за разработку и выполнение планов. Перечислите эти планы: | Э И С Р |
|  | Л1 п.28.1 | Организационные и организационно-технические мероприятия по взрывобезопасности на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна (ПОО) предусматривают разработку ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.28.2 | Что из указанного ниже предусматривает система взрывопредупреждения на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.28.2 | Исключение возможности возникновения источников зажигания (источников инициирования взрыва) в технических устройствах и помещениях потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна обеспечивается применением ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.28.2 | Что из указанного ниже обеспечивает исключение условий образования взрывоопасной пылевоздушной смеси в производственных помещениях организаций по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.28.3 | Что из указанного ниже предусматривает система взрывозашиты на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.30 | Когда организацией-изготовителем должны подтверждаться (проведением испытаний промышленных образцов технических устройств на взрывозащищенность) эффективность и надежность технических средств блокировки контроля и противоаварийной защиты для потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна (ПОО)? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.32 | Разрешается ли хранение влажного и сырого зерна в силосах элеватора и складах силосного типа? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.32 | Допускается ли хранение влажного и сырого зерна в накопительных емкостях в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.33 | Какие операции (процессы) применимы в случае превышения допустимой температуры заложенного на хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.33 | В случае превышения допустимой температуры заложенного на хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, производится перекачка сырья (продукта) из одного силоса (бункера) в другой, с площадки на площадку. Что для этой цели всегда должно быть предусмотрено? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.33 | Чем должны быть дополнительно оборудованы склады силосного типа из металлоконструкций и металлические силоса (бункера) на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.34 | Чем должны быть оборудованы нории, для исключения возможности возникновения источников зажигания и условий образования взрывоопасной пылевоздушной смеси в производственных помещениях объекта по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.34 | Где в нории необходимо устанавливать датчики подпора, при эксплуатации на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.35 | Какими тормозными устройствами должны быть оснащены нории при эксплуатации на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.35, п.336 | Как должна функционировать кнопка "стоп" у нории, работающей в режиме дистанционного управления на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.36 | Какое требование предъявляется к оснащению реле контроля скорости (РКС) у сдвоенной нории на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.36 | Какое требование предъявляется к натяжению ленты у сдвоенной нории на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.38 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна стационарные ленточные конвейеры со скоростью движения ленты 1 м/с и более должны быть оснащены ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.38 | Какие стационарные ленточные конвейеры на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должны оснащаться кнопками "стоп" вдоль трассы? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.38 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна у ленточных конвейеров, проходящих из одного производственного помещения в другое, у мест прохода конвейеров через стены со стороны каждого производственного помещения устанавливаются ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.39 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна на цепных и винтовых конвейерах предусматриваются устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом. Что относится к таким устройствам? | Э И П С |
|  | Л1 п.40 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна на цепных конвейерах должна быть предусмотрена установка устройств контроля ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.41 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна температура наружных поверхностей технических устройств и (или) теплоизоляционных покрытий не должна превышать ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.41 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна технические устройства, емкости (за исключением силосных и бункерных емкостей) и продуктопроводы теплоизолируются, если имеют температуру наружной поверхности выше ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.45 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна (за исключением действующих объектов, введенных в эксплуатацию до ввода в действие Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна) должен осуществляться контроль температуры подшипников турбокомпрессоров, турбовоздуходувных машин, дробилок и вальцовых станков? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.46 | Что из указанного ниже должно быть установлено на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна перед вальцовыми станками, дробилками, пальцевыми и штифтовыми измельчителями, деташерами, энтолейтерами, бичевыми машинами, вымольными машинами, шелушильно-шлифовальными машинами, обоечными машинами, плющильными станками, прессами-грануляторами, экструдерами, экспандерами и другими машинами ударного действия? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.46 | Какое требование на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна предъявляется к установке магнитной защиты в случае, когда энтолейтор или деташер установлен непосредственно после вальцового станка? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.47 | На приемах зерна и комбикормового сырья с автомобильного, водного и железнодорожного транспорта устанавливается магнитная защита. Что является критерием ее эффективности? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.49 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо контролировать средства взрывопредупреждения с обязательной записью в журнале? | Э И С |
|  | Л1 п.50 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна работа дробилок на холостом ходу? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.50 | С какими датчиками должны быть сблокированы электроприводы молотковых дробилок на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.50 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна работа дробилок без блокировки их электроприводов с датчиками нижнего уровня наддробильных бункеров? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.51 | Что должно произойти на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна при переполнении поддробильного бункера дробилки? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.52 | Что на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна необходимо проверить до пуска дробилки? | Э И Н С |
|  | Л1 п.53 | В каком из указанных ниже случаев не допускается работа вальцовых станков на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.54, п.330 | При эксплуатации нории на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна необходимо обеспечивать натяжение и регулировку хода норийной ленты, исключающие ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.55 | При работе ленточных конвейеров на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна следует обеспечивать нормальную работу конвейерной ленты без ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.56 | Как необходимо производить соединение концов транспортерных лент и приводных ремней на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.57 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна работа привода клиноременной передачи с неполным комплектом клиновых ремней и применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкивов на опасных производственных объектах системы хлебопродуктов? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.57 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна замена отдельных ремней привода клиноременной передачи, включающей два и более ремня? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.58 | Укажите случаи, в которых должны быть остановлены технические устройства на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна: | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.59 | Что из указанного ниже должны контролировать для обеспечения взрывобезопасности работники потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.59 | Что из указанного ниже (в целях обеспечения взрывобезопасности) входит в обязанности работников потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.62 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна на технические устройства, опасные с точки зрения возможности возникновения в них взрыва, необходимо устанавливать ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.63 | Где на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна устанавливаются взрыворазрядные устройства? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.63 | На каких технических устройствах (из указанных ниже) допускается не устанавливать взрыворазрядные устройства на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П |
|  | Л1 п.64 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна выводить взрыворазрядители в производственное помещение? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.68 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна головки норий на трубопроводах, от которых устанавливаются пламеотсекающие устройства, должны оснащаться ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.69 | Что должна обеспечивать система локализации взрывов на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.71 | Что может использоваться в качестве огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.73 | На каких из указанных ниже коммуникаций потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна не устанавливаются огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.73 | На каких из указанных ниже трубопроводов потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна устанавливаются огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.77 | Допускается ли в системах аспирации и пневмотранспорта организации по хранению и переработке зерна устанавливать вентиляторы до фильтров и циклонов? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.77 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна объединять в одну аспирационную установку обеспыливание потенциально опасных с точки зрения возникновения взрыва технических устройств (норий, дробилок, вальцовых станков и других машин ударного действия) и бункеров? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.77 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна объединять в одну аспирационную установку обеспыливание потенциально опасных с точки зрения возникновения взрыва технических устройств и технических устройств бункерного типа (гравитационных смесителей, весов и аналогичных технических устройств)? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.77 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна объединять в одну аспирационную установку обеспыливание потенциально опасных с точки зрения возникновения взрыва технических устройств и силосов? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.79 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна устройство аспирационных пылеосадочных шахт, камер, коробов, размещаемых после пылеулавливающих установок? | Э И П С |
|  | Л1 п.82 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна прокладка транзитных воздуховодов систем аспирации и пневмотранспорта через помещения разных категорий? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.83 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна размещение вентиляторов и пылеуловителей отдельно стоящих зерносушилок в рабочих зданиях элеваторов? | Э И П С |
|  | Л1 п.87, п.316 | Как часто в организации по хранению и переработке зерна должны выводиться из пылеуловителей пыль и другие относы? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.87, п.316 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна выброс аспирационных относов из циклонов при их переполнении? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.88 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна касание воздуховодов аспирационных установок с трубопроводами отопительной системы? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.89 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к воздуховодам аспирационной системы и материалопроводам в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.90, п.166 | Когда в организации по хранению и переработке зерна должны включаться в работу аспирационные установки по отношению ко времени включения технологических и транспортных технических устройств? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.90 | Когда в организации по хранению и переработке зерна должны выключаться аспирационные установки при отключении технологических и транспортных технических устройств? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.91 | Допускается ли отключение аспирационных установок при работе технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.92 | С какими техническими устройствами допускается объединять в одну аспирационную установку оперативные емкости на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П |
|  | Л1 п.94 | Кто уполномочен составлять паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах (ПОО) по хранению и переработке зерна? | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.95 | Аспирационные и пневмотранспортные установки на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должны подвергаться проверке фактических параметров работы на соответствие проектным значениям до начала эксплуатации и в других случаях. Перечислите эти случаи: | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.95 | Аспирационные и пневмотранспортные установки на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должны подвергаться проверке фактических параметров работы на соответствие проектным значениям до начала эксплуатации и в других случаях. Куда заносятся результаты проверок? | Э И Н С |
|  | Л1 п.95 | Какие изменения в аспирационных и пневмотранспортных установках заносятся в паспорта в организации по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.94 | Кто уполномочен проводить проверки соответствия фактических параметров работы проектным у аспирационных и пневмотранспортных установок, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.97 | Что в организации по хранению и переработке зерна должно находиться между вентилятором аспирационной системы и присоединенными к нему воздуховодами? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.97 | В организации по хранению и переработке зерна между вентилятором аспирационной системы и присоединенными к нему воздуховодами установлены гибкие патрубки (вставки) из прорезиненной ткани или двойного брезента. Что из указанного ниже должно быть у этих патрубков? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.99 | В организации по хранению и переработке зерна после каждого ремонта аспирационной установки (и замены технических устройств) она подлежит проверке с записью результатов (в том числе всех выявленных отклонений) в паспорт. Кто выполняет данную проверку? | Э И С Р |
|  | Л1 п.104 | Топки зерносушилок на жидком или газообразном топливе должны быть оснащены автоматикой безопасности горения, предотвращающей ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.105 | В топках зерносушилок для сжигания жидкого или газообразного топлива должно быть устройство для автоматического ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.106 | Топливная система зерносушилки должна быть защищена от ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.107 | Допускается ли утечка жидкого или газообразного топлива из топливной системы зерносушилки? | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.108 | Какую величину не должна превышать температура наружной поверхности теплоизоляции горячих конструктивных частей зерносушилки? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.109 | Двери, ведущие в отводящие камеры шахт зерносушилок, во время работы зерносушилок должны быть ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.109 | В какую сторону должны открываться двери, ведущие в отводящие камеры шахт зерносушилок? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.110 | Пространство топок зерносушилок, в котором непосредственно производится сжигание жидкого или газового топлива, должно быть оборудовано ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.111 | Какой документ требуется для изготовления и применения на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна технических устройств, на которые требования технических регламентов не распространяются? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.111 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна (ПОО) эксплуатировать технические устройства, включенные в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, без наличия разрешения Госпромнадзора или документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.112 | Могут ли быть допущены к монтажу на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна (ПОО) технические устройства при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.113 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна эксплуатировать компрессорные установки при отсутствии или неисправном состоянии предусмотренных конструкцией средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в технической документации организации-изготовителя? | Э И Н С |
|  | Л1 п.117 | Какое требование предъявляется к органам управления аварийного выключения технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.119 | Что из указанного ниже должно обеспечивать ограждение ремней технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.120 | Как должны закрепляться балансировочные грузы быстровращающихся узлов технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.120 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна температура нагрева корпусов подшипников во время работы технических устройств не должна превышать ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.123 | Каким способом необходимо производить соединение концов приводных ремней на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.124 | Как должны быть ориентированы вертикально расположенные болты в конструкции машин на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.124 | На какую величину должна выступать за пределы гайки нарезная части болта в конструкции машин на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.127 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна приводы сепараторов, имеющие полуперекрестные ременные передачи, должны иметь ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.128 | Каким способом должно предотвращаться самоотворачивание резьбовых соединений в креплении грузов в балансирах камнеотборников и сепараторов с круговым поступательным движением сит на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.п.129 - 133 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к триерам на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.п.134 - 137 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к обоечным машинам на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.135 | Какие требования предъявляются к ориентации болтов и гаек в креплении бичей и розеток обоечных машин на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.135 | Какие головки должны иметь болты в креплении бичей и розеток обоечных машин на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.140 | Какие требования предъявляются к увлажнительным машинам на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.142 | Какое требование должно быть выполнено в отношении открывания верхнего затвора кондиционера при падении напряжения в сети на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.144 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна конструкция вальцового станка должна обеспечивать прохождение между вальцами инородных тел размером не более ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.145 | Какую световую сигнализацию должны иметь вальцовые станки на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.146 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должна работать блокировка вальцовых станков с пневмоприемниками при завалах бункера? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.149 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна конструкция устройства охлаждения вальцов с водяным охлаждением должна обеспечивать перепад температуры входного и измельченного продукта не более ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.150 | С какой стороны вальцового станка должны быть ограждены приводные ремни и шкивы вальцового станка и электродвигателя на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.151 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна вальцовые станки для предотвращения случаев захвата посторонних предметов вращающимися вальцами должны быть снабжены ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.155 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна загрузочные воронки дробилок для предотвращения попадания посторонних предметов должны иметь ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.156 | Какое требование предъявляется к фиксирующему устройству крышки дробилки на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.157 | Питающие устройства жмыхоломачей и дробилок початков кукурузы должны иметь клапаны, исключающие ... | Э И П |
|  | Л1 п.164 | Какое документальное подтверждение должны иметь средства измерения, применяемые на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.165 | Что из указанного ниже должно обеспечивать дистанционное автоматизированное управление работой технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П |
|  | Л1 п.166 | Где на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо предусматривать (на стадии разработки процесса) место расположения кнопки "стоп" для аварийной остановки всех электродвигателей (технических устройств) цеха? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | Для каких технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна на стадии разработки процесса должны быть предусмотрено местное управление электроприводом? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | Что на стадии разработки процесса должно быть предусмотрено при аварийной остановке аспирационных установок для аспирируемых ими технических устройств на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | Что должно быть предусмотрено на стадии разработки процесса при исчезновении постоянного тока в цепях электромагнитов электромагнитного сепаратора на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | За каким уровнем сырья и продуктов в силосах и бункерах должен быть предусмотрен на стадии разработки процесса дистанционный контроль на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | Какие из указанных ниже блокировок необходимо предусматривать на стадии разработки процесса на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | В какой последовательности на стадии разработки процесса необходимо предусматривать включение и отключение шлюзовых затворов, вентиляторов и циклонов аспирационных технических устройств на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна на стадии разработки процесса необходимо предусмотреть работу последовательно установленных и одновременно работающих конвейеров или конвейеров в сочетании с другими машинами, расположенных в технологической цепочке после аварийно отключенной машины? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.166 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должен осуществляться контроль работы защитных блокирующих устройств, средств взрывопредупреждения и взрывозащиты? | Э И С |
|  | Л1 п.171 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна применять средства АСУТП, блокировки контроля и противоаварийной защиты, связи и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях, которые отработали назначенный срок службы (указанный изготовителем)? | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.173 | Как должен осуществляться контроль температуры зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья при хранении в силосах элеваторов и складах силосного типа (в том числе из металлоконструкций), в бункерах? | Э И С |
|  | Л1 п.173 | В течение какого периода времени необходимо хранить сведения о температуре зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, хранящихся в силосах элеваторов и складах силосного типа (в том числе из металлоконструкций), в бункерах? | Э И С |
|  | Л1 п.175 | Каким реле должны быть оборудованы шлюзовые затворы пневмотранспорта и аспирации на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.177 | Допускается ли эксплуатация технических устройств и осуществление (ведение) технологических процессов с неисправными или отключенными средствами, обеспечивающими противоаварийную защиту потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна? | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.179 | Как поступать на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна с неиспользуемыми техническими устройствами? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.182 | От каких примесей необходимо очищать зерно перед сушкой в прямоточных и рециркуляционных шахтных сушилках (без дополнительных устройств для нагрева зерна)? | Э И П С |
|  | Л1 п.182 | От каких примесей необходимо очищать зерно перед сушкой в рециркуляционных сушилках с нагревом зерна в камерах с падающим слоем? | Э И П С |
|  | Л1 п.183 | Что из указанного ниже необходимо выполнить перед пуском зерносушилки в работу? | Э И Н С |
|  | Л1 п.183 | Что из указанного ниже необходимо проверить перед пуском зерносушилки в работу? | Э И Н С |
|  | Л1 п.183 | Перед пуском зерносушилки в работу необходимо проверить исправность ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.183 | Перед пуском зерносушилки в работу необходимо проверить наличие ... | Э И С |
|  | Л1 п.183 | Что контролируется в процессе проверки состояния и готовности к работе вентиляторов перед пуском в работу зерносушилки? | Э И С |
|  | Л1 п.184 | На каком режиме работы зерносушилки проверяются все ее механизмы до пуска в работу зерносушилки? | Э И С |
|  | Л1 п.186 | В какой последовательности осуществляется пуск зерносушилки и загрузка бункера зерном? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.187 | Дистанционный и местный пуск машин, механизмов и топок зерносушилок должен осуществляться после ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.188 | Разрешается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна оставлять работающую топку зерносушилки без присмотра? | Э И С |
|  | Л1 п.189 | Как правильно открывать смотровые люки воздуховодов во время работы вентиляторов зерносушилки? | Э И Н С |
|  | Л1 п.190 | Разрешается ли в сушилках с непрерывным выпуском зерна задерживать его выпуск без предварительного прекращения подачи в сушильную камеру теплоносителя (агента сушки)? | Э И Н С |
|  | Л1 п.191 | Ремонт зерносушилок, в особенности топок, производят только после ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.192 | Устранение неполадок, завалов и подпоров зерна, а также ремонт и очистка технических устройств зерносушилки осуществляются только после ... | Э И С |
|  | Л1 п.194 | В камерах нагрева и надсушильных бункерах рециркуляционных зерносушилок, в устройствах для предварительного нагрева зерна следует предусматривать ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.195 | В тепловлагообменниках рециркуляционных зерносушилок следует предусматривать датчики ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.196 | Что необходимо сделать с вентиляторами и задвижками в воздуховоде от топки и сушилки при обнаружении запаха подгоревшего зерна или загорания зерна в сушилке? | Э И Н С |
|  | Л1 п.196 | Что необходимо выполнить в отношении подачи топлива в топку при обнаружении запаха подгоревшего зерна или загорания зерна в сушилке? | Э И Н С |
|  | Л1 п.196 | Что необходимо выполнить в отношении подачи зерна при обнаружении запаха подгоревшего зерна или загорания зерна в сушилке? | Э И Н С |
|  | Л1 п.196 | Что необходимо выполнить в отношении выпускного механизма зерносушилки при обнаружении запаха подгоревшего зерна или загорания зерна в сушилке? | Э И Н С |
|  | Л1 п.196 | Куда выпускать зерно из зерносушилки при обнаружении запаха подгоревшего зерна или загорания зерна в сушилке? | Э И Н С |
|  | Л1 п.196 | Как поступать с тлеющим зерном, выпущенным на пол из зерносушилки? | Э И Н С |
|  | Л1 п.197 | Разрешается ли тушить водой тлеющее зерно в самой зерносушилке? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.197 | Повторный пуск в работу зерносушилки, освобожденной от горящего и тлеющего зерна допускается только после ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.198 | Размещение приточных вентиляционных установок в обслуживаемых помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна допускается только при условии ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.199 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна приточные системы вентиляции в обычном исполнении, размещаемые в изолированных помещениях обслуживающие помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, снабжаются ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.200 | При каком дополнительном условии системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна необходимо предусматривать общими для производственных помещений категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности? | Э И П |
|  | Л1 п.201 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна вентиляционные установки, обслуживающие помещения категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности, должны иметь дистанционные устройства для ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.202 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна в местах пересечения противопожарных стен или перекрытий на воздуховодах системы вентиляции устанавливаются ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.204 | Какие из указанных ниже требований предъявляется к отопительным приборам в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.204 | Какие из указанных ниже требований предъявляется к высоте размещения отопительных приборов в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.204 | Допускается ли использовать электрические обогреватели незаводского изготовления для обогрева рабочих в помещениях (кабинах), расположенных в рабочих зданиях элеваторов и неотапливаемых складах на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.204 | Допускается ли использовать электрические обогреватели заводского изготовления для обогрева рабочих в помещениях (кабинах), расположенных в рабочих зданиях элеваторов и неотапливаемых складах на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.204 | Допускается ли использовать переносные электрические обогреватели для обогрева рабочих в помещениях (кабинах), расположенных в рабочих зданиях элеваторов и неотапливаемых складах на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.205 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна закрывать приборы отопления посторонними предметами или материалами? | Э И С |
|  | Л1 п.205 | В каких местах на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна запрещается устанавливать отопительные приборы? | Э И П С |
|  | Л1 п.207 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна применять в системах воздушного отопления рециркуляцию (возврат) воздуха из аспирационных и пневмотранспортных установок в производственные помещения? | Э И П |
|  | Л1 п.212, п.499 | Разрешается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна осуществлять пуск и работу машин, выделяющих пыль, с открытыми люками, крышками или дверками? | Э И Н С |
|  | Л1 п.213, п.236 | В каких случаях на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна допускается заклеивать и забивать специально устраиваемые в крышках машин аспирационные щели? | Э И Н С |
|  | Л1 п.215 | В чем необходимо убедиться при пуске сепараторов и камнеотборников? | Э И Н С |
|  | Л1 п.217 | В каком из указанных ниже случаев на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна тросы подвески кузова камнеотборников и сепараторов подлежат замене? | Э И Н С |
|  | Л1 п.217 | Как должны быть заделаны концы тросов подвески кузова камнеотборников и сепараторов на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.219 | Что из указанного ниже запрещается при вращении цилиндров триеров на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.219 | Что из указанного ниже запрещается во время работы обоечных машин на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.222 | До какой температуры допускается нагрев деталей электромагнитных сепараторов (за исключением деталей, соприкасающихся с продукцией) на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.222 | До какой температуры допускается нагрев деталей электромагнитных сепараторов, соприкасающихся с продукцией на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.224 | Разрешается ли прикасаться руками к полюсам электромагнитных сепараторов на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.225 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна включать электромагнитный сепаратор при отсутствии или неисправности световой сигнализации о его работе? | Э И Н С |
|  | Л1 п.226 | Почему на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна при появлении стуков или других признаков неисправности в электромагнитном сепараторе его необходимо немедленно остановить? | Э И Н С |
|  | Л1 п.228 | Чем должна производиться очистка магнитных колонок от металломагнитных примесей на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.230 | Где на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должно производиться намагничивание магнитных подков? | Э И Н С |
|  | Л1 п.231 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна работники должны проверять беспрерывное и равномерное по всей длине магнитного поля поступление продукта в электромагнитные сепараторы и магнитные колонки, сепараторы? | Э И С |
|  | Л1 п.235 | В случае попадания посторонних предметов в вальцовый станок на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна необходимо ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.237 | Какие из указанных ниже требований предъявляется к рассевам на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.238 | Сколько стяжных болтов могут быть не законтрогаенными в креплении кузовов рассевов на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.239 | Кузова рассевов на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должны быть подвешены таким образом, чтобы нижняя плоскость кузова находилась от уровня пола на высоте ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.240 | Из каких материалов должны быть изготовлены все гибкие соединения кузовов рассевов и камнеотборников с выпускными патрубками на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.241 | Что из указанного ниже запрещается при эксплуатации рассевов на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.242 | Что необходимо сделать на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна при нарушении хода или появлении стуков при работе рассева? | Э И Н С |
|  | Л1 п.243 | Перед пуском рассева на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна надлежит проверить и убедиться в ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.245 | В каком из указанных ниже случаев запрещается пуск шелушильных машин на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.248 | Что необходимо сделать при возникновении стуков или неравномерного хода вальцедекового станка на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.250 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна подхватывать руками посторонние предметы, попавшие в рабочую зону вальцедекового станка (между валком и декой), до полной остановки станка? | Э И Н С |
|  | Л1 п.252 | Почему запрещается полный спуск штурвального механизма шелушильного постава на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.253 | Как производится прочистка лотка и питающих клапанов кузова падди-машины на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.254, п.255 | Как на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна производится регулировка корпусов работающих падди-машин, подвешенных на качалках, а также смазка и передвижение параллели при сработке ползуна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.255 | В каком из указанных ниже случаев запрещается работа падди-машин на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.257 | Давление пара пропаривателей, паровых сушилок, запарных и варочных котлов на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должно поддерживаться не выше ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.262 | Что на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должно быть установлено перед паровой сушилкой для поддержания заданного давления во избежание разрыва трубок калориферов? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.263 | Допускается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна открывать крышки дробилок во время вращения ротора? | Э И Н С |
|  | Л1 п.263 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к дробилкам на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.264 | Что из указанного ниже проверяется перед пуском дробилки на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.265 | Что необходимо сделать при появлении стука в дробилке на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.265 | Какое количество сырья должно находиться в дробилке перед ее пуском на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.265 | Какое требование предъявляется к закрытию верхней горловины дробилки при подаче сырья в дробилку на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.267 | Чем из указанного ниже допускается проталкивать застрявшие в горловине жмыхоломателей и дробилок плитки жмыха или початки кукурузы во время работы машины? | Э И С |
|  | Л1 п.270 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна вращающиеся рычажные соединения, храповые механизмы дозаторов, приводы и цепные передачи, концевые и свободные участки валов должны быть надежно ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.272 | Ремонты или очистка дозаторов на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна допускаются только после ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.273 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна на самотечных трубах после разгрузочных устройств смесителя должны быть установлены ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.274 | Что из указанного ниже необходимо проверить перед пуском смесителя на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.274 | Допускается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна работа смесителей при открытых крышках? | Э И Н С |
|  | Л1 п.275 | Как на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна устранять завалы продуктом у работающего смесителя? | Э И С |
|  | Л1 п.276 | В чем необходимо убедиться перед пуском установки для гранулирования комбикормов? | Э И Н С |
|  | Л1 п.277 | Почему при работе гранулятора для комбикормов запрещается что-либо делать в зоне узла срезаемых предохранительных штифтов матрицы? | Э И Н С |
|  | Л1 п.279 | Чем разрешается заменять предохранительные штифты матрицы гранулятора для комбикормов кроме новых предохранительных штифтов? | Э И Н С |
|  | Л1 п.281 | Как на работающем грануляторе для комбикормов производить регулирование зазоров между роликами и матрицей? | Э И Н С |
|  | Л1 п.283 | При каком условии на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна осуществляется пуск охладителя? | Э И Н С |
|  | Л1 п.284 | Люки, двери и перегородки сушилки кукурузных початков, предназначенные для перемены направления теплоносителя, должны быть закреплены так, чтобы ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.285 | Верхние, продувочные люки сушильных камер для кукурузных початков, помимо сплошных крышек, должны быть оборудованы ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.292 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна осмотр и ремонт разрыхлителя, лопастного питателя, блокировочных устройств и встряхивающего механизма весовыбойного аппарата до полной его остановки? | Э И Н С |
|  | Л1 п.295 | Допускается ли при отсутствии аспирации эксплуатировать весовое карусельное устройство для фасовки и упаковки муки в мешки? | Э И С |
|  | Л1 п.295 | При каком условии проводятся ремонтные работы весового карусельного устройства для фасовки и упаковки муки в мешки? | Э И Н С |
|  | Л1 п.296 | Каким должно быть управление включением и выключением зашивочных машин, автоматических весов при ручной фасовке в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.296 | Какими должны быть конвейеры у зашивочных машин в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.297 | В организации по хранению и переработке зерна запрещается пуск зашивочной машины без ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.297 | В организации по хранению и переработке зерна запрещается пуск проволокошвейных машин без ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.300 | Что из указанного ниже для предупреждения выделения паров полиэтилена должны иметь автоматы, работающие в режиме термосварки при упаковке продукции в полиэтиленовые пакеты в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.301 | Какой длины должен быть общий стол, на который устанавливаются швейные машины для ремонта тканевой тары в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.301, п.302 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к швейным машинам для ремонта тканевой тары в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.305 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к мешковыбивальным машинам в организации по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.306 | Чем пользоваться для срывания мешков с мешкодержателей или крюков цепи конвейера и механизма сброса во время работы мешковыбивальных машин в организации по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.309 | Чем поправлять щечки насыпного лотка, вынимать посторонние предметы и брать пробы на ходу конвейера в организации по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.311 | Почему в организации по хранению и переработке зерна люки в самотеках, по которым поступает и выводится продукт из шлюзовых затворов, размещаются на расстоянии не менее 250 мм от корпуса затворов? | Э И П С |
|  | Л1 п.312 | Как правильно усилием рук проверять вращение крыльчатки шлюзового затвора в организации по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.314 | Как в организации по хранению и переработке зерна производить очистку шлюзового затвора от продукта, налипшего на стенки крыльчатки? | Э И П С |
|  | Л1 п.318 | Допускается ли в организации по хранению и переработке зерна работа фильтров с механическим встряхиванием рукавов и устройством для обратной продувки атмосферным воздухом с неисправным встряхивающим механизмом либо со сниженным числом ударов? | Э И С |
|  | Л1 п.320 | В каком из указанных ниже случаев не допускается эксплуатация компрессора на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.323 | На какое давление должны быть опробованы предохранительные клапаны, которыми снабжаются влагомаслоотделители и ресиверы на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.324 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо удалять воду, масло и грязь из влагомаслоотделителей воздушных компрессоров? | Э И С |
|  | Л1 п.324 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо в зимнее время удалять воду из воздушных ресиверов? | Э И С |
|  | Л1 п.324 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо тщательно очищать воздушные ресиверы от загрязнений? | Э И С |
|  | Л1 п.324 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо очищать и промывать содовым раствором трубу между компрессором и ресивером? | Э И С |
|  | Л1 п.328 | Что на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должны иметь вентиляторы с открытыми всасывающими отверстиями? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.330 | В каких случаях на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна нория должна быть немедленно остановлена? | Э И С |
|  | Л1 п.333 | Что из указанного ниже должно быть плотно закрыто во время работы нории на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.335 | При дистанционном управлении пуск нории с пульта на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна может быть произведен только после ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.335 | Где должна располагаться пусковая кнопка при местном управлении норией на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.336 | Останов нории на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должен осуществляться кнопкой "Стоп", расположенной ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.340 | Стационарные ленточные конвейеры для сыпучих грузов на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должны иметь устройства для очистки ... | Э И П С |
|  | Л1 п.341 | Какими способами в организации по хранению и переработке зерна допускается устранять проскальзывание ленты конвейера на приводном барабане? | Э И Н С |
|  | Л1 п.341 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна расстояние от нижней ленты конвейера до пола должно быть не менее ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.344 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна работа стационарных винтовых конвейеров (шнеков), цепных конвейеров и аэрожелобов при открытых крышках? | Э И С |
|  | Л1 п.345 | Открытая часть шнека, применяемого для погрузки в железнодорожные вагоны или автомашины отрубей, мучки, комбикормов и других сыпучих грузов, должна быть ограждена ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.347 | Где устанавливаются масленки для смазки промежуточных подшипников винтовых конвейеров на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.349 | Каким способом должен обеспечиваться надежный останов разгрузочной тележки ленточного конвейера в концевой части станины (конце рельсового пути тележки) на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.351 | Сколько человек должно участвовать в перемещении несамоходной разгрузочной тележки работающего конвейера на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.351 | При дистанционном управлении разгрузочной тележкой конвейера на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна передвижение ее может производиться только после ... | Э И П С |
|  | Л1 п.356 | Допускается ли отложения пыли на технических устройствах, на полу, стенах и других поверхностях на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.360 | В целях обеспечения взрывобезопасности помещений потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна применяют наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. Какие конструктивные элементы из стекла относится к легкосбрасываемым конструкциям? | Э И П |
|  | Л1 п.362, п.371 | Разрешение какого государственного органа должны иметь проектные организации, занимающиеся разработкой проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.363 | На каких этажах зданий и сооружений организации по хранению и переработке зерна не допускается размещать помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной и пожарной опасности? | Э И П |
|  | Л1 п.365 | При проектировании для организаций по хранению и переработке зерна зданий категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности не допускается предусматривать соединяющие их с другими зданиями и помещениями тоннели и подземные галереи без ... | Э И П |
|  | Л1 п.367 | В организациях по хранению и переработке зерна в местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности друг от друга и от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток, должны быть предусмотрены ... | Э И П |
|  | Л1 п.368 | В какую сторону должны открываться двери в тамбурах со стороны производственных помещений категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.369 | Почему на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна в тамбурах при помещениях категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности (с выделением горючей пыли), в том числе в тамбурах на выходах из помещений на лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора? | Э И П С |
|  | Л1 п.373 | Допускается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна предусматривать эвакуационные выходы через помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности? | Э И П С |
|  | Л1 п.378 | Разрешается ли устройство перепускных окон между бункерами и силосами, предназначенными для хранения муки? | Э И П С |
|  | Л1 п.379 | Что из указанного ниже на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна не допускается в шахтах для прокладки кабелей? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.381 | Какие из указанных ниже коммуникаций запрещается прокладывать на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения пультов управления, электрораспределительных устройств и вентиляционных камер, через лестничные клетки и тамбуры? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.382 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна циклоны, устанавливаемые снаружи зданий на стене или на крыше (при наличии оконных проемов на уровне или выше циклонов), должны снабжаться трубами, выведенными выше ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.385 | Какие бытовые помещения и помещения с массовым пребыванием людей допускается устраивать в производственных помещениях потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.386 | Какие подсобные помещения допускается размещать в производственных зданиях потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.390 | Допускается ли в элеваторах хранить комбикормовое сырье? | Э И П С |
|  | Л1 п.391 | Допускается ли в металлических зернохранилищах размещать для хранения не кондиционное зерно по влажности и сорности? | Э И С |
|  | Л1 п.393 | Высота производственного и складского помещения потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее ... | Э И П С |
|  | Л1 п.394 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к внутренней поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, полов производственных помещений, а также к внутренней поверхности стен силосов и бункеров, встроенных в производственные здания, на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.401 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна окна, расположенные на высоте менее 1 м от пола, должны иметь ... | Э И П С |
|  | Л1 п.402 | Какие требования в отношении запирания предъявляются к предохранительным решеткам загрузочных и лазовых люков в перекрытиях силосов и бункеров для зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.414 | Сколько входов-выходов должны иметь производственные помещения, расположенные в полуподвальных этажах, и подземные транспортные тоннели на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.419 | Какие электронагревательные приборы допускается устанавливать во взрывоопасных зонах производственных помещений на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.421 | Включение электромагнитного сепаратора под напряжение допускается на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна только после ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.421 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна ограждение электромагнитных сепараторов должно иметь ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.424 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна освещение бункеров и силосов допускается сверху через люки переносными светильниками прожекторного типа или переносными аккумуляторными фонарями с уровнем взрывозащиты не ниже ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.425 | Какое максимальное напряжение питания могут иметь переносные светильники, используемые при выполнении работ внутри металлических бункеров и силосов на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.425 | Какое максимальное напряжение питания могут иметь переносные светильники, используемые при выполнении работ внутри железобетонных и деревянных емкостей на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.425 | Стеклянные колпаки переносных светильников, используемых для освещения внутри бункеров и силосов на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна, должны иметь ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.426 | Какие из указанных ниже требований предъявляется к стационарным светильникам снаружи зданий во взрывоопасных зонах потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.427 | Что на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должны иметь светильники в помещениях, расположенные на высоте менее 2,5 м от уровня пола? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.428 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна в галереях, тоннелях, под и над площадками светильники могут подвешиваться на высоте 1,7 м. Какое требование предъявляется к конструкции таких светильников? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.429 | Какие соединения электрических проводов допускаются внутри кронштейнов и труб, на которых установлена осветительная арматура на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.430 | Каким освещением должны быть обязательно оборудованы тамбуры на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.433 | Допускается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна прокладывать трубопроводы со взрывоопасными веществами (смесями) через распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.434 | Чем должны быть заделаны на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна вводы кабелей и труб электропроводки в помещения с взрывоопасными зонами классов B-Iа, B-Iб и B-IIа по ПУЭ и пожароопасных зон распределительных устройств, трансформаторных подстанций из взрывоопасных зон всех классов? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.436 | Какой высоты пороги допускается устраивать на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна в дверных проемах распределительных устройств, трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций, диспетчерских и тамбурах? | Э И П С |
|  | Л1 п.437 | В каких зданиях на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна размещаются помещения аккумуляторных батарей? | Э И П С |
|  | Л1 п.439 | Допускается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна производить зарядку тяговых аккумуляторов напольных машин в общих невзрывопожароопасных производственных помещениях? | Э И С |
|  | Л1 п.440 | В каком режиме должна работать приточно-вытяжная вентиляция аккумуляторных помещений на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.441 | В схеме управления и автоматики зарядом аккумуляторных батарей на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должна быть предусмотрена блокировка для отключения зарядного тока при ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.443 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна осуществляется защитное заземление переносных электроприемников, питаемых от сети переменного тока? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.443 | На потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинструмента и переносных светильников, должны быть с защищенными токоведущими частями и для напряжения 127 и 220 В иметь ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.п.445...447 | Какие отличия штепсельных соединений (вилок, розеток) на напряжение до 42 В от штепсельных соединений на напряжение 127 и 220 В должны быть на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.448 | Каким способом на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна допускается применять автотрансформаторы для получения безопасного напряжения? | Э И Н С |
|  | Л1 п.448 | В каких случаях на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна допускается применять добавочные сопротивления для получения безопасного напряжения? | Э И Н С |
|  | Л1 п.449 | Какие из указанных ниже требований должны соблюдаться при эксплуатации электроустановок на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.454 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должно предотвращаться повреждение шланговых электрических кабелей наезжающими на кабель транспортными машинами? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.456 | При каком условии допускается использование электроустановок напряжением более 42 В внутри бункеров, силосов, других емкостей и сушилок на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.459 | Как часто на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо проверять на стенде или прибором переносные электроинструменты, лампы, трансформаторы в отношении исправности их заземляющих проводов и отсутствия замыкания между проводами? | Э И С |
|  | Л1 п.461 | Кому на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна разрешается производить ремонт и чистку электротехнических устройств и сетей, находящихся под напряжением? | Э И Н С |
|  | Л1 п.461 | Кому на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна разрешается пускать в работу электроустановки при неисправностях заземления (зануления), при неисправности блокировки крышек аппаратов и блокировки пуска машин, при нарушении (повреждении) устройств взрывозащиты? | Э И Н С |
|  | Л1 п.461 | Как правильно на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна вскрывать оболочки электротехнических устройств, когда их токоведущие части находятся под напряжением? | Э И Н С |
|  | Л1 п.461 | Сколько раз на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна допускается включать электроустановки, автоматически отключившиеся при коротком замыкании или по иным причинам, без выяснения и устранения причин отключения? | Э И Н С |
|  | Л1 п.461 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна держать под напряжением неиспользуемые электрические сети? | Э И С |
|  | Л1 п.461 | Какие цепи и приборы, не входящие в комплект искробезопасных приборов, допускается подключать к трансформаторам, питающим искробезопасные приборы на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.461 | Как правильно снимать стеклянные колпаки, отражатели в светильниках, находящихся под напряжением на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.461 | Что из указанного ниже запрещено при эксплуатации электроустановок на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.462 | Насколько быстро на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо отключать электрические сети и электроаппаратуру при наличии в них неисправностей, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов? | Э И С |
|  | Л1 п.466 | Что на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна является основным средством защиты от опасных проявлений статического электричества? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.467 | Как на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна должны быть заземлены аппараты, емкости, агрегаты и иное, в которых происходит измельчение, распыление, взвешивание, гранулирование, перемещение продукта и пылевоздушных смесей, если они соединены материалопроводами или металлическими конструкциями с другими машинами и техническими устройствами? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.469 | Каким способом на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна допускается обеспечивать отвод зарядов статического электричества от матерчатых фильтров, на которых осаждается мука? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.470 | Какое требование предъявляется к гибким рукавам, служащим для соединения автомуковоза с системой приема? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.470 | В целях снижения накопления зарядов статического электричества после ввода загрузочного мучного патрубка в бункер, необходимо, вплоть до его заполнения обеспечивать ... | Э И С |
|  | Л1 п.473 | В скольких местах должны быть заземлены на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна технические устройства, продуктопроводы и иные, расположенные во взрывоопасных зонах всех классов? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.474 | Что необходимо сделать со вставками из стекла и органического стекла, установленных в пневмотранспортных установках на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна, если конструкцией не предусмотрен иной вид заземления? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.474 | Что на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна должны иметь вставки из брезента, резины, установленные на аспирационных воздуховодах в целях защиты от статического электричества? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.475 | Нуждаются ли фланцевые соединения на трубах, аппаратах, соединения крышек с корпусами, соединения на разбортовке в дополнительных устройствах для создания непрерывной электрической цепи, например путем установки специальных перемычек на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.475 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна во фланцевых соединениях на трубах, аппаратах, соединениях крышек с корпусами, соединениях на разбортовке, применять шайбы, окрашенные неэлектропроводными красками, и шайбы, изготовленных из диэлектриков? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.476 | Допускается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна использование общего заземляющего устройства для защиты от статического электричества, первичных и вторичных воздействий молнии и защитного заземления электроустановок. | Э И П Н С |
|  | Л1 п.484 | Разрешается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна применять внутри производственных и складских помещений машины и оборудования с двигателями внутреннего сгорания? | Э И С |
|  | Л1 п.485 | В каких сушилках необходимо сушить кукурузу? | Э И П С |
|  | Л1 п.486 | При хранении зерна кукурузы предусматривают минимальное ... | Э И П С |
|  | Л1 п.487 | Рисовая, просяная, ячменная, гречневая лузга на крупозаводе должна храниться в бункерах вместимостью ... | Э И П С |
|  | Л1 п.487 | Допускается ли хранение лузги на открытых площадках, под навесом? | Э И П С |
|  | Л1 п.488 | Допускается ли загрузка в силос шротов с запахом бензина? | Э И С |
|  | Л1 п.489 | Допускается ли хранение шротов и жмыхов с температурой и влажностью, превышающими установленные нормы? | Э И С |
|  | Л1 п.491 | С какой периодичностью на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна необходимо производить проверку температуры в партии хранящегося сырья и готовой продукции в случае обнаружения повышения температуры, связанного с признаками самосогревания? | Э И С |
|  | Л1 п.492 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна транспортировать отходы производства на открытых ленточных конвейерах? | Э И П С |
|  | Л1 п.492 | Допускается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна устройство выбоя отходов производства в тару в пожароопасных помещениях категории В по пожарной опасности? | Э И П С |
|  | Л1 п.495 | Допускается ли в производственных помещениях категории Б на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна складировать мешки с сырьем или готовой продукцией, пустые мешки или другие горючие материалы, если это не связано с необходимостью ведения технологического процесса? | Э И С Р |
|  | Л1 п.495 | Разрешается ли хранение на территории эксплуатирующей организации зерновых отходов, лузги и пыли открытым способом? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.500 | Кто утверждает графики уборки пыли в производственных помещениях организации, осуществляющей хранение и переработку зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.500 | Что из указанного ниже указывается в графиках уборки пыли в производственных помещениях организации, осуществляющей хранение и переработку зерна? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.501 | Разрешается ли удаление горючей пыли с поверхности с помощью сжатого воздуха на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С |
|  | Л1 п.501 | Разрешается ли на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна использовать горючие жидкости при уборке производственных помещений? | Э И С |
|  | Л1 п.502 | В каких помещениях взрывопожароопасных производственных зданий разрешается курение на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П Н С Р |
|  | Л1 п.504 | Что из указанного ниже должно быть выполнено на потенциально опасном объекте до начала приемки зерна? | Э И С |
|  | Л1 п.505 | Как оформляется готовность организации (объектов) к работе по приемке и размещению свежеубранного (нового урожая) зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.507 | Свежеубранное зерно, до направления на хранение, подвергается предварительной очистке от сорной и зерновой примесей. Для какого зерна предусматривают первоочередную очистку при приемке? | Э И П С |
|  | Л1 п.508 | Свежеубранное влажное и сырое зерно до сушки размещается в зернохранилищах или на площадках, оборудованных средствами ... | Э И П С |
|  | Л1 п.510 | При какой засоренности просушенное зерно перед закладкой на хранение пропускается через воздушно-ситовые машины? | Э И П С |
|  | Л1 п.512 | Разрешается ли на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна совместно складировать в одном и том же силосе, бункере различные продукты? | Э И П С |
|  | Л1 п.513 | Что из указанного ниже необходимо контролировать для исключения причин, приводящих к самовозгоранию, а также для своевременного обнаружения очагов самосогревания зерна с момента поступления зерна на объект и в течение всего периода его хранения? | Э И С |
|  | Л1 п.517 | До какой температуры необходимо охлаждать сырье на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна в случае повышения температуры хранящегося сырья, свидетельствующем о возможности развития самосогревания? | Э И С |
|  | Л1 п.518 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к обращению с хранящимся зерном при выявлении его самосогревания? | Э И С |
|  | Л1 п.519 | Ситуация считается аварийной, производственные процессы останавливаются, при температуре очага самосогревания хранящегося зерна более ... | Э И С |
|  | Л1 п.520 | По каким признакам определяется очаг самосогревания (самовозгорания) зерна в силосах, бункерах? | Э И С |
|  | Л1 п.521 | Что относится к основным операциям, направленным на предупреждение взрыва и тушение при выгрузке продукта хранения в случае возникновения очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах? | Э И П С |
|  | Л1 п.521 | С какой целью при возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах производится герметизация силоса, бункера с горящим продуктом хранения? | Э И П С |
|  | Л1 п.521 | Что используется для флегматизации горючей пылевоздушной смеси в свободных объемах аварийного и смежных с ним силосов, бункеров при возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах? | Э И П С |
|  | Л1 п.522 | Разрешается ли использовать воду и пар в качестве средств тушения очага горения в силосах и бункерах на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И П С |
|  | Л1 п.523 | Работы по ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах, проводятся только после ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.524 | Какое требование в отношении использования работниками средств индивидуальной защиты должно выполняться при ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах, в период проведения операций по флегматизации свободных объемов силосов, бункеров и выгрузке продукта? | Э И С Р |
|  | Л1 п.524 | Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны использовать работники, участвующие в работах по флегматизации свободных объемов силосов, бункеров и выгрузке продукта, при ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновением очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах? | Э И С Р |
|  | Л1 п.524 | По окончании работ по ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновением очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах проводится ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.528 | В какой последовательности производится выгрузка продукта из силосов и бункеров в процессе ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновением очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах? | Э И С |
|  | Л1 п.529 | В процессе ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах, производится выгрузка продукта из аварийного бункера, силоса. С каким расходом необходимо подавать инертные газы в бункер, силос во время выгрузки? | Э И П С |
|  | Л1 п.530 | В процессе ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах, производится выгрузка продукта из аварийного бункера, силоса. Для предотвращения доступа воздуха в случае обрушения выгружаемого продукта в процессе выгрузки необходимо подавать в технологические люки конусной части силосов, бункеров инертные газы. Как поступать при отсутствии технологических люков в конусной части? | Э И С |
|  | Л1 п.531 | До какого момента запрещается прерывать процесс флегматизации аварийного и смежных с ним силосов, бункеров в процессе ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах? | Э И С Р |
|  | Л1 п.532 | Перед началом выгрузки горящего зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья из силоса, бункера весь свободный объем надсводного пространства аварийного и смежных с ним силосов, бункеров заполняется ... | Э И П С |
|  | Л1 п.533 | В процессе ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах, производится выгрузка продукта из аварийного бункера, силоса. Разрешается ли прерывать выгрузку продукта и оставлять частично разгруженные силосы, бункеры? | Э И С Р |
|  | Л1 п.534 | Разрешается ли тушить возгорание зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах компактной направленной струей воды? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.535 | Почему в подсилосном этаже горящее зерно, продукты его переработки и комбикормовое сырье тушат распыленной водой, а не направленной компактной струей? | Э И П С |
|  | Л1 п.537 | В процессе ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах, производится выгрузка продукта из аварийного бункера, силоса. В период выгрузки и транспортирования продукта в безопасную зону необходимо периодически ... | Э И П С |
|  | Л1 п.539 | Ввод в эксплуатацию аварийного участка производства после ликвидации аварийной ситуации, связанной с возникновении очагов самосогревания зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья в силосах и бункерах осуществляется после проведения восстановительных работ на основании ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.543 | Разрешается ли в организации по хранению и переработке зерна загружать в бункеры и силосы на хранение продукт из завалов и россыпей, образовавшихся у места аварии, связанной с его загоранием? | Э И С Р |
|  | Л1 п.544 | На что в первую очередь должны быть направлены действия должностных лиц при возникновении аварийной ситуации на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.546 | При обнаружении загорания комбикормового сырья, готовой продукции, отходов производства, зерна, производственной пыли в бункерах и силосах следует немедленно ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.547 | Какие требования предъявляются к компетентности работникам потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна в части их действий в аварийных ситуациях? | Э И С Р |
|  | Л1 п.549 | Какие работы, не связанные с подготовкой и проведением мероприятий по локализации аварийной ситуации и ликвидации последствий аварии, разрешается проводить на аварийных потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И С Р |
|  | Л1 п.551 | Ремонтные работы в помещениях действующих производств по хранению и переработке зерна проводятся с разрешения ... | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.554 | Что из указанного ниже должно быть сделано в помещении распределительного пункта и на пункте диспетчерского управления, а также у пускового устройства техническим устройством с момента начала и до окончания ремонта технического устройства на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.558 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна при установке технических устройств на междуэтажных перекрытиях или галереях последние должны быть проверены на нагрузку от массы, устанавливаемых технических устройств, с находящейся в них продукцией, с учетом ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.558 | На потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна фундаментные болты вновь устанавливаемых быстроходных машин, а также всех машин и узлов технических устройств, подвешиваемых к перекрытиям, должны быть ... | Э И П Н С |
|  | Л1 п.560 | При производстве монтажных и демонтажных работ, в условиях действующего производства по хранению и переработке зерна, эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть ... | Э И Н С |
|  | Л1 п.562 | При каком условии на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна производится опробование технических устройств под нагрузкой после их монтажа и ремонта? | Э И Н С |
|  | Л1 п.563 | Что из указанного ниже необходимо проверить на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна перед пуском вновь установленных технических устройств, а также технических устройств после ремонта? | Э И Н С |
|  | Л1 п.565 | При приемке в эксплуатацию потенциально опасных объектов по хранению и переработке зерна (ПОО), технических устройств, ремонт которых закончен, необходимо проверять ... | Э И С |
|  | Л1 п.566 | Отремонтированные технические устройства допускаются к эксплуатации на потенциально опасном объекте по хранению и переработке зерна при наличии в акте, разрешающем пуск технических устройств после ремонта, ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.570 | Капитальный ремонт технических устройств элеваторов, складов силосного типа, металлических зернохранилищ проводится до ... | Э И С Р |
|  | Л1 п.572 | Какой вид ремонта является основным на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И П С Р |
|  | Л1 п.575 | Как необходимо отделять реконструируемый участок от действующих цехов, складов и других производственных помещений на потенциально опасных объектах по хранению и переработке зерна? | Э И Н С |
|  | Л1 п.576 | Перед началом работ по реконструкции и техническому переоснащению, на территории потенциально опасного объекта по хранению и переработке зерна заказчик и генеральный подрядчик, с участием субподрядных организаций, оформляют ... | Э И Н С Р |
|  | Л1 п.578 | Допускаются ли отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна"? | Э И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Что понимается под термином "Авария" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Что понимается под термином "Инцидент" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Опасный производственный объект - это ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Потенциально опасный объект - это ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Промышленная безопасность - это ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Экспертиза промышленной безопасности - это ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 2 | Действие Закона "О промышленной безопасности" не распространяется на отношения, связанные с осуществлением деятельности в области промышленной безопасности физическими лицами, за исключением ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 3 | Кто является субъектом промышленной безопасности, осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности, в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 3 | Что относится к объектам отношений в области промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 4 | На сколько типов опасности подразделяются опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам высокой опасности? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 4 | Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них подразделяются три типа. Какие объекты относятся к опасным производственным объектам III типа опасности? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 5 | Чем руководствоваться в случае, когда международным договором Республики Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 9 | Какой орган осуществляет регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре? | И С Р |
|  | Л2 Статья 19 | Выполнение отдельных видов работ (оказание отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, для осуществления которой не требуется получения специального разрешения (лицензии) на деятельность в области промышленной безопасности, производится на основании ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 19 | Какой государственный орган выдает разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности (кроме отдельных видов (услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, а также, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза)? | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Что из указанного ниже является целью идентификации опасных производственных объектов? | И П С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Когда проводится идентификация опасного производственного объекта, за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | И С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Кем в общем случае проводится идентификация опасного производственного объекта? | И С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Какой документ оформляется по результатам проведения идентификации опасного производственного объекта? | И С Р |
|  | Л2 Статья 22 | Когда проводится регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | И С Р |
|  | Л2 Статья 22 | При изменении сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности обязан обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов. Какой срок со дня изменения регистрационных сведений отводится субъекту промышленной безопасности на обращение в регистрирующий орган? | И С Р |
|  | Л2 Статья 24 | Потенциально опасные объекты подлежат регистрации в порядке и случаях, установленных ... | И С Р |
|  | Л2 Статья 24 | Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат испытаниям для оценки уровня безопасности и надежности конструкции в случаях, предусмотренных ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 24 | Потенциально опасные объекты, технические устройства в целях обеспечения их безопасной эксплуатации должны быть укомплектованы изготовителем документами, предусмотренными ... | И П Н С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Что из указанного ниже входит в обязанности субъекта промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Какие из указанных ниже мер обязан принимать субъект промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Что из указанного ниже обязан обеспечивать субъект промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Входит ли в обязанность субъекта промышленной безопасности обучать своих работников действиям в случае аварии или инцидента? | И Н С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять работники субъекта промышленной безопасности, допускаемые к работе, выполнению работ (оказанию услуг) на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И Н С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Насколько быстро работники субъекта промышленной безопасности обязаны ставить в известность своего непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения или о возникновении аварии и (или) инцидента? | И Н С Р |
|  | Л2 Статья 27 | Что относится к объектам экспертизы промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 27 | Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 28 | На какие эксплуатируемые им объекты субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 28 | Какой уровень конфиденциальности (категория доступа, степень секретности) имеют сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности разрабатываются на основании ... | И С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется служба промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности при отсутствии у нанимателя служба промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л2 Статья 30 | Что из указанного ниже относится к полномочиям работников службы промышленной безопасности (инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности)? | И С Р |
|  | Л2 Статья 30 | Какой характер носят предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности, выдаваемые должностным лицам субъекта промышленной безопасности работниками службы промышленной безопасности (инженером по промышленной безопасности, ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности)? | И С Р |
|  | Л2 Статья 31 | Какой документ выдается рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением работ на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасности? | И Н С Р |
|  | Л2 Статья 33 | Что из указанного ниже должна содержать информация, направляемая в Госпромнадзор и иные республиканские органы государственного управления и государственные организации, в случае возникновения аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | И С Р |
|  | Л2 Статья 34 | В каких случаях при возникновении аварий или инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах необходимо проводить техническое расследование их причин? | И С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | И С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | И С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Какое требование предъявляется к участию представителя Госпромнадзора в составе комиссии по техническому расследованию причин инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах? | И С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах? | И С Р |
|  | Л2 Статья 35 | Какой документ составляется по результатам проведения технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте (потенциально опасном объекте)? | И С Р |
|  | Л2 Статья 35 | Кто из членов комиссии подписывает акт технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте и потенциально опасном объекте? | И С Р |
|  | Л2 Статья 37 | Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной безопасности в ... | И С Р |
|  | Л9 п.3 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности в области промышленной безопасности. Допускается ли осуществлять на основании данной лицензии этот вид деятельности в обособленном подразделении юридического лица? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.28 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, в которой указаны сведения об обособленных подразделениях юридического лица, в которых разрешается осуществлять данный вид деятельности. Что должно иметься в таких обособленных подразделениях для подтверждения законности осуществления лицензируемого вида деятельности? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.50 | Как поступить организации с бланком лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности после прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении лицензии на новом бланке? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.53 | Допускается ли лицензиату передавать другому лицу права на осуществление лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.66 | В случаях, предусмотренных законодательством, возникает необходимость внесения изменений в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности. В течение какого максимального срока с момента возникновения таких обстоятельств лицензиат обязан обратиться в лицензирующий орган с заявлением о внесении изменений в лицензию? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения наименования лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения местонахождения лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.79 | В случае выявления контролирующим или лицензирующим органом нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, этот орган выносит лицензиату в установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений. Требуется ли информировать лицензирующий или контролирующий орган об устранении нарушений? Если требуется, то в какой форме? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.138 | Какие требования предъявляются к численности штата работников у соискателя лицензии в области промышленной безопасности при условии, что данные работники имеют соответствующую квалификацию, а также прошли соответствующую подготовку и проверку знаний? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.138 | Сколько лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, должно быть назначено у соискателя лицензии в области промышленной безопасности? | И П Н С Р |
|  | Л9 п.139 | Как часто необходимо проходить в Госпромнадзоре экспертизу соответствия лицензионным требованиям и условиям организации, осуществляющей лицензируемую деятельность в области промышленной безопасности, указанную в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4 пункта 6 приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности (проектирование, монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных объектов, технических устройств; проектирование, монтаж объектов, магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и газопотребления; проектирование (разработка технологического раздела) котельных)? | И П Н С Р |
|  | Л32 пункт 3 | По какому адресу регистрируются опасные производственные объекты, за исключением объектов иностранных и международных юридических лиц? | И С Р |
|  | Л33 пункт 8 | Как у владельца потенциально опасного объекта подтверждается факт регистрации такого объекта в регистрирующем органе? | И С Р |
|  | Л33 пункт 9 | "Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов" установлены случаи, в которых требуется внести изменения в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов. Сколько времени в таких случаях отводится владельцу потенциально опасного объекта на обращение в регистрирующий орган? | И С Р |
|  | Л33 пункт 9 | Укажите случаи, в которых владелец потенциально опасного объекта обязан обратиться в регистрирующий орган за внесением изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов: | И С Р |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов, при назначении их на должность (возложении соответствующих обязанностей)? | И П Н С Р |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, включаемых в состав комиссии субъекта промышленной безопасности (его структурного подразделения, в том числе обособленного) для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? | И П Н С Р |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов при переводе на другое место работы или назначении на должность, на которой требуются дополнительные знания в области промышленной безопасности, а также при переводе из одного субъекта промышленной безопасности в другой, если при этом меняется характер выполняемых обязанностей? | И П Н С Р |
|  | Л52 п.7 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих, допускаемых к выполнению работ или самостоятельной работе на конкретном объекте субъекта промышленной безопасности, и при переводе на работу к другому субъекту промышленной безопасности? | И Н С Р |
|  | Л52 п.8 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей, осуществляющих подготовку работников субъекта промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л52 п.9 | Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей и работников субъекта промышленной безопасности, за исключением рабочих? | И С Р |
|  | Л52 п.10 | Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих субъекта промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л52 п.11 | Внеочередная проверка знаний вопросам промышленной безопасности проводится у руководителей и специалистов при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, - не позднее ... | И П Н С Р |
|  | Л52 п.11, п.12, п.13 | Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, специалистов, рабочих и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по профессии, по преподаванию) более ... | И П Н С Р |
|  | Л52 п.11, п.13 | Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, специалистов и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по преподаванию) более года не позднее ... | И П Н С Р |
|  | Л52 п.13 | Когда проводится внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной безопасности, которые они преподают? | И С Р |
|  | Л52 п.14 | Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, не прошедших проверку знаний в установленный срок вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, осуществляется в течение ... | И П Н С Р |
|  | Л52 п.27 | Какое количество правильных ответов при тестировании является основанием для признания результатов проверки знаний положительными при проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? | И П Н С Р |
|  | Л53 п.5 | При каком обязательном условии члены комиссии субъекта промышленной безопасности для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности имеют право участвовать в ее работе? | И П Н С Р |
|  | Л53 п.15 | При каком составе присутствующих членов комиссии, осуществляющей проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, комиссия правомочна принимать решение при проведении проверки знаний без использования компьютерной техники? | И П Н С Р |
|  | Л54 п.3 | К какому типу опасного производственного объекта относится объект при одновременном наличии на объекте признаков опасности, характерных как для первого, второго или третьего типа опасных производственных объектов? | И П С Р |
|  | Л54 п.10 | В каких случаях проводится повторная идентификация опасных производственных объектов? | И С Р |
|  | Л55 п.6 | Каким способом при пересмотре декларации промышленной безопасности осуществляется внесение в нее изменений и (или) дополнений? | И С Р |
|  | Л55 п.6 | В каком из указанных ниже случаев при пересмотре декларации промышленной безопасности не требуется разработка новой декларации? | И С Р |
|  | Л56 п.7 | По итогам проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте специальная комиссия составляет акт технического расследования причин аварии в срок не позднее ... | И С Р |
|  | Л56 п.7 | Кем может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И С Р |
|  | Л56 п.7 | Сколько раз и на какое количество рабочих дней максимально может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И С Р |
|  | Л56 п.7 | Какое время не включается в срок технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | И С Р |
|  | Л56 п.8 | Что должно быть выполнено в случае отказа члена специальной комиссии от подписания акта технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И С Р |
|  | Л56 п.10, п.17 | Сколько рабочих дней после подписания акта технического расследования причин аварии и инцидента отводится субъекту промышленной безопасности, на объекте которого произошла авария (инцидент), на рассылку акта и материалов расследования по инстанциям, указанным в статье 37 Закона о промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л56 п.14 | По итогам проведения технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте комиссия составляет акт технического расследования причин инцидента в срок не позднее ... | И С Р |
|  | Л56 п.14 | Какое время не включается в срок технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | И С Р |
|  | Л56 п.14 | Что должно быть выполнено в случае отказа члена комиссии от подписания акта технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И С Р |
|  | Л57 п.2 | Дайте определение термину "производственный контроль" в соответствии с Примерным положением o6 организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности: | И С Р |
|  | Л57 п.3 | Что является целью производственного контроля в области промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л57 п.4 | Что относится к задачам производственного контроля в области промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л57 п.4 | К основным задачам производственного контроля в области промышленной безопасности относится контроль за ... | И С Р |
|  | Л57 п.5 | Что включает в себя производственный контроль в области промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов, произошедших в субъекте промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах субъекта промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности подготовку субъекта промышленной безопасности к проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов? | И С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности доведение до сведения работников опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов информации об изменении законодательства в области промышленной безопасности? | И С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности организацию проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у работников субъекта промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов? | И С Р |
|  | Л57 п.7 | Что из указанного ниже должно включать Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля? | И С Р |
|  | Л58 п.9 | В случае возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в свидетельство на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, субъект промышленной безопасности либо его представитель должен обратиться в соответствующий орган выдачи разрешений (свидетельств). Какой срок отводится на это обращение? | И П Н С Р |
|  | Л58 п.9 | Когда субъект промышленной безопасности либо его представитель обязан обратиться в соответствующий орган для продления срока действия разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности? | И П Н С Р |
|  | Л61 п.7 | Лица, замещающие временно отсутствующих работников, дополнительно проходят... | И П Н С Р |
|  | Л61 п.46 | Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с командированными работниками? | И П Н С Р |
|  | Л63 п.4 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов? | И С Р |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении указанных ниже потенциально опасных объектов: - изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран Евразийского экономического союза; - произведенных или ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов; - бывших в эксплуатации и ввезенных на территорию Республики Беларусь для дальнейшего использования? | И П Н С Р |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности потенциально опасных объектов в случае проведения работ по изменению конструкции, замене материалов несущих элементов либо восстановительного ремонта в результате аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И С Р |
|  | Л63 п.5.2 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении технических устройств? | И П Н С Р |
|  | Л63 п.14 | Могут ли организации, имеющие разрешение на право проведения экспертизы промышленной безопасности, проводить экспертизу и выдавать заключение в отношении объектов экспертизы, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании? | И С Р |
|  | Л59 п.3 | Какое время с момента возникновения аварии или инцидента отводится субъекту промышленной безопасности для направления соответствующей информации в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | И С Р |
|  | Л59 п.4 | Каким способом субъект промышленной безопасности направляет оперативное сообщение об аварии или инциденте в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | И С Р |
|  | Л64 статья 3 | Допускаются ли к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза машины и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, не прошедшие процедуры подтверждения соответствия, установленные указанным регламентом? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 4 п.7 | В соответствии ТР ТС 010/2011 при разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно разрабатываться обоснование их безопасности. Где должен храниться оригинал обоснования безопасности? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 5 п.7 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь предупреждающие надписи или знаки о видах опасности. Какие из указанных ниже требований предъявляются к этим знакам и надписям? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 5 п.8 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись. Какие сведения должна содержать идентификационную надпись, если ее технически возможно нанести на машину (оборудование)? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 5 п.9 | В общем случае машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись с указанием изготовителя, наименования и (или) обозначения машины (оборудования), даты изготовления. Какое требование должно быть выполнено, если вышеуказанные сведения невозможно нанести на машину и (или) оборудование? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 5 п.11 | На каком языке должно выполняться руководство (инструкция) по эксплуатации машин и оборудовании, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 5 п.11 | В каком случае для машин и оборудования, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, допускается выполнять руководство (инструкцию) по эксплуатации только на электронном носителе? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 5 п.15 | В соответствии ТР ТС 010/2011 изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с ... | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 7 | В какой форме проводится оценка соответствия машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 8 п.2 | В какой форме осуществляется подтверждение соответствия машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 8 п.2 | Какой документ подтверждает соответствие машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 8 п.8 | Где должны быть указаны сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия машины (оборудования) требованиям ТР ТС 010/2011? | И П Н С Р |
|  | Л64 статья 9 | В каких случаях применяется декларирование соответствия по схеме 5д в соответствии с ТР ТС 010/2011? | И П |
|  | Л64 статья 12 п.2 | Когда осуществляется маркировка машин и (или) оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | И П |
|  | Л64 статья 12 п.3 | Каким способом на машины и оборудование наносится единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | И П Н С |
|  | Л64 статья 12 п.3, п.4 | Какие требования предъявляются к месту нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | И П Н С |