Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин

(утв. пост. МЧС РБ от 09.02.2018 г. № 3)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р- члены экзаменационных комиссий

И - инспектора, преподаватели

П - специалисты организаций, осуществляющих проектирование, изготовление

М - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу наладке, ремонту

О - лица, ответственные за безопасную эксплуатацию и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию

|  | Л1 п. 4 | С какой периодичностью производится прием в эксплуатацию самоходных и передвижных буровых установок с оформлением акта? | Р И |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п. 4 | Кем производится прием в эксплуатацию самоходных и передвижных буровых установок с оформлением акта? | Р И О |
|  | Л1 п. 7 | Когда рабочее место подлежит обязательному осмотру машинистом буровой установки с записью результатов осмотра в буровом журнале? | Р О |
|  | Л1 п. 8 | Допускается ли посторонним лицам находиться на объектах буровых работ? | Р И О |
|  | Л1 п. 9 | Допускается ли осуществление спускоподъемных операций при бурении, скважин при неполном составе бригады (вахты)? | Р И О |
|  | Л1 п. 10 | Кем утверждается перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, у субъекта промышленной безопасности, осуществляющего бурение скважин? | М О |
|  | Л1 п. 13 | Допускается ли внесение изменений в конструкцию бурового оборудования, без согласования с организацией-разработчиком и организацией-изготовителем? | И П М |
|  | Л1 п. 15 | Что должны сделать в первую очередь субъекты промышленной безопасности при обнаружении в процессе эксплуатации, монтажа, несоответствий бурового оборудования обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, недостатков в конструкции или изготовлении? | Р М О |
|  | Л1 п. 16 | Узлы, детали, приспособления и элементы бурового оборудования, которые могут быть источником опасности для работников, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны ... | И П М О |
|  | Л1 п. 17 | На механических частях бурового оборудования, механизмов, аппаратуры, установок (электроустановок) с электрическим приводом, которые могут оказаться под напряжением, должны быть конструктивно предусмотренные элементы для ... | Р И М О |
|  | Л1 п. 17 | Что должно размещаться на буровом оборудовании над конструктивными элементами для присоединения бурового оборудования к защитному заземлению? | И П М О |
|  | Л1 п. 18 | Крепежные детали и элементы соединения бурового оборудования, установок, механизмов, аппаратуры должны быть предохранены от ... | П М О |
|  | Л1 п. 20 | Контрольно-измерительные приборы, индикаторы веса, манометры, установленные на буровом оборудовании, должны иметь ... | Р И П О |
|  | Л1 п. 20 | Манометр для бурового оборудования должен выбираться с такой шкалой, чтобы ... | Р П М О |
|  | Л1 п. 20 | Что указывает красная черта на шкале манометра бурового оборудования? | М О |
|  | Л1 п. 20 | Каким способом у манометра бурового оборудования допускается указать измеряемое им максимальное рабочее давление, если невозможно нанести красную черту на шкалу манометра? | И М О |
|  | Л1 п. 22 | Буровые установки, отработавшие моторесурс (нормы амортизационных отчислений), могут быть допущены к работе только после ... | Р М |
|  | Л1 п. 22 | Для допуска к работе буровой установки, отработавшие моторесурс (нормы амортизационных отчислений), руководителем субъекта промышленной безопасности назначена комиссия. Что должна обязательно указать комиссия в заключении о пригодности к дальнейшей эксплуатации буровой установки? | Р О |
|  | Л1 п. 24 | Что необходимо сделать работнику перед пуском в работу бурового оборудования? | М О |
|  | Л1 п. 25 | С какой периодичностью должны осматриваться все электрические машины (аппараты, трансформаторы) бурового оборудования с записью в журнале осмотра? | О |
|  | Л1 п. 25 | Где должны фиксироваться результаты ежемесячного осмотра электрических машин (аппаратов, трансформаторов) бурового оборудования? | Р О |
|  | Л1 п. 26 | Что необходимо сделать работнику при осмотре и текущем ремонте бурового оборудования? | М О |
|  | Л1 п. 27 | Допускается ли эксплуатировать неисправное буровое оборудование? | Р И М О |
|  | Л1 п. 27 | Допускается ли эксплуатировать буровое оборудование при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении), превышающих допустимые по паспорту? | Р И П М О |
|  | Л1 п. 27 | Допускается ли оставлять без присмотра работающее буровое оборудование, требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающих их работников? | М О |
|  | Л1 п. 27 | Допускается ли производить буровые работы при отсутствии или неисправности защитных ограждений? | И П О |
|  | Л1 п. 28 | Допускается ли во время работы бурового оборудования и механизмов, подниматься на работающие устройства или выполнять какие-либо работы, находясь на них? | М О |
|  | Л1 п. 28 | Что из указанного ниже допускается во время работы бурового оборудования и механизмов? | Р М О |
|  | Л1 п. 28 | Допускается ли во время работы бурового оборудования и механизмов тормозить движущиеся и вращающиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять ременные, клиноременные, цепные и другие передачи, направлять канаты или кабели на барабане лебедки, роликах руками либо при помощи ломов, ваг? | М О |
|  | Л1 п. 28 | Допускается ли во время работы бурового оборудования и механизмов, оставлять на защитных и иных ограждениях какие-либо предметы? | И М О |
|  | Л1 п. 28 | Что из указанного ниже допускается во время работы бурового оборудования и механизмов? | Р М О |
|  | Л1 п. 29 | В талевой системе бурового оборудования должны применяться канаты, разрешенные ... | П М О |
|  | Л1 п. 29 | Что из указанного ниже должен выполнить буровой мастер после оснастки талевой системы? | Р О |
|  | Л1 п. 30 | Сколько витков каната должно оставаться на барабане лебедки, при спускоподъемных операциях на буровой установке? | П М О |
|  | Л1 п. 30 | Кем должны быть осмотрены канаты буровой установки перед началом смены? | Р О |
|  | Л1 п. 31 | Допускается ли касание элементов вышки (мачты) неподвижным концом талевого каната? | Р П М О |
|  | Л1 п. 32 | Как на буровой установке должно производиться соединение каната с подъемным инструментом? | И П М О |
|  | Л1 п. 34 | Допускается ли применять канат для спускоподъемных операций на буровой установке, если оборвана одна прядь каната? | П М О |
|  | Л1 п. 34 | При каком минимальном числе оборванных проволок на длине шага свивки каната диаметром до 20 мм, не допускается применять канат для спускоподъемных операций? | М О |
|  | Л1 п. 34 | При каком минимальном числе оборванных проволок на длине шага свивки каната диаметром свыше 20 мм, не допускается применять канат для спускоподъемных операций? | М О |
|  | Л1 п. 34 | В каком случае не допускается применять канат для спускоподъемных операций? | Р П М О |
|  | Л1 п. 35 | Из чего должен быть изготовлен патрубок для удлинения трубных ключей? | И М О |
|  | Л1 п. 37 | При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан бурового насоса? | М О |
|  | Л1 п. 38 | Допускается ли при опрессовках обвязки буровых насосов находиться в месте испытаний лицам, не имеющим отношения к выполняемой работе? | Р М О |
|  | Л1 п. 39 | Допускается ли производить демонтаж приспособлений для опрессовки обвязки буровых насосов до снятия давления в системе? | М О |
|  | Л1 п. 41 | Допускается ли работать на буровом оборудовании без приспособления, предупреждающего закручивание нагнетательного шланга вокруг ведущей трубы и падение его? | Р И М О |
|  | Л1 п. 41 | Допускается ли пускать в ход буровые насосы после длительной остановки зимой без проверки проходимости нагнетательного трубопровода и сливной линии? | И М О |
|  | Л1 п. 41 | Допускается ли продавливать с помощью бурового насоса пробки, образовавшиеся в трубопроводах? | Р И О |
|  | Л1 п. 41 | Допускается ли производить ремонт трубопроводов, шлангов, сальника во время подачи по ним промывочной жидкости? | М О |
|  | Л1 п. 41 | Допускается ли соединять шланги с буровым насосом, сальником и между собой с помощью проволоки, штырей, скоб? | Р И П М О |
|  | Л1 п. 41 | Допускается ли при бурении производить замер вращающейся ведущей трубы? | Р М О |
|  | Л1 п. 42 | Сооружение буровой установки, размещение бурового оборудования, привышечных сооружений, прокладка сетей энергоснабжения, топливопроводов должны осуществляться по схемам, утвержденным ... | Р И П М О |
|  | Л1 п. 45 | Допускается ли нахождение на буровой площадке работников без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты? | Р М О |
|  | Л1 п. 46 | При каком условии могут быть начаты работы по бурению скважин? | Р И М О |
|  | Л1 п. 47 | С какой периодичностью, в процессе эксплуатации, самоходная (передвижная) буровая установка должна осматриваться буровым мастером с записью в журнал проверки бурового оборудования и средств защиты? | Р О |
|  | Л1 п. 49 | Каким должно быть расстояние от буровой установки до жилых и производственных зданий и сооружений, охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций линий электропередач? | И М О |
|  | Л1 п. 49 | Каким должно быть расстояние от буровой установки до магистральных нефте- и газопроводов? | Р М О |
|  | Л1 п. 51 | В каких случаях не допускаются строительно-монтажные работы на высоте по монтажу буровой установки? | Р М О |
|  | Л1 п. 53 | Каким требованиям должен отвечать пол здания буровой установки? | П М О |
|  | Л1 п. 54 | Как крепятся нижние концы растяжек буровых вышек к якорям? | И П М О |
|  | Л1 п. 54 | Допускается ли крепление двух растяжек к одному якорю, при креплении буровой вышки? | П М О |
|  | Л1 п. 54 | Допускается ли установка растяжек из сращенного каната, при креплении буровой вышки? | П М О |
|  | Л1 п. 59 | Что должно быть устроено у передвижных буровых установок со стороны рабочего (основного) выхода? | Р П М О |
|  | Л1 п. 59 | Какое требование должно быть выполнено, если приемный мост буровой установки находится на высоте 0,7 м и выше? | П М О |
|  | Л1 п. 59 | Допускается ли оборудовать трапами основной выход из буровой установки, смонтированной на автомобиле? | П М О |
|  | Л1 п. 60 | Какое требование предъявляется к маршевым лестницам буровых вышек? | Р П О |
|  | Л1 п. 60 | Какой угол подъема должны иметь маршевые лестницы буровых вышек? | П О |
|  | Л1 п. 67 | Допускается ли применение предохранительных клапанов незаводского изготовления, в буровых насосах? | Р П М О |
|  | Л1 п. 70 | Какой запас прочности должны иметь подъемные механизмы, приспособления, канаты собранных на земле буровых вышек? | Р П М О |
|  | Л1 п. 70 | Кто должен до начала подъема, проверить исправность подъемных механизмов, приспособлений, канатов буровой установки? | Р И О |
|  | Л1 п. 71 | В чем должен убедиться буровой мастер, перед подъемом собранной на земле вышки (мачты)? | Р М О |
|  | Л1 п. 72 | На каком расстоянии от собранной буровой вышки, должны находиться подъемные механизмы, при подъеме и спуске вышки? | П М О |
|  | Л1 п. 72 | Допускается ли производить подъем и спуск буровых вышек и мачт с помощью автомобиля? | П М О |
|  | Л1 п. 80 | Где допускается находиться при подъеме и опускании мачты буровой установки? | Р И М О |
|  | Л1 п. 80 | Кому допускается находиться у ротора или вращателя бурового станка, при подъеме и опускании мачты буровой установки? | Р О |
|  | Л1 п. 80 | Допускается ли оставлять приподнятые мачты буровых вышек на весу, удерживать их в наклонном положении при помощи подпорок? | Р М О |
|  | Л1 п. 80 | Допускается ли удерживать нижние концы мачты и растяжки мачт непосредственно руками или рычагами при подъеме и опускании мачты буровой установки? | Р М О |
|  | Л1 п. 84 | Какую ширину рабочих проходов для обслуживания оборудования на стационарных буровых установках необходимо обеспечивать при установке оборудования и механизмов? | Р П М |
|  | Л1 п. 84 | Какую ширину рабочих проходов для обслуживания оборудования на передвижных и самоходных буровых установках, необходимо обеспечивать при установке оборудования и механизмов? | Р П М |
|  | Л1 п. 85 | Какое требование предъявляется к каткам для перемещения бурового оборудования? | П М |
|  | Л1 п. 85 | Допускается ли подкладывать катки под буровое оборудование до прекращения его перемещения? | Р М О |
|  | Л1 п. 87 | Передвижение самоходных и передвижных буровых установок должно осуществляться под руководством и в присутствии ... | Р И О |
|  | Л1 п. 89 | Что необходимо провести с работниками, занятыми передвижением вышек и буровых установок, до начала работ? | Р И О |
|  | Л1 п. 92 | Каким должно быть расстояние от передвигаемой в вертикальном положении буровой вышки до тракторов? | Р О |
|  | Л1 п. 92 | Допускается ли уменьшать расстояние от передвигаемой в вертикальном положении вышки до тракторов, менее высоты вышки плюс 10 м? | П М О |
|  | Л1 п. 93 | При какой высоте вышек в вертикальном положении, их перемещение, независимо от рельефа местности должно производиться с помощью поддерживающих оттяжек? | П М О |
|  | Л1 п. 94 | В каком случае, из указанных в вариантах ответа, допускается передвижение вышек в вертикальном положении? | П О |
|  | Л1 п. 94 | При каком ветре, не допускается передвижение буровых блоков, на которых нет вышек или мачт, в вертикальном положении? | Р П О |
|  | Л1 п. 94 | При каком ветре, не допускается передвижение буровых блоков, на которых нет вышек или мачт, в вертикальном положении, по резко пересеченной местности? | П О |
|  | Л1 п. 97 | Допускается ли передвигать самоходную буровую установку с мачтой, опущенной на опоры, но не укрепленной хомутами, а также с незакрепленной рабочей штангой трубой)? | П О |
|  | Л1 п. 97 | Допускается ли перевозить на буровой платформе грузы, не входящие в комплект установки? | Р И П О |
|  | Л1 п. 98 | Допускается ли оставлять свечи не заведенными за палец вышки (мачты) при механическом колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 98 | С какой скоростью движения элеватора, допускается поднимать бурильные, колонковые и обсадные трубы с приемного моста и спускать их на него при механическом колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 99 | Что необходимо сделать при механическом колонковом бурении горизонтальных скважин в отношении ограждения ведущей трубы? | П М О |
|  | Л1 п. 101 | Какая разница допускается в длине свечей бурильных труб при колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 101 | На какую длину должны выступать над уровнем пола рабочей площадки (полатей) свечи минимальной длины при механическом колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 101 | На какую длину должны выступать над уровнем пола рабочей площадки (полатей) свечи максимальной длины при механическом колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 105 | Какое требование необходимо соблюдать при монтаже и демонтаже породоразрушающего инструмента и извлечении керна из подвешенной колонковой трубы при механическом колонковом бурении? | М О |
|  | Л1 п. 105 | Каким должно быть расстояние от нижнего конца трубы до пола, при монтаже и демонтаже породоразрушающего инструмента и извлечении керна из подвешенной колонковой трубы при механическом колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 106 | Допускается ли при механическом колонковом бурении подвешивать элеватор только к вертлюгу-амортизатору? | П М О |
|  | Л1 п. 106 | Какую высоту должны иметь металлические борта по периметру подсвечников, при использовании полуавтоматических элеваторов при механическом колонковом бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 106 | На каком расстоянии от подсвечника необходимо находиться машинисту, при подъеме полуавтоматического элеватора вверх по свече при механическом колонковом бурении? | Р О |
|  | Л1 п. 107 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при извлечении керна из колонковой трубы, поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии? | Р И О |
|  | Л1 п. 107 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при извлечении керна из колонковой трубы, определять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе? | Р И О |
|  | Л1 п. 107 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при извлечении керна из колонковой трубы, извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебедкой, нагреванием колонковой трубы? | Р П О |
|  | Л1 п. 108 | Допускается ли в процессе спускоподъемных операций при механическом колонковом бурении производить закрепление наголовников во время спуска элеватора? | П М О |
|  | Л1 п. 108 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при случайных остановках бурового снаряда в скважине поправлять, снимать и надевать элеватор и наголовник до установки снаряда на подкладную вилку или шарнирный хомут? | П М О |
|  | Л1 п. 109 | В процессе механического колонкового бурения при соединении и разъединении бурильных труб с помощью труборазворота управлять им разрешается только … | Р И П М О |
|  | Л1 п. 110 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при работе с труборазворотом, держать руками вращающуюся свечу? | Р И П О |
|  | Л1 п. 110 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при работе с труборазворотом, вставлять вилки в прорези замка бурильной трубы или вынимать их до полной остановки водила? | Р П М О |
|  | Л1 п. 110 | В каком случае при работе с труборазворотом не допускается пользоваться ведущими вилками в процессе механического колонкового бурения? | Р П М О |
|  | Л1 п. 110 | Допускается ли при работе с труборазворотом применять дополнительно трубные ключи для открепления сильно затянутых резьбовых соединений в процессе механического колонкового бурения? | Р П М О |
|  | Л1 п. 110 | Допускается ли при работе с труборазворотом стоять в направлении вращения водила в начальный момент открепления резьбового соединения в процессе механического колонкового бурения? | П М О |
|  | Л1 п. 110 | Допускается ли в процессе механического колонкового бурения при работе с труборазворотом, производить включение труборазворота, если подкладная вилка установлена на центратор наклонно, а хвостовая часть вилки не вошла в углубление между выступами крышки? | П М О |
|  | Л1 п. 111 | Что не допускается в процессе механического колонкового бурения при работе с трубодержателем для бурения со съемным керноприемником? | П М О |
|  | Л1 п. 111 | Обязательно ли при работе с трубодержателем для бурения со съемным керноприемником, снимать обойму с плашками перед подъемом из скважины колонкового снаряда и перед началом бурения? | П М О |
|  | Л1 п. 113 | Какой запас прочности по отношению к максимально возможной нагрузке должны иметь инструментальный и желоночный канаты, при ударно-канатном бурении? | П О |
|  | Л1 п. 115 | Допускается ли при ударно-канатном бурении забуривать скважину без направляющего устройства для бурового снаряда? | П М О |
|  | Л1 п. 115 | Что из указанного ниже не допускается при ударно-канатном бурении? | М О |
|  | Л1 п. 115 | Допускается ли, при ударно-канатном бурении, оставлять буровой снаряд и желонку в подвешенном состоянии без прочного крепления их к мачте? | П М О |
|  | Л1 п. 115 | Допускается ли при ударно-канатном бурении применять буровой снаряд, имеющий ослабленные резьбы? | Р П М О |
|  | Л1 п. 115 | Допускается ли при ударно-канатном бурении оставлять открытым устье скважины диаметром более 0,5 м, когда это не требуется по условиям работы? | П М О |
|  | Л1 п. 115 | При каком диаметре устья скважины, допускается оставлять его неогражденным, при ударно-канатном бурении? | П М |
|  | Л1 п. 115 | Допускается ли подтягивать обсадные трубы и другие тяжести через мачту станка, при отсутствии специальных направляющих роликов при ударно-канатном бурении? | Р П М О |
|  | Л1 п. 116 | В каком положении должны находиться балансиры (оттяжная рама) буровых станков во время их осмотра и ремонта при ударно-канатном бурении? | П М О |
|  | Л1 п. 117 | Допускается ли в процессе ударно-канатного бурения производить одновременно работу на инструментальной и желоночной лебедках? | Р П М О |
|  | Л1 п. 118 | Допускается липри бурении скважин с гидротранспортом керна производить захват элеватором трубы при спускоподъемных операциях, до полной остановки вращателя? | М О |
|  | Л1 п. 118 | Какое требование необходимо соблюдать в процессе бурения скважин с гидротранспортом керна, во избежание самопроизвольного включения механизма вращения при захвате элеватором трубы? | М О |
|  | Л1 п. 119 | Допускается ли при бурении скважин с гидротранспортом керна эксплуатировать соединения системы промывки, рукавов, имеющих механические повреждения? | И М О |
|  | Л1 п. 119 | Как при бурении скважин с гидротранспортом керна необходимо осуществлять перевод рукоятки вентиля системы промывки для изменения направления потока жидкости? | М О |
|  | Л1 п. 120 | В каком положении должен быть закреплен вращатель, во время перемещения станков, подъема и опускания мачты, при шнековом бурении? | М О |
|  | Л1 п. 121 | Допускается ли при шнековом бурении начинать бурение скважины без применения направляющего устройства и проверки соосности шнека и шпинделя? | М О |
|  | Л1 п. 123 | Допускается ли при шнековом бурении производить разъединение шнеков при подъеме или при наращивании в процессе бурения, до посадки их на вилку или ключ-скобу? | М О |
|  | Л1 п. 124 | Что из указанного ниже не допускается при шнековом бурении? | И М О |
|  | Л1 п. 124 | Допускается ли при шнековом бурении очищать от шлама шнеки руками или какими-либо предметами во время вращения? | И М О |
|  | Л1 п. 124 | Допускается ли при шнековом бурении производить бурение с неогражденным шнеком? | М О |
|  | Л1 п. 125 | С какой периодичностью необходимо проверять прочность соединений частей вибратора при вибробурении, в процессе выполнения работы? | М О |
|  | Л1 п. 125 | С какой периодичностью необходимо производить полный контроль всех узлов и соединений вибратора при вибробурении, в процессе выполнения работы? | М О |
|  | Л1 п. 125 | Допускается ли при вибробурении пользоваться вибраторами, имеющими в корпусах и деталях хотя бы самые незначительные трещины? | Р И М О |
|  | Л1 п. 126 | Что необходимо сделать при вибробурении с резьбовыми соединениями деталей вибратора в целях исключения их самопроизвольного отвинчивания? | М О |
|  | Л1 п. 129 | Допускается ли при начале вибробурения направлять и удерживать трубу руками? | Р И М О |
|  | Л1 п. 130 | В каком положении должен находиться вибратор для вибробурения, во время осмотра и смазки, а также при перемещении виброустановки? | М О |
|  | Л1 п. 131 | Допускается ли при вибробурении стоять в плоскости вращения эксцентриков вибратора, во время его работы? | М О |
|  | Л1 п. 132 | Может ли кабель, идущий к электродвигателю вибратора, соприкасаться с вибрирующими частями при вибробурении? | Р М О |
|  | Л1 п. 133 | Что необходимо сделать при вибробурении перед совместной работой вибратора и лебедки станка, при спуске и извлечении обсадных труб и ликвидации аварий? | М О |
|  | Л1 п. 134 | Допускается ли нахождение работников во время бурения скважин большого диаметра (500 мм и более) в непосредственной близости у устья буровой скважины? | М О |
|  | Л1 п. 135 | Что необходимо сделать во время бурения скважин большого диаметра (500 мм и более), после подъема бурового наконечника для очистки его от породы? | М О |
|  | Л1 п. 136 | Что необходимо сделать после начала бурения устья буровой скважины по проектному диаметру 500 мм и более? | М О |
|  | Л1 п. 137 | Что необходимо сделать при бурении скважин большого диаметра (500 мм и более) по окончании буровых работ, а также во время перерывов в работе? | М О |
|  | Л1 п. 141 | Что должно быть указано в проекте на бурение скважины на термальные воды? | Р П |
|  | Л1 п. 142 | С какой периодичностью при бурении скважин на термальные воды, машинист буровой установки должен проверять исправность задвижек? | М О |
|  | Л1 п. 142 | С какой периодичностью при бурении скважин на термальные воды буровой мастер должен проверять исправность задвижек? | М О |
|  | Л1 п. 144 | Какие из указанных ниже средств индивидуальной защиты должны применять машинист буровой установки и его помощник при проведении спускоподъемных операций в процессе бурения с активными промывочными жидкостями? | М О |
|  | Л1 п. 145 | Чем должны пользоваться рабочие в процессе выполнения буровых работ, при которых возможно случайное загрязнение кожи активными промывочными жидкостями? | М О |
|  | Л1 п. 148 | Чем должны дополнительно обеспечиваться работники, выполняющие работы по приготовлению и нанесению антивибрационной смазки на бурильные трубы? | М О |
|  | Л1 п. 149 | Допускается ли приготавливать антивибрационную смазку непосредственно на месте применения на буровой установке? | М О |
|  | Л1 п. 150 | Как должна наполняться емкость для приготовления антивибрационной смазки для бурения? | М О |
|  | Л1 п. 151 | На каком расстоянии от буровой установки и места приготовления и разогрева смазки должны храниться антивибрационные смазки и горюче-смазочные материалы, входящие в состав смазки? | М О |
|  | Л1 п. 152 | Допускается ли наносить антивибрационную смазку на бурильные трубы вручную с помощью лопаток или кистей? | М О |
|  | Л1 п. 154 | Что должно быть установлено вокруг люка глиномешалки, расположенного на высоте более 1,0 м? | М О |
|  | Л1 п. 155 | Какими должны быть размеры ячеек решетки люка глиномешалки? | М О |
|  | Л1 п. 156 | Что из указанного ниже не допускается во время работы глиномешалки? | Р И М О |
|  | Л1 п. 157 | Что необходимо сделать при остановке глиномешалки на ремонт? | Р И М О |
|  | Л1 п. 158 | Что должны иметь земляные хранилища (амбары) глинистого раствора? | М О |
|  | Л1 п. 160 | Допускается ли в процессе спуска и подъема обсадных труб свободное раскачивание секции колонны обсадных труб? | М О |
|  | Л1 п. 160 | Допускается ли в процессе спуска и подъема обсадных труб удерживать от раскачивания обсадные трубы непосредственно руками? | Р И М О |
|  | Л1 п. 160 | Допускается ли в процессе спуска и подъема обсадных труб поднимать, опускать и подтаскивать трубы путем охвата их канатом? | Р И М О |
|  | Л1 п. 160 | Допускается ли в процессе спуска и подъема обсадных труб затаскивать и выносить обсадные трубы массой более 50 кг без использования трубной тележки? | Р М О |
|  | Л1 п. 161 | Допускается ли при калибровке обсадных труб перед подъемом над устьем скважины стоять в направлении возможного падения калибра? | М О |
|  | Л1 п. 162 | Что должен сделать машинист буровой установки перед вращением прихваченной колонны труб вручную ключами и другими инструментами? | М О |
|  | Л1 п. 163 | Допускается ли в процессе крепления скважин при извлечении труб одновременная работа лебедкой и гидравликой станка? | М О |
|  | Л1 п. 164 | Что необходимо сделать до начала работ по цементированию скважины? | Р М О |
|  | Л1 п. 164 | На какое давление должна быть опрессована вся установка (насосы, трубопроводы, шланги, заливочные головки и тому подобное) при цементировании скважины? | Р М О |
|  | Л1 п. 165 | Какие средства индивидуальной защиты должны применять рабочие при просеивании цемента и приготовлении цементного раствора для цементирования скважины? | М О |
|  | Л1 п. 166 | Под чьим руководством должны проводиться работы по ликвидации аварий и инцидентов при бурении скважин с буровыми растворами? | Р О |
|  | Л1 п. 167 | Что обязаны проверить буровой мастер и машинист буровой установки до начала работ по ликвидации аварий и инцидентов? | Р О |
|  | Л1 п. 168 | Что должен сделать буровой мастер перед началом работ по ликвидации аварий и инцидентов? | Р О |
|  | Л1 п. 168 | Допускается ли при ликвидации аварий связанных с прихватом труб в скважине, создавать нагрузки одновременно лебедкой и гидравликой станка? | Р О |
|  | Л1 п. 168 | Допускается ли при выполнении работ по освобождению прихваченного бурового инструмента создавать нагрузку на вышку (мачту), превышающую допустимую по паспорту буровой установки? | Р О |
|  | Л1 п. 169 | Что необходимо сделать при ликвидации аварий во избежание разлета клиньев домкрата при обрыве труб? | Р О |
|  | Л1 п. 171 | Допускается ли в процессе ликвидации аварий при использовании домкратов производить натяжку труб одновременно при помощи домкрата и лебедки станка? | Р О |
|  | Л1 п. 171 | Допускается ли в процессе ликвидации аварий при использовании домкратов удерживать натянутые трубы талевой системой при перестановке и выравнивании домкратов? | Р О |
|  | Л1 п. 171 | Допускается ли в процессе ликвидации аварий при использовании домкратов исправлять перекосы домкрата, находящегося под нагрузкой? | Р О |
|  | Л1 п. 171 | Допускается ли в процессе ликвидации аварий при использовании домкратов применять прокладки между головками домкрата и лафетом или хомутами? | Р О |
|  | Л1 п. 171 | Допускается ли в процессе ликвидации аварий при использовании домкратов класть на домкрат какие-либо предметы? | Р И М О |
|  | Л1 п. 171 | На какую величину допускается производить выход штока поршня, при использовании домкратов в процессе ликвидации аварий? | М О |
|  | Л1 п. 171 | Допускается ли в процессе ликвидации аварий при использовании домкратов резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки? | М О |
|  | Л1 п. 173 | Допускается ли применение винтовых домкратов для ликвидации аварий, связанных с прихватом бурового снаряда в скважине? | Р М О |
|  | Л1 п. 176 | Как должно осуществляться рассоединение аварийных труб ловильным инструментом? | М О |
|  | Л1 п. 178 | Что должно быть обеспечено при производстве ремонтных работ на скважине, расположенной в надкоптажном здании? | М О |
|  | Л1 п. 179 | Допускается ли в процессе ремонта скважин при гидрогеологических работах при чистке песчаных пробок желонкой, опорожнять желонку непосредственно на пол рабочей площадки? | М О |
|  | Л1 п. 179 | Допускается ли в процессе ремонта скважин при гидрогеологических работах при чистке песчаных пробок желонкой, спускать желонку при образовании слабины каната? | М О |
|  | Л1 п. 179 | Допускается ли в процессе ремонта скважин при гидрогеологических работах при чистке песчаных пробок желонкой, стоять у устья скважины во время спуска и подъема желонки? | Р М О |
|  | Л1 п. 179 | Допускается ли в фонтанирующих скважинах производить работы по чистке песчаных пробок желонкой? | М О |
|  | Л1 п. 180 | Что необходимо сделать в процессе ремонта скважин при гидрогеологических работах в случае соскакивания тартального каната с оттяжного ролика или кронблочного шкива? | М О |
|  | Л1 п. 183 | Какие требования необходимо выполнить, при ликвидации скважин? | Р М О |
|  | Л1 п. 184 | Какие требования необходимо выполнить, после ликвидации скважин на сельскохозяйственных угодьях? | Р М О |
|  | Л1 п. 186 | В каких случаях при бурении не допускается применение электрических сетей электроустановок с глухозаземленной нейтралью? | М О |
|  | Л1 п. 186 | Допускается ли применение электрических сетей электроустановок с глухозаземленной нейтралью, при выполнении работ на скважинах с использованием взрывчатых материалов? | Р М О |
|  | Л1 п. 187 | Что необходимо немедленно сделать при обнаружении в районе производства буровых работ оборванных или лежащих на земле проводов воздушных линий электропередачи? | Р М О |
|  | Л1 п. 187 | На какое расстояние допускается приближаться к оборванным или лежащим на земле проводам воздушных линий электропередачи? | Р М О |
|  | Л1 п. 188 | Какие требования должны быть выполнены в исключительных случаях, когда при бурении невозможно исключить пересечение высоковольтных воздушных линий электропередачи с оттяжками вышек (мачт)? | Р М О |
|  | Л1 п. 191 | Когда должны осматриваться персоналом гибкие электрические кабели при производстве буровых работ? | М О |
|  | Л1 п. 192 | Допускается ли при выполнении буровых работ держать под напряжением гибкие кабели в виде бухт и восьмерок, если это не предусмотрено конструкцией машины? | Р И М О |
|  | Л1 п. 193 | Какой при выполнении буровых работ должна быть глубина заложения кабельных линий на поверхности? | М О |
|  | Л1 п. 193 | Какой должна быть глубина заложения кабельных линий при вводе в здание и буровые установки? | М О |
|  | Л1 п. 193 | Каким из указанных ниже способов не допускается прокладка электрических кабелей при производстве буровых работ? | Р И М О |
|  | Л1 п. 194 | Какое требование предъявляется к местам сращивания гибких кабелей, выполненным без специальной соединительной арматуры? | М О |
|  | Л1 п. 194 | Допускается ли при бурении использовать кабели с алюминиевыми жилами в качестве гибких кабелей для питания самоходных и передвижных установок? | М О |
|  | Л1 п. 196 | Какие электростанции разрешается устанавливать в привышечных сооружениях при производстве буровых работ? | Р М О |
|  | Л1 п. 197 | Какой должна быть высота ограждения передвижной трансформаторной подстанции при производстве буровых работ? | Р П М О |
|  | Л1 п. 197 | С какой стороны должен располагаться вход на территорию передвижной подстанции на участке производства буровых работ? | М О |
|  | Л1 п. 200 | На каждой буровой установке, подключенной к стационарным воздушным линиям электропередачи, должна быть исполнительная принципиальная электрическая схема главных и вспомогательных электроприводов, освещения и другого электрооборудования, утвержденная ... | Р О |
|  | Л1 п. 200 | На каждой буровой установке должна быть исполнительная принципиальная электрическая схема главных и вспомогательных электроприводов, освещения и другого электрооборудования. Насколько быстро необходимо вносить в нее происходящие изменения? | Р О |
|  | Л1 п. 201 | Перед пусковыми устройствами (пультами управления) буровой установки, расположенными в сырых и подверженных загрязнению помещениях, а также вне помещений, должны находиться ... | М О |
|  | Л1 п. 202 | На каждом коммутационном аппарате, подающем питание на электрооборудование буровой установки, должна быть четкая надпись, указывающая ... | М О |
|  | Л1 п. 203 | На вводе сети питания буровой установки и других производственных объектов от трансформаторных подстанций рядом с объектом буровых работ должны быть установлены ... | М О |
|  | Л1 п. 204 | Что должно быть установлено на распределительном щите 380/220 В в каждой буровой установке независимо от вида привода? | М О |
|  | Л1 п. 205 | Кто должен входить в состав буровой бригады, работающих на электрифицированной буровой установке любого типа? | Р М О |
|  | Л1 п. 206 | Что из указанного ниже необходимо иметь при подключении электрооборудования буровой установки к стационарным ВЛ? | Р М О |
|  | Л1 п. 206 | Что из указанного ниже необходимо иметь при подключении электрооборудования буровой установки к стационарным ВЛ? | Р М О |
|  | Л1 п. 210 | Для осветительных сетей, а также стационарных световых точек на передвижных машинах, передвижных и разборных буровых вышках, механизмах и агрегатах на поверхности должно применяться напряжение не выше ... | Р М О |
|  | Л1 п. 211 | Какое напряжение должно применяться для питания ручных переносных ламп при производстве буровых работ? | Р М О |
|  | Л1 п. 211 | Какое напряжение должно применяться для питания ручных переносных ламп, при осуществлении работ в сырых помещениях, где работы связаны с соприкосновением с хорошо проводящими поверхностями? | Р М О |
|  | Л1 п. 212 | Допускается ли применение автотрансформаторов для питания переносных и стационарных светильников? | Р М О |
|  | Л1 п. 215 | Чем из указанного в вариантах ответа допускается выполнять аварийное освещение в привышечных помещениях буровых установок? | Р И М О |
|  | Л1 п. 216 | Какое минимальное количество переносных светильников напряжением не выше 12 В должно быть в комплекте буровой установки? | Р М О |
|  | Л1 п. 218 | Что из указанного в вариантах ответа подлежит заземлению (занулению) при производстве буровых работ? | Р М О |
|  | Л1 п. 219 | Допускается ли при выполнении буровых работ не выполнять защитные заземления электроприемников передвижных электроустановок, питающихся от автономных передвижных источников питания с изолированной нейтралью? | М О |
|  | Л1 п. 219 | Допускается ли при выполнении буровых работ не выполнять защитные заземления электроприемников передвижных электроустановок, питающихся от автономных передвижных источников питания с изолированной нейтралью? | М О |
|  | Л1 п. 223 | С какой периодичностью при выполнении буровых работ должен производиться осмотр надземной части заземляющего устройства электроустановок? | М О |
|  | Л1 п. 223 | С какой периодичностью при выполнении буровых работ должно производиться измерение сопротивления заземляющих устройств передвижных электроустановок в общем случае? | М О |
|  | Л1 п. 223 | С какой периодичностью при выполнении буровых работ должно производиться измерение сопротивления заземляющих устройств передвижных электроустановок на подземных работах? | Р М О |
|  | Л1 п. 226 | В скольких точках должны иметь заземление металлические буровые вышки, мачты самоходных и передвижных установок в целях грозозащиты? | Р И М О |
|  | Л1 п. 226 | Каким должно быть сопротивление заземляющих устройств буровых вышек, мачт самоходных и передвижных установок? | М О |
|  | Л1 п. 227 | Что из указанного ниже не допускается на буровой вышке во время грозы? | М О |
|  | Л1 п. 228 | На буровых установках ударно-канатного бурения основной мерой защиты людей от поражения током является ... | Р М О |
|  | Л1 п. 231 | С какой периодичностью при выполнении буровых работ должно проверяться на срабатывание устройство защитного отключения (реле утечки)? | М О |
|  | Л1 п. 231 | С какой периодичностью при выполнении буровых работ должно проверяться общее время отключения сети под действием защитного отключения (кроме сети 127 и 220 В и зарядных сетей) с помощью специальных приборов? | Р М О |