Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

У - работники субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по утилизации обычных боеприпасов;

П - работники субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с пиротехническими изделиями;

В - работники субъектов хозяйствования, осуществляющих взрывные работы.

|  | Какова максимальная допустимая температура воздуха в хранилищах с ВМ? | В У |
| --- | --- | --- |
|  | Каково значение цифры 2 КЭМ СИО? | В У |
|  | Какой документ служит для отпуска ВМ с одного места хранения на другое? | В У |
|  | К какой группе совместимости относится тротил - У? | В У |
|  | Каково значение цифры 4 КЭМ СИО? | В У |
|  | На каком минимальном расстоянии от места нахождения взрывчатых материалов запрещено применять открытый огонь? | В У |
|  | К какой группе совместимости относятся бездымные пороха? | В У |
|  | Какова максимальная высота штабеля с ВВ группы совместимости D при ручной загрузке на складе ВМ? | В У |
|  | На какое количество подклассов по степени опасности при транспортировании подразделяются взрывчатые вещества? (ТР ТС 028/2012) | В У |
|  | Какому минимальному классу помещений (по ПУЭ) должно отвечать электрооборудование внутри хранилища? | В У |
|  | Какое допускается минимальное расстояние между штабелями в хранилище склада взрывчатых материалов? | В У |
|  | Какова максимальная высота верхней полки стеллажа для размещения ВВ группы совместимости В? | В У |
|  | Какое допускается максимальное переходное сопротивление контактов молниезащиты склада взрывчатых материалов? | В У |
|  | Какое допускается максимальное сопротивление заземления молниезащиты склада взрывчатых материалов? | В |
|  | Какое количество взрывчатых материалов можно перевозить как неопасный груз? | В У |
|  | Какие другие опасные грузы можно перевозить совместно со взрывчатыми материалами? | В У |
|  | Какая допускается максимальная сила тока в приборах для проверки сопротивления электровзрывной цепи? | В У |
|  | Какая допускается минимальная сила постоянного тока для гарантированного взрывания электрическим способом? | В У |
|  | К какому классу опасных грузов по ГОСТ 19433 относятся взрывчатые материалы? (п.8 ЕПБ ВР) | В У |
|  | Какой из указанных ниже подклассов класса 1 по ГОСТ 19433 наиболее опасный по степени опасности при транспортировании (использовании)? | В У |
|  | Какое максимальное количество дорожек с порохом можно уничтожать одновременно? (п.84 ЕПБ ВР) | В У |
|  | Какая допускается максимальная ширина дорожки с порохом при его уничтожении сжиганием? (п.84 ЕПБ ВР) | В У |
|  | Какая допускается максимальная длина дорожки с порохом при его уничтожении сжиганием? (п.84 ЕПБ ВР) | В У |
|  | Для каких ОПО оформление Декларации безопасности не обязательно? | В У |
|  | На какой максимальный срок оформляется Декларация безопасности? | В У |
|  | Можно ли использовать в обращении экссудирующие взрывчатые вещества? | В У |
|  | К какой группе совместимости относятся тротиловые заряды? | В |
|  | К какому классу по условиям применения относятся тротиловые заряды? | В |
|  | К какому классу по условиям применения относится аммонит 6 ЖВ? | В |
|  | Какая допускается минимальная длина ОШ в контрольной трубке? (п.111 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая допускается минимальная длина ОШ в зажигательной трубке? | В |
|  | Какая допускается максимальная длина ОШ в зажигательной трубке? | В |
|  | Какая допускается максимальная вместимость базисного склада взрывчатых материалов? | В |
|  | Какая допускается максимальная вместимость одного хранилища базисного склада взрывчатых материалов? | В |
|  | Какая допускается максимальная вместимость кратковременного расходного склада взрывчатых материалов? | В |
|  | Какая допускается максимальная вместимость одного хранилища кратковременного расходного склада взрывчатых материалов? | В |
|  | Какое максимальное количество ВВ допускается к совместной переноске со средствами инициирования? (п.48 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какие взрывчатые материалы допускается применять в промышленности? | В |
|  | Какие взрывчатые материалы можно применять после окончания гарантийного срока хранения? (п.7 ЕПБ ВР) | В |
|  | Тринитротолуол это: | В |
|  | Циклотриметилентринитроамин это: | В |
|  | Тетранитратпентаэритрит это: | В |
|  | Тринитрофенилметилнитроамин это: | В |
|  | Тринитрофенол это: | В |
|  | К какой группе взрывчатых веществ по чувствительности к начальному импульсу относится гремучая ртуть? | В |
|  | К какой группе взрывчатых веществ по чувствительности к начальному импульсу относится азид свинца? | В |
|  | К какой группе взрывчатых веществ по чувствительности к начальному импульсу относится тринитрорезорцинат свинца? | В |
|  | Какой из перечисленных видов порохов растворяется в воде? | В |
|  | Что входит в состав аммонитов? | В |
|  | На каком минимальном расстоянии от места уничтожения непригодных ВВ сжиганием можно поджигать дорожку из легковоспламеняющегося материала? (п.86 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какое максимальное количество электродетонаторов может находиться на столе при их проверке перед выдачей? (п.90 ЕПБ ВР) | В |
|  | Через какое время можно выходить из укрытия, если при подаче напряжения в ЭВС взрыва не произошло? (п.104 ЕПБ ВР) | В |
|  | При ведении взрывных работ на дневной поверхности на какое минимальное расстояние зона монтажа ЭВС должна превышать контур ЭВС, независимо от высоты подвески проводников электрического тока? (п.100 ЕПБ ВР) | В |
|  | При каком минимальном количестве зажигательных трубок при огневом взрывании должна применяться контрольная трубка? (п.111 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какое количество зажигательных трубок можно поджигать спичкой за один цикл взрывных работ? (п.109 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какое минимальное расстояние при взрывании на поверхности размещение контрольной трубки от зажигательной? (п.112 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая минимальная длина ОШ зажигательной трубки выступающей из шпура? (п.110 ЕПБ ВР) | В |
|  | На какую минимальную длину ОШ контрольная трубка должна быть короче зажигательной? (п. 111 ЕПБ ВР) | В |
|  | Через какое минимальное время взрывник может выйти из укрытия при огневом взрывании при наличии отказов после последнего взрыва? (п.115 ЕПБ ВР) | В |
|  | Через какое минимальное время взрывник может выйти из укрытия при огневом взрывании при отсутствии отказов после последнего взрыва? (п.115 ЕПБ ВР) | В |
|  | По результатам какого минимального количества опытных взрываний составляется паспорт буровзрывных (взрывных) работ? (п.128.2 ЕПБ ВР) | В |
|  | При какой минимальной глубине взрывных скважин при бескапсюльном взрывании необходимо дублирование сети ДШ? | В |
|  | Для какого склада разрабатывается план ликвидации аварий, определяющий порядок действий в аварийных ситуациях? (п.1.25 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая минимальная запретная зона устанавливается вокруг ограды склада взрывчатых материалов? (п.2.1 прил. 4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какое минимальное расстояние допускается от хранилища ВВ до ограды? (п.2.4 прил. 4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая допускается минимальная высота ограды постоянного и временного складов ВМ (п.2.4 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая минимальная толщина стального прутка допускается при изготовлении решеток для окон хранилища склада ВМ? (п.2.10 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какой допускается максимальный размер ячейки решетки для окон хранилища склада ВМ? (п.2.10 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | На какую минимальную глубину должны заделываться в стенку концы прутков решетки хранилища склада ВМ? (п.2.10 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | При расчёте количества выходов из хранилища ВМ какое максимальное расстояние устанавливается от наиболее удаленной точки одного помещения по проходам до выхода наружу? (п. 2.9 прил. 4 ЕПБ ВР) | В |
|  | На какую минимальную высоту защитный вал вокруг хранилища ВМ должен превышать верхний уровень штабеля (стеллажа) с ВМ? (п. 2.15 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая должна быть минимальная ширина защитного вала по верху? (п.2.15 прил.4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какая минимальная ширина вспаханной (деминерализованной) противопожарной полосы должна быть вокруг каждого хранилища с ВМ? (п.2.27 прил. 4 ЕПБ ВР) | В |
|  | Какое количество талонов предупреждения имеется в Единой книжке взрывника? (прил.6 ЕПБ ВР) | В |
|  | Каким нормативно-правовым актом установлены требования по охране складов ВМ? | В |
|  | Какой из перечисленных типов электродетонаторов относится к электродетонаторам с пониженной чувствительностью? | В |
|  | В каких единицах измерения определяется бризантность ВВ? | В |
|  | В каких единицах измерения определяется работоспособность ВВ? | В |
|  | Какое максимальное значение гарантированной гидростойкости электродетонаторов типа ЭД-8Э? (ГОСТ 9089) | В |
|  | В каких типах детонирующих шнуров последняя буква названия не имеет смыслового значения? | В |
|  | Какое минимальное по времени испытание электродетонаторов на величину гарантийно безопасного тока? | В |
|  | К какому типу опасности согласно требованиям Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности" относится склад ВМ вместимостью 95 тонн ВВ? | В |
|  | К какому типу опасности согласно требованиям Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности" относится склад ВМ вместимостью 60 тонн ВВ? | В |
|  | К какому типу опасности согласно требованиям Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности" относится склад ВМ вместимостью 15 тонн ВВ? | В |
|  | К какому типу опасности согласно требованиям Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности" относится склад ВМ вместимостью 15 кг ВВ? | В |
|  | На какой максимальный срок выдается Свидетельство на эксплуатацию кратковременного склада ВМ? | В |
|  | На какой максимальный срок выдается Свидетельство на эксплуатацию постоянного склада ВМ? | В |
|  | На какой максимальный срок выдается Свидетельство на эксплуатацию временного склада ВМ? | В |
|  | На какой максимальный срок выдается Свидетельство на приобретение ВМ? | В |
|  | В каких единицах измерения обозначается чувствительность ВВ к удару? (ГОСТ 4545) | В |
|  | Для чего предназначена наряд-путевка? | В |
|  | Для чего предназначена наряд-накладная? | В |
|  | Какая норма переноски ВВ в сумках? | В |
|  | Какие нормы переноски ВВ в заводской упаковке? | В |
|  | Какое покрытие пола должно быть в хранилище дымных порохов? | В |
|  | Какая минимальная величина запретной зоны от ближайшего заряда при бескапсюльном взрывании ВВ группы совместимости D при длительном заряжании на открытых горных работах? | В |
|  | Какой из указанных нитроэфиров не относится к жидким? | В |
|  | Какое из указанных ВВ наиболее термостойкое? | В |
|  | Разрешается ли разминать слежавшиеся ВВ содержащие гексоген или жидкие нитроэфиры? | В |
|  | Какой из перечисленных терминов не относится к понятиям "утраты ВМ" | В |
|  | Какая максимальная скорость спуска-подъема ВМ по стволу шахты? | В |
|  | Какое максимальное количество ВМ, которое можно хранить в пределах опасной зоны? | В |
|  | Что понимается под термином "сенсибилизация"? | В |
|  | Что обозначает термин "флегматизация"? | В |
|  | Какая допускается максимальная температура воздуха при сушке ВВ сенсибилизированных жидкими нитроэфирами? | В |
|  | Какая допускается максимальная температура воздуха при сушке ВВ сенсибилизированных тротилом? | В |
|  | Для чего вводятся в состав ВВ ингибиторы? | В |
|  | Какой цвет отличительной полосы на упаковке ВВ I класса по условиям применения? | В |
|  | Какой цвет отличительной полосы на упаковке ВВ II класса по условиям применения? | В |
|  | Какой цвет отличительной полосы на упаковке ВВ III класса по условиям применения? | В |
|  | Какой цвет отличительной полосы на упаковке ВВ 3 группы специального класса по условиям применения? | В |
|  | Какое максимальное количество непригодных ВВ можно уничтожать на одном костре сжиганием? | В |
|  | Во сколько слоев можно раскладывать на костре уничтожаемые патронированные ВВ? | В |
|  | Какое допускается максимальное расхождение величин сопротивления электровзрывных цепей (расчетной и реальной)? | В |
|  | На каком минимальном расстоянии от отказавшего шпурового заряда можно бурить шпур для размещения дополнительного заряда для уничтожения отказа? | В |
|  | На каком минимальном расстоянии от отказавшего скважинного заряда на открытых горных разработках можно бурить скважину для размещения дополнительного заряда для уничтожения отказа? | В |
|  | Какое из перечисленных ВВ не относится к производным от ароматических углеводородов? | В |
|  | Какое из перечисленных ВВ относится к производным от ароматических углеводородов? | В |
|  | При расчетах безопасных расстояний при хранении ВМ к какому количеству детонаторов приравнивается 1 м детонирующего шнура? | В |
|  | Каким из указанных ВВ не снаряжаются детонирующие шнуры? | В |
|  | Каким из указанных ВВ снаряжаются детонирующие шнуры? | В |
|  | Что означает последняя буква "Т" в марке детонирующего шнура ДШТТ? | В |
|  | Что означает буква "У" в марке детонирующего шнура ДШУ? | В |
|  | Чем можно резать ДШТТ? | В |
|  | Что понимается под термином "критический диаметр"? | В |
|  | Гарантийному уровню гидростойкости электродетонаторов типа ЭДП (0.02 МПа) какой соответствует уровень столба пресной воды? | В |
|  | Какой состав ВВ обозначает маркировка ТГ? | В |
|  | Что, из перечисленного, можно проносить на склад ВМ? | В |
|  | Можно ли тушить горящий тротил песком? | В |
|  | Можно ли тушить горящий тротил кошмой? | В |
|  | Какое максимальное количество бытовых пиротехнических изделий можно перевозить в транспортном средстве как неопасный груз? | П |
|  | Сколько транспортных средств допускается к месту погрузки и разгрузки пиротехнических изделий? | П |
|  | Какое максимальное количество пиротехнических изделий (маркировка 1.3.G) можно перевозить в транспортном средстве как неопасный груз? | П |
|  | Каким техническим регламентом Таможенного союза регламентируется обращение с пиротехническими изделиями? | П |
|  | Сколько классов опасности выделяется в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий"? | П |
|  | К какой группе совместимости (опасности) при хранении относится порох дымный? | П |
|  | К какому классу опасных грузов по ГОСТ 19433 относятся пиротехнические изделия? | П |
|  | Через какой минимальный промежуток времени после прекращения горения (разрывов, тления, дымообразования) разрешается подход к месту уничтожения пиротехнических изделий сжиганием? | П |
|  | Какое вещество с обозначенным номером по списку опасных грузов ООН не относится к пиротехническим изделиям? | П |
|  | Какой минимальный радиус опасной зоны по разлету пироэлементов и осколков установлен для пиротехнических изделий IY класса? | П |
|  | Какой максимальный радиус опасной зоны по разлету пироэлементов и осколков установлен для пиротехнических изделий III класса? | П |
|  | Какой максимальный радиус опасной зоны по разлету пироэлементов и осколков установлен для пиротехнических изделий II класса? | П |
|  | Какой опасный фактор не принимается во внимание при установлении радиуса опасной зоны от места установки пускового оборудования и запуска фейерверочных изделий? | П |
|  | По какой скорости движения (ухода) пиротехника за пределы опасной зоны рассчитывается величина задержки срабатывания стопина при инициировании пиротехнических изделий поджигом? | П |
|  | Какие изделия относятся к группе совместимости G по ГОСТ 19433? | П |
|  | Вещества с какими свойствами относятся к подклассу 1.4 класса 1 по ГОСТ 19433? | П |
|  | Вещества с какими свойствами относятся к подклассу 1.3 класса 1 по ГОСТ 19433? | П |
|  | Вещества с какими свойствами относятся к подклассу 1.2 класса 1 по ГОСТ 19433? | П |
|  | Вещества с какими свойствами относятся к подклассу 1.1 класса 1 по ГОСТ 19433? | П |
|  | К какому подклассу по перевозке опасных грузов относятся бытовые пиротехнические изделия? | П |
|  | На каком языке(ах) должна быть оформлена инструкция по применению пиротехнического изделия? | П |
|  | Какое количество пиротехнических изделий одного артикула рекомендуется при отборе для проведения сертификационных испытаний? | П |
|  | Допускается ли свободная реализация пиротехнических изделий IV и V классов опасности? | П |
|  | Необходима ли вооруженная охрана при транспортировании пиротехнических изделий автомобильным транспортом? | П |
|  | На какой максимальный срок выдается Свидетельство (Разрешение) на право реализации ПИ IV и V классов опасности по ТР ТС 006/2011? | П |
|  | На какой максимальный срок выдается сертификат соответствия? | П |
|  | На использование ПИ каких классов опасности согласно ТР ТС 006/2011 необходимо получить Разрешение в Госпромнадзоре? | П |
|  | На реализацию ПИ каких классов опасности согласно ТР ТС 006/2011 необходимо получить Разрешение в Госпромнадзоре? | П |
|  | На какой максимальный срок выдается Разрешение на право проведения фейерверочных показов с использованием ПИ IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011? | П |
|  | В каких случаях допускается разборка и доработка пиротехнических изделий? | П |
|  | Боеприпасы, предназначенные для утилизации должны быть ... | У |
|  | К какой группе совместимости относятся Альгетолы? | У |
|  | Какая температура вспышки у бездымных порохов? | У |
|  | Какая температура вспышки у дымного пороха? | У |
|  | К какой группе совместимости относятся Гранипоры? | У |