Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом

соляных месторождений Республики Беларусь

(утв. пост. МЧС РБ от 30.08.2012г. №45 в ред. пост. МЧС РБ от 23.03.2017 г. №7)

|  | Л1 п.392 | На каждом пусковом аппарате должна быть четкая надпись, указывающая ... |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.12 | Кто осматривает рабочее место перед началом работ? |
|  | Л1 п.278 | С какой целью оборудуются двухсторонней световой сигнализацией конечные пункты трассы движения самоходного вагона? |
|  | Л1 п.539 | Допускается ли объединять шахтные поля двух рудников в одно шахтное поле без оставления между ними междушахтного барьерного целика? |
|  | Л1 п.395 | Сварочные установки при ручной дуговой сварке переменным и постоянным током для обеспечения безопасности при смене электрода должны оснащаться ограничителями напряжения холостого хода, которые должны снижать напряжение холостого хода на выходных зажимах сварочной цепи до значения? |
|  | Л1 п.257 | В каких случаях конвейерные линии должны быть оснащены аппаратурой автоматизированного управления? |
|  | Л1 п.412 | Какое расстояние должно быть между соседними силовыми кабелями, проложенными в горизонтальной горной выработке? |
|  | Л1 п.304 | Какой должна быть скорость подъемных сосудов при спуске-подъеме подвешенных под ними грузов? |
|  | Л1 п.500 | Суммарная величина переходного сопротивления заземления при измерении у наиболее удаленного от главного заземлителя объекта не должна превышать ... |
|  | Л1 п.171 | Какая должна быть скорость движения струи воздуха в очистных забоях лав при выемке руды? |
|  | Л1 п.28 | На какой период для каждого рудника разрабатывается план ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.113 | В каких случаях разрешается входить в отработанные очистные камеры и выработанное пространство лав? |
|  | Л1 п.403 | Где не допускается применение кабелей с алюминиевыми жилами или в алюминиевой оболочке? |
|  | Л1 п.306 | Какой должна быть высота переподъема для многоканатных подъемных установок? |
|  | Л1 п.217 | За какое время должен выполняться перевод главной вентиляторной установки на реверсивный режим? |
|  | Л1 п.268 | Каким должен быть перерыв в работе конвейеров для производства ежесуточного технического обслуживания? |
|  | Л1 п.197 | Кем разрабатываются мероприятия по безопасному разгазированию выработок? |
|  | Л1 п.538 | Какой порядок разработки проектов на ведение горных работ в краевых зонах? |
|  | Л1 п.569 | Кто утверждает точки отбора проб на запыленность? |
|  | Л1 п.254 | Как оборудуются места прохода и проезда под ленточными конвейерами? |
|  | Л1 п.341 | Кто проводит техническое диагностирование шахтных подъемных установок о возможности продления сроков их эксплуатации? |
|  | Л1 п.129 | Какие меры должны быть приняты при обнаружении предвестников выброса? |
|  | Л1 п.243 | Какая допустимая скорость при перевозке работников автомашинами? |
|  | Л1 п.111 | В соответствии, с каким документом должна вестись выемка предохранительных целиков под охраняемыми объектами? |
|  | Л1 п.194 | В каких случаях необходимо немедленно прекратить работы на участке, отключить электроэнергию, вывести работников в выработки со свежей струей воздуха, ввести в действие план ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.325 | Какое время срабатывания тормоза (с момента разрыва цепи защиты до момента появления тормозного усилия равного статическому), независимо от типа привода тормоза? |
|  | Л1 п.557 | Какие меры должны быть приняты при появлении в забое выработки водо-рассолопроявлений, угрожающих затоплением? |
|  | Л1 п.220 | Под чьим руководством должна производиться проверка действия реверсивных устройств и реверсии вентиляторов с пропуском опрокинутой воздушной струи по схеме, предусмотренной в ПЛА? |
|  | Л1 п.298 | Какое число людей одновременно может находиться в каждом этаже клети? |
|  | Л1 п.189 | При каких условиях рудники относятся к опасным по газу? |
|  | Л1 п.147 | Кто и в какие сроки производит осмотр действующих горных выработок? |
|  | Л1 п.389 | Какое общее время отключения поврежденной сети напряжением 380, 660, 1000В? |
|  | Л1 п.58 | Какое количество самоспасателей должно быть на рудниках? |
|  | Л1 п.217 | За какое время должен выполняться перевод главной вентиляторной установки на реверсивный режим? |
|  | Л1 п.70 | Какое минимальное поперечное сечение выработок в свету устанавливается для вентиляционных выработок для сброса исходящей струи восстающих, сбоек и других выработок? |
|  | Л1 п.532 | Кому разрешается выполнять работы по ликвидации пожаров (возведение перемычек и другие) в загазованной атмосфере выработок? |
|  | Л1 п.118 | Какой порядок возобновления работ в очистном забое прерванных на срок более трех суток или после ликвидации аварии? |
|  | Л1 п. 143 | В каких случаях комбайны должны быть оборудованы средствами для бурения шпуров? |
|  | Л1 п. 250 | Какая должна быть ширина свободного прохода для работников и ремонта в районе приводных станций ленточных конвейеров? |
|  | Л1 п. 72 | В каких выработках разрешается работа самоходного транспорта с ДВС? |
|  | Л1 п.31 | Какая периодичность инструктажа работников по правилам пользования шахтными самоспасателями, ознакомления с основными и запасными выходами из рудника на поверхность? |
|  | Л1 п.373 | Какой срок службы подвесных, прицепных устройств и амортизаторов на эксплуатационных подъемных установках? |
|  | Л1 п.407 | Какие должны применяться кабели для новых линий систем аварийного оповещения? |
|  | Л1 п.516 | Из каких материалов сооружаются все здания ВГП и вентиляционные каналы ГВУ, а также все калориферные каналы и их сопряжения с выработками? |
|  | Л1 п. 389 | Какое общее время отключения поврежденной сети напряжением 1140В не должно превышать? |
|  | Л1 п.278 | На каком расстоянии, от конечных пунктов трассы движения самоходного вагона, должны находиться кнопки подачи сигналов двухсторонней световой сигнализации? |
|  | Л1 п.412 | При прокладке кабелей в горизонтальных горных выработках расстояние между соседними точками подвески (крепления) кабеля должно быть не более: |
|  | Л1 п. 253 | В каких случаях допускается использование резинотросовых лент на вновь вводимых в эксплуатацию ленточных конвейерах? |
|  | Л1 п.213 | Ва какое время должен быть осуществлен переход на проветривание резервным вентиляторным агрегатом ГВУ? |
|  | Л1 п.195 | По какой документации допускается выполнение ремонтных работ в выработках главных направлений и околоствольном дворе при остановленном вентиляторе главного проветривания за счет проветривания этих выработок естественной тягой? |
|  | Л1 п.249 | Какое расстояние должно быть от почвы выработки до нижней ветви ленты конвейера? |
|  | Л1 п.69 | В какой срок паспорт крепления и управления кровлей при изменении горно-геологических и горнотехнических условий должен быть пересоставлен либо в него должны быть внесены изменения или дополнения? |
|  | Л1 п.342 | Как допускается применение стальных канатов? |
|  | Л1 п.280 | На какой скорости должно производиться движение самоходного вагона на участках с уклоном более 3 градусов |
|  | Л1 п.188 | Где должен устанавливаться вентилятор местного проветривания? |
|  | Л1 п.353 | При какой скорости движения должны осматриваться канаты подъемных установок по всей рабочей длине? |
|  | Л1 п.388 | В каких случаях в подземных горных выработках рудников допускается применение электрических сетей с глухозаземленной нейтралью трансформатора? |
|  | Л1 п.348 | Сколько уравновешивающих канатов должно быть на каждом многоканатном подъеме, независимо от его назначения? |
|  | Л1 п.2 | Для кого обязательны для исполнения «Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь»? |
|  | Л1 п.240 | Проемы в кузовах автомашин для посадки работников должны иметь ширину не менее? |
|  | Л1 п.103 | Укажите какими способами не допускается отработка соляных месторождений в пределах одного горного отвода? |
|  | Л1 п.425 | На сколько должна быть снижена токовая нагрузка на экранированные кабели, по условиям эксплуатации находящихся в бухтах или на барабанах, корзинах, на полках? |
|  | Л1 п.122 | В каких случаях перед началом работ должны быть последовательно проверены на "дораспор" все стойки механизированной крепи? |
|  | Л1 п.104 | В соответствии с каким документом должна вестись очистная выемка и выемка целиков? |
|  | Л1 п.472 | Какое должно применяться напряжение для питания подземных осветительных сетей? |
|  | Л1 п.224 | На основании, какого документа можно производить остановку ГВУ на ремонт или изменение режимов их работы? |
|  | Л1 п.4 | Дайте определению термина «рабочая зона» в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь: |
|  | Л1 п.131 | В соответствии с какими документами должны проходить приемочные испытания, вновь разработанные образцы потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, предназначенные для применения в рудниках, а также образцы серийно выпускаемого общепромышленного оборудования? |
|  | Л1 п.245 | Какой порядок совместной перевозки автотранспортом с ДВС работников и грузов по горным выработкам рудника? |
|  | Л1 п.15 | В соответствии, с какими документами должна вестись эксплуатация сосудов, работающих под давлением? |
|  | Л1 п.44 | Какие работники допускается к техническому руководству работами не горного характера в руднике (на участке рудничного подъема, подземном участке автоматизации производственных процессов, подземном участке внутрирудничного самоходного транспорта, подземном участке электромеханических мастерских) и на поверхности рудников? |
|  | Л1 п.120 | Чем определяются размеры проходов для работников в лавах? |
|  | Л1 п.107 | Какой комиссией осуществляется приемка лав в эксплуатацию при выходе комплексов на пласт? |
|  | Л1 п.436 | Сколько допускается счалок на каждые 100 м длины гибких кабелей, для питания передвижных машин и механизмов? |
|  | Л1 п.19 | Какие требования предъявляются при освоении новых технологических процессов и технических устройств к организациям – разработчикам и изготовителям? |
|  | Л1 п.374 | С какой периодичностью должны испытываться подвесные устройства при проведении вертикальных выработок, где производится подъем и спуск работников и грузов? |
|  | Л1 п.191 | Концентрация метана на исходящей струе из очистной или тупиковой выработки, камеры, выемочного участка не должна превышать: |
|  | Л1 п.455 | В каких случаях в камерах подстанций должно быть два выхода? |
|  | Л1 п.276 | В каких случаях не допускается эксплуатация самоходных вагонов? |
|  | Л1 п.55 | Какая проверка самоспасателей должна быть организована на руднике? |
|  | Л1 п.466 | Как выбирается величина уставки тока срабатывания реле максимального тока автоматических выключателей, магнитных пускателей и станций управления, а также номинальный ток плавкой вставки? |
|  | Л1 п.70 | Какое минимальное поперечное сечение выработок в свету устанавливаются для главных конвейерных, транспортных и вентиляционных выработок, а также выработок, предназначенных для механизированной перевозки работников? |
|  | Л1 п.248 | Какие требования предъявляются к ограждениям приводных, натяжных и отклоняющих барабанов ленточных конвейеров снимаемые без применения инструмента? |
|  | Л1 п. 168 | Содержание кислорода в воздухе выработок, в которых находятся или могут находится работники, должно составлять ( по объему) не менее ... |
|  | Л1 п.30 | Кем проводится ознакомление всех рабочих с основными и запасными выходами и какая периодичность ознакомления? |
|  | Л1 п.145 | Кем и с какой периодичностью осуществляется проверка технической исправности забойных машин и комплексов? |
|  | Л1 п.298 | Какое число работников может одновременно находиться в проходческой бадье? |
|  | Л1 п.196 | Как должны быть разделены недействующие выработки, имеющие связь с выработанным пространством? |
|  | Л1 п.301 | Допускается ли спуск и подъем работников на скипах? |
|  | Л1 п.123 | По какой документации выполняются закладочные работы на ведение очистной выемки в лаве? |
|  | Л1 п.185 | Какое расстояние от конца вентиляционных труб до забоя при буровзрывном способе отбойки руды и механизированном? |
|  | Л1 п.478 | Аккумуляторные светильники, выдаваемые работникам, должны быть опломбированы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обеспечивать непрерывное нормальное горение не менее? |
|  | Л1 п.274 | Самоходный вагон должен быть оборудован ... |
|  | Л1 п.463 | Как должна осуществляться защита в подземных сетях напряжением выше 1140 В линий, трансформаторов и электродвигателей? |
|  | Л1 п.260 | Какой комиссией производится прием в эксплуатацию стационарных (магистральных) конвейеров? |
|  | Л1 п.193 | Какой состав комиссии по расследованию всех случаев загазования выработок выше предельно допустимых концентраций? |
|  | Л1 п.153 | Под чьим руководством в особо опасных условиях должны производиться работы по перекреплению горизонтальных и наклонных выработок? |
|  | Л1 п.345 | Какой запас прочности при навеске по максимальной статической нагрузке должны иметь подъемные канаты для грузолюдских подъемных установок? |
|  | Л1 п.26 | Допускаются ли проектирование, планирование горных работ, а также их производство без маркшейдерского и геологического обеспечения? |