Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь

(утв. пост. МЧС РБ от 28.12.2012 №73 в ред. пост. МЧС РБ от 23.02.2018 №8)

Л8 Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-З "О перевозке опасных грузов"

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 62-З)

Л4 Положение о страховой деятельности

(утв. Указом Президента РБ 25.08.2006 N 530, в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 20.01.2017 г. №20)

Л5 Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов

(утв. пост. МЧС РБ от 16.12.2013 N 67)

Л11 ТКП 238-2010(02190) Организация и проведение работ при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их железнодорожным

транспортом по территории Республики Беларусь(Утв. прик. Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 20.01.2010 №32-Ц)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

РО - руководители, члены экзаменационных комиссий организаций  - грузоотправителей и грузополучателей

РЖ - руководители, члены экзаменационных комиссий организаций железнодорожного транспорта

П - преподаватели

ИЭ - инспектора, эксперты

0 - Специалисты в области безопасности перевозки опасных грузов классов 1-9

1 - Специалисты в области безопасности перевозки опасных грузов класса 1

2 - Специалисты в области безопасности перевозки опасных грузов класса 2

3 - Специалисты в области безопасности перевозки опасных грузов класса 3

4 - Специалисты в области безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

7 - Специалисты в области безопасности перевозки опасных грузов класса 7

|  | Л1 п.3 | Каким документом необходимо руководствоваться при осуществлении международной перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом в случае, когда международными соглашениями в области перевозок опасных грузов установлены требования, отличные от требований "Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.4 | В каком случае действие "Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь" не распространяется на технологические перевозки опасных грузов на территориях организаций, осуществляющих их производство, переработку, хранение, применение и (или) уничтожение? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.5 | Что считается "Аварийной ситуацией" при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.5 | Какая организация является "перевозчиком" при перевозке опасных грузов грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.5 | Какая тара попадает под определение "тара аварийная"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.5 | Что понимается под термином "транспортный упаковочный комплект" при перевозке опасных грузов класса 7? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 1? | П, ИЭ, 0, 1, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 2? | П, ИЭ, 0, 2, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 3? | П, ИЭ, 0, 3, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 4.1? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 4.2? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 4.3? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 5.1? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 5.2? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 6.1? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 6.2? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 7? | П, ИЭ, 0, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.6 | Какие опасные грузы относятся к классу 8? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.10 | Чем характеризуются по степени опасности вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.1 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, |
|  | Л1 п.10 | Чем характеризуются по степени опасности вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.2 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, |
|  | Л1 п.10 | Чем характеризуются по степени опасности вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.3 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, |
|  | Л1 п.10 | Чем характеризуются по степени опасности вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.4 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, |
|  | Л1 п.10 | Чем характеризуются по степени опасности вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.5 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, |
|  | Л1 п.10 | Чем характеризуются по степени опасности вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.6 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, |
|  | Л1 п.17 | К какому подклассу опасных грузов относятся неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом? | П, ИЭ, 0, 2, |
|  | Л1 п.17 | К какому подклассу опасных грузов относятся газы, являющиеся невоспламеняющимися и неядовитыми? | П, ИЭ, 0, 2, |
|  | Л1 п.17 | Какие газы относятся к подклассу 2.3 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 2, |
|  | Л1 п.18 | К какому классу опасных грузов относятся аэрозольные упаковки и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики)? | П, ИЭ, 0, 2, |
|  | Л1 п.20 | Какие легковоспламеняющиеся жидкости относятся к классу 3 опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 3, |
|  | Л1 п.22 | К какому классу опасных грузов относятся легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, которые могут воспламеняться от кратковременного воздействия источника огня или возгораться при трении? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.22 | К какому классу опасных грузов относятся саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.22 | К какому классу опасных грузов относятся взрывчатые материалы, увлажненные таким количеством воды, спирта или содержащие такое количество пластификатора или флегматизатора, которые могут подавлять взрывоопасность? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.24 | К какому классу опасных грузов относятся пирофорные вещества (вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе), а также другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.26 | К какому классу опасных грузов относятся вещества, которые при температуре 20 ± 5 °С при взаимодействии с водой выделяют самовоспламеняющиеся газы или воспламеняющиеся газы в опасных количествах с интенсивностью не менее 1 дм3/(кг*ч)? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.28 | К какому классу опасных грузов относятся окисляющие вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате экзотермической окислительно-восстановительной реакции? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 глава 11 | К какому классу опасных грузов относятся органические пероксиды? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.33 | К какому классу опасных грузов относятся ядовитые (токсичные) вещества, о которых известно, что они могут причинить вред здоровью или привести к смерти человека при попадании через дыхательные пути, кожу или органы пищеварения при однократном или кратковременном воздействии в относительно небольших количествах, показатели токсичности которых не превышают установленных значений? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.35 | К какому классу опасных грузов относятся вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы или их рекомбинанты, о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.36 | К какому классу опасных грузов относятся радиоактивные вещества, удельная активность которых превышает 74 кБк/кг (0,002 мкКи/г), и изделия, содержащие такие вещества? | П, ИЭ, 0, 7, |
|  | Л1 п.38 | К какому классу опасных грузов относятся едкие и коррозионные вещества, которые действуют на живую кожную ткань, слизистые оболочки и глаза или в случае утечки могут вызвать повреждение других грузов или транспортных средств, или вызвать их разрушение и тем самым создать другие виды опасности? | П, ИЭ, 0, 4, |
|  | Л1 п.40 | Какие вещества и изделия относятся к опасным грузам класса 9? | П, ИЭ, 0, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.45, п.46 | Кто из участников перевозки опасного груза железнодорожным транспортом (грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель) обязан убедиться в том, что опасный груз допущен к перевозке? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.45 | В какой подвижный состав может загружать опасные грузы грузоотправитель? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.45 | Обязан ли грузоотправитель опасного груза при его перевозке железнодорожным транспортом иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, об условиях безопасности перевозки опасного груза и аварийную карточку? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.46 | В чем должен убедиться и удостовериться при визуальном осмотре перевозчик в процессе приемки опасного груза к перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.46 | Кто из участников перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом обязан заключить договор страхования гражданской ответственности при перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.48 | Какие мероприятия должны быть осуществлены, если в процессе перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом выявлено нарушение, которое может поставить под угрозу безопасность перевозки? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.49 | В каком случае грузополучатель освобождается об обязанности принять опасный груз, прибывший железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО |
|  | Л1 п.51 | В каком случае грузополучатель может осуществлять возврат подвижного состава или контейнера перевозчику, когда им не выполнены требования по очистке и обеззараживанию подвижного состава и контейнеров, а также снятию с них маркировки, указывающей на опасность, после их полной выгрузки, очистки, дегазации и обеззараживания? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.53 | Какое требование предъявляется к материалам, из которых изготавливаются тара и упаковка для опасного груза, перевозимого железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.54 | Допускается ли наличие следов опасных веществ на наружной поверхности грузовых мест с опасными веществами, перевозимых железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.57 | Какое свободное пространство следует оставлять при наполнении сосудов опасными жидкими веществами для их перевозки железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.59 | Допускается ли перевозить железнодорожным транспортом опасные грузы в стеклянной таре без упаковки ее в ящики? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.60 | Каким способом перевозятся железнодорожным транспортом опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах? | П, ИЭ, 0, 3, 4 |
|  | Л1 п.64 | Какое количество порожней тары обязан помещать в вагоны грузоотправитель при перевозке жидких опасных грузов повагонными отправками? | П, ИЭ, 0, 3, 4 |
|  | Л1 п.65 | Порожнюю тару из-под опасных грузов, в некоторых случаях разрешается перевозить на общих основаниях как неопасные грузы. Какое условие должно при этом соблюдаться? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.65 | Порожнюю тару из-под опасных грузов, в некоторых случаях разрешается перевозить на общих основаниях как неопасные грузы, после ее очистки,обезвреживания и удаления знаков опасности. Какая запись должна быть сделана в графе накладной "Наименование груза" при перевозке такой тары? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.66 | Порожняя тара из-под опасного груза, перевозимого в специализированных или арендованных вагонах перевозится в вагонах, предназначенных для данного груза, после выгрузки этого груза грузополучателем. Какие требования предъявляются к очистке, закрытию и условиям перевозки такой тары? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.68 | Какие требования предъявляются к маркировочным надписям на упаковке с опасным грузом, перевозимым железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО |
|  | Л1 п.69 | Какая дополнительная маркировка наносится на аварийную тару при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.71 | Какие требования необходимо учесть в технических условиях, которым должны соответствовать съемные знаки опасности и таблички, наносимые на транспортную тару, вагоны, вагоны-цистерны и контейнеры с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.73 | Требуется ли наносить знаки опасности на вагоны, которые перевозят крупнотоннажные контейнеры или контейнеры-цистерны? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.74 | Кто наносит знаки опасности на вагон в случае погрузки в него опасного груза грузоотправителем? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.74 | Кто наносит знаки опасности на вагон в случае погрузки в него опасного груза силами и средствами перевозчика? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.76 | Как поступать в случае нанесения знака опасности на тару краской по трафарету, когда цвет тары совпадает с цветом знака? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.78 | Какие знаки опасности наносятся на упаковку с опасным грузом, если груз обладает несколькими видами опасности? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.79 | Какие знаки опасности должны наноситься на грузовое место при совместной упаковке опасных грузов различных классов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.81 | Как необходимо поступать со знаками опасности после выгрузки всех опасных грузов, очистки вагонов, вагонов-цистерн, резервуаров или контейнеров? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.85 | В каком документе указан род вагона и тип контейнера для перевозки конкретного опасного груза, перевозимого во внутриреспубликанском сообщении, а также в международном сообщении между странами СНГ? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.85 | В каком документе указан род вагона и тип контейнера для перевозки конкретного опасного груза, перевозимого в международном сообщении (за исключением перевозок между странами СНГ)? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.91 | Разрешается ли выход собственных и арендованных вагонов-цистерн на сеть железных дорог, если на них отсутствуют необходимые трафареты и надписи? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.92 | Разрешается ли подавать под погрузку опасных грузов контейнеры без технического обслуживания и признания их годными под перевозку этих грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.92 | В течение какого времени с момента окончания проведения технического обслуживания вагона допускается начинать погрузку в него опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.92 | Какой срок до планового ремонта должен оставаться у крытого вагона, подаваемого под погрузку опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.94 | Какой документ обязан предъявить работникам железной дороги грузоотправитель перед погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон или контейнер-цистерну? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.94 | Какую отметку должен сделать грузоотправитель в накладной относительно технического состояния собственного или арендованного вагона, загружаемого опасным грузом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.95 | В каких случаях перед погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон-цистерну грузоотправитель обязан предоставить работникам станции и предъявить работникам вагонного депо свидетельство о техническом состоянии вагона-цистерны? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.95 | Перед погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон-цистерну грузоотправитель предоставляет работникам вагонного хозяйства свидетельство о техническом состоянии вагона-цистерны. Куда работники вагонного хозяйства должны записать номер этого свидетельства? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.97 | Кто обязан снять знаки опасности с вагонов и контейнеров железных дорог после выгрузки опасного груза, промывки, обезвреживания? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.98 | За чей счет производится очистка, промывка и обезвреживание вагона или контейнера (кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованными ими) в случае, когда после выгрузки вагонов или контейнеров, в которых перевозились упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив, специфический запах или россыпь части содержимого? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.98 | После выгрузки опасных грузов, имеющих знак опасности № 6.1, 6.2, 8 из вагонов и контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, получатель обязан предоставить железной дороге письменное подтверждение. Что указывается в этом подтверждении, если при выгрузке груза из вагона или контейнера обнаружены утечка, разлив, специфический запах и россыпи? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.98 | После выгрузки опасных грузов, имеющих знак опасности № 6.1, 6.2, 8 из вагонов и контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, получатель обязан предоставить железной дороге письменное подтверждение о пригодности вагона или контейнера для дальнейшего использования. Кто заверяет это подтверждение? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.99 | На каких условиях направляются на станцию назначения специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) и специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) после выгрузки и очистки их от остатков перевозимых в них грузов? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.100 | Допускается ли наличие следов и остатков опасных грузов на наружной поверхности специализированного контейнера при его перевозке? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.101 | Какое требование предъявляется к закрытию дверей, люков и других запорных устройств при предъявлении к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.102, п.108 | Разрешается ли производить налив и слив опасных грузов, перевозимых в вагонах-цистернах, на местах общего пользования? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.102, п.108 | Разрешается ли производить налив и слив опасных грузов, перевозимых в вагонах-цистернах, на местах необщего пользования при отсутствии проектной документации или не оборудованных в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.103, п.109 | Какие источники света разрешается использовать в местах налива и слива легковоспламеняющихся жидкостей, не оборудованных электрическим освещением, непосредственно у мест проведения слива-налива цистерн? | П, ИЭ, 0, 3, РО, РЖ |
|  | Л1 п.103, п.109 | На каком минимальном расстоянии от мест проведения сливо-наливных операций с опасными грузами допускается использовать открытый огонь и устраивать места для курения? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.104, п.110 | На какое минимальное расстояние должны быть удалены от железнодорожных складов, станционных сооружений, главных путей, общих мест погрузки и выгрузки, а также от жилых домов места налива и слива опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.104, п.110 | На какое минимальное расстояние должны быть удалены от мест погрузки, выгрузки и хранения взрывчатых материалов и ядовитых веществ места налива и слива опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.105 | Допускается ли использовать специальные и специализированные вагоны-цистерны для перевозки опасных грузов, для которых они не предназначены? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли производить налив опасного груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях, когда у них истек срок службы, установленный техническими нормативными правовыми актами, конструкторской документацией? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.106 | Укажите минимальное время до планового ремонта и/или технического освидетельствования котла и арматуры вагонов-цистерн или вагонов бункерного типа, при котором разрешается производить в них налив груза? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.106 | При каком остаточном межремонтном ресурсе вагонов-цистерн или вагонов бункерного типа запрещается производить в них налив груза? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли производить налив опасного груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях, когда отсутствует ясная видимость номера вагона и (или) табличек завода-изготовителя? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли производить налив опасного груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях, когда у них отсутствуют или неисправны наружные лестницы (если они предусмотрены конструкцией вагона), переходные мостики, рабочие площадки и их ограждения? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли производить налив опасного груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях наличия течи котла, бункера, неисправности запорно-предохранительной и сливоналивной арматуры? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли производить налив опасного груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях наличия трещин, вмятин и других дефектов котла или трещин на крышках загрузочных и сливных люков? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли производить налив опасного груза в вагоны-цистерны при отсутствия проушины для пломбирования крышки люка? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.107 | Кто обязан опломбировать вагон-цистерну после налива в нее опасного груза? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.107 | Кто обязан после наполнения опасным грузом вагона-цистерны, вагона бункерного типа удалить возникшие при наливе груза загрязнения с наружной поверхности котла (бункера), рамы, ходовых частей, тормозного оборудования вагона? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.107 | Обязан ли грузоотправитель восстановить видимость трафаретов и маркировки на вагоне-цистерне, если после его наполнения обнаружено их отсутствие или повреждение? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.111 | Как поступить владельцам мест необщего пользования при необходимости проведения работ по погрузке и выгрузке, сливе и наливе опасных грузов в случае, когда невозможно обеспечить выполнение всех требований к расположению этих мест, установленных "Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.112 | Какое требование предъявляется к закрытию клапанов и заглушек сливного прибора после слива опасного груза из вагона-цистерны и очистки котла от остатков груза, грязи, льда, шлама? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.112 | Когда необходимо установить на место уплотнительную прокладку и плотно закрыть крышку люка вагона-цистерны, из которого был слит опасный груз с применением разогрева? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.112 | Кто обязан снять знаки опасности и оранжевую табличку с вагона-цистерны после слива опасного груза, очистки и промывки цистерны? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.112 | В каких случаях требуется пломбировать порожний вагон-цистерну, возвращаемый грузоотправителю? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.112 | Какую операцию обязан выполнить грузополучатель в отношении знаков опасности и оранжевой таблички на вагоне-цистерне, если после выгрузки из него опасного груза очистка, промывка не производилась? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.113 | Как должны закрепляться вагоны в местах погрузки, выгрузки, перегрузки опасных грузов классов 1 - 3, 4.1 - 4.3? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.113 | Какое требование предъявляется к тормозным башмакам, которыми закрепляются вагоны в местах погрузки, выгрузки, перегрузки опасных грузов классов 1 - 3, 4.1 - 4.3? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.113 | В каком положении должны находиться стрелки на путях погрузки, выгрузки, перегрузки опасных грузов классов 1 - 3, 4.1 - 4.3 во время выполнения грузовых операций? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.115 | В каких случаях допускается на электрифицированных путях станций производить выгрузку или перегрузку легковоспламеняющихся грузов, перевозимых мелкими отправками или в контейнерах? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.116 | В чьи обязанности входит разработка и утверждение способов размещения и крепления опасных грузов в контейнерах? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.118 | На какое расстояние от жилых и производственных строений, территорий тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов, от мест налива и слива легковоспламеняющихся грузов, от главных станционных путей должны быть удалены места погрузки, выгрузки и перегрузки взрывчатых материалов на станциях? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.118 | На какое расстояние от жилых и производственных строений, территорий тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов, от мест налива и слива легковоспламеняющихся грузов, от главных станционных путей должны быть удалены для стоянки вагонов с взрывчатыми материалами (ВМ) вне поездов или вне сформированных составов (за исключением сортировочных путей, на которых вагоны с ВМ могут находиться под накоплением)? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.119 | Какие требования предъявляются к местам, предназначенным для для производства погрузочно-разгрузочных работ с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.119 | Какое требование предъявляется к электрическому освещению мест, предназначенных для производства погрузочно-разгрузочных работ с взрывчатыми материалами (ВМ)? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.119 | Допускается ли производить погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами на неосвещаемых площадках в темное время суток? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.120 | Какая организация несет ответственность за соблюдение правил погрузки и крепления грузовых мест с взрывчатыми материалами в железнодорожных вагонах и контейнерах, а также контейнеров в вагонах? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.121 | Допускается ли присутствие посторонних лиц на местах, отведенных для погрузки, выгрузки и перегрузки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.123 | Какие опасные грузы принимаются к перевозке железнодорожным транспортом на местах общего пользования? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.124 | Как при перевозке железнодорожным транспортом осуществляется прием и выдача опасных грузов (кроме грузов, перевозимых наливом) на местах общего пользования? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.124 | Под чьим непосредственным контролем осуществляется прием и выдача опасных грузов (кроме грузов, перевозимых наливом) на местах общего пользования железнодорожной станции? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.126 | Какое количество грузовых мест из мелкой отправки опасного груза не принимается к перевозке железнодорожным транспортом в случае, когда при приеме его к перевозке у одного грузового места выявлено несоответствие упаковки или маркировки установленным требованиям или нарушение упаковки, неправильное указание массы груза отправителем? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.126 | Какие действия должен выполнить грузоотправитель в случае, когда мелкая отправка с опасным грузом не принята к перевозке железнодорожным транспортом по причине выявления перевозчиком несоответствия упаковки или маркировки установленным требованиям или нарушении упаковки, неправильном указание массы груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.129 | В течение какого времени с момента прибытия на станцию вагонов с взрывчатыми материалами грузополучатель обязан принять эти вагоны на свои подъездные пути? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.129 | В течение какого времени с момента получения грузополучателем уведомления о прибытии на станцию опасных грузов (кроме классов 1 и 7) мелкими отправками и в контейнерах, он обязан вывести опасные грузы со станции? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.129 | В течение какого времени с момента получения грузополучателем уведомления о прибытии на станцию опасных грузов класса 1 мелкими отправками и в контейнерах, он обязан вывести опасные грузы со станции? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.129 | В течение какого времени с момента получения грузополучателем уведомления о прибытии на станцию опасных грузов класса 7 мелкими отправками и в контейнерах, он обязан вывести опасные грузы со станции? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.131 | Разрешается ли производить маневры толчками с вагонами, загруженными опасными грузами, в перевозочных документах которых имеется штемпель "Не спускать с горки"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.132 | Какой должна быть максимальная скорость сцепления вагонов, загруженных опасными грузами, с другими вагонами (кроме вагонов, загруженных опасными грузами, в перевозочных документах которых имеется штемпель "Не спускать с горки"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.132 | Какая максимальная скорость сцепления должна быть для вагонов с опасными грузами отдельных категорий, требующими особой осторожности в соответствии с порядком движения поездов и маневровой работы на Белорусской железной дороге? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.133 | Разрешается ли роспуск с горок без локомотива порожних вагонов-цистерн из-под сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов с надписью "С горки не спускать"? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.134 | Вагоны с опасными грузами класса 1 и 2, имеющими в перевозочных документах штемпель "Не спускать с горки", стоящие на сортировочных путях, должны ограждаться со стороны горки двумя охранными тормозными башмаками, установленными на оба рельса. На каком расстоянии друг от друга устанавливаются эти башмаки? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.134 | Вагоны с опасными грузами класса 1 и 2, имеющими в перевозочных документах штемпель "Не спускать с горки", стоящие на сортировочных путях, должны ограждаться со стороны горки двумя охранными тормозными башмаками, установленными на оба рельса. Каким должно быть общее расстояние от ограждаемых вагонов до тормозного башмака, расположенного первым от сортировочного устройства? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.136 | Как, по отношению к вагонам с опасными грузами, в перевозочных документах на которые имеются штемпели: "Ядовито" и "Прикрытие..." (одновременно оба штемпеля), должны ставиться в поезда вагоны с людьми, а также вагоны с проводниками, специально выделенными работниками для сопровождения грузов, караулами, нарядами охраны, вагоны с живностью? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.136 | Как, по отношению к вагонам с взрывчатыми материалами (ВМ), должны ставиться на станции формирования в поезд вагоны с легковоспламеняющимися жидкостями? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.137 | Какой должна быть максимальная скорость движения маневровых составов при подаче локомотивом железнодорожного транспорта общего или необщего пользования на подъездной путь вагонов с опасными грузами класса 1 и 2? | П, ИЭ, 0, 1, 2 |
|  | Л1 п.138 | Каким радиотехническим средством должен быть оборудован локомотив, выдаваемый для проведения маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.138, п.465 | Какое дополнительное требование предъявляется к органам управления локомотивом, который выдается для проведения маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами и обслуживается одним машинистом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.138 | Как должна производиться маневровая работа с вагонами, загруженными опасными грузами, при неисправности радиосвязи? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.139 | Допускается ли передача машинистом управления локомотивом помощнику машиниста при производстве маневров с вагонами, загруженными опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.142 | Какой документ должен прилагаться к ТРА станции на всех сортировочных и участковых станциях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, перестановки вагонов с одной колеи на другую, где осуществляются операции с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.143 | На всех сортировочных и участковых станциях, а также на других станциях по перечню, установленному руководством Белорусской железной дороги, в качестве приложения к ТРА станции должна быть разработана инструкция о порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Кто утверждает эту инструкцию? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.144 | Где должны устанавливаться вагоны с опасными грузами классов 1 и 2 на железнодорожных станциях (кроме находящихся на сортировочных путях под накоплением)? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.144 | Какие требования предъявляются к сцепке, закреплению и ограждению вагонов с опасными грузами классов 1 и 2 на станциях (кроме вагонов, находящихся на сортировочных путях под накоплением)? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.144 | Какие требования предъявляются к стрелкам, ведущим на пути стоянки вагонов с опасными грузами классов 1 и 2 на станциях (кроме вагонов, находящихся на сортировочных путях под накоплением)? | П, ИЭ, 0, 1, 2 |
|  | Л1 п.145 | Допускается ли оставление поездов, следующих с индексом "ВМ" без локомотивов на промежуточных станциях? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.147 | Допускается ли отцепка на станциях отдельных вагонов с опасными грузами по причинам технической или коммерческой неисправности от групп вагонов, охраняемых военизированной охраной или в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя)? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.147 | Что необходимо сделать при неисправности отдельных вагонов с опасными грузами, следующих в составе группы вагонов, в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя) или охраняемых нарядом военизированной охраны, если после отцепки таких вагонов от поезда невозможно обеспечить их охрану? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.148 | Что должны знать проводники, сопровождающие опасные грузы железнодорожным транспортом в отношении сопровождаемого груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.149 | Чем обязан обеспечить грузоотправитель проводников, сопровождающих опасный груз железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 п.150 | При выявлении отсутствия специалиста или проводника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению специалистами грузоотправителя (грузополучателя), или охраны железной дороги, вагоны задерживаются до их прибытия, а начальник станции, на которой были обнаружены такие вагоны, ставит в известность грузоотправителя (грузополучателя) для обеспечения дальнейшего сопровождения груза. В какой срок грузоотправитель (грузополучатель) обязан обеспечить прибытие проводника для сопровождения груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.150 | Что необходимо сделать начальнику станции при выявлении отсутствия специалиста или проводника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению специалистами грузоотправителя (грузополучателя), или охраны железной дороги? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.151 | Что необходимо сделать в случае обнаружения утечки (просыпания) опасных грузов в пути следования и отсутствия возможности устранения утечки (просыпания) без отцепки вагонов от поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.152 | При необходимости, администрация организации-грузоотправителя или владельца вагона обязана командировать бригаду специалистов на станцию, где находится отцепленный неисправный вагон с опасным грузом. Что для этих целей должно быть определено в приказе руководителя организации? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО |
|  | Л1 п.155, п.175 | Какое требование предъявляется к доступности или конфиденциальности информации о поездах с вагонами с взрывчатыми материалами (ВМ) и об отдельных вагонах с ВМ? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.155 | Допускается ли использование парковой связи железнодорожных станций для оповещения о работах, производимых с вагонами с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.156 | Какие цистерны не допускается использовать в качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.156 | Какое требование предъявляется к порожним крытым вагонам, используемым в качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.156 | Какое требование предъявляется к порожним вагонам-цистернам, используемым в качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.157 | Каким способом дежурный по станции (маневровый диспетчер) или другой работник станции, распоряжающийся маневрами, обязан перед подачей вагонов под погрузку с взрывчатыми материалами (ВМ) убедиться в том, что вагоны осмотрены и признаны годными в техническом отношении для перевозки ВМ? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.158 | Какими локомотивами должна, как правило, осуществляться подача и уборка вагонов с взрывчатыми материалами на подъездные пути арсеналов, баз и складов? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.158 | Что из указанного в вариантах ответа должно быть определено в местных инструкциях по обслуживанию подъездных путей, принимающих под выгрузку или отправляющих вагоны с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.159 | Должен ли проставляться номер поезда с буквами "ВМ" в журнале движения поездов, на графике исполненного движения, в письменных разрешениях и предупреждениях, выдаваемых машинисту локомотива, в натурных листах и других документах, связанных с приемом и отправлением поездов? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.160 | Должен ли вестись на станции точный учёт времени и места нахождения вагонов с взрывчатыми материалами и газами вне поездов, от их прибытия до отправления или подачи под выгрузку? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.161 | Каким документом устанавливается порядок осуществления производственного контроля за соблюдением требований законодательства в области перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом в организациях, деятельность которых включает перевозку опасных грузов и (или) погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.161 | Какой орган (организация) устанавливает порядок осуществления производственного контроля за соблюдением требований законодательства в области перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом в организациях железнодорожного транспорта общего пользования? | П, ИЭ, 0, РЖ |
|  | Л1 п.162 | Что должно быть отражено в локальных нормативных правовых актах об организации технического контроля за перевозкой опасных грузов в организациях грузоотправителей и грузополучателей, деятельность которых включает перевозку опасных грузов или погрузочно-разгрузочные операции, связанные с такой перевозкой? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО |
|  | Л1 п.163 | На кого в организации, эксплуатирующей специализированные вагоны и контейнеры для опасных грузов, возлагается обязанность по контролю полноты и своевременности проведения плановых видов ремонта специализированных вагонов и контейнеров, а также соблюдение требований Правил при проведении ремонтных работ? | П, ИЭ, 2, 3, 4, РО |
|  | Л1 п.163 | На кого в организации, эксплуатирующей специализированные вагоны и контейнеры для опасных грузов, возлагается обязанность по обеспечению проведения технического освидетельствования специализированных вагонов и контейнеров? | П, ИЭ, 2, 3, 4, РО |
|  | Л1 п.163 | Кто в организации - участнике перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, обязан обеспечивать обслуживающий персонал Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь, Правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам (ППОГ), Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (ППЖГН), Приложением 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), иными НПА, ТНПА, регламентирующими безопасность перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.163 | Кто в организации - участнике перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, обязан обеспечивать надлежащую подготовку работников, занятых на этих работах, и осуществляет ведение учета такой подготовки? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.163 | Кто в организации - участнике перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, обязан контролировать выполнение выданных органами Госпромнадзора требований - предписаний по проведенным проверкам? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.163 | Кто в организации - участнике перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, обязан принимать меры по информированию работников о видах опасности, связанных с перевозкой, погрузкой, разгрузкой опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.163 | Что из указанного в вариантах ответа входит в обязанности специалиста, ответственного за перевозку опасных грузов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.163 | В течение какого срока должны храниться ежегодные отчеты о результатах деятельности организации, связанной с перевозкой опасных грузов, в том числе о произошедших авариях и инцидентах, техническом состоянии объектов перевозки опасных грузов, наличии ответственных лиц, подготовленного персонала? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.166 | Разрешается ли совместная перевозка в одном контейнере взрывчатых материалов разных подклассов? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.167 | Разрешается ли совместная перевозка взрывчатых материалов с ядовитыми веществами, легковоспламеняющимися и другими грузами в одном железнодорожном вагоне или в разных контейнерах, загруженных в один вагон? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.168 | Как определить по номеру поезда наличие в его составе вагонов опасными грузами класса 1? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.169 | Станция отправления поезда, в составе которого следуют вагоны с взрывчатыми материалами (ВМ), должна заблаговременно уведомить поездного диспетчера, дежурного по локомотивному депо, работников военизированной охраны железной дороги и других работников, на которых возлагается обработка вагонов с ВМ в отправляемом поезде. Укажите минимальное время, в течение которого должно быть передано такое уведомление: | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.170 | Кто из работников локомотивного депо обязан проводить инструктаж локомотивных бригад перед отправлением поездов с взрывчатыми материалами? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.171 | Каким способом машинист, принимающий локомотив, должен ознакомится о месте расположения вагонов с взрывчатыми материалами (ВМ) в составе поезда, при смене локомотивных бригад без смены локомотива (по кольцу) в поезде с ВМ? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.172 | Каким способом поездной диспетчер заблаговременно, перед отправлением поезда с взрывчатыми материалами, должен информировать дежурных по станциям следования поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.173 | Об ожидаемом прибытии поезда с взрывчатыми материалами (ВМ) дежурный по станции уведомляет работников пункта технического обслуживания вагонов вагонного депо, военизированной охраны и других работников, на которых возлагается обработка вагонов с ВМ во время нахождения поезда на станции. Что необходимо регистрировать дежурному по станции при передаче такого уведомления? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.174 | Разрешается ли хранение взрывчатых материалов в складских помещениях железнодорожных станций? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.176 | В общем случае, при наличии действующих обходов, движение поездов, в которых следуют вагоны с взрывчатыми материалами (ВМ), организуется в обход железнодорожных узлов. Кого обязан поставить в известность поездной диспетчер при возникновении в пути следования необходимости захода поезда с ВМ в железнодорожный узел? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.177 | Разрешается ли включать вагоны с взрывчатыми материалами в тяжеловесные поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.180 | Разрешается ли перевозка взрывчатых материалов в поездах, имеющих в составе отдельные вагоны с людьми (кроме воинских эшелонов и кроме вагонов, занятых личным составом эшелона)? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.180 | Разрешается ли перевозка взрывчатых материалов в соединенных поездах? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.180 | Разрешается ли перевозка взрывчатых материалов в поездах, имеющих длину более вместимости приёмоотправочных путей на участках их следования? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.181 | Допускается ли постановка вагонов с взрывчатыми материалами в поезда ближних назначений, если по плану формирования для отправления этих вагонов предусмотрены более дальние поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.182 | Какие требования предъявляются к расположению в составе поезда групп вагонов с взрывчатыми материалами (ВМ), подлежащих сопровождению нарядами военизированной охраны железной дороги? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.183 | Кто должен проинструктировать наряд военизированной охраны о порядке проезда на локомотиве в случае, когда для наряда охраны вагонов с взрывчатыми материалами выделена нерабочая кабина локомотива? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.185 | Разрешается ли производить на вагонах с взрывчатыми материалами какие-либо меловые отметки и надписи о состоянии погрузки и выгрузки, а также о характере груза? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 п.188 | Допускается ли перевозить железнодорожным транспортом баллоны с газами без заглушек на вентилях, предусмотренных инструкцией по наполнению? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.188 | Допускается ли перевозить железнодорожным транспортом баллоны с газами без предохранительных колпаков? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.191 | Как должны быть погружены баллоны с газами при перевозке железнодорожным транспортом в горизонтальном положении? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.192 | Допускается ли перевозка железнодорожным транспортом баллонов с газами в горизонтальном положении без защитных резиновых колец? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.192 | Допускается ли перевозка железнодорожным транспортом баллонов с газами в вертикальном положении без защитных резиновых колец? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.191 | Что должно размещаться в дверных проемах вагонов при перевозке баллонов с газами в вертикальном положении? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.193 | Могут ли соприкасаться друг с другим и с металлическими стенками вагона баллоны с воспламеняющими газами (подкласс 2.1), ядовитыми воспламеняющимися газами (подкласс 2.3 с дополнительным знаком опасности 3) в процессе перевозки железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.193 | Какое требование предъявляется к доскам для крепления баллонов с воспламеняющими газами (подкласс 2.1), ядовитыми воспламеняющимися газами (подкласс 2.3 с дополнительным знаком опасности 3) при перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.194 | Допускается ли погрузка баллонов с окисляющими газами в вагоны со следами минеральных и растительных масел? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.195 | На каких условиях перевозятся железнодорожным транспортом порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) из-под газов? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.197 | Какое дополнительное требование предъявляется к порожним баллонам при мелкой отправке железнодорожным транспортом, в отличие от контейнерной и повагонной отправки? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.199 | Что необходимо проверить грузоотправителю после заполнения вагона-цистерны опасным грузом класса 2? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.199 | Требуется ли пломбировать предохранительный колпак на предохранительном клапане цистерны после заполнения вагона-цистерны опасным грузом класса 2? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.200 | На каких условиях перевозятся железнодорожным транспортом порожние вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны и баллоны для транспортирования опасных грузов класса 2? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.201 | При передаче вагона-цистерны ее владельцем другой организации для разовой перевозки опасных грузов класса 2 последнему посылается телеграфное извещение с указанием номера транспортной накладной, заводского и регистрационного номеров, а также сроков технического освидетельствования. В течение какого должно хранится у владельца вагона-цистерны и у отправителя продукции это телеграфное извещение? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.202 | Какое количество опасного груза класса 2 обязан слить из вагона-цистерны (контейнера-цистерны) грузополучатель? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.202 | Какая запись в отношении содержимого цистерны делается грузополучателем опасного груза класса 2 в накладной на порожнюю вагон-цистерну при ее возврате? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.203 | Разрешается ли использовать специальный вагон-цистерну для перевозки сжиженных газов, для которых она не предназначена? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.204 | При перевозке сжиженных газов под нормальным атмосферным давлением вагон-цистерна оборудуется отводящей трубой для испарения газа. Какая надпись должна быть в этом случае у места свободного выхода газа? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.206, п.207 | Какие требования предъявляются к конструкции всех вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов в отношении обеспечения наполнения и слива? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.212 | Перед наполнением вагонов-цистерн газами ответственное лицо грузоотправителя проводит их осмотр и регистрирует в журнале заключение о возможности их наполнения. Что необходимо проверить для выдачи такого заключения? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.213 | Допускается ли наполнять вагоны-цистерны газом, если у них истек срок службы, установленный техническими нормативными правовыми актами, конструкторской документацией или закончился срок очередного освидетельствования? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.213 | Допускается ли наполнять вагоны-цистерны газом, если у них отсутствует или неисправна арматура? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.213 | Допускается ли наполнять вагоны-цистерны газом, если у них отсутствуют или неисправны контрольно-измерительные приборы? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.213 | Допускается ли наполнять вагоны-цистерны газом, если у них отличительная окраска, надписи, трафареты или маркировка не соответствуют наливаемому газу? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.213 | Допускается ли наполнять газом вагон-цистерну, который не предназначен для перевозки данного газа? | П, ИЭ, 2 |
|  | Л1 п.214 | На кого возлагается ответственность за исправность котла вагона-цистерны и арматуры, за правильность наполнения вагона-цистерны и обеспечение безопасности при перевозке сжиженных газов? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.217 | Требуется ли после наполнения вагонов-цистерн, оборудованных арматурным шкафом, запирать наружные двери шкафа на ключ и пломбировать? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.218 | Какое имущество в обязательном порядке должно быть при себе у проводника, сопровождающего вагоны-цистерны со сжиженными газами? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.219 | Как поступить при перевозке газов группой вагонов-цистерн, сопровождаемых одним проводником, в случае необходимости отцепки одного из вагонов-цистерн по причине обнаружения неисправности? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.220 | Какое требование предъявляется к организации ремонта ходовых частей и тормозных устройств груженого газом вагона-цистерны в случае сопровождения вагона-цистерны проводником? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.220 | Разрешается ли производить ремонт котлов вагонов-цистерн, груженых опасными грузами класса 2? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.220 | Какие меры безопасности необходимо предпринять при ремонте тележки вагона-цистерны с опасным грузов класса 2 с применением огня, сварки и ударов в случае, когда вагон-цистерна был отцеплен от состава при обнаружении этой неисправности? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.221 | Какое избыточное давление в котле вагона-цистерны должно оставаться после слива сжиженных газов? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.224 | Какой основной опасностью обладают опасные грузы класса 3? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.231 | Какое средство индивидуальной защиты органов дыхания должно обязательно применяться при выполнении работ внутри котла вагона-цистерны для перевозки опасных грузов класса 3? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.232 | Что необходимо сделать грузоотправителю (грузополучателю) после налива и слива опасных грузов 3 класса, перевозимых в вагонах-цистернах железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.234 | Как поступать в случае, когда вагон-цистерна, подаваемый для подготовки под налив, не сопровождается документом, содержащим наименование слитого нефтепродукта? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.234 | Допускается ли использовать вагоны-цистерны для налива нефтепродуктов, применяемых в авиационной технике, если вагоны-цистерны не имеют сопроводительных документов? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.235 | Допускается ли использовать вагоны-цистерны, имеющие трафарет "Бензин", для транспортирования нефти, масел, мазута, моторного топлива, битума и аналогичных им по физико-химическим свойствам нефтепродуктов? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.236 | Допускается ли производить налив нефтепродуктов в вагон-цистерну свободно падающей струей? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.238 | Какое требование предъявляется к нижним сливным приборам вагона-цистерны для перевозки спирта этилового ректификованного? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.240 | Какова особенность возврата на станцию приписки вагона-цистерны после слива спирта этилового ректификованного? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.241 | На каком этапе перевозки метанола по железным дорогам вагон-цистерна с грузом должен находиться под военизированной охраной? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.251 | Что обязан сделать уполномоченный работник железной дороги при приеме к отправлению груженого вагона-цистерны с метанолом? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.252 | На каких этапах перевозки вагон-цистерна с метанолом должен находиться под охраной? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.253 | В случае обнаружения при перевозке неисправного вагона-цистерны с метанолом, требующего перекачки груза, такой вагон-цистерна отцепляется от поезда и отводится на станционные пути, установленные ТРА станции. Начальник станции или его заместитель вызывает военизированную охрану. Кем охраняется вагон до прибытия работников военизированной охраны? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.254 | Кто из работников станции обязан лично присутствовать при перекачке метанола из неисправного вагона-цистерны, промывке вагона-цистерны и удалении промывной воды? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.254 | О чем должны быть специально проинструктированы лица, осуществляющие перекачку метанола из неисправного вагона-цистерны? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.254 | До какого времени необходимо обеспечить военизированной охраной неисправный вагон-цистерну при работах, связанных с перекачкой метанола из этого вагона-цистерны? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.255 | Какую технологическую операцию должен выполнить грузополучатель после полного слива метанола из вагона-цистерны в случае, когда метанол перевозился под избыточным давлением газа? | П, ИЭ, 3 |
|  | Л1 п.255 | Какое минимальное количество воды должен израсходовать грузополучатель для промывки котла вагона-цистерны после слива метанола? | П, ИЭ, 3 |
|  | Л1 п.255 | Должен ли грузополучатель пломбировать вагон-цистерну запорно-пломбировочным устройством после полного слива из цистерны метанола? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.255 | Грузополучатель после слива метанола промыл водой котел вагона-цистерны. Требуется ли полностью удалять из котла вагона-цистерны остатки промывочной воды? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.256 | Кто из работников станции обязан лично осмотреть вагон-цистерну, проверить полноту удаления промывной воды и отсутствие жидкости на дне котла вагона-цистерны после слива метанола и промывки вагона-цистерны получателем? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.256 | После слива метанола и промывки вагона-цистерны получателем начальник станции (или его заместитель) лично проверяет полноту удаления промывной воды и отсутствие жидкости на дне котла вагона-цистерны. Как поступать ему при отсутствии на станции электрических фонарей во взрывобезопасном исполнении, необходимых для проведения такой проверки? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.257 | В течение какого времени необходимо сдать под охрану вагоны-цистерны, груженные метанолом, или порожние из-под метанола в случае обнаружения таких вагонов-цистерн без перевозочных документов? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.257 | Куда необходимо направлять под охраной обнаруженные на станции бездокументные вагоны-цистерны, груженные метанолом, или порожние из-под метанола после составления коммерческого акта и оформления перевозочных документов? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 п.241 | Что может явиться причиной воспламенения опасных грузов класса 4.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.267 | Разрешается ли перевозка опасных грузов класса 4.1 в открытом подвижном составе без упаковки? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.274 | Какими опасными свойствами обладают пирофорные вещества, относящиеся к опасным грузам класса 4.2? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.274 | Какими опасными свойствами обладают самонагревающиеся вещества и изделия, относящиеся к опасным грузам класса 4.2? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.278 | К какому классу опасных грузов относится фосфор белый (желтый)? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.278 | Каким способом предотвращается самовозгорание фосфора белого (желтого) при хранении и перевозке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.282 | Разрешается ли использование вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки фосфора, для транспортирования других грузов? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.282 | Разрешается ли налив фосфора в вагоны-цистерны, не предназначенные для этого груза? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.283 | После заполнения вагона-цистерны фосфором отправитель обязан залить в вагон-цистерну воду или незамерзающий раствор кальция хлорида. Какой должна быть высота слоя воды или раствора кальция хлорида при отправке фосфора в районы с температурой наружного воздуха не выше 40 °С? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.283 | Какова особенность заполнения вагона-цистерны при отправке фосфора белого (желтого) по маршруту, где возможно понижение температуры ниже 0 °С? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.284 | Какие штемпели должен проставить грузоотправитель в верхней части накладных на предъявляемый к перевозке желтый фосфор? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.285 | Какое требование предъявляется к сопровождению вагонов-цистерн с фосфором? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.286 | В случае обнаружения неисправности вагона-цистерны с фосфором, из-за которой он не может следовать дальше, такой вагон-цистерна отцепляется от поезда и отводится на отдельный путь в безопасное место. Какое требование предъявляется к охране этого вагона? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.287 | Какие требования предъявляются к сливу фосфора из вагона-цистерны? | П, ИЭ, 4 |
|  | Л1 п.288 | На каких условиях осуществляется перевозка вагона-цистерны после слива из него фосфора белого (желтого), очистки и заполнения водой? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.289 | Какими опасными свойствами обладают опасные грузы класса 4.3? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.294 | В чем заключается основная опасность опасных грузов класса 5.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.295 | Какое требование предъявляется к совместной перевозке железнодорожным транспортом различных марок аммония нитрата (селитры аммиачной) друг с другом и другими опасными и неопасными грузами? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.296 | Какое требование предъявляется к вагонам, подаваемым под погрузку опасных грузов класса 5.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.300 | Какую опасность представляют органические пероксиды для организма человека? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.303 | Какая дополнительная надпись должна быть нанесена на упаковку с органическими пероксидами, едкими для глаз? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.304 | Допускается ли совместная перевозка железнодорожным транспортом органических пероксидов с другими опасными и неопасными грузами? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.307 | Какое требование предъявляется к сопровождению груженых и порожних вагонов для органических пероксидов? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.308 | Допускается ли перевозка органических пероксидов класса 5.2 в вагонах-цистернах? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.310 | При каком воздействии на человека легколетучие жидкости, относящиеся к классу 6.1 опасных грузов, представляют наибольшую опасность для человека (кроме случаев их проглатывания)? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.310 | В каком виде твердые вещества, относящиеся к классу 6.1 опасных грузов, представляют наибольшую опасность для человека (кроме случаев их проглатывания)? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.311 | Какое требование в отношении сопровождения предъявляется к перевозке железнодорожным транспортом этиловой жидкости, мышьяка(III)оксида, присадки антидетонационной к моторному топливу? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.312 | Какое требование в отношении сопровождения предъявляется к следованию вагонов, груженых акванитом, цианидом, кислотой синильной, цинхонином, стрихнином, ртути дихлоридом, киноварью, а также к следованию порожних вагонов после разгрузки вышеуказанных грузов? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.315 | В каких вагонах-цистернах должны перевозиться опасные грузы класса 6.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.321 | Какие операции должен произвести грузоотправитель после налива этиловой жидкости в вагон-цистерну в случае наличия на вагоне-цистерне частей, загрязненных этиловой жидкостью? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.322 | При обнаружении в пути следования неисправности, из-за которой вагон-цистерна с этиловой жидкостью не может следовать до станции назначения, такой вагон-цистерна отцепляется от поезда. Что необходимо немедленно сделать в случае течи этиловой жидкости из вагона-цистерны? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.323 | Какие требования предъявляются к сливу этиловой жидкости из вагона-цистерны? | П, ИЭ, 4 |
|  | Л1 п.323 | Какую операцию грузополучатель обязан выполнить в случае загрязнения арматуры и наружных частей котла, а также рамы и ходовых частей вагона-цистерны, при сливе этиловой жидкостью? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.323 | Что указывается в накладной в графе "Наименование груза" при возврате грузополучателем вагона-цистерны после слива этиловой жидкости, за подписью грузополучателя? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.325 | Какие технологические операции должен выполнить грузополучатель после слива антифриза этиленгликолевого из вагона-цистерны? | П, ИЭ, 4 |
|  | Л1 п.328 | Если суммарная и удельная активность радиоактивных материалов меньше установленных величин, то перевозка их осуществляется на условиях перевозки неопасных грузов. Какое в этом случае требование предъявляется к таре для таких грузов? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.328 | Если суммарная и удельная активность радиоактивных материалов меньше установленных величин, то перевозка их осуществляется на условиях перевозки неопасных грузов. Что в данном случае должно наноситься на внутренней поверхности крышки таких упаковок? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.330 | Кто осуществляет радиационный контроль при подготовке радиоактивных материалов к погрузке и перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.330 | Кто осуществляет радиационный контроль в пути следования опасного груза класса 7 железнодорожным транспортом при сопровождении груза проводниками? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.330 | Кто осуществляет радиационный контроль при выгрузке радиоактивных материалов из железнодорожного транспорта? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.331 | Какая организация несет ответственность за соответствие тары и маркировки радиационных грузов требованиям соответствующих стандартов, нормативных правовых актов о перевозке опасных грузов, а также за определение условий перевозки? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.333 | Как должны перевозиться радиационные вещества железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.335 | Какое дополнительное требование предъявляется к упаковочным пакетам с опасными грузами класса 7, имеющих массу более 10 кг, но не более 25 кг? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.335 | Какое дополнительное требование предъявляется к упаковочным пакетам с опасными грузами класса 7, имеющих массу более 25 кг? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.336 | Какой минимальной массы может быть упаковка содержащая радиоактивные вещества при перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.336 | Каким может быть минимальный наружный размер упаковочного комплекта с опасным грузов класса 7 при перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.337 | Какие требования предъявляются к упаковочным комплектам с опасными грузами класса 7 в части контроля за вскрытием при перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.337 | Какие упаковки с опасными грузами класса 7 должен пломбировать грузоотправитель? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.338 | Допускается ли перевозка железнодорожным транспортом радиоактивных веществ в несерийных незаводского изготовления упаковочных комплектах? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.339 | Какое дополнительное требование предъявляется к маркировке и знакам опасности на внешней поверхности упаковочного комплекта типа В для опасных грузов класса 7? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.341 | Что называется радиационными упаковками? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.341 | Как называется груз, состоящий из одной или нескольких радиационных упаковок? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.342 | Что такое "Транспортный индекс" при перевозке опасных грузов класса 7? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.342 | Где на внешней поверхности радиационной упаковки наносится транспортный индекс? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.343 | Какова особенность перевозки железнодорожным транспортом нескольких отдельных малогабаритных радиационных упаковок, следующих в адрес одного получателя? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.343 | Какова максимальная масса укрупненного груза малогабаритных радиационных упаковок при приеме мелкими отправками через склад станции, не имеющей грузоподъемных устройств? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.343 | Какова максимальная масса укрупненного груза малогабаритных радиационных упаковок при приеме мелкими отправками через склад станции, имеющей грузоподъемные устройства? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.343 | При перевозке нескольких отдельных малогабаритных радиационных упаковок, следующих в адрес одного получателя, их объединяют в одно грузовое место. Какое требование предъявляется к транспортным индексам этих упаковок? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.344 | На сколько транспортных категорий и групп подразделяются радиационные упаковки в зависимости от значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности или на расстоянии 1 м от поверхности? | П, ИЭ, 7 |
|  | Л1 п.346 | Кто обязан наклеить на боковой поверхности вагона знак для транспортных средств по одному знаку с каждой стороны при повагонных отправках радиационных грузов? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.348 | Разрешается ли перевозка радиационных упаковок мелкими и малотоннажными отправками, в универсальных контейнерах, грузобагажом и в прямом международном сообщении, если сумма транспортных индексов превышает 50? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.349 | Какими поездами допускается перевозка радиационных упаковок с короткоживущими нуклидами (период полураспада до 15 суток) и упаковок, требующих соблюдения определенного температурного режима? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.350 | Допускается ли перевозка железнодорожным транспортом радиационных упаковок мелкими отправками при массе упаковки в одном месте более 500 кг? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.352 | Транспортные упаковки какой категории опасных грузов класса 7 допускается без ограничений по количеству перевозить в сборном вагоне совместно с другими грузами? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.352 | Какую максимальную величину может иметь сумма транспортных индексов радиационных упаковок II-й и III-й категории при перевозке в сборном вагоне совместно с другими грузами? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.353 | Разрешается ли совместная перевозка в одном вагоне радиационных грузов с другими опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.355 | Что должен указать в накладной в графе "Наименование груза" отправитель радиоактивного груза? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.356 | За сколько часов до отправления поезда производится завоз радиационных упаковок на станции, где имеются специальные склады для хранения радиационных упаковок? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.356 | За сколько часов до отправления поезда производится завоз радиационных упаковок на станции, где радиационные упаковки хранятся на общих складах? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.358 | Какой максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности поверхности вагона и контейнера должен быть при перевозке опасных грузов класса 7 железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.358 | Какой максимальный уровень излучения в любой точке на расстоянии 2 м от внешней поверхности вагона и контейнера должен быть при перевозке опасных грузов класса 7 железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.359 | Рядом с какими вагонами не должны находиться в составе поезда вагоны, полностью загруженные радиационными упаковками? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.360 | Какая отметка делается в натурном листе при следовании в составе поезда вагонов с радиоактивными упаковками? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.361 | Какие сведения об радиационных упаковках обязан сообщить грузоотправитель грузополучателю телеграфом в день сдачи груза к перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 7 |
|  | Л1 п.363 | В течение какого времени с момента прибытия опасных грузов класса 7 на станцию грузополучатель обязан вывезти их со станции? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.365 | Допускается ли производить вскрытие радиационной упаковки при обнаружении нарушения пломбы в процессе приемки груза получателем? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.366 | До какого времени должны находиться у грузополучателя вагоны и контейнеры после выгрузки вагонов или универсальных контейнеров, груженых только радиационными грузами? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.369 | На какие станции разрешается принимать к перевозке упаковки с радиоактивными веществами в универсальных контейнерах железных дорог? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.370 | Разрешается ли погрузка радиационных упаковок в один контейнер совместно с другими грузами? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.371 | Какое может быть максимальное значение суммы транспортных индексов радиационных упаковок, загруженных в один контейнер? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.372 | В каких местах снаружи контейнера, загруженного радиационными упаковками, наклеиваются знаки опасности соответствующей транспортной категории с указанием в них суммы транспортных индексов? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.374 | В какой части вагона необходимо размещать контейнеры с радиационными упаковками? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.374 | Какое требование предъявляется к конструкции вагона, в котором перевозятся контейнеры с радиационными упаковками? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.379 | Какое максимальное значение может иметь сумма транспортных индексов радиационных упаковок II-й и III-й категорий в одном багажном вагоне? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.379 | Какая максимальная мощность эквивалентной дозы излучения может быть в местах постоянного пребывания людей в багажном вагоне при перевозке радиационных упаковок? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.380 | Отправки радиационных упаковок II-й и III-й категорий, имеющие отдельные места массой более 50 кг, принимают к перевозке грузобагажом при условии, что на станции назначения ... | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.381 | При перевозке грузобагажом опасных грузов класса 7 грузополучатель обязан явиться за прибывшим в его адрес радиационным грузом к приходу пассажирского поезда. Что делать при неявке грузополучателя? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.382 | За сколько дней до отправления поезда необходимо подать заявку на погрузку радиационных упаковок I-й транспортной категории для перевозки в отдельном купе пассажирского поезда? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.382 | Какая максимальная масса ручной клади с радиационными упаковками I-й транспортной категории допускается к перевозке в отдельном купе пассажирского поезда? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.382 | За сколько часов до отхода пассажирского поезда разрешенные к перевозке в отдельном купе радиационные упаковки I-й транспортной категории должны быть доставлены грузоотправителем на станцию? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.382 | Радиационные упаковки I-й транспортной категории доставлены грузоотправителем на станцию для перевозки в купе пассажирского поезда. Что должно предъявить начальнику станции лицо, сопровождающее груз? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.382 | С кем согласовывается возможность перевозки радиационных упаковок I-й транспортной категории в отдельном купе пассажирского поезда? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.383 | Требуется ли пломбировать порожний защитный контейнер, в котором перевозились опасные грузы класса 7 при его возврате грузоотправителю? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.384 | Что обязан приложить к накладной отправитель порожней тары из-под опасного груза класса 7? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.385 | На станциях, постоянно принимающих и отправляющих радиационные грузы, а также осуществляющих их временное хранение, должны быть выделены и огорожены специальные места на складах общего пользования. Какую минимальную площадь должны иметь эти места? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.385 | На станциях, постоянно принимающих и отправляющих радиационные грузы, а также осуществляющих их временное хранение, должны быть выделены и огорожены специальные места на складах общего пользования. Какое требование предъявляется к ограждению этих мест? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.385 | На станциях, постоянно принимающих и отправляющих радиационные грузы, а также осуществляющих их временное хранение, должны быть выделены и огорожены специальные места на складах общего пользования. Разрешается ли доступ посторонних лиц на эту часть склада? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.386 | Что является разрешением на право хранения радиационных грузов на складах станции, осуществляющих временное хранение опасных грузов класса 7? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.387 | При каком условии допускается хранить на складах совместно с другими грузами радиационные упаковки I-й, II-й, III-й транспортных категорий? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.389 | Разрешается ли хранить на территории железнодорожной станции радиационные упаковки III-й транспортной категории (4-я группа опасности), транспортируемые на условиях "исключительного использования"? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л1 п.392 | Разрешается ли применять сено, солому, древесную стружку и другие материалы, не пропитанные защитным составом, для упаковки едких веществ, способных образовывать самовоспламеняющиеся смеси? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.396 | В каких случаях разрешается перевозка железнодорожным транспортом опасных грузов класса 8 в вагонах-цистернах, не предназначенных для этих целей? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.396 | Как должна поступить станция отправления в случае самовольного налива грузоотправителем грузов класса 8 в вагон-цистерну, не предназначенную для перевозки этого продукта? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.399 | Разрешается ли оставлять вагоны-цистерны для перевозки кислот с неплотно закрытыми крышками колпаков? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.403 | Требуется ли пломбировать крышку колпака вагона-цистерны после слива из нее кислоты? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.407 | В каких вагонах-цистернах осуществляется перевозка опасных грузов класса 9 наливом? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.409 | Что необходимо предпринять, если произошла утечка веществ класса 9 в вагоне, в котором кроме них находились другие грузы и предметы? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 п.410 | Какое требование предъявляется к оснащению средствами навигации железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 п.415 | За какой период времени до начала погрузки опасными грузами вагоны предъявляются к техническому обслуживанию и осмотру в порожнем состоянии? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.415 | Кто производит техническое обслуживание, осмотр и определение пригодности экипажной части подвижного состава, подаваемого под погрузку опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.416 | Кем устанавливается порядок подготовки и технического обслуживания (освидетельствования, осмотра) вагонов, подаваемых под погрузку опасных грузов, на станциях, где по штату нет работников вагонного хозяйства? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.417 | Кем определяется техническое состояние и пригодность кузовов (котлов) вагонов, а также всего наружного и внутреннего оборудования кузовов (котлов) собственных или арендованных вагонов, в том числе рабочего и конструктивного оборудования котлов вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.419 | Чем должны быть дополнительно оборудованы вагоны, используемые для перевозки опасных грузов классов 1 и 2? | П, ИЭ, 0, 1, 2 |
|  | Л1 п.423 | Кто устанавливает пригодность специализированных контейнеров для перевозки опасного груза, как в техническом, так и в коммерческом отношении? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.424 | Какими опасными грузами допускается загружать специализированные контейнеры и контейнеры-цистерны? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.431 | В каких местах колесной пары не допускаются трещины у вагона, подаваемого под погрузку опасного груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.432 | Разрешается ли довести вагон без отцепки от поезда до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар, в случае обнаружения ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.432 | Разрешается ли довести вагон без отцепки от поезда до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар, в случае обнаружения ползуна (выбоины) глубиной более 12 мм? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.433 | Какой должна быть высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов у грузовых вагонов, предназначенных для опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.433 | Какой должна быть разница по высоте между продольными осями автосцепок между вагонами в грузовом поезде с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.433 | Какой должна быть разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.92, п.434 | Разрешается ли подавать под погрузку опасных грузов вагоны без технического обслуживания и признания их годными под перевозку этих грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.435 | Разрешается ли ставить в поезда вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.435 | Разрешается ли ставить в поезда вагоны, имеющие просевшие рессоры, вызывающие перекос кузова или удары рамы и кузова вагона о ходовые части? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.435 | Разрешается ли ставить в поезда вагоны с неисправностью кровли, создающей опасность отрыва ее листов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.435 | Разрешается ли ставить в поезда вагоны, не имеющие трафарета о производстве установленных видов ремонта (за исключением вагонов, следующих по особым документам, как груз на своих осях)? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.435 | При наличии каких нарушений у вагонов-цистерн, запрещается их ставить в поезда? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны с опасным грузом, имеющие трещины в котлах цистерн, которые вызывают течь груза? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны с опасным грузом, имеющие продольные и поперечные трещины в опорных листах и местах их приварки к котлам безрамных цистерн длиной более 300 мм? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны с опасным грузом, имеющие неисправности сливных приборов, приводящие к потере груза? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны с опасным грузом, у которых отсутствуют запорные крышки сливных приборов, или открыты крышки сливных приборов, крышки колпаков и откидных колпаков специальных цистерн? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны, у которых открыты крышки загрузочно-выгрузочных верхних и нижних устройств? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны с опасным грузом при отсутствии, ослаблении или обрыве пояса котла цистерны, сдвиге котла? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.436 | Допускается ли ставить в поезда вагоны-цистерны с опасным грузом, имеющие неисправности и повреждения, нарушающие прочность крепления поручней, подножек и переходных площадок? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.438 | Кто в ремонтных журналах обязан вести учет осмотров, ревизий, ремонтов, гидравлических и пневматических испытаний котлов, рабочего и конструктивного оборудования и проверок исправности предохранительных устройств у вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.438 | Куда заносятся сведения о замене рабочего и конструктивного оборудования вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.440 | Какими методами проверяются узлы и детали экипажной части вагонов, предназначенных для перевозки опасных грузов, при деповском и капитальном ремонтах? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.441 | Что должны сделать организации - владельцы (арендаторы) подвижного состава для перевозок опасных грузов перед отправкой вагонов в деповской и капитальный ремонт? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.441 | Какую запись обязан сделать владелец в паспорте вагона, контейнера для перевозки опасных грузов, на основании уведомления формы ВУ -36? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.442 | Разрешается ли обезличивание тележек вагонов для перевозки опасных грузов при ремонте вагонов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.442 | Какая организация устанавливает перечень узлов и деталей тележек вагонов для перевозки опасных грузов, подлежащих маркировке, порядок нанесения на них надписей, знаков и клейм? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.443 | По какой технологии производится ремонт с применением сварки котлов вагонов-цистерн и контейнеров для перевозки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.445 | С какими организациями должны быть согласованы технологические процессы очистки, обмывки, дезинфекции, дегазации и другие способы обезвреживания вагонов и контейнеров, в которых перевозятся опасные грузы? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.445 | Где разрешается производить разборку и подготовку к ремонту вагонов и контейнеров, перевозящих опасные грузы? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.446 | Разрешается ли ремонтировать используемые для перевозки опасных грузов котлы вагонов-цистерн, контейнеров-цистерн, их конструктивное и рабочее оборудование в груженом состоянии? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.446 | Какие работы с открытым огнем запрещается выполнять на загруженных или необезвреженных порожних вагонах-цистернах, контейнерах? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.446 | При каких минимальных значениях остатка межремонтного срока и остаточного пробега до планового вида ремонта специализированный вагон может быть подан под погрузку опасного груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.446 | При каких минимальных значениях остатка межремонтного срока и остаточного пробега до планового вида ремонта вагон (кроме специализированного) может быть подан под погрузку опасного груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.447 | Какая организация может выдать техническое решение о продлении срока службы вагонам, перевозящим опасные грузы? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.447 | Что необходимо сделать после производства ремонта вагонов с продлением срока службы с целью обеспечения доступности и сохранности информации о продлении срока службы? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.448 | Какой документ должны иметь вагоноремонтные организации, производящие ремонт вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов, кроме НПА, ТНПА? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.448 | Должны ли вагоноремонтные организации, производящие ремонт вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов, иметь аккредитованную лабораторию неразрушающего контроля? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.448 | Могут ли вагоноремонтные организации производить ремонт вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов при отсутствии заключения службы вагонного хозяйства Белорусской железной дороги, содержащего сведения о том, что организация может выполнять в полном объеме соответствующий вид ремонта заявленного рода вагона или контейнера? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.450 | До какого момента вагонные депо, производящие грузовым вагонам плановые виды ремонта (КР, ДР, КРП) несут гарантийную ответственность за качественный ремонт узлов и деталей, исправную работу вагона и его узлов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.451 | Когда должно производиться техническое освидетельствование вагонов и контейнеров для перевозок опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.451 | Какая организация имеет право производить техническое освидетельствование экипажной части вагонов для перевозки опасных грузов, принадлежащих организациям грузоотправителей и грузополучателей, допущенных к обращению по железнодорожным путям общего пользования? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.452 | Какие работы должны выполняться при техническом освидетельствовании вагонов и контейнеров, перевозящих опасные грузы? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.452 | Какие работы кроме наружного и внутреннего осмотров должны быть выполнены на вагонах-цистернах и контейнерах-цистернах, перевозящих опасные грузы, при техническом освидетельствовании? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.453 | Куда должны быть занесены значение пробного давления и результаты испытаний вагона-цистерны или контейнера-сосуда для перевозки опасного груза при техническом освидетельствовании? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.454 | В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.454 | Какой вид работ необходимо произвести после внепланового ремонта вагонов-цистерн и контейнеров для перевозки опасных грузов с применением сварки или пайки котлов, их рабочего и конструктивного оборудования? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.454 | Внеочередное техническое освидетельствование вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов должно быть проведено, если вагон или контейнер длительно не эксплуатировался. Какой максимальный срок вагон или контейнер может не эксплуатироваться для того, чтобы не требовалось проводить ему внеочередное техническое освидетельствование перед перевозкой опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.457 | Куда и кем заносятся результаты технического освидетельствования вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.458 | Какая дата наносится на котел вагона-цистерны при проведении ремонта и технического освидетельствования котлов вагонов-цистерн, их рабочего и конструктивного оборудования? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.458 | Какая дата (срок) должна быть нанесена на котел вагона-цистерны для перевозки опасных грузов класса 2 после проведения ремонта и технического освидетельствования котлов вагонов-цистерн, их рабочего и конструктивного оборудования? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 п.462 | Какой документ должен иметь локомотив, участвующий в перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.463 | Разрешается ли при перевозке опасных грузов использовать локомотивы для работ на незакрепленных участках? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.464 | Какие требования предъявляются к техническому состоянию и комплектации локомотивов, занятых на перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.465 | Какое дополнительное требование предъявляется к сцепным устройствам маневровых локомотивов, занятые на работах с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.465 | Какие дополнительные требования предъявляется к комплектации маневрового локомотива, обслуживаемого одним машинистом, на работах с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.466 | Разрешается ли выдача локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, под поезда, имеющие в своем составе вагоны, загруженные взрывчатыми материалами, ядовитыми веществами, сжиженными газами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.467 | С какими неисправностями локомотив не может быть выпущен для работы с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.470 | Допускается ли эксплуатировать на локомотиве манометры, которые не опломбированы? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.470 | Допускается ли эксплуатировать на локомотиве предохранительные клапаны, которые не опломбированы? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.471 | Как часто локомотивы железных дорог при круглогодичной эксплуатации должны комиссионно осматриваться в порядке, установленном НПА, ТНПА? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.472 | Как часто локомотивы промышленных организаций, имеющие право выхода на пути общего пользования должны осматриваться комиссией с участием представителей отделения Белорусской железной дороги с оформлением акта? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.473 | В каких местах колесной пары не допускаются трещины у локомотива, осуществляющего перевозку опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.474 | Допускается ли оставлять на деповских путях и путях организаций в рабочем состоянии локомотивы без наблюдения работника, знающего правила их обслуживания и умеющего их остановить, а на остальных станционных путях - без машиниста или его помощника? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.477 | Какой технический документ должны иметь субъекты хозяйствования, имеющие собственные подъездные железнодорожные пути, на которых осуществляются операции с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.478 | С какой периодичностью план и профиль подъездных путей субъектов перевозки опасных грузов, должны подвергаться инструментальной проверке? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.479 | С какой периодичностью осматриваются и проверяются ответственными работниками Белорусской железной дороги путь, искусственные сооружения, земляное полотно и путевые устройства на станциях, производящих операции с опасными грузами? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.479 | Куда заносятся все выявленные ответственными работниками Белорусской железной дороги неисправности и нарушения по результатам осмотра и проверки пути, искусственных сооружений, земляного полотна и путевых устройств на станциях, производящих операции с опасными грузами? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.480 | С какой периодичностью в инструментальных проверках подъездных путей в организациях, производящих работы с опасными грузами, участвуют работники Белорусской железной дороги? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.480 | На кого возлагается ответственность за устранение выявленных неисправностей и нарушений подъездных путей и путевого хозяйства организаций, производящих работы с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.482 | Какие требования предъявляются к нецентрализованным стрелкам, расположенным на подъездных путях, по которым производится передвижение вагонов с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.483 | Какими должны быть в общем случае переезды (кроме технологических проездов) на подъездных путях, по которым перевозятся взрывчатые материалы, ядовитые вещества, вещества, обладающие токсичными свойствами, сжиженные или сжатые газы? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.485 | Допускается ли эксплуатировать стрелочные переводы, у которых имеет место разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.485 | С какими дефектами не допускаются эксплуатировать стрелочные переводы и глухие пересечения? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 п.491 | Какой интервал должен быть между пунктами контроля комплекса технических средств модернизированного (КТСМ) на грузонапряженных и скоростных участках? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.491 | В каком случае необходима установка базовых средств контроля КТСМ перед станциями, расположенными непосредственно перед крупными искусственными сооружениями (мостами, тоннелями и др.)? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.492 | Какой комиссией осуществляется выбор мест установки перегонного оборудования средств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.493 | Какое средство сигнализации устанавливается между перегонным оборудованием средств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда и входным сигналом станции? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.495 | Каким сигналом ограждается место установки напольного оборудования средств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.497 | С целью обеспечения качества контроля подвижного состава системами обнаружения перегретых букс и заторможенных колес, обслуживающий персонал должен проводить внеплановые калибровки приемо-усилительных трактов аппаратуры при изменении температуры наружного воздуха. При каком изменении температуры наружного воздуха относительно ее значения при последней калибровке необходимо проводить внеплановую калибровку? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.498 | Где должен находиться контрольный экземпляр технического паспорта на имеющиеся в эксплуатации средства контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.498 | Допускается ли эксплуатация средств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда с внесенными изменениями в конструкцию и программное обеспечение без их утверждения в службе сигнализации и связи Белорусской железной дороги? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л1 п.500 | Кто может быть назначен ответственным лицом за перевозку опасных грузов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном транспорте? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.501 | Какой документ выдается лицам, прошедшим подготовку по программе специалистов в области безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.503 | С какой периодичностью должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда определяемые нанимателем работники, непосредственно связанные с перевозкой опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.520 | Кого обязаны информировать субъекты перевозки опасных грузов о произошедшей аварии и инциденте с опасным грузом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.521 | Какой документ устанавливает порядок технического расследования причин аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л1 п.524 | Как поступать в случае невозможности устранения аварийной ситуации с опасными грузами силами аварийно-спасательных подразделений Белорусской железной дороги или грузоотправителя (грузополучателя)? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, РО, РЖ |
|  | Л1 приложение 4 п.2 | Какие минимальные размеры должен иметь знак опасности, наносимый на упаковку с опасным грузом при перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Для каких подклассов опасных грузов класса 1 используется знак, изображенный на рисунке? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какой знак опасности используется для обозначения взрывчатых веществ и изделий? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются воспламеняющиеся газы? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются невоспламеняющиеся, нетоксичные газы? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются легковоспламеняющиеся жидкости? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются органические пероксиды? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются инфекционные вещества? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются едкие (коррозионные) вещества? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Каким знаком опасности обозначаются прочие опасные вещества и изделия? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.7 | Какие опасные грузы обозначаются знаком, изображенным на рисунке? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.12 | Требуется ли наносить знаки опасности на боковых сторонах вагона при перевозке опасных грузов в контейнерах? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 приложение 4 п.15 | Какие минимальные размеры может иметь знак опасности, наносимый на вагоны и контейнеры с опасным грузом при перевозке железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л1 приложение 4 п.15 | Где на вагоне с опасным грузом наносится номер аварийной карточки? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.22 | Что означают верхние цифры на этой оранжевой табличке, закрепленной на вагоне? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.22 | Что означают нижние цифры на этой оранжевой табличке, закрепленной на вагоне? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л1 приложение 4 п.24 | Какую информацию несет показанная на рисунке табличка, размещенная на вагоне рядом со знаком опасности перевозимого опасного груза? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л8 статья 1 | В каком случае событие, происшедшее с опасным грузом при его перевозке (взрыв, возгорание, утечка, просыпание), определяется как "авария"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л8 статья 1 | В каком случае событие, происшедшее с опасным грузом при его перевозке (взрыв, возгорание, утечка, просыпание), определяется как "инцидент"? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.463 | На какие международные перевозки не распространяется обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов в соответствии с "Положением о страховой деятельности", утвержденным указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.464 | На основании какого документа осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.465 | На каком этапе перевозки осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.467 | В какой форме заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.468 | На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.469 | На какой территории действует договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов, заключенный в соответствии с "Положением о страховой деятельности", утвержденным указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.471 | Перевозчик заключил со страховщиком договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов. Что требуется выполнить перевозчику в случае, когда в период действия договора у него увеличилось количество транспортных средств, допущенных к перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л4 п.477 | Какой срок отводится перевозчику на письменное извещение страховщика о наступлении события, которое может быть признано страховым случаем по условиям договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л11 п.2 | Что обозначает термин "Аварийная карточка" согласно ТКП 238-2010(02190)? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.2 | Что обозначает термин "Аварийно химически опасное вещество" согласно ТКП 238-2010(02190)? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.3.2 | В каких документах на опасные грузы (кроме радиоактивных материалов) указываются основные формы проявления их транспортной опасности, а также конкретные меры безопасности и предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуаций с конкретными опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.3.3 | Что является основными тактическими формированиями по локализации и ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, перевозимыми железнодорожным транспортом? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л11 п.3.10 | Кто назначается руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации с перевозимыми по железной дороге опасными грузами, если зона чрезвычайной ситуации не вышла на пределы отделения Белорусской железной дороги? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РЖ |
|  | Л11 п.3.10 | Кто назначается руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации с перевозимыми по железной дороге опасными грузами, если зона чрезвычайной ситуации вышла за пределы отделения Белорусской железной дороги? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РЖ |
|  | Л11 п.4.1 | Что должен сделать машинист локомотива, при возникновении аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.1 | Какую информацию включает в себя сообщение машиниста локомотива, при возникновении аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.1 | Кому при возникновении аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне обязан сообщить об этом машинист локомотива по поездной радиосвязи или любым возможным способом? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.1 | Имеет ли локомотивная бригада, право вскрыть пакет с перевозочными документами на опасный груз при возникновении аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.1 | Какими указаниями руководствоваться локомотивной бригаде при первичных действиях в аварийной ситуации с опасным грузом на перегоне после передачи соответствующего сообщения поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.2 | Кому должен сообщить о случившимся дежурный по станции при получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации с опасными грузами на перегоне, а также при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами в пределах станции? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.2 | Какой документ определяет первичные действия дежурного по станции при получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации с опасными грузами на перегоне, а также при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами в пределах станции? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.3 | Диспетчер поездной получил сообщение об аварийной ситуации с опасными грузами от машиниста локомотива и(или) дежурного по станции. Куда он должен немедленно сообщить об аварийной ситуации? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.3 | Диспетчер поездной получил сообщение об аварийной ситуации с опасными грузами от машиниста локомотива и(или) дежурного по станции. Кому он должен дополнительно сообщить об аварийной ситуации в случае ее возникновения в районе оперативного управления центра управления перевозками службы перевозок Управления Белорусской железной дороги (ЦУП)? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.4 | Кого должен оповестить дежурный по отделению Белорусской железной дороги, получив сообщение об аварийной ситуации с опасными грузами? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.5 | Кого должен оповестить диспетчер дорожный старший района управления ЦУП, получив сообщение об аварийной ситуации с опасными грузами на перегоне? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.5 | Кто обязан сообщить начальнику Белорусской железной дороги, об аварийной ситуации с опасными грузами? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.5 | Диспетчер дорожный старший района управления ЦУП получил информацию об аварийной ситуации с опасными грузами и передал ее главному специалисту по организации перевозочного процесса ЦУП. Куда еще должна быть направлена данная информация? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.4.8 | После получения какого документа возможно возобновление движения поездов и маневровой работы через территорию, подвергшуюся загрязнению в результате аварийной ситуации с опасными грузами, а также дальнейшее использование подвижного состава по назначению? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РЖ |
|  | Л11 п.4.10 | Что, из числа указанного в вариантах ответа, должны сделать проводники или специалисты грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающие опасные грузы, при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7 |
|  | Л11 п.5.1 | Что необходимо учитывать при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ с опасными грузами класса 1? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какие свойства опасных грузов подкласса 1.1 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какие поражающие факторы воздействуют на подвижной состав, строительные конструкции, восстановительную и пожарную технику, людей, при возникновении аварийной ситуации с взрывчатыми материалами подкласса 1.1? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Как воздействует тепловой прогрев взрывчатых материалов подкласса 1.1 в условиях пожара? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какой фактор представляет опасность при аварии с опасными грузами подкласса 1.1? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какие свойства опасных грузов подклассов 1.2 и 1.3 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какие свойства опасных грузов подкласса 1.4 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какие свойства опасных грузов подкласса 1.5 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.1 | Какие свойства опасных грузов подкласса 1.6 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ? | П, ИЭ, 0, 1 |
|  | Л11 п.5.2 | Какие свойства опасных грузов класса 2 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Какие вагоны-цистерны с опасными грузами класса 2 необходимо охлаждать в случае возникновения опасности их нагрева при пожаре? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | В процессе перевозки опасных грузов класса 2 была обнаружена утечка газа из цистерны. Допускается ли передислокация цистерны, на расположенное в этом регионе предприятие, осуществляющее хранение, переработку или применение данного газа для его слива? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Что необходимо сделать, при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, если произошла разгерметизация цистерны и утечка воспламеняющегося газа с плотностью тяжелее воздуха? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Кто может принять решение о поджоге газа, при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ на железной дороге, если произошла разгерметизация цистерны и утечка воспламеняющегося газа с плотностью тяжелее воздуха? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Что необходимо делать при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ с вагонами-цистернами, содержащими невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Что необходимо делать, при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, если произошла разгерметизация цистерны и утечка ядовитых (токсичных) газов? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Что необходимо сделать, при проведении аварийно-восстановительных работ, при повреждении крытого вагона или контейнера, груженых баллонами со сжатыми или сжиженными газами, если обнаружатся неисправные баллоны? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.2 | Какую опасность при аварии представляют порожние вагоны-цистерны из-под воспламеняющихся газов? | П, ИЭ, 0, 2 |
|  | Л11 п.5.3 | Какие свойства опасных грузов класса 3 в случае их утечки необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 3, если не нарушена герметичность вагона-цистерны? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Что необходимо сделать при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ с вагонами-цистернами, содержащими ЛВЖ, перед тем как приступить к работе? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Какую опасность представляют части вагонов-цистерн, подвергшиеся нагреванию в зоне теплового воздействия пожара? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.5.3 | Какую опасность таят в себе разогретые вагоны-цистерны с опасным грузом класса 3, особенно верхние их части, не имеющие контакта с жидкой фазой? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | На какое расстояние от места аварии, может распространяться взрывоопасная концентрация паров опасных грузов класса 3 в случае утечки? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Какие требования необходимо выполнить при повреждении котла цистерны с легковоспламеняющейся жидкостью, сопровождающимся утечкой? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Что необходимо сделать при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ с вагонами-цистернами, содержащими легковоспламеняющиеся жидкости, если при их утечке возникает пожар? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Что необходимо сделать при проведении аварийно-восстановительных работ, с нагретыми вагонами-цистернами, содержащими легковоспламеняющиеся жидкости? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Допускается ли при проведении аварийно-восстановительных работ, с нагретыми вагонами-цистернами, содержащими легковоспламеняющиеся жидкости, транспортировать их по железнодорожным путям или переставлять за пределы опасной зоны с помощью техники, имеющейся на вооружении восстановительного поезда? | П, ИЭ, 0 |
|  | Л11 п.5.3 | На каком расстоянии от емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями, должен находиться личный состав, участвующий в ликвидации последствий аварийной ситуации, в начальной стадии пожара, сопровождающейся взрывами и мощным тепловым излучением? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.3 | Какие требования необходимо соблюдать при обращении с порожними вагонами-цистернами из-под легковоспламеняющихся жидкостей в процессе ликвидации последствий аварийной ситуации? | П, ИЭ, 0, 3 |
|  | Л11 п.5.4 | Что необходимо учитывать при тушении пожаров с опасными грузами класса 4.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.4 | Что необходимо сделать после окончания тушения возгорания опасных грузов класса 4.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.4 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 4.2? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.4 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 4.3? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.4 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 4.3 вблизи водоемов, рек, в дождливую погоду или зимой? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.5 | Какие свойства опасных грузов классов 5.1 и 5.2 необходимо учитывать при планировании аварийно-восстановительных работ? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.5 | По какой причине, при перевозке опасных грузов классов 5.1 и 5.2 нельзя допускать их контакта с горючими веществами? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.5 | Что необходимо сделать, при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами классов 5.1 и 5.2? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.6 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 6.1 (ядовитые (токсичные) вещества)? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.6 | Чем опасны легколетучие вещества, относящиеся к опасным грузам класса 6.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.6 | Чем опасны горючие вещества, относящиеся к опасным грузам класса 6.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.6 | Чем опасны при пожаре негорючие и мало летучие ядовитые грузы, относящиеся опасным грузам класса 6.1? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.6 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 6.2? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.6 | Что необходимо делать, при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами класса 6.2? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.7 | Что создает опасность для здоровья при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 7? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л11 п.5.7 | Как необходимо проводить аварийно-восстановительные работы с опасными грузами класса 7 при высоких уровнях ионизирующего излучения? | П, ИЭ, 0, 7 |
|  | Л11 п.5.8 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 8? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.5.9 | Что необходимо учитывать при ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами класса 9? | П, ИЭ, 0, 4 |
|  | Л11 п.6.1 | Что из указанного ниже включают в себя работы по локализации загрязнения (заражения) при аварии с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.2 | Какие способы нейтрализации опасных веществ применяют на железнодорожном пути и территории при аварии с опасными грузами? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.3 | Подвижной состав, загрязненный в процессе аварии опасными грузами, может быть использован для погрузки или дальнейшего передвижения после нейтрализации (дегазации). Какими способами производится дегазация подвижного состава? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.6 | Что необходимо сделать для локализации пролива, сбором жидкой фазы аварийно химически опасного вещества в приямки (ямы-ловушки)? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.6 | Что необходимо учесть при выборе места размещения ямы-ловушки для сбора жидкой фазы при локализации пролива аварийно химически опасного вещества с целью обеспечения отекания пролива в ловушку? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.6 | Какое требование необходимо соблюдать при отрывке ямы-ловушки для локализации пролива аварийно химически опасного вещества? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.6 | Каким должен быть объем ямы-ловушки для локализации пролива аварийно химически опасного вещества (АХОВ)? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.6 | Каким должно быть горизонтальное сечение ямы-ловушки для локализации пролива аварийно химически опасного вещества (АХОВ)? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.7 | Что разрешается использовать для локализации пролива аварийно химически опасного вещества засыпкой сыпучими сорбентами? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.7 | Какое требование необходимо соблюдать при локализации пролива аварийно химически опасного вещества засыпкой сыпучими сорбентами, в целях локализации его парогазовой фазы? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.7 | Какое требование необходимо соблюдать при локализации пролива аварийно химически опасного вещества засыпкой сыпучими сорбентами? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.7 | Какой должна быть толщина насыпного слоя при локализации пролива аварийно химически опасного вещества (АХОВ) засыпкой сыпучими сорбентами? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | Как должны размещаться пеногенераторы, при локализации пролива аварийно химически опасного вещества воздушно-механической пеной? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | Какой должна быть толщина слоя пены, при локализации пролива аварийно химически опасного вещества воздушно-механической пеной? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | Какое требование предъявляется к пенообразующему составу, при локализации пролива аварийно химически опасного вещества (АХОВ) воздушно-механической пеной? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | При каких условиях разрешается применять пеногенераторы, при локализации пролива аварийно химически опасного вещества воздушно-механической пеной? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | Допускается ли использование полимерной пленки для локализации пролива аварийно химически опасного вещества? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | Какими должны быть размеры полимерной пленки, при локализации пролива аварийно химически опасного вещества? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.8 | Какое требование необходимо соблюдать при использовании полимерной пленки, для локализации пролива аварийно химически опасного вещества (АХОВ)? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.9 | Какое требование необходимо соблюдать при обеззараживании проливов жидкого хлора? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.9 | Какое требование необходимо соблюдать при обеззараживании проливов жидкого аммиака? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.9 | На каком расстоянии, необходимо ставить завесу, при обеззараживании проливов жидкого хлора? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.9 | Допускается ли использование аммиачных растворов для нейтрализации проливов жидкого хлора? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.10 | Какое требование необходимо соблюдать, при засыпке твердых сыпучих нейтрализующих веществ в процессе локализации проливов аварийно химически опасного вещества? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.10 | Допускается ли, при засыпке нейтрализующих веществ, в процессе локализации пролива агрессивных аварийно химических опасных веществ, наезд колесных машин на пролив? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.10 | Когда производится разбавление водой проливов аварийно химически опасного вещества (АХОВ) при локализации проливов с использованием твердых сыпучих нейтрализующих веществ? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.11 | Что используется в качестве сорбентов при обеззараживании проливов аварийно химически опасного вещества засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с последующей нейтрализацией или выжиганием? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.11 | Какое требование необходимо соблюдать при обеззараживании проливов аварийно химически опасного вещества засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с последующим выжиганием? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.11 | Какое требование необходимо соблюдать при обеззараживании проливов аварийно химически опасного вещества засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с последующим выжиганием с использованием керосина? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л11 п.6.11 | В каком количестве заливается керосин при обеззараживании проливов аварийно химически опасного вещества засыпкой твердыми сыпучими сорбентами с последующим выжиганием? | П, ИЭ, 0, 2, 3, 4 |
|  | Л5 п.3 | Как субъект перевозки опасных грузов должен фиксировать обстановку на месте аварии (инцидента), произошедших при перевозке опасных грузов, в случае невозможности ее сохранения по причине необходимости срочного проведения работ по ликвидации ее последствий с целью сохранения жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л5 п.5 | Кто возглавляет комиссию, проводящую техническое расследование причин аварии, произошедшей при перевозке опасных грузов, кроме случаев, когда авария произошла при перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Министерству обороны, МВД, КГБ, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |
|  | Л5 п.8 | Какая комиссия проводит техническое расследование причин инцидента, произошедшего при перевозке опасных грузов, кроме случаев, когда инцидент произошел при перевозке опасных грузов транспортными средствами, принадлежащими Министерству обороны, МВД, КГБ, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь? | П, ИЭ, 0, 1, 2, 3, 4, 7, РО, РЖ |