Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 ПРАВИЛА по обеспечнию промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь

(утв. пост МЧС РБ от 2 февраля 2009 г. № 6 в ред. пост МЧС РБ от 23 февраля 2018 г. № 7)

Л11 Закон Республики Беларусь "О газоснабжении"

(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З, от 20.07.2006 N 162-З, от 08.07.2008 N 367-З, от 28.12.2009 N 96-З, от 14.07.2011 N 293-З)

|  | Л1 п.3 | При каком избыточном давлении газов на объектах газораспределительной системы и газопотребления действуют требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3 | На какие из перечисленных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Какие газопроводы газораспределительной системы относится к межпоселковым? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоопасное место" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "групповая баллонная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "зона дыхания" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "рабочая зона" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "резервуарная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "опасная концентрация газа" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "система газоснабжения"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "наружный газопровод"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "расчетный ресурс эксплуатации" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоопасные работы" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "неразрушающий контроль сварных соединений" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "охранная зона газораспределительной системы"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоснабжающая организация"? |
|  | Л1 п.5 | Что такое "противоаварийная защита" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.6 | В каких случаях разрешается отступление от "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? |
|  | Л1 п.9 | Каким документом определен порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда работников субъектов промышленной безопасности? |
|  | Л1 п.12 | Какие требования предъявляются к персоналу (рабочим), обслуживающим оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.13 | Кто допускается к выполнению газоопасных работ? |
|  | Л1 п.13 | Где должны отрабатываться практические навыки для выполнения газоопасных работ? |
|  | Л1 п.13 | Допускаются ли к выполнению газоопасных работ стажеры и практиканты? |
|  | Л1 п.14 | Где при выполнении рабочими работ по обслуживанию потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления должны находиться удостоверения на право обслуживания этих объектов? |
|  | Л1 п.15 | С какой периодичностью должна проводиться подготовка путем освоения содержания образовательной программы повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности? |
|  | Л1 п.16 | Что требуется для допуска сварщика к выполнению работ по сварке газопроводов? |
|  | Л1 п.17 | Кто осуществляется контроль за соблюдением требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ" в процессе проектирования, возведения (монтажа), ремонта и реконструкции, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.18 | Кто осуществляет производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.20 | Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в организации, эксплуатирующей объекты газораспределения и газопотребления? |
|  | Л1 п.23 | Является ли основанием для привлечения к ответственности выдача должностным лицом организации указания о возобновлении работы, остановленной Госпромнадзором вследствие нарушения Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ, производственных инструкций и инструкций по охране труда? |
|  | Л1 п.26 | Что должны сделать до прибытия представителя Госпромнадзора и членов комиссии юридические и физические лица, на объектах которых произошли авария или инцидент, работники специализированных аварийных подразделений газоснабжающих организаций? |
|  | Л1 п.39 | Какие из указанных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления, подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации перед началом работ должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.39 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, за исключением газопроводов-вводов низкого и среднего давления в жилые здания, подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации, перед началом работ по их сооружению, монтажу должны быть зарегистрированы в ... |
|  | Л1 п.40 | Куда должен обратиться заказчик для регистрации (перерегистрации) объекта газораспределительной системы и газопотребления, подлежащего строительству, ремонту и реконструкции, вводу или выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации перед началом работ? |
|  | Л1 п.40 | Какие документы должен предъявить заказчик для регистрации (перерегистрации) объекта газораспределительной системы и газопотребления, подлежащего строительству, ремонту и реконструкции, вводу или выводу из эксплуатации, консервации или ликвидации? |
|  | Л1 п.40 | В каком из указанных ниже случаев объект строительства газораспределительной системы и газопотребления подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре до начала работ по монтажу газопроводов? |
|  | Л1 п.41 | Какая документация представляется в Госпромнадзор для регистрации подлежащего строительству объекта газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.42 | Из представителей каких организаций создается рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.42 | За сколько дней до начала работы рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления заказчик обязан уведомить Госпромнадзор о дате и месте ее работы? |
|  | Л1 п.43 | Какие документы кроме проектной и исполнительной документации на возведение (монтаж) объекта газораспределительной системы и газопотребления должны быть предоставлены рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта? |
|  | Л1 п.43 | Какие документы должна представить организация рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления, подтверждающие ее готовность к эксплуатации объекта? |
|  | Л1 п.43 | Когда должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре опасные производственные объекты и потенциально опасные объекты газораспределительной системы и газопотребления, подлежащие возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и вводу в эксплуатацию? |
|  | Л1 п.45 | Могут ли члены рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта потребовать вскрытия любого участка газопровода для дополнительной проверке качества монтажа? |
|  | Л1 п.47 | Необходимо ли осуществлять круглосуточное дежурство на время комплексного опробования оборудования ГНС, АГЗС, котельных, промышленных и сельскохозяйственных газоиспользующих установок? Если да, то кем? |
|  | Л1 п.48 | Какой срок устанавливается для проведения пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования? |
|  | Л1 п.49 | Какую исполнительную документацию необходимо представить рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления, оборудование которого, требует проведения пусконаладочных работ? |
|  | Л1 п.51 | Допускается ли принимать в эксплуатацию подземные стальные газопроводы и резервуары, не обеспеченные (согласно проекту) электрохимической защитой? |
|  | Л1 п.53 | В течение какого времени необходимо ввести объект газораспределительной системы и газопотребления в эксплуатацию после принятия его рабочей комиссией, чтобы не проводить повторного испытания на герметичность? |
|  | Л1 п.54 | На основании каких документов можно производить демонтаж или замену газового оборудования с применением сварочных работ? |
|  | Л1 п.55 | Допускается ли эксплуатация объектов газораспределительной системы и газопотребления до принятия их комиссией? |
|  | Л1 п.57 | Какую документацию, из указанной ниже, должна иметь организация, эксплуатирующая объекты газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.57 | Какие требования из перечисленных ниже предъявляются к организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.57 | Что обязан обеспечить руководитель организации при ведении эксплуатационной документации на объекты газораспределительной системы и газопотребления в электронном виде? |
|  | Л1 п.62 | Кто переутверждает технологические инструкции, схемы и режимные карты на объектах газораспределительной системы и газопотребления после их пересмотра в связи с реконструкцией, техническим переоснащением и изменением технологического процесса, а также в плановом порядке 1 раз в 3 года? |
|  | Л1 п.63 | В течение какого времени собственник и (или) уполномоченное им лицо обязаны хранить проектную или исполнительную документацию на находящийся в эксплуатации объект газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.68 | Как назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на предприятии в целом и каждого цеха (участка) в отдельности? |
|  | Л1 п.68 | На кого возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления в организациях, где газ используется в качестве топлива для отопления и горячего водоснабжения административных и общественных зданий и в штате которого нет необходимого специалиста? |
|  | Л1 п.68 | Кто может замещать лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на время его отсутствия? |
|  | Л1 п.74 | Чем из указанного ниже обязан обеспечить руководитель организации газовую службу? |
|  | Л1 п.75 | Что из указанного ниже должна иметь организация, которая может выполнять работы по выявлению и ликвидации коррозионноопасных зон на подземных стальных газопроводах и резервуарах сжиженного газа, производить техническое обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты? |
|  | Л1 п.76 | Какие требования предъявляются к персоналу, осуществляющему круглосуточное дежурство на объектах газораспределительной системы и газопотребления? |
|  | Л1 п.77 | Должен ли персонал, обеспечивающий круглосуточное дежурство на промышленных и сельскохозяйственных организациях - владельцев объектов газораспределительной системы и газопотребления знать возможность устранения аварийных ситуаций в любое время? |
|  | Л1 п.78 | Что из указанного в вариантах ответа должно регламентироваться в договоре по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления в случае, когда эти работы на договорной основе передаются эксплуатирующей организацией другой организации? |
|  | Л1 п.82 | С какой периодичностью должны подвергаться техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту, установленные на газопроводах запорная аппаратура и компенсаторы? |
|  | Л1 п.92 | Кто должен обеспечить наличие отверстий в люках колодцев смежных подземных коммуникаций на расстоянии до 15 м от подземных газопроводов для контроля загазованности? |
|  | Л1 п.93 | Кто несет ответственность за исправность уплотнения вводов подземных инженерных коммуникаций, содержание подвалов и технических подполий в состоянии, обеспечивающем возможность их постоянного проветривания и проверки на загазованность? |
|  | Л1 п.110 | Кем должны производиться работы по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния газопроводов? |
|  | Л1 п.324 | В каком случае в Республике Беларусь допускается эксплуатация газового оборудования (технического устройства), не попадающего под действие технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза? |
|  | Л1 п.665 | Кто несет ответственность за составление планов локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления, своевременность внесения в них дополнений и изменений, их пересмотр и переутверждение? |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ПОСТАВЩИК ГАЗА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? |
|  | Л11 Статья 4 | Чем руководствоваться в случае, когда международным договором действующим для Республики Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О газоснабжении"? |
|  | Л11 Статья 17 | Допускается ли необоснованный отказ газоснабжающих организаций в заключении с потребителями газа договоров газоснабжения при наличии ресурсов газа, возможности снабжения им потребителей газа и обеспечения безопасности газоснабжения? |
|  | Л11 Статья 17 | Какие действия запрещается совершать газоснабжающим организациям? |
|  | Л11 Статья 18 | Разрешается ли осуществлять снабжение потребителей газа газом, который по качеству не соответствует обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации? |
|  | Л11 Статья 19 | Разрешается ли потребление газа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без использования приборов учета расхода газа? |
|  | Л11 Статья 24 | Кто выступает заказчиком на проектирование и строительство объектов газораспределительной системы? |
|  | Л11 Статья 25 | Что должны обеспечить собственник введенного в эксплуатацию объекта системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо? |
|  | Л11 Статья 26 | Кем осуществляется вывод из эксплуатации объектов системы газоснабжения для капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ, а также вывод из эксплуатации газопроводов, не соответствующих требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности? |
|  | Л11 Статья 26 | За счет каких средств осуществляются мероприятия по оздоровлению окружающей среды при выводе из эксплуатации, консервации, и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения? |
|  | Л11 Статья 26 | Под чьим контролем осуществляется вывод из эксплуатации объектов газораспределительной системы, а также газоиспользующего оборудования потребителей? |
|  | Л11 Статья 27 | Какое право имеет газоснабжающая организация при возникновении аварии или катастрофы на объектах газораспределительной системы? |
|  | Л11 Статья 27 | В каком размере газоснабжающая организация обязана возместить нанесенный ею ущерб собственнику земельного участка, землевладельцу и землепользователю, на территорию которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств для ликвидации аварии или катастрофы на объектах газораспределительной системы? |
|  | Л11 Статья 28 | Какой орган определяет порядок установления охранных зон газораспределительной системы, размеры и режим их использования? |
|  | Л11 Статья 28 | Что из указанного в вариантах ответа не в праве осуществлять собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи без соблюдения установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы и согласования с собственником объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченным им лицом? |
|  | Л11 Статья 28 | Что обязаны обеспечивать собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи в охранной зоне объектов газораспределительной системы? |
|  | Л11 Статья 28 | Что делать со зданиями, строениями и сооружениями, построенными ближе установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы? |
|  | Л11 Статья 29 | В каких случаях газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа? |
|  | Л11 Статья 29 | Что входит в обязанности собственника объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченного им лица? |
|  | Л11 Статья 29 | Что входит в обязанности собственника объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченного им лица? |
|  | Л11 Статья 30 | Какие лица, виновные в возникновении аварий на объектах системы газоснабжения несут ответственность в соответствие с законодательством Республики Беларусь? |
|  | Л11 Статья 31 | В каких случаях собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде, а также имуществу юридических лиц в результате ненадлежащего проектирования, а также в процессе возведения, ремонта, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения? |