Условные обозначения НПА

Л1  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ М ОХРАНЫ ТРУДА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

(РАЗДЕЛ VI, ОБЪЕКТЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

(Утв. Пост. Министерства промышленности Республики Беларусь 22.05.2007 № 8)

|  | Л1 п. 1801 | Что, в металлургической промышленности, подразумевается под определением "Опасная концентрация газа"? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п. 1816 | С какой периодичностью должны пересматриваться в плановом порядке, производственные инструкции во взрывопожароопасных металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1819 | Какова периодичность проведения периодических проверок знания НПА в сфере безопасности у руководителей и специалистов металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1822 | С какой периодичностью необходимо проводить проверку у рабочих знаний правили инструкций по выполнению газоопасных работ в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1827 | При каком минимальном содержании в воздухе цехов металлургических производств сжиженного пропан-бутана, должен начинать ощущаться запах газа? |
|  | Л1 п. 1828 | Каким должно быть давление, в газопроводах и газовых установках высокого давления сжиженных углеводородных газов, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1830 | Допускается ли работа газопроводов и газовых установок, применяемых в металлургических производствах, при давлении, равном атмосферному? |
|  | Л1 п. 1838 | Какому соединению следует отдавать предпочтение при соединении деталей газопроводов и газовых аппаратов, применяемых в металлургических производствах, между собой? |
|  | Л1 п. 1838 | Допускается ли при соединении между собой деталей газопроводов и газовых аппаратов, применяемых в металлургических производствах, использовать фланцевые соединения? |
|  | Л1 п. 1838 | Допускается ли при соединении деталей газопроводов и газовых аппаратов, применяемых в металлургических производствах, между собой, использовать резьбовых соединений? |
|  | Л1 п. 1840 | Допускается ли установка взрывных клапанов на газовых аппаратах и газопроводах, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1844 | Как должны заземляться газопроводы, применяемые в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1844 | Каким должно быть сопротивление заземления газопроводов и аппаратов, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1844 | С какой периодичностью необходимо проводить замеры сопротивления заземления газопроводов и аппаратов, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1850 | При каком содержании сероводорода в газе (при температуре 0 °С и давлении 101,3 кПа), запрещается установка бронзовых кранов или задвижек с бронзовыми кольцами на газопроводах, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1851 | Что должны иметь пробки кранов на газопроводах и аппаратах, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1851 | Что должны иметь рукоятки всех типов кранов на газопроводах и аппаратах, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1852 | При каком давлении газа на газопроводах и аппаратах, применяемых в металлургических производствах, допускается установка запорной арматуры из серого чугуна |
|  | Л1 п. 1854 | Допускается ли установка гидравлических затворов, в качестве отключающих устройств, на газопроводах и аппаратах, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1858 | Какие хвостовики должны иметь заглушки, устанавливаемые на газопроводах, применяемых в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1860 | Начиная с какой высоты расположения задвижек, дроссельных устройств, измерительных диафрагм, волновых и сальниковых компенсаторов и другой арматуры и оборудования, для их обслуживания, должны быть устроены стационарные площадки и лестницы к ним? |
|  | Л1 п. 1863 | Какой угол наклона должны иметь лестницы к площадкам постоянного обслуживания оборудования, для вновь сооружаемых и реконструируемых объектов газового хозяйства металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1868 | Допускается ли, в металлургических производствах, размещение под газопроводами каких-либо помещений и установок, не относящихся к газопроводам? |
|  | Л1 п. 1875 | Могут ли газопроводы, прокладываемые по стенам зданий металлургических производств, пересекать оконные и дверные проемы? |
|  | Л1 п. 1876 | Из какого материала должны быть выполнены опорные конструкции газопроводов металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1880 | Допускается ли в металлургических производствах совместная прокладка на одних опорах или эстакадах газопроводов горючих газов с трубопроводами других газов, воды, пара, конденсата, мазута, смолы и масел, а также кислорода? |
|  | Л1 п. 1880 | Допускается ли в металлургических производствах совместная прокладка на одних опорах или эстакадах газопроводов горючих газов с трубопроводами легковоспламеняющихся жидкостей и паропроводов первой категории? |
|  | Л1 п. 1885 | Допускается ли прокладка газопроводов сжиженного газа в металлургических производствах, по конвейерным галереям? |
|  | Л1 п. 1886 | Допускается ли прокладка газопроводов в металлургических производствах, по железнодорожным мостам и эстакадам? |
|  | Л1 п. 1887 | Требование к газопроводам, проложенным по металлическим или железобетонным мостами нужно ... |
|  | Л1 п. 1892 | Допускается ли пересечение надземных газопроводов, с воздушными линиями электропередачи? |
|  | Л1 п. 1892 | Допускается ли прохождение (пересечение) электрических линий под газопроводами металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1904 | Чем должен быть снабжен конденсатоотводчик газопроводов металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1904 | Допускается ли осуществлять обогрев конденсатоотводчиков газопроводов металлургических производств, зимой, путем ввода острого пара внутрь сосуда? |
|  | Л1 п. 1906 | Допускается ли осуществлять сброс сточных вод из конденсатоотводчиков газопроводов, в дождевую канализацию? |
|  | Л1 п. 1907 | Каким требованиям должны отвечать существующие конденсатоотводчики газопроводов металлургических производств, установленные в обособленных помещениях, и вновь проектируемые? |
|  | Л1 п. 1908 | Где необходимо устанавливать отключающие устройства на межцеховых газопроводах металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1911 | Как должны прокладываться цеховые газовые коллекторы металлургических производств при диаметре свыше 500 мм? |
|  | Л1 п. 1911 | Допускается ли прокладка цеховых газовых коллекторов металлургических производств, внутри зданий? |
|  | Л1 п. 1917 | Как должны выполняться вводы газопроводов в помещения металлургических производств, где расположены печи и агрегаты, потребляющие горючие газы? |
|  | Л1 п. 1917 | Допускается ли ввод газопроводов природного газа в помещение, смежное с помещением металлургических производств, где расположены печи и агрегаты, потребляющие горючие газы? |
|  | Л1 п. 1918 | Допускается ли прокладка газопроводов сжиженного газа через помещения металлургических производств, где эти газы не используются? |
|  | Л1 п. 1918 | Какое требование необходимо соблюсти, при прокладке газопроводов природного газа низкого и среднего давления, через помещения металлургических производств, где эти газы не используются? |
|  | Л1 п. 1919 | Допускается ли пересечение газопроводами вентиляционных шахт, воздуховодов и дымоходов, а также расположение газопроводов в замкнутых, плохо вентилируемых пространствах и в подвальных помещениях металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1924 | Каким должно быть расстояние между цеховыми газопроводами и неизолированными токопроводами (троллеями), в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1929 | Как должна устанавливаться арматура на цеховых газопроводах, в металлургических производствах, на отводах газа от цехового коллектора к агрегатам? |
|  | Л1 п. 1929 | Где должна устанавливаться арматура на цеховых газопроводах, в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1931 | Допускается ли применение на печах и других агрегатах и оборудовании для газопламенной обработки металлов, несертифицированных горелок? |
|  | Л1 п. 1934 | Каким должно быть расстояние от выступающих частей газовых горелок или их арматуры в открытом положении до стен или других частей здания, а также до сооружений и оборудования металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1938 | Допускается ли применение в качестве быстродействующих отсекающих клапанов на печах и других агрегатах и оборудовании для газопламенной обработки металлов, электроприводных задвижек? |
|  | Л1 п. 1949 | При какой рабочей температуре в рабочем пространстве, топки и дымопроводы газопотребляющих агрегатов металлургических производств, должны быть оборудованы взрывными клапанами? |
|  | Л1 п. 1949 | Обязательна ли в металлургических производствах, установка взрывных клапанов на газопотребляющих печах с отводом продуктов сгорания под зонт или непосредственно в цех? |
|  | Л1 п. 1955 | Сколько баллонов сжиженного газа, разрешается устанавливать непосредственно у газоразборного поста, при газоснабжении участков металлообработки сжиженным газом от баллонных установок? |
|  | Л1 п. 1956 | На каком расстоянии до изолированных проводов и электрокабелей, могут размещаться стационарные газоразборные посты в местах потребления газа на стенах, колоннах и других конструкциях металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1956 | На каком расстоянии от открытых подвалов, колодцев и других заглублений, запрещается установка газоразборных постов сжиженных газов металлургических производств? |
|  | Л1 п. 1956 | При каком расстоянии от газоразборных постов сжиженного газа, подвалы и приямки металлургических производств, должны быть оборудованы автоматическими газоанализаторами? |
|  | Л1 п. 1960 | Каким может быть максимальное давление газа в газопроводе, при снабжении газоразборных постов в металлургической промышленности, природным газом, подаваемым по газопроводу, при условии оснащения газоразборных постов сетевыми редукторами? |
|  | Л1 п. 1960 | Каким может быть максимальное давление газа в газопроводе, при снабжении газоразборных постов в металлургической промышленности, природным газом, подаваемым по газопроводу, в случае отсутствия сетевых редукторов? |
|  | Л1 п. 1962 | Какое максимальное количество резаков, может быть присоединено к одному жидкостному затвору, сухому затвору или обратному клапану газовых постов в металлургической промышленности? |
|  | Л1 п. 1981 | Как должно производиться уплотнение фланцевых соединений на газопроводах природного газа среднего и высокого давления, применяемых в металлургической промышленности? |
|  | Л1 п. 1982 | Как должно производиться уплотнение резьбовых соединений на газопроводах природного газа, применяемых в металлургической промышленности? |
|  | Л1 п. 1984 | Какие требования необходимо соблюдать в металлургической промышленности, при сооружении газопроводов из сварных труб? |
|  | Л1 п. 1990 | Чем должно проводиться испытание газопроводов и газовых установок металлургического производства, на прочность и плотность? |
|  | Л1 п. 1990 | Чем должно проводиться испытание на прочность наружных газопроводов и газовых установок металлургического производства высокого давления выше 0,3 МПа? |
|  | Л1 п. 1995 | Допускается ли совмещать испытания цеховых и межцеховых газопроводов металлургического производства? |
|  | Л1 п. 1996 | Какими должны быть размеры опасной зоны, при пневматических испытаниях газопроводов металлургического производства, расположенных вне помещений на прочность, при испытательном давлении выше 0,3 МПа? |
|  | Л1 п. 2000 | В течение какого времени, цеховые и межцеховые газопроводы металлургического производства, при испытании на прочность должны выдерживаться под испытательным давлением? |
|  | Л1 п. 2000, 2008 | При каком давлении должно производиться устранение дефектов, выявленных при испытании цеховых и межцеховых газопроводов, а также газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2006 | В течение какого времени должно выдерживаться, испытательное давление в системе, при испытании газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок металлургического производства, на прочность? |
|  | Л1 п. 2007 | В течение какого времени должно выдерживаться, испытательное давление в системе, при испытании газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок металлургического производства, на плотность? |
|  | Л1 п. 2007 | Какой должна быть величина падения давления в системе, при испытании газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок металлургического производства, на плотность в течении 12 часов? |
|  | Л1 п. 2010 | При каком давлении газопроводов и газовых установок металлургического производства, при приемке их в эксплуатацию, в состав комиссий должны включаться представители Госпромнадзора? |
|  | Л1 п. 2012 | Чем является акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством или капитально отремонтированного объекта газового хозяйства металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2020 | Что должен иметь диспетчерский пункт газового хозяйства металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2022 | Допускается ли ввод горючих газов в диспетчерский пункт газового хозяйства металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2029 | На кого возлагается ведение паспортов на каждую газоиспользующую установку (печи, другие агрегаты) металлургического предприятия? |
|  | Л1 п. 2036 | С какой периодичностью проверяется исправное действие автоблокировки и сигнализации газопотребляющего агрегата эксплуатируемого в металлургическом предприятии? |
|  | Л1 п. 2037 | С какой периодичностью проверяется плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов КИП, расположенных в помещениях металлургического предприятия? |
|  | Л1 п. 2038 | С какой периодичностью производится осмотр газопроводов, газовых установок и газового оборудования металлургического предприятия? |
|  | Л1 п. 2039 | С какой периодичностью необходимо наносить специальное антикоррозионное покрытие на газопроводы и установки металлургического производства, включая опорные конструкции, площадки и лестницы, расположенные в местах, загрязненных коррозионно-активными газами или парами? |
|  | Л1 п. 2041 | При каком избыточном давлении на действующих наружных газопроводах и аппаратах металлургического производства, разрешается производить газовую резку и сварку, для природного газа? |
|  | Л1 п. 2041 | При каком избыточном давлении на действующих наружных газопроводах и аппаратах металлургического производства, разрешается производить электросварочные работы на газопроводах токсичных газов при ремонтах? |
|  | Л1 п. 2043 | Каким методом, из числа указанного в вариантах ответа, необходимо предотвращать образование большого пламени, при проведении газовой резки или сварки на действующих газопроводах металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2047 | При какой концентрации пропан-бутана в двух последовательно взятых пробах из внутренней полости газопроводов или аппарата металлургического производства, разрешается заканчивать продувку аппаратов и газопроводов сжиженного газа? |
|  | Л1 п. 2048 | Когда разрешается заканчивать продувку газопроводов и аппаратов металлургического производства, при заполнении газом? |
|  | Л1 п. 2048 | Допускается ли продувка газопроводов и аппаратов, с выпуском газовоздушной смеси в топки печей, котлов и других агрегатов металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2048 | Допускается ли поджигание газа, выпускаемого при продувке газопроводов и аппаратов металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2049 | В каком радиусе от мест выброса газовоздушной смеси в атмосферу, в период продувки газопровода должно быть приостановлено движение всех видов транспорта, запрещено применение открытого огня и производство сварочных работ, а также нахождение людей, не связанных с продувкой газопровода металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2049 | Что необходимо сделать у мест выбросов газа, на время продувки газопроводов и отдельных аппаратов металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2050 | При каком избыточном давлении газа, должна проводиться установка и выемка заглушек, а также замена измерительных диафрагм на действующих газопроводах металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2052 | Допускается ли применять открытый огонь для обогрева газопроводов металлургического производства, и для обнаружения утечки газа? |
|  | Л1 п. 2054 | Что необходимо сделать при падении давления газа в системе газоснабжения металлургического производства, ниже минимально допустимого? |
|  | Л1 п. 2056 | Допускается ли использовать продувочные свечи газопровода металлургического производства, для выпуска в атмосферу избыточного газа? |
|  | Л1 п. 2074 | На каком расстоянии до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами, допускается проводить работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников на металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 2075 | Как должны устанавливаться баллоны со сжиженным газом, при работе передвижных газоразборных постов, питаемых от отдельных баллонов, в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 2076 | Какой должна быть максимально допустимая температура баллона со сжиженным газом, при работе передвижных газоразборных постов, питаемых от отдельных баллонов, в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 2076 | На каком расстоянии от радиаторов отопления и других отопительных приборов, должны находиться баллоны, устанавливаемые в помещениях, металлургических производств? |
|  | Л1 п. 2076 | Допускается ли в металлургическом производстве, нагревание баллонов со сжиженным газом прямыми солнечными лучами или другими источниками тепла? |
|  | Л1 п. 2077 | Какой должна быть длина рукава, при присоединении переносной горелки и передвижного агрегата, к газопроводам металлургического производства, в том числе сжиженного газа, при помощи резинотканевых рукавов? |
|  | Л1 п. 2077 | Допускается ли, при присоединении переносной горелки и передвижного агрегата, к газопроводам металлургического производства, в том числе сжиженного газа, при помощи резинотканевых рукавов, сращивание их из отдельных кусков? |
|  | Л1 п. 2078 | Где из числа указанного в вариантах ответа, не допускается, производить газовую сварку, резку и другие виды газопламенной обработки металлов с применением сжиженных газов? |
|  | Л1 п. 2079 | Допускается ли, при питании передвижного рабочего поста металлургического производства, сжиженным газом от баллона, отбирать газ из баллона при снижении в нем рабочего давления ниже требуемого? |
|  | Л1 п. 2082 | Как необходимо производить зажигание ручной горелки или резака на рабочем месте газосварщиками и резчиками металлургических производств? |
|  | Л1 п. 2083 | Допускается ли в металлургическом производстве, продувать рукав для горючих газов кислородом и кислородный рукав горючим газом, а также взаимозаменять рукава при работе? |
|  | Л1 п. 2090 | При каком превышении максимального рабочего давления в газопроводах металлургического производства, после регулятора давления, должен сработать предохранительно-сбросной клапан, в том числе встроенный в регулятор давления? |
|  | Л1 п. 2091 | Какое колебание давления газа, допускается на выходе из газорегуляторного пункта(газорегуляторных установок) в газопроводах металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2091 | В какие сроки должны устраняться неисправности регуляторов в газопроводах металлургического производства, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа? |
|  | Л1 п. 2096 | С какой периодичностью, при эксплуатации газорегуляторных пунктов (газорегуляторных установок), в газопроводах металлургического производства, должно выполняться их техническое обслуживание? |
|  | Л1 п. 2096 | С какой периодичностью, при эксплуатации газорегуляторных пунктов (газорегуляторных установок), в газопроводах металлургического производства, должен выполняться их текущий ремонт? |
|  | Л1 п. 2097 | С какой периодичностью должна производиться проверка исправности манометров (показывающих, регистрирующих, дифференциальных и тому подобных) в газопроводах металлургического производства путем кратковременного их отключения и посадки на нуль? |
|  | Л1 п. 2098 | Сколько человек должны производить осмотр технического состояния (обход) газорегуляторных пунктов металлургического производства, не оборудованных системами телемеханики, сигнализаторами загазованности с контролируемым выводом сигнала? |
|  | Л1 п. 2099 | Каким должен быть максимальный перепад давления газа на фильтре в ГРП металлургического производства, при проверке его степени засоренности? |
|  | Л1 п. 2099 | На каком расстоянии от легковоспламеняющихся веществ и материалов, должна производиться разборка и очистка кассет фильтров газорегуляторных пунктов металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2115 | Какие работы в газопроводах металлургического производства, относятся к газоопасным? |
|  | Л1 п. 2115 | Какие работы в газопроводах металлургического производства, относятся к газоопасным? |
|  | Л1 п. 2117 | Под чьим руководством должны проводиться газоопасные работы в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2118 | Каким количеством работников должны выполняться газоопасные работы в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2120 | Каким количеством работников должны выполняться ремонтные работы в колодцах, тоннелях, траншеях и котлованах глубиной более 1 м, в коллекторах и резервуарах газового хозяйства металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2123 | Допускаются ли в металлургическом производстве, заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ карандашом, исправления в тексте? |
|  | Л1 п. 2131 | Что необходимо делать в металлургическом производстве, при невозможности окончить газоопасные работы в установленный нарядом-допуском срок? |
|  | Л1 п. 2131 | В течение какого времени в металлургическом производстве, должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных работ? |
|  | Л1 п. 2131 | В течение какого времени в металлургическом производстве, должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных работ, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, производство ремонтных работ на подземных газопроводах с применением сварки? |
|  | Л1 п. 2136 | Допускается ли в металлургическом производстве, проводить газоопасные работы в ночное время? |
|  | Л1 п. 2136 | Допускается ли в металлургическом производстве, проводить газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий в ночное время? |
|  | Л1 п. 2137 | Допускается ли в металлургическом производстве, присоединение к действующимгазопроводам вновь построенных газопроводов и газопотребляющих объектов, не принятых приемочной комиссией? |
|  | Л1 п. 2147 | В чем должны быть рабочие и специалисты, выполняющие газоопасную работу в колодце, резервуаре, в помещениях ГРП, ГРУ металлургического производства? |
|  | Л1 п. 2148 | Какое напряжение должно применяться в светильниках, при выполнении газоопасных работ в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2149 | Допускается ли в туннелях, коллекторах, технических подпольях, ГРП, в металлургическом производстве, проведение сварки и газовой резки на действующих газопроводах без отключения и продувки их инертным газом? |
|  | Л1 п. 2151 | Какой должна быть объемная доля газа в воздухе, перед началом сварки или газовой резки в колодцах, котлованах и коллекторах в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2151 | Где должны отбираться пробы воздуха, перед началом сварки или газовой резки в колодцах, котлованах и коллекторах в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2162 | Какой должна быть объемная доля кислорода в пробе газа, после продувки газом газопровода в металлургическом производстве, при пуске? |
|  | Л1 п. 2167 | Чем должны быть обеспечены люди, находящиеся в колодцах и котлованах с неотключенным газопроводом в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2170 | При каком давлении газа допускается набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давления в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2180 | Что должно применяться при работе в загазованной среде в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2181 | Какой должна быть продолжительность работы в противогазе без перерыва в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2182 | Какое требование необходимо выполнять в металлургическом производстве, при применении спасательных поясов? |
|  | Л1 п. 2183 | Какова периодичность проверки противогазов на герметичность в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 2187 | С какой периодичностью должны проводиться испытания спасательных поясов, поясных карабинов и спасательных веревок в металлургическом производстве? |
|  | Л1 п. 1974 | К какой категории помещений необходимо относить пристройки к зданиям цехов (наглухо отделенные от них), для размещения датчиков горючих газов в металлургических производствах? |
|  | Л1 п. 1976 | Как должно осуществляться присоединение КИП к газовым аппаратам и газопроводам металлургического производства при давлении газа свыше 0,1 МПа? |
|  | Л1 п. 1976 | Какое требование необходимо соблюдать при присоединении КИП к газовым аппаратам и газопроводам металлургического производства, с помощью резинотканевых рукавов? |
|  | Л1 п. 2111 | С какой периодичностью в газовом оборудовании металлургического производства КИП в процессе эксплуатации должны проходить поверку(клеймение)? |
|  | Л1 п. 2111 | С какой периодичностью в газовом оборудовании металлургического производства рабочие манометры, должны дополнительно проверяться с помощью контрольного манометра с записью результатов в журнале? |
|  | Л1 п. 2111 | В каких случаях, в газопроводах металлургического производства, запрещается применять КИП? |
|  | Л1 п. 2113 | Чем разрешается продувка импульсных газовых проводок в газопроводах металлургического производства? |
|  | Л1 п. 1976 | Допускается ли присоединение КИП к газовым аппаратам и газопроводам металлургического производства, с помощью резинотканевых рукавов? |