Перечень вопросов

для аттестации экспертов в области промышленной безопасности

| Условное обозначение области аттестации | Наименование области аттестации |
| --- | --- |
| 11Э | Проведение экспертизы промышленной безопасности: объектов, на которых эксплуатируются пассажирские канатные дороги; пассажирских канатных дорог |
| 11ТО | Проведение технического освидетельствования пассажирских канатных дорог |

Условное обозначение, наименование и сведения об утверждении НПА, ТНПА, содержащих требования промышленной безопасности, в объеме которых проводится аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности.

[1] – Правила по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог, утвержденные Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 05.12.2022 № 69.

| №п.п | НПА, ТНПА из перечня | Вопросы теста и ответы к ним (первый ответ в списке правильный) | Номер категории лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 1. [1] | Правила по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог устанавливают требования к …. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 1. [1] | Могут ли быть применены требования Правил по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог для организации эксплуатации буксировочных канатных дорог? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 3. [1] | На какие канатные дороги распространяются Правила по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 3. [1] | Правила по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог не распространяются на … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 2. [1] | Дайте определение термина «ввод в эксплуатацию», изложенного в Правилах по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог. Ввод в эксплуатацию – это … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 1. [1] | Правила по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог не распространяются на … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 2. [1] | Дайте определение термина «владелец», изложенного в Правилах. Владелец – это … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 2. [1] | Дайте определение термина «ресурс (моторесурс)», изложенного в Правилах. Ресурс (моторесурс) – это … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 2. [1] | Дайте определение термина «обводной шкив», изложенного в Правилах по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог. Обводной шкив - это … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 2. [1] | Дайте определение термина «номинальная скорость», изложенного в Правилах по обеспечению промышленной безопасности пассажирских канатных дорог. Номинальная скорость - это … | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 4. [1] | Отступления от требований Правил могут быть допущены? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 4 [1] | Где должна находиться копия документа о согласовании отступлений от требований Правил? | 11Э, 11ТО11Э, 11ТО |
|  | Пункт 6 [1] | Изготовление ПКД осуществляется изготовителем при наличии? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 7 [1] | На каком языке должны излагаться эксплуатационные документы на ПКД, в том числе изготовленные за пределами территории Республики Беларусь, согласно требованиям Правил? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 8 [1] | Какие организации в соответствии с Правилами имеют право восстановления утраченных (приведенных в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иных эксплуатационных документов на ПКД, эксплуатируемые в Республике Беларусь: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 8 [1] | Какой организацией в соответствии с Правилами, кроме изготовителя ПКД, изготовленной за рубежом и не бывшей в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществить приведение эксплуатационной документации в соответствие с требованиями указанных Правил: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 9 [1] | Надо ли при восстановлении паспорта на ПКД или приведении его в соответствие с требованиями Правил силами специализированной организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию ПКД, учитывать результаты технического диагностирования ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 11 [1] | Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности, выполняющих работы (услуги), связанные с ПКД, осуществляются в соответствии с каким нормативным документом? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 12 [1] | Подготовка работников субъекта промышленной безопасности, являющихся лицами, ответственными за эксплуатацию ПКД, на которые распространяются Правила, осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 12 [1] | В соответствии с Правилами лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации ПКД (лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию), являются: А – инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности). Б – лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию. В – лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт. Г – лицо, ответственное за ведение работ при обслуживании и (или) ремонте. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 13 [1] | При помощи каких средств измерения осуществляется контроль выполненных работ при изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании, ремонте, реконструкции, модернизации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского, технического устройства? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 15 [1] | Информация о возникновении аварии или инцидента на объекте, на котором эксплуатируются ПКД, на которые распространяются требования Правил, должна быть направлена субъектом промышленной безопасности в соответствии с: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 16 [1] | Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 11. [1] | Разработанный специализированой организацией проект пассажирской канатной дороги должен включать, в том числе: А) техническое задание на проектирование; Б) геологические изыскания; В) пояснительная записка с приведением основных технических данных о ПКД (условий установки), расчетных схем и нагрузок, расчета и исполнения отдельных элементов (канатов, опор, приводов, подвижного состава); Г) электрическая и гидравлическая части проекта ПКД, включая системы энергоснабжения, системы управления, связи и сигнализации; Д) комплект эксплуатационных документов. | 11Э, 11ТО |
|  | Разделе II. [1] | При проектировании ПКД, должны учитываться: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 23. [1] | Какие факторы, условия должен учитывать конструктор при проектировании ПКД? А. Климатические факторы; Б. Агрессивность среды; В. Режим работы; Г. Ветровые нагрузки; Д. Сейсмичность районов. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 24. [1] | Независимо от типа ПКД она должна быть спроектирована таким образом, чтобы в случае возникновения ситуации, повлекшей длительный ее простой, имелась возможность? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 25. [1] | Выбор материалов при проектировании ПКД должно производиться с учетом: А – с учетом предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний; Б – с учетом средней температуры из абсолютных годовых максимумов (минимумов); В – с учетом загруженности элементов и агрессивности окружающей среды. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 26. [1] | Правилами определено, что металлоконструкции и металлические детали ПКД должны быть: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 26. [1] | Что необходимо учитывать конструктору при проектировании ПКД, работающего на отрытом воздухе? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 27. [1] | Прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность конструкций, а также соответствующие показатели безопасности механизмов ПКД с учетом установленных режимов работы должны быть подтверждены: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 27. [1] | Для расчета ПКД в целом нагрузка от одного пассажира принимается: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 27. [1] | Запас прочности всех несущих элементов механического оборудования ПКД должен быть: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 28. [1] | В конструкции ПКД, сливные и заливные пробки предпочтительно должны быть? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 29. [1] | Для обеспечения безопасной эксплуатации приспособлений, узлов и элементов оборудования, механизмов ПКД, которые могут служить источниками опасности, применяются? А. Знаки безопасности; Б. Сигнальная разметка; В. Визуальные средства информации, в том числе сигнальные цвета обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструкций; поверхностей, ограждений и других защитных устройств, систем блокировки и прочее). | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 30. [1] | Из каких материалов допускается изготавливать облицовку пространств ПКД, в которых могут находиться пользователи? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 31. [1] | Конструкция и размещение оборудования по трассе ПКД должны обеспечить возможность свободного продольного качания подвижного состава на угол: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 37. [1] | В соответствии с Правилами рабочая конструкторская документация должна включать: А. Конструкторскую документацию, предназначенную для изготовления и испытания опытного образца ПКД; Б. Эксплуатационные документы, которые в последующем поставляются потребителю (владельцу) вместе с ПКД; В. Эскизный проект, позволяющий определить концепцию ПКД, ее основные характеристики, внешний вид. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 39. [1] | Эксплуатационный документ (документы) на ПКД разрабатывают на основе: А. Рабочей конструкторской документации; Б. Опыта эксплуатации аналогичных ПКД; В. Анализа эксплуатационной технологичности ПКД и их составных частей. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 39. [1] | Эксплуатационный документ (документы) на ПКД разрабатывают на основе: А. Результатов исследования надежности ПКД и их аналогов; Б. Результатов научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества эксплуатации ПКД; В. Рабочей конструкторской документации. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 41. [1] | Эксплуатационный документ (документы), поставляемый с ПКД должен содержать следующую информацию: А. Наименование страны-изготовителя и изготовителя; Б. Наименование и обозначение ПКД; В. Основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах ПКД; Г. Техническое описание ПКД; Д. Гарантии изготовителя (поставщика). | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 41. [1] | Эксплуатационный документ (документы), поставляемый с ПКД должен содержать следующую информацию: А. Правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации ПКД; Б. Ресурс (моторесурс), назначенный срок службы ПКД и сведения о необходимых действиях владельца ПКД по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий; В. Сведения о периодичности и составе работ по обслуживанию и ремонту ПКД; Г. Гарантии изготовителя (поставщика); Д. Сведения о порядке ввода в эксплуатацию. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 46. [1] | Допускаются ли к применению на ПКД стальных канатов, не имеющих документов, подтверждающих соответствия канатов заявленным изготовителем характеристикам? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 47. [1] | Какие канаты допускается повторно использовать в период эксплуатации ПКД после проведения дефектоскопии каната с использованием неразрушающих методов контроля? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 50. [1] | Минимальное натяжение несущего каната для ПКД с маятниковым движением подвижного состава с натяжным устройством должно быть не менее? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 52. [1] | Минимальное натяжение несуще-тягового каната должно быть не менее? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 54. [1] | Допускается ли использование в конструкции ПКД несущие, несуще-тяговые, тяговые и натяжные канаты, срок хранения которых превысил гарантийный срок? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 59. [1] | При достижении какого процента уменьшения диаметра каната двойной свивки в результате поверхностного износа или коррозии канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 60. [1] | При какой величине уменьшения диаметра каната двойной свивки в результате повреждения сердечника, внутреннего износа, обмятия, разрыва, такой канат допускается к эксплуатации на пассажирских канатных дорогах? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 62. [1] | При каком значении величины уменьшения первоначального диаметра наружных проводок в результате износа канат двойной свивки для ПКД бракуется, если их количество равно, либо превышает браковочные показатели по обрывам? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 63. [1] | При каком значении износа высоты наружной фасонной проволоки замка каната закрытой конструкции для ПКД, он бракуется? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 65. [1] | Можно ли при обнаружении в канате ПКД одной или нескольких оборванных прядей допускать его к дальнейшей работе? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 67. [1] | В каких приведённых случаях при обнаружении канаты не допускаются к дальнейшей работе: А – выдавливания сердечника; Б – раздавленных участков; В – перекручиваний; Г – повреждений в результате температурных воздействий; Д – повреждений в результате электрического дугового разряда. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 70. [1] | При достижении какого увеличения первоначальной длины участка несущего, несуще-тягового каната, равной 6 d, ПКД такой канат бракуются? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 71. [1] | После первоначальной вытяжки в начальный период эксплуатации несуще-тяговые и тяговые канаты бракуются при их остаточном удлинении более чем на …. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 72. [1] | Для несуще-тяговых и тяговых канатов по результатам браковки может определяться степень ремонтопригодности (возможность замены отдельных прядей или дефектных участков каната в целом). Решение о проведении ремонта канатов принимает комиссия. Кто входит в состав указанной комиссии? А. Представители владельца; Б. Представитель специализированной организации, разработавшей проект ПКД; В. Представитель специализированной организации, выполняющей ремонт канатов; Г. Представитель контролирующего (надзорного) органа. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 74. [1] | Как на ПКД должен крепиться в муфте несущий канат закрытой конструкции? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 75. [1] | Как должны крепиться в муфте многопрядные канаты, применяемые в качестве несущих, тяговых и натяжных канатов для пассажирских канатных дорог? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 76. [1] | В каких случаях допускается применение зажимов для крепления канатов пассажирских канатных дорог? А. При соединении натяжного каната с противовесом; Б. При соединении натяжного каната с натяжной тележкой; В. Для соединения концов тяговых канатов; Г. При соединении тягового каната с тележкой вагона или кабины. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 76. [1] | В каких случаях допускается для крепления канатов ПКД применение стальных коушей или клиновых втулок (с зажимами)? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 76. [1] | Сколько зажимов необходимо для крепления натяжного каната к противовесу или натяжной тележке на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 76. [1] | Какие муфты могут быть допущены к повторному использованию на ПКД, если при демонтаже они не были подвергнуты нагреванию, а также не имеют видимых повреждений? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 78. [1] | При закреплении конца несущего каната с помощью барабана число витков каната на барабане должно быть? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 78. [1] | Как должен крепиться конец каната, сходящий с барабана, в конструкции ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 80. [1] | Диаметр каната в зоне счалки не должен превышать номинальный диаметр каната более чем на? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 81. [1] | Допускается ли сращивание натяжных канатов? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 84. [1] | Материалы для изготовления металлоконструкций и оборудования ПКД должны выбираться на основании расчетов, выполненных с учетом режима работы, климатических и сейсмических условий места сооружения ПКД, при этом качество материалов должно подтверждаться документом об оценке соответствия и входным контролем. Может ли быть допущен для изготовления металлоконструкций и оборудования ПКД материал, у которого поставщик не представил документ об оценке соответствия? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 85. [1] | В металлоконструкциях, устанавливаемых на открытом воздухе, должен применяться прокатный металл открытого профиля – толщиной… | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 85. [1] | В металлоконструкциях, устанавливаемых на открытом воздухе, должен применяться прокатный металл закрытого профиля и труб – толщиной… | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 86. [1] | К производству работ по сварке и прихватке металлоконструкций лифта, строительного грузопассажирского подъемника, эскалатора, конвейера пассажирского допускаются сварщики: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 87. [1] | Чему должны отвечать требования методы и нормы контроля качества сварки пробного (контрольного) сварного соединения? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 87. [1] | Организация и руководство работами по сварке металлоконструкций ПКД должны быть возложены на: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 88. [1] | Сварочные работы должны выполняться в соответствии с технологическими документами, технологическими инструкциями по сварке (WPS), разработанными: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 89. [1] | Технология изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта металлоконструкций ПКД с применением сварки должна быть: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 89. [1] | Технологический процесс сварки, применяемый при изготовлении ПКД должен быть: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 89. [1] | Технологический процесс сварки, применяемый при реконструкции, модернизации, монтаже и ремонте ПКД, должен быть: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 91. [1] | Сварка должна производиться: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 92. [1] | Возможность и порядок производства сварочных работ при температуре ниже 0 °C: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 93. [1] | Прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции, могут не удаляться: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 94. [1] | При нанесении идентификационных обозначений (маркировки) сварные соединения металлоконструкций (первого класса): А – должны иметь клеймо или другое обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку; Б – метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качество изделий; В – маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуатации ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 95. [1] | Качество сварочных материалов, применяемых для сварки металлоконструкций ПКД должна подтверждаться: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 95. [1] | Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций ПКД должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 97. [1] | В сварных соединениях не допускаются дефекты: А – трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые при микроскопическом исследовании; Б – нарушение формы шва; смещения кромок выше нормы, предусмотренной чертежами; В – непровары (несплавления), расположенные на поверхности по сечению сварного соединения; непровары в вершине (корне) угловых и тавровых соединений, выполненных без разделки кромок; незаваренные кратеры; незаваренные прожоги в металле шва; Г – местные наплывы общей длиной более 100 мм на участке шва 1000 мм, подрезы глубиной более 0,5 мм на металле толщиной до 20 мм, но не более 3 процентов от толщины металла; шлаковые и твердые включения; Д – поры диаметром более 1 мм при толщине металла до 20 мм и более 1,5 мм при толщине металла свыше 20 мм в количестве более 4-х штук на длине шва 400 мм с расстоянием между дефектами менее 50 мм; поры, расположенные в виде сплошной сетки; свищи; Е – прожоги и подплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб); брызги и места зажигания дуги на основном металле. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 97. [1] | Контроль качества сварки и сварных соединений включает: А – проверку уровня квалификации и аттестации работников; проверку сборочно-сварочного, контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов; Б – контроль качества сварочных материалов и материалов для дефектоскопии; В – операционный контроль технологии сварки; Г – неразрушающий контроль качества сварных соединений; Д – разрушающий контроль; Е – контроль исправления дефектов. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 100. [1] | Какой из указанных ниже видов контроля качества сварки и сварных соединений ПКД должен предшествовать другим видам контроля? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 101. [1] | В каком объеме проводится визуальный контроль сварных соединений ПКД перед проведением других видов контроля? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 101. [1] | Дефектные участки сварных швов, выявленные при неразрушающем контроле: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 101. [1] | Какие участки сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн, рам ПКД подлежат обязательному контролю другими неразрушающими методами помимо визуального контроля? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 101. [1] | При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролируемых участков: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 101. [1] | Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 103. [1] | Какой должен быть уровень квалификации у специалистов, выполняющий неразрушающий контроль? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 102. [1] | Выполнение контроля качества сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами контроля: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 107. [1] | Какой материал применяется в качестве футеровки желобов шкивов, блоков, ходовых колес и роликов? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 116. [1] | Противовесы должны быть изготовлены в виде бетонных или железобетонных плит, а также каркасных ящиков, заполненных бетонными или металлическими блоками. Какая должна быть допустимая масса каждого блока при ручной загрузке? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 116. [1] | Площадка под противовесом? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 116. [1] | Требуется ли защищать противовес, расположенный в приямке, от попадания воды, снега и льда? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 116. [1] | Какие требования должны быть соблюдены при натяжении канатов ПКД гидравлическим устройством? А. Давление в гидроцилиндрах или развиваемое ими усилие должно регистрироваться соответствующими приборами; Б. Гидроцилиндры должны быть оснащены устройствами, автоматически закрывающими напорную полость гидроцилиндра при повреждении трубопровода; В. Должно быть обеспечено автоматическое поддерживание расчетного натяжного усилия с колебаниями в пределах ±10 %, а также автоматическое отключение привода ПКД при выходе из этого диапазона; Г. Для регистрации запаса гидравлической жидкости должен быть установлен прибор визуального контроля. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 123. [1] | Какой допускается угол перегиба несуще-тягового и тягового канатов на одном ролике балансира? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 124. [1] | Согласно Правил какая должна быть конструкция узлов установки приводного и обводного шкивов для несуще-тягового каната? А. Исключающая возможность падения шкива в случае повреждения; Б. Исключающая возможность разрушения подшипникового опорного узла; В. Исключающая возможность самопроизвольного спадания несуще-тягового каната со шкива. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 127. [1] | Какие основные требования предъявляются к дверям вагонов и кабин ПКД. А. Двери вагонов и кабин должны открываться внутрь; Б. Двери вагонов и кабин должны быть раздвижными и иметь запор, исключающий их самопроизвольное открывание; В. Двери должны быть оборудованы блокировкой, исключающей пуск ПКД при открытых дверях; Г. Двери вагонов и кабин должны открываться наружу. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 128. [1] | Какая должна быть полезная площадь пола кабины, в которую посадка и высадка пассажиров производятся на ходу? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 130. [1] | На какую высоту должно возвышаться над сиденьями ограждение полуоткрытых кабин с сидячими местами? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 131. [1] | Какая должна быть ширина посадочного места на одного пассажира для перевозки пассажиров сидя? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 142. [1] | Что должно быть обязательно указано на табличке, установленной в вагоне ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 142. [1] | Какая должна быть глубина сиденья кресла в ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 148. [1] | Привод ПКД должен иметь основной и резервный (аварийный) двигатели с независимыми источниками питания. В каких случаях допускается использование резервный (аварийный) двигатель? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 149. [1] | За какой период времени резервный (аварийный) двигатель ПКД должен доставить на станции всех пассажиров, находящихся на линии, с начала выхода из строя основного двигателя? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 150. [1] | С какой скоростью привод ПКД должен обеспечить проведение ревизии несущего, несуще-тягового и тягового канатов на всей их протяженности? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 152. [1] | Какого типа должны быть рабочий и аварийный тормоз привода ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 152. [1] | Привод ПКД должен быть снабжен двумя автоматически действующими тормозами рабочим и аварийным. Допускается ли совмещение функций рабочего и аварийного тормозов в одной конструкции? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 158. [1] | Кокой тормозной момент должен развивать каждый тормоз (рабочий, аварийный) на соответствующую поверхность воздействия? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 157. [1] | При какой скорости ПКД должна сработать блокировка против превышения номинальной скорости? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 161. [1] | При какой высоте опоры ПКД лестница должна иметь ограждающие дуги? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 170. [1] | При какой высоте вращающиеся части оборудования ПКД, а также двигающиеся канаты должны быть ограждены? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 173. [1] | Каким устройством оповещения пассажиров должна быть обеспечена ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 174. [1] | Какой вид связи должен быть обязательно предусмотрен между станциями ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 175. [1] | Что должно быть установлено на станции либо опоре ПКД, подверженной наибольшему воздействию ветра? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 127. [1] | При повышении скорости ветра до максимально допустимой, указанной в паспорте ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 176. [1] | Какую блокировку должен иметь привод ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 177. [1] | Каким блокировочным устройством должен быть снабжен привод ПКД, оснащенный гидродвигателем? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 178. [1] | Допускается ли на ПКД дорогах объезд пассажирами и лыжниками станционных шкивов? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 180. [1] | Напряжение от основного источника питания к приводу ПКД должно подаваться через вводное устройство. В качестве вводного устройства может использоваться выключатель, оборудованный каким типом привода? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 182. [1] | Время подключения резервного двигателя ПКД не должно превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 184. [1] | Какие части ПКД должны быть заземлены? А. Канаты; Б. Подвижной состав; В. Все металлические части станции и опор. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 187. [1] | Максимальный угол наклона несущего и несуще-тягового каната на ПКД не должен превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 195. [1] | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната ПКД до земли, в тех местах, где возможно присутствие людей? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 195. [1] | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната ПКД до земли, в тех местах, где исключается присутствие людей? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 196. [1] | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната ПКД до верха деревьев? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 196. [1] | Каким должно быть расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната ПКД до высшей точки здания или сооружения, находящихся под трассой ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 199. [1] | Каким должно быть расстояние от сиденья порожнего кресла до пола на станциях одноканатной подвесной ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 199. [1] | До какого размера может уменьшиться расстояние от сиденья кресла ПКД до пола посадочной площадки под воздействием веса пассажиров? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 200. [1] | Какой должна быть протяженность одноканатной ПКД с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате открытого подвижного состава? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 201. [1] | Каким должно быть максимальное расстояние по вертикали от низа открытых и полуоткрытых кресел, кабин ПКД до земли или водной поверхности? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 201. [1] | Каким должно быть максимальное расстояние по вертикали от низа закрытых кабин ПКД до земли или водной поверхности? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 203. [1] | Расстояние между опорой и крайним габаритом кресла (кабины) при его отклонении на 11 градусов 30 минут должно быть не менее? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 204. [1] | Скорость ветра, при которой допускается работа ПКД, должна быть указана в паспорте. При отсутствии таких указаний скорость ветра, при которой допускается эксплуатация ПКД, не должна превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 205. [1] | Какие должны быть соблюдены условия для обеспечения надежности прилегания каната ПКД к опорному балансиру? А. При превышении натяжения несуще-тягового каната на 40% нагрузка на опорный балансир должна оставаться положительной; Б. Нагрузка от несуще-тягового каната на балансир при наиболее неблагоприятных условиях нормальной работы подвесной пассажирской канатной дороги должна быть не менее 2000 Н, а на опорный ролик - не менее 500 Н (допускается уменьшить в два раза при наличии в балансире прижимных роликов, удерживающих канат от выпадения из роликов); В. При нахождении под верхним балансиром загруженного кресла (кабины) нагрузка от каната на балансир должна оставаться положительной. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 210. [1] | Укажите максимальное допустимое значение замедления на приводном шкиве при остановке ПКД в нормальном (рабочем) режиме: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 210. [1] | Укажите максимальное допустимое значение замедления на приводном шкиве при аварийной остановке ПКД: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 210. [1] | На что должна воздействовать блокировка против обратного хода, размещённая на приводе ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 214. [1] | Какое блокировочное устройство должно быть установлено на балансирах ПКД с кольцевым движением постоянно закрепленным на несуще-тяговом канате подвижным составом? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 216. [1] | Какая должна быть ширина площадки посадки и высадки ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 217. [1] | Площадки, используемые пассажирами без лыж, сноубордов на ногах, должны быть горизонтальными либо наклонными. Какой угол наклона допускается при обустройстве наклонной площадки? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 219. [1] | На каком расстоянии должна заканчивается площадка высадки пассажиров от обводного (приводного) шкива? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 220. [1] | При перевозке лыжников с лыжами на ногах допускается высадку производить за 2,5 м до оси обводного шкива. При этом точке высадки должна предшествовать горизонтальная площадка протяженностью не менее 3,5 м. С каким уклоном должен быть оборудован пандус, обеспечивающий плавный съезд лыжников, в точки высадки? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 224. [1] | Какое максимальное расстояние по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности для открытых и полуоткрытых кресел и кабин ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 224. [1] | Какое максимальное допустимое значение расстояния по вертикали от низа подвижного состава до земли или водной поверхности для закрытых кабин ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 230. [1] | Какие условия должны быть соблюдены для обеспечения надежности прилегания несуще-тягового каната к опорному балансиру? А. При превышении натяжения несуще-тягового каната на 40 % нагрузка на опорный балансир должна оставаться положительной; Б. Нагрузка от несуще-тягового каната на балансир при наиболее неблагоприятных условиях нормальной работы ПКД, а также при отсутствии подвижного состава на ПКД должна быть не менее 2000 Н, на опорный ролик – не менее 500 Н; В. При прохождении под верхним роликовым балансиром загруженного кресла (кабины) нагрузка от каната на балансир должна оставаться положительной. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 235. [1] | На что проходит автоматическую проверку специальными контрольными устройствами, установленный на пути движения, каждый зажим кресла (кабины) после прохода станционного включателя перед выходом на трассу ПКД? А. Правильности положения губок при захвате каната; Б. Допустимого положения зажимного механизма; В. Достаточности усилия зажатия каната. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 236. [1] | При каком остатке губок после зажатия каната не допускается эксплуатация зажимного аппарата на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 237. [1] | Рабочая скорость движения подвижного состава одноканатных ПКД с креслами не должна превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 237. [1] | Рабочая скорость движения подвижного состава одноканатных ПКД с кабинами не должна превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 237. [1] | Рабочая скорость движения подвижного состава двухканатных ПКД с кабинами не должна превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 239. [1] | Замедление на приводном шкиве при остановке ПКД не должно превышать: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 239. [1] | Замедление на приводном шкиве при остановке ПКД не должно превышать: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 248. [1] | Посадка и высадка пассажиров на станции ПКД должна осуществляется при остановленных креслах, либо на ходу при скорости движения кресел: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 248. [1] | Посадка и высадка пассажиров на станции ПКД должна осуществляется при остановленных кабинах, либо на ходу при скорости движения кабин: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 258. [1] | На станциях МПКД в пределах посадочной площадки уровень пола порожнего вагона должен возвышаться над полом площадки посадки и высадки на высоту? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 260. [1] | Какое допустимо минимальное расстояние между вагоном, отклоненным до касания направляющей, и конструкциями станций и опор МПКД, в местах, где невозможно присутствие людей? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 260. [1] | Какое допустимо минимальное расстояние между вагоном, отклоненным до касания направляющей, и конструкциями станций и опор МПКД, в местах, где возможно присутствие людей? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 261. [1] | Скорость ветра, при которой допускается работа МПКД, должна быть указана в паспорте МПКД. При отсутствии таких сведений, при какой скорости ветра допускается ее эксплуатация? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 262. [1] | В качестве подвижного состава на МПКД используют? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 263. [1] | Чем должны быть оснащены вагоны МПКД вместимостью свыше 10 человек? А. Должны быть оснащены спасательными средствами (самотормозящей лебедкой с канатом и спасательными мешками или поясами), позволяющими безопасную эвакуацию пассажиров на землю с высоты не менее 80 м; Б. световой сигнализацией, сигнализирующей пассажирам о приближении к опасному участку местности; В. Информационным табло, отражающим протяженность маршрута с указанием времени прибытия. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 268. [1] | В каких случаях в вагоне МПКД должно находиться лицо, сопровождающее пассажирский вагон в пути? А. При наличии ловителей; Б. При наличии в кабине вагона спасательных средств; В. При вместимости вагона более 10 человек. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 271. [1] | Как должна производиться посадка и высадка пассажиров на станциях МПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 272. [1] | Скорость подвижного состава МПКД при работе с резервным (аварийным) двигателем не должна превышать? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 273. [1] | В каких случаях доложен сработать аварийный тормоз МПКД? А. Превышении скорости на 15%; Б. Срабатывании ловителей вагонов; В. Прохода пункта остановки; Г. Открытии дверей вагона; Д. При включении аварийной сигнализации. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 277. [1] | Что должно быть установлено на пульте управления МПКД в соответствии с требованиями Правил? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 279. [1] | Какие требования предъявляются к зазору между направляющими и вагоном МПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 281. [1] | Чем должны быть оборудованы вагоны МПКД, обслуживаемые проводниками? А. Телефонной связью с конечными станциями; Б. Радиосвязью с конечными станциями; В. Кнопками аварийной остановки привода. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 317. [1] | Разрешается устанавливать опоры на скальном основании без фундамента? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 319. [1] | В соответствии, с чем осуществляется изготовление ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 320 [1] | В соответствии Правилами, что обязан обеспечить изготовитель перед изготовлением ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 321 [1] | В соответствии Правилами, чем должно быть оборудовано помещение (участок), на котором обеспечивается входной контроль материалов, покупных изделий? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 322 [1] | Какой способ резки металлопроката, предназначенного для использования в конструкции ПКД, допускается Правилами? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 322 [1] | Что должен исключать выбранный способ резка материалов и полуфабрикатов из стали? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 323 [1] | Кто отвечает в целом за соответствие ПКД, изготовленной из составных частей, металлоконструкций, узлов, деталей, механизмов, устройств безопасности, изготовленных несколькими организациями, и оформление эксплуатационных документов? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 324 [1] | Каким испытаниям должен быть подвергнут после изготовления опытный образец ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 326 [1] | Кто должен проводить испытания для проверки качества опытного образца ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 327, 328 [1] | Что должна предусматривать Программа и методика испытаний ПКД: А. Проверку соответствия ПКД, ее узлов и механизмов конструкторской документации; Б. Испытания, которые комплексно должны подтвердить надежность и безопасность ПКД и ее соответствие конструкторской документации; В. Испытания в полностью нагруженном состоянии; Г. Испытания без нагрузки; Д. Замену испытаний опытного образца ПКД испытанием ее макетам. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 330 [1] | Приемочные и периодические испытания ПКД, изготовленной в Республике Беларусь, проводимые изготовителем, осуществляются с участием: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 332 [1] | Каждая вновь изготовленная ПКД, должна быть принята изготовителем и снабжен эксплуатационными документами, в том числе: А. Паспортом ПКД с документами, удостоверяющими качество составных ее частей; Б. Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке; В. Руководством по эксплуатации; Г. Программой и методикой испытаний; Д. Принципиальной электрической схемой с перечнем элементов; Е. Каталогам изделий. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 333 [1] | Составные части оборудования ПКД перед упаковкой должны быть? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 337 [1] | Кто принимает меры по устранению недостатков в конструкции, выявляемых в процессе эксплуатации ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 336 [1] | Какие меры, действия обязан выполнить изготовитель, в случае если выявленные недостатки в конструкции ПКД могут отразиться на безопасности людей? А. Уведомляет владельцев о необходимости и методах устранения выявленных недостатков. Б. Предоставляет владельцу конструкторскую документацию. В. Предоставляет необходимые материалы, детали и узлы, подлежащие замене. Г. Выполняет работы по замене необходимых материалов, деталей и узлов, подлежащих замене. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 337 [1] | Изготовитель, получив сообщение от владельца ПКД о недостатках в ее конструкции или изготовлении: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 337 [1] | Изготовитель ПКД должен вести учет информации (сообщений) о недостатках в конструкции или изготовлении. Какие обязательные сведения должны заноситься в журнал учета поступающих сообщений? А. Сведения о владельце, направившем сообщение; Б. Сведения об особенностях конструкции оборудования, поставленного владельцу; В. Заводском (идентификационном) номере; Г. Краткое содержание сообщения; Д. Информацию о проведении приемки оборудования. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 338 [1] | В соответствии с какими документами согласно Правил проводится монтаж, наладка, реконструкция, модернизация ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 339 [1] | В соответствии с Правилами монтаж оборудования ПКД специализированая организация выполняет при наличии? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 339 [1] | В соответствии с Правилами наладку оборудования ПКД специализированая организация выполняет при наличии? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 340 [1] | Кого назначает руководитель специализированной организации для организации, контроля производства работ по монтажу, наладке ПКД? А. Лицо, ответственное за ведение указанных работ; Б. Работников, имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию (профессию рабочего, должность служащего); В. Лицо, ответственное за безопасное выполнение указанных работ; Г. Лицо, осуществляющее функции технического надзора за ходом выполнения указанных работ. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 341 [1] | В соответствии с Правилами, что должен предусматривать проект производства работ? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 341 [1] | В соответствии с Правилами, что должен предусматривать проект производства работ (далее – ППР)? А. Использование подвесных средств подмащивания, служащих для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ; Б. Основанные обязанности работников, выполняющих работы, определенные ППР; В. Количественный состав работников и требования к их квалификации; Г. График производства (выполнения) работ с уточнением срока начала работ; Д. Мероприятия по безопасности выполнения работ. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 341 [1] | В соответствии с Правилами, что должен предусматривать проект производства работ? А. Информацию о назначении лица, осуществляющего функции технического надзора за ходом выполнения работ; Б. Использование во всех пространственных положениях зон монтажа ПКД подмостей и ограждения; В. Применение грузоподъемных механизмов для погрузочно-разгрузочных, монтажных работ при доставке оборудования ПКД на место монтажа (наладки); Г. Особенности монтажа оборудования ПКД, в том числе металлоконструкций, механического и электрического оборудования, канатов. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 344 [1] | В каких случаях специализированая организация может приступить к монтажу ПКД? А. Готовности строительной части ПКД к производству работ по монтажу ПКД; Б. При наличии разрешения Госпромнадзора; В. При наличии оплаты за выполненные работы. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 347 [1] | Что в соответствии с Правилами должна осуществлять специализированной организацией на всех этапах процесса производства монтажа и наладки ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 344 [1] | Что в соответствии с Правилами должно быть проверено специализированной организацией до начала монтажа ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 349 [1] | В соответствии с Правилами какой вид работ проводится после завершения монтажных, а также строительно-отделочных работ ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 351 [1] | В соответствии с Правилами, какие работы выполняются при наладке ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 352 [1] | Как проводится опробование оборудования ПКД по окончании наладки? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 352 [1] | Минимальное время обкатки ПКД при опробовании на номинальной скорости составляет (за исключением ПКД для лыжников с постоянно закрепленным на тяговом канате подвижным составом или с закрепленным на тяговом канате подвижным составом, отцепляемом на станциях): | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 353 [1] | Какой документ в соответствии с Правилами оформляется специализированой организацией по окончании наладки, опробования ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 355 [1] | До ввода в эксплуатацию ПКД объекты (участки местности (трасс), на которых эксплуатируются ПКД, должны? А. Проверены, на предмет отсутствия инженерных сооружений, не относящихся к ПКД; Б. Пройти идентификацию; В. Зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 357 [1] | Владелец по окончании монтажа, наладки, модернизации, реконструкции ПКД организовывает комиссию по ее приемке. Кто из перечисленных лиц является председателем указанной комиссии? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 357 [1] | Владелец по окончании монтажа, наладки, модернизации, реконструкции ПКД организовывает комиссию по ее приемке. В соответствии с Правилами кто входит в состав комиссии? А. Представитель владельца ПКД; Б. Представитель специализированой организации, выполнившей монтаж, наладку, модернизацию, реконструкцию ПКД; В. Представитель специализированной организации, разработавшей проект ПКД; Г. Лицо, ответственное за эксплуатацию ПКД; Д. Представитель изготовителя; Е. Представитель строительной организации. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 359 [1] | За сколько дней владелец ПКД письменно извещает членов комиссии о дате и времени работы комиссии? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 360 [1] | Какие из перечисленных документов предоставляются комиссии по приемке ПКД согласно требованиям Правил? А. Эксплуатационные документы на ПКД; Б. Документы о результатах технического освидетельствования ПКД; В. Документы о качестве применяемых материалов в конструкции ПКД; Г. Акт на счалку каната ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 360 [1] | Какие из перечисленных документов предоставляются комиссии по приемке ПКД согласно требованиям Правил? А. Протокол проверки функционирования ПКД; Б. Акт испытания подвижного состава; В. Акты на скрытые работы. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 361 [1] | В соответствии с Правилами, что обязана изучить, проверить комиссия по приемке ПКД? А. Изучить представленную документацию; Б. Провести осмотр ПКД; В. Проверить соответствие ПКД требованиям эксплуатационных документов, а также готовность ее к эксплуатации; Г. Проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности пользователей, обслуживающего персонала при эксплуатации ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 362 [1] | Что вправе потребовать комиссия по приемке ПКД? А. Потребовать проведение испытаний для проверки любого параметра ПКД, вызывающего сомнения при рассмотрении представленных документов; Б. Затребовать предоставление письменных объяснений от лиц выполнивших, контролирующих монтаж ПКД; В. Потребовать предоставление документов, подтверждающих прохождение работниками организаций, выполнивших монтаж, наладку ПКД, проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 364 [1] | Каким документом оформляется результат работы комиссии по приемке ПКД в эксплуатацию? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 365 [1] | Ввод в эксплуатацию ПКД осуществляется? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 366 [1] | Допуск к эксплуатации ПКД требуется в следующих случаях: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 366 [1] | Допуск к эксплуатации ПКД требуется в следующих случаях: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 367 [1] | Допуск к эксплуатации ПКД осуществляет: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 369 [1] | Допуск к эксплуатации ПКД оформляется: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 369 [1] | Где делает соответствующую запись инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) в случае если ПКД не может быть допущен к эксплуатации? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 371 [1] | Какие мероприятия обязан выполнить владелец в целях обеспечения содержания ПКД владелец в исправном состоянии, ее безопасную эксплуатацию? А. Обеспечивает эксплуатацию ПКД в соответствии с ее эксплуатационными документами; Б. Устанавливает порядок проведения периодических осмотров, обслуживания и ремонта ПКД, а также технического освидетельствования, технического диагностирования ПКД; В. Сообщить в территориальное управление МЧС о вводе ПКД в эксплуатацию. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 371 [1] | Какие мероприятия обязан выполнить владелец в целях обеспечения содержания ПКД владелец в исправном состоянии, ее безопасную эксплуатацию? А. Организовывает и осуществляет производственный контроль в области промышленной безопасности; Б. Закрепляет локальным правовым актом за лицами, ответственными за эксплуатацию ПКД, обслуживающим персоналом определенные ПКД; В. Обеспечивает участие лиц, ответственных за эксплуатацию ПКД, обслуживающего персонала в техническом диагностировании ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 371 [1] | Лица, ответственные за эксплуатацию ПКД, назначаются из числа? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 373 [1] | Что разрабатывает владелец для организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 376 [1] | Какие сведения (информация) в отношении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ПКД должны быть занесены в паспорт ПКД? А. Должность служащего; Б. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); В. Контактный номер телефона; Г. Дата и номер локального правового акта о его назначении и закреплении за ним ПОО; Д. Подпись лица. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 378 [1] | Как владелец осуществляет допуск обслуживающего персонала к работам на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 378[1] | Владелец допускает к работам на ПКД локальным правовым актом обслуживающий персонал после? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 379 [1] | На основании чего разрабатываются обслуживающему персоналу инструкции по безопасному ведению работ? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 380 [1] | В соответствии с Правилами, каким требованиям должны отвечать работники, допускаемые к управлению и обслуживанию ПКД? А. Не моложе 21 лет; Б. Иметь соответствующую выполняемой работе профессию рабочего; В. Пройти проверку знаний по вопросам промышленной безопасности; Г. Не иметь медицинских противопоказаний к выполнению работы; Д. Не моложе 18. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 383 [1] | Куда должны быть занесены результаты ежесменного (ежедневного) осмотра ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 383 [1] | На какое количество ПКД оформляется журнал обслуживания ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 385 [1] | Каким постановлением утверждено Положение о порядке регистрации ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 386 [1] | В соответствии с Правилами, по каким критериям осуществляется регистрация ПКД в территориальном подразделении Госпромнадзора? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 387 [1] | Результаты обслуживания ПКД и отметки об устранении неисправностей должны быть занесены? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 388 [1] | Работники владельца ПКД, специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПКД, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у лица, ответственного за эксплуатацию ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 388 [1] | Работники владельца ПКД, специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПКД, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у машиниста воздушно-канатной дороги? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 388 [1] | Работники владельца ПКД, специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПКД, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 388 [1] | Работники владельца ПКД, специализированой организации, задействованные при эксплуатации ПКД, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности. Какая группа по электробезопасности должна быть у дежурных по подъемно-транспортным средствам. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 389. [1] | Что необходимо выполнить при остановке ПКД из-за урагана, бури, грозы, схода лавины, образования наледи на оборудовании ПКД, удара молнии в металлоконструкции ПКД) перед возобновлением ее работы? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 390 [1] | В каких случаях владелец ПКД должен приостановить (запретить) ее эксплуатацию? А. В ходе осмотра ПКД выявлены несоответствия требованиям эксплуатационных документов, дефекты, неисправности, повреждения, влияющие на безопасную эксплуатацию ПКД; Б. Не разработаны мероприятия по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, их последствий, не организована спасательная команда; В. Если не окрашены элементы защитного заземления (зануления); Г. Истек срок технического освидетельствования ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 390 [1] | В каких случаях владелец ПКД должен приостановить (запретить) ее эксплуатацию? А. Не приняты меры по предотвращению проникновения в места нахождения оборудования ПКД посторонних лиц; Б. Соблюдается порядок и организовано проведения ежедневных (ежесменных) осмотров, обслуживания и ремонта ПКД; В. Не установлен порядок и не организовано проведение ежедневных (ежесменных) осмотров, обслуживания и ремонта ПКД; Г. Не организован и (или) не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 390 [1] | В каких случаях владелец ПКД должен приостановить (запретить) ее эксплуатацию? А. Не назначены лица, ответственные за эксплуатацию ПКД, а также не назначен обслуживающий персонал; Б. Имеются отрицательные результаты технического освидетельствования ПКД; В. При истечении срока технического диагностирования ПКД, отработавшего назначенный срок службы; Г. Отсутствуют инструкции по безопасному ведению работ для обслуживающего персонала, инструкции для лица, ответственного за эксплуатацию ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 390 [1] | В каких случаях владелец ПКД должен приостановить (запретить) ее эксплуатацию? А. Отсутствует лицензия на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию, ремонту ПКД или договора на обслуживание ПКД со специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию, ремонту ПКД; Б. Отсутствуют сведения о регистрации (внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) ПКД в Госпромнадзоре; В. Не соблюдаются установленный порядок проведения ежедневных (ежесменных) осмотров, обслуживания ПКД; Г. Проведены регламентные работы по обслуживанию ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 394. [1] | Согласно, каким документам проводятся регламентные работы на ПКД и ее элементах? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 395. [1] | Какие виды работ согласно Правил отнесены к регламентным? А. Ревизия, в том числе техническое освидетельствование; Б. Профилактика; В. Осмотр; Г. Ремонт; Д. Техническое освидетельствование ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 395. [1] | Куда заносятся результаты регламентных работ? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 396. [1] | Какие виды работ на ПКД относятся к профилактическим? А. Чистка и консервация; Б. Смазка; В. Замена деталей и регулировку узлов; Г. Капитальный ремонт узлов и агрегатов; Д. Текущий ремонт ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 397. [1] | Какие виды работ включает ревизия ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 398. [1] | Какой вид работ может не выполняется при ревизии раз в месяц ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 399. [1] | Какой вид работ может не выполнятся при ревизиях раз в год на? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 399. [1] | Какое количество зажимов ПКД проверяются с полной разборкой при ревизиях раз в год на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 399. [1] | Какое количество зажимов проверяются усилием стягивания против соскальзывания, при ревизиях раз в год на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 399. [1] | В каких случаях при ревизиях раз в год на ПКД полной разборке подвергаются 100% зажимов? А. При обнаружении трещины хотя бы в одном зажиме; Б. При обнаружении деформации хотя бы в одном зажиме; В. При обнаружении разрушения пружины хотя бы в одном зажиме; Г. При обнаружении сколов лакокрасочного покрытия на зажимах. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 400. [1] | После длительной остановки ПКД в каких случаях проводится ее ревизия? А. Если ПКД не эксплуатировалась более 1 месяца; Б. Если ПКД не эксплуатировалась более полугода; В. Если владелец ПКД сменил обслуживающий персонал и (или) обслуживающую организацию. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 401. [1] | Специальная ревизия основных элементов ПКД выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации. При отсутствии таких требований специальная ревизия, а именно полная разборка приводов и тормозов ПКД должна производится с какой периодичностью? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 401. [1] | Специальная ревизия основных элементов ПКД должна выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации. С какой периодичностью должна проводиться специальная ревизия, с полной разборкой отцепляемых зажимов? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 401. [1] | Специальная ревизия основных элементов ПКД должна выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации. С какой периодичностью должна проводиться специальная ревизия, с полной разборкой не отцепляемых зажимов? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 402. [1] | С какой периодичностью зажимы ПКД подвергаются контролю неразрушающими методами на наличие трещин? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 403. [1] | В какие сроки производятся испытания не отцепляемых зажимов ПКД по программе изготовителя? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 404. [1] | В какие сроки проводится первичный дефектоскопический контроль канатов ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 404. [1] | В какие сроки проводится повторный дефектоскопический контроль канатов ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 405. [1] | Сколько лет дефектограммы канатов ПКД храниться в ее паспорте? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 406. [1] | В каких случаях проводится техническое освидетельствование ПКД? А. До ввода в эксплуатацию ПКД; Б. В период эксплуатации ПКД не реже одного раза в 12 месяцев после ревизии; В. После технического диагностирования; Г. Реконструкции; Д. После передачи другому владельцу. | 11ТО |
|  | Пункт 406. [1] | Техническое освидетельствование ПКД в период эксплуатации проводится не реже: | 11ТО |
|  | Пункт 406 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после реконструкции, модернизации ПКД перед вводом ее в эксплуатацию? | 11ТО |
|  | Пункт 406 [1] | Требуется ли проведение технического освидетельствования после капитального ремонта и (или) ремонта несущих (ответственных) металлоконструкций ПКД: | 11ТО |
|  | Пункт 407 [1] | Кто выступает заказчиком работ по техническому освидетельствованию ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 407 [1] | В соответствии с Правилами, что обязан обеспечить владелец ПКД для организации проведения технического освидетельствования ПКД? А. Доступ специалистов к ПКД, в помещения, в которых размещено оборудование ПКД; Б. Предоставление эксплуатационных документов на ПКД; В. Доставку специалистов на территорию ПКД; Г. Наличие конструкторской документации; Д. Наличие грузов для проведения испытаний ПКД. | 11ТО |
|  | Пункт 409 [1] | Кем проводится техническое освидетельствование ПКД в период ее эксплуатации? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 409 [1] | Кем проводится техническое освидетельствование ПКД перед вводом в эксплуатацию? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 415. [1] | Что должно быть выполнено при техническом освидетельствовании ПКД? А. Контроль наличия и ведения эксплуатационных документов; Б. Статические и динамические испытания ПКД; В. Контроль технического состояния оборудования путем осмотра и измерений; Г. Учебная спасательная операция по эвакуации пассажиров с остановившейся подвижного состава ПКД. | 11ТО |
|  | Пункт 416. [1] | Статические испытания подвижного состава ПКД должны проводиться двойной загрузкой по отношению к номинальной. Испытания подвижного состава должны проводиться поочередно. Какое время выдержки при статическом испытании для вагонов? | 11ТО |
|  | Пункт 416. [1] | Статические испытания подвижного состава ПКД должны проводиться двойной загрузкой по отношении к номинальной. Испытания подвижного состава должны проводиться поочередно. Какое время выдержки при статическом испытании для кресел (кабин)? | 11ТО |
|  | Пункт 418. [1] | С какой периодичностью должны проводиться испытания ловителей кабин (вагонов) МПКД? | 11ТО |
|  | Пункт 419. [1] | Как должны быть зафиксированы результаты технического освидетельствования ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 420 [1] | По достижении назначенного срока службы, установленного в эксплуатационных документах, дальнейшая эксплуатация ПКД без проведения каких работ не допускается? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 420 [1] | В случае отсутствия в эксплуатационных документах сведений о назначенном сроке службы ПКД проводится после истечения? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 420 [1] | В каком из перечисленных случаев неверно осуществлено исчисление назначенного срока службы ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 421 [1] | Какой возможный срок эксплуатации ПКД может устанавливаться по результатам технического диагностирования в зависимости от технического состояния ПКД и ее условий эксплуатации? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 422 [1] | Техническое диагностирование ПКД должно проводиться по программам, разработанным на основании: А. Паспорта ПКД; Б. Эксплуатационных документов; В. Проекта ПКД; Г. Условий эксплуатации ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 422 [1] | Техническое диагностирование ПКД должно проводиться по программам, а также с учетом ... | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 422 [1] | Документы по результатам выполнения работ по техническому диагностированию ПКД? А. Заключения о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации ПКД; Б. Заключения об условиях дальнейшей эксплуатации ПКД; В. Рекомендации по ремонту, выводу из эксплуатации, реконструкции, модернизации ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 424 [1] | При проведении технического диагностирования металлоконструкций ПКД в качестве обязательных методов неразрушающего контроля необходимо применять визуально-измерительный, ультразвуковой (толщинометрия), а при необходимости капиллярный или магнитопорошковый методы контроля. По решению специализированной по техническому диагностированию ПКД, возможно применение: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 424 [1] | Какие методы неразрушающего контроля металлоконструкций ПКД необходимо обязательно применять при проведении технического диагностирования? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 424 [1] | В течении скольких дней сведения о результатах проведения технического диагностирования ПКД с указанием выводов о возможности продления срока службы ПКД должны быть предоставлены в территориальное подразделение Госпромнадзора по месту регистрации ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 425. [1] | В течении какого времени простоя ПКД лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ПКД, должно проинформировать пассажиров о сложившейся ситуации? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 425. [1] | В течении какого времени с момента остановки ПКД должно быть возобновлено движение подвижного состава? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 426. [1] | Если невозможно возобновить движение подвижного состава ПКД, то к выполнению, какого вида работ необходимо преступить? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 426. [1] | Кто отвечает за организацию и проведение спасательных работ на ПКДи и несет ответственность за их осуществление в соответствии с требованиями Правил? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 428. [1] | Количество и качество средств спасения пассажиров при аварийных ситуациях на ПКД должны быть такими, чтобы общее время эвакуации всех пассажиров с подвижного состава на землю не превышало на ПКД с открытым подвижным составом: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 428. [1] | Количество и качество средств спасения пассажиров при аварийных ситуациях на ПКД должны быть такими, чтобы общее время эвакуации всех пассажиров с подвижного состава на землю не превышало на ПКД с закрытым, полуоткрытым подвижным составом: | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 429. [1] | При выборе способов проведения спасательных работ, что следует учитывать? А. Тип и характеристики ПКД, а также условия ее эксплуатации; Б. Условия окружающей местности (пересеченная местность, опасность схода лавин, погодные условия); В. Количество и подготовку работающего персонала; Г. Технические возможности спасательного оборудования. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 432. [1] | Что должно уметь спасательное устройство, не оборудованное специальной подвеской, применяемое на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 429. [1] | Что следует учитывать при выборе способов проведения спасательных работ на ПКД? А. Тип и характеристики ПКД, а также условия ее эксплуатации; Б. Условия окружающей местности (пересеченная местность, опасность схода лавин, погодные условия); В. Количество и подготовку работающего персонала; Г. Технические возможности спасательного оборудования; Д. Время подъезда оперативных групп МЧС. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 434. [1] | Для каждой ПКД должен быть разработан план и составлена инструкция по эвакуации и спасению пассажиров. Что должно быть указано в инструкции? А. Лица, ответственные за порядок эвакуации; Б. Лица, ответственные за проведение непосредственно самой эвакуации и оказание первой помощи пострадавшим; В. Оборудование и приспособления, необходимые для проведения эвакуации, а также где и как они должно храниться. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 434. [1] | Для каждой ПКД должен быть разработан план и составлена инструкция по эвакуации и спасению пассажиров. Что должно быть указано в инструкции? А. Труднодоступные места на протяжении всей трассы ПКД и возможность проведения с них спасательных работ; Б. Сроки проведения спасательных работ после остановки канатной дороги; В. Способы эвакуации пострадавших пассажиров. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 434. [1] | Для каждой ПКД должен быть разработан план и составлена инструкция по эвакуации и спасению пассажиров. Допускается ли предусматривать в плане эвакуации использование устройств и оборудования, не относящегося к оборудованию ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 435. [1] | Для эвакуации ПКД в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения, должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. Каковы особенности хранения этого оборудования и приспособлений? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 435. [1] | Для эвакуации ПКД в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения, должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. С какой периодичностью это оборудование и приспособления должны подвергаться контролю? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 435. [1] | Для эвакуации ПКД в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения, должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. Для каких целей кроме спасения и эвакуации пассажиров могут использоваться эти оборудования и приспособления? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 435. [1] | Для эвакуации пассажиров в кратчайшие сроки, а также для их спуска и спасения должны быть предусмотрены специальные спасательные оборудование и приспособления. Какие при этом должны выполняться условия? А. Храниться это оборудование должно в легкодоступных местах и должно быстро доставляться к месту проведения спасательных работ; не реже одного раза в 12 месяцев спасательное оборудование должно подвергаться контролю и поврежденные или изношенные детали должны заменяться; Б. Все неметаллические канаты, применяемые при эвакуации, должны быть выполнены из синтетического волокна с разрывным усилием не менее 22 кН для нового каната; В. Все карабины должны быть замочного типа; Г. Шесты или лестницы должны иметь возможность фиксироваться на канате или подвеске, их рекомендуется использовать только на высоте не более 5 м; Д. Все спасательное оборудование и приспособления должны использоваться только для спасения и эвакуации пассажиров с ПКД. | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 435. [1] | Что допускается на ПКД для эвакуации пассажиров? | 11Э, 11ТО |
|  | Пункт 439. [1] | Какова периодичность проведения учебных или тренировочных спасательных работ на ПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 1 к [1] | Какой коэффициент запаса прочности несущего каната ПКД одноканатной или двухканатной с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 1 к [1] | Какой коэффициент запаса прочности несущего каната двухканатная МПКД? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 1 к [1] | Какой коэффициент запаса прочности несуще-тягового ПКД одноканатной или двухканатной с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 4 к [1] | Какая максимальная скорость движения подвижного состава ПКД, предназначенной для лыжников, с постоянно закреплённым на несуще-тяговом канате подвижного состава в виде двухместных кресел и не оборудованной станционным конвейерам? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 4 к [1] | Какая максимальная скорость движения подвижного состава ПКД, предназначенной для лыжников, с постоянно закреплённым на несуще-тяговом канате подвижного состава в виде четырехместных кресел и не оборудованной станционным конвейерам? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 4 к [1] | Какая максимальная скорость движения подвижного состава ПКД, предназначенной для лыжников, с постоянно закреплённым на несуще-тяговом канате подвижного состава в виде четырехместных кресел и оборудованной станционным конвейерам (скорость конвейера 1 м/с)? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 7 к [1] | Какой минимальный интервал времени должен соблюдаться между движущимися кабинами ПКД, а именно четырехместными? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 7 к [1] | Какой минимальный интервал времени должен соблюдаться между движущимися креслами ПКД, а именно трехместными? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 7 к [1] | Какой минимальный интервал времени должен соблюдаться между движущимися креслами ПКД, а именно четырехместными? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 7 к [1] | Какой минимальный интервал времени должен соблюдаться между движущимися креслами ПКД, а именно шестиместными? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 7 к [1] | Какой минимальный интервал времени должен соблюдаться между движущимися кабинами ПКД, а именно шестиместными? | 11Э, 11ТО |
|  | Приложение 13 к [1] | Какие основные сведения отражает вахтенный журнал учета работы ПКД? А. Дата. Время начала, конца смены; Б. Количество за смену: рейсов, пассажиров, рабочих часов; В. Время перерыва работы дороги: начало, конец, продолжительность; Г. Смену: сдал, принял; Д. Причины остановки ПКД. Е. Информацию о машинисте канатной дороги, его Ф.И.О. | 11ТО |
|  | Приложение 15 к [1] | Что из перечисленного входит в общий осмотр трассы и отражается в протоколе ежегодного технического освидетельствования ПКД? А. Габариты; Б. Состояние деревьев вдоль трассы; В. Дорожные просветы; Г. Указательные щиты; Д. Предохранительные, защитные сетки. | 11ТО |
|  | Приложение 15 к [1] | Что из перечисленного входит в объем осмотра, проверки механического приводного устройства и отражается в протоколе ежегодного технического освидетельствования ПКД? А. Приводной шкив; Б. Сварные, заклепочные и болтовые соединения; В. Подшипниковые опоры; Г. Футеровка; Д. Ледосбросный скребок; Е. Состояние лакокрасочного покрытия. | 11ТО |