Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С (Утв. пост. МЧС РБ от 31.12.2013 г. № 79, изм. пост. МЧС РБ от 10.03.2015 № 4)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - члены экзаменационной комиссии

П - проектировщики

М - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению, монтажу ремонту

Б - лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию; лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию и наладке котлов, экономайзеров

Э - инспектора, преподаватели

|  | Л1 п.4 | К водогрейным котлам какой вместимости устанавливают требования промышленной безопасности "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | П, М, Б, Э |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.5 | Для каких субъектов хозяйствования являются обязательными "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | Р, П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Что из указанного ниже учитывается при определении габаритных размеров котла? (изоляция и обшивка; укрепляющие или опорные элементы; выступающие приборы; трубы отбора проб; импульсные трубки) | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Учитываются ли при определении габаритных размеров котла выступающие приборы, трубы отбора проб, импульсные трубки? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Что является границами (пределами) котла по пароводяному тракту? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Выберите правильное определение термина "давление избыточное": | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Выберите правильное определение термина "давление котла рабочее": | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Выберите правильное определение термина "давление котла (элемента) разрешенное": | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Выберите правильное определение термина "давление котла (элемента) расчетное": | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Как называется избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание котла или его элементов на прочность и плотность? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Котел-бойлер представляет собой паровой котел,в естественную циркуляцию которого включен отдельно стоящий бойлер. Распространяются ли в данном случае на бойлер "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Какое состояние котла считается "предельным состоянием? | Р, П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Выберите правильное определение термина "ресурс котла назначенный": | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Выберите правильное определение термина "срок службы котла назначенный": | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.6 | Применяются ли в частных домовладениях требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар)и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | П, Э |
|  | Л1 п.7 | К каком случае "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С" распространяются на передвижные и транспортабельные котельные установки? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.7 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115° С" на аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.7 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115° С" на аппараты отопительные бытовые с водяным контуром? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.7 | Какова особенность распространения "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С" на паровые и водогрейные котлы с единичной мощностью менее 100 кВт? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.7, п.8 | В каком из вариантов ответа указаны устройства для нагрева воды, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С"? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.9 | Какими субъектами хозяйствования могут выполняться работы по проектированию (конструированию), монтажу, наладке, обслуживанию, диагностированию, ремонту паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С? | Р, П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.10 | Технические устройства и их элементы, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С", а также требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, должны поставляться в Республику Беларусь при условии, что они ... | Р, П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.10 | При каком условии осуществляется изготовление технических устройств и их элементов, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С", если эти технические устройства и элементы и не попадают под действие ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.12 | Как часто обязаны повышать свою квалификацию в учреждениях образования лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и руководство отделов технического контроля организаций - изготовителей котлов? | Р, М, Э |
|  | Л1 п.12 | Как часто обязаны проходить проверку знаний в экзаменационных комиссиях Госпромнадзора или в учреждении образования лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и руководство отделов технического контроля организаций - изготовителей котлов? | Р, М, Э |
|  | Л1 п.13 | На каком языке должен быть оформлен паспорт котла и транспортабельной (передвижной) котельной, на которые распространяются требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115° С"? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.13 | Котел прошел подтверждение соответствия требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С", и техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013. Каким образом это соответствие отражается в паспорте котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.14 | В каком случае допускается отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | Р, П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.14 | Где должна находится копия согласования отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С", при наличии отступления от требований вышеуказанных Правил? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.19 | Какие действия должностных лица субъектов хозяйствования, из указанных в вариантах ответа, является нарушением "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.24 | Насколько быстро в случае аварии, смертельном, тяжелом или групповом несчастном случае, связанных с обслуживанием котлов, их владельцы обязаны уведомить Госпромнадзор (главную военную инспекцию Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) и другие организации в установленном порядке? | Р, М, Б, Э |
|  | Л1 п.25 | Что обязан сделать владелец котла до прибытия представителя Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) в организацию для расследования обстоятельств и причин аварии или инцидента? | Р, М, Б, Э |
|  | Л1 п.28 | Какую процедуру должны проходить проекты котлов, котлов-утилизаторов, экономайзеров, транспортабельных и передвижных котельных, в том числе разработанные иностранными организациями, а также вносимые в эти проекты изменения? | П, Э |
|  | Л1 п.29 | Что должно выполняться для оценки назначенного ресурса жаро(газо)трубного котла и количества пусков (из холодного и горячего состояний)? | П, Э |
|  | Л1 п.30 | С кем должны быть согласованы изменение конструкторской документации котла, необходимость в которых возникает в процессе изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта, модернизации, модифицирования или реконструкции? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.33 | Каким должен быть низший допускаемый уровень воды в газотрубных (жаротрубных) паровых котлах и паровых котлах-утилизаторах? | П, Э |
|  | Л1 п.33 | Как определяется нижний допустимый уровень воды в барабанах водотрубных паровых котлов, котлов-утилизаторов? | П, Э |
|  | Л1 п.33 | Высший допустимый уровень воды в барабанах паровых водотрубных котлов, котлов-утилизаторов устанавливается с учетом ... | П, Э |
|  | Л1 п.36 | Какой должна быть максимальная температура доступных для обслуживающего персонала участков элементов котлов и трубопроводов при температуре окружающей среды не более 25°С? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.37 | Какие требования предъявляются к устройству газоходов паровых котлов? | П, Э |
|  | Л1 п.38 | В газоходах за каждым паровым котлом устанавливается дымовая заслонка (шибер). Какая конструктивная особенность имеется у такой заслонки у котлов, работающих на газе и жидком топливе? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.41 | Каким должен быть в барабанах паровых котлов и котлов-утилизаторов минимальный диаметр лаза круглой формы? | П, Э |
|  | Л1 п.41 | Какими должны быть минимальные размеры осей эллиптического и овального лаза в барабанах паровых котлов и котлов-утилизаторов? | П, Э |
|  | Л1 п.42 | Какие минимальные размеры должны иметь прямоугольные лазы в обмуровке топок паровых котлов, котлов-утилизаторов, экономайзеров и их газоходов? | П, Э |
|  | Л1 п.42 | Какой минимальный диаметр должен быть у круглых лазов в обмуровке топок паровых котлов, котлов-утилизаторов, экономайзеров и их газоходов? | П, Э |
|  | Л1 п.42 | Допускается ли использовать в качестве лазов топочные дверцы и амбразуры горелочных устройств паровых котлов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.45 | Каким устройством обеспечения взрывобезопасности должен быть снабжен котел с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких отходов производства? | П, Э |
|  | Л1 п.46 | Кто определяет конструкцию, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств топок и газоходов котла? | П, Э |
|  | Л1 п.46 | Разрешается ли не устанавливать взрывные предохранительные устройства в топках и газоходах котлов? | П, Э |
|  | Л1 п.47 | Разрешается ли не устанавливать взрывные предохранительные устройства в стенке днища жаровой трубы газотрубных котлов? | П, Э |
|  | Л1 п.48 | При каком условии допускается не устанавливать взрывные предохранительные устройства в топках и газоходах котлов с камерным сжиганием газообразного и жидкого топлива? | П, Э |
|  | Л1 п.49 | В каких случаях разрешается не устанавливать между котлом-утилизатором и технологическим агрегатом отключающее устройство, позволяющее работать агрегату без котла-утилизатора? | П, Э |
|  | Л1 п.51 | Разрешается ли применять плоские днища у коллекторов водотрубных котлов? | П, Э |
|  | Л1 п.55 | Допускаются ли изготавливать днища паровых котлов из двух листов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.56 | В каких случаях допускается изготавливать плоские и выпуклые донышки элементов паровых котлов механической обработкой из круглой прокатной заготовки? | П, М, Э |
|  | Л1 п.59 | При каком минимальном расстоянии между соседними сварными швами допускается изготавливать трубные решетки паровых котлов, из двух и более листов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.60 | Расстояние между центрами соседних отверстий дымогарных труб трубной решетки газотрубных паровых котлов не должно быть менее ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.62 | Какую возможность должны в первую очередь обеспечивать конструкция и расположение сварных швов парового котла? | П, Э |
|  | Л1 п.63 | Продольные сварные швы соседних обечаек цилиндрических элементов, а также шов сварного днища со сварным швом обечайки парового котла не должны располагаться по одной оси. Каким должно быть минимальное смещение осей этих швов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.66 | В стыковых сварных соединениях деталей паровых котлов различной номинальной толщины должен быть обеспечен плавный переход от одной детали к другой путем постепенного утонения более толстостенной детали. Каким должен быть угол наклона каждой из поверхностей такого перехода? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.67 | Каким должно быть расстояние от края шва стыкового сварного соединения парового котла до оси отверстия под развальцовку или приварку труб? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.68 | Каким должно быть расстояние между центрами двух соседних отверстий в обечайках и выпуклых днищах по наружной поверхности парового котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.69 | В конструкции каких паровых котлов допускается применять гладкие жаровые трубы? | П, М, Э |
|  | Л1 п.70 | Какие требования предъявляются к толщине стенки жаровых труб паровых котлов, работающих на жидком и газообразном топливе? | П, М, Э |
|  | Л1 п.76 | Какое утверждение в отношении анкерных связей и угловых косынок соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | П, М, Э |
|  | Л1 п.77 | Какое утверждение в отношении угловых связей и угловых косынок соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | П, М, Э |
|  | Л1 п.77 | Допускается ли укрепление ребрами жесткости плоских днищ паровых котлов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.79 | Допускается ли в конструкции паровых котлов применять сварные секторные отводы? | П, М, Э |
|  | Л1 п.82 | Для каких труб паровых котлов используются вальцовочные соединения, выполненные с применением ручной или механизированной вальцовки? | П, Э |
|  | Л1 п.82 | Какой должна быть номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки парового котла при использовании вальцовочного соединения? | П, М, Э |
|  | Л1 п.85 | Допускаются ли трещины и надрывы на кромке колокольчика вальцовочных соединений паровых котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.86 | Что должны обеспечивать горелочные устройства котла? | П, Э |
|  | Л1 п.88 | Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок), работающих на газообразном топливе (если сведения о них не включены в паспорт котла),допускается только при ... | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.88 | Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок) на жидком и твердом топливе (предтопок), если сведения о них не включены в паспорт котла, допускается только при ... | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.88 | Применение в Республике Беларусь горелочных устройств (горелок), если сведения о них не включены в паспорт котла, допускается при наличии соответствующего разрешения или при подтверждении их соответствия требованиям ТР ТС 016/2011. Где должна находиться копия разрешения (документа, подтверждающего соответствие ТР ТС)? | Б, Э |
|  | Л1 п.95 | Разрешается ли применение легковоспламеняющегося жидкого топлива (температура вспышки ниже 61°С) в качестве растопочного для растопочных устройств пылеугольных горелок котлов? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.98 | При наличии какого согласования допускается замена горелочных устройств котлов на горелочные устройства с другими техническими характеристиками (мощность, давление топлива, длина факела и т.п.)? | Б, Э |
|  | Л1 п.99 | Какую из указанных ниже функций могут не обеспечивать блоки газового оборудования паровых и водогрейных котлов в комплекте с системой управления? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.100 | Какую из указанных ниже функций могут не обеспечивать блоки мазутные, предназначенные для подачи жидкого топлива в форсунку горелки паровых и водогрейных котлов? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.105 | Изготовление, монтаж и ремонт технических устройств (котлов, котлов-утилизаторов и экономайзеров) должны проводиться по технологии. На каком этапе разрабатывается эта технология? | М, Э |
|  | Л1 п.109 | Каким документом подтверждаются данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов, применяемых при изготовлении и ремонте котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.110 | Данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов, применяемых для изготовления и ремонта котлов подтверждаются сертификатом организации-изготовителя и соответствующей маркировкой. Как поступать организации, производящей изготовление, монтаж или ремонт котлов при отсутствии сертификата или неполноте сведений, содержащихся в нем? | М, Э |
|  | Л1 п.114 | Для каких труб, использующихся при изготовлении и ремонте котлов, допускается производить маркировку на бирках, привязываемых к пакетам труб? | М, Э |
|  | Л1 п.116 | Допускается ли правка листов молотом при изготовлении обечаек и днищ котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.118 | Каким способом обеспечивается правильность сопряжения поперечных стыков труб при изготовлении, монтаже и ремонте котлов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.119 | В каком случае следует сохранить маркировку организации-изготовителя на листах, прокате и поковках при изготовлении элементов котла? | М, Э |
|  | Л1 п.119 | На полуфабрикатах (листах, прокате, поковках), принятых к изготовлению работающих под давлением деталей котла, а также на трубах с наружным диаметром более 76 мм нанесена маркировка организации-изготовителя. Как необходимо поступать с маркировкой в случае, когда полуфабрикат разрезается на части? | М, Э |
|  | Л1 п.124 | Какие сварщики допускаются к проведению сварочных работ на котлах? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.124 | Требуется ли выполнять радиографический контроль сварных соединений контрольных образцов, выполненных сварщиками при проведении их аттестации с целью допуска к сварочным работам на котлах? | М, Э |
|  | Л1 п.125 | В каком документе устанавливаются задачи и ответственность руководителя сварочных работ на котлах в зависимости от уровня компетентности, сложности и специфики сварочного производства? | М, Э |
|  | Л1 п.130 | Перед началом сварки должно быть проверено качество сборки соединяемых элементов, а также состояние стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей. Допускается ли при этом подгонка кромок ударным способом или местным нагревом? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.131 | Допускается ли производить термическую резку (строжку) в процессе подготовки под сварку кромок и поверхностей элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.131 | Если подготовка деталей котла к сварке производилась на ножницах, необходимо предусмотреть меры ... | М, Э |
|  | Л1 п.134 | На какую ширину должны быть очищены перед сваркой от ржавчины и загрязнений по кромкам и прилегающим к ним поверхностям при дуговой сварке соединяемые детали котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.134 | На какую ширину должны быть очищены перед сваркой соединяемые детали котлов от ржавчины и загрязнений по кромкам и прилегающим к ним поверхностям при электрошлаковой сварке? | М, Э |
|  | Л1 п.135 | Какие требования предъявляются к сварщику, выполняющему неудаляемые прихватки на элементах котла? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.136 | Допускается ли проводить сварку работающих под давлением элементов при монтаже и ремонте котлов в условиях отрицательной температуры? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.137 | Внутренний грат в стыках труб котла, выполненных контактной сваркой, должен быть удален для обеспечения заданного проходного сечения, каким должно быть это сечение? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.138 | При какой номинальной толщине стенки допускается газовая сварка работающих под давлением деталей (сборочных единиц) котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.139 | Какое требование предъявляется к сварным швам при ручной дуговой сварке деталей котла с номинальной толщиной стенки свыше 3 мм? | М, Э |
|  | Л1 п.141 | На каких сварных соединениях котлов необходимо производить маркировку (клеймение) при выполнении сварочных работ, позволяющую установить фамилию сварщика? | М, Э |
|  | Л1 п.141 | Сварные соединения элементов, работающих под давлением, с толщиной стенки более 6 мм подлежат маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку. В каком случае разрешается не производить маркировку таких сварных соединений? | М, Э |
|  | Л1 п.144 | Технология сварки при изготовлении, монтаже и ремонте котлов должна быть квалифицирована (аттестована). Какие виды квалификации предусмотрены для этой технологии "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | М, Э |
|  | Л1 п.145 | В каких случаях проводится исследовательская квалификация технологии сварки, применяемой при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте котлов их элементов? | М, Э |
|  | Л1 п.146 | Требуется ли производить производственную квалификацию технологии сварки в организации, которая впервые применяет эту технологию при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте котлов и их элементов? | М, Э |
|  | Л1 п.146 | Организация впервые применяет новую технологию сварки при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте котлов и их элементов. На каком этапе эта технология должна пройти производственную квалификацию? | М, Э |
|  | Л1 п.147 | Кто утверждает программу производственной квалификации сварки, применяемой в процессе изготовления, монтажа, реконструкции и ремонта котлов и их элементов? | М, Э |
|  | Л1 п.149 | Какие административные процедуры должны пройти результаты производственной квалификации технологии сварки с целью применения этой технологии в процессе изготовления, монтажа, реконструкции и ремонта котлов и их элементов? | М, Э |
|  | Л1 п.150 | Кто устанавливает срок действия результатов квалификации технологии сварки, применяемой в процессе изготовления, монтажа, реконструкции и ремонта котлов и их элементов? | М, Э |
|  | Л1 п.154 | Что относится к контролю качества сварки и сварных соединений котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.157, приложение 5 | Какие виды контроля используется для обнаружения поверхностных дефектов сварки и сварных соединений элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.157, приложение 5 | Какие основные виды контроля используется для обнаружения внутренних дефектов сварки и сварных соединений элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.157, приложение 5 | Какой из видов контроля используется для обнаружения сквозных дефектов сварки и сварных соединений элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.158 | Какая лаборатория может осуществлять неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.162 | С какой периодичностью должна производиться повторная проверка знаний (аттестация) специалистов, выполняющих неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений элементов котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.166 | В каком случае может быть уменьшен объем разрушающего и неразрушающего контроля изделия, предусмотренный "ПУ и БЭ паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | М, Э |
|  | Л1 п.166 | Где у владельца котла должна находиться копия разрешения на уменьшение объема разрушающего и неразрушающего контроля, предусмотренного "ПУ и БЭ паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С"? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.168, п.170 | В каком случае после проведения контроля технических устройств, изделий, сборочных единиц и сварных соединений в процессе изготовления, монтажа и ремонта котлов, технические устройства (изделия) признается годными? | М, Э |
|  | Л1 п.173 | Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.174 | На какую ширину поверхность сварного шва и прилегающие к нему участки основного металла элементов котла перед внешним осмотром должны зачищаться от шлака и других загрязнений? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.175 | На каком этапе должны быть исправлены поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и визуально-оптическом контроле сварных соединений элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.177 | Какие допускаются отклонения от номинального наружного или внутреннего диаметра в цилиндрических, конических и сферических элементах котла, изготовленных из сварных листов или поковок? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.177 | Какие допускаются отклонения по овальности поперечного сечения в цилиндрических, конических и сферических элементах котлов, изготовленных из сварных листов или поковок при условии подтверждения расчетом на прочность? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.178 | Какой прогиб горизонтальных изделий допускается в элементах котла после завершения всех производственных операций? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.181 | В процессе проведения визуального контроля сварного шва обнаружено смещение кромок свариваемых встык элементов котла. Величина смещения кромок не превышает максимально допустимые значения. Какое дополнительное требование предъявляется к такому сварному шву? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.182 | С какой целью проводится ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.185 | Допускается ли подвергать ультразвуковому контролю сварные соединения элементов котлов с конструктивным непроваром (без полного проплавления)? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.186 | В каком объеме подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю стыковые сварные соединения обечайки барабанов котлов, изготовленных из сталей перлитного класса? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.186 | В каком объеме подлежат ультразвуковому или радиографическому контролю стыковые сварные соединения днищ и трубных решеток газотрубных (жаротрубных) котлов из сталей перлитного класса? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.186 | Подлежат ли ультразвуковому или радиографическому контролю места сопряжения стыковых продольных и поперечных сварных соединений барабанов и коллекторов котлов из сталей перлитного класса? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.187 | Требуется ли проверять зону термического влияния сварки в основном металле в процессе контроля радиографией или ультразвуком ремонтных заварок выборок металла элементов котла? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.188 | Разрешается ли при изготовлении и ремонте котлов заменять ультразвуковой или радиографический контроль равноценными им методами контроля? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.189 | Сколько раз допускается производить исправление дефектов, обнаруженных радиографическим или ультразвуковым методом на одном и том же участке сварного соединения котла? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.190 | Какие дефекты выявляют капиллярный и магнитопорошковый методы неразрушающего контроля? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.192 | Что из указанного в вариантах ответа не относится к целям контроля труб поверхностей нагрева котла прогонкой металлического шара? | М, Б, Э |
|  | Л1 п. 194 | Каким должен быть минимальный диаметр контрольного шара, используемого для контроля прогонкой труб котла? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.196 | Что относится к обязательным видам механических испытаний сварных соединений элементов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.196 | В каком случае испытания на статическое растяжение не являются обязательными для производственных поперечных сварных соединений элементов котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.198 | Как определяется количество контрольных сварных соединений при изготовлении и ремонте элементов котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.199 | Каким должно быть временное сопротивление разрыву наплавленного металла при механических испытаниях контрольных сварных соединений элементов котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.199 | Каким должен быть угол загиба при механических испытаниях контрольных сварных соединений элементов котлов? | М, Э |
|  | Л1 п.200 | При проведении механических испытаний сварных соединений элементов котла получены неудовлетворительные результаты по одному из видов испытаний. Каковы условия проведения повторных испытаний? | М, Э |
|  | Л1 п.202 | Чему равно значение пробного давления при гидравлическом испытании котлов, на которые отсутствуют ТНПА (стандарты)? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.202 | Чем контролируется давление в котле при гидравлических испытаниях? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.203 | Какой должна быть температура воды при гидравлическом испытании котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.202 | Каким должно быть время выдержки под пробным давлением при гидравлическом испытании котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.202 | На каком этапе гидравлических испытаний котла производят осмотр всех всех его элементов, сварных швов по всей их длине? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.202 | Разрешается ли использовать сжатый воздух или другой газ для подъема давления в котле при гидравлических испытаниях? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.203 | В каком из вариантов ответа приведены результаты гидравлического испытания котла, при которых нет оснований утверждать, что котел не выдержал гидравлическое испытание? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.206 | На фронтовой или боковой части каждого котла, котла-утилизатора и экономайзера должна быть прикреплена металлическая табличка с нанесенными на ней данными. Какие данные (из указанных в вариантах ответа) можно не указывать на этой табличке? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.211 | В случае, когда изготовитель котла комплектует котел арматурой, указателями уровня, предохранительными клапанами, горелочными устройствами, системами автоматики безопасности, водоподготовительными установками и иным оборудованием, не имеющим подтверждение соответствия ТР ТС, то сведения о них указывает в ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.213 | Какие типы предохранительных устройств от повышения давления применяются на котлах, экономайзерах (кроме транспортабельных котельных)? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.213 | Какие типы предохранительных устройств нельзя применять в транспортабельных котельных? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.214 | Что должна предусматривать конструкция предохранительных клапанов котла? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.214 | Разрешается ли навешивать грузы на рычаг предохранительного клапана после его регулировки? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.215 | Разрешается ли устанавливать запорные устройства на водоотводящих трубопроводах от предохранительных клапанов котлов и на устройствах слива из них конденсата? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.216 | Какой минимальный диаметр допускается у предохранительных клапанов водогрейных котлов, имеющих барабаны, а также котлов без барабанов мощностью свыше 0,4 МВт? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.216 | Какие водогрейные котлы и котлы-утилизаторы могут оборудоваться только одним предохранительным клапаном? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.217 | На каких водогрейных котлах вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла, в обход запорной арматуры на выходе горячей воды? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.218 | Какой минимальный диаметр должны иметь расширительный и атмосферный трубопроводы расширительного бака системы отопления? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.219 | Разрешается ли заменять предохранительные клапаны на котлах обводами в случае включения котлов (с барабанами) в систему теплоснабжения без расширительного бака? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.220 | При каких условиях у водогрейных котлов, работающих на непосредственный нагрев воды для горячего водоснабжения, вместо предохранительных клапанов допускается устройство отдельной выкидной трубы, соединяющей верхнюю часть котлов с верхней частью бака для воды? | П, Э |
|  | Л1 п.221 | При наличии в котельных нескольких водотрубных, секционных водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если запорная арматура имеется на котлах и на общем трубопроводе), разрешается вместо каждого предохранительного клапана устанавливать на каждом котле обвод с обратным клапаном мимо запорной арматуры на выходе из котла. Что при этом должно быть на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной)? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.222 | Какой минимальный диаметр обводов и обратных клапанов допускается на котлах? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.223 | Какой должна быть суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.224 | Число и размеры предохранительных клапанов на водогрейных котлах рассчитывают по формулам. Отличаются ли рассчитанные по формулам количества клапанов для котлов с естественной и принудительной циркуляцией при одинаковых других исходных данных? | П, Э |
|  | Л1 п.225 | Какое утверждение соответствует требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С" в отношении давления, от которого предохранительные клапаны защищают котлы? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.225 | В каком документе указывается давление начала открытия предохранительных клапанов котла? | Б, Э |
|  | Л1 п.226 | Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.226 | Где должны устанавливаться предохранительные устройства на водотрубных, секционных водогрейных котлах-утилизаторах? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.226 | Где должны устанавливаться предохранительные устройства на газотрубных (жаротрубных) водогрейных котлах-утилизаторах? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.227 | Какие требования предъявляются к площади сечения патрубка котла при расположении на нем нескольких предохранительных клапанов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.227 | Разрешается ли отбор рабочей среды через патрубок (трубопровод), соединяющий предохранительное устройство с защищаемым элементом котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.228 | Как часто должна производиться проверка исправности действия предохранительных клапанов в процессе работы котлов в неавтоматизированных котельных, работающих под постоянным наблюдением обслуживающего персонала? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.228 | Как часто должна производиться проверка исправности действия предохранительных клапанов в процессе работы котлов в котельных, работающих в автоматическом режиме без обслуживающего персонала? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.229 | Какова периодичность регулирования предохранительных клапанов котлов? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.229 | Где указана методика регулировки предохранительных клапанов котла? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.229 | Как оформляются результаты регулировки предохранительных клапанов котла? | Б, Э |
|  | Л1 п.230 | Разрешается ли устанавливать запорные устройства между паровым котлом и выкидным предохранительным устройством и на самом устройстве? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.233, п.234 | Какое количество указателей уровня воды прямого действия устанавливается на каждом паровом котле мощностью более 125 кВт? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.234 | Допускается ли установка только одного указателя уровня на паровом котле? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.235 | В каком положении должны быть установлены указатели уровня прямого действия для указания уровня воды в паровом котле? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.236 | На указателях уровня воды в котле против предельно допустимых низшего и высшего уровней устанавливаются неподвижные металлические указатели. На какое расстояние за эти указатели должна выступать видимая кромка прозрачной пластины (стекла) указателя уровня воды? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.237 | Допускается ли совместное размещение двух указателей уровня воды в котле на одной соединительной трубе (колонке)? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.237 | Указатель уровня воды соединяется с котлом трубами большой длины. Какой минимальный внутренний диаметр должны иметь эти трубы? | П, М, Э |
|  | Л1 п.238 | Допускается ли установка промежуточных фланцев и запорных органов на трубах, соединяющих указатели уровня воды с котлами? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.243 | Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на котлах и трубопроводах в пределах котельной? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.244 | Какие условия определяют выбор шкалы манометра, устанавливаемого на котел? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.245 | На шкале манометра котла должна быть нанесена красная черта. Какому давлению она соответствует? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.245 | Каким способом на стрелочном манометре котла может быть указано разрешенное давление в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.246 | В каком положении должны быть установлены манометры котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.247 | Каким должен быть диаметр корпуса манометров котла, устанавливаемых на разной высоте от уровня площадки наблюдения? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.249 | В каком месте трубопровода подвода жидкого топлива к горелкам (форсункам) котла устанавливают манометр? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.250 | Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.250 | Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого истек срок поверки? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.250 | Манометр не допускается к эксплуатации на котле, если стрелка при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на определенную величину. Каково максимальное значение величины недохода стрелки к нулевой отметке, при которой манометр разрешается эксплуатировать? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.250 | Может ли эксплуатироваться на котле манометр, у которого разбито стекло? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.251 | Где устанавливаются манометры на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.252 | В типовом случае, у каждого парового котла манометр устанавливают на питательной линии перед органом, регулирующим питание котла. Допускается ли вместо этого установка одного манометра на общей питательной линии нескольких котлов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.253 | Что должно быть установлено в непосредственной близости от котла на водопроводной сети, используемой взамен второго питательного насоса? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.254 | С какой периодичностью проводят поверку манометров котлов с их опломбированием (клеймением)? | Б, Э |
|  | Л1 п.254 | С какой периодичностью проводят проверку рабочих манометров котлов проверенным контрольным манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности? | Б, Э |
|  | Л1 п.254 | Куда заносят результаты контрольных проверок манометров котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.256 | Где должен быть установлен прибор для измерения температуры воды у водогрейных котлов, водогрейных котлов-утилизаторов (при наличии только одного котла)? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.256 | Где должен быть расположен термометр на выходе воды из водогрейного котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.256 | В каком месте допускается не устанавливать термометр при объединении в одну технологическую линию двух и более водогрейных котлов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.257 | В каком месте должен устанавливаться прибор для измерения температуры питательной воды на паровых котлах? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.259 | Что из перечисленного в вариантах ответа может не указываться в маркировке корпуса арматуры, устанавливаемой на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и их трубопроводах? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.259 | Что указывается на маховике арматуры, установленной на котлах паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и их трубопроводах? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.260 | Что из указанного в вариантах ответа устанавливается на паропроводе в непосредственной близости от котла? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.261 | Что из указанного в вариантах ответа должно быть установлено на питательном трубопроводе к котлу? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.262 | Несколько питательных (сетевых) насосов, имеют общие всасывающий и нагнетательный трубопроводы. У каждого насоса на стороне всасывания и на стороне нагнетания установлены запорные органы. Что еще должно быть установлено на стороне нагнетания каждого центробежного насоса до запорной арматуры? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.265 | Система продувочных и дренажных трубопроводов должна обеспечивать возможность удаления воды и осадков из нижних частей котла. Каким для этого должен быть минимальный диаметр условного прохода дренажных трубопроводов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.266 | Допускается ли наличие фланцевых соединений на участках дренажных и продувочных трубопроводов между котлом и запорной арматурой? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.270 | Какое требование необходимо выполнить для предотвращения перегрева металла стенок котла, водогрейного котла-утилизатора с аккумулированной топкой и экономайзера при аварийном останове сетевых насосов в системе отопления с принудительной циркуляцией? | П, Э |
|  | Л1 п.272 | Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых отключение автоматикой подачи топлива требуется (не требуется)? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.273 | Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при определенных условиях. В каком из вариантов ответа указаны условия, при которых происходит автоматическое отключение подачи топлива и дутьевых вентиляторов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.273 | Для паровых котлов и котлов-утилизаторов с ручной подачей твердого топлива, при недопустимом снижении расхода воды через котел, повышении температуры и давления воды на выходе из котла необходимо предусмотреть ... | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.275 | Как часто следует производить проверку исправности приборов автоматики безопасности котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.275 | Где должны фиксироваться результаты проверки исправности приборов автоматики безопасности котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.277 | На каком языке должны быть выполнены текстовые сообщения электронных приборов систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования котлов? | Р, П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.279 | Как осуществляется допуск вновь изготовленного и импортного оборудования установок докотловой обработки воды? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.284, п.285 | К каких случаях разрешается подпитка сырой водой паровых котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды? | Б, Э |
|  | Л1 п.285 | Котел оборудован устройством для докотловой обработки воды. Для подпитки котла сырой водой (в аварийных ситуациях) установлены два запорных органа и контрольный кран между ними. В каком состоянии должны находиться эти запорные органы и кран во время нормальной эксплуатации котла? | Б, Э |
|  | Л1 п.285 | Где должен фиксироваться каждый случай подпитки сырой водой парового котла, оборудованного устройством для докотловой обработки воды и что при этом должно указываться? | Б, Э |
|  | Л1 п.286 | Качество воды для питания котлов, изготовленных иностранными организациями, и подпитки системы отопления должно соответствовать рекомендациям ... | Б, Э |
|  | Л1 п.287 | Периодичность чистки паровых и водогрейных котлов должна быть такой, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхностей нагрева котла к моменту его останова на чистку не превышала ... | Б, Э |
|  | Л1 п.286 | Что должно быть записано в журнале (ведомости) по водоподготовке при каждом останове котла для чистки внутренних поверхностей его элементов? | Б, Э |
|  | Л1 п.289 | Для подпитки парового котла вместо одного из насосов используется водопровод. Что должно быть установлено в непосредственной близости от котла на трубопроводе подпитки от водопровода? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.289 | Для питания паровых котлов водой допускается использование водопровода вместо одного из насосов, если ... | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.292 | Сколько сетевых насосов должно быть установлено в котельной при принудительной циркуляции воды в системе отопления? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.292 | При принудительной циркуляции воды в системе отопления в котельной допускается не устанавливать резервный сетевой насос при условии ... | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.294 | По решению специализированной организации, проектирующей котельную, сетевые насосы должны быть снабжены обводной линией с запорным устройством. Диаметр трубопровода обводной линии должен быть ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.295 | В общем случае для подпитки водяной системы отопления без расширительного сосуда в котельной должно быть установлено не менее двух насосов с электрическим приводом. При каком условии допускается вместо этого использовать один ручной насос? | П, М, Э |
|  | Л1 п.295 | На какую минимальную величину давление водопровода должно превышать статическое давление в нижней точке системы отопления при питании (подпитке) котлов водой от водопровода? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.296 | В какой точке системы отопления с принудительной циркуляцией, должна производиться подпитка водогрейных котлов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.296 | В какой точке системы отопления с естественной циркуляцией, должна производиться подпитка водогрейных котлов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.297 | На питательном трубопроводе котла между запорной арматурой и поршневым насосом, у которого нет предохранительного клапана, а создаваемый напор превышает расчетное давление трубопровода, должен быть установлен ... | П, Э |
|  | Л1 п.298 | Установка котлов вне помещения допускается в том случае, если ... | П, Б, Э |
|  | Л1 п.298 | Допускается ли устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.300 | Какой из указанных ниже котлов не допускается устанавливать внутри производственных помещений категорий производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности Г1-Г2? | П, Э |
|  | Л1 п.301 | Какие требования предъявляются к высоте перегородки, отделяющей место установки котла от остальной части производственного помещения? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.302 | Какие помещения разрешается размещать в здании котельной? | Р, П, Б, Э |
|  | Л1 п.303 | На каждом этаже помещения котельной, в типовом случае должно быть не менее 2 выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. В каком случае допускается один выход из котельной? | П, Э |
|  | Л1 п.304 | Какая надпись должна быть на входной двери котельной с наружной стороны? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.305 | У ворот помещения котельной, через которые производится подача топлива и удаление золы и шлака, необходимо устраивать ... | П, Э |
|  | Л1 п.306 | Какие требования предъявляются к металлическим перекрытиям каналов в полу помещения котельной? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.307 | Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной в зоне постоянного пребывания обслуживающего персонала, кроме зон размещения щитов и помещений насосных станций? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.307 | Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной в зоне размещения щитов и в помещениях насосных станций? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.307 | Какая температура воздуха должна поддерживаться зимой в котельной на закрытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного обслуживания? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.310 | Разрешается ли использовать керосиновые и другие лампы с легковоспламеняющимися материалами при работе внутри топок, барабанов, газоходов, воздуховодов и дымовых труб? | Р, М, Б, Э |
|  | Л1 п.312 | Какие места в котельной (из указанных в вариантах ответа) не обязательно оборудовать аварийным электрическим освещением помимо рабочего? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.314 | Светильники общего освещения котельной установлены на высоте менее 2,5 м над полом и площадками обслуживания. Конструкция светильников позволяет осуществлять доступ к лампам без использования специального инструмента. Какое максимальное напряжение питания может применяться в таких светильниках? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.314 | При какой высоте расположения светильников общего освещения относительно пола котельной (площадок обслуживания) к светильникам предъявляются дополнительные требования (невозможность доступа к лампам без инструмента, ввод в трубах, металлорукавах или оболочках, пониженное напряжение питания)? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.314 | Какое напряжение применяется в котельной для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.314 | Какое напряжение применяется для питания ручных светильников при работе в котлах и газоходах? | Р, М, Б, Э |
|  | Л1 п.316 | В типовом случае, расстояние от фронта котлов или выступающих частей топки на высоте до 2 м от зоны обслуживания до противоположной стены котельной должно составлять не менее 2,5 м. Для каких котлов это расстояние может быть уменьшено до 2 м? | П, М, Э |
|  | Л1 п.316 | Каким должно быть расстояние от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе? | П, М, Э |
|  | Л1 п.317 | Если фронт котлов или выступающих частей топок расположен один против другого, то расстояние между ними должно составлять не менее ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.318 | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания котла и коммуникаций в местах проходов под ними? | П, М, Э |
|  | Л1 п.319 | Разрешается ли хранить запасы твердого топлива перед фронтом котлов при обеспечении проходов вдоль фронта не менее 1 м? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.320 | Какой должна быть ширина прохода между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, колоннами, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями? | П, М, Э |
|  | Л1 п.320 | Какой должна быть ширина проходов между котлами, требующими обслуживания сбоку и сзади, а также и ширина прохода между такими котлами и стеной котельного помещения? | П, М, Э |
|  | Л1 п.321 | Какой должна быть ширина проходов между котлами, не требующими обслуживания сбоку и сзади, а также и ширина прохода между такими котлами и стеной котельного помещения? | П, М, Э |
|  | Л1 п.322 | Котел не обслуживается с верхней части обмуровки и нет необходимости перехода по верху котла. Каким в данном случае должно быть минимальное расстояние от верхней части обмуровки до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия)? | П, М, Э |
|  | Л1 п.323 | Разрешается ли устанавливать в одном помещении с котлами машины и приборы, не имеющие прямого отношения к их обслуживанию, ремонту оборудования котельной? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.324 | Какая организация выбирает конструкцию площадок обслуживания в котельной? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.325 | Какой из указанных ниже металлических листов нельзя использовать для покрытия площадок и ступеней лестниц в котельной? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.325 | Какая из указанных ниже конструкций поверхности площадок и ступеней лестниц не допускается в котельной? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.325 | Какая из указанных ниже конструкций поверхности площадок и ступеней лестниц допускается в котельной полуоткрытого и открытого типов? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.326 | Установленные в котельной лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки. Каким должно быть расстояние между площадками? | П, М, Э |
|  | Л1 п.326 | Какой максимальный угол наклона к горизонтали допускается для лестниц котельной, высотой более 1,5 м? | П, М, Э |
|  | Л1 п.327 | Какой должна быть минимальная ширина свободного прохода площадок котельных, не предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования? | П, М, Э |
|  | Л1 п.327 | Какой должна быть минимальная ширина свободного прохода площадок для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования котельных? | П, М, Э |
|  | Л1 п.327 | Какой должна быть свободная высота над полом площадок и ступенями лестниц в котельной? | П, М, Э |
|  | Л1 п.328 | Каким должно быть расстояние по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла? | П, М, Э |
|  | Л1 п.329 | Для каких котельных, работающих на твердом топливе, удаление золы и шлака должно быть механизировано независимо от производительности котлов? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.330 | Где производится заливка водой золы и шлака при ручном золоудалении? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.331 | При каком условии разрешается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива в котельных залах (но не над котлами) и отдельно стоящих котельных? | П, М, Б, Э |
|  | Л1 п.332 | Разрешается ли переводить котлы на сжигание сжиженного газа в эксплуатируемых котельных, уровень пола которых находится ниже уровня территории, непосредственно прилегающей к помещению? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.335, п.336 | На каком этапе котельные, в которых установлены котлы с суммарной мощностью более 200 кВт, подлежат регистрации в Госпромнадзоре? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.337 | Кем может быть составлен паспорт котла, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, при отсутствии заводского паспорта? | Б, Э |
|  | Л1 п.338 | Кем подписывается удостоверение о качестве монтажа котлов (котельной)? | Р, М, Б, Э |
|  | Л1 п.339 | В каких случаях производится перерегистрация в Госпромнадзоре котельных (котлов-утилизаторов)? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.340 | Какова особенность регистрации в Госпромнадзоре (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) транспортабельных и передвижных котельных? | Б, Э |
|  | Л1 п.340 | В течение какого срока после перемещения транспортабельной (передвижной) котельной в другой регион и постановки на временный учет ее необходимо предъявить инспектору Госпромнадзора для получения разрешения на эксплуатацию? | Б, Э |
|  | Л1 п.343 | Каждый котел, экономайзер до пуска в работу, периодически - в процессе эксплуатации и должен подвергаться техническому освидетельствованию. Кто в общем случае проводит это техническое освидетельствование? | Б, Э |
|  | Л1 п.344 | Что включает в себя техническое освидетельствование котла? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.345 | В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - наружный и внутренний осмотры? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.345 | В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - гидравлическое испытание рабочим давлением? | Б, Э |
|  | Л1 п.345 | В какие сроки необходимо проводить техническое освидетельствование котла: - гидравлическое испытание пробным давлением? | Б, Э |
|  | Л1 п.346 | С какой целью проводятся наружные и внутренние осмотры котлов, экономайзеров при периодических и внеочередных технических освидетельствованиях? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.347 | Какие работы должны быть проведены перед наружным и внутренним осмотром котла при техническом освидетельствовании? | Б, Э |
|  | Л1 п.347 | Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование котла, потребовать вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, а также полного или частичного удаления дымогарных труб? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.350 | В какой последовательности проводятся работы по техническому освидетельствованию котла? | Б, Э |
|  | Л1 п.351 | В каком из вариантов ответа указан случай, в котором требуется обязательно проводить внеочередное техническое освидетельствование котла, экономайзера? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.351 | В каком из вариантов ответа указан случай, в котором требуется обязательно проводить внеочередное техническое освидетельствование котла, экономайзера: - гидравлическое испытание пробным давлением? | Б, Э |
|  | Л1 п.353, п.354 | При техническом освидетельствовании котла были обнаружены дефекты, снижающие прочность его элементов. Может ли быть разрешена эксплуатация котла без замены дефектных элементов? | Б, Э |
|  | Л1 п.354 | Какая дополнительная информация записывается в паспорт котла, экономайзера, при досрочном (внеочередном) техническом освидетельствовании? | Б, Э |
|  | Л1 п.354 | Куда записываются результаты технического освидетельствования и заключение о возможности работы котла с указанием разрешенных параметров (давления, температуры) и сроков следующего освидетельствования? | Б, Э |
|  | Л1 п.354 | Кем записываются в паспорт котла результаты освидетельствования и заключение о возможности его работы? | Б, Э |
|  | Л1 п.355 | Что необходимо сделать лицу, проводившему техническое освидетельствование котла, если при анализе дефектов, будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации котлов данной организацией? | Б, Э |
|  | Л1 п.355 | Что необходимо сделать лицу, проводившему техническое освидетельствование котла, если при анализе дефектов, будет установлено, что их возникновение свойственно котлам указанной конструкции? | Б, Э |
|  | Л1 п.356 | Допускается ли эксплуатация котла сверх назначенного срока службы? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.359 | Кто и в каком документе делает запись о результатах приемки и допуске к эксплуатации вновь установленных котлов в котельных, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь)? | Б, Э |
|  | Л1 п.360 | Какие данные должны быть указаны на табличке, форматом не менее 300х200, прикрепленной к каждому котлу, экономайзеру, введенному в эксплуатацию? | Б, Э |
|  | Л1 п.362 | Владелец котла обязан разработать и утвердить инструкции для персонала, обслуживающего котлы, экономайзеры. Как должно быть организовано использование этих инструкций? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.362 | Какой документ должен вестись в котельной для записи результатов осмотра и проверки исправности действия арматуры, контрольных измерительных приборов, предохранительных клапанов, средств сигнализации и защиты, питательных насосов? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.362 | С какой периодичностью владелец котлов обязан обследовать котлы, экономайзеры с последующим уведомлением Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) о результатах этого обследования? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.362 | Как часто владелец котлов, экономайзеров обязан информировать о происшедших с ними инцидентах Госпромнадзор (главную военную инспекцию Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов)? | Р, Э |
|  | Л1 п.363, п.365 | Какие лица из числа руководителей и специалистов должны быть назначены приказом в организациях, эксплуатирующих котлы, экономайзеры? | Р, Э |
|  | Л1 п.364 | Кто в организации, эксплуатирующей котлы, обязан осуществлять хранение документов по расследованию и учету аварий и инцидентов, связанных с котлами? | Э |
|  | Л1 п.364 | Для кого является прямой обязанностью организовывать подготовку, переподготовку и аттестацию работников, эксплуатирующих котлы? | Э |
|  | Л1 п.364 | Что входит в круг прямых обязанностей уполномоченного лица, осуществляющего производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации котлов? | Э |
|  | Л1 п.365 | В какой документ, связанный с котлами, вносится номер и дата приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.364 | Каким документом назначается ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.366 | Что требуется сделать для того, чтобы возложить обязанности лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, на специалиста, не имеющего теплотехнического образования? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.367 | Что из указанного в вариантах ответа не входит в круг того, что должен обязательно обеспечивать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.368 | Что из указанного в вариантах ответа входит в обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.368 | Как часто ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов обязан осматривать котлы в рабочем состоянии? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.368 | Кто из работников организации - владельца котла проводит техническое освидетельствование котлов? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.368 | Кто из работников организации - владельца котла обязан хранить паспорта котлов, экономайзеров и инструкции организаций-изготовителей по их монтажу и эксплуатации? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.368 | Обязан ли ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов проводить работу с персоналом по повышению его квалификации? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.368 | Каким правом обладает ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.370 | В каком случае в котельную могут быть допущены лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудованию котельной? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.371 | Начиная с какого возраста лица могут быть допущены к обслуживанию котлов? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.372 | Допускается ли индивидуальная подготовка машинистов котлов, машинистов (кочегаров) котельных, операторов котельных и аппаратчиков химводоочистки вместо их обучения в учреждениях образования? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.373 | Является ли обязательным присутствие должностного лица Госпромнадзора при проведении аттестации машинистов котлов, машинистов (кочегаров) котельных, операторов котельных и аппаратчиков химводоочистки? | Э |
|  | Л1 п.374 | О дне проведения проверки знаний машинистов котлов, машинистов (кочегаров) котельных, операторов котельных и аппаратчиков химводоочистки руководители организации обязаны уведомить Госпромнадзор не позднее чем за ... | Э |
|  | Л1 п.375 | Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего котлы, экономайзеры и установки докотловой обработки воды (химводоочистки), должна проводиться не реже ... | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.375 | Какой документ регламентирует случаи, в которых проводится внеочередная проверка знаний персонала, обслуживающего котлы, экономайзеры и установки докотловой обработки воды (химводоочистки)? | Б, Э |
|  | Л1 п.375 | Требуется ли участие должностного лица Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь - для поднадзорных объектов) в работе комиссии организации по периодической и внеочередной проверке знаний персонала, обслуживающего котлы, экономайзеры и установки докотловой обработки воды (химводоочистки)? | Б, Э |
|  | Л1 п.377 | Что необходимо выполнить перед допуском к самостоятельной работе персоналу, обслуживающему котлы, при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев? | Б, Э |
|  | Л1 п.378 | Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию котлов, экономайзеров и установок докотловой обработки воды после стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда должен оформляться ... | Б, Э |
|  | Л1 п.379 | Какие работы, не предусмотренные инструкциями, разрешается поручать во время работы котла машинисту котлов, машинисту (кочегару) котельной, оператору котельной, находящимся на дежурстве? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.380 | Разрешается ли оставлять без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала работающий котел, экономайзер, не имеющий автоматики, сигнализации и защит? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.380 | При каком условии допускается оставлять без присмотра котел, не имеющий автоматики, сигнализации и защит, после его останова? | Б, Э |
|  | Л1 п.381 | Кто имеет право выполнить проект перевода котла на диспетчерское управление? | П, Б, Э |
|  | Л1 п.382 | Как устанавливается численный состав смен в котельной? | Р, П, Б, Э |
|  | Л1 п.383 | Куда записывают распоряжения начальника котельной или лица, его замещающего, о растопке или останове котлов (за исключением случаев аварийного останова)? | Б, Э |
|  | Л1 п.384 | Каким способом должны быть ознакомлены все работники котельной с производственной инструкцией для персонала котельной? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.384 | Что из указанного в вариантах ответа должно прилагаться к производственной инструкции для персонала котельной? | Б, Э |
|  | Л1 п.385 | Что из указанного в вариантах ответа должно обязательно находиться в помещении, где установлены котлы? | Б, Э |
|  | Л1 п.386 | Разрешается ли загромождать проходы в котельном помещении и выходы из него? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.386 | Какие предметы, не относящиеся к обслуживанию котлов, разрешается хранить в помещении котельной при условии, что они не загромождают проходы и выходы? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.387 | В какие сроки персоналом котельной осуществляется проверка указателей уровня воды продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды с указателями уровня воды прямого действия? | Б, Э |
|  | Л1 п.388 | Требуется ли производить проверку исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом" при пуске котла в работу? | Б, Э |
|  | Л1 п.388 | Разрешается ли работа котлов и экономайзеров с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.389 | В какие сроки осуществляется проверка исправности действия манометров котла с помощью трехходовых кранов или заменяющих их запорных вентилей? | Б, Э |
|  | Л1 п.390 | Как проверяется исправность резервных питательных, сетевых, циркуляционных, подпиточных насосов в котельной? | Б, Э |
|  | Л1 п.390 | Как часто необходимо производить проверку исправности резервных питательных, сетевых подпиточных и других насосов котельной? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | В каком из вариантов ответа указан случай, при котором необходимо произвести аварийную остановку котла? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | Допускается ли подпитка котла водой, если в процессе его работы произошло снижение уровня воды в котле ниже допустимого уровня? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | Каковы первоочередные действия персонала при погасании факелов в топке котла с камерным сжиганием топлива? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | Каковы одни из первоочередных действий персонала котельной на газовом топливе при аварии в газовом хозяйстве? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | Каковы первоочередные действия персонала котельной при снижения давления жидкого топлива ниже допустимого в соответствии с руководством по эксплуатации организации-изготовителя? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | Каковы первоочередные действия персонала котельной при обнаружении у работающего котла повреждений обмуровки, связанных с опасностью перегрева элементов котла и каркаса? | Б, Э |
|  | Л1 п.393 | В каком случае требуется делать запись в сменном журнале о причине аварийной остановки котла? | Б, Э |
|  | Л1 п.394 | Кого персонал котельной обязан немедленно уведомить об аварийной остановке котла? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.396 | Техническое обслуживание и ремонт работающих в автоматическом режиме котлов и вспомогательного оборудования к ним, приобретенных за рубежом, должны проводиться в сроки, рекомендуемые ... | Б, Э |
|  | Л1 п.398 | Какой документ должен вестись для каждого котла с целью регистрации сведений о выполнении ремонтных работ и об остановах котлов на чистку и промывку? | Б, Э |
|  | Л1 п.398 | Что должно отражаться в ремонтном журнале? | Б, Э |
|  | Л1 п.398 | Как отражается в ремонтном журнале информация о замене труб или их участков, заклепок и о подвальцовке соединений труб с барабанами и коллекторами? | Б, Э |
|  | Л1 п.400 | Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения досрочного освидетельствования котлов, экономайзеров, а также данные о материалах и сварке, примененных при ремонте, должны заноситься в ... | Б, Э |
|  | Л1 п.401 | Как перед началом работ внутри барабана котла следует отключать котел от трубопроводов, если на них установлена бесфланцевая арматура? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.401 | Кто должен хранить ключи от запертых замков приводов задвижек и вентилей при ведении работ внутри барабанов и коллекторов котлов во время осмотра или ремонта, если установленный в организации порядок не определяет иные условия их хранения? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.402 | Каким способом на период ремонта котла предотвращается включение дымососов, дутьевых вентиляторов и питателей топлива? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.403 | Какие требования в отношении наличия выступающей части (хвостовика) предъявляются к заглушкам и прокладкам, устанавливаемым между фланцами для отключения котла от коммуникаций при его ремонте? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.404 | Как производится допуск людей внутрь котла? | Р, М, Б, Э |
|  | Л1 п.404 | Работы в элементах котельной установки (внутри топок и барабанов), а также газоходах, воздуховодах и дымовых трубах должны проводиться при температуре внутри элементов котельной установки, газоходов, воздуховодов и дымовых труб не выше ... | М, Б, Э |
|  | Л1 п.404 | Где указывается время пребывания ремонтного персонала внутри топок, барабанов, газоходов, воздуховодов, дымовых труб, а также продолжительность отдыха? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.406 | За сколько дней до начала ремонта (монтажа) котла (экономайзера, его элементов) специализированные организации обязаны уведомить Госпромнадзор (главную военную инспекцию Вооруженных Сил Республики Беларусь) о дате начала проведения работ? | М, Б, Э |
|  | Л1 п.408 | Кто несет ответственность за безопасную работу котлов и вспомогательного оборудования при проведении пусконаладочных работ? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.408 | Допускается ли включение котла в работу в период пусконаладочных работ без присутствия персонала, осуществляющего наладку? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.409 | В течение какого времени проводится комплексное опробование котла и вспомогательного оборудования в рабочем состоянии на номинальных нагрузках по окончании наладочных работ? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.409 | По окончании наладочных работ проводится комплексное опробование котла и вспомогательного оборудования в рабочем состоянии на номинальных нагрузках. Как устанавливается начало и окончание этого комплексного опробования? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.410 | По окончании наладочных работ проводится комплексное опробование котла и вспомогательного оборудования в рабочем состоянии на номинальных нагрузках. В течение какого срока после проведения этого обследования котел должен быть предъявлен лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, и должностному лицу Госпромнадзора для осмотра? | Б, Э |
|  | Л1 п.412 | Как оформляется ввод в эксплуатацию котла по окончании пуско-наладочных работ, комплексного опробования и предъявления котла инспектору Госпромнадзора? | Р, Б, Э |
|  | Л1 п.413 | Какой максимальный срок отводится на проведение режимных наладочных испытаний после введения в эксплуатацию вновь смонтированных котлов? | Б, Э |
|  | Л1 п.416 | С какой периодичностью должны проводиться режимно-наладочные работы на действующих котлах при работе на газообразном топливе? | Б, Э |
|  | Л1 п.416 | С какой периодичностью должны проводиться режимно-наладочные работы на действующих котлах при работе на жидком топливе? | Б, Э |
|  | Л1 п.416 | В каких случаях проводятся внеплановые режимно-наладочные работы на котлах? | Б, Э |
|  | Л1 п.419 | Если при проведении проверки находящихся в эксплуатации котлов, экономайзеров будут выявлены дефекты или нарушения, то, в зависимости от характера дефектов и нарушений, работа котла может быть запрещена должностным лицом Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь) Какая запись в паспорте котла должна быть сделана при запрещении его работы? | Б, Э |
|  | Л1 п.421 | До начала строительства (реконструкции) котельной (котла-утилизатора) ее владелец должен уведомить о сроках начала и окончания работ ... | Р, Б, Э |