Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л2 Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа.

(Утв. пост. МЧС РБ от 22 ноября 2013 г. N 55

изм. пост. МЧС РБ от 16 марта 2015 г. N 9, от 29.12.2017 г. №55)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р- члены экзаменационных комиссий

И - инспектора, преподаватели

П - специалисты организаций, осуществляющих проектирование

М - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу и наладке

О - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию и ремонту

|  | Л2 п.3. | На какой из указанных ниже видов деятельности не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа"? | И |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л2 п.5. | Дайте определение термину "выброс", которое используется в "Правилах по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа"? | 16Э |
|  | Л2 п.5. | Дайте определение термину "нормальное пластовое давление", которое используется в "Правилах по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа"? | 16Э |
|  | Л2 п.11. | Какие из указанных ниже скважин относятся к первой категории по степени опасности возникновения нефтегазоводопроявлений? | 16Э |
|  | Л2 п.11. | Какие из указанных ниже скважин относятся ко второй категории по степени опасности возникновения нефтегазоводопроявлений? | 16Э |
|  | Л2 п.21. | Кто в нефтегазодобывающей промышленности имеет право дать разрешение находиться на рабочих местах посторонним лицам? | И |
|  | Л2 п.35. | Что из указанного ниже должно обязательно быть на дорогах к строящимся, ремонтируемым и действующим скважинам, насосным и компрессорным станциям и другим стационарным объектам нефтедобычи? | П |
|  | Л2 п.36. | Какая из указанной ниже документации должна иметься в организациях нефтегазодобывающего комплекса, имеющих подземные коммуникации (кабельные линии, нефтегазопроводы и т.д.)? | Р |
|  | Л2 п.44. | Что из указанного ниже должно быть на каждом производственном объекте нефтегазодобывающего комплекса, если на этом объекте обслуживающий персонал находится постоянно? | И Р |
|  | Л2 п.47. | В каком случае разрешается загромождать материалами и другими предметами производственные помещения (рабочие места, проходы, проезды и др.) в организациях нефтегазодобывающего комплекса? | И Р П М О |
|  | Л2 п.48. | Где на территории производственных объектов нефтегазодобывающего комплекса допускается курить кроме специально отведенных и оборудованных для этих целей мест? | И Р |
|  | Л2 п.49. | Какой минимальной ширины должны быть переходные мостики, которые устраиваются в местах постоянного перехода людей над уложенными по поверхности земли трубопроводами, а также над канавами и траншеями на производственном объекте нефтегазодобывающей промышленности? | Р |
|  | Л2 п.52. | Какие особенности должны иметь трубопроводы объектов нефтегазодобывающего комплекса в местах пересечения с автомобильными дорогами, переходами? | П |
|  | Л2 п.53. | Какое требование предъявляют "Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа" к установке агрегатов, машин, оборудования и выполнения работ в пределах действующих воздушных линий электропередачи? | И Р П М О |
|  | Л2 п.53. | Какое требование предъявляют "Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа" к производству земляных работ в охранной зоне действующих кабельных линий электропередачи? | И Р П М О |
|  | Л2 п.54. | Каким должно быть расстояние от основания вышки, мачты какой-либо установки на объекте нефтегазодобывающей промышленности до охранной зоны воздушной линии электропередачи (кроме участка линии, по которой непосредственно осуществляется электроснабжение данной установки)? | И Р П М О |
|  | Л2 п.62. | Какие требования предъявляются в организациях нефтегазодобывающего комплекса к электрическому питанию аварийного освещения в производственных помещениях и зонах работы на открытых площадках? | И Р П М О |
|  | Л2 п.63. | При выборе вида освещения производственных и вспомогательных помещений в организациях нефтегазодобывающего комплекса должно максимально использоваться ... | И Р П |
|  | Л2 п.67. | В организации нефтегазодобывающей промышленности перед вводом в эксплуатацию нового (модернизированного) или перемещенного с одного объекта работ на другой оборудования производится ... | И Р П М О |
|  | Л2 п.72. | Какими должны быть расстояния между отдельными механизмами и между механизмами и стенами здания, а так же ширина рабочих проходов в организации нефтегазодобывающей промышленности? | М О |
|  | Л2 п.75. | С кем в организации нефтегазодобывающей промышленности должны быть согласованы изменения, вносимые в конструкцию оборудования? | П М О |
|  | Л2 п.80. | Какой максимальной величины может быть температура наружных поверхностей оборудования и кожухов теплоизоляционных покрытий в местах, доступных для обслуживающего персонала внутри помещения организации нефтегазодобывающей промышленности? | М О |
|  | Л2 п.80. | Какой максимальной величины может быть температура наружных поверхностей оборудования и кожухов теплоизоляционных покрытий в местах, доступных для обслуживающего персонала на наружных установках организации нефтегазодобывающей промышленности? | М О |
|  | Л2 п.82. | Какие требования предъявляются к месту расположения запорной арматуры, устанавливаемой на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора в организации нефтегазодобывающей промышленности? | П М О |
|  | Л2 п.85. | С каким сроком эксплуатации нагнетательные трубопроводы относятся к временным при определении порядка опрессовки нагнетательных трубопроводов при строительстве, освоении, ремонте скважин в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | П М О |
|  | Л2 п.86. | Какие требования предъявляются к трубопроводам взрывопожароопасных технологических систем в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | П |
|  | Л2 п.88. | На какое минимальное расстояние от устья скважины должны выводиться выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания буровых установок? | М П О |
|  | Л2 п.88. | На какое минимальное расстояние от боковой обшивки блоков буровой установки (при горизонтальной прокладке выхлопного трубопровода) должны выводиться выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания буровых установок? | М П О |
|  | Л2 п.88. | На какое минимальное расстояние выше конька крыши должны выводиться выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания буровых установок при вертикальной прокладке выхлопных труб? | М П О |
|  | Л2 п.89. | На каком минимальном расстоянии от устья скважины при ее бурении должны располагаться емкости для хранения топлива и масла? | М П О |
|  | Л2 п.89. | На каком минимальном расстоянии от устья скважины при ее ремонте должны располагаться емкости для хранения топлива и масла? | М П О |
|  | Л2 п.92. | В организациях нефтегазодобывающей промышленности для применяемого в технологическом процессе основного оборудования организацией-изготовителем должен устанавливаться допустимый срок службы (ресурс). Допускается ли эксплуатация оборудования, отработавшего допустимый ресурс? | Р М П О |
|  | Л2 п.93. | Какие требования безопасности следует выполнить перед снятием кожухов и ограждений при проведении ремонта оборудования в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | О |
|  | Л2 п.95. | Разрешается ли в организациях нефтегазодобывающей промышленности использовать сжатые газы непосредственно из баллонов без подключения редукторов с манометрами? | И Р М О |
|  | Л2 п.п.96 ... 99. | Какие требования безопасности, из перечисленных, следует соблюдать при эксплуатации инструмента в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | И Р М О |
|  | Л2 п.104. | Какие требования предъявляются в организациях нефтегазодобывающей промышленности к шкале манометра? | М О |
|  | Л2 п.105. | Что указывает красная черта, нанесенная в организации нефтегазодобывающей промышленности на шкалу манометра? | И Р М О |
|  | Л2 п.105. | Каким способом можно указать на манометре максимальное рабочее давление, кроме нанесения красной черты на его шкалу? | И Р М О |
|  | Л2 п.107. | Что из перечисленного ниже запрещается в организациях нефтегазодобывающей промышленности во время работы механизмов? | И Р М О |
|  | Л2 п.110. | Сколько последних метров каната или кабеля с инструментом, прибором или аппаратом должны подниматься из скважины на пониженной скорости в организации нефтегазодобывающей промышленности? | М О |
|  | Л2 п.115. | Допускается ли в нефтегазодобывающей промышленности подвешивать неподвижные блоки для подъема и спуска тяжестей на канатных петлях? | М О |
|  | Л2 п.118. | В каком случае разрешается открывать дверцы ограждений или снимать ограждения, закрывающие доступ к движущимся частям машин и механизмов? | И Р М О |
|  | Л2 п.118. | В каком случае допускается пуск оборудования или механизмов, если с них частично или полностью сняты съемные части ограждения? | И Р М О |
|  | Л2 п.119. | В каком случае в организации нефтегазодобывающей промышленности ограждения, закрывающие доступ к движущимся частям механизмов, могут выполняться в виде перил? | П |
|  | Л2 п.120. | Какой должна быть высота перильного ограждения, закрывающего доступ к движущимся частям механизмов в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | П |
|  | Л2 п.121. | Какой должна быть высота сетчатого ограждения, закрывающего доступ к движущимся частям механизмов в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | П |
|  | Л2 п.121. | Как в организациях нефтегазодобывающей промышленности следует выполнять сетчатое ограждение, закрывающее доступ к движущимся частям механизмов, имеющих высоту менее 1,8 м? | П |
|  | Л2 п.122. | Какими в организациях нефтегазодобывающей промышленности должны быть перильные ограждения для приводных ремней? | П |
|  | Л2 п.123. | Укажите, какие ограждения могут быть установлены на зубчатых и цепных передачах в организациях нефтегазодобывающей промышленности: | П |
|  | Л2 п.124. | В каком случае в организациях нефтегазодобывающей промышленности для движущихся и вращающихся частей станков и машин допускается применение кожухов, открытых в нижней части? | П |
|  | Л2 п.125. | Для обслуживания стационарного нефтегазодобывающего объекта требуется подъем на высоту. При какой минимальной высоте подъема объект должен быть обязательно оборудован лестницами и перилами? | Р М П О |
|  | Л2 п.126. | Начиная с какой высоты от ее нижнего конца, стационарные лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 60° к горизонту, должны иметь дуговые ограждения или быть оборудованы устройством для закрепления карабина предохранительного пояса? | Р П М О |
|  | Л2 п.127. | На каком расстоянии по вертикали одна от другой (кроме мобильных буровых установок) лестницы тоннельного типа должны быть оборудованы промежуточными площадками на объекте нефтегазодобывающей промышленности? | Р М П О |
|  | Л2 п.127. | Допускается ли на объекте нефтегазодобывающей промышленности для лестниц тоннельного типа выполнение ступеней из прутковой стали? | Р П М О |
|  | Л2 п.130. | Из какого материала должны быть выполнены рабочие площадки на высоте на объекте нефтегазодобывающей промышленности? | Р М П О |
|  | Л2 п.132. | В каких случаях на объектах нефтегазодобывающей промышленности допускаются к использованию стальные канаты, не снабженные сертификатом качества об их испытании? | Р П М О |
|  | Л2 п.134. | На объектах нефтегазодобывающей промышленности соединение стальных канатов с механизмами и приспособлениями должно выполняться с помощью петли, выполненной на конце каната. Какое требование из указанных ниже является неверным в отношении выполнения петли? | М О |
|  | Л2 п.136. | Для каких работ в нефтегазодобывающей промышленности не допускается применять сращенные канаты? | И М О |
|  | Л2 п.137. | Допускается ли в нефтегазодобывающей промышленности производить с использованием электросварки резку талевых канатов, а также канатов для подъема вышек и мачт, растяжек, страховочных канатов? | М О |
|  | Л2 п.138. | Какими документами в нефтегазодобывающей промышленности определяются границы обслуживания электрохозяйства организации электротехническим персоналом структурных подразделений? | Р |
|  | Л2 п.143. | Порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок в организациях нефтегазодобывающей промышленности определяется ... | И Р |
|  | Л2 п.144. | В организациях нефтегазодобывающей промышленности на электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие ... | И М О |
|  | Л2 п.145. | На каких ключах, кнопках и рукоятках управления в организациях нефтегазодобывающей промышленности быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включить", "Отключить", "Убавить", "Прибавить" и др.)? | И Р М О |
|  | Л2 п.146. | Где в организациях нефтегазодобывающей промышленности допускается открытая (без защитных кожухов) установка аппаратов, имеющих неизолированные токоведущие части? | М О |
|  | Л2 п.148. | При бурении скважин буровая установка с электроприводом должна обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников или ... | П М О |
|  | Л2 п.149. | Ячейки распределительных устройств буровых установок, рассчитанных на напряжение 6 - 10 кВ, должны быть оборудованы блокировкой, исключающей возможность ... | П М О |
|  | Л2 п.151. | Расстояние от земли (от настила) до токоведущих частей воздушных линий электропередачи в подстанцию (распредустройство) буровой установки напряжением до 10 кВ должно быть не менее ... | П М О |
|  | Л2 п.151. | Какое требование должно быть выполнено, если расстояние от земли (от настила) до токоведущих частей воздушных линий электропередачи в подстанцию (распредустройство) буровой установки напряжением до 10 кВ снижено до 3,5 м. | П М О |
|  | Л2 п.152. | Расстояние по горизонтали от крайнего провода воздушной линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ (при наибольшем его отклонении) до помещения насосной, бытовых помещений и других сооружений буровой установки должно быть не менее ... | П М О |
|  | Л2 п.152. | Расстояние по горизонтали от крайнего провода воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В (при наибольшем его отклонении) до помещения насосной, бытовых помещений и других сооружений буровой установки должно быть не менее ... | П М О |
|  | Л2 п.153. | Какие требования должны соблюдаться при пересечении воздушных линий электропередачи с оттяжками буровых вышек? | П М О |
|  | Л2 п.154. | С какой стороны должен размещаться вход на территорию открытой трансформаторной подстанции буровой установки? | П М О |
|  | Л2 п.155. | На буровых установках с электроприводом у поста бурильщика должны быть установлены кнопки "Стоп" для ... | П |
|  | Л2 п.156. | В распределительном щите 380/220 В каждой буровой установки и установок по ремонту скважин должны быть установлены коммутационные аппараты для подключения электросварочных установок и электроприемников геофизических партий, оборудованные защитой от ... | П |
|  | Л2 п.157. | Кем определяется необходимость испытания электрооборудования повышенным напряжением при перемещении буровой установки на новую точку бурения? | Р |
|  | Л2 п.158. | Кто уполномочен дать разрешение на подачу (снятие) напряжения на буровые установки после окончания электромонтажных работ или находящихся в стадии монтажа или пуско-наладки? | Р |
|  | Л2 п.158. | После выполнения какого условия лицо, ответственное за электрохозяйство, имеет право дать разрешение на подачу напряжения на буровую установку после окончания электромонтажных работ, а также на стадии монтажа или пуско-наладки? | Р |
|  | Л2 п.158. | В какое время суток осуществляется подача напряжения на буровую установку после окончания электромонтажных работ, а также на стадии монтажа или пуско-наладки? | МО |
|  | Л2 п.159. | Все буровые установки с дизельным или электрическим приводом должны иметь источник электрической энергии для ... | И Р П М О |
|  | Л2 п.159. | Буровые установки, не имеющие резервной дизельной электростанции или второго внешнего источника электрической энергии для аварийного освещения, должны иметь ... | П М О |
|  | Л2 п.160. | Каким переносным светильников должна быть обеспечена каждая буровая установка? | И Р П М О |
|  | Л2 п.161. | Для подключения переносного светильника на всех буровых должны быть установлены розетки, запитанные от ... | П М О |
|  | Л2 п.163. | При ручной дуговой сварке переменным током в особо опасных условиях работы (внутри металлических емкостей, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной опасностью) применяются ограничители напряжения холостого хода. Какова особенность заземления ограничителя, выполненного в виде приставки к источнику сварочного тока? | П М О |
|  | Л2 п.164. | Где в организации нефтегазодобывающей промышленности должен находиться ключ от замка дверцы силовой части станции управления погружной электроцентробежной или винтовой насосной установки? | Р М О |
|  | Л2 п.165. | Какой глубины должна быть траншея, в которую укладывается бронированный кабель, идущий к устью скважины с погружной электроцентробежной или винтовой насосной установкой? | П М О |
|  | Л2 п.165. | Допускается ли прокладывать бронированный кабель к устью скважины с погружной электроцентробежной или винтовой насосной установкой со стороны мостков и в местах, предназначенных для установки подъемника? | П М О |
|  | Л2 п.166. | К устью скважины с электроцентробежной (винтовой) насосной установкой подведен бронированный электрический кабель. Какие работы допускается выполнять на этом кабеле во время спускоподъемных операций? | П М О |
|  | Л2 п.168. | При ремонте скважин и зарезке боковых стволов руководители, имеющие в непосредственном подчинении электротехнологический персонал со II и III группой по электробезопасности, должны иметь группу по электробезопасности не ниже ... | Р М О |
|  | Л2 п.169. | Кто имеет право подключать к сети электроснабжения и заземления электрооборудование установок ремонта скважин и зарезки боковых стволов? | Р М О |
|  | Л2 п.170. | Лица, производящие включение и отключение электрифицированных агрегатов при ремонте скважин и зарезке боковых стволов, должны пройти проверку знаний по вопросам охраны труда с присвоением им ... | Р М О |
|  | Л2 п.172. | Бурильщики, производящие измерения изоляции кабелей и насосов электроприводных центробежных мегаомметром, должны пройти проверку знаний по вопросам охраны труда с присвоением им ... | Р М О |
|  | Л2 п.173. | На какой минимальной высоте от уровня земли (настила) производится по территории скважины разводка электросетей для подключения технологического оборудования и вагонов к силовой сети напряжением до 1000 В при ремонте скважин и зарезке боковых стволов? | М О |
|  | Л2 п.173. | На какой минимальной высоте от уровня земли (настила) производится над проходами людей разводка электросетей для подключения технологического оборудования и вагонов к силовой сети напряжением до 1000 В при ремонте скважин и зарезке боковых стволов? | М О |
|  | Л2 п.173. | На какой минимальной высоте от уровня земли (настила) производится над проездами транспорта разводка электросетей для подключения технологического оборудования и вагонов к силовой сети напряжением до 1000 В при ремонте скважин и зарезке боковых стволов? | М О |
|  | Л2 п.174. | В каком минимальном количестве точек должно предусматриваться подключение к заземляющей магистрали оборудования по ремонту скважин и зарезке боковых стволов? | И Р М О |
|  | Л2 п.174. | Что из указанного ниже может применяться в качестве проводника заземляющей магистрали оборудования по ремонту скважин и зарезке боковых стволов? | М О |
|  | Л2 п.174. | Какое из указанных ниже утверждений в отношении подключения заземляющей магистрали к контуру заземления противоречит требованиям ТНПА, предъявляемых к заземлению оборудования по ремонту скважин и зарезке боковых стволов? | М О |
|  | Л2 п.176. | Что в целях борьбы с проявлениями статического электричества должны иметь фланцевые соединения линий и трубопроводов, содержащих горючие пары и газы? | М О |
|  | Л2 п.178. | Чем отличается электроснабжение установок для ремонта скважин грузоподъемностью до 100 тонн от электроснабжения установок большей грузоподъемности? | М О |
|  | Л2 п.178. | Какое дополнительное требование предъявляется к конструкции установок для ремонта скважин грузоподъемностью 100 тонн и более в отличии от установок с меньшей грузоподъемностью? | П |
|  | Л2 п.179. | Все установки для ремонта скважин должны иметь аварийное освещение от силового агрегата напряжением не более ... | П М О |
|  | Л2 п.179. | Каждая бригада по ремонту скважин должна быть обеспечена автономным переносным фонарем напряжением не выше ... | И Р М О |
|  | Л2 п.180. | Электроизмерения и испытания электрооборудования установок по ремонту скважин проводятся в объеме и в сроки, установленные для передвижных электроприемников. Дополнительно требуется проведение измерения сопротивления изоляции кабельных линий и наличия цепей заземления после ... | Р М О |
|  | Л2 п.181. | В какой период времени суток осуществляется подача напряжения на электрооборудование установок для ремонта скважин грузоподъемностью до 80 тонн? | М О |
|  | Л2 п.182. | Кто уполномочен дать разрешение на подачу (снятие) напряжения на электрооборудование установок для ремонта скважин грузоподъемностью более 100 тонн, после окончания электромонтажных работ или находящихся в стадии монтажа или пуско-наладки? | Р М О |
|  | Л2 п.182. | В какой период времени суток осуществляется подача напряжения на электрооборудование установок для ремонта скважин грузоподъемностью более 100 тонн? | М О |
|  | Л2 п.182. | Подача (снятие) напряжения на электрооборудование установок по ремонту скважин грузоподъемностью более 100 тонн, после окончания электромонтажных работ или находящихся в стадии монтажа или пуско-наладки, осуществляется после ... | М О |
|  | Л2 п.189. | В организации по добыче нефти и газа ремонтные работы в ячейке телемеханики разрешается проводить только при ... | М О |
|  | Л2 п.190. | В организации по добыче нефти и газа для проверки выходного напряжения при регулировке датчиков, ячейка телемеханики должна иметь с внешней стороны ... | П М О |
|  | Л2 п.193. | В организации по добыче нефти и газа регулировка датчиков телемеханики, установленных на движущихся механизмах, должна производиться после ... | М О |
|  | Л2 п.194. | Каким электротехническим персоналом должны проводиться ремонт и обслуживание электрической части электродегидраторов в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | Р |
|  | Л2 п.197. | Допускается ли входить за ограждение площадка, на которой расположены трансформаторы и реактивные катушки во время работы электродегидратора? | М О |
|  | Л2 п.198. | Как часто в организациях нефтегазодобывающей промышленности необходимо производить проверку всех блокировок электродегидратора? | М О |
|  | Л2 п.200. | В организациях нефтегазодобывающей промышленности на корпусе каждого электродегидратора должен быть обозначен его номер, который указывается также на ... | М О |
|  | Л2 п.203. | В организациях нефтегазодобывающей промышленности при каждом отключении электродегидратора от сети (максимальной токовой защитой) производится ... | М О |
|  | Л2 п.203. | Допускается ли в организациях нефтегазодобывающей промышленности включение электродегидратора, отключившегося от защиты без выявления и устранения причин отключений? | М О |
|  | Л2 п.207. | Допускается ли выполнение каких-либо работ на токоведущих частях установок электрохимической защиты, находящихся под напряжением, кроме устройств протекторной защиты? | М О |
|  | Л2 п.210. | Какую группу по электробезопасности должны иметь лица электротехнического персонала, единолично обслуживающие устройства электрохимической защиты? | Р М О |
|  | Л2 п.211. | Допускается ли проводить работы в устройствах электрохимической защиты при приближении грозы? | И Р М О |
|  | Л2 п.212. | Допускается ли при устройстве электрохимической защиты трубопроводов нефти и газа устанавливать изолирующие фланцы во взрывоопасных помещениях, а также в колодцах? | М О |
|  | Л2 п.215. | Допускается ли в организациях, осуществляющих добычу нефти и газа, последовательное включение в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? | М О |
|  | Л2 п.241. | Под чьим руководством в организации нефтегазодобывающей промышленности должны производиться монтаж, демонтаж, а также передвижение буровых установок, вышек и блоков бурового оборудования? | И Р М О |
|  | Л2 п.243. | Какую документацию заказчик обязан выдать подрядчику перед проведением земляных работ по обустройству скважины в охранной зоне промысловых нефтегазопроводов, выведенных из эксплуатации? | И Р |
|  | Л2 п.244. | В каком случае разрешаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек и оборудования в темное время суток? | И Р М О |
|  | Л2 п.244. | В каком из указанных ниже случаев запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек и оборудования? | И Р М О |
|  | Л2 п.245. | После монтажа буровой установки перед испытанием нагнетательного трубопровода на герметичность необходимо ... | М О |
|  | Л2 п.245. | После монтажа буровой установки производятся ... | И Р М О П |
|  | Л2 п.258. | Допускается ли прокладка через населенные пункты технологических трубопроводов нефтегазодобывающих организаций и организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных хранилищ газа? | И Р П |
|  | Л2 п.259. | Допускается ли прокладка промысловых нефтегазоконденсатопроводов в одной траншее с кабельными линиями? | П |
|  | Л2 п.260. | Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали между кабелем и нефтегазоконденсатопроводом при их параллельной прокладке? | П |
|  | Л2 п.260. | В каком случае допускается параллельная прокладка кабелей над и под нефтегазоконденсатопроводами в вертикальной плоскости? | П |
|  | Л2 п.260. | Как должны быть проложены кабели, находящиеся от нефтегазоконденсатопровода на расстоянии менее 1 м, но не менее 0,25 м, на всем протяжении сближения при прокладке кабельных линий параллельно с нефтегазоконденсатопроводами? | П |
|  | Л2 п.261. | Укажите, в каких местах нефтегазоконденсатопроводов допускаются фланцевые и резьбовые соединения труб: | П |
|  | Л2 п.267. | Что должно обозначено знаками перед началом продувки и испытания вновь сооружаемого нефтегазосборного трубопровода газом или воздухом при их гидравлических испытаниях? | П |
|  | Л2 п.270. | Допускается ли проводить в ночное время испытание трубопроводов на прочность и их продувку? | М О |
|  | Л2 п.273. | Для наблюдения за состоянием трубопровода во время продувки или испытания должны выделяться обходчики. Что входит в их обязанности? | Р |
|  | Л2 п.274. | Перед вводом трубопровода в эксплуатацию с природным газом должно быть произведено вытеснение воздуха из трубопровода газом. Какое давление газа в месте его подачи должно быть при этом процессе? | М О |
|  | Л2 п.274. | Перед вводом трубопровода в эксплуатацию с природным газом должно быть произведено вытеснение из трубопровода воздуха газом. При каком содержании кислорода в газе по показаниям газоанализатора вытеснение воздуха можно признать законченным? | М О |
|  | Л2 п.276. | Какие канализационные колодцы и другие заглубления допускается устраивать на территории охранной зоны нефтегазопроводов? | Р П |
|  | Л2 п.277. | В каком случае при осмотрах нефтегазопроводов обходчикам разрешается спускаться в колодцы и другие углубления на территории охранной зоны? | М О |
|  | Л2 п.283. | Какой должна быть минимальная глубина заложения подземных нефтегазосборных трубопроводов под железнодорожными путями (от подошвы шпалы до верха защитного кожуха (футляра) трубопровода)? | П |
|  | Л2 п.283. | Какой должна быть минимальная глубина заложения подземных нефтегазосборных трубопроводов под автодорогами и проездами (от поверхности дорожного покрытия)? | Р |
|  | Л2 п.289. | За пределами каких охранных зон должна закладываться скважина любой категории? | И Р П |
|  | Л2 п.291. | Допускается до разработки, прохождения экспертиз и утверждения проектной документации, строительство скважин производить по действующему проекту на бурение скважины на разбуриваемой площади (месторождении) или на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях. При выполнении каких условий это возможно? | Р |
|  | Л2 п.292. | Какие требования предъявляются к составу комиссии по приемке буровой установки в эксплуатацию? | И Р |
|  | Л2 п.292. | Правомочна ли разрешить бурение скважины комиссия по приемке буровой установки при отсутствии представителя Госпромнадзора? | И Р |
|  | Л2 п.293. | В каком из вариантов ответа утверждение соответствует требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа в отношении ввода в эксплуатацию буровой установки? | Р |
|  | Л2 п.299. | Разработка групповых проектов на бурение скважин может осуществляться при общности определенных факторов. Какие из перечисленных факторов являются препятствием для включения скважины в групповой проект? | П |
|  | Л2 п.301. | Что должно учитываться при составлении задания на проектирование строительства скважин? | П |
|  | Л2 п.302. | Что должно быть предусмотрено в проекте на бурение скважин, где по геологическим условиям в процессе ее проводки возможно выделение вредных и (или) взрывоопасных газов? | П |
|  | Л2 п.305. | Кто, при возникновении осложнений (поглощение, обвалы, прихваты вследствие нарушения устойчивости стенок скважины, дифференциальные прихваты) принимает оперативные решения по отклонению от проекта на бурение скважины? | Р П М О |
|  | Л2 п.305. | Кто, при возникновении внешних (нестандартных) ситуаций (нефтегазоводопроявление, недоспуск обсадной колонны и др.) принимает оперативные решения по отклонению от проекта на бурение скважины? | Р П М О |
|  | Л2 п.306. | Кто в процессе строительства скважин осуществляет авторский надзор? | Р П |
|  | Л2 п.308. | Оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола. Как следует устанавливать башмак обсадной колонны, перекрывающий породы, склонные к текучести и поглощению бурового раствора? | П |
|  | Л2 п.310. | Что должна обеспечить прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового оборудования? | Р П М О |
|  | Л2 п.313. | Что должны учитывать расчеты обсадных и бурильных колонн на прочность? | П |
|  | Л2 п.316. | Какую документацию перед началом вышкомонтажных работ следует выдать бригаде, выполняющей указанные работы? | Р М О |
|  | Л2 п.319. | Допускается ли производить демонтажные работы буровой установки при наличии давления на устье скважины? | М О |
|  | Л2 п.319. | В каком случае допускается производить стаскивание вышки и крупных блоков бурового оборудования при наличии давления на устье скважины? | М О |
|  | Л2 п.320. | При каком условии разрешается производить демонтаж буровых установок, кроме буровых установок, оснащенных частотно-регулируемым электроприводом для подъема и опускания вышки? | М О |
|  | Л2 п.324. | Разрешается ли демонтаж кронблока вышки над устьем находящейся под давлением скважины? | М О |
|  | Л2 п.326. | На какое расстояние должны удаляться от основания вышки при ее подъеме (опускании) все работники, не занятые в этой операции? | И Р М О |
|  | Л2 п.329. | Как демонтировать вышки, находящиеся в аварийном состоянии? | М О |
|  | Л2 п.332. | Какой документ до начала работы по передвижению буровой вышки и крупных блоков бурового оборудования должен быть составлен организацией, выполняющей данный вид работ? | Р |
|  | Л2 п.333. | Какие технические решения должны быть определены в оперативном проекте по передвижению буровой вышки и крупных блоков бурового оборудования? | Р П |
|  | Л2 п.334. | На каком расстоянии в стороне от наземных сооружений (зданий, железной дороги и пр.), а также от охранной зоны воздушной линии электропередачи прокладывается трасса передвижения вышки? | И Р П |
|  | Л2 п.335. | Трасса передвижения вышки отмечается рядом вешек. Как устанавливаются эти вешки? | Р П |
|  | Л2 п.339. | Кто должен обязательно присутствовать при стаскивании буровой вышки с фундамента, если скважина оборудована устьевой арматурой? | Р М О |
|  | Л2 п.339. | Что необходимо сделать перед стаскиванием буровой вышки с фундамента? | М О |
|  | Л2 п.340. | Как должен располагаться крюкоблок при передвижении вышечных блоков буровых установок с поднятыми вышками? | М О |
|  | Л2 п.341. | Для поддержания вышки во время перетаскивания используются ее постоянные оттяжки с применением приспособлений для свободного перепуска оттяжек на фаркопфе трактора. Как должны крепиться эти оттяжки? | М О |
|  | Л2 п.343. | На каком расстоянии от передвигаемой вышки должны находиться работники, не связанные с этой работой? | И Р М О |
|  | Л2 п.344. | Каким должно быть расстояние от вышки до тракторов, к которым прикреплены поддерживающие оттяжки при передвижении вышки? | И М О |
|  | Л2 п.345. | Где должны следовать поддерживающие тракторы при передвижении вышки на подъемах? | М О |
|  | Л2 п.345. | Где должны следовать поддерживающие тракторы при спуске вышки под уклон? | М О |
|  | Л2 п.346. | Какие требования предъявляются к заднему окну кабины тяговых тракторов, эксплуатируемых в организациях нефтегазодобывающей промышленности? | И М О |
|  | Л2 п.346. | В каком положении должны находиться двери кабин тяговых тракторов во время передвижения вышки и крупных блоков бурового оборудования? | М О |
|  | Л2 п.347. | В каком случае при перерыве в работе по передвижению вышки допускается оставлять вышку незакрепленной оттяжками? | М О |
|  | Л2 п.348. | Разрешается ли при перемещении подталкивать бульдозерами крупногабаритные блоки с буровым оборудованием? | М О |
|  | Л2 п.355. | Какими из указанных в вариантах ответа устройствами должна быть укомплектована буровая установка? | И Р М О |
|  | Л2 п.355. | На каком расстоянии от кронблока должен останавливаться талевый блок буровой установки после срабатывания ограничителя высоты подъема? | М О |
|  | Л2 п.355. | С какой периодичностью необходимо проверять исправность ограничителя высоты подъема талевого блока буровой установки путем внешнего осмотра и на срабатывание? | Р М О |
|  | Л2 п.355. | Какие работы на буровой установке, связанные с перемещением талевой системы, разрешается выполнять без ограничителя высоты подъема талевого блока? | М О |
|  | Л2 п.355. | Какой минимальной длины может быть приемным мост со стеллажами для укладки труб, которым должна быть укомплектована буровая установка? | М О П |
|  | Л2 п.355. | Какой минимальной ширины может быть приемным мост со стеллажами для укладки труб, которым должна быть укомплектована буровая установка? | М О П |
|  | Л2 п.355. | Стеллажи на приемном мосту буровой установки должны обеспечивать возможность укладки труб при высоте штабеля не более ... | М О П |
|  | Л2 п.364. | Каким давлением должна быть испытана пневматическая система буровой установки после монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ? | Р П М О |
|  | Л2 п.366. | Буровой насос должен иметь предохранительное устройство. При каком давлении оно должно срабатывать? | П М О |
|  | Л2 п.367. | Какое минимальное количество манометров необходимо установить в насосном помещении для замера давления в нагнетательном трубопроводе, в который подают раствор два или более буровых насоса? | П М О |
|  | Л2 п.368. | На буровых насосах должны устанавливаться компенсаторы давления, ограничивающие колебания давления в нагнетательном трубопроводе не более 12%. Каким должно быть рабочее давление компенсатора (по паспорту)? | П М О |
|  | Л2 п.369. | Допускается ли эксплуатация буровых насосов, оборудованных пневмокомпенсаторами с предварительным сжатием при давлении в компенсаторах ниже установленного паспортом? | М О |
|  | Л2 п.370. | Разрешается ли производить разборку пневматических компенсаторов, установленных на буровых насосах? | М О |
|  | Л2 п.372. | Какой уклон должна иметь горизонтальная часть нагнетательного трубопровода, проложенного от бурового насоса? | М О |
|  | Л2 п.373. | На нагнетательном трубопроводе буровых насосов устанавливается пусковая задвижка с дистанционным управлением, позволяющая пускать буровые насосы без нагрузки с постепенным выводом их на рабочий режим. Разрешается ли пуск в ход насосов при закрытых пусковых задвижках? | М О |
|  | Л2 п.373. | На какое давление должен подвергаться гидравлическому испытанию нагнетательный трубопровод буровых насосов? | М О |
|  | Л2 п.373. | Нагнетательный трубопровод буровых насосов должен подвергаться гидравлическому испытанию. Как часто это необходимо делать? | М О |
|  | Л2 п.373. | Какие требования на буровой установке предъявляются к буровому шлангу для нагнетания промывочной жидкости? | М О |
|  | Л2 п.374. | Допускается ли касание элементов буровой вышки ходовой и неподвижной ветви талевого каната под нагрузкой? | М О |
|  | Л2 п.376. | Машинный ключ на буровой вышке должен иметь страховой канат. Какие требования предъявляются к длине страхового каната? | М О |
|  | Л2 п.376. | Машинный ключ на буровой вышке должен оснащаться рабочим и страховым канатом. Какой минимальный диаметр должны иметь эти канаты? | М О |
|  | Л2 п.378. | Что должно быть указано на табличке, которой снабжается каждая буровая вышка? | И Р П М О |
|  | Л2 п.379. | В каком из указанных ниже случаев при работе на буровой вышке необходимо применять предохранительный пояс? | И М О |
|  | Л2 п.381. | С какой периодичностью в процессе эксплуатации буровую вышку, кронблоки, подкронблочные балки вышек и мачт, основания вышечного блока должны осматривать механик и буровой мастер? | Р М О |
|  | Л2 п.381. | В каком из указанных ниже случаев механик и буровой мастер должны проверять состояние буровой вышки и основания? | Р М О |
|  | Л2 п.384. | С какой периодичностью должно проверяться состояние ограничителя грузоподъемности лебедки и ограничителя высоты подъема талевого блока буровой вышки? | Р М О |
|  | Л2 п.385. | Допускается ли эксплуатация буровой установки при неустановленных или поврежденных защитных ограждениях? | И Р М О |
|  | Л2 п.391. | В каком состоянии должен находиться тормозной рычаг лебедки буровой вышки при перерывах в работе? | И Р М О |
|  | Л2 п.392. | На каком расстоянии от пола площадки бурильщика должна находиться при полном торможении рукоятка тормозного рычага лебедки буровой установки? | М О |
|  | Л2 п.393. | Для свинчивания труб и выполнения вспомогательных работ буровая установка должна иметь вспомогательную лебедку или фрикционную катушку. Что должно дополнительно иметься на буровой лебедке при использовании фрикционной катушки? | М О |
|  | Л2 п.394. | Какое из утверждений не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на вспомогательных лебедках и катушках буровых лебедок? | М О |
|  | Л2 п.395. | Как должен перемещаться противовес якорного каната при работе на вспомогательной лебедке буровой вышки? | М О |
|  | Л2 п.395. | Как должны быть отрегулированы тормозные ленты фрикционной катушки буровой лебедки? | М О |
|  | Л2 п.397. | Какие крюки должны применяться для захвата подтаскиваемых в буровую бурильных и обсадных труб, а также других тяжестей? | М О |
|  | Л2 п.399. | Чему должно быть равно давление настройки предохранительного клапана воздухосборника пневматической системы буровой установки? | М О |
|  | Л2 п.400. | Воздухосборник пневматической системы буровой установки был перемещен совместно с блоком на другой объект. Требуется ли в данном случае проводить его внеочередное освидетельствование? | М О |
|  | Л2 п.402. | Допускается ли применение резинотканевых шлангов на участке от компрессора до воздухосборника пневматической системы буровой установки? | М О |
|  | Л2 п.404. | На какой высоте от уровня пола должна быть расположена площадка для установки свечей бурильных труб (подсвечник) при ручной установке их? | М О |
|  | Л2 п.405. | Какая разница в длинах свечей бурильных труб допускается? | М О |
|  | Л2 п.405. | На какую высоту должны выступать над перилами стационарной люльки свечи бурильных труб различной длины? | М О |
|  | Л2 п.407. | На какой угол разрешается на буровой установке поворачивать ротор при поднятых клиньях? | М О |
|  | Л2 п.409. | Разрешается ли при работе глиномешалки проталкивать глину, утяжелители и другие материалы в загрузочный люк при помощи ломов и других предметов? | И Р М О |
|  | Л2 п.410. | Что необходимо сделать для обеспечения безопасности при остановке глиномешалки для ремонта? | И Р М О |
|  | Л2 п.411. | После монтажа вспомогательного напорного трубопровода циркуляционной системы буровой установки он должен быть опрессован. Каким давлением производится опрессовка? | М О |
|  | Л2 п.412. | Напорный трубопровод циркуляционной системы буровой установки должен быть снабжен предохранительным устройством. При каком давлении оно должно сработать? | М О |
|  | Л2 п.414. | Какие параметры должны постоянно контролироваться в процессе проходки ствола скважины? | М О |
|  | Л2 п.415. | Какие параметры должны постоянно контролироваться при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин? | М О |
|  | Л2 п.415. | С какой периодичностью при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин должны контролироваться азимут и зенитный угол ствола скважины, пространственное расположение ствола скважины, взаимное расположение стволов бурящейся и ранее пробуренных соседних скважин? | М О |
|  | Л2 п.417. | Какие требования из указанных ниже должны быть выполнены при длительных остановках или простоях скважин, во вскрытых разрезах которых имеются интервалы, сложенные склонными к текучести породами или интервалы с возможными нефтегазоводопроявлениями? | М О |
|  | Л2 п.419. | Что следует предпринять перед спуском в скважину нестандартного инструмента? | М О |
|  | Л2 п.420. | Какой рапорт мастер буровой должен представлять руководству буровой организации? | Р М О |
|  | Л2 п.425. | Когда при спуске бурильной колонны должен включаться в работу вспомогательный тормоз лебедки? | М О |
|  | Л2 п.425. | Допускается ли включение и выключение кулачковой муфты вспомогательного тормоза буровой лебедки на ходу? | М О |
|  | Л2 п.426. | При подъеме бурильной колонны наружная поверхность труб должна очищаться от бурового раствора. Как это разрешается делать? | М О |
|  | Л2 п.428. | Для раскрепления резьбовых соединений труб на буровой установке должен устанавливаться пневмораскрепитель (гидрораскрепитель). Допускается ли работа пневмораскрепителя без поворотного направляющего ролика? | М О |
|  | Л2 п.428. | Для раскрепления резьбовых соединений труб на буровой установке должен устанавливаться пневмораскрепитель. Как нельзя крепить тяговый канат к штоку пневмораскрепителя? | М О |
|  | Л2 п.429. | Как должны раскрепляться замковые соединения бурильных свечей? | М О |
|  | Л2 п.430. | Допускается ли на буровой установке крепить и раскреплять долото вращением ротора? | М О |
|  | Л2 п.431. | Какими машинными ключами запрещается работать на буровой установке? | И Р М О |
|  | Л2 п.432. | Разрешается ли при спуске бурильной колонны включать клиновой захват до полной остановки колонны? | М О |
|  | Л2 п.433. | Разрешается ли подводить машинные и автоматические ключи к колонне бурильных (обсадных) труб до посадки их на клинья или элеватор? | М О |
|  | Л2 п.435. | Разрешается ли свинчивать и развинчивать бурильные (обсадные) трубы пеньковым или стальным канатом при помощи катушки буровой лебедки? | М О |
|  | Л2 п.439. | Что запрещается при спуско-подъемных операциях на буровой установке? | М О |
|  | Л2 п.440. | В каком из вариантов ответа на буровой установке неправильно используются находящиеся на полатях крючки и другие приспособления для завода и установки свечей за палец? | М О |
|  | Л2 п.442. | Что следует предпринять на буровой установке по окончании спускоподъемных операций и при вынужденных остановках? | М О |
|  | Л2 п.443. | Допускается ли подъем или спуск очередной бурильной свечи, если автоматический буровой ключ не отведен в нейтральное положение? | М О |
|  | Л2 п.444. | На какой высоте от стола ротора запрещается применение хомутов при сборке утяжеленных бурильных труб и турбобуров? | М О |
|  | Л2 п.446. | Ведущая бурильная труба (квадрат), отсоединенная от колонны бурильных труб, должна устанавливаться в шурф. На какую высоту должна возвышаться верхняя часть шурфовой трубы над уровнем пола? | М О |
|  | Л2 п.446. | В каком из вариантов ответа нарушены требования безопасности при работе с ведущей бурильной трубой? | М О |
|  | Л2 п.451. | При какой максимальной скорости ветра допускается проводить спускоподъемных операций на буровой установке? | И Р М О |
|  | Л2 п.451. | При какой потери видимости при тумане и снегопаде не допускается проведение спускоподъемных операций на буровой установке? | Р М О |
|  | Л2 п.451. | Допускается ли проведение спускоподъемных операций на буровой установке при работе двигателей внутреннего сгорания, обеспечивающих привод буровой лебедки, если отсутствует один из помощников бурильщика (второй)? | М О |
|  | Л2 п.451. | Допускается ли проведение спускоподъемных операций на буровых установках на нефть и газ при работе двигателей внутреннего сгорания, обеспечивающих привод буровой лебедки, если в вахте отсутствует один из машинистов буровых установок и (или) слесарь по обслуживанию буровых? | М О |
|  | Л2 п.452. | С какой периодичностью буровая бригада должна проводить профилактический осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, крюкоблока, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств для его крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блокировок и др.) с записью в вахтовом журнале? | М О |
|  | Л2 п.453. | На какой скорости следует поднимать из скважины ведущую трубу в процессе бурения и после его окончания? | М О |
|  | Л2 п. 459, п.460 | В каком случае допускается отклонение плотности находящегося в циркуляции бурового раствора от установленной строительным проектом величины более чем на 20 кг/куб.м - для не утяжеленного и более чем на 30 кг/куб.м - утяжеленного бурового раствора? | М О |
|  | Л2 п.463. | В каких случаях допускается повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора? | 16Э |
|  | Л2 п.464. | Где должны проводиться замеры воздушной среды для контроля загазованности при применении ингибированных буровых растворов на углеводородной основе? | 16Э |
|  | Л2 п.474. | Разрешается ли персоналу буровой находится у нижнего конца обсадной трубы или сбоку на козырьке приемного моста и в радиусе длины трубы на стеллажах при затаскивании трубы в буровую, а также на пути движения трубы при скатывании последней со стеллажей? | И |
|  | Л2 п.477. | Разрешается ли заглядывать в нижний конец обсадной трубы при невыходе из нее шаблона? | И |
|  | Л2 п.482. | Разрешается ли во время цементирования скважины ремонтировать насосные установки (агрегаты), цементировочную головку и трубопроводы, находящиеся под давлением? | 16Э |
|  | Л2 п.492. | Что должна обеспечивать общая проектная высота подъема тампонажного раствора за обсадными колоннами? | 16Э |
|  | Л2 п.495. | На какое давление и в течение какого времени опрессовываются нагнетательные трубопроводы для цементирования до начала цементирования скважины? | М О |
|  | Л2 п.506. | Какие требования из указанных ниже следует соблюдать при строительстве горизонтальных скважин для удаления газовых скоплений в верхней части горизонтального участка (в местах расширения ствола, перегибах и т.п.)? | 16Э |
|  | Л2 п.509. | Какое из указанных требований при строительстве горизонтальных скважин является не верным при компоновке бурильных труб и составлении расчетов их на прочность? | П |
|  | Л2 п.525. | Каким требованиям должно отвечать техническое состояние скважины для того, чтобы начать работы по ее освоению и испытанию после бурения? | 16Э |
|  | Л2 п.534. | Что из указанного ниже должно быть предусмотрено в закрытых помещениях объектов, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата? | Р М О |
|  | Л2 п.539. | В каких случаях при сборе и подготовке нефти и газа могут вноситься изменения в технологический процесс, схему, регламент, аппаратурное оформление и систему противопожарной защиты? | Р М О |
|  | Л2 п.541. | Что следует предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны при сборе и подготовке нефти и газа? | Р М О |
|  | Л2 п.543. | В каком случае разрешается работа установок сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и нефтегазового конденсата с неисправными приборами пожарной защиты? | Р М О |
|  | Л2 п.545. | В каком случае разрешается эксплуатация аппаратов, емкостей и оборудования для сбора и подготовки нефти и газа при неисправных предохранительных клапанах, отключающих и регулирующих устройствах, при отсутствии или неисправности средств измерений и автоматики? | Р М О |
|  | Л2 п.546. | В каком случае разрешается производить набивку и подтяжку сальников на работающих насосах оборудования по сбору, подготовке и транспортировке нефти, газа и нефтегазового конденсата? | Р М О |
|  | Л2 п.591. | Разрешается ли устранение неисправностей и смена деталей фонтанной арматуры под давлением? | М О |
|  | Л2 п.599. | В каком случае разрешается проворачивать шкив редуктора станка-качалки вручную и тормозить его путем подкладывания трубы, лома или других предметов в спицы шкива? | 16Э |
|  | Л2 п.602. | Что необходимо выполнить до начала ремонтных работ или перед осмотром оборудования периодически работающей скважины с автоматическим, дистанционным или ручным пуском штангового насоса? | Р М О |
|  | Л2 п.603. | В каких местах на скважинах с автоматическим и дистанционным пуском станков-качалок должны быть установлены надписи "Внимание! Пуск автоматический"? | Р М О |
|  | Л2 п.605. | Кто в нефтегазодобывающей промышленности должен проводить монтаж и демонтаж наземного оборудования погружных центробежных и винтовых электронасосов, осмотр и их наладку? | М О |
|  | Л2 п.605. | Что разрешается выполнять с электрооборудованием неэлектротехническому (электротехнологическому) персоналу(операторам, мастерам), обслуживающему скважины, оборудованные погружными центробежными и винтовыми насосами? | М О |
|  | Л2 п.631. | В каком из вариантов ответа нарушены требования безопасности при подключении уровнемера к устьевой арматуре в процессе исследования скважины? | 16Э |
|  | Л2 п.647. | Что из указанного ниже должно быть указано в плане, по которому проводятся работы по нагнетанию в скважину кислот, химреагентов, газа, пара и других агентов с целью воздействия на призабойную зону и увеличения нефтеотдачи пласта? | 16Э |
|  | Л2 п.683. | Выхлопные трубы агрегатов и других машин, участвующих в технологических обработках скважин горячей нефтью, нефтепродуктами и паром, должны быть оборудованы ... | 16Э |
|  | Л2 п.691. | Что следует предпринять, если в процессе технологической обработки скважины горячими нефтью, нефтепродуктами и паром выявлены отклонения от номинальных параметров или неисправности? | 16Э |
|  | Л2 п.700. | Допускается ли находиться людям возле устья скважины и у нагнетательных трубопроводов во время проведения гидроразрыва пласта, гидравлических испытаний? | И |
|  | Л2 п.701. | В каком случае разрешается ремонтировать агрегаты для гидроразрыва пласта и крепить обвязку устья скважины и трубопроводов во время работы насосных установок (агрегатов)? | 16Э |
|  | Л2 п.702. | До какой величины следует снижать давление в трубопроводах перед их отсоединением от устьевой арматуры по окончании работ по гидроразрыву пласта? | И |
|  | Л2 п.703. | Куда должны сливаться остатки жидкости от гидроразрыва и нефти по окончании работ по гидроразрыву пласта? | И |
|  | Л2 п.730. | В каком состоянии должны находиться резервные насосы на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа? | Р М О |
|  | Л2 п.731, п.732. | Что из указанного ниже запрещается при эксплуатации технологического оборудования на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа? | 16Э |
|  | Л2 п.754. | Не допускаются к эксплуатации трубчатых печей с беспламенными панельными горелками на газовом топливе для подогрева нефти лица, не достигшие ... | Р |
|  | Л2 п.755. | Как должен производиться пуск и остановка печи подогрева нефти с беспламенными панельными горелками? | Р |
|  | Л2 п.п.758,759,760 | Какие требования безопасности следует соблюдать при эксплуатации электрообессоливающей установки? | 16Э |
|  | Л2 п.778. | В каком случае на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа разрешается применять для открытия и закрытия запорной арматуры ломы, трубы и т.д.? | Р М О |
|  | Л2 п.786. | В каком случае на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа разрешается использовать действующие трубопроводы в качестве опорных конструкций для других трубопроводов? | И |
|  | Л2 п.790. | Насколько быстро на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа необходимо устранять обнаруженные неисправности в состоянии подвесок и опор действующих технологических трубопроводов, которые могут вызвать аварию и пропуск продуктов? | Р М О |
|  | Л2 п.791. | На объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа защитная окраска и изоляция оборудования и трубопроводов должна производиться только после его ... | И |
|  | Л2 п.808. | Какие переносные светильники разрешается применять при обслуживании резервуаров из-под нефти, нефтепродуктов и конденсата? | Р М О |
|  | Л2 п.853. | Какими материалами, оборудованием и предметами разрешается загромождать проходы между насосами на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа? | Р М О |
|  | Л2 п.858. | Что может использоваться при отогревании замерзших или застывших трубопроводов при эксплуатации открытых насосных станций на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа? | М О |
|  | Л2 п.888. | Что должно быть нанесено на все трубопроводы в компрессорной при эксплуатации воздушных компрессоров на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа? | И |
|  | Л2 п.1016. | Допускается ли во время грозы находиться на площадке факельной установки и прикасаться к металлическим частям и трубам? | И |
|  | Л2 п.1027. | В каких случаях запрещается проведение спускоподъемных операций на скважине? | 16Э |
|  | Л2 п.1101. | Какие из работ в скважинах, имеющих горизонты с аномально высоким пластовым давлением, необходимо производить после получения разрешения от противофонтанной службы? | 16Э |
|  | Л2 п.1143. | Допускается ли внесение каких-либо изменений в эксплуатируемую геофизическую аппаратуру и оборудование, применяемое на скважинах? | И |
|  | Л2 п.1165. | Что необходимо сделать для подготовки бурящихся скважин к проведению геофизических работ? | 16Э |
|  | Л2 п.1182. | Что запрещено при производстве промыслово-геофизических работ на буровой? | 16Э |
|  | Л2 п.1188. | Что должно проверяться перед началом геофизических работ на бурящейся скважине? | 16Э |
|  | Л2 п.1190. | Разрешается ли при выполнении геофизических работ в случае повреждения тормоза лебедки останавливать скважинный аппарат за кабель вручную? | И |