Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

(Утв. пост. МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018г. №66)

|  | Л1 п.2 | Как правильно расшифровывается термин "Башенный кран"? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.2 | Как правильно расшифровывается термин "Грузоподъемный кран"? |
|  | Л1 п.2 | При каком виде ремонта грузоподъемного крана производится замена или восстановление любых его частей, включая базовые? |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Капитальный ремонт" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется совокупность работ по усовершенствованию грузоподъемного крана посредством замены конструктивных элементов и систем на более качественные в целях повышения его технического уровня и экономических характеристик? |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется совокупность операций по подготовке, регулированию и настройке грузоподъемного крана и (или) приборов и устройств безопасности, направленных на обеспечение его (их) работы в заданных условиях с характеристиками, определенными эксплуатационной документацией, на протяжении определенного времени? |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется комплекс операций по техническому обслуживанию, определенных эксплуатационной документацией изготовителя и (или) установленных владельцем грузоподъемного крана, в соответствии с принятой в субъекте промышленной безопасности системой обслуживания и ремонта по поддержанию грузоподъемного крана, технических устройств в его составе в работоспособном и исправном состоянии при использовании их по назначению, хранении и транспортировании? |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Остаточный ресурс" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": |
|  | Л1 п.2 | Какое общее название в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" имеют грузозахватные органы грузоподъемных кранов и грузозахватные приспособления? |
|  | Л1 п.2 | Какое состояние грузоподъемного крана называется "предельнымсостоянием" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине узлов, приборов безопасности грузоподъемного крана с доведением грузоподъемного крана до работоспособного состояния? |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Ремонт полнокомплектный" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Ремонт капитально-восстановительный" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Реконструкция" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Ресурс" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": |
|  | Л1 п.2 | В каком случае срок службы нормативный грузоподъемного крана начинается не с момента его пуска в эксплуатацию, а со времени его изготовления? |
|  | Л1 п.2 | Что такое "Специализированная организация " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.2 | Что такое "Текущий ремонт" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.2 | Что такое "Эксплуатация" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.3.1 | При какой грузоподъемности грузоподъемных кранов мостового типа, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, на них однозначно распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.3.2 | При какой грузоподъемности грузоподъемных кранов мостового типа, управляемых с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи, на них распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.3.2 | При какой грузоподъемности кранов кабельного типа, на них распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.3.2 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, за исключением ... |
|  | Л1 п.3.2 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением ... |
|  | Л1 п.3.2 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления? |
|  | Л1 п.3.2 | На какие краны-экскаваторы распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.3.3 | Если "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на конкретный грузоподъемный кран, то они также распространяются и на некоторые технические устройства, эксплуатируемые на этом кране. На какие из указанных ниже технических устройств распространяются вышеуказанные Правила в данном случае? |
|  | Л1 п.3.3 | Если "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на конкретный грузоподъемный кран, то они также распространяются и на тару, предназначенную для перемещения грузов с использованием этого грузоподъемного крана, за исключением ... |
|  | Л1 п.3, п.4 | В каком варианте ответа указаны грузоподъемные краны, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.4 | В каком варианте ответа указаны изделия, на которые НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на лебедки для подъема груза и (или) людей? |
|  | Л1 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером? |
|  | Л1 п.6 | Допускаются ли отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" в организациях, не подчиненных Министерству обороны? |
|  | Л1 п.11 | Кем кроме изготовителя могут быть восстановлены утраченные (приведенные в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иные эксплуатационные документы на грузоподъемный кран и технические устройства, эксплуатируемые в Республике Беларусь? |
|  | Л1 п.11 | Кто кроме изготовителя грузоподъемного крана, изготовленного за рубежом и не бывшего в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществлять приведение эксплуатационной документации на кран в соответствие с требованиями действующих в Республике Беларусь "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.13 | После ввода в действие новых ТР ТС и ТР ЕАЭС, выяснилось, что грузоподъемный кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, в части его устройства не полностью соответствует требованиям вышеуказанных документов. При каком условии разрешается эксплуатировать этот грузоподъемный кран без приведения его в соответствие требования вышеуказанных документов? |
|  | Л1 п.13 | После ввода в действие новых ТР ТС и ТР ЕАЭС, выяснилось, что грузоподъемный кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, в части его устройства не полностью соответствует требованиям вышеуказанных документов. При проведении капитального ремонта (реконструкции, модернизации) данный грузоподъемный кран не может быть приведен в соответствие с требованиями промышленной безопасности. Как поступить с этим грузоподъемным краном? |
|  | Л1 п.15 | Подготовка работников субъекта промышленной безопасности, являющихся лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в ... |
|  | Л1 п.17 | В случае возникновения аварии или инцидента на опасном производственном объекте, на котором эксплуатируются грузоподъемные краны, и (или) на грузоподъемных кранах, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если ... |
|  | Л1 п.17 | При возникновении аварии или инцидента на опасном производственном объекте, на котором эксплуатируются грузоподъемные краны, и (или) грузоподъемных кранах, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", необходимо обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, однако, это невозможно сделать в связи с опасностью для жизни и здоровья людей. Как поступить в данном случае? |
|  | Л1 п.29 | Допускаются ли к применению в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых, несущих, монтажных канатов на грузоподъемных кранах стальные канаты, не имеющие свидетельства об испытании по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 81? |
|  | Л1 п.30 | Какой документ должны иметь грузовые пластинчатые и сварные цепи, применяемые на грузоподъемных кранах? |
|  | Л1 п.32 | Конструкция и расположение галерей, площадок и лестниц на грузоподъемном кране и в местах установки грузоподъемных кранов определяются ... |
|  | Л1 п.33 | Какой документ должны иметь грузовые цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты, применяемые для изготовления приспособлений для грузоподъемных операций? |
|  | Л1 п.39 | Тупиковые упоры крановых путей башенных кранов, кранов козловых, портальных и мостового типа должны иметь паспорт. Кто кроме изготовителя крановых упоров уполномочен разрабатывать этот паспорт в случае его утраты? |
|  | Л1 п.40 | Что указывается вместо заводского номера в паспорте на тупиковые упоры крановых путей в случае разработки этого паспорта владельцем грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.40 | Что из указанного ниже не требуется указывать в паспорте на тупиковые упоры крановых путей в случае разработки этого паспорта владельцем грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.43 | Допускается ли в конструкции грузоподъемных кранов применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть - болтами? |
|  | Л1 п.54 | Как должно подтверждаться качество сварочных материалов, применяемых для сварки расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? |
|  | Л1 п.55 | Какие из указанных ниже дефектов не допускаются в сварных соединениях расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? |
|  | Л1 п.56 | Что включает в себя контроль качества сварки и сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? |
|  | Л1 п.57 | Какой из указанных ниже видов контроля качества сварки и сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары должен предшествовать другим видам контроля? |
|  | Л1 п.57 | В каком объеме проводится визуальный контроль качества сварки и сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары перед проведением других видов контроля? |
|  | Л1 п.57 | Какие зоны сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн и стрел грузоподъемных кранов приспособлений для грузоподъемных операций подлежат помимо визуального контроля обязательному контролю другими неразрушающими методами? |
|  | Л1 п.57 | В каком объеме должно быть повторно проверено сварное соединение расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары, если при неразрушающем контроле контрольного участка выявлены недопустимые дефекты? |
|  | Л1 п.57 | Какими методами должен осуществляться контроль качества сварных соединений грузовых цепей? |
|  | Л1 п.57 | Какое количество сварных соединений грузовых цепей подлежат внешнему осмотру и измерению? |
|  | Л1 п.58 | Выполнение неразрушающего и разрушающего методов контроля сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары должна осуществлять организация, имеющая в своем составе подразделение (лабораторию). Какое требование предъявляется к этой лаборатории? |
|  | Л1 п.58 | Выполнение неразрушающего контроля с расшифровкой и оценкой результатов для сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары должно осуществляться специалистами, имеющими ... |
|  | Л1 п.59 | Может ли считаться удовлетворительным качество сварного соединения расчетной металлоконструкции грузоподъемного крана, приспособления для грузоподъемных операций, тары, если при одном методе контроля выявлены внутренние и наружные дефекты, выходящие за пределы установленных норм, а при другом методе контроля дефекты не обнаружены? |
|  | Л1 п.60 | Качество материала и комплектующих изделий, применяемых для изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта и обслуживания грузоподъемных кранов, технических устройств должно быть подтверждено. При отсутствии документа изготовителя, подтверждающего качество их изготовления, допускается применение материала и комплектующих изделий на основании ... |
|  | Л1 п.61 | Какой нагрузкой должны испытываться приспособления для грузоподъемных операций и тара после изготовления или ремонта? |
|  | Л1 п.63 | В течение какого срока должна сохраняться идентификационная надпись, маркировка, которой должен быть снабжен каждый изготовленный грузоподъемный кран? |
|  | Л1 п.63 | Узлы и механизмы, расчетные металлоконструкции, приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов, изготавливаемые в качестве запасных частей или комплектующих, должны иметь документы, подтверждающие ... |
|  | Л1 п.81 | Какой документ должен быть представлен, если плиты противовеса и балласта для башенных и портальных кранов изготовлены владельцем грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.88 | В случае замены каната на грузоподъемном кране, находящемся в эксплуатации, на канат, конструкция и характеристики которого отличаются от указанной в паспорте грузоподъемного крана необходимо получить документальную информацию о возможности такой замены от изготовителя грузоподъемного крана или от ... |
|  | Л1 п.90 | Какие соединения узлов и деталей нельзя применять в узлах, передающих вращающий (крутящий) момент в механизмах грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.91 | Что должно исключаться конструкцией механизмов грузоподъемных кранов, оборудованных кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения диапазонов скоростей рабочих движений? |
|  | Л1 п.91 | Какое требование в отношении работы привода и тормоза должно выполняться для лебедки подъема груза и стрелы грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.96 | Какими устройствами должны быть оборудованы краны стреловые самоходные, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику? |
|  | Л1 п.111 | На механизмах поворота башенных кранов, кранов стреловых самоходных с башенно-стреловым оборудованием кранов портальных допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. Какие требования предъявляются к такому тормозу? |
|  | Л1 п.112 | С какой задержкой по времени допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения или поворота на нулевой позиции контроллера, если системой управления грузоподъемного крана предусмотрено торможение электродвигателем? |
|  | Л1 п.116 | От чего должны быть защищены колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения, установленные на механизмах грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.117 | Какими по технологии изготовления могут выполняться ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых грузоподъемных кранов и их грузовых тележек? |
|  | Л1 п.119 | В каком варианте ответа указаны ходовые колеса грузоподъемных кранов, которые могут быть одноребордными? |
|  | Л1 п.119 | В каком случае допускается применение безребордных ходовых колес грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.119 | В каком из указанных ниже случаев могут применяться одноребордные ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.119 | В каком варианте ответа указаны ходовые колеса грузоподъемных кранов, которые не могут быть одноребордными независимо от ширины колеи? |
|  | Л1 п.122 | При какой грузоподъемности крюки грузоподъемного крана должны быть установлены на упорных подшипниках качения? |
|  | Л1 п.123 | При какой минимальной грузоподъемности крюка грузоподъемного крана необходимо предотвращать самопроизвольное отвинчивание гайки в креплении кованого и штампованного крюка, а также в креплении вилки пластинчатого крюка в траверсе с применением стопорной планки или иным способом? |
|  | Л1 п.124 | Чем, в целях предотвращения самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного приспособления, должны быть снабжены грузовые крюки грузоподъемных кранов и электрических талей, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" (кроме грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл или жидкий шлак)? |
|  | Л1 п.125 | На пластинчатых грузовых крюках грузоподъемных кранов должны быть нанесены обозначения в соответствии с технической документацией на их изготовление. Должна ли быть какая-либо маркировка на вилке в тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе с помощью вилки? |
|  | Л1 п.126 | Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом. Что обязательно указывается в этом паспорте кроме заводского номера крюка и его грузоподъемности? |
|  | Л1 п.127 | Что должна исключать конструкция канатного грейфера для навалочных грузов? |
|  | Л1 п.129 | Каждый грейфер должен быть снабжен табличкой. Что обязательно указывается на этой табличке кроме номера, объема (вместимости) и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала? |
|  | Л1 п.129 | Каждый грейфер снабжен заводской информационной табличкой. Кто восстанавливает эту табличку в случае ее утери или повреждения? |
|  | Л1 п.131 | По какой формуле должны быть проверены расчетом канаты при проектировании, а также перед установкой на грузоподъемный кран? |
|  | Л1 п.132 | Что из указанного ниже должно исключать крепление и расположение канатов на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.133 | Длина свободного конца каната при его креплении к грузоподъемному крану клиновой втулкой должна быть не менее … |
|  | Л1 п.133 | Какая конструкция клиновой втулки не допускается для крепления конца каната на грузоподъемном кране кроме случая крепления конца аната во втулке электротали? |
|  | Л1 п.135 | Какое минимальное количество зажимов устанавливается на свободном конце каната при заделке концов каната на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.135 | Шаг расположения зажимов на свободном конце каната при заделке концов каната на грузоподъемном кране и длина свободного конца каната за последним зажимом должны быть не менее ... |
|  | Л1 п.135 | В каком месте каната необходимо устанавливать скобы зажимов при заделке концов каната на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.135 | Что из перечисленного в вариантах ответа не разрешается при установке скоб зажимов в заделке концов каната на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.136 | Какое минимальное количество прижимных планок должно использоваться при креплении канатов грузоподъемного крана к барабану с использованием прижимных планок? |
|  | Л1 п.136 | Какой должна быть длина свободного конца каната при креплении канатов грузоподъемного крана к барабану с использованием прижимных планок? |
|  | Л1 п.136 | В какой зоне запрещается изгибать свободный конец каната при креплении канатов грузоподъемного крана к барабану с использованием прижимных планок? |
|  | Л1 п.137 | Каким способом канаты грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла? |
|  | Л1 п.140 | Каким образом допускается сращивание цепей, применяемых на грузоподъемных кранах? |
|  | Л1 п.140 | Какой нагрузкой необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.140 | В течение какого времени необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.144 | Какой должна быть канатоемкость барабана грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.145 | В каком случае допускается применение гладкого барабана у грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.145 | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабане грузоподъемного крана при навивке на барабан с канавками одной ветви каната? |
|  | Л1 п.145 | Гладкие барабаны грузоподъемных кранов и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана. Как реборды должны возвышаться над верхним слоем навитого каната? |
|  | Л1 п.147 | Блоки грузоподъемных кранов должны иметь ограждающее устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Каким должен быть зазор между этим устройством и блоком по его внешнему диаметру? |
|  | Л1 п.148 | В каких случаях допускается применение чугунного литья для изготовления канатных блоков кранов стреловых самоходных и башенных кранов? |
|  | Л1 п.149 | Как должна осуществляться подача напряжения на электрооборудование грузоподъемного крана от внешней сети? |
|  | Л1 п.150 | Какие требования предъявляются к вводному устройству (защитной панели) кранов мостовых, козловых и консольных? |
|  | Л1 п.150 | Какие требования предъявляются к вводному устройству и панели управления башенным краном? |
|  | Л1 п.151 | Какие требования предъявляются к выключателю, подающему напряжение на главные троллеи или гибкий кабель грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.151 | Чем из указанного ниже должны быть обязательно оборудованы главные троллеи грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.152 | Какое требование предъявляется к освещению кабины и машинного помещения грузоподъемного крана с электроприводом? |
|  | Л1 п.152 | Каким образом подключаются цепи освещения и сигнального прибора у грузоподъемных кранов с электроприводом? |
|  | Л1 п.153 | Где должны располагаться выключатели светильников (прожекторов), установленных на башенном кране, предназначенные для освещения строительных площадок? |
|  | Л1 п.154 | Какое максимальное напряжение может использоваться для питания ремонтного освещения грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.154 | От чего должно осуществляться питание электрической цепи ремонтного освещения грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.154 | Какие грузоподъемные краны можно не оборудовать ремонтным освещением? |
|  | Л1 п.155 | У каких грузоподъемных кранов кабина управления должна быть обязательно оборудована отопительным устройством? |
|  | Л1 п.155 | Какое требование предъявляется к электрическим отопительным приборам, установленным в кабине грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.156 | Какое требование предъявляется к электрической изоляции от заземленных частей грузозахватного органа штыревого грузоподъемного крана и корпусов электрооборудования, находящихся по условиям технологического процесса под напряжением? |
|  | Л1 п.157 | Какие требования предъявляются к конструкции гидравлической системы грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.158 | Что должен обеспечивать гидропривод механизмов грузоподъемного крана при его пуске с грузом на крюке? |
|  | Л1 п.158 | Какие требования предъявляются к опусканию груза гидроприводом грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.159 | Куда должен производиться слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов гидравлической системы механизмов грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.160 | Что должна обеспечивать гидросистема грузоподъемного крана при техническом обслуживании и ремонте? |
|  | Л1 п.160 | Чем должен быть оборудован фильтр, установленный на линии слива гидросистемы грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.161 | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Какие требования предъявляются к регулировке и пломбированию этого клапана? |
|  | Л1 п.162 | Каким способом можно контролировать уровень рабочей жидкости в гидравлической системе грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.163 | Какие механизмы грузоподъемных кранов должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки? |
|  | Л1 п.163 | Механизмы подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки в крайних положениях. В каком случае разрешается не устанавливать ограничитель нижнего положения? |
|  | Л1 п.164 | Концевые выключатели ограничителей рабочих движений грузоподъемного крана должны включаться в электрическую схему крана так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Допускается ли при этом дальнейшее движение в прямом направлении? |
|  | Л1 п.165 | Каким должен быть при остановке подъема без груза зазор между грузозахватным органом и упором, обеспечиваемый ограничителем механизма подъема груза? |
|  | Л1 п.165 | Каким дополнительным устройством кроме ограничителя механизма подъема должен быть оборудован грузоподъемный кран, у которого скорость подъема груза превышает 40 м/мин? |
|  | Л1 п.166 | Каковы особенности ограничителя механизма подъема у кранов грейферных с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок? |
|  | Л1 п.167 | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения башенных кранов, кранов портальных, козловых и мостовых перегружателей? |
|  | Л1 п.167 | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения всех грузоподъемных кранов кроме башенных кранов, кранов портальных, козловых и мостовых перегружателей? |
|  | Л1 п.167 | Расстояние, на котором ограничители механизмов передвижения грузоподъемных кранов отключают двигатель в общем случае зависит от типа крана и пути торможения. В каком случае это расстояние может быть уменьшено до 500 мм, независимо от пути торможения? |
|  | Л1 п.167 | Расстояние до упора, на котором ограничители механизмов передвижения грузоподъемных кранов отключают двигатель, в общем случае зависит от типа грузоподъемного крана и пути торможения. Как узнать величину пути торможения механизма для обеспечения правильной регулировки упора в процессе эксплуатации? |
|  | Л1 п.168 | Чем должны быть оборудованы краны стреловые самоходные для работы вблизи линий электропередачи? |
|  | Л1 п.169 | Чем должны быть оснащены краны стреловые самоходные для предотвращения столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы? |
|  | Л1 п.170 | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать этот ограничитель у башенных (с грузовым моментом до 20 т•м включительно) и кранов портальных? |
|  | Л1 п.170 | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать этот ограничитель у всех кранов стрелового типа кроме башенных кранов (с грузовым моментом до 20 т•м включительно) и кранов портальных? |
|  | Л1 п.170 | У грузоподъемных кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель грузоподъемности (грузового момента), должен иметь устройство для ... |
|  | Л1 п.171 | Какую максимальную перегрузку может допускать ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа? |
|  | Л1 п.172 | Какие действия у грузоподъемного крана должны быть возможны после срабатывания ограничителя грузоподъемности? |
|  | Л1 п.174 | Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. Какие троллеи могут в этом случае оставаться под напряжением? |
|  | Л1 п.175 | Чем должны быть снабжены расположенные со стороны посадочной площадки двери для входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с грузоподъемным краном? |
|  | Л1 п.176 | Какое требование предъявляется к электрической схеме кранов магнитных? |
|  | Л1 п.177 | Что должно происходить при открытом люке или двери у башенных кранов с неповоротной башней и у других грузоподъемных кранов при расположении кабины на поворотной части крана? |
|  | Л1 п.178 | Грузоподъемные краны, управляемые из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором. Какие из указанных ниже требований предъявляются к звуковому сигналу? |
|  | Л1 п.178 | Какое требование предъявляется к характеру звучания звукового сигнального прибора, устанавливаемого на грузоподъемных кранах, управляемых из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении)? |
|  | Л1 п.179 | Чем должны быть оборудованы краны козловые и мостовые краны-перегружатели, которые не рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении? |
|  | Л1 п.180 | Какой минимальный промежуток времени должна охватывать оперативная информация, содержащая основные сведения о работе грузоподъемного крана у регистратора параметров его работы? |
|  | Л1 п.180 | Какие основные сведения о работе грузоподъемного крана (из указанных в вариантах ответа), должна содержать оперативная информация у регистратора параметров его работы? |
|  | Л1 п.180 | Какие основные сведения о работе грузоподъемного крана или его механизмов за определенный срок службы (из указанных в вариантах ответа) должна содержать долговременная информация у регистратора параметров его работы? |
|  | Л1 п.183 | Какие показатели должны обязательно отображаться на устройстве индикации регистратора параметров работы грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.183 | В течение какого времени регистратор параметров работы грузоподъемного крана должен обеспечивать сохранность информации длительного хранения? |
|  | Л1 п.190 | Какая защита должна быть у грузоподъемных кранов с электроприводом, кроме грузоподъемных кранов с механизмами подъема, имеющими второй грузоупорный тормоз, при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети? |
|  | Л1 п.191 | Какой прибор должен быть установлен в кабине крана стрелового самоходного для предупреждения его опрокидывания? |
|  | Л1 п.191 | Какой прибор должен быть установлен на неповоротной раме крана стрелового самоходного в случае, когда управление выносными опорами крана осуществляется вне кабины? |
|  | Л1 п.192 | Каким устройством, контролирующим метеорологические условия, должны быть снабжены башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, краны стреловые самоходные с башенно-стреловым рабочим оборудованием, краны козловые с пролетом более 16 м, краны портальные, мостовые краны-перегружатели? |
|  | Л1 п.193 | Каким устройством должны быть оборудованы грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.194 | Что должна позволять конструкция рельсовых захватов при использовании их в качестве противоугонного устройства грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.195 | Какие обязательные требования предъявляются к противоугонным устройствам грузоподъемного крана, имеющим машинный привод? |
|  | Л1 п.197 | Грузоподъемные краны и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств. На каком максимальном расстоянии от рельсов (ездовых балок) могут быть установлены опорные детали? |
|  | Л1 п.198 | У кранов стреловых самоходных с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие ... |
|  | Л1 п.198 | При каком угле между горизонталью и стрелой в положении минимального вылета стрелы у кранов стреловых самоходных с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы? |
|  | Л1 п.202 | В течение какого срока на аппаратах управления грузоподъемного крана должны сохраняться условные обозначения направлений вызываемых движений? |
|  | Л1 п.203 | Какие требования предъявляются к фиксации рукояток аппаратов управления грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.205 | Какие требования предъявляются к аппаратам для управления грузоподъемными кранами с пола? |
|  | Л1 п.206 | В каком случае для грузоподъемных кранов с электрическим приводом должно быть возможно включение линейного контактора? |
|  | Л1 п.206 | Что должно быть предпринято, если у грузоподъемных кранов с электрическим приводом контакты нулевой блокировки магнитных контроллеров с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) не включаются? |
|  | Л1 п.207 | Какая блокировка должна быть предусмотрена при наличии нескольких постов управления грузоподъемным краном? |
|  | Л1 п.208 | На какой высоте от пола должны быть расположены аппараты управления грузоподъемных кранов, управляемых с пола? |
|  | Л1 п.209 | Каким устройством должны быть снабжены башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний? |
|  | Л1 п.216 | Какое требование предъявляется к остеклению световых проемов кабины грузоподъемных кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.216, п.219 | Какие требования предъявляются к конструкции кабины грузоподъемных кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.216 | Какое требование необходимо выполнить при ограждении стеклом кабины грузоподъемного крана на высоте до 1000 мм? |
|  | Л1 п.217 | Что должны иметь кабины кранов мостовых и кранов передвижных консольных в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм? |
|  | Л1 п.218 | Что должно быть предусмотрено для защиты нижних стекол остекления кабины грузоподъемного крана, на которые может встать машинист крана (крановщик)? |
|  | Л1 п.220 | Какое требование предъявляется к размещению запора на двери для входа в кабину грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.220 | Должны ли грузоподъемные краны, работающие на открытом воздухе, быть оснащены устройством для запирания двери снаружи? |
|  | Л1 п.220 | Разрешается ли вход в кабину грузоподъемного крана через люк? |
|  | Л1 п.221 | Какие требования предъявляются к полу кабины грузоподъемного крана с электрическим приводом? |
|  | Л1 п.221 | Какие требования предъявляются к сиденьям машиниста крана (крановщика), которыми оборудованы кабины грузоподъемного кранов? |
|  | Л1 п.224 | Как должен быть выполнен ящик, в который помещают мелкий штучный груз, применяемый в качестве кранового противовеса или балласта? |
|  | Л1 п.225 | Что не разрешается применять в качестве кранового противовеса или балласта? |
|  | Л1 п.226 | Что подлежит обязательному защитному ограждению на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.227 | Ходовые колеса грузоподъемных кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключением кранов железнодорожных), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Каким должен быть максимальный зазор между этими щитками и рельсом? |
|  | Л1 п.228 | Какие части электрооборудования грузоподъемных кранов, находящиеся под напряжением, могут не ограждаться? |
|  | Л1 п.233 | Галереи для прохода вдоль кранового пути снабжаются перилами. Допускается ли оставлять у колонн не огражденный участок галереи? |
|  | Л1 п.236 | Какие требования предъявляются к двери для входа на ремонтную площадку грузоподъемного крана при расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм? |
|  | Л1 п.239 | Какой зазор должен быть между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке возле посадочной площадки крана мостового, крана передвижного консольного, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути? |
|  | Л1 п.240 | Что должно быть предусмотрено, если вход в кабину управления крана мостового допускается через мост? |
|  | Л1 п.240 | В каких случаях у кранов магнитных вход в кабину управления допускается через мост? |
|  | Л1 п.241 | Какие требования безопасности предъявляются к устройству настилов галерей, площадок и проходов грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.242 | В каком случае галереи, площадки, проходы и лестницы грузоподъемного крана, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся под высоким напряжением, должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям? |
|  | Л1 п.249 | Допускается ли устройство на грузоподъемном кране крутонаклонных лестниц над люками? |
|  | Л1 п.262 | Допускается ли переезд подвижного транспорта через пути кранов козловых и башенных кранов? |
|  | Л1 п.263 | Допускается ли пересечение путей башенных кранов, кранов козловых и кранов портальных с рельсовыми путями заводского транспорта? |
|  | Л1 п.263 | Какой из указанных ниже организаций может выполняться проект пересечения пути крана портального с железнодорожными путями? |
|  | Л1 п.270 | Какой документ должны иметь комплектующие агрегаты гидрооборудования крана-манипулятора? |
|  | Л1 п.274 | Какое устройство, обеспечивающее безопасность работников, должно быть установлено на кране-манипуляторе с подъемной кабиной? |
|  | Л1 п.275 | Требуется ли оборудовать кран-манипулятор ограничителем грузоподъемности (ограничителем грузового момента)? |
|  | Л1 п.275 | Что должно происходить у крана-манипулятора при срабатывании ограничителя грузоподъемности (ограничителя грузового момента) в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 10 %? |
|  | Л1 п.277 | При каком типе привода крана-манипулятора пульты его управления должны быть оборудованы кнопкой звукового сигнала? |
|  | Л1 п.282 | Допускается ли установка подъемных стекол и фрамуг в рабочей зоне оператора в кабине крана-штабелера? |
|  | Л1 п.290 | Какое действие должно быть возможно после срабатывания ограничителя грузоподъемности крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.291 | Краны кабельного типа с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром. Что должен включить или отключить анемометр при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте? |
|  | Л1 п.301 | Разрешается ли проезд людей на грузовой тележке крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.318 | На внутренней стенке кабины кранового подъемника и у двери шахты должны быть установлены таблички. Что указывается на этих табличках? |
|  | Л1 п.319 | Как должно осуществляться управление крановым подъемником при монтаже крана и испытаниях подъемника? |
|  | Л1 п.323 | Что должна предусматривать планировка помещения (рабочей площадки), при установке грузоподъемных кранов, управляемых с пола или по радио? |
|  | Л1 п.324 | Разрешается ли установка грузоподъемных кранов, у которых грузозахватным органом является грузоподъемный электромагнит, над производственными или другими помещениями? |
|  | Л1 п.325 | Каким должно быть минимальное расстояние от нижней точки грузоподъемного крана, передвигающегося по надземному крановому пути (не считая грузозахватного органа), до пола или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта грузоподъемного крана)? |
|  | Л1 п.325 | Каким должно быть минимальное расстояние от нижних выступающих частей грузоподъемного крана, передвигающегося по надземному крановому пути (не считая грузозахватного органа), до расположенного в зоне действия оборудования? |
|  | Л1 п.326 | Разрешается ли установка грузоподъемных кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии? |
|  | Л1 п.326 | Какие средства информации необходимо установить у люка в перекрытии помещения при установке грузоподъемных кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк? |
|  | Л1 п.327 | Что должно быть установлено над проезжей частью и над проходами для людей на пути следования грузоподъемного крана с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается машинистом крана (крановщиком) или оператором? |
|  | Л1 п.328 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди? |
|  | Л1 п.330 | Разрешается ли установка крана стрелового самоходного для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте? |
|  | Л1 п.330 | Разрешается ли установка крана стрелового самоходного для работы на площадке с уклоном, превышающим указанный в его паспорте? |
|  | Л1 п.336 | Какой документ разрабатывается в субъекте промышленной безопасности для организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.337 | В каком случае руководитель субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующем грузоподъемные краны, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", обязательно назначает лиц по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана перед вводом в эксплуатацию (пуском в работу) зарегистрированного грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после проведения технического освидетельствования, реконструкции, модернизации грузоподъемного крана, капитального ремонта и (или) ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций грузоподъемного крана с применением сварки, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после проведения ежегодного контроля его технического состояния, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после монтажа, вызванного установкой грузоподъемного крана на новом месте и после перестановки на новый объект кранов гусеничных и кранов пневмоколесных, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после приостановления (запрета) эксплуатации грузоподъемного крана, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.357 | Что из указанного ниже относится к условиям для допуска к эксплуатации (пуска в работу) грузоподъемного крана, на который распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.363 | Кто определяет объем проведения технического освидетельствования грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.364 | Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, за исключением редко используемых, если иное не установлено изготовителем грузоподъемных кранов, проводится не реже одного раза в ... |
|  | Л1 п.364 | Какие грузоподъемные краны могут быть отнесены к редко используемым? |
|  | Л1 п.364 | Как осуществляется отнесение грузоподъемных кранов к категории редко используемых? |
|  | Л1 п.364 | С какой периодичностью редко используемые грузоподъемные краны должны повергаться техническому освидетельствованию? |
|  | Л1 п.365 | В каком из указанных ниже случаев требуется проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.365 | Какие грузоподъемные краны после монтажа, вызванного установкой их на новом месте, допускается не подвергать техническому освидетельствованию? |
|  | Л1 п.365 | Какие грузоподъемные краны после изменения длины стрелы и (или) высоты башни или установки сменного стрелового оборудования допускается не подвергать техническому освидетельствованию? |
|  | Л1 п.365 | После замены каких элементов конструкции и изделий требуется проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.365 | В каком объеме проводится техническое освидетельствование грузоподъемных кранов после замены грузовых крюков? |
|  | Л1 п.366 | Допускаются ли к эксплуатации грузоподъемные краны, не прошедшие техническое освидетельствование? |
|  | Л1 п.367 | Что из указанного ниже устанавливается в ходе технического освидетельствования грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.368 | При отсутствии в руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана соответствующих указаний по проведению его технического освидетельствования, техническое освидетельствование проводится согласно ... |
|  | Л1 п.370 | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", эксплуатируемых в пределах срока службы нормативного? |
|  | Л1 п.370 | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", отработавших срок службы нормативный (кроме отдельно оговоренных случаев? |
|  | Л1 п.372 | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование после первичного монтажа грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.374 | Какие работы проводятся при техническом освидетельствовании грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.376 | Где должно храниться заключение лаборатории, проводившей неразрушающий контроль узлов и деталей грузоподъемного крана при техническом освидетельствовании? |
|  | Л1 п.377 | Какой нагрузкой должны проводиться статические испытания грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.379 | В процессе проведения статических испытаний крана мостового, после снятия нагрузки были обнаружены незначительные остаточные деформации его моста, являющиеся следствием испытания крана. Требуется ли отстранять такой кран от работы? |
|  | Л1 п.379 | В каком положении стрелы проводят статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при техническом освидетельствовании? |
|  | Л1 п.380 | В каком случае кран стрелового типа считается выдержавшим статические испытания? |
|  | Л1 п.381 | Каким грузом должны проводиться динамические испытания грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.381 | Какое минимальное количество раз производится подъем и опускание груза при динамических испытаниях грузоподъемного крана (кроме крана кабельного типа)? |
|  | Л1 п.387 | Кто должен записывать в паспорте на грузоподъемный кран результаты его технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.394 | Техническое диагностирование грузоподъемных кранов проводят специализированные организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по ... |
|  | Л1 п.395 | До начала проведения технического диагностирования владелец грузоподъемного крана обеспечивает снятие и расшифровку данных регистратора параметров грузоподъемного крана (при его наличии). За какой период требуется снятие и расшифровка данных? |
|  | Л1 п.396 | Кто может разрабатывать программу технического диагностирования грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.396 | В каком из указанных ниже мест должен обязательно храниться экземпляр программы проведения технического диагностирования грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.397 | При разработке программы технического диагностирования грузоподъемного крана в качестве определяющих параметров технического состояния принимаются параметры, изменение которых (в отдельности или некоторой совокупности) может ... |
|  | Л1 п.399 | В отчетную техническую документацию по техническому диагностированию грузоподъемного крана включаются результаты оценки остаточного ресурса, которые оформляются в виде ... |
|  | Л1 п.399 | Где у владельца грузоподъемного крана должна храниться отчетная техническая документация по его техническому диагностированию? |
|  | Л1 п.400 | Куда представляет сведения о проведении технического диагностирования грузоподъемного крана организация, выполнившая эти работы? |
|  | Л1 п.400 | В какой срок с момента выдачи владельцу грузоподъемного крана отчета о техническом диагностировании крана организация, выполнившая техническое диагностирование, обязана представить в Госпромнадзор сведения о проведении технического диагностирования? |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли дальнейшая эксплуатация грузоподъемного крана по достижении нормативного (назначенного) срока службы без проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы? |
|  | Л1 п.402 | Какие методы неразрушающего контроля кроме визуально-измерительного должны обязательно применяться при проведении технического диагностирования металлоконструкций грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.410 | Как осуществляется допуск работников, обслуживающих грузоподъемные краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих кранов мостовых и кранов передвижных консольных для производства ремонтных или каких-либо других работ? |
|  | Л1 п.410 | Как должны быть уведомлены машинисты крана (крановщики) всех смен пролета, цеха, где производится работа, а при необходимости - и машинисты крана (крановщики) смежных пролетов о предстоящей работе на крановых путях и проходных галереях действующих кранов мостовых и кранов передвижных консольных? |
|  | Л1 п.420 | Допускается ли нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе, на месте производства работ по перемещению грузов грузоподъемными кранами, а также на кране? |
|  | Л1 п.420 | Как может осуществляться вход на краны мостовые и спуск с них? |
|  | Л1 п.420 | Что необходимо всегда делать при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования грузоподъемного крана, осмотра и ремонта металлоконструкций и при необходимости выхода на настил галереи крана мостового? |
|  | Л1 п.420 | Как перед выходом работников на галерею должна устанавливаться грузовая тележка на кранах мостового типа, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи? |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли использование грейфера для подъема людей? |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли по окончании или при перерыве в работе оставлять груз подвешенным на крюке грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.422 | Разрешается ли оставлять под напряжением главные троллеи или гибкий кабель грузоподъемного крана по окончанию работы или при перерыве в работе? |
|  | Л1 п.422 | Требуется ли отключать выключатель, подающий напряжение на главные троллеи (гибкий кабель) грузоподъемного крана, при перерыве в работе? |
|  | Л1 п.422 | По окончании работы выключатель, подающий напряжение на главные троллеи (гибкий кабель) грузоподъемного крана, был отключен. Что еще требуется выполнить в отношении этого выключателя? |
|  | Л1 п.422 | Какое условие должно выполняться при работе кранов мостовых, установленных в несколько ярусов? |
|  | Л1 п.423 | Допускается ли вход в кабину грузоподъемного грузоподъемного крана во время движения? |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли подъем людей грузоподъемными кранами? |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли включение механизмов грузоподъемного крана при нахождении людей на кране вне его кабины? |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли нахождение людей под стрелой грузоподъемного крана при ее подъеме и опускании? |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли нахождение людей под грузом, перемещаемым грузоподъемным краном? |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при выявлении трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, регистраторов параметров, также выявлении несоответствия кранового пути требованиям проектной и эксплуатационной документации, дефектов и повреждений кранового пути, превышающих браковочные показатели? |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана с неисправным электрооборудованием? |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, у которых электросхемы не соответствуют технической документации? |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана в случае отрицательного заключения по результатам его технического освидетельствования, годового контроля технического состояния? |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, отработавших назначенный ресурс (назначенный срок службы), при истечении срока технического диагностирования? |
|  | Л1 приложение 9 | При какой минимальной длине трещины крановый путь опорных кранов подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах сколов крановый путь подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | При какой минимальной величине износа головки рельса относительно первоначального размера (неизношенного) рельс кранового пути подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | Каких сколов не должно быть на железобетонных шпалах кранового пути, независимо от длины участка? |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах сплошных опоясывающих или продольных трещин железобетонные шпалы кранового пути подлежат браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | Допускается ли наличие излома в деревянных полушпалах кранового пути? |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах поперечных трещин деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | При каком минимальном размере поверхностной гнили под накладками деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | При каком минимальном размере поверхностной гнили деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? Укажите показатель браковки для открытой поверхности (не под накладкой). |
|  | Л1 приложение 9 | При какой минимальной длине трещины монорельсовый путь подвесной электрической тали или тележки подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах выколов монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 16 п.1 | В каком случае браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, производится в соответствии с нормами браковки, указанными в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 приложение 16 п.2 | Какая особенность применения норм браковки канатов грузоподъемных кранов согласно приложению 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" существует для кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, если отсутствуют соответствующие требования в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 16 п.3 | При каком минимальном поверхностном износе или коррозии стальной канат грузоподъемного крана (при отсутствии соответствующих требований в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана) и стальной канат приспособления для грузоподъемных операций должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок? |
|  | Л1 приложение 16 п.2 примечания к таблице 1 | Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов определены нормы обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как при браковке учитываются обрывы проволок заполнения? |
|  | Л1 приложение 16 п.2 примечания к таблице 1 | Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов определены нормы обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как учитываются обрывы проволок в канатах с несколькими слоями прядей? |
|  | Л1 приложение 16 п.3 текст к рисунку 6 | При каком износе каната грузоподъемного крана в результате повреждения органического сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок по нормам браковки, указанным в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 приложение 16 п.3 текст со ссылкой на рисунки 4д и 5д | При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа проволок стальной канат крестовой свивки должен быть забракован независимо от количества обрывов проволок по нормам браковки, указанным в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 приложение 16 п.3 текст после таблицы 2 | Допускается ли в соответствии с приложением 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" замена одного забракованного каната у грузоподъемного крана, и приспособления для грузоподъемных операций у которого груз подвешен на двух канатах? |
|  | Л1 приложение 16 п.4 | При какой потере сечения стального каната, выявленной с помощью дефектоскопа, канат должен быть забракован по нормам браковки, указанным в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 приложение 16 п.5 | Сколько оборванных прядей допускается на канате в соответствии с приложением 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 приложение 16 рис. 9 | На каком рисунке изображен канат, имеющий корзинообразную деформацию? |
|  | Л1 приложение 16 рис. 10 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание сердечника? |
|  | Л1 приложение 16 рис. 11 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание проволок прядей? |
|  | Л1 приложение 16 рис. 14 | На каком рисунке изображен перекрученный канат? |
|  | Л1 приложение 16 рис. 16 | На каком рисунке изображен канат, имеющий перегиб? |
|  | Л1 приложение 17 | Какая максимальная длина трещин допускается на ходовых колесах грузоподъемных кранов, тележек и на барабанах, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | При какой минимальной выработке поверхности реборды ходовых колес грузоподъемных кранов и тележек относительно первоначальной толщины, эти колеса не допускаются эксплуатировать, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | При каком минимальном уменьшении диаметра поверхности катания ходовых колес грузоподъемных кранов и тележек относительно первоначального диаметра, эти колеса не допускаются эксплуатировать, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | Какой должна быть максимальная разность диаметров ходовых колес грузоподъемных кранов и тележек, связанных между собой кинематически в механизмах с центральным приводом, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | При каком максимальном уменьшении радиуса ручья блока относительно первоначального радиуса, блок может эксплуатироваться на грузоподъемном кране, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | При каком максимальном износе ручья барабана по профилю, барабан может эксплуатироваться на грузоподъемном кране, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | Разрешается ли эксплуатировать крюк грузоподъемного крана при наличии трещин и надрывов на его поверхности при отсутствии соответствующих требований в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 17 | При каком минимальном износе зева крюка относительно первоначальной высоты его вертикального сечения, крюк не допускается эксплуатировать на грузоподъемном кране если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | Какие трещины и обломы не допускаются на тормозных шкивах механизмов грузоподъемного крана, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | При каком максимальном износе рабочей поверхности обода тормозного шкива относительно его первоначальной толщины, шкив можно эксплуатировать на грузоподъемном кране, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? |
|  | Л1 приложение 17 | В каком из вариантов ответа указана тормозная накладка, которую можно эксплуатировать на грузоподъемных кранах при отсутствии соответствующих требований в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает движения вытянутой рукой, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает движения рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает движения рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик начал подъем вытянутой руки, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик начал опускать вытянутую руку, предварительно поднятую до вертикального положения, ладонь раскрыта. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает резкие движения рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Кисти рук стропальщика обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх. Что означает этот сигнал? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости опустить груз или крюк? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости переместить груз тележкой грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости повернуть стрелу грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости поднять стрелу грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости опустить стрелу грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости аварийной остановки грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости прекратить подъем или передвижение груза? |
|  | Л1 приложение 21 | Во время перемещения груза грузоподъемным краном стропальщик обнаружил, что в опасной близости к грузу появился прохожий. На окрики стропальщика он не реагировал. Какой из сигналов должен подать стропальщик машинисту крана (крановщику) в этой ситуации? |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для информации о необходимости незначительного перемещения груза перед подачей сигнала на перемещение? |