Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

(Утв. пост. МЧС Республики Беларусь от 28.06.2012г. №37 в ред. пост. МЧС Республики Беларусь от 15.05.2015г. №23 )

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - Члены экзаменационных комиссий

К - Специалисты, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары

И - Специалисты, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживаению грузоподъемных кранов

Б - Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами

П - Работники организаций, осуществляющих проектирование грузоподъемных кранов

М - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению, реконструкции, монтажу ремонту, грузоподъемных кранов

Э - Инспектора

О - Преподаватели

Т1 - Работники организаций, осуществляющих проектирование приспособлений для грузоподъемных операций

Т2 - Работники организаций, осуществляющих изготовление и ремонт приспособлений для грузоподъемных операций

Н - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по наладке грузоподъемных кранов.

|  | Л1 п.3, п4 | На какие изделия распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | К И П М Э О Т1 Т2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3, п4 | На какие изделия не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.6. | Какая организация в Республике Беларусь является базовой научно-исследовательской организацией по краностроению? | К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.7. | Допускаются ли отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" в организациях, не подчиненных Министерству обороны? | Р К И Б П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.8. | Какие процедуры должны пройти перед выпуском в обращение грузоподъемные краны, приспособления для грузоподъемных операций, тали электрические канатные и цепные в порядке, установленном ТР ТС 010/2011, а также иными ТР ТС, действие которых на них распространяется? | Р К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.8. | При каком условии допускается применение грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, технических устройств в их составе, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, приспособлений для грузоподъемных операций, не подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС? | Р К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | п.10. | Кем кроме организации-изготовителя крана могут быть восстановлены утраченные (приведенные в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иные эксплуатационные документы на грузоподъемный кран, эксплуатируемый в Республике Беларусь? | К И П М Э О |
|  | п.10. | Кто кроме организации-изготовителя крана, изготовленного за рубежом и не бывшего в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществлять приведение эксплуатационной документации на кран в соответствие с требованиями действующих в Республике Беларусь Правил, НПА и ТНПА? | Р К И П М Э О |
|  | Л1 п.11. | Кто принимает решение о возможности применения изготовленных и приобретенных за рубежом, бывших в эксплуатации, поднадзорных Госпромнадзору грузоподъемных кранов, кроме машин, имеющих специфику военного назначения? | Р К И П М Э О |
|  | Л1 п.13. | После ввода в действие новой редакции Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов выяснилось, что кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, не полностью соответствует требованиям вышеуказанных Правил. При каком условии разрешается эксплуатировать этот кран без приведения его в полное соответствие требования вышеуказанных Правил? | Р К И П Э О |
|  | Л1 п.18. | Что должен включать в себя проект на изготовление крана или отдельно изготавливаемой сборочной единицы грузоподъемного крана, приспособления для грузоподъемных операций? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.19. | Какой документ на стадии проектирования устанавливает грузоподъемность и другие параметры, а также габариты кранов и приспособлений для грузоподъемных операций? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.21. | Ниже какого предела должна быть температура окружающего воздуха в районах, для того чтобы краны, предназначенные для эксплуатации в этих районах, были спроектированы в северном исполнении? | П Э О |
|  | Л1 п.24. | Что требуется обязательно учитывать при выборе материалов при проектировании металлоконструкций кранов? | П Э О |
|  | Л1 п.25. | Чем на этапе проектирования должна быть подтверждена прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность расчетных элементов металлоконструкции, а также соответствующие показатели безопасности механизмов грузоподъемного крана с учетом установленных режимов работы? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.26. | Какие дополнительные конструктивные решения необходимо всегда предусмотреть при проектировании кранов, работающих на открытом воздухе? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.27. | Какие расчеты устойчивости крана против опрокидывания необходимо производить при проектировании свободно стоящих кранов стрелового типа? | П |
|  | Л1 п.28. | В каком случае допускается применение в Республике Беларусь проектно-конструкторской документации на изготовление кранов, разработанной за пределами Республики Беларусь? | П М Э О Т2 |
|  | Л1 п.29. | Какое требование должно обеспечиваться конструкцией механизмов подъема груза и стрелы грузоподъемного крана в отношении опускания груза и стрелы? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.30. | Какие соединения узлов и деталей нельзя применять в узлах, передающих вращающий момент в механизмах грузоподъемных кранов? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.31. | Что должно исключаться конструкцией механизмов грузоподъемных машин, оборудованных кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения диапазонов скоростей рабочих движений? | П Н |
|  | Л1 п.31. | Какое требование в отношении работы привода и тормоза должно выполняться для лебедки подъема груза и стрелы крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.34. | Чем должны быть обеспечены краны, имеющие телескопические выдвижные стрелы и башни? | К П Э О Н |
|  | Л1 п.35. | Что должно быть предусмотрено, если у стреловых передвижных кранов усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей, превышает 200 Н? | К П Э О |
|  | Л1 п.35. | Каким должно быть предельно допустимое усилие у стреловых передвижных кранов, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей? | П Э О |
|  | Л1 п.36. | Какими устройствами должны быть оборудованы стреловые самоходные краны, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику? | П |
|  | Л1 п.36. | Должны ли на передних осях автомобильных кранов и кранов на специальном шасси автомобильного типа быть установлены стабилизаторы упругих подвесок, позволяющие равномерно передавать нагрузку на все рессоры одной ходовой оси? | П |
|  | Л1 п.38. | Какое требование предъявляется к кинематике грузовых лебедок с двумя приводами? | П Э О Н |
|  | Л1 п.39. | Какими тормозами должны быть снабжены механизмы подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемного крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.39. | Что на грузоподъемном кране должно быть предусмотрено у механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроприводом? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.40. | Какие требования предъявляются к кинематической связи тормозов с барабанами у механизмов подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемных кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.40. | У каких грузоподъемных устройств в кинематических цепях механизма подъема может устанавливаться муфта предельного момента? | П Э О Н |
|  | Л1 п.41. | Какие требования предъявляются к тормозам грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом? | П Э О Н |
|  | Л1 п.41. | На приводе поддерживающего барабана грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе. Какие особенности работы этой педали (кнопки)? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.42. | Какой коэффициент запаса торможения должен иметь тормоз механизма подъема груза и изменения вылета стрелы кранов при наличии на приводе механизма только одного тормоза? | П М Э О |
|  | Л1 п.43. | В каком случае для снижения динамических нагрузок на механизм подъема стрелы крана допускается установка двух тормозов на грузоподъемном кране? | П М О |
|  | Л1 п.45. | Каким должен быть минимальный коэффициент запаса торможения каждого тормоза при наличии у механизма подъема двух и более приводов и применении на каждом приводе двух тормозов? | П М О |
|  | Л1 п.45. | Каковы требования к устройству тормозов у механизмов подъема крана с двумя одновременно включаемыми приводами? | П М О |
|  | Л1 п.46. | Какие требования предъявляются к тормозам механизмов подъема груза и изменения вылета у кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые и взрывчатые вещества? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.46. | Какие требования предъявляются к тормозам механизмов подъема груза и изменения вылета у специальных металлургических кранов, предназначенных для транспортировки расплавленного металла, а также у кранов, предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.47. | Как должны быть спроектированы тормоза при установке двух тормозов на механизме подъема грузоподъемного крана? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.49. | В каких случаях требуется устанавливать тормоза на механизмы передвижения кранов (тележек)? | П М Э О |
|  | Л1 п.50. | Разрешается ли не оборудовать тормозами механизмы поворота крана, работающего на открытом воздухе? | П Э О Н |
|  | Л1 п.50. | Разрешается ли не оборудовать тормозами механизмы поворота крана, работающего в помещении (группа классификации (режима) механизма М 2 и более)? | П Э О |
|  | Л1 п.51. | Что должно обязательно устанавливаться на стреловых самоходных кранах, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.52. | На механизмах поворота башенных, стреловых самоходных с башенно-стреловым оборудованием и портальных кранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. Какие требования предъявляются к такому тормозу? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.53. | С какой задержкой по времени допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения или поворота на нулевой позиции контроллера, если системой управления крана предусмотрено торможение электродвигателем? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.55. | Может ли самотормозящаяся передача служить заменой тормоза у механизмов кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.56. | Какое требование предъявляется к конструкции пружинного устройства замыкания тормоза механизма крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.57. | От чего должны быть защищены колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения, установленные на механизмах крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.59. | Какие ходовые колеса кранов не могут быть одноребордными, независимо от ширины колеи? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.59. | Какие ходовые колеса кранов могут быть одноребордными? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.59. | В каком случае допускается применение безребордных ходовых колес крана? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.59. | Какими по технологии изготовления могут выполняться ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых кранов и их грузовых тележек? | П М Э О |
|  | Л1 п.59. | В каких случаях могут применяться одноребордные ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых кранов? | П М Э О |
|  | Л1 п.64. | При какой грузоподъемности крюки крана должны быть установлены на упорных подшипниках качения? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.65. | При какой минимальной грузоподъемности крюка необходимо предотвращать самопроизвольное отвинчивание гайки в креплении кованого и штампованного крюка, а также в креплении вилки пластинчатого крюка в траверсе с применением стопорной планки или иным способом? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.66. | Чем, в целях предотвращения самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного приспособления, должны быть снабжены грузовые крюки кранов и электрических талей? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.66. | Грузовые крюки каких кранов допускается не оборудовать предохранительным замком, исключающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.67. | На пластинчатых крюках кранов должны быть нанесены обозначения в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами. Должна ли быть какая-либо маркировка на вилке в тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе с помощью вилки? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.68. | Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом. Что обязательно указывается в этом паспорте кроме заводского номера крюка и его грузоподъемности? | К И М Э О |
|  | Л1 п.69. | Что должна исключать конструкция канатного грейфера для навалочных грузов? | К И П М Э О Т1 Т2 Н |
|  | Л1 п.70. | Как подтверждается грузоподъемность грейфера? | П Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.71. | Каждый грейфер должен быть снабжен табличкой. Что обязательно указывается на этой табличке кроме номера, объема (вместимости) и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала? | К И М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.71. | Каждый грейфер снабжен заводской информационной табличкой. Кто восстанавливает эту табличку в случае ее утери или повреждения? | К И Э О Т2 |
|  | Л1 п.73. | Допускаются ли к применению в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых, несущих, монтажных канатов на кранах канаты, не имеющие свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.73 | Кто в процессе эксплуатации несет ответственность за комплектование грузоподъемного крана канатами соответствующих качества, типа и конструкции? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.73 | В случае замены каната на подъемном сооружении на канат другой конструкции необходимо получить заключение о возможности такой замены от организации-изготовителя или … | К И М Э О |
|  | Л1 п.75. | Что из указанного ниже должно исключать крепление и расположение канатов на кране? А - спадание канатов с блоков и барабанов; Б - трение канатов об элементы конструкции крана; В - трение канатов о канаты других полиспастов. | К И П М Э О |
|  | Л1 п.76. | Какая конструкция клиновой втулки не допускается для крепления конца каната на кране кроме случая крепления конца каната во втулке электротали? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.76. | Длина свободного конца каната при его креплении к грузоподъемному крану клиновой втулкой должна быть не менее … | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.78. | Что не разрешается при установке скоб зажимов в заделке концов каната на кране? | К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.78. | В каком месте каната необходимо устанавливать скобы зажимов при заделке концов каната на кране? | К И П М Э О Т1 Т2 Н |
|  | Л1 п.78. | Какое минимальное количество зажимов устанавливается на свободном конце каната при заделке концов каната на кране? | К И П М Э О Т1 Т2 Н |
|  | Л1 п.79. | Какое минимальное количество прижимных планок должно использоваться при креплении канатов крана к барабану с использованием прижимных планок? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.79. | Какой должна быть длина свободного конца каната при креплении канатов крана к барабану с использованием прижимных планок? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.79. | В какой зоне запрещается изгибать свободный конец каната при креплении канатов крана к барабану с использованием прижимных планок? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.80. | Каким способом канаты кранов, транспортирующих расплавленный или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.84. | Какой документ должны иметь цепи, применяемые на грузоподъемных устройствах? | К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.84. | Могут ли быть допущены к применению на грузоподъемных устройствах цепи, не имеющие свидетельства, оформленного в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011? | К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.84. | При каком минимальном числе зубьев пластинчатые цепи могут работать на звездочках грузоподъемных кранов? | П О |
|  | Л1 п.84. | Каким образом допускается сращивание цепей, применяемых на грузоподъемных устройствах? | К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.84. | Какой нагрузкой необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного устройства? | К И М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.84. | В течение какого времени необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного устройства? | К И М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.88. | Какие требования предъявляются к сварным калиброванным и пластинчатым цепям грузоподъемных механизмов при работе на звездочке? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.89. | Какой должна быть канатоемкость барабана грузоподъемного механизма? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.90. | В каком случае допускается применение гладкого барабана грузоподъемного устройства? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.90. | Какую минимальную глубину должны иметь канавки барабанов у грейферных кранов при однослойной навивке каната на барабан и у специальных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната? | П М Э О |
|  | Л1 п.91. | Гладкие барабаны грузоподъемных устройств и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана. Как реборды должны возвышаться над верхним слоем навитого каната? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.91. | В каком случае допускается не оборудовать ребордами барабаны грузоподъемных механизмов с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната? | П М Э О |
|  | Л1 п.91. | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабане грузоподъемного крана при навивке на барабан с канавками одной ветви каната? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.91. | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабанах электрических талей, снабженных канатоукладчиком? | П М Э О |
|  | Л1 п.93. | Блоки грузоподъемных механизмов должны иметь ограждающее устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Каким должен быть зазор между этим устройством и блоком по его внешнему диаметру? | К И П М Э О Т1 Н |
|  | Л1 п.94. | В каких случаях допускается применение чугунного литья для изготовления канатных блоков стреловых самоходных и башенных кранов? | П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.96. | Как должна осуществляться подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.97. | Какие требования предъявляются к вводному устройству (защитной панели) мостовых, козловых и консольных кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.97. | Какие требования предъявляются к вводному устройству и панели управления башенным краном? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.98. | Какие требования предъявляются к выключателю, подающему напряжение на главные троллеи или гибкий кабель крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.98. | Чем из указанного ниже должны быть обязательно оборудованы главные троллеи грузоподъемного крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.99. | Каким образом подключаются цепи освещения и сигнального прибора у кранов с электроприводом? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.99. | Какое требование предъявляется к освещению кабины и машинного помещения крана с электроприводом? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.100. | Где должны располагаться выключатели светильников (прожекторов), установленных на башенном кране, предназначенные для освещения строительных площадок? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.101. | Какие краны можно не оборудовать ремонтным освещением? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.101. | Какое максимальное напряжение может использоваться для питания ремонтного освещения кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.101. | От чего должно осуществляться питание электрической цепи ремонтного освещения крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.102. | У каких кранов кабина управления должна быть обязательно оборудована отопительным устройством? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.102. | Какое требование предъявляется к электрическим отопительным приборам, установленным в кабине крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.103. | Какое требование предъявляется к электрической изоляции от заземленных частей грузозахватного органа штыревого крана и корпусов электрооборудования, находящихся по условиям технологического процесса под напряжением? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.105. | Какие требования предъявляются к конструкции гидравлической системы кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.106. | Что должен обеспечивать гидропривод механизмов крана при пуске крана с грузом на крюке? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.106. | Какие требования предъявляются к опусканию груза гидроприводом крана? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.107. | Куда должен производиться слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов гидравлической системы механизмов кранов? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.108. | Что должна обеспечивать гидросистема крана при обслуживании и ремонте? | И П Э О Н |
|  | Л1 п.108. | Как должно производиться фильтрование рабочей жидкости в гидросистеме крана? | И П Э О Н |
|  | Л1 п.108. | Чем должен быть оборудован фильтр, установленный на линии слива гидросистемы грузоподъемного крана? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.109. | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Какие требования предъявляются к регулировке и пломбированию этого клапана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.109. | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Могут ли несколько контуров иметь один общий предохранительный клапан? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.110. | Каким способом можно контролировать уровень рабочей жидкости в гидравлической системе кранов? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.112. | Какие механизмы кранов должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.112. | Механизмы подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки в крайних положениях. В каком случае разрешается не устанавливать ограничитель нижнего положения? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.113. | Концевые выключатели ограничителей рабочих движений крана должны включаться в электрическую схему крана так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Допускается ли при этом дальнейшее движение в прямом направлении? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.114. | Каким должен быть при остановке подъема без груза зазор между грузозахватным органом и упором, обеспечиваемый ограничителем механизма подъема груза? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.114. | Каким дополнительным устройством кроме ограничителя механизма подъема должен быть оборудован кран, у которого скорость подъема груза превышает 40 м/мин? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.115. | Каковы особенности ограничителя механизма подъема у грейферных кранов с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.116. | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.116. | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения всех кранов кроме башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.116. | Расстояние, на котором ограничители механизмов передвижения кранов отключают двигатель в общем случае зависит от типа крана и пути торможения. В каком случае это расстояние может быть уменьшено до 500 мм, независимо от пути торможения? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.116. | Расстояние до упора, на котором ограничители механизмов передвижения кранов отключают двигатель, в общем случае зависит от типа крана и пути торможения. Как узнать величину пути торможения механизма для обеспечения правильной регулировки упора в процессе эксплуатации? | К И Э О |
|  | Л1 п.117. | Чем должны быть оборудованы стреловые краны для работы их вблизи линий электропередачи? | К И Б М Э О Н |
|  | Л1 п.118. | Чем должны быть оснащены стреловые самоходные краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы? | К И Б М Э О Н |
|  | Л1 п.119. | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать ограничитель механизма подъема у башенных (с грузовым моментом до 20 т.м включительно) и портальных кранов? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.119. | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать ограничитель механизма подъема у всех кранов кроме башенных (с грузовым моментом до 20 т.м включительно) и портальных? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.120. | Какую максимальную перегрузку должен допускать ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа? | П М Э О |
|  | Л1 п.121. | Какие действия должны быть возможны после срабатывания ограничителя грузоподъемности крана? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.122. | У кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Какие требования следует соблюдать при градуировании шкалы этого указателя? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.123. | Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. Какие троллеи могут в этом случае оставаться под напряжением? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.124. | Чем должны быть снабжены двери для входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с краном, со стороны посадочной площадки? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.125. | Какое требование предъявляется к электрической схеме магнитных кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.126. | Что должно происходить у башенных кранов с неповоротной башней и у других кранов при расположении кабины на поворотной части крана при открытом люке или двери? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.127. | Грузоподъемные краны, управляемые из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором. Какие требования предъявляются к звуковому сигналу? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.127. | Какое требование предъявляется к характеру звучания звукового сигнального прибора, устанавливаемого на грузоподъемных кранах, управляемых из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении)? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.128. | Чем должны быть оборудованы козловые краны и мостовые краны-перегружатели, которые не рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.129. | Какая защита должна быть у кранов с электроприводом, кроме кранов с механизмами подъема, имеющими второй грузоупорный тормоз, при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.130. | Какой прибор должен быть установлен в кабине стрелового самоходного крана для предупреждения его опрокидывания? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.130. | Какой прибор должен быть установлен на неповоротной раме стрелового крана в случае, когда управление выносными опорами крана осуществляется вне кабины? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.131. | Каким устройством, контролирующим метеорологические условия, должны быть снабжены башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, стреловые самоходные краны с башенно-стреловым рабочим оборудованием, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны, мостовые краны-перегружатели? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.132. | Каким устройством должны быть оборудованы краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.133. | Что должна позволять конструкция рельсовых захватов при использовании их в качестве противоугонного устройства крана? | П М Э О |
|  | Л1 п.134. | Какие обязательные требования предъявляются к противоугонным устройствам крана, имеющим машинный привод? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.135. | Что следует предпринять, для того, чтобы при передвижении по крановому пути кранов и их тележек, смягчать возможные удары об опоры или друг о друга? | П М Э О Н |
|  | Л1 п.136. | Краны и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств. На каком максимальном расстоянии от рельсов (ездовых балок) должны быть установлены опорные детали? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.137. | У стреловых самоходных кранов с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства. Что они должны предотвращать? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.138. | При каком угле между горизонталью и стрелой в положении минимального вылета стрелы у башенных кранов с гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы? | П Э О |
|  | Л1 п.139. | Какие краны должны быть обязательно оборудованы регистраторами параметров их работы? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.142. | Какое требование предъявляется к направлению перемещения рукояток и рычагов управления краном? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.143. | В течение какого срока на аппаратах управления крана должны сохраняться условные обозначения направлений вызываемых движений? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.144. | Какие требования предъявляются к фиксации рукояток аппаратов управления кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.145. | Какое требование предъявляется к кнопочным аппаратам, предназначенным для реверсивного пуска механизма управления кранов в части, касающейся одновременного нажатия кнопок? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.146. | Какие требования предъявляются к аппаратам для управления кранами с пола? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.147. | В каком случае для кранов с электрическим приводом должно быть, возможно включение линейного контактора? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.147. | Что должно быть предпринято, если у кранов с электрическим приводом контакты нулевой блокировки магнитных контроллеров с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) не включаются? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.148. | Какая блокировка должна быть предусмотрена при наличии нескольких постов управления краном? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.149. | На какой высоте от пола должны быть расположены аппараты управления кранов, управляемых с пола? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.150. | Каким устройством должны быть снабжены башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.152. | В каком месте должна быть расположена кабина управления и пульт управления краном? | П Э О Н |
|  | Л1 п.153. | Где в районе кабины управления краном стрелового типа не допускается располагать механизмы крана? | П Э О |
|  | Л1 п.154. | Какие требования предъявляются к размещению кабины мостового крана и передвижного консольного крана? | П Э О |
|  | Л1 п.156. | Допускается ли располагать кабину крана мостового типа со стороны, на которой расположены главные троллеи? | П Э О |
|  | Л1 п.158. | Какое требование предъявляется к остеклению световых проемов кабины кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.158., п.161. | Какие требования предъявляются к конструкции кабины кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.158. | Какой минимальной высоты от пола должно быть сплошное ограждение у открытой кабины, применение которой допускается у мостовых двухбалочных и передвижных консольных кранов и подвесных тележек, работающих в помещении? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.158. | Какой минимальной высоты от пола должно быть сплошное ограждение у открытой кабины, предназначенной для работы сидя, применение которой допускается у мостовых однобалочных и подвесных кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.158. | Какое требование необходимо выполнить при ограждении стеклом кабины крана на высоте до 1000 мм? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.159. | Что должны иметь кабины мостовых и передвижных консольных кранов в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.159. | Как должно производиться ограждение задней стороны кабины мостовых и передвижных консольных кранов? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.160. | Как должно быть выполнено остекление кабины крана для обеспечения его очистки? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.160. | Что должно быть предусмотрено для защиты нижних стекол остекления кабины крана, на которые может встать крановщик? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.162. | Какой может быть дверь для входа в кабину крана? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.162. | Какое требование предъявляется к размещению запора на двери для входа в кабину крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.162. | В каких случаях распашная дверь для входа в кабину крана может открываться наружу? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.162. | Должны ли краны, работающие на открытом воздухе, быть оснащены устройством для запирания двери снаружи? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.162. | Разрешается ли вход в кабину крана через люк? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.163. | Какие требования предъявляются к полу кабины крана с электрическим приводом? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.164. | Какие требования предъявляются к сиденьям крановщика, которыми оборудованы кабины кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.167. | Что не разрешается применять в качестве кранового противовеса или балласта? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.167. | Что следует предусмотреть в случае применения в качестве кранового противовеса или балласта мелкого штучного груза? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.167. | Как должен быть выполнен ящик, в который помещают мелкий штучный груз, применяемый в качестве кранового противовеса или балласта? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.167. | Что должно быть предусмотрено на кранах стрелового типа в качестве кранового противовеса или балласта? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.168. | Что подлежит обязательному защитному ограждению на грузоподъемном кране? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.169. | Ходовые колеса кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключением железнодорожных кранов), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Каким должен быть максимальный зазор между этими щитками и рельсом? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.170. | Какие части электрооборудования кранов, находящиеся под напряжением, могут не ограждаться? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.172. | На каком расстоянии должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана троллеи, расположенные на кране, не отключаемые контактом блокировки люка? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.176. | В каком случае у однобалочных мостовых кранов и подвесных двухбалочных кранов на кране не требуются галереи или площадки? | П М Э О |
|  | Л1 п.176. | С какой стороны прохода вдоль кранового пути мостового крана на открытой эстакаде устанавливаются перила? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.176. | Какой должна быть минимальная ширина прохода (в свету) по галерее для прохода вдоль кранового пути? | П М Э О |
|  | Л1 п.176. | Какой должна быть минимальная высота прохода (в свету) по галерее для прохода вдоль кранового пути? | П М Э О |
|  | Л1 п.176. | Через сколько метров каждая галерея крана должна иметь выходы на лестницы? | П М Э О |
|  | Л1 п.176. | На каком расстоянии до подхода к колонне, при устройстве прохода вдоль кранового пути внутри колонны, ширина перехода по галерее должна быть уменьшена до ширины прохода в колонне? | П М Э О |
|  | Л1 п.176. | Какой минимальной ширины в местах расположения колонн должен быть обеспечен проход вдоль кранового пути сбоку или в теле колонны? | П М О |
|  | Л1 п.176. | Какой минимальной высоты в местах расположения колонн должен быть обеспечен проход вдоль кранового пути сбоку или в теле колонны? | П М О |
|  | Л1 п.177. | Какой должна быть минимальная ширина свободного прохода по галерее, предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов передвижения с центральным приводом, у мостовых и передвижных консольных кранов? | П М О |
|  | Л1 п.177. | Какой должна быть минимальная ширина свободного прохода по галерее, предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов передвижения с раздельным приводом, у мостовых и передвижных консольных кранов? | П М О |
|  | Л1 п.177. | Какой должна быть минимальная ширина прохода между перилами и поддерживающими троллеи устройствами, а также токосъемниками по галерее, предназначенной для расположения троллеев, у мостовых и передвижных консольных кранов? | П М О |
|  | Л1 п.178. | Что должно быть предусмотрено в случае отсутствия на кране галерей и площадок, предназначенных для обслуживания механизмов, электрооборудования, приборов безопасности? | К И Э О |
|  | Л1 п.179. | Какие требования предъявляются к двери для входа на ремонтную площадку грузоподъемных кранов при расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.181. | Каким должен быть максимальный угол между крышкой люка в открытом положении и настилом при устройстве люка для входа на настил галереи и на площадку обслуживания мостового крана? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.182. | Какие требования предъявляются к посадочной площадке, предназначенной для входа в кабину управления мостового, передвижного консольного крана, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.182. | Какой зазор должен быть между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке мостового крана возле посадочной площадки? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.183. | Что должно быть предусмотрено, если вход в кабину управления мостового крана допускается через мост? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.183. | В каких случаях у магнитных кранов вход в кабину управления допускается через мост? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.184. | Какие требования безопасности предъявляются к устройству настилов галерей, площадок и проходов грузоподъемных кранов? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.185. | В каком случае галереи, площадки, проходы и лестницы крана, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся под высоким напряжением должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.186. | Какой минимальной высоты должны быть перила, которыми ограждают площадки и галереи, предназначенные для доступа и обслуживания кранов, концевые балки кранов мостового типа? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.186. | Могут ли концевые балки и грузовые тележки кранов мостового типа, у которых механизмом подъема является электрическая таль, не оснащаться перилами и ограждениями? | П М Э О Э2 |
|  | Л1 п.188. | Какой должна быть минимальная ширина лестницы, расположенной на кране, за исключением лестниц высотой не более 1500 мм? | К П М Э О |
|  | Л1 п.189. | Каким должно быть максимальное расстояние между ступенями крутонаклонной лестницы, расположенной на кране? | К П М Э О |
|  | Л1 п.191. | Какой минимальной ширины должны быть плоские металлические ступени наклонных лестниц крана, чтобы исключить возможность скольжения? | К П М Э О |
|  | Л1 п.192. | Начиная, с какой высоты от основания лестницы на крутонаклонных лестницах крана должны быть устроены ограждения в виде дуг? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.192. | Допускается ли устройство на кране крутонаклонных лестниц над люками? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.192. | Через какое расстояние при высоте лестниц кранов более 10 м на них должны быть устроены площадки? | К П М Э О |
|  | Л1 п.193. | Какие требования предъявляются к лестницам для входа на площадки для обслуживания стреловых самоходных кранов? | П Э О |
|  | Л1 п.196. | Какие основные требования предъявляются к установке кранов? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.198. | Что должна предусматривать планировка помещения (рабочей площадки), при установке кранов, управляемых с пола или по радио? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.199. | Разрешается ли установка кранов, у которых грузозахватным органом является грузоподъемный электромагнит, над производственными или другими помещениями? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.200. | Каким должно быть минимальное расстояние от верхней точки крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.200. | Каким должно быть минимальное расстояние от выступающих частей торцов крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до колон, стен здания и перил проходных галерей? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.200. | Каким должно быть минимальное расстояние от нижней точки крана, передвигающегося по надземному крановому пути (не считая грузозахватного органа), до пола или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.200. | Каким должно быть минимальное расстояние от нижних выступающих частей крана, передвигающегося по надземному крановому пути (не считая грузозахватного органа), до расположенного в зоне действия оборудования? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.200. | Каким должно быть минимальное расстояние от выступающих частей кабины управления крана, передвигающегося по надземному крановому пути и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.201. | Разрешается ли установка кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.201. | Какие средства информации необходимо установить у люка в перекрытии помещения при установке кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.201. | В каком случае допускается установка над производственными помещениями стационарных электрических талей или лебедок для подъема грузов через люк в перекрытии? | К Б П М Э О |
|  | Л1 п.202. | Что должно быть установлено над проезжей частью и над проходами для людей на пути следования крана с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается крановщиком или оператором? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.203. | Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.203. | Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.203. | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.204. | С кем должна быть согласована установка кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи? | Р К И Б М Э О |
|  | Л1 п.204. | Как должно храниться разрешение на установку кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи для выполнения строительно-монтажных работ? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.204. | Где должно храниться разрешение на установку кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи кроме случаев установки крана для выполнения строительно-монтажных работ? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.205. | Разрешается ли установка стрелового самоходного крана для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.205. | Разрешается ли установка стрелового самоходного крана для работы на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте крана? | К Б Э О |
|  | Л1 п.206. | Какое минимальное расстояние необходимо обеспечить между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами при установке крана для выполнения работ? | К Б Э О |
|  | Л1 п.207. | На какое количество выносных опор необходимо устанавливать стреловой самоходный или железнодорожный кран? | К Б Э О |
|  | Л1 п.207. | Что можно использовать в качестве подкладок под выносные опоры стрелового самоходного или железнодорожного крана на твердых покрытиях и грунтах? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. | Стреловые краны на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний, регламентируемых Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Как поступать при глубине котлована более 5 м и при невозможности соблюдения регламентируемых расстояний? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. и Приложение 16 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать стреловой кран при глубине котлована 1 м и песчаном и гравийном грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. и Приложение 16 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать стреловой кран при глубине котлована 2 м и песчаном и гравийном грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. и Приложение 16 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать стреловой кран при глубине котлована 3 м и песчаном и гравийном грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. и Приложение 16 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать стреловой кран при глубине котлована 5 м и песчаном и гравийном грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. и Приложение 16 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать стреловой кран при глубине котлована 5 м и глинистом грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.208. и Приложение 16 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать стреловой кран при глубине котлована 1 м и глинистом грунте? | К Б Э О |
|  | Л1 п.209. | В соответствии с каким документом должна производиться установка кранов для выполнения строительно-монтажных работ? | К Б Э О |
|  | Л1 п.210. | Кто должен проверять правильность установки стрелового самоходного крана на месте производства работ на соответствие условиям производства работ, требованиям проекта производства работ, Правилам, ТНПА с записью о проведенной проверке и разрешением на производство работ в вахтенном журнале крановщика? | К Б Э О |
|  | Л1 п.212. | Каким принимается расчетный угол между ветвями стропов при проектировании стропов общего назначения? | К П Э О Т1 |
|  | Л1 п.212. | Какие углы могут быть приняты в качестве расчетных углов между ветвями стропов при расчете стропов, предназначенных для подвешивания заранее известного груза? | К П Э О Т1 |
|  | Л1 п.214. | Каков должен приниматься при расчете минимальный коэффициент запаса прочности каната по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.214. | При проектировании цепных стропов должны использоваться круглозвенные цепи. Каков должен приниматься при расчете минимальный коэффициент запаса прочности цепи по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.214. | Каков должен приниматься при расчете минимальный коэффициент запаса прочности каната, для ветвей которого используют пеньковые, хлопчатобумажные или синтетические материалы, по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа? | К П Э О Т1 |
|  | Л1 п.215. | Что следует учитывать при выборе материалов при проектировании грузозахватных приспособлений (за исключением канатных и цепных стропов)? | П Э О Т1 |
|  | Л1 п.219. | Что является обязательным условием для возможности изготовления в организации канатных, цепных и текстильных строп? | Р К М Э О Т2 |
|  | Л1 п.221. | В каком случае допускается применять без сертификата соответствия материал, применяемый при изготовлении, реконструкции и ремонте грузоподъемных кранов и приспособлений для грузоподъемных операций? | К М Э О Т2 |
|  | Л1 п.222. | При каком условии разрешается производить реконструкцию и ремонт кранов, требующие внесения изменений в конструкцию кранов с применением сварки? | К М Э О |
|  | Л1 п.222. | В соответствии с чем специализированными организациями осуществляется ремонт кранов с применением сварки, не требующий внесения конструктивных изменений (за исключением ремонта кранов, принадлежащих Министерству обороны)? | И М Э О |
|  | Л1 п.222. | В случае, если проектом на реконструкцию грузоподъемного крана предусмотрено выполнение монтажных и (или) наладочных работ, то такие работы должны осуществляться организациями, имеющими ... | К И М Э О |
|  | Л1 п.223. | Каждый изготовленный кран и приспособления для грузоподъемных операций должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям. Куда должны быть записаны результаты испытаний? | К М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.223. | Какой нагрузкой должны испытываться приспособления для грузоподъемных операций после изготовления или ремонта? | К М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.223. | Требуется ли участие должностного лица Госпромнадзора (органа надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных кранов военного назначения) в приемочных и периодических испытаниях грузоподъемных кранов, изготовленных в Республике Беларусь? | М Э О |
|  | Л1 п.224. | Каждый изготовленный кран организация-изготовитель должна снабдить укрепленной на видном месте табличкой. Что должно быть обязательно указано на ней? | К И М Э О |
|  | Л1 п.224. | В течение какого срока должна сохраняться табличка с надписями, которой должен быть снабжен каждый изготовленный кран? | К И М Э О |
|  | Л1 п.224. | Что кроме таблички должно быть нанесено на каждой из секций башен и стрел у самоходных, башенных и портальных кранов? | К И М Э О |
|  | Л1 п.224. | Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой. Что на них должно указываться в обязательном порядке? | К И Б М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.227. | Что должно быть указано в руководстве по эксплуатации крана? | К М Э О |
|  | Л1 п.229. | Какие сведения должен содержать учет изготовленных съемных грузозахватных приспособлений? | К М Э О Т2 |
|  | Л1 п.230. | Кто несет ответственность за качество изготовления крана, его соответствие Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, государственным и межгосударственным стандартам и другим ТНПА, а также за оформление технической документации на кран при комплектовании кранов из узлов и деталей, механизмов и приборов безопасности, изготовленных несколькими организациями? | К М Э О |
|  | Л1 п.231. | Что обязана сделать организация-изготовитель в том случае, когда выявляемые в процессе эксплуатации крана недостатки могут отразиться на безопасности пользования кранами? | К М Э О Т2 |
|  | Л1 п.232. | Что обязан сделать владелец крана, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие крана требованиям действующих нормативных актов? | К М Э О |
|  | Л1 п.233. | Что должна предпринять организация-изготовитель, получив сообщение от владельца крана о недостатках в его конструкции или изготовлении? | М Э О Т2 |
|  | Л1 п.238. | Какие требования предъявляются к сварщикам, допускаемым к сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приварке площадок, перил и лестниц на грузоподъемном кране? | Р К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.238. | Какие виды сварочных работ могут выполнять сварщики при изготовлении и ремонте грузоподъемных кранов? | Т2 |
|  | Л1 п.243. | Что должно исключаться при резке материалов и полуфабрикатов из стали, применяемых при изготовлении и ремонте крана? | И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.244. | Допускается ли в конструкции кранов применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть - болтами? | К И П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.245. | Допускается ли выполнение сварочных работ на кране на открытом воздухе? | И М Э О |
|  | Л1 п.247. | Требуется ли удалять прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции крана? | И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.248. | Как можно определить фамилию сварщика, выполнявшего расчетные сварные соединения элементов крана? | К И М Э О |
|  | Л1 п.248. | В течение какого времени должна сохраняться маркировка, которая наносится на все расчетные сварные соединения крана для определения фамилии сварщика? | К И М Э О |
|  | Л1 п.249. | Каким документом должно подтверждаться соответствие сварочных материалов, применяемых для сварки металлоконструкций крана требованиям государственных и межгосударственных стандартов и технических условий? | К М Э О Т2 |
|  | Л1 п.250. | Какими значениями механических свойств металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) должны обладать сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций крана? | П М Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.251. | Какие дефекты не допускаются в сварных соединениях металлоконструкции крана, если их браковочные признаки превышают величины, указанные в ТНПА? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.252. | Что включает в себя контроль качества сварки и сварных соединений металлоконструкций грузоподъемных кранов? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | Какой из указанных ниже видов контроля качества сварки и сварных соединений металлоконструкций грузоподъемных кранов должен предшествовать другим видам контроля? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | В каком объеме проводится визуальный контроль качества сварки и сварных соединений металлоконструкций грузоподъемных кранов перед проведением других видов контроля? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | Какие зоны сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн и стрел грузоподъемных кранов подлежат обязательному контролю неразрушающими методами? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | Когда проводят неразрушающий контроль сварных соединений элементов расчетных металлоконструкций крана? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | При любом методе неразрушающего контроля сварных соединений металлоконструкции крана суммарная длина контролируемых участков устанавливается ТНПА. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов регламентируют минимальные значения этих длин. В каком из вариантов ответа указана минимальная длина контролируемого участка, не соответствующая требованиям вышеуказанных Правил? | К И М Э О |
|  | Л1 п.253. | В каком объеме должно быть повторно проверено сварное расчетное соединение металлоконструкции крана, если при неразрушающем контроле контрольного участка выявлены недопустимые дефекты? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | Что следует предпринять при выявлении во время неразрушающего контроля металлоконструкции крана недопустимых дефектов участков сварных швов? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | Какое количество сварных соединений грузовых цепей подлежат внешнему осмотру и измерению? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.253. | Какими методами должен осуществляться контроль качества сварных соединений грузовых цепей кранов? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.255. | Может ли считаться удовлетворительным качество сварного соединения металлоконструкции крана, если при одном методе контроля выявлены внутренние и наружные дефекты, выходящие за пределы установленных норм, а при другом методе контроля дефекты не обнаружены? | К И М Э О Т2 |
|  | Л1 п.257. | Допускается ли применение фрикционных и кулачковых муфт на грузовых лебедках кранов-манипуляторов? | П М Э О |
|  | Л1 п.259. | Обязательна ли установка уравнительного блока, сектора или рычага в сдвоенных полиспастах механизмов подъема и телескопирования крана-манипулятора? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.260. | Какой документ должны иметь комплектующие агрегаты гидрооборудования крана-манипулятора? | К И М Э О |
|  | Л1 п.262. | На каком механизме поворота крана-манипулятора разрешается не устанавливать тормоз? | П М Э О |
|  | Л1 п.263. | Какими могут быть ходовые колеса крана-манипулятора при отсутствии устройств, исключающих сход колеса с рельсов? | П М Э О |
|  | Л1 п.264. | Какое устройство, обеспечивающее безопасность персонала, должно быть установлено на кране-манипуляторе с подъемной кабиной? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.265. | Краны-манипуляторы оборудуются ограничителями грузоподъемности (ограничителем грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на ... | П М Э О |
|  | Л1 п.267. | При каком типе привода крана-манипулятора пульты его управления должны быть оборудованы кнопкой звукового сигнала? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.268. | Какие требования предъявляются к креслу оператора (машиниста) кранов-манипуляторов, расположенное на высоте (для кранов-манипуляторов без кабины)? | К П М Э О |
|  | Л1 п.268. | Какое требование предъявляется к регулировке по горизонтали сиденья кресла оператора (машиниста) кранов-манипуляторов, расположенного на высоте (для кранов-манипуляторов без кабины)? | К И П Э О |
|  | Л1 п.270. | Какая особенность конструкции имеется у грузовых тележек мостовых кранов-штабелеров? | К П Э О |
|  | Л1 п.270. | Начиная с какой грузоподъемности для кранов-штабелеров, подхваты, препятствующие отрыву колес тележки при наезде колонны или захвата на препятствие, должны включать устройства, обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки? | К П Э О |
|  | Л1 п.271. | Какими ограничителями должны быть оборудованы мостовые краны-штабелеры? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.272. | Какие требования предъявляются к кабине управления мостового крана-штабелера? | К П Э О Н |
|  | Л1 п.272. | Какой блокировкой должен быть оборудован канат ограничителя скорости опускания кабины мостового крана-штабелера? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 п.273. | Допускается ли установка подъемных стекол и фрамуг в рабочей зоне оператора в кабине крана-штабелера? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.274. | В каком положении должна быть кабина крана-штабелера при осуществлении посадки в нее и выходе из нее? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.275. | В каких случаях блокировки, установленные на кране-штабелере не должны допускать включение механизмов? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.276. | В каком месте нельзя крепить подвесной пульт при управлении краном-штабелером с пола? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.277. | Какие условия должны быть выполнены при установке кранов-штабелеров? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.278. | Какие лица допускаются в зону работы крана-штабелера? | К Б Э О |
|  | Л1 п.278. | Где могут располагаться транспортные средства, въезжающие в зону работы крана-штабелера? | К Б Э О |
|  | Л1 п.280. | Каков должен быть коэффициент устойчивости передвижных некачающихся опор кранов кабельного типа в любом направлении с учетом всех основных и дополнительных нагрузок при наиболее неблагоприятной их комбинации? | П |
|  | Л1 п.281. | Что должно происходить у крана кабельного типа при забегании одной из опор по отношению к другой на величину, превышающую установленный проектный показатель? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.282. | При каком превышении грузоподъемности должен сработать ограничитель грузоподъемности крана кабельного типа? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.282. | Какое действие должно быть возможно после срабатывания ограничителя грузоподъемности крана кабельного типа? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 п.283. | Краны кабельного типа с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром. Что должен включить или отключить анемометр при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.284. | Передвижной кран кабельного типа при работе на одном месте должен быть укреплен ручными захватами. В каком случае его опоры могут не укрепляться ручными захватами во время работы? | К И Б П Э О |
|  | Л1 п.285. | Какие требования предъявляются к указателям положения грузозахватного органа по высоте и вдоль пролета и к указателям открытого или закрытого положения грейфера, установленным в кабине крановщика крана кабельного типа? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.286. | В каком случае должны автоматически останавливаться концевыми выключателями механизмы подъема, а также механизм замыкания грейфера грейферных кранов кабельного типа? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.287. | В каком случае должен автоматически останавливаться концевыми выключателями механизм передвижения грузовой тележки крана кабельного типа? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.289. | С какой целью грузовая тележка снизу и грузозахватный орган крана кабельного типа (крюковая подвеска, грейфер) сверху должны иметь деревянные или другие упругие буфера? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.290. | Какую максимальную ревизионную (пониженную) скорость должен обеспечивать механизм передвижения грузовой тележки крана кабельного типа для осмотра и смазки канатов? | И П М О |
|  | Л1 п.291. | Какой минимальный коэффициентом запаса торможения должен обеспечить тормоз механизма передвижения грузовой тележки крана кабельного типа? | П М Э О |
|  | Л1 п.292. | Какую минимальную величину должен составлять диаметр канатоведущего шкива механизма передвижения грузовой тележки крана кабельного типа? | П М Э О |
|  | Л1 п.293. | Разрешается ли проезд людей на грузовой тележке крана кабельного типа? | К И Б М Э О |
|  | Л1 п.293. | Что должно оформляться при проведении работ ремонтным персоналом на кране кабельного типа для обеспечения возможности его проезда на грузовой тележке крана? | К И М Э О |
|  | Л1 п.295. | Где на кране кабельного типа должна быть установлена телефонная связь? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.296. | Где на кране кабельного типа должны быть вывешены таблички с указанием грузоподъемности крана, регистрационного номера и даты следующего испытания? | К И М Э О |
|  | Л1 п.297. | Для чего грузовые тележки кранов кабельного типа должны быть снабжены площадками? | К И М Э О |
|  | Л1 п.298. | Для чего на опорах кранов кабельного типа должны быть устроены площадки? | К И М Э О |
|  | Л1 п.299. | Для чего краны кабельного типа с качающимися опорами должны быть оборудованы специальными площадками и монтажными блоками? | К И М Э О |
|  | Л1 п.300. | Допускается ли сращивание концов несущих канатов кранов кабельного типа? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.301. | Какие требования предъявляются к подъемным канатам, применяемым на кранах кабельного типа? | К П Э О |
|  | Л1 п.302. | Каким должно быть устройство для крепления несущего каната на опорах крана кабельного типа? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.303. | Как должен быть закреплен в муфте несущий канат крана кабельного типа (кроме кранов с переменным пролетом)? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.303. | В каком случае на кранах кабельного типа с переменным пролетом допускается крепление несущего каната зажимами? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.305. | В отдельных случаях допускается сращивать подъемные, тяговые канаты, канаты для подвески кулачковых поддержек и для подвески электрокабелей кранов кабельного типа. Какова должна быть длина сращиваемых участков? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.306. | При каком минимальном количестве оборванных расположенных рядом смежных проволок наружного слоя несущие канаты закрытой конструкции, а также канаты двойной свивки крана кабельного типа подлежат замене? | К И М Э О |
|  | Л1 п.307. | Как производится статическое испытание крана кабельного типа? | К П М Э О |
|  | Л1 п.308. | Какой нагрузкой проводится динамическое испытание крана кабельного типа? | К П М Э О |
|  | Л1 п.308. | Сколько раз при проведении динамических испытаний крана кабельного типа необходимо выполнить повторяющиеся подъемы и опускания груза с остановкой на разных высотах? | К П М Э О |
|  | Л1 п.308. | Какие действия производят при проведении динамических испытаний крана кабельного типа? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.309. | Как часто у кранов кабельного типа в процессе эксплуатации производится проверка состояния крановых путей (для передвижных кранов), анкеровки канатов в муфтах и замер натяжения в оттяжках опор, а также проверка соответствия проекту положения качающейся опоры (для кранов с качающейся опорой) и провеса несущих канатов? | К И Э О |
|  | Л1 п.312. | Каким тормозом должна быть снабжена лебедка кранового подъемника? | П Э О |
|  | Л1 п.314. | На внутренней стенке кабины кранового подъемника и у двери шахты должны быть установлены таблички. Что указывается на этих табличках? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.315. | Как должно осуществляться управление крановым подъемником при монтаже крана и испытаниях подъемника? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.316. | Какие действия необходимо производить при техническом освидетельствовании кранового подъемника? | К И Э О |
|  | Л1 п.317. | Какой нагрузкой должны производиться статические испытания кранового подъемника при техническом освидетельствовании? | К И Э О |
|  | Л1 п.317. | Какой нагрузкой должны производиться динамические испытания кранового подъемника при техническом освидетельствовании? | К И Э О |
|  | Л1 п.319. | Как должно производиться устройство кранового пути (исключая пути железнодорожных кранов), фундамента для установки стационарных башенных кранов? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.321. | Какие сведения должны содержаться в проекте рельсового кранового пути? | П М Э О |
|  | Л1 п.321. | Каким требованиям должен отвечать крановый путь (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути грузовых подвесных тележек и электрических талей, оборудованные стрелками или поворотными кругами, а также места перехода крана или его тележки с одного пути на другой? | К И П М Э О |
|  | Л1 п.323. | Допускается ли переезд подвижного транспорта через пути козловых и башенных кранов? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.324. | Допускается ли пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 п.326. | Что следует предпринять при наличии на месте устройства крановых путей проложенных ранее подземных коммуникаций, выполненных без учета последующего устройства над ними рельсового пути? | К П М Э О |
|  | Л1 п.327. | Где должны располагаться козловые, башенные и портальные краны, находящиеся в нерабочем состоянии? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.328. | Как должна быть подтверждена готовность кранового пути к эксплуатации? | К И Б М Э О |
|  | Л1 п.331. | Какие грузоподъемные механизмы не подлежат регистрации в Госпромнадзоре? | Р К Э О |
|  | Л1 п.333. | Паспорт регистрируемого мостового крана должен включать чертеж установки крана. Что должно быть обязательно указано на чертеже? | К Э О |
|  | Л1 п.333. | Паспорт регистрируемого грузоподъемного крана, перемещающегося по надземному крановому пути, должен включать справку о том, что крановый путь рассчитан на работу этого крана. Кто имеет право выдать такую справку? | К Э О |
|  | Л1 п.333. | Что требуется представить в Госпромнадзор при регистрации башенных и портальных кранов, у которых плиты противовеса и балласта изготовлены владельцем крана? | К Э О |
|  | Л1 п.335. | Правилами промышленной безопасности грузоподъемных кранов регламентированы случаи, в которых кран подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре. Какой срок с момента наступления такого случая отводится на перерегистрацию? | К И Э О |
|  | Л1 п.335. | В каком из указанных ниже случаев грузоподъемный кран подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.335. | Подлежит ли перерегистрации в Госпромнадзоре грузоподъемный кран в случае изменения юридического адреса его владельца? | Р К Э О |
|  | Л1 п.335. | Подлежит ли перерегистрации в Госпромнадзоре грузоподъемный кран после проведения ремонта? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.336. | Должен ли при перерегистрации крана, подвергнутого реконструкции, в обязательном порядке быть представлен новый паспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию крана? | Р К Э О |
|  | Л1 п.337. | В течение какого времени Госпромнадзором письменно должны быть указаны причины при отказе в регистрации крана? | К Э О |
|  | Л1 п.338. | В течение какого срока необходимо внести изменения в документы, связанные с регистрацией грузоподъемного крана, в случаях: - изменения наименования владельца грузоподъемного крана без изменения его юридического адреса; - изменения юридического адреса владельца грузоподъемного крана в пределах одной административно-территориальной единицы Республики Беларусь (области)? | Р К Э О |
|  | Л1 п.338. | Какую процедуру необходимо выполнить при изменении наименования владельца грузоподъемного крана без изменения его юридического адреса? | К Э О |
|  | Л1 п.338. | Какую процедуру необходимо выполнить при изменении юридического адреса владельца грузоподъемного крана в пределах одной административно-территориальной единицы Республики Беларусь (области)? | К Э О |
|  | Л1 п.339. | В каких случаях грузоподъемный кран подлежит снятию с регистрации в Госпромнадзоре? | Р К Э О |
|  | Л1 п.339. | Что необходимо дополнительно представить Госпромнадзору при снятии с учета грузоподъемного крана по утилизации? | К Э О |
|  | Л1 п.339. | При снятии с регистрации грузоподъемного крана в паспорте грузоподъемного крана делается запись о причинах снятия с регистрации. Кто производит эту запись? | К Э О |
|  | Л1 п.340. | Как регистрируются владельцем краны, не подлежащие регистрации в Госпромнадзоре, а также съемные грузозахватные приспособления и тара? | Р К Э О |
|  | Л1 п.341. | Куда должен направить сообщение владелец при временном на срок более 1 месяца перемещении крана стрелового самоходного, крана башенного, крана-манипулятора на новое место эксплуатации? | Р К Э О |
|  | Л1 п.341. | Что должен сделать владелец крана стрелового самоходного, крана башенного, крана-манипулятора по прибытии крана в другую административно-территориальную единицу Республики Беларусь (область) для временной эксплуатации на срок более 1 месяца? | Р К Э О |
|  | Л1 п.342. | В каких случаях не требуется получать разрешение Госпромнадзора на пуск в работу грузоподъемного крана, подлежащего регистрации Госпромнадзоре? | Р К Э О |
|  | Л1 п.342. | В каких случаях требуется получать разрешение Госпромнадзора на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре? | Р К Э О |
|  | Л1 п.342. | Правилами промышленной безопасности грузоподъемных кранов определены случаи, в которых требуется получить разрешение Госпромнадзора на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, например, после монтажа на новом месте, после реконструкции или после ремонта с применением сварки. На основании чего должностное лицо Госпромнадзора осуществляет допуск крана к эксплуатации? | К Э О |
|  | Л1 п.342. | На основании чего должностное лицо Госпромнадзора осуществляет допуск грузоподъемного крана к эксплуатации после того как его эксплуатация была им ранее приостановлена? | К Э О |
|  | Л1 п.343. | Каков порядок выдачи разрешения на пуск в работу вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного владельцу в собранном виде? | Р К Э О |
|  | Л1 п.344. | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) подлежащего регистрации в Госпромнадзоре грузоподъемного крана после очередного или внеочередного полного технического освидетельствования (кроме отдельных случаев, определенных Правилами промышленной безопасности грузоподъемных кранов, в которых допуск осуществляется должностным лицом Госпромнадзора)? | Р К Э О |
|  | Л1 п.345. | Каков порядок допуска к эксплуатации (пуска в работу) гусеничных и пневмоколесных кранов после перестановки их на новый объект? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.346. | Кем осуществляется допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемных кранов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.347. | За сколько дней до пуска в работу грузоподъемного крана его владелец должен письменно уведомить Госпромнадзор для получения допуска к эксплуатации (пуска в работу) грузоподъемного крана, осуществляемого должностным лицом Госпромнадзора? | Р К Э О |
|  | Л1 п.348. | Как оформляется допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана? | Р К Э О |
|  | Л1 п.348. | Кто оформляет записью в паспорте допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана? | Р К Э О |
|  | Л1 п.349. | С какой периодичностью грузоподъемные краны должны повергаться частичному техническому освидетельствованию? | К И Э О |
|  | Л1 п.349. | С какой периодичностью все краны, кроме редко используемых кранов, должны повергаться полному техническому освидетельствованию? | К И Э О |
|  | Л1 п.349. | Когда должны подвергаться техническому освидетельствованию краны, подлежащие регистрации в Госпромнадзоре? | К Э О |
|  | Л1 п.349. | Какие краны могут быть отнесены к редко используемым кранам? | К Э О |
|  | Л1 п.349. | Как осуществляется отнесение грузоподъемных кранов к категории редко используемых? | Р К Э О |
|  | Л1 п.349. | С какой периодичностью редко используемые краны, должны повергаться полному техническому освидетельствованию? | К И Э О |
|  | Л1 п.350. | Что является целью проведения технического освидетельствования грузоподъемных кранов? | К И Э О |
|  | Л1 п.351. | Согласно какому документу должно проводиться техническое освидетельствование грузоподъемного крана при отсутствии соответствующих указаний в руководстве по его эксплуатации? | К Э О |
|  | Л1 п.352. | В каких случаях не требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствование крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.352. | В каких случаях требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемного крана кроме случаев, предусмотренных руководством по эксплуатации? | К И Э О |
|  | Л1 п.353. | Что должно быть выполнено после установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов крана (в общем случае, для всех типов кранов)? | К И Э О Н |
|  | Л1 п.353. | Кто и куда вносит запись о проверке правильности запасовки и надежности крепления концов канатов, а также обтяжке канатов рабочим грузом после установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.354. | Кто имеет право проводить полное техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, эксплуатирующихся в пределах нормативного срока службы? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.354. | Кто имеет право проводить полное техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, отработавших нормативный срок службы (кроме отдельно оговоренных Правилами случаев внеочередного полного технического освидетельствования)? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.354. | В каких случаях (кроме предусмотренных в руководстве по эксплуатации) эксперты организаций, имеющих разрешение Госпромнадзора, имеют право проводить внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, отработавших нормативный срок службы? | К И Э О |
|  | Л1 п.354. | Кто из работников организации - владельца грузоподъемного крана имеет право проводить его частичное техническое освидетельствование? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.354, п.355. | Кто из представителей владельца грузоподъемного крана должен обязательно участвовать при проведении его технического освидетельствования? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.355. | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.356. | Должен ли владелец проводить до пуска в работу частичное техническое освидетельствование грузоподъемного крана, изготовленного на заводе и доставленного на место эксплуатации в собранном виде, если кран прошел в организации-изготовителе приемосдаточные испытания? | Р К Э О |
|  | Л1 п.357. | Какие работы выполняются в обязательном порядке при полном техническом освидетельствовании крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.357. | Какие работы выполняются в обязательном порядке при частичном техническом освидетельствовании крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.358. | Что следует осмотреть и проверить в работе при техническом освидетельствовании крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.358. | Где должно храниться заключение лаборатории, проводившей неразрушающий контроль узлов и деталей крана при техническом освидетельствовании? | К И Э О |
|  | Л1 п.358. | Техническое освидетельствование грузоподъемного крана включает ряд проверок, которые допускается производить отдельно, перед проведением технического освидетельствования, (например, проверка состояния канатов или проверка состояния электрической изоляции). За сколько дней то технического освидетельствования допускается производить такие проверки? | К И Э О |
|  | Л1 п.359. | Какой нагрузкой должны проводиться статические испытания крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.360. | В процессе проведения статических испытаний мостового крана, после снятия нагрузки были обнаружены незначительные остаточные деформации его моста, являющиеся следствием испытания крана. Требуется ли отстранять такой кран от работы? | К И Э О |
|  | Л1 п.360. | В течение какого времени должен выдерживаться контрольный груз на высоте при проведении статических испытаний мостового крана? | К Э О |
|  | Л1 п.360. | На какую высоту должен подниматься контрольный груз при проведении статических испытаний мостового крана? | К Э О |
|  | Л1 п.361. | В каком положении стрелы крана проводят статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании? | К Э О |
|  | Л1 п.362. | На какую высоту должен подниматься контрольный груз при проведении статических испытаний кранов стрелового типа? | К Э О |
|  | Л1 п.362. | В каком случае стреловой кран считается выдержавшим статические испытания? | К И Э О |
|  | Л1 п.363. | Какой нагрузкой должны проводиться динамические испытания крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.363. | Какое минимальное количество раз производится подъем и опускание груза при динамических испытаниях крана? | К Э О |
|  | Л1 п.367. | С каким грузозахватным органом должны проводиться испытания крана при техническом освидетельствовании, если кран укомплектован несколькими сменными грузозахватными органами? | К И Э О |
|  | Л1 п.368. | Для проведения статических и динамических испытаний, а также проведения работ по настройке (наладке) и проверке исправности приборов безопасности владелец грузоподъемного крана должен обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов. Какое требование предъявляется к массе этих грузов? | К Э О |
|  | Л1 п.369. | Кто должен записывать в паспорте на грузоподъемный кран результаты технического освидетельствования крана? | К И Э О |
|  | Л1 п.370. | Какой процедуре должны подвергаться грузоподъемные краны, отработавшие нормативный (назначенный) срок службы? | Р К Э О |
|  | Л1 п.370. | Где у владельца грузоподъемного крана должна храниться отчетная техническая документация по техническому диагностированию с заключением о возможности и условиях продления крану срока службы? | К И Э О |
|  | Л1 п.370. | В течение какого срока с момента выдачи технического отчета владельцу грузоподъемного крана организация, выполнившая работы по техническому диагностированию крана, должна представить в Госпромнадзор сведения (донесение) о результатах его проведения? | Э |
|  | Л1 п.370. | Допускается ли дальнейшая эксплуатация грузоподъемного крана по достижении нормативного (назначенного) срока службы без проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.371. | В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец необходимо производить их осмотр. Какая периодичность осмотра установлена для траверс, клещей и других захватов и тары? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.371. | В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары необходимо периодически производить их осмотр. Какая периодичность осмотра установлена для стропов, за исключением редко используемых? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.371. | В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары необходимо периодически производить их осмотр. Как часто следует осматривать редко используемые съемные грузозахватные приспособления? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.372. | Кто определяет порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.372. | Куда заносятся результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.374. | Какие ответственные лица должны быть назначены владельцем крана, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также руководителями организаций, эксплуатирующих краны? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.374. | Как назначаются специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары; специалист ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами? | Р К Э О |
|  | Л1 п.375. | Что входит в круг обязанностей специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары? | К Э О |
|  | Л1 п.376. | Какие сведения о специалисте, ответственном за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии не обязательно вносить в паспорт крана? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.376. | Когда в паспорт крана необходимо занести сведения о специалисте, ответственном за его содержание в исправном состоянии, если кран подлежит регистрации в Госпромнадзоре? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.377. | Как часто специалисты, выполняющие обязанности лиц по надзору и лиц, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии, должны повышать свою квалификацию в учреждениях образования? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.377. | Как часто специалисты, выполняющие обязанности лиц по надзору и лиц, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии, должны проходить проверку знаний действующего законодательства в области промышленной безопасности? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.377. | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, выполнение его обязанностей возлагается на специалиста, замещающего его по должности. Какое дополнительное требование предъявляется к замещающему лицу? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.377. | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, выполнение его обязанностей возлагается на специалиста, замещающего его по должности. Как оформляется такое возложение временного исполнения обязанностей? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.378. | Достаточно ли в организации, эксплуатирующей грузоподъемные краны, назначить одного специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами во всех подразделениях и участках организации? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.378. | Могут ли на складах материалов и других участков работ в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, быть назначены заведующие складами? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.378. | Как часто лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны повышать свою квалификацию в учреждениях образования? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.378. | Как часто лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны проходить проверку знаний Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.379. | Что следует предпринять в том случае, когда владелец крана не имеет возможности назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами? | Р К Э О |
|  | Л1 п.380. | Допускается ли возлагать на одного работающего выполнение обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.381. | К управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов, строповке грузов допускаются лица не моложе ... | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.381. | К управлению грузоподъемными кранами, не подлежащими регистрации в Госпромнадзоре, и к зацепке без предварительной обвязки груза на крюк таких кранов допускаются работники, задействованные в технологических (рабочих) процессах с применением указанного оборудования, после ... | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.382. | Требуется ли участие должностного лица Госпромнадзора в работе квалификационной комиссии по аттестации машинистов (крановщиков) кранов, стропальщиков? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.382. | За сколько рабочих дней до начала работы квалификационной комиссии по аттестации машинистов (крановщиков) кранов, стропальщиков необходимо уведомить Госпромнадзор о дате работы комиссии? | К Э О |
|  | Л1 п.383. | В каком случае управление краном автомобильным, краном-манипулятором автомобильным, а также краном, установленным на ином транспортном средстве может быть поручено водителю транспортного средства? | Р К Э О |
|  | Л1 п.386. | Где время работы должны находиться удостоверения машинистов (крановщиков) грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, стропальщиков, работников, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и ремонт приборов безопасности указанных грузоподъемных кранов? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.386. | Что указывается в удостоверении для машиниста (крановщика) грузоподъемного крана? | К Б Э О |
|  | Л1 п.386. | Что указывается в удостоверении для работников, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и ремонт приборов безопасности грузоподъемных кранов? | К И Э О Н |
|  | Л1 п.387. | Как часто с машинистами (крановщиками) грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и стропальщиками, занятыми на работах с применением вышеуказанных грузоподъемных кранов, необходимо проводить медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения их в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.388. | Учебно-программная документация образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы обучения в организации руководящих работников и специалистов, которые являются ответственными за организацию и обеспечение безопасности грузоподъемных кранов (специалисты по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалисты, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, эксперты), должна согласовываться с ... | К Э О |
|  | Л1 п.388. | Учебно-программная документация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) по профессиям машинист крана автомобильного, машинист крана (крановщик), стропальщик должна быть согласована с ... | К Э О |
|  | Л1 п.389. | Что должны пройти машинисты кранов и их помощники, переводимые с крана одного типа на кран другого типа к управлению которым они ранее не допускались (например, с башенного на мостовой или гусеничный краны)? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.389. | Что должны пройти машинисты кранов и их помощники, переводимые с одного крана на другой того же типа, но другой модели, другого индекса или с другим приводом? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.390. | С какой периодичностью должна проводиться периодическая проверка знаний обслуживающего персонала в организации, эксплуатирующей грузоподъемные краны? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.390. | В каких случаях персонал, обслуживающий грузоподъемные краны, должен проходить внеочередную проверку знаний? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.391. | Каким документом должны оформляться результаты аттестации и проверки знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные краны? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.393. | Как оформляется допуск к работе персонала, обслуживающего грузоподъемные краны? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.396. | Как получает производственные инструкции и инструкции по охране труда персонал, обслуживающий краны? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.397. | На какие работы владелец крана в обязательном порядке должен ежедневно выделять машинисту крана соответствующее время? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.397. | Где фиксируются крановщиком результаты осмотра и проверки крана перед началом работы? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.397. | Как часто стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.398. | Кто обеспечивает безопасность работ с применением грузоподъемного крана в случае, когда грузоподъемный кран выделяется частному лицу? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.399. | Что руководитель предприятия – владельца грузоподъемного крана или представитель заказчика, а также индивидуальный предприниматель обязан обеспечить лично или через назначенное им лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами? | Р К Э О |
|  | Л1 п.399. | Какими работами руководитель предприятия - владельца грузоподъемного крана или представитель заказчика, а также индивидуальный предприниматель должен руководить лично или через назначенное им лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.399. | На что необходимо обращать особое внимание при инструктаже крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы? | К Б Э О |
|  | Л1 п.400. | Какую информацию следует указывать на табличке, которой должны быть снабжены находящиеся в работе краны? | К И Э О |
|  | Л1 п.400. | Какое дополнительное требование предъявляется к табличке с регистрационным номером и другой информацией, установленной на мостовых, консольно-передвижных, козловых и башенных кранах? | К И Э О |
|  | Л1 п.401. | Могут ли краны, съемные грузозахватные приспособления и тара быть допущены к перемещению грузов, масса которых превышает паспортную грузоподъемность? | К Б Э О |
|  | Л1 п.401. | Какая информация должна быть указана на таре, за исключением специальной технологической? | К И Б Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.402. | Каким образом должен ограничиваться круг лиц, управляющих мостовым краном из кабины? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.403. | Что необходимо обеспечить в зоне производства работ при эксплуатации кранов, управляемых с пола? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.404. | Как осуществляется допуск персонала, обслуживающего краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных или каких-либо других работ? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.404. | Какое требование предъявляется к закрытию на замок входов на крановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.404. | Как должны быть уведомлены крановщики всех смен пролета, цеха, где производится работа, а при необходимости - и крановщики смежных пролетов о предстоящей работе персонала на крановых путях и проходных галереях действующих мостовых и передвижных консольных кранов? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.405. | Что необходимо выполнить для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны? | К Э О |
|  | Л1 п.405. | Для цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны, разработаны мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Где должны быть указаны эти мероприятия? | К Э О |
|  | Л1 п.406. | Могут ли мостовые краны использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок? | Р К Э О |
|  | Л1 п.406. | Разрешается ли перемещение грузов мостовым краном при одновременном использовании крана для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок? | К Б Э О |
|  | Л1 п.407. | В каком случае краны общего назначения, оснащенные грейфером или магнитом, могут быть допущены к работе? | К Б Э О Т2 |
|  | Л1 п.408. | Допускается ли нахождение в местах производства работ неисправных грузозахватных приспособлений и тары? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.408. | Допускается ли нахождение в местах производства работ грузозахватных приспособлений, не имеющих бирок (клейм) и немаркированной тары? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.409. | Где при производстве работ кранами должны находиться схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов? | К Б Э О |
|  | Л1 п.409. | Что должен разработать владелец крана при производстве работ кранами в отношении технологии производства работ? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.409. | Как связаны между собой количество ветвей применяемого съемного грузозахватного приспособления и количество строповочных петель у поднимаемого груза? | К Б Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.409. | Как осуществляется перемещение кранами грузов, на которые не разработаны схемы строповки? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.409. | Разрешается ли перемещение груза с нарушением схемы строповки? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.410. | При какой минимальной высоте расположения кабины грузоподъемного крана на кране обязательно должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь? | К Б П М Э О |
|  | Л1 п.410. | Где должна содержаться информация о знаковой сигнализации и системе обмена сигналами при радиопереговорной связи между крановщиком и стропальщиками? | К Б Э О |
|  | Л1 п.410. | В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио - или телефонной связи для передачи сигналов крановщику назначается сигнальщик. Кого можно назначать сигнальщиком? | К Б Э О |
|  | Л1 п.410. | Кто устанавливает порядок назначения сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио - или телефонной связи? | К Б Э О |
|  | Л1 п.410. | При применении радиопереговорной связи владелец грузоподъемного крана или производитель работ должны установить порядок выдачи переговорных устройств, исключающий ... | К Б Э О |
|  | Л1 п.411. | Какой документ определяет требования к освещению мест производства работ по перемещению грузов кранами? | К Б Э О |
|  | Л1 п.412. | В каком из вариантов ответа указана спецодежда, которой должны быть обеспечены стропальщики? | К Б Э О |
|  | Л1 п.412. | Кого под подпись должен ознакомить владелец крана с проектами и другими технологическими регламентами? | К Б Э О |
|  | Л1 п.412. | Где должен находится список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы? | К Б Э О |
|  | Л1 п.412. | Кто устанавливает порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломбирования ограничителей грузоподъемности стреловых самоходных кранов? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.412. | В какие сроки владелец крана или эксплуатирующая организация должны обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.412. | Что владелец крана или эксплуатирующая организация должны предпринять для обеспечения безопасного складирования грузов? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.412. | Что владелец крана или эксплуатирующая организация должны предпринять после получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа) крана? | Р К Э О |
|  | Л1 п.412. | Владелец грузоподъемного крана или эксплуатирующая организация должны обеспечить контроль за состоянием канатов путем проведения ... | К И Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе на месте производства работ по перемещению грузов кранами, а также на кране? | Р К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.413. | Где лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно регистрировать разрешение, выданное им на работу крана? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Кто выдает разрешение на работу крана, с записью в вахтенном журнале и путевом листе, при его наличии? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Как может осуществляться вход на мостовые краны и спуск с них? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.413. | Что необходимо всегда делать при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций и при необходимости выхода на настил галереи мостового крана? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Как перед выходом обслуживающего персонала на галерею должна устанавливаться грузовая тележка на мостовых кранах, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи? | К И Э О Н |
|  | Л1 п.413. | Что должно предусматриваться в проекте производства работ кранами? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Разрешается ли нахождение людей в кузове автомашины при опускании груза на автомашину или поднятии груза краном? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Что должно быть установлено в местах постоянной погрузки и разгрузки кранами автомашин и полувагонов? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии. Кто утверждает эту технологию? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии. Что в ней необходимо обязательно определить? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов краном? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли перемещение краном груза при нахождении под ним людей? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Может ли стропальщик находиться возле груза во время его подъема или опускания? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | При каком угле между ветвями стропов общего назначения разрешается зачаливать груз? | К И Б Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 п.413. | Как должно производиться перемещение мелкоштучных грузов кранами? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Разрешается ли производить подъем краном кирпича и других грузов на поддонах без ограждения? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Как должно производиться перемещение краном груза, масса которого неизвестна? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | На какую минимальную высоту следует предварительно поднимать груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении краном? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Как необходимо устанавливать положение стрелы и нагрузку на кран при перемещении стрелового самоходного крана с грузом? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Каковы требования безопасности при укладке перемещаемого краном груза? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | В каком случае подсобные рабочие, обслуживающие краны, оснащенные грейфером или магнитом, могут допускаться к выполнению своих обязанностей? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами, оснащенными магнитом? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Требуется ли ограждать места производства работ кранами, оснащенными грейфером или магнитом? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли использование грейфера для подъема людей? | К И Б М Э О Т1 Т2 Н |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли по окончании или при перерыве в работе оставлять груз подвешенным на крюке крана? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Разрешается ли оставлять под напряжением главные троллеи или гибкий кабель крана по окончанию работы или при перерыве в работе? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.413. | По окончании работы выключатель, подающий напряжение на главные троллеи (гибкий кабель) крана, был отключен. Что еще требуется выполнить в отношении этого выключателя? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.413. | Требуется ли отключать выключатель, подающий напряжение на главные троллеи (гибкий кабель) крана при перерыве в работе? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.413. | Требуется ли во время перерывов в работе башенного, портального, козлового кранов и мостового перегружателя запирать кабину на замок? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Требуется ли во время перерывов в работе башенного, портального, козлового кранов и мостового перегружателя укреплять кран всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.413. | По окончании работы башенного, портального, козлового кранов и мостового перегружателя вводной выключатель отключается и запирается, кабина управления запирается, а кран укрепляется всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами. Что еще необходимо после этого обязательно сделать? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | В каком случае разрешается кантовка грузов кранами? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Какое условие должно выполняться при работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Что необходимо выполнить при подъеме груза краном для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза, устойчивости стреловых кранов и вертикального натяжения канатов? | К Б Э О |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли подъем и опускание краном груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, если между стеной и грузом стоит стропальщик? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Допускается ли вход в кабину крана во время движения? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.414. | Допускается ли нахождение людей возле работающего стрелового самоходного крана? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Как производится перемещение краном груза, находящегося в неустойчивом положении? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подвешивание груза за один рог двурогого крюка? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли перемещение груза с находящимися на нем людьми? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подъем людей грузоподъемными кранами? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подъем краном груза, засыпанного землей или примерзшего к земле? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подъем краном груза, укрепленного болтами или иным способом, залитого бетоном, а также металла и шлака, застывших в печи или приварившихся после слива? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подтаскивание краном груза по земле, полу или рельсам? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания краном? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Каким образом должен предотвращаться самопроизвольный разворот длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения краном? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли поправка стропов на весу? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подача груза кранов в оконные проемы, на балконы и лоджии? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | В каком случае разрешается использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов мостового крана? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.414. | В каких случаях разрешается производить работу крана при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | В каких случаях разрешается производить работу крана при выведенных из действия или неисправных тормозах? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.414. | В каком случае разрешается подъем груза кранами непосредственно с места его установки стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы? | К Б Э О |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании? | Р К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли нахождение людей под грузом, перемещаемым грузоподъемным краном? | Р К И Б Э О Н |
|  | Л1 п.415. | На какое минимальное расстояние от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи напряжением более 42 В может быть установлен стреловой кран, без оформления наряда-допуска? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Кто своим приказом определяет порядок организации производства работ кранами вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Кому должен быть выдан на руки наряд-допуск на производство работ краном вблизи линии электропередачи? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Какая запрещающая запись делается в путевом листе самоходного крана, направляемого на работы вблизи линии электропередачи? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Какую информацию о работниках необходимо указать в путевом листе самоходного крана, направляемого на работы вблизи линии электропередачи? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Под чьим непосредственным руководством производится работа крана вблизи линии электропередачи? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Кто указывает крановщику место установки крана для работы вблизи линии электропередачи? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Что обязано сделать лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами при подготовке к работе вблизи линии электропередачи, после обеспечения выполнения предусмотренных нарядом-допуском условий работы? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Что является обязательным условием при выдаче наряда-допуска на производство работ краном в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных правилами охраны высоковольтных электрических сетей? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | При каком условии разрешается работа стреловых самоходных кранов под неотключенными контактными проводами городского транспорта? | К Б Э О |
|  | Л1 п.415. | Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем? | К Б Э О |
|  | Л1 п.416. | В каких случаях работа крана должна быть прекращена? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.417. | В каких случаях допускается перемещение грузов кранами над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.417. | В каких случаях допускается перемещение грузов кранами над перекрытиями, под которыми размещены жилые помещения, где могут находиться люди? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.418. | Каким образом допускается подъем и перемещение груза несколькими кранами одновременно? | К Б Э О |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при выявлении трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, а также выявлении неисправностей кранового пути требованиям ТНПА, дефектов и повреждений кранового пути, превышающих браковочные показатели? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, у которых электросхемы не соответствуют технической документации? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при истечении срока их технического освидетельствования? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана в случае отрицательного заключения по результатам его технического освидетельствования? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы, при истечении срока технического диагностирования? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана без получения в установленном порядке допуска его к эксплуатации? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, при невыполнении требования (предписания) должностного лица Госпромнадзора или других органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора)? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, при отсутствии у владельца грузоподъемного крана или производителя работ обученных и прошедших проверку знаний ответственных специалистов и (или) обслуживающего персонала? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии паспорта на кран? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, без его регистрации (перерегистрации) в порядке, установленном Правилами промышленной безопасности грузоподъемных кранов? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при неисправности его защитного заземления, зануления? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии съемных грузозахватных приспособлений и тары, соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов, или их неисправности? | К Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии или невыполнении требований технологических регламентов по производству работ (проекта производства работ, проекта организации строительства и т.п.)? | Р К Б Э О |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана с неисправным электрооборудованием? | К И Б Э О |
|  | Л1 п.420. | Какой орган владельцы кранов обязаны информировать о выявляемых в процессе эксплуатации кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным? | Р К И Э О |
|  | Л1 п.421. | Что необходимо сделать при аварии кранов, зарегистрированных в Госпромнадзоре и инцидентах, происшедших при их эксплуатации? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.424. | На какой срок крановщики и другие лица, проверка знаний которых проводится в комиссии Госпромнадзора или с участием его представителя, могут быть лишены права управления краном или ведения других работ за нарушение правил по безопасности по решению инспектора Госпромнадзора? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 п.426. | За какие действия, должностные лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие грузоподъемные краны могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством? | Р К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 1 | Как правильно расшифровывается термин "Машина грузоподъемная"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1 | Как правильно расшифровывается термин "Кран грузоподъемный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1 | Какие краны относятся к кранам мостового типа? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.1 | Какие краны относятся к кранам мостовым опорным? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран мостовой подвесной"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.3 | Как правильно расшифровывается термин "Кран-штабелер мостовой"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.4 | Как правильно расшифровывается термин "Кран козловой"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.5 | Как правильно расшифровывается термин "Кран полукозловой"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран кабельного типа"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.2.1 | Как правильно расшифровывается термин "Кран кабельный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.2.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран кабельный мостовой"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3 | Как правильно расшифровывается термин "Кран стрелового типа"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.1 | Как правильно расшифровывается термин "Кран портальный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран полупортальный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.3 | Как правильно расшифровывается термин "Кран стреловой самоходный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.4 | Как правильно расшифровывается термин "Кран башенный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.5 | Как правильно расшифровывается термин "Кран железнодорожный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.6 | Как правильно расшифровывается термин "Кран мачтовый"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.6 | Как правильно расшифровывается термин "Кран консольный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.18 | Как правильно расшифровывается термин "Кран самоподъемный"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.1.21 | Как правильно расшифровывается термин "Кран передвижной"? | К И П М Э О |
|  | Л1 прил.1 п.1.25, п.1.26, п.1.27 | Как подразделяются грузоподъемные краны по типу привода механизмов? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.2.1 | Как правильно расшифровывается термин "Краноманипуляторная установка"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.5 | Допускается ли перемещение грузов с помощью крюка на манипуляторе для обработки древесины, на который не распространяются требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов? | К Б П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.6.3 | По какой формуле вычисляется у крана грузоподъемность нетто? | К П Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.6.5 | По какой формуле вычисляется у крана грузоподъемность миди? | К П Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.6.7 | По какой формуле вычисляется у крана грузоподъемность брутто? | К П Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.6.8 | Как определить грузовой момент (M) грузоподъемного крана, если известны величина вылета грузозахватного органа в метрах (L) и грузоподъемность крана в тоннах (Q)? | К П Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.6.13.1 и п.6.13.2 | Чем отличаются у стрелового крана рабочий вылет стрелы от проектного вылета стрелы? | К П М Э О |
|  | Л1 прил.1 п.6.13 | Что называется вылетом грузозахватного органа грузоподъемного крана? | К П Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.6.15 | Чему равен пролет крана мостового типа? | К П М Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.6.18 | Что такое задний габарит крана? | К П Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.6.19 | Чему равна высота подъема крана? | К П М Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.6.20 | Что называется глубиной опускания крана для стреловых кранов? | К П М Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.6.44 | Какое пространство в районе крана называется габаритом приближения? | К Б П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.7.10 | Что называется устойчивостью крана? | К И Б П М Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.8.8 | Как правильно расшифровывается термин "Лебедка"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.8.9 | Как правильно расшифровывается термин "Таль"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.8.29 | Что выравнивает уравнительный блок на кране? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.8.31.1 | Что такое "Сдвоенный полиспаст"? | К И П М Э Н |
|  | Л1 приложение 1 п.8.33 | Что называется грузозахватным органом крана? | К И Б П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.8.48 | Какой из канатов крана не перемещается для осуществления подъема и перемещения груза? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 приложение 1 п.10.2.2 | При каком виде ремонта крана производится замена или восстановление любых его частей, включая базовые? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п. 10.4.1 | Что такое "Остаточный ресурс крана"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п. 10.5 | Что такое "Предельное состояние крана"? | К И П М Э О |
|  | Л1 приложение 1 п.10.10 | Что такое "Специализированная организация по кранам? | Р К Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.2 | Какой минимальный промежуток времени должна охватывать оперативная информация, содержащая основные сведения о работе крана у регистратора параметров его работы? | К П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.2 | Какие основные сведения о работе крана должна содержать оперативная информация у регистратора параметров его работы? | П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.2 | Должна ли оперативная информация регистратора параметров работы крана содержать сведения о событии срабатывания ограничителя грузоподъемности с одновременной записью фактических значений длины стрелы, угла наклона стрелы, угла поворота платформы? | П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.3 | Какие основные сведения о работе крана или его механизмов за определенный срок службы (из указанных в вариантах ответа) должна содержать долговременная информация у регистратора параметров его работы? | П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.4 | Какое согласование должно пройти техническое задание, которое определяет требования к конструкции регистраторов параметров работы кранов гражданского назначения? | П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.5 | Допускается ли в качестве датчиков регистратора параметров работы крана использовать датчики других приборов безопасности, установленных на кране? | П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.7 | Допускается ли, при отключении питания крана, утеря записанных параметров регистратора? | К П Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.8 | В течение какого времени регистратор параметров работы крана должен обеспечивать сохранность информации длительного хранения? | К П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.8 | В течение какого времени регистратор параметров работы крана должен обеспечивать сохранность оперативной информации? | К П Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.9 | Должен ли регистратор параметров работы крана регистрировать параметры работы крана при проведении его испытаний и технических освидетельствований? | К Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.11 | От чего должен быть защищен электронный блок регистратора параметров работы крана? | К И П Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.11 | Как определяются места опломбирования регистратора параметров работы крана? | К И П М Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.15, п.16 | По какой программе проводятся приемочные испытания опытного образца и периодические испытания серийно изготавливаемых регистраторов параметров работы крана? | П М Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.18 | Из какого расчета должны снабжаться паспортом и руководством по эксплуатации изготовленные регистраторы параметров работы крана ? | К И М Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.19 | Что должно обязательно содержаться в паспорте регистраторов параметров работы крана? | М Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.21 | Что должно обязательно содержаться в инструкции по монтажу и наладке регистратора параметров работы крана кроме порядка его установки и наладки? | П М Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.26 | Кто должен выполнять работы по монтажу регистратора параметров работы крана? | К И М Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.29 | Кто вносит в паспорт регистратора параметров работы крана сведения о его монтаже на кран и произведенной наладке? | К И М Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.29 | Где должны храниться паспорт регистратора параметров работы крана и другие документы о проведении его монтажа и наладки? | К И Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.31 | Кем устанавливается периодичность считывания, объем необходимой информации, сроки и порядок хранения материалов расшифровки информации регистраторов параметров работы кранов, проводимая владельцем кранов в процессе их эксплуатации? | Р К Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.31 | Допускается ли выполнение работ грузоподъемным краном с неисправным регистратором параметров? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 Приложение 9 п.32 | Кто должен производить записи в журнале ремонта крана о неисправностях и других дефектах регистратора параметров работы крана, выявленные в процессе эксплуатации крана? | К И Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.33 | Кто должен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту регистраторов параметров работы кранов? | К И Э О |
|  | Л1 Приложение 9 п.34 | Когда должна производиться внеочередная проверка регистратора параметров работы крана? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.1 | Какими нормами браковки канатов грузоподъемных кранов необходимо руководствоваться в случаях, когда они изложены в Правилах по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов и в Руководстве по эксплуатации крана? | К И Э О Н |
|  | Л1 приложение 13 п.2 | Какая особенность применения норм браковки канатов грузоподъемных кранов существует для кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 | При каком минимальном поверхностном износе или коррозии стальной канат крана должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3, Примечание п.2 | Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов определены нормы обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как при браковке учитываются обрывы проволок заполнения? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 Примечание п.2 | Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов определены нормы, обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как учитываются обрывы проволок в канатах с несколькими слоями прядей? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 Примечание п.5 | Какую особенность необходимо учитывать при браковке канатов, работающих полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 рисунок 6 и текст к нему | При каком износе каната крана в результате повреждения органического сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 текст к таблице 2 | Как учитывается износ наружных проволок каната грузоподъемного крана при его браковке по количеству оборванных проволок? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 текст к рисунку 4,д | При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа проволок стальной канат крестовой свивки крана должен быть забракован независимо от количества обрывов проволок? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.3 текст после таблицы 2 | Допускается ли замена одного забракованного каната у крана, у которого груз подвешен на двух канатах. | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.4 | При какой потере сечения стального каната, выявленной с помощью дефектоскопа, канат крана должен быть забракован? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 п.5 | Сколько оборванных прядей допускается на канате грузоподъемного крана? | К И Э О Н |
|  | Л1 приложение 13 рис. 9 | На каком рисунке изображен канат, имеющий корзинообразную деформацию? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 рис. 10 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание сердечника? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 рис. 11 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание проволок прядей? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 рис. 14 | На каком рисунке изображен перекрученный канат? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 13 рис. 16 | На каком рисунке изображен канат, имеющий перегиб? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.1 | Допускаются ли узлы и перекрутки при обвязке груза текстильными ленточными стропами? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.1 | Какова особенность строповки текстильными ленточными съемными грузозахватными приспособлениями металлических грузов, имеющих острые углы? (швеллер, уголок, двутавр)? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.1 | Какова особенность строповки текстильными ленточными съемными грузозахватными приспособлениями длинномерных грузов (столбов, труб)? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.1 | Как поступать с неиспользуемыми для зацепки груза концами многоветвевого текстильного ленточного стропа при перемещении груза краном? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.2 | Какое требование предъявляется к местам соприкосновения груза со стропами в случае, когда груз перегружается текстильными ленточными стропами? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.2 | Какое требование предъявляется к рабочей поверхности крюка крана, который используется совместно с текстильными ленточными стропами? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.2 | Какое требование предъявляется к радиусу кривизны поверхности крюка, соприкасаемой со стропом при работе с текстильными ленточными стропами? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.3 | Какой максимальный угол допускается между ветвями текстильных ленточных стропов общего назначения? | К Б Э О Т1 |
|  | Л1 приложение 17 п.3 | Требуется ли фиксировать замком крюка крана текстильные ленточные стропы при подъеме груза? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Разрешается ли использовать текстильные ленточные стропы для перемещения грузов, когда последующее их извлечение из-под груза происходит с трением? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Разрешается ли извлекать вытягиванием текстильные ленточные стропы, зажатые между грузом и другими поверхностями? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Разрешается ли вытаскивать текстильные ленточные стропы из-под груза, лежащего на них? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Разрешается ли размещать на грузозахватном органе места сшивок лент текстильных ленточных съемных грузозахватных приспособлений? | К Б Э О Т1 Т2 |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Разрешается ли эксплуатировать текстильные ленточные съемные грузозахватные приспособления в средах, содержащих абразивные материалы - цемент, бетон и т.д., при концентрации пыли вещества в воздухе более 10 мг/м? | К Б Э О Т1 |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Разрешается ли контакт текстильных ленточных съемных грузозахватных приспособлений с кислотами, щелочами, растворителями? | К Б Э О Т1 |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Какая максимальная температура может быть у груза, который допускается транспортировать с использованием текстильных ленточных стропов, ленты которых изготовлены из волокон капрона? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 17 п.4 | Какая максимальная температура может быть у груза, который допускается транспортировать с использованием текстильных ленточных стропов, ленты которых изготовлены из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и полиамида? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При какой минимальной длине трещины крановый путь опорных кранов подлежит браковке? | К И Э О Н |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах сколов крановый путь подлежит браковке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При какой минимальной величине износа головки рельса относительно первоначального размера (неизношенного) рельс кранового пути подлежит браковке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | Каких сколов не должно быть на железобетонных шпалах кранового пути, независимо от длины участка? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах сплошных опоясывающих или продольных трещин железобетонные шпалы кранового пути подлежат браковке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | Допускается ли наличие излома в деревянных полушпалах кранового пути? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах поперечных трещин деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При каком минимальном размере поверхностной гнили под накладками деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При каком минимальном размере поверхностной гнили деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? Укажите показатель браковки для открытой поверхности (не под накладкой). | К И Э О |
|  | Л1 приложение 20 | При какой минимальной длине трещины монорельсовый путь подвесной электрической тали или тележки подлежит браковке? | К И Э О Н |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах выколов монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | Какая максимальная длина трещин допускается на ходовых колесах кранов, тележек и на барабанах лебедок? | К И Э О Н |
|  | Л1 приложение 22 | При какой минимальной выработке поверхности реборды ходовых колес кранов и тележек относительно первоначальной толщины, эти колеса не допускаются эксплуатировать? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | При каком минимальном уменьшении диаметра поверхности катания ходовых колес кранов и тележек относительно первоначального диаметра, эти колеса не допускаются эксплуатировать? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | Какой должна быть максимальная разность диаметров ходовых колес кранов и тележек, связанных кинематически в механизмах с центральным приводом? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | При каком максимальном уменьшении радиуса ручья блока относительно первоначального радиуса, блок может эксплуатироваться на кране? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | При каком максимальном износе ручья барабана по профилю, барабан может эксплуатироваться на лебедке? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | Разрешается ли эксплуатировать крюк крана при наличии трещин и надрывов на его поверхности? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 22 | При каком минимальном износе зева крюка относительно первоначальной высоты его вертикального сечения, крюк не допускается эксплуатировать на кране? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | Какие трещины и обломы не допускаются на тормозных шкивах механизмов крана? | К И Э О Н |
|  | Л1 приложение 22 | При каком максимальном износе рабочей поверхности обода тормозного шкива относительно его первоначальной толщины, шкив можно эксплуатировать на грузоподъемном механизме? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 22 | В каком из вариантов ответа указана тормозная накладка, которую можно эксплуатировать на грузоподъемных механизмах? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 23 | В каких случаях бракуется строп из канатов двойной свивки? | К И Б Э О Т2 |
|  | Л1 приложение 23 | При каком удлинении звена относительно первоначального размера цепной строп подлежит браковке? | К И Б Э О Т2 |
|  | Л1 приложение 23 | При каком уменьшении диаметра сечения звена относительно первоначального размера цепной строп подлежит браковке? | К И Б Э О Т2 |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | В каких случаях и о чем машинист крана обязан сделать запись в вахтенном журнале? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Что обязан сделать машинист крана после обнаружения неисправности крана и записи об этом в вахтенном журнале? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Машинист обнаружил неисправность крана и сделал соответствующую запись в вахтенном журнале. При каком условии он может приступить к продолжению работы на кране? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | В каком случае слесари и электромонтеры, обслуживающие грузоподъемные краны, обязаны при осмотре крана ознакамливаться с записями в вахтенном журнале? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Слесари и электромонтеры, обслуживающие грузоподъемные краны, после устранения неисправностей, выявленных машинистами кранов, производят запись об устранении нарушений в вахтенном журнале. Кто заверяет своей подписью эти записи? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Допускается ли производить карандашом оформление записей в вахтенном журнале грузоподъемного крана? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Какие требования предъявляются к страницам вахтенного журнала грузоподъемного крана? | К И Б Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Как часто лицо, ответственное за исправное состояние крана, обязано проверять вахтенный журнал и делать соответствующую запись о ведении журнала? | К И Э О |
|  | Л1 приложение 24, Правила ведения вахтенного журнала | Где во время работы крана должен находиться его вахтенный журнал? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 24, примечание №2 к Правилам ведения вахтенного журнала | Требуется ли дополнительно выдавать на руки крановщику производственную инструкцию, если производственная инструкция крановщика внесена в вахтенный журнал крана? | К Б Э О |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик делает прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик делает прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик делает движения вытянутой рукой, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик делает движения рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик делает движения рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик начал подъем вытянутой руки, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик начал опускать вытянутую руку, предварительно поднятую до вертикального положения, ладонь раскрыта. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Стропальщик делает резкие движения рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Кисти рук стропальщика обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх. Что означает этот сигнал? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости опустить груз или крюк? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости переместить груз тележкой крана? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости повернуть стрелу крана? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости поднять стрелу крана? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости опустить стрелу крана? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости аварийной остановки крана? | Р К И Б М Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости прекратить подъем или передвижение груза? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Во время перемещения груза краном стропальщик обнаружил, что в опасной близости к грузу появился прохожий. На окрики стропальщика он не реагировал. Какой из сигналов должен подать стропальщик крановщику в этой ситуации? | К И Б Э О Н |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для информации о необходимости незначительного перемещения груза перед подачей сигнала на перемещение? | К И Б Э О Н |