В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, в дополнение к вопросам из настоящего перечня по лифтам и строительным грузопассажирским подъемникам, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1  Правила  по обеспечениию промышленной безопасности при  эксплуатации

лифтов и строительных грузопассажирских подъемников

(в ред. пост. МЧС РБ от 31.12.2013 № 80, изм. пост. МЧС РБ от 10.03.2015 № 3)

Л2 СТБ ЕН 81-1-2006 Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Лифты электрические.

Л3 СТБ EN 12159-2010 Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины.

Л4 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"

(Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824)

|  | Л1 п.3. | На какие устройства распространяются "Правила по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.4. | На какие лифты не распространяются "Правила по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
|  | Л1 п.4. | На какие подъемники не распространяются "Правила по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
|  | Л1 п.6. | За какими лифтами, на которые распространяются "Правила по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников", Госпромнадзор не осуществляет промышленный надзор? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "авария"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "блочное помещение"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствии с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "ввод в эксплуатацию"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "внутреннее управление"? |
|  | Л1 п.7. | Какой лифт считается "лифтом малым грузовым" в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
|  | Л1 п.7. | Какой лифт считается гидравлическим согласно "Правил по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "групповое управление"? |
|  | Л1 п.7. | Дайте правильное определение термину "лифт": |
|  | Л1 п.7. | Какой лифт согласно "Правил по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" считается электрическим? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "машинное помещение"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "модернизация лифта (подъемника)"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "наружное управление"? |
|  | Л1 п.7. | Что подразумевается под термином "номинальная грузоподъемность" лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "номинальная нагрузка"? |
|  | Л1 п.7. | Что подразумевается под термином "номинальная скорость" лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "одиночное управление"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "остаточный ресурс"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "отказ"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "отказ деградационный"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "отказ эксплуатационный"? |
|  | Л1 п.7. | Какое подъемное устройство называется "подъемник строительный грузопассажирский"? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "предельное состояние"? |
|  | Л1 п.7. | Дайте правильное определение термину "рабочая скорость лифта, подъемника": |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "реконструкция"? |
|  | Л1 п.7. | Как называется вид управления лифтом, подъемником, при котором команда управления подается как из кабины, так и с этажных площадок? |
|  | Л1 п.7. | Как называется подвид смешанного управления лифтом, подъемником, при котором после регистрации одной команды управления могут быть зарегистрированы и последующие, при этом выполнение команд управления происходит в соответствии с заданной программой? |
|  | Л1 п.7. | Что в соответствие с "Правилами по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников" понимается под термином "шахта"? |
|  | Л1 п.8. | Допускаются ли эксплуатация лифтов, подъемников с отступлениями от требований "Правил по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
|  | Л1 п.9. | Какое требование предъявляется к лифтам и подъемникам, спроектированным и изготовленным до введения в действие в 2014 году "Правил по обеспечениию промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников"? |
|  | Л1 п.10, п.23 | Перед выпуском в обращение на территории Республики Беларусь лифтов, подъемников, поднадзорных Госпромнадзору, а также их узлов и механизмов, включая приборы и устройства безопасности, оборудование диспетчерского контроля, они должны в установленном порядке ... |
|  | Л1 п.15. | Какой организацией может быть изготовлен дубликат паспорта на лифт, подъемник? |
|  | Л1 п.16. | Допускается ли вносить изменения в конструкторскую документацию лифтов, подъемников, необходимость которых возникает в процессе их монтажа, модернизации или реконструкции? |
|  | Л1 п.16. | Куда прикладывается документ о согласовании изменений в конструкторской документации лифта, подъемника, выполненных в процессе их монтажа, модернизации или реконструкции? |
|  | Л1 п.16. | Как заверяются изменения в конструкторскую документацию лифта, подъемника, выполненные в процессе их монтажа, модернизации или реконструкции? |
|  | Л1 п.17. | Что должны предпринять организации или индивидуальные предприниматели, которые при монтаже или эксплуатации лифта, подъемника выявили недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие требованиям технических нормативных правовых актов, влияющие на обеспечение безопасной эксплуатации? |
|  | Л1 п.23. | Изготовление и (или) применение в Республике Беларусь оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, дверей шахты, средств ограничения скорости движущейся вверх кабины, цепей безопасности с электронными компонентами, используемые не при изготовлении лифтов, должно осуществляться при наличии ... |
|  | Л1 п.28. | Где фиксируются результаты испытаний составной части лифта, подъемника, предназначенной для самостоятельной поставки? |
|  | Л1 п.38, п.103 | Лифт, реконструированный (модернизированный) в процессе эксплуатации, подвергается ... |
|  | Л1 п.38, п.103 | Подъемник, реконструированный (модернизированный) в процессе эксплуатации, подвергается ... |
|  | Л1 п.52. | Что должны иметь при монтаже подъемника или лифта одинаковые по внешнему виду составные части оборудования, не являющиеся взаимозаменяемыми? |
|  | Л1 п.52. | Каким требованиям должны удовлетворять составные части оборудования лифтов и подъемников? |
|  | Л1 п.73. | Как оформляется ввод в эксплуатацию лифтов, подъемников, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.98. | Какую звуковую и световую сигнализацию должен обеспечивать диспетчерский контроль за работой лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.98. | С какими помещениями и отсеками лифта должна осуществляться двухсторонняяпереговорная связь из диспетчерского пункта при диспетчерском контроле за работой лифтов? |
|  | Л1 п.98. | Что понимается под идентификацией звуковой и световой сигнализации, поступающей от лифтов на диспетчерский пункт при диспетчерском контроле за работой лифтов? |
|  | Л1 п.100. | Какое требование предъявляется к энергоснабжению оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников? |
|  | Л1 п.100. | В течение какого времени должно быть обеспечено функционирование двусторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля? |
|  | Л1 п.102. | С кем необходимо согласовывать способ и место крепления щитов для размещения рекламной информации на стенах кабин лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.102. | На какой стене кабины лифта, подъемника запрещается установка рекламных щитов? |
|  | Л1 п.102. | Какое требование предъявляется к материалам, из которых изготавливается рекламный щит, устанавливаемый на стене кабины лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.104. | Кто может проводить техническое освидетельствование в процессе эксплуатации лифтов, подъемников, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.105. | С какой целью проводится техническое освидетельствование лифтов, подъемников? |
|  | Л1 п.108. | В случае замены в процессе эксплуатации каких узлов и механизмов лифт, подъемник должен быть подвергнут техническому освидетельствованию? |
|  | Л1 п.108. | В каких случаях лифт, подъемник должен быть подвергнут техническому освидетельствованию? |
|  | Л1 п.111. | Какое требование в отношении лакокрасочных покрытий металлических конструкций лифта, подъемника должно быть выполнено перед проведением технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.113. | В процессе технического освидетельствования лифта, подъемника были выявлены несоответствия лифта, подъемника, требованиям документации. Кто определяет объем проверки лифта, подъемника после устранения выявленных несоответствий? |
|  | Л1 п.117. | Что является целью технического диагностирования лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.119. | Кем определяется объем проверок, обследований и испытаний лифта, подъемника при техническом диагностировании? |
|  | Л1 п.120. | Требуется ли отражать в паспорте лифта, подъемника результаты обследования по техническому диагностированию? |
|  | Л1 п.120. | Где отражаются результаты обследования (технического диагностирования) лифта, подъемника отработавшего назначенный срок службы? |
|  | Л1 п.120. | В какие сроки донесение с результатами обследования лифта, подъемника, отработавшего назначенный срок службы, после выдачи заключения представляется в Госпромнадзор? |
|  | Л1 п.121. | Когда рекомендуется проводить работы по продлению назначенного срока службы лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.121. | Допускается ли в пределах одного года совмещать работу по обследованию (техническому диагностированию) лифта, подъемника с работами по техническому освидетельствованию? |
|  | Л1 п.124. | Допускается ли при проведении ремонта лифтов и подъемников выполнять работы, ведущие к изменению их технических характеристик, указанных в паспорте? |
|  | Л1 п.130. | В течение какого времени должны храниться документы, подтверждающие качество применяемых материалов и сварки при проведении ремонта поврежденных элементов металлических конструкций лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.130. | У кого должны храниться оригиналы документов, подтверждающих качество применяемых материалов и сварки при проведении ремонта поврежденных элементов металлических конструкций лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.130. | Где должны храниться копии документов, подтверждающих качество применяемых материалов и сварки при проведении ремонта поврежденных элементов металлических конструкций лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.149. | Как быстро при аварии, несчастном случае и инциденте, происшедших при эксплуатации лифтов, подъемников зарегистрированных в Госпромнадзоре, необходимо сообщить об этом в Госпромнадзор? |
|  | Л1 п.149. | Допускается ли не обеспечивать сохранность обстановки аварии, несчастного случая или инцидента, происшедших при эксплуатации лифтов, подъемников, зарегистрированных в Госпромнадзоре, до прибытия представителя Госпромнадзора? |
|  | Л1 п.153. | При каких неисправностях запрещена эксплуатация лифта, подъемника? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если дверь шахты (посадочной площадки) можно открыть при отсутствии кабины на данной посадочной (погрузочной) площадке без применения специального ключа? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если не работает двухсторонняя переговорная связь, звуковой (световой) сигнальный вызов обслуживающего персонала? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если при их работе появляются посторонний шум, резкие толчки? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если при их работе ощущается запах горящей изоляции? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если при нажатии на кнопки "приказов" двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа - не открываются? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если кабина вместо движения вверх движется вниз, или наоборот? |
|  | Л1 п.153. | Как поступить с лифтом, подъемником, у которого кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу или не выполняются отдельные приказы, поступающие с поста управления и вызывных аппаратов? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подключенного к системе диспетчерского контроля, если с него не поступают сигналы на пульт оператора? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, у которого не освещены кабина и погрузочные площадки? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если у него отсутствуют предохранительные крышки на кнопочных аппаратах и имеется доступ к оголенным токоведущим частям? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если его металлоконструкции или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением? |
|  | Л1 п.153. | Допускается ли эксплуатация лифта, подъемника, если не заперты на замок двери машинного и блочного помещений? |
|  | Л1 п.154. | К какому виду отказов лифтов и подъемников относятся: - хищение оборудования и материалов, - умышленный поджог, - механические повреждения оборудования, вызванные хулиганскими действиями? |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "буфер": |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "выравнивание кабины лифта": |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "комбинированный ловитель": |
|  | Л2 п.3. | На чем основан принцип работы приводного механизма лифта с канатоведущим шкивом? |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "лифт с позитивным приводом": |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "ловитель": |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "ограничитель скорости": |
|  | Л2 п.3. | Дайте определение термину "предохранительный канат лифта": |
|  | Л2 п.5.2.1.2. | В каком случае допускается, чтобы шахта лифта была не полностью ограждена? |
|  | Л2 п.5.2.2.2. | Могут ли двери для технического обслуживания, аварийные двери и смотровые люки открываться внутрь шахты лифта? |
|  | Л2 п.5.2.2.2.1. | Как должны открываться и закрываться замки дверей и смотровых люков шахты лифта? |
|  | Л2 п.5.2.2.2.1. | Как должны отпираться замки дверей для технического обслуживания и замки аварийных дверей шахты лифта? |
|  | Л2 п.5.2.2.2.2. | В каком случае допускается двери для доступа в приямок не оборудовать электрическими предохранительными устройствами, влияющими на работу лифта? |
|  | Л2 п.5.2.3 | Может ли шахта лифта использоваться для обеспечения вентиляции других помещений? |
|  | Л2 п.5.3.1.2 | Из какого материала должны быть выполнены стеклянные панели стен шахты лифта, размещенные в местах, доступных для людей? |
|  | Л2 п.5.6.1 | Следует ли ограждать область движения уравновешивающего груза или противовеса в шахте лифта? Если следует, то, каким образом? |
|  | Л2 п.5.7.2.1 | Какой минимальной величины должно быть перемещение кабины по направляющим вверх от отметки верхней остановки до удара о верхние буфера для лифтов с позитивным приводом? |
|  | Л2 п.5.7.2.3 | Кабина лифта с позитивным приводом находится на полностью сжатых буферах. Какое минимальное дальнейшее перемещение противовеса должно быть обеспечено длиной его направляющих? |
|  | Л2 п.5.7.3.4 | Что должно быть расположено в приямке лифта, который должен быть устроен в нижней части шахты? |
|  | Л2 п.5.8 | Может ли в шахте лифта находиться оборудование для обогрева лифта? |
|  | Л2 п.5.8 | Оборудование для обогрева лифта установлено в шахте лифта. Где должны быть расположены устройства контроля и регулировки этого оборудования? |
|  | Л2 п.6.2.2 | Высота расположения машинного и блочного помещений лифта не позволяет осуществить доступ в эти помещения непосредственно по лестничному маршу. Как должна быть закреплена дополнительная лестница для подъема в эти помещения с площадки, на которую имеется доступ по лестничному маршу? |
|  | Л2 п.6.3.2.1 | Каким требованиям должны удовлетворять строительные материалы, из которых выполнены внутренние поверхности машинного помещения лифта? |
|  | Л2 п. 6.3.2.2 | Каким требованиям должен отвечать пол машинного помещения лифтов? |
|  | Л2 п.6.3.4 | Каким требованиям должны отвечать входные двери в машинное и блочное помещение лифта? |
|  | Л2 п.6.3.4.2 | Допускается ли открытие вниз у крышки люка машинного помещения лифта? |
|  | Л2 п.6.3.4.3 | Какими замками должны быть оборудованы входные двери в машинное и блочное помещения лифта, (за исключением крышек люков, используемых только для подачи материалов)? |
|  | Л2 п.6.3.4.3 | В чем заключается отличие замков крышек люков, используемых только для подачи материалов, от замков входных дверей в машинное и блочное помещения лифта? |
|  | Л2 п.6.3.5 | Какие меры должны быть приняты в отношении отверстий в машинном помещении лифта, через которые возможно падение предметов в шахту? |
|  | Л2 п.6.3.3.5 | Где должен быть установлен выключатель освещения машинного помещения лифта? |
|  | Л2 п.6.4.3.1 | Какие требования должны выполняться, если в процессе технического обслуживания или испытаний, которые проводятся внутри кабины или на крыше кабины лифта, может возникнуть опасность непредусмотренного движения кабины? |
|  | Л2 п.6.4.3.3 | Каким требованиям должны соответствовать двери лифта или смотровые люки для технического обслуживания, расположенные в стенах кабины лифта? |
|  | Л2 п.6.4.3.4 | Какие требования должны соблюдаться, если при техническом обслуживании необходимо перемещение кабины лифта с открытыми изнутри дверями или люками для технического обслуживания? |
|  | Л2 п.6.4.4.1 | Какие условия следует выполнять, если техническое обслуживание и испытания оборудования проводятся из приямка шахты лифта и эти работы требуют перемещения кабины или могут привести к неконтролируемому и непредусмотренному перемещению кабины? |
|  | Л2 п.6.4.4.1 | Техническое обслуживание и испытания оборудования проводятся из приямка шахты лифта. Эти работы требуют перемещения кабины или могут привести к неконтролируемому и непредусмотренному перемещению кабины. Каким должно быть минимальное свободное расстояние между полом зоны обслуживания и наиболее выступающими частями кабины лифта, на котором при помощи стационарного механического устройства останавливается кабина, движущееся с любой скоростью и нагрузкой? |
|  | Л2 п.6.4.5.2 | Техническое обслуживание и испытания оборудования лифта необходимо проводить в шахте с площадки, которая выступает на пути перемещения кабины или противовеса. Какие условия должны при этом соблюдаться? |
|  | Л2 п.6.5.2.2 | Наличие каких отверстий допускается в шкафу, предназначенного для оборудования, располагаемого снаружи шахты лифта? |
|  | Л2 п.6.5.2.3 | Какое требование предъявляется к замку шкафа с оборудованием для управления лифтом, установленного снаружи шахты? |
|  | Л2 п.6.7.1.3.1 | Какое требование предъявляется к входной двери блочного помещения лифта? |
|  | Л2 п.6.7.1.3.2 | Чем должен быть оборудован люк для входа в блочное помещение лифта? |
|  | Л2 п.6.7.1.3.2 | При каком условии может открываться вниз крышка люка для входа в блочное помещение лифта? |
|  | Л2 п.6.7.1.3.3 | Как должны отпираться замки входных дверей и люков блочного помещения лифта? |
|  | Л2 п.7.1 | Какой максимальной величины допускается зазор между дверными панелями или между дверными панелями и обвязкой дверного проема в стене шахты лифта или порогом? |
|  | Л2 п.7.2.3.5 | Какая маркировка должна быть на стеклянных панелях дверей шахты лифта? |
|  | Л2 п.7.3.2 | Как связаны между собой ширина в свету проема дверей шахты лифта и ширина в свету проема дверей кабины лифта? |
|  | Л2 п.7.4.1 | В каких целях рекомендуется перед каждым входным порогом шахты лифта делать небольшой уклон? |
|  | Л2 п.7.5.1, п.8.7.1 | Какой максимальный размер неровностей может иметь наружная поверхность автоматических раздвижных дверей шахты лифта и поверхность автоматических раздвижных дверей кабины, обращенная в кабину лифта (за исключением дверей, имеющих вид сетки или решетки), во избежание риска пореза при работе двери? |
|  | Л2 п.7.5.2.1.1.1, п.8.7.2.1.1.1 | Каким должно быть усилие, необходимое для предотвращения закрывания горизонтально-раздвижных автоматических дверей шахты и кабины лифта с механическим приводом? |
|  | Л2 п.7.5.2.1.1.3 | Что должно произойти в случае, когда человек задевает или может быть задет закрывающейся горизонтально-раздвижной автоматической дверью с механическим приводом при проходе им дверного проема лифта? |
|  | Л2 п.7.6.1 | Как должно быть выполнено естественное или искусственное освещение посадочной площадки вблизи дверей шахты лифта? |
|  | Л2 п.7.6.2 | Каким образом пользователь должен получить информацию о наличии кабины за дверью в случае открытия дверей шахты вручную? |
|  | Л2 п.7.7.1 | Какой должна быть максимальная протяженность зоны отпирания двери лифта как выше, так и ниже уровня этажа, кроме случаев одновременной работы механического открывания дверей кабины и шахты? |
|  | Л2 п.7.7.1 | Какой должна быть максимальная протяженность зоны отпирания двери лифта как выше, так и ниже уровня этажа, в случае одновременной работы механического открывания дверей кабины и шахты? |
|  | Л2 п.7.7.2.2 | В каких зонах в отдельных случаях допускается движение кабины с открытой дверью шахты лифта? |
|  | Л2 п.7.7.3.1 | Когда, по отношению к моменту начала движения кабины лифта, должно произойти запирание двери шахты лифта в положении закрытия? |
|  | Л2 п.7.7.3.1 | Каким устройством должно контролироваться запирание двери шахты лифта в положении закрытия? |
|  | Л2 п.7.7.3.1.1 | При какой величине зацепления между собой запирающих элементов двери шахты становится возможным движение кабины? |
|  | Л2 п.7.7.3.2 | В каком состоянии должно оставаться запирающее устройство после аварийного отпирания дверей шахты, когда дверь шахты закрыта? |
|  | Л2 п.7.7.5.1 | Допускается ли возможность приведения в действие лифта с открытой или незапертой дверью шахты? |
|  | Л2 п.8.3.2.2 | Какими должны быть стекла в стенах кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.3.2.2 | Стены кабины лифта, в которых стекло установлено ниже 1,10 м от уровня пола, должны иметь поручень. Допускается ли этот поручень крепить к стеклу? |
|  | Л2 п.8.3.2.4 | Какую информацию должна содержать маркировка на стеклянной панели в стене кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.6.3 | Какой максимальной величины допускается зазор между дверными панелями или между дверными панелями и боковыми стойками, перемычкой или порогом кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.7.2.1.1.3, Л3 п.5.6.1.4.2 | В случае, когда человек задевает дверь кабины лифта (подъемника) или может быть задет закрывающейся дверью при проходе дверного проема, защитное устройство должно осуществить автоматическое реверсирование закрытия дверей. В каком случае это защитное устройство может не действовать? |
|  | Л2 п.8.9.1 | Допускается ли возможность начала движения лифта или его движение, когда открыта дверь кабины или одна дверная створка многостворчатой двери? |
|  | Л2 п.8.10.1 | На каких дверных панелях допускается устанавливать предохранительное устройство, которым контролируется положение закрытия двери кабины лифта, если раздвижная дверь кабины состоит из нескольких механически соединенных панелей? Укажите минимальные требования: |
|  | Л2 п.8.11.1 | Если кабина остановилась между этажами, то у пассажиров должна быть возможность покинуть кабину. Как при этом должно осуществляться открытие дверей кабины? |
|  | Л2 п.8.11.2 | При каком условии возможно открытие дверей кабины лифта для лифтов с горизонтальным расстоянием между внутренней поверхностью стены шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема или ближайшим краем раздвижных дверей более 0,15 мм? |
|  | Л2 п.8.12.4.1 | Каким требованиям должны отвечать аварийные люки кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.12.1 | Каким требованиям должны отвечать аварийные двери кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.12.4.2 | Что должно вызывать предохранительное устройство при отпирании замка аварийного люка или двери лифта? |
|  | Л2 п.8.12.4.2 | После отпирания замка аварийного люка (аварийной двери) лифта произошел останов лифта. При каком условии может осуществляться повторный ввод лифта в эксплуатацию? |
|  | Л2 п.8.13.1 | В каком случае на крыше кабины лифта должны устанавливаться ограждения? |
|  | Л2 п.8.13.4 | На крыше кабины лифта установлено ограждение. На какую опасность в данном случае должен указывать предупреждающий знак или табличка, установленные в подходящем месте? |
|  | Л2 п.8.13.5 | Какое стекло допускается применять на крыше кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.14 | Что следует предпринять, если существует зазор между крышей кабины и верхней частью двери шахты лифта при открытых дверях? |
|  | Л2 п.8.15 | Какое оборудование должно быть установлено на крыше кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.17.2 | Какое требование должно быть выполнено при использовании ламп накаливания для освещения кабины лифта? |
|  | Л2 п.8.17.4 | При отключении сетевого напряжения освещение кабины лифта должно осуществляться от аварийного источника напряжения. Какие требования предъявляются к этому источнику напряжения? |
|  | Л2 п.8.17.4 | Как после отключения сетевого напряжения должно включаться аварийное освещение кабины лифта? |
|  | Л2 п. 8.18.1 | Если противовес или уравновешивающий груз лифта состоят из набора грузов, то должны быть приняты меры предосторожности против изменения их положения. В каком случае достаточно фиксировать грузы двумя стяжными болтами? |
|  | Л2 п.9.4.2 | Какое минимальное число витков каната должно оставаться на барабане, когда кабина лифта посажена на полностью сжатые буфера? |
|  | Л2 п.9.4.3 | Сколько слоев тягового каната может наматываться на барабан привода лифта? |
|  | Л2 п.9.5.3 | Какое действие должно выполнить электрическое предохранительное устройство при подвеске кабины лифта на двух канатах или цепях в случае, когда один канат или одна цепь имеет недопустимое удлинение? |
|  | Л2 п.9.8.3.1 | От какого устройства включаются ловители кабины лифта при номинальной скорости более 1 м/с? |
|  | Л2 п.9.8.3.1 | От какого устройства кроме ограничителя скорости могут включаются ловители противовесов или уравновешивающих грузов лифта при номинальной скорости не более 1 м/с? |
|  | Л2 п.9.8.5.1 | Что обязательно требуется для разъединения ловителя кабины, противовесов или уравновешивающих грузов лифта после его срабатывания? |
|  | Л2 п.9.8.5.2 | При каком обязательном условии происходит разъединение и автоматический возврат в исходное положение ловителя на кабине, противовесе или уравновешивающем грузе лифта? |
|  | Л2 п.9.8.6.3 | Какое требование предъявляется к регулируемому ловителю лифта после его регулировки? |
|  | Л2 п.9.8.8 | Когда при увеличении скорости движения лифта сверх допустимой электрическое предохранительное устройство, установленное на кабине лифта, должно отключать привод? |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители кабины лифта, должен срабатывать на скорости не менее ... |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители мгновенного торможения кабины лифта (кроме роликовых ловителей), должен срабатывать на скорости не более ... |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие роликовые ловители кабины лифта, должен срабатывать на скорости не более ... |
|  | Л2 п.9.9.1 | Ограничитель скорости, приводящий в действие комбинированные ловители или ловители плавного торможения кабины лифта, имеющего номинальную скорость не более 1 м/с, должен срабатывать на скорости не более ... |
|  | Л2 п.9.9.3 | Как связаны между собой скорость включения ловителей на противовесе или уравновешивающем грузе и скорость включения ловителей на кабине лифта? |
|  | Л2 п.9.9.6.3 | Номинальный диаметр каната ограничителя скорости должен быть ... |
|  | Л2 п.9.9.10 | Какое требование предъявляется к регулируемому ограничителю скорости лифта после его регулировки? |
|  | Л2 п.9.9.11.1 | В общем случае, ограничитель скорости или другое устройство должны вызывать остановку лифта посредством электрического предохранительного устройства, прежде чем скорость кабины достигнет скорости срабатывания ограничителя скорости. В каком случае допускается включение электрического предохранительного устройства непосредственно в момент достижения ограничителем скорости срабатывания? |
|  | Л2 п.9.9.11.3 | Что должно произойти при обрыве или ослаблении каната ограничителя скорости лифта? |
|  | Л2 п.9.10.6, п.9.10.7 | Как должно осуществляться отпускание сработавшего средства ограничения скорости движущейся вверх кабины лифта? |
|  | Л2 п.10.4.1.2.2 | Что означает выражение "полностью сжатые" буфера лифта? |
|  | Л2 п.10.5.1 | Как связаны между собой срабатывание концевых выключателей и посадка кабины лифта на буфера? |
|  | Л2 п.10.5.2 | Каким способом в лифтах с позитивным приводом должны приводиться в действие концевые выключатели? |
|  | Л2 п.10.5.2 | Каким способом в лифтах с канатоведущим шкивом должны приводиться в действие концевые выключатели? |
|  | Л2 п.10.5.2 | В лифте с канатоведущим шкивом концевые выключатели приводятся в действие с помощью средств, присоединенных к кабине (например, канат, ремень, цепь). Что должно произойти при разрыве или ослаблении этих средств? |
|  | Л2 п.10.5.3.1 | Что должно происходить при срабатывании концевых выключателей в верхнем и нижнем положении кабины лифта с позитивным приводом? |
|  | Л2 п.10.5.3.2 | В процессе работы лифта сработал один из концевых выключателей верхнего или нижнего положения кабины лифта. Привод отключился. Может ли после этого привод включится автоматически? |
|  | Л2 п.11.2.1 | Каким должно быть в общем случае контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью стены шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема или ближайшим краем горизонтально-раздвижных дверей? |
|  | Л2 п.11.2.1 | В каком случае контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью стены шахты лифта и порогом кабины, обрамлением дверного проема или ближайшим краем дверей может составлять более 0,15 м? До какой величины может быть увеличено это расстояние? |
|  | Л2 п.11.2.2 | Каким должно быть контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между порогом кабины и порогом дверей шахты лифта? |
|  | Л2 п.11.2.3 | Каким должно быть контролируемое во время эксплуатации лифта максимальное горизонтальное расстояние между дверью кабины и закрытыми дверями шахты или доступное расстояние между дверьми в течение всей их нормальной эксплуатации? |
|  | Л2 п.11.2.4 | При распашной двери шахты и складывающейся двери кабины лифта между закрытыми дверями не должно быть пространства, в которое помещается шар диаметром более ... |
|  | Л2 п.11.3 | Каким может быть минимальное расстояние от кабины лифта и соединенных с ней деталей до противовеса или уравновешивающего груза (при его наличии) и соединенных с ними деталей? |
|  | Л2 п.12.2.1 | Что используется при приведении лифта в движение методом трения? |
|  | Л2 п.12.4.1.1 | В каком случае должна автоматически срабатывать тормозная система лифта? |
|  | Л2 п.12.4.1.2 | Какой тормоз должен обязательно иметься в тормозной системе лифта? |
|  | Л2 п.12.4.2.1 | Каким должно быть ускорение замедления кабины лифта при ее остановке с помощью электромеханического тормоза? |
|  | Л2 п.12.4.2.1 | Что в конструкции электромеханического тормоза привода лифта не считается механической частью? |
|  | Л2 п.12.4.2.2 | Какая кинематическая связь допускается между тормозным барабаном (диском) электромеханического тормоза и ведущим шкивом привода лифта? |
|  | Л2 п.12.4.2.3 | Что необходимо для удержания электромеханического тормоза привода лифта в нормальном рабочем состоянии (при вращении привода)? |
|  | Л2 п.12.4.2.3.1 | Какое минимальное количество независимых друг от друга устройств должно прерывать подачу электрического тока к электромеханическому тормозу привода лифта? |
|  | Л2 п.12.4.2.3.2 | Какова особенность подключения электрических устройств, приводящие в действие тормоза лифта, если двигатель привода работает в режиме генератора? |
|  | Л2 п.12.4.2.4 | Привод лифта, оснащенный аварийным устройством с ручным управлением должен иметь возможность отключать тормоз вручную. Как происходит ручное отключение тормоза? |
|  | Л2 п.12.4.2.5 | Каким устройством должна приводится в движение в сторону прижима тормозная колодка или тормозная пластина электромеханического тормоза лифта? |
|  | Л2 п.12.4.2.7 | Какое требование предъявляется к материалу тормозных накладок у электромеханического тормоза лифта? |
|  | Л2 п.12.5.1 | Привод лифта оборудован устройством с ручным управлением для перемещения кабины в аварийном режиме. Какой штурвал должен использоваться для перемещения кабины? |
|  | Л2 п.12.5.1.1 | Привод лифта оборудован съемным устройством ручного управления для перемещения кабины в аварийном режиме. Где должно находиться это устройство? |
|  | Л2 п.12.5.1.1 | На штурвале ручного управления приводом лифта должна быть четкая маркировка ... |
|  | Л2 п.12.5.1.2 | Привод лифта оборудован устройством ручного управления для перемещения кабины в аварийном режиме. Какое требование должно быть выполнено в целях обеспечения заданного перемещения кабины? |
|  | Л2 п.13.1.3 | Как производится измерение сопротивления изоляции фазового и нулевого проводов электрической цепи лифта, если в состав этой цепи входят электронные устройства? |
|  | Л2 п.13.1.5 | Допускается ли в электрических цепях лифта объединять в одном проводе функции нулевого и защитного провода? |
|  | Л2 п.13.2.1.3, п.13.2.2.1 | Каким требованиям должны соответствовать главные контакторы лифта и релейные контакторы, используемые в качестве реле в цепи безопасности лифта? |
|  | Л2 п.13.2.2.3, п.14.1.2.2.3 | Какому требованию должны соответствовать электрические устройства, которые подключаются после электрических устройств безопасности лифта (за исключением главных и релейных контакторов) при степени защиты, равной или менее IP 4Х? |
|  | Л2 п.13.2.2.3, п.14.1.2.2.3 | Какому требованию должны соответствовать электрические устройства, которые подключаются после электрических устройств безопасности лифта (за исключением главных и релейных контакторов) при степени защиты более IP 4Х? |
|  | Л2 п.13.3.6 | Электродвигатель привода лифта оснащен устройством контроля температуры. Что должно произойти после срабатывания этого устройства из-за перегрева двигателя? |
|  | Л2 п.13.3.6 | Электродвигатель привода лифта оснащен устройством контроля температуры. Возможно ли автоматическое возобновление работы лифта после того, как этот устройство сработает из-за перегрева двигателя? Если возможно, то, при каких обстоятельствах? |
|  | Л2 п.13.4.1 | Какие электрические цепи не должен размыкать главный выключатель, который предусмотрен для отключения подачи питания к каждому лифту? |
|  | Л2 п.13.5.2 | Каким должно быть минимальное поперечное сечение проводов к электрическим устройствам безопасности дверей лифта? |
|  | Л2 п.13.5.3.3 | Какое требование предъявляется к соединительным клеммам, которые после размыкания главного выключателя или выключателей лифта находятся под напряжением? |
|  | Л2 п.13.5.3.4 | Соединительные клеммы, случайное замыкание которых может вызвать опасность при эксплуатации лифта, и их конструкция не позволяет избежать опасности, должны быть ... |
|  | Л2 п.13.5.3.6 | На какое напряжение должна быть рассчитана изоляция проводов электрических цепей лифта в случае, когда в одной кабельной трубе находятся проводники с различным напряжением? |
|  | Л2 п.13.6.3.1 | Сколько кабин лифтов может обслуживать один выключатель цепи освещения кабин расположенный в общем машинном помещении для нескольких лифтов? |
|  | Л2 п.14.1.2.1.1, п.14.1.2.4 | Что должно происходить при срабатывании одного из электрических устройств безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.5.2.2.2.2, п.9.6.1, п.9.8.8] | Что из указанного ниже входит в перечень электрических устройств безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.10.5.3.1, п.13.4.2, п.14.2.1.5] | Что из указанного ниже входит в перечень электрических устройств безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.6.4.3.1, п.6.4.4.1, п.6.4.5.4, п.6.4.5.5] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.6.4.3.3, п.6.4.4.1, п.6.4.5.5, п.6.4.7.1, п.6.4.7.2] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.7.7.3.1, п.7.7.4.1, п.7.7.6.2, п.8.9.2, п.8.12.4.2] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.9.5.3, п.9.6.2, п.9.9.11, п.10.4.3.4] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.9.10.5, п.10.5.2.3, п.11.2.1, п.12.5.1.1] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А [п.12.8.4, п.12.8.5, п.12.9, п.14.2.1.2] | Что из указанного ниже должно контролироваться электрическими устройствами безопасности лифта? |
|  | Л2 Приложение А | Какие устройства останова входят в перечень электрических устройств безопасности лифта? |
|  | Л2 п.14.1.2.1.3 | Какое электрическое оборудование допускается подключать параллельно к электрическим устройствам безопасности лифта? |
|  | Л2 п.14.1.2.2.1 | Как должно происходить срабатывание выключателей безопасности лифта? |
|  | Л2 п.14.1.2.2.2 | На какое номинальное напряжение должна быть рассчитана изоляция выключателей безопасности лифта? |
|  | Л2 п.14.1.2.2.4 | Какое минимальное расстояние допускается между контактами выключателей безопасности лифта после их разъединения (при многократных размыканиях)? |
|  | Л2 п.14.1.2.3.2.1 | В процессе работы лифта цепи безопасности зафиксировали неисправность, которая сама по себе не представляет опасности, но в сочетании с другой неисправностью может привести к опасности. На каком самом позднем этапе лифт должен остановиться? |
|  | Л2 п.14.1.2.3.2.2 | В процессе работы лифта цепи безопасности зафиксировали две неисправности, которые в сочетании друг с другом не представляет опасности. Впоследствии возникла третья неисправность, которая в сочетании с первыми двумя может привести к опасности. На каком самом позднем этапе лифт должен остановиться? |
|  | Л2 п.14.1.2.3.3 | Какие требования предъявляются к применению в конструкции лифта цепей безопасности, содержащих электронные компоненты? |
|  | Л2 п.14.2.1 | Каким по принципу действия должно быть управление лифтом? |
|  | Л2 п.14.2.1.2 | При каких условиях допускается движение кабины лифта с открытыми дверями шахты или кабины при выравнивании и повторном выравнивании? |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | Лифт оборудован двумя устройствами управления в режиме проверки. В каком случае кабина лифта может прийти в движение, если по команде "ПРОВЕРКА" включаются оба устройства управления? |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Какое требование предъявляется к конструкции выключателя, осуществляющего включение этой системы управления? |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Что должно отключаться при переводе служебного выключателя в режим проверки? |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Как осуществляется возврат к нормальной работе лифта из режима проверки? |
|  | Л2 п.14.2.1.3 | На крыше кабины лифта установлена система управления лифтом в режиме проверки. Какие условя должны быть при этом выполнены? |
|  | Л2 п.14.2.1.4a | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Какие требования предъявляются к кнопкам управления, приводящим кабину лифта в движение от аварийного электрического устройства? |
|  | Л2 п.14.2.1.4b | Какие движения кабины лифта должны исключаться после срабатывания выключателя аварийного управления для перемещения кабины при неработающем приводе? |
|  | Л2 п.14.2.1.4b | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Должно ли действие выключателя аварийного управления отменяться при включении контрольного управления? |
|  | Л2 п.14.2.1.4c | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Какие электрические устройства безопасности должен отключать аварийный выключатель или другой электрический выключатель при аварийном управлении лифтом? |
|  | Л2 п.14.2.1.4d | Лифт оборудован аварийным электрическим устройством для перемещения кабины при неработающем приводе. Какое требование предъявляется к расположению аварийного выключателя и кнопок аварийного управления? |
|  | Л2 п.14.2.1.4e | С какой максимальной скоростью допускается движение кабины лифта аварийным электрическим устройством при неработающем приводе? |
|  | Л2 п.14.2.1.5a | В какой зоне по высоте над соответствующим уровнем этажа допускается движение кабины лифта при управлении в режиме работы на пандус? |
|  | Л2 п.14.2.1.5b | Чем ограничивается движение кабины лифта при управлении в режиме работы на пандус? |
|  | Л2 п.14.2.1.5c | Какой может быть максимальная скорость движения кабины лифта в режиме работы на пандус? |
|  | Л2 п.14.2.1.5d | Какое условие в отношении дверей кабины и шахты лифта должно быть выполнено для обеспечения режима работы на пандус? |
|  | Л2 п.14.2.1.5e | Может ли зона движения кабины лифта быть не видна с места управления работой на пандус? |
|  | Л2 п.14.2.1.5f | Работа лифта на пандус осуществляется после срабатывания выключателя безопасности. Какое требование предъявляется к этому выключателю безопасности? |
|  | Л2 п.14.2.1.5h | Должен ли у лифта режим работы на пандус отменяться при включении режима проверки? |
|  | Л2 п.14.2.2.1 | Где должно устанавливаться устройство остановки и удержания лифта в нерабочем состоянии, включая привод дверей? |
|  | Л2 п.14.2.2.3 | Где не должно устанавливаться устройство остановки лифта? |
|  | Л2 п.14.2.3 | В каких лифтах в кабине должно устанавливаться переговорное устройство или иное аналогичное устройство для обеспечения связи между кабиной лифта и местом, из которого в случае аварийной ситуации осуществляется управление? |
|  | Л2 п.14.2.4.1 | В течение какого времени с момента остановки кабины лифтов с ручным открыванием и закрыванием дверей, предусмотренное в конструкции устройство должно препятствовать отправлению кабины с этажа? |
|  | Л2 п.14.2.4.2 | Сколько времени должен иметь пользователь после входа в кабину лифта после закрытия двери для нажатия кнопки на панели управления, прежде чем система управления сможет принять сигнал вызова (кроме лифтов с собирательным управлением)? |
|  | Л2 п.14.2.5.1 | Лифт должен иметь устройство для предотвращения движения кабины при перегрузке кабины. Что считается перегрузкой кабины лифта? |
|  | Л2 п.14.2.5.3 | Какие действия должны выполняться при перегрузке кабины лифта? |
|  | Л2 п.15.1 | Какие требования предъявляются к табличкам, надписям, маркировке и инструкциям по эксплуатации лифтов? |
|  | Л2 п.15.2.1 | Какая информация должна быть указана в кабине лифта? |
|  | Л2 п.15.2.3.1 | Какого цвета должно быть устройство управления выключателем остановки лифта (там, где он имеется)? |
|  | Л2 п.15.2.3.1 | Какого цвета должна быть кнопка (при наличии) для аварийного вызова, установленная в кабине лифта? |
|  | Л2 п.15.4 | Таблички с какими надписями должны находиться на люках машинного и блочного помещения лифтов? |
|  | Л2 п.15.5.2 | Какую надпись должны иметь двери шахты лифта, открываемые вручную, если их можно перепутать с другими дверями? |
|  | Л2 п.15.6 | Какую информацию должна содержать табличка, установленная на ограничителе скорости лифта? |
|  | Л2 16.3.3.1 | С какой целью проводятся периодические осмотры и испытания лифтов? |
|  | Л2 16.3.3.2 | С какой целью проводятся испытания лифта после существенных модификаций или аварий? |
|  | Л3 п.1.1 | На какие подъемники, по их предназначению, распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? |
|  | Л3 п.1.1 | На какие подъемники, по способу перемещения их кабины, распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? |
|  | Л3 п.1.1 | Какой способ удержания и привода кабины используется в подъемниках, на которые распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? |
|  | Л3 п.1.1, п.1.4 | На какое из указанных ниже устройств, эксплуатируемых на строительной площадке, распространяются требования СТБ EN 12159-2010 "Подъёмники строительные грузо-пассажирские с вертикальным перемещением кабины"? |
|  | Л3 п.3.1 | Дайте определение термину "строительный подъемник": |
|  | Л3 п.3.2 | Дайте определение термину "номинальная нагрузка (грузоподъемность)" строительного подъемника: |
|  | Л3 п.3.4 | Дайте определение термину "канатный подъемник": |
|  | Л3 п.3.5 | Дайте определение термину "привод с геометрическим замыканием" строительного подъемника: |
|  | Л3 п.3.6 | Дайте определение термину "гидравлический подъемник": |
|  | Л3 п.3.7 | Какой строительный грузо-пассажирский подъемник считается "реечным подъемником"? |
|  | Л3 п.3.8 | Дайте определение термину "механизм пантографного типа": |
|  | Л3 п.3.10 | Дайте определение термину "направляющие" подъемника: |
|  | Л3 п.3.11 | Дайте определение термину "мачта" подъемника: |
|  | Л3 п.3.19 | Дайте определение термину "ловитель" подъемника: |
|  | Л3 п.5.4.1.3 | Какое требование предъявляется к соединению между отдельными секциями мачты или рычагами пантографа строительного грузо-пассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.4.1.5 | Какое требование предъявляется к креплению элементов привода (например, зубчатых реек) на направляющих или на мачте строительного грузо-пассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.1 | Какие конструктивные решения, при эксплуатации строительных грузопассажирских подъемников, должны быть направлены на защиту обслуживающего персонала от травмирования движущимися частями, а также от падения в траекторию движения подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.2.1 | Какие требования предъявляются к ограждению строительного грузопассажирского подъемника на нижней погрузочной площадке? |
|  | Л3 п.5.5.2.2 | Где должен находиться подвижный противовес строительного грузо-пассажирского подъемника по отношению к ограждению нижней погрузочной площадки? |
|  | Л3 п.5.5.2.3 | Какое требование предъявляется к двери в ограждении на нижней погрузочной площадке для прохода персонала, осуществляющего технического обслуживание строительного грузо-пассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.3.2 | Какое требование предъявляется к открытию дверей погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.3.2, п.5.5.3.3, п.5.5.3.7 | Какие требования предъявляются к конструкции дверей погрузочной площадки, на которой установлен строительный грузопассажирский подъемник? |
|  | Л3 п.5.5.3.4, п.5.5.3.5 | Какие требования предъявляются к открывающимся вверх или вниз раздвижным дверям погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.3.5 | Какие требования предъявляются к противовесам открывающихся вверх или вниз раздвижных дверей погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.3.6 | Что должно дополнительно учитываться при эксплуатации дверей с механическим приводом погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника в дополнение к требованиям, предъявляемым к аналогичным дверям лифта? |
|  | Л3 п.5.5.3.8.2 | Доступ в зону между погрузочной площадкой и кабиной строительного грузопассажирского подъемника возможен в случае, если автоматическое защитное устройство ограничивает зазор между кабиной и боковым защитным ограждением погрузочной площадки до безопасной величины. Укажите максимальное значение этого зазора: |
|  | Л3 п.5.5.3.8.3 | Каким должно быть расстояние по горизонтали между порогом кабины и порогом погрузочной площадки строительного грузопассажирского подъемника во время загрузки и разгрузки? |
|  | Л3 п.5.5.3.8.4 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между закрытыми дверями кабины строительного грузопассажирского подъемника и закрытыми дверями погрузочных площадок или расстояние доступа между дверями? |
|  | Л3 п.5.5.3.8.5 | Как двери погрузочных площадок строительного грузопассажирского подъемника должны перекрывать доступ к траектории движения подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.3.8.6 | Какую величину не должен превышать зазор между дверями и полом строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.3.9 | При выполнении определенных условий, в конструкции строительного грузопассажирского подъемника разрешается использование дверей погрузочной площадки с высотой от 1,1 до 1,2 м. Для каких погрузочных площадок допускается такая высота дверей? |
|  | Л3 п.5.5.5.1 | В каком случае можно открыть двери погрузочной площадки при эксплуатации строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.1 | Какую величину должна составлять протяженность зоны отпирания дверей строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.1, п.5.5.5.2 | В каком случае допускается начинать и поддерживать движение кабины строительного грузопассажирского подъемника, если не все двери погрузочных площадок закрыты? |
|  | Л3 5.5.5.3.1 | Какие требования предъявляются к электрическим контактам замков дверей строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.3.4 | Какое требование предъявляется к креплению замков дверей строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.3.5 | Какое усилие, прилагаемое на высоте замка в направлении открывания дверей, должны выдерживать замки дверей грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.3.7 | Какое требование предъявляется к крепежным элементам крышки замка двери строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.3.8 | Каким способом должны удерживаться в закрытом состоянии запирающие элементы замков дверей строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.5.5.3.9 | Электрическое предохранительное устройство не должно допускать движение кабины строительного грузопассажирского подъемника, если запирающие элементы дверей не зайдут в зацепление не менее чем на ... |
|  | Л3 п.5.5.5.3.10 | Что должно не допускать электрическое предохранительное устройство строительного грузопассажирского подъемника, если зазор у дверей погрузочной площадки между дверями и полом превышает 35 мм? |
|  | Л3 п.5.6.1 | Что должно являться грузонесущим устройством строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.1 | Кабина строительного грузопассажирского подъемника не должна выходить из направляющих в конце траектории движения. Каким способом это требование необходимо обеспечить как в режиме эксплуатации, так и в режиме монтажа, демонтажа и технического обслуживания? |
|  | Л3 п.5.6.1.1 | Каким требованиям должен удовлетворять пол кабины строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.1 | Как двери кабины строительного грузопассажирского подъемника должны перекрывать проем? |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.4 | В каком случае механические замки, которыми должны быть оснащены двери кабины строительного грузопассажирского подъемника, обеспечат невозможность открывания кабины в районе погрузочной площадки? |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.5 | В каком положении должны находиться двери кабины строительного грузопассажирского подъемника для того, чтобы начать и поддерживать движение кабины? |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.7 | До того момента, как двери кабины строительного грузопассажирского подъемника могут быть открыты, специально предусмотренное устройство должно ограничить расстояние по горизонтали между порогом кабины и порогом погрузочной площадки, а также расстояние в свету между кабиной и боковым защитным ограждением погрузочной площадки до безопасной величины. Какую максимальную величину может иметь это расстояние, если его обеспечение не производится в результате самого открывания дверей? |
|  | Л3 п.5.6.1.4.1.9 | В каком случае замок дверей кабины строительного грузопассажирского подъемника и относящиеся к замку элементы включения и электрические контакты должны быть обязательно защищены от несанкционированного доступа, если они расположены в месте, доступном для пользователей? |
|  | Л3 п.5.6.1.4.2, Л2 п.8.7.2.1.1.1 | Каким должно быть усилие, необходимое для предотвращения закрывания горизонтально-раздвижных автоматических дверей с механическим приводом у кабины строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.1.5.1 | Как должен открываться аварийный выход кабины строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.1.5.3 | Блокировка двери аварийного выхода кабины строительного грузопассажирского подъемника должна контролироваться электрическим предохранительным устройством. Что должно осуществлять это устройство при снятии блокировки? |
|  | Л3 п.5.6.1.5.3 | После снятия блокировки двери аварийного выхода кабины строительного грузопассажирского подъемника, подъемник остановился. При каком условии может осуществляться повторный пуск подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.1.5.4 | Как при помощи электрического предохранительного устройства должно контролироваться состояние аварийного люка на крыше кабины строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.1.5.6 | Кабина строительного грузопассажирского подъемника имеет аварийный люк на крыше. Где должна находиться лестница позволяющая добраться до люка? |
|  | Л3 п.5.6.2.2 | При какой нагрузке кабины строительного грузопассажирского подъемника устройство безопасности должно остановить и удержать кабину? |
|  | Л3 п.5.6.2.4 | Электрическое предохранительное устройство строительного грузопассажирского подъемника автоматически предотвращает перемещение кабины в режиме эксплуатации, как только сработает ловитель. Что необходимо для приведения подъемника в исходное состояние после срабатывания ловителя? |
|  | Л3 п.5.6.2.5 | Как должны проводиться испытания устройств безопасности строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.6.2.7 | Какое требование предъявляется к регулируемому ограничителю скорости строительного грузопассажирского подъемника после его регулировки? |
|  | Л3 п.5.6.2.11 | Скорость срабатывания ограничителя скорости строительных грузопассажирских подъемников должна превышать номинальную скорость подъемника не более чем на ... |
|  | Л3 п.5.6.2.13 | Какое устройство строительного грузопассажирского подъемника с гидравлическим приводом производит остановку кабины, не имеющую ловителей, в случае превышении скорости движения? |
|  | Л3 п.5.6.2.13 | Строительный грузопассажирский подъемник с гидравлическим приводом оборудован отсечным клапаном, выполняющим остановку кабины в случае превышении скорости движения. Где находится этот клапан? |
|  | Л3 п.5.6.3.1 | Строительный грузопассажирский подъемник оборудован устройством для обнаружения перегрузки. Как работает это устройство при перегрузке? |
|  | Л3 п.5.6.3.1 | Что считается перегрузкой строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.1.3 | Как у строительного грузопассажирского подъемника должен быть соединен приводной двигатель с канатным барабаном или приводным зубчатым колесом? |
|  | Л3 п.5.7.1.5 | Какую величину не должна превышать при обычных условиях эксплуатации любых строительных грузопассажирских подъемников скорость движения пустой кабины, движущейся вверх и скорость кабины с номинальной нагрузкой, движущейся вниз? |
|  | Л3 п.5.7.3.1.1.1 | Каким способом можно закреплять на валах зубчатые колеса приводов и ловителей строительных грузопассажирских подъемников? |
|  | Л3 п.5.7.3.1.1.2 | Как, по отношению к приводным зубчатым колесам, должно быть расположено зубчатое колесо ловителя у строительного грузопассажирского подъемника с реечным приводом? |
|  | Л3 п.5.7.3.1.4.1 | При каком взаимном расположении зубчатого колеса и зубчатой рейки реечного привода строительного грузопассажирского подъемника зацепление является правильным? |
|  | Л3 п.5.7.3.1.4.2 | Соответствующие устройства и приспособления строительного грузопассажирского подъемника с реечным приводом обеспечивают надежное зацепление зубчатой рейки и всех зубчатых колес привода и ловителя при всех нагрузках. На каком максимальном расстоянии от делительной прямой зубчатой рейки может располагаться делительный диаметр зубчатого колеса в случае отказа этих устройств и приспособлений? |
|  | Л3 п.5.7.3.1.4.3 | Соответствующие устройства и приспособления строительного грузопассажирского подъемника с реечным приводом обеспечивают сохранение расчетной ширины зацепления зубчатой рейки с зубчатыми колесами в процессе его работы. Какое минимальное значение ширины зацепления должно обеспечиваться в случае отказа этих устройств и приспособлений? |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.3 | Какую величину должен составлять номинальный диаметр каната, применяемый для подвески кабины и противовеса строительных грузопассажирских подъемников? |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.6 | Какие способы заделки проволочных канатов допускаются у строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.3.2.1.7 | Какое покрытие должны иметь проволочные канаты строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.3.2.3 | В сколько слоев должен быть намотан несущий канат на барабан привода строительного грузопассажирского подъемника, если не используется приспособление для намотки каната? |
|  | Л3 п.5.7.3.2.3 | Сколько витков каната должно всегда оставаться на барабане привода строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.3.3.1 | Возможно ли движение вверх кабины гидравлического строительного грузопассажирского подъемника до того момента, пока насос не создаст в гидравлической системе нормальное рабочее давление? |
|  | Л3 п.5.7.3.3.2 | Что должно быть предусмотрено в гидравлической системе строительного грузопассажирского подъемника между клапаном обратного хода и силовым цилиндром подъема кабины? |
|  | Л3 п.5.7.4.1 | В каких случаях тормозное устройство, которым должен быть оснащен строительный грузопассажирский подъемник, должно срабатывать автоматически? |
|  | Л3 п.5.7.4.4 | Какой способ передачи крутящего момента не допускается между канатным барабаном или приводным зубчатым колесом строительного грузопассажирского подъемника и деталью, на которую воздействует тормоз? |
|  | Л3 п.5.7.4.7 | Какими пружинами может создаваться усилие торможения в тормозном устройстве строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.4.8 | Что необходимо для удержания электромеханического тормозного устройства в разомкнутом состоянии во время движения кабины строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.4.8 | Что необходимо для удержания гидравлически управляемого тормозного устройства в разомкнутом состоянии во время движения кабины строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.7.4.12 | Каждый тормоз строительного грузопассажирского подъемника должен иметь возможность ручного растормаживания. Как происходит ручное отключение тормоза? |
|  | Л3 п.5.7.5.2 | Противовес строительного грузопассажирского подъемника состоит из нескольких частей. Какие требования предъявляются к размещаемой на противовесе информации о массе? |
|  | Л3 п.5.8.3 | При каком условии происходит размыкание тормоза строительного грузопассажирского подъемника с гидравлическим приводом? |
|  | Л3 п.5.8.5 | У гидравлического строительного грузопассажирского подъемника каждый насос или группа насосов должны быть оснащены предохранительным (редукционным) клапаном. На какое давление срабатывания должен быть отрегулирован это клапан? |
|  | Л3 п.5.8.5 | Предохранительный клапан в гидросистеме строительного грузопассажирского подъемника оборудован наружным регулятором давления срабатывания. Какое требование предъявляется к регулятору после регулировки? |
|  | Л3 п.5.9.2.3 | Возможен ли пуск строительного грузопассажирского подъемника при неправильной последовательности чередования фаз или при пропадании одной из фаз питающего напряжения? |
|  | Л3 п.5.9.2.4 | Что должно произойти, если в цепи управления направлением движения строительных грузопассажирских подъемников пропадает напряжение на одной из фаз? |
|  | Л3 п.5.9.5 | Каким требованиям должны соответствовать главные контакторы и релейные контакторы строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.9.6.1 | Что должно происходить при срабатывании одного из электрических предохранительных устройств строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В | Закрытое (запертое) положение каких элементов строительного грузопассажирского подъемника контролируется электрическими предохранительными устройствами? |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В | Что контролируется у канатов строительного грузопассажирского подъемника электрическими предохранительными устройствами? |
|  | Л3 п.5.9.6.1, Приложение В | Что из указанного ниже относится к электрическим предохранительным устройствам строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.9.6.2 | Какие электрические устройства могут подключаться параллельно к предохранительным контактам строительного грузопассажирского подъемника в режиме эксплуатации? |
|  | Л3 п.5.9.7.2 | На какое номинальное напряжение должны быть рассчитаны предохранительные контакты строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.9.7.3 | Какую функцию должны выполнять при срабатывании предохранительные контакты строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.10.2.1 | Как связаны между собой срабатывание концевых выключателей и остановка движущейся с номинальной скоростью кабины строительного грузопассажирского подъемника на верхней и нижней погрузочной площадки? |
|  | Л3 п.5.10.2.2.1 | Как связаны между собой срабатывание аварийных концевых выключателей и посадка кабины строительного грузопассажирского подъемника на буфера? |
|  | Л3 п.5.10.2.2 | В процессе движений кабины строительного грузопассажирского подъемника к нижней погрузочной площадке сработал аварийный концевой выключатель. При каком обязательном условии допускается дальнейшее перемещение кабины? |
|  | Л3 п.5.10.2.3 | Могут ли у строительного грузопассажирского подъемника приводится в действие от одного управляющего элемента концевые выключатели и аварийные концевые выключатели? |
|  | Л3 п.5.10.2.3 | В процессе работы строительного грузопассажирского подъемника сработало устройство контроля провисания каната и кабина остановилась. При каком обязательном условии допускается дальнейшее перемещение кабины? |
|  | Л3 п.5.10.7.1.4 | У строительного грузопассажирского подъемника должно иметься устройство, предотвращающее движение кабины после остановки в течение некоторого времени. Какая минимальная задержка времени должна быть после остановки перед началом движения? |
|  | Л3 п.5.10.7.2.2 | С какой максимальной скоростью может двигаться кабина строительного грузопассажирского подъемника во время его монтажа, демонтажа и технического обслуживания? |
|  | Л3 п.5.10.7.2.2 | В каком случае во время монтажа, демонтажа и технического обслуживания строительного грузопассажирского подъемника верхний аварийный концевой выключатель и верхний концевой выключатель могут не работать? |
|  | Л3 п.5.10.7.2.2 | Во время монтажа, демонтажа и технического обслуживания строительного грузопассажирского подъемника перемещение кабины должно, как и в режиме эксплуатации, оставаться зависимым от предохранительных устройств. На какие предохранительные устройства, в качестве исключения, не распространяется это требование? |
|  | Л3 п.5.10.7.2.3 | Какое требование предъявляется к служебному выключателю, включающему отдельную систему управления для режима монтажа, демонтажа и технического обслуживания строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.11.1 | В течение какого времени должно быть способно работать расположенное в кабине аварийное устройство вызова, применяемое при необходимости вызова помощи для пользователей строительного грузопассажирского подъемника? |
|  | Л3 п.5.11.4.2.2 | В подъемнике с гидравлическим приводом имеется ручной гидронасос для приподнятия кабины в целях освобождения сработавших ловителей. На какое давление должен быть отрегулирован редукционный клапан, которым оснащается этот насос? |
|  | Л3 п.5.11.4.2.2 | При каком давлении в гидросистеме в строительных грузопассажирских подъемниках с гидравлическим приводом непрямого действия невозможно ручное включение клапана, который позволяет опустить кабину даже в случае отключения энергии? |
|  | Л3 п.5.11.4.3 | Для устранения причин электрического аварийного режима у строительного грузопассажирского подъемника должен иметься переключатель возврата. Каким требованиям должен соответствовать этот переключатель? |
|  | Л3 п.5.11.4.3 | Какие требования предъявляются к сенсорным переключателям, посредством которых перемещается кабина строительного грузопассажирского подъемника после включения переключателя возврата? |
|  | Л3 п.5.11.4.3 | Для устранения причин электрического аварийного режима у строительного грузопассажирского подъемника должен иметься переключатель возврата. Какая максимальная скорость движения кабины допускается после включения переключателя возврата? |
|  | Л4 Статья 1, п.1 | На какие лифты не распространяется действие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? |
|  | Л4 Статья 2 | Что в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" понимается под термином "гидроаппарат безопасности"? |
|  | Л4 Статья 2 | Какие лифты считаются "лифтами одного типоразмерного ряда" согласно технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? |
|  | Л4 Статья 3 п.4 | В каком месте на лифт, выпускающийся в обращение на рынок на территории государств-членов Таможенного союза, должна наноситься информация содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления? |
|  | Л4 Статья 4 п.5 | В паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" отсутствовала запись о назначенном сроке службы. Какой назначенный срок службы устанавливается такому лифту? |
|  | Л4 Статья 6 п.1 | В какой форме осуществляется подтверждение соответствия лифта и некоторых устройств безопасности лифта требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" перед выпуском их в обращение на территории государств-членов Таможенного союза? |
|  | Л4 Статья 6 п.5.5 | Лифт, введенный в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", отработал назначенный срок службы. При каком условии возможно продление назначенного срока службы этому лифту? |
|  | Л4 Статья 7 | Какие лифты и устройства безопасности имеют маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? |
|  | Л4 Приложение 1 п.5 | Какие специальные требования должны выполняться для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для установки в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования? |