Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 ПРАВИЛА по обеспечнию промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь

(утв. пост МЧС РБ от 2 февраля 2009 г. № 6 в ред. пост МЧС РБ от 23 февраля 2018 г. № 7)

Л11 Закон Республики Беларусь "О газоснабжении"

(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З, от 20.07.2006 N 162-З, от 08.07.2008 N 367-З, от 28.12.2009 N 96-З, от 14.07.2011 N 293-З)

Л40 ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

Л2  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

(утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7)

Л10 Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З

"О промышленной безопасности"

Л9 Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 N 228, от 30.08.2011 N 383, от 30.12.2011 N 621, Декрета Президента Республики Беларусь

от 13.02.2012 N 1, Указов Президента Республики Беларусь от 28.05.2012 N 242, от 14.06.2012 N 265, от 21.06.2012 N 284, от 13.12.2012 N 556,

от 27.12.2012 N 567, от 08.01.2013 N 8, от 16.04.2013 N 196, от 01.07.2013 N 292, от 07.10.2013 N 456, от 27.11.2013 N 523,

от 29.11.2013 N 529, от 16.01.2014 N 39, от 14.04.2014 N 165, от 01.09.2014 N 425, от 20.02.2015 N 92, от 06.10.2015 N 415,

от 26.11.2015 N 475, от 03.06.2016 N 188, от 20.10.2016  N 379)

Л33 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации потенциально опасных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л52 Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (утв. пост. МЧС РБ от 6.07.2016г. N 31, изм. пост. МЧС РБ от 28.04.2018 №27)

Л53 Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности

(утв. пост. МЧС РБ от 6.07.2016г. N 31, изм. пост. МЧС РБ от 28.04.2018 №27)

Л54 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов

(утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л55 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения  в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций

(утв. пост. Совета Министров РБ от 10.08.2016 г № 627)

Л56 Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета

(утв. пост. МЧС РБ от 12.08.2016г. N 36)

Л57 ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности

(утв. пост. МЧС РБ от 15.07.2016г. N 37)

Л58 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении

деятельности в области промышленной безопасности (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л59 ИНСТРУКЦИЯ о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента

(утв. пост. МЧС РБ от 06.07.2016 № 33)

Л61 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 28.11. 2008 № 175 в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 27.06.2011 № 50, от 24.12.2013 №131)

Л63 Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 614)

Л64  ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (изм. решением Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 г. №37)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - Члены экзаменационных комиссий

И - Инспектора, преподаватели

Э - Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления; лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию объектов газораспределительной системы и газопотребления

Б - Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий; лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию газопроводов и газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий

Г - Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию стационарного оборудования для газопламенной обработки металлов; лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию стационарного оборудования для газопламенной обработки металлов

П - Лица, осуществляющие проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления

М - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, ремонту технических устройств на объектах газораспределительной системы и газопотребления

Н - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по наладке технических устройств на объектах газораспределительной системы и газопотребления

Т - Лица, осуществляющие конструирование, изготовление технических устройств, применяемых на объектах газораспределительной системы и газопотребления

|  | Л1 п.3 | При каком избыточном давлении газов на объектах газораспределительной системы и газопотребления действуют требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3 | На какие из перечисленных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Какие газопроводы газораспределительной системы относится к межпоселковым? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоопасное место" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "групповая баллонная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "зона дыхания" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "рабочая зона" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "резервуарная установка" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что должна обеспечивать система контроля концентрации окиси углерода в воздухе помещений в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "опасная концентрация газа" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что из указанного в вариантах ответа не входит в задачи технического диагностирования объекта (технического устройства) в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "система газоснабжения"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "наружный газопровод"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "расчетный ресурс эксплуатации" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоопасные работы" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "неразрушающий контроль сварных соединений" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газифицированная производственная котельная"? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "охранная зона газораспределительной системы"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "газоснабжающая организация"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "противоаварийная защита" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что такое "теплый ящик" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | И, Э, Б, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.5 | Что использует газовая турбина для вращения генератора в целях выработки электроэнергии? | И, Э, П, М, Н, М, Т |
|  | Л1 п.6 | В каких случаях разрешается отступление от "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.9 | Каким документом определен порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда работников субъектов промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.12 | Какие требования предъявляются к персоналу (рабочим), обслуживающим оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.13 | Кто допускается к выполнению газоопасных работ? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.13 | Где должны отрабатываться практические навыки для выполнения газоопасных работ? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.13 | Допускаются ли к выполнению газоопасных работ стажеры и практиканты? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.14 | Где при выполнении рабочими работ по обслуживанию потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления должны находиться удостоверения на право обслуживания этих объектов? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.15 | С какой периодичностью должна проводиться подготовка путем освоения содержания образовательной программы повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.16 | Что требуется для допуска сварщика к выполнению работ по сварке газопроводов? | Р, И, Э, Б, Г, М, Т |
|  | Л1 п.17 | Кто осуществляется контроль за соблюдением требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ" в процессе проектирования, возведения (монтажа), ремонта и реконструкции, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.18 | Кто осуществляет производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.20 | Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в организации, эксплуатирующей объекты газораспределения и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.23 | Является ли основанием для привлечения к ответственности выдача должностным лицом организации указания о возобновлении работы, остановленной Госпромнадзором вследствие нарушения Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ, производственных инструкций и инструкций по охране труда? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.26 | Что должны сделать до прибытия представителя Госпромнадзора и членов комиссии юридические и физические лица, на объектах которых произошли авария или инцидент, работники специализированных аварийных подразделений газоснабжающих организаций? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.31 | Что из указанного в вариантах ответа должны иметь специализированные организации для того, чтобы выполнять проекты строительства средств электрохимической защиты подземных газопроводов и резервуаров от коррозии? | И, П, Т |
|  | Л1 п.36 | Что из перечисленного ниже должна иметь специализированная монтажная организация для проведения работ по возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и вводу в эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.36 | Что из перечисленного ниже должна иметь специализированная монтажная организация для проведения работ по возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и вводу в эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.37 | Что из перечисленного ниже включает в себя контроль качества при монтаже и ремонте газопроводов? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.37 | Что из перечисленного ниже включает в себя контроль качества при монтаже и ремонте газопроводов? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.38 | Какой из указанных ниже документов должен вестись на каждого сварщика газопроводов? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.39 | Какие из указанных ниже объектов газораспределительной системы и газопотребления, подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации перед началом работ должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.39 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, за исключением газопроводов-вводов низкого и среднего давления в жилые здания, подлежащие возведению (монтажу), ремонту и реконструкции, вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации, перед началом работ по их сооружению, монтажу должны быть зарегистрированы в ... | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.40 | Куда должен обратиться заказчик для регистрации (перерегистрации) объекта газораспределительной системы и газопотребления, подлежащего строительству, ремонту и реконструкции, вводу или выводу из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации перед началом работ? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.40 | Какие документы должен предъявить заказчик для регистрации (перерегистрации) объекта газораспределительной системы и газопотребления, подлежащего строительству, ремонту и реконструкции, вводу или выводу из эксплуатации, консервации или ликвидации? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.40 | В каком из указанных ниже случаев объект строительства газораспределительной системы и газопотребления подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре до начала работ по монтажу газопроводов? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.41 | Какая документация представляется в Госпромнадзор для регистрации подлежащего строительству объекта газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.42 | Из представителей каких организаций создается рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н |
|  | Л1 п.42 | За сколько дней до начала работы рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления заказчик обязан уведомить Госпромнадзор о дате и месте ее работы? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.43 | Какие документы кроме проектной и исполнительной документации на возведение (монтаж) объекта газораспределительной системы и газопотребления должны быть предоставлены рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.43 | Какие документы должна представить организация рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления, подтверждающие ее готовность к эксплуатации объекта? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.43 | Когда должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре опасные производственные объекты и потенциально опасные объекты газораспределительной системы и газопотребления, подлежащие возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и вводу в эксплуатацию? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.44 | Какие из указанных ниже актов должны быть представлены рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления в составе исполнительной документации на строительство? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.44 | Какие из указанных ниже актов должны быть представлены рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления в составе исполнительной документации на строительство? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.44 | Какие сведения должны включать в себя акты специализированной организации о проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, представляемые рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.44 | Какое заключение должны включать в себя акты специализированной организации о проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, представляемые рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.45 | Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе испытаний на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.45 | Могут ли члены рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта потребовать вскрытия любого участка газопровода для дополнительной проверке качества монтажа? | Р, И, Э, Б, Г, П, М |
|  | Л1 п.47 | Необходимо ли осуществлять круглосуточное дежурство на время комплексного опробования оборудования ГНС, АГЗС, котельных, промышленных и сельскохозяйственных газоиспользующих установок? Если да, то кем? | Р, И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.48 | Какой срок устанавливается для проведения пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования? | Р, И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.49 | Какую исполнительную документацию необходимо представить рабочей комиссии при приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы и газопотребления, оборудование которого, требует проведения пусконаладочных работ? | Р, И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.51 | Допускается ли принимать в эксплуатацию подземные стальные газопроводы и резервуары, не обеспеченные (согласно проекту) электрохимической защитой? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.53 | В течение какого времени необходимо ввести объект газораспределительной системы и газопотребления в эксплуатацию после принятия его рабочей комиссией, чтобы не проводить повторного испытания на герметичность? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.54 | На основании каких документов можно производить демонтаж или замену газового оборудования с применением сварочных работ? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.55 | Допускается ли эксплуатация объектов газораспределительной системы и газопотребления до принятия их комиссией? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.57 | Какую документацию, из указанной ниже, должна иметь организация, эксплуатирующая объекты газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.57 | Какие требования из перечисленных ниже предъявляются к организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.57 | При каком условии допускается ведение в электронном виде эксплуатационной документации на объекты газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.57 | Что обязан обеспечить руководитель организации при ведении эксплуатационной документации на объекты газораспределительной системы и газопотребления в электронном виде? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.61 | Какими инструкциями должны руководствоваться в работе лица, занятые технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.62 | С какой периодичностью в плановом порядке должны пересматриваться и переутверждаться технологические инструкции, технологические схемы и режимные карты на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.62 | Нумерация каких из указанных ниже устройств и изделий должна соответствовать их нумерации на технологических схемах, прилагаемых к технологической инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (технических устройств) ГРП, ГРУ, ГНС, ГНП, ШРП, АГЗС, котельных и других газоиспользующих установок? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.62 | Кто переутверждает технологические инструкции, схемы и режимные карты на объектах газораспределительной системы и газопотребления после их пересмотра в связи с реконструкцией, техническим переоснащением и изменением технологического процесса, а также в плановом порядке 1 раз в 3 года? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.63 | В течение какого времени собственник и (или) уполномоченное им лицо обязаны хранить проектную или исполнительную документацию на находящийся в эксплуатации объект газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.64 | Какой из указанных ниже документов необходимо составлять на каждый наружный газопровод, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП, ГРУ, ШРП, комбинированный регулятор давления, АГЗС? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.64 | Требуется ли в эксплуатационный паспорт резервуарной и групповой баллонной установки, ГРП, ГРУ, ШРП, КРД, АГЗС вносить данные о параметрах срабатывания предохранительных устройств? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.65 | Куда должны заноситься сведения о ремонтах, замене оборудования, техническом перевооружении внутренних газопроводов объектов газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.65 | Какие из указанных ниже сведений о ремонтах, замене оборудования, техническом перевооружении внутренних газопроводов объектов газопотребления не требуется заносить в ремонтные журналы? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.66 | Что должно быть обозначено на маховиках или корпусе арматуры на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.67 | С какой целью на наружные и внутренние газопроводы промышленных и сельскохозяйственных организаций, котельных, ГНС, ГНП, АГЗС, ГРП, ГРУ, ШРП наносят опознавательную окрасу? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.67 | В общем случае наружные и внутренние газопроводы должны иметь опознавательную окраску желтого цвета. На какие газопроводы это требование не распространяется? | И, Э, Б, Г, П, М |
|  | Л1 п.68 | Как назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на предприятии в целом и каждого цеха (участка) в отдельности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.68 | На кого возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления в организациях, где газ используется в качестве топлива для отопления и горячего водоснабжения административных и общественных зданий и в штате которого нет необходимого специалиста? | Р, И |
|  | Л1 п.68 | Кто может замещать лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на время его отсутствия? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.69 | Что из перечисленного ниже относится к обязанностям лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления организации? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.70 | Что из перечисленного ниже относится к правам лица, отв. за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления организации? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.74 | Чем из указанного ниже обязан обеспечить руководитель организации газовую службу? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.75 | Что из указанного ниже должна иметь организация, которая может выполнять работы по выявлению и ликвидации коррозионноопасных зон на подземных стальных газопроводах и резервуарах сжиженного газа, производить техническое обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.76 | Какие требования предъявляются к персоналу, осуществляющему круглосуточное дежурство на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.77 | Должен ли персонал, обеспечивающий круглосуточное дежурство на промышленных и сельскохозяйственных организациях - владельцев объектов газораспределительной системы и газопотребления знать возможность устранения аварийных ситуаций в любое время? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.78 | Что из указанного в вариантах ответа должно регламентироваться в договоре по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления в случае, когда эти работы на договорной основе передаются эксплуатирующей организацией другой организации? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.79 | Кем должны определяться пункты контроля, периодичность отбора проб, интенсивность запаха (одоризация) газа? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.79 | Что должно быть указано в акте испытания интенсивности запаха газа (одоризации), проводимым в пунктах контроля? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.80 | С какой периодичностью и в какое время должен производиться контроль за давлением газа в сетях города и населенного пункта? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.81 | Кто определяет периодичность проверок наличия влаги и конденсата в газопроводах и их удаление? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.82 | С какой периодичностью должны подвергаться техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту, установленные на газопроводах запорная аппаратура и компенсаторы? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.82 | Куда должны заноситься сведения о техническом обслуживании, капитальном ремонте (замене) запорной арматуры и компенсаторов, установленных на газопроводах? | И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.83 | Какие из указанных ниже работ должны выполняться на газопроводах, находящихся в эксплуатации? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.84 | С какой периодичностью должно контролироваться техническое состояние надземных газопроводов и сооружений путем обхода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.84 | Что из перечисленного в вариантах ответа необходимо выявлять при обходе надземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.84 | Что из перечисленного в вариантах ответа необходимо контролировать при обходе надземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.84 | Какое минимальное количество рабочих может участвовать в проведении обхода надземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.84 | Какая периодичность обхода надземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.85 | Что из указанного в вариантах ответа должно выполняться при обходе подземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.85.2 | На каком расстоянии при обходе подземных газопроводов, должны контролироваться приборами колодцы и контрольные трубки, а также колодцы и камеры других подземных коммуникаций, подвалы зданий, шахты, коллекторы, подземные переходы? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.85.5 | Какие нарушения и несоответствия необходимо выявлять в процессе осмотра состояния местности по трассе газопровода при обходе подземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.85.6 | На каком расстоянии при обходе газопроводов должны контролироваться условия производства ремонтных, строительных и земляных работ в зоне расположения газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.86 | На каком минимальном расстоянии от газопровода при обнаружении утечки газа на трассе проводится проверка газоанализатором и проветривание загазованных подвалов, первых этажей зданий, колодцев, камер? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.86 | Что должны предпринять работники, производящие обход газопровода, при обнаружении утечки газа на трассе газопровода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана устанавливается для стальных газопроводов низкого давления в застроенной части городов и населенных пунктов (со сроком эксплуатации газопроводов до 40 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана устанавливается для стальных газопроводов высокого (до 1,2 МПа) и среднего давления в застроенной части городов и населенных пунктов (со сроком эксплуатации газопроводов до 40 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана устанавливается для стальных газопроводов всех давлений (до 1,2МПа) в незастроенной части городов и населенных пунктов, а также межпоселковых (со сроком эксплуатации газопроводов до 40 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода обхода без использования высокочувствительных детекторов метана устанавливается для полиэтиленовых газопроводов низкого давления в застроенной части городов и населенных пунктов, (со сроком эксплуатации газопроводов до 50 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода обхода без использования высокочувствительных детекторов метана устанавливается для полиэтиленовых газопроводов высокого и среднего давления в застроенной части городов и населенных пунктов, (со сроком эксплуатации газопроводов до 50 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода без использования высокочувствительных детекторов метана устанавливается для полиэтиленовых газопроводов всех давлений в незастроенной части городов и населенных пунктов, а также межпоселковых (со сроком эксплуатации газопроводов до 50 лет при отсутствии аварий и инцидентов)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов низкого давления в застроенной части городов и населенных пунктов, которые эксплуатируются в зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью, а также с не устраненными дефектами защитных покрытий? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов высокого (до 1,2 МПа) и среднего давления в застроенной части городов и населенных пунктов, которые эксплуатируются в зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью, а также с не устраненными дефектами защитных покрытий? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) в незастроенной части городов и населенных пунктов, а также межпоселковых, которые эксплуатируются в зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью, а также с не устраненными дефектами защитных покрытий? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | Какая периодичность обхода устанавливается для стальных газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) в застроенной части городов и населенных пунктов, которые эксплуатируются с положительными и знакопеременными значениями электрических потенциалов и газопроводов в неудовлетворительном техническом состоянии (подлежащие замене или реконструкции)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | На каких из перечисленных подземных газопроводах с давлением до 1,2 МПа должен производится ежедневный обход трасс? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.87, приложение.13 | С какой периодичностью необходимо осуществлять обход стальных газопроводов с давлением свыше 1,2 МПа, если газопроводы эксплуатируются в пределах тепловых электрических станций? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.88 | Какое минимальное количество человек должно участвовать в обходе трасс подземных газопроводов, расположенных на проезжей части дорог (улиц)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.89 | Что должно быть нанесено на маршрутную карту, выдаваемому работникам, занятым техническим обслуживанием газопроводов и сооружений на них путем обхода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.90 | Какой срок хранения рапортов, составленных по результатам обхода газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.92 | В каком радиусе от подземного газопровода собственники смежных подземных коммуникаций обязаны обеспечить своевременную очистку крышек колодцев и камер от загрязнения, снега и наледи для проверки их на загазованность и наличие настенных указателей (привязок) этих сооружений? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.92 | На каком расстоянии от подземного газопровода колодцы инженерных коммуникаций должны иметь в крышках люков отверстия диаметром не менее 12 мм для контроля наличия в них газа? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.92 | Кто должен обеспечить наличие отверстий в люках колодцев смежных подземных коммуникаций на расстоянии до 15 м от подземных газопроводов для контроля загазованности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.93 | Кто несет ответственность за исправность уплотнения вводов подземных инженерных коммуникаций, содержание подвалов и технических подполий в состоянии, обеспечивающем возможность их постоянного проветривания и проверки на загазованность? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.94 | Что включает в себя периодическое приборное техническое обследование подземных стальных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.94 | Что включает в себя периодическое приборное техническое обследование подземных полиэтиленовых газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.95 | С какой периодичностью для определения мест повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа должно проводиться приборное техническое обследование в плановом порядке для межпоселковых стальных газопроводов, газопроводов всех давлений в городах, поселках и населенных пунктов, в том числе переходов через несудоходные водные преграды? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.95 | С какой периодичностью для определения мест повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа должно проводиться приборное техническое обследование в плановом порядке для переходов газопроводов через судоходные водные преграды? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.95 | Необходимо ли проводить приборное техническое обследование газопроводов, по трассе которых будут выполняться работы по строительству, ремонту твердых дорожных покрытий? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.95 | С какой периодичностью должно проводиться приборное техническое обследование газопроводов, техническое состояние которых при очередном обследовании признано недостаточно надежным? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.95 | Когда необходимо проводить приборное техническое обследование газопроводов, пересекающих автомобильные и железные дороги, а также проходящих параллельно железным и автомобильным дорогам I и II категорий? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.96 | В каких случаях производятся внеочередные приборные технические обследования подземных стальных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.97 | С какой периодичностью должны подвергаться приборному техническому обследованию газопроводы, требующие капитального ремонта или включенные в план на замену? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.97 | В какой срок должны устраняться дефекты изоляционных покрытий, выявленные на газопроводах, расположенных в зонах опасного влияния блуждающих токов и на расстоянии менее 15 м от административных, общественных и жилых зданий? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.98 | Какой минимальной длины должен быть контрольный шурф, вскрытый на стальном газопроводе с целью определения состояния защитного покрытия металла трубы? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.98 | В каком количестве должны вскрываться контрольные шурфы для определения состояния защитного покрытия металла трубы газопровода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.99 | На какую глубину (кроме зимнего периода) и на какое расстояние от стенки подземного газопровода закладываются скважины для обнаружения мест утечек газа? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.99 | При каком условии допускается уменьшать глубину скважины и выполнять их по оси газопровода для обнаружения мест утечки газа с использованием высокочувствительных газоискателей? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.99 | Каким методом допускается производить проверку герметичности и обнаружения мест утечки газа из подземных газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.99 | Какой глубины бурятся скважины в зимнее время для определения утечки газа на газопроводе? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.102 | С какой периодичностью при приборном техническом обследовании должна проверяться герметичность полиэтиленовых газопроводов, изготовленных из полиэтилена высокой плотности? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.104 | С какой периодичностью должно выполняться приборное техническое обследование подводных переходов газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.107 | Какой максимальный срок с момента обнаружения дается на устранение дефектов изоляции газопроводов, расположенных в зонах действия блуждающих токов и вблизи зданий с возможным скоплением людей? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.110 | С какой целью осуществляется техническое диагностирование газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.110 | Через сколько лет с момента ввода стального газопровода в эксплуатацию должно проводиться его техническое диагностирование? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.110 | Через сколько лет с момента ввода полиэтиленового газопровода в эксплуатацию должно проводиться его техническое диагностирование? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.110 | В каких случаях назначается досрочное техническое диагностирование газопроводов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.110 | Кем должны производиться работы по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния газопроводов? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.112 | Какими должны быть параметры настройки регуляторов давления в ГРП городов и населенных пунктов (комбинированных регуляторов) для бытовых потребителей? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.112 | При каком превышении максимального рабочего давления после регулятора, предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечивать сброс газа? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.112 | Каким должен быть верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов ПЗК от максимального рабочего давления газа после регулятора давления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.113 | Какое колебание давления газа не допускается на выходе из ГРП, ШРП, ГРУ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.113 | Какое максимальное увеличение значения выходного давления при уменьшении расхода газа до нуля допускается для комбинированных регуляторов давления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.113 | Какие неполадки в работе оборудования ГРП, ШРП, ГРУ должны устраняться в аварийном порядке? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.114 | Допускается ли соединять трубопроводы сброса газа с предохранительных клапанов на нитках редуцирования с различными величинами выходных давлений газа на одну свечу? | И, Э, Б, Г, П, М |
|  | Л1 п.116 | Когда допускается подавать газ по обводной линии ГРП, ШРП, ГРУ? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.119 | В какие сроки должен выполняться осмотр технического состояния ГРП, ШРП и ГРУ путем обхода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | В какие сроки должна выполняться проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК ГРП, ШРП и ГРУ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | С какой периодичностью должно выполняться техническое обслуживание ГРП, ШРП и ГРУ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | С какой периодичностью должен выполняться текущий ремонт ГРП, ШРП и ГРУ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | Когда должен выполняться капитальный ремонт ГРП, ШРП и ГРУ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | Какие работы должны выполняться при эксплуатации ГРП, ШРП, ГРУ и КРД? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | В каком случае допускается совмещать одно техническое обслуживание ГРП и ШРП с текущим ремонтом и две проверки параметров срабатывания ПЗК и ПСК с техническим обслуживанием и текущим ремонтом? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | С какой периодичностью должно проводиться техническое диагностирование оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) при условии использования диагностического оборудования, соответствующего требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.119 | Какие давления должно позволять контролировать диагностическое оборудование, применяемое для технического диагностирования оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев? | И |
|  | Л1 п.119 | Герметичность каких технических устройств должно позволять контролировать диагностическое оборудование, применяемое для технического диагностирования оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев? | И |
|  | Л1 п.119 | Что из указанного ниже должно выполнять диагностическое оборудование, применяемое для технического диагностирования оборудования телемеханизированных ГРП (ШРП) с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев? | И |
|  | Л1 п.120, п.308 | С какой периодичностью для телемеханизированных ГРП, ШРП, ГРУ должны выполняться проверка исправности манометров (показывающих, регистрирующих, дифференциальных и тому подобных) путем кратковременного их отключения и посадки на "нуль"? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.120 | Какие работы должны выполняться при осмотре тех.состояния ГРП, ШРП и ГРУ путем обхода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.120 | Что из перечисленного ниже должно выполняться при осмотре технического состояния КРД путем обхода? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.121 | Каким минимальным количеством обслуживающего персонала допускается проводить обход ГРП, оборудованных системами телемеханики, оснащенных сигнализаторами загазованности с контролируемым выводом сигнала, ШРП, ГРУ, а также КРД? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.122 | Величина допустимого максимального перепада давления при проверке степени засоренности фильтра ГРП (ГРУ) не должна превышать величины, установленной организацией-изготовителем, но быть ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.124 | Какие работы должны выполняться при техническом обслуживании ГРП, ГРУ, ШРП и КРД? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.125 | Требуется ли при ежегодном текущем ремонте ГРП, ГРУ, ШРП и КРД выполнять разборку регуляторов давления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.126 | В каком положении должны быть отключающие устройства на линии редуцирования при разборке оборудования ГРП, ГРУ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.135 | Разрешается ли на ГНС, ГНП, АГЗС прием и передача смен при ликвидации аварий? | И, Э |
|  | Л1 п.136 | Как часто должны осматриваться технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации в производственной зоне ГНС, ГНП и АГЗС с целью выявления неисправностей и своевременного их устранения? | И, Э |
|  | Л1 п.136 | Куда должны заноситься результаты осмотра технологического оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудования, вентиляционных систем, средств измерений, противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации в производственной зоне ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.137 | В течение какого времени необходимо устранить утечки газа, обнаруженные при эксплуатации на ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.138 | Можно ли эксплуатировать неисправные агрегаты, резервуары, газопроводы ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.139 | Как и когда должны производиться техническое обслуживание запорной арматуры и текущий ремонт на ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.139 | Что должно быть обозначено на маховиках запорной арматуры газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автомобильных газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов? | И, Э |
|  | Л1 п.141 | Каким должно быть давление настройки предохранительных сбросных клапанов по сравнению с рабочим давлением в резервуарах и газопроводах газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автомобильных газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов? | И, Э |
|  | Л1 п.143 | Как часто должна проверяться исправность рычажных предохранительных сбросных клапанов путем кратковременного их открывания на ГНС, ГНП, АГЗС и где это необходимо отмечать? | И, Э |
|  | Л1 п.143 | Как часто должна производиться проверка и регулировка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов ГНС, ГНП, АГЗС (кроме резервуаров) на специальном стенде или на месте с помощью специального приспособления? | И, Э |
|  | Л1 п.143 | Как часто на ГНС, ГНП, АГЗС должна производиться проверка и регулировка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров на специальном стенде или с помощью специального приспособления? | И, Э |
|  | Л1 п.143 | Куда должны заноситься результаты периодической проверки параметров настройки ПСК оборудования ГНС, ГНП, АГЗС, проводимой на специальном стенде или на месте с помощью специального приспособления? | И, Э |
|  | Л1 п.144 | Какие требования предъявляются к устройствам для слива и налива СУГ, применяемых на ГНС, ГНП И АГЗС? | И, Э, П, Т |
|  | Л1 п.145, п.146 | Что из перечисленного ниже запрещается при эксплуатации ГНС, ГНП И АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.147 | Каким должно быть давление газа на всасывающей линии насоса ГНС, ГНП? | И, Э, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.148 | Каким должно быть максимальное давление газа после компрессора на ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.149 | Какие требования в части защиты предъявляются к клиновидным ремням передач для приводов компрессоров и насосов на ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.151 | Каким должно быть количество смазочных материалов, находящихся в насосно-компрессорном отделении ГНС, ГНП при условии хранения в закрывающейся емкости? | И, Э |
|  | Л1 п.152 | Могут ли насосы и компрессоры работать во время проведения ремонтных, регламентных работах в насосно-компрессорных отделениях станций (пунктов), на железнодорожной сливной эстакаде, на территории резервуарного парка и заправочных колонок, АГЗС, а также на время производства огневых работ? | И, Э |
|  | Л1 п.153 | В каких случаях компрессоры и насосы газонаполнительных станций подлежат аварийной остановке? | И, Э |
|  | Л1 п.154, 155 | Что из указанного ниже запрещается при работе в насосно-компрессорных отделениях ГНС, ГНП? | И, Э |
|  | Л1 п.156 | Какие сведения должны фиксироваться в журнале учета работы оборудования насосно-компрессорного отделения ГНС, ГНП и в журнале учета работы насосов АГЗС при работе в насоснокомпрессорных отделениях ГНС, ГНП? | И, Э |
|  | Л1 п.158 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к ответственному за эксплуатацию систем вентиляции на ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.159 | Какие обозначения и где должны наносится для каждой вентиляционной системы ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.160 | Что из указанного ниже заносится в паспорт вентиляционной системы ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.161 | Кода должен производиться пуск вентиляционных систем во взрывопожароопасных помещениях ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.163 | В каком состоянии должны быть обратные клапаны на воздуховодах при остановке приточных систем вентиляции ГНС, ГНП, АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.165 | В каких случаях проводятся испытания вентиляционных систем ГНС, ГНП, АГЗС с целью проверки их эксплуатационных технических характеристик? | И, Э |
|  | Л1 п.166 | Все изменения в конструкции вентиляционных систем ГНС, ГНП, АГЗС должны вноситься на основании ... | И, Э |
|  | Л1 п.167 | Какое максимальное количество железнодорожных цистерн, может одновременно находиться на территории ГНС? | И, Э |
|  | Л1 п.168 | Что необходимо выполнить перед сливом сжиженных газов из железнодорожных цистерн на территории ГНС? | И, Э |
|  | Л1 п.169, 170, 173 | Какие требования безопасности должны соблюдаться перед выполнением сливо-наливных операций и заправкой газобаллонных автомобилей? | И, Э |
|  | Л1 п.171 | В каких случаях разрешается слив и налив сжиженных газов во время грозовых разрядов на ГНС, ГНП и на территории АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.171 | В каких случаях разрешается слив и налив сжиженных газов при огневых работах в производственной зоне ГНС, ГНП и на территории АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.172 | Разрешается ли слив газа из железнодорожных и автомобильных цистерн в ночное время? | И, Э |
|  | Л1 п.174 | Каким требованиям должны соответствовать принимаемые и поставляемые потребителям газы для коммунально-бытового потребления и автомобильного транспорта? | И, Э |
|  | Л1 п.175 | Кто осуществляет контроль и определяет периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа (одоризацию) на ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.175 | Каким документом оформляются результаты проверок при отборе проб газа на соответствие требованиям стандартов и технических регламентов, устанавливающих технические характеристики для горючих углеводородных газов, а также интенсивности запаха газа (одоризации) на ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.177 | Разрешается ли наполнение газом резервуаров, автоцистерн,баллонов путем снижения в них давления за счет сброса паровой фазы в атмосферу? | И, Э |
|  | Л1 п.178 | Какая связь должна осуществляться между персоналом, выполняющим сливоналивные операции и машинистами насосно-компрессорного отделения? | И, Э |
|  | Л1 п.179 | Допускается ли выброс СУГ в атмосферу при наполнении автоцистерн и заправке автомобилей? | И, Э |
|  | Л1 п.179 | Разрешается ли наполнение на АГЗС баллонов, не предназначенных для использования на автотранспортных средствах? | И, Э |
|  | Л1 п.179 | Какие бытовые газовые баллоны разрешается наполнять на АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.182 | Каким должен быть максимальный уровень наполнения сжиженным углеводородным газом баллонов и надземных резервуаров? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.182 | Каким должен быть максимальный уровень наполнения сжиженным углеводородным газом подземных резервуаров? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.183 | Какой процент баллонов, наполненных СУГ на установках, не оборудованных автоматикой, подлежит контролю взвешиванием? | И, Э |
|  | Л1 п.183 | Как часто мастер должен контролировать качество работы автоматических весовых установок для заправки баллонов? | И, Э |
|  | Л1 п.183 | Где мастер должен записывать результаты контроля качества работы автоматических весовых установок для заправки баллонов СУГ? | И, Э |
|  | Л1 п.184 | Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным углеводородным газом баллонов вместимостью 27 и 50 л? | И, Э |
|  | Л1 п.184 | Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным углеводородным газом баллонов вместимостью 1 л? | И, Э |
|  | Л1 п.184 | Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным углеводородным газом баллонов вместимостью 5 л? | И, Э |
|  | Л1 п.184 | Какая погрешность весов допускается для контрольной проверки наполнения сжиженным углеводородным газом баллонов вместимостью 12 л? | И, Э |
|  | Л1 п.184 | Кем и как должна проводиться проверка весов, предназначенных для взвешивания баллонов? | И, Э |
|  | Л1 п.185 | В каких случаях разрешается удалять избыток газа из резервуаров и баллонов стравливанием СУГ в атмосферу? | И, Э |
|  | Л1 п.186 | Какие действия необходимо произвести с вентилем наполненного газом баллона после проверки его на герметичность? | И, Э |
|  | Л1 п.186 | Какую функцию выполняет заглушка, навернута на штуцер вентиля наполненного газом баллона после проверки его на герметичность? | И, Э |
|  | Л1 п.187 | Каким образом стравить давление газа при обнаружении негерметичности в арматуре автомобильного баллона? | И, Э |
|  | Л1 п.188 | Какое количество баллонов может одновременно находиться в наполнительном цехе ГНС и ГНП? | И, Э |
|  | Л1 п.189 | Какие меры должны предприниматься при перемещении баллонов с газом и при погрузочно-разгрузочных работах? | И, Э |
|  | Л1 п.190 | Каким должно быть количество наполненных и пустых баллонов, размещаемых на погрузочно-разгрузочных площадках ГНС, ГРП? | И, Э |
|  | Л1 п.192 | Каким образом проводится обработка (дегазация) резервуаров и баллонов СУГ перед техническим освидетельствованием или ремонтом? | И, Э |
|  | Л1 п.192 | Какой должна быть температура воды при обработке (дегазации) резервуаров и баллонов СУГ, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя? | И, Э |
|  | Л1 п.193 | Разрешается ли хранить необработанные баллоны со снятыми запорными устройствами либо оставлять их в помещении ГНС, ГРП после окончания смены? | И, Э |
|  | Л1 п.193 | При каких условиях допускается замена запорных устройств на баллонах, не прошедших обработку? | И, Э |
|  | Л1 п.195 | Качество дегазации должно проверяться анализом проб воздуха, отобранного в нижней части сосуда. Какой должна быть концентрация сжиженных газов в пробе после дегазации? | И, Э |
|  | Л1 п.195 | Где должны отражаться результаты дегазации баллонов? | И, Э |
|  | Л1 п.198 | Какие требования безопасности предъявляются к пирофорным отложениям, извлеченным при чистке газовых резервуаров? | И, Э |
|  | Л1 п.199 | Можно ли воду, используемую для промывки и испытания газовых резервуаров и баллонов, сливать в общую канализацию? | И, Э, П |
|  | Л1 п.201 | Допускается ли проведение ремонтных работ с применением открытого огня, искрообразования (огневые работы) на территории ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э, М |
|  | Л1 п.202 | В каких случаях разрешается въезд автомашин на АГЗС, в производственную зону ГНС и ГНП во время выполнения огневых работ? | И, Э |
|  | Л1 п.203, 204, 205, 207 | Какие меры безопасности необходимо предпринять при проведении огневых работ на территории ГНС и ГНП? | И, Э |
|  | Л1 п.206 | Какие средства связи должны предусматриваться на ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э, П |
|  | Л1 п.209 | Какие требования предъявляются к территории ГНС, ГНП и АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.211 | В каком случае разрешается въезд на территорию АГЗС и заправка автомобилей, в которых находятся пассажиры? | И, Э |
|  | Л1 п.215 | Какие меры необходимо предпринять при въезде автомашины, перевозящей опасные грузы, в производственную зону ГНС, на территорию ГНП, АГЗС? | И, Э |
|  | Л1 п.216 | Кем устанавливается давление СУГ после регуляторов резервуарных и групповых баллонных установок? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.216 | На какое давление должны настраиваться ПЗК резервуарных и групповых баллонных установок? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.216 | На какое давление должны настраиваться ПСК резервуарных и групповых баллонных установок? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.216 | Какую величину не должно превышать максимальное рабочее давление паров СУГ, используемых для бытовых целей? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.217 | Что из указанного ниже необходимо осуществлять при эксплуатации резервуарных, испарительных и групповых баллонных установок? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.217 | С какой периодичностью необходимо проводить проверку исправности и параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов резервуарных, испарительных и групповых баллонных установок? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.217 | С какой периодичностью необходимо производить текущий ремонт резервуарных, испарительных и групповых баллонных установок с разборкой регулирующей, предохранительной и запорной арматуры? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.217 | С какой периодичностью должны подвергаться настройке предохранительные клапаны подземных резервуаров СУГ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.218 | Какое минимальное количество рабочих может производить обслуживание баллонной установки, размещенной в специальном строении или пристройке к зданию и осуществлять замену баллонов в них? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.219 | Можно ли допускать работу баллонных установок с неисправностями? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.220 | При использовании СУГ с пониженным содержанием пропана резервуарные установки рекомендуется оснащать ... | И, Э |
|  | Л1 п.221 | Когда должен подаваться теплоноситель в емкостные испарители резервуарных установок СУГ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.222 | В каких из указанных ниже случаях запрещается слив СУГ в резервуары? | И, Э |
|  | Л1 п.223 | Как должны соединяться автоцистерны СУГ и резервуары в период слива-налива, если иное не предусмотрено конструкцией автоцистерны? | И, Э |
|  | Л1 п.223 | Что необходимо заземлять перед сливом СУГ из автоцистерны в резервуары? | И, Э |
|  | Л1 п.223 | Когда разрешается отсоединять автоцистерны от заземляющего устройства в процессе слива СУГ в резервуар? | И, Э |
|  | Л1 п.223 | Допускается ли сливать СУГ из автоцистерн в резервуары с использованием только соединительного рукава жидкой фазы (не присоединяя рукав паровой фазы)? | И, Э |
|  | Л1 п.224 | Допускается ли присутствие посторонних лиц в местах производства сливоналивных операций СУГ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.224 | Допускается ли при наполнении резервуаров удалять избыток газа стравливанием СУГ в атмосферу? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.225 | Куда должен производиться слив избытков СУГ, неиспарившихся остатков из резервуаров? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.226 | Когда должны устраняться обнаруженные после наполнения резервуаров или замены баллонов утечки СУГ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.228 | Какие предупредительные знаки должны быть вывешены на шкафах и в помещениях групповых баллонных установок, на ограждениях площадок резервуарных и испарительных установок СУГ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.229 | Какие требования предъявляются к шкафам и кожухам, предназначенных для размещения в них баллонов СУГ? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.229 | На каком минимальном расстоянии от дверей первого этажа могут размещаться баллоны с газом, установленные снаружи здания у его стены? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.229 | На каком минимальном расстоянии от окон первого этажа могут размещаться баллоны с газом, установленные снаружи здания у его стены? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.229 | На каком минимальном расстоянии от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также от колодцев и выгребных ям могут размещаться баллоны с газом, установленные снаружи здания у его стены? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.229 | Какой высоты должно быть основание, на котором устанавливают шкафы для газовых баллонов, располагаемых снаружи здания? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л1 п.230 | Разрешается ли занимать под склады и мастерские помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие установки и арматура? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.231 | В помещения каких котельных следует предусматривать систему контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа? | И, Э, П |
|  | Л1 п.231 | В местах, где пребывание оператора котельной вероятно и продолжительно во время рабочей смены, устанавливаются датчики приборов контроля концентрации окиси углерода. На каком расстоянии над уровнем пола или рабочей площадки это необходимо делать? | И, Э, П |
|  | Л1 п.231 | Где в помещении котельной на рабочем месте оператора котельной должны устанавливаться датчики приборов контроля концентрации окиси углерода? | И, Э, П |
|  | Л1 п.231 | Из какого расчета в помещении котельного зала следует устанавливать датчики приборов контроля концентрации окиси углерода? | И, Э, П |
|  | Л1 п.231 | На каком минимальном расстоянии от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек в помещении котельной следует устанавливать датчики приборов контроля концентрации окиси углерода? | И, Э, П |
|  | Л1 п.231 | Что должно быть максимально исключено в соответствии с требованиями инструкции изготовителя по монтажу датчиков приборов контроля концентрации окиси углерода в помещении котельной? | И, Э, П |
|  | Л1 п.232 | В каких случаях разрешается использовать газопроводы в качестве заземления? | И, Э, Г, П, М, Н |
|  | Л1 п.233 | От сетей какого давление, как правило, необходимо осуществлять газоснабжение крышных котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.236 | Допускается ли работа газоиспользующих установок, не оснащенных приборами контроля и управления процессом сжигания газа и аварийной защиты? | И, Э, Г, П |
|  | Л1 п.236 | В газоиспользующих установках какой мощности горелочные устройства (горелки) должны быть оснащены автоматическим устройством контроля герметичности запорной арматуры? | И, Э, П |
|  | Л1 п.237 | Как должна быть выполнена врезка газопровода к защитно-запальному устройству горелок для газоиспользующих установок? | И, Э, П |
|  | Л1 п.237 | В каком случае на газоиспользующих установках допускается первый по ходу газа ПЗК устанавливать общим? | И, Э, П |
|  | Л1 п.238 | В каких случаях система технологической защиты газоиспользующей установки должна прекращать подачу газа? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.239 | Что из указанного в вариантах ответа относится к функциям автоматики безопасности газоиспользующей установки? | И, Э, Г, П, Н, Т |
|  | Л1 п.240 | В каком случае при розжиге горелки или в процессе регулирования, подача газа на горелку и запальное устройство должна быть немедленно прекращена? | И, Э, Г, Н |
|  | Л1 п.240 | В каком случае разрешается приступить к повторному розжигу газовой горелки? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.241 | Разрешается ли оставлять работающую газоиспользующую установку без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала, если она не оборудована системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок и неисправностей? | И, Э |
|  | Л1 п.241 | Какие из указанных ниже сведений должны отражаться в сменном журнале при приеме и передаче смены обслуживающим персоналом котельной? | И, Э |
|  | Л1 п.241 | Как часто лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования должно проверять записи в сменном журнале? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.242 | При каких условиях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения за их работой? | И, Э |
|  | Л1 п.243 | Какой автоматикой должны быть оборудованы отопительные системы с горелками инфракрасного излучения, предназначенные для отопления помещений? | И, Э, П, Т |
|  | Л1 п.245 | Какая защита горелок должна быть предусмотрена при использовании установок с ГИИ на открытом воздухе? | И, Э, Т |
|  | Л1 п.246 | Как часто внутренние газопроводы и газовое оборудование установок, не оборудованных системой автоматизации, должны подвергаться техническому обслуживанию? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.246 | Как часто внутренние газопроводы и газовое оборудование установок должны подвергаться текущему ремонту? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.246 | Как часто внутренние газопроводы и газовое оборудование установок, оборудованных системой автоматизации, должны подвергаться техническому обслуживанию? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.247 | В каких случаях из перечисленных ниже, должна быть немедленно прекращена подача газа в газоиспользующую установку действием защит или обслуживающего персонала? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.248 | Какие требования предъявляются к запорной арматуре на продувочном газопроводе отключенного оборудования? | И, Э |
|  | Л1 п.249 | Что должно немедленно перекрываться при взрыве и пожаре в цехе или котельной, в которых установлено газовое оборудование? | И, Э, Г, Н |
|  | Л1 п.250 | Каким документом определяется порядок включения газоиспользующей установки в работу? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.250 | Разрешается ли производить пуск газа в газоиспользующую установку до устранения в ней неисправностей? | И, Э, Г, Н |
|  | Л1 п.251 | Что делать с газовым оборудованием и газопроводами к горелкам установки при выводе из работы установок сезонного действия, перед ремонтом газового оборудования, перед ремонтом и осмотром топок и газоходов? | И, Э |
|  | Л1 п.252 | Что должен обеспечить собственник и (или) уполномоченное им лицо до включения в работу газоиспользующих установок сезонного действия, в том числе отопительных котлов? | И, Э |
|  | Л1 п.253 | Что делать с газоходами котлов, печей и других агрегатов, работающих на газообразном топливе, при выведении этих агрегатов в ремонт? | И, Э, П |
|  | Л1 п.254 | Топки и газоходы котлов, печей и других газоиспользующих установок перед пуском в работу должны быть ... | И, Э, Н |
|  | Л1 п.257 | При каком сроке эксплуатации должны подвергаться техническому диагностированию с целью определения остаточного ресурса внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.257 | Кто должен перед пуском газа обеспечить инструктаж нанимателей и собственников административных, общественных и бытовых зданий в газоснабжающей организации? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.258 | Какая документация должна быть вывешена в помещениях, где установлено газовое оборудование в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.259 | Как часто специализированными организациями должно проводиться техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.260 | В каких случаях подлежат отключению от действующего газопровода с установкой заглушки газоиспользующие установки организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.261 | Что необходимо предпринять при отключении сезонно работающих газоиспользующих установок после окончания отопительного периода в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданиях? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.262 | Какой документ оформляется при отключении от газопровода неисправного и сезонно работающего оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.262 | При переводе помещений из жилого фонда в нежилой запрещается подача газа потребителю газоснабжающими организациями, если ... | И, Э, Б |
|  | Л1 п.263 | В каких случаях собственники и (или) уполномоченные ими лица должны обеспечить проверку исправности вентиляционных и дымоотводящих систем? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.263 | Как оформляются результаты проверки исправности вентиляционных и дымоотводящих систем, проводимой до включения в работу газоиспользующих установок сезонного действия? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.264 | Что из указанного ниже в отношении объектов газопотребления должны осуществлять собственники административных, общественных и бытовых зданий, и (или) уполномоченные ими лица, оказывающие услуги по техническому обслуживанию инженерного оборудования зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.265 | Что необходимо предпринять при ремонте газоиспользующих установок, связанном с разборкой, а также при капитальном ремонте помещений и зданий? | И, Э, Б, М |
|  | Л1 п.266 | При каком сроке эксплуатации должны подвергаться техническому диагностированию внутренние газопроводы организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.266 | С какой целью в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, в административных и общественных зданиях внутренние газопроводы, находящиеся в эксплуатации более 30 лет, должны подвергаться техническому диагностированию? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.266 | Что должна предпринять газоснабжающая организация при выявлении непригодности газового оборудования и внутренних газопроводов к эксплуатации при проведении технического диагностирования в организациях бытового обслуживания населения непроизводственного характера, в административных и общественных зданиях? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.267 | На каком минимальном расстоянии от газопроводов и от газоразборных постов при ручных работах допускается проведение работ по газовой резке, сварке и другим видам работ на стационарных установках для газопламенной обработки металлов? | И, Э, Г, П |
|  | Л1 п.267 | На каком минимальном расстоянии от газопроводов и от газоразборных постов при механических работах допускается проведение работ по газовой резке, сварке и другим видам работ на стационарных установках для газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г, П |
|  | Л1 п.268 | Каким способом разрешается присоединять переносные горелки и передвижные агрегаты к газопроводам (в том числе сжиженного газа) при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.268 | Какой может быть максимальная длина у резинотканевого рукава, предназначенного для присоединения переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.268 | Из скольких отдельных кусков может состоять резинотканевый рукав, предназначенный для присоединения переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.268 | Каким способом должны соединяться между собой куски резинотканевого рукава, предназначенного для присоединения переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.268 | Какие требования предъявляются к присоединению переносной горелки или передвижного агрегата к газопроводу при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г |
|  | Л1 п.270 | Допускается ли производить ремонт горелок, резаков и другой аппаратуры в местах проведения работ по газовой сварке, газовой резке и другим видам газопламенной обработки металлов? | И, Э, Г, М |
|  | Л1 п.271 | Куда должно быть направлено пламя горелки при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г, М |
|  | Л1 п.272 | Можно ли продувать кислородом рукава, предназначенные для горючих газов при газопламенной обработке металлов? | И, Э, Г, М |
|  | Л1 п.273 | Какое управление должно быть предусмотрено при автоматизации процессов газопламенной обработки металлов? | И, Э, Г, П |
|  | Л1 п.274 | Какие требования предъявляются к организации, эксплуатирующей установки электрохимической защиты? | И, Э |
|  | Л1 п.275 | Что должна обеспечивать катодная поляризация при наличии опасного влияния блуждающих токов в грунтах низкой и средней коррозионной активности? | И, Э |
|  | Л1 п.276 | Что включает в себя техническое обслуживание при эксплуатации электрозащитных установок? | И, Э |
|  | Л1 п.277 | Когда должен проводиться технический осмотр катодных электрозащитных установок, не оборудованных средствами телеметрического контроля, расположенных в городах и городских поселках? | И, Э |
|  | Л1 п.277 | Когда должен проводиться технический осмотр катодных электрозащитных установок, не оборудованных средствами телеметрического контроля, расположенных на межпоселковых газопроводах и в населенных пунктах сельской местности? | И, Э |
|  | Л1 п.277 | Когда должен проводиться технический осмотр протекторных установок, не оборудованных средствами телемеханического контроля? | И, Э |
|  | Л1 п.277 | Как устанавливаются сроки для проведения технического осмотра электрозащитных установок при наличии средств телеметрического контроля? | И, Э |
|  | Л1 п.278 | Когда проводится проверка эффективности работы установок электрохимической защиты? | И, Э |
|  | Л1 п.279 | Назовите точки, в которых можно подключаться к газопроводу для проверки эффективности электрохимической защиты: | И, Э |
|  | Л1 п.279 | Куда заносятся результаты измерений, а также причины изменения параметров работы электрозащитной установки по отношению к установленным? | И, Э |
|  | Л1 п.280 | Какая допускается суммарная продолжительность перерывов в работе установок электрохимической защиты в течение года? | И, Э |
|  | Л1 п.280 | Какие допускаются сроки устранения неисправности электрохимической защиты, если в зоне действия вышедшей из строя установки, защитный потенциал газопровода обеспечивается соседними установками? | И, Э |
|  | Л1 п.281 | Какой следует принимать перерыв в работе катодной установки, если при техническом осмотре установлено, что она не работает, а телеметрический контроль за ее работой не осуществлялся? | И, Э |
|  | Л1 п.282 | Как часто должна проверяться исправность электроизолирующих соединений газопровода? | И, Э |
|  | Л1 п.283 | С какой периодичностью следует производить измерения потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты? | И, Э |
|  | Л1 п.283 | Какой интервал между точками измерения необходимо соблюдать при измерении потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопроводов в поселениях? | И, Э |
|  | Л1 п.283 | Какой интервал между точками измерения необходимо соблюдать при измерении потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках межпоселковых газопроводов? | И, Э |
|  | Л1 п.285 | В каких случаях производится обследование состояния изоляционного покрытия и поверхности металла трубы газопровода под покрытием? | И, Э |
|  | Л1 п.287 | Какими материалами должны изолироваться сварные стыки труб и места повреждения защитного покрытия газопроводов? | И, Э, М |
|  | Л1 п.289 | В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы кроме газопроводов, проложенных по фасадам жилых, общественных и административных зданий? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.289 | Сколько слоев краски, лака или эмали должно быть нанесено на газопровод при его окраске? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.289 | В какой цвет должны быть окрашены наружные газопроводы, проложенные по фасадам жилых, общественных и административных зданий? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.291 | Представители каких организаций должны входить в комиссию по расследованию случаев сквозного коррозионного повреждения газопроводов? | И, Э |
|  | Л1 п.292 | При выявлении коррозионноопасных зон собственником газопроводов и (или) уполномоченным им лицом должны приниматься меры по их ликвидации. Что необходимо предпринять, если работы по ликвидации зон коррозионной опасности не будут выполнены в установленные сроки? | И, Э |
|  | Л1 п.293 | В соответствии с требованиями каких документов должно эксплуатироваться электрооборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.294 | Кем утверждается график периодических осмотров, испытаний, технического обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.295 | В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления должен производиться осмотр электрооборудования и сетей электротехническим персоналом? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.295 | В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления должен производиться осмотр электрооборудования и сетей лицом, ответственным за электрохозяйство организации или назначенным им работником? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.295 | В какие сроки при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления должны устраняться обнаруженные неисправности взрывозащищенного электрооборудования? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.297 | Какие требования предъявляются на объектах газораспределительной системы и газопотребления к приборам и условиям проведения электрических испытаний во взрывоопасных зонах? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.298 | В какие сроки должна производиться проверка максимальной токовой защиты пускателей и автоматических выключателей в электрооборудовании объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.300 | В какие сроки проводится техническое обслуживание взрывозащищенного электрооборудования объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.301 | Какие соединения не допускаются в электрооборудовании объектов газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.304 | В какие сроки на объектах газораспределительной системы и газопотребления проверяется исправность защиты от статического электричества и вторичных проявлений молний, в том числе контактов, соединительных проводов, перемычек шин? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.305 | Какой вид обслуживания приборов и средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах и агрегатах, должен обеспечивать собственник газопроводов и (или) уполномоченное им лицо? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.306 | Когда в процессе эксплуатации газового оборудования проводится проверка герметичности импульсных трубопроводов газа и запорной арматуры? | И, Э |
|  | Л1 п.308 | В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов на ГНС, ГНП, АГЗС, в котельных, на внутренних газопроводах промышленных, сельскохозяйственных и других организаций? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.308 | В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов в ГРП (ГРУ)? | И, Э |
|  | Л1 п.308 | В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов в телемеханизированных ГРП? | И, Э |
|  | Л1 п.308 | В какие сроки должны проверяться исправность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов в ШРП, на резервуарных и групповых баллонных установках СУГ, в автоматизированных котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых отсутствует пломба или клеймо? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых просрочен срок поверки? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых имеются повреждения? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.310 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления средства измерений, у которых стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению (или уходит за нулевое деление) шкалы на величину, превышающую предел допускаемой основной абсолютной погрешности для данного прибора? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.311 | Допускаются ли к эксплуатации на объектах газораспределительной системы и газопотребления показывающие манометры и напорометры, у которых на циферблате или корпусе не обозначено краской значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.312 | При какой концентрации газа в помещении должны срабатывать сигнализаторы, контролирующие состояние воздушной среды? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.313 | В какие сроки должна производиться проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.313 | Какие минимальные сведения целесообразно указывать в журнале, в котором фиксируются результаты проверки исправности приборов защиты, блокировки и сигнализации на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.316 | Как производится проверка сигнализатора загазованности на соответствие установленным параметрам? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.317 | В каком случае разрешается эксплуатация газового оборудования с отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками и сигнализацией, предусмотренными проектом? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.319 | Кто имеет право допускать (в технически обоснованных случаях) кратковременную работу отдельных газоиспользующих установок и агрегатов с отключением защиты при условии принятия мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность работ? | И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.320 | С какой периодичностью необходимо контролировать переносными приборами концентрацию газа в воздухе производственных помещений до замены неисправного сигнализатора загазованности непрерывного действия? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.322 | В каком случае разрешаются работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности? | И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.323 | Какие требования предъявляются к конструкции газового оборудования (технических устройств)? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.324 | В каком случае в Республике Беларусь допускается эксплуатация газового оборудования (технического устройства), не попадающего под действие технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.325 | Какие требования предъявляются к запорной арматуре, применяемой на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.326 | Что должны обеспечить иностранные производители газового оборудования при его эксплуатации в Республике Беларусь? | И, Э, Б, Г, Т |
|  | Л1 п.327 | Начиная с какого диаметра арматура газового оборудования, в том числе запорная, должна поставляться с паспортом установленной формы? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л1 п.327 | В каком случае на запорную арматуру газового оборудования допускается оформление одного паспорта на партию? | И, Э, Т |
|  | Л1 п.327 | Что должно быть обязательно указано в маркировке, которую следует наносить на корпус арматуры газового оборудования? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л1 п.329 | Какие организации могут проводить техническое диагностирование газового оборудования (потенциально опасных объектов, технических устройств)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.329 | В соответствии с каким документом проводится техническое диагностирование газового оборудования (потенциально опасных объектов, технических устройств)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.329 | Кто утверждает и кто согласовывает индивидуальную программу технического диагностирования газового оборудования (потенциально опасных объектов, технических устройств)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.330 | Что необходимо учитывать при проектировании, возведении (монтаже) и эксплуатации газопроводов на территориях с особыми условиями? | И, П |
|  | Л1 п.332 | Что необходимо учитывать при проектировании газопроводов на территориях с особыми условиями? | И, П |
|  | Л1 п.333 | Какие мероприятия по защите газопроводов от подработок необходимо предусматривать при ведении горных работ? | И, П |
|  | Л1 п.334 | Следует ли закольцовывать наружные газопроводы городов, населенных пунктов и промплощадок с особыми природными и климатическими условиями? | И, П |
|  | Л1 п.335 | Допускается ли применять стальные водогазопроводные трубы и трубы из кипящей стали для газопроводов в особых природных и климатических условиях? | И, П |
|  | Л1 п.337 | Каким методом сварки допускается производить соединение труб при строительстве газопроводов в особых климатических условиях кроме надземных газопроводов, давлением до 0,3 МПа диаметром не более 100 мм? | И, П, М |
|  | Л1 п.337 | Какой процент сварных стыков на подземном газопроводе, проложенном в особых природных и климатических условиях подвергается контролю физическими методами? | И, П, М |
|  | Л1 п.338 | Каким должно быть расстояние от ближайшего сварного стыка газопровода, проложенного в особых природных и климатических условиях до фундамента здания? | И, П, М |
|  | Л1 п.339 | На какое основание должен укладываться газопровод, проложенный в особых природных и климатических условиях? | И, П, М |
|  | Л1 п.339 | На какую высоту и чем должен присыпаться при укладке газопровод, проложенный в особых природных и климатических условиях? | И, П, М |
|  | Л1 п.340 | В каких случаях следует предусматривать наземную и надземную прокладку газопроводов в особых природных и климатических условиях? | И, П, М |
|  | Л1 п.341 | Когда на газопроводах, расположенных в особых природных и климатических условиях, необходимо устанавливать компенсаторы? | И, Э |
|  | Л1 п.342 | Какие действия необходимо произвести с газопроводом по окончании активной стадии с движения грунта в особых природных и климатических условиях? | И, Э |
|  | Л1 п.343 | Разрешено ли применение гидрозатворов в качестве отключающего устройства на газопроводе в особых природных и климатических условиях? | И, П |
|  | Л1 п.344 | Какие конструктивные меры защиты газопровода от воздействия перемещения грунтов следует выполнить для увеличения подвижности газопровода в грунте? | И, П |
|  | Л1 п.345 | Какие основные задачи должны выполнять службы организаций, эксплуатирующих газопроводы в районах подрабатываемых территорий? | И, Э |
|  | Л1 п.346 | С какой периодичностью необходимо осуществлять обход подземных газопроводов, проложенных на подрабатываемых территориях в период активной стадии сдвижения земной поверхности до снятия напряжений в газопроводах? | И, Э |
|  | Л1 п.347 | В каком радиусе от подземных газопроводов при обходе газопроводов, проложенных в особых природных и климатических условиях следует производить проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий? | И, Э |
|  | Л1 п.348 | Какие действия необходимо производить при выявлении подвижек (осадок) или выпучивания грунта при подземной прокладке газопровода, проложенного на подрабатываемых территориях? | И, Э |
|  | Л1 п.349.1 | Какой минимальной толщины должна быть уплотненная песчаная подушка, на которую должны укладываться плиты основания железобетонных колодцев и монолитное железобетонное основание колодцев с кирпичными стенами при сооружении газовых колодцев в районах с сейсмичностью выше 7 баллов? | И, П, М |
|  | Л1 п.349.2 | Из какого материала должны быть изготовлены газовые колодцы, сооружаемые в пучинистых грунтах? | И, П, М |
|  | Л1 п.349.3 | Надо ли под основанием колодцев уплотнять грунт при возведении (монтаже) газопроводов в просадочных макропористых грунтах? | И, П, М |
|  | Л1 п.351 | На какое давление на тепловых электростанциях и котельных должна быть рассчитана газораспределительная система котельных агрегатов от ГРП до отсечных клапанов котлов включительно? | И, П |
|  | Л1 п.354 | Какие инструкции должны быть разработаны для персонала, занятого эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.354 | Какие сведения должна содержать технологическая инструкция на объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.354 | Какие технологические схемы должны прилагаться к технологическим инструкциям на объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.355 | В каких случаях должны пересматриваться и переутверждаться технологические инструкции и схемы на объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.355 | С какой периодичностью должны пересматриваться технологические инструкции в плановом порядке на объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.356 | Как должно определяться место и порядок хранения проектной, исполнительной, приемосдаточной и эксплуатационно-технической документации на объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.357 | На кого возлагается обеспечение выполнения комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта и соблюдение требований безопасности при эксплуатации газопроводов, оборудования и газоиспользующих установок тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.358 | Какие мероприятия должны выполняться при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.359 | Когда на тепловых электростанциях и котельных должен производиться осмотр технического состояния (обход) ГРП, внутренних газопроводов котельной и котлов? | И, Э |
|  | Л1 п.359 | Как часто необходимо производить осмотр технического состояния наружных (надземных, наземных) газопроводов тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.360 | Какое минимальное количество человек должно производить обход ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.361, 362 | Что запрещается при обходе надземных и подземных газопроводов тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.363 | С какой периодичностью проводится проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК на ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.363 | Какую величину (давление) не должен превышать верхний предел срабатывания ПЗК в ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.363 | Какую величину (давление) не должен превышать верхний предел срабатывания ПСК в ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.364 | В каких случаях на тепловых электростанциях и котельных должна проводиться проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок? | И, Э |
|  | Л1 п.365 | При достижении максимально какого максимально допустимого значения перепада давления необходимо проводить очистку фильтра ГРП на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.366 | Как часто на тепловых электростанциях и котельных производиться контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной? | И, Э |
|  | Л1 п.367 | С какой периодичностью проводится проверка срабатывания устройств технологической защиты и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.368 | С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.368 | Какие требования предъявляются к техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.369 | Что на тепловых электростанциях и котельных необходимо сделать до начала выполнения работ по техническому обслуживанию ГРП, газопроводов и газового оборудования котельной? | И, Э |
|  | Л1 п.370 | Какие работы должны выполняться при техническом обслуживании ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.370 | Где должны фиксироваться результаты проверки параметров срабатывания ПЗК и ПСК на ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.371 | Что должно выполняться при техническом обслуживании внутренних газопроводов тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.373 | С какой периодичностью должен производиться текущий ремонт газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.374 | При какой минимальной концентрации газа в помещении котельной работы должны быть прекращены на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.374 | Что необходимо сделать перед присоединением газопроводов и газооборудования к действующему газопроводу, а также после их ремонта на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, М |
|  | Л1 п.374 | Что необходимо сделать после проведения сварочных работ на газопроводах и газооборудовании тепловых электростанций и котельных? | И, Э, М |
|  | Л1 п.376 | Как часто должна производиться покраска наружных газопроводов и арматуры при текущем ремонте надземных газопроводов тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.376 | Какие работы проводятся при текущем ремонте надземных газопроводов тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.377 | Какие работы выполняются при текущем ремонте запорной арматуры при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.378 | С какой периодичностью необходимо осуществлять пересмотр режимных карт на газовых котлах тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.380 | На основании чего назначается капитальный ремонт газопровода и газового оборудования на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.380 | Можно ли совмещать капитальный ремонт внутренних газопроводов, газового и котлового оборудования на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.381 | Где на территории ТЭС не допускается прокладка газопроводов? | И, Э, П |
|  | Л1 п.382 | Из какого материала должна изготавливаться арматура на объектах газораспределительной системы и газопотребления ТЭС и котельных? | И, Э, П, Т |
|  | Л1 п.382 | Какие требования на ТЭС и котельных предъявляются к гибким трубопроводам, при помощи которых горелки, имеющие перемещения в процессе работы котлоагрегата, присоединяются к газопроводу? | И, Э, П, Т |
|  | Л1 п.383 | В каких случаях газовая запорная арматура (отключающие устройства) должна оснащаться электроприводом во взрывозащищенном исполнении на объектах газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных? | И, П |
|  | Л1 п.384 | Каким способом должно осуществляться управление электроприводом запорной и регулирующей арматуры в ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, П |
|  | Л1 п.385 | В каких местах в помещениях зданий ТЭС и котельных с газовым оборудованием должны устанавливаться стационарные сигнализаторы загазованности? | И, Э, П |
|  | Л1 п.386 | Какие измерения должны обеспечиваться в ГРП тепловых электростанций? | И, Э, П |
|  | Л1 п.387 | Что из перечисленного ниже должно находиться на панелях местного, группового и блочного щитов управления, относящихся к ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.388 | В каком месте должно быть установлено отключающее устройство газового оборудования тепловой электростанции (котельной)? | И, Э, П |
|  | Л1 п.389 | Сколько отключающих устройств необходимо предусматривать на тепловых электростанциях и котельных на отводе газопровода к котлу внутри здания котельной? | И, Э, П |
|  | Л1 п.390 | Какое оборудование должно предусматриваться на тепловых электростанциях и котельных на газопроводе-отводе к котлу после отключающих устройств? | И, Э, П |
|  | Л1 п.391 | Каким должно быть управление отключающими устройствами котлоагрегатов на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.393 | Сколько должно быть установлено компрессоров, предназначенных для подачи сжатого воздуха в схему управления ПЗК с пневмоприводом на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.394 | Что на тепловых электростанциях и котельных должно обеспечивать защитно-запальное устройством (ЗЗУ), которым должна быть оснащена каждая горелка котла, работающая на газе? | И, Э, П, Т |
|  | Л1 п.394 | Каким требованиям, из указанных ниже, на тепловых электростанциях и котельных должны удовлетворять действующие котлы со встречным расположением горелок, конструкцией которых изготовителем предусмотрена группа растопочных горелок для обеспечения безопасной растопки котла, ЗЗУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.395 | Разрешается ли на тепловых электростанциях и котельных пуск (розжиг) котлов на природном газе, на которых не установлены или неисправны стационарные ЗЗУ или ЗУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.396 | На тепловых электростанциях и котельных у паровых и водогрейных котлов с несколькими горелками, в которые воздух подается через общий регулирующий орган, каждая горелка должна быть оснащена ... | И, Э, П, Т |
|  | Л1 п.397 | Каким диаметром должен быть газопровод безопасности, устанавливаемый перед последним отключающим устройством каждой газовой горелки котла на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.398 | Где должны быть предусмотрены продувочные газопроводы у газопроводов котла на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.398 | Каким должен быть диаметр продувочного газопровода у газопроводов котла на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.399 | Допускается ли в котельных ТЭС объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности? | И, Э, П |
|  | Л1 п.401 | Какие измерения, из перечисленных, должны предусматриваться на котле, работающем на природном газе на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П |
|  | Л1 п.402.1 | Котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных, должен оснащаться системами (устройствами) технологической защиты, действующими на останов котла с отключением подачи газа на котел. В каких случаях должна срабатывать эта защита? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.п. 402.2 - 402.4 | Котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных, должен оснащаться системами (устройствами) технологической защиты. Какая система защиты должна обязательно присутствовать? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.402.5 | Котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных, должен оснащаться системами (устройствами) технологической защиты, действующими на снижение нагрузки котла до 50%. В каких случаях должна срабатывать эта защита? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.403 | Что из указанного ниже должны запрещать блокировки, которыми оснащен котел, работающий на природном газе на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, П, Н, Т |
|  | Л1 п.404 | О чем должна оповещать сигнализация в оборудовании котлов ТЭС и котельных? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.407 | В каких случаях должно производиться аварийное отключение газопроводов (вплоть до отключения ГРП) и газового оборудования тепловых станций и котельных? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.408 | Какие действия необходимо предпринять при обнаружении загазованности (выхода газа) на тепловых станциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.410 | При каких условиях производится установка заглушек на отключенном участке газопровода на тепловых станциях и котельных? | И, Э, М |
|  | Л1 п.410 | Какой на тепловых станциях и котельных должна быть остаточная объемная доля газа в продутом газопроводе перед установкой на него заглушки? | И, Э, М |
|  | Л1 п.411 | После выполнения каких работ на тепловых станциях и котельных разрешается снятие заглушек на газопроводах ГРП при пуске газа в газопроводы из режима консервации или ремонта? | И, Э |
|  | Л1 п.411 | Снятие заглушек на газопроводах ГРП при пуске газа в газопроводы из режима консервации или ремонта производится после выполнения осмотра технического состояния (обхода) газопроводов, проведения технического обслуживания и контрольной опрессовки. Какие дополнительные работы необходимо провести на тепловых станциях и котельных после капитального ремонта или сварочных работ на газопроводе? | И, Э |
|  | Л1 п.412 | После выполнения каких работ допускается произвести снятие заглушек на газопроводах котла при его выводе из режима консервации или ремонта на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.412 | Какие сведения целесообразно вносить в оперативный журнал при выводе котла из режима консервации или его ремонта на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.413 | Что должно быть сделано до начала работ, связанных с разборкой газовой арматуры, присоединением или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе котлов в режим консервации и ремонта на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э, М |
|  | Л1 п.415 | На газовом оборудовании тепловых станций и котельных, до начала и в период проведения работ по установке и снятию заглушек должен проводиться анализ состояния рабочей зоны на загазованность. При какой предельно допустимой концентрации газа в воздухе рабочей зоны, работы должны выполняться в шланговых противогазах? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.419 | На основании каких документов разрешается производить вывод из работы технологических защит, блокировок и сигнализации на работающем газовом оборудовании тепловых станций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.419 | В каких случаях разрешается производить вывод из работы технологических защит, блокировок и сигнализации на работающем оборудовании на ТЭС и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.420 | Разрешается ли проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем газовом оборудовании тепловых станций и котельных без оформления наряда-допуска? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.421 | Под чьим руководством на тепловых электростанциях и котельных должен быть организован пуск котла на газовом топливе после капитального или среднего ремонта? | И, Э |
|  | Л1 п.422 | Что на тепловых электростанциях и котельных подлежит проверке перед пуском котла на газовом топливе после ремонта и простоя менее 3 суток? | И, Э |
|  | Л1 п.423 | Что на тепловых электростанциях и котельных должно быть включено при заполнении газопроводов котла газом после консервации или ремонта? | И, Э |
|  | Л1 п.424 | В каких случаях разрешается освобождать газопроводы котла от газа или продувать их от газа через трубопроводы безопасности или через газогорелочные устройства котла на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.425 | Какие проверки необходимо провести на тепловых электростанциях и котельных перед растопкой котла на газовом топливе из холодного состояния? | И, Э |
|  | Л1 п.426 | На тепловых электростанциях и котельных непосредственно перед растопкой котла на газовом топливе и после его остановки топка, газоходы отвода продуктов сгорания из топки котла, системы рециркуляции продуктов сгорания, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы ("теплый ящик"), должны быть провентилированы с включением дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта. Какой при этом должен быть расход воздуха? | И, Э, П |
|  | Л1 п.429 | На тепловых электростанциях и котельных перед растопкой котла на газе следует определить содержание кислорода в газопроводах котла. При каком максимальном содержании кислорода (по объему) розжиг горелок разрешается? | И, Э |
|  | Л1 п.429 | В каких случаях на тепловых электростанциях и котельных допускается перед растопкой котла на газе не определять содержание кислорода в газопроводах котла? | И, Э |
|  | Л1 п.430 | Как на тепловых электростанциях и котельных поступать при растопке котла, все горелки которого оснащены ПЗК и ЗЗУ, если не воспламенился (погас) факел первой растапливаемой горелки? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.431 | Что на тепловых электростанциях и котельных должно происходить при внезапном погасании факела всех включенных горелок во время растопки, а также общего факела при работе котла на одной или нескольких включенных газовых горелок? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.433 | В каких случаях оперативным персоналом должна быть немедленно прекращена подача газа в газопроводы котла на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.434 | Какими документами необходимо руководствоваться при аварийной остановке котла, работающего на газовом топливе на тепловых электростанциях и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.435 | На тепловых электростанциях и котельных при плановой остановке котла для перевода в режим резерва должна быть прекращена подача газа, открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, проведена вентиляция топки и газоходов. Что необходимо закрыть по окончании вентиляции? | И, Э |
|  | Л1 п.436 | Если котел на тепловых электростанциях и котельных находится в резерве или работает на другом виде топлива, требуется ли устанавливать заглушки после запорной арматуры на газопроводах котла? | И, Э |
|  | Л1 п.438 | В каком положении и состоянии должно находиться отключающее устройство перед ПСК в ГРП тепловых электростанций и котельных? | И, Э |
|  | Л1 п.439 | Когда на тепловых электростанциях и котельных разрешается подача газа к котлам по обводному газопроводу (байпасу) ГРП, не имеющему автоматического РК? | И, Э |
|  | Л1 п.441 | Какие организации должны выполнять работы по проектированию, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации газопроводов давлением свыше 1,2 МПа в пределах тепловой электростанции? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.443 | Что должны обеспечивать проектируемые системы газоснабжения ГТУ, ПГУ, ГПА? | И, П |
|  | Л1 п.445 | Что включает в себя система газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.446 | Что в общем случае должна включать система газоснабжения ГПА в пределах электростанции? | И, Э, П |
|  | Л1 п.447 | В системе газоснабжения ГТУ и ПГУ на подводящем газопроводе от ГРС должно быть предусмотрено отключающее устройство с электроприводом, управляемое из главного корпуса ТЭС. Где оно располагается? | И, Э, П |
|  | Л1 п.448 | Что из указанного в вариантах ответа должно отсутствовать в конструкции газовоздушного тракта котлов-утилизаторов в составе ГТУ (ПГУ)? | И, Э, П |
|  | Л1 п.451 | За счет чего должна обеспечиваться вентиляция газовоздушного тракта газовых турбин и котлов-утилизаторов, входящих в состав ГТУ и ПГУ, при пуске? | И, Э, П |
|  | Л1 п.451 | Для проведения вентиляции газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ после останова газовых турбин должен использоваться ... | И, Э, П |
|  | Л1 п.452 | Что из перечисленного ниже должны включать программы системы автоматического останова газовых турбин ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.452 | От каких из указанных ниже воздействий должны быть обязательно защищены устройства автоматики газовых турбин ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.452 | От каких из указанных ниже воздействий должны быть обязательно защищены сигнальные цепи газовых турбин ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.453 | В каком из указанных ниже мест необходимо контролировать давление газа постоянно показывающими приборами по месту и на блочном щите управления в целях обеспечения взрывобезопасности системы газоснабжения и ГТУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.453 | Каким способом должен осуществляться контроль содержания газа и окиси углерода в воздухе застойных зон машинного зала ГТУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.454 | Для обеспечения взрывопожаробезопасности система газоснабжения и ГТУ должны быть оснащены светозвуковой сигнализацией, выведенной на блочный щит управления и ГЩУ и сигнализирующей о повышении концентрации газа в воздухе более ... | И, Э, П |
|  | Л1 п.454 | Для обеспечения взрывопожаробезопасности система газоснабжения и ГТУ должны быть оснащены светозвуковой сигнализацией, выведенной на блочный щит управления и ГЩУ. О чем из указанного ниже должна сигнализировать эта сигнализация? | И, Э, П |
|  | Л1 п.455 | Какое требование предъявляется на электростанции с ГТУ и ПГУ к телефонной связи в помещениях категории А по взрывопожарной и пожарной опасности? | И, Э, П |
|  | Л1 п.457 | Какие газопроводы систем газоснабжения газотурбинных и парогазовых установок относятся к газопроводам высокого давления I-а категории? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л1 п.457 | Какие газопроводы систем газоснабжения газотурбинных и парогазовых установок относятся к газопроводам высокого давления I категории? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л1 п.457 | Какие газопроводы систем газоснабжения газотурбинных и парогазовых установок относятся к газопроводам высокого давления II категории? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л1 п.457 | Какие газопроводы систем газоснабжения газотурбинных и парогазовых установок относятся к газопроводам среднего давления III категории? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л1 п.457 | Какие газопроводы систем газоснабжения газотурбинных и парогазовых установок относятся к газопроводам низкого давления IV категории? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л1 п.462 | Какое рекомендуется предусматривать количество редуцирующих ниток в технологической схеме редуцирования давления газа в ГРП, питающем ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.466 | При какой электрической мощности ГТУ, ПГУ в блочной ДКС дожимающие компрессоры устанавливаются без резерва? | И, П |
|  | Л1 п.466 | При какой электрической мощности ГТУ, ПГУ в блочной ДКС необходимо обязательно предусматривать резервный дожимной компрессор? | И, П |
|  | Л1 п.467 | В каком режиме на дожимной компрессорной станции ГТУ, ПГУ должны осуществляться поддержание заданного давления за ДКС и ввод в работу резервного компрессора? | И, Э, П |
|  | Л1 п.468 | Какое оборудование из перечисленного ниже предусматривается от пункта подготовки газа к газовой турбине ГТУ, ПГУ (в блоке запорной арматуры) по ходу газа? | И, Э, П |
|  | Л1 п.469 | Где на внутреннем газопроводе газовой турбины, работающей автономно или в составе ГТУ или ПГУ, предусматривается штуцер для присоединения запального газопровода? | И, Э, П |
|  | Л1 п.470 | Сколько и каких на внутреннем газопроводе к ГПА (с учетом оборудования, входящего в состав ГПА полной заводской готовности) должно быть предусмотрено отключающих устройств (по ходу газа)? | И, Э, П |
|  | Л1 п.470 | Обязательно ли на внутреннем газопроводе к ГПА должна предусматриваться установка фильтра? | И, Э, П |
|  | Л1 п.470 | Что на внутреннем газопроводе к ГПА (с учетом оборудования, входящего в состав ГПА полной заводской готовности) должно предусматриваться непосредственно перед подачей газа в двигатель? | И, Э, П |
|  | Л1 п.471 | Как для предотвращения передачи вибраций от двигателя на газопровод ГПА должно осуществляться присоединение двигателя к газопроводу? | И, Э, П |
|  | Л1 п.475 | Каким способом могут прокладываться надземные газопроводы на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.475 | Допускается ли прокладка надземных газопроводов на ТЭС с ГТУ и ПГУ на эстакадах с другими технологическими трубопроводами и электрическими кабелями? | И, Э, П |
|  | Л1 п.476 | Как по отношению к горизонту должен прокладываться надземный газопровод на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.477 | Какой должна быть минимальная высота свободного пространства от земли до низа труб, прокладываемых на низких опорах на ТЭС с ГТУ и ПГУ при ширине группы труб до 1,5 м? | И, П |
|  | Л1 п.477 | Какой должна быть минимальная высота свободного пространства от земли до низа труб, прокладываемых на низких опорах на ТЭС с ГТУ и ПГУ при ширине группы труб 1,5 м и более? | И, П |
|  | Л1 п.478 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от покрытия пешеходной дороги до газопровода по вертикали на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.478 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от покрытия автомобильной дороги до газопровода по вертикали на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.478 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от плоскости головок рельсов железной дороги до газопровода по вертикали на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.483 | Как должен располагаться сбросной трубопровод на объектах с ПГУ и ГТУ при невозможности его расположения со стороны здания, противоположной воздухозабору? | И, П |
|  | Л1 п.487 | Каким должно быть минимальное расстояние (в свету) между газопроводом и ограждающими конструкциями здания тепловой электростанции с ГТУ и ПГУ для труб диаметром менее 200 мм? | И, П |
|  | Л1 п.487 | Каким должно быть минимальное расстояние (в свету) между газопроводом и ограждающими конструкциями здания тепловой электростанции с ГТУ и ПГУ для труб диаметром от 200 мм до 500 мм? | И, П |
|  | Л1 п.487 | Каким должно быть минимальное расстояние (в свету) между газопроводом и ограждающими конструкциями здания тепловой электростанции с ГТУ и ПГУ для труб диаметром более 500 мм? | И, П |
|  | Л1 п.488 | Из какого материала должны быть выполнены футляры для прокладки газопроводов через стены на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П, М |
|  | Л1 п.488 | На сколько внутренний диаметр футляра должен быть больше диаметра газопровода при прокладке его через стены на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.488 | Каким материалом должны уплотняться зазоры между газопроводом и футляром (концы футляра) при прокладке газопроводов через стены на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.491 | На каком минимальном расстоянии от края опоры должны находиться сварные стыки газопроводов на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П, М |
|  | Л1 п.492 | В каких случаях допускается вварка штуцеров в сварные швы, а также в гнутые элементы (в местах гибов) газопроводов на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, П, М |
|  | Л1 п.493 | Для каких газопроводов на ТЭС с ГТУ и ПГУ не допускается применение отводов, сваренных из секторов? | И, П, М |
|  | Л1 п.496 | Из какого материала должен выполняться газопровод от фильтров тонкой очистки, установленных на подводе газа, до горелочных устройств ГТУ? | И, П |
|  | Л1 п.497 | В какой цвет в соответствии с требованиями государственного стандарта должны быть окрашены газопроводы на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | На каком этапе строительства газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам следует производить их испытание на прочность и проверку на герметичность на территории тепловых электрических станций? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | Каким способом следует производить испытания на прочность газопроводов высокого давления I-а категории на прочность на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | Каким давлением следует производить испытания газопроводов высокого давления I-а категории на прочность на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | В течение какого времени следует производить испытания на прочность пневматическим способом газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории тепловых электрических станций? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | В течение какого времени следует производить испытания на прочность гидравлическим способом газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории тепловых электрических станций? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | Каким давлением проводится проверка на герметичность газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории тепловых электрических станций? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.499 | В течение какого минимального времени должна проводиться проверка на герметичность газопроводов высокого давления I-а категории к газотурбинным и парогазовым установкам на территории тепловых электрических станций? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.500 | Подземные газопроводы на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам должны быть защищены от коррозии в соответствии с государственными стандартами, устанавливающими требования к защите от коррозии подземных газопроводов, с учетом ... | И, П |
|  | Л1 п.501 | Что из перечисленного ниже должен обеспечивать пункт подготовки газа на ТЭС с ПГУ и ГТУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.502 | Что из указанного в вариантах ответа не должны предусматривать технологические схемы газопроводов пункта подготовки газа и газовой турбины? | И, П |
|  | Л1 п.502 | Для каких газопроводов пункта подготовки газа и газовой турбины на каждом продувочном газопроводе должны предусматриваться два запорных устройства со штуцером между ними для отбора проб от продуваемого участка для анализа? | И, П |
|  | Л1 п.503 | Площадка пункта подготовки газа для ГТУ и ПГУ на территории электростанции должна иметь ... | И, Э, П |
|  | Л1 п.504 | Каким должно быть минимальное расстояние между зданиями (укрытиями) и сооружениями в пределах пункта подготовки газа для ГТУ и ПГУ на территории электростанции? | И, П |
|  | Л1 п.505 | Какой минимальной вместимости должен быть резервуар для автоматического слива жидкости при очистке газа от твердых частиц и капельной жидкости на ТЭС с ПГУ и ГТУ? | И, П |
|  | Л1 п.506 | На каком расстоянии после РК линии редуцирования и газопроводы на ТЭС с ПГУ и ГТУ следует проектировать с шумопоглощающей изоляцией или с установкой шумоглушителей? | И, П |
|  | Л1 п.508 | Каждое помещение категории А пункта подготовки газа (ППГ) на ТЭС с ПГУ и ГТУ оборудуется стационарными сигнализаторами загазованности. Каково действие этих сигнализаторов при достижении 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе помещения? | И, Э, П |
|  | Л1 п.508 | Каждое помещение категории А пункта подготовки газа (ППГ) на ТЭС с ПГУ и ГТУ оборудуется стационарными сигнализаторами загазованности. Каково действие этих сигнализаторов при достижении 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе помещения? | И, Э, П |
|  | Л1 п.509 | Из каких материалов должны выполняться полы в помещении пункта подготовки газа на ТЭС с ПГУ и ГТУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.509 | Какие требования предъявляются к дверям для входа в помещения пункта подготовки газа на ТЭС с ПГУ и ГТУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.510 | Какой должна быть минимальная ширина основного прохода в помещении пункта подготовки газа на ТЭС с ПГУ и ГТУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.511 | При каком условии допускается применение материалов иностранных марок для стальных газопроводов в системе газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС? | И, Э, П |
|  | Л1 п.512 | В каком объеме должны пройти контроль заводского шва неразрушающими методами стальные сварные трубы, применяемые для строительства систем газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.514 | На какое давление должны рассчитываться трубопроводы газа, элементы и оборудование газопроводов для газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС? | И, П |
|  | Л1 п.515 | В каком объеме, в соответствии с проектами газопроводов I-а категории должен выполняться контроль поперечных сварных соединений неразрушающими методами в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П, М |
|  | Л1 п.516 | Что следует использовать для компенсации температурных деформаций газопровода в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.517 | Из какого материала должна изготавливаться арматура, применяемая на всех газопроводах в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л1 п.517 | Какие требования предъявляются к арматуре, применяемой на всех газопроводах в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.518 | При каком условии может осуществляться питание постоянным током электромагнита ПЗК системах газоснабжения ГТУ и ПГУ от шин аккумуляторной батареи или от батареи предварительно заряженных конденсаторов? | И, Э, П |
|  | Л1 п.518 | При каком условии может осуществляться питание переменным током электромагнита ПЗК системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.518 | Какое максимальное время закрытия допускается у ПЗК в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.519 | Как должна управляться запорная арматура в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.519 | Электрооборудование запорной арматуры, устанавливаемой на открытом воздухе в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ должно быть защищено от ... | И, Э, П |
|  | Л1 п.521 | На каких участках газопроводов в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ следует располагать арматуру? | И, П |
|  | Л1 п.521 | На каких участках газопроводов в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ следует располагать арматуру массой более 500 кг? | И, П |
|  | Л1 п.521 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо предусматривать на газопроводах в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ для арматуры массой более 500 кг? | И, П |
|  | Л1 п.522 | В каких местах на газопроводах в системах газоснабжения ГТУ и ПГУ допускается наличие фланцевых соединений? | И, Э, П, М |
|  | Л1 п.523 | Что должно быть предусмотрено в проекте для удобства установки заглушек на газопроводах систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.524 | Какое пространство от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов системы газоснабжения ГТУ и ПГУ, расположенных в помещениях, относятся к взрывоопасным зонам? | И, Э, П |
|  | Л1 п.528 | Как должно быть оборудовано наружное освещение площадок пункта подготовки газа (ППГ) на объектах с ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.528 | Как должно предусматриваться управление освещением площадок пунктов подготовки газа (ППГ) на объектах с ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.531 | Какой должна быть в холодный период года температура воздуха в производственных помещениях с временным пребыванием обслуживающего персонала, в которых располагается газовое оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.531 | Какой должна быть в теплый период года температура воздуха в производственных помещениях с временным пребыванием обслуживающего персонала, в которых располагается газовое оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.532 | Какие требования предъявляются к прокладке трубопроводов систем отопления помещений, в которых располагается газовое оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.533 | Какую вентиляцию следует предусматривать в помещениях пункта подготовки газа и дожимной компрессорной станции на объектах с ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.534 | Как должны включаться системы аварийной вентиляции помещений пункта подготовки газа и дожимной компрессорной станции на ТЭС и ГТУ и ПГУ? | И, Э, П |
|  | Л1 п.536 | На ТЭС с ГТУ и ПГУ помещения машинного зала, котельного отделения следует оборудовать отоплением, обеспечивающим в период монтажа и ремонта оборудования температуру внутреннего воздуха ... | И, Э, П |
|  | Л1 п.539 | При каких условиях считается проведенным комплексное опробование газотурбинной установки? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.540 | Какие из перечисленных работ должны выполняться при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ в соответствии с утвержденными графиками? | И, Э |
|  | Л1 п.541 | С какой периодичностью производиться внешний осмотр технологического оборудования трубопроводной арматуры, электрооборудования, средств защиты, технологических трубопроводов при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1 п.541 | С какой периодичностью производиться внешний осмотр средств контроля, управления, исполнительных механизмов, средств сигнализации и связи при эксплуатации систем газоснабжения теплоэлектростанций с газотурбинными и парогазовыми установками? | И, Э |
|  | Л1 п.541 | Когда производиться внешний осмотр вентиляционных систем при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1 п.541 | Как часто при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ необходимо подвергать внешнему осмотру технические средства противопожарной защиты, связи и оповещения о пожаре, первичные средства пожаротушения? | И, Э |
|  | Л1 п.542 | С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования пункта подготовки газа на ТЭС с ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1 п.542 | С какой периодичностью должно проводиться техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт внутренних газопроводов газотурбинных и парогазовых установок? | И, Э |
|  | Л1 п.543 | Каким количеством работников должно проводиться техническое обслуживание пунктов подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.545 | Что необходимо обязательно предпринять до начала выполнения работ по техническому обслуживанию пунктов подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.546 | Что из перечисленного необходимо выполнять при проведении технического обслуживания пункта подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.547 | Какие работы, из перечисленных необходимо выполнять при техническом обслуживании внутренних газопроводов ГТУ и котлов-утилизаторов? | И, Э |
|  | Л1 п.548 | Как часто в производственной зоне пунктов подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ должно осматриваться технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентсистемы, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации? | И, Э |
|  | Л1 п.549 | Какие колебания давления газа допускаются на выходе из пункта подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.550 | На какие параметры должны быть настроены предохранительные сбросные клапаны в пунктах подготовки газа (ППГ) объектов с ПГУ и ГТУ? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.551 | Что из перечисленного должно выполняться при эксплуатации пунктов подготовки газа на объектах с ПГУ и ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.553 | В каких случаях запрещается эксплуатация дожимающих компрессоров на объектах с ПГУ и ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.554 | В каких случаях дожимающие компрессоры на объектах с ПГУ и ГТУ подлежат аварийной остановке? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.555 | При эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ в случае обнаружения опасной концентрации газа в воздухе помещения необходимо ... | И, Э |
|  | Л1 п.557 | Из какого теплового состояния газовой турбины может осуществляться ее пуск? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.558 | В каком состоянии должны находиться шиберы к дымовой трубе при пуске газотурбинных и парогазовых установок? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.558 | На каком самом раннем этапе пуска газовой турбины допускается производить розжиг горелок котла-утилизатора? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.559 | Допускается ли производить розжиг топлива после неудачной попытки пуска газовой турбины без предварительной вентиляции газо-воздушных трактов? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.559 | Какой расход воздуха должен обеспечиваться для вентиляции камеры сгорания и газо-воздушных трактов газотурбинных и парогазовых установок перед розжигом горелочных устройств при вращении ротора от пускового устройства? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.560 | В каких случаях должна быть прекращена подача газа на газовую горелку и ее запальное устройство при розжиге пламенных труб (газовых горелок) камеры сгорания газовой турбины? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.562 | Как часто при эксплуатации систем газоснабжения ТЭС с ГТУ и ПГУ необходимо производить проверку герметичности затвора стопорного, предохранительного запорного клапанов газовой турбины? | И, Э |
|  | Л1 п.563 | Кто должен руководить пуском ГТУ после капитального и среднего ремонта, проведения регламентных работ? | И, Э |
|  | Л1 п.564 | После какого количества суток простоя в резерве перед пуском ГТУ должны быть проверены исправность и готовность к включению средств технологической защиты и автоматики, блокировок вспомогательного оборудования масляной системы, КИП и средств оперативной связи? | И, Э |
|  | Л1 п.565 | Допускается ли пуск ГТУ при неисправности или отключения хотя бы одной из защит? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.565 | Допускается ли пуск ГТУ при наличии дефектов системы регулирования, которые могут привести к превышению допустимой температуры газов или разгону турбины? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.565 | Допускается ли пуск ГТУ при неисправности масляных насосов или системы их автоматического включения? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.565 | Допускается ли пуск ГТУ при температуре масла ниже установленного предела? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.565,566 | В каких из перечисленных ниже случаев не допускается пуск ГТУ? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.567 | В каких случаях из перечисленных должен быть немедленно прекращен пуск ГТУ? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | В каком из указанных ниже случаев ГТУ должна быть немедленно отключена? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ прослушиваются металлические звуки (скрежет, стуков, необычных шумы внутри турбомашин и аппаратов газовой турбины? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ произошел одиночный хлопок (взрыв) в камере сгорания, в котле-утилизаторе или газоходе, в результате которого не произошли какие-либо повреждения? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ исчезло напряжение на устройствах регулирования и автоматизации или на всех КИП? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ возник помпаж компрессора или параметры работы компрессора сигнализируют о его работе на границе помпажа? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ недопустимо изменилось давление воздуха за компрессором? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ произошло недопустимое повышение температуры газов? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Что необходимо выполнить, если во время работы ГТУ произошло недопустимое понижение давления топлива перед стопорным клапаном газовой турбины? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.568 | Требуется ли отключать генератор в случае отключения ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.569 | Кто принимает решение на разгрузку и остановку ГТУ при появлении неисправностей, не требующих ее немедленной аварийной остановки? | И, Э |
|  | Л1 п.569 | В каком из перечисленных ниже случаев по решению технического руководителя электростанции должна быть разгружена и остановлена ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.569 | В каком из перечисленных ниже случаев по решению технического руководителя электростанции должна быть разгружена и остановлена ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.569 | Можно ли продолжать работу ГТУ при появлении сигналов предупредительной сигнализации в случае нарушения нормального режима эксплуатации газовой турбины или нормальной работы вспомогательного оборудования? | И, Э |
|  | Л1 п.569 | Возможно ли устранить обледенение воздухозаборного устройства при работе ГТУ под нагрузкой? | И, Э |
|  | Л1 п.569 | Как можно без остановки ГТУ понизить температуру наружных поверхностей корпусов турбин, камер сгорания, переходных трубопроводов при недопустимом повышении температуры этих поверхностей? | И, Э |
|  | Л1 п.570 | Что необходимо предпринять при аварийном останове ГТУ или ПГУ с котлом-утилизатором? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.571 | Что необходимо предпринять после отключения ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1 п.572 | В каком положении должна находиться запорная арматура на продувочных газопроводах и газопроводах безопасности после отключения ГТУ? | И, Э |
|  | Л1 п.573 | Необходимо ли отключать газовое оборудование и запальные трубопроводы от действующих газопроводов перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом камер сгорания или газоходов ГТУ и ПГУ? | И, Э, Н |
|  | Л1 п.574 | В каком положении должны находиться запорные устройства на подводе газа к газовой турбине и арматура на продувочных газопроводах перед вскрытием турбин, камеры сгорания, стопорного и регулирующих клапанов? | И, Э |
|  | Л1 п.575 | Какие испытания следует проводить на газопроводах и газовом оборудовании ГТУ и ПГУ после окончания их ремонта? | И, Э |
|  | Л1 п.576 | Какие виды управления элементами системы газоснабжения должны предусматриваться для ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.578 | Какое давление газа из перечисленного ниже необходимо контролировать в системе газоснабжения газовой турбины, работающей в составе ГТУ или ПГУ с котлами-утилизаторами и теплообменными аппаратами? | И, П |
|  | Л1 п.578 | Какую температуру из перечисленной ниже необходимо контролировать для осуществления безопасности системы газоснабжения газовой турбины, работающей в составе ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами и теплообменными аппаратами? | И, П |
|  | Л1 п.578 | Какие параметры из перечисленных ниже необходимо контролировать (обеспечивать измерение) для осуществления безопасности системы газоснабжения газовой турбины, работающей в составе ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами и теплообменными аппаратами? | И, П |
|  | Л1 п.579 | Измерение каких параметров (из указанных ниже) должно быть обеспечено на ТЭС в системе газоснабжения ГПА? | И, П |
|  | Л1 п.580 | Какая технологическая сигнализация о повышении и понижении давления газа должна предусматриваться в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.580 | Какая технологическая сигнализация о повышении температуры должна предусматриваться в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.580 | Какая технологическая сигнализация о наличии факела должна предусматриваться в системе газоснабжения ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.580 | Какая технологическая сигнализация (из указанной ниже) должна предусматриваться в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, П |
|  | Л1 п.581 | Какая технологическая сигнализация о повышении и понижении давления газа должна предусматриваться в системе газоснабжения ГПА? | И, П |
|  | Л1 п.581 | Какая технологическая сигнализация (из указанной ниже) должна предусматриваться в системе газоснабжения ГПА? | И, П |
|  | Л1 п.582 | При достижении какой концентрации загазованности воздуха в помещениях пункта подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ происходит включение аварийной вентиляции? | И, Э, П |
|  | Л1 п.582 | В каких местах пункта подготовки газа (ППГ) системы газоснабжения ПГУ и ГТУ предусматриваются ПСК, срабатывающие при повышении давления газа выше установленного значения? | И, Э, П |
|  | Л1 п.582 | Как должна работать технологическая защита на пунктах подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ при понижении давления охлаждающей воды и масла в дожимающих компрессорах ниже установленного значения и при повышении температуры охлаждающей воды и масла в них выше установленного значения? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.583 | Какие из указанных ниже технологических блокировок должны быть предусмотрены на пунктах подготовки газа объектов с ПГУ и ГТУ? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.584 | Укажите случаи, в которых происходит отключение газовой турбины технологическими защитами для предотвращения взрывоопасных ситуаций ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами: | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.584 | Что из указанного ниже должно одновременно происходить при срабатывании технологической защиты на отключение газовой турбины для предотвращения взрывоопасных ситуаций ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами? | И, Э, П, Н |
|  | Л1 п.585 | В течение какого времени должны быть включены технологические защиты, блокировки и сигнализация ГТУ и ПГУ с котлами-утилизаторами? | И, Э |
|  | Л1 п.586 | Разрешается ли производить вывод из работы технологических защит, обеспечивающих взрывоопасность на работающем оборудовании ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1 п.586 | При каком условии разрешается производить вывод из работы технологических защит, технологических блокировок и сигнализации на работающем оборудовании ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1 п.587 | Какой документ необходимо оформить для проведения ремонтных и наладочных работ на устройствах защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании ГТУ и ПГУ? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.587 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к установке заглушек на период проведения ремонта агрегатов и компрессоров в системе газоснабжения ГТУ и ПГУ? | И, Э, М |
|  | Л1 п.588 | Разрешается ли проводить работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации ГТУ и ПГУ в условиях загазованности? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.589 | Как часто должен проводиться обход надземных газопроводов в пределах станции и вне пределов станций с ГТУ и ПГУ? | И, Э |
|  | Л1.п.591 | Какой документ должны обязательно иметь все здания и сооружения на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1.п.592 | В каких случаях необходимо производить обследование зданий и целостности строительных конструкций на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1.п.592 | Какие из указанных ниже дефектов необходимо учитывать при проведении обследования зданий и целостности строительных конструкций на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1.п.593 | Какие обозначения должны быть нанесены на входные двери зданий и сооружений, а также производственных помещений на газораспределительных сетях и объектах газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.594 | Какие работы из перечисленных ниже относятся к газоопасным? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.595 | При проведении каких газоопасных работ не требуется непосредственное руководство со стороны руководителя или специалиста? | И, Э |
|  | Л1 п.596 | Какая документация для ведения газоопасных работ должна быть разработана и утверждена в каждой организации? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.596 | Каким должен быть минимальный состав рабочих в бригаде, выполняющей газоопасные работы, за исключением работ в колодцах, туннелях, траншеях, глубоких котлованах, коллекторах и резервуарах? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.597 | Как выполняются работы, указанные в перечне газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.597 | Какие работы, указанные в перечне газоопасных работ, проводимых с оформлением наряда-допуска, могут проводиться без оформления наряда-допуска? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.597 | При каких условиях периодически повторяющиеся работы, указанные в перечне газоопасных работ, проводимых с оформлением наряда-допуска, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом работающих, могут проводиться без оформления наряда-допуска? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.598 | Каким должен быть минимальный состав рабочих в бригаде, выполняющей газоопасные ремонтные работы в колодцах, туннелях, траншеях и котлованах глубиной более 1 м, коллекторах и резервуарах? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.599 | Каким минимальным количеством рабочих может выполняться техническое обслуживание газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.599 | Каким минимальным количеством рабочих может выполняться заправка газобаллонных автомашин, повторное наполнение автоцистерн и слив газа из баллонов, техническое освидетельствование и дегазация баллонов СУГ, замена запорной арматуры на баллонах СУГ? | И, Э |
|  | Л1 п.600 | Может ли содержание нарядов-допусков на производство газоопасных работ дополняться? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.600 | Каким из указанных ниже пишущих инструментов нельзя заполнять наряд-допуск на проведение газоопасных работ? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.601 | Кто имеет право выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы в организации, выполняющей газоопасные работы? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.601 | Как назначаются лица, допущенные к руководству и выполнению газоопасных работ? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.602 | По какому документу должны проводиться ремонтные работы на действующих газопроводах среднего и высокого давления (под газом) с применением сварки и газовой резки? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.602 | На проведение каких газоопасных работ требуется специальный план? | И, Э, М |
|  | Л1 п.603 | Что указывается в специальном плане на проведение газоопасных работ? | И, Э, М |
|  | Л1 п.606 | Какие обязанности, из перечисленных ниже, определены лицу, ответственному за проведение газоопасных работ? | И, Э,, М, Н |
|  | Л1 п.607 | В каких случаях не требуется составление наряда-допуска на выполнение газоопасных работ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.606 | Кто обязан ознакомить исполнителей с условиями и технологией выполнения газоопасной работы, провести целевой инструктаж по охране труда? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.606 | Кто обязан проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых газоопасных работ? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.606 | Кто обязан при возникновении опасности и ухудшении состояния здоровья исполнителей принять меры по прекращению газоопасных работ и эвакуации исполнителей по мере необходимости? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.606 | Кто обязан контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске и инструкциях при выполнении газоопасных работ? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.608 | Как следует поступить с нарядом-допуском при невозможности окончить газоопасную работу в установленный срок? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.609 | Как долго должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных работ? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.609 | На какие виды газоопасных работ наряды-допуски постоянно хранятся в исполнительно-технической документации на данный объект? | И, Э |
|  | Л1 п.613 | Кто в процессе проведения газоопасной работы имеет право непосредственно давать распоряжения исполнителям при выполнении газоопасной работы? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.614 | В какое время суток, как правило, должны выполняться газоопасные работы, кроме работ по локализации и ликвидации аварий? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.614 | Какое требование следует выполнять при производстве газоопасных работ в ночное время? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.615 | Разрешается ли присоединение к действующим вновь построенных газопроводов и газопотребляющих объектов, не принятых рабочей комиссией? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.619 | Каким давлением выполняется контрольная опрессовка наружных газопроводов всех давлений? | И, Э, М |
|  | Л1 п.619 | Каким давлением выполняется контрольная опрессовка участков наружных газопроводов низкого давления, которые отключены гидрозатворами? | И, Э, М |
|  | Л1 п.620 | Каким давлением выполняется контрольная опрессовка внутренних газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, котельных, а также оборудования и газопроводов ГРП, ШРП и ГРУ? | И, Э, М |
|  | Л1 п.621 | Каким давлением выполняется контрольная опрессовка резервуаров СУГ, газопроводов обвязки резервуарных установок, резервуаров АГЗС, групповых баллонных установок, внутренних газопроводов и оборудования ГНС и ГНП? | И, Э, М |
|  | Л1 п.622 | Куда записываются результаты контрольной опрессовки газопроводов? | И, Э, М |
|  | Л1 п.625 | Какие требования предъявляются к инструменту при проведении ремонтных работ в загазованной среде или в местах, где возможен выход газа? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.625 | Разрешается ли при выполнении работ в загазованной среде пользоваться мобильными телефонами? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.627 | С каким напряжением допускается применять переносные светильники во взрывозащищенном исполнении при выполнении газоопасных работ? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.628 | В каких случаях не допускается проведение сварки и газовой резки на действующих газопроводах без отключения и продувки их инертным газом? | И, Э, М |
|  | Л1 п.630 | Какую величину не должна превышать объемная доля газа в воздухе при отборе пробы воздуха в колодцах, котлованах и коллекторах перед началом сварки или газовой резки? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.631 | При каком давлении газа должны проводится газовая резка и сварка на действующих газопроводах при присоединении к ним газопроводов и ремонте в целях обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям газа? | И, Э, М |
|  | Л1 п.631 | При каком снижении и повышении давлении газа при проведении газовой резки и сварки на действующих газопроводах резку или сварку следует прекратить? | И, Э, М |
|  | Л1 п.631 | На каком расстоянии от места проведения газовой врезки или сварки на действующем газопроводе должен устанавливаться манометр, предназначенный для контроля за давлением в месте проведения работ? | И, Э, М |
|  | Л1 п.636 | Допускается ли проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов огнем? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.638 | При помощи каких действий возможно избежать большого пламени во время газовой резки или сварочных работах на действующем газопроводе? | И, Э, М |
|  | Л1 п.640 | В каком из указанных ниже случаев запрещается производить пуск газа в газопровод? | И, Э, Б, Г, Н |
|  | Л1 п.641 | Какие из указанных ниже требований к продувке газопроводов газом при пуске газа не противоречат требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.641 | Какие из указанных ниже требований к освобождению газопроводов от газа не противоречат требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.644 | Какие меры безопасности должны соблюдаться при внутреннем осмотре и ремонте котлов и других газифицированных агрегатов? | И, Э, Б |
|  | Л1 п.645 | Что необходимо применять при выполнении газоопасных работ для спуска рабочих в колодцы, не имеющие скоб, котлованы, а также в резервуары? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.646 | Сколько человек могут одновременно находиться в колодцах и котлованах с неотключенным газопроводом? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.646 | Какое минимальное количество человек должно находиться на поверхности земли с наветренной стороны, а также у люка резервуара при выполнении газоопасных работ в колодцах, котлованах и резервуарах? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.646 | Каковы обязанности наблюдающих при выполнении газоопасных работ в подземном сооружении? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.646 | Как должна быть организована связь с работающим в подземном сооружении или резервуаре, когда зрительное наблюдение поддерживать невозможно? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.648 | Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым на газопроводе? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.649 | При каком максимальном давлении газа допускается набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений? | И, Э |
|  | Л1 п.650 | При каком давлении газа в газопроводе допускается замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах? | И, Э |
|  | Л1 п.651 | При каких условиях должна производиться разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.652 | Какие требования безопасности, из перечисленных, необходимо соблюдать при выполнении ремонтных работ на газопроводах и оборудовании в загазованных помещениях? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.654 | При каком максимальном давлении газа в газопроводе разрешается устранение в нем ледяных, смоляных, нафталиновых и других закупорок путем шуровки (металлическими шомполами), заливки растворителей или подачи пара? | И, Э |
|  | Л1 п.657 | Каким способом должны проверяться на герметичность резьбовые и фланцевые соединения, которые разбирались для устранения закупорок в газопроводе, после их сборки? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.658 | Когда проверяется обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты для газоопасных работ и их исправность? | И, Э, М, Н |
|  | Л1 п.п.659, 661 | Какие средства индивидуальной защиты должны использоваться при проведении газоопасных работ? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.659 | Какие противогазы должны применяться при работах в загазованной среде? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.660 | Какие требования предъявляются к заборным патрубкам шланговых противогазов при их работе? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.660 | Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва и время отдыха? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.662 | Можно ли пользоваться при выполнении газоопасных работ страховочной привязью (поясом предохранительным лямочным), или веревкой, если на них нет инвентарного номера? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л1 п.665 | Кто несет ответственность за составление планов локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной системы и газопотребления, своевременность внесения в них дополнений и изменений, их пересмотр и переутверждение? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.665 | Как часто должны пересматриваться и переутверждаться планы локализации и ликвидации инцидентов на объектах газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.666 | С какой периодичностью в газоснабжающей организации должны проводиться тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий по каждой конкретной ситуации для каждой аварийной бригады специализированного подразделения? | И, Э |
|  | Л1 п.666 | В каких условиях должны проводиться тренировочные занятия с аварийными бригадами специализированных подразделений газоснабжающих организаций? | И, Э |
|  | Л1 п.666 | В каждой газоснабжающей организации с аварийными бригадами специализированных подразделений должны проводиться тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий. Где должны регистрироваться эти занятия? | И, Э |
|  | Л1 п.667 | Какие сведения должны отмечаться в журнале при поступлении в специализированные подразделения извещений об инцидентах и авариях? | И, Э |
|  | Л1 п.667 | В течение какого времени в специализированных подразделениях газоснабжающих организаций должна храниться автоматически записанная, полученная по телефону информация об инцидентах и авариях? | И, Э |
|  | Л1 п.667 | Какой срок хранения в аварийных службах газоснабжающих организаций автоматически записанной, полученной по телефону информации об инцидентах, авариях, несчастных случаях? | И, Э |
|  | Л1 п.669 | В течение какого времени с момента поступления извещения об аварии или инциденте аварийная бригада специализированного подразделения газоснабжающей организации должна выехать на аварийный объект? | И, Э |
|  | Л1 п.670 | Чем должна быть укомплектована специальная аварийная автомашина, предназначенная для выезда на аварийную заявку на объекты газораспределительной системы и газопотребления? | И, Э |
|  | Л1 п.673 | При выявлении какой минимальной величины объемной доли газа в подвалах, туннелях, коллекторах, подъездах, помещениях первых этажей зданий должны быть приняты меры по немедленному отключению газопроводов от систем газоснабжения, по отключению электроэнергии и эвакуации людей из опасной зоны? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.674 | На поврежденный газопровод (для временного устранения утечки газа) разрешается накладывать бандаж, хомут, обеспечивающие его герметичность. Как часто необходимо осматривать этот наружный газопровод и контролировать места временного устранения утечки до проведения ремонта? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.674 | В каких случаях допускается засыпка подземных газопроводов с наложенными на них бандажами и хомутами? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л1 п.674 | Какова продолжительность эксплуатации внутреннего газопровода с бандажом, хомутом? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.675 | Где должен регистрироваться акт, оформляемый соответствующими эксплуатационными службами газоснабжающих организаций при осуществлении в плановом порядке восстановительных работ на поврежденных в результате инцидентов и (или) аварий объектах газораспределительной системы после ликвидации инцидента и (или) аварии? | И, Э, Б, Г |
|  | Л1 п.677 | Какой длины должен быть прямой участок трубы (катушка), который вваривается в стальной или полиэтиленовый газопровод вместо вырезанного сварного стыка, имеющего дефекты и повреждения? | И, Э, М |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ГАЗ" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? | И, Э, Б, Г, П, М |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? | И, Э, Б, Г, П, М |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ПОСТАВЩИК ГАЗА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 1 | Что подразумевается под термином "ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА" в Законе Республики Беларусь "О газоснабжении"? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 4 | Чем руководствоваться в случае, когда международным договором действующим для Республики Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О газоснабжении"? | Р, И, Э, Б, Г, П |
|  | Л11 Статья 5 | Что входит в состав объектов системы газоснабжения? | И, Э, П |
|  | Л11 Статья 5 | Что входит в состав объектов газораспределительной системы? | И, Э, П |
|  | Л11 Статья 5 | Что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ осуществлять для обеспечения надежного газоснабжения, безопасного и устойчивого функционирования объектов системы газоснабжения, связанных общим технологическим режимом снабжения газом потребителей газа? | И, П |
|  | Л11 Статья 13 | Что относится к основным функциям газоснабжающей организации? | И, Э |
|  | Л11 Статьи 13 | Что относится к основным функциям газоснабжающей организации? | И, Э |
|  | Л11 Статья 13 | Что относится к основным функциям газоснабжающей организации? | И, Э |
|  | Л11 Статья 17 | Допускается ли необоснованный отказ газоснабжающих организаций в заключении с потребителями газа договоров газоснабжения при наличии ресурсов газа, возможности снабжения им потребителей газа и обеспечения безопасности газоснабжения? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 17 | Какие действия запрещается совершать газоснабжающим организациям? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 18 | Разрешается ли осуществлять снабжение потребителей газа газом, который по качеству не соответствует обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 19 | Разрешается ли потребление газа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без использования приборов учета расхода газа? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 19 | Разрешается ли приемка в эксплуатацию законченных строительством, в том числе реконструированных и капитально отремонтированных, жилых домов, не оборудованных приборами учета расхода газа, соответствующими требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений? | И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 20 | Имеют ли право газоснабжающие организации уменьшать или прекращать снабжение газом потребителей газа? | И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 24 | Кто выступает заказчиком на проектирование и строительство объектов газораспределительной системы? | Р, И, Э, П, М |
|  | Л11 Статья 25 | Что должны обеспечить собственник введенного в эксплуатацию объекта системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 26 | Кем осуществляется вывод из эксплуатации объектов системы газоснабжения для капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ, а также вывод из эксплуатации газопроводов, не соответствующих требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 26 | За счет каких средств осуществляются мероприятия по оздоровлению окружающей среды при выводе из эксплуатации, консервации, и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 26 | Под чьим контролем осуществляется вывод из эксплуатации объектов газораспределительной системы, а также газоиспользующего оборудования потребителей? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 27 | Какое право имеет газоснабжающая организация при возникновении аварии или катастрофы на объектах газораспределительной системы? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 27 | В каком размере газоснабжающая организация обязана возместить нанесенный ею ущерб собственнику земельного участка, землевладельцу и землепользователю, на территорию которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств для ликвидации аварии или катастрофы на объектах газораспределительной системы? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 28 | Какой орган определяет порядок установления охранных зон газораспределительной системы, размеры и режим их использования? | Р, И, Э, Б, Г, П |
|  | Л11 Статья 28 | Что из указанного в вариантах ответа не в праве осуществлять собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи без соблюдения установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы и согласования с собственником объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченным им лицом? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 28 | Что обязаны обеспечивать собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи в охранной зоне объектов газораспределительной системы? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 28 | Что делать со зданиями, строениями и сооружениями, построенными ближе установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 29 | В каких случаях газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 29 | Что входит в обязанности собственника объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченного им лица? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 29 | Что входит в обязанности собственника объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченного им лица? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л11 Статья 30 | Какие лица, виновные в возникновении аварий на объектах системы газоснабжения несут ответственность в соответствие с законодательством Республики Беларусь? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л11 Статья 31 | В каких случаях собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде, а также имуществу юридических лиц в результате ненадлежащего проектирования, а также в процессе возведения, ремонта, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л40 Статья 1 п.2 | Что понимается под "газоиспользующим оборудованием" в соответствии с ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л40 Статья 1 п.4 | На какое из указанного ниже газоиспользующего оборудования не распространяется ТР ТС 016/2011? | И, Э, П, М, Н, Т |
|  | Л40 Статья 6 п.1 | В какой форме осуществляется подтверждение соответствия газоиспользующего оборудования требованиям ТР ТС 016/2011? | И, Т |
|  | Л40 Статья 6 п.19 | Укажите максимальный срок действия сертификата соответствия для газоиспользующего оборудования, выпускаемого серийно: | И, Т |
|  | Л40 Статья 6 п.20 | Заявитель, в том числе заявитель, являющийся продавцом (поставщиком) газоиспользующего оборудования, маркирует газоиспользующее оборудование единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на основании ... | И, Т |
|  | Л40 Статья 6 п.22 | В течение какого минимального периода времени у изготовителя должна храниться техническая документация на газоиспользующее оборудование (включая документы, подтверждающие соответствие на территории государств - членов Таможенного союза) со дня снятия с производства прекращения производства) этого оборудования? | И, Т |
|  | Л40 Статья 6 п.22 | Техническая документация, включая документы, подтверждающие соответствие на территории государств - членов Таможенного союза, на партию газоиспользующего оборудования должна храниться у продавца (поставщика), изготовителя в течение не менее 10 лет со дня ... | И, Т |
|  | Л40 Статья 7 п.2 | Какие требования предъявляются к месту нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза в отношении газоиспользующего оборудования? | И, Т |
|  | Л40 Статья 7 п.3 | Каким способом на газоиспользующее оборудование наносится единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | И, Т |
|  | Л40 Статья 7 п.4 | Когда осуществляется маркировка газоиспользующего оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | И, Т |
|  | Л2 п.3 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), более ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "техническое освидетельствование" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.148 | Какие методы контроля основного металла и сварных соединений элементов оборудования, работающего под избыточным давлением должны предшествовать другим методам? | И, Э, М |
|  | Л2 п.154 | Какие сварные соединения у оборудования, работающего под избыточным давлением, обязательно подлежат визуальному осмотру? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.156 | Когда должны быть исправлены поверхностные дефекты, выявленные при визуальном осмотре и измерениях сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, М, Т |
|  | Л2 п.157 | С какой целью проводится ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль сварных соединений оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.162 | В каких целях проводится контроль стилоскопированием сварных соединений оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.163 | В каких целях проводится измерение твердости металла сварного соединения элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.164 | В каких целях проводятся механические испытания контрольных стыковых сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.166 | В каких целях проводятся металлографические исследования сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.174 | Когда должны подвергаться гидравлическому испытанию сосуды, имеющие защитное покрытие, изоляцию, наружный кожух? | И, Э, П, М, Т |
|  | Л2 п.183 | Какая жидкость используется для гидравлического испытания оборудования под давлением в общем случае, за исключением технически обоснованных случаев, предусмотренных изготовителем? | И, Э, М, Т |
|  | Л2 п.183 | Какую температуру должна иметь вода при гидравлических испытаниях оборудования под давлением (кроме паровых и водогрейных котлов, для которых верхний предел температуры может быть увеличен по согласованию с проектной организацией до 80 °С)? | И, Э, М |
|  | Л2 п.185 | Какое количество воздуха может оставаться в испытуемых полостях оборудования под давлением при гидравлических испытаниях? | И, Э, М, Т |
|  | Л2 п.185 | Чем контролируется давление в испытываемом оборудовании при проведении гидравлического испытания? | И, Э, М, Т |
|  | Л2 п.186 | Разрешается ли использовать сжатый воздух или другой газ для подъема давления в оборудовании, заполненном водой, при гидравлических испытаниях? | И, Э, М, Т |
|  | Л2 п.187 | На каком этапе гидравлических испытаний оборудования под давлением производится тщательный визуальный контроль его наружной поверхности и всех разъемных и неразъемных соединений? | И, Э, М, Т |
|  | Л2 п.207 | Допускается ли после сдачи оборудования под давлением в эксплуатацию производить произвольную замену или переоборудование его элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, предохранительных устройств, контрольных измерительных приборов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.216 | Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением производится на основании ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.217 | Кто оформляет запись в паспорте оборудования, работающего под давлением, о вводе (допуске) в эксплуатацию? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.222 | Подлежат ли регистрации в Госпромнадзоре бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортировки и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.246 | Из какого условия выбирается шкала манометра у оборудования, работающего под давлением? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л2 п.247 | Какова периодичность поверки манометров с их опломбированием или клеймением? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л2 п.352 | На каком этапе проводится первичное техническое освидетельствование оборудования под давлением, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции - для поднадзорных объектов? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л2 п.352 | При отсутствии в руководстве по эксплуатации конкретных требований по объему и порядку проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, техническое освидетельствование проводится согласно требованиям ... | И, Э, П |
|  | Л2 п.353 | Какой вид работ должен проводиться, если оборудование под давлением не эксплуатировалось более 12 месяцев? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.353 | Какой вид работ должен проводиться, если оборудование под давлением было демонтировано и установлено на новом месте? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л2 п.353 | В каком случае необходимо проводить техническое освидетельствование оборудования под давлением после его ремонта и реконструкции? | И, Э, Б, Г, М |
|  | Л2 п.353 | В каком из указанные ниже случаев до проведения технического освидетельствования требуется провести техническое диагностирование оборудования под давлением? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.354 | Куда записываются результаты технического освидетельствования оборудования под давлением? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.354 | Результаты технического освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования с указанием ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.354 | Кто записывает в паспорт оборудования под давлением результаты технического освидетельствования? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.355 | Если при техническом освидетельствовании оборудования под давлением будут обнаружены дефекты, то ... | И, Э |
|  | Л2 п.357 | Если при техническом освидетельствовании окажется, что оборудование под давлением вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации, то ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.358 | Что необходимо выполнить лицу, проводившему техническое освидетельствование, если при анализе выявленных дефектов будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации оборудования в данной организации? | И, Э |
|  | Л2 п.358 | Что необходимо выполнить лицу, проводившему техническое освидетельствование, если при анализе выявленных дефектов будет установлено, что возникновение дефектов свойственно оборудованию под давлением данной конструкции? | И, Э |
|  | Л2 п.360 | Если по условиям производства не представляется возможным предъявить оборудование под давлением для технического освидетельствования в назначенный срок, то эксплуатирующая организация обязана ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.377 | Эксперт Госпромнадзора, должностное лицо Госпромнадзора (аттестованное в качестве эксперта), эксперт организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на право проведения технического освидетельствования сосудов, проводит техническое освидетельствование сосудов - для поднадзорных объектов по факту обращения субъекта хозяйствования, но с периодичностью не реже указанной в ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.380 | Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование сосуда, цистерны, потребовать удаления (полного или частичного) футеровки, изоляции и других видов защиты? | И, Э |
|  | Л2 п.383 | Гидравлические испытания сосудов при техническом освидетельствовании должны проводиться только при удовлетворительных результатах ... | И, Э |
|  | Л2 п.385 | В каком из указанных ниже случаев необходимо проводить внеочередное техническое освидетельствование сосуда, работающего под давлением? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.389 | Емкости для сжиженного газа перед нанесением на них изоляции должны подвергаться только наружному и внутреннему осмотрам, если ... | И, Э |
|  | Л2 п.389 | Емкости для сжиженного газа после установки на место эксплуатации до засыпки грунтом могут подвергаться только наружному осмотру, если ... | И, Э |
|  | Л2 п.392 | На какое давление должен быть отрегулирован предохранительный клапан, установленный на насосе, предназначенном для проведения гидравлического испытания сосуда (для предотвращения возможности подъема давления сверх пробного при гидравлическом испытании)? | И |
|  | Л2 п.410 | Продление срока дальнейшей эксплуатации оборудования под давлением сверх расчетного срока службы должно быть обосновано результатами проведенного ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.477 | Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов с горючими и негорючими газами? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.477 | Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снабжен ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.479 | Какая масса, за исключением баллонов для ацетилена, указывается на верхней сферической части каждого баллона? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.483 | Какой срок службы устанавливается баллону, если изготовитель не установил ему срок службы? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.483 | Может ли быть продлен срок службы баллону массового применения вместимостью менее 40 литров (за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом) по истечении назначенного срока службы? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.486 | Освидетельствование баллонов в процессе эксплуатации, за исключением баллонов для ацетилена, включает осмотр внутренней поверхности. Для каких баллонов не требуется производить осмотр внутренней поверхности? | И |
|  | Л2 п.486 | Для каких баллонов при техническом освидетельствовании не проводится проверка массы и вместимости? | И |
|  | Л2 п.486 | Как выглядит клеймо, выбиваемое на баллоне после его технического освидетельствования? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.486 | Как фиксируются результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 л? | И, Э |
|  | Л2 п.492 | Как поступать с забракованными баллонами? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.496 | Для внутреннего осмотра баллонов при техническом освидетельствовании допускается применение электрического освещения напряжением не выше ... | И |
|  | Л2 п.496 | Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, подвергаются освидетельствованию. Какой срок хранения баллонов устанавливается лицом, производившим освидетельствование, при удовлетворительных результатах? | И |
|  | Л2 п.500 | В каком случае допускается складское хранение баллонов с кислородом и горючими газами? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.501 | На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.502 | Какое должно оставаться остаточное давление в баллоне после его использования? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых истек срок технического освидетельствования или срок проверки пористой массы? | И, Э |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых поврежден корпус? | И, Э |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых неисправны вентили? | И, Э |
|  | Л2 п.508 | Как производится наполнение газом баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газа? | И, Э |
|  | Л2 п.510 | В каком случае разрешается производить насадку башмаков на баллоны? | И, Э |
|  | Л2 п.510 | Разрешается ли очистка и окраска наполненных газом баллонов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.520 | Как должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л2 п.522 | Разрешается ли транспортировать наполненные газом баллоны без колпаков? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 1 | Что понимается под термином "Авария" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 1 | Что понимается под термином "Инцидент" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 1 | Опасный производственный объект - это ... | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 1 | Потенциально опасный объект - это ... | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 3 | Что относится к объектам отношений в области промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 4 | На сколько типов опасности подразделяются опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам высокой опасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 4 | Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них подразделяются три типа. Какие объекты относятся к опасным производственным объектам III типа опасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 5 | Чем руководствоваться в случае, когда международным договором Республики Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 21 | Что из указанного ниже является целью идентификации опасных производственных объектов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 21 | Когда проводится идентификация опасного производственного объекта, за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 21 | Кем в общем случае проводится идентификация опасного производственного объекта? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 21 | Куда должен обратиться субъект промышленной безопасности при отсутствии возможности проведения идентификации опасного производственного объекта собственными силами? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 21 | Какой документ оформляется по результатам проведения идентификации опасного производственного объекта? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 21 | На основании заключения, оформленного по результатам проведения идентификации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности для последующей регистрации опасного производственного объекта оформляет ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 22 | Когда проводится регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 22 | По результатам государственной регистрации опасному производственному объекту присваивается ... | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 22 | Какой документ выдается субъекту промышленной безопасности по результатам регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 22 | При изменении сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности обязан обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов. Какой срок со дня изменения регистрационных сведений отводится субъекту промышленной безопасности на обращение в регистрирующий орган? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 24 | Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат испытаниям для оценки уровня безопасности и надежности конструкции в случаях, предусмотренных ... | И, Э, Б, Г, П, Н, Т |
|  | Л10 Статья 24 | Потенциально опасные объекты, технические устройства в целях обеспечения их безопасной эксплуатации должны быть укомплектованы изготовителем документами, предусмотренными ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Статья 24 | Что является целью технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств? | Р, И, Э, Б, Г, П, Т |
|  | Л10 Статья 24 | Укажите случаи, в которых потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат техническому диагностированию: | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 24 | В каких целях потенциально опасные объекты подлежат техническому освидетельствованию? | И, Э, Б, Г, П, Т |
|  | Л10 Статья 24 | Кем проводится техническое освидетельствование потенциально опасных объектов? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 26 | Что из указанного ниже входит в обязанности субъекта промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 26 | Какие из указанных ниже мер обязан принимать субъект промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 26 | Что из указанного ниже обязан обеспечивать субъект промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 26 | Входит ли в обязанность субъекта промышленной безопасности обучать своих работников действиям в случае аварии или инцидента? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 26 | Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять работники субъекта промышленной безопасности, допускаемые к работе, выполнению работ (оказанию услуг) на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 26 | Насколько быстро работники субъекта промышленной безопасности обязаны ставить в известность своего непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения или о возникновении аварии и (или) инцидента? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л10 Статья 27 | Что относится к объектам экспертизы промышленной безопасности? | И, Э, Б, Г, П, Т |
|  | Л10 Статья 27 | Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? | И, Э, Б, Г, Т |
|  | Л10 Статья 28 | На какие эксплуатируемые им объекты субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 28 | Когда разрабатывается декларация промышленной безопасности (за исключением опасных производственных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа)? | Р, И, Э |
|  | Л10 Статья 28 | Укажите случаи, в которых декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной безопасности независимо от даты ее утверждения: | И, Э |
|  | Л10 Статья 28 | Как часто декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной безопасности в случае отсутствия реконструкции, технического переоснащения, консервации опасного производственного объекта, изменения технологических процессов и требований промышленной безопасности? | И, Э |
|  | Л10 Статья 28 | Какой уровень конфиденциальности (категория доступа, степень секретности) имеют сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 29 | Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности разрабатываются на основании ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 29 | Какие из указанных ниже действий в отношении организационно-штатной структуры должен предпринять руководитель субъекта промышленной безопасности (субъект промышленной безопасности - индивидуальный предприниматель) при наличии у него или у его обособленного подразделения эксплуатируемых опасных производственных объектов I и (или) II типов опасности (за исключением включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения)? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется служба промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности при отсутствии у нанимателя служба промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 30 | Что из указанного ниже относится к полномочиям работников службы промышленной безопасности (инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности)? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 30 | Какой характер носят предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности, выдаваемые должностным лицам субъекта промышленной безопасности работниками службы промышленной безопасности (инженером по промышленной безопасности, ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности)? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 31 | Какой документ выдается рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением работ на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л10 Статья 33 | Что из указанного ниже должна содержать информация, направляемая в Госпромнадзор и иные республиканские органы государственного управления и государственные организации, в случае возникновения аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 34 | В каких случаях при возникновении аварий или инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах необходимо проводить техническое расследование их причин? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 34 | Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 35 | Какой документ составляется по результатам проведения технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте (потенциально опасном объекте)? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 35 | Кто из членов комиссии подписывает акт технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте и потенциально опасном объекте? | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Статья 37 | Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной безопасности в ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л10 Приложение 1, таблица 1 п.3 | Опасным производственным объектом III типа опасности считается объект, на котором могут одновременно находиться воспламеняющиеся и горючие газы в суммарном количестве ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н |
|  | Л10 Приложение 1, таблица 1 п.3 | Какой тип опасности присваивается объекту, на котором могут одновременно находиться воспламеняющиеся и горючие газы в суммарном количестве 200 т и более, но менее 2000 т? | И, Э, П |
|  | Л10 Приложение 1, таблица 2 п.8 | К опасным производственным объектам III типа опасности относятся цехи, участки, площадки, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты, работающие под давлением более ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н |
|  | Л10 Приложение 1, таблица 2 п.9 | Какой тип опасности присваивается объектам, на которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л10 Приложение 1, таблица 2 п.9 | К опасным производственным объектам III типа опасности относятся объекты, на которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок с избыточным давлением природного газа более ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н |
|  | Л10 Приложение 2, п.4 | К потенциально опасным объектам относятся сосуды, работающие под давлением газа более ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Приложение 2, п.4 | К потенциально опасным объектам относятся баллоны, работающие под давлением газа более 0,07 МПа с емкостью более ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Приложение 2, п.16 | К потенциально опасным объектам относятся объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Приложение 2, п.16 | К потенциально опасным объектам относятся объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л10 Приложение 2, п.17 | К каким опасным объектам относятся газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции? | И, Э, П, М, Н |
|  | Л9 п.3 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности в области промышленной безопасности. Допускается ли осуществлять на основании данной лицензии этот вид деятельности в обособленном подразделении юридического лица? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.28 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, в которой указаны сведения об обособленных подразделениях юридического лица, в которых разрешается осуществлять данный вид деятельности. Что должно иметься в таких обособленных подразделениях для подтверждения законности осуществления лицензируемого вида деятельности? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.50 | Как поступить организации с бланком лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности после прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении лицензии на новом бланке? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.53 | Допускается ли лицензиату передавать другому лицу права на осуществление лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.66 | В случаях, предусмотренных законодательством, возникает необходимость внесения изменений в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности. В течение какого максимального срока с момента возникновения таких обстоятельств лицензиат обязан обратиться в лицензирующий орган с заявлением о внесении изменений в лицензию? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения наименования лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения местонахождения лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.79 | В случае выявления контролирующим или лицензирующим органом нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, этот орган выносит лицензиату в установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений. Требуется ли информировать лицензирующий или контролирующий орган об устранении нарушений? Если требуется, то в какой форме? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.138 | Какие требования предъявляются к численности штата работников у соискателя лицензии в области промышленной безопасности при условии, что данные работники имеют соответствующую квалификацию, а также прошли соответствующую подготовку и проверку знаний? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.138 | Сколько лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, должно быть назначено у соискателя лицензии в области промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л9 п.139 | Как часто необходимо проходить в Госпромнадзоре экспертизу соответствия лицензионным требованиям и условиям организации, осуществляющей лицензируемую деятельность в области промышленной безопасности, указанную в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4 пункта 6 приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности (проектирование, монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных объектов, технических устройств; проектирование, монтаж объектов, магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и газопотребления; проектирование (разработка технологического раздела) котельных)? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л33 пункт 8 | Как у владельца потенциально опасного объекта подтверждается факт регистрации такого объекта в регистрирующем органе? | И, Э, Б, Г |
|  | Л33 пункт 9 | "Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов" установлены случаи, в которых требуется внести изменения в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов. Сколько времени в таких случаях отводится владельцу потенциально опасного объекта на обращение в регистрирующий орган? | И, Э, Б, Г |
|  | Л33 пункт 9 | Укажите случаи, в которых владелец потенциально опасного объекта обязан обратиться в регистрирующий орган за внесением изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов: | И, Э, Б, Г |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов, при назначении их на должность (возложении соответствующих обязанностей)? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, включаемых в состав комиссии субъекта промышленной безопасности (его структурного подразделения, в том числе обособленного) для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов при переводе на другое место работы или назначении на должность, на которой требуются дополнительные знания в области промышленной безопасности, а также при переводе из одного субъекта промышленной безопасности в другой, если при этом меняется характер выполняемых обязанностей? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.7 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих, допускаемых к выполнению работ или самостоятельной работе на конкретном объекте субъекта промышленной безопасности, и при переводе на работу к другому субъекту промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.8 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей, осуществляющих подготовку работников субъекта промышленной безопасности? | И |
|  | Л52 п.9 | Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей и работников субъекта промышленной безопасности, за исключением рабочих? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.10 | Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих субъекта промышленной безопасности? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.11 | Внеочередная проверка знаний вопросам промышленной безопасности проводится у руководителей и специалистов при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, - не позднее ... | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л52 п.11, п.12, п.13 | Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, специалистов, рабочих и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по профессии, по преподаванию) более ... | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л52 п.11, п.13 | Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, специалистов и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по преподаванию) более года не позднее ... | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л52 п.12 | Когда проводится внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих при перерыве в работе по профессии более одного года? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л52 п.13 | Когда проводится внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной безопасности, которые они преподают? | И |
|  | Л52 п.14 | Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, не прошедших проверку знаний в установленный срок вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, осуществляется в течение ... | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л52 п.27 | Какое количество правильных ответов при тестировании является основанием для признания результатов проверки знаний положительными при проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? | И, Э, Б, Г |
|  | Л53 п.5 | При каком обязательном условии члены комиссии субъекта промышленной безопасности для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности имеют право участвовать в ее работе? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л53 п.15 | При каком составе присутствующих членов комиссии, осуществляющей проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, комиссия правомочна принимать решение при проведении проверки знаний без использования компьютерной техники? | И, Э, Б, Г |
|  | Л54 п.3 | К какому типу опасного производственного объекта относится объект при одновременном наличии на объекте признаков опасности, характерных как для первого, второго или третьего типа опасных производственных объектов? | И, Э, Б, Г, П |
|  | Л54 п.10 | В каких случаях проводится повторная идентификация опасных производственных объектов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л55 п.6 | Каким способом при пересмотре декларации промышленной безопасности осуществляется внесение в нее изменений и (или) дополнений? | И, Э |
|  | Л55 п.6 | В каком из указанных ниже случаев при пересмотре декларации промышленной безопасности не требуется разработка новой декларации? | И, Э |
|  | Л56 п.7 | По итогам проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте специальная комиссия составляет акт технического расследования причин аварии в срок не позднее ... | И, Э, Б, Г |
|  | Л56 п.7 | Кем может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И, Э, Б, Г |
|  | Л56 п.7 | Сколько раз и на какое количество рабочих дней максимально может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И |
|  | Л56 п.7 | Какое время не включается в срок технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | И |
|  | Л56 п.8 | Что должно быть выполнено в случае отказа члена специальной комиссии от подписания акта технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И |
|  | Л56 п.10, п.17 | Сколько рабочих дней после подписания акта технического расследования причин аварии и инцидента отводится субъекту промышленной безопасности, на объекте которого произошла авария (инцидент), на рассылку акта и материалов расследования по инстанциям, указанным в статье 37 Закона о промышленной безопасности? | И, Э, Б, Г |
|  | Л56 п.14 | По итогам проведения технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте комиссия составляет акт технического расследования причин инцидента в срок не позднее… | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л56 п.14 | Какое время не включается в срок технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | И, Э, Б, Г |
|  | Л56 п.14 | Что должно быть выполнено в случае отказа члена комиссии от подписания акта технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И, Э, Б, Г |
|  | Л57 п.3 | Что является целью производственного контроля в области промышленной безопасности? | И, Э, Б, Г |
|  | Л58 п.9 | В случае возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в свидетельство на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, субъект промышленной безопасности либо его представитель должен обратиться в соответствующий орган выдачи разрешений (свидетельств). Какой срок отводится на это обращение? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л58 п.9 | Когда субъект промышленной безопасности либо его представитель обязан обратиться в соответствующий орган для продления срока действия разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л61 п.23 | Что необходимо сделать для допуска к самостоятельной работе с повышенной опасностью рабочих, имеющих перерыв в выполнении данной работы более 1 года? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |
|  | Л61 п.46 | Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с командированными работниками? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л61 п.50 | Между организациями "Заказчик" и "Исполнитель" заключен договор, на основании которого, работники "Исполнителя", под руководством представителя "Исполнителя", выполняют работы на территории "Заказчика". Кто должен проводить с этими работниками первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л61 п.54 | С какой периодичностью необходимо проводить с работниками повторный инструктаж по охране труда? | Р, И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л61 п.60 | Чем должен завершаться инструктаж по охране труда? | И, Э, Б, Г, М, Н |
|  | Л63 п.4 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов? | И, Э, Б, Г |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении указанных ниже потенциально опасных объектов: - изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран Евразийского экономического союза; - произведенных или ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов; - бывших в эксплуатации и ввезенных на территорию Республики Беларусь для дальнейшего использования? | И, Э, Б, Г |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности потенциально опасных объектов в случае проведения работ по изменению конструкции, замене материалов несущих элементов либо восстановительного ремонта в результате аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | И, П, Э, Б, Г, М |
|  | Л63 п.5.2 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении технических устройств? | И, Э, Б, Г, Т |
|  | Л59 п.3 | Какое время с момента возникновения аварии или инцидента отводится субъекту промышленной безопасности для направления соответствующей информации в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л59 п.4 | Каким способом субъект промышленной безопасности направляет оперативное сообщение об аварии или инциденте в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | Р, И, Э, Б, Г |
|  | Л64 статья 3 | Допускаются ли к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза машины и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, не прошедшие процедуры подтверждения соответствия, установленные указанным регламентом? | Р, И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л64 статья 4 п.7 | В соответствии ТР ТС 010/2011 при разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно разрабатываться обоснование их безопасности. Где должен храниться оригинал обоснования безопасности? | И, Т |
|  | Л64 статья 5 п.7 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь предупреждающие надписи или знаки о видах опасности. Какие из указанных ниже требований предъявляются к этим знакам и надписям? | И, Т |
|  | Л64 статья 5 п.8 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись. Какие сведения должна содержать идентификационную надпись, если ее технически возможно нанести на машину (оборудование)? | И, Т |
|  | Л64 статья 5 п.9 | В общем случае машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись с указанием изготовителя, наименования и (или) обозначения машины (оборудования), даты изготовления. Какое требование должно быть выполнено, если вышеуказанные сведения невозможно нанести на машину и (или) оборудование? | И, Т |
|  | Л64 статья 5 п.11 | В каком случае для машин и оборудования, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, допускается выполнять руководство (инструкцию) по эксплуатации только на электронном носителе? | И, Т |
|  | Л64 статья 5 п.15 | В соответствии ТР ТС 010/2011 изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с ... | И, Э, Б, Г, П, М |
|  | Л64 статья 7 | В какой форме проводится оценка соответствия машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | И, Т |
|  | Л64 статья 8 п.2 | Какой документ подтверждает соответствие машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | И, Э, Б, Г, П, М, Н, Т |
|  | Л64 статья 8 п.8 | Где должны быть указаны сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия машины (оборудования) требованиям ТР ТС 010/2011? | И, Э, Б, Г, М, Н, Т |