Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила устройства и безопасной эксплуатации  технологических трубопроводов

(утв. пост. МЧС РБ от 21 марта 2007 г. N 20

в ред. пост. МЧС РБ от 01.12.2009 N 63, от 13.07.2010 N 33)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Н -  лица, осуществляющие надзор за состоянием трубопроводов и безопасностью их обслуживания

Б - лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию трубопроводов

П - лица, осуществляющие проектирование трубопроводов и их элементов

М - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по строительству, реконструкции, изготовлению, монтажу, ремонту трубопроводов

Э - преподаватели, инспектора

|  | Л1 п.1 | Распространяются ли Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов на проектируемые, вновь изготавливаемые, реконструируемые и действующие магистральные трубопроводы? | Н, Б, П, М, Э |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.1 | На какие трубопроводы распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.3 | В каких единицах измеряется условный проход технологического трубопровода? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.7 | Что принимается за расчетное давление для напорных трубопроводов, идущих от центробежных нагнетающих машин (насосов, компрессоров, газодувок)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.7 | Что принимается за расчетное давление для напорных трубопроводов, идущих от нагнетающих поршневых машин? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.7 | Что принимается за расчетное давление для трубопроводов с установленными на них предохранительными клапанами? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.14 | Какие технологические трубопроводы относятся к группе А? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.14 | Какие технологические трубопроводы относятся к группе Б? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.14 | Какие технологические трубопроводы относятся к группе В? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.14 | На сколько категорий подразделяются технологические трубопроводы, в зависимости от рабочих параметров транспортируемой среды (давления и температуры)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.18 | Что подразумевает обозначение "трубопровод группы А (а)", для трубопроводов, транспортирующих вещества под давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) включительно? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.18 | Что подразумевает обозначение "трубопровод группы А (б)", для трубопроводов, транспортирующих вещества под давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) включительно? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.18 | Что подразумевает обозначение "трубопровод группы Б (а)", для трубопроводов, транспортирующих вещества под давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) включительно? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.18 | Что подразумевает обозначение "трубопровод группы Б (б)", для трубопроводов, транспортирующих вещества под давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) включительно? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.18 | Что подразумевает обозначение "трубопровод группы Б (в)", для трубопроводов, транспортирующих вещества под давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) включительно? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.18 | Как устанавливается группа технологических трубопроводов, транспортирующих среды, состоящие из различных компонентов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.18 | К какой категории необходимо относить технологические трубопроводы, транспортирующие вещества с рабочей температурой, равной или превышающей температуру их самовоспламенения, или рабочей температурой ниже -40°C, а также несовместимые с водой или кислородом воздуха при нормальных условиях? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.19 | Допускается ли применять для изготовления технологических трубопроводов материалы и изделия, не имеющие паспортов или сертификатов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.23 | Допускается ли применять бесшовные трубы, изготовленные из слитка, а также фасонные детали из этих труб, для технологических трубопроводов групп А и Б первой и второй категорий? | П, М, Э |
|  | Л1 п.24 | Какие трубы следует применять для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, а также вещества, относящиеся к группе А (а)? | П, М, Э |
|  | Л1 п.24 | Допускается ли применение электросварных труб условным диаметром более 400 мм для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества, относящиеся к группе А (а), и сжиженные углеводородные газы? | П, М, Э |
|  | Л1 п.24 | Допускается ли применение в качестве труб для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества, относящиеся к группе А (а), и сжиженные углеводородные газы, обечаек, изготовленных из листовой стали? | П, М, Э |
|  | Л1 п.27 | Допускается ли не проводить гидроиспытания бесшовных труб, для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества, относящиеся к группе А (а), и сжиженные углеводородные газы? | М, Э |
|  | Л1 п.28 | Допускается ли применение электросварных труб со спиральным швом в качестве труб для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества, относящиеся к группе А (а) и сжиженные углеводородные газы? | П, М, Э |
|  | Л1 п.29 | Какое требование в отношении термообработки предъявляется к электросварным трубам, применяемым для изготовления технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А (б), Б (а), Б (б)? | П, М, Э |
|  | Л1 п.29 | Какое требование в отношении неразрушающего контроля сварных швов предъявляется к электросварным трубам, применяемым для изготовления технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А (б), Б (а), Б (б)? | М, Э |
|  | Л1 п.29 | Какое требование в отношении механических испытаний сварных швов предъявляется к электросварным трубам, применяемым для изготовления технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А (б), Б (а), Б (б)? | М, Э |
|  | Л1 п.29 | Допускается ли применение нетермообработанных труб для изготовления технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А (б), Б (а), Б (б)? | П, М, Э |
|  | Л1 п.30 | Какое требование необходимо соблюдать для электросварных труб технологических трубопроводов, контактирующих со средой, вызывающей коррозионное растрескивание металла? | П, М, Э |
|  | Л1 п.31 | Для транспортирования каких сред допускается применять в конструкции технологических трубопроводов трубы из углеродистой полуспокойной стали? | П, Э |
|  | Л1 п.31 | Какое требование необходимо соблюдать при применении труб из углеродистой полуспокойной стали в конструкции технологических трубопроводов для транспортировки сред группы В? | П, Э |
|  | Л1 п.31 | Какое требование необходимо соблюдать при применении труб из углеродистой кипящей стали в конструкции технологических трубопроводов для транспортировки сред группы В? | П, Э |
|  | Л1 п.33 | Какое требование необходимо соблюдать при применении на технологических трубопроводах плоских приварных фланцев? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.33 | Какое требование необходимо соблюдать при применении плоских приварных фланцев на технологических трубопроводах групп А и Б с условным давлением до 1 МПа (10 кгс/кв.см)? | П, Э |
|  | Л1 п.34 | Фланцы какой конструкции допускаются на технологических трубопроводах, транспортирующих вещества групп А, Б, В, при условном давлении свыше 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой выше 300 °C независимо от давления? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.35 | Допускается ли изготовление фланцев приварных встык путем вальцовки заготовок по плоскости листа для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А, Б, В? | П, М, Э |
|  | Л1 п.35 | Допускается ли изготовление фланцев приварных встык путем гиба кованых полос на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А, Б, В? | П, М, Э |
|  | Л1 п.37 | Допускается ли применение фланцевых соединений с гладкой уплотнительной поверхностью, для трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б технологических блоков I категории взрывоопасности? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.38 | В каких случаях, для соединения фланцев на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А, Б, В, обязательно применение шпилек? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.39 | Какое требование в отношении твердости материала необходимо соблюдать при изготовлении шпилек, болтов и гаек для соединения фланцев на трубопроводах? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.40 | Что должен сделать изготовитель крепежных изделий при отсутствии сертификата на материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий технологических трубопроводов? | М, Э |
|  | Л1 п.44 | Каким должен быть коэффициент линейного расширения материала крепежных деталей фланцев технологических трубопроводов при рабочей температуре среды не более 100°C, если иное не обосновано расчетом? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.44 | Допускается ли в технологических трубопроводах применять материалы крепежных деталей и фланцев с коэффициентами линейного расширения, значения которых различаются более чем на 10%? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.51, 52 | Допускается ли производить ответвление от основного технологического трубопровода методом "без укрепления"? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.51, 53 | Какому способу из числа указанных в вариантах ответа, следует отдавать предпочтение, при выборе способа присоединения ответвлений к основному технологическому трубопроводу? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.51 | Допускается ли усиление тройниковых соединений технологических трубопроводов, с помощью ребер жесткости? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.55 | При каком условном давлении в технологических трубопроводах применяют сварные тройники? | П, М, Э |
|  | Л1 п.57 | При каком условном давлении в технологических трубопроводах применяют сварные концентрические и эксцентрические переходы с условным проходом D=(250-400 мм)? | П, М, Э |
|  | Л1 п.57 | Какое требование предъявляется к сварным швам стальных переходов технологических трубопроводов? | М, Э |
|  | Л1 п.58 | Допускается ли применение лепестковых переходов для технологических трубопроводов, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ для транспортирования сжиженных газов и веществ группы А (а)? | П, М, Э |
|  | Л1 п.58 | Допускается ли применение лепестковых переходов на технологических трубопроводах, предназначенных для транспортирования сжиженных газов и веществ группы А (а)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.59 | Какое требование необходимо выполнить после сваривания лепестковых переходов на технологических трубопроводах? | М, Э |
|  | Л1 п.60 | При каком условии допускается применение крестовин из электросварных труб в конструкции технологических трубопроводов? | П, Э |
|  | Л1 п.60 | При каком условии допускается применение крестовин из бесшовных труб в конструкции технологических трубопроводов? | П, Э |
|  | Л1 п.62 | Допускается ли в конструкции технологических трубопроводов применять гнутые отводы, изготовляемые из бесшовных труб, вместо крутоизогнутых и сварных отводов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.63 | Какой должна быть минимальная длина прямого участка технологического трубопровода от конца трубы до начала закругления? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.66 | Допускается ли применять приварные плоские и ребристые заглушки, для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.67 | Допускается ли заглушки, устанавливаемые между фланцами, а также быстросъемные заглушки, применять для разделения двух технологических трубопроводов с различными средами, смешение которых недопустимо? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.68 | Допускается ли установка на технологической трубопровод заглушки, качество и материал которой не подтверждены сертификатом? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.68 | Какое требование предъявляется к заглушкам, устанавливаемым на технологические трубопроводы? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.68 | Что должно быть указано на каждой съемной заглушке(на хвостовике, а при его отсутствии - на цилиндрической поверхности), устанавливаемой на трубопровод? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.69 | Какие данные необходимо указывать в специальном журнале, при установке и снятии заглушек на трубопроводе? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.72 | Допускается ли применять фланцевые соединения в технологических трубопроводах, работающих под давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) до 35 МПа (350 кгс/кв.см)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.72 | Соединения технологических трубопроводов следует выполнять по специальным требованиям и техническим условиям, если трубопровод работает под давлением свыше ... | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.73 | В технологических трубопроводах, предназначенных для работы под давлением до 35 МПа (350 кгс/кв.см), допускается вварка штуцеров на прямых участках при условии ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.73 | В технологических трубопроводах, предназначенных для работы под давлением до 35 МПа (350 кгс/кв.см), допускается применение тройников, сваренных из труб, штампосварных колен с двумя продольными швами при условии ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.74 | Допускается ли вварка штуцеров в сварные швы, а также в гнутые элементы (в местах гибов) технологических трубопроводов, предназначенных для работы под давлением свыше 35 МПа (350 кгс/кв.см)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.74 | Допускается ли вварка штуцеров на гибах технологических трубопроводов, работающих под давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) до 35 МПа (350 кгс/кв.см)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.75 | Что необходимо использовать для соединения элементов технологических трубопроводов высокого давления из высокопрочных сталей с временным сопротивлением разрыву 650 МПа (6500 кгс/кв.см) и более? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.78 | Отношение внутреннего диаметра ответвления технологического трубопровода высокого давления к внутреннему диаметру основной трубы в кованых тройниках-вставках принимается не менее ... | П, Э |
|  | Л1 п.80 | Сваренные из труб тройники, штампосварные отводы, тройники и отводы из литых по электрошлаковой технологии заготовок допускается применять при давлении в технологическом трубопроводе ... | П, М, Э |
|  | Л1 п.80 | В каком объеме сварные швы и металл литых заготовок подлежат неразрушающему контролю, при применении в технологических трубопроводах с давлением до 35 МПа (350 кгс/кв.см), сваренных из труб тройников, штампосварных отводов, тройников и отводов из литых по электрошлаковой технологии заготовок? | М, Э |
|  | Л1 п.81 | Каким должно быть отношение внутреннего диаметра штуцера (ответвления) к внутреннему диаметру основной трубы в сварных тройниках технологических трубопроводов высокого давления? | П, М, Э |
|  | Л1 п.82 | Допускается ли в технологических трубопроводах с давлением до 35 МПа (350 кгс/кв.см), применять отводы, сваренные из секторов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.83 | Гнутые отводы технологических трубопроводов высокого давления после гибки подвергают ... | М, Э |
|  | Л1 п.87 | Как проверяется качество резьбы на деталях технологических трубопроводов высокого давления? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.88 | Допускается ли, в случае изготовления крепежных деталей технологических трубопроводов высокого давления холодным деформированием, накатывать резьбу на шпильках аустенитной стали? | П, М, Э |
|  | Л1 п.90 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями технологических трубопроводов высокого давления при толщине стенки до 8 мм? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.90 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями технологических трубопроводов высокого давления при толщине стенки свыше 8 мм? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.90 | Какую возможность должно обеспечивать расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями технологических трубопроводов высокого давления? | М, Э |
|  | Л1 п.90 | На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварные соединения технологических трубопроводов высокого давления, для труб диаметром менее 50 мм? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.90 | На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварные соединения технологических трубопроводов высокого давления, для труб диаметром более 50 мм? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.91 | Каким у технологических трубопроводов высокого давления должно быть расстояние от начала гиба трубы до оси кольцевого сварного шва для труб с наружным диаметром до 100 мм? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.91 | Каким у технологических трубопроводов высокого давления должно быть расстояние от начала гиба трубы до оси кольцевого сварного шва для труб с наружным диаметром 100 мм и более? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.96 | Качество и свойства полуфабрикатов для технологических трубопроводов высокого давления подтверждаются сертификатами и соответствующей маркировкой. Как поступить при отсутствии или неполноте сертификата или маркировки? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.105 | Какое требование должно быть выполнено при поставке труб для технологических трубопроводов высокого давления? | М, Э |
|  | Л1 п.106 | Как контролируются трубы с внутренним диаметром 14 мм и более, поставляемые для технологических трубопроводов высокого давления? | М, Э |
|  | Л1 п.106 | Каким методом неразрушающего контроля контролируются трубы с внутренним диаметром менее 14 мм, поставляемые для технологических трубопроводов высокого давления? | М, Э |
|  | Л1 п.116 | Какое требование в отношении материала необходимо соблюдать при изготовлении гаек и шпилек для соединения фланцев на технологических трубопроводах высокого давления? | М, Э |
|  | Л1 п.140 | Для каких технологических трубопроводов применяются муфтовая и цапковая чугунная арматура? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.140 | При каком условии допускается ли применение муфтовой и цапковой стальной арматуры на технологических трубопроводах для транспортировки всех сред? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.141 | Для каких технологических трубопроводов применяются фланцевая и приварная арматура? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.142 | Что должно быть указано на арматуре технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.142 | Допускается ли использовать арматуру технологических трубопроводов, не имеющую эксплуатационной документации и маркировки? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.142 | При каком условном проходе, чугунную арматуру технологических трубопроводов, перед установкой следует подвергнуть ревизии и гидравлическому испытанию на прочность и плотность, независимо от наличия паспорта, маркировки и срока хранения? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.143 | В каких случаях в технологических трубопроводах допускается применять арматуру из цветных металлов и их сплавов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.145 | Что необходимо сделать для уменьшения усилий при открывании запорной арматуры с ручным приводом и условным проходом свыше 500 мм при условном давлении в технологическом трубопроводе до 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) включительно и с условным проходом свыше 350 мм при условном давлении свыше 1,6 МПа (16 кгс/кв.см)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.145 | Каким у технологического трубопровода должен быть условный проход обводной линии, при диаметре условного прохода арматуры, равном от 350 - 600 мм? | П, Э |
|  | Л1 п.145 | Каким у технологического трубопровода должен быть условный проход обводной линии, при диаметре условного прохода арматуры, равном 1000 мм? | П, Э |
|  | Л1 п.145 | Каким у технологического трубопровода должен быть условный проход обводной линии, при диаметре условного прохода арматуры, равном 1400 мм? | П, Э |
|  | Л1 п.146 | В каком случае, при выборе типа запорной арматуры технологических трубопроводов, следует отдавать предпочтение задвижке? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.146 | В каком случае, при выборе типа запорной арматуры технологических трубопроводов, следует отдавать предпочтение кранам? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.146 | В каком случае, при выборе типа запорной арматуры технологических трубопроводов, следует отдавать предпочтение клапанам (вентилям)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.146 | Допускается ли на технологических трубопроводах применять запорную арматуру в качестве регулирующей (дросселирующей)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.150, 152 | При транспортировке каких сред, в технологических трубопроводах следует применять арматуру из ковкого чугуна марки не ниже КЧ 30-6? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.151 | Допускается ли в технологических трубопроводах для транспортировки сред групп А(б), Б(а), Б(б), Б(в), применять арматуру из ковкого чугуна? | П, Э |
|  | Л1 п.151 | На какое давление должна быть рассчитана арматура из ковкого чугуна, в технологических трубопроводах для транспортировки сред групп А(б), Б(а)(кроме сжиженных газов), Б(б)(кроме ЛВЖ с температурой кипения ниже 45°C), Б(в), с рабочими давлениями среды до 1 МПа (10 кгс/кв.см)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.151 | На какое давление должна быть рассчитана арматура из ковкого чугуна, в технологических трубопроводах для транспортировки сред групп А(б), Б(а)(кроме сжиженных газов), Б(б)(кроме ЛВЖ с температурой кипения ниже 45°C), Б(в), с рабочими давлениями среды более 1 МПа (10 кгс/кв.см), но не более 1,6 МПа (16 кгс/кв.см)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.150, 153 | При транспортировке каких сред, в технологических трубопроводах следует применять арматуру из серого чугуна марки не ниже СЧ 18-36? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.154 | Допускается ли применять арматуру из серого и ковкого чугуна на технологических трубопроводах, подверженных вибрации? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.154 | Допускается ли применять арматуру из серого и ковкого чугуна на технологических трубопроводах, работающих при резкопеременном температурном режиме среды? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.154 | Допускается ли применять арматуру из серого и ковкого чугуна на технологических трубопроводах, при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель-эффекта? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.154 | Допускается ли применять арматуру из серого и ковкого чугуна на технологических трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б, содержащие воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0°C? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.154 | Допускается ли применять арматуру из серого и ковкого чугуна в технологических трубопроводах обвязки насосных агрегатов при установке насосов на открытых площадках? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.154 | Допускается ли применять арматуру из серого и ковкого чугуна в технологических трубопроводах обвязки резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.156 | Допускается ли для жидкого и газообразного аммиака, применение специальной арматуры из ковкого чугуна при температуре ниже (-30°C)? | П, Э |
|  | Л1 п.157 | Запорная арматура технологических трубопроводов должна применяться с управляющим приводом (шестеренчатым, червячным, электрическим, пневматическим, гидравлическим и другим, если условный проход D более ... | Н, П, Э |
|  | Л1 п.165 | При каком рабочем давлении технологических трубопроводов, применение литой арматуры не допускается? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.166 | Допускается ли в технологических трубопроводах высокого давления применять арматуру с фланцами, имеющими гладкую уплотнительную поверхность? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.167 | При каком рабочем давлении допускается применять арматуру с уплотнением фланцев "выступ-впадина", в случае применения специальных, например асбометаллических прокладок? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.170 | Где, как правило, должна располагаться на территории организации трасса технологических трубопроводов? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.171 | Какие уклоны технологических трубопроводов следует принимать для легкоподвижных жидких веществ? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.171 | Какие уклоны технологических трубопроводов следует принимать для газообразных веществ по ходу среды? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.171 | Какие уклоны технологических трубопроводов следует принимать для газообразных веществ против хода среды? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.171 | Какие уклоны технологических трубопроводов следует принимать для кислот и щелочей? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Каким способом допускается прокладывать технологические трубопроводы групп А и Б? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Допускается ли прокладка технологических трубопроводов групп А и Б в непроходных каналах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Допускается ли прокладка технологических трубопроводов, транспортирующих вязкие, легкозастывающие и горючие жидкости группы Б(в)(мазут, масла и тому подобное), в непроходных каналах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Допускается ли прокладка в непроходных каналах дренажных трубопроводов групп А и Б? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Прокладка каких технологических трубопроводов помимо надземной прокладки допускается в каналах (закрытых или с засыпкой песком), тоннелях или в земле? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Какой должна быть рабочая температура технологического трубопровода при прокладке в земле? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.172 | Допускается ли применение низких опорных конструкций при прокладке технологических трубопроводов над землей? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.173 | Как необходимо выполнять каналы для трубопроводов групп А и Б? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.174 | Что необходимо предусмотреть при прокладке технологических трубопроводов в полупроходных каналах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.175 | Что необходимо предусмотреть в местах ввода (вывода) технологических трубопроводов групп А, Б в цех (из цеха) по каналам или тоннелям? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.176 | Каким должно быть расстояние по свету при наличии на технологических трубопроводах арматуры для обогревающих спутников для неизолированных трубопроводов при D до 600 мм? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.176 | Каким должно быть расстояние по свету при наличии на технологических трубопроводах арматуры для обогревающих спутников для неизолированных трубопроводов при D свыше 600 мм и всех трубопроводов с тепловой изоляцией? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.176 | Каким должно быть расстояние между нижней образующей или теплоизоляционной конструкцией технологического трубопровода и полом или дном канала? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.179 | Допускается ли прокладка технологических трубопроводов внутри административных, бытовых, хозяйственных помещений и в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок, щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов, вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала (лестничные клетки, коридоры и тому подобное), а также транзитом через помещения любого назначения? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.179 | На каком расстоянии от зданий, где возможно нахождение людей (столовая, клуб, медпункт, бытовые и административные здания и т.д.), разрешается располагать технологические трубопроводы групп А и Б, при надземной прокладке? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.179 | На каком расстоянии от зданий, где возможно нахождение людей (столовая, клуб, медпункт, бытовые и административные здания и т.д.), разрешается располагать технологические трубопроводы групп А и Б, при подземной прокладке? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.181 | Допускается ли размещение арматуры, компенсаторов, дренажных устройств, разъемных соединений в местах пересечения надземными технологическими трубопроводами железных и автомобильных дорог, пешеходных переходов, над дверными проемами, под и над окнами и балконами? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.182 | Где допускается прокладывать внутрицеховые технологические трубопроводы, транспортирующие вещества групп А, Б и газы группы В (с условным проходом до 100 мм), а также жидкие вещества группы В (независимо от диаметра трубопровода)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.182 | Допускается ли прокладывать внутрицеховые технологические трубопроводы по несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.182 | Как необходимо прокладывать внутрицеховые технологические трубопроводы с легкими газами понесгораемой поверхности несущих стен производственных зданий? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.182 | Как необходимо прокладывать внутрицеховые технологические трубопроводы с тяжелыми газами по несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.182 | Допускается ли прокладка технологических трубопроводов по стенам зданий со сплошным остеклением, а также по легкосбрасываемым конструкциям? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.183 | В каких случаях можно применять прокладку технологических трубопроводов на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.183 | Как следует располагать технологические трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом, при прокладке трубопроводов в одной линии на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.183 | Как следует располагать технологические трубопроводы с кислотами, щелочами и другими агрессивными веществами, при двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов на эстакадах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.183 | Как следует располагать технологические трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б), при двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов на эстакадах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.183 | Как следует располагать технологические трубопроводы с веществами, смешение которых может вызвать пожар или взрыв, при двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов на эстакадах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.184 | Допускается ли установка П-образных компенсаторов технологических трубопроводов над проездами и дорогами? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.185 | Что должно быть предусмотрено при прокладке на эстакадах технологических трубопроводов, требующих регулярного обслуживания (не менее одного раза в смену), а также на заводских эстакадах? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.186 | Как допускается предусматривать укладку на низких опорах технологических трубопроводов диаметром до 300 мм включительно? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.187 | Допускается ли крепление к одним технологическим трубопроводам других трубопроводов, если это допускают параметры транспортируемой среды? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.187 | Допускается ли крепление других технологических трубопроводов к трубопроводам, транспортирующим технологические среды групп А, Б? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.187 | Допускается ли крепление других технологических трубопроводов к трубопроводам, транспортирующим технологические среды с температурой свыше 300°C и ниже (-40°C) или давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) независимо от температуры? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.187 | Допускается ли крепление других технологических трубопроводов к трубопроводам, транспортирующим вещества с температурой самовоспламенения в прикрепляемом трубопроводе ниже 0,8 от температуры веществ в несущем трубопроводе? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.189 | Допускаются ли сварные и резьбовые соединения технологических трубопроводов, проходящих через стены или перекрытия зданий, внутри футляров или гильз? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.189 | Каким должен быть внутренний диаметр гильзы при прохождении технологических трубопроводов через стены или перекрытия зданий? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.189 | Какое требование должно соблюдаться при прохождении технологических трубопроводов через стены или перекрытия зданий внутри гильз? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.190 | Что должно быть предусмотрено на трубопроводах выброса в атмосферу от технологических аппаратов, содержащих взрыво- и пожароопасные вещества? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.192 | Допускается ли располагать всасывающие и нагнетательные коллекторы компрессоров со средами групп А и Б в машинных залах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.192 | Где должна быть установлена отключающая (запорная) от коллектора арматура на всасывающем трубопроводе со средами групп А и Б для каждой компрессорной машины? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.192 | Что должно быть предусмотрено на нагнетательных линиях газовых компрессоров, работающих на общий коллектор? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.194 | Допускается ли прокладывать межцеховые технологические трубопроводы групп А и Б под и над зданиями? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.194 | Допускается ли укладывать технологические трубопроводы групп А, Б(а), Б(б) в общих каналах с паропроводами, теплопроводами, кабелями силового и слабого тока? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.195 | Какое требование необходимо соблюдать при прокладке подземных технологических трубопроводов непосредственно в грунте, в местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.195 | Каким должно быть расстояние от верхней образующей защитной трубы до подошвы шпалы железнодорожного пути при прокладке подземных технологических трубопроводов непосредственно в грунте, в местах пересечения железнодорожных путей? | П, М, Э |
|  | Л1 п.196 | Какой должна быть свободная высота эстакад для технологических трубопроводов над проездами для железнодорожных путей (над головкой рельса)? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.196 | Какой должна быть свободная высота эстакад для технологических трубопроводов над проездами для автомобильных дорог? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.196 | Какой должна быть свободная высота эстакад для технологических трубопроводов над проходами для пешеходных дорог? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.197 | Каким должно быть расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады технологического трубопровода, при пересечении высокими эстакадами железнодорожных путей, до оси железнодорожного пути нормальной колеи? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.197 | Каким должно быть расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады технологического трубопровода, при пересечении высокими эстакадами автодорог, до бордюра автодороги? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.198 | Допускается ли прохождение воздушных линий электропередачи на пересечениях с эстакадами под технологическими трубопроводами? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.198 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов эстакады до линий электропередачи (нижних проводов с учетом их провисания) при напряжении до 1 кВ? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.198 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов эстакады до линий электропередачи (нижних проводов с учетом их провисания) при напряжении до 220 кВ? | П, М, Э |
|  | Л1 п.199 | В сколько рядов должны располагаться технологические трубопроводы при подземной прокладке в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.199 | Каким должно быть расстояние между трубопроводами в свету, при подземной прокладке, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более технологических трубопроводов, при условных диаметрах трубопроводов до 300 мм? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.199 | Каким должно быть расстояние между трубопроводами в свету, при подземной прокладке, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более технологических трубопроводов, при условных диаметрах трубопроводов более 300 мм? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.201 | На какой глубине должны располагаться технологические трубопроводы, транспортирующие застывающие, увлажненные и конденсирующиеся вещества? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.202 | Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали от технологического трубопровода, до железнодорожных путей электрифицированных (на постоянном токе) дорог и других источников блуждающих токов? | П, М, Э |
|  | Л1 п.205 | Какие технологические трубопроводы должны иметь дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газа? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.208 | В общем случае, непрерывный отвод дренируемой жидкости из технологического трубопровода предусматривается из специального штуцера-кармана, ввариваемого в дренируемый трубопровод. В каком случае штуцера-карманы не предусматриваются? | П, Э |
|  | Л1 п.209 | В качестве дренажных устройств периодического действия технологических трубопроводов предусматриваются специальные сливные штуцера с запорной арматурой для присоединения стационарных или съемных трубопроводов, гибких шлангов для отвода продуктов в дренажные емкости или технологическое оборудование. Что устанавливается на запорную арматуру? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.209 | Допускается ли использовать гибкие шланги для опорожнения технологических трубопроводов от продуктов 1-го и 2-го классов опасности и сжиженных газов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.209 | В качестве дренажных устройств периодического действия технологических трубопроводов предусматриваются специальные сливные штуцера с запорной арматурой. Какой минимальный диаметр может иметь дренажный трубопровод, подключаемый к арматуре? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.212 | Что необходимо сделать после продувки инертным газом технологических трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных газов, пожаровзрывоопасных продуктов и веществ 1-го и 2-го классов опасности? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.213 | Допускается ли применение гибких шлангов для удаления сжиженных газов из стационарного технологического оборудования? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.214 | Допускается ли осуществлять продувку технологических трубопроводов через продувочные свечи в атмосферу в случае, когда трубопроводы транспортируют среды 1, 2 и 3-го классов опасности? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.219 | Что обязательно устанавливается на вводах технологических трубопроводов в цехи, технологические узлы и установки? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.219 | На вводе технологического трубопровода в производственное помещение установлена запорная арматура с дистанционным управлением. Допускается ли располагать управление этой арматурой в производственном помещении? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.223 | Какое требование предъявляется к направлению вращения маховиков для ручного управления при установке привода к запорной арматуре на технологических трубопроводах? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.228 | На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов предусматривается установка обратных клапанов. В каком месте они устанавливается? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.229 | На технологических трубопроводах, подающих вещества групп А и Б в емкости (сосуды), работающие под избыточным давлением, устанавливаются обратные клапаны. В каком месте они устанавливается? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.230 | Что следует устанавливать для надежного отключения от коллектора агрегатов (технологических аппаратов), работающих под давлением 4 МПа (40 кгс/кв.см) и выше, на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А, Б (а), Б (б)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.232 | На какой высоте от уровня пола помещения или площадки обслуживания должен располагаться ручной привод арматуры технологических трубопроводов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.234 | Как, по возможности, следует располагать опоры и подвески по длине технологического трубопровода? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.236 | На каком расстоянии от сварных швов технологических трубопроводов должны располагаться опоры и подвески? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.240 | Какие опоры (подвески) следует применять в качестве основного поддерживающего устройства технологического трубопровода, подверженного вибрации? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.242 | Как должны устанавливаться тяги подвесок технологических трубопроводов, имеющих тепловые удлинения? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.242 | Как должны устанавливаться тяги подвесок технологических трубопроводов, не имеющих тепловых удлинений? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.242 | Какое требование предъявляется к монтажу подвижных опор и их деталей технологических трубопроводов, имеющих тепловые удлинения? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.242 | Какое требование предъявляется к пружинам опор и подвесок на время гидравлического испытания технологического трубопровода? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.243 | Допускается ли применять катковые и шариковые опоры при прокладке технологических трубопроводов в каналах? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.245 | Допускается ли приварка элементов подвижных опор к технологическим трубопроводам из термически упрочненных труб и труб контролируемой прокатки? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.246 | Какой основной способ должен применяться для компенсации температурных деформаций технологических трубопроводов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.247 | Допускается ли применять сальниковые компенсаторы на технологических трубопроводах, транспортирующих среды групп А и Б? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.248 | Допускается ли установка линзовых, сальниковых и волнистых компенсаторов на трубопроводах с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.249 | Для каких категорий технологических трубопроводов применяются П-образные компенсаторы? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.251 | Допускается ли применять водогазопроводные трубы для изготовления П-образных компенсаторов технологических трубопроводов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.255 | Что должно быть предусмотрено для каждой линзы при установке линзовых компенсаторов на горизонтальных газопроводах с конденсирующимися газами? | Н, П, Э |
|  | Л1 п.256 | При монтаже технологических трубопроводов компенсирующие устройства должны быть предварительно растянуты или сжаты. Где кроме проектной документации указывается величина предварительной растяжки (сжатия) компенсирующего устройства? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.258 | Какую информацию вносят в паспорт технологического трубопровода при установке компенсатора? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.266 | Как осуществляется тепловая изоляция трубопровода при прокладке технологического трубопровода с обогреваемыми спутниками? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.269 | У каких технологических трубопроводов в состав теплоизоляционных конструкций должен входить пароизоляционный слой? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.271 | Допускается ли для трубопроводов с рабочей температурой выше 250°C и ниже -60°C применять однослойные теплоизоляционные конструкции из формованных изделий (перлитоцементных, известковокремнеземистых, совелитовых, вулканитовых)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.272 | Допускается ли применять элементы теплоизоляционных конструкций из сгораемых материалов для трубопроводов групп А и Б, а также трубопроводов группы В при надземной прокладке, для внутрицеховых, расположенных в тоннелях и на путях эвакуации эксплуатационного персонала (коридорах, лестничных клетках и других)? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.275 | Что не рекомендуется применять для теплоизоляции технологических трубопроводов, подверженных вибрации? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.294 | В процессе изготовления технологического трубопровода труба разрезается на несколько частей. Как поступать в данном случае с клеймением трубы? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.296 | Допускается ли монтаж сборочных единиц, труб, деталей и других изделий технологических трубопроводов с поврежденными защитными покрытиями? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.298 | Укажите правильную последовательность проведения монтажных работ, включающих следующие этапы: А - присоединение технологического трубопровода в оборудованию; Б - прикрепление неподвижных опор технологического трубопровода к опорным конструкциям; В - закрепление оборудования в проектном положении. | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.299 | Допускается ли при сборке технологических трубопроводов под сварку нагрузка на сварной стык до его полного остывания? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.300 | Каким у технологического трубопровода диаметром до 100 мм должно быть расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.300 | Каким у технологического трубопровода диаметром 100 мм и более должно быть расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода? | Н, П, М, Э |
|  | Л1 п.301 | Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в технологический трубопровод должна быть не менее ... | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.302 | Допускается ли вварка штуцеров диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов, в гнутые и штампованные детали технологических трубопроводов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.304 | Какие операции должны быть обязательно выполнены в процессе монтажа технологических трубопроводов перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.307 | Как должны располагаться гайки болтов фланцевого соединения технологических трубопроводов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.307 | Как затягивают гайки фланцевого соединения технологического трубопровода? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.307 | Допускается ли выравнивание перекосов фланцевых соединений технологических трубопроводов натяжением болтов (шпилек)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.307 | Допускается ли выравнивание перекосов фланцевых соединений технологических трубопроводов применением клиновых прокладок? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.307 | Какой должна быть высота выступающих над гайками концов болтов и шпилек у фланцевых соединений технологических трубопроводов? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.308 | Разрешается ли производить монтаж технологического трубопровода до установки и закрепления опорных конструкций и подвесок в соответствии с требованиями проекта. | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.309 | Каким у технологического трубопровода должно быть расстояние от фланца арматуры, или фланца компенсатора до опоры, подвески, стены, перегородки, или перекрытия? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.313 | В каком состоянии осуществляется монтаж (без применения сварки) трубопроводной арматуры на технологический трубопровод? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.313 | В каком положении должен находиться затвор (клапан) в время сварки приварной арматуры технологического трубопровода? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.324 | Отклонение технологических трубопроводов от вертикали (если нет указаний в проекте) не должно превышать ... | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.332 | Допускается ли устранять зазоры, непараллельности или несоосности между сборочными единицами или деталями путем натяжения трубопроводов с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) при монтаже? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.333 | Какие дополнительные требования предъявляется к крепежным деталям фланцев технологических трубопроводов с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) до 320 МПа (3200 кгс/кв.см)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.334 | В собранном фланцевом соединении технологических трубопроводов с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) до 320 МПа (3200 кгс/кв.см) шпильки должны выступать из гаек не менее чем … | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.334 | Допускается ли у технологических трубопроводов с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) до 320 МПа (3200 кгс/кв.см) установка шайб между фланцами и гайками? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.334 | У технологических трубопроводов с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) до 320 МПа (3200 кгс/кв.см) при навернутом фланце резьбовая часть присоединительного конца трубы должна выступать от торца фланца ... | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.337 | Как маркируются сборочные единицы технологических трубопроводов из нержавеющих сталей и стали 20ЮЧ? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.339 | Что включает в себя маркировка сборочной единицы технологического трубопровода? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.341 | Как маркируются детали, арматура, не вошедшие в сборочные единицы технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.346 | Допускается ли газовая (ацетилено-кислородная) сварка стыков технологических трубопроводов из углеродистых и низколегированных неподкаливающихся сталей (17ГС, 09Г2С и других)? | М, Э |
|  | Л1 п.347 | Допускается ли газовая (ацетилено-кислородная) сварка стыков технологических трубопроводов из низколегированных закаливающихся сталей (15ХМ, 12Х1МФ и другие) при монтаже и ремонте? | М, Э |
|  | Л1 п.352 | Допускается ли применять сварочные материалы без сертификатов при монтаже и ремонте технологических трубопроводов? | М, Э |
|  | Л1 п.359 | Допускается ли при изготовлении технологических трубопроводов применять газовую резку труб из углеродистых, низколегированных и теплоустойчивых сталей? | М, Э |
|  | Л1 п.360 | Допускается ли при изготовлении технологических трубопроводов осуществлять газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей? | М, Э |
|  | Л1 п.361 | Каким методом контроля должны быть проверены подготовленные под сварку кромки элементов технологических трубопроводов из закаливающихсятеплоустойчивых сталей после огневой резки с последующей механической обработкой? | М, Э |
|  | Л1 п.363 | На какую ширину должны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска и обезжирены подготовленные под сварку кромки труб и других элементов технологических трубопроводов? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.366 | При сборке труб и других элементов технологических трубопроводов с продольными швами последние должны быть смещены относительно друг друга. Какова величина этого смещения при условном диаметре более 100 мм? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.366 | При сборке труб и других элементов технологических трубопроводов с продольными швами последние должны быть смещены относительно друг друга. Какова величина этого смещения при условном диаметре 100 мм и менее? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.368, 369 | Какой угол перехода от одного диаметра к другому необходимо обеспечить проточкой при сборке элементов технологических трубопроводов, если смещение кромок превышает допустимое значение? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.373 | Какие требования предъявляются к качеству прихваток при сварке стыков технологических трубопроводов? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.379 | Какова минимальная ширина участка, нагреваемого до требуемой температуры при местной термообработке сварных соединений технологических трубопроводов? | М, Э |
|  | Л1 п.381 | Допускается ли применение газопламенного нагрева при термической обработке трубопроводов из хромоникелевых аустенитных сталей? | М, Э |
|  | Л1 п.383 | Как поступать в случае, когда в процессе термообработки технологического трубопровода прекратилась подача электроэнергии к нагревателю? | М, Э |
|  | Л1 п.385 | Сколько раз допускается производить термообработку одного и того же сварного соединения технологического трубопровода? | М, Э |
|  | Л1 п.386 | На каком этапе изготовления и монтажа технологических трубопроводов должен производиться окончательный контроль качества сварных соединений, подвергающихся термообработке? | М, Э |
|  | Л1 п.388 | На какую ширину должны быть очищены от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений сварные соединения технологических трубопроводов перед проведением визуального осмотра и измерений? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.391 | Какая максимальная величина подрезов допускается у сварных швов технологических трубопроводов? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.395 | Какие сварные швы технологических трубопроводов подлежат неразрушающему контролю по результатам внешнего осмотра? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.396 | Укажите правильную последовательность проведения контроля сварных соединений технологических трубопроводов, рассчитанных на давление свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) и трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже -70°C: | М, Э |
|  | Л1 п.404 | Как поступать, в случае, когда при выборочном контроле стилоскопированием сварных соединений технологического трубопровода, одно соединение было признано неудовлетворительным? | М, Э |
|  | Л1 п.405 | В каких местах термообработанного сварного соединения технологического трубопровода производится измерение твердости? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.409 | Контрольные сварные соединения технологических трубопроводов должны свариваться на партию однотипных производственных стыков. Что понимается под однотипными соединениями? | М, Э |
|  | Л1 п.412 | Допускается ли в процессе изготовления образцов для механических испытаний контрольных сварных стыков технологических трубопроводов осуществлять правку заготовок образцов? | М, Э |
|  | Л1 п.424 | В каком положении должна находиться вся запорная арматура, установленная на технологическом трубопроводе при его испытаниях? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.424 | Что должно быть установлено на технологическом трубопроводе при его испытаниях в местах установки регулирующих клапанов и измерительных устройств? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.425 | Допускается ли пребывание людей около заглушек во время проведения испытаний технологического трубопровода? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.426 | Какие требования предъявляются к манометрам, используемым для контроля давления при испытаниях технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.426 | Сколько манометров используется для контроля давления при испытаниях технологических трубопроводов и где они должны располагаться? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.428 | Испытание на прочность и плотность технологических трубопроводов с условным давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) как правило, проводится гидравлическим способом. В каких случаях допускается замена гидравлического испытания пневматическим? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.429 | Допускается ли замена гидравлического испытания пневматическим для технологических трубопроводов, рассчитанных на условное давление свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.435 | Допускается ли подчеканка сварных швов и устранение дефектов во время нахождения технологического трубопровода под испытательным давлением? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.437 | Какая температура, как правило, должна быть у воды, используемой при гидравлических испытаниях технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.438 | Каким пробным давлением производятся испытания на прочность вакуумных трубопроводов и трубопроводов без избыточного давления для токсичных и взрывопожароопасных сред? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.441 | Допускается ли обстукивание технологического трубопровода при гидравлическом испытании? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.443 | Как подсоединяется гидравлический насос к технологическому трубопроводу при гидравлических испытаниях? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.443 | Сколько времени выдерживают под испытательным давлением технологический трубопровод при гидравлических испытаниях (испытаниях на прочность)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.443 | На каком этапе гидравлических испытаний технологического трубопровода производится тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.443 | В процессе гидравлических испытаний технологического трубопровода он был один раз выдержан под испытательным давлением, затем давление было снижено до рабочего, после чего трубопровод тщательно осмотрен. Замечаний не обнаружено. Что необходимо сделать дальше? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.448 | Какая среда используется при пневматических испытаниях технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.448 | В какое время суток проводятся пневматические испытания технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.449 | В каком случае величина давления пневматического испытания на прочность технологического трубопровода не должна превышать 0,4 МПа (4 кгс/кв.см)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.452 | С какой скоростью необходимо производить подъем давления при пневматическом испытании технологических трубопроводов на прочность? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.452 | При каком давлении производится осмотр технологических трубопроводов в процессе пневматических испытаний, если рабочее давление трубопровода не превышает 0,2 МПа (2 кгс/кв.см)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.452 | При каком давлении производится осмотр технологических трубопроводов в процессе пневматических испытаний, если рабочее давление трубопровода превышает 0,2 МПа (2 кгс/кв.см)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.452 | Допускается ли подъем давления в технологическим трубопроводе при его осмотре в процессе пневматических испытаний? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.452 | Допускается ли обстукивание технологического трубопровода при его нахождении под давлением в процессе пневматических испытаний? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.452 | При каком избыточном давлении в технологическом трубопроводе допускается устранять дефекты, выявленные в процессе пневматических испытаний? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.453 | На время проведения пневматических испытаний технологических трубопроводов на прочность должна устанавливаться охраняемая (безопасная) зона. Каково минимальное расстояние этой зоны? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.457 | Чем допускается производить продувку технологических трубопроводов? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.459 | Под каким давлением должна производиться продувка технологических трубопроводов с рабочим давлением более 0,1 МПа (1 кгс/кв.см)? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.460 | Какой должна быть продолжительность продувки технологических трубопроводов, если нет специальных указаний в проекте? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.462 | В каком положении должна находиться арматура, установленная на спускных линиях и тупиковых участках технологического трубопровода во время его промывки или продувки? | Н, Б, М, Э |
|  | Л1 п.464 | Какие технологические трубопроводы помимо обычных испытаний на прочность и плотность, должны подвергаться дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.466 | Каким давлением производят дополнительное испытание на герметичность технологических трубопроводов групп А, Б (а), Б (б)? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.467 | Какова минимальная продолжительность дополнительных испытаний на герметичность технологических трубопроводов при периодических испытаниях, а также после ремонта, связанного со сваркой и разборкой трубопровода? | Н, М, Э |
|  | Л1 п.473 | Для каких технологических трубопроводов на исполнительном чертеже участка нумеруются разъемные соединения? | Н, Б, П, М, Э |
|  | Л1 п.478 | Кто допускается к обслуживанию технологических трубопроводов? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.480 | На какие технологические трубопроводы составляется паспорт? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.480 | Где регистрируются технологические трубопроводы, на которые составляется паспорт? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.482 | Какой документ заводится для технологических трубопроводов на каждой установке? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.486, 487 | Каких лиц должен назначить своим приказом руководитель организации - владелец технологических трубопроводов? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.488 | Что кроме технического состояния следует проверять при периодическом контроле технологических трубопроводов? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.489 | Какие максимально допустимые значения параметров вибрации установлены для технологических трубопроводов? | Н, Б, П, Э |
|  | Л1 п.489 | Технологические трубопроводы, подверженные вибрации, а также фундаменты под опорами и эстакадами для этих трубопроводов в период эксплуатации должнытщательно осматриваться с применением приборного контроля за амплитудой и частотой вибрации. Как часто это необходимо делать? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.490 | Допускается ли при периодических обследованиях производить без снятия изоляции наружный осмотр технологических трубопроводов, проложенных открытым способом? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.491 | Как при периодическом обследовании производится наружный осмотр технологических трубопроводов, уложенных в непроходимых каналах или в земле? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.492 | При наружном осмотре технологического трубопровода были обнаружены неплотности разъемных соединений. До какого значения необходимо обязательно снизить давление в трубопроводе для устранения данного дефекта? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.492 | При наружном осмотре горячего технологического трубопровода были обнаружены неплотности разъемных соединений. До какого значения необходимо обязательно снизить температуру трубопровода для устранения данного дефекта? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.497 | Какие виды ревизии предусматриваются для технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.497 | Как часто необходимо производить выборочную ревизию технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.497 | Спустя какой период времени с момента ввода трубопровода в эксплуатацию рекомендуется производить первую выборочную ревизию технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.498 | Допускается отсрочка в проведении ревизии технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.499 | При проведении ревизии технологических трубопроводов следует уделять внимание участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода. Относятся ли к таким участкам участки трубопроводов перед арматурой и после нее? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.499 | При проведении ревизии технологических трубопроводов следует уделять внимание участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода. Относятся ли к таким участкам тупиковые и временно не работающие участки? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.501 | Что следует выполнить при ревизии технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.501 | На каких участках технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) измеряют толщину стенок при ревизии? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.501 | В каком количестве мест необходимо производить замер толщины стенки при ревизии на прямых участках внутриустановочных трубопроводов длиной до 20 м и межцеховых технологических трубопроводов длиной до 100 м с давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Э |
|  | Л1 п.501 | В каком количестве точек в каждом месте необходимо производить замер толщины стенки технологического трубопровода с давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см) при ревизии? | Н, Э |
|  | Л1 п.503 | В каком объеме проводится выборочная ревизия трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Э |
|  | Л1 п.504 | Требуется ли при ревизии контрольных участков технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) производить разборку фланцевых и муфтовых соединений с последующим внутренним осмотром трубопровода? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.504 | Для каких технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) в процессе ревизии контрольных участков необходимо проводить контроль твердости крепежных изделий фланцевых соединений? | Н, Э |
|  | Л1 п.505 | Что необходимо проверить при неудовлетворительных результатах ревизии контрольного участка технологического трубопровода высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.507 | Что необходимо выполнить при неудовлетворительных результатах ревизии контрольного участка технологического трубопровода высокого давления (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) и последующих неудовлетворительных результатах ревизии двух дополнительных участков? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.508 | Какой максимальный срок проведения выборочной ревизии установлен для технологических трубопроводов высокого давления при скорости коррозии до 0,1 мм/год и температуре до 200°C, если для данной категории трубопроводов ПУБЭ технологических трубопроводов не устанавливает индивидуальный срок? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.508 | Какой максимальный срок проведения выборочной ревизии установлен для технологических трубопроводов высокого давления при скорости коррозии до 0,1 мм/год и температуре до 200 - 400°C, если для данной категории трубопроводов ПУБЭ технологических трубопроводов не устанавливает индивидуальный срок? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.508 | Какой максимальный срок проведения выборочной ревизии установлен для технологических трубопроводов высокого давления при скорости коррозии до 0,65 мм/год и температуре до 400°C, если для данной категории трубопроводов ПУБЭ технологических трубопроводов не устанавливает индивидуальный срок? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.512 | Что необходимо сделать с технологическим трубопроводом после истечения проектного срока службы? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.515 | При какой максимальной рабочей температуре может использоваться асбестовая набивка, пропитанная жировым составом в конструкции технологических трубопроводов? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.516 | Допускается ли применять прографиченную асбестовую набивку в конструкции технологических трубопроводов при температуре выше 200°С? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.519, 520 | Какой из вариантов ответа не противоречит требованиям ПУБЭ технологических трубопроводов, предъявляемых к сальниковой набивке арматуры? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.525 | Допускается ли применять добавочные рычаги при открывании и закрывании арматуры технологических трубопроводов? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.531 | Допускается ли производить контрольную засверловку технологических трубопроводов, по которым транспортируются вещества группы А (а), А (б), газы всех групп, трубопроводов, работающих под вакуумом и высоким давлением (свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см), трубопроводов в блоках I категории взрывоопасности, а также трубопроводов, выполненные из аустенитных сталей и работающих в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.532 | Какой диаметр должен быть у сверла, используемого для засверловки контрольных отверстий в технологических трубопроводах? | Н, Э |
|  | Л1 п.534 | Где преимущественно необходимо располагать отверстия контрольных засверловок на отводах и полуотводах технологических трубопроводов? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.535 | Как определяется глубина контрольных засверловок технологических трубопроводов? | Н, Э |
|  | Л1 п.537 | Что необходимо сделать при обнаружении пропуска контрольного отверстия на технологическом трубопроводе? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.538 | Чему равны сроки проведения испытания для технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/кв.см)? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.538 | Чему равны максимальные сроки проведения испытания для технологических трубопроводов с давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) и температурой до 200°C? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.538 | Чему равны максимальные сроки проведения испытания для технологических трубопроводов с давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв.см) и температурой свыше 200°C? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.544 | Как поступать в случае, когда у установленного на технологическом трубопроводе сильфонном или линзовом компенсаторе толщина стенки сильфона или линзы достигла расчетной величины, указанной в паспорте компенсатора? | Н, Б, Э |
|  | Л1 п.544 | Как поступать в случае, когда у установленного на технологическом трубопроводе сильфонном компенсаторе толщина стенки сильфона достигла 0,5 мм, а расчетная толщина стенки сильфона имеет более низкие значения? | Н, Б, Э |