В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование грузоподъемных кранов, в дополнение к вопросам из настоящего перечня по грузоподъемным кранам, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

(Утв. пост. МЧС Республики Беларусь от 28.06.2012г. №37

в ред. пост. МЧС Республики Беларусь от 15.05.2015г. №23 )

|  | Л1 п.3, п4 | На какие изделия распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3, п4 | На какие изделия не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? |
|  | Л1 п.6. | Какая организация в Республике Беларусь является базовой научно-исследовательской организацией по краностроению? |
|  | Л1 п.7. | Допускаются ли отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" в организациях, не подчиненных Министерству обороны? |
|  | Л1 п.8. | Какие процедуры должны пройти перед выпуском в обращение грузоподъемные краны, приспособления для грузоподъемных операций, тали электрические канатные и цепные в порядке, установленном ТР ТС 010/2011, а также иными ТР ТС, действие которых на них распространяется? |
|  | Л1 п.8. | При каком условии допускается применение грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, технических устройств в их составе, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, приспособлений для грузоподъемных операций, не подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС? |
|  | п.10. | Кем кроме организации-изготовителя крана могут быть восстановлены утраченные (приведенные в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иные эксплуатационные документы на грузоподъемный кран, эксплуатируемый в Республике Беларусь? |
|  | п.10. | Кто кроме организации-изготовителя крана, изготовленного за рубежом и не бывшего в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществлять приведение эксплуатационной документации на кран в соответствие с требованиями действующих в Республике Беларусь Правил, НПА и ТНПА? |
|  | Л1 п.11. | Кто принимает решение о возможности применения изготовленных и приобретенных за рубежом, бывших в эксплуатации, поднадзорных Госпромнадзору грузоподъемных кранов, кроме машин, имеющих специфику военного назначения? |
|  | Л1 п.13. | После ввода в действие новой редакции Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов выяснилось, что кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, не полностью соответствует требованиям вышеуказанных Правил. При каком условии разрешается эксплуатировать этот кран без приведения его в полное соответствие требования вышеуказанных Правил? |
|  | Л1 п.26. | Какие дополнительные конструктивные решения необходимо всегда предусмотреть при проектировании кранов, работающих на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.29. | Какое требование должно обеспечиваться конструкцией механизмов подъема груза и стрелы грузоподъемного крана в отношении опускания груза и стрелы? |
|  | Л1 п.30. | Какие соединения узлов и деталей нельзя применять в узлах, передающих вращающий момент в механизмах грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.31. | Что должно исключаться конструкцией механизмов грузоподъемных машин, оборудованных кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения диапазонов скоростей рабочих движений? |
|  | Л1 п.31. | Какое требование в отношении работы привода и тормоза должно выполняться для лебедки подъема груза и стрелы крана? |
|  | Л1 п.34. | Чем должны быть обеспечены краны, имеющие телескопические выдвижные стрелы и башни? |
|  | Л1 п.35. | Что должно быть предусмотрено, если у стреловых передвижных кранов усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей, превышает 200 Н? |
|  | Л1 п.35. | Каким должно быть предельно допустимое усилие у стреловых передвижных кранов, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей? |
|  | Л1 п.38. | Какое требование предъявляется к кинематике грузовых лебедок с двумя приводами? |
|  | Л1 п.39. | Какими тормозами должны быть снабжены механизмы подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.39. | Что на грузоподъемном кране должно быть предусмотрено у механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроприводом? |
|  | Л1 п.40. | Какие требования предъявляются к кинематической связи тормозов с барабанами у механизмов подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.40. | У каких грузоподъемных устройств в кинематических цепях механизма подъема может устанавливаться муфта предельного момента? |
|  | Л1 п.41. | Какие требования предъявляются к тормозам грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом? |
|  | Л1 п.41. | На приводе поддерживающего барабана грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе. Какие особенности работы этой педали (кнопки)? |
|  | Л1 п.46. | Какие требования предъявляются к тормозам механизмов подъема груза и изменения вылета у кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые и взрывчатые вещества? |
|  | Л1 п.46. | Какие требования предъявляются к тормозам механизмов подъема груза и изменения вылета у специальных металлургических кранов, предназначенных для транспортировки расплавленного металла, а также у кранов, предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ? |
|  | Л1 п.47. | Как должны быть спроектированы тормоза при установке двух тормозов на механизме подъема грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.49. | В каких случаях требуется устанавливать тормоза на механизмы передвижения кранов (тележек)? |
|  | Л1 п.50. | Разрешается ли не оборудовать тормозами механизмы поворота крана, работающего на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.50. | Разрешается ли не оборудовать тормозами механизмы поворота крана, работающего в помещении (группа классификации (режима) механизма М 2 и более)? |
|  | Л1 п.51. | Что должно обязательно устанавливаться на стреловых самоходных кранах, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа? |
|  | Л1 п.52. | На механизмах поворота башенных, стреловых самоходных с башенно-стреловым оборудованием и портальных кранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. Какие требования предъявляются к такому тормозу? |
|  | Л1 п.53. | С какой задержкой по времени допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения или поворота на нулевой позиции контроллера, если системой управления крана предусмотрено торможение электродвигателем? |
|  | Л1 п.55. | Может ли самотормозящаяся передача служить заменой тормоза у механизмов кранов? |
|  | Л1 п.56. | Какое требование предъявляется к конструкции пружинного устройства замыкания тормоза механизма крана? |
|  | Л1 п.57. | От чего должны быть защищены колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения, установленные на механизмах крана? |
|  | Л1 п.59. | Какие ходовые колеса кранов не могут быть одноребордными, независимо от ширины колеи? |
|  | Л1 п.59. | Какие ходовые колеса кранов могут быть одноребордными? |
|  | Л1 п.59. | В каком случае допускается применение безребордных ходовых колес крана? |
|  | Л1 п.59. | Какими по технологии изготовления могут выполняться ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых кранов и их грузовых тележек? |
|  | Л1 п.59. | В каких случаях могут применяться одноребордные ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых кранов? |
|  | Л1 п.64. | При какой грузоподъемности крюки крана должны быть установлены на упорных подшипниках качения? |
|  | Л1 п.65. | При какой минимальной грузоподъемности крюка необходимо предотвращать самопроизвольное отвинчивание гайки в креплении кованого и штампованного крюка, а также в креплении вилки пластинчатого крюка в траверсе с применением стопорной планки или иным способом? |
|  | Л1 п.66. | Чем, в целях предотвращения самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного приспособления, должны быть снабжены грузовые крюки кранов и электрических талей? |
|  | Л1 п.66. | Грузовые крюки каких кранов допускается не оборудовать предохранительным замком, исключающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления? |
|  | Л1 п.67. | На пластинчатых крюках кранов должны быть нанесены обозначения в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами. Должна ли быть какая-либо маркировка на вилке в тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе с помощью вилки? |
|  | Л1 п.68. | Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом. Что обязательно указывается в этом паспорте кроме заводского номера крюка и его грузоподъемности? |
|  | Л1 п.69. | Что должна исключать конструкция канатного грейфера для навалочных грузов? |
|  | Л1 п.70. | Как подтверждается грузоподъемность грейфера? |
|  | Л1 п.71. | Каждый грейфер должен быть снабжен табличкой. Что обязательно указывается на этой табличке кроме номера, объема (вместимости) и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала? |
|  | Л1 п.71. | Каждый грейфер снабжен заводской информационной табличкой. Кто восстанавливает эту табличку в случае ее утери или повреждения? |
|  | Л1 п.73. | Допускаются ли к применению в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых, несущих, монтажных канатов на кранах канаты, не имеющие свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент? |
|  | Л1 п.73 | Кто в процессе эксплуатации несет ответственность за комплектование грузоподъемного крана канатами соответствующих качества, типа и конструкции? |
|  | Л1 п.73 | В случае замены каната на подъемном сооружении на канат другой конструкции необходимо получить заключение о возможности такой замены от организации-изготовителя или … |
|  | Л1 п.75. | Что из указанного ниже должно исключать крепление и расположение канатов на кране? А - спадание канатов с блоков и барабанов; Б - трение канатов об элементы конструкции крана; В - трение канатов о канаты других полиспастов. |
|  | Л1 п.76. | Какая конструкция клиновой втулки не допускается для крепления конца каната на кране кроме случая крепления конца каната во втулке электротали? |
|  | Л1 п.76. | Длина свободного конца каната при его креплении к грузоподъемному крану клиновой втулкой должна быть не менее … |
|  | Л1 п.78. | Что не разрешается при установке скоб зажимов в заделке концов каната на кране? |
|  | Л1 п.78. | В каком месте каната необходимо устанавливать скобы зажимов при заделке концов каната на кране? |
|  | Л1 п.78. | Какое минимальное количество зажимов устанавливается на свободном конце каната при заделке концов каната на кране? |
|  | Л1 п.79. | Какое минимальное количество прижимных планок должно использоваться при креплении канатов крана к барабану с использованием прижимных планок? |
|  | Л1 п.79. | Какой должна быть длина свободного конца каната при креплении канатов крана к барабану с использованием прижимных планок? |
|  | Л1 п.79. | В какой зоне запрещается изгибать свободный конец каната при креплении канатов крана к барабану с использованием прижимных планок? |
|  | Л1 п.80. | Каким способом канаты кранов, транспортирующих расплавленный или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла? |
|  | Л1 п.84. | Какой документ должны иметь цепи, применяемые на грузоподъемных устройствах? |
|  | Л1 п.84. | Могут ли быть допущены к применению на грузоподъемных устройствах цепи, не имеющие свидетельства, оформленного в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011? |
|  | Л1 п.84. | Каким образом допускается сращивание цепей, применяемых на грузоподъемных устройствах? |
|  | Л1 п.84. | Какой нагрузкой необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного устройства? |
|  | Л1 п.84. | В течение какого времени необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного устройства? |
|  | Л1 п.88. | Какие требования предъявляются к сварным калиброванным и пластинчатым цепям грузоподъемных механизмов при работе на звездочке? |
|  | Л1 п.89. | Какой должна быть канатоемкость барабана грузоподъемного механизма? |
|  | Л1 п.90. | В каком случае допускается применение гладкого барабана грузоподъемного устройства? |
|  | Л1 п.90. | Какую минимальную глубину должны иметь канавки барабанов у грейферных кранов при однослойной навивке каната на барабан и у специальных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната? |
|  | Л1 п.91. | В каком случае допускается не оборудовать ребордами барабаны грузоподъемных механизмов с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната? |
|  | Л1 п.91. | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабане грузоподъемного крана при навивке на барабан с канавками одной ветви каната? |
|  | Л1 п.91. | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабанах электрических талей, снабженных канатоукладчиком? |
|  | Л1 п.93. | Блоки грузоподъемных механизмов должны иметь ограждающее устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Каким должен быть зазор между этим устройством и блоком по его внешнему диаметру? |
|  | Л1 п.94. | В каких случаях допускается применение чугунного литья для изготовления канатных блоков стреловых самоходных и башенных кранов? |
|  | Л1 п.96. | Как должна осуществляться подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети? |
|  | Л1 п.97. | Какие требования предъявляются к вводному устройству (защитной панели) мостовых, козловых и консольных кранов? |
|  | Л1 п.97. | Какие требования предъявляются к вводному устройству и панели управления башенным краном? |
|  | Л1 п.98. | Какие требования предъявляются к выключателю, подающему напряжение на главные троллеи или гибкий кабель крана? |
|  | Л1 п.98. | Чем из указанного ниже должны быть обязательно оборудованы главные троллеи грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.99. | Каким образом подключаются цепи освещения и сигнального прибора у кранов с электроприводом? |
|  | Л1 п.99. | Какое требование предъявляется к освещению кабины и машинного помещения крана с электроприводом? |
|  | Л1 п.100. | Где должны располагаться выключатели светильников (прожекторов), установленных на башенном кране, предназначенные для освещения строительных площадок? |
|  | Л1 п.101. | Какие краны можно не оборудовать ремонтным освещением? |
|  | Л1 п.101. | Какое максимальное напряжение может использоваться для питания ремонтного освещения кранов? |
|  | Л1 п.101. | От чего должно осуществляться питание электрической цепи ремонтного освещения крана? |
|  | Л1 п.102. | У каких кранов кабина управления должна быть обязательно оборудована отопительным устройством? |
|  | Л1 п.102. | Какое требование предъявляется к электрическим отопительным приборам, установленным в кабине крана? |
|  | Л1 п.103. | Какое требование предъявляется к электрической изоляции от заземленных частей грузозахватного органа штыревого крана и корпусов электрооборудования, находящихся по условиям технологического процесса под напряжением? |
|  | Л1 п.105. | Какие требования предъявляются к конструкции гидравлической системы кранов? |
|  | Л1 п.106. | Что должен обеспечивать гидропривод механизмов крана при пуске крана с грузом на крюке? |
|  | Л1 п.106. | Какие требования предъявляются к опусканию груза гидроприводом крана? |
|  | Л1 п.107. | Куда должен производиться слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов гидравлической системы механизмов кранов? |
|  | Л1 п.108. | Что должна обеспечивать гидросистема крана при обслуживании и ремонте? |
|  | Л1 п.108. | Как должно производиться фильтрование рабочей жидкости в гидросистеме крана? |
|  | Л1 п.108. | Чем должен быть оборудован фильтр, установленный на линии слива гидросистемы грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.109. | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Какие требования предъявляются к регулировке и пломбированию этого клапана? |
|  | Л1 п.109. | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Могут ли несколько контуров иметь один общий предохранительный клапан? |
|  | Л1 п.110. | Каким способом можно контролировать уровень рабочей жидкости в гидравлической системе кранов? |
|  | Л1 п.112. | Какие механизмы кранов должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки? |
|  | Л1 п.112. | Механизмы подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки в крайних положениях. В каком случае разрешается не устанавливать ограничитель нижнего положения? |
|  | Л1 п.113. | Концевые выключатели ограничителей рабочих движений крана должны включаться в электрическую схему крана так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Допускается ли при этом дальнейшее движение в прямом направлении? |
|  | Л1 п.114. | Каким должен быть зазор между грузозахватным органом и упором, обеспечиваемый ограничителем механизма подъема груза при остановке подъема без груза? |
|  | Л1 п.114. | Каким дополнительным устройством кроме ограничителя механизма подъема должен быть оборудован кран, у которого скорость подъема груза превышает 40 м/мин? |
|  | Л1 п.115. | Каковы особенности ограничителя механизма подъема у грейферных кранов с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок? |
|  | Л1 п.116. | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей? |
|  | Л1 п.116. | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения всех кранов кроме башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей? |
|  | Л1 п.116. | Расстояние, на котором ограничители механизмов передвижения кранов отключают двигатель в общем случае зависит от типа крана и пути торможения. В каком случае это расстояние может быть уменьшено до 500 мм, независимо от пути торможения? |
|  | Л1 п.116. | Расстояние до упора, на котором ограничители механизмов передвижения кранов отключают двигатель, в общем случае зависит от типа крана и пути торможения. Как узнать величину пути торможения механизма для обеспечения правильной регулировки упора в процессе эксплуатации? |
|  | Л1 п.117. | Чем должны быть оборудованы стреловые краны для работы их вблизи линий электропередачи? |
|  | Л1 п.118. | Чем должны быть оснащены стреловые самоходные краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы? |
|  | Л1 п.119. | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать ограничитель механизма подъема у башенных (с грузовым моментом до 20 т.м включительно) и портальных кранов? |
|  | Л1 п.119. | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать ограничитель механизма подъема у всех кранов кроме башенных (с грузовым моментом до 20 т.м включительно) и портальных? |
|  | Л1 п.120. | Какую максимальную перегрузку должен допускать ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа? |
|  | Л1 п.121. | Какие действия должны быть возможны после срабатывания ограничителя грузоподъемности крана? |
|  | Л1 п.122. | У кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Какие требования следует соблюдать при градуировании шкалы этого указателя? |
|  | Л1 п.123. | Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. Какие троллеи могут в этом случае оставаться под напряжением? |
|  | Л1 п.124. | Чем должны быть снабжены двери для входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с краном, со стороны посадочной площадки? |
|  | Л1 п.125. | Какое требование предъявляется к электрической схеме магнитных кранов? |
|  | Л1 п.126. | Что должно происходить у башенных кранов с неповоротной башней и у других кранов при расположении кабины на поворотной части крана при открытом люке или двери? |
|  | Л1 п.127. | Грузоподъемные краны, управляемые из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором. Какие требования предъявляются к звуковому сигналу? |
|  | Л1 п.127. | Какое требование предъявляется к характеру звучания звукового сигнального прибора, устанавливаемого на грузоподъемных кранах, управляемых из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении)? |
|  | Л1 п.128. | Чем должны быть оборудованы козловые краны и мостовые краны-перегружатели, которые не рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении? |
|  | Л1 п.129. | Какая защита должна быть у кранов с электроприводом, кроме кранов с механизмами подъема, имеющими второй грузоупорный тормоз, при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети? |
|  | Л1 п.130. | Какой прибор должен быть установлен в кабине стрелового самоходного крана для предупреждения его опрокидывания? |
|  | Л1 п.130. | Какой прибор должен быть установлен на неповоротной раме стрелового крана в случае, когда управление выносными опорами крана осуществляется вне кабины? |
|  | Л1 п.131. | Каким прибором должны быть снабжены башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, стреловые самоходные краны с башенно-стреловым рабочим оборудованием, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны, мостовые краны-перегружатели? |
|  | Л1 п.132. | Каким устройством должны быть оборудованы краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.133. | Что должна позволять конструкция рельсовых захватов при использовании их в качестве противоугонного устройства крана? |
|  | Л1 п.134. | Какие обязательные требования предъявляются к противоугонным устройствам крана, имеющим машинный привод? |
|  | Л1 п.135. | Что следует предпринять, для того, чтобы при передвижении по крановому пути кранов и их тележек, смягчать возможные удары об опоры или друг о друга? |
|  | Л1 п.136. | Краны и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств. На каком максимальном расстоянии от рельсов (ездовых балок) должны быть установлены опорные детали? |
|  | Л1 п.137. | У стреловых самоходных кранов с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства. Что они должны предотвращать? |
|  | Л1 п.138. | При каком угле между горизонталью и стрелой в положении минимального вылета стрелы у башенных кранов с гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы? |
|  | Л1 п.139. | Какие краны должны быть обязательно оборудованы регистраторами параметров их работы? |
|  | Л1 п.142. | Какое требование предъявляется к направлению перемещения рукояток и рычагов управления краном? |
|  | Л1 п.143. | В течение какого срока на аппаратах управления крана должны сохраняться условные обозначения направлений вызываемых движений? |
|  | Л1 п.144. | Какие требования предъявляются к устройствам рукояток аппаратов управления кранов? |
|  | Л1 п.145. | Какое требование предъявляется к кнопочным аппаратам, предназначенным для реверсивного пуска механизма управления кранов в части, касающейся одновременного нажатия кнопок? |
|  | Л1 п.146. | Какие требования предъявляются к аппаратам для управления кранами с пола? |
|  | Л1 п.147. | В каком случае для кранов с электрическим приводом должно быть, возможно включение линейного контактора? |
|  | Л1 п.147. | Что должно быть предпринято, если у кранов с электрическим приводом контакты нулевой блокировки магнитных контроллеров с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) не включаются? |
|  | Л1 п.148. | Какая блокировка должна быть предусмотрена при наличии нескольких постов управления краном? |
|  | Л1 п.149. | На какой высоте от пола должны быть расположены аппараты управления кранов, управляемых с пола? |
|  | Л1 п.150. | Каким устройством должны быть снабжены башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний? |
|  | Л1 п.152. | В каком месте должна быть расположена кабина управления и пульт управления краном? |
|  | Л1 п.153. | Где в районе кабины управления краном стрелового типа не допускается располагать механизмы крана? |
|  | Л1 п.154. | Какие требования предъявляются к размещению кабины мостового крана и передвижного консольного крана? |
|  | Л1 п.156. | Допускается ли располагать кабину крана мостового типа со стороны, на которой расположены главные троллеи? |
|  | Л1 п.158. | Какое требование предъявляется к остеклению световых проемов кабины кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.158., п.161. | Какие требования предъявляются к конструкции кабины кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? |
|  | Л1 п.158. | Какой минимальной высоты от пола должно быть сплошное ограждение у открытой кабины, применение которой допускается у мостовых двухбалочных и передвижных консольных кранов и подвесных тележек, работающих в помещении? |
|  | Л1 п.158. | Какой минимальной высоты от пола должно быть сплошное ограждение у открытой кабины, предназначенной для работы сидя, применение которой допускается у мостовых однобалочных и подвесных кранов? |
|  | Л1 п.158. | Какое требование необходимо выполнить при ограждении стеклом кабины крана на высоте до 1000 мм? |
|  | Л1 п.159. | Что должны иметь кабины мостовых и передвижных консольных кранов в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм? |
|  | Л1 п.159. | Как должно производиться ограждение задней стороны кабины мостовых и передвижных консольных кранов? |
|  | Л1 п.160. | Как должно быть выполнено остекление кабины крана для обеспечения его очистки? |
|  | Л1 п.160. | Что должно быть предусмотрено для защиты нижних стекол остекления кабины крана, на которые может встать крановщик? |
|  | Л1 п.162. | Какой может быть дверь для входа в кабину крана? |
|  | Л1 п.162. | Какое требование предъявляется к размещению запора на двери для входа в кабину крана? |
|  | Л1 п.162. | В каких случаях распашная дверь для входа в кабину крана может открываться наружу? |
|  | Л1 п.162. | Должны ли краны, работающие на открытом воздухе, быть оснащены устройством для запирания двери снаружи? |
|  | Л1 п.162. | Разрешается ли вход в кабину крана через люк? |
|  | Л1 п.163. | Какие требования предъявляются к полу кабины крана с электрическим приводом? |
|  | Л1 п.164. | Какие требования предъявляются к сиденьям крановщика, которыми оборудованы кабины кранов? |
|  | Л1 п.167. | Что не разрешается применять в качестве кранового противовеса или балласта? |
|  | Л1 п.167. | Что следует предусмотреть в случае применения в качестве кранового противовеса или балласта мелкого штучного груза? |
|  | Л1 п.167. | Как должен быть выполнен ящик, в который помещают мелкий штучный груз, применяемый в качестве кранового противовеса или балласта? |
|  | Л1 п.167. | Что должно быть предусмотрено на кранах стрелового типа в качестве кранового противовеса или балласта? |
|  | Л1 п.168. | Что подлежит обязательному защитному ограждению на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.169. | Ходовые колеса кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключением железнодорожных кранов), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Каким должен быть максимальный зазор между этими щитками и рельсом? |
|  | Л1 п.170. | Какие части электрооборудования кранов, находящиеся под напряжением, могут не ограждаться? |
|  | Л1 п.172. | На каком расстоянии должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана троллеи, расположенные на кране, не отключаемые контактом блокировки люка? |
|  | Л1 п.176. | В каком случае у однобалочных мостовых кранов и подвесных двухбалочных кранов на кране не требуются галереи или площадки? |
|  | Л1 п.176. | С какой стороны прохода вдоль кранового пути мостового крана на открытой эстакаде устанавливаются перила? |
|  | Л1 п.176. | Какой должна быть минимальная ширина прохода (в свету) по галерее для прохода вдоль кранового пути? |
|  | Л1 п.176. | Какой должна быть минимальная высота прохода (в свету) по галерее для прохода вдоль кранового пути? |
|  | Л1 п.176. | Через сколько метров каждая галерея крана должна иметь выходы на лестницы? |
|  | Л1 п.178. | Что должно быть предусмотрено в случае отсутствия на кране галерей и площадок, предназначенных для обслуживания механизмов, электрооборудования, приборов безопасности? |
|  | Л1 п.179. | Какие требования предъявляются к двери для входа на ремонтную площадку грузоподъемных кранов при расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм? |
|  | Л1 п.181. | Каким должен быть максимальный угол между крышкой люка в открытом положении и настилом при устройстве люка для входа на настил галереи и на площадку обслуживания мостового крана? |
|  | Л1 п.182. | Какие требования предъявляются к посадочной площадке, предназначенной для входа в кабину управления мостового, передвижного консольного крана, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути? |
|  | Л1 п.182. | Какой зазор должен быть между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке мостового крана возле посадочной площадки? |
|  | Л1 п.183. | Что должно быть предусмотрено, если вход в кабину управления мостового крана допускается через мост? |
|  | Л1 п.183. | В каких случаях у магнитных кранов вход в кабину управления допускается через мост? |
|  | Л1 п.184. | Какие требования безопасности предъявляются к устройству настилов галерей, площадок и проходов грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.185. | В каком случае галереи, площадки, проходы и лестницы крана, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся под высоким напряжением должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям? |
|  | Л1 п.198. | Что должна предусматривать планировка помещения (рабочей площадки), при установке кранов, управляемых с пола или по радио? |
|  | Л1 п.199. | Разрешается ли установка кранов, у которых грузозахватным органом является грузоподъемный электромагнит, над производственными или другими помещениями? |
|  | Л1 п.201. | Разрешается ли установка кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии? |
|  | Л1 п.201. | Какие средства информации необходимо установить у люка в перекрытии помещения при установке кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк? |
|  | Л1 п.201. | В каком случае допускается установка над производственными помещениями стационарных электрических талей или лебедок для подъема грузов через люк в перекрытии? |
|  | Л1 п.202. | Что должно быть установлено над проезжей частью и над проходами для людей на пути следования крана с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается крановщиком или оператором? |
|  | Л1 п.207. | На какое количество выносных опор необходимо устанавливать стреловой самоходный или железнодорожный кран? |
|  | Л1 п.207. | Что можно использовать в качестве подкладок под выносные опоры стрелового самоходного или железнодорожного крана на твердых покрытиях и грунтах? |
|  | Л1 п.219. | Что является обязательным условием для возможности изготовления в организации канатных, цепных и текстильных строп? |
|  | Л1 п.221. | В каком случае допускается применять без сертификата соответствия материал, применяемый при изготовлении, реконструкции и ремонте грузоподъемных кранов и приспособлений для грузоподъемных операций? |
|  | Л1 п.222. | При каком условии разрешается производить реконструкцию и ремонт кранов, требующие внесения изменений в конструкцию кранов с применением сварки? |
|  | Л1 п.224. | Каждый изготовленный кран организация-изготовитель должна снабдить укрепленной на видном месте табличкой. Что должно быть обязательно указано на ней? |
|  | Л1 п.224. | В течение какого срока должна сохраняться табличка с надписями, которой должен быть снабжен каждый изготовленный кран? |
|  | Л1 п.224. | Что кроме таблички должно быть нанесено на каждой из секций башен и стрел у самоходных, башенных и портальных кранов? |
|  | Л1 п.244. | Допускается ли в конструкции кранов применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть - болтами? |
|  | Л1 п.248. | Как можно определить фамилию сварщика, выполнявшего расчетные сварные соединения элементов крана? |
|  | Л1 п.248. | В течение какого времени должна сохраняться маркировка, которая наносится на все расчетные сварные соединения крана для определения фамилии сварщика? |
|  | Л1 п.249. | Каким документом должно подтверждаться соответствие сварочных материалов, применяемых для сварки металлоконструкций крана требованиям государственных и межгосударственных стандартов и технических условий? |
|  | Л1 п.250. | Какими значениями механических свойств металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) должны обладать сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций крана? |
|  | Л1 п.251. | Какие дефекты не допускаются в сварных соединениях металлоконструкции крана, если их браковочные признаки превышают величины, указанные в ТНПА? |
|  | Л1 п.253. | Что включает в себя контроль качества сварки и сварных соединений металлоконструкций грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.253. | Какой из указанных ниже видов контроля качества сварки и сварных соединений металлоконструкций грузоподъемных кранов должен предшествовать другим видам контроля? |
|  | Л1 п.253. | В каком объеме проводится визуальный контроль качества сварки и сварных соединений металлоконструкций грузоподъемных кранов перед проведением других видов контроля? |
|  | Л1 п.253. | Какие зоны сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн и стрел грузоподъемных кранов подлежат обязательному контролю неразрушающими методами? |
|  | Л1 п.253. | Когда проводят неразрушающий контроль сварных соединений элементов расчетных металлоконструкций крана? |
|  | Л1 п.253. | При любом методе неразрушающего контроля сварных соединений металлоконструкции крана суммарная длина контролируемых участков устанавливается ТНПА. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов регламентируют минимальные значения этих длин. В каком из вариантов ответа указана минимальная длина контролируемого участка, не соответствующая требованиям вышеуказанных Правил? |
|  | Л1 п.253. | В каком объеме должно быть повторно проверено сварное расчетное соединение металлоконструкции крана, если при неразрушающем контроле контрольного участка выявлены недопустимые дефекты? |
|  | Л1 п.253. | Что следует предпринять при выявлении во время неразрушающего контроля металлоконструкции крана недопустимых дефектов участков сварных швов? |
|  | Л1 п.253. | Какое количество сварных соединений грузовых цепей подлежат внешнему осмотру и измерению? |
|  | Л1 п.253. | Какими методами должен осуществляться контроль качества сварных соединений грузовых цепей кранов? |
|  | Л1 п.255. | Может ли считаться удовлетворительным качество сварного соединения металлоконструкции крана, если при одном методе контроля выявлены внутренние и наружные дефекты, выходящие за пределы установленных норм, а при другом методе контроля дефекты не обнаружены? |
|  | Л1 п.257. | Допускается ли применение фрикционных и кулачковых муфт на грузовых лебедках кранов-манипуляторов? |
|  | Л1 п.259. | Обязательна ли установка уравнительного блока, сектора или рычага в сдвоенных полиспастах механизмов подъема и телескопирования крана-манипулятора? |
|  | Л1 п.260. | Какой документ должны иметь комплектующие агрегаты гидрооборудования крана-манипулятора? |
|  | Л1 п.262. | На каком механизме поворота крана-манипулятора разрешается не устанавливать тормоз? |
|  | Л1 п.263. | Какими могут быть ходовые колеса крана-манипулятора при отсутствии устройств, исключающих сход колеса с рельсов? |
|  | Л1 п.264. | Какое устройство, обеспечивающее безопасность персонала, должно быть установлено на кране-манипуляторе с подъемной кабиной? |
|  | Л1 п.265. | Краны-манипуляторы оборудуются ограничителями грузоподъемности (ограничителем грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на ... |
|  | Л1 п.267. | При каком типе привода крана-манипулятора пульты его управления должны быть оборудованы кнопкой звукового сигнала? |
|  | Л1 п.268. | Какие требования предъявляются к креслу оператора (машиниста) кранов-манипуляторов, расположенное на высоте (для кранов-манипуляторов без кабины)? |
|  | Л1 п.268. | Какое требование предъявляется к регулировке по горизонтали сиденья кресла оператора (машиниста) кранов-манипуляторов, расположенного на высоте (для кранов-манипуляторов без кабины)? |
|  | Л1 п.270. | Какая особенность конструкции имеется у грузовых тележек мостовых кранов-штабелеров? |
|  | Л1 п.270. | Начиная с какой грузоподъемности для кранов-штабелеров, подхваты, препятствующие отрыву колес тележки при наезде колонны или захвата на препятствие, должны включать устройства, обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки? |
|  | Л1 п.271. | Какими ограничителями должны быть оборудованы мостовые краны-штабелеры? |
|  | Л1 п.272. | Какие требования предъявляются к кабине управления мостового крана-штабелера? |
|  | Л1 п.272. | Какой блокировкой должен быть оборудован канат ограничителя скорости опускания кабины мостового крана-штабелера? |
|  | Л1 п.273. | Допускается ли установка подъемных стекол и фрамуг в рабочей зоне оператора в кабине крана-штабелера? |
|  | Л1 п.274. | В каком положении должна быть кабина крана-штабелера при осуществлении посадки в нее и выходе из нее? |
|  | Л1 п.275. | В каких случаях блокировки, установленные на кране-штабелере не должны допускать включение механизмов? |
|  | Л1 п.276. | В каком месте нельзя крепить подвесной пульт при управлении краном-штабелером с пола? |
|  | Л1 п.281. | Что должно происходить у крана кабельного типа при забегании одной из опор по отношению к другой на величину, превышающую установленный проектный показатель? |
|  | Л1 п.282. | Какое действие должно быть возможно после срабатывания ограничителя грузоподъемности крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.283. | Краны кабельного типа с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром. Что должен включить или отключить анемометр при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте? |
|  | Л1 п.284. | Передвижной кран кабельного типа при работе на одном месте должен быть укреплен ручными захватами. В каком случае его опоры могут не укрепляться ручными захватами во время работы? |
|  | Л1 п.285. | Какие требования предъявляются к указателям положения грузозахватного органа по высоте и вдоль пролета и к указателям открытого или закрытого положения грейфера, установленным в кабине крановщика крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.286. | В каком случае должны автоматически останавливаться концевыми выключателями механизмы подъема, а также механизм замыкания грейфера грейферных кранов кабельного типа? |
|  | Л1 п.289. | С какой целью грузовая тележка снизу и грузозахватный орган крана кабельного типа (крюковая подвеска, грейфер) сверху должны иметь деревянные или другие упругие буфера? |
|  | Л1 п.292. | Какую минимальную величину должен составлять диаметр канатоведущего шкива механизма передвижения грузовой тележки крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.293. | Разрешается ли проезд людей на грузовой тележке крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.293. | Что должно оформляться при проведении работ ремонтным персоналом на кране кабельного типа для обеспечения возможности его проезда на грузовой тележке крана? |
|  | Л1 п.295. | Где на кране кабельного типа должна быть установлена телефонная связь? |
|  | Л1 п.296. | Где на кране кабельного типа должны быть вывешены таблички с указанием грузоподъемности крана, регистрационного номера и даты следующего испытания? |
|  | Л1 п.297. | Для чего грузовые тележки кранов кабельного типа должны быть снабжены площадками? |
|  | Л1 п.298. | Для чего на опорах кранов кабельного типа должны быть устроены площадки? |
|  | Л1 п.299. | Для чего краны кабельного типа с качающимися опорами должны быть оборудованы специальными площадками и монтажными блоками? |
|  | Л1 п.300. | Допускается ли сращивание концов несущих канатов кранов кабельного типа? |
|  | Л1 п.301. | Какие требования предъявляются к подъемным канатам, применяемым на кранах кабельного типа? |
|  | Л1 п.302. | Каким должно быть устройство для крепления несущего каната на опорах крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.303. | Как должен быть закреплен в муфте несущий канат крана кабельного типа (кроме кранов с переменным пролетом)? |
|  | Л1 п.303. | В каком случае на кранах кабельного типа с переменным пролетом допускается крепление несущего каната зажимами? |
|  | Л1 п.305. | В отдельных случаях допускается сращивать подъемные, тяговые канаты, канаты для подвески кулачковых поддержек и для подвески электрокабелей кранов кабельного типа. Какова должна быть длина сращиваемых участков? |
|  | Л1 п.306. | При каком минимальном количестве оборванных расположенных рядом смежных проволок наружного слоя несущие канаты закрытой конструкции, а также канаты двойной свивки крана кабельного типа подлежат замене? |
|  | Л1 п.307. | Как производится статическое испытание крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.308. | Какой нагрузкой проводится динамическое испытание крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.308. | Сколько раз при проведении динамических испытаний крана кабельного типа необходимо выполнить повторяющиеся подъемы и опускания груза с остановкой на разных высотах? |
|  | Л1 п.308. | Какие действия производят при проведении динамических испытаний крана кабельного типа? |
|  | Л1 п.309. | Как часто у кранов кабельного типа в процессе эксплуатации производится проверка состояния крановых путей (для передвижных кранов), анкеровки канатов в муфтах и замер натяжения в оттяжках опор, а также проверка соответствия проекту положения качающейся опоры (для кранов с качающейся опорой) и провеса несущих канатов? |
|  | Л1 п.312. | Каким тормозом должна быть снабжена лебедка кранового подъемника? |
|  | Л1 п.314. | На внутренней стенке кабины кранового подъемника и у двери шахты должны быть установлены таблички. Что указывается на этих табличках? |
|  | Л1 п.315. | Как должно осуществляться управление крановым подъемником при монтаже крана и испытаниях подъемника? |
|  | Л1 п.316. | Какие действия необходимо производить при техническом освидетельствовании кранового подъемника? |
|  | Л1 п.317. | Какой нагрузкой должны производиться статические испытания кранового подъемника при техническом освидетельствовании? |
|  | Л1 п.317. | Какой нагрузкой должны производиться динамические испытания кранового подъемника при техническом освидетельствовании? |
|  | Л1 п.319. | Как должно производиться устройство кранового пути (исключая пути железнодорожных кранов), фундамента для установки стационарных башенных кранов? |
|  | Л1 п.321. | Каким требованиям должен отвечать крановый путь (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути грузовых подвесных тележек и электрических талей, оборудованные стрелками или поворотными кругами, а также места перехода крана или его тележки с одного пути на другой? |
|  | Л1 п.323. | Допускается ли переезд подвижного транспорта через пути козловых и башенных кранов? |
|  | Л1 п.324. | Допускается ли пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта? |
|  | Л1 п.331. | Какие грузоподъемные механизмы не подлежат регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.333. | Паспорт регистрируемого мостового крана должен включать чертеж установки крана. Что должно быть обязательно указано на чертеже? |
|  | Л1 п.333. | Паспорт регистрируемого грузоподъемного крана, перемещающегося по надземному крановому пути, должен включать справку о том, что крановый путь рассчитан на работу этого крана. Кто имеет право выдать такую справку? |
|  | Л1 п.335. | В каком из указанных ниже случаев грузоподъемный кран подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.335. | Подлежит ли перерегистрации в Госпромнадзоре грузоподъемный кран в случае изменения юридического адреса его владельца? |
|  | Л1 п.335. | Подлежит ли перерегистрации в Госпромнадзоре грузоподъемный кран после проведения ремонта? |
|  | Л1 п.340. | Как регистрируются владельцем краны, не подлежащие регистрации в Госпромнадзоре, а также съемные грузозахватные приспособления и тара? |
|  | Л1 п.350. | Что является целью проведения технического освидетельствования грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.353. | Что должно быть выполнено после установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов крана (в общем случае, для всех типов кранов)? |
|  | Л1 п.354. | Кто имеет право проводить полное техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, отработавших нормативный срок службы (кроме отдельно оговоренных Правилами случаев внеочередного полного технического освидетельствования)? |
|  | Л1 п.357. | Какие работы выполняются в обязательном порядке при полном техническом освидетельствовании крана? |
|  | Л1 п.357. | Какие работы выполняются в обязательном порядке при частичном техническом освидетельствовании крана? |
|  | Л1 п.358. | Что следует осмотреть и проверить в работе при техническом освидетельствовании крана? |
|  | Л1 п.359. | Какой нагрузкой должны проводиться статические испытания крана? |
|  | Л1 п.360. | В процессе проведения статических испытаний мостового крана, после снятия нагрузки были обнаружены незначительные остаточные деформации его моста, являющиеся следствием испытания крана. Требуется ли отстранять такой кран от работы? |
|  | Л1 п.360. | В течение какого времени должен выдерживаться контрольный груз на высоте при проведении статических испытаний мостового крана? |
|  | Л1 п.360. | На какую высоту должен подниматься контрольный груз при проведении статических испытаний мостового крана? |
|  | Л1 п.361. | В каком положении стрелы крана проводят статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании? |
|  | Л1 п.362. | На какую высоту должен подниматься контрольный груз при проведении статических испытаний кранов стрелового типа? |
|  | Л1 п.362. | В каком случае стреловой кран считается выдержавшим статические испытания? |
|  | Л1 п.363. | Какой нагрузкой должны проводиться динамические испытания крана? |
|  | Л1 п.363. | Какое минимальное количество раз производится подъем и опускание груза при динамических испытаниях крана? |
|  | Л1 п.368. | Для проведения статических и динамических испытаний, а также проведения работ по настройке (наладке) и проверке исправности приборов безопасности владелец грузоподъемного крана должен обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов. Какое требование предъявляется к массе этих грузов? |
|  | Л1 п.370. | Какой процедуре должны подвергаться грузоподъемные краны, отработавшие нормативный (назначенный) срок службы? |
|  | Л1 п.370. | Где у владельца грузоподъемного крана должна храниться отчетная техническая документация по техническому диагностированию с заключением о возможности и условиях продления крану срока службы? |
|  | Л1 п.370. | В течение какого срока с момента выдачи технического отчета владельцу грузоподъемного крана организация, выполнившая работы по техническому диагностированию крана, должна представить в Госпромнадзор сведения (донесение) о результатах его проведения? |
|  | Л1 п.370. | Допускается ли дальнейшая эксплуатация грузоподъемного крана по достижении нормативного (назначенного) срока службы без проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли использование грейфера для подъема людей? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли по окончании или при перерыве в работе оставлять груз подвешенным на крюке крана? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подъем людей грузоподъемными кранами? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли нахождение людей под грузом, перемещаемым грузоподъемным краном? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы, при истечении срока технического диагностирования? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при неисправности его защитного заземления, зануления? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана с неисправным электрооборудованием? |
|  | Л1 п.420. | Какой орган владельцы кранов обязаны информировать о выявляемых в процессе эксплуатации кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным? |
|  | Л1 приложение 1 | Как правильно расшифровывается термин "Машина грузоподъемная"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1 | Как правильно расшифровывается термин "Кран грузоподъемный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1 | Какие краны относятся к кранам мостового типа? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.1 | Какие краны относятся к кранам мостовым опорным? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран мостовой подвесной"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.3 | Как правильно расшифровывается термин "Кран-штабелер мостовой"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.4 | Как правильно расшифровывается термин "Кран козловой"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.1.5 | Как правильно расшифровывается термин "Кран полукозловой"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран кабельного типа"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.2.1 | Как правильно расшифровывается термин "Кран кабельный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.2.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран кабельный мостовой"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3 | Как правильно расшифровывается термин "Кран стрелового типа"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.1 | Как правильно расшифровывается термин "Кран портальный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.2 | Как правильно расшифровывается термин "Кран полупортальный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.3 | Как правильно расшифровывается термин "Кран стреловой самоходный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.4 | Как правильно расшифровывается термин "Кран башенный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.5 | Как правильно расшифровывается термин "Кран железнодорожный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.6 | Как правильно расшифровывается термин "Кран мачтовый"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.3.6 | Как правильно расшифровывается термин "Кран консольный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.18 | Как правильно расшифровывается термин "Кран самоподъемный"? |
|  | Л1 приложение 1 п.1.21 | Как правильно расшифровывается термин "Кран передвижной"? |
|  | Л1 прил.1 п.1.25, п.1.26, п.1.27 | Как подразделяются грузоподъемные краны по типу привода механизмов? |
|  | Л1 приложение 1 п.2.1 | Как правильно расшифровывается термин "Краноманипуляторная установка"? |
|  | Л1 приложение 1 п.5 | Допускается ли перемещение грузов с помощью крюка на манипуляторе для обработки древесины, на который не распространяются требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.3 | По какой формуле вычисляется у крана грузоподъемность нетто? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.5 | По какой формуле вычисляется у крана грузоподъемность миди? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.7 | По какой формуле вычисляется у крана грузоподъемность брутто? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.8 | Как определить грузовой момент (M) грузоподъемного крана, если известны величина вылета грузозахватного органа в метрах (L) и грузоподъемность крана в тоннах (Q)? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.13.1 и п.6.13.2 | Чем отличаются у стрелового крана рабочий вылет стрелы от проектного вылета стрелы? |
|  | Л1 прил.1 п.6.13 | Что называется вылетом грузозахватного органа грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.15 | Чему равен пролет крана мостового типа? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.18 | Что такое задний габарит крана? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.19 | Чему равна высота подъема крана? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.20 | Что называется глубиной опускания крана для стреловых кранов? |
|  | Л1 приложение 1 п.6.44 | Какое пространство в районе крана называется габаритом приближения? |
|  | Л1 приложение 1 п.7.10 | Что называется устойчивостью крана? |
|  | Л1 приложение 1 п.8.8 | Как правильно расшифровывается термин "Лебедка"? |
|  | Л1 приложение 1 п.8.9 | Как правильно расшифровывается термин "Таль"? |
|  | Л1 приложение 1 п.8.29 | Что выравнивает уравнительный блок на кране? |
|  | Л1 приложение 1 п.8.31.1 | Что такое "Сдвоенный полиспаст"? |
|  | Л1 приложение 1 п.8.33 | Что называется грузозахватным органом крана? |
|  | Л1 приложение 1 п.8.48 | Какой из канатов крана не перемещается для осуществления подъема и перемещения груза? |
|  | Л1 приложение 1 п.10.2.2 | При каком виде ремонта крана производится замена или восстановление любых его частей, включая базовые? |
|  | Л1 приложение 1 п. 10.4.1 | Что такое "Остаточный ресурс крана"? |
|  | Л1 приложение 1 п. 10.5 | Что такое "Предельное состояние крана"? |
|  | Л1 приложение 13 п.1 | Какими нормами браковки канатов грузоподъемных кранов необходимо руководствоваться в случаях, когда они изложены в Правилах по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов и в Руководстве по эксплуатации крана? |
|  | Л1 приложение 13 п.2 | Какая особенность применения норм браковки канатов грузоподъемных кранов существует для кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 | При каком минимальном поверхностном износе или коррозии стальной канат крана должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок? |
|  | Л1 приложение 13 п.3, Примечание п.2 | Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов определены нормы обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как при браковке учитываются обрывы проволок заполнения? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 Примечание п.2 | Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов определены нормы, обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как учитываются обрывы проволок в канатах с несколькими слоями прядей? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 Примечание п.5 | Какую особенность необходимо учитывать при браковке канатов, работающих полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 рисунок 6 и текст к нему | При каком износе каната крана в результате повреждения органического сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 текст к таблице 2 | Как учитывается износ наружных проволок каната грузоподъемного крана при его браковке по количеству оборванных проволок? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 текст к рисунку 4,д | При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа проволок стальной канат крестовой свивки крана должен быть забракован независимо от количества обрывов проволок? |
|  | Л1 приложение 13 п.3 текст после таблицы 2 | Допускается ли замена одного забракованного каната у крана, у которого груз подвешен на двух канатах. |
|  | Л1 приложение 13 п.4 | При какой потере сечения стального каната, выявленной с помощью дефектоскопа, канат крана должен быть забракован? |
|  | Л1 приложение 13 п.5 | Сколько оборванных прядей допускается на канате грузоподъемного крана? |
|  | Л1 приложение 13 рис. 9 | На каком рисунке изображен канат, имеющий корзинообразную деформацию? |
|  | Л1 приложение 13 рис. 10 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание сердечника? |
|  | Л1 приложение 13 рис. 11 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание проволок прядей? |
|  | Л1 приложение 13 рис. 14 | На каком рисунке изображен перекрученный канат? |
|  | Л1 приложение 13 рис. 16 | На каком рисунке изображен канат, имеющий перегиб? |
|  | Л1 приложение 20 | При какой минимальной длине трещины крановый путь опорных кранов подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах сколов крановый путь подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | При какой минимальной величине износа головки рельса относительно первоначального размера (неизношенного) рельс кранового пути подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | Каких сколов не должно быть на железобетонных шпалах кранового пути, независимо от длины участка? |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах сплошных опоясывающих или продольных трещин железобетонные шпалы кранового пути подлежат браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | Допускается ли наличие излома в деревянных полушпалах кранового пути? |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах поперечных трещин деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | При каком минимальном размере поверхностной гнили под накладками деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | При каком минимальном размере поверхностной гнили деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? Укажите показатель браковки для открытой поверхности (не под накладкой). |
|  | Л1 приложение 20 | При какой минимальной длине трещины монорельсовый путь подвесной электрической тали или тележки подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 20 | При каких минимальных размерах выколов монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке? |
|  | Л1 приложение 22 | Какая максимальная длина трещин допускается на ходовых колесах кранов, тележек и на барабанах лебедок? |
|  | Л1 приложение 22 | При какой минимальной выработке поверхности реборды ходовых колес кранов и тележек относительно первоначальной толщины, эти колеса не допускаются эксплуатировать? |
|  | Л1 приложение 22 | При каком минимальном уменьшении диаметра поверхности катания ходовых колес кранов и тележек относительно первоначального диаметра, эти колеса не допускаются эксплуатировать? |
|  | Л1 приложение 22 | Какой должна быть максимальная разность диаметров ходовых колес кранов и тележек, связанных кинематически в механизмах с центральным приводом? |
|  | Л1 приложение 22 | При каком максимальном уменьшении радиуса ручья блока относительно первоначального радиуса, блок может эксплуатироваться на кране? |
|  | Л1 приложение 22 | При каком максимальном износе ручья барабана по профилю, барабан может эксплуатироваться на лебедке? |
|  | Л1 приложение 22 | Разрешается ли эксплуатировать крюк крана при наличии трещин и надрывов на его поверхности? |
|  | Л1 приложение 22 | При каком минимальном износе зева крюка относительно первоначальной высоты его вертикального сечения, крюк не допускается эксплуатировать на кране? |
|  | Л1 приложение 22 | Какие трещины и обломы не допускаются на тормозных шкивах механизмов крана? |
|  | Л1 приложение 22 | При каком максимальном износе рабочей поверхности обода тормозного шкива относительно его первоначальной толщины, шкив можно эксплуатировать на грузоподъемном механизме? |
|  | Л1 приложение 22 | В каком из вариантов ответа указана тормозная накладка, которую можно эксплуатировать на грузоподъемных механизмах? |