Условные обозначения используемых НПА (ТНПА):

Л2 ТКП 038-2006 (02230). Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов

Л5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановлений МЧС от 01.04.2002 N 7, от 16.04.2008 N 31)

Л12 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 "ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Общие требования к защите от коррозии"

Л15 СНиП 2.05.06-85 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Л32 Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства

(Утв. пост.Совета Министров РБ от  06.06.2011 N 716, в ред. пост. Совмина от 25.07.2012 N 679)

Л43 ТКП 054-2007 (02300) Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения

(с учетом изменения №1 утвержденного приказом МЧС РБ от 21 марта 2011 г. № 56)

|  | Л4 п.2. | Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения... |
| --- | --- | --- |
|  | Л4 п.2. | Кто должен информировать население о Правилах охраны магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.10. | Что из перечисленного является опасными производственными факторами магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль подводных переходов магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов? |
|  | Л4 п.11 | Откуда отсчитывается расстояние до границы охранной зоны многониточного магистрального трубопровода (50 м для трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы и 100 м для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат)? |
|  | Л4 п.14. | Кого землевладельцы и землепользователи должны уведомлять о начале проведения полевых сельскохозяйственных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.15. | Между кем должно быть согласовано проведение работ, связанных с временным затоплением земель, на орошаемых землях, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.16. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.п. 16.6, 16.7, 16.2. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.17.1. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда? |
|  | Л4 п.17.2. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды? |
|  | Л4 п.17. | Что из перечисленного запрещается производить в охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта? |
|  | Л4 п.17. | Какие условия должны выполнить предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.18.2. | Что должны предпринять предприятия трубопроводного транспорта для проведения работ по устройству в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производству других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов? |
|  | Л4 п.19. | Кто имеет право останавливать работы, выполняемые с нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов, в охранной зоне трубопровода и в пределах расстояний, равных минимальным расстояниям от оси трубопровода (от его объектов) до городов и других населенных пунктов, установленным строительными нормами и правилами по проектированию и строительству магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.21. | Что входит в обязанности предприятий трубопроводного транспорта после окончания плановых или аварийных ремонтно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах? |
|  | Л4 п.22. | Куда производственный персонал, осуществляющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны сообщить? |
|  | Л4 п.24. | Что из перечисленного ниже допускается проводить в пределах зоны минимальных расстояний магистрального трубопровода и его объектов? |
|  | Л4 п.29. | Каким документом оформляется установка опознавательных знаков магистрального трубопровода? |
|  | Л4 п.31. | Кто устанавливает и эксплуатирует дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в пределах зоны минимальных расстояний от оси крайнего трубопровода в обе стороны дороги в местах пересечения магистрального трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий? |
|  | Л4 п.35. | Кто обязан периодически расчищать трассу магистрального трубопровода от кустарниковой, древесной растительности, древесных остатков и других легковоспламеняющихся материалов? |
|  | Л5 п.6. | В каком случае предприятие трубопроводного транспорта, имеет право запретить проведение сельскохозяйственных работ в пределах охранной зоны магистрального трубопровода? |
|  | Л5 п.9. | Чьими силами, средствами и материалами выполняются работы по установке знаков и отрытию шурфов на магистральных трубопроводах и их сооружениях при производстве работ в охранной зоне трубопроводов? |
|  | Л5 п.19. | Что должна предпринять организация, производящая работы в случае повреждения линий связи при производстве работ в охранной зоне магистрального трубопровода? |
|  | Л2 п.7.2. | Начиная с какого возраста работники допускаются к эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического и другого оборудования объектов магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.7.5. | ИТР и рабочие, привлекаемые к аварийно-ремонтным работам на магистральных газопроводах, помимо обучения и периодических инструктажей должны участвовать в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации возможных аварий не реже ... |
|  | Л2 п.7.7. | При выдаче заданий по обслуживанию магистральных газопроводов группе рабочих (двум и более человекам) один из них должен быть ... |
|  | Л2 п.8.3. | О каких чрезвычайных ситуациях, связанных с эксплуатацией магистральных газопроводов, необходимо немедленно уведомлять Госпромнадзор и другие организации в соответствии с установленным порядком? |
|  | Л2 п.9.4. | Каковы правила входа посторонних лиц на объекты магистральных газопроводов и нахождения их на рабочих местах? |
|  | Л2 п.9.14. | Какие колодцы на объектах магистральных газопроводов являются газо- и взрывоопасными? |
|  | Л2 п.9.15. | Какое требование предъявляется ко входам в подземные помещения объектов магистральных газопроводов на территории неохраняемых площадок? |
|  | Л2 п.9.19 | Какой документ должен оформляться при проведении работ по осмотру и очистке газо- и взрывоопасных колодцев? |
|  | Л2 п.9.21 | Какой минимальный состав бригады допускается при работе в колодце? |
|  | Л2 п.9.22 | При какой концентрации газа в колодце, спускаться в него допускается только в шланговом или изолирующем противогазе? |
|  | Л2 п.9.23 | Какие светильники необходимо применять при работе в колодцах, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов? |
|  | Л2 п.9.27 | Разрешается ли на объектах магистральных газопроводов в случае аварийной остановки (отключения) оборудования, трубопроводов, КИПиА производить повторный пуск их в работу до выявления и устранения причины нарушения, вызвавшей аварийную остановку (отключение)? |
|  | Л2 п.9.32. | Каким документом должно быть оформлено опробование или испытание после ремонта запорной, регулирующей или предохранительной арматуры магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.10.12 | В каком минимальном составе должна быть бригада, которая проводит работы по измерению потенциалов в колодцах, глубоких шурфах и траншеях для определения эффективности электрохимической защиты магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.10.13 | Какое требование предъявляется к количественному составу исполнителей, производящих электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода в пределах проезжей части автодорог и полотна железных дорог? |
|  | Л2 п.10.15 | Какую минимальную квалификационную группу по электробезопасности должно иметь одно из лиц электротехнического персонала, производящего измерения мегомметром в системе электрохимической защиты магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.10.18 | Допускается ли во время грозы производить электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.2.1.18 | Что должен предпринять диспетчер в случае неприбытия персонала, проводящего обход газопровода, в установленное время в контрольный пункт или отсутствия с ним связи? |
|  | Л2 п.2.1.19, п.2.1.20 | Что должен предпринимать работник, если в процессе осмотра трассы газопровода обнаружено нарушение герметичности или другие опасные ситуации? |
|  | Л2 п.12.1.26 | Что из указанного ниже должно выполнить управление магистрального газопровода перед началом весенних и осенних полевых работ? |
|  | Л2 п.12.2.3 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода деформации опор и подвесок, превышающие допустимые, а так же нарушения их безопасного технического состояния? |
|  | Л2 п.12.2.5 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода нарушения антикоррозионного покрытия? |
|  | Л2 п.12.2.11 | Допускается ли в период тумана и видимости менее 10 м проезжать транспортным средствам и механизмам непосредственно вдоль трассы надземного магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.13.1.3 | Какой документ должен быть заведен на каждую систему и устройство компрессорных станций магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.13.1.10 | Кем утверждается план-график контроля воздуха рабочей зоны с помощью переносных газоанализаторов на ПДК и ПДВК в помещениях компрессорной станции магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.13.1.27 | Пускать в работу газоперекачивающий агрегат после ревизии, ремонта и длительного отключения (кроме резервного) необходимо по ... |
|  | Л2 п.13.1.28 | Разрешается ли во время грозы в районе компрессорной станции производить пуски и плановые остановы газоперекачивающих агрегатов, переключения в технологической обвязке и на силовом электрооборудовании? |
|  | Л2 п.13.1.31 | Что из указанного ниже необходимо выполнить на компрессорной станции магистрального газопровода при обнаружении утечки газа, которую невозможно быстро ликвидировать? |
|  | Л2 п.13.1.34 | Кому необходимо немедленно передавать информацию об аварийной обстановке газоперекачивающего агрегата и компрессорного цеха? |
|  | Л2 п.13.1.39 | Допускается ли ремонт и монтаж газоперекачивающего агрегата в действующем цехе компрессорной станции? |
|  | Л2 п.13.1.43 | При наличии какого документа разрешается производить работы по вскрытию нагнетателей при ремонте их в машинном зале и галерее компрессорной станции магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.13.3.1 | Чем из указанного ниже может быть покрыта поверхность земли на открытых участках вблизи воздухозаборных камер газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом? |
|  | Л2 п.15.3 | В каком состоянии должны постоянно находиться ворота для входа на территорию газораспределительной и газоизмерительной станции? |
|  | Л2 п.15.11 | Какой запас питьевой и технической воды должен иметься на газораспределительной и газоизмерительной станции? |
|  | Л2 п.16.2.12 | В каких случаях разрешается проверка работоспособности электрических КИПиА, оборудования систем автоматики и телемеханики во взрывоопасных зонах тестером, мегомметром, калибратором и другими приборами в обычном исполнении? |
|  | Л2 п.16.2.19 | Что указывает красная черта на шкале манометра? |
|  | Л2 п.17.2.3 | Где может производиться сушка спецодежды и спецобуви на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.17.2.5 | Где допускается хранить резервное оборудование, материалы и прочие ценности на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.17.2.11 | При каких уровнях шума в рабочей зоне запрещается даже кратковременное нахождение в ней персонала магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.17.2.11 | Зоны с каким уровнем шума в производственных помещениях должны быть обозначены знаками безопасности на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.18.6. | Кто в подразделении на объекте магистральных газопроводов должен обеспечивать безопасность при хранении, отпуске, транспортировке и применении метанола, а также своевременный инструктаж и контроль за прохождением медицинских осмотров лиц, привлекаемых к работе с метанолом? |
|  | Л2 п.18.18. | При наличии какого документа представителю обособленного подразделения на объекте магистрального газопровода может быть отпущен метанол? |
|  | Л2 п.19.9. | Можно ли на объектах магистральных газопроводов выдавать работникам СИЗ, бывшие в употреблении у других работников? |
|  | Л2 п.20.4.3 | Кем должен утверждаться перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску в каждой службе, цеху, участке обособленного подразделения на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л3 п.3.8 | Дайте определение термину "Охранная зона магистрального газопровода": |
|  | Л3 п.5.2.10 | Укажите периодичность проведения противоаварийных и противопожарных тренировок на всех эксплуатируемых объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л3 п.5.2.11 | Какова на объектах магистральных газопроводов периодичность проведения комплексной противоаварийной тренировки в подразделениях организации с участием всех служб, участков и цехов? |
|  | Л3 п.6.2.2 | Допускается ли при монтаже магистрального газопровода применение труб и соединительных деталей, не имеющих сертификатов и паспортов или других документов, подтверждающих их соответствие требованиям ТНПА? |
|  | Л3 п.8.6.2 | Допускается ли на объектах магистральных газопроводов пуск компрессорной станции в эксплуатацию без ввода в работу установки охлаждения газа? |
|  | Л12 п.5.6 | На каком этапе строительства должна быть построена и включена в работу система электрохимической зашиты от коррозии всего магистрального трубопровода в целом? |
|  | Л15 п.2.1 | На сколько классов подразделяются магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе? |
|  | Л15 п.2.3 | Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории в зависимости от условий работы и диаметра. Какие это категории? |
|  | Л11 п.1.8 | В процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы. Когда необходимо проводить освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва? |
|  | Л11 п.1.8 | Сколько экземпляров акта на скрытые работы необходимо заполнять в процессе сдачи-приемки работ по строительству магистральных и промысловых трубопроводов? |
|  | Л11 п.1.10 | Какая из указанной ниже исполнительной производственной документации должна быть обязательно оформлена в процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов до начала продувок и промывок трубопровода? |
|  | Л32 п.8 | Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта? |
|  | Л43 п.4.8 | Каким субъектом отношений в области промышленной безопасности организуется проведение работ по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? |
|  | Л43 п.5.2.7 | В течение какого срока должна храниться у собственника отчетная техническая документация по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? |