Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при использовании и хранении хлора (утв. пост. МЧС РБ от 30 июня 2017 г. № 31)

Л2 Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З "О промышленной безопасности"

Л9 Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 N 228, от 30.08.2011 N 383, от 30.12.2011 N 621, Декрета Президента Республики Беларусь

от 13.02.2012 N 1, Указов Президента Республики Беларусь от 28.05.2012 N 242, от 14.06.2012 N 265, от 21.06.2012 N 284, от 13.12.2012 N 556,

от 27.12.2012 N 567, от 08.01.2013 N 8, от 16.04.2013 N 196, от 01.07.2013 N 292, от 07.10.2013 N 456, от 27.11.2013 N 523,

от 29.11.2013 N 529, от 16.01.2014 N 39, от 14.04.2014 N 165, от 01.09.2014 N 425, от 20.02.2015 N 92, от 06.10.2015 N 415,

от 26.11.2015 N 475, от 03.06.2016 N 188, от 20.10.2016  N 379)

Л32 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации опасных производственных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л33 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации потенциально опасных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л52 Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности

(утв. пост. МЧС РБ от 6.07.2016г. N 31, изм. пост. МЧС РБ от 28.04.2018 №27)

Л53 Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности

(утв. пост. МЧС РБ от 6.07.2016г. N 31, изм. пост. МЧС РБ от 28.04.2018 №27)

Л54 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л55 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения  в нее изменений и (или) дополнений

и учета таких деклараций (утв. пост. Совета Министров РБ от 10.08.2016 г № 627)

Л56 Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета (утв. пост. МЧС РБ от 12.08.2016г. N 36)

Л57 ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности (утв. пост. МЧС РБ от 15.07.2016г. N 37)

Л58 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении

деятельности в области промышленной безопасности (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 613)

Л59 ИНСТРУКЦИЯ о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента (утв. пост. МЧС РБ от 06.07.2016 № 33)

Л61 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 28.11. 2008 № 175 в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 27.06.2011 № 50, от 24.12.2013 №131)

Л63 Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности (утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 614)

Л64  ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (изм. решением Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 г. №37)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - члены экзаменационной комиссии субъекта промышленной безопасности

С - специалисты

Э - инспекторы

|  | Л1 п.3 | Какую документацию (из указанной ниже) должны иметь субъекты промышленной безопасности, эксплуатирующие опасные производственные объекты, связанные с использованием и хранением хлора? | Э С Р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3 | Какую систему контроля должны иметь субъекты промышленной безопасности для опасных производственных объектов с содержанием хлора 0,8 тонны и более? | Э С Р |
|  | Л1 п.3 | Отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности при использовании и хранении хлора" должны быть согласованы с ... | Э С Р |
|  | Л1 п.4 | Проектирование и размещение опасных производственных объектов, на которые распространяется действие "Правил по обеспечению промышленной безопасности при использовании и хранении хлора" должны осуществляться с учетом ... | Э |
|  | Л1 п.7 | Поведение работников организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в предаварийных и аварийных ситуациях должно быть подробно регламентировано в ... | Э С Р |
|  | Л1 п.8 | Что из указанного ниже должны обеспечить руководители субъектов промышленной безопасности, связанных с использованием, хранением, хлора, в целях предупреждения аварийных ситуаций и снижения тяжести их последствий? | Э С Р |
|  | Л1 п.11 | При каком давлении паров хлора емкостное оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" и Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением? | Э С |
|  | Л1 п.12 | Что должно учитываться при выборе материала для сосудов, содержащих жидкий хлор, предназначенных для установки на открытой площадке или в не отапливаемых помещениях? | Э С |
|  | Л1 п.12 | Какое расчетное давление принимается для сосудов, содержащих жидкий хлор? | Э С |
|  | Л1 п.13 | Какими устройствами должно оснащаться технологическое оборудование и коммуникации жидкого хлора, в которых по условиям эксплуатации может возникнуть давление выше допустимого значения? | Э С |
|  | Л1 п.14 | Что должно быть установлено перед предохранительным клапаном для защиты его от коррозионного воздействия хлора? | Э С |
|  | Л1 п.16 | Допускается ли для сосудов с жидким хлором установка штуцеров для отбора жидкого хлора в нижней части сосуда? | Э С |
|  | Л1 п.17 | Какое требование предъявляется на емкостном оборудовании для хранения жидкого хлора к вентилям в линии налива и слива, линии абгазного хлора, линии сжатого газа для передавливания? | Э С |
|  | Л1 п.19 | Из каких труб должна быть изготовлена трубная часть теплообменников, испарителей и конденсаторов, работающих в среде хлора? | Э С |
|  | Л1 п.21 | Какие трубы следует использовать при прокладке трубопроводов жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.21 | В каких местах трубопроводов жидкого хлора допускаются фланцевые соединения? | Э С |
|  | Л1 п.22 | Радиус кривизны собственных изгибов трубопровода хлора должен быть не менее ... | Э С |
|  | Л1 п.23 | Какая защита трубопроводов для транспортировки хлора должна обеспечиваться при их прокладке по эстакадам? | Э С |
|  | Л1 п.23 | Как по отношению к трубопроводам хлора не допускается размещать трубопроводы с агрессивными веществами? | Э С |
|  | Л1 п.23 | Как по отношению к трубопроводам хлора не допускается размещать трубопроводы с горючими веществами? | Э С |
|  | Л1 п.23 | На каком минимальном расстоянии от источников нагрева и трубопроводов с горючими веществами должны прокладываться трубопроводы жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.23 | В каких случаях допускается подземная прокладка трубопроводов жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.25 | Какое уплотнение должны иметь фланцевые соединения напорных трубопроводов хлора с давлением более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2)? | Э С |
|  | Л1 п.27 | Из каких материалов могут быть изготовлены прокладки для фланцевых соединений трубопроводов хлора? | Э С |
|  | Л1 п.27 | Допускается ли повторное использование прокладок для фланцевых соединений трубопроводов хлора? | Э С |
|  | Л1 п.27 | Допускается ли для фланцевых соединений трубопроводов хлора применять резиновые прокладки из хлоростойких резин? | Э С |
|  | Л1 п.29 | Допускается ли прокладка трубопроводов хлора по наружным стенам и через вспомогательные, подсобные, административные, бытовые, производственные и другие помещения? | Э С |
|  | Л1 п.30 | Допускается ли к трубопроводам, транспортирующим хлор, крепить другие трубопроводы? | Э С |
|  | Л1 п.31 | При транспортировке жидкого хлора по трубопроводу в местах, где не исключена возможность запирания жидкого хлора в трубопроводе, между двумя перекрытыми вентилями должны быть предусмотрены ... | Э С |
|  | Л1 п.32 | Что при транспортировке газообразного хлора по трубопроводам допускается применять для исключения конденсации хлора в аппаратах и трубопроводах при понижении температуры? | Э С |
|  | Л1 п.34 | С уклоном в какую сторону следует прокладывать трубопроводы для транспортировки газообразного хлора? | Э С |
|  | Л1 п.40 | Перед пуском в эксплуатацию трубопроводы хлора должны быть осушены путем ... | Э С |
|  | Л1 п.40 | Перед пуском в эксплуатацию трубопроводы хлора должны быть проверены на герметичность при рабочем давлении путем подачи в трубопровод ... | Э С |
|  | Л1 п.43 | При испытаниях предохранительных клапанов в оборудовании, использующем хлор, должна предусматриваться регистрация давления их срабатывания с помощью самопишущих регистрирующих приборов. Как долго должна храниться диаграмма результатов испытаний? | Э С |
|  | Л1 п.47 | Как часто необходимо проверять исправность систем контроля и управления технологическими процессами, а также систем противоаварийной защиты и сигнализации оборудования, в котором используется хлор? | Э С |
|  | Л1 п.49 | Разрешается ли вводить импульсные трубки с хлором в помещение управления? | Э С |
|  | Л1 п.50 | Какая сигнализация должна быть на межцеховых трубопроводах и внутрицеховых коллекторах жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.53 | При достижении какой величины концентрации хлора в местах установки датчиков наружного контура контроля должно произойти обнаружение аварийных утечек хлора и автоматическое включение стационарной системы локализации хлорной волны защитной водяной завесы? | Э С |
|  | Л1 п.54 | Помещения, в которых возможно выделение хлора, оснащаются автоматическими средствами обнаружения и контроля содержания хлора. Как должна работать такая система в случае превышения ПДК хлора 1 мг/м3? | Э С |
|  | Л1 п.54 | Помещения, в которых возможно выделение хлора, оснащаются автоматическими средствами обнаружения и контроля содержания хлора. Как должна работать такая система при достижении величины концентрации хлора, равной 20 ПДК? | Э С |
|  | Л1 п.58 | Какое требование предъявляется к обеспечению средствами связи для передачи информации по плану локализации аварийных ситуаций в производственных помещениях, хранилищах жидкого хлора и местах, где проводится работа с затаренным жидким хлором? | Э С |
|  | Л1 п.59 | Где должен вестись учет и регистрация резервуаров (танков), цистерн, контейнеров и баллонов, предназначенных для перевозки жидкого хлора? | Э С Р |
|  | Л1 п.59 | Какие документы на контейнеры и баллоны для хлора должна иметь организация, на балансе которой они находятся? | Э С |
|  | Л1 п.59 | Какие документы на цистерны для хлора должна иметь организация, на балансе которой они находятся? | Э С |
|  | Л1 п.61 | На резервуарах (танках), цистернах, контейнерах и баллонах для хлора выбиваются методом клеймения паспортные данные сосудов, работающих под давлением. Какое требование предъявляется к месту клеймения паспортных данных? | Э С |
|  | Л1 п.63 | В течение какого периода времени с момента истечения срока технического освидетельствования резервуары (танки), цистерны, контейнеры и баллоны можно наполнять жидким хлором? | Э С Р |
|  | Л1 п.63 | В каком из вариантов ответа указан случай, в котором запрещено наполнять жидким хлором резервуары (танки), цистерны, контейнеры и баллоны? | Э С |
|  | Л1 п.65 | Какое требование предъявляется к средствам замера массы жидкого хлора, наливаемого в сосуд? | Э С |
|  | Л1 п.65 | Норма наполнения жидким хлором сосуда определяется соотношением массы налитого хлора в килограммах (тоннах) к вместимости сосуда в кубических дециметрах (кубических метрах). Какую величину не должно превышать это соотношение? | Э С |
|  | Л1 п.65 | Что следует предпринять в случае наполнения жидким хлором сосуда сверх установленной нормы? | Э С |
|  | Л1 п.67 | Слив и налив жидкого хлора допускается проводить методом передавливания за счет создания перепада давления между опорожняемым и наполняемым сосудом. Каким из указанных методов можно проводить передавливание жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.68 | Какое давление сухого сжатого воздуха (азота) должно быть при проведении операций по сливу-наливу жидкого хлора с использованием сжатого газа? | Э С |
|  | Л1 п.70 | Какое количество вагонов-цистерн с жидким хлором, предназначенных к последующей перевозке и опорожнению, допускается одновременно размещать на железнодорожном пути (для отстоя)? | Э |
|  | Л1 п.76 | Как необходимо закреплять от непреднамеренного перемещения вагоны-цистерны с жидким хлором при постановке на пункт слива-налива и перед проведением сливно-наливных операций? | Э С |
|  | Л1 п.76 | Какое требование предъявляется к заземлению вагонов-цистерн с жидким хлором при постановке на пункт слива-налива и перед проведением сливно-наливных операций? | Э С |
|  | Л1 п.76 | Как предотвращать непреднамеренный заезд подвижного состава на пути пункта слива-налива при постановке вагона-цистерны с жидким хлором на пункт слива-налива? | Э С |
|  | Л1 п.77 | Под чьим руководством производится подготовка и проведение слива-налива жидкого хлора? | Э С Р |
|  | Л1 п.78 | Кто утверждает инструкции, по которым осуществляются приемка и опорожнение вагонов-цистерн и цистерн с жидким хлором? | Э С Р |
|  | Л1 п.82 | После завершения слива хлора абгазы из вагона-цистерны отводят в абгазную систему. Какое давление должно остаться в цистерне? | Э С |
|  | Л1 п.85 | Какое количество жидкого хлора допускается единовременно хранить в организациях - потребителях хлора, если иное не предусмотрено проектом? | Э С |
|  | Л1 п.86 | Хранение жидкого хлора в резервуарах (танках) может осуществляться при температуре окружающей среды. Такой способ хранения хлора требует принятия специальных мер по повышению противоаварийной устойчивости склада хлора. Кем разрабатывается перечень таких специальных мер? | Э С |
|  | Л1 п.88 | Какой радиус опасной зоны принимается для складов жидкого хлора в баллонах? | Э С |
|  | Л1 п.88 | Какой радиус опасной зоны принимается для складов жидкого хлора в контейнерах? | Э С |
|  | Л1 п.88 | Какие размеры опасной зоны принимаются для складов жидкого хлора в танках? | Э С |
|  | Л1 п.89 | Какие объекты (из указанных ниже) допускается размещать в пределах опасной зоны складов жидкого хлора? | Э С Р |
|  | Л1 п.93 | Что устанавливается на территории склада жидкого хлора так, чтобы быть видимым из любой точки склада? | Э С Р |
|  | Л1 п.94 | Какое ограждение должны иметь склады хлора? | Э С |
|  | Л1 п.96 | Какие оборудование и установки, не относящиеся непосредственно к производственной деятельности склада, разрешается располагать на территории склада хлора? | Э С Р |
|  | Л1 п.97 | В каких случаях при устройстве склада хлора требуются соответствующие обоснования и разработка специальных технических мероприятий? | Э С |
|  | Л1 п.98 | При устройстве закрытых складов жидкого хлора под каждым танком должен устанавливаться поддон. Какова вместимость этого поддона? | Э С |
|  | Л1 п.98 | Какое требование предъявляется к выходам из закрытого склада хлора? | Э С |
|  | Л1 п.98 | Какое требование предъявляется к направлению открытия дверей на закрытых складах хлора? | Э С Р |
|  | Л1 п.99 | Какое требование следует соблюдать при проектировании и эксплуатации складов открытого типа для хранения жидкого хлора в резервуарах (танках), в контейнерах-цистернах? | Э С |
|  | Л1 п.104 | Допускается ли использование резервуара, танка, сборника, контейнера-цистерны, железнодорожного вагона-цистерны с жидким хлором в качестве расходной емкости с отбором газообразного хлора на потребление? | Э С |
|  | Л1 п.106 | При наливе жидкого хлора в емкость (резервуар, танк, сборник, цистерну) должна быть исключена возможность ее наполнения свыше установленной нормы налива. Какие из указанных ниже требований следует соблюдать для достижения этой цели? | Э С |
|  | Л1 п.108 | Что следует предпринять при выводе резервуара для изотермического хранения хлора на рабочий режим? | Э С |
|  | Л1 п.112 | Что следует предпринять, если производственные помещения без постоянных рабочих мест, в которых используется хлор, не оборудованы общеобменными вентиляционными системами с искусственным побуждением? | Э С |
|  | Л1 п.118 | Через сколько лет оборудование и трубопроводы, отработавшие в среде хлора, должны подвергаться техническому диагностированию? | Э С |
|  | Л1 п.120 | Допускается ли определять сверлением толщину стенки трубопровода для хлора? | Э С |
|  | Л1 п.121 | Трубопроводы для хлора должны подвергаться периодической выборочной ревизии. Что следует предпринять при неудовлетворительных результатах периодической выборочной ревизии трубопроводов? | Э С |
|  | Л1 п.123 | Из каких принципов должна исходить организация поставок затаренного хлора? | Э С |
|  | Л1 п.128 | В течение какого максимального времени при организации погрузочно-разгрузочных работ допускается хранение контейнеров и баллонов с хлором на перевалочных пунктах? | Э С |
|  | Л1 п.131 | В каких зданиях должны размещаться склады, предназначенные для хранения хлора в контейнерах (баллонах)? | Э С |
|  | Л1 п.134 | Из каких материалов должны выполняться полы складских помещений для хлора в контейнерах (баллонах)? | Э С |
|  | Л1 п.135 | Допускается ли на складах хлора в контейнерах (баллонах) размещать бытовые помещения? | Э С |
|  | Л1 п.137 | Какие из указанных ниже требований предъявляются к помещениям склада для затаренного хлора? | Э С |
|  | Л1 п.138 | Сколько выходов должно быть из помещения склада хлора в контейнерах (баллонах) и где они должны находиться? | Э С |
|  | Л1 п.139 | В какую сторону должны открываться двери и ворота в складах хлора в контейнерах (баллонах)? | Э С |
|  | Л1 п.141 | Как следует предусматривать включение аварийной вентиляции в складах хлора в контейнерах (баллонах)? | Э С |
|  | Л1 п.141 | Где следует размещать кнопку ручного включения аварийной вентиляции в складах хлора в контейнерах (баллонах)? | Э С |
|  | Л1 п.144 | Какие требования предъявляются к хранению хлора в контейнерах и баллонах при горизонтальной укладке? | Э С |
|  | Л1 п.144 | Какие требования предъявляются к размещению баллонов с хлором на стеллажах? | Э С |
|  | Л1 п.144 | Сколько рядов баллонов и контейнеров с хлором разрешается складировать у стены при вертикальной укладке? | Э С |
|  | Л1 п.148 | В помещениях склада хлора в баллонах надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Какого размера должна быть глубина емкости? | Э С |
|  | Л1 п.149 | При достижении какой концентрации хлора, для недопущения отравления в случае аварии, по периметру расходного склада жидкого хлора следует предусматривать устройство системы водяной завесы с автоматическим пуском от газоанализаторов? | Э С |
|  | Л1 п.150 | Кто осуществляет прием прибывших на склад контейнеров и баллонов с хлором? | Э С Р |
|  | Л1 п.151 | На что должно быть обращено основное внимание при приеме контейнеров (баллонов) на склад хлора? | Э С |
|  | Л1 п.151 | В случае обнаружения превышения установленной нормы заполнения жидким хлором тары, переполненный контейнер (баллон) должен быть немедленно отправлен на опорожнение. Какая это норма? | Э С |
|  | Л1 п.151 | Куда необходимо сообщить о факте обнаружения превышения установленной нормы заполнения жидким хлором тары при приемке хлора на предприятие? | Э С Р |
|  | Л1 п.152 | Допускается ли в организациях, использующих хлор, хранить неисправную хлорную тару с неоткрывающимися вентилями? | Э С Р |
|  | Л1 п.153 | Допускается ли вновь поступившие партии контейнеров и баллонов с хлором смешивать с находящимися на складе контейнерами и баллонами от других партий? | Э С |
|  | Л1 п.154 | Какие сосуды с хлором должны отправляться на опорожнение в первую очередь? | Э С |
|  | Л1 п.157 | Допускается ли производить отбор в газообразном виде хлора непосредственно из контейнеров и баллонов с жидким хлором? | Э С |
|  | Л1 п.158 | При каком положении баллона без сифона производится отбор газообразного хлора? | Э С |
|  | Л1 п.158 | При каком положении баллона производится отбор жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.159 | В каком положении контейнера производится отбор хлора из него? | Э С |
|  | Л1 п.160 | Какое давление передавливания хлором или сухим воздухом (азотом) допускается при опорожнении контейнера с жидким хлором? | Э С |
|  | Л1 п.160 | Из скольких сосудов одновременно допускается отбор жидкого хлора? | Э С |
|  | Л1 п.161 | Сколько сосудов допускается подключать одновременно при отборе газообразного хлора? | Э С |
|  | Л1 п.163 | Каким должно быть остаточное давление в баллоне или контейнере после отбора из него хлора? | Э С |
|  | Л1 п.164 | Что необходимо сделать после окончания отбора хлора из сосуда (контейнера или баллона) перед установкой заглушки и защитного колпака на вентиль? | Э С |
|  | Л1 п.168 | Какая температура должна быть у воды, подаваемой в испаритель хлора? | Э С |
|  | Л1 п.168 | На какую величину допускается снижение температуры воды, при прохождении через испаритель хлора? | Э С |
|  | Л1 п.169 | Каким требованиям должны удовлетворять хлордозаторные без испарителей, располагаемые в блоке с другими зданиями хлорного хозяйства? | Э С |
|  | Л1 п.170 | Для дозирования хлора в хлордозаторных допускается применение хлораторов ручного регулирования. Как при этом должен контролироваться расход хлора? | Э С |
|  | Л1 п.171 | На какое рабочее давление надлежит предусматривать хлорпроводы и арматуру на них? | Э С |
|  | Л1 п.171 | Каким требованиям, из указанных ниже, должны удовлетворять хлорпроводы для транспортирования жидкого и газообразного хлора? | Э С |
|  | Л1 п.172 | Как надлежит предусматривать укладку трубопроводов хлорной воды вне помещений? | Э С |
|  | Л1 п.172 | На наружных трубопроводах хлорной воды следует предусматривать колодцы, в которых прерываются футляры, для наблюдения за возможной утечкой хлорной воды. Каким должно быть расстояние между колодцами? | Э С |
|  | Л1 п.173 | Какие знаки безопасности должны быть на дверях помещения хлораторной установки? | Э С Р |
|  | Л1 п.173 | Когда должна быть включена вентиляция помещения хлораторной при входе в нее персонала? | Э С Р |
|  | Л1 п.174 | Допускается ли применение открытого огня в помещениях склада хлора и хлораторной установки? | Э С Р |
|  | Л1 п.175 | Почему запрещается курить в помещениях склада хлора и хлораторной установки? | Э С Р |
|  | Л1 п.176 | Как поступать с противогазами персоналу при всех работах, связанных с возможностью утечки хлора? | Э С Р |
|  | Л1 п.177 | Допускается ли ремонтировать хлорные аппараты под давлением газа? | Э С Р |
|  | Л1 п.179 | Допускается ли баллоны с хлором разным марок и длинны подключать к одному коллектору? | Э С |
|  | Л1 п.180 | Какие меры принимаются в хлораторных установках в целях исключения попадания воды в хлор? | Э С |
|  | Л1 п.181 | Каким способом могут быть обнаружены места утечек хлора? | Э С |
|  | Л1 п.182 | Сколько человек одновременно должны отыскивать места утечек хлора и устранять их? | Э С Р |
|  | Л1 п.182 | Требуется ли обязательно работать в противогазах при поиске места утечки хлора при включенной вентиляции? | Э С Р |
|  | Л1 п.182 | Требуется ли открывать выходы из помещения при поиске места утечки хлора? | Э С Р |
|  | Л1 Приложение 6 | С какой периодичностью проводится техническое освидетельствование в объеме наружного и внутреннего осмотра (производственный контроль) для основного емкостного и теплообменного технологического оборудования и трубопроводов хлора? | Э С |
|  | Л1 Приложение 6 | С какой периодичностью экспертной организацией проводится техническое освидетельствование в объеме наружного и внутреннего осмотра для основного емкостного и теплообменного технологического оборудования и трубопроводов хлора? | Э С |
|  | Л1 Приложение 6 | С какой периодичностью экспертной организацией проводится гидравлическое испытание пробным давлением основного емкостного и теплообменного технологического оборудования и трубопроводов хлора? | Э С |
|  | Л1 Приложение 6 | Какова периодичность технического освидетельствования контейнеров и баллонов для хлора? | Э С |
|  | Л1 Приложение 6 | Как часто трубопроводы жидкого и газообразного хлора подлежат наружному осмотру, ревизии запорной арматуры, предохранительных клапанов и мембран, а также испытанию на плотность? | Э С |
|  | Л2 Статья 1 | Что понимается под термином "Авария" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Что понимается под термином "Инцидент" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Опасный производственный объект - это ... | С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Потенциально опасный объект - это ... | С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Промышленная безопасность - это ... | С Р |
|  | Л2 Статья 1 | Экспертиза промышленной безопасности - это ... | С Р |
|  | Л2 Статья 2 | Действие Закона "О промышленной безопасности" не распространяется на отношения, связанные с осуществлением деятельности в области промышленной безопасности физическими лицами, за исключением ... | С Р |
|  | Л2 Статья 3 | Кто является субъектом промышленной безопасности, осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности, в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л2 Статья 3 | Что относится к объектам отношений в области промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л2 Статья 4 | На сколько типов опасности подразделяются опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л2 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам высокой опасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 4 | Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них подразделяются три типа. Какие объекты относятся к опасным производственным объектам III типа опасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 5 | Чем руководствоваться в случае, когда международным договором Республики Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л2 Статья 9 | Какой орган осуществляет регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре? | С Р |
|  | Л2 Статья 19 | Выполнение отдельных видов работ (оказание отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, для осуществления которой не требуется получения специального разрешения (лицензии) на деятельность в области промышленной безопасности, производится на основании ... | С Р |
|  | Л2 Статья 19 | Какой государственный орган выдает разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности (кроме отдельных видов (услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, а также, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза)? | С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Что из указанного ниже является целью идентификации опасных производственных объектов? | С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Когда проводится идентификация опасного производственного объекта, за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Кем в общем случае проводится идентификация опасного производственного объекта? | С Р |
|  | Л2 Статья 21 | Какой документ оформляется по результатам проведения идентификации опасного производственного объекта? | С Р |
|  | Л2 Статья 22 | Когда проводится регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | С Р |
|  | Л2 Статья 22 | При изменении сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности обязан обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов. Какой срок со дня изменения регистрационных сведений отводится субъекту промышленной безопасности на обращение в регистрирующий орган? | С Р |
|  | Л2 Статья 24 | Потенциально опасные объекты подлежат регистрации в порядке и случаях, установленных ... | С Р |
|  | Л2 Статья 24 | Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат испытаниям для оценки уровня безопасности и надежности конструкции в случаях, предусмотренных ... | С Р |
|  | Л2 Статья 24 | Потенциально опасные объекты, технические устройства в целях обеспечения их безопасной эксплуатации должны быть укомплектованы изготовителем документами, предусмотренными ... | С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Что из указанного ниже входит в обязанности субъекта промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Какие из указанных ниже мер обязан принимать субъект промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Что из указанного ниже обязан обеспечивать субъект промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Входит ли в обязанность субъекта промышленной безопасности обучать своих работников действиям в случае аварии или инцидента? | С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять работники субъекта промышленной безопасности, допускаемые к работе, выполнению работ (оказанию услуг) на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л2 Статья 26 | Насколько быстро работники субъекта промышленной безопасности обязаны ставить в известность своего непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения или о возникновении аварии и (или) инцидента? | С Р |
|  | Л2 Статья 27 | Что относится к объектам экспертизы промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 27 | Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 28 | На какие эксплуатируемые им объекты субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 28 | Кем разрабатывается декларация промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 28 | Когда разрабатывается декларация промышленной безопасности (за исключением опасных производственных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа)? | С Р |
|  | Л2 Статья 28 | Укажите случаи, в которых декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной безопасности независимо от даты ее утверждения: | С Р |
|  | Л2 Статья 28 | Какой уровень конфиденциальности (категория доступа, степень секретности) имеют сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности разрабатываются на основании ... | С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Какие из указанных ниже действий в отношении организационно-штатной структуры должен предпринять руководитель субъекта промышленной безопасности (субъект промышленной безопасности - индивидуальный предприниматель) при наличии у него или у его обособленного подразделения эксплуатируемых опасных производственных объектов I и (или) II типов опасности (за исключением включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения)? | С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется служба промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности при отсутствии у нанимателя служба промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 30 | Что из указанного ниже относится к полномочиям работников службы промышленной безопасности (инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности)? | С Р |
|  | Л2 Статья 30 | Какой характер носят предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности, выдаваемые должностным лицам субъекта промышленной безопасности работниками службы промышленной безопасности (инженером по промышленной безопасности, ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности)? | С Р |
|  | Л2 Статья 31 | Какой документ выдается рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением работ на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л2 Статья 33 | Что из указанного ниже должна содержать информация, направляемая в Госпромнадзор и иные республиканские органы государственного управления и государственные организации, в случае возникновения аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | С Р |
|  | Л2 Статья 34 | В каких случаях при возникновении аварий или инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах необходимо проводить техническое расследование их причин? | С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Какое требование предъявляется к участию представителя Госпромнадзора в составе комиссии по техническому расследованию причин инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах? | С Р |
|  | Л2 Статья 34 | Кто осуществляет финансирование расходов на техническое расследование причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах? | С Р |
|  | Л2 Статья 35 | Какой документ составляется по результатам проведения технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте (потенциально опасном объекте)? | С Р |
|  | Л2 Статья 35 | Кто из членов комиссии подписывает акт технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте и потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л2 Статья 37 | Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной безопасности в ... | С Р |
|  | Л9 п.3 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности в области промышленной безопасности. Допускается ли осуществлять на основании данной лицензии этот вид деятельности в обособленном подразделении юридического лица? | С Р |
|  | Л9 п.28 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, в которой указаны сведения об обособленных подразделениях юридического лица, в которых разрешается осуществлять данный вид деятельности. Что должно иметься в таких обособленных подразделениях для подтверждения законности осуществления лицензируемого вида деятельности? | С Р |
|  | Л9 п.50 | Как поступить организации с бланком лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности после прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении лицензии на новом бланке? | С Р |
|  | Л9 п.53 | Допускается ли лицензиату передавать другому лицу права на осуществление лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л9 п.66 | В случаях, предусмотренных законодательством, возникает необходимость внесения изменений в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности. В течение какого максимального срока с момента возникновения таких обстоятельств лицензиат обязан обратиться в лицензирующий орган с заявлением о внесении изменений в лицензию? | С Р |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения наименования лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | С Р |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения местонахождения лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | С Р |
|  | Л9 п.79 | В случае выявления контролирующим или лицензирующим органом нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, этот орган выносит лицензиату в установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений. Требуется ли информировать лицензирующий или контролирующий орган об устранении нарушений? Если требуется, то в какой форме? | С Р |
|  | Л9 п.138 | Какие требования предъявляются к численности штата работников у соискателя лицензии в области промышленной безопасности при условии, что данные работники имеют соответствующую квалификацию, а также прошли соответствующую подготовку и проверку знаний? | С Р |
|  | Л9 п.138 | Сколько лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, должно быть назначено у соискателя лицензии в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л9 п.139 | Как часто необходимо проходить в Госпромнадзоре экспертизу соответствия лицензионным требованиям и условиям организации, осуществляющей лицензируемую деятельность в области промышленной безопасности, указанную в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4 пункта 6 приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности (проектирование, монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных объектов, технических устройств; проектирование, монтаж объектов, магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и газопотребления; проектирование (разработка технологического раздела) котельных)? | С Р |
|  | Л32 пункт 3 | По какому адресу регистрируются опасные производственные объекты, за исключением объектов иностранных и международных юридических лиц? | С Р |
|  | Л33 пункт 8 | Как у владельца потенциально опасного объекта подтверждается факт регистрации такого объекта в регистрирующем органе? | С Р |
|  | Л33 пункт 9 | "Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов" установлены случаи, в которых требуется внести изменения в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов. Сколько времени в таких случаях отводится владельцу потенциально опасного объекта на обращение в регистрирующий орган? | С Р |
|  | Л33 пункт 9 | Укажите случаи, в которых владелец потенциально опасного объекта обязан обратиться в регистрирующий орган за внесением изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов: | С Р |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов, при назначении их на должность (возложении соответствующих обязанностей)? | С Р |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, включаемых в состав комиссии субъекта промышленной безопасности (его структурного подразделения, в том числе обособленного) для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л52 п.6 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей и специалистов при переводе на другое место работы или назначении на должность, на которой требуются дополнительные знания в области промышленной безопасности, а также при переводе из одного субъекта промышленной безопасности в другой, если при этом меняется характер выполняемых обязанностей? | С Р |
|  | Л52 п.7 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих, допускаемых к выполнению работ или самостоятельной работе на конкретном объекте субъекта промышленной безопасности, и при переводе на работу к другому субъекту промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л52 п.8 | Когда проводится первичная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей, осуществляющих подготовку работников субъекта промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л52 п.9 | Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей и работников субъекта промышленной безопасности, за исключением рабочих? | С Р |
|  | Л52 п.10 | Какова периодичность проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у рабочих субъекта промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л52 п.11 | Внеочередная проверка знаний вопросам промышленной безопасности проводится у руководителей и специалистов при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, - не позднее ... | С Р |
|  | Л52 п.11, п.12, п.13 | Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, специалистов, рабочих и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по профессии, по преподаванию) более ... | С Р |
|  | Л52 п.11, п.13 | Внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у руководителей, специалистов и преподавателей проводится при перерыве в работе в данной должности (по преподаванию) более года не позднее ... | С Р |
|  | Л52 п.13 | Когда проводится внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у преподавателей при вступлении в силу соответствующих актов законодательства в области промышленной безопасности, которые они преподают? | С Р |
|  | Л52 п.14 | Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц, не прошедших проверку знаний в установленный срок вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, осуществляется в течение ... | С Р |
|  | Л52 п.27 | Какое количество правильных ответов при тестировании является основанием для признания результатов проверки знаний положительными при проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л53 п.5 | При каком обязательном условии члены комиссии субъекта промышленной безопасности для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности имеют право участвовать в ее работе? | С Р |
|  | Л53 п.15 | При каком составе присутствующих членов комиссии, осуществляющей проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, комиссия правомочна принимать решение при проведении проверки знаний без использования компьютерной техники? | С Р |
|  | Л54 п.3 | К какому типу опасного производственного объекта относится объект при одновременном наличии на объекте признаков опасности, характерных как для первого, второго или третьего типа опасных производственных объектов? | С Р |
|  | Л54 п.10 | В каких случаях проводится повторная идентификация опасных производственных объектов? | С Р |
|  | Л55 п.6 | Каким способом при пересмотре декларации промышленной безопасности осуществляется внесение в нее изменений и (или) дополнений? | С Р |
|  | Л55 п.6 | В каком из указанных ниже случаев при пересмотре декларации промышленной безопасности не требуется разработка новой декларации? | С Р |
|  | Л56 п.7 | По итогам проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте специальная комиссия составляет акт технического расследования причин аварии в срок не позднее ... | С Р |
|  | Л56 п.7 | Кем может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л56 п.7 | Сколько раз и на какое количество рабочих дней максимально может быть продлен срок проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л56 п.7 | Какое время не включается в срок технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | С Р |
|  | Л56 п.8 | Что должно быть выполнено в случае отказа члена специальной комиссии от подписания акта технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л56 п.10, п.17 | Сколько рабочих дней после подписания акта технического расследования причин аварии и инцидента отводится субъекту промышленной безопасности, на объекте которого произошла авария (инцидент), на рассылку акта и материалов расследования по инстанциям, указанным в статье 37 Закона о промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л56 п.14 | По итогам проведения технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте комиссия составляет акт технического расследования причин инцидента в срок не позднее ... | С Р |
|  | Л56 п.14 | Какое время не включается в срок технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | С Р |
|  | Л56 п.14 | Что должно быть выполнено в случае отказа члена комиссии от подписания акта технического расследования причин инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л57 п.2 | Дайте определение термину "производственный контроль" в соответствии с Примерным положением o6 организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности: | С Р |
|  | Л57 п.3 | Что является целью производственного контроля в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л57 п.4 | Что относится к задачам производственного контроля в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л57 п.4 | К основным задачам производственного контроля в области промышленной безопасности относится контроль за ... | С Р |
|  | Л57 п.5 | Что включает в себя производственный контроль в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов, произошедших в субъекте промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах субъекта промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности подготовку субъекта промышленной безопасности к проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов? | С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности доведение до сведения работников опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов информации об изменении законодательства в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л57 п.5 | Включает ли в себя производственный контроль в области промышленной безопасности организацию проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у работников субъекта промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов? | С Р |
|  | Л57 п.7 | Что из указанного ниже должно включать Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля? | С Р |
|  | Л58 п.9 | В случае возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в свидетельство на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, субъект промышленной безопасности либо его представитель должен обратиться в соответствующий орган выдачи разрешений (свидетельств). Какой срок отводится на это обращение? | С Р |
|  | Л58 п.9 | Когда субъект промышленной безопасности либо его представитель обязан обратиться в соответствующий орган для продления срока действия разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности? | С Р |
|  | Л61 п.7 | Лица, замещающие временно отсутствующих работников, дополнительно проходят... | С Р |
|  | Л61 п.46 | Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с командированными работниками? | С Р |
|  | Л63 п.4 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов? | С Р |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении указанных ниже потенциально опасных объектов: - изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран Евразийского экономического союза; - произведенных или ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов; - бывших в эксплуатации и ввезенных на территорию Республики Беларусь для дальнейшего использования? | С Р |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности потенциально опасных объектов в случае проведения работ по изменению конструкции, замене материалов несущих элементов либо восстановительного ремонта в результате аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | С Р |
|  | Л63 п.5.2 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении технических устройств? | С Р |
|  | Л63 п.14 | Могут ли организации, имеющие разрешение на право проведения экспертизы промышленной безопасности, проводить экспертизу и выдавать заключение в отношении объектов экспертизы, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании? | С Р |
|  | Л59 п.3 | Какое время с момента возникновения аварии или инцидента отводится субъекту промышленной безопасности для направления соответствующей информации в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л59 п.4 | Каким способом субъект промышленной безопасности направляет оперативное сообщение об аварии или инциденте в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | С Р |
|  | Л64 статья 3 | Допускаются ли к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза машины и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, не прошедшие процедуры подтверждения соответствия, установленные указанным регламентом? | С Р |
|  | Л64 статья 4 п.7 | В соответствии ТР ТС 010/2011 при разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно разрабатываться обоснование их безопасности. Где должен храниться оригинал обоснования безопасности? | С Р |
|  | Л64 статья 5 п.7 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь предупреждающие надписи или знаки о видах опасности. Какие из указанных ниже требований предъявляются к этим знакам и надписям? | С Р |
|  | Л64 статья 5 п.8 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись. Какие сведения должна содержать идентификационную надпись, если ее технически возможно нанести на машину (оборудование)? | С Р |
|  | Л64 статья 5 п.9 | В общем случае машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись с указанием изготовителя, наименования и (или) обозначения машины (оборудования), даты изготовления. Какое требование должно быть выполнено, если вышеуказанные сведения невозможно нанести на машину и (или) оборудование? | С Р |
|  | Л64 статья 5 п.11 | На каком языке должно выполняться руководство (инструкция) по эксплуатации машин и оборудовании, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011? | С Р |
|  | Л64 статья 5 п.11 | В каком случае для машин и оборудования, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, допускается выполнять руководство (инструкцию) по эксплуатации только на электронном носителе? | С Р |
|  | Л64 статья 5 п.15 | В соответствии ТР ТС 010/2011 изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с ... | С Р |
|  | Л64 статья 7 | В какой форме проводится оценка соответствия машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | С Р |
|  | Л64 статья 8 п.2 | В какой форме осуществляется подтверждение соответствия машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | С Р |
|  | Л64 статья 8 п.2 | Какой документ подтверждает соответствие машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | С Р |
|  | Л64 статья 8 п.8 | Где должны быть указаны сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия машины (оборудования) требованиям ТР ТС 010/2011? | С Р |
|  | Л64 статья 9 | В каких случаях применяется декларирование соответствия по схеме 5д в соответствии с ТР ТС 010/2011? | С Р |
|  | Л64 статья 12 п.2 | Когда осуществляется маркировка машин и (или) оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | С Р |
|  | Л64 статья 12 п.3 | Каким способом на машины и оборудование наносится единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | С Р |
|  | Л64 статья 12 п.3, п.4 | Какие требования предъявляются к месту нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза? | С Р |