В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование на объектах по добыче нефти и газа, в дополнение к вопросам из настоящего перечня, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л2 Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа.

(Утв. пост. МЧС РБ от 22 ноября 2013 г. N 55

изм. пост. МЧС РБ от 16 марта 2015 г. N 9, от 29.12.2017 г. №55)

|  | Л2 п.75. | С кем в организации нефтегазодобывающей промышленности должны быть согласованы изменения, вносимые в конструкцию оборудования? |
| --- | --- | --- |
|  | Л2 п.82. | Какие требования предъявляются к месту расположения запорной арматуры, устанавливаемой на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора в организации нефтегазодобывающей промышленности? |
|  | Л2 п.85. | С каким сроком эксплуатации нагнетательные трубопроводы относятся к временным при определении порядка опрессовки нагнетательных трубопроводов при строительстве, освоении, ремонте скважин в организациях нефтегазодобывающей промышленности? |
|  | Л2 п.86. | Какие требования предъявляются к трубопроводам взрывопожароопасных технологических систем в организациях нефтегазодобывающей промышленности? |
|  | Л2 п.92. | В организациях нефтегазодобывающей промышленности для применяемого в технологическом процессе основного оборудования организацией-изготовителем должен устанавливаться допустимый срок службы (ресурс). Допускается ли эксплуатация оборудования, отработавшего допустимый ресурс? |
|  | Л2 п.93. | Какие требования безопасности следует выполнить перед снятием кожухов и ограждений при проведении ремонта оборудования в организациях нефтегазодобывающей промышленности? |
|  | Л2 п.104. | Какие требования предъявляются в организациях нефтегазодобывающей промышленности к шкале манометра? |
|  | Л2 п.105. | Что указывает красная черта, нанесенная в организации нефтегазодобывающей промышленности на шкалу манометра? |
|  | Л2 п.105. | Каким способом можно указать на манометре максимальное рабочее давление, кроме нанесения красной черты на его шкалу? |
|  | Л2 п.118. | В каком случае допускается пуск оборудования или механизмов, если с них частично или полностью сняты съемные части ограждения? |
|  | Л2 п.144. | В организациях нефтегазодобывающей промышленности на электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие ... |
|  | Л2 п.313. | Что должны учитывать расчеты обсадных и бурильных колонн на прочность? |
|  | Л2 п.379. | В каком из указанных ниже случаев при работе на буровой вышке необходимо применять предохранительный пояс? |
|  | Л2 п.494. | Цементировочная головка до ввода ее в эксплуатацию и далее с периодичностью, установленной документацией организации-изготовителя должна быть опрессована. На какое давление производится опрессовка? |
|  | Л2 п.528. | На какое давление должна быть опрессована фонтанная арматура до установки на устье скважины? |
|  | Л2 п.528. | На какое давление должна быть опрессована фонтанная арматура после установки на устье скважины? |
|  | Л2 п.550. | Что из указанного ниже должно быть нанесено на технологических трубопроводах и арматуре для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата? |
|  | Л2 п.580. | На какое давление должна быть опрессована после монтажа колонная головка, связывающая обсадные колонны нефтяных и газовых скважин при фонтанной эксплуатации скважин? |
|  | Л2 п.581. | При фонтанной эксплуатации скважин фонтанная арматура до установки на устье скважины должна быть опрессована в собранном виде. На какое давление производится опрессовка? |
|  | Л2 п.582. | При фонтанной эксплуатации скважин фонтанная арматура после установки на устье скважины должна быть опрессована. На какое давление производится опрессовка? |
|  | Л2 п.644. | На какое давление должна быть опрессована арматура устья нагнетательных скважин в собранном виде до установки на устье? |
|  | Л2 п.644. | На какое давление должна быть опрессована арматура устья нагнетательных скважин после установки на устье? |
|  | Л2 п.783. | В каком случае на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа допускается производить путем установки "хомутов" герметизацию технологических трубопроводов, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов? |
|  | Л2 п.785. | Из какого материала должны быть изготовлены опоры, на которые укладываются наземные трубопроводы на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа? |
|  | Л2 п.843. | Допускается ли на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа пускать в работу и эксплуатировать центробежные насосы при отсутствии ограждения на муфте сцепления их с двигателем? |
|  | Л2 п.844. | Допускается ли на объектах сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа эксплуатировать насосы с неисправными или не прошедшими своевременную поверку манометрами? |
|  | Л2 п.908. | При наличии какого документа допускается выполнение работ по внутреннему осмотру и очистке аппаратов, резервуаров и оборудования нефтегазодобывающей промышленности? |
|  | Л2 п.948. | В каком случае для устранения дефектов допускается подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л2 п.990. | Какая информация указывается на хвостовике заглушки или на ее торце (для фланцевого соединения типа шип-паз) на объектах нефтегазодобывающей промышленности? |
|  | Л2 п.1274. | Какие требования предъявляются к материалам, из которых изготовлены инструменты, используемые при работе на устье действующих скважин? |