Приложение 14

к приказу Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

15.01.2013 № 13

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности

(наименование контролирующего (надзорного) органа)

Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов

Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области промышленной безопасности 
(ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»)

(сфера контроля (надзора)

| КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № |  |
| --- | --- |

| Чек-лист заполнен с |  | по |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата начала заполнения) |  | (дата завершения заполнения) |

Чек-лист заполнен: в ходе проверки _______________________________ субъекта проверки (наименование субъекта проверки)

Вид проверки _______________________________ субъекта проверки

(выборочная, внеплановая)

в ходе анализа представленных субъектом проверки сведений по результатам направления контрольного списка вопросов (чек-листа) ______________________________________________________________________________

(дата направления контрольного списка вопросов (чек-листа)

________________________________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего

_________________________________________________________________________________________________

контрольный список вопросов (чек-лист)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист):

| Наименование объектов и технических устройств, используемых (применяемых) субъектом проверки, подпадающих под действие ТР ТС 012/2011, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности | Да | Нет | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| оборудование во взрывозащищенном исполнении |  |  |  |

Сведения о проверяемом субъекте

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учетный номер плательщика |  |  |
| Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) проверяемого субъекта |  |  |
| Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) |  |  |
| Место осуществления деятельности |  |  |
| Осуществляемая проверяемым субъектом деятельность в области промышленной безопасности |  |  |
| Сведения о проведенных предыдущих проверках иными контролирующими (надзорными) органами по вопросам соблюдения требований ТР ТС 012/2011 (контролирующий орган, дата проведения, принятые меры) | Были (если были, то указать контролирующий (надзорный) орган, номер и дату акта проверки, требования (предписания) об устранении нарушений) | Не было |
| Фамилия, инициалы, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта |  |  |

Требования к проверяемому субъекту, предъявляемые международными договорами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза

| Перечень предъявляемых требований | Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Не требуется | Количествен-ный показатель | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие документов, подтверждающих прохождение продукции, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического Союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического Союза | пункт 2 статьи 53 [1] |  |  |  |  |  |
| Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического Союза | пункт 6 Приложения № 9 [1] |  |  |  |  |  |
| Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического Союза) | пункт 5 Приложения № 9 [1] |  |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлены по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии) | пункт 7 Приложения № 9 [1] |  |  |  |  |  |
| Оборудование, части которого могут быть источниками воспламенения, может быть открыто только в выключенном состоянии | 4) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование, части которого могут быть источниками воспламенения, содержит только искробезопасные цепи | 4) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование, части которого могут быть источниками воспламенения, имеет защиту от прикасания персонала и предупредительные надписи | 4) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На открывающиеся части оборудования, изготовителем нанесена предупредительная надпись | 5) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Температура поверхности оборудования с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» («повышенный») не превышает максимальной температуры поверхности в нормальном режиме эксплуатации | 7) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» («повышенный») не имеет частей, способных к искрообразованию, воспламеняющему окружающую взрывоопасную среду | 7) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование группы I является пылезащищенным и предотвращает опасность воспламенения угольной пыли | 8) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование группы III, включая кабельные вводы и соединения, пыль (с учетом размера ее частиц), не образовывает взрывоопасные смеси с воздухом или опасные скопления внутри оборудования | 9) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование, которое может выделять горючие газы или пыль, имеет закрытые конструкции | 10) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| В оборудовании, предназначенном для применения на объектах и (или) их участках с присутствием пыли, предусмотрены средства ограничения температуры поверхности частей оборудования | 11) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| При нарушении установленных режимов работы оборудования, предусмотренных в технической документации, включенного в автоматические процессы, предусмотрено его безопасное ручное отключение | 12) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На открываемых крышках оборудования размещена предупредительная табличка с указание времени, за которое аккумулированная энергия должна рассеяться до безопасного значения при аварийном отключении оборудования | 13) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование оснащено соответствующими вводными устройствами | 14) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование оснащено безопасным соединением для предполагаемого использования в сочетании с другим оборудованием | 14) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Места и условия размещения в оборудовании устройств обнаружения или предупредительной сигнализации для контроля взрывоопасной среды предусмотрены в технической документации изготовителя | 15) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование не содержит материалы, способные выделять горючие вещества, создающие взрывоопасную среду | 16) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| В пределах рабочих условий, установленных в технической документации изготовителя, исключена возможность химической реакции между используемыми материалами и веществами, составляющими потенциально взрывоопасную среду, которая может отрицательно повлиять на взрывозащиту | 17) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| В технической документации изготовителя установлены пределы рабочих условий | 17) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование не содержит материалы, которые при изменении своих характеристик под влиянием температуры окружающей среды и условий по эксплуатации снижают уровень взрывозащиты оборудования | 18) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование не содержит материалы, которые в сочетании с другими материалами снижают уровень взрывозащиты оборудования | 18) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование, которое может подвергаться внешним воздействиям, обеспечено дополнительными средствами защиты | 20) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Оборудование, которое может подвергаться внешним воздействиям, выдерживает внешнее воздействие без нарушений его взрывозащиты | 20) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Корпус или контейнер оборудования, которые являются частью вида взрывозащиты, могут быть открыты только с помощью специального инструмента | 21) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Корпус или контейнер оборудования, которые являются частью вида взрывозащиты, могут быть открыты только с применением соответствующих мер защиты | 21) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Для предотвращения опасной перегрузки оборудования предусмотрено использование измерительных, регулирующих и контрольных устройств | 22) пункта 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - искры (электрической, фрикционной) | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - пламени | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - высоких температур нагретых поверхностей | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - электромагнитного излучения | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - ультразвукового излучения | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - оптического излучения | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - ионизирующего излучения | 1) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - статического электричества (электростатических зарядов, способных вызвать опасные разряды) | 2) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения - блуждающих токов и токов утечки, которые могут привести к появлению опасной коррозии, искр или перегреву поверхности и создать таким образом возможность воспламенения | 3) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – перегрев в результате трения или ударов, который может возникнуть между материалами и частями, соприкасающимися друг с другом при вращении или проникновении посторонних предметов | 4) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – ударов молнии | 6) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Конструкция оборудования обеспечивает защиту от потенциального источника воспламенения – экзотермических реакций, включая самовоспламенение слоя пыли | 7) пункта 4 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Защитные устройства, обеспечивающие защиту оборудования при аварийных режимах, функционируют независимо от любого необходимого для работы измерительного или контрольного устройства | 1) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Отказ защитного устройства, обеспечивающего защиту оборудования, обнаруживается с помощью технических средств, предусмотренных в технической документации | 1) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Аварийное выключение оборудования непосредственно приводит в действие соответствующие устройства управления без промежуточной команды программного обеспечения | 2) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Аварийные средства управления защитных устройств оборудованы механизмами или иными устройствами блокировки повторного запуска | 3) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Применяемые устройства управления и индикаторы спроектированы с целью обеспечения максимально возможного уровня эксплуатационной безопасности в отношении риска взрыва | 4) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Устройства с измерительной функцией спроектированы и изготовлены с учетом эксплуатационных требований и условий их применения во взрывоопасной среде и удовлетворяют требованиям по обеспечению единства измерений | 5) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечена возможность проверки точности показаний и функционирования устройств с измерительной функцией | 6) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Аварийный порог потенциального источника воспламенения устройств с измерительной функцией, находится ниже предельных условий возникновения взрыва и (или) воспламенения регистрируемых взрывоопасных сред с учетом установленного в технической документации коэффициента безопасности, рабочих условий и погрешностей измерительной системы | 7) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение управляемого им оборудования учитывает риски, связанные с ошибками в программе | 8) пункта 5 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает наименование и (или) обозначение оборудования (тип, марка, модель), его параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя | 1) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает информацию о назначении оборудования | 2) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает указания по монтажу, сборке, наладке или регулировке | 3) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает указания по использованию оборудования и мерам по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации (включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта и технических освидетельствований, средства защиты, направленные на уменьшение интенсивности и локализацию вредных производственных факторов, транспортировку и условия хранения) | 4) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает назначенные показатели срока службы и (или) назначенный ресурс | 5) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает перечень критических отказов, возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки | 6) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает параметры предельных состояний | 7) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования | 8) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает информацию о необходимости доукомплектования дополнительными элементами (кабельными вводами и т.д.) | 9) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к обеспечению сохранения технических характеристик оборудования, обуславливающих его взрывобезопасность | 10) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к упаковке, консервации, условиям транспортирования и хранения, назначенные сроки хранения, указания по регламентным срокам переосвидетельствования состояния, замены отдельных элементов, деталей, узлов с истекшим сроком хранения | 11) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к утилизации оборудования | 12) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает правила и условия хранения, перевозки и утилизации (при необходимости – установление требований к ним) | 13) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает требования к персоналу | 14) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает местонахождение изготовителя, информацию для связи с ним | 15) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним | 16) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, включает дату изготовления | 17) пункта 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Необходимая техническая документация изготовителя, направляемая потребителю, изготовлена на бумажном носителе | пункт 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На оборудование нанесена маркировка, которая включает наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак | 1) пункта 7 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На оборудование нанесена маркировка, которая включает обозначение типа оборудования | 2) пункта 7 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На оборудование нанесена маркировка, которая включает заводской номер | 3) пункта 7 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На оборудование нанесена маркировка, которая включает номер сертификата соответствия | 4) пункта 7 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На оборудование нанесена маркировка, которая включает маркировку взрывозащиты | 5) пункта 7 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| На оборудование нанесена маркировка, которая включает изображение специального знака взрывобезопасности | 5) пункта 7 статьи 4 [2], приложение 2 к [2] |  |  |  |  |  |
| Вся необходимая техническая документация изготовителя выполнена на русском языке | пункт 8 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Маркировка нанесена на поверхность оборудования или табличку, доступную для осмотра без разборки или применения инструмента | пункт 9 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| По решению изготовителя или в соответствии с контрактом (договором) поставки маркировка оборудования включает дополнительную информацию, которая имеет значение для его безопасного применения | пункт 10 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Подтверждение соответствия оборудования осуществлялось по схемам в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия | пункт 3 статьи 6 [2] |  |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия содержит в приложении в том числе описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты | 2) пункта 6 статьи 6 [2] |  |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия содержит в приложении в том числе специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак "Х") | 2) пункт 6 статьи 6 [2] |  |  |  |  |  |

__________               _______________________________________________________________________________________________________

# (подпись)                                                           (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

«_______»       ____________20_______г.

(дата подписания проверяющим чек-листа)

__________               _______________________________________________________________________________________________________

# (подпись)                                                                            (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

«_______»       _____________20_______г.

(дата подписания представителем проверяемого субъекта чек-листа)

# Перечень международных договоров Республики Беларусь, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

# 1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС № 012/2010), принят решением Комиссии Таможенного союза 18 октября 2011 № 825.

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

в позиции «ДА» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «НЕТ» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.