Проект

| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ С(ТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила по обеспечению промышленной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

_______________ № ________

ПРАВИЛА

по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий

## ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны на основе технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (далее – ТР ТС 006/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770, а также законодательства в области промышленной безопасности.

2. Требования настоящих Правил распространяются 
на пиротехнические изделия, включенные в перечень пиротехнических изделий согласно приложению 1 к ТР ТС 006/2011, и устанавливают общие требования безопасности при обращении пиротехнических изделий на территории Республики Беларусь, а также требования промышленной безопасности обязательные для применения и исполнения при 
их хранении, изготовлении, использовании и уничтожении.

3. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы 
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией, хранением, изготовлением, использованием и уничтожением пиротехнических изделий.

4. Действие настоящих Правил не распространяется 
на пиротехнические изделия, принятые на вооружение и использующиеся для выполнения боевых, оперативно-служебных задач и проведения тактико-специальных занятий и учений в Вооруженных Силах, органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел, органах государственной безопасности, органах Государственного комитета судебных экспертиз, органах пограничной службы, 
в таможенных органах, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а также на пиротехнические изделия, применяемые Министерством обороны, при проведении фейерверочных показов 
на территории, являющейся собственностью Министерства обороны.

## 5. В настоящих Правилах принимаются следующие термины 
и их определения:

безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного 
с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба;

мортира – элемент пускового оборудования, предназначенный для метания фейерверочных изделий или пиротехнических элементов 
в заданном направлении с заданной начальной скоростью;

## обращение пиротехнических изделий – реализация, хранение, эксплуатация, перевозка, ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и вывоз с таможенной территории ЕАЭС пиротехнических изделий;

огнепроводный шнур (далее – ОШ) – специальное изделие, имеющее влагоизолирующее матерчатое, пластикатовое или другое покрытие, изнутри наполненное дымным порохом и предназначенное для инициирования при огневом взрывании или запуске пиротехнических изделий;

опасная зона – часть пространства, которая окружает работающий пиротехнический состав и содержащее его изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

опасный фактор – создаваемый пиротехническими составами 
и содержащими их изделиями специфический эффект, который при достижении им опасного уровня создает угрозу здоровью людей, имуществу и окружающей среде;

пиротехническое изделие (далее – ПИ) – изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

пиротехническая продукция (далее – ПП) – пиротехнический состав и содержащие их ПИ бытового и технического назначения, в том числе пиротехнический состав самостоятельного применения;

пиротехнический состав (далее – ПС) – смесь компонентов, обладающая способностью к самостоятельному горению или горению 
с участием окружающей среды, генерирующая в процессе горения газообразные и конденсированные продукты, тепловую, световую 
и механическую энергию и создающая различные оптические, электрические, барические и иные специальные эффекты;

пиротехнический элемент – составная часть ПИ в виде заряда или устройства, производящая заданный эффект;

покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение приобрести или приобретающие товары у субъекта торговли, поставщика товаров;

поставщик товаров – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие или намеревающиеся осуществлять поставки производимых или закупаемых товаров, предназначенных для 
их использования в предпринимательской деятельности;

применение по назначению (эксплуатация) – использование ПИ 
в соответствии с назначением, указанным изготовителем на этих изделиях и (или) в эксплуатационных документах;

проведение фейерверочных показов (далее – ФП) – массовое зрелищное мероприятие с применением ПИ технического назначения;

продавец – организация независимо от формы (вида) собственности, реализующая товары потребителям по договору купли-продажи;

пусковая установка – набор мортир и направляющих для запуска ракет, жестко закрепленных на общем основании;

пусковое оборудование – оборудование, предназначенное для приведения в действие ПИ;

радиус опасной зоны ПИ, создающего эффект на высоте – расстояние от пусковой установки до проекции на горизонтальную плоскость наиболее удаленной светящейся точки работающего ПИ;

руководитель фейерверочного показа – специалист организации, непосредственно руководящий проведением ФП и (или) работами 
с взрывчатыми материалами (ПИ);

склад ПИ – комплекс зданий и сооружений основного производственного и вспомогательного назначения, расположенных 
на общей территории с оформленным в установленном порядке земельным отводом, а для углубленных складов – камеры и ячейки для хранения ПИ и вспомогательные камеры с подводящими к складу выработками;

стопин – быстрогорящий ОШ, используемый для передачи огня 
в ПИ;

упаковка ПИ – средство или комплекс средств, предназначенных для защиты ПИ и изделий на их основе от повреждений и исключения воздействия атмосферных явлений, исключения попадания ПИ и изделий на их основе в окружающую среду, а также обеспечивающих безопасные условия их хранения, перевозки (транспортирования), применения;

фейерверочное изделие – ПИ технического назначения, предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий;

хранение ПИ – размещение ПИ на оптовых, расходных складах, складах различных торговых точек, специализированных транспортных средствах, обеспечивающее сохранность свойств и безопасность ПИ;

эксплуатация ПИ – стадия жизненного цикла ПИ по подготовке 
к применению и использованию по назначению.

6. Все ПИ, выпускаемые в обращение на территории Республики Беларусь, подлежат обязательному подтверждению их соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 в форме сертификации и должны иметь сертификаты соответствия, выданные, аккредитованными 
в установленном порядке в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС органами по сертификации, включенными в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

7. При работе с ПИ должны быть приняты меры по эвакуации 
и защите людей и имущества, находящихся в опасных зонах.

## ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

8. ПИ, выпускаемые в обращение на территории Республики Беларусь, должны изготавливаться в соответствии с требованиями 
ТР ТС 006/2011, а также по технологической документации, разработанной с учетом требований, предъявляемых при выполнении пожароопасных и взрывоопасных работ, и утвержденной производителем в установленном законодательством порядке.

В процессе изготовления ПИ номенклатура опасных факторов 
и размеры опасных зон должны быть сведены к минимуму.

9. Производственные площади и применяемое для изготовления ПИ оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, должны обеспечивать безопасность технологических процессов производства 
в соответствии с требованиями технологической документации на ПИ, правил (стандарта предприятия) по эксплуатации и устройству производств, разрабатываемых производителем ПИ с учетом требований промышленной, пожарной, экологической и других видов безопасности, 
установленных законодательством.

10. По степени потенциальной опасности при эксплуатации ПИ должны соответствовать одному из классов (подклассов) опасности, установленному в ТР ТС 006/2011, либо введенному 
во взаимосвязанных с ТР ТС 006/2011 стандартах дополнительному подклассу в пределах установленных классов опасности.

11. В целях перевозки различными видами транспорта ПИ рассматриваются в качестве опасных грузов, транспортная опасность которых определяется на основе международных принципов классификации опасных грузов, установленных Типовыми правилами Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов. Согласно классификации транспортной опасности ПИ, принятой в ТР ТС 006/2011, ПИ бытового назначения рассматриваются в качестве опасных грузов, отнесенных к подклассам 1.4 и 4.1, а технического назначения – 
к подклассам 1.1 - 1.4 и 4.1 по ТР ТС 006/2011.

12. В организациях, осуществляющих производство, хранение, использование и сертификационные испытания ПИ, должны обеспечиваться условия для испытаний и уничтожения ПИ. В этих целях по проектам необходимо оборудовать лаборатории и полигоны, которые подлежат регистрации как опасные производственные объекты (полигоны, на которых уничтожаются ПИ в количестве 50 кг по массе брутто и более) или потенциально опасные объекты (лаборатории 
и полигоны, на которых проводятся испытания ПИ). Регистрация этих объектов осуществляется согласно Положению о порядке регистрации опасных производственных объектов и Положению о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 5 августа 2016 г. № 613.

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

13. Реализация ПИ технического назначения может осуществляться только лицами, имеющими разрешение (свидетельство) на право реализации пиротехнических изделий технического назначения 
IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011, выдаваемого Департаментом по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) согласно подпункту 20.1.10 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее – единый перечень административных процедур).

14. Реализация ПИ технического назначения допускается только покупателям, имеющим разрешение (свидетельство) на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011 и (или) разрешение (свидетельство) на право реализации пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011, выдаваемых Госпромнадзором согласно подпунктам 20.1.16 или 20.1.10 пункта 20.1 (соответственно) единого перечня административных процедур.

15. Реализация ПИ технического назначения допускается только 
с оптовых и (или) расходных складов хранения ПИ.

ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

16. Хранение ПИ осуществляется согласно требованиям эксплуатационной документации, пожарной безопасности, настоящих Правил и других нормативных правовых актов, устанавливающих требования к процессу хранения ПИ и должно исключать попадание 
на упаковки с ПИ прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

17. Временное хранение на складах, пришедших в негодность (бракованных) ПИ, допускается только в специально выделенном месте 
и при наличии предупредительной информации. ПИ, которые хранятся 
в таре с нарушением целостности и представляют опасность в обращении, должны изолироваться и храниться в отдельном помещении (месте) или отдельной упаковке.

18. Допускается временное хранение ПИ в оборудованных транспортных средствах или в местах их использования в пределах технологического цикла проводимых работ.

Не допускается хранение ПИ в транспортных средствах,
не оборудованных для их перевозки.

19. Допускается хранение ПИ на складах промышленных взрывчатых материалов (далее – ВМ).

20. Во всех остальных случаях хранение ПИ должно выполняться 
в оборудованных и допущенных к эксплуатации в соответствующем порядке складских помещениях (комплексах) в соответствии 
с требованиями настоящих Правил по проектной документации и должно обеспечивать безопасность, сохранность, учет и возможность проверки учитываемой продукции.

21. По назначению склады ПИ бывают оптовые, расходные и склады розничной торговой сети. Оптовые служат для обеспечения оптовых поставок ПИ покупателям и снабжения расходных складов ПИ. Расходные обеспечивают мелкооптовые поставки покупателям и снабжение ПИ складов розничной торговой сети и непосредственно розничных торговых объектов. Склады розничной торговой сети осуществляют поставки для обеспечения текущей потребности розничных торговых объектов в ПИ,
а также мелкооптовые поставки ПИ покупателям (в том числе их отпуск непосредственно потребителям).

22. Общая вместимость всех хранилищ оптового склада
не ограничивается.

23. Общая вместимость всех хранилищ расходного склада не должна превышать 50 т ПИ (по массе брутто).

24. Общая вместимость всех хранилищ склада розничной торговой сети не должна превышать 10 т ПИ по массе брутто.

25. Допускается хранить ПИ в контейнерах на специальных открытых площадках. Площадки для контейнеров с ПИ могут сооружаться как на территории складов ПИ, так и как самостоятельные склады с контейнерными площадками. Общая вместимость контейнерных площадок принимается согласно установленной для складов ПИ. При этом внутри контейнеров для хранения ПИ необходимо обеспечить соблюдение и постоянный контроль температурно-влажностных показателей условий хранения согласно требованиям, установленным инструкциями по эксплуатации (хранению, применению) ПИ.

Не допускается хранение ПИ в контейнерах при отсутствии возможности соблюдения необходимых показателей температурно-влажностных условий хранения ПИ, установленных для изделий инструкциями по эксплуатации (хранению, применению) и обеспечения постоянного контроля этих показателей.

26. Организации, осуществляющие эксплуатацию складов хранения ПИ с проектной вместимостью более 10 т по массе брутто, должны иметь на каждый склад, где хранятся ПИ, разрешение (свидетельство) на право эксплуатации мест хранения промышленных взрывчатых веществ и (или) пиротехнических изделий, подлежащих государственному надзору 
в области промышленной безопасности, выдаваемое Госпромнадзором согласно подпункту 20.1.17 пункта 20.17 единого перечня административных процедур.

27. Организации должны иметь на каждый склад ПИ паспорта по форме согласно приложению 1. Один экземпляр паспорта должен храниться на рабочем месте заведующего складом ПИ.

28. Доставленные на места хранения ПИ должны быть без промедления помещены в хранилища, на площадки и оприходованы 
на основании имеющихся первичных учетных документов бухгалтерского учета и технической документации организации-изготовителя (поставщика товара).

29. Организация, осуществляющая хранение ПИ технического назначения, обязана вести учет их прихода и расхода на складах в книге учета прихода и расхода ПИ технического назначения по форме согласно приложению 2.

30. Книга учета прихода и расхода ПИ технического назначения должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью управления надзора за безопасностью горных и взрывных работ, металлургических производств и утилизации боеприпасов Госпромнадзора.

Книгу учета прихода и расхода ПИ технического назначения должны вести заведующие или кладовщики (раздатчики) оптовых 
и расходных складов ПИ.

ПИ технического назначения каждого наименования должны учитываться раздельно.

Остаток ПИ технического назначения по каждому наименованию должен быть подсчитан и занесен в книгу учета прихода и расхода ПИ технического назначения на конец текущих суток. Записи в книге учета прихода и расхода ПИ технического назначения необходимо делать только по тем изделиям, количество которых изменилось за сутки.

31. В приходно-расходных документах не допускаются записи карандашом, помарки и подчистки записей, а всякого рода исправления должны выполняться проставлением новых цифр. Каждое исправление должно быть объяснено и подписано работником, внесшим его.

32. На складе ПИ должны быть образцы подписей работников, имеющих право подписывать товарно-транспортные накладные на отпуск ПИ, а также образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход ПИ. Образцы подписей должны быть заверены руководителем организации. Отпуск ПИ по указанным документам, подписанными другими лицами, запрещается.

33. Учет ПИ бытового назначения, а также ведение электронных регистров бухгалтерского учета ПИ (в том числе технического назначения), осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете».

34. В оптовых и расходных складах ПИ бытового назначения выдаются для транспортирования и реализации в транспортной таре без 
ее вскрытия или нарушения целостности упаковки. Раскупорку тары 
и выдачу ПИ технического назначения пиротехникам следует осуществлять в отдельных помещениях или в тамбурах хранилищ. При этом для выдачи электровоспламенителей необходимо устанавливать стол с закраинами, обитый брезентом по войлоку или резиновой пластиной толщиной не менее 3 мм. Для устранения опасного влияния 
на электровоспламенители зарядов статического электричества поверхность стола должна быть заземлена.

35. В хранилищах складов ПИ полы должны быть без щелей, ровные, а оштукатуренные или деревянные стены - побелены или покрашены. Запрещается использование полов из асфальта.

Каждое хранилище ПИ должно проветриваться, защищаться 
от проникновения воды (влаги в летнее время года) и снега.

36. Хранилища ПИ должны обеспечиваться приточно-вытяжным естественным проветриванием.

Внутри зданий следует устанавливать термометры и психрометры.

37. Расходный склад ПИ и склад розничной торговой сети ПИ должны иметь два вида освещения - рабочее и резервное (аварийное). 
В хранилищах оптовых складов ПИ рабочее освещение - естественное 
в дневное время, в полууглубленном складе - любое освещение электрическое.

Освещенность полов на рабочих местах и на всех местах хранения ПИ должна обеспечивать нормальные условия работы и составлять 
не менее 30 люкс.

38. Склады ПИ должны иметь молниезащиту.

39. В хранилищах складов ПИ стеллажи и штабели для ПИ должны отстоять от стен не менее чем на 20 см, а от пола – не менее чем на 10 см. Упаковки и ящики с ПИ необходимо размещать на настилах. Высота штабеля не должна превышать 2,5 м. По ширине штабеля можно располагать не более 3 упаковок (ящиков) так, чтобы свободно обеспечивался подсчет мест.

Между штабелями и стеллажами следует оставлять проходы шириной не менее 1,3 м в направлении параллельном длинной стороне, 
и шириной не менее 1 м в направлении параллельном короткой стороне хранилища.

40. На стеллажах ящики с ПИ должны размещаться не более чем 
по два в высоту. Высота верхних полок стеллажей для ПИ не должна превышать 2 м.

Расстояние между каждыми двумя полками должно быть таким, чтобы между ящиками (упаковками) с ПИ и полками над ними оставались зазоры не менее 4 см. По ширине полки запрещается ставить ящики более чем в два ряда, а при размещении возле стен при отсутствии прохода – более чем в один ряд.

Доски полок стеллажей должны настилаться с промежутками 
до 3 см. Нижняя полка должна быть сплошной.

41. Возле камер, стеллажей и штабелей на складе ПИ должны быть вывешены таблички с указанием наименований ПИ, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийного срока хранения.

42. Электровоспламенители на складах и в других местах хранения ПИ должны находиться только в заводской или специально предназначенной упаковке (таре).

43. Температура в хранилищах складов и контейнерах с ПИ 
на основе хлоратов и перхлоратов не должна превышать 30°С.

44. Погрузочно-разгрузочные операции с ПИ на складах могут выполняться только предназначенными для этой цели механизмами, грузоподъемность которых должна быть не менее номинальной массы брутто упакованных ПИ, а также вручную. Лебедки подъема груза грузоподъемных машин (а у стреловых кранов и лебедки подъема стрелы) должны быть оборудованы двумя тормозами.

При работе внутри хранилищ склада ПИ грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны оснащаться системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителями.

45. При ремонте мест хранения ПИ они должны освобождаться 
от изделий, которые необходимо временно размещать в других хранилищах (на площадках). Если хранилище разделено на части капитальной стеной, на время ремонта одной части допускается хранить ПИ в другой.

46. Для складов ПИ должен разрабатываться план ликвидации аварий, определяющий порядок действий в аварийных ситуациях. Такие планы для складов подлежат утверждению руководителем организации.

47. Все объекты, на которых осуществляется хранения ПИ, подлежат обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел.

48. Оптовые и расходные склады должны отвечать следующим условиям:

дороги и подъездные пути к складу необходимо содержать 
в исправности и чистоте;

хранилища следует располагать так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них;

расстояния между отдельными хранилищами, а также между хранилищами и различными зданиями и сооружениями на территории склада и вне ее должны быть не менее установленных обязательными для соблюдения требованиями ТНПА противопожарных разрывов;

иметь водоотводные канавы;

склады должны ограждаться и иметь запретную зону шириной 
от ограды не менее 50 м. Границы запретной зоны и порядок 
ее использования определяются администрацией организации с участием органов внутренних дел. На границах запретной зоны устанавливаются ограждения и предупредительные знаки.

49. На территории склада запрещается располагать здания 
и сооружения, не предусмотренные проектной документацией.

50. За запретной зоной склада в пределах опасной зоны, определяемой согласно расстояниям, установленным в инструкциях (руководствах) по применению ПИ, хранимых на складе, разрешается размещать: полигон для уничтожения ПИ, сжигания тары; караульное помещение; административно-бытовое помещение для персонала, обслуживающего склад; пункты обслуживания и заправки средств механизации; котельные, склады топлива; водопроводные 
и канализационные насосные станции; трансформаторные подстанции; уборные.

Сарай или навес для хранения тары допускается размещать 
в пределах запретной зоны не ближе 25 м от ограды склада.

Организация караульной службы должна осуществляться 
в соответствии с установленными требованиями для объектов ограниченного посещения.

51. Расстояние от ограды до ближайшего хранилища должно быть 
не менее 20 м при хранении ПИ бытового назначения и не менее 40 м при хранении ПИ технического назначения.

Ограду необходимо выполнять из колючей проволоки, дерева, кирпича, камня, металла. Высота ограды должна быть не менее 2 м. 
По верху ограды из дерева, кирпича, камня, металла на металлические стержни высотой не менее 0,5 м должна натягиваться колючая проволока в четыре нитки.

В ограде должны быть устроены ворота и калитка, запирающиеся 
на замки.

52. На территории склада и запретной зоны вокруг него деревья 
и кустарник должны быть вырублены, сухая трава, заросли, хворост 
и другие легковоспламеняющиеся предметы убраны.

53. Хранилища складов ПИ должны устраиваться из несгораемых материалов.

Крыши хранилищ должны быть сооружены из несгораемых материалов или покрыты несгораемым составом изнутри и снаружи.

Хранилища необходимо устраивать так, чтобы температура воздуха в них не могла подниматься выше 30 °С. Каждое из хранилищ должно иметь чердачное помещение (при железобетонных перекрытиях устройство чердачных помещений не обязательно).

54. Полы в хранилищах должны быть бетонные. В хранилищах для порохов полы необходимо покрывать мягкими матами. Запрещается использование полов из асфальта.

55. В хранилищах, предназначенных для выдачи ПИ мелкими партиями, необходимо оборудовать не менее одного тамбура. Тамбур должен иметь размер 2x2 м и сооружаться из несгораемых материалов. Вход через тамбур следует оборудовать не менее чем двумя двустворчатыми дверями: одна из них ведет снаружи в тамбур, вторая - 
из тамбура в хранилище. Наружная дверь должна быть сплошной, обитой кровельной сталью. Вторая дверь должна быть решетчатой, деревянной.

В хранилищах, имеющих рампы и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ (электропогрузчики и прочее), устройство тамбуров не обязательно, но обе двери подлежат установке.

56. Число входов в хранилище ПИ следует определять исходя 
из того, чтобы максимальное расстояние от входа в хранилище 
до наиболее удаленной точки одного помещения по проходам было 
не более 15 м, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ - 30 м.

57. Окна хранилищ необходимо оборудовать стальными решетками. Решетки следует покрывать светлой краской. Стекла окон, выходящие 
на солнечную сторону, должны быть матовыми или покрываться белой краской. Отношение световой поверхности окон к площади пола должно составлять от 1:25 до 1:30.

58. В чердачных помещениях запрещается хранить какие-либо предметы или материалы. Для входа на чердак необходимо предусматривать лестницу, установленную снаружи здания.

59. Входы в хранилище должны запираться на замок 
и пломбироваться или опечатываться.

60. Электроустановки складов ПИ должны отвечать обязательным для соблюдения требованиям ТНПА по электробезопасности, при условии 
их непротиворечия требованиям настоящих Правил.

61. Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям, аварийным источникам питания), категорийности электроприемников, обеспечению надежности 
и прочее, должны определяться проектной документацией с учетом установленных требований. При этом необходимо применять электроустановки с изолированной нейтралью.

62. Электроустановки складов ПИ, в том числе силовые 
и осветительные сети, должны быть оснащены защитой от утечек тока 
и поражения работников электрическим током.

63. Склад ПИ, подступы к нему и хранилища ПИ должны быть освещены. Освещение допускается выполнять по периметру ограждения.

64. Рабочее освещение склада ПИ должно осуществляться лампами (светильниками) напряжением до 220 В. Вид аварийного освещения надлежит определять в проекте.

В качестве аварийного освещения для хранилищ склада разрешается применять рудничные аккумуляторные светильники или фонари с сухими батареями (аккумуляторами) (при металлических корпусах - в резиновых чехлах). Применение переносных электрических светильников, питаемых от электросети, запрещается во всех помещениях склада.

Если выдача ПИ проводится только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не обязательно.

65. Выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели и прочее необходимо устанавливать снаружи здания в закрытых ящиках или в изолированном помещении.

66. Для осветительной сети внутри хранилищ должны применяться кабели с оболочкой, не распространяющей горения.

67. Крепление кабелей к стенам и потолку помещений должно проводиться не реже чем через 0,8 м при горизонтальной и через 2 м при вертикальной прокладке.

Для соединений и присоединений кабелей должны применяться специальные муфты.

68. Все склады, в том числе караульные помещения на складах, должны оборудоваться телефонными, радио и иными мобильными средствами связи, обеспечивающими возможность бесперебойной связи 
с администрацией организации, аварийными службами 
и территориальным органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать телефонную связь, склад может обеспечиваться радиосвязью или иными средствами мобильной связи.

Средства связи необходимо размещать вне взрывопожароопасных помещений.

Склады и хранилища могут оборудоваться средствами охранной сигнализации только в соответствии с проектами, утвержденными 
согласно Положению о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 8 октября 2008 г. № 1476.

69. Все склады должны оборудоваться первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектной документацией.

70. В каждом складе должна быть вывешена инструкция о порядке содержания противопожарных средств и пользования ими. Персонал склада должен ознакомиться с ней под роспись.

71. Для предохранения от лесных и напольных пожаров дерн должен быть снят на расстоянии не менее 5 м вокруг каждого здания; вокруг территории склада на расстоянии 10 м от ограды необходимо оборудовать канавы шириной по верху не менее 1,5 м и глубиной 
не менее 0,5 м или систематически вспахивать полосу шириной 5 м для уничтожения растительности.

72. При устройстве на территории склада объектов с печным отоплением, на дымовых трубах должны устанавливаться искроуловительные сетки.

73. Под хранилища складов разрешается приспосабливать неиспользуемые строения, сараи и другие помещения. Эти помещения должны проветриваться и защищаться от попадания в них дождя и снега.

74. В складах хранения ПИ розничной торговой сети:

полы могут быть деревянные, бетонные или глинобитные;

деревянные стены и крыши должны покрываться огнезащитным составом;

ограждение разрешается устраивать из досок и других подобных материалов, причем высота ограды должна быть не менее 2 м;

устройство водоемов не обязательно;

устройство тамбуров не обязательно, двери могут быть одинарными;

рабочее освещение внутри хранилищ может осуществляться рудничными аккумуляторными светильниками или фонарями с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах);

в приспосабливаемых помещениях могут быть сохранены существующие размеры дверей и окон.

В остальном к складам розничной торговой сети предъявляются такие же требования, как и к оптовым и расходным складам ПИ.

## ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПЕРЕВОЗКЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

75. Погрузочно-разгрузочные работы с ПИ должны проводиться 
в соответствии с требованиями Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70, Межотраслевыми правилами по охране труда при проведении погрузо-разгрузочных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12, содержащих требования по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, включая предельные нормы подъема и перемещения тяжестей 
с ПИ.

76. К месту погрузки и разгрузки допускается только одно транспортное средство. Подъезд к хранилищу с ПИ осуществляется 
на расстояние не ближе 5 метров, а остальные транспортные средства, ожидающие погрузки и разгрузки, должны находиться на расстоянии 
не менее 100 метров от хранилища, где осуществляются погрузка 
и разгрузка.

77. Места погрузки и разгрузки упаковок с изделиями должны быть оборудованы:

специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные 
в пожарном отношении условия работы. Ширина мостков должна быть 
не менее 1 метра, трапов - 1 - 1,5 метра при толщине досок 80 мм;

средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций (обязательно наличие не менее 2 порошковых огнетушителей типа ОП-5);

исправным стационарным или временным освещением, соответствующим зоне класса В-IIа.

78. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ следует обеспечить проходы, по которым осуществляется перемещение ПИ, шириной не менее 5 метров. Проходы для погрузки-выгрузки, а также мостки и трапы во избежание скольжения, особенно в зимнее время, следует посыпать песком или шлаком.

79. Тележки и носилки, применяемые для перемещения тары с ПИ, должны иметь приспособления, исключающие падение тары (упаковок).

80. Используемые погрузочно-разгрузочные механизмы должны быть в исправном состоянии и удовлетворять требованиям, исключающим:

воздействие электрических и механических искр на окружающее оборудование и ПИ;

воздействие изделий и их снаряжений на смазочные материалы 
и рабочие жидкости гидросистем, если такое взаимодействие приводит 
к воспламенению;

использование стальных строп, сеток и других грузозахватных приспособлений.

81. При перевозке продукции, подлежащей частичной разгрузке 
на пути следования, каждая партия должна быть укреплена отдельно 
от других так, чтобы оставшиеся грузы при дальнейшем следовании 
не сдвигались со своих мест.

82. ПИ допускаются к перевозке только при условии, что они упакованы, маркированы, имеют манипуляционные знаки, необходимые товаросопроводительные документы и при перевозке будут сохранены 
их потребительские свойства и обеспечено соответствие требованиям эксплуатационной документации.

83. Перевозка ПИ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области перевозки опасных грузов, установленными для конкретного вида транспорта.

84. Транзитная перевозка ПИ по территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с Европейским соглашением 
о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

## ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

85. Организация и проведение ФП при проведении массовых мероприятий осуществляются на основании решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя о разрешении массового мероприятия принимаемого 
в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

В случаях, не связанных с массовыми мероприятиями, организация и проведение зрелищных мероприятий с использованием ПИ технического назначения должно осуществляться на основании письменного разрешения руководителя организации (объекта), 
на территории которой проводится мероприятие, по согласованию 
со всеми заинтересованными, чьи объекты, попадают в опасную зону.

86. К проведению ФП и иных зрелищных мероприятий, связанных 
с использованием ПИ технического назначения, допускаются юридические лица (далее – организация-исполнитель), имеющие соответственно разрешение (свидетельство) на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011, выдаваемого Госпромнадзором согласно подпункту 20.1.16 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

87. Для проведения ФП между организацией-исполнителем 
и заказчиком ФП, заключается договор (контракт), в котором должны содержаться обязательства сторон по обеспечению требований безопасности.

88. При организации ФП организацией-исполнителем разрабатывается с учетом требований настоящих Правил, других нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения требований ТНПА и утверждается заказчиком ФП план мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты (далее – план мероприятий) по форме согласно приложению 3.

89. В плане мероприятий указываются:

название и цель мероприятия;

реквизиты договора (контракта) на проведение ФП, при проведении массовых мероприятий, в том числе реквизиты решения местного исполнительного и распорядительного органа на его проведение;

дата, место проведения, ориентировочное время начала и окончания ФП;

фамилии, собственные имена, отчества (если таковое имеется) 
и должности пиротехников, руководителя ФП, лиц, ответственных 
за выполнение мероприятий плана по обеспечению промышленной, пожарной и общественной безопасности при проведении ФП;

маршрут перевозки опасных грузов;

наименование и количество ПИ;

радиус опасной зоны и расстояние падения элементов ПИ от места запуска с учетом метеорологических условий и угла запуска;

предполагаемый сценарий ФП;

# порядок направления информации о возникновении аварии, инцидента при применении ПИ на ФП;

мероприятия, предусмотренные для локализации и ликвидации аварий и инцидентов, их последствий при проведении ФП.

К плану мероприятий прилагаются:

копии сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 006/2011 
на применяемые ПИ;

копии инструкций по эксплуатации (применению) на используемые ПИ;

при установлении опасной зоны менее установленной инструкциями по эксплуатации (применению), кроме того заверенные их владельцем копии протоколов сертификационных испытаний ПИ, применяемых для проведения ФП, а также иные официальные документы, выданные (согласованные) уполномоченными на то органами, подтверждающие обоснованность уменьшения размеров опасной зоны;

копии эксплуатационных документов на применяемое для запуска ПИ пусковое оборудование и пульты дистанционного управления инициированием ПИ (руководство по эксплуатации, формуляр (паспорт), инструкции эксплуатационные и специальные);

копии документов, подтверждающих прохождение испытаний 
и поверочных мероприятий, предусмотренных инструкциями 
по эксплуатации на применяемое для запуска ПИ пусковое оборудование и пульты дистанционного управления инициированием ПИ, а также стандартами к ТР ТС 006/2011;

выкопировка (план-схема) местности (места) проведения ФП, 
на которой обозначаются:

место расположения ПИ перед запуском;

границы опасной зоны, за пределами которой должны находиться зрители;

место для дистанционного инициирования ПИ;

места расположения постов оцепления и необходимые средства пожаротушения.

90. Выкопировка (план-схема) местности (места) может быть выполнена на основе архитектурной выкопировки (масштабная съемка), компьютерного варианта электронной карты или схематично 
с обязательной привязкой к статическим объектам. Примерные условные обозначения, используемые при выполнении оформления выкопировки (план-схемы) местности, приведены в приложении 4.

91. Утвержденный план мероприятий должен находиться 
у заказчика и организации-исполнителя ФП.

Без наличия плана мероприятий на месте проведения ФП его проведение запрещается. Не допускается проведение ФП при невыполнении плана мероприятий, либо при наличии в нем отступлений от требований настоящих Правил.

92. О проведении ФП организация-исполнитель не позднее, чем 
за 3 календарных дня до намеченной даты, письменно (по форме согласно приложению 4) уведомляет местные исполнительные и распорядительные органы, на административной территории которых проводится ФП, территориальные органы внутренних дел, органы по чрезвычайным ситуациям, Госпромнадзор (в том числе областные (Минское городское) управления исходя из территориальной принадлежности места проведения ФП).

93. Для исключения вероятности запрета на проведение ФП, связанного с необходимостью обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране, организация-исполнитель 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения ФП, представляет 
в Службу безопасности Президента Республики Беларусь копию плана мероприятий по обеспечению технической безопасности 
и противопожарной защиты.

94. При проведении ФП с высотой срабатывания (разрыва) ПИ 
50 м и более, организация-исполнитель ФП обеспечивает представление заявки на использование воздушного пространства в центр Единой системы организации воздушного движения Республики Беларусь (ЦЕС ОрВД) в сроки, указанные в пункте 13 Инструкции по использованию воздушного пространства Минского района полетной информации, утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 ноября 2017 г. № 21.

95. Работы по подготовке к ФП (разгрузка и расстановка ПИ 
по схеме, установка и заряжание мортир, монтаж и проверка коммутационной сети инициирования ПИ), как работы повышенной опасности, проводятся по наряд-допуску, оформленному исполнителем ФП и должны выполняться не менее чем двумя взрывниками (пиротехниками) при непосредственном руководстве лицом, имеющим право руководства показами фейерверков или взрывных работ 
и прошедшими проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в комиссии Госпромнадзора.

96. Охрана мест проведения ФП, если иное не предусмотрено договором (контрактом) на проведение ФП и (или) планом мероприятий, возлагается на организацию, проводящую ФП, которая должна организовать охрану территории пусковой площадки и опасной зоны исключающую проникновение туда посторонних лиц, а также обеспечить сохранность ПИ, защиту персонала и безопасность граждан при проведении ФП.

97. При использовании ПИ при проведении массовых мероприятий, охрана места ФП возлагается на организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и иных заинтересованных лиц.

98. Допускается доставка ПИ от места остановки транспортного средства к месту проведения ФП в заводской упаковке или в любой пригодной для этого таре (сумках, коробках, пакетах, мешках).

99. Нахождение зрителей необходимо организовать за пределами опасной зоны проводимого ФП, скорректированной с учетом метеорологических условий в день проведения ФП. Граница опасной зоны должна иметь ограждение или предупредительные знаки (надписи), 
за исключением размещения ПИ на сцене. Опасная зона устанавливается 
с момента начала установки ПИ в пусковое оборудование.

100. Площадки, с которых проводится ФП, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. При необходимости, а также 
по требованию территориальных органов по чрезвычайным ситуациям 
и органов внутренних дел, в местах проведения ФП организуется дежурство боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы 
и нарядов органов внутренних дел.

101. После окончания ФП территория площадки, на которой установлено пусковое оборудование, должна быть тщательно осмотрена 
с целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов. Охрана опасной зоны снимается только после проверки всех изделий на полноту срабатывания. При наличии отказавших и (или) непригодных ПИ они проверяются на неспособность самопроизвольно инициироваться. Уничтожение собранных изделий 
и элементов, а также непригодных и неиспользованных ПИ проводится 
в установленных для этих целей безопасных местах вне черты населенного пункта.

102. Конструкция и механические свойства пускового оборудования, направляющих, каркасов и иных удерживающих ПИ устройств, должны обеспечивать компенсацию действующих на них сил и их моментов при любых предусмотренных нормативной документацией темпах 
и последовательности задействования снаряжаемых в них ПИ, 
а оказываемые ими воздействия на ПИ не должны приводить 
к несанкционированному срабатыванию или аномальной работе.

103. Применяемое пусковое оборудование должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий:

температуры окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С;

после выдержки при относительной влажности до 98 % при температуре (25 ± 5)°С в течение не менее 8-ми часов;

после транспортирования при температуре окружающего воздуха 
от минус 50°С до плюс 50°С без упаковки: по железной дороге в крытом вагоне без ограничения расстояния и скорости; автомобильным транспортом в крытой автомашине по асфальтированному или бетонному шоссе на расстояние не менее 5000 км со скоростью не более 60 км/ч, 
а также по грунтовым дорогам на расстояние не менее 500 км 
со скоростью не более 40 км/ч;

после транспортировки авиационным транспортом в негерметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов «взлет - посадка» не ограничено;

после хранения без упаковки в неотапливаемых хранилищах при естественном перепаде температур от минус 50°С до плюс 50°С 
в течение не менее 3-х лет.

На конкретные виды пускового оборудования допускается введение более жестких ограничений при обязательном указании 
их в эксплуатационной документации.

104. Пусковые установки и направляющие должны обеспечивать точность задания направления стрельбы не ниже ±5°.

105. Нормативно-техническая документация на пусковое оборудование должна содержать требования к уровню рабочего 
и допустимого давления (прочности), геометрическим параметрам, ресурсу работоспособности, контролируемым параметрам и методам контроля, условиям хранения и применения. Эксплуатационная документация на пусковое оборудование должна содержать информацию о механической прочности (допустимое давление в мортире, механические нагрузки), геометрические размеры, типы изделий, допускаемых к снаряжению пускового оборудования, необходимые меры по обеспечению безопасности и иные ограничения по применению (при необходимости).

106. Пусковые установки и отдельно изготовленные мортиры должны иметь документ паспорт (формуляр) с отметкой изготовителя 
о соответствии требованиям нормативно-технической документации 
на данное изделие, заполненными эксплуатирующей организацией разделами (кроме изделий одноразового использования) по учету количества выстрелов на каждый ствол, проведенных ремонтно-восстановительных работ и результатов периодических и внеочередных проверок прочности и геометрических размеров (аттестаций).

107. Аттестация пускового оборудования может производиться 
с использованием специальных испытательных изделий, предназначенных для проверок аттестуемого типа пускового оборудования, а также непосредственным нагружением. Нагружение мортиры внутренним гидростатическим давлением должно производиться в донной части 
не менее чем на 30 % общей глубины мортиры.

108. Коммуникационные линии и пульты дистанционного управления должны иметь защиту от несанкционированного срабатывания ПИ (в том числе зарядов статического электричества 
и токов наводки) и надежную электроизоляцию.

109. Приборы для проверки исправности электрической сети инициирования (в том числе предусмотренные в пультах дистанционного управления) должны выдавать в сеть ток величиной менее гарантировано безопасной для применяемого типа электровоспламенителей. Эти приборы должны проходить метрологические испытания на величину тока, подаваемого в сеть инициирования, в сроки, установленные 
в технической документации на приборы. Результаты метрологических испытаний отмечаются клеймом (пломбой) организации, проводившей испытания (поверку), на приборе с проставлением отметки в паспорте (формуляре) прибора.

110. Мортиры должны иметь маркировку, нанесенную на несъемную и доступную для просмотра деталь, обязательно включающую в себя обозначение типа мортиры, изготовителя, дату изготовления 
и идентификационный номер.

При наличии в комплекте вкладышей и проставок они должны иметь маркировку, включающую калибр мортиры и внутренний диаметр вкладыша (вкладыш 105/100) и высоту проставки. Во всех случаях инструкции по применению пусковых установок (дополнений к ним) должны содержать перечень и способ установки в мортиры вкладышей 
и проставок (в том числе одноразовых) и контрольные операции.

111. Мортиры должны обеспечивать беспрепятственное перемещение снаряжаемого в них фейерверочного изделия и могут комплектоваться проставками для регулирования глубины рабочей части.

Использование мортир, у которых фактическое значение внутреннего диаметра по всей длине мортиры превышает фактический диаметр предназначенного для снаряжения фейерверочного изделия менее чем на 2 мм, не допускается, за исключением фейерверочных изделий 
с выводами огневой цепи электропроводами с максимальным диаметром по изоляции до 0,8 мм, для которых превышение диаметра мортиры должно быть не менее 1 мм.

112. Соответствие геометрических параметров используемой мортиры требованиям эксплуатационной документации на снаряжаемое фейерверочное изделие может достигаться за счет использования вкладышей и проставок.

113. Мортиры из стеклопластика допускаются к применению 
не более трех лет с момента их изготовления, при условии их ежегодной аттестации после зимнего сезона. Мортиры из стеклопластика калибра более 150 мм к запуску фейерверочных изделий не допускаются.

114. Повторное использование бумажно-катаных мортир калибра более 64 мм не допускается.

115. ПИ должны использоваться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (инструкциями по эксплуатации и (или) применению) или утвержденными в установленном порядке технологическими инструкциями (технологическими процессами), разработанными с учетом требований пожарной безопасности, определяемыми в соответствии с установленными требованиями пожарной безопасности.

116. Запрещается:

бросать ПИ, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть 
за провода электровоспламенителей или ОШ;

переносить ПИ в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, бросать, кантовать ящики с изделиями;

изменять конструкцию ПИ;

оставлять ПИ без присмотра.

Не допускаются разборка и доработка (переснаряжение) ПИ, 
а также использование ПИ не по назначению или в условиях, 
не предусмотренных эксплуатационной документацией на ПИ. Установка электровоспламенителя в стопин без нарушения целостности корпуса ПИ не является изменением конструкции ПИ.

117. На расстоянии ближе 50 м от места нахождения ПИ запрещается применение открытого огня, а в пределах пусковой площадки - и курение. Для работы с ПИ разрешается применять оборудование 
и инструменты, не образующие искр при любых условиях эксплуатации. Открытый огонь на местах нахождения ПП разрешается только на момент огневого инициирования, если такой способ установлен сценарием ФП.

118. При проведении ФП должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в инструкциях по применению ПИ, но не менее значений радиусов опасных зон, определенных методами испытаний 
по ТНПА.

119. Работы по монтажу ПИ должны осуществляться в соответствии с планом мероприятий.

120. Место для проведения ФП должно размещаться на безопасном расстоянии от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов) сгораемых грубых кормов, полей с созревающими зерновыми культурами, пожнивными остатками и стерней, хвойного леса, линий электропередач.

121. Место для проведения ФП, как правило, размещают на берегу водоема. Площадку для установки пусковых устройств необходимо выбирать таким образом, чтобы зрители находились с наветренной стороны на безопасном расстоянии от пусковой площадки.

122. Проведение ФП не допускается:

в местах, использование которых для этих целей запрещено решениями соответствующих местных исполнительных 
и распорядительных органов;

на объектах метрополитена, железнодорожного, водного 
и воздушного транспорта;

на расстоянии менее 200 метров от зданий официальных резиденций Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, подземных пешеходных переходов, станций метрополитена;

на расстоянии менее 250 метров от зданий республиканских органов государственного управления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, территорий организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения (общественный транспорт, предприятия водо-, тепло- 
и энергообеспечения, учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования);

на расстоянии менее 200 метров от зданий организаций здравоохранения;

на расстоянии менее 500 метров от территорий ядерных установок, объектов, предназначенных для производства или хранения радиоактивных веществ и материалов, в том числе хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, на территориях этих объектов и в их санитарно-защитных зонах;

на расстоянии менее 500 метров от зданий, сооружений, в которых осуществляются производство, хранение или реализация оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, производство и (или) хранение ПИ;

на расстоянии менее 200 метров от зданий, сооружений, в которых находятся организации, на которые возложены функции редакций телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, 
а также радиотелевизионных передающих станций и радиопередающих станций;

на расстоянии менее 500 метров от территорий опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов, указанных в приложениях 1 и 2 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. 
№ 354-З «О промышленной безопасности»;

на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений), кроме случаев наличия письменных разрешений 
на размещение ПИ, выданных владельцами данных сооружений согласованных с территориальными органами по чрезвычайным ситуациям;

в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения.

123. Конкретные условия проведения ФП могут уточняться решениями соответствующих местных исполнительных 
и распорядительных органов, на административной территории которых проводится ФП.

ПИ, не использовавшиеся при проведении ФП, должны быть возвращены на склады в транспортной упаковке, соответствующей нормативной документации для данного типа ПИ.

124. По окончании ФП организацией-исполнителем составляется акт о его проведении согласно приложению 6 (с указанием его результатов), который подписывается организатором (заказчиком) ФП и исполнителем фейерверка и в течение 10 рабочих дней представляется в Госпромнадзор.

125. Эксплуатация ПИ в условиях производства (промышленного применения) осуществляется в соответствии с технологическими инструкциями (технологическими процессами), содержащими способы выполнения технологических операций, необходимые меры 
по обеспечению пожаробезопасности, взрывобезопасности и контролю 
за ее соблюдением.

## ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К УНИЧТОЖЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

126. Уничтожению подлежат ПИ, непригодные для дальнейшего использования по следующим причинам:

неполное срабатывание ПИ;

невоспламенение составов;

несрабатывание электровоспламенителей;

обрыв проводов электровоспламенителей;

отсутствия (утрата) идентификационных признаков;

контрафактные ПИ;

не отвечающие техническим условиям или с явно выраженными повреждениями оболочки или ПС, следов порчи;

окончание гарантийного срока годности;

по решению суда по ПИ, изъятым правоохранительными органами, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 № 63 «О совершенствовании работы с имуществом изъятым, арестованным или обращенным в доход государства».

127. Уничтожение ПИ изъятых, арестованных или обращенных 
в доход государства осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке, способах и местах уничтожения пиротехнических 
и ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ, утвержденное постановлением Совета Министров от 24 августа 2016 г. № 671, организациями, включенными в перечень организаций, производящих уничтожение пиротехнических изделий, установленный постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 3 ноября 2016 г. № 61.

128. Уничтожение ПИ должно проводиться в соответствии 
с требованиями настоящих Правил и руководства по эксплуатации конкретного изделия организации-изготовителя.

129. Уничтожение непригодных ПИ должно проводиться 
по письменному распоряжению руководителя организации сжиганием или растворением согласно требованиям технических условий на специальной площадке, имеющей, по возможности, специальные сооружения, естественные преграды (овраги, балки и так далее), ограничивающие разлет горящих элементов ПИ.

130. Радиус опасной зоны при уничтожении непригодных ПИ устанавливается в соответствии с инструкцией по применению и (или) иной технической документации на изделие.

131. Уничтожение непригодных ПИ должно проводиться под руководством руководителя работ и персонала, имеющего единую книжку взрывника и стаж работы пиротехником не менее 2-х лет. Запрещается нахождение на территории площадки посторонних лиц во время уничтожения ПИ. Персонал должен находиться на безопасном расстоянии или в укрытии.

132. Уничтожение ПИ сжиганием осуществляется путем инициирования термитной шашки, жестко соединенной с уничтожаемыми изделиями (при ее наличии) или на костре, поджигаемом дистанционно. Подход к месту горения изделий разрешается не ранее чем через 15 минут после полного затухания очага огня. При неполном сгорании указанное действие повторяется.

133. ПИ подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии 
с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или 
в виде маркировочного обозначения на изделии.

134. Утилизация ПИ, а также отходов производства и потребления 
с целью получения вторичной продукции (сырья, материалов, комплектующих элементов) осуществляется в соответствии 
с технологической инструкцией (технологическим процессом) организациями, имеющими соответствующие разрешительные документы на производство ПИ.

ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

135. К руководству ФП допускаются работники, имеющие законченное высшее или среднее специальное образование, прошедшие обучение по программе для руководителей ФП и получившие Единую книжку взрывника с внесением в нее соответствующей записи 
по результатам освоения одной или нескольких дополнительных программ дополнительного образования взрослых, дающих соответствующее право:

образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов;

образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование;

образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование 
в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых.

136. К проведению ФП и работ, связанных с изготовлением, хранением, реализацией ПИ, в том числе к руководству такими работами, должны допускаться работники, назначенные соответствующими приказами, прошедшие обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности при работе с ПИ, 
а также по вопросам охраны труда и не имеющих медицинских противопоказаний к работе с ПИ.

137. Проверка знаний работников организаций по вопросам промышленной безопасности должна проводиться в соответствии 
с Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 6 июля 2016 г. № 31.

138. Подготовка и использование ПИ при проведении ФП должны выполняться пиротехниками, получившими право проведения ФП 
с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно ТР ТС 006/2011 и Единую книжку взрывника с внесением в нее соответствующей записи.

В помощь пиротехнику разрешается назначать помощников. Они должны быть проинструктированы и под непосредственным руководством и контролем пиротехника могут выполнять работы, 
но не связанные с монтажом ПИ на пусковой площадке, установкой ПИ 
в пусковую установку и (или) оборудование, а также изготовлением сети инициирования ПИ (в том числе с использованием электровоспламенителей и других средств инициирования).

139. К обучению по профессии пиротехника (заведующего складом (кладовщиком, раздатчиком) ПИ допускаются работники организации:

достигшие восемнадцатилетнего возраста;

имеющие образование не ниже общего базового образования;

имеющие стаж работы по рабочим профессиям не менее 2-х лет;

не имеющие медицинских противопоказаний к работам с ПИ;

не имеющие судимости за совершение умышленных преступлений, 
а также за совершение иных преступлений, связанных с использованием или применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, пиротехнических изделий и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;

не подвергавшиеся административному взысканию 
за правонарушения против общественного порядка и нравственности, порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной 
и административной юрисдикции, а также нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных или пиротехнических изделий.

140. Квалификация пиротехник может присваиваться рабочим, прошедшим освоение соответствующей программы, проверку знаний 
по вопросам промышленной безопасности и получившим Единую книжку взрывника.

Пиротехник допускается к самостоятельному ведению работ 
по подготовке и проведению ФП только после работы стажером в течение не менее 1 месяца. При этом он должен принять непосредственное участие в подготовке и проведении не менее чем шести ФП под руководством пиротехника, имеющего стаж непрерывной работы не менее 3 лет.

141. Разрешается допускать к самостоятельному проведению работ взрывников, имеющих Единую книжку взрывника и право проведения любого из видов взрывных работ, прошедшего стажировку в течение 
не менее 10 рабочих дней. При этом он должен принять непосредственное участие в подготовке и проведении не менее чем двух ФП под руководством пиротехника, имеющего стаж непрерывной работы не менее 3 лет.

142. Не реже одного раза в год, пиротехники (взрывники) должны проходить проверку знаний по вопросам промышленной безопасности при проведении ФП и ведении работ с ПИ в комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности организации.

Пиротехники (взрывники), не прошедшие проверку знаний, лишаются права проведения ФП (работ с ПИ) и проходят в установленном порядке проверку знаний в срок, не превышающий одного месяца.

143. При назначении пиротехника (взрывника) для исполнения обязанностей заведующего складом ПИ они должны пройти обучение 
по соответствующей программе в объеме не менее 60 часов, в учреждении образования в соответствии с пунктом 148 настоящих Правил, и пройти проверку знаний в комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности. Перед допуском к самостоятельному выполнению обязанностей заведующего складом ПИ руководитель организации имеет право обязать работника пройти стажировку в течение не менее двух рабочих дней под руководством лица, ответственного за ведение общего учета ПИ в организации.

144. Пиротехники (взрывники) после перерыва в работе по своей квалификации свыше одного года могут допускаться к самостоятельному проведению ФП только после проверки знаний в комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности и стажировки в течение не менее 10 рабочих дней (2 фейерверка).

145. Все работники, занятые ведением ФП и работ с ПИ должны быть проинструктированы о свойствах и особенностях вновь поступивших ПИ, приборов, пусковых установок и оборудования для запуска ПИ.

Рабочие, участвующие в оказании помощи при выполнении работ 
по подготовке и проведению ФП, других работ с ПИ, должны быть проинструктированы по вопросам охраны труда, предусматривающих требования безопасности и обязанности при обращении 
с ПИ в соответствии с разработанными в организациях локальными правовыми актами.

146. Заведующими складами ПИ (оптовыми, расходными, розничной торговой сети) назначаются работники, имеющие право руководства ФП или ВР. На эту должность также можно назначать пиротехников (взрывников), кладовщиков (раздатчиков) ПИ, освоивших программу подготовки заведующих складами ПИ и (или) ВМ, прошедших проверку знаний в комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности.

Хранение, учет, выдачу ПИ на передвижных складах разрешается поручать пиротехникам (взрывникам), имеющим стаж работы с ПИ 
не менее года.

На передвижных складах ПИ обязанности заведующего складом могут быть возложены на работников, имеющих общее среднее образование, а также водителей транспортных средств (являющихся передвижными складами ПИ), освоивших программу подготовки заведующих передвижными складами ПИ или ВМ и прошедших проверку знаний в комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности.

147. Заведующие складами ПИ не имеют права получать на себя ПИ для проведения ФП. Пиротехникам (взрывникам), проводящим ФП, запрещается выполнять обязанности заведующих складами ПИ.

148. Кладовщиками (раздатчиками) ПИ на складах разрешается назначать работников, имеющих общее базовое или среднее образование, освоивших программу подготовки заведующих складами ПИ или ВМ, прошедших проверку знаний в комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности. Они допускаются к самостоятельной работе после стажировки в течение 10 рабочих дней под руководством заведующего складом ПИ или под руководством лица, ответственного за ведение общего учета ПИ в организации.

Кладовщиками (раздатчиками) допускается назначать пиротехников (взрывников), прошедших стажировку в течение пяти рабочих дней.

149. К работе по реализации ПИ допускаются работники организаций-продавцов, имеющих специальное (профессиональное) образование по профессии продавец, квалификационный разряд не ниже 5-го разряда, прошедшие дополнительное обучение по программам подготовки заведующих складами ПИ или продавцов-консультантов (менеджеров по продажам) по профессии пиротехник по одной 
из образовательных программ дополнительного образования взрослых 
(в том числе образовательной программы обучающих курсов) 
в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Приложение 1

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий

Форма

(наименование организации)

ПАСПОРТ

склада пиротехнических изделий

1. Склад ПИ __________________________________________________________________

(наименование и местонахождение склада)

2. Тип склада _________________________________________________________________

(базисный, расходный, постоянный, временный,

________________________________________________________________________________

поверхностный, полууглубленный, углубленный)

3. Хранилища, расположенные на территории склада:

для хранения ПИ _____________________________________________________________

(число и номера хранилищ)

________________________________________________________________________________

4. Из какого материала построены здания: ___________________________

а) для хранения ПИ ______________________________________________

хранилище № ___________________________________________________

_______________________________________________________________

хранилище № ___________________________________________________

_______________________________________________________________

хранилище № ___________________________________________________

________________________________________________________________

|  | Единица измерения | Номер хранилища, Показатель |
| --- | --- | --- |
| 5. Характеристика стеллажей: высота от уровня пола до верхней полки расстояние от нижней полки до пола (почвы) расстояние от верхней полки до потолка (кровли) расстояние от стены до стеллажа ширина прохода между стеллажами число полок | м » » » » шт. |  |
| 6. Характеристика помостов для штабельного хранения: высота помостов (поддонов) над полом (почвы) расстояние от стены до помостов (поддонов) ширина прохода между помостами (поддонами) | м » » |  |
| 7. Характеристика площадок: длина ширина высота над уровнем грунта вид покрытия | м » » |  |
| 8. Молниезащита: число молниеотводов высота молниеотводов расстояние между молниеотводами и стеной здания хранилища сопротивление заземления (расчетное) число молниеотводов от вторичных воздействий молнии минимальное расстояние между контуром заземления защиты от вторичных воздействий молнии и стеной здания | шт. м м Ом шт. м |  |
| 9. Противопожарные мероприятия: на какое расстояние вокруг здания снят дерн (ширина минерализованной полосы) число огнетушителей число бочек с водой число ящиков с песком | м шт. » » |  |

Противопожарная канава: ширина (по верху), м

глубина, м ___________ ; расстояние от ограждения, м

запретная зона вокруг склада: ширина, м

очистка от хвойного леса, м

водоемы: число и вместимость (искусственных, естественных)

________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

пожарные насосы (тип, производительность)

________________________________________________________________

прочее оборудование (ведра, багры, ломы и прочее)

10. Ограждение:

материал

высота и длина (каждой стороны), м

расстояние до стен ближайшего хранилища, м

ворота, калитки (число, конструкция, материал)

________________________________________________________________

11. Освещение склада:

напряжение сети, В

тип светильников

число осветительных точек

источник тока

наличие резервного освещения

12. Сигнализация и связь (какая):

а) с охраной

б) с пожарной частью

в) с организацией собственником

13. Охрана склада:

вид охраны

(ведомственная, вневедомственная)

общее количество персонала

число постов днем

ночью

количество блокпостов сторожевых собак

14. Наименование приборов (какие, сколько)

для измерения температуры воздуха

прочие (для проверки молниезащиты и прочее)

15. Подсобные помещения на территории склада (перечислить):

________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Доставка ПИ от автомобильной дороги республиканского значения к складу:

тип дороги _________________________________________________

расстояние _________________________________________________

17. Дата приемки в эксплуатацию

18. Приложения к паспорту поверхностного склада:

а) план расположения склада и прилегающей местности в радиусе, соответствующем безопасному расстоянию, рассчитанному по разлету горящих ПИ, от наибольшего по вместимости хранилища ПИ (масштаб не менее 1 : 10 000), с нанесением всех зданий, дорог, естественных преград движению воздушной волны и пр. с указанием расстояний;

б) план территории склада (масштаб не менее 1 : 500) с нанесением на него всех зданий, оград, ворот, калиток и пр. с указанием расстояний;

в) схема расположения заземлителей молниезащиты.

19. Дата заполнения паспорта ___________________________________________

Подписи:

Руководитель организации ________________		______________________

(подпись)                           (инициалы (инициал собственного  имени), фамилия)

Составлен в ________ экз.

Один экземпляр хранится на складе ПИ.

Приложение 2

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий

. Форма

(наименование организации, которой принадлежит склад)

КНИГА

учета прихода и расхода пиротехнических изделий

Наименование ПИ______________________________________________________________

| Приход | Расход | Подпись проверя-ющего |
| --- | --- | --- |
| Число, месяц | Остаток на каждое число | Откуда, по каким докуме-нтам получе-но | Дата изго-тов-ления | Номер партии | Приход за сутки | Всего с начала месяца | Число, месяц | Куда, по каким доку-ментам отпущено | Номер партии | Расход за сутки | Всего с начала месяца |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 3

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями

| СОГЛАСОВАНО ______________________ (организатор) _____ ____________20__ г | УТВЕРЖДАЮ ______________________ (исполнитель) _____ ____________20__ г |
| --- | --- |

План мероприятий по обеспечению безопасности при использовании ПИ

____________________________________________________________________

указывается  дата, место проведения, ориентировочное время начала и окончания фейерверочного показа, наименование мероприятия

| № п.п. | Наименование мероприятий по выполнению требований безопасности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель  фейерверочного показа  ________   __________________

(подпись)            (инициалы (инициал собственного  имени), фамилия)

(оборотная сторона)

Примечание. Условные обозначения, применяемые при разработке Плана обеспечения безопасности при использовании ПИ:

-  место нахождения зрителей

- граница опасной зоны

- посты охраны опасной зоны (оцепление)

- место нахождения пиротехников, инициирующих ПИ

- специальный автомобиль для перевозки и временного хранения ПИ

- пусковая площадка для размещения ПИ, мортир и салютных установок

- средства пожаротушения.

Приложение 4

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕЙЕРВЕРОЧНОГО ПОКАЗА*

Настоящим _________________________________________________

(полное наименование и место нахождения юридического лица, проводящего

________________________________________________________________

фейерверочное представление)

уведомляет о том, что_____________________________________________

(указать место и время проведения ФП, наименование, юридический адрес, УНП ______________________________________________________________________________________________________

Заказчика ФП (для юридических лиц), ФИО, адрес проживания Заказчика (для физических лиц), реквизиты решения местного исполнительного и распорядительного органа (при проведении ФП на массовом мероприятии)

Руководитель ФП ___________________________________________________

(указать инициалы и фамилию, номер ЕКВ, удостоверения пиротехника,

________________________________________________________________

дату последней  проверки знаний по вопросам промышленной безопасности)

Состав бригады пиротехников________________________________________

(указать инициалы и фамилии, номер ЕКВ ________________________________________________________________

или удостоверения пиротехника, дату последней проверки знаний по вопросам промышленной безопасности)

Перечень пиротехнических изделий, заявленных для проведения ФП ____________________________________________________________________.

(указать виды, количество, класс опасности по ТР ТС 006/2011, размеры наибольшей опасной зоны установленной для ПИ

___________________________________________________________________________________________________________

согласно инструкций по эксплуатации (применению), реквизиты сертификата соответствия требованиям ТР ТС 006/2011)

Сведения о пусковых установках и оборудовании, применяемых для запуска ПИ______________________________________________________

(указать наименование пусковых установок и оборудования, их калибр и количество, данные о

___________________________________________________________________________________________________________ прохождении аттестации (последних испытаний, поверок) с указанием даты и номера подтверждающего документа)

Сведения о механическом транспортном средстве, прицепе или полуприцепе к нему, используемых при перевозке ПИ ______________________________________________________________

(указать марку автомобиля, его государственный номер, регистрационный номер в Госпромнадзоре (при наличии)

Сведения о водителе, перевозящем ПИ ______________________________________________________________
(указать инициалы и фамилию, номер свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства

______________________________________________________________

для выполнения перевозки опасных грузов)

| ________________________________ | ________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |

# _____________________

*Уведомление о проведении фейерверочного показа оформляется на бланке организации, проводящей ФП (при наличии такого бланка).

Приложение 5

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями

АКТ

о проведении фейерверочного показа

(дата)						     	   (место подписания)

Исполнитель ______________________ в лице 
					(наименование организации)

_______________________________________________________________
	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

с одной стороны, и (Организатор) _________________________ 
           	 								(наименование организации)

в лице_______________________________ с другой стороны, составили 
           	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

настоящий акт о том, что выполненные работы по подготовке и проведению фейерверочного показа ____________________________ 
								(дата и место проведения)

удовлетворяют условиям договора от _____ __________ 20__г. № _____.

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Отказов в работе пиротехнических изделий ______________________________________________________________

(произошло*/не произошло).

Повреждений имущества и нанесения ущерба здоровью людей и окружающей среде не произошло (если произошли, то какие и в какой сумме).

Организатор на момент приемки претензий к качеству услуг ______________________________________________________________

(имеет**/не имеет)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________ (подпись) ____ _____________20__г. | ОРГАНИЗАТОР (ЗАКАЗЧИК) ______________________ (подпись) ____ ____________20__г |
| --- | --- |

# ______________________________

# *Указать количество отказов.

# **Указать причины.

# Text boxes

ВЫКОПИРОВКА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г.ЛОГОЙСК УЛ.ХАРЧЕНКО(СКВЕР)3 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

ПИ

№