Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака (утв. пост. МЧС РБ от 28.12.2017  № 46 )

|  | Л1 п.8 | Для осуществления работ по разработке проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (в части АХУ), субъект промышленной безопасности должен иметь разрешение ... |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.9 | Кого из лиц, перечисленных в вариантах ответа, назначает своим приказом руководитель субъекта промышленной безопасности, для содержания аммиачных холодильных установок в исправном состоянии и безопасной эксплуатации? |
|  | Л1 п.9 | Каким требованиям должны отвечать претенденты на должность ответственного специалиста АХУ? |
|  | Л1 п.9 | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного специалиста АХУ выполнение его обязанностей должно быть возложено на ... |
|  | Л1 п.9 | Каким способом на работника возлагается временное исполнение обязанностей ответственного специалиста АХУ на время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного специалиста АХУ? |
|  | Л1 п.10 | Допускается ли одновременное назначение одного и того же лица ответственным специалистом АХУ и ответственным за осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности или ответственным за обеспечение промышленной безопасности? |
|  | Л1 п.13 | Является ли реконструкцией и техническим перевооружением аммиачных холодильных установок замена компрессоров, теплообменных аппаратов, сосудов и трубопроводов на аналогичное оборудование? |
|  | Л1 п.13 | Какой государственный орган необходимо своевременно уведомить о начале возведения, реконструкции АХУ? |
|  | Л1 п.14 | Какую процедуру должна пройти проектная документация по возведению (строительству), реконструкции (изменениях технологической схемы, меняющей работу АХУ) ? |
|  | Л1 п.15 | Какое заключение о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности должен получить субъект промышленной безопасности после завершения возведения, реконструкции АХУ? |
|  | Л1 п.18 | Машинисты аммиачных холодильных установок перед началом работы (смены) должны проходить ... |
|  | Л1 п.20 | Если аммиачная холодильная установка работает не в полностью автоматическом режиме (автоматизированные АХУ) и/или в ней содержится 3000 кг аммиака и более, то субъект промышленной безопасности должен обеспечить ... |
|  | Л1 п.21 | Как определяется необходимое количество машинистов аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.22 | Допускается ли в помещении управления (операторной) аммиачных холодильных установок вывешивать плакаты и другую информацию, не относящиеся к выполняемой работе? |
|  | Л1 п.25 | Допускается ли вход посторонним лицам в помещения машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.26 | Как должны производиться работы в машинном, аппаратном, конденсаторном отделениях и в помещениях, с непосредственным охлаждением аммиаком, не связанные с обслуживанием оборудования АХУ (работы и услуги, относящиеся к строительной деятельности)? |
|  | Л1 п.26 | Под чьим контролем должны производиться ремонтные работы, оттайка охлаждающих устройств в ручном режиме, заправка (дозаправка) АХУ аммиаком? |
|  | Л1 п.26 | Каким предметом разрешается наносить удары по трубопроводам и охлаждающим устройствам аммиачных холодильных установок при механической очистке их от снега и льда? |
|  | Л1 п.26 | Какой способ механической очистки от снега и льда допускается для трубопроводов и охлаждающих устройств аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.30 | Что обязан обеспечить руководитель субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующий аммиачную холодильную установку, при возникновении аварии или инцидента, представляющих угрозу здоровью и жизни работников и населения? |
|  | Л1 п.31 | Допускается ли эксплуатация оборудования аммиачных холодильных установок (сосудов, работающих под давлением, трубопроводов), отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс)? |
|  | Л1 п.36 | В течение какого времени после достижения концентрации аммиака более 20 мг/куб.м для автоматических АХУ руководитель субъекта промышленной безопасности должен обеспечить прибытие обученного персонала субъекта промышленной безопасности на место аварии и инцидента? |
|  | Л1 п.58 | Разрешается ли допускать манометры (мановакуумметры) аммиачных холодильных установок к применению в случаях, когда у них отсутствует пломба или клеймо? |
|  | Л1 п.58 | Разрешается ли допускать манометры (мановакуумметр) аммиачных холодильных установок к применению в случаях, когда у них просрочен срок поверки? |
|  | Л1 п.58 | Может ли быть допущен к эксплуатации в аммиачных холодильных установках манометр (мановакуумметр), у которого разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний? |
|  | Л1 п.68 | Сколько запасных пружинных предохранительных клапанов установленных диаметров прохода, законсервированных для длительного хранения, необходимо иметь для каждой аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.71 | Кто должен проводить техническое освидетельствование потенциально опасных объектов АХУ? |
|  | Л1 п.77 | На кого возлагается организация работ по проведению пневматического испытания аппаратов, сосудов и трубопроводов АХУ? |
|  | Л1 п.77 | Каким способом на лицо, осуществляющее производственный контроль, и на ответственного специалиста АХУ возлагаются обязанности по организации работ по проведению пневматического испытания аппаратов, сосудов и трубопроводов АХУ? |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли пребывание людей у мест расположения заглушек, установленных на время проведения технического освидетельствования и ревизии? |
|  | Л1 п.86 | Кто дает разрешение на ввод в эксплуатацию аппаратов, сосудов, трубопроводов аммиачной холодильной установки после проведения технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.120 | Где должны находиться ключи от замков ограждений аппаратов высокого давления (конденсаторов, линейных ресиверов и маслоотделителей) аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.158 | В случае отсутствия эксплуатационных документов (паспортов) изготовителя на сосуды и другое холодильное оборудование АХУ, разрешается составить паспорт-дубликат самим изготовителем или специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности в части ... |
|  | Л1 п.159 | В каких случаях в процессе эксплуатации аммиачных холодильных установок допускается вносить изменения в технологическую схему, производить реконструкцию? |
|  | Л1 п.169 | Разрешается ли выполнение работ по монтажу аммиачных холодильных установок без утвержденного проекта, не прошедшего государственную экспертизу? |
|  | Л1 п.169 | Допускается ли выполнение монтажных работ аммиачных холодильных установок с отступлением от проекта без согласования с проектной организацией? |
|  | Л1 п.169 | Допускается ли после сдачи аммиачных холодильных установок в эксплуатацию производить произвольную замену или переоборудование отдельных ее деталей, узлов и элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов? |
|  | Л1 п.170 | Разрешается ли производить сварочные работы или работы с применением открытого огня, искрообразованием и другие работы с выделением искр на сосудах, аппаратах и трубопроводах аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.177 | Каким документом должно быть оформлено первоначальное заполнение аммиаком аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.182 | Допускается ли заполнять аммиачные холодильные установки при отсутствии протокола заводской лаборатории с указанием данных анализа для каждой партии баллонов с аммиаком или при отступлении данных анализа от требований ТНПА? |
|  | Л1 п.195 | Под чьим непосредственным руководством должно проводиться заполнение АХУ аммиаком? |
|  | Л1 п.200 | Как дежурная смена может производить пуск аммиачной холодильной установки, после ремонта и профилактики, а также после вынужденной остановки компрессора? |
|  | Л1 п.206 | Какими СИЗ должны быть обеспечены работники аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.206 | Где работники аммиачной холодильной установки должны хранить индивидуальные фильтрующие противогазы с фильтрами, защищающими от воздействия паров аммиака (класс защиты не менее К2)? |
|  | Л1 п.206 | Где обслуживающий персонал аммиачной холодильной установки должен хранить специальные защитные костюмы, запасные фильтрующие противогазы с фильтрами, защищающими от воздействия паров аммиака (класс защиты К3), дыхательные аппараты со сжатым воздухом (или изолирующие противогазы)? |
|  | Л1 п.206 | Какое количество фильтрующих противогазов должно быть в каждом остекленном ячеечном шкафу в машинном и аппаратном отделениях аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.206 | Какое количество дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (или изолирующих противогазов) и защитных костюмов должно быть в каждом остекленном ячеечном шкафу в машинном и аппаратном отделениях аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.206 | Какие СИЗ, из числа перечисленных в вариантах ответа, должны постоянно иметь при себе все работники аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.206 | Что должен иметь начальник компрессорного цеха аммиачной холодильной установки (или лицо, его замещающее) для обеспечения безопасности ремонтных и аварийных работ? |
|  | Л1 п.206 | Какова периодичность проведения тренировок по позициям плана ликвидации аварий со всеми работниками компрессорного цеха аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.206 | Работники АХУ, участвующие в локализации и ликвидации аварий и инцидентов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и переносным ... |
|  | Л1 п.206 | Какова периодичность проведения учебных тревог со всеми работниками компрессорного цеха аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.206 | Что необходимо делать, если произошел аварийный выброс аммиака (гидравлический удар, разрыв трубопровода, взрыв, вспышка, нарушение герметичности сосудов и тому подобное) из АХУ? |
|  | Л1 п.206 | Кто может быть допущен к проведению работ по локализации и ликвидации аварий и инцидентов в загазованных зонах помещений, наружных установок аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.208 | С применением каких средств индивидуальной защиты разрешается входить в помещение склада аммиака в баллонах? |
|  | Л1 п.215 | В помещении склада аммиака в баллонах должна быть вывешена инструкция по ... |
|  | Л1 п.217 | Разрешается ли хранение баллонов с аммиаком в машинном и аппаратном отделениях, а также в других помещениях аммиачной холодильной установки, не являющихся специальными складами для хранения баллонов с аммиаком? |
|  | Л1 п.227 | Допускается ли у потребителя аммиака приступать к сливы аммиака из железнодорожного вагона-цистерны при неисправности цистерны или ее арматуры? |
|  | Л1 п.227 | Что должна немедленно предпринять администрация субъекта промышленной безопасности - потребителя аммиака в случае обнаружении неисправности аммиачной цистерны или ее арматуры при подготовке к сливу аммиака из железнодорожного вагона-цистерны? |
|  | Л1 п.227 | Кто из должностных лиц субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего аммиачные холодильные установки, перед началом слива железнодорожной аммиачной цистерны обязан лично убедиться в том, что цистерна правильно присоединена к аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.228 | В чем при сливе аммиака из железнодорожной цистерны необходимо производить операции по присоединению и отсоединению цистерны? |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли во время слива аммиака из цистерны присутствие посторонних лиц и работа с огнем около цистерны? |
|  | Л1 п.228 | Какие меры должен предпринять обслуживающий персонал АХУ субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего аммиачные холодильные установки, в случае возникновения пожара вблизи железнодорожной цистерны с аммиаком? |
|  | Л1 п.233 | Допускается ли при обнаружении неисправности автомобильной цистерны или ее арматуры сливать из нее аммиак? |
|  | Л1 п.236 | Какие средства индивидуальной защиты должны применять работники, осуществляющие слив аммиака из автомобильной цистерны? |
|  | Л1 п.239 | Каким документом у субъекта промышленной безопасности должен быть предусмотрен порядок безопасного проведения ремонтных работ технических устройств аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.239 | Кем должен утверждаться годовой и месячный графики проведения планово-предупредительного ремонта технических устройств аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.244 | Сдача оборудования, трубопроводов или части АХУ в ремонт должна оформляться ... |
|  | Л1 п.251 | Кто дает письменное разрешение на пуск в работу насосов после ремонта аммиачных насосов, а также после их вынужденной остановки? |
|  | Л1 п.257 | Кем у субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего АХУ, составляется, согласовывается и утверждается план локализации и ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.259 | В каких случаях на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, должен пересматриваться план локализации и ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.259 | На кого в организации, эксплуатирующей АХУ, возлагается контроль за своевременной разработкой и внесением соответствующих изменений в план локализации и ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.260 | Кто на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, несет ответственность за разработку плана локализации и ликвидации аварий, обеспечение организации материальными и техническими средствами, необходимыми для осуществления мероприятий по локализации и ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.263 | Как осуществляется ознакомление работников организации, эксплуатирующей АХУ, с планом локализации и ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.264 | На кого на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, возлагается ответственность за изучение плана локализации и ликвидации аварий руководящими работниками? |
|  | Л1 п.265 | Разрешается ли допускать к работе на АХУ лиц, не ознакомленных с планом локализации и ликвидации аварий в части, относящейся к месту их работы? |
|  | Л1 п.269 | При каких авариях на АХУ планом локализации и ликвидации аварий должен предусматриваться вызов аварийно-спасательных подразделений? |
|  | Л1 п.271 | Может ли начальник компрессорного цеха или дежурный диспетчер субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующей АХУ, быть ответственным руководителем работ по ликвидации аварий? |
|  | Л1 п.272 | Что следует предпринять, если ответственный руководитель по ликвидации аварии на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, действует неправильно? |
|  | Л1 п.276 | В организации, эксплуатирующей АХУ, руководители (специалисты), застигнутые аварией в аварийном или опасном участке, принимают все меры по ... |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Что представляет из себя аммиак при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | К какому классу опасности веществ по ГОСТ 12.1.005-88 относится аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Какова предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является газообразный аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является жидкий аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Контакт аммиака с ртутью, хлором, йодом, бромом, кальцием и окисью серебра может привести к образованию ... |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при поджигании в неограниченном объеме? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при его сгорании (с воздухом или кислородом) внутри замкнутого объема (оборудования или помещения)? |
|  | Л1 приложение 4 п.5 | Какое отрицательное влияние оказывает аммиак на человека? |