Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

(Утв. пост. МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018г. №66)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

КК - Лица, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары.

КС -  Лица, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

КБ - Лица, ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.

КП - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по проектированию грузоподъемных кранов.

КИ - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению грузоподъемных кранов.

КМ - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу грузоподъемных кранов.

КН - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по наладке грузоподъемных кранов.

КО - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию грузоподъемных кранов.

КР - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по ремонту грузоподъемных кранов.

КУ - Лица, которые привлекается в качестве преподавателя для проведения теоретической подготовки по вопросам промышленной безопасности.

БП - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по проектированию приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов.

БИ - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов.

БМ - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов.

БН - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по наладке приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов.

БО - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов.

БР - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по ремонту приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов.

ОП - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по проектированию грузозахватных органов грузоподъемных кранов.

ОИ - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению грузозахватных органов грузоподъемных кранов.

ОР - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по ремонту грузозахватных органов грузоподъемных кранов.

ГП - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по проектированию грузозахватных приспособлений грузоподъемных кранов и тары, предназначенной для перемещения грузов с использование грузоподъемных кранов.

ГИ - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по изготовлению грузозахватных приспособлений грузоподъемных кранов и тары, предназначенной для перемещения грузов с использование грузоподъемных кранов.

ГР - Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по ремонту грузозахватных приспособлений грузоподъемных кранов и тары, предназначенной для перемещения грузов с использование грузоподъемных кранов.

ИИ - Инспектора.

|  | Л1 п.2 | Как правильно расшифровывается термин "Башенный кран"? | КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.2 | Как правильно расшифровывается термин "Грузоподъемный кран"? | КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Каких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц включает в себя определение термина: "Заказчик грузоподъемного крана" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.2 | При каком виде ремонта грузоподъемного крана производится замена или восстановление любых его частей, включая базовые? | КК КС КП КО КР КУ |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Капитальный ремонт" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": | ИИ КК КС КП КИ КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется совокупность работ по усовершенствованию грузоподъемного крана посредством замены конструктивных элементов и систем на более качественные в целях повышения его технического уровня и экономических характеристик? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется совокупность операций по подготовке, регулированию и настройке грузоподъемного крана и (или) приборов и устройств безопасности, направленных на обеспечение его (их) работы в заданных условиях с характеристиками, определенными эксплуатационной документацией, на протяжении определенного времени? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется комплекс операций по техническому обслуживанию, определенных эксплуатационной документацией изготовителя и (или) установленных владельцем грузоподъемного крана, в соответствии с принятой в субъекте промышленной безопасности системой обслуживания и ремонта по поддержанию грузоподъемного крана, технических устройств в его составе в работоспособном и исправном состоянии при использовании их по назначению, хранении и транспортировании? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Остаточный ресурс" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Какое общее название в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" имеют грузозахватные органы грузоподъемных кранов и грузозахватные приспособления? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Какое состояние грузоподъемного крана называется "предельнымсостоянием" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство строительно- монтажных, погрузочно- разгрузочных и других видов работ по перемещению грузов с применением грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.2 | Как в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" называется восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине узлов, приборов безопасности грузоподъемного крана с доведением грузоподъемного крана до работоспособного состояния? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Ремонт полнокомплектный" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Ремонт капитально-восстановительный" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Реконструкция" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "Ресурс" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов": | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | В каком случае срок службы нормативный грузоподъемного крана начинается не с момента его пуска в эксплуатацию, а со времени его изготовления? | ИИ КК КС КП КИ КО КР КУ |
|  | Л1 п.2 | Что такое "Специализированная организация " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Что такое "Текущий ремонт" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.2 | Что такое "Эксплуатация" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КО КР КУ БП БО БР ОП ОР ГП ГР |
|  | Л1 п.3.1 | При какой грузоподъемности грузоподъемных кранов мостового типа, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, на них однозначно распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.2 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением ... | КП КО КУ |
|  | Л1 п.3.2 | При какой грузоподъемности грузоподъемных кранов мостового типа, управляемых с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи, на них распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.2 | При какой грузоподъемности кранов кабельного типа, на них распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.2 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, за исключением ... | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.2 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением ... | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.2 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.2 | На какие краны-экскаваторы распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.3.3 | Если "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на конкретный грузоподъемный кран, то они также распространяются и на некоторые технические устройства, эксплуатируемые на этом кране. На какие из указанных ниже технических устройств распространяются вышеуказанные Правила в данном случае? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3.3 | Если "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" распространяются на конкретный грузоподъемный кран, то они также распространяются и на тару, предназначенную для перемещения грузов с использованием этого грузоподъемного крана, за исключением ... | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.3, п.4 | В каком варианте ответа указаны грузоподъемные краны, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на производство работ грузоподъемными кранами при ликвидации чрезвычайных ситуаций? | ИИ КК КС КБ КО КУ БО |
|  | Л1 п.4 | В каком варианте ответа указаны изделия, на которые НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КП КО КУ БП ОП ГП |
|  | Л1 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на лебедки для подъема груза и (или) людей? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" на экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БО ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.5 | Требования "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" могут быть применены для организации эксплуатации и производства работ с применением грузоподъемных кранов не относящимся к потенциально опасным объектам. Перечень таких кранов указан в этих Правилах. Может ли субъект хозяйствования самостоятельно принять решение на применение требований Правил к таким кранам? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.6 | Допускаются ли отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" в организациях, не подчиненных Министерству обороны? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.11 | Кем кроме изготовителя могут быть восстановлены утраченные (приведенные в негодность) паспорта, руководства по эксплуатации и иные эксплуатационные документы на грузоподъемный кран и технические устройства, эксплуатируемые в Республике Беларусь? | ИИ КК КС КИ КМ КН КО КР КУ БО БР ОР ГР |
|  | Л1 п.11 | Кто кроме изготовителя грузоподъемного крана, изготовленного за рубежом и не бывшего в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществлять приведение эксплуатационной документации на кран в соответствие с требованиями действующих в Республике Беларусь "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.12 | Что из указанного ниже должно быть учтено при восстановлении паспорта на грузоподъемный кран или приведении его в соответствие с требованиями "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КП КИ |
|  | Л1 п.12 | При восстановлении паспорта на грузоподъемный кран или приведении его в соответствие с требованиями "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" требуется заключение специализированной организации о соответствии конструкции грузоподъемного крана, его узлов и механизмов, в том числе приборов и устройств безопасности, требованиям вышеуказанных Правил. Для этого специализированная организация должна иметь специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по ... | ИИ КП КИ ОП ОИ |
|  | Л1 п.12 | При восстановлении паспорта на грузоподъемный кран или приведении его в соответствие с требованиями "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" требуется заключение подразделения (лаборатории) о химическом составе и механических свойствах материала металлоконструкций грузоподъемного крана (при отсутствии сведений о них). Для этого данное подразделение (лаборатория) должна иметь ... | ИИ КП КИ ОП ОИ |
|  | Л1 п.13 | После ввода в действие новых ТР ТС и ТР ЕАЭС, выяснилось, что грузоподъемный кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, в части его устройства не полностью соответствует требованиям вышеуказанных документов. При каком условии разрешается эксплуатировать этот грузоподъемный кран без приведения его в соответствие требования вышеуказанных документов? | ИИ КК КС КБ КО КР КУ |
|  | Л1 п.13 | После ввода в действие новых ТР ТС и ТР ЕАЭС, выяснилось, что грузоподъемный кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, в части его устройства не полностью соответствует требованиям вышеуказанных документов. При проведении капитального ремонта (реконструкции, модернизации) данный грузоподъемный кран не может быть приведен в соответствие с требованиями промышленной безопасности. Как поступить с этим грузоподъемным краном? | ИИ КК КС КБ КО КР КУ |
|  | Л1 п.15 | Подготовка работников субъекта промышленной безопасности, являющихся лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в ... | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.15 | Укажите лиц, которые в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" являются лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов: | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.16, п.337 | Как у субъекта промышленной безопасности назначаются лица, ответственные за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.17 | В случае возникновения аварии или инцидента на опасном производственном объекте, на котором эксплуатируются грузоподъемные краны, и (или) на грузоподъемных кранах, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если ... | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БО |
|  | Л1 п.17 | При возникновении аварии или инцидента на опасном производственном объекте, на котором эксплуатируются грузоподъемные краны, и (или) грузоподъемных кранах, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", необходимо обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, однако, это невозможно сделать в связи с опасностью для жизни и здоровья людей. Как поступить в данном случае? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БО |
|  | Л1 п.18 | Обязан ли владелец грузоподъемного крана обеспечить считывание информации с регистратора параметров его работы и ее расшифровку в случае аварии, инцидента и (или) несчастного случая, связанных с эксплуатацией грузоподъемного крана, оборудованного регистратором параметров работы? | ИИ КК КС КБ КО КУ БО |
|  | Л1 п.22 | Что должна включать в себя проектная (конструкторская) документация на изготовление грузоподъемного крана, отдельно изготавливаемой сборочной единицы, технического устройства? | КП КИ БП БИ ОП ОИ ГП ГИ |
|  | Л1 п.23 | Какой документ на стадии проектирования устанавливает грузоподъемность, габариты и другие параметры грузоподъемных кранов и технических устройств? | КП КИ ОП ОИ ГП ГИ |
|  | Л1 п.24 | Проектирование грузоподъемных кранов, технических устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных средах, узлов и механизмов таких грузоподъемных кранов должно осуществляться с учетом требований ... | КП БП ОП ГП |
|  | Л1 п.25 | Что требуется обязательно учитывать при выборе материалов при проектировании расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов? | КП |
|  | Л1 п.26 | Чем на этапе проектирования должна быть подтверждена прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность расчетных элементов металлоконструкции, а также соответствующие показатели безопасности механизмов грузоподъемного крана с учетом установленных режимов работы? | КП |
|  | Л1 п.27 | Какие дополнительные конструктивные решения необходимо всегда предусмотреть при проектировании грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе? | КП БП ОП |
|  | Л1 п.28 | Какие расчеты устойчивости грузоподъемного крана против опрокидывания необходимо производить при проектировании свободно стоящих кранов стрелового типа? | КП |
|  | Л1 п.28 | У грузоподъемных кранов, по условиям эксплуатации которых требуется опускание ненагруженной стрелы в горизонтальное положение, должна быть обеспечена ... | КП |
|  | Л1 п.29 | Допускаются ли к применению в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых, несущих, монтажных канатов на грузоподъемных кранах стальные канаты, не имеющие свидетельства об испытании по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 81? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.30 | Какой документ должны иметь грузовые пластинчатые и сварные цепи, применяемые на грузоподъемных кранах? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.31 | Какие грузоподъемные краны, из указанных в вариантах ответа, должны быть обязательно оборудованы регистраторами параметров их работы? | ИИ КК КС КП КО КР КУ БП БИ |
|  | Л1 п.32 | Конструкция и расположение галерей, площадок и лестниц на грузоподъемном кране и в местах установки грузоподъемных кранов определяются ... | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.33 | Какой документ должны иметь грузовые цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты, применяемые для изготовления приспособлений для грузоподъемных операций? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.37 | Устройство кранового пути (кроме пути кранов железнодорожных), фундамента для установки стационарных башенных кранов, привязки башенного крана к строящемуся зданию с помощью стальных связей должно производиться по проекту, разработанному изготовителем грузоподъемного крана или проектной организацией, имеющей ... | ИИ КК КС КП КМ КО КУ |
|  | Л1 п.37 | Какой организацией должен быть проверен крановый путь на допустимость нагрузки при установке грузоподъемного крана на эксплуатирующийся крановый путь? | ИИ КК КС КМ КО КУ |
|  | Л1 п.37 | Какими документами должна быть подтверждена готовность наземного кранового пути к эксплуатации? | ИИ КК КС КМ КО ЕУ |
|  | Л1 п.37 | Что из указанного ниже должно быть приложено к Акту сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию? | ИИ КК КС КМ КО КУ |
|  | Л1 п.39 | Тупиковые упоры крановых путей башенных кранов, кранов козловых, портальных и мостового типа должны иметь паспорт. Кто кроме изготовителя крановых упоров уполномочен разрабатывать этот паспорт в случае его утраты? | ИИ КК КС КО КУ КР |
|  | Л1 п.40 | Что указывается вместо заводского номера в паспорте на тупиковые упоры крановых путей в случае разработки этого паспорта владельцем грузоподъемного крана? | КК КС КУ КР |
|  | Л1 п.40 | Что указывается вместо свидетельства о приемке в паспорте на тупиковые упоры крановых путей в случае разработки этого паспорта владельцем грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.40 | Что из указанного ниже не требуется указывать в паспорте на тупиковые упоры крановых путей в случае разработки этого паспорта владельцем грузоподъемного крана? | КК КС КУ КР |
|  | Л1 п.42 | Что из указанного ниже должна содержать проектная (конструкторская) и технологическая документация на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт грузоподъемных кранов, технических устройств? | ИИ КП КР БП БР ОП ОР ГП ГР |
|  | Л1 п.43 | Допускается ли в конструкции грузоподъемных кранов применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть - болтами? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.44 | Какие требования предъявляются к сварщикам, допускаемым к производству работ по сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приспособлений для грузоподъемных операций и тары, приварке площадок, перил и лестниц на грузоподъемном кране? | ИИ КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.46 | Организация и руководство работами по сборке, сварке расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций и тары должны быть возложены на ... | КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.48 | Кем должны быть утверждены технология изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта грузоподъемных кранов, технических устройств с применением сварки и технологические инструкции по сварке (WPS) ? | ИИ КК КС КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.48 | Технологический процесс сварки, применяемый при изготовлении, реконструкции, модернизации, монтаже и ремонте расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций и тары должен быть ... | КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.49 | Какие обязательные требования предъявляются к технологии резки материалов и полуфабрикатов из стали (листов, профильного проката, труб) при изготовлении элементов расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций? | КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.49 | Что должно исключаться при резке материалов и полуфабрикатов из стали, (листов, профильного проката, труб) при изготовлении элементов расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций? | КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.50 | Допускается ли выполнение сварочных работ на открытом воздухе при изготовлении элементов расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов, приспособлений для грузоподъемных операций? | КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.52 | Требуется ли удалять прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции грузоподъемного крана? | КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.53 | Как можно определить фамилию сварщика, выполнявшего сварные соединения расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана? | КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.53 | В течение какого времени должна сохраняться маркировка, которая наносится на все сварные соединения расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана для определения фамилии сварщика? | КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.54 | Как должно подтверждаться качество сварочных материалов, применяемых для сварки расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? | КК КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.54 | Какими значениями механических свойств металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) должны обладать сварочные материалы, применяемые для сварки расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? | КК КС КП КИ КМ КО КРКУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.55 | Какие из указанных ниже дефектов не допускаются в сварных соединениях расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.56 | Что включает в себя контроль качества сварки и сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | Какой из указанных ниже видов контроля качества сварки и сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары должен предшествовать другим видам контроля? | ИИ КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | В каком объеме проводится визуальный контроль качества сварки и сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары перед проведением других видов контроля? | КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | Когда проводят контроль неразрушающими методами (кроме визуального контроля) сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? | КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | Какие зоны сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн и стрел грузоподъемных кранов приспособлений для грузоподъемных операций подлежат помимо визуального контроля обязательному контролю другими неразрушающими методами? | КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | В каком объеме должно быть повторно проверено сварное соединение расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары, если при неразрушающем контроле контрольного участка выявлены недопустимые дефекты? | КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | Что следует предпринять при выявлении недопустимых дефектов участков сварных швов во время неразрушающего контроля расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары? | КК КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | Какими методами должен осуществляться контроль качества сварных соединений грузовых цепей? | КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.57 | Какое количество сварных соединений грузовых цепей подлежат внешнему осмотру и измерению? | ИИ КК КС КИ КМ КО КР КУ ГИ ГР |
|  | Л1 п.58 | Выполнение неразрушающего и разрушающего методов контроля сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары должна осуществлять организация, имеющая в своем составе подразделение (лабораторию). Какое требование предъявляется к этой лаборатории? | КК КС КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.58 | Выполнение неразрушающего контроля с расшифровкой и оценкой результатов для сварных соединений расчетных металлоконструкций грузоподъемного крана, приспособлений для грузоподъемных операций, тары должно осуществляться специалистами, имеющими ... | ИИ КИ КМ КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.59 | Может ли считаться удовлетворительным качество сварного соединения расчетной металлоконструкции грузоподъемного крана, приспособления для грузоподъемных операций, тары, если при одном методе контроля выявлены внутренние и наружные дефекты, выходящие за пределы установленных норм, а при другом методе контроля дефекты не обнаружены? | КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.60 | Качество материала и комплектующих изделий, применяемых для изготовления, реконструкции, модернизации, монтажа, ремонта и обслуживания грузоподъемных кранов, технических устройств должно быть подтверждено. При отсутствии документа изготовителя, подтверждающего качество их изготовления, допускается применение материала и комплектующих изделий на основании ... | ИИ КК КС КИ КМ КО КР КУ ОИ ОР ГИ ГР |
|  | Л1 п.61 | Для проверки соответствия изготовленных грузоподъемных кранов, технических устройств требованиям проектной, конструкторской документации изготовитель проводит испытания, которые оформляются протоколами и актами. Куда должны быть записаны результаты приемосдаточных испытаний? | ИИ КК КИ КУ ОИ ГИ |
|  | Л1 п.61 | Требуется ли участие должностного лица Госпромнадзора в приемочных и периодических испытаниях изготовленных в Республике Беларусь грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КИ КУ ОИ ГИ |
|  | Л1 п.61 | Какой нагрузкой должны испытываться приспособления для грузоподъемных операций и тара после изготовления или ремонта? | ИИ КК КС КП КИ КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.63 | Каждый изготовленный грузоподъемный кран изготовитель должен снабдить хорошо различимой четкой и нестираемой идентификационной надписью в соответствии с требованиями ... | КП КИ |
|  | Л1 п.63 | В течение какого срока должна сохраняться идентификационная надпись, маркировка, которой должен быть снабжен каждый изготовленный грузоподъемный кран? | КК КС КП КИ КО КР КУ |
|  | Л1 п.63 | Узлы и механизмы, расчетные металлоконструкции, приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов, изготавливаемые в качестве запасных частей или комплектующих, должны иметь идентификационную маркировку изготовителя в соответствии с ... | КП КИ КУ БП БИ ОП ОИ ГП ГИ |
|  | Л1 п.63 | Узлы и механизмы, расчетные металлоконструкции, приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов, изготавливаемые в качестве запасных частей или комплектующих, должны иметь документы, подтверждающие ... | ИИ КК КС КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.63 | Приспособления для грузоподъемных операций и тара должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой. Что на них должно указываться в обязательном порядке? | КК КС КБ КП КИ КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.63 | Приспособления для грузоподъемных операций и тара должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой. Крепление бирок должно обеспечить их сохранность до ... | КК КС КБ КП КИ КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.64 | Что из указанного ниже должно обязательно входить кроме паспорта в состав эксплуатационной документации на каждый изготовленный грузоподъемный кран, приборы и устройства безопасности? | КК КП КИ КУ БП БИ БО |
|  | Л1 п.66 | Какие сведения должен содержать учет у изготовителя изготовленных им приспособлений для грузоподъемных операций и тары? | КУ ГИ |
|  | Л1 п.68 | Что обязан сделать владелец грузоподъемного крана, специализированная организация, обнаружив в процессе монтажа, наладки или эксплуатации недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие крана требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КМ КН КУ БО БР ОР |
|  | Л1 п.69 | Что обязан сделать изготовитель в том случае, когда выявляемые в процессе эксплуатации грузоподъемного крана и технических устройств недостатки могут отразиться на безопасности пользования грузоподъемными кранами? | КИ БИ ОИ ГИ |
|  | Л1 п.70 | Что должен предпринять изготовитель, получив сообщение от владельца грузоподъемного крана о недостатках в его конструкции или изготовлении? | КИ БИ ОИ ГИ |
|  | Л1 п.71 | Кто кроме изготовителя уполномочен разрабатывать проект и (или) технические условия на реконструкцию, модернизацию и ремонт грузоподъемных кранов (в том числе, с применением сварки), требующие внесения изменений в конструкцию грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КМ КН КО КРКУ |
|  | Л1 п.72 | В паспорт грузоподъемного крана, подвергнутого реконструкции, организацией, производившей реконструкцию, вносится информация о проведенных работах со ссылкой на ... | КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 п.72 | После реконструкции грузоподъемного крана допускается составить новый паспорт. Кто уполномочен его составить? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.72 | К паспорту грузоподъемного крана после его реконструкции прилагается акт о выполненной реконструкции, составленный комиссией. Кто должен обязательно входить в состав этой комиссии? | ИИ КК КБ КП КО КР КУ |
|  | Л1 п.73 | Кто вносит в паспорт грузоподъемного крана сведения о проведенной модернизации? | КС КО КР КУ |
|  | Л1 п.74 | Какая организация может выполнять монтаж и наладку грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.75 | Кем составляется акт монтажа по результатам монтажа грузоподъемного крана? | ИИ КС КМ КН КРКУ |
|  | Л1 п.75 | Какой документ составляется по результатам наладки грузоподъемного крана? | ИИ КС КН КО КР КУ БН |
|  | Л1 п.79 | После монтажа мостового крана к его паспорту должен быть приложен чертеж установки крана с указанием расположения ... | КМ КР |
|  | Л1 п.79 | После монтажа мостового крана к его паспорту должен быть приложен чертеж установки крана. Какие размеры указываются на этом чертеже? | КМ КР |
|  | Л1 п.80 | Паспорт грузоподъемного крана, перемещающегося по надземному крановому пути, должен включать информацию о том, что крановый путь рассчитан на работу этого грузоподъемного крана. Может ли владелец крана самостоятельно без привлечения специализированной организации предоставлять информацию о соответствии надземного пути нагрузкам от устанавливаемого грузоподъемного крана? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.81 | Паспорт грузоподъемного крана, на который распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", устанавливаемого на причале, должен включать сведения о ... | КИ |
|  | Л1 п.81 | Какой документ должен быть представлен, если плиты противовеса и балласта для башенных и портальных кранов изготовлены владельцем грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.83 | Какие стропы допускается подвергать ремонту? | ИИ КК КС КО КР КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.84 | О проведенном ремонте грузоподъемного крана, расчетных металлоконструкций, приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов, замене узлов, механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности без изменения параметров грузоподъемного крана делается запись в соответствующем разделе паспорта грузоподъемного крана. Что из указанного ниже включает эта запись? | ИИ КС КО КР КУ БО БР ОР ГР |
|  | Л1 п.85 | Кого должен назначить руководитель специализированной организации при выполнении работ по монтажу, наладке и ремонту грузоподъемного крана? | КМ КН КР КУ БМ БН БР ОР ГР |
|  | Л1 п.85 | При проведении владельцем грузоподъемного крана работ по монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту грузоподъемных кранов вышеуказанные работы могут проводиться под руководством ... | КК КС КУ |
|  | Л1 п.86 | Опасная зона, где проводится монтаж, наладка, реконструкция, модернизация, ремонт, обслуживание грузоподъемного крана, должна быть ... | ИИ КК КС КИ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.87 | Допускается ли выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, технических устройств, устанавливаемых на отрытом воздухе, в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана)? | ИИ КК КС КМ КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.88 | В случае замены каната на грузоподъемном кране, находящемся в эксплуатации, на канат, конструкция и характеристики которого отличаются от указанной в паспорте грузоподъемного крана необходимо получить документальную информацию о возможности такой замены от изготовителя грузоподъемного крана или от ... | ИИ КК КС КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.89 | Какое требование должно обеспечиваться конструкцией механизмов подъема груза и стрелы грузоподъемного крана в отношении опускания груза и стрелы? | КП КИКУ |
|  | Л1 п.90 | Какие соединения узлов и деталей нельзя применять в узлах, передающих вращающий (крутящий) момент в механизмах грузоподъемных кранов? | КП КИ КР КУ |
|  | Л1 п.91 | Что должно исключаться конструкцией механизмов грузоподъемных кранов, оборудованных кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения диапазонов скоростей рабочих движений? | ИИ КП КИ КМ КН КУ |
|  | Л1 п.91 | Какое требование в отношении работы привода и тормоза должно выполняться для лебедки подъема груза и стрелы грузоподъемного крана? | КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.92 | В общем случае применение фрикционных и кулачковых муфт включения в механизмах, предназначенных для подъема людей, расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, а также в механизмах с электроприводом не допускается Укажите исключения из этого требования: | КП |
|  | Л1 п.92 | Применение фрикционных и кулачковых муфт включения в механизмах, предназначенных для подъема людей, расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, а также в механизмах с электроприводом не допускается, за исключением: - механизма передвижения и поворота, имеющего несколько диапазонов скоростей для переключения с одной скорости на другую; - механизма передвижения грузоподъемных кранов на гусеничном ходу с общим приводом двух гусениц для раздельного управления ими. Какое требование должно быть выполнено в случае такого исключения? | КП |
|  | Л1 п.94 | Чем из указанного ниже должны быть обеспечены грузоподъемные краны, имеющие телескопические выдвижные стрелы и башни? | КП |
|  | Л1 п.95 | Что должно быть предусмотрено, если у кранов стреловых усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей, превышает 200 Н? | КП |
|  | Л1 п.96 | Какими устройствами должны быть оборудованы краны стреловые самоходные, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику? | КП |
|  | Л1 п.96 | Должны ли на передних осях грузоподъемных кранов на автомобильном и специальном шасси автомобильного типа быть установлены стабилизаторы упругих подвесок, позволяющие равномерно передавать нагрузку на все рессоры одной ходовой оси? | КП |
|  | Л1 п.97 | Какие из указанных ниже устройств должны иметь подъемные механизмы кранов ковочных? | КП |
|  | Л1 п.98 | Какое требование предъявляется к кинематике грузовых лебедок с двумя приводами? | КП |
|  | Л1 п.99 | Какими тормозами должны быть снабжены механизмы подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемного крана? | ИИ КП |
|  | Л1 п.99 | Что на грузоподъемном кране должно быть предусмотрено у механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроприводом? | ИИ КП |
|  | Л1 п.100 | Какие требования предъявляются к кинематической связи тормозов с барабанами у механизмов подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемных кранов? | КП |
|  | Л1 п.100 | У каких грузоподъемных устройств в кинематических цепях механизма подъема может устанавливаться муфта предельного момента? | КП |
|  | Л1 п.101 | Какие требования предъявляются к тормозам грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом? | КП |
|  | Л1 п.101 | На приводе поддерживающего барабана грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе. Какие особенности работы этой педали (кнопки)? | ИИ КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.102 | Тормоз механизма подъема груза и изменения вылета стрелы грузоподъемных кранов при наличии на приводе механизма только одного тормоза должен иметь коэффициент запаса торможения не менее ... | КП КН |
|  | Л1 п.103 | В каком случае для снижения динамических нагрузок на механизм подъема стрелы грузоподъемного крана допускается устанавливать два тормоза с коэффициентом запаса торможения менее 1,5? | КП |
|  | Л1 п.104 | Каковы требования к устройству тормозов у механизмов подъема грузоподъемного крана с двумя одновременно включаемыми приводами? | КП |
|  | Л1 п.105 | Какие требования предъявляются к тормозам механизмов подъема груза и изменения вылета стрелы у грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые и взрывчатые вещества и изделия их содержащие? | КП |
|  | Л1 п.105 | Какие требования предъявляются к тормозам механизмов подъема груза у специальных металлургических кранов, предназначенных для транспортировки расплавленного металла, а также у кранов, предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ? | КП |
|  | Л1 п.106 | Как должны быть спроектированы тормоза при установке двух тормозов на механизме подъема грузоподъемного крана? | КП |
|  | Л1 п.107 | В каком из вариантов ответа указан случай, когда требуется устанавливать тормоза на механизмы передвижения грузоподъемных кранов (тележек)? | КП |
|  | Л1 п.109 | Разрешается ли не оборудовать тормозами механизмы поворота грузоподъемного крана, работающего на открытом воздухе? | КП КИ КМ КН |
|  | Л1 п.109 | Разрешается ли не оборудовать тормозами механизмы поворота грузоподъемного крана, работающего в помещении (группа классификации (режима) механизма М 2 и более)? | КП КИ КМ КН |
|  | Л1 п.110 | Что должно обязательно устанавливаться на кранах стреловых самоходных, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа? | КС КП КИ КМ КН |
|  | Л1 п.111 | На механизмах поворота башенных кранов, кранов стреловых самоходных с башенно-стреловым оборудованием кранов портальных допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. Какие требования предъявляются к такому тормозу? | КП КУ |
|  | Л1 п.112 | С какой задержкой по времени допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения или поворота на нулевой позиции контроллера, если системой управления грузоподъемного крана предусмотрено торможение электродвигателем? | КП КИ КИ КО КУ |
|  | Л1 п.113 | Тормоза механизмов передвижения и поворота у грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе, должны обеспечивать удержание грузоподъемного крана (тележки) при действии максимально допустимой скорости ветра, для рабочего состояния грузоподъемного крана, с учетом ... | КП |
|  | Л1 п.114 | Может ли самотормозящаяся передача служить заменой тормоза у механизмов грузоподъемных кранов? | КП |
|  | Л1 п.115 | Какое требование предъявляется к конструкции пружинного устройства замыкания тормоза механизма грузоподъемного крана? | КП |
|  | Л1 п.116 | От чего должны быть защищены колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения, установленные на механизмах грузоподъемного крана? | ИИ КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.117 | Какими по технологии изготовления могут выполняться ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых грузоподъемных кранов и их грузовых тележек? | ИИ КП КИ КР КУ |
|  | Л1 п.119 | В каком варианте ответа указаны ходовые колеса грузоподъемных кранов, которые могут быть одноребордными? | КП КМ КР КУ |
|  | Л1 п.119 | В каком случае допускается применение безребордных ходовых колес грузоподъемного крана? | ИИ КП КИ КМ КР КУ |
|  | Л1 п.119 | В каком из указанных ниже случаев могут применяться одноребордные ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых грузоподъемных кранов? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.119 | В каком варианте ответа указаны ходовые колеса грузоподъемных кранов, которые не могут быть одноребордными независимо от ширины колеи? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.122 | При какой грузоподъемности крюки грузоподъемного крана должны быть установлены на упорных подшипниках качения? | ИИ КС КП КИ КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.123 | При какой минимальной грузоподъемности крюка грузоподъемного крана необходимо предотвращать самопроизвольное отвинчивание гайки в креплении кованого и штампованного крюка, а также в креплении вилки пластинчатого крюка в траверсе с применением стопорной планки или иным способом? | ИИ КС КП КИ КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.124 | Чем, в целях предотвращения самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного приспособления, должны быть снабжены грузовые крюки грузоподъемных кранов и электрических талей, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" (кроме грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл или жидкий шлак)? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.124 | Грузовые крюки каких грузоподъемных кранов допускается не оборудовать предохранительным замком, исключающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления? | КП |
|  | Л1 п.125 | На пластинчатых грузовых крюках грузоподъемных кранов должны быть нанесены обозначения в соответствии с технической документацией на их изготовление. Должна ли быть какая-либо маркировка на вилке в тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе с помощью вилки? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.126 | Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом. Что обязательно указывается в этом паспорте кроме заводского номера крюка и его грузоподъемности? | ИИ КП КИ КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.127 | Что должна исключать конструкция канатного грейфера для навалочных грузов? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.128 | Как подтверждается грузоподъемность грейфера? | КП КУ ОП |
|  | Л1 п.129 | Каждый грейфер должен быть снабжен табличкой. Что обязательно указывается на этой табличке кроме номера, объема (вместимости) и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала? | ИИ КС КП КИ КО КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.129 | Каждый грейфер снабжен заводской информационной табличкой. Кто восстанавливает эту табличку в случае ее утери или повреждения? | ИИ КК КС КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.131 | По какой формуле должны быть проверены расчетом канаты при проектировании, а также перед установкой на грузоподъемный кран? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.132 | Что из указанного ниже должно исключать крепление и расположение канатов на грузоподъемном кране? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.133 | Длина свободного конца каната при его креплении к грузоподъемному крану клиновой втулкой должна быть не менее … | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.133 | Какая конструкция клиновой втулки не допускается для крепления конца каната на грузоподъемном кране кроме случая крепления конца аната во втулке электротали? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.135 | Какое минимальное количество зажимов устанавливается на свободном конце каната при заделке концов каната на грузоподъемном кране? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.135 | Шаг расположения зажимов на свободном конце каната при заделке концов каната на грузоподъемном кране и длина свободного конца каната за последним зажимом должны быть не менее ... | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.135 | В каком месте каната необходимо устанавливать скобы зажимов при заделке концов каната на грузоподъемном кране? | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.135 | Что из перечисленного в вариантах ответа не разрешается при установке скоб зажимов в заделке концов каната на грузоподъемном кране? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.136 | Какое минимальное количество прижимных планок должно использоваться при креплении канатов грузоподъемного крана к барабану с использованием прижимных планок? | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.136 | Какой должна быть длина свободного конца каната при креплении канатов грузоподъемного крана к барабану с использованием прижимных планок? | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.136 | В какой зоне запрещается изгибать свободный конец каната при креплении канатов грузоподъемного крана к барабану с использованием прижимных планок? | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.137 | Каким способом канаты грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла? | ИИ КП КУ |
|  | Л1 п.138 | При каком минимальном числе зубьев пластинчатые цепи могут работать на звездочках грузоподъемных кранов? | КП |
|  | Л1 п.140 | Каким образом допускается сращивание цепей, применяемых на грузоподъемных кранах? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.140 | Какой нагрузкой необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного крана? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.140 | В течение какого времени необходимо испытать после сращивания цепь грузоподъемного крана? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.143 | Какие требования предъявляются к зацеплению со звездочкой сварных калиброванных и пластинчатых цепей грузоподъемных кранов при работе на звездочке? | КП |
|  | Л1 п.144 | Какой должна быть канатоемкость барабана грузоподъемного крана? | ИИ КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.145 | Какую минимальную глубину должны иметь канавки барабанов у кранов грейферных при однослойной навивке каната на барабан и у грузоподъемных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната, при отсутствии устройства, обеспечивающего правильную укладку каната на барабане (канатоукладчика)? | КП |
|  | Л1 п.145 | В каком случае допускается применение гладкого барабана у грузоподъемного крана? | КП |
|  | Л1 п.145 | В каком случае допускается не оборудовать ребордами барабаны грузоподъемных кранов с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната? | КП |
|  | Л1 п.145 | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабане грузоподъемного крана при навивке на барабан с канавками одной ветви каната? | КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.145 | С какой стороны может не устанавливаться реборда на барабанах электрических талей, снабженных канатоукладчиком? | КП |
|  | Л1 п.145 | Гладкие барабаны грузоподъемных кранов и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана. Как реборды должны возвышаться над верхним слоем навитого каната? | КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.147 | Блоки грузоподъемных кранов должны иметь ограждающее устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Каким должен быть зазор между этим устройством и блоком по его внешнему диаметру? | ИИ КС КП КИ КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.148 | В каких случаях допускается применение чугунного литья для изготовления канатных блоков кранов стреловых самоходных и башенных кранов? | КП КУ |
|  | Л1 п.149 | Как должна осуществляться подача напряжения на электрооборудование грузоподъемного крана от внешней сети? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.150 | Какие требования предъявляются к вводному устройству (защитной панели) кранов мостовых, козловых и консольных? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.150 | Какие требования предъявляются к вводному устройству и панели управления башенным краном? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.151 | Какие требования предъявляются к выключателю, подающему напряжение на главные троллеи или гибкий кабель грузоподъемного крана? | КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.151 | Чем из указанного ниже должны быть обязательно оборудованы главные троллеи грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.152 | Какое требование предъявляется к освещению кабины и машинного помещения грузоподъемного крана с электроприводом? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.152 | Каким образом подключаются цепи освещения и сигнального прибора у грузоподъемных кранов с электроприводом? | КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.153 | Где должны располагаться выключатели светильников (прожекторов), установленных на башенном кране, предназначенные для освещения строительных площадок? | КК КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.154 | Какое максимальное напряжение может использоваться для питания ремонтного освещения грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.154 | От чего должно осуществляться питание электрической цепи ремонтного освещения грузоподъемного крана? | КК КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.154 | Какие грузоподъемные краны можно не оборудовать ремонтным освещением? | ИИ КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.155 | У каких грузоподъемных кранов кабина управления должна быть обязательно оборудована отопительным устройством? | ИИ КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.155 | Какое требование предъявляется к электрическим отопительным приборам, установленным в кабине грузоподъемного крана? | КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.156 | Какое требование предъявляется к электрической изоляции от заземленных частей грузозахватного органа штыревого грузоподъемного крана и корпусов электрооборудования, находящихся по условиям технологического процесса под напряжением? | КС КП КМ КН КО КР КУ ОП ОИ ОР |
|  | Л1 п.157 | Какие требования предъявляются к конструкции гидравлической системы грузоподъемных кранов? | ИИ КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.158 | Что должен обеспечивать гидропривод механизмов грузоподъемного крана при его пуске с грузом на крюке? | КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.158 | Какие требования предъявляются к опусканию груза гидроприводом грузоподъемного крана? | КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.159 | Куда должен производиться слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов гидравлической системы механизмов грузоподъемных кранов? | КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.160 | Что должна обеспечивать гидросистема грузоподъемного крана при техническом обслуживании и ремонте? | ИИ КС КП КИ КО КР КУ |
|  | Л1 п.160 | Как должно производиться фильтрование рабочей жидкости в гидросистеме грузоподъемного крана? | КП |
|  | Л1 п.160 | Чем должен быть оборудован фильтр, установленный на линии слива гидросистемы грузоподъемного крана? | КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.161 | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Какие требования предъявляются к регулировке и пломбированию этого клапана? | ИИ КК КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.161 | Каждый контур гидросистемы грузоподъемного крана должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном. Могут ли несколько контуров иметь один общий предохранительный клапан? | КП |
|  | Л1 п.162 | Каким способом можно контролировать уровень рабочей жидкости в гидравлической системе грузоподъемных кранов? | ИИ КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.163 | Какие механизмы грузоподъемных кранов должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.163 | Механизмы подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки в крайних положениях. В каком случае разрешается не устанавливать ограничитель нижнего положения? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.164 | Концевые выключатели ограничителей рабочих движений грузоподъемного крана должны включаться в электрическую схему крана так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Допускается ли при этом дальнейшее движение в прямом направлении? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.165 | Каким должен быть при остановке подъема без груза зазор между грузозахватным органом и упором, обеспечиваемый ограничителем механизма подъема груза? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.165 | Каким дополнительным устройством кроме ограничителя механизма подъема должен быть оборудован грузоподъемный кран, у которого скорость подъема груза превышает 40 м/мин? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.166 | Каковы особенности ограничителя механизма подъема у кранов грейферных с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.167 | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения башенных кранов, кранов портальных, козловых и мостовых перегружателей? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.167 | На каком расстоянии до упора должны обеспечивать отключение двигателей ограничители механизмов передвижения всех грузоподъемных кранов кроме башенных кранов, кранов портальных, козловых и мостовых перегружателей? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.167 | Расстояние, на котором ограничители механизмов передвижения грузоподъемных кранов отключают двигатель в общем случае зависит от типа крана и пути торможения. В каком случае это расстояние может быть уменьшено до 500 мм, независимо от пути торможения? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.167 | Расстояние до упора, на котором ограничители механизмов передвижения грузоподъемных кранов отключают двигатель, в общем случае зависит от типа грузоподъемного крана и пути торможения. Как узнать величину пути торможения механизма для обеспечения правильной регулировки упора в процессе эксплуатации? | ИИ КС КИ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.168 | Чем должны быть оборудованы краны стреловые самоходные для работы вблизи линий электропередачи? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.169 | Чем должны быть оснащены краны стреловые самоходные для предотвращения столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.170 | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать этот ограничитель у башенных (с грузовым моментом до 20 т•м включительно) и кранов портальных? | КК КС КП КИ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.170 | Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает определенное значение. При какой массе груза должен сработать этот ограничитель у всех кранов стрелового типа кроме башенных кранов (с грузовым моментом до 20 т•м включительно) и кранов портальных? | ИИ КК КС КП КИ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.170 | У грузоподъемных кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель грузоподъемности (грузового момента), должен иметь устройство для ... | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.171 | Какую максимальную перегрузку может допускать ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа? | КК КС КП КИ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.172 | Какие действия у грузоподъемного крана должны быть возможны после срабатывания ограничителя грузоподъемности? | ИИ КК КС КБ КП КИ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.173 | У грузоподъемных кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Какие требования следует соблюдать при градуировании шкалы этого указателя? | КС КН КО КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.174 | Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. Какие троллеи могут в этом случае оставаться под напряжением? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.175 | Чем должны быть снабжены расположенные со стороны посадочной площадки двери для входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с грузоподъемным краном? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.176 | Какое требование предъявляется к электрической схеме кранов магнитных? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.177 | Что должно происходить при открытом люке или двери у башенных кранов с неповоротной башней и у других грузоподъемных кранов при расположении кабины на поворотной части крана? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.178 | Грузоподъемные краны, управляемые из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором. Какие из указанных ниже требований предъявляются к звуковому сигналу? | КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.178 | Какое требование предъявляется к характеру звучания звукового сигнального прибора, устанавливаемого на грузоподъемных кранах, управляемых из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении)? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.179 | Чем должны быть оборудованы краны козловые и мостовые краны-перегружатели, которые не рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.180 | Какой минимальный промежуток времени должна охватывать оперативная информация, содержащая основные сведения о работе грузоподъемного крана у регистратора параметров его работы? | ИИ КН КР БП БИ БН БО БР |
|  | Л1 п.180 | Какие основные сведения о работе грузоподъемного крана (из указанных в вариантах ответа), должна содержать оперативная информация у регистратора параметров его работы? | ИИ КК КС КБ КН КР БП БИ БН БО БР |
|  | Л1 п.180 | Какие сведения о работе грузоподъемного крана (из указанных в вариантах ответа), не содержит оперативная информация у регистратора параметров его работы? | БП БИ БН БО БР |
|  | Л1 п.180 | Должна ли оперативная информация регистратора параметров работы грузоподъемного крана содержать сведения о событии срабатывания ограничителя грузоподъемности с одновременной записью фактических значений длины стрелы, угла наклона стрелы, угла поворота платформы? | БП БИ БН БО БР |
|  | Л1 п.180 | Какие основные сведения о работе грузоподъемного крана или его механизмов за определенный срок службы (из указанных в вариантах ответа) должна содержать долговременная информация у регистратора параметров его работы? | ИИ КК КС КБ КН КР КО БП БИ БН БО БР |
|  | Л1 п.182 | Допускается ли в качестве датчиков регистратора параметров работы грузоподъемного крана использовать датчики других приборов безопасности, установленных на грузоподъемном кране? | КП БП |
|  | Л1 п.183 | Какие показатели должны обязательно отображаться на устройстве индикации регистратора параметров работы грузоподъемного крана? | ИИ КС КК КР КО КН БП |
|  | Л1 п.183 | В течение какого времени регистратор параметров работы грузоподъемного крана должен обеспечивать сохранность оперативной информации? | БН БН БО БР |
|  | Л1 п.183 | В течение какого времени регистратор параметров работы грузоподъемного крана должен обеспечивать сохранность информации длительного хранения? | ИИ КР КО КУ БН БН БО БР |
|  | Л1 п.183 | Должен ли регистратор параметров работы грузоподъемного крана регистрировать параметры работы крана при проведении его испытаний и технического освидетельствования? | ИИ КК КС КИ КО КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.184 | Допускается ли, при отключении питания грузоподъемного крана, утеря записанных параметров регистратора параметров его работы? | КК КС КП КН КО КУ БП БИ БН БО БР |
|  | Л1 п.185 | В конструкции регистратора параметров грузоподъемного крана должна быть предусмотрена возможность ... | КП БП БИ |
|  | Л1 п.185 | От чего должен быть обязательно защищен регистратор параметров работы грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.185 | Как определяются места опломбирования регистратора параметров работы грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.187 | Может ли регистратор параметров грузоподъемного крана не снабжаться паспортом и руководством (инструкцией) по эксплуатации? | ИИ КК КС КИ КМ КО КР КУ БП БИ БМ БН БО БР |
|  | Л1 п.188 | Что из указанного в вариантах ответа должно обязательно содержаться в инструкции по монтажу и наладке регистратора параметров работы грузоподъемного крана кроме порядка его установки и наладки? | БП БИ |
|  | Л1 п.190 | Какая защита должна быть у грузоподъемных кранов с электроприводом, кроме грузоподъемных кранов с механизмами подъема, имеющими второй грузоупорный тормоз, при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети? | КК КС КП КИ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.191 | Какой прибор должен быть установлен в кабине крана стрелового самоходного для предупреждения его опрокидывания? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ БП БИ БМ БН БО |
|  | Л1 п.191 | Какой прибор должен быть установлен на неповоротной раме крана стрелового самоходного в случае, когда управление выносными опорами крана осуществляется вне кабины? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ БП БИ БМ БН БО |
|  | Л1 п.192 | Каким устройством, контролирующим метеорологические условия, должны быть снабжены башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, краны стреловые самоходные с башенно-стреловым рабочим оборудованием, краны козловые с пролетом более 16 м, краны портальные, мостовые краны-перегружатели? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ БП БИ БМ БН БО |
|  | Л1 п.193 | Каким устройством должны быть оборудованы грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.194 | Что должна позволять конструкция рельсовых захватов при использовании их в качестве противоугонного устройства грузоподъемного крана? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.195 | Какие обязательные требования предъявляются к противоугонным устройствам грузоподъемного крана, имеющим машинный привод? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.196 | Что следует предпринять, для того, чтобы при передвижении по крановому пути грузоподъемных кранов и их тележек, смягчать возможные удары об опоры или друг о друга? | КП |
|  | Л1 п.197 | Грузоподъемные краны и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств. На каком максимальном расстоянии от рельсов (ездовых балок) могут быть установлены опорные детали? | ИИ КК КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.198 | У кранов стреловых самоходных с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие ... | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.198 | При каком угле между горизонталью и стрелой в положении минимального вылета стрелы у кранов стреловых самоходных с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы? | ИИ КК КС КП КИ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.201 | Какое требование предъявляется к направлению перемещения рукояток и рычагов управления грузоподъемным краном? | КП КИ КУ |
|  | Л1 п.202 | В течение какого срока на аппаратах управления грузоподъемного крана должны сохраняться условные обозначения направлений вызываемых движений? | КП КИ КУ |
|  | Л1 п.203 | Какие требования предъявляются к фиксации рукояток аппаратов управления грузоподъемных кранов? | КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.204 | Какое требование предъявляется к кнопочным аппаратам, предназначенным для реверсивного пуска механизма управления грузоподъемного крана в части, касающейся одновременного нажатия кнопок? | КП КИ КУ |
|  | Л1 п.205 | Какие требования предъявляются к аппаратам для управления грузоподъемными кранами с пола? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.206 | В каком случае для грузоподъемных кранов с электрическим приводом должно быть возможно включение линейного контактора? | КК КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.206 | Что должно быть предпринято, если у грузоподъемных кранов с электрическим приводом контакты нулевой блокировки магнитных контроллеров с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) не включаются? | КС КП КО КН |
|  | Л1 п.207 | Какая блокировка должна быть предусмотрена при наличии нескольких постов управления грузоподъемным краном? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.208 | На какой высоте от пола должны быть расположены аппараты управления грузоподъемных кранов, управляемых с пола? | ИИ КК КС КБ КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.209 | Каким устройством должны быть снабжены башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний? | ИИ КС КП КМ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.210 | В каком месте должна быть расположена кабина управления и пульт управления грузоподъемным краном? | КП |
|  | Л1 п.211 | Где в районе кабины управления краном стрелового типа не допускается располагать механизмы крана? | КП |
|  | Л1 п.212 | Какие требования предъявляются к размещению кабины крана мостового и передвижного консольного грузоподъемного крана? | КП |
|  | Л1 п.214 | Допускается ли располагать кабину крана мостового типа со стороны, на которой расположены главные троллеи? | КП |
|  | Л1 п.216 | Какое требование предъявляется к остеклению световых проемов кабины грузоподъемных кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.216, п.219 | Какие требования предъявляются к конструкции кабины грузоподъемных кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.216 | Какой минимальной высоты от пола должно быть сплошное ограждение у открытой кабины, применение которой допускается у кранов мостовых двухбалочных, кранов передвижных консольных и подвесных тележек, работающих в помещении? | КП |
|  | Л1 п.216 | Какой минимальной высоты от пола должно быть сплошное ограждение у открытой кабины, предназначенной для работы сидя, применение которой допускается у кранов мостовых однобалочных и подвесных? | КП |
|  | Л1 п.216 | Какое требование необходимо выполнить при ограждении стеклом кабины грузоподъемного крана на высоте до 1000 мм? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.217 | Что должны иметь кабины кранов мостовых и кранов передвижных консольных в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм? | КП КМ КУ |
|  | Л1 п.217 | Как должно производиться ограждение задней стороны кабины кранов мостовых и кранов передвижных консольных? | КП |
|  | Л1 п.218 | Как должно быть выполнено остекление кабины грузоподъемного крана для обеспечения его очистки? | КП |
|  | Л1 п.218 | Что должно быть предусмотрено для защиты нижних стекол остекления кабины грузоподъемного крана, на которые может встать машинист крана (крановщик)? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.220 | Какое требование предъявляется к размещению запора на двери для входа в кабину грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.220 | В каких случаях распашная дверь для входа в кабину грузоподъемного крана может открываться наружу? | КП |
|  | Л1 п.220 | Должны ли грузоподъемные краны, работающие на открытом воздухе, быть оснащены устройством для запирания двери снаружи? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.220 | Разрешается ли вход в кабину грузоподъемного крана через люк? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.221 | Какие требования предъявляются к полу кабины грузоподъемного крана с электрическим приводом? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.221 | Какие требования предъявляются к сиденьям машиниста крана (крановщика), которыми оборудованы кабины грузоподъемного кранов? | КП КИ КМ КР КУ |
|  | Л1 п.224 | Как должен быть выполнен ящик, в который помещают мелкий штучный груз, применяемый в качестве кранового противовеса или балласта? | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.225 | Что не разрешается применять в качестве кранового противовеса или балласта? | КК КС КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.226 | Что подлежит обязательному защитному ограждению на грузоподъемном кране? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.227 | Ходовые колеса грузоподъемных кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключением кранов железнодорожных), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Каким должен быть максимальный зазор между этими щитками и рельсом? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.228 | Какие части электрооборудования грузоподъемных кранов, находящиеся под напряжением, могут не ограждаться? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БИ БМ БН |
|  | Л1 п.230 | Троллеи, расположенные на грузоподъемном кране, не отключаемые контактом блокировки люка (троллеи грузоподъемного электромагнита, троллеи с напряжением более 42 В у грузоподъемных кранов с подвижной кабиной), должны быть ограждены или ... | КП КМ |
|  | Л1 п.233 | С какой стороны прохода вдоль кранового пути на открытой эстакаде устанавливаются перила? | КП КМ КУ |
|  | Л1 п.233 | Галереи для прохода вдоль кранового пути снабжаются перилами. Допускается ли оставлять у колонн не огражденный участок галереи? | КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.235 | Что должно быть предусмотрено в случае отсутствия на грузоподъемном кране галерей и площадок, предназначенных для обслуживания механизмов, электрооборудования, приборов безопасности? | ИИ КС КП КО КР КУ |
|  | Л1 п.235 | В каком случае у кранов мостовых однобалочных и у подвесных двухбалочных грузоподъемных кранов не требуются галереи или площадки? | КП |
|  | Л1 п.236 | Какие требования предъявляются к двери для входа на ремонтную площадку грузоподъемного крана при расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.239 | Какие требования предъявляются к посадочной площадке, предназначенной для входа в кабину управления крана мостового, крана передвижного консольного, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути? | КП |
|  | Л1 п.239 | Какой зазор должен быть между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке возле посадочной площадки крана мостового, крана передвижного консольного, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.240 | Что должно быть предусмотрено, если вход в кабину управления крана мостового допускается через мост? | ИИ КК КС КП КМ КО КУ |
|  | Л1 п.240 | В каких случаях у кранов магнитных вход в кабину управления допускается через мост? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.241 | Какие требования безопасности предъявляются к устройству настилов галерей, площадок и проходов грузоподъемных кранов? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.242 | В каком случае галереи, площадки, проходы и лестницы грузоподъемного крана, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся под высоким напряжением, должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.243 | Могут ли концевые балки и грузовые тележки кранов мостового типа, у которых механизмом подъема является электрическая таль, не оснащаться перилами и ограждениями? | КП |
|  | Л1 п.249 | Допускается ли устройство на грузоподъемном кране крутонаклонных лестниц над люками? | КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.249 | Лестницы для входа на площадки для обслуживания кранов стреловых самоходных имеют поручни. Какое требование предъявляется к поверхности этих поручней? | КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.253 | Каким принимается расчетный угол между ветвями стропов при проектировании стропов общего назначения? | КП ГП |
|  | Л1 п.253 | В каком случае при расчете стропов, имеющих несколько ветвей, в качестве расчетных углов между ветвями стропов могут быть приняты фактические углы, отличные от 90 °? | КП ГП |
|  | Л1 п.255 | Какое минимальное значение коэффициента запаса прочности принимается в расчетах канатного стропа? | КП ГП |
|  | Л1 п.255 | Какое минимальное значение коэффициента запаса прочности принимается в расчетах цепного стропа? | КП ГП |
|  | Л1 п.255 | Какое минимальное значение коэффициента запаса прочности принимается в расчетах стропа, для ветвей которого используют пеньковые, хлопчатобумажные или синтетические материалы? | КП ГП |
|  | Л1 п.257 | Что следует учитывать при выборе материалов при проектировании грузозахватных приспособлений (за исключением канатных и цепных стропов)? | КП ГП |
|  | Л1 п.260 | Какие из указанных в вариантах ответа сведений должны содержаться в проекте кранового пути? | КП |
|  | Л1 п.260 | Каким требованиям должен отвечать крановый путь (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути подвесных грузовых тележек и электрических талей, оборудованные стрелками или поворотными кругами, а также места перехода грузоподъемного крана или его тележки с одного пути на другой? | КП |
|  | Л1 п.262 | Допускается ли переезд подвижного транспорта через пути кранов козловых и башенных кранов? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.263 | Допускается ли пересечение путей башенных кранов, кранов козловых и кранов портальных с рельсовыми путями заводского транспорта? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.263 | Какой из указанных ниже организаций может выполняться проект пересечения пути крана портального с железнодорожными путями? | ИИ КК КС КП КО КУ |
|  | Л1 п.265 | Что следует предпринять при наличии на месте устройства крановых путей проложенных ранее подземных коммуникаций, выполненных без учета последующего устройства над ними рельсового пути? | ИИ КК КС КМ КО КУ |
|  | Л1 п.267 | Допускается ли применение фрикционных и кулачковых муфт на грузовых лебедках кранов-манипуляторов? | КП |
|  | Л1 п.269 | Обязательна ли установка уравнительного блока, сектора или рычага в сдвоенных полиспастах механизмов подъема и телескопирования крана-манипулятора? | КП |
|  | Л1 п.270 | Какой документ должны иметь комплектующие агрегаты гидрооборудования крана-манипулятора? | ИИ КК КС КИ КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.272 | На каком механизме поворота крана-манипулятора разрешается не устанавливать тормоз? | КП |
|  | Л1 п.274 | Какое устройство, обеспечивающее безопасность работников, должно быть установлено на кране-манипуляторе с подъемной кабиной? | ИИ КК КС КП КИ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.275 | Требуется ли оборудовать кран-манипулятор ограничителем грузоподъемности (ограничителем грузового момента)? | КК КС КП КИ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.275 | Что должно происходить у крана-манипулятора при срабатывании ограничителя грузоподъемности (ограничителя грузового момента) в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 10 %? | ИИ КК КС КБ КП КИ КН КО КР КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.275 | Краны-манипуляторы оборудуются ограничителями грузоподъемности (ограничителями грузового момента), автоматически отключающими механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на ... | КП КН БП БН БО |
|  | Л1 п.277 | При каком типе привода крана-манипулятора пульты его управления должны быть оборудованы кнопкой звукового сигнала? | ИИ КК КС КП КИ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.279 | Какая особенность конструкции имеется у грузовых тележек кранов-штабелеров? | КП |
|  | Л1 п.279 | Начиная с какой грузоподъемности для кранов-штабелеров, подхваты, препятствующие отрыву колес тележки при наезде колонны или захвата на препятствие, должны включать устройства, обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки? | КП |
|  | Л1 п.280 | Какими ограничителями должны быть оборудованы краны-штабелеры? | КП КН КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.281 | Какие требования предъявляются к кабине управления крана-штабелера? | КП |
|  | Л1 п.281 | Какой блокировкой должен быть оборудован канат ограничителя скорости опускания кабины крана-штабелера? | КП КН КУ |
|  | Л1 п.282 | Допускается ли установка подъемных стекол и фрамуг в рабочей зоне оператора в кабине крана-штабелера? | КК КС КП КИ КО КР КУ |
|  | Л1 п.283 | В каком положении должна быть кабина крана-штабелера при осуществлении посадки в нее и выходе из нее? | КК КС КП КН КО КУ |
|  | Л1 п.287 | Где могут располагаться транспортные средства, въезжающие в зону работы крана-штабелера? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.290 | При каком превышении грузоподъемности должен сработать ограничитель грузоподъемности крана кабельного типа? | ИИ КК КС КП КН КО КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.290 | Какое действие должно быть возможно после срабатывания ограничителя грузоподъемности крана кабельного типа? | ИИ КК КС КБ КП КН КО КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.291 | Краны кабельного типа с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром. Что должен включить или отключить анемометр при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте? | ИИ КК КС КБ КП КН КО КУ БП БН БО |
|  | Л1 п.301 | Разрешается ли проезд людей на грузовой тележке крана кабельного типа? | ИИ КК КС КБ КИ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.318 | На внутренней стенке кабины кранового подъемника и у двери шахты должны быть установлены таблички. Что указывается на этих табличках? | ИИ КК КС КП КИ КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.319 | Как должно осуществляться управление крановым подъемником при монтаже крана и испытаниях подъемника? | ИИ КК КС КП КИ КМ КН КО КР КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.321 | Какие основные требования предъявляются к установке грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КБ КП КО КУ |
|  | Л1 п.323 | Что должна предусматривать планировка помещения (рабочей площадки), при установке грузоподъемных кранов, управляемых с пола или по радио? | ИИ КК КС КБ КП КО КУ |
|  | Л1 п.324 | Разрешается ли установка грузоподъемных кранов, у которых грузозахватным органом является грузоподъемный электромагнит, над производственными или другими помещениями? | ИИ КК КС КП КМ КО КУ |
|  | Л1 п.325 | Каким должно быть минимальное расстояние от верхней точки грузоподъемного крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним? | КП |
|  | Л1 п.325 | Каким должно быть минимальное расстояние от нижней точки грузоподъемного крана, передвигающегося по надземному крановому пути (не считая грузозахватного органа), до пола или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта грузоподъемного крана)? | ИИ КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.325 | Каким должно быть минимальное расстояние от нижних выступающих частей грузоподъемного крана, передвигающегося по надземному крановому пути (не считая грузозахватного органа), до расположенного в зоне действия оборудования? | КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.325 | Каким должно быть минимальное расстояние от выступающих частей кабины управления грузоподъемного крана, передвигающегося по надземному крановому пути и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается? | КП |
|  | Л1 п.326 | Разрешается ли установка грузоподъемных кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии? | ИИ КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.326 | Какие средства информации необходимо установить у люка в перекрытии помещения при установке грузоподъемных кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк? | ИИ КК КС КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.327 | Что должно быть установлено над проезжей частью и над проходами для людей на пути следования грузоподъемного крана с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается машинистом крана (крановщиком) или оператором? | ИИ КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.328 | Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали между выступающими частями грузоподъемного крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок? | КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.328 | Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали между выступающими частями грузоподъемного крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм? | ИИ КК КС КП КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.328 | Каким должно быть минимальное расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди? | ИИ КК КБ КС КР КМ КУ |
|  | Л1 п.330 | Разрешается ли установка крана стрелового самоходного для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте? | ИИ КК КБ КС КУ |
|  | Л1 п.330 | Разрешается ли установка крана стрелового самоходного для работы на площадке с уклоном, превышающим указанный в его паспорте? | ИИ КК КБ КС КУ |
|  | Л1 п.330 | В каком из вариантов ответа указан случай, в котором запрещена установка крана стрелового самоходного? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.331 | Какое минимальное расстояние необходимо обеспечить между поворотной частью крана стрелового самоходного при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами при установке крана для выполнения работ? | КК КБ КС КУ |
|  | Л1 п.332 | На какое количество выносных опор необходимо устанавливать кран стреловой самоходный или кран железнодорожный? | ИИ КК КБ КС КУ |
|  | Л1 п.332 | Что из указанного ниже можно использовать в качестве подкладок под выносные опоры крана стрелового самоходного или крана железнодорожного на твердых покрытиях и грунтах? | ИИ КК КБ КС КУ |
|  | Л1 п.333 | Краны стреловые самоходные на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний, регламентируемых "Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов". Как поступать при глубине котлована более 5 м и при невозможности соблюдения расстояний, регламентированных этими Правилами? | ИИ КК КБ КС КУ |
|  | Л1 п.334 | В соответствии с каким документом должна осуществляться установка грузоподъемных кранов для выполнения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях, на опасных производственных объектах? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.335 | Кто должен проверять правильность установки крана стрелового самоходного, крана железнодорожного, крана быстромонтируемого на месте производства работ на соответствие условиям производства работ, требованиям проекта производства работ (технологической документации) и "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" с записью о проведенной проверке и решением на выполнение производства работ в вахтенном журнале? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.336 | Какой документ разрабатывается в субъекте промышленной безопасности для организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КУ |
|  | Л1 п.337 | В каком случае руководитель субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующем грузоподъемные краны, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", обязательно назначает лиц по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.337 | Кто из указанных ниже работников на складах материалов и других складских участках может быть назначен качестве лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.338 | Что из указанного ниже относится к мероприятиям, выполняемым в субъекте промышленной безопасности для обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.339 | Кем из указанных ниже лиц проводится годовой контроль технического состояния грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", если у субъекта промышленной безопасности не назначено лицо по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.339 | Кем проводится годовой контроль технического состояния грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", если у субъекта промышленной безопасности эксплуатируется 100 и более грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.339 | Кого из указанных ниже лиц вправе привлекать владелец грузоподъемного крана для проведения годового контроля его технического состояния, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.340 | Что кроме осмотра и проверки работоспособности выполняется при годовом контроле технического состояния грузоподъемного крана? | ИИ ИИ КК КУ |
|  | Л1 п.341 | Куда записываются результаты годового контроля технического состояния грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.341 | Кто записывает в паспорт грузоподъемного крана результаты годового контроля его технического состояния? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.341 | Результаты годового контроля технического состояния грузоподъемного крана записываются в его паспорт с указанием ... | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.341 | Что из указанного ниже должна содержать запись в паспорте грузоподъемного крана о проведенном годовом контроле его технического состояния? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.342 | Какие из указанных ниже сведений о лице, ответственном за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, не обязательно вносить в паспорт грузоподъемного крана? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.342 | Когда в паспорт грузоподъемного крана необходимо занести сведения о лице, ответственном за его содержание в исправном состоянии, если грузоподъемный кран подлежит регистрации в Госпромнадзоре? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.345 | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия лица, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, выполнение его обязанностей возлагается на другое лицо. Требуется ли вносить в паспорт грузоподъемного крана сведения об это лице? | ИИ КК КС КУ |
|  | Л1 п.346 | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия инженера по промышленной безопасности (лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), лица по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, лица, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, выполнение их обязанностей должно быть возложено на должностных лиц субъекта промышленной безопасности, исполняющих их обязанности. Как оформляется такое возложение временного исполнения обязанностей, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КБ КУ |
|  | Л1 п.347 | К управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов, строповке грузов допускаются лица не моложе ... | КК КС КБ КО КУ БО |
|  | Л1 п.348 | Управление грузоподъемным краном на колесном ходу, краном-манипулятором на колесном ходу, а также грузоподъемным краном, установленным на ином шасси, должно быть поручено водителю транспортного средства, имеющему водительское удостоверение на право управления соответствующим транспортным средством, и после ... | ИИ КК КС КБ КУ |
|  | Л1 п.348 | Где время работы должны находиться удостоверения машинистов крана (крановщиков) и стропальщиков, если на грузоподъемный кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КБ КУ |
|  | Л1 п.350 | Для перевода машинистов крана (крановщиков) с одного грузоподъемного крана на другой того же типа, но другой модели, другого индекса или с другим приводом они должны ... | ИИ КК КС КБ КУ |
|  | Л1 п.351 | Как работники, обслуживающие грузоподъемные краны, получают инструкции по безопасному ведению работ (инструкции по эксплуатации), определяющие порядок безопасного выполнения работ? | КК КС КО КУ БО |
|  | Л1 п.352 | На какие из указанных ниже работ владелец грузоподъемного крана в обязательном порядке должен ежедневно выделять машинисту крана (крановщику) соответствующее время? | ИИ КК КС КБ КУ |
|  | Л1 п.352 | Где фиксируются машинистом крана (крановщиком) результаты осмотра и проверки грузоподъемного крана перед началом работы? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.352 | Как часто стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.354 | Как учитываются владельцем грузоподъемного крана съемные грузозахватные приспособления и тара? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.355 | Как оформляется ввод в эксплуатацию грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.356 | Когда требуется осуществлять допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана перед вводом в эксплуатацию (пуском в работу) зарегистрированного грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после проведения технического освидетельствования, реконструкции, модернизации грузоподъемного крана, капитального ремонта и (или) ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций грузоподъемного крана с применением сварки, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после проведения ежегодного контроля его технического состояния, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после монтажа, вызванного установкой грузоподъемного крана на новом месте и после перестановки на новый объект кранов гусеничных и кранов пневмоколесных, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.357 | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана после приостановления (запрета) эксплуатации грузоподъемного крана, если на кран распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.357 | Что из указанного ниже относится к условиям для допуска к эксплуатации (пуска в работу) грузоподъемного крана, на который распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.358 | Что из указанного ниже обязан выполнять представитель заказчика и (или) производителя работ при допуске к эксплуатации (пуске в работу) башенных кранов? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.359 | Допуск к эксплуатации (пуск в работу) вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного владельцу грузоподъемного крана в собранном виде, осуществляется на основании ... | ИИ КК КО КУ |
|  | Л1 п.360 | Допуск к эксплуатации (пуск в работу) кранов гусеничных и кранов пневмоколесных после перестановки их на новый объект осуществляется инженером по промышленной безопасности (лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) после ... | КК КБ КО КУ |
|  | Л1 п.361 | Как оформляется допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана инженером по промышленной безопасности (лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности)? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.361 | Что из указанного ниже должна содержать запись в паспорте о допуске к эксплуатации (пуске в работу) грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.362 | В связи с отсутствием необходимости применения по назначению грузоподъемного крана в период эксплуатации выполняются мероприятия по его консервации. Как поступить владельцу грузоподъемного крана при отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуатации указаний по проведению консервации? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.362 | При отсутствии необходимости применения по назначению грузоподъемного крана в период эксплуатации выполняются мероприятия по его консервации. Кто определяет срок консервации, порядок выполнения работ по консервации грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.363 | Кто определяет объем проведения технического освидетельствования грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КО КИ КУ |
|  | Л1 п.364 | Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, за исключением редко используемых, если иное не установлено изготовителем грузоподъемных кранов, проводится не реже одного раза в ... | ИИ КК КС КО КИ КУ |
|  | Л1 п.364 | Какие грузоподъемные краны могут быть отнесены к редко используемым? | ИИ КК КС КО КИ КУ |
|  | Л1 п.364 | Как осуществляется отнесение грузоподъемных кранов к категории редко используемых? | ИИ КК КС КО КИ КУ |
|  | Л1 п.364 | С какой периодичностью редко используемые грузоподъемные краны должны повергаться техническому освидетельствованию? | ИИ КК КС КО КИ КУ |
|  | Л1 п.365 | В каком из указанных ниже случаев требуется проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.365 | Какие грузоподъемные краны после монтажа, вызванного установкой их на новом месте, допускается не подвергать техническому освидетельствованию? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.365 | Какие грузоподъемные краны после изменения длины стрелы и (или) высоты башни или установки сменного стрелового оборудования допускается не подвергать техническому освидетельствованию? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.365 | После замены каких элементов конструкции и изделий требуется проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов? | ИИ КК КС КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.365 | В каком объеме проводится техническое освидетельствование грузоподъемных кранов после замены грузовых крюков? | КК КС КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.366 | Допускаются ли к эксплуатации грузоподъемные краны, не прошедшие техническое освидетельствование? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.367 | Что из указанного ниже устанавливается в ходе технического освидетельствования грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.368 | При отсутствии в руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана соответствующих указаний по проведению его технического освидетельствования, техническое освидетельствование проводится согласно ... | ИИ КК КС КМ КО КУ |
|  | Л1 п.369 | Что должно быть выполнено после установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов грузоподъемного крана? | КК КС КМ КО КР КУ |
|  | Л1 п.369 | Кто и куда вносит запись о проверке правильности запасовки и надежности крепления концов канатов, а также обтяжке канатов рабочим грузом и расчет каната после установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 п.370 | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", эксплуатируемых в пределах срока службы нормативного? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.370 | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", отработавших срок службы нормативный (кроме отдельно оговоренных случаев? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.370 | В каком из указанных ниже случаев эксперты в области промышленной безопасности организаций, имеющих разрешение Госпромнадзора, имеют право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов", отработавших срок службы нормативный? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.371 | Кто из указанных ниже работников обязательно участвует в проведении технического освидетельствования грузоподъемного крана? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.372 | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование после первичного монтажа грузоподъемных кранов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.373 | Владелец вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного ему в собранном виде и прошедшего приемо-сдаточные испытания, должен до пуска грузоподъемного крана в работу провести ... | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.373 | Владелец вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного ему в собранном виде и прошедшего приемо-сдаточные испытания, до пуска грузоподъемного крана в работу проводит годовой контроль его технического состояния, результаты которого ... | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.374 | Какие работы проводятся при техническом освидетельствовании грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 п.375 | До начала проведения технического освидетельствования владелец грузоподъемного крана обеспечивает снятие и расшифровку данных регистратора параметров грузоподъемного крана (при его наличии). За какой период требуется снятие и расшифровка данных? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.375 | Эксперт в области промышленной безопасности, проводящий техническое освидетельствование грузоподъемного крана, обязан изучить данные регистратора параметров грузоподъемного крана. Когда это необходимо сделать? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.376 | Что следует осмотреть и проверить в работе при техническом освидетельствовании грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.376 | Где должно храниться заключение лаборатории, проводившей неразрушающий контроль узлов и деталей грузоподъемного крана при техническом освидетельствовании? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.376 | Техническое освидетельствование грузоподъемного крана включает ряд проверок, которые допускается производить отдельно, перед проведением технического освидетельствования, (например, проверка состояния канатов или проверка состояния изоляции проводов). За сколько дней то технического освидетельствования допускается производить такие проверки? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.377 | Какой нагрузкой должны проводиться статические испытания грузоподъемного крана? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.378 | В течение какого времени должен выдерживаться контрольный груз на высоте при проведении статических испытаний крана мостового? | КС |
|  | Л1 п.378 | На какую высоту должен подниматься контрольный груз при проведении статических испытаний крана мостового? | КС КБ |
|  | Л1 п.379 | В процессе проведения статических испытаний крана мостового, после снятия нагрузки были обнаружены незначительные остаточные деформации его моста, являющиеся следствием испытания крана. Требуется ли отстранять такой кран от работы? | И КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.379 | В каком положении стрелы проводят статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при техническом освидетельствовании? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.380 | На какую высоту должен подниматься контрольный груз при проведении статических испытаний кранов стрелового типа? | КС КБ |
|  | Л1 п.380 | В каком случае кран стрелового типа считается выдержавшим статические испытания? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.381 | Каким грузом должны проводиться динамические испытания грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.381 | Какое минимальное количество раз производится подъем и опускание груза при динамических испытаниях грузоподъемного крана (кроме крана кабельного типа)? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.385 | С каким грузозахватным органом должны проводиться испытания грузоподъемного крана при техническом освидетельствовании, если кран укомплектован несколькими сменными грузозахватными органами? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.386 | Для проведения статических и динамических испытаний, а также проведения работ по настройке (наладке) и проверке исправности приборов безопасности владелец грузоподъемного крана должен обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов. Какое требование предъявляется к массе этих грузов? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.387 | Кто должен записывать в паспорте на грузоподъемный кран результаты его технического освидетельствования? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.387 | В течение какого срока организация, выполнившая работы по техническому освидетельствованию грузоподъемного крана, должна представить в Госпромнадзор донесение о результатах его проведения? | ИИ |
|  | Л1 п.390 | Какие из указанных ниже работ необходимо выполнить в отношении подъемника кранового при техническом освидетельствовании грузоподъемного крана? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.392 | В процессе эксплуатации приспособлений для грузоподъемных операций и тары необходимо периодически производить их осмотр. Какая периодичность осмотра установлена для траверс, клещей, других захватов и тары? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.392 | В процессе эксплуатации приспособлений для грузоподъемных операций и тары необходимо периодически производить их осмотр. Какая периодичность осмотра установлена для стропов, за исключением редко используемых? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.392 | В процессе эксплуатации приспособлений для грузоподъемных операций и тары необходимо периодически производить их осмотр. Как часто следует осматривать редко используемые съемные грузозахватные приспособления? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.393 | Кто определяет порядок осмотра приспособлений для грузоподъемных операций? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.393 | Куда заносятся результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.393 | Для осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец грузоподъемного крана и (или) производитель работ должны назначить работника. Из числа каких лиц, назначается этот работник? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.394 | Техническое диагностирование грузоподъемных кранов проводят специализированные организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по ... | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.395 | До начала проведения технического диагностирования владелец грузоподъемного крана обеспечивает снятие и расшифровку данных регистратора параметров грузоподъемного крана (при его наличии). За какой период требуется снятие и расшифровка данных? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.396 | Кто может разрабатывать программу технического диагностирования грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.396 | В каком из указанных ниже мест должен обязательно храниться экземпляр программы проведения технического диагностирования грузоподъемного крана? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.397 | При разработке программы технического диагностирования грузоподъемного крана в качестве определяющих параметров технического состояния принимаются параметры, изменение которых (в отдельности или некоторой совокупности) может ... |  |
|  | Л1 п.399 | В отчетную техническую документацию по техническому диагностированию грузоподъемного крана включаются результаты оценки остаточного ресурса, которые оформляются в виде ... |  |
|  | Л1 п.399 | Где у владельца грузоподъемного крана должна храниться отчетная техническая документация по его техническому диагностированию? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.400 | Куда представляет сведения о проведении технического диагностирования грузоподъемного крана организация, выполнившая эти работы? | ИИ |
|  | Л1 п.400 | В какой срок с момента выдачи владельцу грузоподъемного крана отчета о техническом диагностировании крана организация, выполнившая техническое диагностирование, обязана представить в Госпромнадзор сведения о проведении технического диагностирования? |  |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли дальнейшая эксплуатация грузоподъемного крана по достижении нормативного (назначенного) срока службы без проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.402 | Какие методы неразрушающего контроля кроме визуально-измерительного должны обязательно применяться при проведении технического диагностирования металлоконструкций грузоподъемного крана? |  |
|  | Л1 п.404 | Кто обеспечивает безопасность работ с применением грузоподъемного крана в случае, когда грузоподъемный кран выделяется физическому лицу? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.405 | Что из указанного ниже относится к обязанностям, которые руководитель субъекта промышленной безопасности - владелец грузоподъемного крана, производитель работ должен обеспечить или возложить на лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405 | Кого из указанных ниже работников нельзя допускать к обслуживанию грузоподъемных кранов? | ИИ КК КБ КС КО КУ |
|  | Л1 п.405 | Кто определяет необходимое число стропальщиков при работе грузоподъемного крана? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405 | Кто определяет необходимость назначения сигнальщиков при работе грузоподъемного крана? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405 | Имеет ли право лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, допускать использование немаркированных, неисправных или не соответствующих по грузоподъемности и характеру поднимаемого груза приспособлений для грузоподъемных операций? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405 | Укажите работы, которыми должно непосредственно руководить лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами: | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405, п.424 | Кто обязан указывать машинистам крана (крановщикам) место установки кранов стреловых самоходных для работы вблизи ЛЭП? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405, п.424 | Кто вносит запись в вахтенный журнал крана стрелового самоходного о решении на выполнение производства работ вблизи ЛЭП? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.405 | На что необходимо обращать особое внимание при инструктаже машинистов крана (крановщиков) и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.406 | Находящиеся в работе грузоподъемные краны снабжаются табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и других данных. Какие даты обязательно указываются на этих табличках? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.406 | Находящиеся в работе грузоподъемные краны снабжаются табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и других данных. Какое требование предъявляется к видимости надписей на этих табличках? | КК КС КО КУ |
|  | Л1 п.407 | Могут ли грузоподъемные краны, приспособления для грузоподъемных операций и тара быть допущены к перемещению грузов, масса которых превышает паспортную грузоподъемность? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.407 | Что из указанного ниже должно быть указано на таре, используемой для подъема и перемещения грузов грузоподъемными кранами, за исключением специальной технологической тары? | ИИ КК КС КБ КП КИ КО КУ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.408 | Каким образом должен ограничиваться круг лиц, управляющих краном мостового типа? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.409 | Что необходимо обеспечить в зоне производства работ при эксплуатации грузоподъемных кранов, управляемых с пола? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.410 | Какое требование предъявляется к закрытию на замок входов на крановые пути, галереи кранов мостовых, находящихся в работе? | КК КС КО КУ БО |
|  | Л1 п.410 | Как осуществляется допуск работников, обслуживающих грузоподъемные краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих кранов мостовых и кранов передвижных консольных для производства ремонтных или каких-либо других работ? | ИИ КК КС КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.410 | Как должны быть уведомлены машинисты крана (крановщики) всех смен пролета, цеха, где производится работа, а при необходимости - и машинисты крана (крановщики) смежных пролетов о предстоящей работе на крановых путях и проходных галереях действующих кранов мостовых и кранов передвижных консольных? | ИИ КК КС КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.411 | Что необходимо выполнить для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают краны мостовые? | ИИ КК КО КУ |
|  | Л1 п.411 | Для цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают краны мостовые, разработаны мероприятия по безопасному спуску машинистов крана (крановщиков) из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Где должны быть указаны эти мероприятия? | КК КБ КО КУ |
|  | Л1 п.412 | Могут ли краны мостовые использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок? | КК КБ КО КУ |
|  | Л1 п.412 | Разрешается ли перемещение грузов краном мостовым при одновременном использовании крана для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок? | ИИ КК КБ КО КУ |
|  | Л1 п.413 | В каком случае грузоподъемные краны, оснащенные грейфером или магнитом, могут быть допущены к работе? | КК КБ КО КУ |
|  | Л1 п.414 | Допускается ли нахождение в местах производства работ грузоподъемным краном неисправных приспособлений для грузоподъемных операций и поврежденной тары? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.414 | Допускается ли нахождение в местах производства работ грузоподъемным краном приспособлений для грузоподъемных операций, не имеющих бирок (клейм) и немаркированной тары? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.415 | Где при производстве работ грузоподъемными кранами должны находиться схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.415 | Что должен разработать владелец грузоподъемного крана в отношении технологии производства работ? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.415 | Как связаны между собой количество ветвей применяемого съемного грузозахватного приспособления и количество строповочных петель у поднимаемого груза? | КБ КУ ГП |
|  | Л1 п.415 | Как осуществляется перемещение грузоподъемными кранами грузов, на которые не разработаны схемы строповки? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.415 | Разрешается ли перемещение груза грузоподъемным краном с нарушением схемы строповки? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Допускаются ли узлы и перекрутки при обвязке груза текстильными ленточными стропами? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Какова особенность строповки текстильными ленточными съемными грузозахватными приспособлениями металлических грузов, имеющих острые углы? (швеллер, уголок, двутавр)? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Какова особенность строповки текстильными ленточными съемными грузозахватными приспособлениями длинномерных грузов (столбов, труб)? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Как поступать с неиспользуемыми для зацепки груза концами многоветвевого текстильного ленточного стропа при перемещении груза грузоподъемными краном? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Какое требование предъявляется к местам соприкосновения груза со стропами в случае, когда груз перегружается текстильными ленточными стропами? | КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Какое требование предъявляется к рабочей поверхности крюка грузоподъемного крана, который используется совместно с текстильными ленточными стропами? | ИИ КК КС КБ КП КО КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.416 | Какое требование предъявляется к радиусу кривизны поверхности крюка, соприкасаемой со стропом при работе с текстильными ленточными стропами? | КК КС КБ КП КО КУ ОП ОИ ОР ГП ГИ ГР |
|  | Л1 п.416 | Разрешается ли использовать текстильные ленточные стропы для перемещения грузов, когда последующее их извлечение из-под груза происходит с трением? | КБ |
|  | Л1 п.416 | Разрешается ли извлекать вытягиванием текстильные ленточные стропы, зажатые между грузом и другими поверхностями? | КБ |
|  | Л1 п.416 | Разрешается ли вытаскивать текстильные ленточные стропы из-под груза, лежащего на них? | КБ |
|  | Л1 п.416 | Разрешается ли размещать на грузозахватном органе места сшивок лент текстильных ленточных съемных грузозахватных приспособлений? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Разрешается ли эксплуатировать текстильные ленточные стропы в средах, содержащих абразивные материалы - цемент, бетон и т.д., при концентрации пыли вещества в воздухе более 10 мг/м? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.416 | Разрешается ли контакт текстильных ленточных съемных грузозахватных приспособлений с кислотами, щелочами, растворителями? | КБ КУ |
|  | Л1 п.416, приложение 7 п.7 | Какая максимальная температура может быть у груза, который допускается транспортировать с использованием текстильных ленточных стропов, ленты которых изготовлены из волокон капрона? | КБ КУ |
|  | Л1 п.416, приложение 7 п.7 | Какая максимальная температура может быть у груза, который допускается транспортировать с использованием текстильных ленточных стропов, ленты которых изготовлены из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и полиамида? | КБ |
|  | Л1 п.417 | При какой минимальной высоте расположения кабины грузоподъемного крана на кране обязательно должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.417 | Где должна содержаться информация о знаковой сигнализации и системе обмена сигналами при радиопереговорной связи между машинистом крана (крановщиком) и стропальщиками? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.417 | При применении радиопереговорной связи между машинистом крана (крановщиком) и стропальщиками владелец грузоподъемного крана или производитель работ должны установить порядок выдачи переговорных устройств, исключающий ... | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.417 | В тех случаях, когда зона, обслуживаемая грузоподъемным краном, полностью не просматривается из кабины машиниста крана (крановщика), и при отсутствии между машинистом крана (крановщиком) и стропальщиком радио - или телефонной связи, для передачи сигналов машинисту крана (крановщику), назначается сигнальщик. Кого можно назначать сигнальщиком? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.417 | Как устанавливается порядок назначения сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая грузоподъемным краном, полностью не просматривается из кабины машиниста крана (крановщика), и при отсутствии между машинистом крана (крановщиком) и стропальщиком радио - или телефонной связи? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.418 | Какой документ определяет требования к освещению и ограждению мест производства работ по перемещению грузов грузоподъемными кранами? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.419 | Кого под подпись должен ознакомить владелец грузоподъемного крана с проектами и другими технологическими регламентами при производстве работ грузоподъемными кранами? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.419 | В каком из вариантов ответа указана спецодежда, которой должны быть обеспечены стропальщики? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.419 | Где должен находится список основных перемещаемых грузоподъемным краном грузов с указанием их массы? | КБ КУ |
|  | Л1 п.419 | В какие сроки владелец грузоподъемного крана или эксплуатирующая организация должны обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности? | КК КС КУ БО |
|  | Л1 п.419 | Кто устанавливает порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломбирования ограничителей грузоподъемности кранов стреловых самоходных? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.419 | Что владелец грузоподъемного крана или эксплуатирующая организация должны предпринять для обеспечения безопасного складирования грузов? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.419 | Что владелец грузоподъемного крана или производитель работ должны предпринять после получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа грузоподъемного крана)? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.420 | Кто записывает свое решение о производстве работ грузоподъемным краном в вахтенном журнале и путевом листе, при его наличии? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.420 | Где лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, должно регистрировать свое решение о производстве работ грузоподъемным краном? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.420 | Допускается ли нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе, на месте производства работ по перемещению грузов грузоподъемными кранами, а также на кране? | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.420 | Как может осуществляться вход на краны мостовые и спуск с них? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.420 | Что необходимо всегда делать при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования грузоподъемного крана, осмотра и ремонта металлоконструкций и при необходимости выхода на настил галереи крана мостового? | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.420 | Как перед выходом работников на галерею должна устанавливаться грузовая тележка на кранах мостового типа, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи? | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.421 | В проекте производства работ грузоподъемными кранами должно предусматриваться ... | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов на базах, складах, площадках с использованием грузоподъемного крана должны выполняться по технологическим картам утвержденным ... | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Разрешается ли нахождение людей в кузове автомашины при опускании груза на автомашину или поднятии груза грузоподъемным краном? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Что должно быть установлено в местах постоянной погрузки и разгрузки грузоподъемными кранами автомашин и полувагонов? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми грузоподъемными кранами должны производиться под руководством ... | КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми грузоподъемными кранами должны производиться по технологии. Кто утверждает эту технологию? | КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов грузоподъемным краном? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли перемещение грузоподъемным краном груза при нахождении под ним людей? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Может ли стропальщик находиться возле груза во время его подъема или опускания грузоподъемным краном? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | При каком угле между ветвями стропов общего назначения разрешается зачаливать груз? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Как должно производиться перемещение мелкоштучных грузов грузоподъемными кранами? | КК КБ |
|  | Л1 п.422 | Разрешается ли производить подъем грузоподъемным краном кирпича и других грузов на поддонах без ограждения? | КБ |
|  | Л1 п.422 | Как должно производиться перемещение грузоподъемным краном груза, масса которого неизвестна? | КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | На какую минимальную высоту следует предварительно поднимать груз, приспособление для грузоподъемных операций и тару при их горизонтальном перемещении грузоподъемным краном? | КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Как необходимо устанавливать положение стрелы и нагрузку на грузоподъемный кран при перемещении крана стрелового самоходного с грузом? | КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Каковы требования безопасности при укладке перемещаемого грузоподъемным краном груза? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Погрузка грузоподъемным краном груза в автомобили и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы ... | КК КБ |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов грузоподъемными кранами, оснащенными магнитом? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | В каком случае подсобные рабочие, обслуживающие грузоподъемные краны, оснащенные грейфером или магнитом, могут допускаться к выполнению своих обязанностей? | КБ |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли использование грейфера для подъема людей? | КК КС КБ КП КМ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли по окончании или при перерыве в работе оставлять груз подвешенным на крюке грузоподъемного крана? | КК КС КБ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.422 | Разрешается ли оставлять под напряжением главные троллеи или гибкий кабель грузоподъемного крана по окончанию работы или при перерыве в работе? | КК КС КБ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.422 | Требуется ли отключать выключатель, подающий напряжение на главные троллеи (гибкий кабель) грузоподъемного крана, при перерыве в работе? | КК КС КБ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.422 | По окончании работы выключатель, подающий напряжение на главные троллеи (гибкий кабель) грузоподъемного крана, был отключен. Что еще требуется выполнить в отношении этого выключателя? | КК КС КБ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.422 | Требуется ли во время перерывов в работе башенного крана, крана портального, крана козлового и мостового перегружателя запирать кабину на замок? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Требуется ли во время перерывов в работе башенного крана, крана портального, крана козлового и мостового перегружателя укреплять грузоподъемного кран всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | По окончании работы башенного крана, крана портального, крана козлового и мостового перегружателя вводной выключатель отключается и запирается, кабина управления запирается, а грузоподъемного кран укрепляется всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами. Что еще необходимо после этого обязательно сделать? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | В каком случае разрешается кантовка грузов грузоподъемными кранами с использованием специальных приспособлений? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Какое условие должно выполняться при работе кранов мостовых, установленных в несколько ярусов? | ИИ КК КС КП КУ |
|  | Л1 п.422 | Что необходимо выполнить при подъеме груза грузоподъемным краном для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза, устойчивости стреловых кранов и вертикального натяжения канатов? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.422 | Допускается ли подъем и опускание грузоподъемным краном груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, если между стеной и грузом стоит стропальщик? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Допускается ли вход в кабину грузоподъемного грузоподъемного крана во время движения? | КК КС КБ КН КО КР КУ БМ БН БО |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли подъем груза, подвешенного за один рог двурогого крюка? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли перемещение груза с находящимися на нем людьми? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли подъем людей грузоподъемными кранами? | ИИ КК КС КБ КП КМ КН КО КР КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли подъем грузоподъемным краном груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами? | КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли подъем грузоподъемным краном груза, укрепленного болтами или иным способом, залитого бетоном, а также металла и шлака, застывших в печи или приварившихся после слива? | КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли перемещение, подтаскивание грузоподъемным краном груза по земле, полу или рельсам? | КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли освобождение грузоподъемным краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей? | КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания грузоподъемным краном? | КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Каким образом должен предотвращаться самопроизвольный разворот длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения грузоподъемным краном? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли подача груза грузоподъемным краном в оконные проемы, на балконы и лоджии? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | В каком случае разрешается использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов крана мостового? | ИИ КК КС КБ КП КИ КМ КН КО КУ БП БМ БН БО |
|  | Л1 п.423 | В каких случаях разрешается производить работу грузоподъемного крана при выведенных из действия или неисправных приборах и устройствах безопасности? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Допускается ли выполнение работ грузоподъемным краном с неисправным регистратором параметров? | КК КС КБ КО КУ БН БО |
|  | Л1 п.423 | В каких случаях разрешается производить работу грузоподъемного крана при выведенных из действия или неисправных тормозах? | КК КС КБ КО КУ БН БО |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли включение механизмов грузоподъемного крана при нахождении людей на кране вне его кабины? | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.423 | В каком случае разрешается подъем груза грузоподъемными кранами непосредственно с места его установки стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли нахождение людей под стрелой грузоподъемного крана при ее подъеме и опускании? | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БН БО |
|  | Л1 п.423 | Разрешается ли нахождение людей под грузом, перемещаемым грузоподъемным краном? | КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БО |
|  | Л1 п.424 | Охранной зоной ЛЭП напряжением до 1 кВ считается зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии ... | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | На какое минимальное расстояние от подъемной выдвижной части грузоподъемного крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи напряжением от 42 В до 330 кВ может быть установлен кран стреловой самоходный, без оформления наряда-допуска? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Кто своим локальным правовым актом определяет порядок организации производства работ грузоподъемными кранами вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа работников? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Кому должен быть выдан на руки наряд-допуск на производство работ грузоподъемным краном вблизи линии электропередачи? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Какая запрещающая запись делается в путевом листе крана стрелового самоходного, направляемого на работы вблизи линии электропередачи? | КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Какую информацию о работниках необходимо указать в путевом листе крана стрелового самоходного, направляемого на работы вблизи линии электропередачи? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Под чьим непосредственным руководством производится работа грузоподъемного крана вблизи линии электропередачи? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Что обязано сделать лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, при подготовке к работе вблизи линии электропередачи, после обеспечения выполнения предусмотренных нарядом-допуском условий работы? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | При каком условии разрешается работа кранов стреловых самоходных под неотключенными контактными проводами городского транспорта? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.424 | Кто определяет порядок работы грузоподъемного крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.425 | При каких погодных условиях производство работ грузоподъемными кранами должно быть прекращено? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.426 | В каких случаях допускается перемещение грузов грузоподъемными кранами над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.426 | В каких случаях допускается перемещение грузов грузоподъемными кранами над перекрытиями, под которыми размещены жилые помещения, где могут находиться люди? | КБ КУ |
|  | Л1 п.427 | При каком условии допускается подъем и перемещение груза несколькими грузоподъемными кранами одновременно? | КБ КУ |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при выявлении трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, регистраторов параметров, также выявлении несоответствия кранового пути требованиям проектной и эксплуатационной документации, дефектов и повреждений кранового пути, превышающих браковочные показатели? | ИИ КК КС КБ КО КУ БО БР ОР ГР |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана с неисправным электрооборудованием? | ИИ КК КС КБ КО КУ БО БР ОР ГР |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, у которых электросхемы не соответствуют технической документации? | ИИ КК КС КБ КО КУ БО БР |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при истечении срока их технического освидетельствования? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при истечении срока годового контроля технического состояния? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана в случае отрицательного заключения по результатам его технического освидетельствования, годового контроля технического состояния? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, отработавших назначенный ресурс (назначенный срок службы), при истечении срока технического диагностирования? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана без записи в паспорте грузоподъемного крана, вахтенном журнале о допуске к эксплуатации (пуске в работу)? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии решения на выполнение производства работ, внесенного в вахтенный журнал лицом, ответственным за безопасное производство работ грузоподъемными кранами? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии у владельца грузоподъемного крана или производителя работ лица, ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, и (или) работников, имеющих соответствующие профессии (машинист крана (крановщик), стропальщик), прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии паспорта на кран? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана, подлежащего регистрации в соответствии с Положением о регистрации, без его регистрации (внесения изменений в регистрационные данные)? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии приспособлений для грузоподъемных операций и тары, соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов, или их неисправности? | ИИ КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при неисправности его защитного заземления, зануления? | ИИ КК КС КБ КО КУ БО |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии или невыполнении требований технологических регламентов по производству работ (проекта производства работ, проекта организации строительства и т.п.)? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.420 | Какой государственный орган владельцы грузоподъемных кранов обязаны информировать о выявляемых в процессе эксплуатации кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 приложение 7 п.2 | Какой прочностной расчет (по виду деформации) текстильных лент стропов проводится при проектировании стропов, используемых как для непосредственной обвязки груза, так и для захвата последнего с помощью концевых звеньев? | КП ГП |
|  | Л1 приложение 7 п.3 | Если заказчиком не оговорен угол между ветвями стропов из текстильных лент, то определение усилий в лентах двух-, трех- и четырехветвевых стропов производят исходя из условия, что угол между ветвями не превышает ... | КП ГП |
|  | Л1 приложение 7 п.8 | Отклонение длины ветвей, используемых для комплектации двух-, трех- и четырехветвевых текстильных ленточных стропов, не должно превышать ... | КП КИ ГП ГИ ГР |
|  | Л1 приложение 7 п.9 | Из какого материала должны быть изготовлены нити, которыми сшиваются текстильные ленточные стропы? | КП ГП ГИ |
|  | Л1 приложение 9 | При какой минимальной длине трещины крановый путь опорных кранов подлежит браковке? | ИИ КК КС КБ КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах сколов крановый путь подлежит браковке? | ИИ КК КС КБ КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При какой минимальной величине износа головки рельса относительно первоначального размера (неизношенного) рельс кранового пути подлежит браковке? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 приложение 9 | Каких сколов не должно быть на железобетонных шпалах кранового пути, независимо от длины участка? | КК КС КБ КО КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах сплошных опоясывающих или продольных трещин железобетонные шпалы кранового пути подлежат браковке? | КК КУ |
|  | Л1 приложение 9 | Допускается ли наличие излома в деревянных полушпалах кранового пути? | ИИ КК КС КБ КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах поперечных трещин деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? | КК КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При каком минимальном размере поверхностной гнили под накладками деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? | КК КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При каком минимальном размере поверхностной гнили деревянные полушпалы кранового пути подлежат браковке? Укажите показатель браковки для открытой поверхности (не под накладкой). | КК КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При какой минимальной длине трещины монорельсовый путь подвесной электрической тали или тележки подлежит браковке? | КК КУ |
|  | Л1 приложение 9 | При каких минимальных размерах выколов монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке? | КК КС КБ КО КР КУ |
|  | Л1 п.208. и Приложение 13 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать кран стреловой самоходный при глубине котлована 1 м и песчаном и гравийном грунте? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 п.208. и Приложение 13 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать кран стреловой самоходный при глубине котлована 2 м и песчаном и гравийном грунте? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.208. и Приложение 13 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать кран стреловой самоходный при глубине котлована 3 м и песчаном и гравийном грунте? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.208. и Приложение 13 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать кран стреловой самоходный при глубине котлована 5 м и песчаном и гравийном грунте? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.208. и Приложение 13 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать кран стреловой самоходный при глубине котлована 5 м и глинистом грунте? | КК КБ КУ |
|  | Л1 п.208. и Приложение 13 | При каком минимальном расстоянии от основания откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор крана при ненасыпанном грунте необходимо устанавливать кран стреловой самоходный при глубине котлована 1 м и глинистом грунте? | КК КБ КУ |
|  | Л1 приложение 14 Правила ведения вахтенного журнала п.1- п.3 | В каких случаях и о чем машинист крана (крановщик) обязан сделать запись в вахтенном журнале? | КК КБ КУ |
|  | Л1 приложение 14 Правила ведения вахтенного журнала п.3 | Что обязан сделать машинист крана (крановщик) после обнаружения неисправности грузоподъемном крана и записи об этом в вахтенном журнале? | КК КБ КУ |
|  | Л1 приложение 14 Правила ведения вахтенного журнала п.3 | Машинист крана (крановщик) обнаружил неисправность грузоподъемного крана и сделал соответствующую запись в вахтенном журнале. При каком условии он может приступить к продолжению работы на грузоподъемном кране? | ИИ КК КБ КУ |
|  | Л1 приложение 14 Правила ведения вахтенного журнала п.3 | Слесари и электромонтеры, обслуживающие грузоподъемные краны, после устранения неисправностей, выявленных машинистами крана (крановщиками), производят запись об устранении нарушений в вахтенном журнале. Кто заверяет своей подписью эти записи? | КК КС КО КУ БО |
|  | Л1 приложение 14 Правила ведения вахтенного журнала п.3 | Как часто лицо, ответственное за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, обязано проверять вахтенный журнал и делать соответствующую запись о ведении журнала? | ИИ КК КС КО КУ |
|  | Л1 приложение 16 п.1 | В каком случае браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, производится в соответствии с нормами браковки, указанными в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.2 | Какая особенность применения норм браковки канатов грузоподъемных кранов согласно приложению 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" существует для кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, если отсутствуют соответствующие требования в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.3 | При каком минимальном поверхностном износе или коррозии стальной канат грузоподъемного крана (при отсутствии соответствующих требований в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана) и стальной канат приспособления для грузоподъемных операций должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.2 примечания к таблице 1 | Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов определены нормы обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как при браковке учитываются обрывы проволок заполнения? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.2 примечания к таблице 1 | Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов определены нормы обрыва проволок стальных канатов двойной свивки, работающих со стальными и чугунными блоками, при превышении которых канат бракуется. Как учитываются обрывы проволок в канатах с несколькими слоями прядей? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.3 текст к рисунку 6 | При каком износе каната грузоподъемного крана в результате повреждения органического сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат должен быть забракован даже при отсутствии видимых обрывов проволок по нормам браковки, указанным в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.3 текст со ссылкой на рисунки 4д и 5д | При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа проволок стальной канат крестовой свивки должен быть забракован независимо от количества обрывов проволок по нормам браковки, указанным в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.3 текст после таблицы 2 | Допускается ли в соответствии с приложением 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" замена одного забракованного каната у грузоподъемного крана, и приспособления для грузоподъемных операций у которого груз подвешен на двух канатах? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.4 | При какой потере сечения стального каната, выявленной с помощью дефектоскопа, канат должен быть забракован по нормам браковки, указанным в приложении 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 п.5 | Сколько оборванных прядей допускается на канате в соответствии с приложением 16 к "Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов"? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 рис. 9 | На каком рисунке изображен канат, имеющий корзинообразную деформацию? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 рис. 10 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание сердечника? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 рис. 11 | На каком рисунке изображен канат, имеющий выдавливание проволок прядей? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 рис. 14 | На каком рисунке изображен перекрученный канат? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 16 рис. 16 | На каком рисунке изображен канат, имеющий перегиб? | ИИ КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 17 | Какая максимальная длина трещин допускается на ходовых колесах грузоподъемных кранов, тележек и на барабанах, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | При какой минимальной выработке поверхности реборды ходовых колес грузоподъемных кранов и тележек относительно первоначальной толщины, эти колеса не допускаются эксплуатировать, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | При каком минимальном уменьшении диаметра поверхности катания ходовых колес грузоподъемных кранов и тележек относительно первоначального диаметра, эти колеса не допускаются эксплуатировать, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | Какой должна быть максимальная разность диаметров ходовых колес грузоподъемных кранов и тележек, связанных между собой кинематически в механизмах с центральным приводом, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | При каком максимальном уменьшении радиуса ручья блока относительно первоначального радиуса, блок может эксплуатироваться на грузоподъемном кране, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | При каком максимальном износе ручья барабана по профилю, барабан может эксплуатироваться на грузоподъемном кране, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | Разрешается ли эксплуатировать крюк грузоподъемного крана при наличии трещин и надрывов на его поверхности при отсутствии соответствующих требований в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КР КУ ОР |
|  | Л1 приложение 17 | При каком минимальном износе зева крюка относительно первоначальной высоты его вертикального сечения, крюк не допускается эксплуатировать на грузоподъемном кране если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ ОР |
|  | Л1 приложение 17 | Какие трещины и обломы не допускаются на тормозных шкивах механизмов грузоподъемного крана, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | При каком максимальном износе рабочей поверхности обода тормозного шкива относительно его первоначальной толщины, шкив можно эксплуатировать на грузоподъемном кране, если в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана отсутствуют иные требования? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 17 | В каком из вариантов ответа указана тормозная накладка, которую можно эксплуатировать на грузоподъемных кранах при отсутствии соответствующих требований в Руководстве по эксплуатации грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КО КР КУ |
|  | Л1 приложение 18 | В каких случаях бракуется строп из канатов двойной свивки? | КК КС КО КР КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Допускаются ли к работе стропы из текстильной ленты, у которых отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Сколько узлов допускается на несущих лентах стропов? | КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Поперечные порезы и разрывы каких размеров допускаются у текстильных ленточных стропов? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Продольные порезы и разрывы каких размеров допускаются у текстильных ленточных стропов? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Какие поверхностные обрывы нитей ленты, вызванные механическим воздействием (трением) острых кромок груза допускаются у текстильных ленточных стропов? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Какой диаметр сквозных отверстий от воздействия острых предметов допускаются у текстильных ленточных стропов? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Какой диаметр сквозных отверстий от воздействия брызг расплавленного металла допускаются у текстильных ленточных стропов при наличии только одного такого отверстия? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | У текстильных ленточных стропов не допускаются прожженные сквозные отверстия диаметром менее 10% при наличии трех и более отверстий при расстоянии между ними менее ... | КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Какие загрязнения лент нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом не допускаются у текстильных ленточных стропов? | КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Допускаются ли трещины у металлических элементов текстильных ленточных стропов? | КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | У текстильных ленточных стропов не допускается износ поверхности или местные вмятины металлических элементов, приводящие к уменьшению площади поперечного сечения на ... | КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | У текстильных ленточных стропов вследствие остаточной деформации допускается изменение первоначального размера металлического элемента величиной не более чем на .... | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | Какие из указанных ниже повреждения резьбовых соединений допускаются у текстильных ленточных стропов? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | При каком удлинении звена относительно первоначального размера цепной строп подлежит браковке? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 18 | При каком уменьшении диаметра сечения звена относительно первоначального размера цепной строп подлежит браковке? | ИИ КК КС КБ КО КУ ГР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает движения вытянутой рукой, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает движения рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает движения рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в некотором направлении. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик начал подъем вытянутой руки, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик начал опускать вытянутую руку, предварительно поднятую до вертикального положения, ладонь раскрыта. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Стропальщик делает резкие движения рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Кисти рук стропальщика обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх. Что означает этот сигнал? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости опустить груз или крюк? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости переместить груз тележкой грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости повернуть стрелу грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости поднять стрелу грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости опустить стрелу грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости аварийной остановки грузоподъемного крана? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости прекратить подъем или передвижение груза? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Во время перемещения груза грузоподъемным краном стропальщик обнаружил, что в опасной близости к грузу появился прохожий. На окрики стропальщика он не реагировал. Какой из сигналов должен подать стропальщик машинисту крана (крановщику) в этой ситуации? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |
|  | Л1 приложение 21 | Какой из сигналов используется для информации о необходимости незначительного перемещения груза перед подачей сигнала на перемещение? | ИИ КК КС КБ КМ КН КО КР КУ БМ БН БО БР |