Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке месторождений полезных

ископаемых открытым способом

(утв. пост. МЧС РБ от 30.12.2013 № 77, в ред. пост. МЧС РБ от 18.05.2017 г. № 18)

|  | Л1 п.3. | Чему равен радиус опасной зоны экскаватора типа прямая лопата? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3. | Чему равен радиус опасной зоны экскаватора типа драглайн и обратная лопата? |
|  | Л1 п.7 | Требуется ли рабочих, поступающих на сезонную работу в карьер и не имеющих соответствующей профессии, обучать в установленном порядке профессии? |
|  | Л1 п.9 | Допускаются ли к самостоятельному управлению горными и транспортными машинами в карьере лица, не имеющие свидетельства, выданного в соответствии с "Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих"? |
|  | Л1 п.12 | Дает ли наличие IV или III квалификационных групп по электробезопасности право машинистам производить оперативные переключения и техническое обслуживание электроустановок за пределами закрепленной за ними горной и транспортной машины и ее переключательного пункта? |
|  | Л1 п.14 | Разрешается ли при временном переводе машинистов на другие экскаваторы (буровые станки) карьера, выполнять им оперативные переключения и техническое обслуживание электроустановок в пределах закрепленной за ними горной машины и ее переключательного пункта (при наличии у данных лиц соответствующей группы по электробезопасности)? |
|  | Л1 п.15 | Какую квалификацию должны иметь работники, допускаемые к руководству горными работами в горнодобывающих организациях? |
|  | Л1 п.16 | Когда горным мастером организации подлежит обязательному осмотру рабочее место по разработке месторождения полезных ископаемых открытым способом? |
|  | Л1 п.16 | С какой периодичностью начальником участка или его заместителем подлежит обязательному осмотру рабочее место по разработке месторождения полезных ископаемых открытым способом? |
|  | Л1 п.15 | Какую квалификацию должны иметь работники, допускаемые к руководству горными работами в горнодобывающих организациях? |
|  | Л1 п.21 | В каких местах, из указанных в вариантах ответа, запрещается отдых работников в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом? |
|  | Л1 п.28 | Что должен сделать каждый работник в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом, заметив опасность, угрожающую людям или организации (неисправность железнодорожных путей, машин и механизмов, электросетей, признаки возможных оползней, обвалов уступов, возникновения пожаров и др.)? |
|  | Л1 п.36 | Как допускается передвижение людей в карьере? |
|  | Л1 п.37 | В каких случаях, в карьерах должна быть организована доставка рабочих к месту работ на специально оборудованном для этой цели транспорте? |
|  | Л1 п.39 | Каким способом, из указанных в вариантах ответа, допускается перевозка людей в карьерах? |
|  | Л1 п.40 | На каком расстоянии друг от друга должны устанавливаться лестницы для сообщения между уступами карьера? |
|  | Л1 п.41 | Допускается ли передвижение людей в карьере с уступа на уступ по откосам и взорванной горной массе? |
|  | Л1 п.46 | Разрешается ли при работе в карьере проезд в железнодорожных составах и кабинах локомотивов промышленных предприятий? |
|  | Л1 п.66 | На каком расстоянии от бровки уступа должны находиться транспортные средства при ведении открытых горных работ? |
|  | Л1 п.72 | Какие требования предъявляются к предохранительным бермам уступов карьеров? |
|  | Л1 п.77 | Разрешается ли в карьере проведение работ и нахождение людей под "козырьками" и нависями уступов? |
|  | Л1 п.78 | Каким должно быть расстояние в карьере по горизонтали между рабочими местами или механизмами при ручной разработке, расположенными на двух смежных по вертикали уступах? |
|  | Л1 п.78 | Каким должно быть в карьере расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами при экскаваторной разработке полезных ископаемых, расположенными на двух смежных по вертикали уступах? |
|  | Л1 п.81 | При каком угле откоса уступов карьера лица, производящие бурение вручную, оборку откосов и другие операции, должны пользоваться предохранительными поясами и канатами, закрепленными за надежную опору? |
|  | Л1 п.82 | Каким требованиям должны отвечать предохранительные пояса и страховочные канаты, применяемые в карьерах? |
|  | Л1 п.82 | Какой нагрузкой должны испытываться предохранительные пояса и страховочные канаты, применяемые в карьерах? |
|  | Л1 п.82 | В течение какого времени должны испытываться предохранительные пояса и страховочные канаты, применяемые в карьерах? |
|  | Л1 п.83 | Допускается ли возобновлять приостановленную работу в зонах возможных обвалов или провалов вследствие наличия подземных выработок или карстов, при обнаружении признаков сдвижения пород? |
|  | Л1 п.85 | Что следует предпринять, если в процессе ведения горных работ установлена склонность к оползням? |
|  | Л1 п.87 | Разрешается ли в карьере под домкраты станков для бурения подкладывать куски породы и руды? |
|  | Л1 п.89 | Допускается ли перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу карьера? |
|  | Л1 п.89, 90, 91 | Какие требования необходимо выполнять при перемещении бурового станка в карьере? |
|  | Л1 п.93 | Какие скважины в карьере обязательно после бурения должны быть перекрыты пробками? |
|  | Л1 п.102 | Какой должна быть ширина рабочей бермы при бурении перфораторами и электросверлами? |
|  | Л1 п.109 | Разрешается ли складирование снега в породные отвалы? |
|  | Л1 п.117 | Ближе какого расстояния от бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов запрещается подъезжать при отсутствии предохранительного вала машинам грузоподъемностью до 10 т? |
|  | Л1 п.117 | Ближе какого расстояния от бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов запрещается подъезжать при отсутствии предохранительного вала машинам грузоподъемностью свыше 10 т? |
|  | Л1 п.117 | Какой минимальной высоты должен быть предохранительный вал по всей протяженности бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов для автомобилей грузоподъемностью до 10 т? |
|  | Л1 п.117 | Какой минимальной высоты должен быть предохранительный вал по всей протяженности бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 т? |
|  | Л1 п.118 | Что из указанного в вариантах ответа запрещено при планировке пород на площадке отвала бульдозером? |
|  | Л1 п.120, п.370 | На каком минимальном расстоянии от наружной грани железнодорожного рельса должны находиться грузы (кроме сыпучих материалов, выгружаемых для путевых работ) при высоте до 1200 мм? |
|  | Л1 п.120, п.370 | На каком минимальном расстоянии от наружной грани железнодорожного рельса должны находиться грузы (кроме сыпучих материалов, выгружаемых для путевых работ) при высоте более 1200 мм? |
|  | Л1 п.134 | В чем должен удостовериться рабочий на предприятии, разрабатывающем месторождения полезных ископаемых открытым способом, до начала работы? |
|  | Л1 п.136 | Разрешается ли работа в карьере на неисправных машинах и механизмах? |
|  | Л1 п.137 | Разрешается ли транспортирование горных машин тракторами и бульдозерами? |
|  | Л1 п.141 | В каком случае допускается ли ведение горных работ эемлеройными машинами без утвержденного паспорта забоя, а также с отступлениями от него? |
|  | Л1 п.141 | Кто может находиться время работы землеройных машин в зоне действия рабочего органа? |
|  | Л1 п.141 | Что означает один короткий звуковой сигнал, подаваемый машинистами экскаваторов и погрузчиков? |
|  | Л1 п.147 | Допускается ли хранение смазочных и обтирочных материалов на горных и транспортных машинах? |
|  | Л1 п.147 | Допускается ли хранение на горных машинах и локомотивах легковоспламеняющихся веществ? |
|  | Л1 п.158 | Кому в карьере разрешается во время работы одноковшового экскаватора находиться в опасной зоне? |
|  | Л1 п.163 | Что необходимо всегда обеспечивать для вывода одноковшового экскаватора из забоя в случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов? |
|  | Л1 п.215 | Кто проводит ознакомление рабочих землесосных снарядов с правилами личного поведения во время аварий? |
|  | Л1 п.218 | Что из указанного в вариантах ответа относится к работам с повышенной опасностью при эксплуатации землесосных снарядов и комплексов? |
|  | Л1 п.230 | Какие средства оказания первой медицинской помощи, из указанных в вариантах ответа, должно быть в наличии на каждом землесосном снаряде или объекте работ? |
|  | Л1 п.243 | Допускается ли работа землесосного снаряда с открытыми люками или незаделанными пробоинами, трещинами в понтоне? |
|  | Л1 п.248 | Допускается ли спускаться в понтон землесосного снаряда при отсутствии освещения? |
|  | Л1 п.253 | Разрешается ли подплывать или приближаться на плавательных средствах к маневровым канатам и кабелю без разрешения машиниста землесосного снаряда? |
|  | Л1 п.254 | На видных и доступных местах землесосного снаряда по бортам понтона и снаружи надпалубного строения должны быть равномерно размещены спасательные принадлежности (круги, шары, спасательные жилеты и плотики). Какое их количество должно быть на каждом землесосном снаряде? |
|  | Л1 п.254 | Чем должны быть снабжены спасательные круги на землесосном снаряде? |
|  | Л1 п.255 | Что из указанного в вариантах ответа должен иметь каждый землесосный снаряд для предупреждения несчастных случаев на воде? |
|  | Л1 п.256 | Каким требованиям, из указанных в вариантах ответа, должны отвечать спасательные лодки у землесосного снаряда? |
|  | Л1 п.259 | Что обязательно должно быть вдоль плавучего пульпопровода, оборудованного металлическими поплавками, предназначенного для транспортирования песков от землесосных снарядов на борт карьера? |
|  | Л1 п.270 | Разрешается ли людям на плавательных средствах подплывать к земснаряду со стороны всасывающего грунтопровода во время его работы? |
|  | Л1 п.283 | Кем производится прием в эксплуатацию горнотранспортных машин после монтажа и капитального ремонта? |
|  | Л1 п.307.-309 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при добыче штучного камня и крупных блоков с применением камнерезных машин? |
|  | Л1 п.309 | Что из указанного в вариантах ответа не запрещается при добыче штучного камня и крупных блоков с применением камнерезных машин? |
|  | Л1 п.310.-312 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при добыче штучного камня и крупных блоков? |
|  | Л1 п.333 | Разрешается ли на перегрузочных пунктах карьера одновременная работа в одном секторе бульдозера и автосамосвалов с экскаватором? |
|  | Л1 п.334 | Каким должно быть расстояние на перегрузочных пунктах карьера между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами? |
|  | Л1 п.338 | Разрешается ли на перегрузочной площадке разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения? |
|  | Л1 п.370 | В каком случае разрешается эксплуатация железнодорожных путей в арьерах и на отвалах без балласта? |
|  | Л1 п.370 | Какое минимальное количество болтов должно быть в стыковых соединениях железнодорожных передвижных путей в карьере? |
|  | Л1 п.372 | Разрешается ли приступать к работам на железнодорожных путях в карьере без ограждения сигналами места производства работ, опасных для следования железнодорожного подвижного состава? |
|  | Л1 п.372 | Разрешается ли в карьере снимать сигналы, ограждающие места работ на железнодорожных путях, до полного их окончания, а также до проверки состояния железнодорожного пути, контактной сети и соблюдения габарита? |
|  | Л1 п.372 | С какой стороны в карьере должны ограждаться сигналами места производства работ, опасные для следования железнодорожного подвижного состава? |
|  | Л1 п.374 | Допускается ли в карьере односторонняя загрузка думпкаров? |
|  | Л1 п.375 | Въезд на территорию карьера должен быть оборудован ... |
|  | Л1 п.375 | Что из указанного ниже должно обязательно располагаться около въезда на территорию карьера? |
|  | Л1 п.378 | Въезд на территорию карьера автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин, принадлежащих другим организациям, должен осуществляться по согласованию с ... |
|  | Л1 п.392 | Разрешается ли в карьере буксировка автомобилей, станков, оборудования и материалов на гибкой сцепке. |
|  | Л1 п.401 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при работе автомобиля в карьере? |
|  | Л1 п.401 | Разрешается ли в карьере переезд автомобиля через кабели, проложенные по почве, без специальных предохранительных укрытий? |
|  | Л1 п.401 | Разрешается ли в карьере перевозка посторонних людей в кабинах технологических автомобилей при наличии места в кабине? |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли при работе автомобиля в карьере, оставлять исправный автомобиль на уклонах и подъемах? |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли в карьере производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон? |
|  | Л1 п.514 | В карьере на выключателях, контакторах, магнитных пускателях, органах оперативного управления или в непосредственной близости от них, на лицевой стороне пультов, щитов, панелей и тому подобного должна быть четкая надпись, указывающая на ... |
|  | Л1 п.514 | Что из указанного ниже должно быть нанесено на все электродвигатели и приводимые ими во вращение механизмы в карьере? |
|  | Л1 п.518, п.519 | Разрешается ли снимать и открывать крышки и ограждения токоведущих и вращающихся частей электрических машин и механизмов во время их работы в карьере? |
|  | Л1 п.522 | На приводе выключателя электродвигателя в карьере вывешен плакат "Не включать! Работают люди!". При каком условии можно снять это плакат и включить электродвигатель? |
|  | Л1 п.540 | Подлежат ли заземлению в карьере корпуса буровых станков, насосов, конвейеров, дробилок с электрическим приводом? |
|  | Л1 п.608 | Разрешается ли в карьере размещать на трассе линий электропередачи штабели полезного ископаемого, отвалы породы, а также складировать другие материалы? |
|  | Л1 п.644 | Как поступать с кабелями, находящимися в опасной зоне карьера при производстве взрывных работ на время взрыва? |
|  | Л1 п.648 | Разрешается ли в карьере погрузка горной массы экскаватором "через кабель"? |
|  | Л1 п.659 | Разрешается ли в карьере держать гибкие кабели с резиновой изоляцией под напряжением в виде "бухт" и "восьмерок"? |
|  | Л1 п.665 | Разрешается ли в карьере вешать на кабель лампы, инструмент и другие предметы? |