Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов (утв. пост. МЧС РБ от 13 октября 2009 г. № 52 в ред.пост. МЧС РБ от 16 июня 2015 г. № 29)

Л2 СТБ EN 13814-2008 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПАРКАХ Требования безопасности

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

Р - Члены экзаменационных комиссий

Н – Специалисты, ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией аттракционов

И – Специалисты, ответственные за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию аттракционов

П – Работники организаций, осуществляющих проектирование и изготовление аттракционов

М – Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, ремонту, реконструкции, модернизации аттракционов

Э – Инспектора, преподаватели

|  | Л1 п.1. | Для кого обязательны требования Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.2. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на аттракционы немеханизированные (горки, качели, карусели, аттракционы с эластичными элементами)? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.2. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на автодромы и картинги? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.2, п.3. | На какое оборудование, связанное с использованием воды, распространяются Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование детских игровых площадок, на которое распространяется действие СТБ ЕN 1176-2006 "Оборудование детских игровых площадок"? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п 3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на детское развлекательное оборудование, работающее от жетонов, магнитных карт и т.п.? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование игровое надувное, на которое распространяется действие СТБ ЕN 14960-2011 «Оборудование игровое надувное. Требования безопасности и методы испытаний»? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на электромобили аккумуляторные и автомобили педальные? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование для развлечений, позволяющее осуществлять полеты? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование для развлечений, в котором используются животные? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на аттракционы, демонстрируемые на выставках? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на оборудование интерактивное развлекательное (механизированные кресла кинотеатров, игровые автоматы, симуляторы и так далее)? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.3. | Распространяются ли Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов на тиры и места для стрельб? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "авария" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Какие аттракционы относятся к автодромам и картингам? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Что такое аттракцион? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Какой аттракцион считается детским? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Что такое аттракционный комплекс? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Кто согласно "Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов" является владельцем аттракциона? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "горка водная" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "дежурный аттракциона" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "защитное устройство" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "инцидент" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "контур безопасности" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "критический компонент" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "модернизация аттракциона" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Что такое "назначенный ресурс аттракциона"? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Что такое "назначенный срок службы аттракциона"? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "пассажир" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "посетитель аттракциона" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.6. | Что такое "реконструкция аттракциона"? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.6. | Как трактуется термин "техническое освидетельствование периодическое" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.7. | Наличие какого документа обязательно для возможности выполнения работ и услуг по проектированию (конструированию), монтажу, наладке, обслуживанию, диагностированию, ремонту и эксплуатации аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Н И П Р М Э |
|  | Л1 п.11. Приложение 1 п.1 | Что может являться причиной падения обслуживающего персонала, пассажиров и посетителей на аттракционе, с него (с одного уровня на другой) или в непосредственной близости от него? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11. Приложение 1 п.2.1. | Какие падающие объекты могут представлять опасность для обслуживающего персонала, пассажиров и посетителей аттракциона? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.2.2. | Что может являться причиной опасного воздействия движущихся механизмов аттракциона на обслуживающий персонал, пассажиров и посетителей? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.2.4. | Какие характеристики шумовых факторов необходимо учитывать при оценке воздействия шумовых факторов на обслуживающий персонал, пассажиров и посетителей аттракциона? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.2.5. | Какие неблагоприятные условия окружающей среды представляют опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.3. | В каких случаях может возникать опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.3. | В результате чего может произойти нарушение состояния конструкций аттракциона? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.3. | Какие связанные с электричеством воздействия представляют опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.4. | С чем могут быть связаны опасности, подстерегающие пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающий персонал во время эксплуатации аттракционов? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.4. | Какую опасность для пассажиров, посетителей аттракционов и обслуживающего персонала представляют аттракционы, связанные с использованием водной среды (водные аттракционы)? | Н И П Э |
|  | Л1 п.11.Приложение 1 п.4. | Что может представлять опасность для посетителей аттракционов и обслуживающего персонала при эвакуации посетителей при аварийных обстоятельствах? | Н И П Э |
|  | Л1 п.12. | Вероятность каких событий должны спрогнозировать организации, занимающиеся проектированием, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом и эксплуатацией аттракциона, с внесением соответствующего комплекса предупреждающих мероприятий в проектную, конструкторскую, ремонтную и другую эксплуатационную документацию? | Н И П М Э |
|  | Л1 п.14. | Эксплуатация аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, а также их узлов, механизмов, критических компонентов возможна только при наличии у организации-изготовителя ... | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.14. | Допускается ли на территории Республики Беларусь эксплуатация вновь ввозимых аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, если они отработали установленный организацией-изготовителем или ТНПА нормативный срок службы? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.14. | Допускается ли на территории Республики Беларусь эксплуатация вновь ввозимых аттракционов, не имеющих эксплуатационных документов организации-изготовителя? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.15. | Допускаются ли отступления от требований Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э М |
|  | Л1 п.17. | Кто, в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, должен обеспечить комплектность документации на поставляемый заказчику аттракцион? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.18. | Кем в случае утраты (приведения в негодность) эксплуатационных документов на аттракцион, эксплуатируемый в Республике Беларусь, такие документы могут быть восстановлены? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.19. | Каким требованиям должны отвечать аттракционы, находящиеся в эксплуатации на территории Республики Беларусь, сконструированные и изготовленные до введения в действие Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.20. | Куда необходимо направлять копию рекламации (претензии) при обнаружении недостатков в конструкции аттракциона или его изготовлении, а также при наличии несоответствий требованиям НПА и ТНПА? | Н И П Р Э |
|  | Л1 п.23. | Какие организации имеют право осуществлять деятельность по проектированию (конструированию) аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, а также их узлов и механизмов? | П Р Э |
|  | Л1 п.24. | Что необходимо выполнить организации, осуществляющей проектирование аттракциона, в отношении компонентов аттракциона, в том числе критических, имеющих ограниченный ресурс? | П Э |
|  | Л1 п.25. | Что должна включать в себя проектная, конструкторская и технологическая документация при проектировании (конструировании) аттракционов? | П Э |
|  | Л1 п.30. | Что должен гарантировать изготовитель аттракциона? | П Э |
|  | Л1 п.31. | Какие виды контроля должна предусматривать система управления качеством, действующая в организациях, осуществляющих проектирование (конструирование) и изготовление (реконструкцию, модернизацию) аттракционов? | П Р Э |
|  | Л1 п.32. | Какие требования, показатели и нормы должны содержать технические условия на изготовление (реконструкцию, модернизацию) аттракционов, их узлов и механизмов? | П Э |
|  | Л1 п.34. | Чем должно быть подтверждено качество материалов и комплектующих, применяемых при изготовлении (реконструкции, модернизации) аттракциона? | П Э |
|  | Л1 п.34. | В каких случаях допускается применять материалы и комплектующие для аттракционов при отсутствии документа изготовителя об их качестве? | П Э |
|  | Л1 п.35. | Могут ли привлекаться к работам по изготовлению конструкций аттракциона специалисты сварочного производства и сварщики, не прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с требованиями НПА, ТНПА? | П Э |
|  | Л1 п.36. | Кто отвечает за качество изготовления аттракциона в целом, за соответствие его техническим условиям, а также за оформление эксплуатационной документации при изготовлении аттракционов из составных частей, поставляемых несколькими изготовителями? | П Э |
|  | Л1 п.37. | В общем случае для проверки качества аттракциона, его узлов и механизмов, включая критические компоненты, изготовитель должен проводить приемочные, приемосдаточные и периодические испытания. Кто определяет необходимость дополнительного проведения иных видов испытаний аттракциона? | П Э |
|  | Л1 п.37. | Обязательно ли участие должностного лица Госпромнадзора в приемочных, приемосдаточных и периодических испытаниях аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и изготовленных в Республике Беларусь, которые проводит изготовитель для проверки качества изготовленных аттракционов, их узлов и механизмов, включая критические компоненты? | П Э |
|  | Л1 п.37. | Кто составляет и утверждает программу и методику проведения приемочных, приемосдаточных, периодических испытаний для проверки качества аттракциона, его узлов и механизмов? | П |
|  | Л1 п.37. | Где могут проводиться приемочные, приемосдаточные, периодические испытания аттракционов, их узлов и механизмов, включая критические компоненты? | П |
|  | Л1 п.38. | Что должны предусматривать программа и методика приемочных испытаний аттракциона? | П Э |
|  | Л1 п.39. | Кто утверждает программу и методику приемосдаточных испытаний, проводимых изготовителем для каждого изготовленного аттракциона или его составной части, предназначенной для самостоятельной поставки? | П |
|  | Л1 п.39. | Каким документом оформляется соответствие изготовленного аттракциона действующей на него технической документации? | П Н Э |
|  | Л1 п.40. | Кто проводит периодические и типовые испытания аттракционов, их составных частей, изготовляемых серийно? | П |
|  | Л1 п.40. | Как часто периодическим испытаниям подвергается одно из серийно изготовленных аттракционных изделий? | П |
|  | Л1 п.41. | Каким минимально необходимым составом эксплуатационных документов изготовитель должен укомплектовать каждый изготовленный аттракцион? | П Р Н И Э |
|  | Л1 п.41. | Какие эксплуатационные документы аттракциона, входящие в комплект, поставляемый изготовителем, обязательно должны иметь пронумерованные и прошнурованные листы? | П Н И Э |
|  | Л1 п.42. | Что должен предпринять изготовитель аттракциона, если сведения на отдельные составные части аттракциона не включаются в формуляр (паспорт) и руководство по эксплуатации аттракциона? | П Н И Э |
|  | Л1 п.43. | Что из перечисленного в вариантах ответа требуется обязательно указывать в руководстве по эксплуатации аттракциона? | П |
|  | Л1 п.43. | Следует ли в руководстве по эксплуатации аттракционами указывать схему размещения знаков безопасности и предупреждающих табличек на аттракционе? | П Э |
|  | Л1 п.43. | Требуется ли в руководстве по эксплуатации аттракциона указывать рекомендации по техническому обслуживанию электрического оборудования и систем управления аттракциона? | П Э |
|  | Л1 п.43. | Какие детали и составные части аттракциона необходимо отдельно указать в Руководстве по эксплуатации аттракциона? | П |
|  | Л1 п.43. | Требуется ли в Руководстве по эксплуатации аттракциона указывать рекомендации (способы) его безопасной утилизации? | П |
|  | Л1 п.43. | Необходимо ли в Руководстве по эксплуатации аттракциона указывать требования по охране труда? | П |
|  | Л1 п.44. | В каком случае отдельным документом составляется инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке аттракциона? | П Э М |
|  | Л1 п.44. | Что требуется обязательно указывать в инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке аттракционов? | П М |
|  | Л1 п.44. | Что должно быть обязательно указано на монтажных схемах, включенных в инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке аттракционов? | П М |
|  | Л1 п.44. | Следует ли в инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке аттракционов указывать перечень крепежных изделий (анкерных креплений, болтов, винтов, шпилек, резьбовых стяжек, гаек, шайб и других)? | П М |
|  | Л1 п.44. | Следует ли в инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке аттракционов указывать схемы заземления, в том числе для защиты от удара молний? | П М |
|  | Л1 п.45. | Какую информацию должны содержать изменения, которые организация, проводившая реконструкцию аттракциона, вносит в формуляр (паспорт) и другие (при необходимости) эксплуатационные документы? | П Н И Р Э |
|  | Л1 п.46. | Как должны быть проведены приемочные испытания аттракционов иностранного производства? | Э |
|  | Л1 п.47. | Куда изготовитель должен заносить сведения об изготовленных аттракционах, отдельных составных частях, предназначенных для самостоятельной поставки? | П |
|  | Л1 п.47. | Какие сведения об изготовленных аттракционах, отдельных составных частях, предназначенных для самостоятельной поставки, должны быть обязательно занесены в табличку, укрепленную на видном месте? | П Р Э |
|  | Л1 п.47. | Какое требования предъявляется к информационной табличке, закрепляемой изготовителем на видном месте аттракциона или отдельной его части, предназначенной для самостоятельной поставки? | П Э |
|  | Л1 п.47. | На аттракционах и отдельных составных частях, предназначенных для самостоятельной поставки, изготовитель должен закреплять на видном месте таблички с информацией об изготовителе, дате изготовления и других сведениях. Какое требование предъявляется к установке таких табличек на аттракционах с передвижными тележками? | П Э |
|  | Л1 п.48. | Что должен обязательно регистрировать изготовитель при ведении учета поступивших рекламаций (претензий) и других извещений о недостатках конструкции и изготовления аттракционов? | П |
|  | Л1 п.50. | Что должен предпринять изготовитель аттракциона в случае, если выявленные недостатки, указанные в полученной им рекламации, могут повлиять на безопасность пользования аттракционом? | П |
|  | Л1 п.52. | Кто определяет организацию, которая будет монтировать аттракцион, не подлежащий регистрации в Госпромнадзоре? | Н М Р Э |
|  | Л1 п.53. | Какой дополнительный документ должна иметь организация, осуществляющая монтаж аттракциона, если это определено условиями поставки? | Н И Р М Э |
|  | Л1 п.54. | Допускаются ли отклонения от требований изготовителя, изложенных в эксплуатационных документах, в ТНПА при выполнении монтажа (демонтажа) аттракциона? | М Э |
|  | Л1 п.55. | Какие сведения владелец аттракциона должен предоставить в Госпромнадзор перед проведением монтажа аттракциона, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре? | Р М Э |
|  | Л1 п.56. | Что должен предпринять владелец аттракциона перед началом монтажа аттракционов? | Н М И Э |
|  | Л1 п.57. | Допускается ли установка аттракциона на наклонной и (или) неровной поверхности? | Н И М Э |
|  | Л1 п.57. | Безопасность каких пассажиров и посетителей аттракциона необходимо обеспечить при выборе места расположения аттракциона? | Н И М Э |
|  | Л1 п.57. | Что должно обеспечивать свободное пространство, созданное в процессе размещения аттракционов на главных проходах между аттракционами? | Н И М Э |
|  | Л1 п.57. | Что следует учитывать при проведении монтажных работ аттракциона? | М Э |
|  | Л1 п.57. | Допускается ли пересечение контуров безопасности аттракционов для пассажиров, безопасных зон для посетителей и обслуживающего персонала у аттракционов, расположенных рядом? | Н И М Э |
|  | Л1 п.59. | Наличие каких документов должно быть обязательно при устройстве фундамента аттракциона? | Н И М Э |
|  | Л1 п.60. | Разрешается ли до начала эксплуатации аттракциона допускать к нему посторонних лиц? | Н И М |
|  | Л1 п.64. | Допускаются ли отступления от установленной последовательности выполнения наладочных работ, проводимых при монтаже аттракциона? | Н И М |
|  | Л1 п.65. | Что следует осмотреть и проверить после монтажа и наладки аттракциона? | Н И М Э |
|  | Л1 п.66. | На протяжении скольких рабочих циклов после устранения несоответствий, выявленных при проведении осмотра и проверки аттракциона, следует проводить испытания аттракциона без нагрузки (обкатку), если иные требования не установлены в эксплуатационной документации? | Н И М Э |
|  | Л1 п.66. | Что следует проверять во время испытания аттракциона без нагрузки (обкатки)? | Н И М Э |
|  | Л1 п.67. | С какой целью после монтажа и проведения испытаний аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационной документацией, имитируют нештатные ситуации на аттракционе? | Н И М Э |
|  | Л1 п.68. | Что подтверждает акт технической готовности аттракциона, который составляют после монтажа аттракциона и проведения наладочных работ? | Н И М Э |
|  | Л1 п.69. | Когда необходимо зарегистрировать в Госпромнадзоре аттракционы, подлежащие регистрации? | Н И Р П Э |
|  | Л1 п.69. | Какие механизированные аттракционы подлежат регистрации в Госпромнадзоре независимо от высоты подъема пассажиров? | Н И Р П Э |
|  | Л1 п.69. | Какие механизированные аттракционы подлежат регистрации в Госпромнадзоре независимо от скорости перемещения пассажиров? | Н И Р П Э |
|  | Л1 п.69. | Какие немеханизированные аттракционы подлежат регистрации в Госпромнадзоре? | Н И Р П Э |
|  | Л1 п.69. | Какие водные горки подлежат регистрации в Госпромнадзоре? | Н И Р П Э |
|  | Л1 п.70. | В каком территориальном подразделении Госпромнадзора должны регистрироваться стационарные аттракционы? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.70. | В каком подразделении Госпромнадзора должны регистрироваться передвижные аттракционы? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.71. | Как ведется учет аттракционов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Н И |
|  | Л1 п.73. | Что является подтверждением, что аттракцион зарегистрирован в Госпромнадзоре? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.73. | Что является подтверждением того, что отказано в регистрации аттракциона? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.75. | Подлежит ли аттракцион перерегистрации в Госпромнадзоре после реконструкции. Если подлежит, то в течение какого срока? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.75. | Подлежит ли аттракцион перерегистрации в Госпромнадзоре после изменения юридического адреса владельца аттракциона? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.75. | Подлежит ли аттракцион перерегистрации в Госпромнадзоре после изготовления дубликата формуляра (паспорта) аттракциона после утраты оригинала? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.76. | Какую процедуру необходимо выполнить в случае изменении наименования владельца аттракциона, зарегистрированного в Госпромнадзоре? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.76. | Какую процедуру необходимо выполнить в отношении зарегистрированного в Госпромнадзоре аттракциона при изменении юридического адреса его владельца в пределах одной административно-территориальной единицы Республики Беларусь (области)? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.77. | В каких случаях аттракцион подлежит снятию с регистрации в территориальном подразделении Госпромнадзора? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.78. | В заявлении на снятие с регистрации аттракциона при его списании владелец указывает ... | Н И Э |
|  | Л1 п.78. | В заявлении на снятие аттракциона при его передаче другому владельцу необходимо указать ... | Н И Э |
|  | Л1 п.79. | В каких случаях необходимо осуществлять процедуру допуска аттракционов к эксплуатации? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.80. | На основании чего осуществляется допуск аттракционов к эксплуатации? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.81. | Кем осуществляется допуск к эксплуатации аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.81. | За сколько дней до начала эксплуатации регистрируемого в Госпромнадзоре аттракциона его владелец должен письменно уведомить Госпромнадзор для получения допуска к эксплуатации? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.82. | Кем осуществляется допуск к эксплуатации аттракционов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Н И Р |
|  | Л1 п.83. | Кто оформляет записью в формуляре (паспорте) аттракциона допуск а его эксплуатации? | Н И Э |
|  | Л1 п.83. | Что указывается в формуляре (паспорте) аттракциона при оформлении его допуска к эксплуатации. | Н И Э |
|  | Л1 п.84. | Где владелец аттракциона должен разместить информацию о дате получения допуска аттракциона к эксплуатации, сроке действия допуска, с указанием организации, осуществившей допуск, ее адреса и номера телефона? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.85. | Кто возглавляет комиссию по приемке в эксплуатацию аттракциона после проведения его полного технического освидетельствования? | Р Э |
|  | Л1 п.86. | За сколько дней владелец аттракциона должен письменно известить органы государственного надзора, организации, индивидуальных предпринимателей, представители которых включены в состав комиссии по приемке аттракциона, о дате работы комиссии? | Р Э |
|  | Л1 п.87. | Что предъявляется комиссии по приемке в эксплуатацию аттракциона? | Р Э |
|  | Л1 п.88. | Что входит в обязанности комиссии по приемке в эксплуатацию аттракциона? | Р Э |
|  | Л1 п.88. | В каких случаях комиссия по приемке аттракциона в эксплуатацию имеет право потребовать проведение испытаний для проверки любого параметра аттракциона? | Н Э |
|  | Л1 п.89. | В процессе приемки аттракциона в эксплуатацию комиссией были выявлены нарушения, в результате которых аттракцион не был допущен к эксплуатации. Что необходимо сделать для допуска к эксплуатации этого аттракциона после устранения замечаний, выявленных комиссией? | Н Э |
|  | Л1 п.90. | Где должны отражаться результаты работы комиссии по приемке аттракциона в эксплуатацию? | Р Э |
|  | Л1 п.90. | Кто из членов комиссии по приемке аттракциона в эксплуатацию подписывает акт приемки? | Р Э |
|  | Л1 п.90. | На основании каких документов должностное лицо Госпромнадзора (для аттракциона, подлежащего регистрации), или уполномоченный представитель владельца дает разрешение на ввод аттракциона в эксплуатацию? | Э |
|  | Л1 п.91. | Как оформляется ввод аттракциона в эксплуатацию? | Р Э |
|  | Л1 п.92. | Должностное лицо Госпромнадзора запретило эксплуатацию аттракциона в связи с выявлением нарушений, дефектов и повреждений аттракциона. Кто после устранения выявленных нарушений, дефектов и повреждений осуществляет допуск аттракциона к дальнейшей эксплуатации? | Р Э |
|  | Л1 п.93. | В каких случаях аттракцион не допускается к эксплуатации? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.93. | При отсутствии каких документов аттракцион не допускается к эксплуатации? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.93. | Может ли быть допущен к эксплуатации аттракцион, если специалист, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией аттракционов, и (или) специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракциона и (или) обслуживающий персонал не прошли обучение и проверку знаний в соответствии с установленными требованиями? | Н И Э |
|  | Л1 п.93. | Может ли быть допущен к эксплуатации аттракцион при отсутствии должностных инструкции для ответственных специалистов и инструкций по эксплуатации аттракциона для обслуживающего персонала? | Н И Э |
|  | Л1 п.94. | Где лицом, осуществляющим допуск, делается мотивированная запись с указанием причин о том, что аттракцион не может быть допущен к эксплуатации? | Н И Э |
|  | Л1 п.96. | На каком этапе подготовки к эксплуатации аттракциона его владелец должен в установленном порядке получить соответствующее специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.97. | Что обязан предпринять владелец аттракционов, осуществляющий их эксплуатацию, в целях организации содержания аттракциона в исправном состоянии и безопасных условий эксплуатации и труда? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.97. | Что обязан гарантировать владелец аттракциона? | Н И Р |
|  | Л1 п.97. | Наличие и ведение каких журналов обязан обеспечить владелец аттракционов на каждый аттракцион? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.97. | Какое количество сменных журналов и журналов учета технического обслуживания и ремонта аттракциона должен вести владелец аттракциона при наличии у него нескольких аттракционов? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.99. | Что должна содержать система планово-предупредительных ремонтов аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.101. | Какие требования предъявляются к специалисту, ответственному по надзору за безопасную эксплуатацию аттракциона, и специалисту, ответственному за содержание аттракционов в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.101. | Учебно-программная документация образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы обучения в организации специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией аттракционов и специалиста, ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов должна согласовываться с ... | Н И Р Э |
|  | Л1 п.102. | Как часто специалисты, ответственные за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов и ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией аттракционов должны повышать свою квалификацию в учреждениях образования? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.102. | Как часто специалисты, ответственные за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов и ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией аттракционов должны проходить проверку знаний, установленную Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.102. | Требуется ли участие представителя Госпромнадзора в комиссии по проверке знаний у специалистов, ответственных за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией аттракционов? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.103. | Где должны содержаться сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание аттракционов в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию? | Н И Э |
|  | Л1 п.103. | Какие сведения о специалистах, ответственных за содержание аттракционов в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию должны содержаться в формуляре (паспорте) аттракциона? | И Н Э |
|  | Л1 п.104. | Следует ли заносить в формуляр (паспорт) аттракциона фамилию лица, временно исполняющего обязанности, в том числе обязанности по охране труда, отсутствующего ответственного специалиста? | И Н |
|  | Л1 п.104. | Какое требование предъявляется к работнику, временно замещающему специалиста, ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов? | Р И Н |
|  | Л1 п.105. | Что входит в круг прямых обязанностей специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией аттракциона? | Н |
|  |  |  | Н |
|  | Л1 п.106. | Что должен обеспечить специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов? | И |
|  | Л1 п.107. | Что входит в круг прямых обязанностей специалиста, ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракционов? | И |
|  | Л1 п.108. | В каком случае владелец аттракциона может выполнение обязанностей ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией и ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию аттракционов возложить на одного работника? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.108. | В каком объеме должен проходить повышение квалификации и проверку знаний специалист, совмещающий обязанности ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией и ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.110. | За какое количество аттракционов может отвечать дежурный аттракционов, которого владелец назначает для обслуживания пассажиров, управления аттракционами и их обслуживания? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.110. | В каком случае назначается старший дежурный аттракционов? | Н И |
|  | Л1 п.111. | Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к управлению и обслуживанию аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.111. | Допуск к самостоятельной работе дежурных аттракционов и обслуживающего персонала должен оформляться ... | Н И Р |
|  | Л1 п.113. | Обязательно ли участие должностного лица Госпромнадзора в работе квалификационной комиссии по аттестации дежурных аттракционов, допускаемых к обслуживанию аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору? | Н И Э |
|  | Л1 п.113. | Как часто должны проходить периодическую проверку знаний дежурные аттракционов и обслуживающий персонал в объеме инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.113. | Кто определяет необходимость участия должностного лица Госпромнадзора в комиссии при периодической проверке знаний в объеме инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации аттракционов у дежурных аттракционов и обслуживающего персонала? | Н И Э |
|  | Л1 п.113. | За сколько дней до проведения проверки знаний у дежурных аттракционов и обслуживающего персонала необходимо известить Госпромнадзор о дате проведения проверки? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.113. | Как поступать владельцу аттракциона, если из-за небольшой штатной численности он не может организовать у себя комиссию для ежегодной проверки знаний дежурных аттракциона? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.113. | Учебно-программная документация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) по професси: "дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и тира", должна быть согласована с ... | Н И Р Э |
|  | Л1 п.114. | Как необходимо выдавать персоналу, обслуживающему аттракционы, инструкции по охране труда и инструкции по эксплуатации конкретных аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.114. | Где должен обязательно находиться один экземпляр инструкции по эксплуатации на каждый аттракцион? | Н И Э |
|  | Л1 п.115. | Что входит в обязанности дежурного аттракциона? | Н И |
|  | Л1 п.115. | Что должен предпринять дежурный аттракциона в случае возникновения в период работы аттракциона повреждений или неисправностей, которые могут привести к возникновению опасной ситуации для пассажиров и посетителей? | Н И |
|  | Л1 п.115. | Может ли дежурный аттракциона допускать к управлению аттракционом и контролю над его работой посторонних лиц? | Н И |
|  | Л1 п.115. | Может ли дежурный аттракциона эксплуатировать аттракцион со скоростями, ускорениями, выходящими за пределы, установленные изготовителем в эксплуатационной документации или владельцем аттракциона в инструкции по эксплуатации? | Н И |
|  | Л1 п.115. | Где дежурный аттракциона должен фиксировать результаты ежедневных проверок и все неисправности аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 п.115. | В каких случаях закрытия аттракциона для пользования дежурный аттракциона обязан зафиксировать аттракцион в неподвижном положении и (или) предпринять меры, исключающие доступ пассажиров и посетителей? | Н И Э |
|  | Л1 п.115. | Что должен предпринять дежурный аттракциона, если он пришел к заключению, что пассажир не может безопасно пользоваться аттракционом, например, по состоянию своего здоровья или поведения? | Н И |
|  | Л1 п.116. | Что дежурный аттракциона должен обеспечить перед началом рабочего цикла? | Н И |
|  | Л1 п.117. | Что должен предпринять дежурный аттракциона в случае наступления неблагоприятных метеорологических условий, параметры которых превышают значения, установленные в эксплуатационной документации на аттракцион? | Н И |
|  | Л1 п.118. | У входа на какие аттракционы необходимо размещать информационные стенды для пассажиров, содержащие название аттракциона, регистрационный (инвентарный) номер, дату получения допуска аттракциона к эксплуатации; срок действия допуска и другую информацию? | Н И Э |
|  | Л1 п.118. | У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный (инвентарный) номер и другую информацию. Какое требование предъявляется к размещению на этом стенде информации с предупреждениями и требованиями мер предосторожности? | Н И Э |
|  | Л1 п.118. | У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный (инвентарный) номер и другую информацию. Что должно гарантировать исполнение этого стенда? | Н И Э |
|  | Л1 п.118. | У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный (инвентарный) номер и другую информацию. Какое требование предъявляется к читаемости текста информации на этом стенде? | Н И Э |
|  | Л1 п.120. | Могут ли правила поведения и пользования аттракционом содержать дополнительные требования безопасности, разработанные владельцем, которые противоречат требованиям изготовителя аттракциона? | Н И |
|  | Л1 п.120. | Какие указания должны содержать в обязательном порядке Правила поведения и пользования аттракционом? | Н И |
|  | Л1 п.121. | Где дополнительно должны быть вывешены правила поведения и пользования аттракционом? | Н И Э |
|  | Л1 п.122. | Допускается ли непосредственно на конструкцию аттракциона наносить дополнительные указания безопасности (текстовые предупреждения, знаки, сигналы, символы)? | Н И Э |
|  | Л1 п.123. | Что следует предпринять, если владелец аттракциона, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, не имеет возможности назначить обслуживающий персонал, в количестве достаточном для выполнения работ по техническому обслуживанию аттракциона и поддержанию его в исправном состоянии? | Р Э |
|  | Л1 п.124. | Что следует предпринять, если владелец аттракциона, не подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, не имеет возможности назначить ответственных специалистов и обслуживающий персонал, в количестве достаточном для выполнения работ по техническому обслуживанию аттракциона и поддержанию его в исправном состоянии? | Р |
|  | Л1 п.125. | Что должно быть отражено в договоре между владельцем аттракциона и организацией, персоналу которой он поручает обслуживание аттракциона? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.127. | В каких случаях не допускается эксплуатация аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 п.128. | Кто проводит периодическое техническое освидетельствование передвижного аттракциона после межсезонного хранения по окончании первого монтажа? | Н И Э |
|  | Л1 п.129. | Кто имеет право проводить периодическое техническое освидетельствование передвижного аттракциона в течение сезона после каждого монтажа аттракциона на новом месте эксплуатации? | Н И Э |
|  | Л1 п.130. | Куда владелец передвижного аттракциона обязан сообщить при перемещении указанного оборудования на новое место? | Н И Э |
|  | Л1 п.130. | Какую информацию владелец передвижного аттракциона обязан сообщить в подразделение Госпромнадзора, в котором зарегистрирован аттракцион, при перемещении указанного оборудования на новое место? | Н И Э |
|  | Л1 п.130. | Перед направлением передвижного аттракциона для работы в другую административно-территориальную единицу Республики Беларусь (область) владелец сообщил об этом установленным порядком в территориальное подразделение Госпромнадзора по месту регистрации аттракциона. Как должен в дальнейшем взаимодействовать с Госпромнадзором владелец после того, как аттракцион будет перемещен на новое место? | Н И Э |
|  | Л1 п.130. | Требуется ли осуществлять процедуру допуска передвижного аттракциона к эксплуатации после каждой его установки на новом месте? | Н И Э |
|  | Л1 п.131. | Что должен предпринять владелец аттракциона, если при выполнении монтажных (демонтажных) работ, перемещении на новое место эксплуатации будет установлено, что несущая конструкция и (или) критические компоненты передвижного аттракциона получили повреждения? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.131. | Как осуществляется допуск к эксплуатации передвижного аттракциона, который после перемещения на новое место был подвергнут ремонту по причине выявления повреждений несущей конструкции и (или) критических компонентов? | Н И Э |
|  | Л1 п.132. | Какие требования предъявляются к подводу временных инженерных коммуникаций, в том числе электропитания, устройств заземления к передвижным аттракционам? | Н И Э |
|  | Л1 п.133. | Каким видам технического освидетельствования подвергается аттракцион в течение всего срока эксплуатации? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.135. | В каких случаях проводится полное техническое освидетельствование аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.135. | При каком перерыве в эксплуатации аттракциона он должен перед возобновлением эксплуатации подвергаться полному техническому освидетельствованию? | Н И Э |
|  | Л1 п.136. | По чьему требованию может проводиться полное техническое освидетельствование аттракциона в случаях, не оговоренных Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.137. | С какой периодичностью проводится периодическое техническое освидетельствование аттракционов, находящихся в эксплуатации? | Н И Э |
|  | Л1 п.137. | Когда проводится периодическое техническое освидетельствование аттракционов, в случае если аттракционы эксплуатируются сезонно? | Н И Э |
|  | Л1 п.138. | В каких случаях проводится частичное техническое освидетельствование аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 п.138. | Кто определяет объем частичного технического освидетельствования аттракциона после проведения ремонта, не затрагивающего его критических компонентов и (или) несущих конструкций? | Н И Э |
|  | Л1 п.139. | Кем осуществляется полное техническое освидетельствование аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.139. | Кем осуществляется периодическое техническое освидетельствование аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.139. | Кем осуществляется частичное техническое освидетельствование аттракционов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.140. | Кем осуществляется техническое освидетельствование аттракционов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? | Н И Р Э |
|  | Л1 п.141. | Кто организует подготовку аттракциона и представление его для проведения технического освидетельствования? | Н И Э |
|  | Л1 п.141. | Обязательно ли участие специалиста ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию аттракциона при проведении его технического освидетельствования? | И Э |
|  | Л1 п.142. | Изучение каких документов должно включать в себя техническое освидетельствование аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 п.142. | Что следует обязательно проверять при техническом освидетельствовании аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.142. | Что следует обязательно выполнить при техническом освидетельствовании аттракционов? | Н И Э |
|  | Л1 п.143. | В каком случае при проведении полного технического освидетельствования аттракциона необходимо выполнить дополнительные осмотры и проверки, обкатку и имитацию нештатных ситуаций (если это предусмотрено эксплуатационной документацией)? | Н И Э |
|  | Л1 п.144. | Что необходимо дополнительно проверить при проведении полного технического освидетельствования аттракциона после ремонта, реконструкции, модернизации? | Н И Э |
|  | Л1 п.145. | Как должны проводиться испытания аттракционов при отсутствии в руководстве по эксплуатации указаний по проведению испытаний? | Н И Э |
|  | Л1 п.146. | В ходе технического освидетельствования аттракциона были выявлены нарушения, которые впоследствии были устранены. Кто определяет объем проверки аттракциона после устранения выявленных нарушений? | Н И Э |
|  | Л1 п.147. | Как оформляются в формуляре (паспорте) результаты технического освидетельствования аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 п.147. | Какие сведения по итогам проведения технического освидетельствования аттракциона требуется указывать в формуляре (паспорте)? | Н И Э |
|  | Л1 п.148. | В течение какого времени эксперт, проводивший техническое освидетельствование аттракциона, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, должен представить донесение о результатах технического освидетельствования в территориальное подразделение Госпромнадзора? | Э |
|  | Л1 п.149. | Кто определяет организацию, которая будет проводить техническое диагностирование аттракциона, не подлежащего регистрации в Госпромнадзоре? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.150. | Допускается ли дальнейшая эксплуатация аттракциона без проведения работ по техническому диагностированию и продлению назначенного срока службы (ресурса) в случае достижения аттракционом назначенного срока службы (ресурса), установленного в эксплуатационной документации? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.150. | Что следует предпринять, после того, как аттракцион отработал назначенный срок службы, установленный в эксплуатационной документации? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.150. | Через какое время с момента изготовления аттракциона следует проводить его техническое диагностирование, если в эксплуатационных документах на аттракцион отсутствуют сведения о назначенном сроке его службы? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.150. | По чьей инициативе техническое диагностирование аттракциона может быть проведено до отработки назначенного срока службы (ресурса)? | Р Н И |
|  | Л1 п.151. | Какие задачи входят в объем технического диагностирования аттракциона? | Э |
|  | Л1 п.153. | Какие проверки проводят при диагностировании аттракциона в дополнение к проверкам, выполняемым при техническом освидетельствовании? | Э |
|  | Л1 п.154. | Где должны находиться экспертное заключение о продлении назначенного срока службы аттракциона и отчетная техническая документация по его техническому диагностированию? | Э Н И |
|  | Л1 п.155. | В течение какого времени с момента выдачи экспертного заключения владельцу аттракциона, организация, выполнившая работы, представляет в территориальное подразделение Госпромнадзора сведения (донесение) о проведении технического диагностирования аттракциона с указанием выводов экспертного заключения о продлении назначенного срока службы? | Р Э |
|  | Л1 п.156. | Кто определяет организацию, которая будет ремонтировать аттракцион, не подлежащий регистрации в Госпромнадзоре? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.158. | Какой документ должен разрабатываться на ремонт критических компонентов и несущих конструкций аттракционов? | Н И Э М |
|  | Л1 п.159. | Какие работы не допускается выполнять при проведении ремонта аттракциона? | Н И Э М |
|  | Л1 п.160. | Где должны храниться документы, подтверждающие качество материалов и комплектующих, используемых при ремонте аттракциона? | Н И Э М |
|  | Л1 п.160. | Какие сведения о характере выполненных работ организация, индивидуальный предприниматель, выполнившие ремонт аттракциона должны указывать в формуляре (паспорте)? | Н И Э М |
|  | Л1 п.162. | Кто после проведения ремонта аттракциона должен составлять акт технической готовности аттракциона, который подтверждает выполнение ремонтных работ? | Н И Э М |
|  | Л1 п.164. | При аварии, инциденте или несчастном случае, произошедших при эксплуатации аттракционов, владелец аттракционов обязан уведомить о произошедшем Госпромнадзор и другие организации в установленном порядке. Как быстро это необходимо сделать? | Р Н И Э |
|  | Л1 п.165. | Как поступить владельцу аттракциона в случае инцидента или аварии, если по объективным причинам не представляется возможным сохранить обстановку аварии до прибытия должностного лица Госпромнадзора? | Р Н И Э |
|  | Л1 Приложение 5 п.2.1, Приложение 6 п.1 | Допускаются ли подчистки при оформлении сменного журнала аттракциона и журнала учета технического обслуживания и ремонта аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 Приложение 5 п.2.1, Приложение 6 п.1 | Как производятся исправления в сменном журнале аттракциона и журнале учета технического обслуживания и ремонта аттракциона? | Н И Э |
|  | Л1 Приложение 5 п.2.3 | Как в сменном журнале аттракциона в разделе Учет ежедневного технического обслуживания и допуска аттракциона к эксплуатации" оформляются соответствующие графы о неисправностях в случае, когда неисправности отсутствуют? | Н И Э |
|  | Л1 Приложение 6 п.1 | Какое требование предъявляется к журналу учета технического обслуживания и ремонта аттракциона? | НИ Э |
|  | Л2 п.1. | На какие конструкции распространяются требования безопасности Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ EN 13814-2008 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПАРКАХ? | П Э |
|  | Л2 п.1. | Какие требования безопасности устанавливает Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ EN 13814-2008 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПАРКАХ? | П Э |
|  | Л2 п.3.4 | Что такое формуляр аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? | П Э |
|  | Л2 п.3.8 | Что такое модификация аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? | П М Э |
|  | Л2 п.3.17 | Что такое ежедневная проверка аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? | Н И Э |
|  | Л2 п.3.18 | Что такое обкатка аттракциона в соответствии с СТБ EN 13814-2008? | М Э |
|  | Л2 п.5.1.1 | Что должна включать проектная документация на аттракционы? | П |
|  | Л2 п.5.1.2 | Что должно быть указано в проектной документации в разделе "описание конструкции и условий эксплуатации аттракциона"? | П Э |
|  | Л2 п.5.1.3 | На какие части аттракциона должна быть разработана конструкторская и технологическая документация? | П |
|  | Л2 п.5.1.3 | Что должно быть указано в конструкторской и технологической документации на аттракционы? | П |
|  | Л2 п.5.1.4.2 | Что должен включать анализ проектной документации на аттракционы? | П |
|  | Л2 п.5.1.4.2 | Что следует предпринять в процессе анализа проектной документации на аттракцион, если расчетные параметры для определения предельного состояния отдельных элементов аттракциона не могут быть однозначно определены? | П |
|  | Л2 п.5.3.2 | Что включают в себя постоянные нагрузки, действующие на аттракцион? | П |
|  | Л2 п.5.3.3.4 | Какие особенности учитываются в расчетах при определении ветровой нагрузки аттракциона? | П |
|  | Л2 п.5.3.3.4.2 | При какой максимальной скорости ветра, измеренной на высоте 10 м, допускается эксплуатация аттракциона? | П Э |
|  | Л2 п.5.3.3.5 | В каких случаях при проектировании аттракциона не учитывается снеговая нагрузка? | П |
|  | Л2 п.5.3.3.5 | Какие меры по предотвращению скопления снега должны быть обязательно предусмотрены для того, чтобы при проектировании аттракциона не учитывалась снеговая нагрузка? | П |
|  | Л2 п.5.3.3.5 | В каком случае, при проектировании аттракциона, допускается уменьшенное значение воздействия снеговой нагрузки по всей поверхности крыши 0,2 кН/м2? | П |
|  | Л2 п.5.3.5.1 | Какие силы рассматриваются в качестве ударных нагрузок при проектировании аттракциона? | П |
|  | Л2 п.5.3.5.2 | Каким образом при проектировании аттракциона учитывается в общем случае воздействие вибрации конструктивных элементов, непосредственно воспринимающих нагрузки при движении, например рельсы катальных горок? | П |
|  | Л2 п.5.4.1 | При проектировании аттракциона и анализе его конструкции необходимо обеспечить, чтобы расчетное значение внутренних сил или моментов не превысило соответствующей прочности определенных элементов. Какое воздействие нагрузок должно приниматься за основу расчета? | П |
|  | Л2 п.5.4.1 | Какое требование при проектировании аттракциона и анализе его конструкции предъявляется к записи символов в расчетных формулах, если данные формулы не установлены в стандартах? | П |
|  | Л2 п.5.4.1 | Какие требования должны соблюдаться при использовании компьютерных программ для расчетов при проектировании аттракциона и анализе его конструкции? | П |
|  | Л2 п.5.4.2.1 | Какие рабочие нагрузки необходимо использовать при расчете параметров аттракционов, вращающихся по кругу? | П |
|  | Л2 п.5.4.2.3.1 | Какие силы должны быть обязательно учтены при проектировании каруселей, которые могут вращаться вокруг нескольких осей в различных плоскостях? | П |
|  | Л2 п.5.4.3.4 | Для катальных горок с транспортными модулями, движущимися по рельсам, для безопасного торможения следует обеспечить определенное минимальное расстояние между транспортными средствами. Каким путем должно обязательно обеспечиваться это минимальное расстояние? | П |
|  | Л2 п.5.4.5 | В каком случае при проектировании аттракционов необходимо придавать особое значение подтверждению устойчивости трибун от опрокидывания? | П |
|  | Л2 п.5.5.1.1 | Как при расчетах устойчивости аттракциона от опрокидывания, скольжения и отрыва следует учитывать постоянно действующие благоприятные внешние воздействия? | П |
|  | Л2 п.5.6.5.2.1 | С каким диаметром канат не следует применять в конструкции силовых элементов аттракциона? | П Э |
|  | Л2 п.5.6.5.2.2 | Какие канаты и ремни нельзя использовать в конструкции аттракциона для восприятия нагрузки от пользователей, например, для подвески сиденья, гондолы, за исключением применения в блокирующих устройствах безопасности? | П Э |
|  | Л2 п.5.7.4 | Чего следует избегать в конструкции элементов аттракциона, находящихся под воздействием динамических нагрузок? | П Э |
|  | Л2 п.5.7.6 | Из какого материала не следует изготавливать центральные опоры аттракционов, подверженные динамическим воздействиям? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.3.1 | Какие требования безопасности следует предусмотреть при эксплуатации платформ, проходов, рамп и лестниц общего пользования аттракционов? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.3.1 | Допускается ли на конструкциях аттракциона, доступных для пользователей, наличие мест захвата, а также мест защемления? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.3.1 | Какое требование предъявляется к максимальным размерам проемов на конструкциях аттракциона, доступных для пользователей? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.3.2 | Каким должен быть уклон платформы аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.2 | Какую величину не должен превышать уклон рампы на входе и выходе аттракциона при отсутствии на рампе поперечных планок? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.2 | Какой высоты и ширины должны быть поперечные планки, закрепленные по всей ширине рампы аттракциона для обеспечения возможности увеличения ее уклона до 1:4? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Какой должна быть ширина лестниц для пользователей аттракциона, за исключением эвакуационных лестниц? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Какой должна быть ширина эвакуационных лестниц и площадок аттракциона, которые рассчитаны только для определенного количества пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Какую величину не должна превышать ширина лестниц аттракциона, (если только они не расположены вокруг аттракциона и содержат менее 10 ступеней или предназначены для перепада высоты в 2 м)? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | При какой ширине лестницы аттракциона на ее обеих сторонах должны находиться перила? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Какой должна быть высота ступеней лестниц аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Каким должен быть максимальный уклон любой лестницы аттракциона, измеренный по центральной линии? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Какое максимальное количество ступеней должен содержать пролет лестничных маршей для общего пользования, предназначенный для входа на аттракцион и выхода из него? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Какую глубину должна иметь площадка между следующими друг за другом лестничными пролетами общего пользования, предназначенными для входа и выхода на аттракцион? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.4 | Какие требования безопасности предъявляются к движущейся дорожке аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.1.1 | При каком максимальном перепаде по высоте между соседними уровнями аттракциона допускается не устанавливать перила в местах, где может возникнуть вероятность падения с одного уровня на другой? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.1.1 | Допускается ли на аттракционах в качестве ограждений от падения применять ненатянутые цепи, канаты и другие нежесткие материалы? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.1.2 | Какие ограждения должны устанавливаться на аттракционах на краях платформ, проходов, рамп и лестниц общего пользования, которые расположены выше 0,40 м от земли? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.1.3 | Какие дополнительные ограждения кроме перил должны быть установлены на аттракционах на платформах, рампах и лестницах высотой более 1,0 м, доступных для общего пользования? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.1.4 | Чем кроме перил должны быть обязательно оснащены платформы, лестницы и проходы аттракционов, предназначенные только или преимущественно для обслуживающего персонала? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Как классифицируются системы ограничения доступа на аттракцион? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Что включают в себя системы ограничения доступа на аттракцион, которые классифицируются символами J1? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Что включают в себя системы ограничения доступа на аттракцион, которые классифицируются символами J2? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.3 | Что включают в себя системы ограничения доступа на аттракцион, которые классифицируются символами J3? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.4 | Какую максимальную ширину должен иметь входной проем в ограждениях и перилах аттракциона? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.4 | Каким обозначением на аттракционах классифицируются входные и выходные проемы ограждений без непосредственного контроля? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.4 | Каким обозначением на аттракционах классифицируются входные и выходные проемы ограждений с контролем, проводимым обслуживающим персоналом? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.4 | Каким обозначением на аттракционах классифицируются входные и выходные проемы ограждений, оснащенные барьерами или воротами, указывающие входы в ограниченную область для регулировки потока людей (например, механизированные ворота, турникеты и т. д.)? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.4 | Каким обозначением на аттракционах классифицируются входные и выходные проемы ограждений, оснащенные барьерами или воротами, которые приводятся в движение (при блокировании и разблокировании) оператором или обслуживающим персоналом? | П |
|  | Л2 п.6.1.3.3 | Каким обозначением на аттракционах классифицируются входные и выходные проемы ограждений, оснащенные барьерами или воротами, закрытое состояние которых обозначает начало работы аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.5 | Каким образом должно быть сконструировано ограждение аттракциона? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.4.5 | Какой допускается минимальная высота ограждения аттракциона, предназначенного исключительно для детей до 10 лет, если нет перепадов высот? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.5 | Какой минимальной может быть высота ограждения аттракциона от его основания, за исключением ограждения аттракциона, предназначенного исключительно для детей до 10 лет? | П |
|  | Л2 п.6.1.4.5 | Каким должно быть расстояние между двумя соседними вертикальными элементами у обычного ограждения аттракциона с преимущественно вертикальными встроенными элементами? | П |
|  | Л2 п.6.1.5 | На каком максимальном расстоянии (выше или ниже) относительно рампы или платформы должны располагаться входы на такие аттракционы, как автомобили или гондолы? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.1.1 | Какую величину должна составлять максимальная относительная скорость между модулем пользователя и платформой аттракциона, если вход или выход осуществляется во время движения модуля при расположении выхода по направлению движения? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.1.1 | Какую величину должна составлять максимальная относительная скорость между модулем пользователя и платформой аттракциона, если вход или выход осуществляется во время движения модуля при боковом выходе? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.1.1 | Какой должна быть минимальная ширина движущейся дорожки аттракциона, с которой производится посадка в модули пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.2 | От чего зависит ширина, количество и размещение выходов в киоске или подобных закрытых помещениях аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.2 | Какой должна быть минимальная высота запасных выходов в киоске или подобных закрытых помещениях аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.2 | Какой должна быть минимальная ширина запасных выходов в киоске или подобных закрытых помещениях аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.5.2 | При каком максимальном количестве пользователей в закрытом помещении аттракциона допускается предусматривать только один выход? | П |
|  | Л2 п.6.1.6.1.2 | С какой целью в конструкции аттракциона регламентируются безопасные расстояния от модулей пользователя? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.6.2.1 | Какие требования предъявляются к конструкции блокирующих устройств аттракционов, предназначенных для ограничения перемещения пользователей в модуле? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.6.2.2 | Какие риски должна снизить конструкция удерживающих устройств, которыми должны быть оснащены все элементы аттракциона, предназначенные для размещения пользователей (модули пользователей)? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.6.2.3 | Что должно учитываться при классификации удерживающих устройств аттракциона? | П |
|  | Л2 п.6.1.6.2 | Какие требования предъявляются к дверям, которыми оснащены модули пользователей аттракционов? | П Э |
|  | Л2 п.6.1.6.3 | Какие факторы могут существенно повлиять на эффективность всей удерживающей системы сидений в модулях пользователей аттракционов? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.1 | Каким обозначением классифицируются пользователи аттракционов в возрасте 2 - 4 года при определении критериев, учитывающих особенности пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.1 | Каким обозначением классифицируются пользователи аттракционов в возрасте 4 - 6 лет при определении критериев, учитывающих особенности пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.1 | Каким обозначением классифицируются пользователи аттракционов в возрасте 6 - 8 лет при определении критериев, учитывающих особенности пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.1 | Каким обозначением классифицируются пользователи аттракционов в возрасте 8 - 10 лет при определении критериев, учитывающих особенности пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.1 | Каким обозначением классифицируются пользователи аттракционов в возрасте 10 - 14 лет при определении критериев, учитывающих особенности пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.1 | Каким обозначением классифицируются взрослые пользователи аттракционов при определении критериев, учитывающих особенности пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.1.7.3 | Как следует контролировать скорость ветра для определения недопустимых рисков, связанных с работой аттракциона при порывах ветра, превышающих установленную скорость? | Н И П Э |
|  | Л2 п.6.2.1.1 | На каком минимальном расстоянии по горизонтали от неподвижных предметов должен находиться внешний контур качающихся сидений или гондол на аттракционах с вращающимися сиденьями по замкнутому кругу и аналогичных? | П Э |
|  | Л2 п.6.2.1.2 | Куда должны на аттракционах открываться входные двери ротора вращающегося барабана? | П Э |
|  | Л2 п.6.2.2.2 | На какой минимальной высоте от пола гондолы колеса обозрения должны быть установлены поручни? | П |
|  | Л2 п.6.2.2.4 | Какие требования предъявляются к тормозам лодочек качелей? | П Э |
|  | Л2 п.6.2.2.4 | Требуется ли применять тормозную систему при эксплуатации качелей для детей до 10 лет (высота качелей не должна превышать 3 м от основания лодочки до оси подвесной системы), если обслуживающий персонал может остановить лодочки вручную? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.1 | При каких условиях не обязательна установка системы ограничения доступа на детской железной дороге в парках культуры и отдыха? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.1 | Каким требованиям в соответствии с классификацией систем ограничения доступа посетителей должны отвечать системы ограничения доступа роликовых транспортных средств, водных аттракционов, аттракционов ужасов, детских железных дорог и других средств, движущихся по туннелям или рельсовым путям? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.2 | С учетом каких требований следует конструировать составы роликовых транспортных средств, водных аттракционов, аттракционов ужасов, детских железных дорог и других видов средств, движущихся по туннелям или рельсовым путям? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.5.1 | На аттракционе, движущимся по рельсовым путям, работает одновременно несколько вагонов или составов. Для обеспечения безопасности на данном аттракционе применяется система блок-зон. Какие тебования предъявляются к такой системе блок-зон? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.5.1 | В каких случаях нет необходимости в наличии системы блок-зон в области посадки в вагон или высадки из него пользователей аттракциона, движущегося по рельсовому пути? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.5.2 | Какие тормоза, устанавливаемые на аттракционах, движущихся по рельсовым путях при определенных обстоятельствах является безотказными? | П |
|  | Л2 п.6.2.3.5.2 | На движущихся по рельсовым путям аттракционах допускается применять в качестве тормозов безопасности небезотказные тормоза, действующие от пневматического или подобного устройства и освобождаемые пружинами. Какие условия должны при этом соблюдаться? | П |
|  | Л2 п.6.3.1.2 | На какое давление следует рассчитывать элементы аттракционов, находящиеся под давлением (поршни, цилиндры и относящиеся к ним трубопроводы и крепления), чтобы они могли выдержать нагрузку без остаточной деформации или неисправности? | П |
|  | Л2 п.6.3.1.2 | Как должны быть установлены поршни и цилиндры гидро- и пневмосистем аттракционов? | П |
|  | Л2 п.6.3.1.4 | Каким элементам трубопроводов гидро- и пневмосистем аттракционов следует при монтаже уделять повышенное внимание? | Н И М Э |
|  | Л2 п.6.3.1.5 | Какие требования предъявляются к рукавам гидравлических и пневматических систем, которые применяются при эксплуатации аттракционов? | П М Э |
|  | Л2 п.6.3.1.6 | Какие требования предъявляются к резервуарам гидравлических и пневматических систем, которые применяются при эксплуатации аттракционов? | П |
|  | Л2 п.6.3.1.8 | На какое давление должен быть отрегулирован предохранительный клапан, которым снабжены гидравлические и пневматические системы, применяемые на аттракционах? | П |
|  | Л2 п.6.3.1.9 | Где следует устанавливать обратный клапан, клапан расхода или клапан разрыва трубопровода, если при эксплуатации аттракциона может возникнуть опасная ситуация вследствие выхода из строя системы трубопроводов или рукавов гидросистемы? | П Э |
|  | Л2 п.6.3.1.11 | Какой должна быть максимальная скорость опускания элементов аттракциона, чтобы энергопоглощающие устройства могли защитить пользователей от чрезмерных ударов, при выходе из строя или сбое гидравлической или пневматической системы? | П |
|  | Л2 п.6.3.1.14 | Где должны быть установлены фильтры, если безопасное состояние гидравлической системы аттракциона зависит от свободного слива жидкости в резервуар? | П Э |
|  | Л2 п.6.3.2.1.1 | Что должно произойти с тормозами подъемных устройств аттракциона при выходе из строя источника питания? | Н И П М Э |
|  | Л2 п.6.3.2.1.5 | При подъеме на какую высоту аттракционные машины с подъемной платформой для перевозки пользователей должны быть оснащены системой безопасности? | П Э |
|  | Л2 п.6.3.2.1.5 | При каком превышении скорости подъема платформы с пользователями аттракциона должен сработать ограничитель скорости? | П Э |
|  | Л2 п.6.3.2.1.5 | Что должно произойти при ослаблении или обрыве каната (цепи) устройства ограничения скорости подъема платформы с пользователями аттракциона? | П М Э |
|  | Л2 п.6.3.2.1.6 | Каким должно быть соотношение между минимальным разрывным усилием каната или цепи и максимальной нагрузкой на канат или цепь в подъемных устройствах аттракциона, предназначенных для подъема пользователей? | П |
|  | Л2 п.6.3.2.1.6 | Сколько витков каната должно оставаться на барабане подъемного устройства аттракциона, предназначенного для подъема пользователей, при положении подъемного устройства в самом низком положении? | Н И П М Э |
|  | Л2 п.6.3.2.1.8 | В конструкции винтового механизма подъема аттракциона имеется винт, несущая гайка и предохранительная гайка. Какой из этих элементов должен быть более износостойким, чем другие? | П |
|  | Л2 п.6.3.2.1.9 | Какое требование предъявляется к реечному приводу подъема аттракциона в отношении визуального контроля его шестерен? | П |
|  | Л2 п.6.4.2.4.3.3 | Кто имеет право проводить сварочные работы на конструктивных элементах аттракциона из алюминия, работающих в условиях циклических нагрузок? | П М |
|  | Л2 п.6.4.2.4.4 | Какую информацию должен предоставлять поставщик, если ответственные несущие конструкции аттракциона изготовлены из композитов (армированный стекловолокном пластик)? | Н П И Э |
|  | Л2 п.7.4.4.1.2 | Следует ли после установки аттракциона проводить контроль грунта? | Н И М Э |
|  | Л2 п.7.4.4.1.3 | Что необходимо гарантировать при установке аттракциона в районе прокладки подземных кабелей? | Н И М Э |
|  | Л2 п.7.4.4.2.2 | Какие требования на этапе до ввода аттракциона в эксплуатацию предъявляются к проемам в платформах, которые предназначены для допуска только тогда, когда установка неподвижна или не используется? | Н И М Э |
|  | Л2 п.7.4.4.2.2 | Что следует предпринять, если во время сборки аттракциона обнаружен значительный износ или повреждение в сборочных единицах аттракциона? | Н И М Э |
|  | Л2 п.7.4.5.2 | Допускается ли при монтаже гидравлического и пневматического оборудования аттракциона использовать поврежденные трубопроводы, рукава, клапаны? | Н И М Э |
|  | Л2 п.7.4.5.3.4 | Могут ли устройства типа функциональных выключателей и электромагнитных контакторов и пускателей двигателей аттракциона использоваться в качестве разъединителей, обеспечивающих достаточную защиту от поражения электричеством? | Н И П М Э |
|  | Л2 п.7.4.6.2 | В течение какого времени должны храниться записи о результатах ежедневных проверок оборудования для развлечений в целях определения готовности запуска аттракциона с пользователями? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.6.2 | В процессе ежедневной проверки аттракциона перед началом работы был выявлен ряд несоответствий. Может ли данный аттракцион может быть доступным для пользователей до проведения регулировки или ремонта? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.7.1 | Какие требования безопасности должны быть выполнены при посадке пользователя на аттракцион? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.7.1 | Может ли администратор изменять устройства безопасности и меры, обеспечивающие безопасность, без согласования с изготовителем или конструктором аттракциона? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.7.2 | За сколько одновременно работающих аттракционов может отвечать один оператор? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.7.3 | Что следует предпринять, если визуально установлено, что некоторые пользователи на основании их физического состояния или других данных не могут пользоваться аттракционом? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.7.5 | Как следует производить отключение аттракциона по окончании работы? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.8.1.1 | Как должен поступить оператор аттракциона, оборудованного сиденьями, при обнаружении, что пользователи встают или сидят на коленях при работе аттракциона? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.8.1.1 | Сколько детей допускается размещать на сиденье аттракциона, которое рассчитано на двух взрослых, если разделение мест, удерживающая система и процедура эксплуатации позволяют разместить более двух детей? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.8.1.2 | Допускается ли эксплуатация катальных горок во время бури, плохой видимости или неблагоприятных погодных условиях? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.4.8.1.6 | Что должно быть предусмотрено в каруселях стрелового типа, где вертикальное перемещение контролируется самим пользователем? | П Э |
|  | Л2 п.7.4.8.1.6 | Когда должен начинаться подъем или наклон в каруселях, где сиденья или стоячие места поднимаются или наклоняются и пользователи должны удерживаться центробежной силой? | П Э |
|  | Л2 п.7.5 | В течение какого времени аттракцион должен обязательно находиться под непосредственным контролем оператора? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.5 | Какие обязанности должен выполнять оператор аттракциона? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.5 | Когда оператор должен убедиться, что на аттракционе установлены защитные ограждения двигателя и трансмиссий? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.5 | Кто кроме оператора, стажера под руководством оператора имеет право управлять аттракционом с пользователями или прерывать его работу? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.5 | Имеет ли право оператор использовать аттракцион со скоростью, большей или меньшей скорости, указанной в формуляре и/или руководстве по эксплуатации? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.5 | Оператором в процессе эксплуатации аттракциона был обнаружен дефект механический части. Что должен в данном случае сделать оператор? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.5 | Что должен гарантировать оператор перед пуском аттракциона или подачей сигнала о готовности аттракциона к пуску? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.6 | Что обязан делать обслуживающий персонал аттракциона? | Н И Э |
|  | Л2 п.7.7 | На что следует обратить внимание во время технического освидетельствования при проведении исследования деревянных конструкций аттракциона? | Н П Э |
|  | Л2 п.7.7.1.3 | Какие аттракционы должны проходить визуальный осмотр в процессе полного технического освидетельствования? | Н И П Э |