Перечни вопросов, из которых выбираются вопросы конкретным  экзаменуемым, формируются в соответствие с 4-й и 5-й колонками таблицы в зависимости от их должностных обязанностей и вида оборудования соответственно, например, вопросы для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов содержат "1" в 4-й колонке и "С" в 5-й.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 ТР ТС 032/2013  "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Л2  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

(утв. пост МЧС РБ от 28.01.2016 № 7)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос

(колонка "Экзаменуемые"):

1 - ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию - по соответствующему виду оборудования

2 - члены экзаменационных комиссий  - по соответствующему виду оборудования

3 - преподаватели; инспекторы - по соответствующему виду оборудования

4 - лица, осуществляющие проектирование опасных производственных объектов и (или) конструирование оборудования под давлением - по соответствующему виду оборудования

5 - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, ремонту, реконструкции, модернизации - по соответствующему виду оборудования

6 - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по наладке  - по соответствующему виду оборудования

7 - лица, осуществляющие техническое освидетельствование баллонов вместимостью до 100 л

8 - лица, осуществляющие изготовление  - по соответствующему виду оборудования

Условные обозначения вида оборудования (колонка "Вид оборудования"):

К - котлы

Т - трубопроводы   пара и горячей воды

С - сосуды

| №№ | НПА (ТНПА) | Вопрос | Экзаменуемые | Вид обору-дования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Л1 п.2 | ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше ... | 3 4 8 | К |
|  | Л1 п.2 | ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения пара, избыточное давление которого свыше ... | 3 4 8 | К |
|  | Л1 п.2 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на арматуру? | 3 4 8 | К С Т |
|  | Л1 п.2 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на показывающие и предохранительные устройства? | 3 4 8 | К С Т |
|  | Л1 п.3 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов? | 3 4 8 | Т |
|  | Л1 п.3 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на сети газораспределения и сети газопотребления? | 3 4 8 | Т |
|  | Л1 п.3 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или при горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза? | 3 4 8 | С |
|  | Л1 п.3 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на оборудование, специально сконструированное для использования на морских и речных судах и других плавучих средствах и объектах подводного применения, а также на самолетах и иных летательных аппаратах? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.3 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта, автотранспорта и иных средств передвижения? | 3 4 8 | С |
|  | Л1 п.3 | Распространяется ли ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки? | 3 4 8 | С |
|  | Л1 п.4 | Какой сосуд в соответствии с ТР ТС 032/2013 называется "баллон"? | 3 4 7 8 | С |
|  | Л1 п.4 | Какой сосуд в соответствии с ТР ТС 032/2013 называется "бочка"? | 3 4 8 | С |
|  | Л1 п.4 | Какие рабочие среды согласно ТР ТС 032/2013 относятся к 1 группе рабочих сред? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "давление пробное" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "давление рабочее" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "давление разрешенное" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "давление условное" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение терминам "диаметр номинальный" и "условный проход" для оборудования, работающего под давлением, в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | В каких единицах измерения указывается "диаметр номинальный" и "условный проход" для оборудования, работающего под давлением, в соответствии с ТР ТС 032/2013? | 1 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "изготовитель" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "котел-утилизатор" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "котел водогрейный" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "котел паровой" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "котел электродный" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "котел с электрообогревом" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "предельное состояние оборудования" для оборудования, работающего под давлением, в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 3 4 5 7 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "ресурс назначенный" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 7 8 К Т С | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "сосуд" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "срок службы назначенный" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 6 7 8 К Т С | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "температура рабочей среды" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 3 4 6 | С |
|  | Л1 п.4 | Какие функции по своему определению выполняет "уполномоченное изготовителем лицо" в соответствии с ТР ТС 032/2013? | 1 2 3 8 | К Т С |
|  | Л1 п.4 | Выберите правильное определение термину "цистерна" в соответствии с ТР ТС 032/2013: | 1 2 3 4 5 8 К Т С | С |
|  | Л1 п.14 | В соответствии с ТР ТС 032/2013 отклонения от проектной документации при изготовлении (производстве) оборудования, работающего под избыточным давлением, согласовываются с ... | 1 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л1 п.16 | Что из указанного ниже должно входить в комплект технической документации, прилагаемой к оборудованию, работающему под избыточным давлением, в соответствии с ТР ТС 032/2013? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.17 | Какой документ в соответствии с ТР ТС 032/2013 является основным документом для идентификации оборудования, работающего под избыточным давлением? | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.17 | Кем в соответствии с ТР ТС 032/2013 оформляется паспорт оборудования, работающего под избыточным давлением? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.17 | На каком этапе в соответствии с ТР ТС 032/2013 готовится обоснование безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.20 | Должны ли быть включены в паспорт котла сведения о предохранительных устройствах, указателях уровня, основной арматуре? | 1 2 3 4 8 | К |
|  | Л1 п.21 | Должны ли быть включены в паспорт сосуда сведения о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных изделиях, в том числе их количество, размеры, материал? | 1 2 3 4 8 | С |
|  | Л1 п.22 | Должны ли быть включены в паспорт баллона требования к транспортированию и хранению баллона, требования к установке баллона, требования к эксплуатации баллона? | 1 2 3 4 7 8 | С |
|  | Л1 п.23 | Должны ли быть включены в паспорт арматуры сведения о рабочей среде, ее температуре и герметичности затвора? | 1 2 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.25 | Где в соответствии с ТР ТС 032/2013 должен храниться оригинал обоснования безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.25 | Кто в соответствии с ТР ТС 032/2013 должен обеспечивать руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудование, работающее под избыточным давлением? | 1 3 4 6 8 | К Т С |
|  | Л1 п.17 | На каком этапе в соответствии с ТР ТС 032/2013 готовится руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.28 | На каком языке составляется (инструкция) по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, выпускаемого в обращение и предназначенного для применения на таможенной территории Таможенного союза, при отсутствии соответствующих требований в законодательстве государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.28 | Допускается ли прилагать к комплекту оборудования, работающего под избыточным давлением, руководство (инструкцию) по эксплуатации только на электронном носителе (не на бумажном носителе)? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.29 | Каким способом на оборудование под давлением наносится маркировка с наименованием, товарным знаком, заводским номером, параметрами работы и другими основными данными? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 п.33 | В течение какого периода времени у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) должна храниться техническая документация на оборудование, работающее под избыточным давлением, после снятия с производства этого оборудования или прекращения его производства? | 3 8 | К Т С |
|  | Л1 п.38 | В какой форме проводится оценка (подтверждение) соответствия оборудования под давлением требованиям ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? | 3 8 | К Т С |
|  | Л1 п.40 | Каким путем производится подтверждение соответствия оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? | 3 8 | К Т С |
|  | Л1 п.44 | Какой документ подтверждает соответствие оборудования, работающего под избыточным давлением, требованиям ТР ТС 032/2013? | 1 2 3 4 7 8 | К Т С |
|  | Л1 п.64 | Маркировка оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза свидетельствует о ... | 1 2 3 4 7 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 1 п.1 | По какой категории опасности классифицируются в соответствии с ТР ТС 032/2013 предохранительные устройства, [за исключением предохранительных устройств, изготовленных (произведенных) для конкретного оборудования, которые могут классифицироваться по той же категории, что и оборудование, для которого они изготовлены (произведены)]? | 3 4 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.5 | Проект оборудования под давлением в зависимости от назначения оборудования должен предусматривать его оснащение ... | 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.16а | Какая величина принимается за расчетное давление для оборудования, состоящего из нескольких камер, работающих с разными величинами давления? | 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.17 | Какие характеристики материалов учитывают при расчете на прочность элементов оборудования под давлением? | 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.36, Л2 п.100 | На полуфабрикатах (листах, плитах, трубах и поковках), используемых при изготовлении (производстве) оборудования, работающего под избыточным давлением, нанесена маркировка изготовителя. Как поступать с маркировкой в случае, когда в процессе раскроя полуфабрикат разрезается на части? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.40 | В случае если при изготовлении (производстве) оборудования под давлением изменяются характеристики материала или возникают остаточные напряжения, влияющие на безопасность оборудования, то проводится его ... | 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.40 | Кто определяет вид термической обработки элементов оборудования под давлением и ее режимы? | 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.42 | При изготовлении (производстве) деталей оборудования под давлением путем вальцовки, штамповки, закругления кромок не допускаются ... | 1 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.44 | Чем должно дополнительно оснащаться работающее под избыточным давлением оборудование, снабженное быстросъемными крышками? | 1 3 4 6 8 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.46 | Элемент оборудования, внутренний объем которого ограничен запорной арматурой и давление в котором может повыситься сверх допустимого, оснащается ... | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.47 | Какие устройства применяются в качестве предохранительных устройств в оборудовании, работающем под избыточным давлением, согласно ТР ТС 032/2013? | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.49 | В оборудовании, работающем под избыточным давлением, отводящие трубопроводы предохранительных устройств и импульсные линии импульсных предохранительных устройств в местах возможного скопления конденсата оборудуются ... | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.49 | В оборудовании, работающем под избыточным давлением, отводящие трубопроводы предохранительных устройств и импульсные линии импульсных предохранительных устройств в местах возможного скопления конденсата оборудуются дренажными трубопроводами. Допускается ли устанавливать арматуру на этих дренажных трубопроводах? | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.49 | Допускается ли у оборудования, работающего под избыточным давлением, объединять сбросы от предохранительных устройств, если они содержат вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения? | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.50, Л2 п.327 | Каковы условия установки нескольких предохранительных устройств на одном патрубке (трубопроводе) в оборудовании, работающем под избыточным давлением? | 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.50, Л2 п.327 | Что необходимо дополнительно учитывать при определении сечения трубопровода длиной более 1000 мм, соединяющего предохранительное устройство с защищаемой полостью оборудования, работающего под избыточным давлением? | 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.51 | У оборудования, работающего под избыточным давлением, рычажно-грузовой предохранительный клапан или пружинный предохранительный клапан оборудуется устройством для ... | 3 4 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.51 | У оборудования, работающего под избыточным давлением, конструкция пружинных предохранительных клапанов должна исключать ... | 3 4 6 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.52, Л2 п.325 | Оборудование, рассчитанное на рабочее давление, которое меньше давления питающего его источника, оснащается на подводящем присоединительном трубопроводе ... | 1 3 4 5 6 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.52 | На подводящем трубопроводе к оборудованию, рассчитанному на рабочее давление, которое меньше давления питающего его источника, установлено автоматическое редуцирующее устройство и манометр. В каком месте этого трубопровода необходимо установить предохранительный клапан? | 1 3 4 5 6 | К Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.52 | На подводящем трубопроводе к оборудованию, рассчитанному на рабочее давление, которое меньше давления питающего его источника, установлено редукционно-охладительное устройство, параллельно которому сделана обводная линия (байпас). Что из указанного ниже должно устанавливаться на обводной линии? | 3 4 6 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.53 | Для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, допускается установка 1 редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном на общем подводящем присоединительном трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов. В этом случае установка предохранительных устройств на самих сосудах необязательна, если ... | 3 4 6 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.54 | Количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность определяются с таким расчетом, чтобы в сосудах, в которых избыточное давление составляет менее 0,3 МПа, не создавалось избыточное давление, превышающее максимально допустимое рабочее давление более чем на ... | 1 3 4 6 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.54 | Количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность определяются с таким расчетом, чтобы в сосудах, в которых избыточное давление составляет от 0,3 до 6 МПа включительно, не создавалось избыточное давление, превышающее максимально допустимое рабочее давление более чем на ... | 1 3 4 6 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.54 | Количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность определяются с таким расчетом, чтобы в сосудах, в которых избыточное давление составляет более 6 МПа, не создавалось избыточное давление, превышающее максимально допустимое рабочее давление более чем на ... | 1 3 4 6 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.55 | Если это предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации сосуда, то при работающих предохранительных клапанах превышение давления в сосуде от максимально допустимого рабочего давления допускается не более чем на ... | 1 3 4 6 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.56 | Допускается ли превышение давления при полном открытии предохранительных клапанов более чем на 10 процентов от максимально допустимого рабочего давления у котлов, пароперегревателей, экономайзеров и трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.56 | Предохранительные клапаны должны обеспечивать защиту котлов, пароперегревателей, экономайзеров и трубопроводов от превышения в них давления более чем на ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.57 | В качестве предохранительных устройств от повышения давления на паровых котлах с рабочим давлением более 4 МПа (за исключением передвижных котлов и котлов паропроизводительностью менее 35 т/ч) устанавливаются только ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.57 | Какой тип предохранительных устройств не допускается применять на передвижных котельных установках? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.58 | На каждом паровом и водогрейном котлах и отключаемом по рабочей среде пароперегревателе устанавливаются предохранительные клапаны. Количество и места их установки определяются при ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.58 | Суммарная пропускная способность устанавливаемых на котлах предохранительных устройств должна быть не менее ... | 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.60а | Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.60б | Где должны устанавливаться предохранительные устройства на паровых прямоточных котлах, а также на котлах с принудительной циркуляцией? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.60в | Где должны устанавливаться предохранительные устройства на на водогрейных котлах? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.60г | На промежуточных пароперегревателях возможна установка всех предохранительных устройств пароперегревателя на ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.60д | Где должны устанавливаться предохранительные устройства в отключаемых по воде экономайзерах? | 1 3 4 6 8 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.64б | Мембранные предохранительные устройства устанавливаются на сосудах и трубопроводах перед предохранительными клапанами в случае, если ... | 3 4 | Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.64б | В случае, когда перед предохранительным клапаном устанавливается мембранное предохранительное устройство, на оборудовании должно быть предусмотрено устройство, позволяющее ... | 3 4 | Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.64в | С какой целью параллельно с предохранительными клапанами устанавливаются мембранные предохранительные устройства? | 3 4 | Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.64г | С какой целью на выходной стороне предохранительных клапанов устанавливаются мембранные предохранительные устройства? | 3 4 | Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.65, Л2 п.330 | Каким способом в процессе эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, обеспечивается контроль исправности мембраны мембранного предохранительного устройства, установленного последовательно с предохранительным клапаном (перед клапаном или за ним)? | 1 3 4 | Т С |
|  | Л1 Приложение 2 п.67 | Какое минимальное количество указателей уровня жидкости прямого действия должно устанавливаться на паровом котле, в котором возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого (за исключением прямоточного)? | 1 3 4 8 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.67 | На обогреваемом пламенем или горючими газами сосуде, в котором возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого, устанавливаются указатели уровня прямого действия в количестве не менее ... | 3 4 8 | С |
|  | Л1 Приложение 2 п.68 | На оборудовании, работающем под избыточном давлении, допускается установка 2 указателей уровня жидкости прямого действия на одной соединительной трубе (колонке) при условии, что ... | 3 4 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.68 | Допускается ли у оборудования, работающего под избыточным давлением, установка фланцев и запорной арматуры на указателях уровня жидкости прямого действия? | 1 3 4 5 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.68 | Допускается ли у оборудования, работающего под избыточным давлением, подключение других приборов к указателю уровня жидкости прямого действия и его присоединительным трубам или штуцерам? | 1 3 4 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.70 | Какое дополнительное требование предъявляется к указателям уровня жидкости прямого действия на оборудовании с рабочим давлением более 4 МПа? | 1 3 4 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.72 | Должно ли указываться направление открытия и закрытия у запорной арматуры, предназначенной для отключения указателей уровня жидкости от оборудования с целью продувки? | 1 3 4 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.72 | Должно ли быть указано положение проходного отверстия на пробковом (шаровом) кране для отключения указателей уровня жидкости от оборудования и для продувки? | 1 3 4 6 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.72 | Внутренний диаметр прохода запорной арматуры для отключения указателей уровня жидкости от оборудования должен быть ... | 1 3 4 5 6 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.73 | Какое дополнительное требование в отношении запорной арматуры для отключения указателей уровня жидкости от оборудования предъявляется к оборудованию с рабочим давлением более 4,5 МПа? | 1 3 4 5 6 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.74 | В каком случае допускается устанавливать вместо двух только один указатель уровня жидкости прямого действия на паровых котлах, за исключением прямоточных, и на обогреваемом пламенем или горючими газами сосудах, в которых возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого? | 1 3 4 5 6 8 | К С |
|  | Л1 Приложение 2 п.75 | Где устанавливаются дистанционные указатели уровня жидкости на котлах-утилизаторах и энерготехнологических котлах? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.76 | Паровые котлы с электрообогревом оснащаются системой автоматического отключения электропитания при снижении ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.77 | При отклонении каких параметров работы котла должна всегда срабатывать световая и звуковая сигнализация? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.78 | При какой паропроизводительности паровые котлы оборудуются автоматическими регуляторами подачи питательной воды? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.78 | Паровые котлы с температурой пара на выходе из основного или промежуточного пароперегревателя более 400 °С оснащаются автоматическими устройствами для ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.80 | На каких паровых котлах вместе с показывающими средствами измерений должны предусматриваться средства измерений с непрерывной регистрацией величины температуры перегретого пара? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.83 | В каком месте должны предусматриваться средства измерения величины температуры питательной воды на паровых котлах без экономайзеров? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.84 | Где должны быть установлены средства измерения температуры воды у водогрейных котлов? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.89 | Какие паровые и водогрейные котлы должны быть оборудованы регистрирующим средством измерения давления. | 1 3 4 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.89 | Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на котлах? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.93 | При установке средства измерения давления на высоте более 5 м на оборудовании, работающем под избыточном давлении, предусматривается ... | 1 3 4 6 | К |
|  | Л1 Приложение 2 п.99а | Для трубопроводов номинальным диаметром более 150 мм с температурой рабочей среды 300 °С и более в проекте требуется определить необходимое количество ... | 3 4 | Т |
|  | Л1 Приложение 2 п.99б | В случаях, когда внутри труб, транспортирующих парогазообразные рабочие среды, возможно образование конденсата, необходимо предусмотреть устройства для его удаления. Эти устройства должны быть расположены ... | 1 3 4 5 | Т |
|  | Л1 Приложение 2 п.99е | Места отбора рабочей среды из трубопроводов должны быть четко обозначены с указанием ... | 1 3 4 5 | Т |
|  | Л1 Приложение 3 раздел 1 | Какой цвет должны иметь соответственно корпуса баллонов и надписи на них для ацетилена? | 1 3 4 5 7 8 | С |
|  | Л1 Приложение 3 раздел 1 | Какой цвет должны иметь соответственно корпуса баллонов и надписи на них для кислорода? | 1 3 4 5 7 8 | С |
|  | Л1 Приложение 3 раздел 1 | Чем кроме текста надписи отличается по внешнему виду баллон с азотом от баллона с углекислотой? | 1 3 4 5 7 8 | С |
|  | Л1 Приложение 3 раздел 1 | Какой цвет должны иметь соответственно корпуса баллонов и надписи на них для углекислоты? | 1 3 4 5 7 8 | С |
|  | Л1 Приложение 3 раздел 1 | Какой цвет должны иметь соответственно корпуса баллонов и нанесенная на них полоса для хлора? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.2 | Эксплуатация опасных производственных объектов), поднадзорных Госпромнадзору, проектирование (конструирование), монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт оборудования под давлением, проектирование (разработка технологического раздела) котельных осуществляются специализированными организациями, имеющими ... | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.3 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), более ... | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.3 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением воды при температуре более ... | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л2 п.3 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" распространяется на оборудование под давлением жидкостей (кроме воды) при температуре ... | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л2 п.3 | Выберите вариант ответа, в котором указаны котлы, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л2 п.4 | Выберите вариант ответа, в котором указаны котлы, на которые НЕ распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л2 п.3 | Выберите вариант ответа, в котором указаны трубопроводы, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | Т |
|  | Л2 п.4 | Выберите вариант ответа, в котором указаны трубопроводы, на которые НЕ распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | Т |
|  | Л2 п.3 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на котлы с электрическим обогревом, электродные котлы (электрокотлы), работающие под давлением пара более 0,07 МПа и температуре воды более 115 °С? | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л2 п.3 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на трубопроводы для транспортирования теплоносителя термомасляных котлов (термомасляные трубопроводы) в пределах опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов? | 1 2 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л2 п.4 | Выберите вариант ответа, в котором указаны барокамеры, на которые не распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.3 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения? | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров)? | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на неотключаемые, конструктивно встроенные (установленные на одном фундаменте с компрессором) промежуточные холодильники и масловлагоотделители компрессорных установок, воздушные колпаки насосов? | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.4 | Выберите вариант ответа, в котором указаны сосуды, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на оборудование под давлением, используемое в тормозных системах и механизмах, обеспечивающих функционирование всего оборудования, установленного на железнодорожном подвижном составе, специальном подвижном составе, автомобилях, других средствах передвижения? | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки? | 1 2 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.4 | Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на приборы парового и водяного отопления? | 1 2 3 4 5 6 8 | Т С |
|  | Л2 п.4 | Распространяются ли действие "Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" на технологические трубопроводы? | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Кто в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" является "владельцем" опасного производственного объекта, потенциально опасного объекта? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "доизготовление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "инструкция по эксплуатации (производственная) для персонала (рабочих) обслуживающих оборудование под давлением" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "режимно-наладочные испытания" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 3 4 6 8 | К С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "реконструкция" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "техническое диагностирование" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "техническое освидетельствование" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.5 | Дайте определение термину "эксплуатация" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.7 | Отступления от "Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" допускаются в исключительных и обоснованных случаях по согласованию с ... | 1 2 3 4 5 6 7 8 | К Т С |
|  | Л2 п.9 | Изменения в проекте оборудования под давлением, необходимость в которых может возникнуть при проектировании опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов должны быть согласованы с ... | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л2 п.9, п.88 | Изменения в проектной документации опасных производственных объектов, потенциально опасных объектов и оборудования под давлением, необходимость в которых может возникнуть при монтаже, реконструкции, ремонте, наладке и эксплуатации, в общем случае должны быть согласованы с разработчиком проектной документации (конструкции). С кем производить согласование в случае отсутствия сведений о разработчике? | 1 2 3 4 5 6 8 | К Т С |
|  | Л2 п.12 | Площадки для обслуживания оборудования, работающего под давлением, расположенные на высоте более 0,8 м, должны иметь ... | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.12 | Какой из указанных ниже металлических листов нельзя использовать для покрытия площадок и ступеней лестниц для обслуживания оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.15 | Какая из указанных ниже конструкций поверхности площадок и ступеней лестниц не допускается в котельных полуоткрытого и открытого типов? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.15 | Какой может быть минимальная ширина свободного прохода площадок, не предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.15 | Какой может быть минимальная ширина свободного прохода площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов у оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.15 | Какой может быть минимальная свободная высота над полом площадок и ступенями лестниц, предназначенных для обслуживания оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.16 | При каком условии "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" допускают установку котлов вне помещения? | 1 2 3 4 5 8 | К |
|  | Л2 п.18 | Какой из ниже перечисленных котлов допускается устанавливать внутри производственных помещений? | 1 3 4 5 8 | К |
|  | Л2 п.19 | В какую сторону должны открываться выходные двери из котельного помещения? | 1 2 3 4 | К |
|  | Л2 п.19 | В какую сторону должны открываться двери из служебных, бытовых, а также вспомогательных помещений в котельную? | 1 2 3 4 | К |
|  | Л2 п.20 | Как в общем случае (за исключением отдельных случаев, обоснованных технологической необходимостью) должно быть отделено место установки котлов от остальной части помещения, внутри производственных помещений? | 3 4 | К |
|  | Л2 п.20 | Чем из указанного ниже должна быть оборудована дверь в защитной перегородке, отделяющей электрокотел от остальной части помещения? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.21 | Какие помещения разрешается размещать в зданиях и помещениях, где установлены котлы, за исключением электрокотлов? | 1 2 3 4 | К |
|  | Л2 п.21 | В общем случае, в зданиях и помещениях, где установлены котлы, не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала, обслуживающего котлы, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования. На какие здания и помещения это требование не распространяется? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.22 | Площадка установки котла не должна быть ниже ... | 3 4 | К |
|  | Л2 п.24 | Какие места в котельной (из указанных в вариантах ответа) не обязательно оборудовать аварийным электрическим освещением помимо рабочего? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.24 | Какие места в котельной (из указанных в вариантах ответа) не обязательно оборудовать аварийным электрическим освещением помимо рабочего? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.25 | Каким должно быть расстояние от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе? | 3 4 | К |
|  | Л2 п.26 | Если фронт котлов или выступающих частей топок расположен один против другого, то расстояние между ними должно составлять не менее ... | 3 4 | К |
|  | Л2 п.28 | При установке котлов, для которых требуется боковое обслуживание топки или котла, ширина бокового прохода должна быть достаточной для обслуживания и ремонта, но не менее ... | 3 4 | К |
|  | Л2 п.28 | В тех случаях, когда не требуется бокового обслуживания топок и котлов, обязательно устройство проходов между крайними котлами и стенами котельного помещения. Ширина этих проходов, а также ширина прохода между котлами и задней стеной котельного помещения должна составлять не менее ... | 3 4 | К |
|  | Л2 п.30 | Какой может быть минимальная свободная высота проходов в котельной? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.30 | При установке котлов вне помещения, компоновка вспомогательного котельного оборудования, находящегося в помещении, определяется согласно ... | 3 4 | К |
|  | Л2 п.30 | При эксплуатации котельной нет необходимости переходить через барабан, сухопарник и экономайзер. Каким в данном случае может быть минимальное расстояние от верхней части барабана, сухопарника, экономайзера до нижних конструктивных частей перекрытия котельного помещения? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.31 | Разрешается ли установка в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего прямого отношения к обслуживанию и ремонту котлов или к технологии получения пара и (или) горячей воды? | 1 2 3 4 | К |
|  | Л2 п.33 | Каким в котельной должно быть расстояние по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла (шкалы), за исключением случаев, когда такое расстояние не позволяет выдержать конструкция котла? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.34 | В тех случаях, когда расстояние от нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 м, должны устанавливаться ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.37 | В общем случае продувочный трубопровод котла должен отводить воду в емкость, работающую без давления. Допускается применение емкости, работающей под давлением, при условии ... | 3 4 | К |
|  | Л2 п.38 | Какое требование предъявляется к конструкции всех участков паропровода, котельной, которые могут быть отключены запорными органами? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.40 | Отводящие трубопроводы от предохранительных клапанов котла оборудуются дренажами. Допускается ли установка запорных устройств на дренажах? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.41 | Допускается ли наличие запорных органов на водоотводящей трубе от предохранительных клапанов водогрейного котла, экономайзера и на сливной линии, к которой присоединена водоотводяшая труба? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.42 | На питательном трубопроводе котла должны быть установлены обратный клапан, предотвращающий выход воды из котла, и запорный орган. В какой точке они устанавливаются при наличии неотключаемого по воде экономайзера? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.42 | На питательном трубопроводе котла должны быть установлены обратный клапан, предотвращающий выход воды из котла, и запорный орган. В какой точке они устанавливаются при наличии экономайзера, отключаемого по воде? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.43 | В каком из вариантов ответа правильно указано требование по установке запорных органов на входе воды в водогрейный котел и выходе воды из него? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.44 | Что из указанного ниже должно быть установлено на каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также трубопроводе отбора проб воды (пара) котлов с давлением более 0,8 МПа до 10 МПа включительно? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.45 | При отводе среды от котла в сборный бак (сепаратор, расширитель) с меньшим давлением, чем в котле, сборный бак должен быть ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.46 | В каком случае главные парозапорные органы паровых котлов должны быть оборудованы дистанционным приводом с выводом управления на рабочее место обслуживающего котел персонала? | 3 4 | К |
|  | Л2 п.49 | Должны ли быть установлены запорные органы на стороне всасывания и на стороне нагнетания каждого насоса при установке нескольких питательных насосов котла, имеющих общие всасывающие и нагнетательные трубопроводы? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.49 | Где должен устанавливаться обратный клапан у каждого насоса при установке нескольких питательных центробежных насосов котла, имеющих общие всасывающие и нагнетательные трубопроводы? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.50 | Допускается ли включение котлов в одну группу по питанию? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.51 | При каком условии допускается использование водопроводной сети в качестве резервного источника питания котла? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.52 | Допускается работа котлов паропроизводительностью не более 1 т/ч с одним питательным насосом с электроприводом, если ... | 1 3 4 8 | К |
|  | Л2 п.56 | Каким документом определяется тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств котла? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.58 | Установка и подключение экономайзеров к котлам, а так же оснащение их контрольно-измерительными приборами, запорной и регулирующей арматурой, предохранительными устройствами должны осуществляться в соответствии с требованиями ... | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.59 | Для каких котельных подача топлива в котельную и топку котла должна быть механизирована? | 3 4 | К |
|  | Л2 п.59 | Что из указанного ниже в котельной должно быть предусмотрено над местом выгреба и заливки очаговых остатков, если зола и шлак выгребаются из топки непосредственно на рабочую площадку? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.61 | Какое требование предъявляется к размещению воздухосборников или газосборников компрессорной? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.63 | Допускается ли установка сосудов, работающих под давлением, в помещениях, примыкающих к производственным зданиям? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.63 | Допускается ли установка сосудов, работающих под давлением, в производственных помещениях? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.63 | Допускается ли установка сосудов, работающих под давлением, с заглублением в грунт? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.64 | Разрешается ли установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях сосудов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции - для поднадзорных объектов? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.69 | Каким должен быть уклон горизонтальных участков трубопроводов пара и горячей воды, за исключением трубопроводов тепловых сетей? | 3 4 5 | Т |
|  | Л2 п.69 | Каким должен быть уклон горизонтальных участков трубопроводов тепловых сетей? | 3 4 5 | Т |
|  | Л2 п.70 | На тепловых сетях в местах установки электрооборудования (насосные, тепловые пункты, тоннели, камеры), а также в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов и контрольно-измерительных приборов предусматривается ... | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.71 | Допускается ли при надземной открытой прокладке трубопроводов пара и горячей воды их совместная прокладка с технологическими трубопроводами различного назначения? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.73 | Какое минимальное количество люков с лестницами или скобами должны иметь камеры для обслуживания подземных трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.75 | В каком случае вместо стационарных площадок и лестниц для обслуживания арматуры трубопроводов пара и горячей воды допускается применение передвижных площадок и приставных лестниц? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.76 | Устанавливаемая чугунная арматура трубопроводов пара и горячей воды должна быть защищена от ... | 1 3 4 5 | Т |
|  | Л2 п.77 | Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей на трубопроводах пара и горячей воды? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.80 | Какие задвижки и затворы на трубопроводах пара и горячей воды оборудуют электроприводом? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.81 | Для каких паропроводов обязателен непрерывный отвод конденсата в нижних точках трассы? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.85 | Какие точки паропроводов должны снабжаться устройством для продувки? | 1 3 4 6 | Т |
|  | Л2 п.89 | Реконструкция (модернизация) оборудования под давлением должна осуществляться по проекту, разработанному изготовителем оборудования или ... | 1 2 3 4 5 6 | К Т С |
|  | Л2 п.90 | Использование при ремонте оборудования под давлением материалов, не указанных в проектной документации, допускается при условии согласования возможности их применения с разработчиком проекта и (или) изготовителем, а в случае их отсутствия на основании ... | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.91 | Монтаж, реконструкция и ремонт оборудования под давлением должны выполняться по технологической документации. На каком этапе выполнения работ должна быть разработана эта документация? | 1 3 4 5 | К Т С |
|  | Л2 п.98 | Каким способом обеспечивается правильность сопряжения поперечных стыков труб у оборудования под давлением? | 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.99 | Какие из указанных ниже работ должны предшествовать холодному натягу трубопроводов? | 3 4 5 | Т |
|  | Л2 п.100 | На каких трубах, применяемых при монтаже, реконструкции и ремонте оборудования под давлением следует сохранить маркировку изготовителя? | 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.101 | Какие требования предъявляются к технологии сварки, применяемой при монтаже (доизготовлении), ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.104 | Какой документ должен иметь сварщик, допускаемый к производству работ по сварке и прихватке элементов оборудования, предназначенных для работы под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.105 | Сварщик впервые приступает в организации к сварке оборудования под давлением. Требуется ли ему пройти проверку практических навыков путем сварки и контроля пробного сварного соединения, если у него имеется аттестационное свидетельство сварщика? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.105 | Сварщик, допускаемый к работе по сварке оборудования под давлением, до этого момента в течение некоторого периода времени не выполнял работы по сварке оборудования под давлением. Укажите максимальное значение длительности такого перерыва в работе, при котором сварщику перед допуском к работе не требуется производить сварку однотипных контрольных образцов, которые указаны в выданном ему аттестационном свидетельстве сварщика: | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.107 | Что из указанного ниже должно быть проверено перед началом сварки элементов оборудования под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.107 | Каким способом не допускается производить подгонку кромок перед сваркой элементов оборудования под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.108 | Допускается ли производить термическую резку или строжку в процессе подготовки под сварку кромок и поверхностей элементов оборудования под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.111 | Какие требования предъявляются к сварщику, осуществляющему приварку и удаление вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений и др.) при изготовлении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.113 | Требуется ли производить маркировку (клеймение), позволяющую установить фамилию сварщика, на сварных соединениях элементов, работающих под избыточным давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.114 | Сварные соединения элементов, работающих под давлением, с толщиной стенки более 6 мм подлежат маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку. В каком случае разрешается не производить маркировку таких сварных соединений? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.114 | Все сварные соединения оборудования под давлением выполнены одним сварщиком. Клеймо сварщика нанесено на открытом участке оборудования. Какое требование предъявляется к месту клеймения? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.115 | Как производится клеймение сварного соединения оборудования под давлением, выполненного несколькими сварщиками? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.118 | К использованию при производстве сварных соединений оборудования под давлением не допускаются сварочные материалы, которые имеют следы повреждений или каких-либо неблагоприятных воздействий. Что из указанного ниже относится к следам повреждений или неблагоприятных воздействий? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.122 | Технология сварки при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением должна быть квалифицирована. Какие виды квалификации предусмотрены для этой технологии? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.122 | В каких случаях проводится исследовательская квалификация технологии сварки, применяемой при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? | 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.122 | Какая организация проводит исследовательскую квалификацию технологии сварки, применяемой при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? | 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.122 | Какая организация проводит производственную квалификацию технологии сварки, применяемой при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением? | 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.124 | Для каких групп сварных соединений оборудования под давлением проводится производственная квалификация сварки? | 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.129 | Результаты производственной квалификации технологии сварки, применяемой при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением должны быть согласованы с ... | 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.130 | В случае ухудшения свойств или качества сварных соединений оборудования под давлением по отношению к уровню, установленному производственной квалификацией, специализированная организация, проводившая ее, должна приостановить применение технологии сварки, установить и устранить причины, вызвавшие их ухудшение, и ... | 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.131 | Какие ограничения существуют на применение газовой сварки при доизготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции оборудования под давлением? | 3 4 | К Т С |
|  | Л2 п.132 | Разрешается ли сварка деталей оборудования, работающего под избыточным давлением при минусовой температуре окружающей среды? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.135 | В какой комиссии проводится аттестация и ежегодная переаттестация термистов, привлекаемых к проведению работ по термической обработке элементов оборудования под давлением, сварных соединений в монтажных и ремонтных условиях? | 3 4 | К Т С |
|  | Л2 п.138 | В каком случае режимы нагрева, выдержки и охлаждения при термообработке в печи элементов оборудования, работающего под избыточным давлением, должны регистрироваться самопишущими приборами? | 3 8 | К Т С |
|  | Л2 п.140 | Разрешается ли до термической обработки элементов оборудования, работающего под давлением, подвергать сварные соединения действию нагрузок, производить с ними какие-либо работы, снимать блоки с опор, кантовать, транспортировать? | 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.140 | Какое из указанных ниже действий необходимо выполнить перед термической обработкой сварного соединения трубопроводов, расположенных горизонтально? | 3 5 | Т |
|  | Л2 п.140 | При термообработке сварного соединения трубопровода, расположенного вертикально, сварное соединение было разгружено от веса трубопровода путем его закрепления ниже термообрабатываемого стыка. Когда следует убирать временные опоры? | 3 5 | Т |
|  | Л2 п.144 | При монтаже (доизготовлении), ремонте, реконструкции оборудования под давлением методы контроля качества сварных соединений должны быть выбраны в соответствии с требованиями ... | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.142 | Если после термообработки сварного соединения элементов оборудования, работающего под избыточным давлением, твердость металла сварного соединения не соответствует допустимым значениям, то производится повторная термообработка. Сколько раз это можно делать? | 3 5 8 | Т |
|  | Л2 п.148 | Какие методы контроля основного металла и сварных соединений элементов оборудования, работающего под избыточным давлением должны предшествовать другим методам? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.151 | Какие партии материалов для дефектоскопии оборудования, работающего под избыточным давлением подлежат входному контролю до начала их использования? | 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.154 | Какие сварные соединения у оборудования, работающего под избыточным давлением, обязательно подлежат визуальному осмотру? | 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.155 | На какую ширину поверхность сварного шва и прилегающие к нему участки основного металла элементов оборудования, работающего под давлением, перед внешним осмотром должны зачищаться от шлака и других загрязнений? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.156 | Когда должны быть исправлены поверхностные дефекты, выявленные при визуальном осмотре и измерениях сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.157 | С какой целью проводится ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль сварных соединений оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.158 | Ремонтные заварки выборок металла элементов оборудования, работающего под давлением, должны быть проверены радиографией или ультразвуком по всему участку заварки. Требуется ли при этом проверять зону термического влияния сварки в основном металле? | 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.162 | В каких целях проводится контроль стилоскопированием сварных соединений оборудования, работающего под давлением? | 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.163 | В каких целях проводится измерение твердости металла сварного соединения элементов оборудования, работающего под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.164 | В каких целях проводятся механические испытания контрольных стыковых сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.166 | В каких целях проводятся металлографические исследования сварных соединений элементов оборудования, работающего под давлением? | 1 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.170 | Контроль прогонкой металлического шара проводится с целью ... | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.173 | При каком условии гидравлическое испытание отдельных деталей, элементов или блоков оборудования, работающего под давлением, на месте монтажа (доизготовления) не является обязательным? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.174 | Когда должны подвергаться гидравлическому испытанию сосуды, имеющие защитное покрытие, изоляцию, наружный кожух? | 1 3 4 5 8 | С |
|  | Л2 п.175 | Чему равно минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании паровых и водогрейных котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также для трубопроводов в пределе котла при рабочем давлении не более 0,5 МПа? | 1 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л2 п.175 | Чему равно минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании паровых и водогрейных котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также для трубопроводов в пределе котла при рабочем давлении P более 0,5 МПа? | 1 3 4 5 6 8 | К |
|  | Л2 п.181 | Какие полости каким давлением подвергаются гидравлическому испытанию в комбинированных сосудах с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления? | 1 3 4 5 6 8 | С |
|  | Л2 п.182 | Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды, их блоков и отдельных элементов должна составлять ... | 1 3 4 5 | Т |
|  | Л2 п.183 | Какая жидкость используется для гидравлического испытания оборудования под давлением в общем случае, за исключением технически обоснованных случаев, предусмотренных изготовителем? | 1 3 4 5 7 8 | К С Т |
|  | Л2 п.183 | Какую температуру должна иметь вода при гидравлических испытаниях оборудования под давлением (кроме паровых и водогрейных котлов, для которых верхний предел температуры может быть увеличен по согласованию с проектной организацией до 80 °С)? | 1 3 4 5 8 | К С Т |
|  | Л2 п.183 | Какое дополнительное требование к температуре предъявляется при гидравлическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа и выше? | 1 3 4 5 8 | К Т |
|  | Л2 п.183 | При гидравлическом испытании паровых и водогрейных котлов верхний предел температуры воды может быть увеличен до 80 °С по согласованию с ... | 1 3 4 5 8 | К |
|  | Л2 п.185 | Какое количество воздуха может оставаться в испытуемых полостях оборудования под давлением при гидравлических испытаниях? | 1 3 4 5 7 8 | К С Т |
|  | Л2 п.185 | Чем контролируется давление в испытываемом оборудовании при проведении гидравлического испытания? | 1 3 4 5 7 8 | К С Т |
|  | Л2 п.186 | Время выдержки термомасляных трубопроводов под пробным давлением при гидравлическом испытании должно быть не менее ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.186 | Разрешается ли использовать сжатый воздух или другой газ для подъема давления в оборудовании, заполненном водой, при гидравлических испытаниях? | 1 3 4 5 7 8 | К С Т |
|  | Л2 п.186 | Кто устанавливает при гидравлических испытаниях время выдержки под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? | 1 3 4 5 8 | К С Т |
|  | Л2 п.187 | На каком этапе гидравлических испытаний оборудования под давлением производится тщательный визуальный контроль его наружной поверхности и всех разъемных и неразъемных соединений? | 1 3 5 8 | К С Т |
|  | Л2 п.188 | Допускается ли при гидравлическом испытании котлов появление капель в разъемных и развальцованных соединениях? | 1 3 4 5 8 | К |
|  | Л2 п.190 | Допускается ли заменять гидравлическое испытание пневматическим для термомасляных трубопроводов с давлением не более 10 МПа и сосудов? | 1 3 4 5 8 | К С |
|  | Л2 п.190 | Какой средой проводятся пневматические испытания сосудов и термомасляных трубопроводов? | 1 3 4 5 8 | К С |
|  | Л2 п.190 | Время выдержки сосуда (термомасляного трубопровода) под пробным давлением при пневматическом испытании, если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации, должно быть не менее ... | 1 3 4 5 8 | К С |
|  | Л2 п.190 | На каком этапе пневматических испытаний сосуда (термомасляного трубопровода) проводят визуальный контроль наружной поверхности и проверку герметичности сварных и разъемных соединений? | 1 3 4 5 8 | К С |
|  | Л2 п.191 | Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе изготовления, монтажа, реконструкции, ремонта, испытаний оборудования под давлением устраняются по технологии, установленной технологической документацией. С кем должны быть согласованы отклонения от принятой технологии исправления дефектов? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.192 | Как необходимо проводить удаление дефектов сварных соединений оборудования под давлением и их элементов? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.192 | В каком случае допускается исправление дефектов без заварки мест их выборки у оборудования под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.194 | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения оборудования под давлением? | 1 3 4 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.195 | Кто составляет и кто подписывает удостоверение о качестве монтажа оборудования под давлением? | 1 2 3 5 8 | К Т С |
|  | Л2 п.197 | Контроль за соблюдением требований технологической документации на ремонт, ремонтных рабочих чертежей оборудования под давлением должен осуществляться ... | 1 3 5 | К ТС |
|  | Л2 п.198 | Кто по завершению выполнения работ по ремонту, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением делает запись о выполненных работах в паспорт и ремонтный журнал оборудования? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.199 | Пусконаладочные работы проводятся на оборудовании под давлением в случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации после ... | 1 2 3 5 6 | К С |
|  | Л2 п.201 | Кто выполняет наладку оборудования под давлением? | 1 2 3 6 | К С |
|  | Л2 п.201 | По какой программе осуществляются наладка оборудования под давлением? | 1 3 6 | К С |
|  | Л2 п.203 | Каким документом определяется продолжительность проведения наладочных работ оборудования под давлением? | 1 3 6 | К Т С |
|  | Л2 п.204 | Кто обязан организовать координацию выполнения работ при одновременном проведении наладочных работ на оборудовании под давлением несколькими наладочными организациями и (или) по разным видам наладочных работ? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.204 | Каким документом должна быть определена ответственность за безопасность обслуживания оборудовании под давлением в период наладочных работ на этом оборудовании? | 1 3 6 | К С |
|  | Л2 п.207 | Допускается ли после сдачи оборудования под давлением в эксплуатацию производить произвольную замену или переоборудование его элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, предохранительных устройств, контрольных измерительных приборов? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.209 | В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов по окончании наладочных работ? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.209 | Каким документом оформляется окончание комплексного опробования оборудования под давлением? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.210 | С какой периодичностью должны проводиться режимно-наладочные испытания находящихся в эксплуатации котлов на жидком топливе, котлов-утилизаторов, электрокотлов, при отсутствии в руководстве по эксплуатации котлов конкретных требований по срокам их проведения? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.210 | Кто устанавливает периодичность проведения режимно-наладочных испытаний находящихся в эксплуатации котлов на твердом топливе при отсутствии в руководстве по эксплуатации котлов конкретных требований по срокам их проведения? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.210 | Какой документ должен оформляться по результатам режимно-наладочных испытаний котлов? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.210 | При стабильной работе котлов в соответствии с утвержденными режимными картами по решению эксплуатирующей организации периодичность проведения режимно-наладочных испытаний может быть продлена на срок не более чем на ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.210 | Каким документом может быть продлена по решению эксплуатирующей организации периодичность проведения режимно-наладочных испытаний при стабильной работе котлов в соответствии с утвержденными режимными картами? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.210 | В каких случаях проводятся внеплановые режимно-наладочные испытания котлов? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.212 | Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченных монтажом и строительством опасных производственных объектов, на которых используется оборудование под давлением? | 1 2 3 | К ТС |
|  | Л2 п.213 | Для ввода (допуска) в эксплуатацию оборудования под давлением последовательно выполняется ряд работ. На каком этапе производится регистрации котла (сосуда, трубопровода) в структурном подразделении Госпромнадзора, осуществляющем надзор за эксплуатацией оборудования под давлением? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.213 | Для ввода (допуска) в эксплуатацию оборудования под давлением последовательно выполняется ряд работ. На каком этапе производится проведение пусконаладочных работ, если они предусмотрены руководством по эксплуатации? | 1 2 3 6 | К С |
|  | Л2 п.216 | Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением производится на основании ... | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.217 | Кто оформляет запись в паспорте оборудования, работающего под давлением, о вводе (допуске) в эксплуатацию? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.218 | Какое минимальное количество табличек с наименованием, регистрационным номером, разрешенными параметрами и датой следующего технического освидетельствования должно быть на каждом трубопроводе пара и горячей воды, расположенном только в одном помещении? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.218 | На трубопроводах пара и горячей воды по концам и в середине устанавливаются таблички с наименованием, регистрационным номером, разрешенными параметрами и датой следующего технического освидетельствования. Какое требование предъявляется к размещению этих табличек, если один и тот же трубопровод размещается в нескольких помещениях? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.222 | Подлежат ли регистрации в Госпромнадзоре бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортировки и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.222 | Подлежат ли регистрации в Госпромнадзоре неотключаемые сосуды (воздухосборники), конструктивно встроенные (установленные на одном фундаменте или раме) с компрессором? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.222 | Подлежат ли регистрации в Госпромнадзоре сосуды для хранения или транспортирования сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.222 | Какие трубопроводы пара и горячей воды не подлежат регистрации в Госпромнадзоре независимо от диаметра? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.222 | Какие котлы, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", не подлежат регистрации в Госпромнадзоре независимо от температуры пара, воды и вместимости? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.223 | Каким образом владельцу оборудования, работающего под давлением, сообщается отказ в регистрации оборудования в Госпромнадзоре? | 3 | К Т С |
|  | Л2 п.225 | В каком территориальном управлении Госпромнадзора регистрируются котлы передвижных котельных установок? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.225 | Котел передвижной котельной установки зарегистрирован в территориальном управлении Госпромнадзора по месту нахождения его владельца. Что необходимо выполнить в случае перемещения котельной в другую область Республики Беларусь? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.227 | Кем может быть составлен паспорт котлов, сосудов, не имеющих технической документации изготовителя? | 1 2 3 | К С |
|  | Л2 п.228 | На какие трубопроводы, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", должны быть составлены паспорта? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.228 | Кто составляет паспорт на трубопровод, на который распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"? | 1 2 3 | Т |
|  | Л2 п.228 | Редукционно-охладительные установки должны регистрироваться совместно с ... | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.229 | Какую процедуру должно пройти регистрируемое в Госпромнадзоре оборудование при передаче другому владельцу? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.229 | Требуется ли перерегистрировать в Госпромнадзоре оборудование под давлением после демонтажа и установки на новом месте? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.229 | В каких из указанных ниже случаев котел необходимо обязательно перерегистрировать в Госпромнадзоре? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.231 | Каких лиц должен назначить руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.231 | Как персоналу (рабочим) должны выдаваться инструкции по эксплуатации оборудования под давлением? | 1 2 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.231 | В каких из указанных ниже случаев руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, обязан не допускать эксплуатацию оборудования? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.232 | Какой минимальный возраст должны иметь лица, допускаемые к обслуживанию (эксплуатации) оборудования под давлением? | 1 2 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.233 | Лица, допущенные к обслуживанию оборудования под давлением, должны иметь удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов, в котором указывается оборудование, к обслуживанию которого эти лица допущены, с указанием ... | 1 2 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.234 | Где проводится обучение по профессиям рабочих: оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, машинист котлов, машинист-обходчик по котельному оборудованию, старший машинист котельного оборудования, машинист центрального теплового щита управления котлами, машинист энергоблока, старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблоков, пропарщик изделий? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.234 | Требуется ли участие должностного лица Госпромнадзора при итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки рабочих по профессиям: оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, машинист котлов, машинист-обходчик по котельному оборудованию, старший машинист котельного оборудования, машинист центрального теплового щита управления котлами, машинист энергоблока, старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблоков, пропарщик изделий? | 2 3 | К |
|  | Л2 п.236 | Укажите случаи, в которых требуется проведение внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда рабочих, обслуживающих оборудование под давлением, в дополнение к требованиям "Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда": | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.238 | На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалистов, являющихся лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, выполнение их обязанностей возлагается приказом на ... | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.240 | В каком случае допускается возлагать обязанности лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, на специалиста, не имеющего высшего образования по профилю выполняемых работ? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.240 | Как часто лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должны проходить повышение квалификации в области промышленной безопасности? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Кто устанавливает периодичность, с которой лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должен осматривать оборудование под давлением, находящееся в рабочем состоянии? | 1 2 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Как часто лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должно проверять записи в сменном журнале с росписью в нем? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Кто в организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, должен хранить паспорта оборудования под давлением, конструкторскую и эксплуатационную документацию? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Кто в организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, должен организовывать подготовку и проведение технического освидетельствования оборудования под давлением? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Кто в организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, должен проводить самостоятельно наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания оборудования под давлением, поднадзорное Госпромнадзору, главной военной инспекции до предъявления этого оборудования для проведения технического освидетельствования, а также проводить наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания оборудования под давлением не подлежащего регистрации в структурных подразделениях Госпромнадзора, главной военной инспекции? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Кто в организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, должен проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.241 | Кто в организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, должен вести учет наработки циклов нагружения оборудования под давлением, эксплуатирующегося в циклическом режиме? | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.242 | Участки элементов оборудования под давлением с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей при температуре окружающей среды не более +25 °С температуру наружной поверхности не более ... | 1 3 4 | К Т С |
|  | Л2 п.243 | Допускается ли отбор рабочей среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом? | 1 3 4 5 | К Т С |
|  | Л2 п.244 | Допускается ли установка запорных органов на подводе среды к предохранительным клапанам и на трубопроводах между импульсным и главным клапанами импульсных предохранительных устройств? | 1 3 4 5 | К Т С |
|  | Л2 п.245 | Как проверяется исправность предохранительных клапанов оборудования под давлением? | 1 3 4 6 | К Т С |
|  | Л2 п.246 | Из какого условия выбирается шкала манометра у оборудования, работающего под давлением? | 1 3 5 6 | К Т С |
|  | Л2 п.246 | Как правильно указать на манометре рабочее давление? | 1 3 5 6 | К Т С |
|  | Л2 п.246 | У оборудования, работающего под давлением на шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего ... | 1 3 5 6 | К Т С |
|  | Л2 п.246 | Как должна быть расположена шкала манометра у оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 5 | К Т С |
|  | Л2 п.247 | Как производится проверка исправности манометра у оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 6 | К Т С |
|  | Л2 п.247 | Какова периодичность поверки манометров с их опломбированием или клеймением? | 1 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.247 | С какой периодичностью организация, эксплуатирующая оборудование под давлением, должна проводить дополнительную проверку рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок? | 1 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.247 | Организация, эксплуатирующая оборудование под давлением, должна проводить дополнительную проверку рабочих манометров контрольным манометром. Как правильно поступить в случае отсутствия контрольного манометра? | 1 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.248 | Может ли быть допущен к эксплуатации манометр, у которого отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки? | 1 2 3 5 6 7 | К Т С |
|  | Л2 п.248 | Может ли быть допущен к эксплуатации манометр, у которого истек срок поверки? | 1 2 3 5 6 7 | К Т С |
|  | Л2 п.248 | Может ли быть допущен к эксплуатации манометр, у которого разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний? | 1 2 3 5 6 7 | К Т С |
|  | Л2 п.248 | Манометр не допускается к эксплуатации если стрелка при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на определенную величину. Каково максимальное значение величины недохода стрелки к нулевой отметке, при которой манометр разрешается эксплуатировать? | 1 3 5 6 7 | К Т С |
|  | Л2 п.249 | Каковы требования к подключению манометров у оборудования, работающего под давлением? | 1 3 4 | К Т С |
|  | Л2 п.250 | У оборудования, работающего под давлением, на маховиках арматуры должна быть обеспечена сохранность обозначений ... | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.251 | Допускается ли проведение ремонта котлов, сосудов, трубопроводов и их элементов, в которых находится среда под избыточным давлением? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.251 | Требуется ли устанавливать заглушки на фланцевых соединениях для отсоединения оборудования под давлением от всех источников избыточного давления до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, сосуда, на трубопроводе соединенных с другим работающим оборудованием под давлением и дренажными и спускными трубопроводами, а также перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.251 | Для производства работ внутри барабана или коллектора котла, сосуда, на трубопроводе соединенных с другим работающим оборудованием под давлением и дренажными и спускными трубопроводами, а также перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, требуется отсоединить оборудование от источников избыточного давления. Какие действия необходимо выполнить для этого в случае использования бесфланцевой арматуры? | 1 3 4 5 | К Т С |
|  | Л2 п.251 | Для производства работ внутри барабана или коллектора котла, сосуда, на трубопроводе соединенных с другим работающим оборудованием под давлением и дренажными и спускными трубопроводами, а также перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, производится отсоединение оборудование от источников избыточного давления посредством двух запорных органов с дренажным устройством между ними. Какое требование предъявляется к приводам задвижек и вентилей открытых дренажей? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.251 | Какое максимальное напряжение питания могут иметь светильники, применяемые при работе внутри оборудования под давлением (внутренний осмотр, ремонт, чистка)? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.252 | Каковы требования к заглушкам, применяемых для отключения оборудования под давлением для проведения ремонта и осмотра внутренних полостей? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.252 | Какое требование предъявляется к наличию хвостовиков у заглушек и прокладок, устанавливаемых на фланцевых соединениях с целью отключения оборудования под давлением для проведения ремонта и осмотра внутренних полостей? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.253 | По какому документу производится допуск людей внутрь оборудования под давлением, а также открывание запорной арматуры после удаления из него людей? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.254 | В эксплуатирующих оборудование под давлением организациях должен вестись ремонтный журнал, в который должны вноситься сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости досрочного проведения технического освидетельствования, за подписью ... | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.254 | Куда заносятся сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость досрочного проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о контроле качества сварки? | 1 3 5 | К Т С |
|  | Л2 п.255 | Как должен оформляться допуск персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования под давлением? | 1 3 7 | К Т С |
|  | Л2 п.256 | Какой документ должен вестись в котельной для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра и проверки, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации котлов? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.257 | Что из указанного в вариантах ответа должно обязательно находиться в помещении котельной? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.258 | При каком условии могут допускаться в котельную лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудования? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.259 | Какие работы, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования, разрешается поручать персоналу, находящемуся на дежурстве по обслуживанию котлов, во время его работы? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.260 | Разрешается ли оставлять без постоянного наблюдения работающий котел, не имеющий автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение проектного режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.260 | До какого момента времени после остановки котла запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения, если котел не имеет автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение проектного режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.261 | При эксплуатации котлов с чугунными экономайзерами необходимо обеспечить значение температуры воды на выходе из чугунного экономайзера ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле не менее чем на ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.262 | Что должно быть предусмотрено под форсунками котла при сжигании жидкого топлива? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.262 | Разрешается ли применение легковоспламеняющегося жидкого топлива (температура вспышки ниже 61°С) в качестве растопочного для растопочных устройств пылеугольных горелок котлов? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.264 | В каком положении необходимо располагать указатели уровня воды в котле прямого действия? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.264, п.332 | На указателях уровня воды в котле и уровня жидкости в сосуде (у которого необходим контроль за уровнем жидкости) должно быть обозначение допустимых верхнего и нижнего уровней. Высота прозрачного указателя уровня должна быть соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости не менее чем на ... | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.265 | Что должно быть предусмотрено, если расстояние от площадки с которой производится наблюдение за уровнем воды в паровом котле до указателей уровня воды прямого действия более 6,0 м? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.267 | Каким должен быть диаметр корпуса манометров котла, устанавливаемых на разной высоте от уровня площадки наблюдения? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.267 | Какое дополнительное требование необходимо выполнить при установке манометра на котле на высоте более 5 м от уровня площадки наблюдения? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.272 | Кто уполномочен давать указания на пуск и остановку котла? | 1 2 3 | К |
|  | Л2 п.273 | Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой. Какие котлы допускается заполнять только химически очищенной водой при отсутствии в котельной деаэрационной установки? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.277 | Если иные указания не определены изготовителем или наладочной организацией, то перед растопкой и после останова котла топка и газоходы должны быть провентилированы в течение не менее ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.277 | Перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте вентиляция должна начинаться до розжига горелок не ранее чем за ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.278 | Перед растопкой котла, работающего на газообразном топливе, должна быть проверена герметичность ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.278 | Что из указанного ниже не допускается при наличии признаков загазованности помещения котельной с котлами на газообразном топливе? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.280 | Когда должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов, пароперегревателей и коллекторов в процессе растопки котла из холодного состояния? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.281 | Если до пуска котла на нем производили работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков, то болтовые соединения должны быть подтянуты при избыточном давлении ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.283 | Какие действия в отношении соединительного паропровода необходимо выполнить перед включением котла в общий паропровод? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.283 | Какое требование предъявляется к давлению пара за котлом при включении его в общий паропровод? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.291 | Мазутные форсунки перед установкой на рабочее место в котел должны быть ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.291 | Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел, должна быть не более ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.291 | Допускается ли применение на котле нетарированных мазутных форсунок? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.294 | Плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов, в том числе исправность взрывных клапанов (при их наличии), должна контролироваться путем осмотра и определения присосов воздуха с периодичностью, установленной в инструкции по эксплуатации, но не реже ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.294 | Как часто должны определяться инструментально присосы в топку котла? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.295 | Как часто должна производиться проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды котла, если иное не указано в руководстве по эксплуатации? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.296 | Как проверяется исправность сниженных указателей уровня воды в котле? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.297 | Как проверяется исправность резервных питательных насосов в котельной? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.297 | Проверка исправности резервных питательных насосов в котельной путем их кратковременного включения в работу производится согласно графику, но не реже одного раза в ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.298 | Проверка исправности сигнализации и автоматических защит котла должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утвержденной ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.301 | Допускается ли подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.302 | Спуск воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией (за исключением энергетических котлов, эксплуатирующихся на тепловых электростанциях) разрешается после понижения давления в нем до ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.302 | При наличии вальцовочных соединений в остановленном паровом котле спуск воды из него разрешается при температуре воды не выше ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.302 | Спускать воду из водогрейного котла разрешается после охлаждения воды в нем до ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.306 | После остановки котла, полного понижения в нем давления и снятия напряжения с электродвигателей контроль со стороны дежурного персонала за температурой уходящих газов и воздуха в районе воздухоподогревателя может быть прекращен не ранее чем ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.309 | Для обеспечения безопасности котлов паропроизводительностью менее 0,7 т/ч должен быть установлен такой период между чистками, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла к моменту его остановки на чистку не превышала ... | 1 3 | К |
|  | Л2 п.310 | Допускается ли подпитка котла сырой водой? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.310 | В тех случаях, когда проектом предусматривается в аварийных ситуациях подпитка котла сырой водой, на линиях сырой воды, присоединенных к линиям умягченной добавочной воды или конденсата, а также к питательным бакам, должны устанавливаться ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.310 | Какое требование предъявляется к арматуре в линии аварийной подпитки котла сырой водой во время нормальной эксплуатации котла? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.310 | Что указывается в журнале по водоподготовке (водно-химическому режиму) для каждого случае подпитки котла сырой водой? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.311 | Кто утверждает инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды и режимные карты? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.311 | Где должны находиться инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды и режимные карты? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.315 | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Кто ее разрабатывает и утверждает? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.316 | Организацией, в которой эксплуатируются сосуды, должна быть разработана и утверждена схема включения сосуда. Она должна быть приложена к ... | 1 3 | С |
|  | Л2 п.318 | В целях исключения возможности введения в работу сосудов (автоклавов) с быстросъемными крышками при неполном закрытии крышки и открывании ее при наличии в сосуде давления, необходимо ... |  |  |
|  | Л2 п.319 | Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на сосудах, работающих под давлением? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.320 | Каков должен быть номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на разной высоте от уровня площадки наблюдения за работой сосуда, работающего под давлением? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.321 | На каких сосудах, работающих под давлением, допускается для обеспечения периодической проверки манометра устанавливать отдельный штуцер с запорным органом для подсоединения второго манометра вместо трехходового крана? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.321 | В каком из вариантов ответа указан случай, когда установка трехходового крана или заменяющего его устройства между манометром и сосудом не является обязательной? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.324 | Установка манометра и предохранительного клапана не обязательна на сосуде, у которого расчетное давление равно или больше давления питающего источника и при условии, что ... | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.331 | Куда записываются результаты проверки исправности предохранительных устройств сосуда, работающего под давлением? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.331 | Как оформляются сведения об настройке предохранительных устройств сосуда, работающего под давлением лицом, выполняющим указанные операции? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.332 | При оснащении сосуда несколькими указателями уровня по высоте размещение их должно быть таким образом, чтобы ... | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.335 | Что из указанного ниже необходимо проверить после капитального ремонта, а также ремонта, связанного с вырезкой и переваркой участков трубопровода, заменой арматуры, наладкой опор и заменой тепловой изоляции перед включением трубопровода в работу? | 1 3 5 | Т |
|  | Л2 п.336 | Как часто у трубопроводов пара и горячей воды необходимо контролировать степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.338 | При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждом из них необходимо установить ... | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.339 | На арматуре трубопроводов пара и горячей воды или на специальной металлической бирке должны быть нанесены названия и номера согласно технологическим схемам трубопроводов, а также ... | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.340 | Где делается запись о результатах проверки действия манометров и предохранительных клапанов трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.341 | Каким должен быть класс точности манометров при рабочем давлении трубопровода пара и горячей воды до 2,5 МПа? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.341 | Каким должен быть класс точности манометров при рабочем давлении трубопровода пара и горячей воды более 2,5 до 14 МПа? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.341 | Каким должен быть класс точности манометров при рабочем давлении трубопроводов пара и горячей воды более 14 МПа? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.341 | Какой номинальный диаметр должен иметь корпус манометра, устанавливаемого на трубопроводах пара и горячей воды на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.341 | Какой номинальный диаметр должен иметь корпус манометра, устанавливаемого на трубопроводах пара и горячей воды на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.341 | Какой номинальный диаметр должен иметь корпус манометра, устанавливаемого на трубопроводах пара и горячей воды на высоте от 3 до 5 м от уровня площадки наблюдения? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.341 | Как поступать в случае, когда манометр на трубопроводе пара и горячей воды расположен выше 5 м от уровня площадки наблюдения? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.342 | При эксплуатации трубопровода, рабочее давление которого ниже давления питающего его источника, для обеспечения безопасности необходимо применять ... | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.343 | Арматура трубопроводов пара и горячей воды снятая с места для ремонта после проведения ремонта должна быть испытана на герметичность давлением, равным ... | 1 3 5 | Т |
|  | Л2 п.343 | Арматура трубопроводов пара и горячей воды после проведения ремонта без снятия с места установки должна быть испытана на герметичность давлением, равным ... | 1 3 5 | Т |
|  | Л2 п.344 | Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры и участков трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения ползучести), должна быть ... | 1 3 4 5 | Т |
|  | Л2 п.346 | Что должно произойти при работе котельных без постоянного обслуживающего персонала в случае повышения давления пара в котле выше разрешенного на 10%? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л2 п.346 | В каких из указанных ниже случаев котел должен быть немедленно остановлен действием защит? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л2 п.346 | В каких из указанных ниже случаев котел должен быть немедленно остановлен персоналом? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.347 | В каком из вариантов ответа указан случай, в котором сосуд должен быть немедленно остановлен? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | Что должно быть сделано, если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | Должен ли быть немедленно остановлен сосуд, если в сосуде и его элементах, работающих под давлением, обнаружены неплотности, выпучины, разрывы прокладок? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | Должен ли быть немедленно остановлен сосуд, работающий под давлением, при неисправности манометра? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | В каком из вариантов ответа указан случай, в котором должен быть немедленно остановлен сосуд с огневым обогревом? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | Должен ли быть немедленно остановлен сосуд при неисправности всех указателей уровня жидкости? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | Должен ли быть немедленно остановлен сосуд при неисправности предохранительных блокировочных устройств? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.347 | В каком случае при возникновении пожара сосуд, работающий под давлением, должен быть немедленно остановлен? | 1 3 6 | С |
|  | Л2 п.348 | В каких из указанных ниже случаев трубопровод должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом? | 1 3 6 | Т |
|  | Л2 п.348 | Должен ли быть немедленно остановлен трубопровод пара и горячей воды при неисправности манометра? | 1 3 6 | Т |
|  | Л2 п.348 | Должен ли быть немедленно остановлен трубопровод пара и горячей воды при неисправности предохранительных блокировочных устройств? | 1 3 6 | Т |
|  | Л2 п.348 | Что необходимо сделать при обнаружении защемления и повышенной вибрации трубопровода пара и горячей воды? | 1 3 6 | Т |
|  | Л2 п.348 | Что необходимо сделать с трубопроводом при обнаружении неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления жидкости? | 1 3 6 | Т |
|  | Л2 п.348 | В каком случае при возникновении пожара трубопровод пара и горячей воды должен быть немедленно остановлен? | 1 3 6 | Т |
|  | Л2 п.349 | Где должны фиксироваться время и причины аварийной остановки оборудования под давлением? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.352 | На каком этапе проводится первичное техническое освидетельствование оборудования под давлением, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции - для поднадзорных объектов? | 1 3 5 6 | К С Т |
|  | Л2 п.352 и Приложение 8 | Кто может проводить техническое освидетельствование, включающее гидравлическое испытание пробным давлением, оборудования, работающего под избыточным давлением, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции - для поднадзорных объектов? | 1 3 5 6 | К С Т |
|  | Л2 п.352 | При отсутствии в руководстве по эксплуатации конкретных требований по объему и порядку проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, техническое освидетельствование проводится согласно требованиям ... | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.353 | Какой вид работ должен проводиться, если оборудование под давлением не эксплуатировалось более 12 месяцев, а трубопроводы - более 24 месяцев? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.353 | Какой вид работ должен проводиться, если оборудование под давлением было демонтировано и установлено на новом месте? | 1 3 5 6 | К С Т |
|  | Л2 п.353 | В каком случае необходимо проводить техническое освидетельствование оборудования под давлением после его ремонта и реконструкции? | 1 3 5 6 | К С Т |
|  | Л2 п.353 | В каком из указанные ниже случаев до проведения технического освидетельствования требуется провести техническое диагностирование оборудования под давлением? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.353 | Требуется ли проводить техническое освидетельствование оборудования под давлением по предписанию уполномоченного лица, осуществляющего производственный контроль за промышленной безопасностью? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.353 | Требуется ли проводить техническое освидетельствование сосуда перед наложением защитного покрытия на его стенки? | 1 3 5 | К С Т |
|  | Л2 п.354 | Куда записываются результаты технического освидетельствования оборудования под давлением? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.354 | Результаты технического освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования с указанием ... | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.354 | Кто записывает в паспорт оборудования под давлением результаты технического освидетельствования? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.355 | Если при техническом освидетельствовании оборудования под давлением будут обнаружены дефекты, то ... | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.356 | Если по результатам технического диагностирования и (или) технического освидетельствования будут выявлены дефекты, снижающие прочность оборудования под давлением, то эксплуатация его может быть разрешена на пониженных параметрах (давление, температура) при ... | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.357 | Если при техническом освидетельствовании окажется, что оборудование под давлением вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации, то ... | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.358 | Что необходимо выполнить лицу, проводившему техническое освидетельствование, если при анализе выявленных дефектов будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации оборудования в данной организации? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.358 | Что необходимо выполнить лицу, проводившему техническое освидетельствование, если при анализе выявленных дефектов будет установлено, что возникновение дефектов свойственно оборудованию под давлением данной конструкции? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.359 | За сколько дней до планируемого срока проведения технического освидетельствования оборудования под давлением эксплуатирующая организация обязана уведомить Госпромнадзор, главную военную инспекцию - для поднадзорных объектов о готовности к проведению технического освидетельствования (если у организации отсутствует разрешение на право проведения технических освидетельств)? | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.360 | Если по условиям производства не представляется возможным предъявить оборудование под давлением для технического освидетельствования в назначенный срок, то эксплуатирующая организация обязана ... | 1 3 | К С Т |
|  | Л2 п.361 | Кем проводятся наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания котлов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.362 | Что включает в себя техническое освидетельствование котла? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.367 | Какие работы должны быть проведены перед наружным и внутренним осмотром котла при техническом освидетельствовании? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.367 | Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование котла, потребовать вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, а также полного или частичного удаления дымогарных труб? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.369 | Укажите максимальное значение периодичности, с которой эксперт Госпромнадзора проводит техническое освидетельствование котлов в объеме наружного и внутреннего осмотра: | 1 3 | К |
|  | Л2 п.369 | Укажите максимальное значение периодичности, с которой эксперт Госпромнадзора проводит техническое освидетельствование, включающее гидравлические испытания: | 1 3 | К |
|  | Л2 п.369 | В какой последовательности проводятся работы по техническому освидетельствованию котла, включающее гидравлическое испытание? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.370 | В каких случаях ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением эксплуатирующей организации обязан самостоятельно проводить наружный и внутренний осмотры котлов? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.370 | "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" устанавливают случаи, когда ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением эксплуатирующей организации обязан самостоятельно проводить наружный и внутренний осмотры котлов. Куда он должен записывать результаты осмотра? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.370 | Какой вид работ обязана проводить эксплуатирующая организация каждый раз после вскрытия барабана, коллектора или ремонта котла? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.371 | Какой вид работ необходимо выполнить после того, как у котла производилось выправление выпучин или вмятин? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.371 | Какой вид работ необходимо выполнить после того, как у котла было сменено более 15% анкерных связей любой стенки? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.371 | Какой вид работ необходимо выполнить после замены барабана котла или любого коллектора экрана, пароперегревателя, пароохладителя или экономайзера, а также после того, как у него сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% пароперегревательных и экономайзерных труб? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.372 | Какое требование предъявляется к арматуре котла при проведении его гидравлического испытания? | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.374 | Если при техническом освидетельствовании котла будут обнаружены поверхностные трещины или неплотности (течь, следы парения, наросты солей), то перед их устранением необходимо ... | 1 3 5 | К |
|  | Л2 п.377 | Эксперт Госпромнадзора, должностное лицо Госпромнадзора (аттестованное в качестве эксперта), эксперт организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на право проведения технического освидетельствования сосудов, проводит техническое освидетельствование сосудов - для поднадзорных объектов по факту обращения субъекта хозяйствования, но с периодичностью не реже указанной в ... | 1 3 | С |
|  | Л2 п.377 | Кем проводятся наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания сосудов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.378 | С какой целью проводятся наружный и внутренний осмотры при периодических и внеочередных технических освидетельствованиях сосуда? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.379 | Что необходимо выполнить перед внутренним осмотром, а также до начала выполнения внутри сосуда каких-либо работ? | 1 3 5 | С |
|  | Л2 п.379 | Что необходимо дополнительно выполнить перед проведением внутренних работ, а также перед внутренним осмотром с сосудами, работающими с вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности? | 1 3 5 | С |
|  | Л2 п.380 | Имеет ли право лицо, проводящее техническое освидетельствование сосуда, цистерны, потребовать удаления (полного или частичного) футеровки, изоляции и других видов защиты? | 1 3 5 | С |
|  | Л2 п.382 | Для каких сосудов, работающих под давлением, время выдержки сосуда под пробным давлением при гидравлическом испытании должно быть не менее 60 минут (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.383 | Гидравлические испытания сосудов при техническом освидетельствовании должны проводиться только при удовлетворительных результатах ... | 1 3 5 | С |
|  | Л2 п.385 | В каком из указанных ниже случаев необходимо проводить внеочередное техническое освидетельствование сосуда, работающего под давлением? | 1 3 5 | С |
|  | Л2 п.388 | Сосуд, поставленный в собранном виде, был законсервирован изготовителем и в руководстве по эксплуатации указаны условия и сроки его хранения. При выполнении этих требований перед пуском такого сосуда в работу достаточно провести только ... | 1 3 8 | С |
|  | Л2 п.388 | Сосуд, поставленный в собранном виде, был законсервирован изготовителем и в руководстве по эксплуатации указаны условия и сроки его хранения. Наружный и внутренний осмотры такого сосуда перед пуском могут не проводиться в случае ... | 1 3 8 | С |
|  | Л2 п.388 | Сосуд, поставленный изготовителем в собранном виде в законсервированном состоянии, перед пуском в работу при определенных условиях может не проходить наружный и внутренний осмотры и гидравлические испытания. В этом случае срок проведения наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания назначается исходя из даты ... | 1 3 | С |
|  | Л2 п.389 | Емкости для сжиженного газа перед нанесением на них изоляции должны подвергаться только наружному и внутреннему осмотрам, если ... | 1 3 | С |
|  | Л2 п.389 | Емкости для сжиженного газа после установки на место эксплуатации до засыпки грунтом могут подвергаться только наружному осмотру, если ... | 1 3 | С |
|  | Л2 п.392 | На какое давление должен быть отрегулирован предохранительный клапан, установленный на насосе, предназначенном для проведения гидравлического испытания сосуда (для предотвращения возможности подъема давления сверх пробного при гидравлическом испытании)? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.392 | Что является необходимым условием, допускающим замену гидравлического испытания пневматическим при проведении технического освидетельствования сосудов в случае, когда проведение гидравлического испытания невозможно? | 1 3 4 | С |
|  | Л2 п.394 | Какие дополнительные меры безопасности необходимо соблюдать при проведении пневматического испытания сосуда? | 1 3 5 | С |
|  | Л2 п.397 | Какие работы включает в себя техническое освидетельствование трубопроводов? | 1 3 4 | Т |
|  | Л2 п.397 | На каком этапе производится наложение изоляции на вновь смонтированные трубопроводы пара и горячей воды? | 1 3 5 | Т |
|  | Л2 п.398 | С какой максимальной периодичностью эксперт Госпромнадзора проводит техническое освидетельствование в объеме наружного осмотра (без гидравлического испытания) поднадзорных трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.398 | Укажите случаи, в которых эксперт Госпромнадзора проводит техническое освидетельствование поднадзорных трубопроводов пара и горячей воды, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание: | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.399 | В каких случаях лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, проводит наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов, на которые распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" и которые не подлежат регистрации в Госпромнадзоре и главной военной инспекции? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.397, п.401 | В каком из вариантов ответа гидравлическое испытание вновь смонтированных трубопроводов пара и горячей воды проводится без нарушений? | 1 3 5 | Т |
|  | Л2 п.402 | Каковы условия проведения гидравлических испытаний сосудов, арматуры, являющимися неотъемлемой частью трубопровода пара (горячей воды) при техническом освидетельствовании трубопровода? | 1 3 5 | Т |
|  | Л2 п.403 | Допускается ли при техническом освидетельствовании трубопровода проводить его осмотр без снятия изоляции? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.403 | Каким способом производится наружный осмотр при техническом освидетельствовании трубопроводов, проложенных в непроходных каналах или при бесканальной прокладке? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.405 | Начиная с какой высоты расположения трубопроводов пара и горячей воды необходимо устраивать подмости и другие приспособления для обеспечения безопасного осмотра трубопроводов при гидравлических испытаниях? | 1 3 | Т |
|  | Л2 п.407 | Укажите случаи, когда требуется проведение технического диагностирования оборудования под давлением: | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.410 | Продление срока дальнейшей эксплуатации оборудования под давлением сверх расчетного срока службы должно быть обосновано результатами проведенного ... | 1 3 | К Т С |
|  | Л2 п.412 | Применение теплоносителей, отличных от указанных в паспорте термомасляного котла, должно быть согласовано с ... | 1 3 6 | К |
|  | Л2 п.413 | Вне котельного помещения с термомасляными котлами должен быть установлен специальный бак для ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.415 | Каким способом осуществляется присоединение арматуры к патрубкам и трубопроводам термомасляного котла? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.415 | Допускается ли применение фланцевой арматуры на термомасляных котлах? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.415 | Что должно быть установлено на спускной линии теплоносителя в непосредственной близости от термомасляного котла (на расстоянии не более 1 м)? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.415 | Где не допускается размещать фланцевые соединения, арматуру и насосы у термомасляного котла? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.416 | Допускается ли установка пробных кранов или клапанов взамен указателей уровня жидкости у термомасляного котла? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.417 | Где следует устанавливать манометры на термомасляном котле для контроля давления теплоносителя? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.418 | Где у термомасляного котла должен устанавливаться прибор, регистрирующий температуру? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.419 | В каком случае термомасляный котел может оснащаться только одним предохранительным клапаном? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.420 | Предохранительные клапаны какого типа допускается устанавливать на термомасляные котлы? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.420 | Вместо установки предохранительных устройств на термомасляном котле допускается ... | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.424 | Сколько питательных насосов должно быть у парового термомасляного котла и как должно осуществляться их электропитание? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.424 | Какое минимальное количество циркуляционных электрических насосов должно быть у жидкостного термомасляного котла и каково их назначение? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.426 | Разрешается ли при установке в котельном помещении с термомасляными котлами расходного бака с жидким теплоносителем размещать бак под котлами? | 1 3 4 5 | К |
|  | Л2 п.430 | Укажите случаи, в которых технологические защиты термомасляных котлов должны отключать обогрев? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л2 п.430 | Как должна работать технологическая защита термомасляного котла при достижения минимального значения расхода теплоносителя через жидкостной котел и минимальной паропроизводительности (теплопроизводительности) парового котла, указанного в паспорте? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л2 п.430 | Укажите случаи, в которых технологические защиты, контролирующие топку термомасляного котла, должны отключить обогрев? | 1 3 4 6 | К |
|  | Л2 п.437 | Что допускается применять в качестве предохранительных устройств при эксплуатации электрических котлов наряду с предохранительными клапанами прямого действия (рычажно-грузовые, пружинные)? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.439 | На каких электрокотлах требуется установка регистрирующего манометра? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.440 | Электрокотельные с электрическими котлами должны быть оснащены средствами определения ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.440 | В каких котельных с электрокотлами требуется установка регистрирующего прибора измерения температуры среды? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.445 | В каком из указанных ниже случаев требуется проводить внеочередное определение удельного электрического сопротивления воды у электрокотла? | 1 3 | К |
|  | Л2 п.446 | Необходимое значение величины удельного электрического сопротивления котловой воды при работе парового электрокотла должно поддерживаться с помощью ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.448 | В каком случае допускается производить измерение потребляемого тока только в одной из фаз, питающих электрокотел с трехфазным питанием? | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.449 | На каждом паровом котле с электронагревательными элементами сопротивления должно быть предусмотрено автоматическое отключение электропитания при ... | 1 3 4 | К |
|  | Л2 п.457 | Чем должен быть снабжен термоизоляционный кожух цистерны для криогенных жидкостей? | 1 3 4 8 | С |
|  | Л2 п.458 | Каковы требования к устройству люка железнодорожной цистерны для перевозки сжиженных газов, за исключением криогенных жидкостей? | 1 3 4 8 | С |
|  | Л2 п.459 | Чем из указанного ниже должны быть оснащены цистерны для перевозки сжиженных газов? | 1 3 4 8 | С |
|  | Л2 п.460 | Предохранительный клапан, установленный на цистерне для перевозки сжиженного газа должен сообщаться с газовой фазой цистерны и иметь колпак с отверстиями для выпуска газа в случае открытия клапана. Какова должна быть площадь отверстий в этом колпаке? | 1 3 4 8 | С |
|  | Л2 п.461 | Чем должен быть снабжен каждый наливной и спускной вентиль цистерны и бочки для сжиженного газа? | 1 3 4 8 | С |
|  | Л2 п.463 | Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для слива и налива горючих газов цистерн для перевозки сжиженного газа? | 1 3 4 8 | С |
|  | Л2 п.466 | Сколько журналов наполнения необходимо вести на наполнительных станциях, на которых осуществляется наполнение цистерн и бочек несколькими различными газами? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.467 | Можно ли заполнять цистерны и бочки газом, для перевозки и хранения которого они не предназначены? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.468 | Перед наполнением цистерн и бочек газом ответственное лицо, назначенное администрацией, дает заключение о возможности их наполнения. Что необходимо обязательно выполнить данному лицу перед выдачей такого заключения? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.469 | Разрешается ли наполнять газом цистерны и бочки, у которых выработан расчетный (нормативный) срок эксплуатации? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.469 | Разрешается ли наполнять газом цистерны и бочки, у которых отсутствуют паспортные данные, нанесенные изготовителем? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.469 | Разрешается ли наполнять газом цистерны и бочки, у которых истек срок назначенного освидетельствования? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.469 | Разрешается ли наполнять газом цистерны и бочки, у которых неисправны арматура и контрольно-измерительные приборы? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.469 | Разрешается ли наполнять газом цистерны и бочки, у которых отсутствует надлежащая окраска или надписи? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.469 | Разрешается ли наполнять газом цистерны и бочки, в которых находится не тот газ, для которого они предназначены? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.470 | Какое избыточное давление газа обязан оставлять потребитель, опорожняя цистерны и бочки? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.472 | От чего должны быть защищены наполненные сжиженным газом бочки при их хранении и транспортировании? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.474 | Что необходимо выполнить в случае, если при наполнении цистерн и бочек сжиженными газами будет обнаружен пропуск газа? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.474 | Требуется ли после наполнения цистерн или бочек газом устанавливать заглушки на боковые штуцера вентилей? | 1 3 | С |
|  | Л2 п.475 | Каковы требования безопасности к конструкции баллонов? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.476 | При какой емкости баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов должны быть снабжены предохранительным клапаном? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.477 | Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов с горючими и негорючими газами? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.477 | Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снабжен ... | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.478 | Какое требование предъявляется к уплотнительным материалам, используемым при ввертывании вентилей в баллонах для кислорода? | 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.479 | Какая масса, за исключением баллонов для ацетилена, указывается на верхней сферической части каждого баллона? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.481 | Кем при эксплуатации баллонов производится обновление окраски баллонов и нанесение надписей, знаков опасности? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.481 | Какие баллоны допускается окрашивать в цвета, отличные от определенных ТР ТС 032/2013 и Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.482 | Какая высота букв надписей на баллоне и ширина отличительной полосы должна быть у баллонов вместимостью более 12 литров? | 1 3 4 7 8 | С |
|  | Л2 п.483 | Какой срок службы устанавливается баллону, если изготовитель не установил ему срок службы? | 1 3 7 8 | С |
|  | Л2 п.483 | Может ли быть продлен срок службы баллону массового применения вместимостью менее 40 литров (за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом) по истечении назначенного срока службы? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.486 | Освидетельствование баллонов в процессе эксплуатации, за исключением баллонов для ацетилена, включает осмотр внутренней поверхности. Для каких баллонов не требуется производить осмотр внутренней поверхности? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.486 | Для каких баллонов при техническом освидетельствовании не проводится проверка массы и вместимости? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.486 | Как выглядит клеймо, выбиваемое на баллоне после его технического освидетельствования? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.486 | Как фиксируются результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 л? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.487 | С какой периодичностью на ацетиленовых наполнительных станциях должно проводиться техническое освидетельствование баллонов для ацетилена? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.488 | С какой периодичностью на наполнительных станциях должно проверяться состояние пористой массы в баллонах для ацетилена? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.488 | Что из указанного в вариантах ответа должно быть выбито на корпусе баллона для ацетилена при проверке состояния пористой массы в этом баллоне? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.492 | На каком этапе производится закрепление или замена ослабленного кольца на горловине и башмака баллона? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.492 | Как поступать с забракованными баллонами? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.496 | Каковы требования предъявляются к помещениям для проведения технического освидетельствования баллонов? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.496 | Для внутреннего осмотра баллонов при техническом освидетельствовании допускается применение электрического освещения напряжением не выше ... | 3 7 | С |
|  | Л2 п.496 | В каком количестве производится периодическое освидетельствование наполненных газом баллонов, находящихся на длительном складском хранении? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.496 | Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, подвергаются освидетельствованию. Какой срок хранения баллонов устанавливается лицом, производившим освидетельствование, при удовлетворительных результатах? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.496 | Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, подвергаются техническому освидетельствованию. Что необходимо выполнить при неудовлетворительных результатах освидетельствования баллонов, отобранных для этих целей? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.499 | Рабочие, обслуживающие баллоны, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции, должны пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме ... | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.500 | Где могут храниться баллоны с газами? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.500 | В каком случае допускается складское хранение баллонов с кислородом и горючими газами? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.501 | На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.501 | На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом от источника тепла с открытым огнем? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.502 | Какое должно оставаться остаточное давление в баллоне после его использования? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.503 | Какое устройство необходимо использовать при выпуске газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением? | 1 3 4 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.503 | Что необходимо выполнить при невозможности выпустить на месте потребления газ из баллонов из-за неисправности вентилей? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.505 | Сколько журналов наполнения необходимо вести на наполнительных станциях, на которых осуществляется наполнение баллонов несколькими различными газами? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых истек срок технического освидетельствования или срок проверки пористой массы? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых поврежден корпус? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых отсутствуют надлежащая окраска, надписи и клейма? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.508 | Разрешается ли наполнять газом баллоны, у которых неисправны вентили? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.508 | Как производится наполнение газом баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газа? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.510 | В каком случае разрешается производить насадку башмаков на баллоны? | 3 7 | С |
|  | Л2 п.510 | Разрешается ли очистка и окраска наполненных газом баллонов? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.512 | Как должны храниться наполненные баллоны с насаженными на них башмаками? | 1 3 6 7 8 | С |
|  | Л2 п.513 | Каковы требования безопасности при укладке в штабеля наполненных баллонов без башмаков? | 1 3 7 8 | С |
|  | Л2 п.514 | Какие требования предъявляются к складам хранения баллонов, наполненных газами? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.518 | Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено несгораемыми стенками на отсеки. Сколько баллонов допускается хранить в каждом отсеке? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.520 | Как должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов? | 1 3 6 7 | С |
|  | Л2 п.521 | В каком из вариантов ответа указаны правильные условия транспортировки наполненных газом баллонов? | 1 3 6 7 | С |
|  | Л2 п.521 | Как должны быть ориентированы вентили баллонов с газом при их транспортировке в горизонтальном положении? | 1 3 6 7 | С |
|  | Л2 п.522 | Разрешается ли транспортировать наполненные газом баллоны без колпаков? | 1 3 6 7 | С |
|  | Л2 п.522 | Разрешается ли хранение наполненных баллонов без предохранительных колпаков до выдачи их потребителям? | 1 3 7 | С |
|  | Л2 п.566 | Где делается запись о приостановке эксплуатации оборудования под давлением по причине выявления нарушений представителями надзорных органов? | 1 2 3 | К С Т |
|  | Л2 п.566 | Эксплуатация оборудования под давлением приостановлена представителем надзорного органа. Что указывается в паспорте такого оборудования? | 1 2 3 | К С Т |
|  | Л2 приложение 1 | На сколько категорий (в зависимости от параметров транспортируемой среды) делятся трубопроводы пара и горячей воды в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 4 5 6 | Т |
|  | Л2 приложение 1 | На сколько групп (в зависимости от параметров транспортируемой среды) делятся трубопроводы пара и горячей воды I категории в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 4 5 6 | Т |
|  | Л2 приложение 1 | На сколько групп (в зависимости от параметров транспортируемой среды) делятся трубопроводы пара и горячей воды II и III категорий в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 4 5 6 | Т |
|  | Л2 приложение 1 | На сколько групп (в зависимости от параметров транспортируемой среды) делятся трубопроводы пара и горячей воды IV категории в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды? | 1 3 4 5 6 | Т |
|  | Л2 Приложение 7 таблица а | Какой должна быть общая жесткость питательной воды для паровых газотрубных котлов на жидком топливе с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/час и более? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 Приложение 7 таблица б | Какой должна быть общая жесткость питательной воды для водотрубных котлов с естественной циркуляцией (в том числе котлов-бойлеров) и рабочим давлением пара до 1,4 МПа паропроизводительностью 0,7 т/час и более, работающих на твердом и газообразном топливе? | 1 3 6 | К |
|  | Л2 Приложение 8 | Какая установлена периодичность проведения экспертами Госпромнадзора (или организацией, имеющей разрешение Госпромнадзора) технического освидетельствования сосудов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре для сосудов, работающих со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год? | 1 3 | С |
|  | Л2 Приложение 8 | Какая установлена периодичность проведения экспертами Госпромнадзора (или организацией, имеющей разрешение Госпромнадзора) технического освидетельствования баллонов, подлежащих регистрации в структурных подразделениях Госпромнадзора, если баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, азот, аргон и гелий с температурой точки росы -350 °С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа (150 кгс/см2) и выше, а также для баллонов с обезвоженной углекислотой? | 1 3 7 | С |
|  | Л1 п.104 | Допускается ли применять запоры для закрытия дверей или крышек внутри барокамеры? | 3 | С |
|  | Л1 п.105 | Для визуального или телевизионного наблюдения за обстановкой внутри барокамеры и для освещения внутреннего пространства проектом оборудования предусматриваются иллюминаторы, оборудованные ... | 3 | С |
|  | Л1 п.105 | Какой запас прочности должны иметь стекла иллюминаторов барокамеры? | 3 | С |
|  | Л1 п.111 | Какие отсеки и шлюзы барокамеры должны оснащаться манометрами? | 3 | С |
|  | Л1 п.112 | Какое требование предъявляется к резервированию питания силовых электрических сетей барокамеры? | 3 | С |
|  | Л1 п.113 | Какую изоляцию должны иметь силовые кабели в барокамере? | 3 | С |
|  | Л1 п.114 | Светильники, устанавливаемые внутри барокамеры, должны быть ... | 3 | С |
|  | Л1 п.116 | Из каких труб изготавливаются трубопроводы, паровые и водяные обогреватели, устанавливаемые внутри барокамеры, а также трубопроводы подачи сжатого воздуха и газовых смесей, устанавливаемые снаружи барокамеры? | 3 | С |
|  | Л1 п.117 | Какие материалы применяются для внутреннего оборудования барокамеры? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | В какую сторону должны открываться окна и двери в помещении барокамеры (барозале)? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | Для сброса газов из барокамеры в барозале должны быть проложены специальные трубопроводы. Куда осуществляется отвод газов? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | Допускается ли совмещать у барокамер сбросные трубопроводы воздуха и кислорода? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | Какое средство обеспечения дыхания должно быть у оператора барокамеры на случай пожара, задымления или превышения концентрации опасных газов в барозале для обеспечения безопасного вывода людей из барокамеры? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | Разрешается ли в помещении барозала прокладывать трубопроводы кислорода и других газов с повышенным содержанием кислорода? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | Допускается ли установка барокамер в цокольных и подвальных этажах? | 3 | С |
|  | Л2 п.527 | Количество эвакуационных выходов из помещения, где расположена барокамера, должно быть ... | 3 | С |
|  | Л2 п.531 | Допускается ли использование шаровых кранов на кислородных трубопроводах барокамеры? | 3 | С |
|  | Л2 п.532 | Какое требование предъявляется по всем перепускным вентилям барокамеры во избежание их случайного открывания? | 3 | С |
|  | Л2 п.534 | Предохранительные клапаны отсеков барокамеры должны быть подключены с помощью запорного клапана, обеспечивающего ... | 3 | С |
|  | Л2 п.534 | Предохранительные клапаны отсеков барокамеры должны быть подключены с помощью запорного клапана. Ручки запорных клапанов должны ... | 3 | С |
|  | Л2 п.536 | Манометры (пневмоглубиномеры) барокамеры должны быть классом точности не ниже ... | 3 | С |
|  | Л2 п.540 | Дозировочная подача кислорода в барокамеру должна осуществляться через ... | 3 | С |
|  | Л2 п.540 | Разрешается ли выдох кислорода из дыхательных масок в атмосферу внутри барокамеры? | 3 | С |
|  | Л2 п.541 | Системы жизнеобеспечения барокамер должны иметь газоанализаторы с порогом срабатывания звукового сигнала при достижении концентрации кислорода более ... | 3 | С |
|  | Л2 п.544 | У барокамер допускается применять для подачи и сброса воздуха и кислорода системы автоматического или полуавтоматического управления. В случае применения указанных систем все барокамеры должны быть оборудованы ... | 3 | С |
|  | Л2 п.545 | Допускается ли осуществлять подачу газов в отсеки барокамеры от линии высокого давления напрямую к барокамере, минуя редукционные устройства? | 3 | С |
|  | Л2 п.546 | После всех редукционных устройств барокамеры должны быть установлены ... | 3 | С |
|  | Л2 п.553 | Что включает в себя первичное техническое освидетельствование барокамеры, если нет иных указаний в технической документации? | 3 | С |
|  | Л2 п.554 | Первичное техническое освидетельствование барокамер, поставляемых в полностью собранном виде после изготовления, может проводиться изготовителем. Что в этом случае проводится после монтажа барокамеры на месте установки в эксплуатирующей организации? | 3 | С |
|  | Л2 п.555 | Периодическое техническое освидетельствование проводится в порядке и с периодичностью, установленной в руководстве по эксплуатации или иной технической документации изготовителя конкретного типа барокамеры, но не позднее ... | 3 | С |
|  | Л2 п.555 | Что включает в себя периодическое техническое освидетельствование барокамеры? | 3 | С |
|  | Л2 п.556 | В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование барокамер? | 3 | С |
|  | Л2 п.556 | В каком объеме проводится внеочередное техническое освидетельствование барокамер? | 3 | С |
|  | Л2 п.556 | Каким пробным давлением проводятся гидравлические испытания барокамер? | 3 | С |
|  | Л2 п.557 | Вместо гидравлических испытаний в период эксплуатации барокамеры допускается при техническом освидетельствовании проводить пневматические испытания оборудования и трубопроводов систем барокамеры, нагружаемых давлением воздуха или газа. Возможность такой замены допускается в случае ... | 3 | С |
|  | Л2 п.557 | Решение о замене гидравлических испытаний на пневматические при техническом освидетельствовании барокамеры принимает эксплуатирующая организация совместно с организацией, проводящей техническое освидетельствование, после ... | 3 | С |
|  | Л2 п.558 | Пневматические испытания барокамеры и ее элементов на герметичность и плотность проводят давлением газовой среды, равным ... | 3 | С |
|  | Л2 п.558 | На каком этапе технического освидетельствования проводятся пневматические испытания барокамеры и ее элементов на герметичность и плотность? | 3 | С |
|  | Л2 п.558 | Каким газом проводятся пневматические испытания барокамеры на герметичность и плотность? | 3 | С |
|  | Л2 п.561 | Что из указанного ниже контролируется при проверке барокамеры в действии в процессе технического освидетельствования? | 3 | С |
|  | Л2 п.562 | В каких случаях барокамеры подвергаются подвергаться техническому диагностированию? | 3 | С |