Условные обозначения используемых НПА (ТНПА):

Л2 ТКП 038-2006 (02230). Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов

Л5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановлений МЧС от 01.04.2002 N 7, от 16.04.2008 N 31)

Л43 ТКП 054-2007 (02300) Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения

(с учетом изменения №1 утвержденного приказом МЧС РБ от 21 марта 2011 г. № 56)

Л45 ТКП 612-2017 (33240) Проектирование, строительство и эксплуатация

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

|  | Л4 п.2. | Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения... |
| --- | --- | --- |
|  | Л4 п.10. | Что из перечисленного является опасными производственными факторами магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов? |
|  | Л4 п.16. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.п. 16.6, 16.7, 16.2. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.17.1. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда? |
|  | Л4 п.19. | Кто имеет право останавливать работы, выполняемые с нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов, в охранной зоне трубопровода и в пределах расстояний, равных минимальным расстояниям от оси трубопровода (от его объектов) до городов и других населенных пунктов, установленным строительными нормами и правилами по проектированию и строительству магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.22. | Куда производственный персонал, осуществляющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны сообщить? |
|  | Л4 п.24. | Что из перечисленного ниже допускается проводить в пределах зоны минимальных расстояний магистрального трубопровода и его объектов? |
|  | Л5 п.19. | Что должна предпринять организация, производящая работы в случае повреждения линий связи при производстве работ в охранной зоне магистрального трубопровода? |
|  | Л2 п.7.2. | Начиная с какого возраста работники допускаются к эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического и другого оборудования объектов магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.8.3. | О каких чрезвычайных ситуациях, связанных с эксплуатацией магистральных газопроводов, необходимо немедленно уведомлять Госпромнадзор и другие организации в соответствии с установленным порядком? |
|  | Л2 п.9.4. | Каковы правила входа посторонних лиц на объекты магистральных газопроводов и нахождения их на рабочих местах? |
|  | Л2 п.9.19 | Какой документ должен оформляться при проведении работ по осмотру и очистке газо- и взрывоопасных колодцев? |
|  | Л2 п.9.21 | Какой минимальный состав бригады допускается при работе в колодце? |
|  | Л2 п.9.22 | При какой концентрации газа в колодце, спускаться в него допускается только в шланговом или изолирующем противогазе? |
|  | Л2 п.9.23 | Какие светильники необходимо применять при работе в колодцах, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов? |
|  | Л2 п.9.27 | Разрешается ли на объектах магистральных газопроводов в случае аварийной остановки (отключения) оборудования, трубопроводов, КИПиА производить повторный пуск их в работу до выявления и устранения причины нарушения, вызвавшей аварийную остановку (отключение)? |
|  | Л2 п.9.32. | Каким документом должно быть оформлено опробование или испытание после ремонта запорной, регулирующей или предохранительной арматуры магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.13.1.31 | Что из указанного ниже необходимо выполнить на компрессорной станции магистрального газопровода при обнаружении утечки газа, которую невозможно быстро ликвидировать? |
|  | Л2 п.16.2.12 | В каких случаях разрешается проверка работоспособности электрических КИПиА, оборудования систем автоматики и телемеханики во взрывоопасных зонах тестером, мегомметром, калибратором и другими приборами в обычном исполнении? |
|  | Л2 п.16.2.19 | Что указывает красная черта на шкале манометра? |
|  | Л2 п.17.2.3 | Где может производиться сушка спецодежды и спецобуви на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.17.2.5 | Где допускается хранить резервное оборудование, материалы и прочие ценности на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.17.2.11 | Зоны с каким уровнем шума в производственных помещениях должны быть обозначены знаками безопасности на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.19.9. | Можно ли на объектах магистральных газопроводов выдавать работникам СИЗ, бывшие в употреблении у других работников? |
|  | Л2 п.20.4.3 | Кем должен утверждаться перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску в каждой службе, цеху, участке обособленного подразделения на объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л3 п.3.8 | Дайте определение термину "Охранная зона магистрального газопровода"? |
|  | Л3 п.5.2.10 | Укажите периодичность проведения противоаварийных и противопожарных тренировок на всех эксплуатируемых объектах магистральных газопроводов? |
|  | Л3 п.5.2.11 | Какова на объектах магистральных газопроводов периодичность проведения комплексной противоаварийной тренировки в подразделениях организации с участием всех служб, участков и цехов? |
|  | Л43 п.5.2.7 | В течение какого срока должна храниться у собственника отчетная техническая документация по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? |
|  | Л3 п.11.4.4 | В каких случаях должен быть прекращен пуск стационарной компрессорной установки АГНКС? |
|  | Л3 п.11.4.5, Л45 п.6.10.5.4 | Пуск стационарной компрессорной установки АГНКС был прекращен в результате возникновения отказа в процессе пуска. Повторный пуск может быть произведен только после ... |
|  | Л3 п.11.4.6, Л45 п.6.10.5.5, п.7.6.17 | Перед пуском стационарной компрессорной установки АГНКС после монтажа, расконсервации или ремонта (первый пуск) необходимо произвести ... |
|  | Л3 п.11.5.3 | Если в процессе эксплуатации установки осушки газа АГНКС выявлены неисправности, угрожающие безопасности персонала, то необходимо немедленно ... |
|  | Л3 п.11.5.7, Л45 п.7.7.5 | Разрешается ли на АГНКС пуск в работу установок осушки газа с неисправными средствами автоматических защит? |
|  | Л3 п.11.6.4 | Какой документ должны обязательно иметь заправочные шланги на АГНКС? |
|  | Л3 п.11.6.4 | Допускаются ли к эксплуатации на АГНКС заправочные шланги, не имеющие паспортов (сертификатов) организации-изготовителя? |
|  | Л3 п.11.6.5, Л45 п.7.8.17 | Как часто заправочные шланги АГНКС должны подвергаться гидравлическим испытаниям? |
|  | Л3 п.11.6.5 | Как оформляются результаты гидравлических испытаний заправочных шлангов АГНКС? |
|  | Л3 п.11.6.8 | Разрешается ли на АГНКС въезд автомобилей и ПАГЗ на заправку при наличии пассажиров в их кабинах или кузовах? |
|  | Л3 п.11.6.10, Л45 п.7.8.21 | Разрешается ли на АГНКС заправка во время грозы (проявления атмосферных разрядов)? |
|  | Л45 п.5.2.1.3 | При каком условии на территории АГНКС допускается размещать объекты торговли и общественного питания, станции технического обслуживания, мойки транспортных средств? |
|  | Л45 п.5.5.1 | Для каких помещений АГНКС должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474 и классы зон в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.10/IEC 60079-10? |
|  | Л45 п.5.7.2 | Какое требование предъявляется к лектронагревательным приборам, применяемым для обогрева помещений АГНКС? |
|  | Л45 п.5.12.1 | Какое требование предъявляется к запорным устройствам наружных дверей производственных зданий и помещений АГНКС? |
|  | Л45 п.5.13.2.4 | Допускается ли в зданиях АГНКС предусматривать помещения для проведения огневых и сварочных работ? |
|  | Л45 п.5.13.3.2 | Где обязательно должна быть вывешена схема организации движения по территории АГНКС? |
|  | Л45 п.7.3.1 | Насколько быстро необходимо устранять нарушения герметичности, выявленные при ежесменном осмотре технологических газопроводов и арматуры АГНКС? |
|  | Л45 п.7.3.3 | Допускается ли выявлять утечки газа на АГНКС при помощи открытого огня? |
|  | Л45 п.7.3.6 | Допускается ли эксплуатация технологического оборудования, резервуаров, газопроводов АГНКС при неисправных и неотрегулированных предохранительных сбросных клапанах? |
|  | Л45 п.7.8.3 | Где на АГНКС должна обязательно находиться инструкция по действиям водителя транспортного средства при заправке? |
|  | Л45 п.7.8.10 | Какое требование предъявляется к работе двигателя автомобиля при заправке на АГНКС? |
|  | Л45 п.7.8.13 | Во время заправки автомобиля на АГНКС запрещается нахождение людей в зоне ... |
|  | Л45 п.7.8.20 | Разрешается ли на территории АГНКС стоянка (за исключением процесса заправки и его ожидания) и транзитный проезд постороннего транспорта? |
|  | Л45 п.7.8.20 | Разрешается ли на территории АГНКС производить ремонт транспортных средств или передвижных автогазозаправщиков? |
|  | Л45 п.7.12.3 | Для содержания вентиляторов АГНКС в исправном состоянии руководитель организации своим приказом должен … |
|  | Л45 п.7.12.11 | Разрешается ли работа технологического оборудования АГНКС при неисправных вентиляционных установках и аппаратах воздушного охлаждения? |
|  | Л45 п.7.14.2 | Для каких заземляющих устройство АГНКС требуется наличие паспорта? |
|  | Л45 п.7.16.1 | По достижении назначенного ресурса (назначенного срока службы) эксплуатации или количества циклов нагружения, установленного в конструкторской и эксплуатационной документации, дальнейшая эксплуатация технического устройства, оборудования и сооружения АГНКС не допускается без ... |