Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов

(Утв. пост. МЧС Республики Беларусь от 28.06.2012г. №37 в ред. пост. МЧС Республики Беларусь от 15.05.2015г. №23 )

|  | Л1 п.7. | Допускаются ли отступления от требований "Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов" в организациях, не подчиненных Министерству обороны? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.8. | Какие процедуры должны пройти перед выпуском в обращение грузоподъемные краны, приспособления для грузоподъемных операций, тали электрические канатные и цепные в порядке, установленном ТР ТС 010/2011, а также иными ТР ТС, действие которых на них распространяется? |
|  | Л1 п.8. | При каком условии допускается применение грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, технических устройств в их составе, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, приспособлений для грузоподъемных операций, не подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС? |
|  | п.10. | Кто кроме организации-изготовителя крана, изготовленного за рубежом и не бывшего в эксплуатации на территории Республики Беларусь, может осуществлять приведение эксплуатационной документации на кран в соответствие с требованиями действующих в Республике Беларусь Правил, НПА и ТНПА? |
|  | Л1 п.11. | Кто принимает решение о возможности применения изготовленных и приобретенных за рубежом, бывших в эксплуатации, поднадзорных Госпромнадзору грузоподъемных кранов, кроме машин, имеющих специфику военного назначения? |
|  | Л1 п.13. | После ввода в действие новой редакции Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов выяснилось, что кран, изготовленный по ранее разработанному проекту, не полностью соответствует требованиям вышеуказанных Правил. При каком условии разрешается эксплуатировать этот кран без приведения его в полное соответствие требования вышеуказанных Правил? |
|  | Л1 п.73 | Кто в процессе эксплуатации несет ответственность за комплектование грузоподъемного крана канатами соответствующих качества, типа и конструкции? |
|  | Л1 п.204. | С кем должна быть согласована установка кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи? |
|  | Л1 п.219. | Что является обязательным условием для возможности изготовления в организации канатных, цепных и текстильных строп? |
|  | Л1 п.238. | Какие требования предъявляются к сварщикам, допускаемым к сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приварке площадок, перил и лестниц на грузоподъемном кране? |
|  | Л1 п.331. | Какие грузоподъемные механизмы не подлежат регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.335. | В каком из указанных ниже случаев грузоподъемный кран подлежит перерегистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.335. | Подлежит ли перерегистрации в Госпромнадзоре грузоподъемный кран в случае изменения юридического адреса его владельца? |
|  | Л1 п.335. | Подлежит ли перерегистрации в Госпромнадзоре грузоподъемный кран после проведения ремонта? |
|  | Л1 п.336. | Должен ли при перерегистрации крана, подвергнутого реконструкции, в обязательном порядке быть представлен новый паспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию крана? |
|  | Л1 п.338. | В течение какого срока необходимо внести изменения в документы, связанные с регистрацией грузоподъемного крана, в случаях: - изменения наименования владельца грузоподъемного крана без изменения его юридического адреса; - изменения юридического адреса владельца грузоподъемного крана в пределах одной административно-территориальной единицы Республики Беларусь (области)? |
|  | Л1 п.339. | В каких случаях грузоподъемный кран подлежит снятию с регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.340. | Как регистрируются владельцем краны, не подлежащие регистрации в Госпромнадзоре, а также съемные грузозахватные приспособления и тара? |
|  | Л1 п.341. | Куда должен направить сообщение владелец при временном на срок более 1 месяца перемещении крана стрелового самоходного, крана башенного, крана-манипулятора на новое место эксплуатации? |
|  | Л1 п.341. | Что должен сделать владелец крана стрелового самоходного, крана башенного, крана-манипулятора по прибытии крана в другую административно-территориальную единицу Республики Беларусь (область) для временной эксплуатации на срок более 1 месяца? |
|  | Л1 п.342. | В каких случаях не требуется получать разрешение Госпромнадзора на пуск в работу грузоподъемного крана, подлежащего регистрации Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.342. | В каких случаях требуется получать разрешение Госпромнадзора на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.343. | Каков порядок выдачи разрешения на пуск в работу вновь изготовленного грузоподъемного крана, поставленного владельцу в собранном виде? |
|  | Л1 п.344. | Кто осуществляет допуск к эксплуатации (пуск в работу) подлежащего регистрации в Госпромнадзоре грузоподъемного крана после очередного или внеочередного полного технического освидетельствования (кроме отдельных случаев, определенных Правилами промышленной безопасности грузоподъемных кранов, в которых допуск осуществляется должностным лицом Госпромнадзора)? |
|  | Л1 п.345. | Каков порядок допуска к эксплуатации (пуска в работу) гусеничных и пневмоколесных кранов после перестановки их на новый объект? |
|  | Л1 п.346. | Кем осуществляется допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемных кранов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.347. | За сколько дней до пуска в работу грузоподъемного крана его владелец должен письменно уведомить Госпромнадзор для получения допуска к эксплуатации (пуска в работу) грузоподъемного крана, осуществляемого должностным лицом Госпромнадзора? |
|  | Л1 п.348. | Как оформляется допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.348. | Кто оформляет записью в паспорте допуск к эксплуатации (пуск в работу) грузоподъемного крана? |
|  | Л1 п.349. | Как осуществляется отнесение грузоподъемных кранов к категории редко используемых? |
|  | Л1 п.354. | Кто имеет право проводить полное техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, эксплуатирующихся в пределах нормативного срока службы? |
|  | Л1 п.354. | Кто имеет право проводить полное техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, отработавших нормативный срок службы (кроме отдельно оговоренных Правилами случаев внеочередного полного технического освидетельствования)? |
|  | Л1 п.354. | Кто из работников организации - владельца грузоподъемного крана имеет право проводить его частичное техническое освидетельствование? |
|  | Л1 п.354, п.355. | Кто из представителей владельца грузоподъемного крана должен обязательно участвовать при проведении его технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.355. | Кто имеет право проводить техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.356. | Должен ли владелец проводить до пуска в работу частичное техническое освидетельствование грузоподъемного крана, изготовленного на заводе и доставленного на место эксплуатации в собранном виде, если кран прошел в организации-изготовителе приемосдаточные испытания? |
|  | Л1 п.370. | Какой процедуре должны подвергаться грузоподъемные краны, отработавшие нормативный (назначенный) срок службы? |
|  | Л1 п.370. | Допускается ли дальнейшая эксплуатация грузоподъемного крана по достижении нормативного (назначенного) срока службы без проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы? |
|  | Л1 п.372. | Кто определяет порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары? |
|  | Л1 п.374. | Какие ответственные лица должны быть назначены владельцем крана, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также руководителями организаций, эксплуатирующих краны? |
|  | Л1 п.374. | Как назначаются специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары; специалист ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами? |
|  | Л1 п.376. | Когда в паспорт крана необходимо занести сведения о специалисте, ответственном за его содержание в исправном состоянии, если кран подлежит регистрации в Госпромнадзоре? |
|  | Л1 п.377. | Как часто специалисты, выполняющие обязанности лиц по надзору и лиц, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии, должны повышать свою квалификацию в учреждениях образования? |
|  | Л1 п.377. | Как часто специалисты, выполняющие обязанности лиц по надзору и лиц, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии, должны проходить проверку знаний действующего законодательства в области промышленной безопасности? |
|  | Л1 п.377. | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, выполнение его обязанностей возлагается на специалиста, замещающего его по должности. Какое дополнительное требование предъявляется к замещающему лицу? |
|  | Л1 п.377. | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, выполнение его обязанностей возлагается на специалиста, замещающего его по должности. Как оформляется такое возложение временного исполнения обязанностей? |
|  | Л1 п.378. | Достаточно ли в организации, эксплуатирующей грузоподъемные краны, назначить одного специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами во всех подразделениях и участках организации? |
|  | Л1 п.378. | Могут ли на складах материалов и других участков работ в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, быть назначены заведующие складами? |
|  | Л1 п.378. | Как часто лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны повышать свою квалификацию в учреждениях образования? |
|  | Л1 п.378. | Как часто лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны проходить проверку знаний Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.379. | Что следует предпринять в том случае, когда владелец крана не имеет возможности назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, специалистов, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами? |
|  | Л1 п.380. | Допускается ли возлагать на одного работающего выполнение обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами? |
|  | Л1 п.381. | К управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов, строповке грузов допускаются лица не моложе ... |
|  | Л1 п.381. | К управлению грузоподъемными кранами, не подлежащими регистрации в Госпромнадзоре, и к зацепке без предварительной обвязки груза на крюк таких кранов допускаются работники, задействованные в технологических (рабочих) процессах с применением указанного оборудования, после ... |
|  | Л1 п.382. | Требуется ли участие должностного лица Госпромнадзора в работе квалификационной комиссии по аттестации машинистов (крановщиков) кранов, стропальщиков? |
|  | Л1 п.383. | В каком случае управление краном автомобильным, краном-манипулятором автомобильным, а также краном, установленным на ином транспортном средстве может быть поручено водителю транспортного средства? |
|  | Л1 п.386. | Где время работы должны находиться удостоверения машинистов (крановщиков) грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, стропальщиков, работников, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и ремонт приборов безопасности указанных грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.387. | Как часто с машинистами (крановщиками) грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и стропальщиками, занятыми на работах с применением вышеуказанных грузоподъемных кранов, необходимо проводить медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения их в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения? |
|  | Л1 п.389. | Что должны пройти машинисты кранов и их помощники, переводимые с крана одного типа на кран другого типа к управлению которым они ранее не допускались (например, с башенного на мостовой или гусеничный краны)? |
|  | Л1 п.389. | Что должны пройти машинисты кранов и их помощники, переводимые с одного крана на другой того же типа, но другой модели, другого индекса или с другим приводом? |
|  | Л1 п.390. | С какой периодичностью должна проводиться периодическая проверка знаний обслуживающего персонала в организации, эксплуатирующей грузоподъемные краны? |
|  | Л1 п.390. | В каких случаях персонал, обслуживающий грузоподъемные краны, должен проходить внеочередную проверку знаний? |
|  | Л1 п.391. | Каким документом должны оформляться результаты аттестации и проверки знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные краны? |
|  | Л1 п.393. | Как оформляется допуск к работе персонала, обслуживающего грузоподъемные краны? |
|  | Л1 п.396. | Как получает производственные инструкции и инструкции по охране труда персонал, обслуживающий краны? |
|  | Л1 п.397. | На какие работы владелец крана в обязательном порядке должен ежедневно выделять машинисту крана соответствующее время? |
|  | Л1 п.397. | Где фиксируются крановщиком результаты осмотра и проверки крана перед началом работы? |
|  | Л1 п.397. | Как часто стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары? |
|  | Л1 п.398. | Кто обеспечивает безопасность работ с применением грузоподъемного крана в случае, когда грузоподъемный кран выделяется частному лицу? |
|  | Л1 п.399. | Что руководитель предприятия – владельца грузоподъемного крана или представитель заказчика, а также индивидуальный предприниматель обязан обеспечить лично или через назначенное им лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами? |
|  | Л1 п.399. | Какими работами руководитель предприятия - владельца грузоподъемного крана или представитель заказчика, а также индивидуальный предприниматель должен руководить лично или через назначенное им лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами? |
|  | Л1 п.406. | Могут ли мостовые краны использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок? |
|  | Л1 п.408. | Допускается ли нахождение в местах производства работ неисправных грузозахватных приспособлений и тары? |
|  | Л1 п.408. | Допускается ли нахождение в местах производства работ грузозахватных приспособлений, не имеющих бирок (клейм) и немаркированной тары? |
|  | Л1 п.409. | Что должен разработать владелец крана при производстве работ кранами в отношении технологии производства работ? |
|  | Л1 п.409. | Как осуществляется перемещение кранами грузов, на которые не разработаны схемы строповки? |
|  | Л1 п.409. | Разрешается ли перемещение груза с нарушением схемы строповки? |
|  | Л1 п.412. | Кто устанавливает порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломбирования ограничителей грузоподъемности стреловых самоходных кранов? |
|  | Л1 п.412. | В какие сроки владелец крана или эксплуатирующая организация должны обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности? |
|  | Л1 п.412. | Что владелец крана или эксплуатирующая организация должны предпринять для обеспечения безопасного складирования грузов? |
|  | Л1 п.412. | Что владелец крана или эксплуатирующая организация должны предпринять после получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа) крана? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе на месте производства работ по перемещению грузов кранами, а также на кране? |
|  | Л1 п.413. | Кто выдает разрешение на работу крана, с записью в вахтенном журнале и путевом листе, при его наличии? |
|  | Л1 п.413. | Разрешается ли нахождение людей в кузове автомашины при опускании груза на автомашину или поднятии груза краном? |
|  | Л1 п.413. | Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии. Кто утверждает эту технологию? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов краном? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли перемещение краном груза при нахождении под ним людей? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли по окончании или при перерыве в работе оставлять груз подвешенным на крюке крана? |
|  | Л1 п.413. | Допускается ли подъем и опускание краном груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, если между стеной и грузом стоит стропальщик? |
|  | Л1 п.414. | Допускается ли нахождение людей возле работающего стрелового самоходного крана? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли перемещение груза с находящимися на нем людьми? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли подъем краном груза, засыпанного землей или примерзшего к земле? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании? |
|  | Л1 п.414. | Разрешается ли нахождение людей под грузом, перемещаемым грузоподъемным краном? |
|  | Л1 п.415. | Кто своим приказом определяет порядок организации производства работ кранами вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа? |
|  | Л1 п.415. | Под чьим непосредственным руководством производится работа крана вблизи линии электропередачи? |
|  | Л1 п.416. | В каких случаях работа крана должна быть прекращена? |
|  | Л1 п.417. | В каких случаях допускается перемещение грузов кранами над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди? |
|  | Л1 п.417. | В каких случаях допускается перемещение грузов кранами над перекрытиями, под которыми размещены жилые помещения, где могут находиться люди? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при выявлении трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, а также выявлении неисправностей кранового пути требованиям ТНПА, дефектов и повреждений кранового пути, превышающих браковочные показатели? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, у которых электросхемы не соответствуют технической документации? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов при истечении срока их технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана в случае отрицательного заключения по результатам его технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы, при истечении срока технического диагностирования? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана без получения в установленном порядке допуска его к эксплуатации? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, при невыполнении требования (предписания) должностного лица Госпромнадзора или других органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора)? |
|  | Л1 п.419. | В каком случае допускается эксплуатация грузоподъемных кранов, при отсутствии у владельца грузоподъемного крана или производителя работ обученных и прошедших проверку знаний ответственных специалистов и (или) обслуживающего персонала? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии паспорта на кран? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, без его регистрации (перерегистрации) в порядке, установленном Правилами промышленной безопасности грузоподъемных кранов? |
|  | Л1 п.419. | Допускается ли эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии или невыполнении требований технологических регламентов по производству работ (проекта производства работ, проекта организации строительства и т.п.)? |
|  | Л1 п.420. | Какой орган владельцы кранов обязаны информировать о выявляемых в процессе эксплуатации кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным? |
|  | Л1 п.421. | Что необходимо сделать при аварии кранов, зарегистрированных в Госпромнадзоре и инцидентах, происшедших при их эксплуатации? |
|  | Л1 п.424. | На какой срок крановщики и другие лица, проверка знаний которых проводится в комиссии Госпромнадзора или с участием его представителя, могут быть лишены права управления краном или ведения других работ за нарушение правил по безопасности по решению инспектора Госпромнадзора? |
|  | Л1 п.426. | За какие действия, должностные лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие грузоподъемные краны могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством? |
|  | Л1 приложение 1 п.10.10 | Что такое "Специализированная организация по кранам? |
|  | Л1 Приложение 9 п.31 | Кем устанавливается периодичность считывания, объем необходимой информации, сроки и порядок хранения материалов расшифровки информации регистраторов параметров работы кранов, проводимая владельцем кранов в процессе их эксплуатации? |
|  | Л1 приложение 27 | Какой из сигналов используется для сигнализации о необходимости аварийной остановки крана? |