Проект

| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ С(ТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

Об утверждении Правил 
по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 
 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Лист согласования

прилагается

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

2019 №

ПРАВИЛА

по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают требования по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании, ремонте, модификации (реконструкции), модернизации, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях, временной приостановке, выводе из эксплуатации аттракционов и являются обязательными для субъектов промышленной безопасности независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности.

2. Для целей настоящих Правил применяются термины 
и их определения в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 343-З «О промышленной безопасности», техническом регламенте Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114 (далее – ТР ЕАЭС 038/2016), а также следующие термины и их определения:

аттракцион немеханизированный - аттракцион, в котором пассажиры передвигаются только за счет энергии человека (людей) и (или) силы тяжести;

аттракционный комплекс - открытая территория или закрытое помещение с установленными аттракционами и оборудованием, относящимся к ним (кабина оператора, ограждение, распределительный щит и прочее);

водные спуски прямые и с виражами (водные спуски) - аттракцион с наклонной поверхностью скольжения, по которой пассажир спускается под действием силы тяжести свободно или со вспомогательными средствами для спуска и где вода используется как среда, снижающая трение и обеспечивающая торможение и остановку пассажира в бассейне, специальном приемном устройстве или обустроенной части естественного водоема;

вспомогательные средства для спуска – коврики, рафты и т.п., используемые на водных спусках для минимизации рисков получения ссадин, ушибов и другого вреда здоровью пассажира, для повышения комфортности движения и получения дополнительного развлекательного эффекта;

дежурный аттракциона - работник, обеспечивающий безопасную эксплуатацию аттракциона, когда он разрешен для доступа пассажиров;

защитное устройство - устройство, срабатывание которого предотвращает опасную ситуацию при недопустимом использовании аттракциона;

модернизация аттракциона - изменение отдельных составных частей или программного обеспечения аттракциона на более совершенные, не затрагивающее критичных (критических) компонентов, критичных параметров, не повлекшее за собой изменение технических характеристик аттракциона, указанных в формуляре;

наладка - совокупность операций по подготовке, регулированию и настройке аттракциона и (или) его узлов и механизмов, направленных на обеспечение его (их) работы в заданных условиях с характеристиками, определенными эксплуатационными документами, на протяжении определённого времени;

несчастный случай с пассажирами, посетителями - событие, в результате которого человек получил травму или иное повреждение здоровья при эксплуатации аттракциона;

обслуживание - комплекс операций по техническому обслуживанию, определенных эксплуатационными документами изготовителя и (или) установленных эксплуатантом (владельцем) аттракциона, в соответствии с принятой в субъекте промышленной безопасности системой обслуживания и ремонта по поддержанию аттракционов в работоспособном и исправном состоянии при использовании их по назначению, хранении и транспортировании;

остаточный ресурс - суммарная наработка аттракциона от момента контроля его технического состояния до предполагаемого перехода в предельное состояние;

предельное состояние аттракциона - техническое состояние аттракциона, его узлов и механизмов, включая критичные (критические) компоненты, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима, восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

ремонт - восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине узлов и механизмов аттракциона с доведением аттракциона до работоспособного состояния;

специализированная организация – организация, имеющая специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию, монтажу, наладке, ремонту, обслуживанию, техническому диагностированию потенциально опасных объектов и технических устройств (либо выборке из указанного перечня работ (услуг);

срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации аттракциона или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние;

техническое состояние аттракциона - совокупность неизменных и подвергаемых изменению в процессе эксплуатации значений параметров аттракциона, установленных эксплуатационными и проектными документами на аттракцион;

условия эксплуатации - совокупность факторов, действующих на аттракцион при его эксплуатации;

устройство безопасности - техническое устройство для обеспечения безопасного пользования аттракционом;

# эксплуатация аттракциона - стадия жизненного цикла аттракциона, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество и включает в себя использование по назначению, хранение в период эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт.

# 3. Настоящие Правила распространяются на аттракционы со степенями потенциального биомеханического риска RB–1; RB–2:

# механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды);

# механизированные вращательного движения;

# механизированные сложного движения, за исключением механизированных кресел кинотеатров, симуляторов;

водные немеханизированные (водные спуски прямые и с виражами) (далее, если не указано иное, – аттракционы).

4.По решению субъекта хозяйствования требования настоящих Правил могут быть применены для организации эксплуатации аттракционов механизированных сложного движения (механизированные кресла кинотеатров, симуляторы), автодромов, картингов, надувных аттракционов, аттракционов водных немеханизированных (трамплины, плавающие платформы, частично погружённые в воду, с выливанием воды на посетителей), немеханизированных, аттракционов для детей.

5. Отступления от требований настоящих Правил могут быть допущены в соответствии с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Копия согласования отступлений от требований настоящих Правил прикладывается к формуляру аттракциона.

6. Аттракционы, их части, должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, в том числе настоящих Правил, технических регламентов Таможенного союза (далее – ТР ТС), технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – ТР ЕАЭС), действие которых на них распространяется.

Аттракционы, их части, в отношении которых вступили в силу ТР ТС, ТР ЕАЭС, выпускаются в обращение при условии, что они прошли необходимые процедуры подтверждения соответствия, установленные ТР ТС, ТР ЕАЭС с оформлением соответствующих документов установленного образца и маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Таможенного союза, Евразийского экономического союза.

7. Эксплуатационные документов на аттракцион, в том числе изготовленные за пределами Республики Беларусь, должны соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 и настоящих Правил.

Изготовитель аттракциона, организация, уполномоченная изготовителем, должны обеспечить комплектность эксплуатационных документов на аттракцион.

8. Эксплуатационные документы на аттракцион выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях (при необходимости к ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях).

9. В течение всего срока службы аттракциона обеспечивается сохранность эксплуатационных документов на него.

10. Каждый аттракцион, должен быть снабжен следующими эксплуатационными документами:

формуляр;

руководство (инструкция) по эксплуатации аттракциона;

руководство (инструкция) по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;

ведомость запасных частей и принадлежностей;

инструкция по монтажу (сборке, установке), пуску, регулированию и обкатке аттракциона;

инструкция по перевозке и хранению аттракциона;

инструкция по выводу из эксплуатации и по утилизации аттракциона;

журнал учёта эксплуатации (сменный журнал аттракциона);

журнал технического обслуживания (журнал учёта технического обслуживания и ремонта аттракциона).

Руководство (инструкция) по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона, инструкция по монтажу (сборке, установке), пуску, регулированию и обкатке аттракциона, инструкция по перевозке и хранению аттракциона, инструкция по выводу из эксплуатации и по утилизации аттракциона составляются отдельными документами в случае, если требования, подлежащие указанию в них, нецелесообразно или невозможно изложить в руководстве (инструкции) по эксплуатации аттракциона.

11. В случае отсутствия или приведения в негодность эксплуатационных документов на аттракцион его эксплуатация должна быть приостановлена (прекращена) до восстановления указанных документов.

12. В случае утраты (приведения в негодность) формуляра и иных эксплуатационных документов на аттракцион, эксплуатируемый в Республике Беларусь, указанные документы могут быть восстановлены, проектировщиком аттракциона, изготовителем аттракциона, либо специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракциона соответствующего вида (типа).

13. Для аттракционов, изготовленных и приобретенных за пределами территории Республики Беларусь, не бывших в эксплуатации на территории Республики Беларусь, приведение (при необходимости) эксплуатационных документов в соответствие с требованиями настоящих Правил осуществляется изготовителем аттракциона или специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов соответствующего вида (типа).

14. При восстановлении формуляра (паспорта) на аттракцион или приведении его в соответствие с требованиями настоящих Правил специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов соответствующего вида (типа), должно быть учтено следующее:

результаты технического диагностирования и (или) технического освидетельствования аттракциона;

заключение указанной организации о соответствии конструкции аттракциона, его частей требованиям настоящих Правил;

заключение аккредитованной в установленном порядке лаборатории о химическом составе и механических свойствах материала металлоконструкций и материала критичных (критических) компонентов аттракциона при отсутствии сведений о них.

15. При восстановлении или приведении эксплуатационных документов на аттракцион в соответствие с требованиями настоящих Правил специализированной организацией формуляр оформляется в соответствии с формой, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

Листы формуляра должны быть пронумерованы и прошнурованы. Листы других эксплуатационных документов допускается не прошивать.

15.1. В руководстве (инструкции) по эксплуатации аттракциона вместе с другими сведениями указываются:

вид и тип аттракциона, основные характеристики, габаритные размеры и требования к зоне безопасности вокруг аттракциона в случае, если эта зона превышает его габаритные размеры;

описание работы аттракциона, в том числе подробное описание основных систем, механизмов и систем управления и их работы. Описание должно сопровождаться рисунками, схемами (кинематическими, электрическими, пневматическими, гидравлическими). Если схемы не дают ясного представления о работе гидравлического (пневматического) оборудования и его взаимодействии с электрическим оборудованием, необходимо предоставить более подробное описание этого оборудования;

данные о фиксирующих, удерживающих устройствах для пассажиров, описание их работы и правила пользования;

данные о защитных устройствах, описание их работы и правила пользования;

требования к зонам безопасности вокруг аттракциона, ограждению по периметру аттракциона, размерам выходов и входов;

указание максимального количества и веса пассажиров в одном пассажирском модуле и (или) аттракционе в целом;

рекомендованный порядок посадки и высадки пассажиров, их размещение в пассажирских модулях и (или) на аттракционе в целом, а также необходимые ограничения для предотвращения перегрузки аттракциона, ограничения величины рабочей скорости и ускорения аттракциона, продолжительности рабочего цикла и возможные ограничения при неполной или асимметричной загрузки аттракциона;

порядок работы работников, осуществляющих эксплуатацию аттракциона с пассажирами, включая требования к действиям в чрезвычайных ситуациях;

правила безопасной эксплуатации аттракциона с пассажирами, схемы загрузки аттракциона пассажирами (при необходимости), масса, рост и иные данные пассажиров, на которые рассчитан аттракцион, максимальная скорость движения, время катания, необходимые перерывы между сеансами;

правила пользования аттракционом для пассажиров, посетителей, информация об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и массе (при необходимости);

правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы;

описание процедур аварийной эвакуации, в том числе эвакуации в случае отключения энергоснабжения;

способы аварийной эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле;

указания относительно приведения аттракциона в безопасное положение в нерабочем состоянии;

действия работников во время простоя, внештатных и аварийных ситуациях;

схема размещения знаков безопасности и предупреждающих табличек на аттракционе;

требования к работникам (подготовка, квалификация и другое), их обязанности;

перечень деталей и составных частей, в том числе критичных (критических) компонентов, критических параметров, требующих регулярных проверок (например, элементы конструкций и механизмов, опасных при появлении усталостных повреждений из-за высокого напряжения, возникающего при эксплуатации), рекомендованную их периодичность, а также рекомендованные методы проверки, например, визуальный осмотр или неразрушающий контроль. Необходимо отдельно указать детали и составные части, в том числе критичные (критические) компоненты, с ограниченным сроком службы, критическим для обеспечения безопасности аттракциона;

перечень деталей и составных частей, требующих регулярной смазки, ее периодичность, типы используемых смазочных материалов;

описание погодных условий, при которых не допускается эксплуатация аттракциона (например, ветер, дождь, туман и другое);

требования к процедурам ввода в эксплуатацию, приостановки эксплуатации, а также к простою по техническим причинам и процедуре повторного ввода в эксплуатацию;

порядок проверок ежедневных в отношении критичных (критических) компонентов и критичных параметров.

15.2. В руководстве (инструкции) по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона вместе с другими сведениями указываются:

перечень критичных (критических) компонентов и критичных параметров, список частей с ограниченным ресурсом и график их замены, сборочные чертежи и рисунки, отображающие основные размеры, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта, принципиальные электрические, гидравлические, пневматические схемы;

перечень и обозначение быстро изнашиваемых деталей и допуски на их износ;

критерии предельного состояния аттракциона и его составных частей (элементов механизмов, конструкций, в том числе сварных и изготовленных из пластика, композиционных и подобных материалов);

порядок сборки, разборки, регулировки и смазки отдельных узлов аттракциона, их периодичность и применяемые расходные материалы;

перечень видов технического обслуживания и ремонта с подробным изложением их содержания и технических требований (периодичность и описание работ, а также перечень необходимых для этого деталей);

возможные повреждения металлических и других конструкций и способы их устранения;

способы и порядок проверки и регулировки тормозов, устройств безопасности и систем управления аттракционом;

порядок проведения технического освидетельствования с указанием по проведению испытаний;

порядок проверки ежедневной аттракциона перед открытием и после окончания работы, специальные требования по подготовке аттракциона к работе с пассажирами, в том числе к методам проверки;

требования по проверкам электрооборудования (проверка сопротивления изоляции, целостности электрических цепей, целостности заземляющего контура и проверка работоспособности устройств автоматического отключения, если такие установлены, и другое);

запрет на модификацию (реконструкцию) без одобрения проектировщика аттракциона.

15.3. В инструкции по монтажу (сборке, установке), пуску, регулированию и обкатке аттракциона вместе с другими сведениями указываются:

вид, тип аттракциона, основные характеристики, габаритные размеры в рабочем состоянии;

характеристики специального оборудования, устройств, инструментов, материалов, деталей или узлов, необходимых для проведения безопасного монтажа и демонтажа;

требования к площадкам расположения и основаниям для аттракционов с указанием значений расчетных нагрузок, создаваемых аттракционом на фундамент, грунт или другое основание. При необходимости приводятся способы отсыпания грунтовых подушек и укладки плит для облегчения выравнивания, допуски на отклонение от горизонтальности, вертикальности и неровности поверхности, требования к уплотнению грунтов и ограничения для них, а также требования к балластировке;

требования к устройству фундамента (конструкция, нагрузка и другие);

требования к зоне безопасности вокруг аттракциона в случае, если эта зона превышает его габаритные размеры, требования по защите или ограждению по периметру аттракциона при монтаже (демонтаже);

порядок проведения монтажных (демонтажных) работ, обеспечивающих устойчивость конструкций, в том числе последовательность этапов сложных монтажных работ;

возможные варианты монтажа (демонтажа);

на монтажных схемах должны быть указаны элементы конструкции и узлы, повреждения которых могут послужить причиной потери несущей способности конструкции, а также нарушить безопасную работу оборудования;

безопасные схемы строповки конструкций;

значения моментов затяжки ответственных резьбовых соединений, анкерных креплений;

перечень крепежных изделий (анкерных креплений, болтов, винтов, шпилек, резьбовых стяжек, гаек, шайб и других) и их обозначение согласно требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) с указанием класса прочности, мест их установки и сборочных частей, соединяемых ими;

способы правильного подключения к внешним инженерным коммуникациям (электрическим, водно-канализационным) и другим системам;

схемы заземления, в том числе для защиты от удара молний;

порядок проведения регулировки, наладки, обкатки и испытаний после монтажа;

требования безопасности при монтаже (демонтаже).

15.4. В инструкции по перевозке и хранению аттракциона вместе с другими сведениям указываются:

условия хранения аттракциона, его узлов и механизмов (требования к месту хранения (навес, крытый склад, отапливаемое помещение и другое), к защите от влияния внешней среды (влаги, вредных испарений и другое), температурный режим хранения, при необходимости, требования к срокам периодических осмотров, регламентным работам);

способы и условия консервации, расконсервации аттракциона, его узлов и механизмов;

условия транспортирования (вид транспорта, допускаемые дальность, скорость и другое), допустимые механические воздействия при транспортировании, климатические условия, необходимость защиты от внешних воздействующих факторов, от ударов при погрузке и выгрузке, требования к упаковке, средствам, используемым при погрузке и выгрузке.

15.5. В инструкции по выводу из эксплуатации и утилизации аттракциона вместе с другими сведениями указываются:

порядок вывода аттракциона из эксплуатации;

рекомендации (способы) безопасной утилизации аттракциона;

порядок безопасной утилизации отдельных частей, учитывая особенности утилизации электронных компонентов и отдельных узлов, содержащих опасные вещества.

16. В случае отсутствия в эксплуатационных документах аттракциона сведений о назначенном сроке службы, назначенном ресурсе, для указанных аттракционов устанавливается назначенный срок службы 
10 лет с момента его изготовления.

17. Определение вида, типа, степени потенциального биомеханического риска, а также вида и величины биомеханических воздействий на пассажиров проводится в ходе идентификации аттракциона с применением одного из следующих методов или их сочетания:

а) идентификация по документации (сравнение типа и вида аттракциона и его технических характеристик, указанных в эксплуатационных документах, с данными, предусмотренными приложением 2 к настоящим Правилам);

б) визуальный метод (сравнение внешнего вида аттракциона с описанием, приведенным в эксплуатационных документах, с данными, предусмотренными приложением 2 к настоящим Правилам);

в) инструментальный метод (сравнение данных, полученных в результате измерения размеров или проведения испытаний аттракционов, с техническими характеристиками, указанными в эксплуатационных документах, с данными, предусмотренными приложением 2 к настоящим Правилам).

18. К аттракционам, эксплуатируемым в Республике Беларусь, спроектированным, изготовленным и введённым в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, ТР ЕАЭС 038/2016, применяются в части их устройства требования ТНПА, согласно которым они спроектированы и изготовлены, а также указанные в эксплуатационных документах изготовителя.

Указанные аттракционы должны в полной мере отвечать требованиям безопасности, согласно которым аттракцион был изготовлен, а также эксплуатационным документам изготовителя.

Если при проведении капитального ремонта (модификации (реконструкции), модернизации) аттракцион не может быть приведен 
в соответствие с требованиями промышленной безопасности, аттракцион должен быть выведен из эксплуатации и утилизирован.

19. Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников, выполняющих работы (услуги), связанные с аттракционами в субъектах промышленной безопасности, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 6 июля 2016 г. № 31.

20. Подготовка по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности, являющихся в соответствии с требованиями настоящих Правил лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию аттракционов, осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в пять лет.

21. Руководитель субъекта промышленной безопасности при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности по проектированию, изготовлению, монтажу (сборке, установке), наладке, обслуживанию, ремонту, техническому диагностированию, техническому освидетельствованию аттракционов назначает локальным правовым актом лицо, ответственное за ведение указанных работ и работников, имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию (профессию).

При проведении эксплуатантом (владельцем) аттракциона работ по монтажу (сборке, установке), наладке, обслуживанию, ремонту аттракционов указанные работы могут проводиться под руководством лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, назначаемого локальным правовым актом.

22. Эксплуатант (владелец) аттракциона, специализированная организация, обнаружив в процессе монтажа (сборки, установки), наладки, обслуживания, эксплуатации недостатки в конструкции или изготовлении аттракциона, а также несоответствие аттракциона требованиям настоящих Правил, обязан прекратить монтаж, наладку, обслуживание, эксплуатацию аттракциона и направить изготовителю и в Госпромнадзор сообщение.

23. Изготовитель учитывает выявляемые в процессе монтажа, наладки, обслуживания, эксплуатации недостатки конструкции и изготовления аттракционов и принимает меры по их устранению, в том числе и допущенные при изготовлении отступления от требований норм и правил в области промышленной безопасности, если на эти отступления отсутствует согласование Госпромнадзора в соответствии с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

В тех случаях, когда выявленные недостатки могут отразиться на безопасности пользования аттракционом, изготовитель уведомляет все организации, эксплуатирующие их, о необходимости и методах устранения таких недостатков, а также высылает техническую документацию и необходимые материалы, детали и узлы, подлежащие замене, проводит иные мероприятия по устранению таких недостатков.

Изготовитель ведет в журнале учет поступивших сообщений, в который заносятся сведения о предъявителе сообщения, наименование и заводской номер аттракциона, краткое содержание сообщения и мероприятия по устранению недостатков.

24. Регистрация, внесение изменений в документы, связанные 
с регистрацией аттракционов осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613.

Для стационарных аттракционов (собранных на фундаментах или без фундаментов) регистрация, внесение изменений в документы, связанные с их регистрацией, осуществляется в Госпромнадзора по месту их эксплуатации.

Для временно устанавливаемых (перевозимых) аттракционов 
(далее - передвижные аттракционы) регистрация, внесение изменений в документы, связанные с их регистрацией осуществляется в Госпромнадзоре по месту регистрации эксплуатанта (владельца) аттракциона как субъекта хозяйствования.

25. В случае возникновения аварии или инцидента 
на принадлежащем субъекту промышленной безопасности аттракционе, субъект промышленной безопасности направляет информацию о возникновении аварии или инцидента в соответствии с Инструкцией о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 33.

26. Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В случае когда необходимо вести работы по ликвидации последствий аварии или инцидента, по сохранению жизни и здоровья людей необходимо зафиксировать обстановку на момент аварии или инцидента с использованием средств фото- и видеофиксации, составления схем и т.д.

27. Техническое расследование причин аварий и инцидентов, происшедших при монтаже (сборке, установке), наладке, обслуживании, ремонте, эксплуатации аттракциона, проводится в соответствии с Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 июля 2016 г. № 36.

28. Субъект промышленной безопасности сообщает о происшедших при монтаже, наладке, обслуживании, ремонте, эксплуатации аттракциона групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, несчастном случае, приведшем к тяжелым производственным травмам, в Госпромнадзор по форме согласно приложению 9 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2015 г. № 51/94  в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 10 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30.

ГЛАВА 2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АТТРАКЦИОНОВ

29. Проектирование аттракционов, их частей, включая критичные (критические) компоненты осуществляется в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 038/2016, настоящих Правил и иных нормативных правовых актов (далее – НПА), ТНПА.

30. При проектировании аттракционов идентифицируются все возможные риски на всех стадиях жизненного цикла, в том числе при нормальной эксплуатации, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (в результате отказов и внешних воздействий), при предполагаемых ошибках работников и недопустимом использовании.

На основании анализа идентификации определяются и оцениваются риски для пассажиров, пользователей, работников, обеспечивается максимально возможное снижение указанных рисков путем надлежащего конструирования и выбора мер по обеспечению безопасности.

31. Климатическое исполнение аттракционов должно соответствовать климатическим районам, в которых планируется эксплуатация аттракциона.

Выбор материалов при проектировании расчетных конструкций производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояния аттракциона, степеней нагруженности элементов аттракциона и агрессивности окружающей среды.

32. Прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность расчетных конструкции, в том числе и металлоконструкций, а также соответствующие показатели безопасности узлов и механизмов аттракциона с учетом установленных режимов работы подтверждаются расчетом и (или) результатами испытаний.

33. Для аттракционов, работающих на открытом воздухе, обеспечиваются конструктивные решения против скопления влаги в замкнутых полостях, защита от коррозии металлоконструкций и металлических деталей аттракциона.

34. При проектировании аттракционов устанавливаются:

обоснованные критерии предельных состояний;

назначенный срок службы (назначенный ресурс), сроки технического обслуживания, ремонта и утилизации;

требования, предотвращающие недопустимое использование аттракционов;

ограничения пользования аттракционом для отдельных категорий людей;

перечень критичных (критических) компонентов, критичных параметров и резервирование критичных (критических) компонентов;

35. Перечни критичных (критических) компонентов, компонентов, имеющих ограниченный ресурс, передаются изготовителю аттракциона.

36. Критичные (критические) компоненты резервируются элементом, обладающим не меньшей надежностью, чем основной элемент, с учетом характера и условий его нагрузки.

37. В случае если резервирование способом замещения невозможно, оно обеспечивается достаточным снижением расчетных напряжений во всех элементах критичного (критического) компонента (узла аттракциона). При этом указываются способ и периодичность неразрушающего контроля критичного (критического) компонента. Наибольшие значения коэффициента надежности при расчетах должны иметь те элементы, которые недоступны для прямого контроля в процессе эксплуатации аттракциона.

38. При проектировании системы управления аттракционами обеспечивается безопасность эксплуатации аттракционов во всех предусмотренных режимах работы, при любых внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации, исключение возникновения опасных ситуаций при возможном совершении логических ошибок и в случае нарушения работником управляющих действий.

39. Условия эксплуатации аттракциона, его частей должны устанавливаться техническим заданием на проектирование.

40. Проектная, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация должна быть разработана в соответствии с правилами и стандартами единой системы конструкторской и технологической документации, и включать в себя необходимую информацию, требуемую для оценки безопасности аттракциона на всех стадиях жизненного цикла, и охватывать в полном объеме проектные требования к изготовлению и эксплуатации аттракциона и его частей.

41. В проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации должны содержаться описание конструкции, условия эксплуатации и требования безопасности, а также принцип работы, чертежи, необходимые расчеты, требования к квалификации работников, допускаемых к выполнению работ, связанных с аттракционом, и иное с учетом требований НПА, ТНПА.

42. Документация по проектированию аттракциона включает в себя:

описание аттракциона, основных частей конструкции и принципов работы аттракциона, сведения об основных технических характеристиках аттракциона, о характеристиках механического, пневматического, гидравлического, электрического и электронного оборудования (включая системы управления) и другого используемого оборудования, а также информацию о специфических особенностях аттракциона и способах его монтажа (сборки, установки), о габаритных размерах и перемещении, выходящем за эти размеры, об ограничениях, конструктивных особенностях и использованных материалах, системах движения, типах приводов, скоростях, ускорениях, электрическом оборудовании, рабочем цикле, порядке управления и об ограничениях для отдельных посетителей;

анализ потенциальных биомеханических рисков аттракциона и перечень его критичных (критических) компонентов и критичных параметров, в отношении которых необходимо применять меры для снижения рисков на стадии жизненного цикла;

чертежи с указанием размеров устройств, имеющих значение для обеспечения требований безопасности, в которых указываются все размеры и значения поперечных сечений, требуемые для проверки и утверждения этих чертежей, характеристики материалов, сборочных единиц и деталей, креплений и соединений, а также значения основных скоростей и ускорений;

чертежи пассажирских модулей (в требуемых видах и поперечных сечениях) с указанием общих размеров, внутренних размеров (сидений, боковых и задних упоров, пространства для рук и ног), наличия упоров для рук и ног, запирающих и предохранительных устройств, поручней;

чертежи механизмов подъема и поворота с указанием их опор, приводов и систем управления, амплитуды подъема и поворота;

чертежи ходовых механизмов с указанием нагрузок, подробным изображением передаточных колес и устройств безопасности, подшипников, осей, валов, их подсоединения и возможности смещения относительно пассажирского модуля, устройств управления и контроля, противооткатных устройств, устройств, предохраняющих от схода с рельсов и переворачивания, бамперов, предохранительных устройств, приводов и тормозов, креплений на фундаменте;

схемы электрического (электронного), пневматического и гидравлического оборудования;

чертежи и расчеты критичных (критических) компонентов с указанием размеров, материалов, критичных (критических) параметров, а также результатов анализа предельных состояний. Расчет швов сварных соединений производится с учетом обеспечения их усталостной прочности с применением коэффициентов концентрации напряжения в местах резкого изменения сечений;

основные результаты и выводы расчетов прочности и надежности несущих конструкций с указанием сведений об основных действующих силах, массах, скорости ветра, подкладках под опоры, всех напряженных участках, необходимых для проведения технического контроля;

список применяемых стандартов,

перечень испытаний аттракциона, необходимых для оценки уровня безопасности и надежности его конструкции с указанием программ и методик их проведения;

инструкцию по эвакуации пассажиров с аттракциона при возникновении нештатных ситуаций.

43. За соответствие проектирования аттракционов, их частей, включая критичные (критические) компоненты, требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, настоящих Правил и иных НПА, ТНПА несут ответственность организации, осуществляющие соответствующие работы.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ (СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ), НАЛАДКЕ, МОДИФИКАЦИИ (РЕКОНСТРУКЦИИ), МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АТТРАКЦИОНОВ

44. При изготовлении, модификации (реконструкции), модернизации, ремонте, монтаже (сборке, установке), наладке и обслуживании аттракционов должны выполняться требования ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу и действие которых на них распространяется, настоящих Правил.

Монтаж (сборка, установка), наладка, ремонт, обслуживание аттракционов должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационных документах изготовителя.

45. Технические условия (при наличии), техническое задание на изготовление, модификацию (реконструкцию), модернизацию, ремонт аттракционов, их частей, должны содержать требования, показатели и нормы, которым должны соответствовать аттракционы, их части, требования по контролю качества сварки и браковочные показатели, требования безопасности, перечень испытаний, порядок приемки составных частей и готового изделия в целом, а также сведения о металлах, сварочных и иных материалах, которые должны применяться при изготовлении, модификации (реконструкции), модернизации, ремонте аттракциона.

46. Качество материала и комплектующих изделий, применяемых для изготовления, модификации (реконструкции), модернизации, монтажа (сборки, установки), ремонта и обслуживания аттракционов должно быть подтверждено документом изготовителя, подтверждающим качество изготовления, и входным контролем. При отсутствии документа изготовителя, подтверждающего качество изготовления, допускается применение материала и комплектующих изделий на основании результатов проведения испытания подразделением (лабораторией), аккредитованным в установленном законодательством порядке,
по параметрам, предусмотренным документами изготовителя, подтверждающими качество изготовления.

47. Опасная зона, где проводится монтаж (сборка, установка), демонтаж, наладка, модификация (реконструкция), модернизация, ремонт, обслуживание аттракциона, должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями.

48. При изготовлении аттракционов должно быть обеспечено их соответствие требованиям проектной, конструкторской документации.

Для проверки соответствия изготовленных аттракционов, его частей требованиям проектно-конструкторской документации изготовитель должен проводить предусмотренные в ней испытания по программам и методикам, составленным и утвержденным изготовителем.

Результаты испытаний оформляются протоколами и актами. Результаты приемосдаточных испытаний должны быть записаны 
в формуляр аттракциона.

Приемосдаточные испытания аттракционов, его частей, которые нельзя испытать нагрузкой в месте изготовления, проводятся после монтажа (сборки, установки), наладки аттракциона на месте эксплуатации.

Приемочные, периодические и приемосдаточные испытания аттракционов, изготовленных в Республике Беларусь, проводимые изготовителем, осуществляются с участием должностного лица Госпромнадзора.

После изготовления аттракционы испытываются изготовителем, а после модификации (реконструкции), модернизации, ремонта – в организации, в которой они подвергались модификации (реконструкции), модернизации, ремонту.

49. Каждый изготовленный аттракцион изготовитель должен снабдить хорошо различимой четкой и нестираемой информационной табличкой в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 038/2016 и настоящих Правил.

Узлы и механизмы аттракционов, изготавливаемые в качестве запасных частей или комплектующих, должны иметь идентификационную маркировку изготовителя в соответствии с проектной документацией и документы, подтверждающие качество изготовления.

50. Сведения на информационной табличке, указанной в пункте 54 настоящих Правил, могут быть нанесены любым способом, обеспечивающим четкое и хорошо различимое изображение в течение всего срока службы аттракциона. Табличка должна быть выполнена на русском языке.

На аттракционах с передвижными тележками такие таблички закрепляются на металлоконструкции рельсового пути и на всех тележках.

51. Отдельные узлы, механизмы, должны иметь документы изготовителя, подтверждающие качество их изготовления.

52. Изготовитель аттракционов, изготавливающий и поставляющий части аттракциона в качестве запасных частей или комплектующих, должен вести учет их изготовления.

Изготовитель определяет порядок ведения учета. Учетные данные должны содержать следующие сведения: наименование, номер нормативного документа (технологической карты), номер документа изготовителя, подтверждающего качество изготовления на примененный материал, результаты контроля качества сварки, результаты испытаний.

53. При комплектовании аттракционов из составных частей, расчетных металлоконструкций, узлов, деталей, механизмов, приборов, изготовленных несколькими организациями, качество изготовления аттракциона в целом, соответствие его настоящим Правилам, оформление эксплуатационной документации на аттракцион обеспечивает организация, производящая аттракцион в собранном виде.

Документы, подтверждающие качество составных частей, должны храниться у изготовителя, производящего аттракционы.

54. Эксплуатационные документы на аттракцион составляются по данным документов на отдельные составные части (электродвигатели, редукторы, предохранительные клапаны, сосуды, работающие под давлением, и другое), изготовленные другими организациями. Если сведения на отдельные составные части не включены в эксплуатационные документы на аттракцион, то на указанные составные части прилагаются эксплуатационные документы организаций, их изготовивших.

55. Для изготовления аттракционов, его частей должны быть применены только те материалы, которые предусмотрены проектно-конструкторской документацией. Замена материалов без согласования с проектировщиком аттракциона не допускается.

56. К применению на аттракционе допускаются цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты, имеющие свидетельство по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. № 66 «Об утверждении формы свидетельства Евразийского экономического союза об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов и правил его оформления» (далее – свидетельство об испытании). При отсутствии указанного документа применение цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент не допускается.

57. Модификация (реконструкция), модернизация и ремонт аттракционов, его критичных (критических) компонентов (в том числе, с применением сварки), требующие внесения изменений в конструкцию аттракциона, должны производиться по проекту и техническим условиям (при их наличии), разработанными изготовителем аттракциона или специализированной организацией в части выполнения работ (оказания услуг) по проектированию аттракционов данного вида (типа).

В случае, если проектом на модификацию (реконструкцию), модернизацию аттракциона предусмотрено выполнение монтажных, наладочных, ремонтных работ, то такие работы должны осуществляться специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу, наладке, ремонту аттракционов соответствующего типа (вида) соответственно.

58. В формуляр аттракциона, подвергнутого модификации (реконструкции), организацией, производившей модификацию (реконструкцию), должна быть внесена информация о проведенных работах со ссылкой на прилагаемую проектно-конструкторскую документацию, или может быть составлен новый формуляр специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов соответствующего типа (вида).

К формуляру прилагается документация, подтверждающая информацию о проведенных работах и внесение изменений в конструкцию аттракциона (справка о характере модификации (реконструкции), подписанная организацией, разработавшей проект модификации (реконструкции), новая характеристика аттракциона и чертежи общего вида аттракциона с основными габаритными размерами (при их изменении), принципиальные электрическая и гидравлическая схемы (при их изменении), кинематические схемы механизмов (при их изменении), копии документов (выписки из них) изготовителя, подтверждающие качество изготовления, применяемые сварочные материалы, сведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций, критичных (критических) компонентов, заключение экспертизы промышленной безопасности, акт о выполненной модификации (реконструкции), составленный комиссией, в состав которой должны входить представители организаций, разработавших проектную документацию на модификацию (реконструкцию), производивших модификацию (реконструкцию), организации, эксплуатирующей аттракцион.

59. Организация, проводившая модернизацию, должна внести в формуляр аттракциона сведения о проведенной модернизации.

К формуляру аттракциона прилагается проектная и исполнительная документация по проведенным работам.

60. Организация, осуществляющая монтаж (сборку, установку) аттракциона, если определено условиями поставки, должна иметь подтверждение изготовителя аттракциона о возможности качественного выполнения указанных работ. Порядок получения подтверждения определяется по договоренности между изготовителем аттракциона и организацией, которая будет осуществлять монтаж (сборку, установку) аттракциона.

61. Работы по демонтажу аттракционов с последующим монтажом (сборкой, установкой) их на новом месте должна выполнять специализированная организация в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу аттракционов соответствующего вида (типа).

62. Отступления от требований эксплуатационных документов при монтаже (сборке, установке), демонтаже, наладке не допускаются.

63. Транспортировка аттракциона на площадку, его монтаж (сборка, установка), наладка должны осуществляться так, чтобы исключить риск повреждения аттракциона, его частей и иного оборудования, предназначенного для эксплуатации аттракциона.

64. Устройство фундамента для установки стационарных аттракционов, должно производиться по проекту, разработанному изготовителем аттракциона или проектной организацией, имеющей аттестат соответствия на право осуществления соответствующего вида деятельности, выданный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в соответствии с Положением об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252.

65. Эксплуатант (владелец) аттракциона перед началом монтажа (сборки, установки), демонтажа должен провести осмотр аттракциона, его частей и иного оборудования, предназначенного для эксплуатации аттракциона с целью оценки их состояния и комплектности.

При выявлении недопустимых дефектов или повреждений данные части аттракциона должны быть заменены на соответствующие требованиям изготовителя.

При установлении некомплектности аттракциона эксплуатант (владелец) аттракциона должен принять надлежащие меры по его доукомплектованию.

66. В зданиях и других местах, где устанавливаются аттракционы, должна быть предусмотрена возможность их испытания.

67. Эксплуатант (владелец) аттракциона или уполномоченное им лицо должны убедиться, что:

аттракцион размещается на участке, подходящем для этой цели, согласно указаниям, содержащимся в эксплуатационных документах на аттракцион;

площадка, фундамент, другое основание и (или) грунт, на которых будет располагаться аттракцион, его части, вспомогательные устройства аттракциона соответствуют требованиям эксплуатационных документов на аттракцион, настоящих Правил, требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу и действие которых на них распространяется, иных НПА, ТНПА, проектам производства работ (при наличии);

грунт может безопасно выдерживать нагрузку от аттракциона;

площадка достаточно плоская, ровная и устойчивая для безопасного монтажа (сборки, установки) и эксплуатации аттракциона в соответствии с эксплуатационными документами на аттракцион, настоящих Правил, требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу и действие которых на них распространяется, иных НПА, ТНПА, проектам производства работ (при наличии);

аттракцион расположен таким образом, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, посетителей, работников при входе и выходе на аттракцион, нахождении на нем и рядом с ним, а также безопасную эвакуацию при возникновении аварийной ситуации;

на подъездных путях предусмотрено достаточное расстояние между аттракционами и вспомогательными устройствами аттракционов и над (под) ними, чтобы обеспечить доступ для транспортных средств аварийных служб, а также доступ к стационарным пожарным гидрантам (в том числе во время эвакуации пассажиров, посетителей, работников);

между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми зонами имеется достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск распространения огня при пожаре;

исключена вероятность опасного отрыва аттракциона от грунта под воздействием ветра;

для каждого аттракциона применяют контуры безопасности, если аттракционы пересекаются или проходят сквозь друг друга. При этом, обеспечивается соблюдение контуров безопасности как для пассажиров, так и для других посетителей;

при установке аттракционов без фундамента динамические нагрузки, возникающие при работе аттракциона, не приводят к перемещениям или к опрокидыванию аттракциона;

отсутствуют узкие проходы, которые могут стать причиной опасного затора в чрезвычайной ситуации.

68. Установка аттракциона на наклонной и (или) неровной поверхности (если иное не предусмотрено эксплуатационными документами) не допускается.

69. После монтажа (сборки, установки) аттракциона площадка, фундамент, другое основание и (или) грунт, на которых установлен аттракцион необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться в отсутствии ухудшения их несущей способности, особенно при неблагоприятных погодных условиях. В случае риска воздействия на аттракцион грунтовых вод площадка под аттракцион должна оборудоваться дренажом.

70. Эксплуатант (владелец) аттракциона должен установить расположение подземных коммуникаций или воздушных линий, которые могут представлять опасность при монтаже (сборке, установке) или эксплуатации аттракциона. Если коммуникации могут быть источником опасности для пассажиров, посетителей, работников, должны быть предприняты все целесообразные и возможные меры предосторожности для предотвращения такой опасности либо посредством использования подходящих и должным образом расположенных барьеров, либо иным способом.

Необходимо обеспечить отсутствие повреждений подземных коммуникаций при установке столбов, анкеров или иного в грунт или при проведении работ по устройству траншей или котлованов. Перед началом таких работ необходимо применять специальные методы обнаружения коммуникаций, если отсутствие подземных коммуникаций не было установлено заранее.

71. Контуры безопасности аттракциона для пассажиров, безопасные зоны для посетителей и работников должны соответствовать требованиям эксплуатационных документов, а для аттракционов, расположенных рядом, не должны пересекать.

72. После монтажа (сборки, установки) и наладки аттракциона необходимо проверить:

соответствие расположения аттракциона требованиям изготовителя, проектно-конструкторской документации на монтаж (сборку, установку);

соблюдение условий монтажа (сборки, установки), указанных в эксплуатационных документах;

устранение повреждений, отказов и замечаний, выявленных в ходе предварительных проверок;

соответствие состояния подкладок, уплотнений и характеристик грунта, фундамента и анкерного крепления аттракциона требованиям проектной и эксплуатационной документации;

соответствие монтажа (сборки, установки) всех основных несущих элементов, в том числе растяжек, формы и размеров поперечных сечений несущих элементов требованиям эксплуатационных документов;

правильность установки и монтажа гидравлических и пневматических устройств, лестничных пролетов, платформ, ограждений, обшивки, элементов оформления и других деталей и оборудования;

правильность и надежность крепления съемных частей, в том числе элементов оформления;

безопасное расположение электрических проводов и трубопроводов, находящихся под давлением.

73. После устранения несоответствий, выявленных при проведении осмотра и проверки аттракциона в соответствии с пунктом 72 настоящих Правил, проводятся испытания аттракциона без нагрузки (обкатка) на протяжении не менее 15 рабочих циклов, если иное не установлено в эксплуатационной документации.

Во время обкатки проверяется:

соблюдение размеров контура безопасности во всех точках траектории движения относительно других частей аттракциона;

правильность работы программируемых, аварийных и блокирующих систем управления;

соблюдение заданных предельных значений скоростей, ускорений и массы отдельных частей, влияющих на безопасную эксплуатацию;

рабочие значения давления в гидравлической или пневматической системах;

настройка концевых выключателей, приборов, контролирующих угол наклона аттракциона, устройств защиты от избыточной нагрузки (например, клапанов сбрасывания давления) и другое;

срабатывание защитных устройств и устройств безопасности;

работоспособность тормозов и допустимые для пассажиров значения ускорения при торможении;

устойчивость против отрыва от земли или опрокидывания.

74. С целью убедиться в правильности работы систем управления, устройств аварийной остановки, средств блокировки и другого защитного и аварийного оборудования имитируют нештатные ситуации, если это предусмотрено эксплуатационной документацией.

75. После монтажа (сборки, установки) аттракциона, в том числе аттракциона, подвергнутого модернизации (реконструкции), и проведения наладочных работ организация, их проводившая, совместно с эксплуатантом (владельцем) аттракциона составляет акт технической готовности аттракциона согласно приложению 3 к настоящим Правилам, которым подтверждает проведение выполненных работ согласно требованиям изготовителя, изложенным в эксплуатационных документах, настоящих Правил, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе и ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу и действие которых на них распространяется, и иных.

В случае, если при монтаже (сборке, установке) выполнялись строительные работы акт подписывается уполномоченным представителем строительной организации, выполнившей соответствующие работы.

76. При монтаже (сборке, установке), демонтаже, наладке и до начала эксплуатации аттракциона должен быть исключен доступ к нему посторонних лиц.

Эксплуатант (владелец) аттракциона или уполномоченное им лицо должны предусмотреть меры, исключающие проникновение посторонних лиц в зону проведения работ, например ограждение, установка предупреждающих знаков.

77. Не допускается выполнять работы по монтажу (сборке, установке), демонтажу аттракционов, устанавливаемых на отрытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше предельных значений, указанных в эксплуатационных документах на аттракцион.

78. По окончанию монтажа (сборки, установки) и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона после проведения технического освидетельствования аттракциона должен организовать комиссию по его приемке в следующем составе:

председатель комиссии - представитель эксплуатанта (владельца) аттракциона;

члены комиссии:

представитель организации, индивидуального предпринимателя, выполнивших монтаж (сборку, установку)аттракциона;

лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракционов;

представитель проектной организации, разработавшей проектную документацию строительной части аттракциона;

представитель строительной организации.

Эксплуатант (владелец) аттракциона в состав комиссии дополнительно может включить представителей других заинтересованных органов государственного надзора и организаций по согласованию с ними, в том числе представителя организации, проводившей технический надзор за ведением строительной части аттракциона, а также представителя изготовителя аттракциона.

79. Эксплуатант (владелец) аттракциона не менее чем за десять рабочих дней письменно извещает органы государственного надзора, организации, индивидуальных предпринимателей, представители которых включены в состав комиссии по приемке аттракциона, о дате работы комиссии.

80. Комиссии по приемке аттракциона предъявляются:

эксплуатационная документация на аттракцион;

заключение эксперта в области промышленной безопасности о техническом состоянии аттракциона по результатам проведенного технического освидетельствования (запись в формуляре);

акт технической готовности аттракциона;

документы, подтверждающие соответствие строительной части аттракциона проектной и эксплуатационной документации:

на здание, сооружение, в котором смонтирован (установлен) аттракцион, - акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта;

на фундамент, площадку или другое основание, на котором смонтирован (установлен) аттракцион, - комплект рабочих чертежей с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство работ; акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;

при установке аттракциона на грунт - заключение аккредитованной лаборатории о соответствии характеристик грунта требованиям эксплуатационных документов.

81. Комиссия обязана изучить представленную документацию, провести осмотр аттракциона и проверить соответствие аттракциона требованиям эксплуатационной и проектной документации, а также готовность его к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров, посетителей и обслуживающего персонала, организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и эксплуатации аттракциона, требованиям настоящих Правил.

Комиссия имеет право потребовать проведение испытаний для проверки любого параметра аттракциона, вызывающего сомнения при рассмотрении представленных документов.

82. В случае если комиссия выявила нарушения и несоответствия аттракциона требованиям эксплуатационной и проектной документации, настоящих Правил, других НПА и ТНПА, эксплуатант (владелец) аттракциона организует их устранение, после чего проводится повторная приемка аттракциона в порядке, установленном в настоящей главе Правил.

83. По результатам работы комиссии оформляется акт приемки аттракциона в эксплуатацию, который подписывается всеми членами комиссии по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

84. Ремонт аттракционов, не требующий внесения конструктивных изменений, должен осуществляться по разработанной технологии специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по ремонту аттракционов соответствующего типа.

85. О проведенном ремонте аттракциона, его критичных (критических) компонентов, расчетных металлоконструкций, замене узлов, механизмов, канатов, без изменения параметров аттракциона делается запись в соответствующем разделе формуляра аттракциона с указанием даты проведения, сведений о характере ремонта и замененных элементах с указанием документов изготовителя, подтверждающих качество изготовления применяемых материалов, замененных элементов (при необходимости), сведений о приеме аттракциона из ремонта с указанием даты и номера документа о приеме из ремонта, подписи лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов.

86. Эксплуатант (владелец) аттракциона в ходе его эксплуатации обеспечивает комплектование его цепями, стальными канатами, текстильными канатами и лентами соответствующими типу, конструкции и характеристикам, указанным в эксплуатационной документации.

В случае замены цепи, стального каната, текстильного каната, ленты на аттракционе, находящемся в эксплуатации, на цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты, конструкция и характеристики которых отличаются от указанных в формуляре аттракциона необходимо получить информацию о возможности такой замены от проектировщика, изготовителя аттракциона или специализированной организации в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов данного вида (типа).

87. В ходе модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания не допускается применение следующих материалов:

полимерных легковоспламеняющихся материалов;

материалов, чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения;

новых материалов, свойства которых недостаточно изучены.

При этом, полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения.

Если полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах в процессе эксплуатации становятся хрупкими, в прилагаемых после модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания документах должен быть указан период времени их безопасной эксплуатации.

Износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных материалов должны обеспечивать безопасность пассажиров, пользователей на весь назначенный срок службы (назначенный ресурс).

Металлические материалы, образующие отслаивающиеся или шелушащиеся окислы, должны быть защищены нетоксичным покрытием.

Фанера должна быть стойкой к атмосферным воздействиям.

88. Применение в расчетных металлоконструкциях аттракционов комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть – болтами, не допускается.

89. К производству работ по сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов, допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утвержденными Государственным комитетом Республики Беларусь по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике 27 июня 1994 г. (далее – Правила аттестации сварщиков), и имеющие аттестационное свидетельство сварщика.

90. Методы и нормы контроля качества сварки пробного (контрольного) сварного соединения должны отвечать требованиям НПА, ТНПА и технологической документации.

91. Организация и руководство работами по сборке, сварке расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов, должны быть возложены на специалиста в области сварочного производства (руководителя сварочных работ) соответствующего уровня компетентности.

92. Сварочные работы должны выполняться в соответствии с технологическими документами, технологическими инструкциями по сварке (WPS), разработанными изготовителем аттракциона или специализированной организацией.

93. Технология изготовления, модификации (реконструкции), модернизации, ремонта аттракционов, критичных (критических) компонентов аттракционов с применением сварки и технологические инструкции по сварке (WPS) должны быть утверждены руководителем организаций, разработавшим вышеуказанные процессы. Технологический процесс сварки, применяемый при изготовлении, модификации (реконструкции), модернизации, ремонте расчетных металлоконструкций и критичных компонентов аттракционов должен быть квалифицирован (аттестован).

Согласование результатов и области распространения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки и установление срока действия результатов и области распространения аттестации (квалификации) технологии сварки осуществляется в соответствии с пунктом 20.23 единого перечня административных процедур.

94. Сварка должна производиться в помещениях (местах), исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений. Выполнение сварочных работ на открытом воздухе допускается по специальной технологии при условии защиты мест сварки от атмосферных осадков и ветра.

95. Возможность и порядок производства сварочных работ при температуре ниже 0 °C устанавливаются требованиями, изложенными в технологической документации.

96. Прихватки, выполненные в процессе сварки (сборки), ремонта металлоконструкции, могут не удаляться, если при сварке они будут полностью переплавлены. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

97. Сварные соединения расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов должны иметь клеймо или другое обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку. Метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качество изделий. Маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуатации аттракциона.

98. Качество сварочных материалов, применяемых для сварки металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов должны подтверждаться документом изготовителя, подтверждающим качество изготовления, и проверкой сварочных свойств непосредственно перед применением.

Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельного показателя перечисленных свойств металла основных элементов металлоконструкций, установленного для данной марки стали.

99. В сварных соединениях не допускаются следующие дефекты:

трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые при микроскопическом исследовании;

нарушение формы шва;

непровары (несплавления), расположенные на поверхности по сечению сварного соединения;

непровары в вершине (корне) угловых и тавровых соединений, выполненных без разделки кромок;

местные наплывы общей длиной более 100 мм на участке шва 
1000 мм, подрезы глубиной более 0,5 мм на металле толщиной до 20 мм, но не более 3 процентов от толщины металла;

поры диаметром более 1 мм при толщине металла до 20 мм и более 1,5 мм при толщине металла свыше 20 мм в количестве более 4-х штук на длине шва 400 мм с расстоянием между дефектами менее 50 мм;

поры, расположенные в виде сплошной сетки;

шлаковые и твердые включения;

незаваренные кратеры;

свищи;

незаваренные прожоги в металле шва;

прожоги и подплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб);

брызги и места зажигания дуги на основном металле;

смещения кромок выше нормы, предусмотренной чертежами.

100. Изготовитель, специализированная организация в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу, ремонту аттракционов соответствующего типа (вида), должны применять такие виды и объемы контроля качества сварки и сварных соединений, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов. При этом объем контроля должен соответствовать требованиям настоящих Правил.

Контроль качества сварки и сварных соединений включает:

проверку уровня квалификации и аттестации работников;

проверку сборочно-сварочного, контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;

контроль качества основных материалов;

контроль качества сварочных материалов и материалов для дефектоскопии;

операционный контроль технологии сварки;

неразрушающий контроль качества сварных соединений;

разрушающий контроль;

контроль исправления дефектов.

101. Виды неразрушающего и (или) разрушающего контроля определяются изготовителем, специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу, ремонту аттракционов соответствующего типа (вида), в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 100 настоящих Правил и указываются в проектной (конструкторской) и эксплуатационной документации.

При этом визуальный контроль в объеме 100 % сварных соединений должен предшествовать всем остальным методам контроля.

Контроль сварных соединений элементов расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов другими неразрушающими методами проводят только после устранения дефектов, выявленных при визуальном контроле.

Другими методами неразрушающего контроля обязательно подвергают начало и окончание сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций критичных (критических) компонентов.

При любом методе контроля суммарная длина контролируемых участков сварных соединений должна составлять не менее:

50 % от длины стыка – на каждом стыке растянутого пояса коробчатой или решетчатой металлоконструкции;

25 % от длины стыка или сжатого участка стенки – на каждом стыке сжатого пояса или сжатых участках стенок;

75 % от длины стыка – на каждом стыке конструкций стрел, гуськов и реечных коробок портальных кранов;

25 % от длины шва – для других видов сварных соединений, не указанных ранее, а также для других сварных соединений, контролируемых ультразвуковым методом.

При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролю должно быть подвергнуто все соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть удалены механическим способом и переварены.

102. Выполнение неразрушающего и разрушающего методов контроля качества сварных соединений должна осуществлять организация, имеющая в своем составе подразделение (лабораторию), аккредитованное в установленном порядке. Методы и параметры контроля, контролируемые аттракционы, указанные в области аккредитации лаборатории, должны соответствовать методам и параметрам контроля, контролируемым устройствам, предусмотренным конструкторской, эксплуатационной документацией.

Уровень компетентности специалистов, выполняющих неразрушающий контроль с расшифровкой и оценкой результатов должен быть не ниже второго уровня.

Результаты по каждому виду и месту контроля, в том числе и операционного, должны фиксироваться в отчетной документации (журналах, формулярах, протоколах, маршрутных картах).

Средства контроля должны проходить поверку (калибровку).

103. Качество сварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом виде контроля будут обнаружены внутренние или наружные дефекты, выходящие за пределы норм, установленных пунктом 99 настоящих Правил.

ГЛАВА 4

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ДОПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ

104. Ввод в эксплуатацию аттракциона требуется в следующих случаях:

после монтажа (сборки, установки) аттракциона, который не эксплуатировался на территории Республики Беларусь;

после монтажа (сборки, установки), вызванного размещением аттракциона на новом месте (для стационарных аттракционов).

105. Ввод в эксплуатацию аттракционов, осуществляется локальным правовым актом эксплуатанта (владельца) аттракциона после регистрации аттракциона в Госпромнадзоре на основании акта приемки в эксплуатацию и записи в формуляре о допуске аттракциона к эксплуатации.

106. Допуск к эксплуатации аттракционов требуется в следующих случаях:

перед вводом в эксплуатацию зарегистрированного аттракциона;

после проведения технического освидетельствования, модификации (реконструкции), модернизации аттракциона, капитального ремонта и (или) ремонта с заменой расчетных элементов или частей критичных (критических) компонентов аттракциона, металлоконструкций аттракциона с применением сварки;

после монтажа (сборки, установки), вызванного установкой передвижного аттракциона на новом месте;

после приостановления (запрета) эксплуатации аттракциона.

107. Допуск к эксплуатации аттракциона в случаях, указанных в пункте 106 настоящих Правил, осуществляет инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), назначенный эксплуатантом (владельцем) аттракциона на основании результатов технического освидетельствования, оценки соответствия организации надзора и эксплуатации аттракциона требованиям настоящих Правил, других НПА, ТНПА и результатов осмотра аттракциона.

108. Допуск к эксплуатации аттракциона может быть осуществлен при выполнении следующих условий:

в субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующем аттракцион, разработано и утверждено в установленном порядке положение о производственном контроле, производственный контроль организован и осуществляется, локальным правовым актом руководителя субъекта промышленной безопасности назначен прошедший проверку знаний по вопросам промышленной безопасности инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности);

выполняются требования по обеспечению и организации содержания в исправном состоянии аттракционов, указанные в пунктах 118 и 135 настоящих Правил;

имеются положительные результаты технического освидетельствования.

Допуск к эксплуатации аттракциона не разрешается при наличии нарушений требований глав 5, 6, 7 настоящих Правил. Выявленные нарушения требований промышленной безопасности указываются в формуляре аттракциона.

109. Допуск к эксплуатации аттракциона оформляется записью в формуляре аттракциона инженером по промышленной безопасности (лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), назначенным эксплуатантом (владельцем) аттракциона после проведения им осмотра места установки аттракциона, оценки его технического состояния и обеспечения безопасной эксплуатации.

Запись в формуляре о допуске к эксплуатации (пуске в работу) аттракциона должна содержать следующие сведения:

сведения о выполнении условий, указанных в пункте 108 настоящих Правил;

сроки проведения следующего технического освидетельствования аттракциона;

решение о возможности эксплуатации аттракциона 
с указанием технических характеристик аттракциона (подъем или спуск с высоты, скорость и другое), с которыми допускается его работа.

110. Допуск к эксплуатации аттракциона осуществляется при выполнении следующих условий:

в субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующем аттракцион, разработано и утверждено в установленном порядке положение о производственном контроле, производственный контроль организован и осуществляется, локальным правовым актом руководителя субъекта промышленной безопасности назначен прошедший проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности);

выполняются требования по обеспечению и организации содержания в исправном состоянии аттракционов, указанные в главе 5 настоящих Правил;

имеются положительные результаты технического освидетельствования.

111. Допуск к эксплуатации аттракциона не разрешается при наличии нарушений, препятствующих его безопасной эксплуатации. Выявленные нарушения требований промышленной безопасности указываются в формуляре аттракциона.

112. Аттракцион не допускается к эксплуатации в следующих случаях:

отрицательного заключения по результатам технического освидетельствования;

выявления в ходе проверок несоответствий требованиям эксплуатационной документации, дефектов, неисправностей, повреждений, влияющих на безопасную эксплуатацию аттракциона;

невыполнения требования (предписания) должностного лица Госпромнадзора или других органов, уполномоченных на осуществление надзора и контроля;

если не разработаны мероприятия по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, инцидентов и несчастных случаев на аттракционе;

непринятия мер по предотвращению проникновения в места служебного пользования аттракциона посторонних лиц;

если не установлен порядок и не организовано проведение периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта аттракциона;

не организован и (или) не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности;

не утверждено положение о производственном контроле в области промышленной безопасности;

при отсутствии:

специального разрешения (лицензии) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию аттракционов / отсутствия договора на обслуживание аттракционов со специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию аттракционов;

формуляра и (или) сведений о регистрации (внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) аттракциона в Госпромнадзоре;

лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, лица, ответственного за производственный контроль, прошедших подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в случаях и порядке, установленных Инструкцией о порядке проверки знаний;

прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности дежурных аттракционов и обслуживающего персонала, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемой работе и удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов , выданное в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 (далее – Инструкция о порядке выдачи удостоверения);

инструкций для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, инструкций по эксплуатации аттракционов для дежурных аттракционов, обслуживающего персонала.

113. Если аттракцион не может быть допущен к эксплуатации, в формуляре аттракциона лицом, осуществляющим допуск, делается мотивированная запись с указанием причин.

ГЛАВА 5

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ

114.  Эксплуатация аттракционов должна осуществляться эксплуатантами (владельцами) в соответствии с эксплуатационными документами на них, требованиями настоящих Правил, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу и действие которых на них распространяется.

115. В субъекте промышленной безопасности для организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации аттракционов разрабатывается Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности (далее – Положение о производственном контроле).

Положение о производственном контроле разрабатывается на основании Примерного положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 37.

116. Для обеспечения производственного контроля руководитель субъекта промышленной безопасности вводит в штат инженера по промышленной безопасности или возлагает соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности на лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.

117. Руководитель субъекта промышленной безопасности для организации эксплуатации аттракционов и содержания их в исправном состоянии локальным правовым актом:

назначает лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракционов;

назначает дежурных аттракционов;

для выполнения работ по обслуживанию аттракционов – назначает работников, имеющих соответствующие выполняемой работе профессии (слесарей, наладчиков, электриков, рабочих других профессий (при необходимости);

для обеспечения проведения проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности – создает комиссию для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с Инструкцией о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 6 июля 2016 г. № 31.

118. Для обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов в субъекте промышленной безопасности выполняются следующие мероприятия:

устанавливается порядок проверок технического состояния, обслуживания и ремонта аттракционов;

обеспечивается проведение в субъекте промышленной безопасности проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности;

определяется перечень лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов, подлежащих подготовке по вопросам промышленной безопасности;

разрабатываются в соответствии с настоящими Правилами и требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя аттракционов инструкции для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, и инструкции по безопасному ведению работ (инструкции по эксплуатации) для работников, имеющих рабочую профессию, журналы, технологическая документация и другие регламенты по безопасной эксплуатации аттракционов;

обеспечивается снабжение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов, иных работников настоящими Правилами, инструкциями, технологической документацией и другими регламентами по безопасной эксплуатации аттракционов;

обеспечивается выполнение работниками субъекта промышленной безопасности требований настоящих Правил;

осуществляется информирование Госпромнадзора в соответствии с Инструкцией о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 6 июля 2016 г. № 33.

119. Номер, дата приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, а также его должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись должны содержаться в формуляре аттракциона. Эти сведения должны заноситься в формуляр до регистрации аттракциона в Госпромнадзоре, а также каждый раз после назначения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов.

120. Индивидуальный предприниматель, являющийся эксплуатантом (владельцем) аттракциона, вправе привлекать по договору и возложить обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, на работников других организаций, имеющих соответствующую подготовку и прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

При этом, в договоре должны быть определены права, обязанности и ответственность сторон с учетом обеспечения выполнения требований настоящей главы Правил.

121. На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия инженера по промышленной безопасности (лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, выполнение их обязанностей должно быть возложено локальным правовым актом руководителя субъекта промышленной безопасности на должностных лиц субъекта промышленной безопасности, исполняющих их обязанности, прошедших подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с пунктом 6 Инструкции о порядке проверки знаний (без занесения сведений в формуляр аттракциона).

122. Допуск к работе работников субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующих аттракционы оформляется локальным правовым актом руководителя субъекта промышленной безопасности.

123. К управлению и обслуживанию аттракционов допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую выполняемой работе профессию, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

124. Профессия, квалификация и иные требования к работникам должны соответствовать требованиям, указанным в эксплуатационных документах на аттракцион.

125. Численность и квалификация дежурных аттракционов, рабочих других профессий, осуществляющих использование по назначению, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт аттракционов, определяется исходя из их количества, конструкции, объема и характера выполняемых работ, предусмотренных руководством по эксплуатации, и с учетом обеспечения безопасных условий монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта.

126. Дежурный аттракционов должен отвечать за один работающий аттракцион. В случаях, когда это предусмотрено руководством по эксплуатации аттракциона или по инициативе эксплуатанта (владельца) назначаются два и более дежурных аттракциона. Один из них назначается старшим.

127. Для перевода дежурного аттракциона с одного аттракциона на другой он должен быть ознакомлен с особенностями устройства и эксплуатации аттракциона, получить практические навыки по его управлению.

128. Для обеспечения при использовании по назначению, обслуживании аттракциона требований эксплуатационной документации изготовителя аттракциона эксплуатант (владелец) аттракциона обязан обеспечить работников инструкциями по безопасной эксплуатации аттракциона (инструкциями по эксплуатации).

Инструкции по безопасной эксплуатации аттракциона (инструкции по эксплуатации) должны выдаваться работникам перед допуском их к работе под роспись.

129. В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий, параметры которых превышают значения, установленные в эксплуатационной документации, использование аттракционов для пассажиров должно быть прекращено.

130. На каждом аттракционе у входа должен располагатся информационный стенд для пассажиров, пользователей, содержащий следующую информацию:

название аттракциона;

регистрационный номер;

дата допуска аттракциона к эксплуатации;

срок действия допуска;

наименование, адрес и контактный телефон организации, осуществившей допуск аттракциона к эксплуатации;

правила поведения и пользования аттракционом.

131. Надписи на информационном стенде выполняют на одном из государственных языков Республики Беларусь - белорусском или русском.

Основные размеры информационного стенда, его форма, конструкция, светотехнические характеристики (яркость) должны способствовать максимальному информированию пассажиров и посетителей. Исполнение стенда должно гарантировать, что информация, размещенная на нем, не будет повреждена воздействием климатических факторов и обеспечивает читаемость текста с расстояния не менее 3 м. Информация с предупреждениями и требованиями мер предосторожности выделяется на общем фоне.

132. Правила поведения и пользования аттракционом составляются на основании требований, изложенных в эксплуатационной документации на аттракцион, а также дополнительных требований безопасности, предъявляемых эксплуатантом (владельцем) аттракциона. Дополнительные требования безопасности, разработанные эксплуатантом (владельцем), не должны противоречить требованиям, изложенным в эксплуатационной документации на аттракцион.

Правила поведения и пользования аттракционом в обязательном порядке должны содержать точные указания об ограничениях использования пассажирами данного аттракциона.

133. Правила поведения и пользования аттракционом размещаются также в кабине и/или на рабочем месте дежурного аттракционов.

134. Дополнительные указания безопасности (текстовые предупреждения, знаки, сигналы, символы) при необходимости могут быть нанесены непосредственно на конструкцию аттракциона. Они должны быть хорошо заметными, понятными и легко читаться пассажирами и посетителями.

135. Руководитель субъекта промышленной безопасности – эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить на лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракционов, выполнение следующих обязанностей:

наличие и ведение на каждый аттракцион журнала учёта эксплуатации аттракциона (сменного журнала аттракциона) и журнала технического обслуживания и ремонта аттракциона (журнала учета технического обслуживания и ремонта аттракциона) согласно приложениям 5 и 6 к настоящим Правилам, формуляра;

наличие, комплектность, ведение и хранение эксплуатационной документации на аттракцион;

регистрацию до ввода аттракциона в эксплуатацию, а также внесение изменений в документы, связанные с его регистраций в случаях и в порядке, предусмотренных постановлением Совета Министров № 613;

получение специального разрешения (лицензии) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию аттракциона или заключение договора со специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию аттракционов соответствующего вида (типа) до начала эксплуатации (использования по назначению) аттракциона;

участие представителя эксплуатанта (владельца) аттракциона в проверках, и иных мероприятиях проводимых Госпромнадзором;

принятие мер по устранению причин аварии, инцидента, несчастного случая и их недопущению в дальнейшем;

разработку мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов, несчастных случаев на аттракционе, плана действий при их возникновении;

выполнение требований (предписаний) должностных лиц, выдаваемых ими в соответствии с полномочиями, устранение выявленных нарушений и принятие конкретных, действенных мер по их недопущению в дальнейшем;

временную приостановку эксплуатации (использования по назначению) аттракциона самостоятельно, по требованию (предписанию) должностных лиц Госпромнадзора в случае выявления предпосылок, обстоятельств, которые могут привести к аварии аттракциона или непосредственно создают угрозу жизни и здоровью людей;

разработку правил поведения и пользования аттракционом для пассажиров, пользователей в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями эксплуатационных документов на аттракцион;

разработку иных регламентов по безопасной эксплуатации аттракционов, его частей;

изучение работниками инструкций для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов, инструкций по эксплуатации аттракционов и получение их под роспись;

своевременную и качественную подготовку аттракционов к техническому освидетельствованию, техническому диагностированию, проверкам;

проведение технических освидетельствований, технических диагностирований, технического обслуживания и проверок технического состояния аттракционов в сроки и в случаях, установленных настоящими Правилами, ТР ЕАЭС 038/2016;

размещение рядом с пультом управления аттракциона (рабочим местом дежурного аттракциона) таблички, содержащей сведения об основных технических характеристиках аттракциона;

размещение схемы загрузки аттракциона пассажирами рядом с пультом управления аттракциона (рабочим местом дежурного аттракциона) и в местах, предусмотренных эксплуатационными документами);

размещение на рабочих местах дежурных аттракционов и/или обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу и порядку ежедневных проверок технического состояния аттракционов в отношении критичных (критических) компонентов и критичных параметров;

размещение необходимых эвакуационных знаков, планов и мероприятий по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле;

отсутствие в аттракционах, предназначенных для детей дошкольного возраста (с 2 до 6 лет), всех типов лазерных изделий, а для детей школьного возраста (с 7 лет) - использование лазерных изделий выше первого класса опасности, выходное коллимированное излучение которых представляет опасность при облучении глаз и кожи;

отсутствие препятствий, которые могут стать причиной травм в зоне монтажа (сборки, установки) аттракционов;

отсутствие препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями и другое) в зоне безопасности. При определении зоны безопасности необходимо учитывать возможные перемещения пассажиров, посетителей, работников и подвижных частей аттракционов;

осуществление перевозки и хранения аттракционов с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационными документами;

обеспечение работников необходимым инвентарем и средствами 
для безопасной эксплуатации аттракционов;

наличие средств для измерения роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами);

наличие медицинской аптечки;

наличие средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами);

исключение свободного доступа посетителей, работников в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы, если это не предусмотрено инструкциями по эксплуатации аттракциона;

исключение недопустимого использования аттракциона;

организацию безопасных рабочих мест для работников;

установление на площадке аттракционов приборов для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными документами);

принятие мер по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц в места служебного пользования аттракциона, к системам его управления и энергообеспечения.

136. Система планово-предупредительных осмотров и ремонта аттракционов включает:

осмотры и техническое обслуживание аттракциона;

восстановление ресурса аттракциона путем проведения его ремонта, модификации (реконструкции), модернизации.

137. Система планово-предупредительных осмотров и ремонта должна содержать:

периодичность, объем осмотров, технического обслуживания и ремонта аттракциона, его частей;

периодичность, способы проверки и регулировки критичных (критических) компонентов, критичных параметров;

перечень быстро изнашивающихся деталей;

нормы времени (трудозатраты) на осмотры, различные виды ремонта и технического обслуживания аттракционов, количественный состав и необходимую квалификацию исполнителей.

138. Осмотр, техническое обслуживание и ремонт аттракционов проводятся согласно эксплуатационной документации на аттракцион, настоящим Правилам, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу и действие которых на них распространяется, в сроки, установленные графиками системы планово-предупредительных осмотров и ремонта. Графики составляются с учетом фактической наработки аттракционов. Перечень и объем работ, выполненных в рамках технического обслуживания и ремонта аттракциона, его частей отражают в журнале технического обслуживания аттракциона (журнале учета технического обслуживания и ремонта аттракциона), форма которого приведена в приложении 6 к настоящим Правилам.

139. Для обслуживания пассажиров, управления аттракционами руководитель субъекта промышленной безопасности, являющийся эксплуатантом (владельцем) аттракционов, осуществляет допуск к работе дежурных аттракционов путём оформления локального правового акта.

140. Для выполнения ежедневных проверок технического состояния аттракционов или иных регламентных работ по эксплуатации аттракционов, не относящихся к их техническому обслуживанию, ремонту аттракционов, руководитель субъекта промышленной безопасности, являющийся эксплуатантом (владельцем) аттракционов осуществляет допуск к работе обслуживающего персонала (испытателей (для водных спусков), слесарей, механиков, электриков и т.п.) путём оформления локального правового акта.

141. Субъект промышленной безопасности, являющийся эксплуатантом (владельцем) аттракционов, при отсутствии возможности назначить достаточное количество дежурных аттракционов или обслуживающий персонал может заключить договор с работниками иной организации, при условии, что они имеют соответствующую выполняемой работе профессию.

При этом, указанные работники (физические лица) проходят проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в комиссии субъекта промышленной безопасности, являющегося эксплуатантом (владельцем) аттракциона в соответствии с Инструкцией по проверке знаний с выдачей удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи удостоверения. При этом, в договоре должны быть определены права, обязанности и ответственность сторон с учетом обеспечения выполнения требований настоящих Правил.

142. Дежурный аттракционов для обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов выполняет следующие мероприятия:

изучает основные технические характеристики, устройство и требования инструкции по эксплуатации аттракциона, которым он управляет;

соблюдает требования инструкций по эксплуатации аттракциона, имеет указанную инструкцию на рабочем месте;

исполняет свои обязанности согласно имеющимся у него инструкциям, обеспечивая как безопасность пассажиров, посетителей, обслуживающего персонала, так и свою личную безопасность;

ежедневно перед началом работы, если ему это поручено, проверяет состояние аттракциона и осуществляет пробный цикл работы в режиме эксплуатации без пассажиров в соответствии с инструкцией по эксплуатации с фиксированием результатов в сменном журнале аттракциона, отмечая все неисправности аттракциона (при наличии);

контролирует аттракцион на протяжении всего цикла его работы, а также все время, пока он открыт для пассажиров и посетителей. В случае возникновения в этот период повреждений или неисправностей, которые могут привести к возникновению опасной ситуации для пассажиров и посетителей, прекращает эксплуатацию аттракциона с соответствующей записью в журнале эксплуатации аттракциона (сменном журнале) и сообщает эксплуатанту (владельцу) аттракциона или работнику, установленному (определенному) эксплуатантом (владельцем);

не допускает к управлению аттракционом и контролю над его работой посторонних лиц;

осуществляет контроль соблюдения пассажирами правил поведения и пользования аттракционом. Если дежурный аттракциона пришел к заключению, что пассажир не может безопасно пользоваться аттракционом по состоянию своего здоровья или поведения, дежурный не допускает такого пассажира на аттракцион;

эксплуатирует аттракцион со скоростями, ускорениями, не выходящими за пределы, установленные изготовителем в эксплуатационной документации или эксплуатантом (владельцем) аттракциона в инструкции по эксплуатации;

фиксирует аттракцион в неподвижном положении и (или) предпринимает меры, исключающие доступ пассажиров и посетителей каждый раз, когда аттракцион закрывается для пользования в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;

выполняет другие мероприятия и работы, предписанные инструкцией по эксплуатации аттракциона.

143. Перед началом рабочего цикла аттракциона дежурный аттракционов обеспечивает:

размещение (посадку) пассажиров в соответствии со схемой (в том числе при неполной загрузке аттракциона);

надежную фиксацию всех пассажиров в нужном положении, при этом средства фиксации должны быть необходимым образом подогнаны, отрегулированы и, если это предусмотрено конструкцией, надежно заблокированы;

отсутствие посторонних лиц и предметов в опасной зоне;

оповещение пассажиров и посетителей о запуске аттракциона.

144. Эксплуатация аттракционов временно приостанавливается в случаях, указанных в пункте 112 настоящих Правил, а также:

без оформления в установленном порядке допуска к эксплуатации;

без проведения технического освидетельствования и технического диагностирования в сроки и в случаях, установленных настоящими Правилами;

при невыполнении требований (предписаний), выданных в установленном порядке Госпромнадзором.

145. При отсутствии необходимости в период эксплуатации аттракциона применения по назначению выполняются мероприятия по консервации аттракциона. Консервация аттракциона проводится в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации. При отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуатации указаний по проведению консервации эксплуатант (владелец) аттракциона разрабатывает перечень организационных и технических мероприятий, позволяющий защитить аттракцион от атмосферных и других вредных воздействий, а так же несанкционированного использования.

Срок консервации, порядок выполнения работ по консервации аттракциона определяет эксплуатант (владелец) аттракциона локальным правовым актом.

146. По окончании срока службы (при наступлении предельного состояния) аттракциона его утилизация осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, ТР ЕАЭС 038/2016, ТР ТС, ТР ЕАЭС, вступивших в силу и действие которых на них распространяется.

ГЛАВА 6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ АТТРАКЦИОНОВ

147. Техническое освидетельствование передвижного аттракциона после межсезонного хранения по окончании первого монтажа на месте эксплуатации проводит эксперт в области промышленной безопасности Госпромнадзора.

148. Техническое освидетельствование передвижного аттракциона в течение сезона после каждого монтажа аттракциона на новом месте эксплуатации допускается проводить экспертом в области промышленной безопасности Госпромнадзора или организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на право проведения технических освидетельствований аттракционов, полученное в соответствии с 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

Объем технического освидетельствования определяется изготовителем передвижного аттракциона в руководстве по эксплуатации или в инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке. Монтаж, пуск, регулирование и обкатка передвижного аттракциона при отсутствии указанной инструкции не допускаются.

149. При перемещении передвижного аттракциона на новое место эксплуатации его эксплуатант (владелец) письменно информирует Госпромнадзор о пункте (пунктах) назначения и на какой срок он направляется с указанием регистрационного номера аттракциона.

Допуск передвижного аттракциона к эксплуатации после каждой установки на новом месте осуществляется в соответствии с требованиями главы 4 настоящих Правил.

150. Если при выполнении монтажа (сборки, установки), демонтажа, наладки, при транспортировании (перемещении) передвижного аттракциона на новое место эксплуатации установлено, что несущая конструкция, критичные (критические) компоненты и (или) иные части передвижного аттракциона, влияющие на безопасность его эксплуатации получили повреждения, то эксплуатант (владелец) обязан временно приостановить дальнейшую эксплуатацию этого аттракциона, установить причины повреждений и организовать проведение необходимых ремонтных работ в соответствии с требованиями главы 3 настоящих Правил.

Допуск передвижного аттракциона к дальнейшей эксплуатации осуществляется после проведения технического освидетельствования, соответствующего характеру выполненного ремонта.

151. Подвод временных инженерных коммуникаций, в том числе электропитания, устройство заземления должны быть выполнены в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, не должны создавать ситуаций и событий, представляющих опасность для пассажиров, посетителей и работников.

ГЛАВА 7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНЫХ СПУСКОВ

152. Материалы, применяемые для водных спусков должны учитывать особенности ускоренной коррозии металлических, деревянных, неметаллических конструкций и крепежных изделий. Необходимо предусмотреть меры для обеспечения регулярного контроля наиболее важных с точки зрения безопасности соединительных элементов.

Материалы, применяемые для поверхности скольжения и опорных поверхностей водных спусков должны исключать их расслоение или деформацию.

153. Эксплуатант (владелец) должен обеспечить недопустимость нахождения на частях (элементах) водных спусков большего количества пользователей, пассажиров чем это предусмотрено конструкцией водного спуска и эксплуатационными документами на него (в том числе путем применения организационных и технических мер).

154. Водные спуски, предназначенные для детей должны быть расположены так, чтобы дети не имели возможности доступа «по воде» из детской зоны развлечения (мелководная зона) в зону развлечения для взрослых (глубоководная зона).

155. Дежурный аттракционов допускается к самостоятельной работе на водных спусках, предназначенных для детей после инструктажа (под роспись) об обращении с детьми.

156. Водные спуски должны контролировать, как правило, два дежурных аттракционов. Один должен находиться в зоне старта водного спуска, другой – в зоне финиша.

157. Дежурный аттракционов в зоне старта водного спуска осуществляет следующие мероприятия, которые предусматриваются в инструкции по эксплуатации водного спуска:

информирует пассажира о правилах, обязательных для безопасного спуска, о необходимости сохранять во время движения по трассе водного спуска разрешенную позу для безопасного спуска, о необходимости быстро покинуть зону финиша;

контролирует правильность разрешенной позы, занятой пассажиром на стартовой площадке водного спуска, при необходимости – оказывает помощь пассажиру для занятия разрешенной позы для безопасного спуска. Для пользователей, которые испытывают страх, дискомфорт или неуверенность по их просьбе дополнительно предоставляет время для адаптации;

не допускает на стартовую площадку (стартовый элемент) водного спуска очередного пассажира, не убедившись визуально (или до получения соответствующего сигнала, в том числе с использованием технических средств), что зона финиша водного спуска свободна для приема, в наличии воды;

не допускает на стартовую площадку (стартовый элемент) водного спуска пассажиров физическое, психофизическое состояние или экипировка которых не соответствует требованиям безопасной эксплуатации водного спуска, например:

лиц неадекватного поведения, или находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и т.п.);

лиц, попадающих под ограничения пользования водным спуском по возрасту, росту, массе (весу) тела и другое;

лиц с посторонними предметами или с элементами экипировки, которые в ходе прохождения трассы водного спуска могут травмировать пассажира или причинить вред покрытию, частям водного спуска (ключи, выступающие жесткие элементы экипировки пользователя, массивные цепи на шеи и иные украшения, в том числе и в волосах и другое);

беременных женщин.

158. Дежурный аттракционов в зоне финиша водного спуска осуществляет следующие мероприятия, которые предусматриваются в инструкции по эксплуатации водного спуска:

находится в постоянной готовности оказать помощь пассажиру, пользователю, находящемуся в зоне финиша водного спуска;

подает (при необходимости) сигнал дежурному аттракционов, разрешающему старт очередного пассажира;

обеспечивает безопасный выход пассажира из зоны финиша водного спуска;

предупреждает возможные столкновения пассажиров, пользователей в зоне финиша водного спуска;

контролирует уровень воды в финишном бассейне или в приемном устройстве;

удаляет посторонние предметы из зоны финиша (рафты, коврики и другое).

159. В ходе ежедневной проверки технического состояния водного спуска визуально и с применением органолептического метода контроля проверяются:

состояние настилов, проходов, входов и выходов, в том числе надежность их крепления и отсутствие травмоопасных повреждений;

поверхность трассы водного спуска, приемного устройства по которой скользит пассажир, - на отсутствие трещин, сколов, деформаций, расслоений, посторонних предметов и другого;

стыки частей (элементов) конструкции трассы водного спуска приемных устройств – на отсутствие «ступенек» высотой 3,0 мм и более в стыке двух смежных частей (элементов) по траектории движения пассажира в сторону спуска, посторонних предметов;

состояние насосов, регулирующей аппаратуры, контрольно - измерительных приборов (монометры, расходомеры и другое), электроборудования водного спуска и проводятся проверка их работоспособности (при необходимости, или если подобное предусмотрено эксплуатационными документами);

состояние резьбовых соединений в узлах крепления частей (секций) водного спуска между собой и к кронштейнам опор;

состояние вспомогательных средств для спуска – рафтов, ковриков и другое, - на отсутствие повреждений, соответствие давления воздуха в оболочке эксплуатационным документам;

работоспособность систем контроля доступа пассажиров, пользователей на аттракцион;

Органолептический контроль может быть дополнен неразрушающим контролем с использованием инструментальных методов.

160. Ежедневная проверка водного спуска заканчивается трехкратным пробным спуском дежурного аттракционов или работника, которому это поручено.

161. Эксплуатант (владелец) обязан обеспечить дополнительные меры защиты от падения пассажиров, пользователей, работников на скользких поверхностях (дополнительные настилы, поручни, устройство дренажа и другое), в случае если имеющиеся покрытия не обеспечивают достаточного противоскользящего эффекта в зонах входа и выхода водного спуска.

162. В случае отсутствия в эксплуатационных документах на водный спуск информации о разрешенных позах для спуска допускается использовать позы «лежа на спине ногами вперед» или «сидя ногами вперед» в зависимости от конструкции водного спуска.

Позы «лежа на животе головой вперед» или «стоя» допускаются только на водных спусках по согласованию (письменному) с проектировщиком/изготовителем водного спуска или специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов данного вида (типа).

163. В зоне старта водного спуска, при пользовании которого установлены возрастные ограничения допускается использовать ростомер со следующими данными:

| от 1,05 до 1,20 м | возраст от 4 до 6 лет |
| --- | --- |
| от 1,20 до 1,30 м | возраст от 6 до 8 лет |
| от 1,30 до 1,40 м | возраст от 8 до 10 лет |
| от 1,40 до 1,60 м | возраст от 10 до 14 лет |

164. В ходе ежегодной проверки эксплуатантом (владельцем) обеспечивается проверка:

несущих металлоконструкций  водного спуска (опорные стойки, кронштейны, связи и другое);

ограждений, проходов, настилов, входов и выходов водного спуска, в том числе надежность крепления их и отсутствие травмоопасных повреждений их поверхностей;

поручней, поддерживающих устройств, противоскользящих покрытий, защищающих пользователя, работника от падения на мокрой поверхности;

защитных покрытий частей водного спуска, с которыми соприкасается пользователь, пассажир, - на отсутствие повреждений;

поверхности трассы водного спуска, по которой скользит пассажир, стыки частей (элементов) трассы;

надежности крепления фланцевых соединений композиционных частей (элементов) конструкции водного спуска;

надежности крепления трассы водного спуска в узлах крепления к металлоконструкциям;

поверхности зоны финиша (поверхности дна и другое);

вспомогательных устройства для спуска;

соблюдения безопасных расстояний и размеров, снижающих риски травмирования пассажиров, пользователей;

насосов, регулирующей аппаратуры, контрольно - измерительных приборов (монометров, расходомеров и другого), электроборудования водного спуска. Готовность к эксплуатации электрооборудования должна быть подтверждена протоколом электрофизических измерений;

средств связи дежурных аттракционов, контроля поведения и оповещения пользователей, пассажиров;

доступности и полноты информации для пользователей по обеспечению безопасности на водном спуске.

165. Информация для пользователей по обеспечению безопасности на водном спуске должна содержать требование о необходимости постоянного наблюдения родителей или сопровождающих взрослых за детьми, находящимися в аквазоне.

166. Для изображения разрешенных поз для спусков пассажиров на водном спуске используют предписывающие знаки синего цвета с графическими символами белого цвета согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

167. Для изображения запрещающих поз для спусков пассажиров на водном спуске используют запрещающие знаки красного цвета с графическими символами черного цвета согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

168. Для изображения указаний для пользователей используют черно-белый знак в виде квадрата с закругленными углами согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

169. На информационном стенде помимо информации, указанной в пункте 130 настоящих Правил дополнительно должно быть указано:

степень сложности водного спуска;

высота падения в воду в зоне финиша, если она более 200 мм;

глубина воды в зоне финиша;

предписание немедленно покинуть зону финиша;

разрешенные позы для спуска;

наличие спецэфектов;

противопоказания к спуску (беременность, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения и другое);

запрет на спуск с посторонними предметами и в ненадлежащей экипировке (ключи, украшения и другое)

запрет на спуск лицам в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;

перечень разрешенных/запрещенных вспомогательных средств для спуска.

170. Для изображения степени сложности водного спуска на информационном стенде должны быть применены следующие цвета:

синий – легкий;

красный – средний;

черный – сложный.

171. Информационный стенд размещается на стартовой площадке водного спуска.

Если на стартовой площадке начинаются трассы нескольких водных спусков, информационные стенды размещаются у стартового элемента каждого водного спуска.

ГЛАВА 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТТРАКЦИОНОВ

172. Аттракционы до ввода в эксплуатацию и в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому освидетельствованию, проверкам технического состояния в целях подтверждения их соответствия требованиям данных, указанных в формуляре, иных эксплуатационных документах изготовителя аттракциона, настоящих Правил, ТР ТС, ТР ЕАЭС, вступивших в силу и действие которых на них распространяется.

Объем проведения технического освидетельствования, проверок технического состояния устанавливается изготовителем аттракционов.

173. Техническое освидетельствование, проверки технического состояния должны проводиться согласно требованиям, изложенным в эксплуатационных документах изготовителя на аттракцион. При отсутствии в них соответствующих указаний техническое освидетельствование, проверки технического состояния аттракционов проводятся согласно требованиям, изложенным в настоящей главе.

174. Техническое освидетельствование аттракционов проводится не реже одного раза в 12 месяцев, если иное не установлено в эксплуатационных документах изготовителем аттракциона.

В случае если аттракционы эксплуатируются сезонно, техническое освидетельствование проводится после межсезонного хранения перед началом сезона эксплуатации.

175. Техническое освидетельствование проводится в случаях, предусмотренных в эксплуатационных документах, по решению эксплуатанта (владельца) аттракциона, а также после:

демонтажа и монтажа, вызванного установкой аттракциона на новом месте (для стационарно устанавливаемых аттракционов);

модификации (реконструкции) аттракциона;

модернизации аттракциона;

капитального ремонта и (или) ремонта критичных (критических) компонентов и (или) несущих конструкций аттракциона;

восстановительного ремонта аттракционов подвергавшихся аварии, инциденту;

технического диагностирования аттракциона;

перерыва в эксплуатации аттракциона более чем 12 месяцев.

176. Техническое освидетельствование аттракционов, эксплуатируемых в пределах назначенного срока службы (назначенного ресурса), проводится экспертами в области промышленной безопасности Госпромнадзора или организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, полученное в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

Техническое освидетельствование аттракционов, отработавших назначенный срок службы (назначенный ресурс) проводится экспертом в области промышленной безопасности Госпромнадзора.

Допускается проведение технического освидетельствования аттракционов, отработавших назначенный срок службы (назначенный ресурс) экспертами в области промышленной безопасности организаций, имеющих разрешение Госпромнадзора, выданное в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, после монтажа, вызванного установкой аттракциона на новом месте (для стационарно устанавливаемых аттракционов), при условии что работы по обслуживанию, ремонту, модификации (реконструкции), модернизации, монтажу, наладке, техническому диагностированию данного аттракциона выполняли работники иной(ых) организации (ий).

177. Техническое освидетельствование аттракциона после первичного монтажа аттракциона перед вводом в эксплуатацию проводится экспертом в области промышленной безопасности Госпромнадзора.

178. В ходе проведения технического освидетельствования, проверки технического состояния устанавливается, что:

аттракцион, его части и его установка соответствуют данным формуляра, требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016,  вступивших в силу, и действие которых на них распространяется, настоящим Правилам и эксплуатационным документам;

аттракцион находится в состоянии, обеспечивающем 
его безопасную эксплуатацию;

организация безопасной эксплуатации аттракциона соответствует требованиям промышленной безопасности.

179. Порядок проведения ежедневной, ежегодной и полной проверок технического состояния аттракционов, устанавливается их эксплуатантом (владельцем) в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационных документах изготовителя аттракциона.

По решению эксплуатанта (владельца) аттракциона ежегодная, полная проверки технического состояния аттракционов проводятся инженером по промышленной безопасности (лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности), или для их проведения владелец аттракциона вправе привлечь эксперта в области промышленной безопасности Госпромнадзора или организации, имеющей разрешение Госпромнадзора, полученное в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.

180. Ежедневная проверка технического состояния аттракциона проводится работником, назначенным эксплуатантом (владельцем) аттракциона, с оформлением результатов в журнале учета эксплуатации (сменном журнале аттракциона).

181. Ежедневная проверка технического состояния аттракциона должна включать проверку критичных (критических) компонентов, критичных параметров и иных подлежащих ежедневной проверке согласно эксплуатационным документам узлов и механизмов аттракциона, проведение пробного пуска.

182. Ежегодная проверка технического состояния аттракциона проводится после выполнения работ по ежегодному техническому обслуживанию аттракциона перед предъявлением аттракциона эксперту в области промышленной безопасности для технического освидетельствования, предусмотренного пунктом 174 настоящих Правил.

183. При ежегодной проверке технического состояния аттракциона проводится:

проверка наличия и ведения эксплуатационных документов,

оценка организации безопасной эксплуатации аттракциона;

осмотр и проверка работоспособности.

184. Полная проверка технического состояния аттракциона проводится после временной приостановки эксплуатации аттракциона по техническим причинам, а также в случае проведения частичной или полной разборки аттракциона перед проведением технического освидетельствования, предусмотренного пунктом 175 настоящих Правил.

185. Эксплуатант (владелец) вновь изготовленного аттракциона, поставленного ему в собранном виде и прошедшего приемо-сдаточные испытания в соответствии с пунктом ….. настоящих Правил, должен 
до ввода аттракциона в эксплуатацию провести полную проверку технического состояния аттракциона, результаты которой заносятся в формуляр.

186. При проведении технического освидетельствования, полной проверки аттракцион подвергается:

проверке наличия и ведения эксплуатационных документов;

оценке организации безопасной эксплуатации аттракциона;

осмотру и проверке работоспособности аттракциона, его узлов и механизмов;

испытаниям.

187. При техническом освидетельствовании, ежегодной проверке, полной проверке технического состояния аттракциона осматриваются и проверяются:

состояние конструкций аттракциона, его сварных и иных соединений, критичных (критических) компонентов, пассажирских модулей, кабин, лестниц, посадочных площадок, ограждений, крепление посадочных мест, корпусов тележек, устройств фиксации пассажиров, тормоза и наличие фиксаторов, другое в том числе на предмет отсутствия трещин, деформаций, уменьшения толщины стенок вследствие коррозии, ослабления креплений, соединений и отсутствия других дефектов и повреждений;

комплектность, целостность и работоспособность гидро, пневмо - и электрооборудования, состояние заземления, изоляции электрооборудования и электрических сетей аттракциона с проведением электрофизических измерений аккредитованной лабораторией. Эксплуатант (владелец) предоставляет соответствующие протоколы;

фиксация разъемных соединений для исключения их произвольного развинчивания и разъединения;

защитные устройства (устройства защиты от схода с рельсов, устройства фиксации и другое);

наличие необходимых зазоров и безопасных расстояний, регламентированных эксплуатационными документами;

состояние ходовых колес, рельсового пути, элементов тормозов, барабанов, блоков, осей, деталей их крепления, цепей, канатов, растяжек, а также их элементов и состояние их крепления;

состояние освещения и сигнализации аттракционов;

основания, на котором установлен аттракцион (фундамент, грунт, площадка и т.д.);

работоспособность (функционирование) всех систем и механизмов без нагрузки.

При наличии соответствующих норм в эксплуатационных документах изготовителя аттракциона браковка конструкций, механизмов, канатов и других элементов аттракциона осуществляется с учетом указанных норм.

188. Испытания проводятся при положительных результатах осмотра и проверки работоспособности аттракциона.

189. Испытания аттракционов должны проводиться в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации.

При отсутствии в руководстве по эксплуатации указаний по проведению испытаний необходимо руководствоваться следующими требованиями:

испытания аттракциона проводить без нагрузки и в нагруженном состоянии;

при испытании в нагруженном состоянии загрузка каждого пассажирского модуля (посадочного места) должна превышать на 10% номинальную нагрузку на пассажирский модуль (посадочное место);

продолжительность каждого из испытаний должна быть не менее пяти максимальных рабочих циклов, указанных в эксплуатационной документации.

Аттракцион считается выдержавшим испытания, если после пяти максимальных рабочих циклов, с нагрузкой на пассажирский модуль (посадочное место), превышающей на 10% номинальную нагрузку, при осмотре аттракциона не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений конструкций и механизмов аттракциона.

При наличии повреждений, явившихся следствием испытания, аттракцион не должен допускаться к работе до выяснения причин повреждений и определения возможности дальнейшей работы аттракциона с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов соответствующего вида (типа).

190. Результаты технического освидетельствования, проверки технического состояния аттракциона записываются в его формуляр лицом, проводившим техническое освидетельствование, ежегодную, полную или контрольную проверку технического состояния, с указанием срока следующего технического освидетельствования, ежегодной проверки технического состояния аттракциона.

Запись в формуляре аттракциона, подвергнутого техническому освидетельствованию, проверке технического состояния, должна содержать сведения:

о соответствии (не соответствии) аттракциона требованиям данных, указанных в формуляре, эксплуатационной документации, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу, и действие которых на них распространяется, настоящих Правил;

об исправном (не исправном) состоянии аттракциона;

о результатах испытаний при их проведении (испытания прошел 
(не прошел) с указанием условий, примененных для испытаний.

191. При техническом освидетельствовании аттракциона после окончания монтажа (сборки, установки) запись в формуляре должна подтверждать, что аттракцион смонтирован и установлен в соответствии с требованиями формуляра, эксплуатационных документов, настоящих Правил, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в том числе ТР ЕАЭС 038/2016, вступивших в силу, и действие которых на них распространяется, и выдержал испытания.

192. Донесение о техническом освидетельствовании аттракциона, в 10-дневный срок должно быть представлено организацией, его проводившей, в Госпромнадзор по месту регистрации аттракциона.

193. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракционов, обязано участвовать в проведении технического освидетельствования, ежегодной, полной проверок технического состояния аттракциона.

194. Аттракционы, не прошедшие техническое освидетельствование, проверки технического состояния к эксплуатации не допускаются.

ГЛАВА 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АТТРАКЦИОНОВ

195. Техническое диагностирование аттракционов должно проводиться по программам, разработанным специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по техническому диагностированию аттракционов на основании эксплуатационных документов изготовителя аттракциона, в том числе формуляра, и с учетом конкретных условий эксплуатации аттракциона. Экземпляр указанной программы должен храниться у эксплуатанта (владельца) аттракциона.

196. Программа технического диагностирования должна предусматривать прогнозирование интервала времени (ресурса), в течении которого сохранится работоспособное (исправное) состояние аттракциона. В качестве определяющих параметров технического состояния принимаются параметры, изменение которых (в отдельности или некоторой совокупности) может привести аттракцион в неработоспособное, неисправное или предельное состояние.

197. При техническом диагностировании аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, назначенный ресурс, определяется:

соответствие аттракциона, требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, действие которых на них распространяется и настоящих Правил;

необходимые мероприятия по обеспечению соответствия аттракциона требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, действие которых на них распространяется, настоящих Правил, и сроки их выполнения.

198. В ходе технического диагностирования аттракциона проводятся:

определение состояния аттракциона, его частей с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

контроль состояния конструкций аттракциона, пассажирских модулей, фиксирующих устройств, надежность крепления пассажирских кресел, шасси, тормозных устройств, систем управления;

испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) аттракциона, его частей;

определение критичных (критических) компонентов и частей аттракциона, требующих ремонта, замены.

199. Испытания аттракциона при техническом диагностировании следует проводить без нагрузки и с номинальной нагрузкой продолжительностью не менее пяти рабочих циклов.

200. Результаты прогнозирования интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние аттракциона, указываются в отчетной технической документации по техническому диагностированию.

201. В отчетную техническую документацию по техническому диагностированию включаются результаты оценки остаточного ресурса, которые оформляются в виде заключения к отчету о техническом диагностировании аттракциона. В заключении так же указывается вывод о возможности, сроке и условиях дальнейшей эксплуатации аттракциона (с указанием перечня необходимых ремонтно-восстановительных работ).

202. Отчетная техническая документация по техническому диагностированию с заключением об условиях и возможности продления срока службы прикладывается к формуляру аттракциона и является его неотъемлемой частью.

В формуляре аттракциона организация, проводившая техническое диагностирование, оформляет запись с указанием выводов о продлении назначенного срока службы.

203. Сведения о результатах проведения технического диагностирования аттракциона с указанием выводов о возможности продления срока службы аттракциона организация, его проводившая, представляет в Госпромнадзор по месту регистрации аттракциона в 10-дневный срок с момента выдачи отчета по техническому диагностированию аттракциона эксплуатанту (владельцу) аттракциона.

204. По достижении назначенного срока службы (назначенного ресурса), установленных изготовителем, дальнейшая эксплуатация аттракциона без проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы не допускается.

205. В случае отсутствия в эксплуатационных документах аттракциона сведений о назначенном сроке службы (назначенном ресурсе) техническое диагностирование аттракциона проводится не позднее чем через 10 лет с момента его изготовления или с момента ввода аттракциона в эксплуатацию при условии соблюдения условий его консервации, установленных изготовителем.

206.Техническое диагностирование может быть проведено до отработки назначенного срока службы (назначенного ресурса) по инициативе эксплуатанта (владельца) аттракциона.

207. При проведении технического диагностирования металлоконструкций аттракциона в качестве обязательных методов неразрушающего контроля необходимо применять визуально-измерительный, ультразвуковой (толщинометрия), и капиллярный или магнитопорошковый методы контроля.

По решению организации, проводившей техническое диагностирование, возможно применение дополнительных методов неразрушающего контроля, позволяющих с достаточной достоверностью выявлять недопустимые дефекты сварных и иных соединений, материала конструкций аттракциона, его узлов и механизмов.

Приложение1

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

грузоподъемных кранов

Форма

Формуляр аттракциона

Формуляр издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.

Формат формуляра типографского издания 218 x 290 мм.

Титульный лист

Аттракцион подлежит регистрации в Госпромнадзоре до ввода в эксплуатацию

________________________________________________________________

(наименование, логотип изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, тип (вид) аттракциона)

________________________________________________________________

(индекс аттракциона (при наличии)

ФОРМУЛЯР

________________________________________________________________

(обозначение формуляра (при наличии)

________________________________________________________________

(регистрационный номер формуляра (при наличии)

При передаче аттракциона другому эксплуатанту (владельцу) или сдаче в аренду с передачей функций эксплуатанта (владельца) вместе с аттракционом должен быть передан настоящий формуляр.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА АТТРАКЦИОНА!

1. Формуляр должен постоянно находиться у эксплуатанта (владельца) аттракциона.

2. Допуск к эксплуатации аттракциона должен быть получен в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов.

3. Копии сертификатов соответствия, деклараций, документы о согласовании Госпромнадзором отступлений от требований норм и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к формуляру.

4. Сведения о сертификации:  _________________________________

________________________________________________________________

5. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание эксплуатанта (владельца) аттракциона)

________________________________________________________________

Страница 1 и последующие

| Содержание | Страницы |
| --- | --- |
| Наименование и идентификация | ………………………………………… |
| Общий вид с указанием основных размеров, краткое описание конструкции и работы аттракциона | ……………………………………….. |
| Сведения о приемке | ………………………………………… |
| Сведения об эксплуатанте (владельце) | ………………………………………… |
| Информация о регистрации, (внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) | ………………………………………… |
| Основные технические характеристики | ………………………………………… |
| Перечень критичных (критических) компонентов, компонентов с ограниченным ресурсом аттракциона | ………………………………………… |
| Перечень документации, поставляемой с аттракционом | ………………………………………… |
| Сведения о проведении и результатах проверок технического состояния, испытаний и технического контроля, проводимых испытательными лабораториями (центрами) | ……………………………………….. |
| Сведения о неразрушающем контроле частей аттракциона | ………………………………………….. |
| Учет технических освидетельствований, технических диагностирований и допусков к эксплуатации | ……………………..…………………… |
| Учет ремонтов, модификаций (реконструкций), модернизаций, внеочередного технического обслуживания аттракциона | …………………………………………. |
| Учет инцидентов/аварий/несчастных случаев | …………………………………………. |
| Сведения о проверках, проводимых контрольными (надзорными) органами | ………………………………………….. |
| Сведения об утилизации аттракциона | …………………………………………... |

НАИМЕНОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

| Наименование изготовителя аттракциона |  |
| --- | --- |
| Адрес изготовителя |  |
| Наименование аттракциона |  |
| Тип, вид, степень потенциального биомеханического риска |  |
| Заводской номер |  |
| № и дата разрешительного документа Госпромнадзора на изготовление (применения, эксплуатации) в Республике Беларусь (при наличии) |  |
| Сведения о подтверждении соответствия аттракциона требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 |  |
| Наименование и адрес продавца, поставщика или импортера (если это не изготовитель) |  |
| Дата изготовления |  |
| Назначенный срок службы (назначенный ресурс) аттракциона |  |
| Дата первичного ввода в эксплуатацию |  |

ОБЩИЙ ВИД С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И

РАБОТЫ АТТРАКЦИОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аттракцион ____________________________________________________

(наименование, тип, вид, степень биомеханического риска)

Заводской номер _________________________________________________

Изготовлен в соответствии с _______________________________________

Аттракцион прошел испытания по программе ________________________

и признан годным для   эксплуатации с  указанными в формуляре техническими данными (заполняется в тех случаях, когда изготовитель отправляет аттракцион в собранном виде или если изготовителем производится полная сборка аттракциона).

Составные части аттракциона проверены и приняты службой контроля качества (ОТК) изготовителя. Аттракцион признан годным для  эксплуатации с указанными в формуляре техническими данными после проведения испытаний по программе ______________________________ и регистрации.

Гарантийный срок службы ____________________________________ мес.

Технический директор

(главный инженер)

изготовителя   _______________      ___________________________

подпись                    расшифровка подписи

Начальник службы

контроля качества (ОТК)

изготовителя   _______________      ___________________________

подпись                       расшифровка подписи

______________________

дата

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАНТЕ (ВЛАДЕЛЬЦЕ)

| Наименование, юридический адрес, учётный номер налогоплательщика (УНП), контактный номер телефона эксплуатанта (владельца) | Место установки аттракциона (для стационарно установленных) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ/ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ

| Наименование подразделения Госпромнадзора, осуществившего регистрацию/ внесение изменений в документы, связанные с регистрацией | Регистрационный номер | Дата регистрации/внесения изменений в документы, связанные с регистрацией | Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего регистрацию/ внесение изменений в документы, связанные с регистрацией | Дата и основания (заявление) для регистрации / внесения изменений в документы, связанные с регистрацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1) Основные габаритные размеры аттракциона |  |
| --- | --- |
| - диаметр: |  |
| - длина: |  |
| - ширина: |  |
| - высота: |  |
| 2) Минимальные размеры зоны безопасности |  |
| - длина: |  |
| - ширина: |  |
| - высота (минимальное свободное пространство): |  |
| 3) Требования к электроэнергии |  |
| - напряжение: |  |
| - количество фаз: |  |
| - номинальная мощность кВ·А или кВт: |  |
| - частота: |  |
| 4) Количество посадочных мест, ед. |  |
| 5) Количество пассажирских модулей, ед. |  |
| 6) Ограничения в пользовании для посетителей и пассажиров (по росту, весу, возрасту, состоянию здоровья и т.д.) |  |
| 7) Максимальная скорость/частота вращения (м/с или об/мин) |  |
| 8) Рекомендуемая скорость/частота вращения (м/с или об/мин) |  |
| 9) Направление вращения (если необходимо) |  |
| 10) Максимальное время работы одного цикла аттракциона, с |  |
| 11) Предельно допустимые и фактические основные биомеханические воздействия на пассажиров |  |
| 12) Максимальная допустимая скорость ветра для работающего аттракциона, м/с |  |
| 13) Максимальная допустимая скорость ветра для неработающего аттракциона, м/с |  |
| 14) Минимальная несущая способность грунта (для уплотнения или фундамента), кг/кв.см |  |
| 15) Требования к фундаменту или площадке основания аттракциона |  |
| 16) Возможные ограничения по снеговой нагрузке |  |
| 17) Требования по сейсмостойкости |  |
| 18) Масса аттракциона, кг |  |
| 19) Эксплуатационные нагрузки и параметры |  |
| 20) Дополнительные условия или требования |  |

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧНЫХ (КРИТИЧЕСКИХ) КОМПОНЕНТОВ, КОМПОНЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ АТТРАКЦИОНА

| Наименование критичных (критических) компонентов | Количество | Основные технические характеристики | Идентификационная маркировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование компонентов с ограниченным ресурсом. | Количество | Основные технические характеристики | Идентификационная маркировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ С АТТРАКЦИОНОМ

Указывается, какая документация прилагается к формуляру на аттракцион и должна храниться вместе с ним

| № п/п | Вид документа | Обозначение (код) документа | Количество страниц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | руководство по эксплуатации аттракциона |  |  |  |
| 2 | руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона |  |  |  |
| 3 | ведомость запасных частей и принадлежностей |  |  |  |
| 4 | инструкция по монтажу (сборке, установке), пуску, регулированию и обкатке аттракциона |  |  |  |
| 5 | инструкция по перевозке и хранению аттракциона |  |  |  |
| 6 | инструкция по выводу из эксплуатации и по утилизации аттракциона |  |  |  |
| 7 | другое |  |  |  |
| 8 | ведомость эксплуатационных документов |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ИСПЫТАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, ПРОВОДИМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ (ЦЕНТРАМИ)

| Дата | Вид | Объем | Браковочные показатели | Наименование документа по результатам (№/наименование/дата) | Кем проведено (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ЧАСТЕЙ АТТРАКЦИОНА

| Дата | Вид | Объем | Браковочные показатели | Наименование документа по результатам (№/наименование/дата) | Кем проведено (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЙ И

ДОПУСКОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Вид (техническое освидетельствование, техническое диагностирование, допуск к эксплуатации) | Кем проведено (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись) | Дата проведения | Результаты | Дата следующего (техническое освидетельствование, техническое диагностирование, допуск к эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЧЕТ РЕМОНТОВ, МОДИФИКАЦИЙ (РЕКОНСТРУКЦИЙ), МОДЕРНИЗАЦИЙ, ВНЕОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АТТРАКЦИОНА

| Дата | Сведения о выполненных работах | Характеристики, показатели, параметры (новые, измененные, восстановленные) | Наименование, юридический адрес, учётный номер налогоплательщика, номер специального разрешения лицензии в области промышленной безопасности (при наличии) организации или лица, выполнивших ремонт, модификацию (реконструкцию), модернизацию, внеочередное техническое обслуживание | Наименование, юридический адрес, учётный номер налогоплательщика, номер специального разрешения лицензии в области промышленной безопасности (при наличии) организации, выполнившей проект ремонта, модификации (реконструкции), модернизации | Обозначение документа, по которому проводилась модификация (реконструкция), модернизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническая документация (технические условия, проект, чертежи, сертификаты и т.д.) на модификацию (реконструкцию), модернизацию  аттракциона прикладывается к формуляру и является его неотъемлемой частью.

УЧЕТ ИНЦИДЕНТОВ/АВАРИЙ/НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Регистрируют любые выходы из строя или повреждения.

Регистрация инцидентов - это не признание ответственности, однако

отсутствие записи может привести к нарушению законодательства.

Учет должен сохраняться до списания аттракциона.

| Дата | Место | Описание | Причина или предполагаемая причина | Травмы людей | Меры, принятые по устранению несчастного случая | №/дата оформления отчета | Фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ, ПРОВОДИМЫХ КОНТРОЛЬНЫМИ (НАДЗОРНЫМИ) ОРГАНАМИ

| Дата | Вид проверки | Контрольный (надзорный) орган | Наименование документа по результатам (№/наименование/дата) |
| --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ АТТРАКЦИОНА

| Дата | Наименование и номер документа |
| --- | --- |

Приложение 2

к Правилам по обеспечению

промышленной безопасности

грузоподъемных кранов

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ И ТИПОВ АТТРАКЦИОНОВ

| Вид аттракционов | Тип аттракционов |
| --- | --- |
| 1. Механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды) | катальные горы башни свободного падения катальные горы водные на лодках или плотах катапульты поезда парковые на рельсах монорельсовые и канатные парковые дороги |
| 2. Механизированные вращательного движения | колеса обозрения качели карусели |
| 3. Механизированные сложного движения | с поступательно-вращательным движением аттракционы на основе промышленных роботов |
| 4. Водные немеханизированные | водные спуски прямые и с виражами |

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАССАЖИРОВ АТТРАКЦИОНОВ, СТЕПЕНЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БИОМЕХАНИЧЕСКОГО РИСКА И ВИДОВ НАКЛОНА ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ

### I. Виды и величины биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов и степени потенциального биомеханического риска

| Вид биомеханического воздействия | Обозначение | Степень потенциального биомеханического риска |
| --- | --- | --- |
|  |  | RB-1 | RB-2 |
|  |  | величина биомеханического воздействия |
|  |  | высокая | средняя |
| Подъем или спуск с высоты | H (м) | H>8 |  |
| Перемещение со скоростью | V (м/с) | V>20 |  |
| Подъем или спуск в кресле с наклоном: вперед (рис. 1) назад (рис. 2) набок (рис. 3) | H (м) (°) (°) (°) | Н3 135180 135180 120180 | 2Н<3 45135 105135 60120 |

Виды наклонов пассажирских кресел

Рис. 1 Наклон пассажирских кресел вперед

Рис. 2 Наклон пассажирских кресел назад

Рис. 3 Наклон пассажирских кресел набок

Приложение 3

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ АТТРАКЦИОНА

______________________________________________________________

(наименование аттракциона, зав. № )

__ _____________ 20__ г.                                            ___________________

(дата составления)                                                                                (место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации, осуществившей работы по монтажу (сборке, установке)/ наладке/ремонту/модификации (реконструкции) аттракциона ______________________________________

(наименование организации должность,

________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

на основании лицензии __________________________________________

(сведения о лицензии в области промышленной безопасности)

представитель заказчика __________________________________________

(наименование организации, должность,

________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

представитель строительной организации ____________________________

(наименование организации, должность,

________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

представитель изготовителя (при необходимости)_____________________

(наименование организации,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

составили  настоящий  акт в том, что завершены работы по монтажу  (сборке, установке)/ремонту/модернизации (реконструкции), проведены осмотр и проверка  аттракциона в объеме ___________________________

(Правила по обеспечению

_______________________________________________________________

промышленной безопасности аттракционов, ТР ЕАЭС 038/2016 и другое)

Аттракцион установлен по адресу: ______________________________

Технические и иные характеристики аттракциона

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Год изготовления ________________________________________________

Аттракцион находится в исправном состоянии и готов к проведению технического освидетельствования и приемке.

Представитель организации,

осуществившей работы

по монтажу (сборке, установке)/наладке/

ремонту/модификации (реконструкции)

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Представитель заказчика

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Представитель

строительной организации

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Представитель

изготовителя

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение 4

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

АКТ ПРИЕМКИ АТТРАКЦИОНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

______________________________________________________________

(наименование аттракциона, зав. № )

__ _____________ 20__ г.                                            ___________________

(дата составления)                                                                                (место составления)

Мы, нижеподписавшиеся члены  комиссии по приемке законченного  монтажом аттракциона:

представитель владельца аттракциона ______________________________

(наименование организации, должность,

________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

представитель организации, осуществившей монтаж __________________

(наименование организации,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракциона _________

(наименование

________________________________________________________________

организации, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

представитель строительной организации ___________________________

(наименование организации,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

представитель изготовителя аттракциона ___________________________

(наименование

________________________________________________________________

организации, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

должностное лицо Госпромнадзора ________________________________

(наименование организации,

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

представитель заказчика __________________________________________

(наименование организации

________________________________________________________________

должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

составили настоящий акт в том, что рассмотрена представленная документация, проведены осмотр и проверка аттракциона в объеме, предусмотренном _______________________________________________

(Правила по обеспечению

_______________________________________________________________

промышленной безопасности аттракционов, ТР ЕАЭС 038/2016 и другое)

Аттракцион установлен по адресу: ________________________________

Технические и иные характеристики аттракциона ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заводской номер _________________________________________________

Год изготовления ________________________________________________

Осмотром и проверкой установлено, что строительные, монтажные и  наладочные работы выполнены в соответствии с ________________________________________________________________

(наименование или обозначение документа)

рабочей технической документацией, установочным  чертежом и Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов;

аттракцион соответствует паспортным данным и Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов;

аттракцион находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию;

обслуживание аттракциона соответствует Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов.

Аттракцион принят эксплуатантом (владельцем) аттракциона и лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию аттракционов.

Представитель организации,

осуществившей монтаж

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Представитель

строительной  организации

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Представитель заказчика

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Аттракцион приняли:

Представитель эксплуатирующей

организации (эксплуатант (владелец) аттракциона

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Лицо, ответственное

за безопасную эксплуатацию аттракциона

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Представитель изготовителя

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Должностное лицо Госпромнадзора

____________                             _________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение 5

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

Форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТРАКЦИОНА

АТТРАКЦИОН ________________________________

Регистрационный № _______________

Эксплуатант (владелец) аттракциона _____________________________

Журнал начат __ _____________ 20__ г.

Журнал окончен __ _____________ 20__ г.

1. Сведения об аттракционе и эксплуатанте (владельце)

Наименование аттракциона ________________________________________

Изготовитель ____________________________________________________

Заводской номер _________________________________________________

Дата изготовления _______________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________

Место установки _________________________________________________

| Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона | Номер, дата приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона, и его подпись |
| --- | --- |

Контактный телефон эксплуатанта (владельца) ____________________________________

2. Инструкция по ведению журнала

2.1. Общие положения

Настоящая  инструкция  устанавливает  правила заполнения всех разделов

журнала и обязательна для выполнения всем персоналом.

Журнал ведется с момента ввода в эксплуатацию аттракциона. Все графы

журнала  заполняются аккуратно, четко, чернилами или шариковой ручкой. Подчистки не допускаются. Исправления заверяются подписью инженера по промышленной безопасности (лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности).

Ответственным за правильность и своевременность заполнения журнала является лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракциона.

В разделе журнала "Сведения об аттракционе и эксплуатанте (владельце)" указывается все об аттракционе и о владельце.

2.2. Правила заполнения раздела "Учет допуска работников к работе на аттракционе"

Раздел заполняется лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию аттракциона.

2.3. Правила заполнения раздела "Учет  ежедневного ежедневных проверок технического состояния аттракциона»

Заполнению подлежат все графы. При отсутствии неисправностей пишется слово "нет" или "не выявлено".

В графе "Время эксплуатации" указываются время, с которого разрешена

эксплуатация, и время фактического завершения эксплуатации аттракциона (например, 12 ч 00 мин - 20 ч 10 мин).

3. Учет допуска работников к работе на аттракционе

(не менее 5 страниц)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Допуск к самостоятельной работе (№ и дата приказа) | № и дата выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов | Дата и № протокола первичной проверки знаний по вопросам промышленной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Учет ежедневных проверок технического состояния аттракциона

(не менее 25 страниц)

| Дата | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись лица, проводившего проверку | Техническое состояние (исправен, не исправен) | Выявленные неисправности | Эксплуатация разрешена /запрещена с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) лица, сделавшего запись и личная подпись | Аттракцион технический исправный к эксплуатации принял. Фамилия, инициалы и подпись дежурного аттракциона | Время эксплуатации | Неисправности, выявленные в процессе эксплуатации | Принятые меры | Аттракцион сдал. Подпись дежурного аттракциона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.

__ ___________ 20__ г.

Приложение 6

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

Форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АТТРАКЦИОНА

(подлежит передаче при смене эксплуатанта (владельца)

АТТРАКЦИОН _______________________________

(наименование аттракциона)

Регистрационный № ______________

Журнал начат __ ____________ 20__ г.

Журнал окончен __ ____________ 20__ г.

Срок хранения: до списания аттракциона.

Инструкция по ведению журнала

1. Общие положения

Настоящая  инструкция устанавливает правила заполнения всех разделов журнала и обязательна для выполнения всем персоналом.

Журнал  ведется с момента ввода аттракциона в эксплуатацию. Все графы журнала заполняются  аккуратно, четко, чернилами или  шариковой ручкой.

Подчистки не допускаются. Исправления заверяются подписью инженера по промышленной безопасности (лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности).

Журнал должен быть прошнурован, листы пронумерованы.

Ответственным за   сохранность, правильность и своевременность

заполнения журнала является лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракциона.

В разделе журнала "Сведения об аттракционе и владельцах" указываются сведения об аттракционе и его эксплуатанте (владельце).

2. Правила заполнения раздела "Учет технического обслуживания"

В разделе должны содержаться сведения обо всех проведенных технических обслуживаниях аттракциона, кроме ежедневных, в соответствии с установленной периодичностью. Результаты ежедневного технического обслуживания заносятся в "журнал учета эксплуатации аттракциона".

3. Правила заполнения раздела "Учет внеплановых работ"

В раздел вносятся записи о техническом обслуживании аттракциона,

проводимом при необходимости сверх работ, предусмотренных утвержденным графиком обслуживания.

4. Правила заполнения раздела "Сведения о замене составных частей".

В  раздел  вносятся сведения обо всех заменах составных частей, узлов, деталей и комплектующих изделий на аттракционе.

Заводской номер (идентификационный номер) составной части, узла, детали комплектующего изделия заполняется в случае наличия такого у них.

Число отработанных дней (часов) заполняется при наличии установленного ресурса в днях (часах) на заменяемую часть.

1. Сведения об аттракционе и эксплуатанте (владельце)

Наименование аттракциона ________________________________________

Изготовитель ___________________________________________________

Заводской номер ________________________________________________

Дата изготовления ______________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________

Гарантийный срок ______________________________________________

Срок эксплуатации, назначенный ___________________________________

Назначенный ресурс_____________________________________________

| Эксплуатант (владелец) аттракциона | Место установки |
| --- | --- |

2. Учет технического обслуживания

(не менее 25 страниц)

| Дата | Содержание работ по техническому обслуживанию с указанием ссылки на соответствующий эксплуатационный документ, ссылка на пункт отчета о проведенном техническом освидетельствовании (при необходимости) | № отчета, дата составления | Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), личная подпись лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Учет ремонта

| Вид ремонта, краткое содержание проведенных работ | Основание для проведения ремонта | Наименование организации, проводившей ремонт, номер специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности | Дата начала / окончания ремонта | Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется), личная подпись лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проводившего ремонт | Принявшего изделие из ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Сведения о консервации, расконсервации и хранении аттракциона

(не менее 3 страниц)

| Дата консе-рвации | Наименование документа, по которому проводились работы по консервации | Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, ответствен- ного за проведение работ по консервации | Дата постановки на хранение. Должность, фамилия, имя, отчес-тво (при наличии) и подпись лица, ответствен-ного за хранение | Усло-вия хране-ния | Дата снятия с хране-ния. Долж-ность, фамилия имя, отчество (при наличии) и подпись лица, ответст-венного за хранение | Дата рас-кон-сер- вации | Наиме-нова-ние Доку-мента, по кото-рому прово-дились работы по раско-нсер- вации | Долж-ность и подпись лица, ответст-венного за проведе-ние работ по раскон-сервации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов.

__ ________________ 20__ г.

Приложение 7

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

| Рис. 1 Положение наспине головой назад | Рис. 2 Положение на животе головой вперед | Рис. 3 Положение сидя лицом вперед |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4 Положение сидя, ребенок перед взрослым, лицом вперед | Рис. 5 Немедлено покинуть зону финиша | Рис. 6 Немедленно покинуть специальное приемное устройство |
| Рис. 7 Пользоваться одноместным рафтом | Рис. 8 Пользоваться многоместным рафтом | Рис. 9 Пользоваться ковриком |
| Рис. 10 Соблюдай дистанцию | Рис. 11 Соблюдай дистанцию | Рис. 12 Максимальный рост для конкретной горки |
| Рис. 13 Минимальный рост для конкретной горки | Рис. 14 Положение на спине, головой назад, ноги скрещены, руки за головой. |  |

Приложение 8

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

| Рис. 1 Положение на животе головой вперед запрещено. | Рис. 2 Спуск цепочкой запрещен | Рис. 3 Детям старше 8 лет спуск запрещен |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4 Детям младше 8 лет спуск запрещен | Рис. 5 Запрещено держаться за борта трассы водного спуска | Рис. 6 Запрещен спуск с посторонними предметами |

Приложение 9

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

Указания для пользователей, пассажиров

| Рис. 1 Степень сложности водного спуска | Рис. Спуск по трассе в темноте |
| --- | --- |
| Рис. 3 Высота падения в воду при завершении спуска по трассе | Рис. 4 Глубина воды в зоне финиша |

# Text boxes

№