Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке месторождений полезных

ископаемых открытым способом

(утв. пост. МЧС РБ от 30.12.2013 № 77, в ред. пост. МЧС РБ от 18.05.2017 г. № 18)

Л2 Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З

"О промышленной безопасности"

Л9 Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450

"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 N 228,

от 30.08.2011 N 383, от 30.12.2011 N 621, Декрета Президента Республики Беларусь

от 13.02.2012 N 1, Указов Президента Республики Беларусь от 28.05.2012 N 242,

от 14.06.2012 N 265, от 21.06.2012 N 284, от 13.12.2012 N 556,

от 27.12.2012 N 567, от 08.01.2013 N 8, от 16.04.2013 N 196,

от 01.07.2013 N 292, от 07.10.2013 N 456, от 27.11.2013 N 523,

от 29.11.2013 N 529, от 16.01.2014 N 39, от 14.04.2014 N 165,

от 01.09.2014 N 425, от 20.02.2015 N 92, от 06.10.2015 N 415,

от 26.11.2015 N 475, от 03.06.2016 N 188, от 20.10.2016  N 379)

Л59 ИНСТРУКЦИЯ о порядке, сроках направления и сбора информации

о возникновении аварии или инцидента

(утв. пост. МЧС РБ от 06.07.2016 № 33)

Л63 Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности

(утв. пост. Совета Министров РБ от 05.08.2016 г № 614)

Л64  ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

(изм. решением Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 г. №37)

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

ИП - инспектор, преподаватель

НК - руководитель (начальник карьера), члены экзаменационной комиссии

ГИ - технический руководитель (главный инженер)

МР - главный маркшейдер (маркшейдер)

МГ - горный мастер

ГЭ - главный энергетик (энергетик)

ГМ - главный механик (механик)

|  | Л1 п.3. | Чему равен радиус опасной зоны экскаватора типа прямая лопата? | ИП ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.3. | Чему равен радиус опасной зоны экскаватора типа драглайн и обратная лопата? | ИП ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.4. | Какую документацию, из указанной в вариантах ответа, обязательно должна иметь каждая организация, разрабатывающая месторождение полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.4 | На основании чего в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом, составляется план развития горных работ? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.7 | Требуется ли рабочих, поступающих на сезонную работу в карьер и не имеющих соответствующей профессии, обучать в установленном порядке профессии? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.9 | Допускаются ли к самостоятельному управлению горными и транспортными машинами в карьере лица, не имеющие свидетельства, выданного в соответствии с "Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих"? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.11 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь машинисты горных и транспортных машин карьера, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок с напряжением до 1000 В? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.11 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь машинисты горных и транспортных машин карьера, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок с напряжением выше 1000 В? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.12 | Дает ли наличие IV или III квалификационных групп по электробезопасности право машинистам производить оперативные переключения и техническое обслуживание электроустановок за пределами закрепленной за ними горной и транспортной машины и ее переключательного пункта? | ИП НК МГ ГЭ |
|  | Л1 п.13 | При каком условии машинистам горных и транспортных машин карьера разрешается производить переключение кабеля у приключательного пункта? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.14 | Разрешается ли при временном переводе машинистов на другие экскаваторы (буровые станки) карьера, выполнять им оперативные переключения и техническое обслуживание электроустановок в пределах закрепленной за ними горной машины и ее переключательного пункта (при наличии у данных лиц соответствующей группы по электробезопасности)? | ИП НК МГ ГЭ |
|  | Л1 п.15 | Какую квалификацию должны иметь работники, допускаемые к руководству горными работами в горнодобывающих организациях? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.16 | Когда горным мастером организации подлежит обязательному осмотру рабочее место по разработке месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.16 | С какой периодичностью начальником участка или его заместителем подлежит обязательному осмотру рабочее место по разработке месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.15 | Какую квалификацию должны иметь работники, допускаемые к руководству горными работами в горнодобывающих организациях? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.20 | Что должен сделать рабочий в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом, при обнаружении недостатков, касающихся безопасности, которые он сам не может устранить? | ИП МГ |
|  | Л1 п.21 | В каких местах, из указанных в вариантах ответа, запрещается отдых работников в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.23 | Что необходимо предпринять перед пуском механизмов и началом движения дорожно-строительных, землеройных машин и горно-транспортных машин, железнодорожных составов или автомобилей в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ ГМ |
|  | Л1 п.24 | Где должна находиться таблица подаваемых сигналов взаимодействия между машинистом механизма и другими рабочими в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.25 | Как должен восприниматься каждый неправильно поданный или непонятый сигнал в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.28 | Что должен сделать каждый работник в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом, заметив опасность, угрожающую людям или организации (неисправность железнодорожных путей, машин и механизмов, электросетей, признаки возможных оползней, обвалов уступов, возникновения пожаров и др.)? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.29 | Как поступать с горными выработками карьеров в местах, представляющих опасность падения в них людей и животных? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.31 | Разрешается ли загромождать рабочие места и подходы к ним породой и какими-либо предметами, затрудняющими свободное передвижение людей и механизмов в организации, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых открытым способом? | ИП МГ |
|  | Л1 п.32 | Что необходимо сделать с горными, транспортными и дорожно-строительными машинами, работающими в карьере в нерабочее время и на время очередных ремонтных работ? | ИП МГ ГМ |
|  | Л1 п.35 | Что необходимо сделать при возникновении пожара в карьере? | ИП НК ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.36 | Как допускается передвижение людей в карьере? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.37 | В каких случаях, в карьерах должна быть организована доставка рабочих к месту работ на специально оборудованном для этой цели транспорте? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.39 | Каким способом, из указанных в вариантах ответа, допускается перевозка людей в карьерах? | ИП НК ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.40 | Что необходимо устраивать для сообщения между уступами карьера? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.40 | На каком расстоянии друг от друга должны устанавливаться лестницы для сообщения между уступами карьера? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.41 | Допускается ли передвижение людей в карьере с уступа на уступ по откосам и взорванной горной массе? | ИП НК ГИ МР МГ ГМ |
|  | Л1 п.43 | Разрешается ли переход через ленточные конвейеры в карьерах? | ИП МГ |
|  | Л1 п.44 | Что необходимо устанавливать в местах прохода и проезда под конвейерами в карьерах? | ИП МГ |
|  | Л1 п.45 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при работе в карьерах? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.45 | Что необходимо сделать в случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку борта при работе на уступах карьера? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.46 | Разрешается ли при работе в карьере проезд в железнодорожных составах и кабинах локомотивов промышленных предприятий? | ИП НК ГИ МР МГ ГМ |
|  | Л1 п.55 | Открытые горные работы должны проводиться строго в соответствии с ... | ИП НК ГИ МР |
|  | Л1 п.56 | Допускается ли в процессе открытых горных работ внесение корректировок в проектную документацию? | ИП НК ГИ МР |
|  | Л1 п.57 | В соответствии с каким документом, утвержденным специалистом, назначенным приказом руководителя организации, должна вестись разработка уступов, проведение траншей, отсыпка отвалов при ведении открытых горных работ в карьере? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.58 | При разработке полезных ископаемых открытым способом вручную высота уступов для рыхлых устойчивых плотных пород не должна превышать ... | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.58 | При разработке полезных ископаемых открытым способом вручную высота уступов для неустойчивых сыпучих пород не должна превышать ... | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.60 | Какими должны быть углы откосов рабочих уступов при работе экскаваторов типа прямая (обратная) лопата, драглайнов и погрузчиков? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.60 | Какими должны быть углы откосов рабочих уступов при работе роторных экскаваторов? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.60 | Какими должны быть углы откосов рабочих уступов при работе многоковшовых цепных экскаваторов нижним черпанием? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.60 | Какими должны быть углы откосов рабочих уступов при разработке вручную рыхлых и сыпучих пород? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.60 | Какими должны быть углы откосов рабочих уступов при разработке вручную мягких, но устойчивых пород? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.60 | Какими должны быть углы откосов рабочих уступов при разработке вручную скальных пород? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.63 | Каким должно быть расстояние от подошвы развала нижней бровки уступа до головки ближайшего железнодорожного рельса при работе в карьере? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.63 | Каким должно быть расстояние от подошвы развала нижней бровки уступа до края автомобильной дороги при работе в карьере? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.66 | На каком расстоянии от бровки уступа должны находиться транспортные средства при ведении открытых горных работ? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.67 | Какой должна быть высота уступа (подуступа) при отработке уступов экскаваторами с верхней погрузкой? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.68 | При вскрышных работах, осуществляемых по бестранспортной системе разработки, расстояние между нижними бровками вскрышного отвала и уступа полезного ископаемого устанавливается ... | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.70 | Какие требования необходимо выполнять при погашении уступов карьера? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.71 | Какой должна быть ширина бермы при погашении уступов карьера? | ИП МР |
|  | Л1 п.72 | Какие требования предъявляются к предохранительным бермам уступов карьеров? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.75 | Допускается ли при работе на уступах карьера их ручная оборка от нависей и "козырьков", а также ликвидация заколов? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.77 | Разрешается ли в карьере проведение работ и нахождение людей под "козырьками" и нависями уступов? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.78 | Каким должно быть расстояние в карьере по горизонтали между рабочими местами или механизмами при ручной разработке, расположенными на двух смежных по вертикали уступах? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.78 | Каким должно быть в карьере расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами при экскаваторной разработке полезных ископаемых, расположенными на двух смежных по вертикали уступах? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.79 | При использовании в карьере взаимосвязанных в работе механизмов расстояние между ними по горизонтали и вертикали определяется ... | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.80 | Как должны вестись работы в карьере, при разработке уступов вручную? | ИП МГ |
|  | Л1 п.81 | При каком угле откоса уступов карьера лица, производящие бурение вручную, оборку откосов и другие операции, должны пользоваться предохранительными поясами и канатами, закрепленными за надежную опору? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.82 | Каким требованиям должны отвечать предохранительные пояса и страховочные канаты, применяемые в карьерах? | ИП |
|  | Л1 п.82 | Какой нагрузкой должны испытываться предохранительные пояса и страховочные канаты, применяемые в карьерах? | ИП |
|  | Л1 п.82 | В течение какого времени должны испытываться предохранительные пояса и страховочные канаты, применяемые в карьерах? | ИП |
|  | Л1 п.83 | Допускается ли возобновлять приостановленную работу в зонах возможных обвалов или провалов вследствие наличия подземных выработок или карстов, при обнаружении признаков сдвижения пород? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.85 | Что следует предпринять, если в процессе ведения горных работ установлена склонность к оползням? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.86 | Как должен устанавливаться буровой станок на спланированной площадке в карьере вне призмы обрушения? | ИП МГ |
|  | Л1 п.87 | Разрешается ли в карьере под домкраты станков для бурения подкладывать куски породы и руды? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.88 | Как должно осуществляться управление станками при установке буровых станков шарошечного бурения на первый ряд скважин в карьере? | ИП МГ ГМ |
|  | Л1 п.89 | Допускается ли перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу карьера? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.89, 90, 91 | Какие требования необходимо выполнять при перемещении бурового станка в карьере? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.93 | Какие скважины в карьере обязательно после бурения должны быть перекрыты пробками? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.94 | Как в карьере обозначаются участки пробуренных скважин? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.95 | Что из числа указанного в вариантах ответа допускается при эксплуатации бурового станка в карьере? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.96 | Допускается ли эксплуатация в карьере станков вращательного бурения с немеханизированной сборкой и разборкой бурового става и очисткой устья скважин без ограждения шнеков, сблокированных с подачей электропитания на двигатель вращателя? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.97 | В каком из указанных ниже случаев запрещается работа на станках шарошечного и вращательного бурения? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.99 | Каким требованиям должен отвечать подъемный канат бурового станка? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.100 | Какова периодичность наружного осмотра подъемного каната бурового станка механиком участка или другим уполномоченным лицом с записью в журнал результатов осмотра? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.101 | При каком количестве порванных проволок на длине шага свивки подъемного каната бурового станка, он подлежит замене? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.102 | Какой должна быть ширина рабочей бермы при бурении перфораторами и электросверлами? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.107 | Разрешается ли размещение постоянных отвалов на площадях месторождений полезных ископаемых, подлежащих отработке открытым способом? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.109 | Разрешается ли складирование снега в породные отвалы? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.116 | Как должны быть ознакомлены все работники в отвалах с паспортами отвалов? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.117 | Какое требование предъявляется к площадкам бульдозерных отвалов в карьерах в отношении поперечный уклона? | ИП МР |
|  | Л1 п.117 | Ближе какого расстояния от бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов запрещается подъезжать при отсутствии предохранительного вала машинам грузоподъемностью до 10 т? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.117 | Ближе какого расстояния от бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов запрещается подъезжать при отсутствии предохранительного вала машинам грузоподъемностью свыше 10 т? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.117 | Какой минимальной высоты должен быть предохранительный вал по всей протяженности бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов для автомобилей грузоподъемностью до 10 т? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.117 | Какой минимальной высоты должен быть предохранительный вал по всей протяженности бровки разгрузочной площадки бульдозерных отвалов для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 т? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.118 | Что из указанного в вариантах ответа запрещено при планировке пород на площадке отвала бульдозером? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.119 | Каким должно быть минимальное расстояние от оси железнодорожного пути до бровки плужного отвала после каждой передвижки путей при формировании отвалов с использованием железнодорожного транспорта при грузоподъемности думпкара до 60 т? | ИП МР |
|  | Л1 п.119 | Каким должно быть минимальное расстояние от оси железнодорожного пути до бровки плужного отвала после каждой передвижки путей при формировании отвалов с использованием железнодорожного транспорта при грузоподъемности думпкара более 60 т? | ИП МР |
|  | Л1 п.120 | Какое минимальное расстояние для нормальной колеи должно быть на отвалах, оборудованных одноковшовыми экскаваторами, в месте разгрузки думпкара от оси железнодорожного пути до верхней бровки? | ИП МР |
|  | Л1 п.120 | Какое минимальное расстояние для колеи 900 мм должно быть на отвалах, оборудованных одноковшовыми экскаваторами, в месте разгрузки думпкара от оси железнодорожного пути до верхней бровки? | ИП МР |
|  | Л1 п.120, п.370 | На каком минимальном расстоянии от наружной грани железнодорожного рельса должны находиться грузы (кроме сыпучих материалов, выгружаемых для путевых работ) при высоте до 1200 мм? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.120, п.370 | На каком минимальном расстоянии от наружной грани железнодорожного рельса должны находиться грузы (кроме сыпучих материалов, выгружаемых для путевых работ) при высоте более 1200 мм? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.121 | Как должен располагаться внешний рельс разгрузочного железнодорожного пути по отношению к внутреннему при разгрузке породы? | ИП МР |
|  | Л1 п.123 | Какие требования предъявляются к указателям путевого заграждения упоров отвальных тупиков карьеров? | ИП МГ |
|  | Л1 п.124 | Кто дает разрешение на прием груженых поездов для разгрузки породы в отвал после каждой передвижки отвального пути? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.125 | Как должна производиться подача груженых поездов на разгрузочные тупики отвалов (вагонами вперед или локомотивом вперед) в общем случае, когда не требуется разработка и утверждение руководителем организации дополнительных мер безопасности? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.126 | Допускается ли подача груженых поездов на разгрузочные тупики отвалов вперед локомотивом? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.127., 128 | Какие требования безопасности необходимо соблюдать при разгрузке думпкаров? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.129 | Разрешается ли очистка думпкаров на приямках? | ИП МГ |
|  | Л1 п.131 | Разрешается ли использование экскаваторов для ускорения разгрузки думпкаров при работе в карьере? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.133 | Разрешается ли производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод в отвалы при работе в карьере? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.134 | В чем должен удостовериться рабочий на предприятии, разрабатывающем месторождения полезных ископаемых открытым способом, до начала работы? | ИП НК ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.136 | Какова периодичность проверки исправности используемых в карьере горных, транспортных и строительно-дорожных машин машинистом? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.136 | Кто из руководителей и специалистов, указанных в вариантах ответа,производит еженедельные проверки исправности горных, транспортных и строительно-дорожных машин в карьере? | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.136 | Какова периодичность проверки исправности горных, транспортных и строительно-дорожных машин главным механиком и главным энергетиком организации (карьероуправления), их заместителями или другими лицами, назначенными приказом руководителя организации? | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.136 | Куда необходимо заносить результаты проверки исправности горных, транспортных и строительно-дорожных машин в карьере? | ИП ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.136 | Разрешается ли работа в карьере на неисправных машинах и механизмах? | ИП НК ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.137 | Разрешается ли транспортирование горных машин тракторами и бульдозерами? | ИП ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.139 | Что из перечисленного в вариантах ответа запрещается производить при эксплуатации и обслуживании машин и механизмов в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.140 | Что должен сделать персонал, обслуживающий механизмы в карьере в случае внезапного прекращения подачи электроэнергии? | ИП ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.141 | В каком случае допускается ли ведение горных работ эемлеройными машинами без утвержденного паспорта забоя, а также с отступлениями от него? | ИП НК ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.141 | Кто может находиться время работы землеройных машин в зоне действия рабочего органа? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.141 | Что означает один короткий звуковой сигнал, подаваемый машинистами экскаваторов и погрузчиков? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.141 | Что означают два коротких звуковых сигнала, подаваемые машинистами экскаваторов и погрузчиков? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.141 | Что означает один продолжительный звуковой сигнал, подаваемый машинистами экскаваторов и погрузчиков? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.141 | Как машинистами экскаваторов и погрузчиков подается звуковой сигнал "Стоп"? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.141 | Как машинистами экскаваторов и погрузчиков подается звуковой сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, начало погрузки? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.141 | Как машинистами экскаваторов и погрузчиков подается звуковой сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.141 | Где при разработке полезных ископаемых открытым способом вывешивается таблица сигналов, подаваемых машинистами экскаваторов и погрузчиков? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.141 | В каком случае разработке полезных ископаемых открытым способом допускается работа землеройных машин под «козырьками» и «нависями» уступов? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.144 | Разрешается ли присутствие посторонних лиц в кабине, кузове и на наружных площадках экскаваторов и буровых станков при их работе? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.145 | С какой периодичностью конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, отвалообразователей и экскаваторов, а также их трапы и площадки должны очищаться от горной массы и грязи? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.147 | Допускается ли хранение смазочных и обтирочных материалов на горных и транспортных машинах? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.147 | Допускается ли хранение на горных машинах и локомотивах легковоспламеняющихся веществ? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.148 | В каких случаях, при передвижении одноковшового экскаватора, его ведущая ось должна находиться сзади? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.148 | В каких случаях, при передвижении одноковшового экскаватора, его ведущая ось должна находиться впереди? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.148 | В каком положении должны находиться ковш и стрела одноковшового экскаватора при его передвижении? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.149 | В каком положении должны находиться ковш и стрела шагающего экскаватора при его передвижении? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.151 | Какие требования необходимо неукоснительно выполнять при передвижении одноковшового экскаватора в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.151 | Допускается ли при передвижении одноковшового экскаватора в карьере передавать сигналы от рабочего (сигнальщика) к машинисту экскаватора через третьего члена бригады? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.152 | Какое требование необходимо выполнять при расположении одноковшовых экскаваторов на уступе карьера или отвала? | ИП МР ГМ |
|  | Л1 п.152 | Каким должно быть расстояние между откосом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом одноковшового экскаватора? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.154 | Чьим сигналам подчиняется поездная бригада при погрузке экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на экскаваторных отвалах? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.158 | Кому в карьере разрешается во время работы одноковшового экскаватора находиться в опасной зоне? | ИП НК ГИ МР МГ ГМ |
|  | Л1 п.159 | Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации канатов, применяющихся на одноковшовых экскаваторах в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.159 | С какой периодичностью при добыче полезных ископаемых открытым способом стреловые канаты экскаваторов подлежат осмотру участковым механиком? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.161 | С какой периодичностью подлежат осмотру подъемные и тяговые канаты одноковшовых экскаваторов при добыче полезных ископаемых открытым способом? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.163 | Что необходимо всегда обеспечивать для вывода одноковшового экскаватора из забоя в случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.166 | Каким должно быть кратчайшее расстояние между машинами в тех случаях, когда драглайн работает спарено на одном горизонте совместно с другими экскаваторами? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.167 | Допускается ли совместная работа драглайна с другими одноковшовыми экскаваторами или в комплексе с землеройными машинами других типов при бестранспортной системе вскрышных работ на расстояниях менее суммы их наибольших радиусов действия с учетом величины заброса ковша драглайна? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.197 | Каким должен быть угол откоса уступа при применении канатных скреперных установок? | ИП МР МГ |
|  | Л1 п.198 | Разрешается ли в карьере включать в работу скреперную канатную установку без подачи предупредительного сигнала? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.198 | Разрешается ли во время работы скреперной канатной установки производить на ней какие-либо ремонты? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.198 | Разрешается ли во время работы скреперной канатной установки находиться в зоне действия каната и направлять канат руками? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.199 | На каком расстоянии от бровки уступа могут находиться бульдозеры и самоходные скреперы во время работы? | ИП МГ |
|  | Л1 п.200 | Допускается ли движение скрепера назад под откос при разгрузке? | ИП МГ |
|  | Л1 п.201 | Какой уклон съездов в грузовом направлении допустим при применении колесных скреперов с тракторной тягой? | ИП МР МГ |
|  | Л1 п.201 | Какой уклон съездов в направлении движения порожняком допустим при применении колесных скреперов с тракторной тягой? | ИП МР МГ |
|  | Л1 п.202 | Разрешается ли оставлять без присмотра в карьере бульдозер (трактор) с работающим двигателем и поднятым ковшом (ножом)? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.202 | Чем должен быть обязательно оборудован используемый в карьере бульдозер (трактор), который не имеет устройства для запуска двигателя из кабины? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.203 | Какие действия по обеспечению безопасности следует выполнить перед проведением работ по ремонту, смазке и регулировке бульдозера в карьере? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.204 | В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие ... | ИП МГ |
|  | Л1 п.207 | Разрешается ли работа бульдозера под рабочим уступом экскаваторного забоя, а также в забое с "козырьками" и нависями? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.208 | Какими должны быть максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера на подъем? | ИП МР |
|  | Л1 п.208 | Какими должны быть максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера под уклон? | ИП МР |
|  | Л1 п.213 | Кем и в какие сроки утверждается план ликвидации аварий землесосных снарядов и гидротехнических сооружений? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.214 | Под чьим руководством осуществляется изучение плана ликвидации аварий специалистами землесосных снарядов? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.215 | Кто проводит ознакомление рабочих землесосных снарядов с правилами личного поведения во время аварий? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.216 | Разрешается ли допускать к работе на землесосных снарядах лиц, не ознакомленных с планом ликвидации аварий? | ИП МГ |
|  | Л1 п.217 | Перед началом работ плавучего землесосного снаряда в местах, где имеется или может возникнуть повышенная опасность, горный мастер оформляет и выдает ... | ИП МГ |
|  | Л1 п.218 | Что из указанного в вариантах ответа относится к работам с повышенной опасностью при эксплуатации землесосных снарядов и комплексов? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.223 | Кабельные, воздушные линии электропередачи и прочие наземные сооружения, все подземные коммуникации, попадающие на территорию разрабатываемого карьера, до начала производства работ плавучим землесосным снарядом должны быть вынесены за его пределы на безопасное расстояние, но не менее ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.227 | Кто должен производить перекладку кабелей землесосного снаряда под напряжением? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.228 | При какой температуре окружающего воздуха допускается перекладка кабелей землесосного снаряда под напряжением? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.229 | Разрешается ли перемещение кабеля землесосного снаряда, находящегося под напряжением, с помощью механизмов? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.230 | Какие средства оказания первой медицинской помощи, из указанных в вариантах ответа, должно быть в наличии на каждом землесосном снаряде или объекте работ? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.231 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать для ввода в эксплуатацию землесосного снаряда? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.234 | Для ввода в эксплуатацию земснаряда составляется акт готовности земснаряда к работе. Как поступать при круглогодичной эксплуатации землесосного снаряда на объекте работ? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.236 | Каким освещением должны быть обязательно оборудованы землесосные снаряды и насосные станции? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.240 | Что следует предпринять в отношении дренажного разреза перед началом летнего сезона работы землесосных снарядов? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.240 | Кто устанавливает размеры опасной зоны рабочих канатов во время работы землесосного снаряда? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.241, п.242 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при эксплуатации землесосного снаряда? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.242 | Каким способом производится разработка мерзлого слоя торфа землесосным снарядом? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.243 | Допускается ли работа землесосного снаряда с открытыми люками или незаделанными пробоинами, трещинами в понтоне? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.246 | Допускается ли на землесосном снаряде эксплуатация счаленного каната черпаковой рамы? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.247 | Какое напряжение электропитания необходимо использовать для освещения рабочих мест надпалубной части землесосного снаряда? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.247 | Какое напряжение электропитания необходимо использовать для освещения понтона (внутри) землесосного снаряда при подвеске светильников на высоте менее 2,5 м от днища понтона? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.247 | Допустимо ли напряжение 127 В для питания освещения понтона (внутри) землесосного снаряда? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.248 | Какое напряжение электропитания необходимо использовать на землесосных снарядах для питания переносных ламп и ручного электрического инструмента (сверл, паяльников, электроплит и др.)? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.248 | Допускается ли спускаться в понтон землесосного снаряда при отсутствии освещения? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.249 | Землесосные снаряды должны быть оборудованы двусторонней сигнализацией между ... | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.249 | Для связи машиниста землесосного снаряда с рабочими, обслуживающими механизмы, помимо звуковой сигнализации обязательно наличие ... | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.250 | При эксплуатации землесосного снаряда спуск людей в завалочный люк допускается после ... | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.250 | При эксплуатации землесосного снаряда запрещается спуск работников в завалочный люк без ... | ИП МГ |
|  | Л1 п.252 | Допускается ли переход или переезд через рабочие канаты землесосных снарядов? | ИП МГ |
|  | Л1 п.253 | Разрешается ли подплывать или приближаться на плавательных средствах к маневровым канатам и кабелю без разрешения машиниста землесосного снаряда? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.254 | На видных и доступных местах землесосного снаряда по бортам понтона и снаружи надпалубного строения должны быть равномерно размещены спасательные принадлежности (круги, шары, спасательные жилеты и плотики). Какое их количество должно быть на каждом землесосном снаряде? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.254 | Чем должны быть снабжены спасательные круги на землесосном снаряде? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.255 | Что из указанного в вариантах ответа должен иметь каждый землесосный снаряд для предупреждения несчастных случаев на воде? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.256 | Каким требованиям, из указанных в вариантах ответа, должны отвечать спасательные лодки у землесосного снаряда? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.257 | Как необходимо производить подачу электроэнергии на землесосный снаряд с берегового распредустройства? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.258 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается делать с питающим кабелем землесосного снаряда? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.259 | Что обязательно должно быть вдоль плавучего пульпопровода, оборудованного металлическими поплавками, предназначенного для транспортирования песков от землесосных снарядов на борт карьера? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.259 | Что обязательно должно быть вдоль плавучих пульпопроводов в темное время суток при работе землесосных снарядов, оборудованных пульпопроводом для транспортирования песков на борт карьера? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.260 | Чем из указанного в вариантах ответа должны быть оборудованы рамоподъемные лебедки на землесосных снарядах? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.260 | Чем из указанного в вариантах ответа должны быть оборудованы ленточные конвейеры землесосных снарядов? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.260 | В понтоне землесосных снарядов должна быть установлена сигнализация о ... | ИП ГМ |
|  | Л1 п.260 | Какие аварийные насосы для откачки воды обязательно устанавливаются на землесосном снаряде? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.265 | Что из указанного в вариантах ответа допускается при эксплуатации черпаковой рамы землесосных снарядов? | ИП МГ |
|  | Л1 п.267 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо иметь на период уборки льда у места работы землесосных снарядов? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.267 | Каким требованиям должны отвечать работники, привлеченные к льдоуборочным работам на землесосных снарядах? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.270 | Разрешается ли людям на плавательных средствах подплывать к земснаряду со стороны всасывающего грунтопровода во время его работы? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.273 | Для входа на землесосный снаряд и выхода с землесосного снаряда должны быть устроены специальные откидные мостики с перилами (трапы). Какое требование предъявляется при использовании трапов? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.275 | В каком случае в карьере допускается проведение ремонтно-монтажных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, а также вблизи электрических проводов и оборудования, находящихся под напряжением? | ИП ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.277 | Что следует предпринять, если для нужд ремонтных работ горных, транспортных,строительно-монтажных машин в карьере необходима подача электроэнергии? | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.280 | С кем следует согласовывать проведение ремонтных работ горных, транспортных, строительно-монтажных машин, связанных с нарушением несущих металлоконструкций? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.283 | Кем производится прием в эксплуатацию горнотранспортных машин после монтажа и капитального ремонта? | ИП НК ГИ ГМ |
|  | Л1 п.285 | Кто может выполнять строповочные работы, проводимые во время ремонта оборудования карьера? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.289 | Разрешается ли оттайка паром мерзлого грунта под воздушными линиями электропередачи? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.290 | Каким должно быть расстояние от контура участка гидрооттайки до высоковольтной линии электропередачи? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.291 | Разрешается ли подходить к погруженным в грунт пароиглам или иглам с горячей водой при оттаивании мерзлого грунта? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.292 | Где на паропроводной сети полигона парооттайки должны быть установлены манометры? | ИП ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.293 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при оттаивании мерзлого грунта без предварительного перекрытия пара? | ИП МГ ГМ |
|  | Л1 п.297 | Какой должна быть высота уступа при работе камнерезных машин с механизированной уборкой камня? | ИП МГ |
|  | Л1 п.297 | Какой должна быть высота уступа при уборке штучного камня и крупных блоков вручную? | ИП МГ |
|  | Л1 п.297 | Какой должна быть высота уступа при разработке вручную крепких пород типа гранита и применении средств малой механизации? | ИП МГ |
|  | Л1 п.299 | Допускается ли при разработке штучного камня и крупных блоков, превышение высоты уступа против расчетной? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.299 | Какое требование необходимо выполнить при разработке штучного камня и крупных блоков с превышением высоты уступа против расчетной? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.300 | Какой должна быть ширина рабочей площадки уступа (подуступа) при добыче штучного камня и крупных блоков? | ИП МГ |
|  | Л1 п.301 | Какое требование необходимо выполнять при погашении уступов в процессе добычи штучного камня и крупных блоков? | ИП МГ |
|  | Л1 п.302 | Какие максимальные углы откосов уступов (подуступов) допускаются при добыче штучного камня и крупных блоков? | ИП МР МГ |
|  | Л1 п.303 | Какое требование необходимо выполнять при бестраншейном вскрытии месторождения? | ИП МР МГ |
|  | Л1 п.304 | Какие требования необходимо выполнять при добыче камня с применением клиновых работ? | ИП МГ |
|  | Л1 п.305 | На каком минимальном расстоянии от работающей машины должен находиться рабочий, при ручной отбойке камней клиновидной формы, образующихся после первой заходки машины? | ИП МГ |
|  | Л1 п.306 | Какие требования необходимо выполнять в случае необходимости проведения ручных работ на откосе уступа при добыче штучного камня и крупных блоков? | ИП МГ |
|  | Л1 п.307.-309 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при добыче штучного камня и крупных блоков с применением камнерезных машин? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.309 | Что из указанного в вариантах ответа не запрещается при добыче штучного камня и крупных блоков с применением камнерезных машин? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.310.-312 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при добыче штучного камня и крупных блоков? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.314 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при съеме (отборе) стенового камня, нарезанного в забое камнерезной машиной? | ИП МГ |
|  | Л1 п.315 | Как необходимо производить завалку блоков вручную при распиловке или обработке крупного блока? | ИП МГ |
|  | Л1 п.317 | С какой скоростью допускается транспортирование салазок (трайлеров) с камнерезной машиной на горизонтальных участках? | ИП МГ |
|  | Л1 п.317 | С какой скоростью допускается транспортирование салазок (трайлеров) с камнерезной машиной на наклонных участках? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.317 | В каком положении должны находиться режущие органы камнерезной машины при транспортировании? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.317 | Под чьим руководством должен осуществляться перегон камнерезной машины? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.319 | Допускается ли передвижка вагонов во время их ручной загрузки с выдающего конвейера камнерезной машины? | ИП МГ |
|  | Л1 п.320 | Какой зазор необходимо обеспечивать между конвейерным ставом и камнерезной машиной при применении передвижных ленточных конвейеров для доставки стенового камня вдоль забоя? | ИП МГ |
|  | Л1 п.321 | Какова допустимая высота укладки штабеля из камня при его добыче в карьерах? | ИП МГ |
|  | Л1 п.321 | Какова допустимая высота укладки штабеля из крупных блоков при их добыче в карьерах? | ИП МГ |
|  | Л1 п.323 | Как необходимо производить освобождение заклинивших камней при их добыче? | ИП МГ |
|  | Л1 п.325 | Что из перечисленного в вариантах ответа запрещается водителю и другим обслуживающим работникам во время механической погрузки и разгрузки грузов при добыче штучного камня и крупных блоков? | ИП МГ |
|  | Л1 п.327 | На каком минимальном расстоянии от бровки верхнего уступа его кровля должна быть очищена от отходов камня при добыче штучного камня и крупных блоков? | ИП МГ |
|  | Л1 п.328 | Какие требования предъявляются к рельсовым путям камнерезных машин в карьере? | ИП МГ |
|  | Л1 п.329 | Разрешается ли при выходе рельсовых путей камнерезных машин на косогоры под их концы подкладывать пильный камень? | ИП МГ |
|  | Л1 п.330 | На каком расстоянии друг от друга допускается одновременная работа в карьере двух и более камнерезных машин на одном рельсовом пути? | ИП МГ |
|  | Л1 п.333 | Разрешается ли на перегрузочных пунктах карьера одновременная работа в одном секторе бульдозера и автосамосвалов с экскаватором? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.334 | Каким должно быть расстояние на перегрузочных пунктах карьера между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.336 | Что, из указанного в вариантах ответа, допускается при погрузочно-разгрузочных работах на перегрузочных площадках? | ИП МГ |
|  | Л1 п.337 | Какое требование должно быть выполнено на перегрузочной площадке в отношении движения автосамосвала и бульдозера? | ИП МГ |
|  | Л1 п.338 | Разрешается ли на перегрузочной площадке разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.342 | При наличии на территории карьера оползней поверхность оползневого массива должна быть ... | ИП ГИ МР |
|  | Л1 п.343 | Открытые горные работы вблизи старых затопленных выработок или других водоемов (реки, пруды, озера) должны проводиться по специальным проектам, предусматривающим ... | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.344 | В какой срок до приближения открытых горных работ к предохранительным целикам, предохраняющих от прорыва воды и устанавливающих границы безопасного ведения работ вблизи старых затопленных выработок или других водоемов, главный маркшейдер (маркшейдер) обязан письменно предупредить об этом руководителя организации? | ИП ГИ МР |
|  | Л1 п.345 | Какое требование необходимо выполнить при проведении питания подстанций дренажных шахт? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.346 | Что должна обеспечивать автоматизация водоотливных установок в карьерах и дренажных шахтах? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.348 | Какой должна быть минимальная длина опережающих скважин, которые необходимо бурить при проведении подземных дренажных выработок в породах любой крепости под вышележащими водоносными горизонтами? | ИП МГ |
|  | Л1 п.352 | На каком расстоянии выше уровня головки рельсов откаточных путей в околоствольных выработках должен быть расположен пол камеры главного водоотлива дренажных шахт? | ИП МГ |
|  | Л1 п.354 | На какой приток должна быть рассчитана вместимость водосборника при открытом водоотливе главной водоотливной установки? | ИП МГ |
|  | Л1 п.354 | На какой приток должна быть рассчитана вместимость водосборника при подземном водоотливе? | ИП МГ |
|  | Л1 п.355 | Какой должна быть суммарная подача рабочих насосов главной водоотливной установки? | ИП МГ |
|  | Л1 п.355 | Какое требование должно быть выполнено при эксплуатации главной водоотливной установки? | ИП МГ |
|  | Л1 п.356, 357 | Какие требования необходимо выполнять при сбросе карьерных и подземных вод, полученных в результате осушения месторождения полезных ископаемых? | ИП МГ |
|  | Л1 п.361 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается вблизи устья скважин дренажных шахт? | ИП МГ |
|  | Л1 п.362 | Какое требование в отношении устья должно быть выполнено при оборудовании дренажно-вентиляционных скважин? | ИП МГ |
|  | Л1 п.362 | Какие требования предъявляются к устьям перфорированных труб, которыми должны быть обсажены устья дренажно-вентиляционных скважин? | ИП МГ |
|  | Л1 п.365 | Какое требование должно быть выполнено при складировании плодородного слоя во временные отвалы? | ИП МР |
|  | Л1 п.366 | Как должны быть спланированы подводные откосы до глубины 3 м, водоемов для рыбного хозяйства? | ИП МР |
|  | Л1 п.366 | Как должны быть спланированы надводные откосы водоемов для рыбного хозяйства на высоту до 2 м? | ИП МР |
|  | Л1 п.366 | Как должны быть спланированы надводные откосы водоемов для рыбного хозяйства высотой свыше 2 м? | ИП МР |
|  | Л1 п.367 | Как должны быть спланированы подводные откосы до глубины 3 м, водоемов для рекреационных целей? | ИП МР |
|  | Л1 п.367 | Как должны быть спланированы пляжи в пределах полосы шириной до 30 м, водоемов для рекреационных целей? | ИП МР |
|  | Л1 п.368 | Какие требования необходимо выполнять при устройстве съездов к урезу воды водоемов? | ИП МР |
|  | Л1 п.370 | В каком случае разрешается эксплуатация железнодорожных путей в арьерах и на отвалах без балласта? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.370 | Допускается ли применение местных материалов в качестве балласта для железнодорожных передвижных путей в карьере? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.370 | Какое минимальное количество болтов должно быть в стыковых соединениях железнодорожных передвижных путей в карьере? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.370 | Кем устанавливаются порядок и сроки проверки и очистки железнодорожных передвижных путей в карьере? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.370 | Для контроля за состоянием железнодорожных путей в карьерах необходимо иметь нанесенную на план горных работ схему транспортных коммуникаций. Как часто она должна пополняться? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.371 | Какой угол пересечения допускается у переездов на временных железнодорожных путях в карьере? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.372 | Разрешается ли приступать к работам на железнодорожных путях в карьере без ограждения сигналами места производства работ, опасных для следования железнодорожного подвижного состава? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.372 | Разрешается ли в карьере снимать сигналы, ограждающие места работ на железнодорожных путях, до полного их окончания, а также до проверки состояния железнодорожного пути, контактной сети и соблюдения габарита? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.372 | С какой стороны в карьере должны ограждаться сигналами места производства работ, опасные для следования железнодорожного подвижного состава? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.372 | Что входит в обязанность руководителя путевых ремонтных работ в карьере перед началом работ? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.373 | Что из указанного ниже должно обязательно находиться на локомотиве, работающем в карьере? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.374 | Допускается ли в карьере односторонняя загрузка думпкаров? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.375 | Въезд на территорию карьера должен быть оборудован ... | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.375 | Что из указанного ниже должно обязательно располагаться около въезда на территорию карьера? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.378 | Въезд на территорию карьера автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин, принадлежащих другим организациям, должен осуществляться по согласованию с ... | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.380 | Какие требования предъявляются к земляному полотну для автомобильных дорог в карьере? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.383 | Какой минимальной ширины должен быть свободный проход при движении транспорта на временных въездах в траншеи? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.384 | Через какое минимальное расстояние при затяжных уклонах дорог (более 0,06) в карьере должны устраиваться горизонтальные площадки? | ИП МР |
|  | Л1 п.384 | Какой минимальной длины должны быть горизонтальные площадки, которые следует устраивать в карьере при затяжных уклонах дорог (более 0,06)? | ИП МР |
|  | Л1 п.385 | Какой величины, при расчете на одиночный автомобиль, допускается принимать радиусы кривых в плане в особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах? | ИП МР |
|  | Л1 п.385 | Какой величины, при расчете на тягачи с полуприцепами, допускается принимать радиусы кривых в плане в особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах? | ИП МР |
|  | Л1 п.386 | Какой величины должна быть высота земляного вала или защитной стенки, которыми следует ограждать проезжую часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) от призмы обрушения? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.386 | Какой величины должна быть ширина земляного вала или защитной стенки, которыми следует ограждать проезжую часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) от призмы обрушения? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.386 | На каком расстоянии от края уступа до подошвы ограждающего вала должны устанавливаться ограждения проезжей части автомобильных дорог на уступах из монолитной породы, не имеющих призмы обрушения? | ИП ГИ МР МГ |
|  | Л1 п.387 | Чем в зимнее время могут систематически посыпаться автодороги в карьере? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.389 | В каком случае разрешается эксплуатация большегрузных автомобилей типа БелАЗ (МоАЗ) без зеркала, обеспечивающего обзор передней непросматриваемой зоны (мертвой зоны) автомобиля? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.390 | Кем устанавливается скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных поездов на дорогах карьера? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.391 | Чем из указанного в вариантах ответа должны быть обязательно оборудованы прицепы и полуприцепы автомобильных поездов в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.392 | Разрешается ли в карьере буксировка автомобилей, станков, оборудования и материалов на гибкой сцепке. | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.393 | Чем должна осуществляться в карьере буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью более 15 т? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.396 | Как осуществляется разовый заезд в карьер автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных и подъемных машин и другого транспорта, не принадлежащего владельцу карьера? | ИП НК ГИ |
|  | Л1 п.397 | Работа на объекте открытых горных работ водителей транспортных средств должна производиться после ... | ИП НК ГИ ГМ |
|  | Л1 п.399 | Допускается ли обгон на карьерных автомобильных дорогах? | ИП ГИ ГМ |
|  | Л1 п.401 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при работе автомобиля в карьере? | ИП НК ГИ ГМ |
|  | Л1 п.401 | Разрешается ли в карьере переезд автомобиля через кабели, проложенные по почве, без специальных предохранительных укрытий? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.401 | Разрешается ли в карьере перевозка посторонних людей в кабинах технологических автомобилей при наличии места в кабине? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли при работе автомобиля в карьере, движение задним ходом к месту погрузки, за исключением случаев проведения траншей? | ИП МГ |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли при работе автомобиля в карьере, оставлять исправный автомобиль на уклонах и подъемах? | ИП НК ГИ МГ |
|  | Л1 п.401 | Что должен сделать водитель в случае остановки автомобиля на подъеме карьера вследствие технической неисправности? | ИП МГ ГМ |
|  | Л1 п.401 | Допускается ли в карьере производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон? | ИП ГИ МГ ГМ |
|  | Л1 п.402 | Что необходимо делать водителю при движении автомобиля в карьере задним ходом? | ИП ГИ МГ |
|  | Л1 п.402 | При движении автомобиля в карьере задним ходом необходимо подавать звуковой сигнал. Какое требование предъявляется к подаче звукового сигнала у автомобилей грузоподъемностью 10 т и более? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.403, 404 | Какое требование необходимо выполнять при перевозке людей в карьере? | ИП ГИ |
|  | Л1 п.408 | На кого возлагается общее руководство по обеспечению движения автотранспорта в карьере, расстановки дорожных знаков, содержание дорог? | ИП НК |
|  | Л1 п.409 | Какие требования безопасности необходимо соблюдать при погрузке автомобилей (автопоездов) экскаваторами в карьере? | ИП МГ |
|  | Л1 п.409 | Когда нагруженный экскаватором автомобиль (автопоезд) может следовать к пункту разгрузки? | ИП МГ |
|  | Л1 п.410 | Что обязан сделать водитель автомобиля перед погрузкой в карьере, при отсутствии защитного козырька над кабиной? | ИП МГ |
|  | Л1 п.412 | Что из указанного в вариантах ответа должны иметь конвейерные установки и линии в карьерах? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.412 | Что из указанного в вариантах ответа должны иметь конвейерные установки и линии в карьерах? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.412 | При какой величине схода ленты в сторону устройство, препятствующее боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, должны отключать привод конвейера в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.412 | На каком расстоянии друг от друга необходимо устраивать переходные мостики, огражденные перилами через ленточные конвейеры в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.412 | При каком угле наклона ленточного конвейера в выработке, необходимо устанавливать устройства, улавливающие грузовую ветвь при ее разрыве, или устройства, контролирующие целостность тросов? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.413.-415 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при эксплуатации ленточного конвейера в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.416 | Какие средства защиты от травмирования движущимися частями должны иметь приводные, натяжные, отклоняющие и концевые станции ленточных конвейеров в карьере? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.418 | При каком наклоне ленточных конвейеров в карьере, они должны быть снабжены надежным автоматически действующим тормозным устройством, срабатывающим при отключении двигателя? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.419 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается при эксплуатации конвейера в карьере? | ИП МГ ГМ |
|  | Л1 п.420, 421 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при спуске людей в бункера ленточных конвейеров? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.422, 423 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при спуске людей в бункера ленточных конвейеров? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.424 | Что необходимо сделать перед спуском людей в бункер, содержащий горную массу, выделяющую газообразные вещества? | ИП ГМ |
|  | Л1 п.425 | Какую величину не должна превышать скорость движения конвейерной ленты при ручной породоотборке? | ИП МГ ГМ |
|  | Л1 п.429 | Каким документом должны быть определены границы обслуживания электроустановок электротехническим персоналом в организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.432 | В организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом, лица, ответственные за безопасное ведение горных работ, в подчинении которых находится технологический персонал, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже ... | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.434 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь машинисты электровозов и экскаваторов в организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом,при напряжении обслуживаемого ими оборудования выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.434 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь помощники машинистов электровозов и экскаваторов в организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом, при напряжении обслуживаемого ими оборудования выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.434 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь машинисты тепловозов и их помощники, работающие на электрифицированных путях организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.435 | Где должны находиться удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности лицам, обслуживающим электроустановки, при производстве ими работ в организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.436 | Каким способом подтверждается право электротехнического персонала выполнять специальные работы (верхолазные работы, работы под напряжением, испытания оборудования повышенным напряжением и тому подобное) в организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.438 | Какой электротехнический персонал карьера относится к оперативному персоналу? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.439 | Какой электротехнический персонал карьера относится к оперативно-ремонтному персоналу? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.440 | К какому персоналу карьера относится персонал, выполняющий только ремонт (монтаж, наладку и испытания) электрооборудования и электрических сетей. | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.441 | Кто утверждает перечень работ, выполняемых по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации в электроустановках организации, осуществляющей разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.442 | Как (по наряду-допуску, по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации) должны выполняться оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом работы в карьере на действующих воздушных линиях электропередачи напряжением выше 1000 В, связанные с подъемом выше 2 м от поверхности установки на опору, приключательный пункт, комплектную трансформаторную подстанцию, и другие? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.442 | Как (по наряду-допуску, по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации) должны выполняться в карьере оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом испытание повышенным напряжением электрооборудования подстанций, распределительных устройств, ПП, КТП напряжением выше 1000В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.442 | Какие из указанных ниже работ в карьере в электроустановках напряжением выше 1000 В могут выполняться в порядке текущей эксплуатации? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.443 | Кто может быть назначен в карьере ответственным руководителем работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.443 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь производители работ, допускающие и наблюдающие при выполнении работ по наряду-допуску в карьере в электроустановках напряжением выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.444 | При каком условии в карьере могут выполняться по распоряжению работы без снятия напряжения на токоведущих частях напряжением выше 1000 В и вблизи них в отдельно стоящих стационарных электроустановках и в распределительных устройствах, если конструкция оборудования позволяет безопасно выполнять эти работы? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.444 | При каком условии могут выполняться по распоряжению работы в электроустановках напряжением выше 1000 В, выполняемые без наложения заземления в течение одной смены, вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, в помещениях зданий и сооружений карьера? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.444 | Какие из указанных ниже работ в электроустановках карьера напряжением выше 1000 В со снятием напряжения, выполняемые с наложением заземлений, продолжительностью до одного часа могут выполняться по распоряжению? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.444 | Какое требование предъявляется к составу исполнителей, выполняющих работы по распоряжению в электроустановках карьера напряжением выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.444 | Допускается ли энергетику участка самостоятельно производить оперативные переключения в закрепленных за ним электроустановках карьера напряжением выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.444 | При работе по распоряжению в электроустановках карьера напряжением выше 1000 В допускается не устанавливать переносное заземление, если ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.445 | Какое требование предъявляется к составу исполнителей, выполняющих работы в порядке текущей эксплуатации в электроустановках карьера напряжением выше 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.446 | Какое из указанных ниже условий должно соблюдаться в карьере в процессе наладки электропривода, а также при обнаружении и устранении неисправностей в силовых цепях управления? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.453 | Какому лицу разрешается в карьере единолично выполнять работы на линиях электропередачи по расчистке трассы от негабарита, вывешивание плакатов, нумерацию и проверку на загнивание опор, выверку установки и пригрузку опор, осмотр линий без подъема на опору? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.454 | Какие из указанных ниже работ в карьере в электроустановках напряжением до 1000 В выполняются по наряду - допуску? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.455 | Кто может быть назначен в карьере ответственным руководителем работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением до 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.455 | Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь производители работ, допускающие и наблюдающие при выполнении работ по наряду-допуску в карьере в электроустановках напряжением до 1000 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.457 | Какие из указанных ниже работ в карьере в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться со снятием напряжения в порядке текущей эксплуатации? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.457 | Какие из указанных ниже работ в карьере в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться со снятием напряжения в порядке текущей эксплуатации? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.458 | Какие из указанных ниже работ в карьере в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться в порядке текущей эксплуатации без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.459 | Разрешается ли в карьере производить оперативное обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В без защитных средств (диэлектрических перчаток, бот или изолирующих подставок)? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.459 | Разрешается ли в карьере производить оперативное обслуживание электроустановок напряжением до 1000 В, не защищенными аппаратами защиты от токов утечки, без диэлектрических перчаток? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.459 | Разрешается ли в карьере ремонтировать части электрооборудования и кабели, находящиеся под напряжением, присоединять и отсоединять электрооборудование и электроизмерительные приборы под напряжением? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.459 | Разрешается ли в карьере эксплуатировать электрооборудование при неисправных блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем управления и защиты и поврежденных кабелях? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.459 | Какие неиспользуемые электрические сети могут в карьере находиться под напряжением? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.459 | В каких случаях в карьере разрешается изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, схемы аппаратуры управления, защиты и контроля? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.459 | Разрешается ли в карьере снимать с электрических аппаратов знаки, надписи и пломбы работникам, не имеющим на это права? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.461 | Работа по предотвращению аварий и ликвидации их последствий в электроустановках карьера должна выполняться в соответствии с планом ликвидации аварий, утвержденным ... | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.462 | Какой должна быть квалификационная группа по электробезопасности у производителя работ в электроустановках карьера по предотвращению аварий и ликвидации их последствий? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.462 | Какой должна быть квалификационная группа по электробезопасности у электромонтеров, осуществляющих работы в карьере по предотвращению аварий и ликвидации их последствий (кроме производителя работ)? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.462 | Допускается ли включать лиц с квалификационной группой по электробезопасности II в состав бригады электромонтеров, осуществляющих работы в карьере по предотвращению аварий и ликвидации их последствий? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.463 | Какие документы являются основанием для перегона (перевозки) горного оборудования в карьере, при котором осуществляется пересечение ЛЭП? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.464 | Какие лица указываются в распоряжении начальника цеха (участка) на перегон горного оборудования в карьере, при котором осуществляется пересечение ЛЭП? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.465 | Какие из указанных ниже работ в электроустановках карьера запрещается выполнять во время грозы? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.474 | Разрешается ли вносить изменения в техническую документацию по электроснабжению электроустановок карьера без согласования с техническим руководителем (главным инженером) организации. | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.476 | Какие сети следует применять в карьере для питания передвижных электроустановок напряжением до 35 кВ включительно, за исключением контактных сетей электрифицированного железнодорожного транспорта? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.476 | Для каких электрических сетей карьера допускается заземление нейтрали через устройства, имеющие большое сопротивление (высокоомные резисторы, трансформаторы и другие)? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.477 | При каком условии допускается совместное питание потребителей карьеров с потребителями другого назначения от общей системы шин 6-35 кВ? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.478 | Какие из указанных ниже потребителей электроэнергии в карьере должны иметь резервный ввод или автономный источник питания? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.479 | Для питания некоторых электроустановок в карьерах допускается применение сетей напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. Какое требование должно быть в этом случае выполнено в отношении заземления? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.481 | Разрешается ли в карьере применять схемы электроснабжения, допускающие пуск машин или подачу напряжения на них одновременно с двух и более пультов управления? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.483 | Разрешается ли вносить длинные предметы (трубы, лестницы и тому подобное) в помещения распределительных устройств и работать с ними вблизи электроустановок, где не все находящиеся под напряжением части закрыты ограждениями, исключающими возможность случайного прикосновения? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.484 | Из каких материалов должны быть выполнены корпуса передвижных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, используемых в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.484 | Каким средством транспортировки должны быть оснащены передвижные трансформаторные подстанции и распределительные пункты, используемые в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.486 | Что из указанного ниже должно входить в состав комплектного распределительного устройства (КРУ), используемого в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.487 | Что из указанного ниже должно быть в наличии на ПКТП и РУ, предназначенных для эксплуатации в карьере вне помещений? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.488 | Двери передвижных подстанций, распределительных устройств и приключательных пунктов в карьере должны иметь механическую блокировку между высоковольтными выключателями, разъединителями и дверями высоковольтных камер, исключающую ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.491 | Воздушные вводы ПП в карьере, имеющие расстояние от верхней кромки изолятора до поверхности земли менее 2,9 м, должны ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.491 | Расстояние от неогражденных линейных выводов напряжением 6-10 кВ из ПП и ПКТП до земли в карьере (при отсутствии проезда для транспорта под выводами) должно быть не менее ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.491 | Расстояние от воздушных вводов (выводов) ПП и ПКТП напряжением 0,4 кВ до земли в карьере (при отсутствии проезда для транспорта под выводами) должно быть не менее ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.491 | Расстояние от воздушных вводов (выводов) ПП и ПКТП напряжением 35 кВ до земли в карьере (при отсутствии проезда для транспорта под выводами) должно быть не менее ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.494 | Корпуса РУ и ПКТП в карьере должны иметь надежное соединение с заземляющим проводом воздушной линии. Какой проводник используется для такого соединения? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.495 | На каком максимальном расстоянии от опоры, к которой присоединяется воздушный ввод, может производиться установка ПКТП и ПП в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.495 | Какое максимальное количество ПП или ПКТП допускается присоединять к одной концевой опоре ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.495 | Допускается ли в карьере подключать два потребителя электроэнергии к одному индивидуальному приключательному пункту? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.496 | Приключательные пункты (ПП) какой конструкции могут использоваться в карьере не только в качестве оперативного аппарата, но и в качестве защитного аппарата группы электроприемников? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.498 | С какой периодичностью должна производиться лабораторная проверка аппаратуры защиты от утечек электрического тока, входящей в состав РУ и ТП, установленных в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.500 | С какой периодичностью в карьере должен производится осмотр без отключения от сети ПКТП напряжением выше 1000 В технологическим персоналом, эксплуатирующим электроустановку? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.501 | Где фиксируются результаты осмотров ПКТП напряжением выше 1000 В без отключения от сети, проводимые в карьере ежесменно и при каждом перемещении ПКТП? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.502 | Как (по наряду-допуску, по распоряжению или др.) должно осуществляться производство работ по переключению приключательных пунктов в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.503 | Допускается ли устанавливать в карьере на разных горизонтах (уступах) приключательные пункты и питаемые от них горные машины? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.503 | Разрешается ли в карьере осуществлять подключение приключательных пунктов (ПП) с воздушным вводом к воздушной линии (ВЛ) кабелем? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.504 | Техническое обслуживание приключательных пунктов в карьере включает в себя осмотр приключательного пункта электротехническим персоналом. С какой периодичностью проводится этот осмотр? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.505 | В каких случаях обязательно проводится дополнительный осмотр приключательных пунктов в карьере технологическим персоналом в объеме ежесменного осмотра? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.501 | Где технологическим персоналом карьера фиксируются результаты ежесменных осмотров приключательных пунктов, а также их осмотров после передвижки и после производства взрывных работ? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.508 | Какова периодичность осмотров секционирующих устройств воздушных линий электропередачи в карьере, проводимых специалистами, ответственными за электрохозяйство участков? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.508 | В каком из указанных ниже случаев специалистами, ответственными за электрохозяйство участков обязательно проводится дополнительный осмотр секционирующих устройств воздушных линий электропередачи в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.508 | Какая дополнительная проверка выполняется специалистами, ответственными за электрохозяйство участков в процессе осмотра секционирующих устройств воздушных линий электропередачи в карьере после каждой передвижки? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.509 | С какой периодичностью в карьере проводится осмотр РП без постоянного дежурства электротехническим персоналом с записью в оперативном журнале? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.511 | Где фиксируются результаты осмотров РУ и ТП, карьера, проводимые главным энергетиком организации (подразделения)? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.512 | С какой периодичностью в карьере должны осматриваться технологическим персоналом, а также дежурными электрослесарями участка все электрические машины, аппараты, трансформаторы и другое электрооборудование, кабели, заземления? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.512 | С какой периодичностью в карьере должны осматриваться лицами, ответственными за безопасное ведение горных работ на участке все электрические машины, аппараты, трансформаторы и другое электрооборудование, кабели, заземления? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.512 | С какой периодичностью в карьере должны осматриваться главным энергетиком (главным механиком) или назначенными им лицами все электрические машины, аппараты, трансформаторы и другое электрооборудование, кабели, заземления? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.514 | В карьере на выключателях, контакторах, магнитных пускателях, органах оперативного управления или в непосредственной близости от них, на лицевой стороне пультов, щитов, панелей и тому подобного должна быть четкая надпись, указывающая на ... | ИП ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.514 | Что из указанного ниже должно быть нанесено на все электродвигатели и приводимые ими во вращение механизмы в карьере? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.515 | На шкале амперметра, включенного в цепь электродвигателя в карьере, нанесена красная черта. Какому значению тока она соответствует? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.518, п.519 | Разрешается ли снимать и открывать крышки и ограждения токоведущих и вращающихся частей электрических машин и механизмов во время их работы в карьере? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.521 | Все электроприводы технологического оборудования карьера должны быть оборудованы электрической блокировкой, исключающей ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.522 | На приводе выключателя электродвигателя в карьере вывешен плакат "Не включать! Работают люди!". При каком условии можно снять это плакат и включить электродвигатель? | ИП ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.523 | В каких случаях производится измерение сопротивления изоляции отдельных электроустановок и кабелей в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.528 | Допускается ли установка на одной электрической машине в карьере щеток разных марок? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.536 | Как, в случае необходимости, осуществляется перенос сроков плановых ремонтов электрических машин и аппаратов в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.540 | Подлежат ли заземлению в карьере корпуса электрических экскаваторов? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.540 | Подлежат ли заземлению в карьере корпуса буровых станков, насосов, конвейеров, дробилок с электрическим приводом? | ИП ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.541 | Как заземляются в карьере металлические корпуса соединительных коробок, муфт и кабельных разъемов, устанавливаемых на гибких кабелях? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.544 | В карьере заземление стационарных и передвижных электроустановок напряжением до 1000 В и выше выполняется общим, кроме ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.546 | При каком условии допускается работа ПКТП в карьере без местных заземлителей? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.546 | Допускается работа в карьере передвижных электроустановок без местных заземлителей при условии, что самозаземление установки обеспечивает устойчивую работу защиты от замыкания на землю. Какой документ должен быть в данном случае утвержден? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.551 | Заземление в карьере металлических опор передвижных ВЛ следует выполнять путем ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.558 | Заземление корпуса экскаватора, производящего погрузку горной массы в электрифицированный транспорт напряжением до 10 кВ переменного тока, выполнено путем присоединения его корпуса к рельсам железнодорожных путей. Какое требование должно быть выполнено в данном случае в отношении заземления при проведении ремонтных работ в электроустановках? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.559 | В каких случаях в карьере производится измерение сопротивления общего заземляющего устройства передвижных и стационарных электроустановок? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.560 | С какой периодичностью специалистами технического надзора проводится выборочный наружный осмотр заземляющей сети в карьере? | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.560 | С какой периодичностью ответственными за электрохозяйство проводится наружный осмотр заземляющей сети в карьере в пределах границ закрепленных участков? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.560 | С какой периодичностью ответственным за электрохозяйство организации проводится выборочный наружный осмотр заземляющей сети в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.562 | Какие работы в отношении заземления должны проводиться в карьере после производства взрывных работ? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.566 | С какой периодичностью персонал, работающий на электроустановках в карьере обязан производить наружный осмотр защитных заземлений? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.567 | Какие линии напряжением 6-35 кВ, питающие электроустановки карьера, должны быть оснащены исправно действующими на отключение устройствами защиты от многофазных замыканий и устройствами от однофазных замыканий на землю? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.569 | На подстанциях, от которых наряду с другими потребителями получают питание передвижные карьерные электроустановки напряжением выше 1000В, все отходящие от подстанций линии электропередачи должны быть оснащены исправно действующими на отключение устройствами защиты от ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.569 | Какими видами защит оснащаются приключательные пункты напряжением выше 1000 В в карьере, в зависимости от компоновки? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.570 | Защита электроустановок карьера напряжением выше 1000 В от однофазных замыканий на землю, действующая на отключение, выполняется двухступенчатой. Какая выдержка времени должна быть у первой ступени защиты? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.571 | Для каких ЛЭП напряжением выше 1000 В в карьере защита от однофазных замыканий на землю с действием на отключение без выдержки времени может выполняться одноступенчатой с использованием трансформатора тока нулевой последовательности? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.572 | С какой периодичностью должна проводиться в электроустановках карьера напряжением выше 1000 В проверка и контрольная наладка (испытание) селективной защиты от замыкания на землю? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.574 | В электрических сетях напряжением выше 1000 В карьера допускается однократное повторное включение (ОПВ) при срабатывании максимально-токовой защиты после ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.574 | В электрических сетях карьера напряжением выше 1000 В допускается автоматическое повторное включение (АПВ) при срабатывании защиты от однофазного замыкания на землю при условии ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.576 | В электрических сетях карьера напряжением выше 1000 В при защите от однофазных замыканий с действием на сигнал разрешается эксплуатировать сеть с однофазным замыканием на землю в течение времени, необходимого для проведения соответствующих переключений, но не более ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.577 | В электрических сетях карьера напряжением выше 1000 В во всех случаях отключения сети защитами допускается применение АПВ однократного действия, а также АВР при условии применения ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.578 | В общем случае сети карьера с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В должны быть оснащены защитой от утечек тока на землю (реле утечки). В каких сетях допускается не устанавливать защиту от утечек тока? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.580 | Какие передвижные электроустановки карьера напряжением до 1000 В получающие питание от трансформаторов с изолированной нейтралью, должны иметь быстродействующую защиту от утечек тока на землю (корпус) с автоматическим отключением электроустановки в случае возникновения в ней опасности поражения электрическим током? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.582 | Что может устанавливаться в карьере на экскаваторах и роторных комплексах,питаемых от сетей переменного тока напряжением 127-380 В, вместо устройств защиты от утечек тока с действием на отключение без выдержки времени? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.592 | Где устанавливаются трубчатые разрядники для защиты от перенапряжений подстанций напряжением 6-35 кВ и комплектных распределительных пунктов (КРП) напряжением 6-10 кВ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.593 | Чем в карьере осуществляется защита от атмосферных перенапряжений ПКТП 6-10/0,23-0,4 кВ с высокой стороны подстанции? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.593 | В общем случае защита от атмосферных перенапряжений ПКТП 6-10/0,23-0,4 кВ в карьере выполняется вентильными разрядниками, устанавливаемыми с высокой стороны подстанции. В каком случае такая защита не требуется? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.593 | Требуется ли установка вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений с низкой стороны ПКТП 6-10/0,23-0,4 кВ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.594 | В карьере на подходе ВЛ 6-10 кВ к ПКТП с пониженной импульсной прочностью изоляции трансформаторов должен устанавливаться ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.596 | При пересечении между собой передвижных ВЛ напряжением до 10 кВ в карьере установка трубчатых разрядников на деревянных опорах, ограничивающих пролеты пересечения, не требуется, если ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.599 | Как часто необходимо составлять план размещения средств защиты от атмосферных перенапряжений электроустановок карьера? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.600 | С какой периодичностью в электроустановках карьера необходимо производить проверку работоспособности (частичную проверку) устройств первой ступени защиты от однофазных замыканий на землю? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.600 | С какой периодичностью в электроустановках карьера необходимо производить проверку работоспособности (частичную проверку) устройств второй ступени защиты от однофазных замыканий на землю и устройств защиты от многофазных замыканий? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.604 | Каким электротехническим персоналом осуществляются коммутационные переключения, в том числе и отключения выключателей, разъединителей и другой аппаратуры, необходимые при наладке или проверке устройств защиты от замыканий на землю в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.604 | Когда технологический персонал карьера должен проверять исправность действия (срабатывания) реле утечки тока в цепях питания эксплуатируемых им электроустановок? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.606 | С какой периодичностью должна проводиться в электроустановках карьера проверка реле утечки тока в комплекте с автоматом на время их срабатывания, кроме случаев его перестановки? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.606 | Какие требования предъявляются к количественному составу и квалификации лиц участвующих в карьере в работах по проверке реле утечки тока в комплекте с автоматом на время их срабатывания? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.608 | Передвижные ЛЭП в карьере прокладываются по проекту, утвержденному ... | ИП ГИ ГЭ |
|  | Л1 п.608 | Разрешается ли в карьере размещать на трассе линий электропередачи штабели полезного ископаемого, отвалы породы, а также складировать другие материалы? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.613 | Какое ограничение на величину сечения проводов установлено для передвижных линий электропередачи до 1000 В в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.613 | Какие провода рекомендуется применять для передвижных ВЛ напряжением до 1000 В расположенных в карьере в районе со скоростью ветра более 25 м/с и с толщиной гололеда 10 мм и более? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.614 | Каким может быть максимальное расстояние между передвижными опорами ВЛ в карьере на горизонтальном участке? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.614 | При спуске ВЛ в карьере с уступа на уступ, расстояние между передвижными опорами не должно превышать 40 м. Как определяется это расстояние между опорами? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.615 | Какое требование к диаметру бревна предъявляется при изготовлении основных элементов передвижных опор ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.615 | Из какого максимального количества бревен разрешается изготавливать "свечку" передвижной опоры ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.615 | Каким способом допускается наращивание деревянных стоек передвижных опор ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.616 | Какие другие провода допускается подвешивать совместно с проводами 6-10 кВ на стационарных опорах ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.616 | Какие условия должны выполняться в случае совместной подвески на стационарных опорах ВЛ в карьере проводов 6-10 кВ, проводов осветительной сети и магистрального заземляющего провода? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.617 | Провода каких линий напряжением до 1000 В допускается подвешивать совместно с проводами напряжением выше 1000 В на передвижных опорах ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.621 | Допускается ли в карьере транспортирование передвижных опор ВЛ в вертикальном положении трактором (бульдозером) по спланированной и расчищенной поверхности? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.623 | Каким способом допускается натягивать провода, монтируемые на передвижные опоры в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.625 | Сколько соединений провода зажимами или скруткой допускается в одном пролете ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.625 | Сколько соединений провода сваркой допускается в одном пролете ВЛ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.626 | Требуется ли выполнять двойное крепление проводов при пересечении ВЛ с дорогами в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.627 | Какие ВЛ должны быть отключены в границах опасных зон на время взрывания зарядов в карьере? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.628 | Каким способом предотвращается движение поезда на участке железной дороги в карьере в случае необходимости монтажа (демонтажа) проводов ВЛ, пересекающих железную дорогу? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.630 | С какой периодичностью горным мастером проводится выборочный осмотр состояния передвижных ЛЭП в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.630 | С какой периодичностью ответственными за электрохозяйство участков проводится осмотр состояния передвижных ЛЭП в карьере в пределах закрепленной территории? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.630 | С какой периодичностью ответственными за электрохозяйство подразделений проводится осмотр состояния передвижных ЛЭП в карьере в пределах закрепленной территории? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.633 | Требуется ли проводить внеочередные осмотры ЛЭП в карьере после отключения линии от действия защиты и после грозы? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.636 | Выставление опор передвижных ЛЭП, приключательных пунктов и КТП в карьере производится энергетической службой в присутствии ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.637 | Каким способом проверяется устойчивость опор передвижной ЛЭП в карьере перед подъемом на опору? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.637 | Проверка состояния передвижных опор ЛЭП в карьере на загнивание производится не реже ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.639 | Какие требования предъявляются к численному составу исполнителей, выполняющих работы на передвижных ЛЭП-6-10 кВ в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.641 | Заявка на отключение ЛЭП в карьере и получение разрешения на начало производства работ может осуществляться нарочным. В какой форме в данном случае передаются сообщения? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.644 | Как поступать с кабелями, находящимися в опасной зоне карьера при производстве взрывных работ на время взрыва? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.646 | Допускается ли производить перемещение кабеля в карьере с помощью ковша экскаватора? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.648 | Разрешается ли в карьере погрузка горной массы экскаватором "через кабель"? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.651 | На какую минимальную высоту над водой необходимо поднимать кабель на "козлы" на обводненных участках карьера? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.651 | На обводненных участках карьера кабель должен быть поднят на "козлы", расстояние между которыми ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.652 | У механизмов карьера, не снабженных кабелеприемным барабаном, излишек кабеля должен быть разложен на выровненной площадке вне рабочей зоны механизма петлями с расстоянием в свету между соседними ветвями ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.652 | Гибкий кабель во избежание выдергивания из вводного устройства электропотребителей карьера должен быть закреплен приспособлением, обеспечивающим радиус изгиба на выходе ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.656 | Какое минимальное количество контактов должны иметь соединительные и концевые муфты штепсельного типа для гибких кабелей карьера в трехфазных цепях и каково назначение этих контактов? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.656 | В какой последовательности должны размыкаться контакты соединительных и концевых муфт штепсельного типа для гибких кабелей карьера в трехфазных цепях? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.657 | В общем случае, в местах ответвления от магистральной питающей линии карьера, где сечение жил кабеля уменьшается, должен устанавливаться аппарат защиты от токов короткого замыкания ответвления. При каком условии этот аппарат защиты допускается не устанавливать? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.659 | Разрешается ли в карьере держать гибкие кабели с резиновой изоляцией под напряжением в виде "бухт" и "восьмерок"? | ИП МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.663 | Разрешается ли в карьере присоединять жилы кабелей к зажимам трансформаторов, электродвигателей и аппаратов без применения наконечников или других равноценных приспособлений, предотвращающих расчленение проволочек жил кабелей? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.665 | Разрешается ли в карьере применять гибкие кабели с невулканизированными счалками? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.665 | Разрешается ли в карьере вешать на кабель лампы, инструмент и другие предметы? | ИП ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л1 п.666 | Какое ограничение на количество вулканизированных счалок существует для гибких кабелей, питающих передвижные механизмы в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.671 | Производство работ по концевым заделкам, ремонту и соединению кабеля в условиях карьеров допускается только после ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.672 | Как часто технологическим персоналом карьера производится осмотр кабелей, питающих электроустановки передвижных электропотребителей? | ИП ГИ МГ ГЭ |
|  | Л1 п.672 | Как часто электротехническим персоналом карьера производится осмотр кабелей, питающих электроустановки передвижных электропотребителей и магистральные кабельные линии? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.673 | Что проверяется технологическим персоналом карьера у кабеля в процессе его ежесменного осмотра? | ИП МГ ГЭ |
|  | Л1 п.674 | Какие работы выполняется электротехническим персоналом карьера в процессе ежемесячного осмотра кабеля в дополнение к объему ежесменного осмотра? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.681 | Перед вводом в эксплуатацию в карьере кабель с выполненными концевыми заделками, как новый, так и отремонтированный, должен быть ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.683 | Каким способом должна обязательно обеспечиваться идентификация каждого кабеля, находящегося в эксплуатации в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.688 | Какое требование предъявляется к квалификации персонала, производящего испытание гибких высоковольтных кабелей карьера на 6-10 кВ повышенным напряжением? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.688 | Какое требование предъявляется к квалификации персонала, производящего периодические испытания кабеля карьера на напряжение до 1000 В с помощью мегомметра? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.689 | Определение места повреждения в кабеле карьера любым из методов (индукционным, акустическим, емкостным или методом петли) разрешается проводить только после ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.690 | Для питания осветительных сетей, а также осветительных устройств на передвижных машинах, механизмах и агрегатах карьера должна применяться электрическая система ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.694 | Какие требования предъявляются к численному составу и квалификации исполнителей, выполняющими в карьере техническое обслуживание осветительных установок с пусковыми устройствами? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.695 | Что должны иметь на внутренней стороне двери пусковых устройств осветительных установок карьера? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.697 | Допускается ли в карьере подвеска проводов электрического освещения и светильников на стационарных опорах контактной сети постоянного тока напряжением до 1650 В? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.697 | Допускается ли в карьере подвеска проводов электрического освещения и светильников на передвижных опорах контактной сети? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.701 | Где должны быть установлены прожекторы и светильники, освещающие место работы передвижных установок в карьере? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.705 | В карьере в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при установке светильников с лампами накаливания над полом ниже 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции либо использовать напряжение не выше ... | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.706 | Допускается ли в производственных помещениях карьера применять открытые (незащищенные) люминесцентные лампы? | ИП ГЭ |
|  | Л1 п.710 | Питание устройств связи и сигнализации в карьере, за исключением специальных транспортных устройств должно производиться линейным напряжением не выше ... | ИП ГЭ |
|  | Л2 Статья 1 | Что понимается под термином "Авария" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 1 | Что понимается под термином "Инцидент" в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 1 | Опасный производственный объект - это ... | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 1 | Потенциально опасный объект - это ... | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 1 | Промышленная безопасность - это ... | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 3 | Что относится к объектам отношений в области промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 4 | На сколько типов опасности подразделяются опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к Закону Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | ИП НК ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 4 | Какой тип опасности соответствует опасным производственным объектам высокой опасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 4 | Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них подразделяются три типа. Какие объекты относятся к опасным производственным объектам III типа опасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 5 | Чем руководствоваться в случае, когда международным договором Республики Беларусь установлены правила, отличающиеся от требований Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности"? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 21 | Что из указанного ниже является целью идентификации опасных производственных объектов? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 21 | Когда проводится идентификация опасного производственного объекта, за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 21 | Кем в общем случае проводится идентификация опасного производственного объекта? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 21 | Куда должен обратиться субъект промышленной безопасности при отсутствии возможности проведения идентификации опасного производственного объекта собственными силами? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 21 | Какой документ оформляется по результатам проведения идентификации опасного производственного объекта? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 21 | На основании заключения, оформленного по результатам проведения идентификации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности для последующей регистрации опасного производственного объекта оформляет ... | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 22 | Когда проводится регистрация опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов за исключением объектов, на которых ведется добыча нефти и природного газа? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 22 | По результатам государственной регистрации опасному производственному объекту присваивается ... | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 22 | Какой документ выдается субъекту промышленной безопасности по результатам регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 22 | При изменении сведений, представленных для регистрации опасного производственного объекта, субъект промышленной безопасности обязан обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов. Какой срок со дня изменения регистрационных сведений отводится субъекту промышленной безопасности на обращение в регистрирующий орган? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 26 | Что из указанного ниже входит в обязанности субъекта промышленной безопасности? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 26 | Какие из указанных ниже мер обязан принимать субъект промышленной безопасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 26 | Что из указанного ниже обязан обеспечивать субъект промышленной безопасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 26 | Входит ли в обязанность субъекта промышленной безопасности обучать своих работников действиям в случае аварии или инцидента? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 26 | Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять работники субъекта промышленной безопасности, допускаемые к работе, выполнению работ (оказанию услуг) на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 26 | Насколько быстро работники субъекта промышленной безопасности обязаны ставить в известность своего непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения или о возникновении аварии и (или) инцидента? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 27 | Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 28 | На какие эксплуатируемые им объекты субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию промышленной безопасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 28 | Когда разрабатывается декларация промышленной безопасности (за исключением опасных производственных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа)? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 28 | Укажите случаи, в которых декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной безопасности независимо от даты ее утверждения: | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 28 | Как часто декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом промышленной безопасности в случае отсутствия реконструкции, технического переоснащения, консервации опасного производственного объекта, изменения технологических процессов и требований промышленной безопасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 28 | Какой уровень конфиденциальности (категория доступа, степень секретности) имеют сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 29 | Положения о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности разрабатываются на основании ... | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 29 | Какие из указанных ниже действий в отношении организационно-штатной структуры должен предпринять руководитель субъекта промышленной безопасности (субъект промышленной безопасности - индивидуальный предприниматель) при наличии у него или у его обособленного подразделения эксплуатируемых опасных производственных объектов I и (или) II типов опасности (за исключением включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения)? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется служба промышленной безопасности? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 29 | Кому непосредственно подчиняется инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности при отсутствии у нанимателя служба промышленной безопасности? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 30 | Что из указанного ниже относится к полномочиям работников службы промышленной безопасности (инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности)? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 30 | Какой характер носят предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности, выдаваемые должностным лицам субъекта промышленной безопасности работниками службы промышленной безопасности (инженером по промышленной безопасности, ответственным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности)? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 31 | Какой документ выдается рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением работ на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасности? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 33 | Что из указанного ниже должна содержать информация, направляемая в Госпромнадзор и иные республиканские органы государственного управления и государственные организации, в случае возникновения аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 34 | В каких случаях при возникновении аварий или инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах необходимо проводить техническое расследование их причин? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л2 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 34 | Кем проводится техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах (кроме объектов, принадлежащих Вооруженным Силам, транспортным войскам, органам внутренних дел, внутренним войскам МВД, органам государственной безопасности, органам пограничной службы и Государственному комитету судебных экспертиз)? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 35 | Какой документ составляется по результатам проведения технического расследования причин аварии (инцидента) на опасном производственном объекте (потенциально опасном объекте)? | ИП ГИ |
|  | Л2 Статья 37 | Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной безопасности в ... | ИП ГИ |
|  | Л2 Приложение 1, таблица 2 п.2 | При какой величине проектного годового объема добычи по горной массе карьеры и разрезы относятся к опасным производственным объектам III типа опасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Приложение 1, таблица 2 п.2 | Какие карьеры и разрезы относятся к опасным производственным объектам II типа опасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Приложение 1, таблица 2 п.2 | Какие карьеры и разрезы относятся к опасным производственным объектам I типа опасности? | ИП ГИ |
|  | Л2 Приложение 2, п.9 | К каким опасным объектам относятся карьеры, разрезы по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тысяч до 300 тысяч кубических метров в год? | ИП ГИ |
|  | Л2 Приложение 2, п.12 | К каким опасным объектам относится непрерывный транспорт (конвейеры, пульпопроводы и другие), предназначенный для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемый при проведении горных работ? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л9 п.3 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности в области промышленной безопасности. Допускается ли осуществлять на основании данной лицензии этот вид деятельности в обособленном подразделении юридического лица? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.28 | Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, в которой указаны сведения об обособленных подразделениях юридического лица, в которых разрешается осуществлять данный вид деятельности. Что должно иметься в таких обособленных подразделениях для подтверждения законности осуществления лицензируемого вида деятельности? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.50 | Как поступить организации с бланком лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности после прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении лицензии на новом бланке? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.53 | Допускается ли лицензиату передавать другому лицу права на осуществление лицензируемой деятельности в области промышленной безопасности? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.66 | В случаях, предусмотренных законодательством, возникает необходимость внесения изменений в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности. В течение какого максимального срока с момента возникновения таких обстоятельств лицензиат обязан обратиться в лицензирующий орган с заявлением о внесении изменений в лицензию? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения наименования лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.66 | Требуется ли вносить изменения в лицензию на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в случае изменения местонахождения лицензиата - юридического лица, иностранной организации? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.79 | В случае выявления контролирующим или лицензирующим органом нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, этот орган выносит лицензиату в установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений. Требуется ли информировать лицензирующий или контролирующий орган об устранении нарушений? Если требуется, то в какой форме? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.138 | Какие требования предъявляются к численности штата работников у соискателя лицензии в области промышленной безопасности при условии, что данные работники имеют соответствующую квалификацию, а также прошли соответствующую подготовку и проверку знаний? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.138 | Сколько лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, должно быть назначено у соискателя лицензии в области промышленной безопасности? | ИП НК ГИ |
|  | Л9 п.139 | Как часто необходимо проходить в Госпромнадзоре экспертизу соответствия лицензионным требованиям и условиям организации, осуществляющей лицензируемую деятельность в области промышленной безопасности, указанную в подпунктах 6.2.2 - 6.2.4 пункта 6 приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности (проектирование, монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных объектов, технических устройств; проектирование, монтаж объектов, магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и газопотребления; проектирование (разработка технологического раздела) котельных)? | ИП НК ГИ |
|  | Л63 п.4 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов? | ИП НК ГИ |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении указанных ниже потенциально опасных объектов: - изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран Евразийского экономического союза; - произведенных или ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов; - бывших в эксплуатации и ввезенных на территорию Республики Беларусь для дальнейшего использования? | ИП ГИ |
|  | Л63 п.5.1 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности потенциально опасных объектов в случае проведения работ по изменению конструкции, замене материалов несущих элементов либо восстановительного ремонта в результате аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте? | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л63 п.5.2 | Когда проводится экспертиза промышленной безопасности в отношении технических устройств? | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л63 п.14 | Могут ли организации, имеющие разрешение на право проведения экспертизы промышленной безопасности, проводить экспертизу и выдавать заключение в отношении объектов экспертизы, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании? | ИП НК ГИ |
|  | Л59 п.3 | Какое время с момента возникновения аварии или инцидента отводится субъекту промышленной безопасности для направления соответствующей информации в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л59 п.4 | Каким способом субъект промышленной безопасности направляет оперативное сообщение об аварии или инциденте в Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные инстанции, указанные в статье 33 Закона "О промышленной безопасности"? | ИП НК ГИ МР МГ ГЭ ГМ |
|  | Л64 статья 3 | Допускаются ли к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза машины и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011, не прошедшие процедуры подтверждения соответствия, установленные указанным регламентом? | ИП НК ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л64 статья 5 п.7 | Машина и (или) оборудование, на которые распространяется действие ТР ТС 010/2011 должны иметь предупреждающие надписи или знаки о видах опасности. Какие из указанных ниже требований предъявляются к этим знакам и надписям? | ИП ГИ МГ ГЭ ГМ |
|  | Л64 статья 5 п.15 | В соответствии ТР ТС 010/2011 изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с ... | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л64 статья 8 п.2 | Какой документ подтверждает соответствие машин и оборудования требованиям ТР ТС 010/2011? | ИП ГИ ГЭ ГМ |
|  | Л64 статья 8 п.8 | Где должны быть указаны сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия машины (оборудования) требованиям ТР ТС 010/2011? | ИП ГИ ГЭ ГМ |